五缘体育公园片区区域评估

环境影响报告书

（简本）

编制单位：厦门绿益环保有限公司

建设单位：厦门路桥建设集团有限公司

编制时间：2021年3月

## 1 规划概况

（1）规划范围：规划范围东到金山路，南到仙岳路，西到云顶北路，北至虎岭路及五缘湾水域。

（2）规划年限：2020年~2035年。

（3）功能定位：规划区内用地以公共管理与公共服务设施用地、道路与交通设施用地、绿地与广场用地为主，其次是居住用地、商业服务业设施用地、公用设施用地等。在现有弘爱医院、厦门心血管医院等医疗设施的基础上，在片区引入厦门岛东部文体中心、五缘湾体育公园、康养设施，形成文体医养设施聚集地，塑造市级配套核心。

（4）规划规模：规划区总用地面积约139.87hm2；规划人口规模为1.5万人。

（5）规划结构：一轴、三组团、数节点。

（6）土地利用规划：规划范围内总用地面积139.87hm2，其中居住用地14.33hm2，占规划用地的10.25%；公共管理与公共服务设施用地37.88hm2，占规划用地的27.08%；商业服务业设施用地9.74hm2，占规划用地的6.96%；道路与交通设施用地32.28hm2，占规划用地的23.08%；公用设施用地1.57hm2，占规划用地的1.12%；绿地与广场用地42.80hm2，占规划用地的30.60%；水域用地1.27hm2，占规划用地的0.91%。

（7）道路交通规划

道路系统分为快速路、城市主干路、次干路和支路四级。根据规划，结合村庄拆迁，优化区域次支干路系统，形成以次干路对外衔接主干路、层级分明的路网系统。

（8）给水工程规划

规划区给水由高殿水厂和高崎泵站提供，由环岛干道和云顶北路主干管引入。高殿水厂规划规模90万m3/d，水源以九龙江北溪引水和长泰枋洋水利枢纽工程-石兜水库双通道供应，湖边水库作为应急备用水源。高崎泵站规划规模30万m3/d，引自集美后溪水厂。为确保供水的安全可靠，区内采用环状给水管网的布置方式。规划区主干管沿仙岳路、云顶北路、金山路、五缘湾道敷设，支管由主干管就近接入，管径DN200~DN1400。根据《厦门市给水工程专项规划》，高殿水厂供水高程为57.5米，可以满足本编制单元多层建筑生活及室外消防水压要求。

（9）雨水、防洪和防潮工程规划

防潮标准：200年一遇；城市内涝防治标准：通过采取综合措施，有效应对不低于50年一遇的暴雨。

合理设置道路纵坡，将超标降雨由南往北引入五缘湾，预防积涝。村庄拆迁前则通过加强对现状除涝设施的运维管理及设置临时排涝设施应对极端暴雨。规划雨水系统按照分散布置、就近排放的原则进行布置，管道顺道路坡度就近排入五缘湾道、虎岭路雨水主干管渠。

（10）污水工程规划

规划区位于前埔污水厂服务范围内，维持现状市政系统，污水经化粪池初步处理后排入市政污水管。规划区污水一部分通过五缘湾道管道系统向东排放，随后经五缘湾道排入五通泵站；一部分通过虎岭路排入云顶北路。最终均排入前埔污水厂（50万吨/天）。

五缘湾作为敏感水体，在上游“海绵城市”改造和管网分流改造完成之后，对于排入湾内的雨水仍需考虑面源污染问题。规划区初期雨水汇入环湾截流箱涵后通过排海口截污泵站提升排入前埔污水厂处理。

（11）燃气工程规划

现状规划区内除城中村采用瓶装液化石油气的供应方式，现状医疗卫生设施则采用管道天然气供气，气源引自周边市政道路燃气管道。现状金山路、虎岭路、五缘湾道等均已埋设燃气管道，管径为DN100-DN250。现状设施及管线基本满足现状区内燃气用户的用气需求。本规划区金山路、虎岭路、五缘湾道等市政道路下现状燃气管道均予以保留，新建燃气管道则结合市政道路的建设敷设。

## 2 环境现状与主要的环境问题

（1）环境质量现状

① 地表水

湖边水库除总氮外，其他监测因子均能达到GB3838-2002中Ⅲ类水标准限值，总氮最大超标倍数为1.68倍，这是由于该区域主要的污染来自周边生活源影响。

② 地下水

根据现状调查，地下水除氨氮外，其他监测因子均能达到（GB14848-2017）《地下水质量标准》。

③ 近岸海域

五缘湾内湾海域镉超标，最大超标倍数为1.16，超标主要与周边片区污水排放和南侧五缘湾水文动力扩散条件较差等有关。

④ 大气

本项目位于湖里区，结合《2019年厦门市环境质量公报》内容可知，项目所在区域SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5等六项污染物浓度均能符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准要求，可见项目所在区环境空气质量达标。

⑤ 噪声

现状环境噪声：选取区内及周边的金山小学、金山街道社区卫生服务中心、弘爱医院、厦心医院、金林湾花园一期、复旦附属中山医院的环境噪声均可符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。

现状交通噪声：监测期间仙岳路、金山路、云顶北路、虎岭路、五缘湾道道路两侧1m处的交通噪声昼间和夜间均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。

⑥土壤

根据现场监测，各监测点位均能符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018》要求。

（2）生态环境现状

本次规划的五缘体育公园片区位于湖里区范围内，规划范围属于本岛城区生态城市建设生态功能小区（530120001）。规划区范围内由于长时间受人类活动影响，现状土地利用类型多样，规划范围内无基本农田分布，无生态公益林。

对照湖里区生态保护红线，本规划区不在生态保护红线范围内。

规划区内现有植物资源以人工次生林为主，结构简单，区域动植物资源均为当地广布物种。综合来看，本次规划范围内因长期受到人类活动影响，使区域动植物资源受到较大影响，生态系统质量和生态服务价值受到较大损害，特别是林地生态生态系统除防风固沙和水土保持外，其他生态功能均明显弱化，区域景观格局破碎化程度较高，水土流行现象较为明显，现状生态环境质量较低。

## 3 规划协调性分析结论

相关规划协调性分析小结见表12.3-1。

表12.3-1  相关规划协调性分析一览表

| 规划类别 | 规划名称 | 规划分析 |
| --- | --- | --- |
| 区域发展规划 | 《厦门市城市总体规划（2011-2020）》 | 协调 |
|  | 《湖里区五缘湾北区域村庄改造空间详细规划》（06-08(湖里区五缘湾)编制单元控制性详细规划修编） | 协调 |
|  | 《厦门湖里区空间发展战略规划》（2017年） | 协调 |
|  | 《厦门湖里区全域空间规划一张蓝图》（2016年） | 协调 |
|  | 《厦门市海绵城市专项规划（修编）（2017-2035年）》 | 协调 |
| 区域相关发展规划 | 《厦门市土地利用总体规划》（2006-2020年） | 协调 |
|  | 《厦门市村庄空间布局规划（2017-2035）》 | 协调 |
|  | 《厦门市历史文化遗产保护规划》 | 协调 |
|  | 《厦门高崎国际机场净空保护和电磁环境保护实施细则》 | 协调 |
| 相关生态功能区划、生态建设、污染防治及环境保护相关法规、规划 | 《福建省主体功能区划》（2012） | 协调 |
|  | 《美丽厦门环境保护总体规划（2013—2030年）》 | 协调 |
|  | 《厦门市生态功能区划》 | 协调 |
|  | 《厦门市生态控制线管理实施规定》 | 协调 |
|  | 《厦门市环境功能区划》 | 协调 |
|  | 《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》 | 协调 |
|  | 《厦门市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》 | 协调 |
|  | 《厦门市水污染防治行动计划实施方案》 | 协调 |
|  | 《厦门市土壤污染防治行动规划实施方案》 | 协调 |

## 4 资源承载力分析结论

（1）水资源承载力分析

根据现状调查，改造区域东部道路上设有给水管，水源取自高殿水厂。地块用水可接至周边的市政管网。

预测片区最大日用水量为9277m3/d，本片区所在的湖里区位于厦门本岛，高殿水厂承担着该区域的供水任务，目前日供水能力90万吨，从片区的区域日供水规模要求来看，高殿水厂的供水能力能够满足区域的供水需求。

（2）大气环境承载力分析

从计算结果以及《厦门环境总体规划》报告内容可见，五缘体育公园片区区域所在的湖里区大气环境容量尚可，但仍应注意NOX作为厦门市最主要的大气制约指标，应重点考虑控制规划区域的NOX排放量。

规划区域大气环境容量尚有富余，在采取相应区域污染源控制措施的基础上，规划实施的大气环境可承载。

（3）土地适宜性分析

根据比对上述“两区三线”的划定，五缘体育公园片区区域属于城镇集中建设区，不涉及相关生态控制区以及对应的生态保护红线。本次规划片区的土地利用是适宜的，能够满足厦门市城市总规中对于土地空间管控的“两区三线”要求。

## 5 环境影响预测与评价结论

（1）地表水环境影响预测与评价

前埔污水处理厂位于厦门市思明区文兴东路200号，处理规模为20万t/d，处理工艺现状采用多模式氧化沟辅助化学除磷工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级B标准，服务范围为属厦门市东排水分区，为整个厦门本岛东部地区。目前，前埔污水处理厂正在进行三期扩建工程，扩建后前埔污水处理厂近期处理总规模达到40万t/d，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准，排污口位于石渭头排污区。

根据规划，改造完成后，改造区域以公共管理与公共服务设施用地、道路与交通设施用地、绿地与广场用地、居住用地、商业服务业设施用地、公用设施用地为主导用地功能，无工业规划。改造区域废水主要为生活污水，经化粪池处理后可纳入周边市政管网，医院放医疗废水进入医院内部的污水处理站处理，出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》表2预处理标准后方可排入市政管网，污水经提升泵纳入前埔污水处理厂处理。

规划片区内现有厦门大学附属心血管医院、厦门弘爱妇产医院、厦门弘爱医院（五缘湾综合医院）。厦门大学附属心血管医院、厦门弘爱医院（五缘湾综合医院）通过环保验收，厦门弘爱妇产医院环评报告书已通过厦门市湖里生态环境局审批，项目已建设完成还未投入运行。

根据厦门大学附属心血管医院、厦门弘爱医院环保竣工验收报告和厦门弘爱妇产医院的环评报告，厦门大学附属心血管医院废水量257 t/d，厦门弘爱医院1020 t/d，厦门弘爱妇产医院废水量484 t/d，医院废水均经医院自建污水处理站处理后出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准要求后，排入前埔污水处理厂。

片区规划用水量为8377.16m3/d，排污系数取0.8，则估算出片区污水排放量约为6702 t/d；厦门国际网球中心、湖里区体育馆举办赛事时体育场馆规划用水量为1600m3/d，排污系数取0.8，则估算出片区污水排放量约为1280m3/d；湖里区文化活动中心规划用水量为200m3/d，排污系数取0.8，则估算出片区污水排放量约为160t/d。综上，片区最大污水排放量约为0.8141万t/d，而埔污水处理厂正在进行三期扩建工程，扩建后前埔污水处理厂近期处理总规模达到40万t/d，远期可达50万t/d，因此，从服务范围，接管水质及处理规模上分析，污水排入前埔污水处理厂是可行的。

本区未涉及五缘湾和湖边水库水体，本次规划区的污水全部纳入前埔污水处理厂处理，排污口也未设置在五缘湾和湖边水库，因此本次规划对周边水环境影响很小。

（2）地下水环境影响预测与评价

规划区内各工程在正常情况下不会对区内的地下水环境造成影响。但规划区的开发是一个长期过程，若各工程防渗措施不到位或违章作业以及事故的情况下，污水的渗漏可能对地下水水质产生污染。因此，应加强防渗措施，以确保工程废水对地下水的影响降至最低。

本规划按照该海绵城市的建设方案，区域开发后不会对地下水补给条件产生的影响，能满足海绵城市相关刚性控制指标。建筑与小区、城市道路、水系、绿地与广场等用地地下空间开发的合理，可以为雨水回补地下水提供渗透路径，开发地下空间能满足海绵设施、地面植被覆土等建设要求，保护具有海绵功能的生态空间（如公园、水系、绿地、湿地）等用地。

（3）大气环境影响预测与评价

规划区将采用清洁能源——管道天然气，新增能源污染物产生量较小，燃料废气、机动车尾气对大气环境影响很小。只要合理布设餐饮企业、污水泵站，各类污染物对大气环境质量影响较小，不会导致区域环境功能区划属性和功能要求的改变。

餐饮企业的设置要严格按照《厦门市环境保护条例》“第三十五~第三十七条”的要求，合理布局，并配备烟气净化装置、专用烟道、油水分离器等，大型餐饮企业应设置油烟在线监控设备，实现油烟排放情况的实时监控。

污水泵站拟建地块位于规划公用设施用地中的排水用地上，泵站用地周边为体育用地和防护绿地，居民区和学校距离泵站较远，故影响很小。

（4）声环境影响预测与评价

规划实施以后，区内主要区内交通噪声、社会生活噪声和公用噪声的影响。

区内交通噪声超标的范围主要在规划绿化带及建筑物退道路红线的范围内及交通干道两侧第一排建筑，声环境敏感点（居住区、学校等）尽量不要沿街布置，并保证道路防护绿地的宽度；确实无法调整的，应做好隔声、防振措施，沿路一侧住宅楼在设计上应尽可能综合考虑道路交通噪声的影响合理布局住户户型。在采取交通分流、严格限速、禁止鸣笛等措施的前提下，保证足够的道路防护绿地，区内的声环境质量可满足2类区标准。

（5）固废影响预测与评价

片区控规实施以后，固废产生量约为24861t/a。片区内应严格按照《厦门经济特区生活垃圾分类管理办法》落实管理责任人，按照“管理办法”对进行分类收集、运输与处理。根据医疗废物管理规定，医疗废物最少要采取2日一次的清运方式，且医疗废物暂存间要定期消毒，医疗废物置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物内，并设置警示标识和警示说明，规划区医疗垃圾应严格按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》等文件要求，收集后委托具有处置资质单位处置。

片区内环卫设施用地，1处规划在公共设施用地，1处规划在公园绿地，规划在公共设施用地和公园绿地基本可以避免恶臭对周边的影响。

清洁楼应配备垃圾压滤液收集池，收集池应满足防渗漏要求（不低于10-7 cm/s），压滤废水由潜水泵抽入吸污车后运至垃圾渗滤液处理站处理，其余生活污水和冲洗废水纳入市政污水管网。作业车间应设计为封闭式，进出口设置风帘，防止臭气外逸；配备完备的恶臭气体收集和除臭设施。并应定期对厂区、运输车辆及邻近地区进行药物喷洒。

在有条件的地区，可将作业车间设置在地下，进一步减缓环境影响。

垃圾最终经分类收集运输后进入厦门市东部固体废物处置中心进行处置分类处理，对环境的影响较小。

（6）生态环境影响分析

1）对植被资源生态影响小结

五缘体育公园片区区域位于城市中心，根据实地调查主要影响或破坏对象为名古树和城市绿化植被等生态类型。只要重视对区内古树名木生态的保护，则本规划的实施建设，对区域地带的植物物种多样性、以及植被群落生态多样性，不会造成明显的影响、或影响较小。

2）对野生动物生态影响小结

五缘体育公园片区区域位于城市中心，区内的野生动物为城市常见物种，主要为小家鼠、蟾蜍、壁虎等，无发现涉及有国家级重点保护的野生动物种类。本规划的实施建设，对现状区位中的野生动物资源生态影响较小。

3）对景观资源环境影响小结

规划区域位于城市中心，改造区域自然景观主要城市景观。现状村庄整体布局及市政配套均相对较落后，严重阻碍城市功能联系、阻隔片区道路交通体系，城中村问题显著，环境卫生差，影响城市形象。规划实施有利于改善区域城市景观。

本规划在土地利用规划功能布局中，对文物这类用地予以规划保留，因此，本规划的实施建设对规划区境内现状的主要人文景观资源或历史文化遗存，一般不会造成明显的不利影响、或影响较小。

4）对厦门五缘湾湿地公园影响分析

项目规划区北侧涉及五缘湾湿地公园，本规划对湿地进行保留，不对其进行开发，因此本规划实施对厦门五缘湾湿地公园影响较小。

5）对厦门国家级海洋公园影响分析

本规划对涉及厦门国家级海洋公园五缘湾适度利用区的区域进行湿地保留，不进行开发，符合适度利用区的管控要求。因此，规划实施对厦门国家级海洋公园影响较小。

（7）社会环境影响

1）片区建设规划对该区域经济社会的影响，其正面影响包括：有利于促进当地经济的迅速发展，改善片区市政基础设施、道路交通、教育资源。同时，也存在着一些负面影响，如：对传统经济模式产生冲击，其建设过程对人民生活存在一定的搅扰、改变失地居民生活方式，增加社会问题，同时拆迁安置会缩小安置地居民的生活空间，影响其可持续发展的能力。但整体上，这些问题，都可以通过合理的规划安排得到缓解。片区建设对经济的影响，利远大于弊。

2）在拆迁安置过程中，村民搬迁至新规划的居住区居住，村民失去了主要的生产资料，生产、生活方式习惯和一定的社区人际关系也随之改变，拆迁的过程、拆迁安置点的建设和拆迁村民在新的居住区的生活也会对环境产生一定的不利影响。在规划实施过程中，必须在国家有关拆迁安置的规定要求之下，根据拆迁安置对象的实际情况，制定合理、完善的拆迁安置计划和实施细则，认真落实拆迁村民提出的合理要求，才能兼顾各方利益，不使矛盾激化，把规划涉及的拆迁安置对社会环境的不利影响降至最低程度。

3）规划的实施对人群健康的不利影响主要是因为人口的流动造成一些传染性疾病的传播。在做好相应的防范措施条件下，片区开发不会对人群健康造成明显的不利影响。

（8）环境风险

区内不引入工业，因此，几乎不引入化学品等危险源，不产生工业污染废气及噪声。从本次规划引入产业类型看，规划区风险主要区内2座加油站运营过程中可能发生的油气泄漏、燃烧、爆炸风险。

区内加油站风险减缓措施包括：应加强卸油、加油作业管理，尽量避免油品泼洒在地上，及时清除地上污油，保持作业场所清洁干净；定期检查储油、装卸油设备设施，保证设备正常安全运行；严格限制带其他明火进入；各爆炸危险区域禁止使用非防爆电器；定期对各防爆电器进行检测，及时更换实效的防爆电器。根据规划区域内产业布局特点，结合规划区域基础设施建设情况和环境制约因素，在完善污染防治措施、生态保护的同时，针对性的制订相应的环境风险应急预案。

## 6 不利环境影响减缓措施与生态环境保护措施

（1）水资源保护措施

①树立惜水意识，增强法律观念。加强宣传，寸金群众节水意识。

②加快中水管网的建设，提高水资源利用率，减少水资源浪费。提倡使用再生水，提高城镇公共生活用水效率。

③通过宣传和推广节水技术，采用节水型用水器具，提高居民生活用水效率，大力推广“节水型住宅”。

（2）水环境影响减缓措施

①尽快完善污水管网配套设施建设，全面实施雨污分流。

②加快实施再生水回用工程，提高中水回用率。部分对水质要求不高居民杂用水也应提倡推广使用再生水。再生水管道工程与道路工程、污水管道工程同期实施。

③前埔污水处理厂的规模应根据片区污水量的增长进行适时扩建。

④片区开发管理局应与市政设施的建设单位进行充分的协调，保证区内污水能顺利进入前埔污水处理厂。若污水不能进入，则具体项目不得投产运营或需自行处理至相应标准后回用。

（3）大气环境影响减缓措施

①施工单位应当在施工现场周边设置围挡设施，实行封闭或者隔离施工，防止粉尘污染。

②拆除建筑物或者构筑物、装卸作业、清理施工弃土、清扫施工场地以及其他可能产生粉尘污染的施工，施工单位应当采取洒水、喷淋、覆盖、隔离等有效的防尘措施。

③建筑废土存放时应当采取封闭、覆盖及其他有效防尘措施。

④施工、运输车辆驶出工地前应当冲洗，防止粉尘污染。

⑤从事可能产生粉尘污染的运输、装卸、室外加工的，应当采取密封、喷淋或者其他有效防护措施。

⑥大力推进轨道和公共交通建设，配合实施高污染车辆淘汰，开展储油库、加油站、油罐运输车油气污染专项治理。

⑦按照《福建省大气污染防治行动计划实施细则》、《厦门市清洁空气行动实施计划》等要求，推广利用天然气、电力、太阳能等清洁能源，政府投资的公共建筑、保障性住房等要率先执行绿色建筑标准，严格执行强制性节能标准，推广使用太阳能热水系统、地源热泵、空气源热泵、光伏建筑一体化等技术和装备。

（4）噪声影响减缓措施

①禁止十二时至十四时三十分、二十二时至次日六时在居住区、文教区从事噪声、振动超标的活动。建筑施工因特殊情况确需在前述时间段内超标排放噪声、振动的，应当事先报经环境保护行政主管部门批准，并由排放者提前三日告知可能受影响的单位和居民。

②高考前十五日内和高考期间，在居住区、文教区不得从事产生噪声、振动超标的活动。考试期间考场周围一百米范围内按照居民、文教区Ⅰ类噪声、振动排放标准执行。

③ 区内交通噪声超标的范围主要在规划绿化带及建筑物退道路红线的范围内及交通干道两侧第一排建筑，声环境敏感点（居住区、学校等）尽量不要沿街布置，并保证道路防护绿地的宽度；确实无法调整的，应做好隔声、防振措施，沿路一侧住宅楼在设计上应尽可能综合考虑道路交通噪声的影响合理布局住户户型。在采取交通分流、严格限速、禁止鸣笛等措施的前提下，保证足够的道路防护绿地，区内的声环境质量可满足2类区标准。

④片区内的公用噪声源如中央空调系统、风机、泵房等，应采取吸声、隔声、消声和隔振等方法，使噪声对周围环境的影响控制在标准允许的范围内。

⑤控制交通噪声影响。落实轨道交通、快速路、主次干道、支路和街区道路两侧的绿化规划，道路绿化带的乔灌木林木占有一定比例。路网建设与道路两侧的线网绿化同步完成，结合绿化景观建设适当建设绿化隔离带。

⑥完善路网规划建设和路况保养。实行交通分流，规划区内车辆限速行驶。交通噪声要按规划限值要求进行控制，对不同种车辆的行驶路线、时间作出明确规定，禁鸣区路段设立标牌。

⑦小学、幼儿园等的教室、休息室等应避免临交通道路布置，临街第一、二排建筑应根据其声环境要求，适当考虑隔声窗、门等防噪措施。

⑦轨道交通（地面段）、快速路、城市主干道、次干道两侧区域执行4a类声环境功能区要求。

（5）固废影响减缓措施

① 生活垃圾应做到定时清理，并加强运输管理，避免二次污染；垃圾的收集和运输应压实和密闭，防止暴露、散落和滴漏；垃圾转运站应有严格的防护措施设计。

② 加强宣传，提高游客文明旅游的意识，不乱扔垃圾。

③根据医疗废物管理规定，医疗废物最少要采取2日一次的清运方式，且医疗废物暂存间要定期消毒，医疗废物置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物内，并设置警示标识和警示说明，规划区医疗垃圾应严格按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》等文件要求，收集后委托具有处置资质单位处置。

（6）社会环境影响减缓措施

① 拆迁补偿安置工作必须遵循公开、公平、公正的原则，认真组织、领导，以人为本。

② 完善拆迁补偿安置等相关规定及实施细则，制定合理、稳妥的拆迁安置方案和计划，并严格按照方案和计划执行。

③ 及时兑现各类补偿，妥善解决好被征地农民和拆迁户的生产生活、社会保障等实际问题。

（7）生态环境保护措施

①严格按照《城市古树名木保护管理办法》，对片区内的古树名木进行保护；

②根据本区位的自然生态环境条件，以及用地规划功能布局，因地制宜、适地适树；

③严格保护本规划区境内的珍贵历史文化遗存或人文景观资源，进一步深入普查与管理，做好登记、公布，以及规划保护范围和建设控制地带。

（8）环境风险措施

本片区的环境风险主要为管道天然气和加油站的环境风险。

区内加油站风险减缓措施包括：应加强卸油、加油作业管理，尽量避免油品泼洒在地上，及时清除地上污油，保持作业场所清洁干净；定期检查储油、装卸油设备设施，保证设备正常安全运行；严格限制带其他明火进入；各爆炸危险区域禁止使用非防爆电器；定期对各防爆电器进行检测，及时更换实效的防爆电器。

区内管道天然气风险减缓措施包括：根据规划区域内产业布局特点，结合规划区域基础设施建设情况和环境制约因素，在完善污染防治措施、生态保护的同时，针对性的制订相应的环境风险应急预案。使用天然气的工作场所应备有必要的联系信号、煤气压力表及风向标志等。距工作场点40m内，禁止有火源并应采取防止着火的措施，配备使用不发火星的工具，如铜工具或涂有很厚一层润滑油的铁工具；天然气炉点火前，应先嗅闻室内有无液化气味。怀疑漏气时，及时开窗通风，不得动火或动用电气开关，门外有明火时，不得开门，同时立即关闭入户总阀并通知管道燃气公司进行维修处理。

## 7规划方案优化调整建议

根据规划方案的环境合理性综合论证的结果，对规划要素提出明确的优化调整建议。明确调整后的规划方案，作为评价推荐的规划方案。具体见表8.3-1。

## 8区内项目环评简化建议

根据《国务院办公厅关于印发精简审批事项规范中介服务实行企业投资项目网上并联核准制度工作方案的通知》（国办发[2014]59号精神）等，政府应加快管理理念转变，加快转变政府职能、简政放权，减少审批事项，注重事中事后监管、提高监管效能。由于五缘体育公园片区区域无工业用地，根据《湖里区湖里体育公园片区村庄改造空间详细规划》用地布局，结合本报告影响预测分析结论，本报告对五缘体育公园片区区域内的各类项目环评提出简化建议，详见表12.8-1。

表12.8-1  五缘体育公园片区区域各类项目环评简化建议

| 序号 | 项目类型 | 环评简化建议 |
| --- | --- | --- |
| 交通运输业、管道运输业和仓储业 | 城市道路 | 告知承诺制审批 |
|  | 城市桥梁、隧道 | 告知承诺制审批 |
|  | 城镇管网及管廊建设、城市天然气管线 | 告知承诺制审批 |
|  | 长途客运站 | 告知承诺制审批 |
|  | 加油站、加气站等 | 告知承诺制审批 |
| 医院 | 新建、扩建床位100张及以上的 | 告知承诺制审批（除需省级环境生态保护部门审批的项目除外） |
|  | 其他 |  |
| 房地产 | 房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等 | 告知承诺制审批 |
| 社会事业与服务业 | 学校、幼儿园、托儿所、福利院、养老院 | 告知承诺制审批 |
|  | 批发、零售市场 | 告知承诺制审批 |
|  | 餐饮、娱乐、洗浴场所 | 告知承诺制审批 |
|  | 体育场、体育馆 | 告知承诺制审批 |
|  | 展览馆、博物馆、美术馆、影剧院、音乐厅、 文化馆、图书馆、档案馆、纪念馆 | 告知承诺制审批 |
|  | 一般公园 | 告知承诺制审批 |
|  | 湿地公园 | 按照《建设项目环境影响评价分类管理名录分类管理名录》进行审批 |
| 公共设施 | 城镇生活垃圾转运站 | 告知承诺制审批 |
|  | 公共厕所 | 告知承诺制审批 |
|  | 污水提升泵站 | 告知承诺制审批 |
| 辐射类 | 220kV\110kV及以下电压等级变电站、开闭所、220kV\110kV线路工程 | 告知承诺制审批 |

## 9 评价总结论

《湖里区湖里体育公园片区村庄改造空间详细规划》符合国家和地方的相关政策及规划，规划对指导五缘体育公园片区区域的改造，促进区域社会经济协调可持续发展具有积极的作用。

区域资源及环境条件可支撑规划的实施；从资源承载力和环境保护的角度考虑，规划方案基本合理；规划目标与区域环境保护规划目标基本协调，规划实施有利于区域循环经济和低碳经济的发展。在严格执行规划和评价提出的各项环境影响减缓措施的前提下，本规划方案具有环境可行性。