建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称：泉州南环工艺有限公司树脂工艺品项目

建设单位（盖章）：泉州南环工艺有限公司

编 制 日 期：2021年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 泉州南环工艺有限公司树脂工艺品项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 福建省泉州市鲤城区浮桥街道金浦社区金浦工业东路8号 |
| 地理坐标 | （ 118 度 31 分 12.068 秒， 24 度 36 分 3.661 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2439 其他工艺美术及礼仪用品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 24 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 30 | 环保投资（万元） | 14 |
| 环保投资占比（%） | 46.67 | 施工工期 | 无 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 7422.4 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《泉州市江南新区单元控制性详细规划》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：《泉州市江南新区单元控制性详细规划》（2016年～2030年） 审批机关：泉州市人民政府 审批文件名称及文号：《泉州市人民政府关于泉州市江南新区单元控制性详细规划的批复》（泉政函〔2016〕118号） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.1与泉州市江南新区单元控制性详细规划（2016-2030）符合性分析 本项目位于鲤城区浮桥街道金浦社区金浦工业东路8号，项目所属区域为泉州市江南高新技术电子信息产业园区。根据《泉州市江南新区单元控制性详细规划》（2016年～2030年），项目所在地属“一类工业用地”，且根据已取的土地证（编号泉国用[2008]第100004号）（详见附件4），该用地属工业用地性质，建设用地符合泉州市江南新区土地利用总体规划。 |
| 其他符合性分析 | 1.2产业政策相符性分析 项目选址于鲤城区浮桥街道金浦社区金浦工业东路8号，主要从事树脂工艺品的生产加工，经查国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，不属于国家限制类和淘汰类产业，属于允许建设项目类；本项目采用的生产工艺及生产设备未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号），可见项目的生产符合目前国家产业政策。 1.3“泉州市环境保护委员会办公室关于建立VOCs废气综合治理长效机制的通知”（泉环委函【2018】3号）符合性分析 根据“泉州市环境保护委员会办公室关于建立VOCs废气综合治理长效机制的通知”（泉环委函【2018】3号）：“新建涉VOCs排放的工业项目必须入园，实行区域内VOCs排放等量或倍量消减替代。新改扩建项目要使用低（无）VOCs含量原辅材料，采取密闭措施，加强废气收集，配套安装高效治理设施后，减少污染排放”，本项目废气排放涉及有机废气排放，项目所在地为泉州市鲤城区江南高新技术园区，为工业园区；有机废气产生工序采取密闭措施，废气有效收集净化处理；项目不饱和树脂、油漆、固化剂和天那水，属于使用低（无）VOCs含量原辅材料。项目的选址及原辅材料选用、有机废气治理措施、园区要求等符合“泉州市环境保护委员会办公室关于建立VOCs废气综合治理长效机制的通知”（泉环委函【2018】3号）的相关要求。 1.4“三线一单”控制要求的符合性分析 （1）生态红线相符合性分析 按照《福建省人民政府办公厅关于印发福建省生态保护红线划定成果调整工作方案的通知》（闽政办[2017]80号），泉州市生态保护红线评估工作已顺利完成。根据《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南（试行）》（2017年），生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。项目所在地未包含上述区域。因此，项目建设符合生态红线控制要求。 （2）环境质量底线相符合性分析 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，晋江金鸡闸-鲟埔段水环境质量目标为《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类水质标准，声环境质量为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目废气、废水、噪声经治理之后对环境污染影响较小，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）与资源利用上线的对照分析 本项目建设过程中所利用的资源主要为水资源、电，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）与环境准入清单的对照 ①产业政策符合性分析 根据“1.2产业政策相符性分析”，项目的建设符合国家当前产业政策。 ②与《泉州市内资投资准入特别管理措施(负面清单)(试行)》相符性分析 根据《泉州市人民政府关于公布泉州市内资投资准入特别管理措施(负面清单)(试行)的通知》（泉政文[2015]97号文），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。因此本项目符合国家产业政策和《泉州市内资投资准入特别管理措施(负面清单)(试行)》要求。 ③与《市场准入负面清单（2020年版）》通知的相符性分析 据国家发改委商务部关于印发《市场准入负面清单（2020年版）》的通知（发改体改规[2020]1880号文），本项目不在其禁止准入类中。因此本项目符合国家产业政策和《市场准入负面清单（2020年版）》通知的要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”管控要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 泉州南环工艺有限公司位于鲤城区浮桥街道金浦社区金浦工业东路8号，本项目总投资30万元，生产规模为：年产1万件树脂工艺品。根据已取的土地证（编号泉国用[2008]第100004号），厂房占地面积为7422.4m2，厂房总建筑面积14750m2，本项目使用建筑面积为2500m2，其余的部分外租给泉州明全服装有限公司。根据现场踏勘，本项目拟于环评审批后投入建设。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，该项目使用溶剂型低VOCs含量涂料低于10吨，项目无电镀工艺，主要工艺有搅拌、注浆、碱洗、喷漆、彩绘等，该项目树脂工艺品属“二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业24：41、工艺美术及礼仪用品制造243，年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下的，或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的，应编制环境影响报告表（表2-1）。因此，建设单位于2021年4月委托本技术单位编制该项目的环境影响报告表（见附件1：委托书）。本技术单位接受委托后，派技术人员踏勘现场和收集有关资料，并依照相关规定编写报告表，供建设单位报生态环境主管部门审批。 建设项目环境保护分类管理目录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 24 41、工艺美术及礼仪用品制造243 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下的，或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的 / 2.2建设项目内容 建设项目内容 类别 序号 项目名称 建设规模 备注 主体工程 1 生产车间 位于厂房1F内，建筑面积约1300m2 主要用于搅拌、人工注浆、喷漆、彩绘、补坯等工序 储运工程 1 原料、成品仓库 位于厂房2F内，建筑面积约400m2 主要用于原料及成品的储存场所 辅助工程 1 办公区 位于3F内，建筑面积约800m2 主要用于员工平时办公区域 环保工程 1 生活污水 容积30m3，处理能力60m3/d 化粪池 生产废水 生产废水治理设施，处理能力为3t/d 拟采用格栅池+调节池＋混凝反应池+清水池 2 废气 修边、打磨粉尘 风机风量5000m3/h 拟采用1套废气处理设施：布袋除尘器+1根20m排气筒（DA001） 注浆废气 风机风量5000m3/h 拟采用1套废气处理设施：活性炭吸附+1根20m排气筒（DA002） 彩绘、喷漆及晾干废气 风机风量10000m3/h 拟采用1套废气处理设施：喷淋塔+活性炭吸附+1根20m排气筒（DA003） 3 噪声 -- 消声减振，隔音 4 一般固废暂存场所 建筑面积约10m2 位于1F生产车间内 5 危险废物暂存场所 建筑面积约10m2 位于1F生产车间内 6 生活垃圾 -- 垃圾筒等 公用工程 1 供水 -- 由自来水公司提供 2 供电 220KV 由电力公司提供 备注：本项目厂房占地面积为7422.4m2，厂房总建筑面积14750m2，本项目使用建筑面积为2500m2，其余的部分外租给泉州明全服装有限公司。 2.3本项目产品方案 主要产品方案表 序号 产品名称 年产量 1 树脂工艺品 1万件/年 2.4项目主要生产设备 项目主要生产设备 序号 设备名称 设备数量 规格（型号） 位置 使用工段 1 水帘喷漆台 1台 4m×2.1m×1.8m 位于1F北侧 喷漆工序 2 修边机 2台 -- 位于1F西侧 修边工序 3 搅拌机 2台 -- 位于1F西侧 搅拌工序 4 磨底机 1台 -- 位于1F西侧 打磨工序 5 空压机 1台 -- 位于1F西侧 -- 6 洗坯机 1台 -- 位于1F北侧 洗坯工序 2.5主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗量，主要原辅材料情况见表2-5、主要能源消耗量见表2-6。 主要原辅材料情况 序号 主要原辅材料名称 性状 用量 最大储存量 包装方式 1 不饱和树脂 固体 35t/a 3.5t 220kg/桶装 2 石粉 粉末状 40t/a 4t 50kg/袋装 3 油漆 液体状 1.5t/a 0.15t 25kg/桶装 4 天那水 液体状 1.5t/a 0.18t 180kg/桶装 5 硅胶 液体状 1t/a 0.1t 25kg/桶装 6 固化剂 液体状 0.1t/a 0.01t 25kg/桶装 7 片碱 固体 0.5t/a 0.05t -- 主要能源消耗量情况 序号 名 称 用量 1 水（t/a） 375.3 2 电（kwh/a） 10万 原辅材料性质： （1）不饱和树脂 不饱和聚酯树脂：是由不饱和二元酸二元醇或者饱和二元酸不饱和二元醇缩聚而成的具有酯键和不饱和双键的线型高分子化合物，其中含有害物苯乙烯含量约30%；外观性状：蓝紫色液体，相对蒸气密度（空气=1）：3.6；饱和蒸气压（kPa）：0.6；闪点（℃）：32；爆炸上限%（V/V）：7.0；沸点（℃）：146；相对密度（水=1）：1.0-1.2；自燃温度（℃）：490；爆炸下限%（V/V）：1.1；溶解性：不溶于水，溶于丙酮等多种溶剂。 （2）石粉 石粉是石头的粉末的通称，用途广泛，种类繁多。本项目所使用的石粉为超微细石粉，作为树脂工艺品的原辅材料，在水溶液中呈碱性，pH值为8~9，吸油性和遮盖力强，熔点高、比热大、导热率以及收缩率低。 （3）硅胶 化学式xSiO2·yH2O。透明或乳白色粒状固体。具有开放的多孔结构，吸附性强，能吸附多种物质。在水玻璃的水溶液中加入稀硫酸（或盐酸）并静置，便成为含水硅酸凝胶而固态化。以水洗清除溶解在其中的电解质Na+和SO42-（Cl-）离子，干燥后就可得硅胶。如吸收水分，部分硅胶吸湿量约达40%，甚至300%。用于气体干燥，气体吸收，液体脱水，色层分析等，也用做催化剂。如加入氯化钴，干燥时呈蓝色，吸水后呈红色。可再生反复使用。 （4）固化剂 本项目使用的固化剂为过氧化甲乙酮，又称MEKP，分子式是C8H18O6，分子量210.2249，相对密度1.09。无色透明粘性液体，用作不饱和聚酯树脂的常温固化剂、有机合成的引发剂、漂白剂、杀菌剂。 （5）油漆 本项目所使用的油漆为硝基漆，油漆主要组成为丙醇酸树脂40%、硝化棉25%、二甲苯15%、正丁醇20%。硝基漆为粘稠液体，相对密度约0.88。 稀释剂 天那水又名香蕉水，主要组成为乙酸丁酯10%，二甲苯10%，甲缩醛50%，环己酮30%，是一种具有香蕉气味的无色透明液体，挥发性极强，不溶于水，能溶于各种有机溶剂，易燃，主要用作喷漆工业的溶剂和稀释剂。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.6生产工艺流程及产污环节 项目生产工艺流程及污染物产生环节，具体见图2-1。 图2-1 项目生产工艺流程及污染物产生环节 （1）工艺说明： ①搅拌、制模与开模：将不饱和树脂、石粉、固化剂按一定比例在密闭容器内搅拌均匀后注入硅胶制成的模具内。硅胶制模过程中，将硅胶倒入已做好的模具中定型，即制成硅胶模具。 ②人工注浆成型：人工将搅拌后的浆液注入模具中，经真空抽压数次后固化成初坯； ③脱模：将初坯与模具分离； ④补坯：对与模具分离后的初胚不足的地方进行补坯； ⑤打磨及修边：用磨底机、修边机对初坯表面进行修边、打磨，去除溢料； ⑥洗坯：将坯体放入碱液中浸泡一段时间后，在用清水冲洗； ⑦喷绘、彩绘：对工艺品进行喷漆或手工彩绘，得到所需的图案； ⑧包装：利用包装材料和纸箱对产品进行包装，包装完后即为成品。 （2）产污环节： ①废水：项目树脂工艺品生产过程中洗坯工序碱液定期更换、清水冲洗产生的洗坯废水、水帘柜废水、喷淋塔废水及职工生活会产生的生活污水。 ②废气：搅拌、打磨、修边过程产生的粉尘废气，粉尘废气成分主要为颗粒物；注浆成型产生的有机废气主要为苯乙烯；彩绘过程中产生的有机废气，其成分主要为非甲烷总烃、二甲苯、乙酸丁酯；喷漆过程中产生的漆雾和有机废气，其成分主要为颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、乙酸丁酯； ③噪声：设备运行过程中产生的噪声； ④固废：项目员工产生的生活垃圾；除尘器收集和沉降的粉尘；废模具、废包装材料；油漆原料空桶、稀释剂原料空桶、固化剂原料桶、不饱和树脂原料空桶；生产废水处理设施运行过程中会产生少量的污泥；油漆漆渣；废气处理设施定期更换的废活性炭。 2.7物料平衡与水平衡 2.7.1生产物料平衡 项目树脂工艺品生产物料平衡见表2-7。 树脂工艺品生产物料平衡表 原料项 产出项 物料名称 数量（t/a） 产出项名称 数量（t/a） 不饱和树脂 35 树脂工艺品 1万件（约74.9634吨） 石粉 40 废旧模具 1 硅胶 1 粉尘 0.79 固化剂 0.1 挥发性有机废气 2.0576 油漆 1.5 漆雾 0.195 天那水 1.5 污泥 0.094 合计 79.1 合计 79.1 2.7.2水平衡 （1）用水分析 ①生活用水 项目拥有员工10人（其中4住厂），根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2015）和《福建省地方标准行业用水定额》及泉州市实际用水情况，不住厂职工生活用水取50L/（d·人）、住厂职工生活用水取150L/（d·人），工作时间取300天/年，则生活用水量为0.9m3/d（270m3/a）。生活污水以生活用水的90%计，则生活污水量为0.81m3/d（243m3/a）。 ②生产用水 A、项目水帘柜用水 项目喷漆工序拟在水帘柜内进行，本项目共设置1套水帘柜；水帘柜的规格为：4m×2.1m×1.8m，其中循环水池规格均为4m（长）×2.1m（宽）×0.4m（高），储水量约为80%，所以水帘柜总储水量约为2.7m3。水帘柜每小时的循环水量约为8t，项目喷漆时间为4h，则水帘柜的总循环水约为32m3/d，水帘柜水暴露在空气中进行循环使用，因此在循环过程中存在蒸发等损耗，损耗量约为循环水量的0.1%，则需每天对水帘柜进行补充水量约为0.032m3/d（9.6m3/a）。为保证水质满足废气的处理效果，水帘系统循环水使用一段时间后需定期更换，预计半年更换一次，每次更换废水量约为2.7m3，则更换下来的废水量约为5.4m3/a，这部分更换后分批少量进入厂区内的污水处理站进行处理。 B、项目喷淋塔用水 根据建设单位提供的资料分析，喷淋塔的外部规格拟设置为直径1.2m×高度4m，喷淋塔内储水池的储水量约为0.3m3，喷淋塔水循环使用，不外排，因蒸发需进行补充水量，每天喷淋塔需补充水量约为0.03m3/d（9m3/a）。为保证水质满足废气的处理效果，水帘系统循环水使用一段时间后需定期更换，预计半年更换一次，每次更换废水量约为0.3m3，更换下来的废水量为0.6m3/a，这部分更换后分批少量进入厂区内的污水处理站进行处理。 C、洗坯用水 项目拟设有一个碱洗池，树脂工艺品坯体放入含有片碱的坯池中浸泡，以清洗掉坯体表面污渍，浸泡一段时间过后经清水冲洗。碱液中片碱与水配比约为1:50，弱碱性，总容积为4m3（其中蓄水量约为3.2m3），可以满足公司现有产品的尺寸，碱液池废水更换周期为15天，损耗量按10%，则损耗量为0.32m3/次（6.4m3/a），则每次更换水量约为2.88m3，则废碱液的排放量约57.6m3/a。 碱洗后的坯体冲洗采用的是新鲜水，通过高压水枪冲洗，高压水枪的出水流量为10L/min，每件坯体平均冲洗约为10s，预计清洗用水产生量约为0.06m3/d（16.7m3/a）。清洗废水排放系数按0.9计，则清洗废水排放量为0.05m3/d（15.0m3/a）。 由以上分析可知，项目外排废水量约为321.6m3/a（其中生活污水量为243m3/a，生产废水78.6m3/a）。 （2）水平衡图 项目水平衡见图2-2。 图2-2 项目水平衡图（t/a） 2.8人员配备及工作制度 本项目职工10人（其中4人住厂），不提供食堂，年工作日300天，每天工作8小时（均为昼间）。 2.9项目平面布置环境合理性 本项目位于鲤城区浮桥街道金浦社区金浦工业东路8号，本次项目经营场所主要为生产车间、仓库、办公室等，根据总平面布置图及车间布置图（附图7），对厂区位置合理性分析如下： 对生产车间布局合理性分析如下： 车间总平面布置功能分区明确，项目主要生产设备修边机、搅拌机及空压机等均位于生产车间内部，噪声源强较低，均采取基础减震和墙体隔声，可以有效降低噪声对外环境的影响。 项目排气筒位于常年主导风向的下风向；废气收集措施设置紧靠产污设备，废气均经处理后可达标排放，对下风向的敏感点影响较小。 （3）项目总平面布置合理顺畅、车间功能分区明确。生产区布置比较紧凑、物料流程短；车间总体布置有利于生产操作和管理，出入口位于南面，靠近道路，方便进出。 综上所述，项目车间平面布置考虑了建、构筑物布置紧凑性、节能等因素，功能分区明确，总图布置基本合理，项目应加强绿化等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1水环境 3.1.1水环境质量标准 晋江金鸡闸-鲟埔段执行《海水水质标准》（GB3097-1997）的第三类海水水质标准。见表3-1。 《海水水质标准》（GB3097-1997）（摘录） 序号 项目 第三类水质标准 1 水温 人为造成的海水温升不超过当时当地4℃ 2 pH 6.8~8.8，同时不超出该海域正常变动范围的0.5pH单位 3 溶解氧 ＞ 4mg/L 4 化学需氧量 ≤ 4mg/L 5 无机氮(以N计) ≤ 0.40mg/L 6 活性磷酸盐(以P计) ≤ 0.030mg/L 3.1.2水环境质量现状 根据2020年泉州市生态环境局发布的《泉州市环境质量状况公报（2019年度）》（2020年6月5日发布），2019年，泉州市环境质量状况总体良好。主要河流及实际供水13个县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率均为100%，小流域水质稳中向好；山美水库和惠女水库总体均为Ⅲ类水质，水体均呈中营养状态；近岸海域一、二类水质比例87.5%。2019年，泉州市主要河流晋江水质状况为优，实际供水的13个县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率均为100%。省重点考核小流域水质稳中向好。本项目排放水域为晋江金鸡闸-鲟埔段，其水质符合功能区水质要求。 3.2大气环境 3.2.1大气环境质量标准 （1）基本污染物 该区域环境空气质量功能类别为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单，部分指标详见表3-2。 环境空气质量标准（摘录） 序号 污染物名称 取值时间 二级标准 (μg/m3) 1 二氧化硫（SO2） 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 2 二氧化氮（NO2） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 粒径小于等于10μm的颗粒物（PM10） 年平均 70 24小时平均 150 4 粒径小于等于2.5μm的颗粒物（PM2.5） 年平均 35 24小时平均 75 5 一氧化碳（CO） 24小时平均 4000 1小时平均 10000 6 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 （2）其他污染物 项目其他污染物苯乙烯、苯、甲苯、二甲苯执行《环境影响评价技术导则》大气环境（HJ2.2-2018）中附录D；非甲烷总烃环境质量参照原环保总局科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》选用一次值作为限值执行；乙酸丁酯的环境质量标准执行《前苏联居住区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）中最大一次允许浓度值执行；详见表3-3。 其他污染物大气质量参考评价标准 单位：mg/m3 项目 最大一次 1小时浓度值 1小时均值 标准来源 非甲烷总烃 -- 2.0 -- 《大气污染物综合排放标准详解》 苯 -- -- 0.11 《环境影响评价技术导则》大气环境（HJ2.2-2018）中附录D 甲苯 -- -- 0.20 二甲苯 -- -- 0.20 苯乙烯 -- -- 0.01 乙酸丁酯 0.1 -- -- 前苏联居住区大气中有害物质的最大允许浓度（CH245-71） 3.2.2大气环境质量现状 根据2020年泉州市生态环境局发布的《泉州市环境质量状况公报（2019年度）》（2020年6月5日发布），按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，泉州市区空气质量持续保持优良水平，可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）年均浓度达二级标准，二氧化硫（SO2）和二氧化氮（NO2）年均浓度达一级标准，一氧化碳（CO）日均值的第95百分位数和臭氧（O3）日最大8小时平均值的第90百分位数均达到年评价指标要求；全市11个县（市、区）环境空气质量达标天数比例范围为93.7%～100%，全市平均为97.1%，较上年同期下降了0.2个百分点。环境空气质量可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准，环境空气质量良好。 另外，为了解项目建设区域其他污染物的大气环境质量现状，根据《环境影响评价技术导则-大气导则》（HJ2.2-2018）中“6.3.2监测布点”规定在厂址及主导风向下风向5km范围内设置监测点，本项目引用《泉州格瑞特电子科技有限公司迁建项目环境影响报告表》中的监测数据，泉州格瑞特电子科技有限公司委托福建省海博检测技术有限公司于2020年1月2日~2020年1月8日对路边社区（位于本项目东南侧2475m处）的苯、甲苯、二甲苯及非甲烷总烃连续7天的本底值现状监测，监测结果见表3-4、表3-5，相关引用监测报告详见附件7。 项目区域环境空气“苯、甲苯、二甲苯”监测结果 监测日期 监测点位 监测项目 检测结果（mg/m3） 质量标准浓度限值（mg/m3） 第一次 第二次 第三次 第四次 项目区域环境空气“非甲烷总烃”监测结果 监测日期 监测点位 监测项目 检测结果（mg/m3） 质量标准浓度限值（mg/m3） 第一次 第二次 第三次 第四次 根据表3-4、表3-5分析可知，项目所在地区环境大气污染物非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准详解》选用一次值，苯、甲苯及二甲苯浓度符合《环境影响评价技术导则》大气环境（HJ2.2-2018）中附录D相关限值标准，大气环境质量现状尚好。 3.3声环境 3.3.1声环境质量标准 根据声环境功能区的分类规定，项目厂界环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体详见表3-6。 《声环境质量标准》（GB3096-2008）（摘录） 单位：dB（A） 时段 声环境功能类别 环境噪声限值 昼间 夜间 2类 60 50 3.3.2声环境质量现状 为了解项目建设区域声环境质量现状，建设单位委托福建绿家检测技术有限公司于2021年3月26日对本项目所在区域环境噪声值及敏感点（职工宿舍）噪声值进行监测，具体监测结果见表3-7，监测点位见附图2。 噪声现状监测值 单位：dB（A） 编号 点位名称 现状监测值 执行标准 现状噪声源 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1# 环境噪声 环境噪声 达标 2# 环境噪声 环境噪声 达标 3# 环境噪声 环境噪声 达标 4# 环境噪声 环境噪声 达标 5# 环境噪声 环境噪声 达标 由上表可知，根据表3-7监测结果可知，项目厂界噪声本底值及敏感点（职工宿舍）本底值可以符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 3.4土壤环境质量现状 根据2020年8月10日国家生态环境部关于土壤现状监测点位如何选择的回复（网址：http://www.mee.gov.cn/hdjl/hfhz/202008/t20200810_793174.shtml）：根据建设项目实际情况，如果项目场地已经做了防腐防漏（包括硬化）处理无法取样，可不取样监测。 根据现场勘踏，本项目厂房场地地面均进行水泥硬化，无法取样，故不进行取样监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.5环境保护目标 （1）项目生活污水及生产废水对纳污水体和晋江仙石污水处理厂的影响； （2）项目运营中产生的颗粒物及有机废气对周围大气环境的影响； （3）生产设备运行时的机械噪声对周围声环境的影响； （4）固体废物若处置不当对周围环境的影响。 3.6环境敏感目标 项目厂界外50m范围内没有噪声敏感点，项目厂界外500m范围内没有地下水敏感点，本项目利用已建厂房，无新增用地，故范围内无生态环境保护目标，项目周围主要敏感目标见表3-8，环境敏感目标图见附图6。 环境敏感点以及环境保护目标一览 名称 地理坐标 保护对象 保护内容：人口规模 环境功能区划 相对厂址方向 相对项目距离 E N 金浦社区 118°31′12.491″ 24°55′56.813″ 居民 1300人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 S 105m 锦田社区 118°31′16.243″ 24°56′13.190″ 居民 1800人 N 100m 备注：大气环境保护目标的人口数为500m范围内的人口数。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.7排放标准 3.7.1废水排放标准 晋江金鸡闸-鲟浦段水域 项目外排废水为生产废水和生活污水，生产废水和生活污水排入晋江仙石污水处理厂处理前执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，NH3-N参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准；经晋江仙石污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级标准中的A标准，最终排入晋江金鸡闸-鲟埔段（晋江感潮河段）。本项目污水排放部分指标详见表3-9。 污水污染物排放标准 类别 标准名称 项目 标准限值 废水 污水综合排放标准 （GB8978-1996）表4三级标准 pH 6-9 COD 500mg/L BOD5 300mg/L SS 400mg/L 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准 NH3-N 45mg/L 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准 pH 6-9 COD 50mg/L BOD5 10mg/L SS 10mg/L NH3-N 5mg/L 3.7.2废气排放标准 本项目搅拌、打磨、修边、喷漆过程中排放的颗粒物污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；喷漆、彩绘过程排放的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、乙酸乙酯与乙酸丁酯合计执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）“表1排气筒挥发性有机物排放限值”中“涉涂装工序的其他行业标准”限值及表3、4标准限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值，注浆过程排放的苯乙烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准限值，苯乙烯的无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中的无组织排放限值。详见表3-10、表3-11、表3-12、表3-10。 挥发性有机废气排放标准 行业名称 污染物项目 有组织 无组织 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒高度（m） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控要求（mg/m3） 监控位置 涉涂装工序的其他行业 非甲烷总烃 60 20 5.1 8.0 1h平均浓度值 厂区内 30.0 监控点任意一次浓度值 2.0 企业边界 苯 1 20 0.4 0.1 企业边界 甲苯 5 20 1.2 0.6 企业边界 二甲苯 15 20 1.2 0.2 企业边界 乙酸乙酯与乙酸丁酯合计 50 20 2.0 -- 备注：本项目无乙酸乙酯产生。 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 标准来源 排气筒高度（m） 排放速率（kg/h） 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 20 2.95 周界外浓度最高点 1.0 GB16297-1996 备注：排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。本项目排气筒高度为20m，未能高出周围200m范围的建筑5m以上，因此排放速率按50%执行。 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准（摘录） 污染物项目 有组织 排放限值（mg/m3） 污染物监控位置 苯乙烯 50 车间或生产设施排气筒 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）（摘录） 污染物项目 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 苯乙烯 厂界 5.0 3.7.3噪声排放标准 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体详见表3-14。 厂界噪声排放标准 执行标准 类别 昼间LAeq（dB） 夜间LAeq（dB） 《工业企业厂界环境噪声排放准》 （GB12348-2008） 2 60 50 3.7.4固体废物处置 一般工业固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）执行，相关修改内容参考执行《关于发布＜一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准＞（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）；危险废物暂存区参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关要求。 3.7.5原料空桶 原料空桶暂存处位于生产车间，暂存区参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 3.8总量控制 国家重点控制的总量因子：根据《福建省建设项目主要污染物排放总里指标管理办 法（试行）的通知》（闽环发[2014]13号）、《福建省人民政府关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》闽政[2016]54号)、《泉州市生态环境局 泉州市发展和改革委员会 泉州市财政局关于印发泉州市排污权储备和出让管理规定的通知》(泉环保[2020]113号)、《泉州市生态环境局关于做好泉州市排污权储备和出让管理规定实施有关工作的通知》(泉环保[2020]129号等文件要求，现阶段，主要对COD、NH3-N、SO2、NOx等四项主要污染物指标实施总量控制管理。 总量控制有关要求：各企业新建项目二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮指标 必须有可靠的总量来源，其余污染物指标以及企业特征污染物的总量，将在严格要求达 标排放的基础上根据项目排污情况，在环评报告中提出总量控制建议值，由企业向当地 生态环境保护主管部门申请或海峡股权交易中心购买，经批准或确权后，作为企业的总 量控制指标。 （1）总量控制因子 结合工程分析、国家、福建省、泉州市相关总量控制相关要求，最终确定本项目总 量控制因子为废水：COD、NH3-N。另外废气中的挥发性有机物（VOCs）（按所有有机废气总合计）实行区域内VOCs排放等量或倍量替代。 （2）新增排放权 ①生活污水 生活污水污染物排放总量指标 项目 产生量（t/a） 处理后的削减量（t/a） 处理后的排放量（t/a） 废水 243 0 243 CODcr 0.1215 0.1093 0.0122 NH3-N 0.0073 0.0061 0.0012 根据《泉州市环保局关于全面实施排污权有偿使用和交易后做好建设项目总量指标管理工作有关意见的通知》（泉环保总量[2017]1号）通知，全市范围内工业排污单位实行排污权有偿使用和交易，对水污染，仅核定工业废水部分。因此项目生活污水不纳入排污权交易范畴，不需购买相应的排污交易权指标，不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围。 ②生产废水 生产废水拟经废水处理设施处理后可以符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，排入市政污水管网，与生活污水一起由晋江仙石污水处理厂处理。项目生产废水产生量、经处理削减量、经处理后的排放量见表3-16。 生产废水污染物排放总量指标 项目 产生量（t/a） 削减量（t/a） 允许排放浓度（mg/L） 核定排放量（t/a） 生产废水 78.6 0 -- 78.6 CODcr 0.0786 0.0747 50 0.0039 根据《泉州市环保局关于全面实施排污权有偿使用和交易后做好建设项目总量指标管理工作有关意见的通知》（泉环保总量[2017]1号）及《进一步优化环评审批服务助推两大协同发展区高质量发展的意见》（闽环发〔2018〕26号），本项目承诺投产前通过排污权交易方式取得上述废水指标（附件8）。 ③有机废气 本项目正常工况下主要污染物排放量核算结果为挥发性有机物：0.906t/a。根据2017 年9月13日环保部发布《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号），严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政[2020]12 号）中关于涉新增VOCs排放项目的要求，泉州地区VOCs排放实施倍量替代，根据《福建省建设项目主要污染物排放总量指标管理办法（试行）》要求，辖区建设项目挥发性有机物（VOCs）排放总量指标实行全区域1.2倍调剂管理。则本项目挥发性有机物（VOCs）区域调剂总量为1.0872t/a。 废气污染物排放总量指标 项目 污染物 排放量（t/a） 区域调剂总量（t/a） 废气 有机废气 有组织：0.7677 0.906 1.0872 无组织0.1383 废气污染物排放总量为：挥发性有机物（VOCs）：1.0872t/a。鉴于目前海峡股权交易中心排污权交易平台尚无挥发性有机物出让、受让信息，待相关污染物倍量调剂政策出台或可在海峡股权交易中心排污权交易平台上购买时，要求企业按照生态环境主管部门相关规范落实挥发性有机物（VOCs）倍量替代或通过排污权交易获得。企业承诺在挥发性有机物倍量调剂政策出台后或可在排污权交易平台上购买时（附件9），依法取得挥发性有机物总量指标，并依法申领排污许可证。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目厂房为租赁性质，且厂房已建设完毕，因此，本报告表不对其施工期的环境影响进行评价分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1废水 4.1.1废水污染源核算及环保措施 （1）生产废水0.262t/d（78.6t/a），生产废水分批少量拟经废水处理设施（格栅池+调节池＋混凝反应池+清水池）处理。 根据《化学工程与装备》2012年第7期与类比泉州同类企业，可知项目生产废水中的碱性污染物浓度较高，洗坯废水、水帘柜废水与喷淋塔废水混合后的废水水质情况大体为：CODcr：800~1000mg/L（以1000mg/L计）、SS：800~1200mg/L（以1200mg/L计）、pH：9.8~10.2、BOD5：200~250mg/L（以250mg/L计）。生产废水拟经废水处理设施（格栅池+调节池＋混凝反应池+清水池）处理后可以符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。生产废水源强及排放情况分析，见表4-1。 树脂工艺品废水源强及排放情况表 废水 种类 主要污染物 水量（t/a） 产生浓度（mg/L） 产生量 （t/a） 排放浓度（mg/L） 排放量 （t/a） 允许排放浓度（mg/L） 排放去向 树脂工艺品生产废水 CODcr 78.6 1000 0.0786 50 0.0039 50 拟经厂区污水处理设施处理后排入进入晋江仙石污水处理厂处理 BOD5 250 0.0197 10 0.0008 10 SS 1200 0.0943 10 0.0008 10 氨氮 -- -- -- -- -- （2）生活污水 本项目生活污水产生量为243t/a（0.81t/d），生活污水水质情况大体为：COD：350~500mg/L、BOD5：170~250mg/L、SS：180~200mg/L、NH3-N：20~30mg/L。项目所在区域市政污水管网已铺设并接入晋江仙石污水处理厂纳污管网。项目生活污水拟经三级化粪池处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，NH3-N参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，再通过市政污水管网，纳入晋江仙石污水处理厂进行深度处理，最终排入晋江金鸡闸-鲟埔段（晋江感潮河段）。生活污水水质情况及污染源强详见表4-2。 项目生活污水源强及排放情况一览表 废水 种类 主要污染物 水量（t/a） 产生浓度（mg/L） 产生量 （t/a） 排放浓度（mg/L） 排放量 （t/a） 允许排放浓度 （mg/L） 排放去向 生活污水 CODcr 243 500 0.1215 50 0.0122 50 通过市政污水管网排入晋江仙石污水处理厂 BOD5 250 0.0608 10 0.0024 10 SS 250 0.0608 10 0.0024 10 氨氮 30 0.0073 5 0.0012 5 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别 污染防治设施 治理工艺 受纳污水处理厂信息 污染防治 设施 治理设施名称 是否为可行技术 污染物种类 国家或地方污染物排放标准限值/（mg/L） 生活污水 生活污水处理设施 化粪池 是 厌氧生物处理法 pH（无量纲） 6~9 COD 50 BOD5 10 SS 10 氨氮 5 生产废水 生产废水处理设施 生产废水处理设施 是 格栅池+调节池＋混凝反应池+清水池 pH（无量纲） 6~9 COD 50 BOD5 10 SS 10 氨氮 5 废水排放口基本信息一览表 序号 排放口编号 污排放口名称 类型 排放口地理坐标 排放去向 排放方式 排放规律 经度 纬度 1 DW001 污水总排口 一般排放口 118°31′16.410″ 24°56′1.384″ 通过市政污水管网排入晋江仙石污水处理厂，最终排入晋江金鸡闸-鲟埔段 间接排放 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 废水排放标准和监测要求一览表 序号 废水类别 产污环节 处理工艺和设施 监测因子 监测点位 监测频率 国家或地方污染物排放标准 排放去向 验收依据 1 综合废水 生活污水及生产废水 化粪池、格栅池+调节池＋混凝反应池+清水池 pH、COD、BOD5、SS、氨氮 污水总排口出口 连续监测2天，4次/天 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准(pH：6～9、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L)；《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)：氨氮≤45mg/L 晋江仙石污水处理厂 4.1.2废水处理措施有效性分析 项目外排废水主要为生产废水和职工生活污水。 4.1.2.1生产废水治理措施 项目生产废水为洗坯废水、碱液池用水、水帘柜废水及喷淋塔废水，废水量为78.6t/a。项目拟在厂区自建的污水处理设施处理，处理设施的设计处理能力为3t/d，处理设施工艺流程如下： 生产废水具体处理工艺如下： 图4-1 树脂工艺品生产废水处理工艺 工艺流程简介：废水分批少量进入格栅池，格栅能截留的悬浮物和漂浮物（统称为栅渣）数量，通过格栅池后的污水分批少量进入调节池，调节水量、pH及水质，根据原废水的pH值，可加入少量硫酸进行调节pH至8左右。调节池液位自动控制，当调节池液位高时自动启动污水提升泵至混凝反应池，投加少量的Na2SiO3、FeSO4、和PAM，在搅拌机搅拌下，在废水中有丙烯酸粘合树脂和悬浮物之间形成强大的“架桥”作用，在少量的絮凝剂FeSO4和高分子助凝剂PAM的共同作用下，形成较大的矾花而沉淀，混凝反应池出水自流至中间水箱，并加入少量的AT脱色剂，保证生产废水的色度符合要求和去除废水少量表面活性剂及微小颗粒的悬浮物，出水在增压泵作用下输送到清水池。沉淀池污泥通过压滤机进行污泥浓缩干化，降低含水率后的干污泥放置于危废贮存间，委托有资质的危险废物处置单位统一进行处理处置。 项目污水处理能力设计处理水量3m3/d，本项目生产废水产生量为（78.6m3/a）0.262m3/d，小于3m3/d，治理措施可行。 综合分析，本项目生产废水治理措施可行。 4.1.2.2生活污水治理措施 根据业主提供资料，本项目出租方化粪池容积量为30m3，本项目员工人数约10人（其中4人住厂），总生活污水产生量为0.81t/d，出租方设置的化粪池日处理能力为60t/d，能满足处理本项目生活污水的需要。因此，出租方厂区配套的化粪池有足够能力接纳本项目的污水进行处理。 4.1.2.3污水处理厂工艺及接收项目废水可行性分析 （1）建设概况 晋江仙石污水处理厂厂址位于仙石导航台处，座落于晋江西岸。污水处理厂总占地面积234.71亩，工程总投资为12524.29万元，现有规模为15万t/d，其中一期工程4万t/d，二期工程6万t/d，三期扩建5万t/d。服务范围包括江南池店组团、陈埭镇北片区、滨江商务区、梅岭片区、西园片区、汽车基地南区、青阳片区和罗山片区。 （2）处理工艺 晋江仙石污水处理厂一期工程采用A/O污水处理工艺，二期工程采用A2/O污水处理工艺，三期工程采用与二期相同的污水处理工艺，总体15万t/d升级改造工程采用了“絮凝→滤布滤池→紫外消毒池”污水处理工艺及旁路化学除磷系统。 （3）出水执行排放标准及其达标排放情况 晋江仙石污水处理厂尾水排放水体为晋江下游仙石段的感潮河段，排放口位于污水厂东南侧，六原水闸排放口下游70m处的深水排放，采用岸边连续排放方式。尾水排放口按规范化设计，并已安装在线监测装置。 目前出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 根据《晋江仙石污水处理厂扩建5万t/d及升级改造工程竣工环境保护验收监测报告》，晋江仙石污水处理厂验收监测期间，污水处理设施日均处理污水140750吨，经处理后外排污水符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB189181-2002）基本控制项目表1的一级A标准和基本控制项目表2标准。 （4）项目污水纳入晋江仙石污水处理厂可行性分析 项目废水拟经过废水处理设施处理好后通过厂区内部的WS-1号污水井（东经118°31′17.110″、北纬24°56′4.2.061″）排出厂区，污水进入厂区外的金浦东路的WS-2号污水井（东经118°31′15.662″、北纬24°56′4.655″）和WS-3号污水井（东经118°31′11.201″、北纬24°56′3.171″），最终纳入晋江仙石污水处理厂。根据鲤城区污水管网现状图（见附图10）可知，本项目位于晋江仙石污水处理厂服务范围内。 晋江仙石污水处理厂总处理能力达到15万吨/日，实际处理能力为140750吨/日，则尚有9240吨/日处理余量。项目生活污水量为0.81t/d，生产废水量为0.262t/d，废水总排放量为1.072t/d仅占晋江仙石污水处理厂剩余处理能力的0.01%。项目生活污水与生产废水水质简单，不会对污水处理厂的处理工艺产生影响；晋江仙石污水处理厂的进水标准，表4-6中进水水质为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）“排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水执行三级标准”，出水水质为按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单的表1中一级A标准，可以符合进水标准。 晋江仙石污水处理厂设计进、出水水质 序号 项目 BOD5 CODcr SS NH3-N pH 1 进水（mg/L） 300 500 400 -- 6-9 2 出水（mg/L） ≤10 ≤50 ≤10 ≤5 6-9 综合分析，本项目的实施不增加晋江仙石污水处理厂现状处理负荷，项目废水通过规划的污水管网最终排入晋江污水处理厂集中处理是可行的。 4.2废气 4.2.1废气污染源核算及环保措施 根据工程分析，本项目主要大气污染源为搅拌、打磨、修边过程中产生的粉尘及注浆、彩绘、喷漆及晾干过程中产生的挥发性有机废气。 粉尘废气 ①搅拌粉尘 项目搅拌过程会有粉尘产生。根据业主提供资料，石粉用量为40t，搅拌工序产生的粉尘量按石粉用量的0.1%计算，所以搅拌工序产生的粉尘量为0.04t/a。其中，80%粉尘经重力作用沉降及墙壁阻隔，其余20%粉尘以细小弥漫在空间内，粉尘经排气扇通风排气后，以无组织形式排放到外环境中，搅拌车间粉尘的排放量为0.008t/a，排放速率为0.0033kg/h。 ②打磨、修边粉尘 树脂工艺品打磨、修边过程会有粉尘产生，类比同类型企业，粉尘产生量约为坯体的1%，坯体由不饱和树脂、石粉等混合制成，树脂和石粉的总用量为75t/a，则打磨、修边过程粉尘产生量约为0.75t/a。项目打磨、修边粉尘拟采用“集气装置+布袋除尘器”进行收集处理后通过1根20m高排气筒（DA001）高空排放。集气装置效率以90%计，未经集气装置收集的10%粉尘在车间内无组织排放，则被集气罩收集的粉尘量为0.675t/a，无组织粉尘排放量为0.075t/a；根据本章节分析，本项目布袋除尘器的处理效率以90%计，则有组织粉尘排放量为0.0675t/a，除尘后通过1根20m高排气筒（DA001，内径0.35m）高空排放；根据企业提供资料，本项目打磨、修边时间为8h/d，年工作300天。项目拟配套风机风量为5000m3/h，年排放废气量1200万m3。 （2）有机废气 ①注浆废气 项目注浆成型过程中浆料中不饱和树脂会挥发出的少量有机废气，有机废气主要成分为苯乙烯。根据文献《新型不饱和树脂苯乙烯挥发性能研究》（作者张衍，陈锋，刘力，2010年11月，苯乙烯的挥发速率与温度、时间有关。一般不饱和聚酯树脂中苯乙烯含量约30%；根据研究，低苯乙烯树脂在20℃条件下固化40min，苯乙烯挥发量为0.31%。本项目使用不饱和聚酯树脂（低苯乙烯树脂）用量约35t/a。注浆车间注浆时间约为8h/d，年工作时间300天，则苯乙烯的产生量约为0.0326t/a（0.0136kg/h）。 ②彩绘废气 根据企业提供，手工彩绘只是对于产品未被上色的部分进行修边补色，项目彩绘过程油漆使用量为0.5t/a，天那水使用量为0.5t/a。油漆使用情况见表4-7，稀释剂使用情况见表4-8。 油漆使用情况 单位：t/a 总用量 丙醇酸树脂 硝化棉 二甲苯 正丁醇 比例 -- 40% 25% 15% 20% 用量 0.5 0.2 0.125 0.075 0.1 稀释剂使用情况 单位：t/a 总用量 乙酸丁酯 二甲苯 甲缩醛 环己酮 比例 -- 10% 10% 50% 30% 用量 0.5 0.05 0.05 0.25 0.15 彩绘工序有机废气汇总见表4-9。 彩绘工序有机废气汇总 单位：t/a 名称 油漆中含量 稀释剂含量 合计 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） 正丁醇 0.1 -- 0.1 二甲苯 0.075 0.05 0.125 甲缩醛 -- 0.25 0.25 环己酮 -- 0.15 0.15 乙酸丁酯 -- 0.05 0.05 小计 0.175 0.5 0.675 二甲苯 二甲苯 0.075 0.05 0.125 乙酸丁酯 乙酸丁酯 -- 0.05 0.05 根据表4-9，本项目彩绘过程非甲烷总烃年产生量为：0.675t/a（0.0281kg/h），其中二甲苯的年产生量为0.125t/a（0.0521kg/h），乙酸丁酯的年产生量为：0.05t/a（0.0208kg/h）。 ③喷漆及晾干废气 根据建设单位提供资料，项目设有1个喷漆车间，喷漆车间在一层，喷漆房大小为，25m2，车间里面有1个水帘柜，喷漆车间为微负压密闭车间，喷漆工序只需进行一道喷漆，即喷面漆，喷漆工序产生的主要污染物为漆雾和挥发性有机废气。本项目喷漆及晾干时间预计1200h/a。项目调漆过程在喷漆房中进行，喷漆房为密闭车间，调漆次数3次/月，产生有机废气的量极少，可忽略不计。喷漆后成品于喷漆房内自然晾干。 项目预计需要用到的油漆（硝基漆）用量为1t/a，稀释剂1t/a。喷漆及晾干工序产生的主要污染物为漆雾、二甲苯、乙酸丁酯和非甲烷总烃。油漆使用情况见表4-10，稀释剂使用情况见表4-11。 油漆使用情况 单位：t/a 总用量 丙醇酸树脂 硝化棉 二甲苯 正丁醇 比例 -- 40% 25% 15% 20% 用量 1.0 0.4 0.25 0.15 0.2 稀释剂使用情况 单位：t/a 总用量 乙酸丁酯 二甲苯 甲缩醛 环己酮 比例 -- 10% 10% 50% 30% 用量 1.0 0.1 0.1 0.5 0.3 喷漆及晾干工序有机废气汇总见表4-12。 喷漆及晾干工序有机废气汇总 单位：t/a 名称 油漆中含量 稀释剂含量 合计 挥发性有机物（以非甲烷总烃计） 正丁醇 0.2 -- 0.2 二甲苯 0.15 0.1 0.25 甲缩醛 -- 0.5 0.5 环己酮 -- 0.3 0.3 乙酸丁酯 -- 0.1 0.1 小计 0.35 1.0 1.35 二甲苯 二甲苯 0.15 0.1 0.25 乙酸丁酯 乙酸丁酯 -- 0.1 0.1 根据表4-12，本项目喷漆室非甲烷总烃年产生量为：1.35t/a（1.125kg/h），其中二甲苯的年产生量为：0.25t/a（0.2083kg/h），乙酸丁酯的年产生量为：0.1t/a（0.0833kg/h）。项目使用人工喷涂，本项目使用的油漆的固份量为0.65t，根据《涂装工艺与设备》（化学工业出版社），喷涂距离在15~20cm，附着效率约为65~75%，本次评价按70%计算，则本项目漆雾产生量为0.195t/a（0.1625kg/h）。 ④注浆、彩绘、喷漆及晾干废气治理排放情况 根据建设单位提供的资料，建设单位拟在注浆工序上方设置集气罩，注浆废气集中收集后的有机废气拟经一套活性炭吸附装置处理设施处理后，经一根20m高排气筒（DA002）引至楼顶排放。项目集气罩收集效率取90%，根据《上海市工业固定源挥发性有机物治理技术指引》，活性炭对有机废气的去除率在90%以上，考虑到废气的产生浓度较低等因素，日常稳定效率按60%分析，项目拟配套总风机风量为5000m3/h，年排放废气量1200万m3。 根据建设单位提供的资料，建设单位分别拟在彩绘工序上方设置集气罩、拟在喷漆车间经水帘柜收集后，收集后的有机废气共同经一套“喷淋塔+活性炭吸附装置”处理设施处理后经20m高排气筒（DA003）高空排放。项目彩绘上方集气罩收集效率取90%，喷漆车间为微负压密闭车间，挥发性有机废气的收集效率取95%，根据《上海市工业固定源挥发性有机物治理技术指引》，活性炭对有机废气的去除率在90%以上，考虑到废气的产生浓度较低等因素，日常稳定效率按60%分析，漆雾的去除效率按90%分析。项目拟配套总风机风量为10000m3/h，年排放废气量2400万m3。 废气治理设施基本情况一览表 产排污 环节 污染物 种类 治理设施 排放形式 运行时间 处理能力 收集效率 治理工艺 去除率 是否为可行技术 修边、打磨粉尘 颗粒物 有组织 2400h/a 5000 m3/h 90% 布袋除尘器 90% 是 注浆废气 苯乙烯 有组织 2400h/a 5000 m3/h 90% 活性炭吸附 60% 是 彩绘废气 二甲苯 有组织 2400h/a 10000 m3/h 90% 活性炭吸附 60% 是 乙酸丁酯 有组织 2400h/a 10000 m3/h 90% 活性炭吸附 60% 是 非甲烷总烃 有组织 2400h/a 10000 m3/h 90% 活性炭吸附 60% 是 喷漆及晾干废气 颗粒物（漆雾） 有组织 1200h/a 10000 m3/h 95% 喷淋塔 90% 是 二甲苯 有组织 1200h/a 10000 m3/h 95% 活性炭吸附 60% 是 乙酸丁酯 有组织 1200h/a 10000 m3/h 95% 活性炭吸附 60% 是 非甲烷总烃 有组织 1200h/a 10000 m3/h 95% 活性炭吸附 60% 是 废气污染源产排放一览表 生产 工序 排放 方式 污染物 产生情况 治理措施 排放情况 产生浓度(mg/m3) 产生速率(kg/h) 产生量(t/a) 排放浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) 排放量(t/a) 搅拌 无组织 颗粒物 -- 0.0033 0.008 -- -- 0.0033 0.008 打磨、修边 有组织 颗粒物 56.3 0.2813 0.675 废气经布袋除尘器装置处理后由20m排气筒排放（DA001） 5.6 0.0281 0.0675 无组织 颗粒物 -- 0.0313 0.075 -- -- 0.0313 0.075 注浆 有组织 苯乙烯 2.4 0.0122 0.0293 废气经集气罩收集后拟经“活性炭吸附”装置处理后由20m排气筒排放（DA002） 1.0 0.0049 0.0117 无组织 苯乙烯 -- 0.0014 0.0033 -- -- 0.0014 0.0033 彩绘 有组织 二甲苯 4.7 0.0469 0.1125 废气经集气罩收集后拟经“水喷淋+活性炭吸附”装置处理后由20m排气筒排放（DA003） 1.9 0.0188 0.045 乙酸丁酯 1.9 0.0188 0.045 0.75 0.0075 0.018 非甲烷总烃 25.3 0.2531 0.6075 10.1 0.1013 0.243 无组织 二甲苯 -- 0.0052 0.0125 -- -- 0.0052 0.0125 乙酸丁酯 -- 0.0021 0.005 -- 0.0021 0.005 非甲烷总烃 -- 0.0281 0.0675 -- 0.0281 0.0675 喷漆及晾干 有组织 颗粒物（漆雾） 15.4 0.1544 0.1853 废气经水帘柜收集后拟经“水喷淋+活性炭吸附”装置处理后由20m排气筒排放（DA003） 1.5 0.0154 0.0185 二甲苯 19.8 0.1979 0.2375 7.9 0.0792 0.095 乙酸丁酯 7.9 0.0792 0.095 3.2 0.0317 0.038 非甲烷总烃 106.9 1.0688 1.2825 42.8 0.4275 0.513 无组织 颗粒物（漆雾） -- 0.0081 0.0097 -- -- 0.0081 0.0098 二甲苯 -- 0.0104 0.0125 -- 0.0104 0.0125 乙酸丁酯 -- 0.0042 0.005 -- 0.0042 0.005 非甲烷总烃 -- 0.0563 0.0675 -- 0.0563 0.0675 废气排放口基本情况一览表 废气排放标准、监测要求一览表 4.2.2废气处理措施有效性分析 根据工程分析，本项目主要大气污染源为搅拌、打磨、修边过程中产生的粉尘，彩绘、注浆过程中产生的挥发性有机废气，喷漆及晾干过程产生的挥发性有机废气及颗粒物（漆雾）。 4.2.2.1搅拌粉尘 项目上料工序产生的粉尘废气以无组织形式排放，建议在车间安装排气扇等通风换气设施，加强车间通风，使废气得到及时有效扩散、稀释，减少项目产生的粉尘废气对职工以及周围环境的影响。无组织排放浓度可符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（周界外浓度最高点最大浓度值1.0mg/m3）。排放的无组织废气污染源强很小，不会对周围环境造成太大影响。 4.2.2.2打磨、修边过程中产生的少量粉尘 本项目的打磨、修边粉尘经收集后通过布袋除尘器处理后通过1根20m高的排气筒（DA001）高空排放。 图4-2 打磨、修边粉尘处理流程图 （1）布袋除尘器工作原理： A、重力沉降作用——含尘气体进入吸尘器时，颗粒大、比重大的粉尘，在重力作用下沉降下来。 B、筛滤作用——当粉尘的颗粒直径较滤料的纤维间的空隙或滤料上粉尘间的间隙大时，粉尘在气流通过时即被阻留下来。 C、惯性力作用——气流通过滤料时，可绕纤维而过，而较大的粉尘颗粒在惯性力的作用下，仍按原方向运动，遂与滤料相撞而被捕获。 D、热运动作用——质轻体小的粉尘(1微米以下)，随气流运动，非常接近于气流流线，能绕过纤维。但它们在受到作热运动(即布朗运动)的气体分子的碰撞之后，便改变原来的运动方向，这就增加了粉尘与纤维的接触机会，使粉尘能够被捕获。当滤料纤维直径越细，空隙率越小、其捕获率就越高，所以越有利于除尘。 处理可行性分析 项目打磨、修边粉尘采用布袋除尘设施处理后通过1根20m高的排气筒高空排放，根据《工业污染源产排污系数手册》可知布袋除尘器的除尘效率可达95%以上，综合考虑使用过程处理效率的衰减，本项目取90%。根据工程分析，本项目打磨、修边粉尘的排放浓度和排放速率均可符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，即排放浓度≤120mg/m3、排放速率度≤2.95kg/h，处理措施可行。 4.2.2.3注浆、彩绘、喷漆及晾干废气治理措施 项目注浆废气拟经集气罩收集后采用“活性炭吸附+1根20m高排气筒（DA002）高空排放”；项目彩绘废气拟经集气罩收集后与喷漆及晾干废气拟经水帘柜收集后一同采用“喷淋塔+活性炭吸附+1根20m高排气筒（DA003）高空排放”。 （1）废气处理流程 注浆废气拟经集气罩收集后经“活性炭吸附+1根20m高排气筒（DA002）高空排放”；彩绘废气拟经集气罩收集后与喷漆及晾干废气拟经水帘柜收集后一同拟经“喷淋塔+活性炭吸附+1根20m高排气筒（DA003）高空排放”，喷漆车间配备了1套水帘除尘装置，操作者将工件放在水帘除尘装置前的喷漆作业，喷漆产生的漆雾经引风机引入水喷淋除尘装置处理，从而将喷漆废气中的漆雾捕捉于水中，漆雾洗涤水经循环水槽捞除漆渣后，均循环使用；经水帘除尘装置处理后的喷漆废气与晾干废气经引风机引入车间外的处理设施（水喷淋+活性炭吸附装置）处理达标后通过1根20m高的排气筒（DA003）排放。处理流程见图4-3，图4-4。 图4-3 注浆废气处理流程图 图4-4 彩绘、喷漆及晾干废气处理流程图 （2）漆雾处理系统 本项目喷漆房采用水帘除尘装置+水喷淋处理漆雾，操作者将工件放置于水帘除尘装置前的喷漆工位上，用手提式空气喷枪对工件进行喷漆作业，水帘机设置了吸气口，吸气口使从喷枪产生的漆雾向吸气口的流动形成气流的平行流，可减少漆雾对喷涂工件的干涉，提高漆膜的质量。喷漆时，油漆经压缩空气雾化后从喷枪喷射到工件表面，多余的漆雾在水帘机的负压引导下流向水帘板下方的吸气口，从而将空气中的漆雾及亲水性溶剂捕捉于水中，剩下部分憎水的废气物通过排风机排出车间。漆雾洗涤水经水帘板进入水槽中，水槽中的漆渣凝聚并飘浮于水面，定期打捞集中处置，漆雾洗涤水循环使用。经水帘柜喷漆后气流经引风机引至喷漆室外水喷淋吸附塔内进行处理，在吸附塔中设置雾化喷头和多面空心球，烟雾在水浴和水雾的双重作用下被大量去除，水经设备自身配备的过滤沉淀设施处理后循环使用，使用一段时间后废水经废水处理设施处理后回用。最后气流引至活性炭吸附装置进行有机废气的净化处理，处理后通过1根20m高的高空排放。 活性炭处理设施 项目有机废气采用活性炭吸附装置进行处理。以活性炭作为“三苯”和挥发性有机物废气吸附剂已经有许多年的应用经验。活性炭表面有疏水性，比表面积大，因而具有优异的吸附性能，可使有机溶剂吸附在其表面上，从而使废气得到净化，经净化后的气体可直接排放。 活性炭吸附法适用于大风量、低浓度、温度不高的有机废气治理，具有工艺成熟、效果可靠，易于回收有机溶剂，设备简单、紧凑，占地面积小，易于使用、便于维护管理等特点，因此被广泛应用于化工、喷漆、印刷、轻工等行业的有机废气治理，尤其是苯类、酮类的处理。由于喷漆时有大量的漆雾随废气排出，若这些漆雾直接吹到活性炭吸附层上，会很快使活性炭层发生板结，导致气阻增大，处理效果丧失。因此，本项目喷漆房废气被风机抽入活性炭吸附装置前，首先利用“水帘除尘+水喷淋吸附塔”去除漆雾，从而保证活性炭吸附层能够正常工作。 鉴于本项目有机废气的处理效果主要取决于项目装置中活性炭的处理能力，为了确保本项目有机废气达标排放，要求建设单位应定期对活性炭进行检查，并及时更换活性炭，更换后的废活性炭属于危险废物，应委托有危险废物处置资质单位处置。 （4）处理可行性分析 项目注浆废气拟采用“活性炭吸附+1根20m高排气筒高空排放”；项目彩绘废气拟经集气罩收集后与喷漆废气拟经水帘柜收集后一起拟经“水喷淋+活性炭吸附”进行处理后通过20m高排气筒排放。根据《上海市工业固定源挥发性有机物治理技术指引》，活性炭对有机废气的去除率在90%以上，考虑到废气的产生浓度较低等因素，日常稳定效率按60%分析，根据工程分析，注浆废气中的苯乙烯可以符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准限值，即苯乙烯排放浓度≤50mg/m3；喷漆废气中的颗粒物可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的排放限值要求，即颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤2.95kg/h，排气筒高度20m；彩绘、喷漆及晾干废气中的二甲苯、非甲烷总烃及乙酸乙酯与乙酸丁酯合计符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1标准限值，即非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m³，排放速率≤5.1kg/h、二甲苯排放浓度≤15mg/m³，排放速率≤1.2kg/h、乙酸乙酯与乙酸丁酯合计排放浓度≤50mg/m³，排放速率≤2.0kg/h。 综上所述，本项目拟采取的废气的防治措施是可行的。 4.3噪声源强分析及环保措施 项目主要噪声源强为运营期间搅拌机、空压机及磨底机等生产设备运行时产生的噪声，在正常情况下，设备噪声压级在65~90dB（A）之间，项目设备具体噪声级值见表4-17。 项目主要生产设备噪声级一览表 噪声源 噪声源所在位置 数量 噪声源强dB（A） 排放规律 采取措施 水帘喷漆台 位于1F北侧 1台 65~70 间断 基础减振； 厂房隔声 修边机 位于1F西侧 2台 75~80 搅拌机 位于1F西侧 2台 80~85 磨底机 位于1F西侧 1台 75~80 空压机 位于1F西侧 1台 80~85 洗坯机 位于1F北侧 1台 70~75 风机 顶楼 3台 85~90 持续 基础减振 本项目噪声污染源主要来自搅拌机及空压机等设备运作时产生的机械噪声，均为室内声源。该部分噪声经墙体隔声、空气吸收的衰减后，对周围声环境影响较小。为确保项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，应采取以下措施： （1）拟将加强设备的日常维护、管理，保证设备的正常运行，尽量降低运营过程的机械噪声。 （2）拟将设备注意润滑，并对老化和性能降低的设备进行及时更换；注重设备的保养和维护，保证其处于正常运行状态，维持噪声源正常稳定。 本项目噪声经上述治理措施处理后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，因此，该措施可行。 噪声监测要求一览表 污染源 监测要求 分析方法 监测方式 监测点位 监测因子 监测频次 按污染源监测方法相关规范要求执行 委托监测 噪声 厂界 等效A声级 1次/季 4.4固体废物 4.4.1固体废物污染源核算及环保措施 根据工程分析，项目产生的固体废物为危险废物、一般工业固废及生活垃圾。其中一般工业固废主要为布袋除尘器收集的粉尘、废模具；危险废物主要为污泥、废活性炭及废漆渣等。 （1）一般工业固废 ①粉尘 项目打磨、修边过程中在布袋除尘器收集的粉尘量约为0.6075t/a，该部分粉尘定期收集，收集后由可回收利用厂家进行回收。 ②废模具 根据企业提供资料，项目废模具产生量为1t/a，由可回收利用厂家进行回收。 （2）生活垃圾 生活垃圾产生量计算公式如下： G=K·N·D×10-3 其中：G—生活垃圾产生量（t/a）；K—人均排放系数（kg/人·天）； N—人口数（人）；D—年工作天数（天）。 根据我国生活垃圾排放系数，不住厂职工生活垃圾排放系数取K＝0.5kg/人·天住厂职工生活垃圾排放系数取K＝1kg/人·天，项目职工10人（其中4人住厂），按300天/年计，则项目生活垃圾产生量为2.1t/a。 （3）危险废物 ①废漆渣 项目喷漆废气拟采用水帘喷漆台进行处理，处理后再通过“水喷淋+活性炭吸附”进行净化。喷淋塔及水帘喷漆柜处理漆雾产生废漆渣，漆渣产生量约为0.1668t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版）附录，属于危险废物，编号为HW12（染料、涂料废物），废物代码900-252-12（使用油漆(不包括水性漆)、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物）。 ②废活性炭 项目废气治理设施运行一段时间后，活性炭吸附有机污染物后将达到饱和状态，无法继续使用，需定期更换，以每千克活性炭吸附0.25千克的废气污染物计算，本项目共有约1.1516吨挥发性有机废气被吸附（其中非甲烷总烃1.134t/a、苯乙烯0.0176t/a），需活性炭量约4.6064t，则废活性炭的产生量约为5.758t/a。废活性炭属危险废物，危废类别为HW49（其他废物），废物代码900-039-49（烟气、VOCs治理过程(不包括餐饮行业油烟治理过程)产生的废活性炭）。 ③污泥 项目废水处理过程中会产生污泥，该部分污泥含有油漆成分，属于国家危险废物名录中HW12（900-252-12）。项目生产废水产生量约为78.6t/a，废水处理前SS浓度为1200mg/L，处理后浓度为10mg/L，则项目沉淀污泥产生量为0.094t/a，其含水率约80%，实际沉淀污泥量为0.47t/a。 污泥、废漆渣及废活性炭为危险废物，集中收集后应由有资质单位进行回收处置。项目危险废物汇总情况见表4-19。 危险废物汇总表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 （吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 废漆渣 HW12 900-252-12 0.1668 喷漆、喷漆废气处理 固体 漆雾 有机物 每天 T 委托有资质的单位进行处理 废活性炭 HW49 900-039-49 5.758 废气治理设施 固体 挥发性有机物 有机物 3个月 T/In 污泥 HW12 900-252-12 0.47 废水治理设施 固体 SS 有机物 3个月 T 项目固废产生、排放情况见表4-20。 项目固废产生、排放情况一览表 污染物名称 属性 产生量 （t/a） 削减量 （t/a） 排放量 （t/a） 产生环节或车间 处置方式 粉尘 一般工业固体废物 0.6075 0.6075 0 树脂工艺品加工工序 由可回收利用厂家进行回收 废旧模具 1 1 0 废漆渣 HW12（染料、涂料废物） 0.1668 0.1668 0 喷漆工序、喷漆废气处理 委托有资质的单位进行处理 废活性炭 HW49（其他废物） 5.758 5.758 0 废气治理设施 污泥 HW12（染料、涂料废物 0.47 0.47 0 废水治理设施 生活垃圾 -- 2.1 2.1 0 厂区职工生活 环卫部门处理 4.4.2固废处理措施有效性分析 （1）一般工业固体废物治理措施 项目在生产车间内设置固体废物暂存场所，对于生产固废将实行分类收集，分类处置，实现生产固废无害化、资源化利用。固体废物暂存场所设置在车间内，有效避开风吹雨淋造成二次污染，同时场地地面均进行水泥硬化且该部分生产固废均为固态，有效避免对地下水环境的污染。本项目设置的固体废物暂存场所基本符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改清单中的相关要求。废旧模具及布袋除尘器收集的粉尘收集后暂存在厂区内，定期交由可回收利用厂家进行回收。 本项目的一般工业固体废物暂存场所的建设要求应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单相关规定： ①地面应采取硬化措施应满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉； ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施； ③按照《环境保护图形标识一固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）设置警示标志； ④《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中其他要求。 本项目一般工业固体废物暂存场所设置在生产车间内，可以满足以上对一般工业固体废物暂存场所的建设要求。 （2）生活垃圾治理措施 项目应设置专门管理人员负责项目的固体废物的管理，禁止职工随意丢弃生活垃圾，由环卫部门统一清理。 通过以上措施，可使项目固体废物得到及时、妥善的处理和处置，不会对周围环境造成大的污染影响。 （3）危险废物治理措施 废漆渣、废活性炭、污泥分别存放于专用的存放桶内，并将其放置于危险废物贮存间内并按危险废物暂存要求暂存，由有资质单位进行回收处置。 危险废物的收集、贮存及运输要求： A．危险废物的收集、贮存 a、废漆渣、废活性炭、污泥应采用钢圆桶、钢罐或塑料制品等容器装置盛装危险废物。所用装满待运走的容器或贮罐都应清楚地标明内盛物的类别与危害说明，以及数量和装进日期，设置危险废物识别标志。 b、建造具有防水、防渗、防扬散、防流失的专用危险废物贮存设施贮存危险废物，并设立明显废物识别标志，设施应具备一个月以上的贮存能力。 c、危险废物临时暂存场应参照《危险物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设。 B．危险废物的运输 危险废物的运输应采取电子转移联单，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 本项目危险废物贮存场所基本情况见表4-21。 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号 贮存场所 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危险废物暂存区 废漆渣 HW12 900-252-12 生产车间内 10m2 密闭容器 10吨 1年 2 废活性炭 HW49 900-041-49 3 污泥 HW12 900-252-12 D．区域可处理本项目危险废物的相关单位 根据福建省生态环境厅发布的福建省危险废物经营许可证发放情况（2021年3月28日），项目周边有资质的危险废物处置单位的分布情况、处置能力、资质类别等详见表4-22，本项目的危险废物可委托表4-22中的危废处置单位进行处置。 项目周边危险废物处置单位一览表 序号 危险废物处置单位 发证机关 经营设施地址 核准经营方式 核准经营危险废物类别 核准经营规模（吨/年） 1 福建兴业东江环保科技有限公司 福建省生态环境厅 泉州市惠安县泉惠石化工业园区（东桥镇） 收集、贮存、利用、处置 HW12染料、涂料废物、HW49其他废物(不含900-044-49、900-045-49)等 71500吨/年，其中，利用3000吨/年（仅限废油桶、废溶剂桶、废树脂桶）、焚烧20000吨/年、物化15000吨/年、固化填埋33500吨/年 2 福建省环境工程有限公司 福建省生态环境厅 泉州市泉港区福建联合石化厂区界内 收集、贮存、利用、处置 HW12染料、涂料废物、HW49其他废物（900-039-49、900-01-49、900-042-49、900-999-49） 60000 通过以上措施，可使项目固体废物得到及时、妥善的处理和处置，不会对周围环境造成大的污染影响。 4.5原料空桶源强核算及环保措施 根据企业提供资料分析，产生的油漆空桶60个，每个约为1kg，则油漆空桶产生量约为0.06t；不饱和树脂空桶约159个，每个约5kg，则不饱和树脂空桶产生量约0.795t；固化剂空桶约4个，每个约为1kg，则固化剂空桶产生量0.004t；天那水空桶约8个，每个约5kg，则天那水空桶产生量约为0.04t，则原料空桶总产生量约0.899t/a。 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）中6.1“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”不作为固体废物管理的物质。因此本项目原料空桶不属于固体废物，可由生产厂家回收并重新使用。原料空桶暂存处位于生产车间，暂存区参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关要求设置。 4.6运营期地下水、土壤环境影响分析 （1）地下水环境影响分析 项目属于树脂工艺品生产项目，本项目位于已建厂房，项目生产废水经自建污水处理站处理后，与经化粪池处理后的生活污水一同通过市政污水管网，纳入晋江仙石污水处理厂进行深度处理，最终排入晋江金鸡闸-鲟埔段（晋江感潮河段），无污染地下水环境的途径，不会对地下水环境产生影响。 （2）土壤环境影响分析 本项目利用已建厂房，根据现场勘查，项目所在场地均采用水泥硬化，且项目周围半径50m范围内的土地均已硬化。 项目生产废水经自建污水处理站处理后，与经化粪池处理后的生活污水一同通过市政污水管网，纳入晋江仙石污水处理厂进行深度处理，最终排入晋江金鸡闸-鲟埔段（晋江感潮河段），不会对土壤环境造成污染。 项目危险废物经密封桶装或密封袋装后，将其放置于危险废物暂存间内，项目危废暂存间设在厂房东侧，且暂存间地板设置围堰，危废间上锁，并安排专人管理，不会对土壤环境造成污染。 综上所述，项目废水和固体废物不会对项目所在区域的土壤环境产生不利影响。 4.7环境风险分析 4.7.1风险识别 4.7.1.1风险评价原则 本评价依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中4.1条，确定风险评价的原则如下：环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 4.7.1.2环境风险评价依据 （1）风险源调查 根据本项目的特点，将喷漆房、化学品仓库和危险废物储存区定为危险单元。 （2）环境风险物质的理化性质、毒性指标 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对项目涉及的油漆、稀释剂等危险性物质进行识别，二甲苯、环己酮、苯乙烯、甲缩醛及丁醇为油漆、稀释剂及不饱和树脂中成分。 本项目风险物质苯乙烯理化性质一览表 苯乙烯 分子式 C8H8 外观与性状 无色、有特殊香气的油状液体 分子量 104.15 蒸汽压 饱和蒸气压(kPa)1.33（30.8℃） 熔点（℃） -30.6 溶解性 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂 沸点（℃） 145.2 密度 0.9060（20/4℃）相对蒸气密度(空气=1)3.6 闪点（℃） 34.4 爆炸限值 / 毒性 有毒，毒性比苯弱。LD50：5000 mg/kg(大鼠经口)，LC50：24000mg/m，4小时(大鼠吸入)。 危险特性 危其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。遇酸性催化剂如路易斯催化剂、齐格勒催化剂、硫酸、氯化铁、氯化铝等都能产生猛烈聚合，放出大量热量。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 本项目风险物质二甲苯理化性质一览表 二甲苯 分子式 C8H10 外观与性状 无色透明液体，有类似甲苯的气味 分子量 106.17 蒸汽压 1.33kPa（32℃） 熔点（℃） -25.5 溶解性 不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂 沸点（℃） 144.4 密度 相对密度（空气=1）3.66 闪点（℃） 25 爆炸限值 1.0%～5.3% 毒性 属低毒类；LD50 5000mg/kg（大鼠经口）；LD50 14100mg/kg（兔经皮）。 危险特性 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。 本项目风险物质甲缩醛理化性质一览表 甲缩醛 分子式 C3H8O2 外观与性状 无色澄清易挥发可燃液体，有氯仿气味和刺激味 分子量 76.1 蒸汽压 / 熔点（℃） -105 溶解性 与醇、醚、丙酮等混溶；能溶解树脂和油类，溶解能力比乙醚、丙酮强 沸点（℃） 42 密度 0.8593g/cm−3(at20°C) 闪点（℃） −18 爆炸限值 / 毒性 LD505708mg/kg(兔经口)；LC5046650mg/m3(大鼠吸入) 危险特性 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧。与氧化剂接触猛烈反应。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物 本项目风险物质丁醇理化性质一览表 丁醇 分子式 C4H9OH 外观与性状 无色透明液体，具有特殊气味 分子量 74.12 蒸汽压（KPa） 0.82(25℃) 熔点（℃） 90.2 溶解性 微溶于水，溶于乙醇、醚、多数有机溶剂 沸点（℃） 117.7 密度 相对蒸气密度(空气=1)：2.55 闪点（℃） 35 爆炸限值 1.4%~11.2% 毒性 / 危险特性 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险 本项目风险物质环己酮理化性质一览表 环己酮 分子式 C6H10O 外观与性状 无色或浅黄色黄色透明液体，有强烈的刺激性 分子量 98.14 蒸汽压（kPa） 4.06 熔点（℃） / 溶解性 溶于水、乙醇、乙醚，可混溶于油类。 沸点（℃） 155.6 密度 相对密度(空气=1) 3.38；相对密度（水=1）0.95 闪点（℃） 43 爆炸限值 1.1%～9.4% 毒性 LD50:1535mg/kg(大鼠经口)；LC50：32080mg/m3，4小时(大鼠吸入) 危险特性 易燃，遇高热，明火有引起燃烧的危险。与氧化剂接触猛烈反应。 风险物质数量与临界量比值（Q）确定 物质名称 CAS号 最大存储量（t） 临界量（t） wi/Wi 二甲苯 1330-20-7 0.0405 10 0.00405 环己酮 108-94-1 0.054 10 0.0054 苯乙烯 100-42-5 0.00326 10 0.000326 甲缩醛 109-87-5 0.09 10 0.009 丁醇 71-36-3 0.03 10 0.003 合计 0.021776 备注：二甲苯、环己酮、苯乙烯、甲缩醛及丁醇为油漆、稀释剂及不饱和树脂中成分 （3）风险潜势初判 根据表4-28危险物质数量与临界量比值分析，项目危险物质数量与临界量比值（Q）=0.021776＜1，判定项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级定为简单分析。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目环境风险评价等级为简单分析，本评价仅在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 4.7.2环境敏感目标概况 本项目北侧隔57m空地为泉州宏荣贸易有限公司，西侧紧邻泉州市鲤城东弘针织有限公司，南侧隔22m工业区道路为泉州宗大模具有限公司，东侧紧邻泉州市兴达冷冻食品有限公司，东北侧紧邻福建刺桐花涂料科技有限公司。具体的环境敏感目标情况见附图6。 4.7.3环境风险识别 （1）泄漏事故风险识别 本项目潜在风险事故详见表4-29。 （2）事故引发的伴生/次生风险识别 化学品发生泄漏事件及危险废物发生泄漏事件，应进行妥善处理。 项目潜在风险事故 风险物质 潜在事故 发生可能原因 可能产生的环境影响途径 化学品（油漆、稀释剂、固化剂） 泄漏事故 容器破损或者倾倒 对周边土壤、水、大气环境产生影响 危险废物 泄漏事故 容器破损或者倾倒 对周边土壤、水、大气环境产生影响 4.7.4环境风险分析 4.7.4.1化学品泄漏事故分析 项目化学品设有专用容器中储存，并暂存在仓库中，当化学品容器发生破损会导致泄漏，泄漏后若未及时收集，可能对地表水或地下水造成影响； 4.7.4.2危险废物泄漏事故影响分析 项目的危险废物储存于仓库内，且放置于空桶内，若储存容器发生破裂或者倾倒，可能会导致渗透至土壤和流出厂区，对周边的土壤和水环境造成影响，因此建设单位需规范对危险废物仓库进行规范建设，做到防雨、防渗透、防流失的措施。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第八十五条相关规定“产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案”，建设单位应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案。 4.7.5风险评估结论 综合以上分析，本项目事故风险评价得出如下结论： （1）项目主要危险物质为油漆、稀释剂、固化剂及危险固废等危险物质，主要分布在危险固废暂存间及化学品仓库，可能发生的环境风险主要为泄漏。 （2）根据风险事故分析，泄漏基本对周边的敏感点产生影响较小。 （3）项目应建立环境风险管理制度，严格按照环境风险防控章节提出的措施要求开展环境风险防控工作。 综上所述，项目在做好风险防控措施的前提下，可能产生的环境风险是可以防控的。项目风险评价自查表见表4-30。 项目风险评价自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 二甲苯 环己酮 苯乙烯 甲缩醛 正丁醇 存在总量/t 0.0405 0.054 0.00326 0.09 0.03 环境敏感性 大气 500m范围内人口数约 3100 人 5km范围内人口数约 人 每公里管段周边200m范围内人口数 （最大） 人 地表水 地表水功能敏感性 F1 ( F2 ( F3 ( 环境敏感目标分级 S1 ( S2 ( S3 ( 地下水 地下水功能敏感性 G1 ( G2 ( G3 ( 包气带防污性能 D1 ( D2 ( D3 ( 物质及工艺系统危险性 Q值 Q＜1 ( 1≤Q＜10( 10≤Q＜100 ( Q＞100 ( M值 M1 ( M2 ( M3 ( M4 ( P值 P1 ( P2 ( P3 ( P4 ( 环境敏感 程度 大气 E1 ( E2 ( E3 ( 地表水 E1 ( E2 ( E3( 地下水 E1 ( E2 ( E3 ( 环境风险潜势 Ⅳ+ ( Ⅳ ( Ⅲ ( Ⅱ( Ⅰ☑ 评价等级 一级 ( 二级 ( 三级( 简单分析☑ 风险识别 物质危险性 有毒有害( 易燃易爆( 环境风险类型 泄露( 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑ 影响途径 大气☑ 地表水☑ 地下水( 事故情形分析 源强设定方法 计算法 ( 经验估算法 ( 其他估算法 ( 风险预测与评价 大气 预测模型 SLAB( AFTOX ( 其他 ( 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m 地表水 最近环境敏感目标 ，到达时间 h 地下水 下游厂区边界到达时间 d 最近环境敏感目标 ，到达时间 d 重点风险防范措施 详见五、环境保护措施监督检查清单-环境风险防范措施 评价结论与建议 可接受水平 注：“(”为勾选项，“ ”为填写项。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 布袋除尘器装置处理后由20m排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤2.95kg/h） |
|  | DA002 | 苯乙烯 | 废气经集气罩收集后经“活性炭吸附”装置处理后由20m排气筒排放 | 苯乙烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准限值（苯乙烯排放浓度≤50mg/m3） |
|  | DA003 | 颗粒物（漆雾） | 喷漆及晾干废气拟经水帘柜收集后与彩绘废气拟经集气罩收集后一同经“喷淋塔+活性炭吸附”装置处理后由20m排气筒排放 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤2.95kg/h）；二甲苯、非甲烷总烃、乙酸丁酯与乙酸乙酯合计执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）“表1排气筒挥发性有机物排放限值”中“涉涂装工序的其他行业标准”（非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3，排放速率≤5.1kg/h、甲苯排放浓度≤5mg/m3，排放速率≤1.2kg/h、二甲苯排放浓度≤15mg/m3，排放速率≤1.2kg/h、乙酸乙酯与乙酸丁酯合计排放浓度≤50mg/m3，排放速率≤.2.0kg/h） |
|  |  | 二甲苯 |  |  |
|  |  | 乙酸丁酯 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
| 地表水环境 | DW001 | CODcr | 化粪池、格栅池+调节池＋混凝反应池+清水池 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准(pH：6～9、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L)；《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)：氨氮≤45mg/L |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 声环境 | 噪声 | 等效 A 声级 | 设置减震、墙体隔音等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①生活垃圾由环卫部门统一处理②粉尘、废模具收集后由可回收利用厂家进行回收；③污泥、废漆渣及废活性炭由有资质的单位回收；④原料空桶由厂家回收利用。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 5.1危险物品贮存场所要求及应急措施 （1）对危险废物进行分类储存，所用装满待运走的容器或贮罐都应清楚地标明内盛物的类别与危害说明，以及数量和装进日期，设置危险废物识别标志。 （2）建造具有防水、防渗、防流失的专用危险废物贮存设施贮存危险废物，并设立明显废物识别标志，设施应具备一个月以上的贮存能力。 （3）危险废物临时暂存场应参照《危险物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行建设。 （4）实行双人双锁管理。 （5）入库时要严格按照规章操作，避免泄漏事故的发生。 （6）加强人员巡查及日常的维护，争取在第一时间发现泄漏事故并将其影响降至最低。 （7）一旦发生泄漏事故，应急措施主要是短源（减少泄出量）、隔离（将事故区域与其他区域隔离，防止扩大、蔓延及连锁反应，降低危害）、回收（及时将泄漏、散落废物收集）、清污（消除现场泄漏物，处理已泄出化学品造成的后果），组织人员撤离及救护。 5.2化学品贮存场所要求及应急措施 （1）对化学品进行分类储存，并对化学品进行标识（类别、危害等），设置化学品识别标志。 （2）建造具有防水、防渗、防流失的化学品贮存设施贮存化学品，并设立明显化学品识别标志。 （3）储存容器的结构材料与储存物料和储存条件应相适应。储存容器应进行适当的检查，并将记录存档备查。定期对储存容器进行检查，及时发现破损和漏处。 （4）装卸料时要严格按照规章操作，避免泄漏事故的发生。 （5）加强人员巡查及日常的维护，争取在第一时间发现泄漏事故并将其影响降至最低。 （6）一旦发生泄漏事故，应急措施主要是短源（减少泄出量）、隔离（将事故区域与其他区域隔离，防止扩大、蔓延及连锁反应，降低危害）、回收（及时将泄漏、散落废物收集）、清污（消除现场泄漏物，处理已泄出化学品造成的后果），组织人员撤离及救护。 |
| 其他环境 管理要求 | 5.3环境效益 环境工程投资是指建设工程为控制污染、实现污染物达标排放或回用及污染物排放总量控制所进行的必要投资，一般由治理费用和辅助费用组成，本评价只估算其中的治理费用。 建设项目采取的环境工程投资估算见表5-1。 项目新增环保投资估算一览表 阶段 项目 措施内容 工程投资（万元） 运营期 生产废水 格栅池+调节池+混凝沉淀池+清水池 3 生活污水 化粪池 1 废气 1套“布袋除尘器+1根20m高的排气筒”；1套“活性炭吸附装置+1根20m高的排气筒”；1套“水喷淋+活性炭吸附装置+1根20m高的排气筒” 7 噪声 减振垫、隔声等 1 固体废物 垃圾桶收集、委托环卫部门处理、一般固体废物暂存场所、空桶暂存场所、危险废物暂存场所 2 总计 14 本项目有关环保投资经估算约14万元，占该项目总投资30万元的46.67%。项目厂方如能将这部分投资落实到环保设施上，切实做到各项污染物达标排放，同时减少固体废物对周围环境的影响，将有利于创造一个良好、优美的生产和办公环境。项目的正常运行可增加当地的劳动就业和地方税收，具有良好的社会、经济和环境效益。 5.4固定污染源排污许可证 5.4.1分类管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），国家根据排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。 对污染物产生量、排放量或者对环境的影响程度较大的排污单位，实行排污许可重点管理。对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度较小的排污单位，实行排污许可简化管理。对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度很小的排污单位，实行排污登记管理。实行登记管理的排污单位，不需要申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。现有排污单位应当在生态环境部规定的实施时限内申请取得排污许可证或者填报排污登记表。新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。 5.4.2本项目要求 根据国家现行《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目树脂工艺品属于“十九、文教、工美、体育和娱乐用品制造业24：41工艺美术及礼仪用品制造243：其他”。本项目属于“其他工艺美术及礼仪用品制造2439（其他）”，为实施登记管理的行业。 固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）（摘录） 序号 行业类别 重点管理 简化管理 登记管理 十九、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 24 41 文教办公用品制造241，乐器制造242，工艺美术及礼仪用品制造243，体育用品制造244，玩具制造245，游艺器材及娱乐用品制造246 涉及通用工序重点管理的 涉及通用工序简化管理的 其他 5.5信息公开 根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）、《关于印发＜建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）＞的通知》（环办[2013]103号）等相关规定，项目环境影响评价阶段应进行信息公开。 泉州南环工艺有限公司于2021年4月21日委托技术单位承担《泉州南环工艺有限公司树脂工艺品项目环境影响报告表》的编制工作，并于2021年4月22日至2021年4月28日在福建环保网站进行了环境影响评价信息第一次公示，公示网址https://www.fjhb.org/huanping/yici/2960.html，信息公开期间，没有收到相关群众的反馈意见，公示图片见附图11。 建设单位在报送生态环境主管部门审批或者重新审核前，于2021年4月12日至2021年4月16日在福建环保网站进行了环境影响评价信息第二次公示，公示网址https://www.fjhb.org/huanping/erci/2565.html，信息公开期间，没有收到相关群众的反馈意见，公示图片见附图12。 项目建成后，公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，在投入生产或使用后，应定期公开主要污染物排放情况。 |

# 六、结论

总结论 综上所述，泉州南环工艺有限公司选址于鲤城区浮桥街道金浦社区金浦工业东路8号，总投资30万元，环保投资14万元，主要从事树脂工艺品的生产，生产规模为年产1万件树脂工艺品。项目所在区域环境质量现状均满足相关环境质量标准和环境功能区划要求，项目建设符合用地规划要求，项目建设符合“三线一单”管控要求。 本项目建设获得良好的经济效益、社会效益。项目的建成，只要严格执行环保“三同时”制度，认真落实本报告表中提出的污染防治措施并保证其正常运行、落实环境管理要求及监测计划，项目产生的污染物均可达标排放；对周边的水、大气、噪声环境的影响较小；项目运营期能满足区域水、大气、声环境质量目标要求，从环境保护的角度分析，项目的建设是可行。 编制单位：泉州市华科环保科技有限公司 2021年5月

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量（万标立方米/年） |  |  |  | 4800 |  | 4800 | +4800 |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.1788 |  | 0.1788 | +0.1788 |
|  | 挥发性有机物 |  |  |  | 0.906 |  | 0.906 | +0.906 |
| 废水 | 废水量(万吨/年) |  |  |  | 0.03216 |  | 0.03216 | +0.03216 |
|  | COD |  |  |  | 0.0161 |  | 0.0161 | +0.0161 |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.0032 |  | 0.0032 | +0.0032 |
|  | SS |  |  |  | 0.0032 |  | 0.0032 | +0.0032 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0012 |  | 0.0012 | +0.0012 |
| 一般工业 固体废物 | 粉尘 |  |  |  | 0.6075 |  | 0.6075 | +0.6075 |
|  | 废旧模具 |  |  |  | 1 |  | 1 | +1 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 2.1 |  | 2.1 | +2.1 |
| 危险废物 | 废漆渣 |  |  |  | 0.1668 |  | 0.1668 | +0.1668 |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 5.758 |  | 5.758 | +5.758 |
|  | 污泥 |  |  |  | 0.47 |  | 0.47 | +0.47 |
| 原料空桶（袋） |  |  |  | 0.899 |  | 0.899 | +0.899 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①