# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 白琳镇石材固废资源化综合利用项目

建设单位(盖章)：福建臻润环保科技有限公司

编制日期：           2021年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 白琳镇石材固废资源化综合利用项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2106-350982-04-02-977658 |
| 建设单位联系人 | 李承斌 | 联系方式 | 152XXXX0777 |
| 建设地点 | 福建省宁德市福鼎市白琳镇下炉村拓里143号 |
| 地理坐标 | （ 120 度 11 分 2.624 秒， 27 度 11 分 12.755 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3039 其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品 30：56、砖瓦、石材等建筑材料制造 303 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 福鼎市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽发改备[2021]J030028号 |
| 总投资（万元） | 6500 | 环保投资（万元） | 90.5 |
| 环保投资占比（%） | 1.39 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 16877m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1.1“三线一单”控制要求符合性分析 1.1.1与生态红线的相符性分析 项目位于福鼎市白琳镇下炉村拓里143号，场地处于白琳镇金山工业园区，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域，项目用地红线不在饮用水源保护区范围内。项目选址符合生态保护红线要求。 1.1.2与环境质量底线的相符性分析 项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准；地表水环境目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响分析可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。 1.1.3与资源利用上限的对照分析 项目用水、用电为区域集中供应，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 1.1.4与环境准入负面清单符合性分析 项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类的项目，属于允许类项目，符合国家产业政策。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目基本情况 （1）项目名称：白琳镇石材固废资源化综合利用项目 （2）建设单位：福建臻润环保科技有限公司 （3）建设地点：福鼎市白琳镇下炉村拓里143号 （4）总投资：6500万元 （5）工程规模：占地面积16877m2，建筑面积5326m2 （6）生产规模：年生产云砼石20万吨 （7）项目性质：新建 （8）生产定员：生产定员18人，均不住厂 （9）工作制度：年生产日300天，两班制，每班12个小时 2.2项目主要工程内容 项目主要工程组成详见表2.2-1所示。 表2.2-1 项目工程组成一览表 项目名称 全部建成后工程内容 主体工程 生产厂房 1栋，1层，新建生产厂房，占地面积4520m2，建筑面积4520m2， 生产车间内设置原料区、加工生产区（混合搅拌、制粒、静养、蒸压）及成品区等。 辅助工程 办公楼 1栋，3层，利用所租赁厂区原有办公楼，占地面积147m2，建筑面积441m2，用于员工日常办公使用。 锅炉房 1栋，1层，利用所租赁厂区原有建筑，占地面积365m2，建筑面积365m2，用于锅炉安放。 公用工程 供电系统 接市政供电系统。 给水系统 接市政供水系统。 排水系统 雨污分流，雨水排入雨水管网；生活污水经化粪池预处理后，通过园区污水管网纳入白琳镇污水处理厂集中处理。 环保工程 废水处理 1、生活污水：利用厂区原有化粪池，容积约10m3，位于办公楼西侧； 2、运营期无生产废水外排。 废气处理 1、将原料、成品、生产设备均布置在封闭厂房中，无露天生产； 2、对料仓系统、制粒系统、混合搅拌及筛分包装系统各配置1套“密闭集气系统+布袋除尘器+15m高排气筒”； 3、对锅炉烟气配置1套“密闭集气系统+布袋除尘器+35m高排气筒”； 4、对备用的烘干系统配套1套“密闭集气系统+布袋除尘器+15m高排气筒”； 4、尽量做到封闭式生产，加强废气收集，定期对布袋除尘器清灰处理，保障处理效果。 噪声治理 选用低噪声设备，设置减振基础、采取车间隔声等降噪措施。 固废处理 1、生活垃圾收集后由环卫部门每日及时统一清运； 2、一般工业固废：在生产厂房内设置规范化一般固废暂存间，面积约10m2。砼边角料、除尘器收集的尘灰、锅炉炉渣及废弃包装物经分类收集后，定期外售综合利用。 2.3产品方案和主要原辅材料 （1）项目产品方案 项目具体产品方案及产量情况详见表2.3-1。 表2.3-1 项目产品方案及变动情况一览表 序号 名称 产量 1 云砼石 200000t/a （2）主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗详见表2.3-2。 表2.3-2 项目主要原材料、能源消耗及变动情况一览表 主要原辅材料/能耗定额 用量 备注 石材固废（石材泥饼） 151000t/a 白琳镇金山工业区石材厂外购 钙质材料（水泥） 50000t/a 当地外购 砼活化剂 110t/a 当地外购 水 3150t/a 市政供水 电 400万kwh/a 市政供电 生物质燃料 5000t/a 当地外购 项目所用活化剂为砼活化剂，是由无机高分子材料加工而成，它具有激发料粉等掺和料的活性，促进水泥水化、硬化，提高混凝土的强度，同时也可改善水泥泵送性，提供生产效率。该活化剂无毒、无腐蚀，属于绿色建材产品，能够促进水泥和泥饼充分反应。 2.4主要生产设备 项目建成后全厂主要生产设备见下表2.4-1。 表2.4-1 主要设备一览表 序号 设 备 名 称 数量（台） 型号 备注 1 搅拌系统 1 ZJQL-4000-00 2 输送系统 40 ZJSS-1000 3 烘干机 1 ZJHG-10 备用机 4 成球制粒系统 1 ZJZL-30 5 筛机包装系统 4 ZJSJ-60 6 布袋除尘器 5 / 7 水泥仓 1 ZJC-70-01（Ø5000*10000） 150m3 8 干泥粉仓 1 ZJC-70-02（Ø5000*10000） 150m3 9 静养系统 1 ZJJY-600 10 蒸压系统 4 ZJZY-60 11 空压机 1 FUSHENG 12 锅炉 1 SZL6-1.6 4t/h，燃烧生物质燃料 2.5厂区平面布置 本项目位于福鼎市白琳镇下炉村拓里143号，项目厂区总平面布置见附图4，车间平面布置图见附图5。项目总平面布置基本根据生产工艺需求，利用现有厂区进行布置，办公楼及锅炉房均利用厂区原有建筑，办公楼位于厂区入口一侧，生产车间位于厂区中部，与职工办公生活区相对独立，厂区各个分区功能明确，保证了厂区工作人员的人身安全及生产安全，生产区布置较紧凑、物料流程短，生产车间总平面布置基本根据生产工艺流程、操作的要求，物料流向顺畅，符合防火、安全、卫生等有关规范，总体布局功能分区明确，便于生产的连续性，项目平面布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.6生产工艺流程 水泥由散装水泥车辆运至厂区内，通过气力输送直接打入水泥仓（150m3），仓底设有皮带计量器，生产时，水泥由皮带计量器计量后，经螺旋输送送入搅拌系统。 石材固废（石材泥饼）经车辆运至厂区内，堆至于生产车间内的泥饼堆场，并严格控制进场泥饼含水率低于30%，对于少部分含水量过高的泥饼通过备用的烘干机处理后，通过气力输送直接打入干泥粉仓（150m3），仓底设有皮带计量器，生产时，干粉由皮带计量器计量后，经螺旋输送送入搅拌系统。 按工艺要求，分别将石材固废（石材泥饼）、水泥及少量砼活化剂经计量后打入搅拌系统进行充分的混合搅拌，搅拌后的物料通过输送系统进入制粒系统进行造粒，制成产品所需规格形状，成型的物料经输送系统进入静养仓，静止养护12小时后，再经蒸压处理（蒸压系统工作温度为180℃左右，1.2~1.6MPa），使物料硬度、强度等属性达到项目产品技术指标，经筛分包装系统包装后即为项目产品。 （2）根据项目生产工艺，项目运营期生产产污环节汇总见表2.6-1。 表2.6-1 项目运营期生产产污环节汇总表 类别 污染源 污染物 治理措施 废水 职工生活污水 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 经化粪池处理达标后接入市政管网 废气 料仓粉尘 颗粒物 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放 制粒粉尘 颗粒物 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放 混合搅拌粉尘 颗粒物 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放 筛分包装粉尘 颗粒物 锅炉烟气 颗粒物、SO2、NOX 布袋除尘器+35m高排气筒排放 噪声 生产设备 Leq 厂房隔声、设备基础减振等综合降噪措施 固废 制粒系统 砼边角料 外售给企业综合利用 布袋除尘器 收尘灰 锅炉 炉渣 外售给企业综合利用 筛分包装 废弃包装物 外售给废品回收商 职工生活垃圾 纸屑、果皮、塑料盒、塑料袋等 委托环环卫部门统一清运处置 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境质量现状 3.1.1地表水环境质量现状 为了了解项目周边康山溪水域环境现状，本评价引用健研检测集团有限公司于2018年3月26～29日对白琳镇污水处理厂设计排污口位置上、下游及水环境进行现状监测的监测结果，引用监测结果详见表3.1-1。 表3.1-1 地表水环境现状监测结果 单位：mg/L，pH除外 监测断面 各项目监测结果 pH 高锰酸盐指数 五日生化需氧量 氨氮 总磷 W1背景断面 7.20~7.28 2.0~2.0 2.8~2.9 0.090~0.103 0.05~0.06 W2排污口 上游500m 7.6~7.7 4.0~4.2 4.0~4.2 0.892~0.915 0.15~0.18 W3排污口 下游500m 7.6~7.8 3.6~3.9 4.0~4.1 1.00~1.06 0.25~0.28 W4排污口 下游1km 7.36~7.41 4.2~4.2 4.1~4.3 1.07~1.32 0.23~0.27 标准值 6~9 6 4 1 0.2 由表3.1-1引用监测结果可知，康山溪流经村镇前（背景断面）现状水质良好，各评价指标均可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；流经村镇后，各断面除 pH、高锰酸盐指数指标能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准外，BOD5、氨氮、总磷等指标超过Ⅲ标标准，超标原因主要是因沿线部分居民直接将生活废水排入康山溪中影响。 3.1.2大气环境质量现状 按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开公布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据宁德市生态环境局于2020年2月17日在网站上公布的《宁德市环境质量状况2019年度》可知，全市9个县（市、区）二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物和细颗粒物年均浓度分别为8μg/m3、13μg/m3、35μg/m3和19μg/m3，一氧化碳和臭氧特定百分位数平均值分别为1.2mg/m3和110μg/m3。与去年相比，二氧化硫浓度持平，二氧化氮浓度下降5μg/m3，可吸入颗粒物下降4μg/m3，细颗粒物浓度下降2μg/m3，一氧化碳特定百分位数平均值持平，臭氧特定百分位数平均值下降16μg/m3。 表3.1-2 2019年福鼎市大气主要污染物平均浓度比较表 城市 二氧化硫 二氧化氮 可吸入颗粒物 细颗粒物 一氧化碳 臭氧 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 福鼎市 10 12 20 13 42 37 23 19 1 1.4 134 104 备注:SO2、NO2、PM10和PM2.5为平均浓度，CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数，CO浓度单位为mg/m3，其他浓度单位均为μg/m3。 由表3.1-2可知，福鼎市区域空气质量现状评价表的达标评价可知，SO2、NO2、PM10 、PM2.5、CO、O3六项污染物全部符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，福鼎市属于环境空气质量达标区，说明项目所在区域环境空气质量属于达标区。 3.1.3声环境质量现状 为了解本项目的环境噪声现状，评价委托福建晟立检测技术有限公司2021年6月28日对项目场地进行了的背景环境噪声监测，监测点位分布见附图6，监测结果见表3.1-3。 表3.1-3 项目噪声监测结果 单位：LAeq（dB） 监测 点位 监测位置 监测结果 标准值 达标情况 昼间 | 夜间 昼间 夜间 达标情况 执行标准 1# 东侧厂界外1m处 57.7 48.2 65 55 达标 GB3096-2008 《声环境质量标准》3类 2# 南侧厂界外1m处 56.2 48.1 65 55 达标 3# 西侧厂界外1m处 58.2 48.2 65 55 达标 4# 北侧厂界外1m处 59.5 48.8 65 55 达标 由表3.1-3监测结果可知：项目区域环境噪声值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类。 |
| --- | --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 （1）大气环境 项目周边大气环境保护目标主要为小塆村、小塆村居民房、柘里、下炉村等居民区，具体分别情况详见表3.2-1及附图2。 表3.2-1 项目大气环境保护目标一览表 环境 要素 环境保护目标 方位 距离 （m） 环境 特征 规模 环境功能及保护级别 大气 环境 小塆村 北 275 居民区 15人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二类功能区 小塆村居民房 西北 40 居民区 9人 柘里 南 330 居民区 30人 下炉村 东 365 居民区 48人 （2）声环境 项目周边声环境保护目标主要为小塆村居民房，具体分别情况详见表3.2-2。 表3.2-2 项目声环境保护目标一览表 环境 要素 环境保护目标 方位 距离（m） 环境特征 规模 环境功能及保护级别 声环境 小塆村居民房 西北 40 居民区 9人 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 （3）地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源。 （4）生态环境 本项目位于福鼎市白琳镇金山工业园区内，用地性质属于工业用地，且项目场地已经平整，故无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废水 （1）施工期 施工期施工废水经隔油沉淀池沉淀后回用或用于场区地面洒水，不外排； 施工人员来自附近村民和租住在附近村庄的务工人员，产生的生活污水依托当地现有的污水处理系统进行处理，不单独外排。 （2）运营期 项目运营期无生产废水外排。职工生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准（其中NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B级标准）后，由工业园区污水管网统一纳入白琳镇污水处理厂集中处理达标后排放，详见表3.3-1。 表3.3-1 项目污水排放执行标准 序号 污染物名称 三级标准 执行标准 1 pH（无量纲） 6～9 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中表4三级标准 （其中NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B级标准） 2 悬浮物（SS） ≤400mg/L 3 五日生化需氧量（BOD5） ≤300mg/L 4 化学需氧量（COD） ≤500mg/L | 5 石油类 ≤20mg/L 6 氨氮（NH3-N）* ≤45mg/L 3.3.2废气 （1）施工期 项目施工废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值，见表3.3-2。 表3.3-2 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（摘录） 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 （2）运营期 项目生产粉尘（颗粒物）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，见表3.3-3。 表3.3-3《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（摘录） 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织监控浓度限值（mg/m3） 排气筒（m） 二级 颗粒物 120 15 3.5 1.0 锅炉烟气：项目配套1台4t/h的蒸汽锅炉，燃烧生物质燃料产生的锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉标准，详见表3.3-4。 表3.3-4 运营期锅炉废气排放标准一览表 污染物 标准值 执行标准 废气 新建4t/h 锅炉 颗粒物 50mg/m³ 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2、表4标准 SO2 300 mg/m³ NOX 300 mg/m³ 烟气黑度 ≤1（林格曼黑度，级） 烟囱高度 35m 3.3.3噪声 （1）施工期 施工期场界噪声限值标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表3.3-5。 表3.3-5 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 摘录 类型 噪声限值dB(A) 噪声 昼间 夜间 ≤70 ≤55 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。详见下表3.3-6。 表3.3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别 昼间（dB） 夜间（dB） 3类 65 55 3.3.4固体废物 项目运营期间一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制分析 3.4.1总量控制因子 根据国家“十三五”期间污染物总量控制要求及《福建省“十三五”环境保护规划》（闽环保财[2016]51号）、《福建省人民政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见(试行)》（闽政[2014]24号）、《福建省环保厅关于贯彻落实<推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）>的通知》（闽环发[2014]9号）、《福建省环保厅关于环评审批中落实排污权交易工作要求的通知》（闽环保评[2014]43号）等有关文件要求，需进行排放总量控制的污染物为COD、NH3-N、SO2、NOX。 3.4.2污染物总量控制指标 本项目无生产废水外排，生活污水为间接排放，排放量为216t/a，污染物排放量COD为0.073t/a，NH3-N为0.007t/a。项目产生的生活污水经化粪池预处理后，通过园区污水管网，纳入白琳镇污水处理厂集中处理。白琳镇污水处理厂排放总量已列入区域总量控制范畴，本项目污染物排放总量在白琳镇污水处理厂处理能力允许范围之内，污染物总量由污水处理厂统一调度，故本项目无需申请废水总量。 项目运营期将产生大气污染物SO2、NOx，项目废气污染物排放总量控制详见表3.4-1。 表3.4-1 项目总量控制一览表 污染物类别 总量控制项目 全厂总量控制指标（t/a） 需新增购买总量（t/a） 废气 SO2 1.02 1.02 NOX 3.06 3.06 由表3.4-1可知，本项目实施后废气污染物总量为SO2：1.02t/a、NOX：3.06t/a，该部分所需的总量由建设单位向宁德市福鼎生态环境局提出总量申请，并根据《福建省人民政府关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》闽政〔2016〕54号），由建设单位通过海峡股权交易中心竞拍取得排污权。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目利用福鼎市白琳镇下炉村拓里143号现有厂区进行生产布置，施工活动主要为钢构生产厂房搭建，设备安装及调试等，不涉及场地平整，大范围土建、结构等施工活动，项目施工期对周边环境影响较小。为了进一步降低施工活动对周边环境的影响，评级建议建设单位应采取以下防治措施： 4.1.1施工期废水污染防治措施 （1）施工现场因地制宜，场内设置隔油池和沉淀池，施工废水处理后回用于场区洒水等。 （2）建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的建筑材料，以免这些物质随雨水进入附近水体。 （3） 项目不设置施工营地，施工人员租用周边民房居住，生活污水依托周边已有设施处理，不单独外排，对水体无影响。 4.1.2施工期废气污染防治措施 （1）施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。 （2）出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输，采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，尽可能减少运输扬尘对沿线居民的影响。 （3）施工工地内的车行道路应硬化地面，铺设钢板、铺设水泥地面等措施。 （4）施工过程中，产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运并平整压实，防止尘土飞扬。 （5）为控制施工期扬尘对周围环境的影响，项目施工过程中应依照《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）和《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）有关规定，采用“湿式施工作业”，对施工现场易产生扬尘的作业面（点）、道路等进行洒水降尘，在大风日加大洒水量及洒水次数。 （6）项目场地边界四周应设置高度2.5米以上的围档，实行封闭式施工，并在围挡上方设置喷淋洒水降尘设施，以起到对厂界内颗粒物可随时进行喷淋降尘的效果。 4.1.3施工期噪声污染防治措施 （1）本项目场界要求采取隔声减噪措施。如安装临时隔声屏障（设置不低于2.5m的围挡）、将高噪声施工设备布置在场地中部或者北部，最大程度减轻由于施工给周围居民生活环境带来的影响。 （2）选择低噪声的施工机械设备和工艺。 （3）合理安排施工时间，禁止在午间（12时至14时）和夜间（22时至次日6时）进行打桩、搅拌或浇注混凝土等高噪声作业；夜间禁止使用高噪声设备，如需要连续作业或者特殊需要，确要在22:00～次日6:00时进行施工的，建设单位和施工单位应必须报经当地环境保护主管部门批准，并予以公告。 （4）合理布局施工设施，使高噪声作业设备应尽量远离敏感点，并严格控制作业时间，避免噪音扰民，对施工设备要进行设置底座减振措施。 4.1.4施工期固体废物污染防治措施 （1）施工期建筑垃圾集中堆放，及时清运，在工程结束前清扫干净。对可回用的建筑垃圾外运作为建筑材料二次利用；废金属经分拣、集中后由废旧金属回收单位回收再利用。不能利用的碎砖、混凝土块等废料经集中收集后，由建设单位委托建筑公司运往指定地点统一处置。 （2）项目不设置施工营地，施工人员依托周边民房居住，生活垃圾依托当地环卫部门清理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响分析及保护措施 4.2.1废水 4.2.1.1废水污染源强分析 （1）生产废水 项目生产用水主要为锅炉蒸汽用水，项目厂区拟配套1台4t/h的蒸汽锅炉，按每天运行24计算，共需用水量为96t/d，年工作300天，则年用水量为28800t，蒸压系统冷凝水循环回锅炉再利用，蒸汽使用过程水蒸气损耗量按10%计算，则每天需补充水量为9.6t，年补充水量2880t。 项目运营期无生产废水外排。 （2）生活污水 项目定员18人，均不住厂。根据《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2010），不住厂职工生活用水定额取50L/d• 人，则项目生活用水为0.9t/d。本项目年工作300天，则年用水量为270t，生活污水排水系数按80%计，则污水排放量为0.72t/d（216t/a）。 结合本项目实际情况，生活污水中污染物成分简单、浓度较低，主要污染指标浓度为COD：400mg/L，BOD5：250mg/L，SS：280mg/L，NH3-N：35mg/L。 项目产生的生活污水经化粪池处理后，排入工业园区污水管网系统，纳入白琳镇污水处理厂集中处理，尾水排放康山溪。 参考环评手册中《常用污水处理设备及去除率》，化粪池对污水的处理效率一般为：COD15%、BOD59%、SS30%、氨氮3%。则项目生活污水污染物产生及排放情况详见表4.2-1。 表4.2-1 运营期生活污水产生和排放情况表 污染物 废水量 COD BOD5 SS NH3-N 处理前 产生浓度(mg/L) 216t/a 400 250 280 35 年产生量(t/a) 0.086 0.054 0.060 0.008 化粪池 处理后 排放浓度(mg/L) 340 228 196 34 年排放量(t/a) 0.073 0.049 0.042 0.007 污水厂 处理后 排放浓度(mg/L) 60 20 20 8 年排放量(t/a) 0.013 0.004 0.004 0.002 排放去向 纳入工业园区污水管网，最终由白琳镇污水处理厂集中处理。 允许排放标准（GB8978-1996中三级标准） 500 300 400 45 达标性 达标 达标 达标 达标 注：白琳镇污水处理厂处理后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 4.2.1.2水环境影响分析及保护措施 （1）废水排污方案 根据工程分析，项目厂区内实行雨污分流，雨水经雨水管网收集后排入工业园区市政雨水管网，运营期蒸压系统冷凝水循环回锅炉再利用，无生产废水外排。项目外排废水为职工生活污水，产生量为0.72t/d（216t/a），生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B级标准）后经工业园区污水管网，纳入白琳镇污水处理厂集中处理。 （2）可行性分析 ①管网衔接可行性分析 本项目位于福鼎市白琳镇金山工业区，属于白琳镇污水处理厂服务区范围，目前白琳镇污水处理厂已投产使用，本项目周边道路已铺设有污水收集管线，因此，本项目产生的生活污水可通过周边现有园区道路的市政污水管网进入白琳镇污水处理厂统一处理。 ②园区污水从接纳水质水量分析 A、废水水量的影响分析 白琳镇污水处理厂工程位于白琳镇滃江村西侧，占地3792.6m2，近期处理规模为0.3万m3/d。白琳镇污水处理厂采用VFL+混凝、沉淀、消毒处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，尾水排放康山溪。 本项目废水总排放量0.72t/d，占污水处理厂剩余处理能力的0.024%，所占比例很小，由此可见本项目的生活污水纳入白琳镇污水处理厂统一处理不会造成明显的负荷冲击。 B、废水水质的影响分析 本项目排放的废水主要为生活污水，污染物成分简单，可生化性高，生活污水经化粪池处理后可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准（NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的 B级标准），水质能够满足白琳镇污水处理厂的接管标准，不会对白琳镇污水处理厂负荷和处理工艺产生影响，也不会对城市污水管道产生腐蚀影响。因此，项目水质水量均能满足污水厂接纳标准，对污水处理厂的污染负荷的影响较小，本项目废水排放对污水处理厂的冲击不大。 综上所述，本项目在白琳镇污水处理厂服务范围之内，运营后能够通过工业园区污水管网纳入白琳镇污水处理厂集中处理，符合该污水厂的水量、水质的要求，不会对该污水厂的处理工艺造成冲击。本项目排放的污水经白琳镇污水处理厂处理达标后最终排至康山溪，对水环境影响不大。 表4.2-2 废水类别、污染物及污染治理措施设施信息表 序号 废水 类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理措施 排放口编号 排放口是否符合要求 排放口类型 名称 工艺 是否为可行技术 1 生活 污水 COD 白琳镇污水处理厂 连续排放，流量稳定 化粪池 一级处理（化粪池净化） 可行 DW001 是 生活污水处理设施排放口 BOD5 SS NH3-N 表4.2-3 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量 （万t/a） 排放 去向 排放 规律 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L） 1 DW 001 120.110026 27.111057 0.0216 康山溪 连续排放，流量稳定 白琳镇污水处理厂 CODCr 60 BOD5 20 SS 20 NH3-N 8 表4.2-4 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号 排放口 编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） 1 DW001 COD 60 0.000043 0.013 BOD5 20 0.000014 0.004 SS 20 0.000014 0.004 NH3-N 8 0.000006 0.002 全厂排放口合计 COD 0.013 BOD5 0.004 SS 0.004 NH3-N 0.002 4.2.2废气 4.2.2.1废气污染源强分析 项目废气主要为生产粉尘（含料仓粉尘及加工粉尘）及锅炉烟气。 （1）生产粉尘产生情况 项目粉尘主要来源于混合搅拌工序、造粒工序、筛分包装工序及料仓。参照《全国第二次污染源普查产排污核算系数手册》3024 轻质建筑材料制品制造行业系数手册中“物料输送工序、物料搅拌工序”的产排污系数，结合项目生产设计情况进行核算。 考虑项目搅拌工序为泥饼拌和水泥的半湿式搅拌，泥饼的水分在搅拌过程将起到有效的降尘作用，混合搅拌工序按“物料混合搅拌工序”产排污系数的50%计；另外，因造粒工序及筛分包装工序，物料已加工成型，粉尘生产量较小，造粒工序产排污系数参照“物料搅拌工序”系数的10%计；筛分包装工序产排污系数参照“物料搅拌工序”系数的20%计，项目生产过程各工序粉尘产排污系数详见表4.2-5。 表4.2-5 项目生产粉尘产排污系数表 产品名称 原料名称 工序名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 轻质料混凝土制品 水泥、轻集料、石灰、粉煤灰等 物料输送 所有规模 废气量 标立方米/吨产品 40.66 颗粒物 千克/吨产品 0.197 物料搅拌 所有规模 废气量 标立方米/吨产品 38.46① 颗粒物 千克/吨产品 0.163① 造粒工序 所有规模 废气量 标立方米/吨产品 15.38② 颗粒物 千克/吨产品 0.065② 筛分 包装工序 所有规模 废气量 标立方米/吨产品 23.08③ 颗粒物 千克/吨产品 1.18③ 注：引用《全国第二次污染源普查产排污核算系数手册》3024 轻质建筑材料制品制造行业系数手册中“物料输送工序、物料搅拌工序”的产排污系数。 ①考虑半湿式搅拌，按原产排污系数50%计；②造粒产排污按“物料搅拌工序”系数的10%计；③筛分包装产排污按“物料搅拌工序”系数的20%计。 项目生产规模为年产20万吨云砼石，根据上述参数计算得项目运营期间生产粉尘产生情况详见表4.2-6。 表4.2-6 项目废气污染物产生源一览表 产污环节 污染物种类 产生情况 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 料仓输送 颗粒物 39.4 5.47 2736.1 混合搅拌 颗粒物 32.5 4.51 2256.9 造粒 颗粒物 13.0 1.81 1805.6 筛分包装 颗粒物 19.5 2.71 1354.2 （2）锅炉烟气产生情况 本项目拟设1台4t/h锅炉为蒸压工序提供蒸汽，锅炉燃料为生物质固体成型燃料，另外备用的烘干机，偶尔使用时亦采用生物质固体成型燃料供热。根据企业提供生产经验数据，项目生物质固体成型燃料使用总量为5000t/a。生物质固体成型燃料燃烧过程中会产生烟气，主要污染因子为二氧化硫、氮氧化物、烟尘。 锅炉烟气中各污染物产生情况根据《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）附录表F.4 燃生物质工业锅炉的废气产排污系数进行计算，详见表4.2-7。 表4.2-7 燃生物质工业锅炉的废气产排污系数表 产品名称 原料名称 污染物指标 单位 产污系数 蒸汽/热水/其他 生物质 （成型燃料） 二氧化硫 千克/吨-原料 17S① 颗粒物 千克/吨-原料 0.5 氮氧化物 千克/吨-原料 1.02 注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量S%的形式表示，其中含硫量S%是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示例如生物质中含硫量（S%）为0.1%，则S=0.1。根据查阅资料分析，本项目生物质固体成型燃料含硫量约为0.02%，则S=0.02。 根据上述参数计算得项目运营期间锅炉烟气产生情况详见表4.2-8。 表4.2-8 废气污染物产生源一览表 产污环节 污染物种类 产生情况 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 锅炉房 颗粒物 1.5 0.208 69.4 SO2 1.02 0.142 47.2 NOX 3.06 0.425 141.7 （3）废气收集处理及排放情况 根据项目原辅材料分析，项目产尘物料主要为水泥，年用量为40000吨。项目水泥由散装水泥车辆运至厂区内，通过气力输送直接打入水泥仓，仓底设有皮带计量器，生产时，水泥由皮带计量器计量后，通过螺旋输送机沿密封的管道输送到搅拌系统。由于项目物料水泥在厂区输送采用全过程密闭管道输送，石材泥饼由于为泥状物料，本身具有一定的含水率，堆场几乎不产生无组织粉尘，因此项目运营期间各工序粉尘经有效收集净化处理后均已有组织形式排放。 建设单位拟对料仓（水泥仓、干泥粉仓）配套1台脉冲布袋除尘器，并设置相应的密闭管道集气系统，配套1台2000m3/h风量的风机进行收集，收集率按100%计。料仓粉尘经集气系统密闭收集后引入1台脉冲布袋除尘器净化处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。 对成球制粒系统配套1台脉冲布袋除尘器，并设置相应的密闭管道集气系统，配套1台1000m3/h风量的风机进行收集，收集率按100%计。制粒系统粉尘经集气系统密闭收集后引入1台脉冲布袋除尘器净化处理后通过1根15m高的排气筒（DA002）排放。 对混合搅拌系统及筛机包装系统配套1台脉冲布袋除尘器，并设置相应的密闭管道集气系统，配套1台2000m3/h风量的风机进行收集，收集率按100%计。搅拌系统粉尘及筛机包装系统粉尘经集气系统分别密闭收集后引入同一台1台脉冲布袋除尘器净化处理后通过1根15m高的排气筒（DA003）排放。 根据《全国第二次污染源普查产排污核算系数手册》3024 轻质建筑材料制品制造行业系数手册可知，脉冲布袋除尘器除尘效率达99%以上（本项目以99%计）。 建设单位拟配套建设1套布袋除尘器处理锅炉烟气，根据《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）附录表F.4 燃生物质工业锅炉的废气产排污系数，布袋除尘器对烟尘处理效率为99%，对二氧化硫、氮氧化物无处理能力，处理后的烟气通过1根35m的排气筒排放。 经有效收集处理后，项目各废气排放情况详见表4.2-9，各废气排放口基本情况见表4.2-10。 表4.2-9 废气污染物排放源一览表 产污环节 污染物种类 排放形式 治理设施 是否为可行性技术 排放情况 排放口 设施名称 收集效率 处理效率 风机风量(m3/h) 排放量(t/a) 排放速率(kg/h) 排放 浓度(mg/m3) 料仓 颗粒物 有组织 密闭管道收集+布袋除尘器 100% 99% 2000 是 0.394 0.055 27.4 DA001 造粒 颗粒物 有组织 密闭管道收集+布袋除尘器 100% 99% 1000 是 0.130 0.018 18.1 DA002 混合搅拌、筛分包装 颗粒物 有组织 密闭管道收集+布袋除尘器 100% 99% 2000 是 0.520 0.072 36.1 DA003 锅炉房 颗粒物 有组织 密闭管道收集+布袋除尘器 100% 99% 3000 是 0.015 0.002 0.7 DA004 SO2 100% 0% 1.02 0.142 47.2 NOX 100% 0% 3.06 0.425 141.7 表4.2-10 项目废气排气筒基本情况一览表 序号 排气筒 编号 排气筒底部中心坐标/m 排气筒 度/m 排气筒出口内径/m 烟气温 度/℃ 年排放小时数/h 排放 工况 排放口 类型 X Y 1 DA001 120.110350 27.111375 15 0.5 22 7200 连续 一般 排放口 2 DA002 120.110306 27.111311 15 0.5 22 7200 连续 一般 排放口 3 DA003 120.110304 27.111191 15 0.3 22 7200 连续 一般 排放口 4 DA004 120.110195 27.111137 35 0.3 25 7200 连续 一般 排放口 4.2.2.2大气环境影响分析及保护措施 （1）建设单位拟对料仓、制粒系统、混合搅拌及筛机包装系统各配套1台脉冲布袋除尘器，并设置相应的密闭管道集气系统，各工序产生的粉尘经集气系统密闭收集后引入1台脉冲布袋除尘器净化处理后通过1根15m高的排气筒有组织排放。根据污染源分析可知，各排气筒外排废气中颗粒物排放浓度分别为27.4mg/m3、18.1mg/m3、36.1mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（即颗粒物≤120mg/m3），废气治理措施可行。 （2）锅炉烟气通过配套的密闭管道收集后经配套的1套布袋除尘器处理后通过1根35m高的排气筒有组织排放，废气治理设施属于《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中规定的可行技术。根据污染源分析可知，外排烟气中颗粒物排放浓度为0.7mg/m3，SO2排放浓度为47.2mg/m3，NOX排放浓度为141.7mg/m3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中“燃煤锅炉”标准（即颗粒物≤50mg/m3、SO2≤300mg/m3、NOX≤300mg/m3），废气治理措施可行。 另外，为了最大程度的减少无组织粉尘的逸散，建设单位应加强以下措施： （1）将生产设备及料仓等均设置于生产车间内，并加强生产车间及搅拌系统的密闭性设计，采用合理的生产布局，提高集气管线粉尘的收集效率。 （2）规范物料储运过程的密闭操作，确保干粉物料进仓、搅拌生产等均在密闭的空间内进行。 （3）分配专人在每日结束生产后对少量散落地面的粉尘及时进行清理收集。 （4）建议建设单位在运营生产期间应加强生产设备及环保设施的日常维护，避免事故生产，保证设施的正常运行。 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声污染源强分析 本项目主要生产设备机械噪声源强详见表4.2-11，建设单位拟对运营期间的生产噪声采取设备基础减振、厂房隔声及厂区绿化等综合措施进行降噪，降噪效果约为20dB。 表4.2-11 项目主要机械设备噪声一览表 序号 噪声源名称 数量 治理前声级dB(A) 治理措施 降噪效果 dB(A) 治理后声级dB(A) 持续时间(h/d) 1 搅拌系统 1 85 设备减振、厂房隔声、绿化降噪等综合治理措施 20 65 24 2 烘干机（备用） 1 72 52 24 3 制粒系统 1 72 52 24 4 筛机包装系统 4 80 60 24 5 蒸压系统 4 70 50 24 6 空压机 1 85 65 24 4.2.3.2噪声达标分析 （1）噪声点源距离衰减公式 根据工业噪声源的特点，本次评价采用无指向性点源的集几何可近似认为是半发散衰减公式进行预测： 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLA——因各种因素引起的衰减量，dB。 （2）多声源叠加公式 式中：Leq——预测点的总声压级，dB(A)； LA,i——第i个声源对预测点的影响值，dB(A)； N——声源个数。 （3）建筑围护结构的隔声量 建筑围护结构的隔声量取决于墙体、门窗所占面积及其透声系数。 采用上述预测模式计算厂界处的噪声排放声级及其对周边声环境的影响，预测结果见表4.2-12。 表4.2-12 噪声预测结果一览表 单位：dB 序号 点位 叠加噪声源dB(A) 衰减量dB(A) 与预测点距离(m) 贡献值dB(A) 1 北侧场界 90.5 20 25 42.5 2 南侧场界 9 51.4 3 西侧场界 55 35.7 4 东侧场界 18 45.4 5 小塆村居民房 65 34.2 厂界噪声预测结果分析：根据表4.2-12的预测结果表明，项目产生的机械设备噪声在经墙体隔声、基础减振和距离自然衰减的情况下，项目各厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，叠加相应背景值后可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 敏感目标预测结果分析：项目周边的声敏感目标主要为西北侧的小塆村居民房，根据预测结果，其噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目生产机械设备噪声对周边声环境影响较小。 4.2.4固体废物 4.2.4.1固体废物源强分析 本项目产生的固体废物主要为砼边角料、除尘器收尘灰、炉渣、废弃包装物及职工生活垃圾等。 （1）砼边角料 项目原料主要为石材固废（石材泥饼）及水泥，杂质含量十分微小，项目生产过程产生的砼边角料（含不合格产品）约占原料5‰左右，产生量约为1000t/a。项目产生的砼边角料属于一般性固体废物，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），其属于非金属矿物制品制造过程中产生的矿物型废物，固废代码为300-001-46。该固体废物回收可利用价值高，经收集后暂存一般固体废物暂存间，定期外售水泥制品或建筑材料厂家再利用。 （2）除尘器收集的尘灰 建设单位拟对料仓、制粒系统、混合搅拌及筛机包装系统各配套1台脉冲布袋除尘器进行粉尘的收集。根据废气污染源分析可知，项目布袋除尘器收集的尘灰量为103.36t/a。该收尘灰属于一般工业固废，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），其属于非特定行业生产过程中产生的工业粉尘，固废代码为900-999-66。项目除尘器收尘灰经袋装收集后暂存一般固体废物暂存间，定期外售水泥制品或建筑材料厂家再利用。 （3）炉渣 本项目拟设1台4t/h锅炉为蒸压工序提供蒸汽，锅炉燃料为生物质固体成型燃料，使用量为5000t/a。生物质燃料燃烧后将产生一定数量的炉渣，其产生量约约占使用量的2%左右，产生量约为100t/a。该固废属于一般工业固废，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），其属于非特定行业生产过程中产生的锅炉渣，固废代码为900-999-64。项目炉渣经袋装收集后暂存一般固体废物暂存间，定期外售作为肥料使用。 （4）废弃包装物 项目产品包装过程将产生一定数量的废弃包装物，其产生量约为5t/a。该固体废物属于一般工业固废，经收集后暂存一般固体废物暂存间，定期外售废品回收商再利用。 （5）生活垃圾 项目职工人数18人，均不住厂。不住厂员工按0.5kg/人·d计，项目年生产300天，运营期生活垃圾产生量为2.7t/a，项目产生的生活垃圾经收集后由当地环卫部门统一清运、处置。 综上分析，本项目固体废物的产生和处置情况详见表4.2-13。 表4.2-13 本项目固体废物产生及处置情况一览表 序号 产生 环节 固废 名称 主要物 质成分 属性 废物 类别 废物代码 产生量(t/a) 危险 特性 储存 方式 处置方式/去向 1 员工 生活 生活 垃圾 纸屑、果皮、塑料盒等 生活垃圾 / / 2.7 / 垃圾桶收集 委托环卫部门清运 2 造粒 工序 砼边 角料 产品边角料 一般工业固废 / 300-001-46 1000 / 一般 固废间 暂存 外售水泥制品或建筑材料厂家再利用 3 料仓、混合搅拌、造粒、筛分包装等工序 除尘器收集的尘灰 原料粉尘 一般工业固废 / 900-999-66 103.36 / 一般 固废间暂存 4 锅炉房 炉渣 生物质灰 一般工业固废 900-999-64 100 一般 固废间暂存 外售作为肥料使用 5 产品 包装 废弃包装物 纸皮袋、 塑料袋 一般工业固废 / / 5 / 一般 固废间暂存 外售废品回收商再利用 4.2.4.2固体废物管理要求 本项目固体废物主要为砼边角料、除尘器收集的尘灰及锅炉炉渣，成分简单，均属于第Ⅰ类一般工业固体废物。企业应按Ⅰ类场建立一般工业固体暂存间。根据国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，一般工业固体废物的贮存和管理应做到： （1）不允许将危险废物和生活垃圾混入。 （2）尽量将可利用的一般工业固体废物回收、利用。 （3）不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存。 （4）应设置防渗层，防渗层的饱和渗透系数不大于1.0×10-5cm/s，且厚度不小于0.75m。 （5）将固废暂存间设置于厂房内，以防止雨水冲刷，雨水应通过场地四周导流渠流向雨水排放管。 （6）固废暂存间场地应采用水泥铺设地面，以防渗漏。 （7）为加强管理监督，固废暂存间所地应按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场所》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志，并定期检查和维护。 （8）暂存间的运行应建立档案管理制度，并按照国家档案管理等法律法规进行整理和归档，永久保存。 4.2.5地下水、土壤环境影响分析 （1）地下水环境影响分析 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中“70防水建筑材料制造、沥青搅拌站”，报告表类别属于“IV类项目”，可不进行地下水环境影响评价。 （2）土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A（土壤环境影响评价项目类别表），本项目属于附录A中“其他行业”，属于“IV类项目”，可不开展土壤环境影响评价工作。 4.2.6生态环境影响分析 本项目位于福鼎市白琳镇金山工业园区内，用地性质属于工业用地，项目场地已经平整，且无生态环境保护目标，无需采取生态环境保护措施。 4.2.7环境风险分析 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1和附录B.2，项目使用的各类原辅材料均不涉及有毒有害和易燃易爆等危险物质。 4.2.8监测要求 本项目不设置专门的环境监测机构，建设单位应该根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）的要求，对项目营运期开展自行监测。环境监测工作拟由建设单位委托有资质的监测单位按已制定的环境监测计划进行监测。 每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，按时向管理部门、调度部门报告，做好监测资料的归档工作。本项目环境监测计划详见表4.2-14。 表4.2-14 项目监测计划内容一览表 监测 内容 监测位置 监测项目 监测频率 监测单位 废气 料仓系统排气筒（DA001） 颗粒物 1次/年，每次监测1天，3次/天 委托有资质单位 制粒系统排气筒（DA002） 颗粒物 搅拌系统及筛分包装系统 排气筒（DA003） 颗粒物 锅炉房排气筒（DA004） 颗粒物、SO2、NOX 1次/半年，每次监测1天，3次/天 厂界上风向和下风向 颗粒物 1次/年，每次监测1天，4次/天 废水 生活污水处理设施排放口（DW001） COD、BOD5、 NH3-N、SS 1次/年，每次监测1天，3次/天 噪声 东、西、南、北厂界外1m 等效连续A声级 1次/季，每次监测2天 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 料仓系统排放口（DA001） | 颗粒物 | 密闭管道集气系统+布袋除尘器+15m高排气筒 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值。 即：颗粒物浓度≤120mg/m3； 颗粒物排放速率≤3.5kg/h。 |
|  | 制粒系统排放口（DA002） | 颗粒物 | 密闭管道集气系统+布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 搅拌系统及筛分包装系统排放口（DA003） | 颗粒物 | 密闭管道集气系统+布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 锅炉排放口（DA004） | 颗粒物、SO2、NOX | 密闭管道集气+布袋除尘器+35m高排气筒 | 执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉标准。 即：颗粒物≤50mg/m3； SO2≤300mg/m3； NOX≤300mg/m3。 |
| 地表水环境 | 生活污水排放口 （编号：DW001） | COD、BOD5、SS、NH3-N | 1、利用厂区现有1座三级化粪池，容积10m3； 2、生活污水经厂区化粪池预处理后通过园区污水管网纳入白琳镇污水处理厂集中处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求（其中NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准）。 即：COD≤500mg/L； BOD5≤300mg/L； SS≤400mg/L； NH3-N≤45mg/L。 |
| 声环境 | 机械设备噪声 | 生产噪声（Leq） | 1、选用低噪声级设备； 2、采用设备减振、厂房隔声、厂区绿化降噪等措施。 | 各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 即：昼间≤65dB（A）； 夜间≤55dB（A）。 |
| 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 1、在生产厂房内设置规范化一般固废暂存间，面积约10m2，采用水泥硬化地面，上方应有厂房顶棚，场地四周设置导流渠，满足雨水收集、导排。一般固废暂存间满足应《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。 2、一般工业固废收集后，暂存于一般固废暂存间，定期分类综合利用。 3、生活垃圾委托环卫部门每日清运。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 无 |
| 其他环境 管理要求 | 1、设立专门的环保机构，配备专职环保工作人员。 2、建立日常环境管理制度和环境管理工作计划。 3、加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保环保设施正常运行及污染物稳定达标排放。 4、落实“三同时”制度，完成项目竣工验收。 |

# 六、结论

福建臻润环保科技有限公司“白琳镇石材固废资源化综合利用项目”位于福鼎市白琳镇下炉村拓里143号，项目用地手续合法，选址合理可行，符合国家产业政策，在采取本报告提出的各项环保措施后，生产过程产生的污染物均能达标排放，不会改变区域的环境质量现状，环保措施技术可行、经济合理，排放的污染物符合区域总量控制要求。项目建设具有较好的经济效益和社会效益。建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响较小。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.059 | / | 1.059 | / |
|  | SO2 | / | / | / | 1.02 | / | 1.02 | / |
|  | NOx | / | / | / | 3.06 | / | 3.06 | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.073 | / | 0.073 | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.049 | / | 0.049 | / |
|  | SS | / | / | / | 0.042 | / | 0.042 | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.007 | / | 0.007 | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 2.7 | / | 2.7 | / |
|  | 砼边角料 | / | / | / | 1000 | / | 1000 | / |
|  | 除尘器收集的尘灰 | / | / | / | 103.36 | / | 103.36 | / |
|  | 炉渣 | / | / | / | 100 | / | 100 | / |
|  | 废弃包装物 | / | / | / | 5 | / | 5 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①