南安友正石材有限公司年增产异形石材

20万平方米项目竣工环境保护验收意见

2021年9月5日，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，南安友正石材有限公司组织对本公司年增产异形石材20万平方米项目进行竣工环境保护自主验收。公司主要负责人、生产厂长、验收监测单位代表及应邀的一位专家组成验收组。验收组现场核实了本项目主要工程及配套环境保护设施的建设与运行情况，查阅了项目环评、验收监测报告等相关资料后，提出验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

# 项目(年增产异形石材20万平方米)位于南安市官桥镇南联石材集中加工区，项目不新增用地，不新建厂房，利用原有车间进行扩建。总占地面积61477m2，建筑面积38402m2，总规模设计年总产大理石板材80万m2、异形石材20万m2，目前实际年增产异形石材20万平方米，项目实际总投资13500万元。公司有职工150人，其中80人住厂，年生产天数为300天，日生产时间8小时。主要建设内容包括：主体工程、贮运工程、共用工程、环保工程等。

# （二）建设过程及环保审批情况

项目于2020年8月17日编制《南安友正石材有限公司年增产异形石材20万平方米项目环境影响报告表》，并于2020年12月31日通过泉州市生态环境局审批（审批号为泉南环评[2020]表477号）。项目于2021年1月开工建设，于2021年2月竣工，于2021年2月进行调试运行。

本项目实行排污许可简化管理，于2021年7月27日取得排污许可证，有效期2026年7月26日，排污许可证编号：9135058305433871XU001R。

项目从立项至调试过程无环境投诉、违法或处罚记录。

# （三）投资情况

项目总投资13500万元，其中环保投资45万元，占总投资0.3%。

# （四）验收范围

项目本次环保竣工验收范围为年增产异形石材20万平方米建设项目主体工程及其配套建设的环境保护设施。

# 二、工程变动情况

# 项目实际建设内容与环评及批复基本一致，没有发生重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

项目异形、雕刻等工序中采用的喷淋法捕集粉尘会产生喷淋废水，该部分的废水经沉淀后循环回用，不外排；生活污水经化粪池污水处理设施处理后纳入市政污水管网，排入前梧污水处理厂集中处理。

# （二）废气

项目石材加工中切割、打磨、异形、雕刻等工序均采用喷淋法，粉尘基本全被水力捕集进入沉淀池，几乎无粉尘产生；大理石板材进行刷胶，再通过烘干线烘干，会产生有机废气（以非甲烷总烃计），在刷胶、烘干工序安装集气设施，废气经集气罩收集处理后，通过15m高排气筒（G1）排放；项目烘干线采用天然气作为燃料，天然气燃烧产生的废气主要为烟尘、SO2、NOx，废气经15m高排气筒（G1）进行高空排放。

# （三）噪声

项目噪声源主要为各种机械设备运行时产生的机械噪声，项目对高噪声设备采取设备减震、隔音等降噪，避免休息时间作业，利用距离衰减和围墙隔声减振等措施以减少噪声污染源对周围环境的影响。

# （四）固体废物

项目产生的固体废物为职工生活垃圾，切割等工序产生的石材边角料，废水处理后产生的沉淀污泥，活性炭吸附装置更换产生的废活性炭。石材边角料集中收集后委托南安市裕宏石材边角料综合利用有限公司加工回用；石材加工湿法作业的除尘喷淋废水经沉淀池处理后会产生沉淀污泥，集中收集后委托南安市净美环保科技有限公司统一清运进行回收利用；活性炭进行定期更换，废活性炭集中收集后委托有资质单位进行回收处理。

项目产生的胶水空桶不属于固废，暂存危废贮存场所，并定期委托泉州市达邦复合材料有限公司统一回收处理。

（五）其他环境保护设施

项目厂区雨污分流；生产场地硬化。

# 四、环境保护设施调试效果

1、环保验收监测结果

（1）废水

项目异形、雕刻等工序中采用的喷淋法捕集粉尘会产生喷淋废水，该废水经沉淀后循环回用，不外排；生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，排入前梧污水处理厂集中处理。验收监测当天，生活污水无外排，故不予监测。

（2）废气

经现场监测，厂界无组织排放废气颗粒物两日最大排放浓度为0.617mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。企业边界监控点废气非甲烷总烃两日最大排放浓度为0.50mg/m3，符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 35/1783-2018）表4企业边界监控点浓度限值；厂区内监控点废气非甲烷总烃两日最大排放浓度为0.55mg/m3，符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 35/1783-2018）表3厂区内监控点浓度限值。

大理石刷胶烘干工序产生有机废气非甲烷总烃和大理石烘干线燃烧天然气产生废气NOx、SO2、颗粒物通过集气罩+活性炭吸附+1根15m排气筒G1排放。

排气筒G1出口非甲烷总烃两日最大实测排放浓度为1.54mg/m3，非甲烷总烃排放速率为1.84×10-2kg/h；符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 35/1783-2018）表1涉涂装工序的其他行业标准限值；NOx两日最大实测排放浓度为3mg/m3，排放速率＜3.60×10-2kg/h，折算排放总量为43.20kg/a（0.0432t/a）；SO2两日最大实测排放浓度为＜3mg/m3，排放速率＜3.59kg/h，折算排放总量为43.08kg/a（0.04308t/a）。NOx、SO2符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉标准，符合排污权指标污染物排放总量（NOx为0.3264t/a、SO2为0.0816t/a），项目排污权指标交易凭证详见附件9。颗粒物两日最大实测排放浓度为＜20mg/m3，排放速率＜0.244kg/h，颗粒物符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准。

（3）噪声

项目正常生产时所产生的机械噪声经围墙隔声后，昼间厂界西北侧、西侧测点靠近泉州环城高速的交通噪声等效声级测量值在66.4-68.8dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求；厂界南侧环境噪声等效声级测量值在62.9-63.1dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求；项目北侧、东侧、东南侧均为他人厂房，故不予布点监测，项目夜间未生产，夜间噪声未监测。

（4）固废

固废分类收集，分类处置，实现生产固废无害化、资源化利用。

五、工程建设对周边环境的影响

1、对环境空气的影响

项目废气经处理达标排放后，对周围环境影响不大。

2、对地表水的影响

生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网，排入前梧污水处理厂集中处理，对地表水产生的影响较小。

3、噪声影响

项目正常生产时（夜间不生产）所产生的机械噪声经围墙隔声后，其昼间厂界环境噪声的等效声级能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求及靠近泉州环城高速的交通噪声等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求，对周围环境影响不大。

4、固废影响

固废经无害化处置、资源化利用后，不会对周围的环境产生大的影响。

六、验收结论

根据南安友正石材有限公司的《南安友正石材有限公司年增产异形石材20万平方米项目竣工环境保护验收报告表》，结合现场检查，验收工作组认为：项目执行了环保“三同时”制度，落实了环评文件及批复提出的各项环保措施，按照环评文件及批复要求配套建设相应的环保设施，污染物能够达标排放，且不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的验收不合格情形，验收组一致同意项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、加强废气处理过程中集气罩、排气筒、喷淋系统的日常维护与管理，确保其正常运行；加强污水处理设施的日常维护与管理，确保循环回用无外排。确保外排污染物稳定达标排放。

2、制订环境监测计划，做好日常自行监测工作。

八、验收人员信息

验收组名单附后。

南安友正石材有限公司

2021年9月5日