# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：         欧思特化油器生产项目

建设单位(盖章)：  福鼎市欧思特机车部件有限公司

编制日期：            2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 欧思特化油器生产项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2103-350982-04-01-764557 |
| 建设单位联系人 | 王XX | 联系方式 | 181XXXX0123 |
| 建设地点 | 福建省宁德市福鼎市桐山街道岙里工业项目集中区A-42地块 |
| 地理坐标 | （ 120 度 11 分 52.991 秒， 27 度 20 分 36.628 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3752 摩托车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十四、铁 路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37：75、摩托车制造375 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 福鼎市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽发改备[2021]J030017号 |
| 总投资（万元） | 6000 | 环保投资（万元） | 178 |
| 环保投资占比（%） | 2.97 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4212m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《福鼎市桐山街道岙里工业项目集中区规划》 审批机关：福鼎市人民政府 |
| 规划环境影响 评价情况 | 《福鼎市桐山街道岙里工业项目集中区规划环境影响评价报告书》，审批机关：福鼎市环境保护局 审查文号：鼎环保函[2007]45号 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据《福鼎市桐山街道岙里工业项目集中区规划环境影响报告书》可知，岙里工业项目集中区主要发展“汽车、摩托车配件、机动车化油器以及零配件的生产加工”。 本项目主要从事摩托车配件制造，符合福鼎岙里工业项目区的功能定位，符合入园要求，因此，本项目符合福鼎岙里工业区规划及规划环评的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.1产业政策符合性分析 本项目从事摩托车化油器生产，对照国家发展与改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录》（2019 年本），本项目不属于其中限制类、淘汰类和鼓励类项目，属于允许类项目。项目符合国家产业政策要求。项目已取得福鼎市发展和改革局的备案表（备案号：闽发改备[2021]J030017号），由此可知，本项目的建设符合国家产业政策的要求。 1.2选址可行性分析 本项目位于福建省宁德市福鼎市桐山街道岙里工业项目集中区A-42地块，根据建设单位提供的不动产权证（闽[2021]福鼎市不动产权第0003763号），项目用地为工业用地，项目选址合理。 1.3“三线一单”控制要求符合性分析 根据《宁德市“三线一单” 成果报告》， 项目与宁德市“三线一单”管控要求符合性分析如下： （1）生态红线 宁德市生态保护红线包括陆域生态保护红线和海洋生态保护红线，主要涵盖自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、湿地公园、饮用水水源保护区等禁止开发区域以及国家一级公益林、重要湿地、海洋保护区生态保护红线区、海洋自然景观与历史文化遗迹生态保护红线区、特殊保护海岛生态保护红线区、重要河口生态保护红线区、重要滨海湿地生态保护红线区、重要自然岸线及沙源保护海域生态保护红线、重要渔业水域生态保护红线区、红树林生态保护红线区等。宁德市陆域生态保护红线划定面积为3137.17km2，占全市陆域国土面积的23.35%，宁德市共划定海洋生态保护红线区34个，总面积2850.33km2，占宁德市海域总选划面积的33.85%。 本项目位于福鼎市桐山街道岙里工业项目集中区，项目建设区未涉及生态保护红线，因此项目建设与生态保护红线管控要求不冲突。 （2）环境质量底线 ①水环境质量底线 项目所在区域属于《宁德市“三线一单”文本》中划定的水环境工业污染重点管控区。①管控目标：水环境重点管控区需加强污染控制与治理， 根据主要污染来源、环 境质量改善目标等因素，实施差别化管控。②管控要求：重点加快结构调整、整合提升， 推进产业集 聚、产业链延伸， 加快补齐环保设施短板， 严厉打击工业污水不稳定达 标等问题。新建化工、印染、电镀、铅蓄电池、皮革、合成革及人造革建设项目， 应在环保基础设施齐全并经规划环评的专业园区内布设， 引导现有企业逐步入园发展；限制在工业集聚区外新建、改建和扩建工业企业。现有工业园区进一步配套管网， 完善清污分流系统， 强化污染集 中治理， 逐步实现工业园区废水全收集、全处理， 确保污水处理厂稳定运行、达标排放。大力推进清洁生产，深入实施工业企业全面达标计划， 督促工业企业加快污染设施填平补齐， 从源头减少污染物排放。加强重点工业污染源自动监测和监督性监测， 严厉打击违法排污行为。健全工业企业环境安全隐患排查治理制度，定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险， 加强监控与预警。 本项目主要从摩托车化油器制造，项目外排污水为生活污水，生活污水经厂区地埋化粪池处理后接入福鼎市桐山岙里工业项目集中区污水处理厂处理后排入福鼎市第一污水处理厂集中处理，达标排放，符合水环境工业污染重点管控区要求。 ②大气环境质量底线 根据《宁德市“三线一单”文本》，项目所在地为大气环境管控分区中的大气环境高排放重点管控区。大气环境高排放重点管控区要求为以严格控制“两高”行业新增产能，实行等量或减量置换；禁止布局石化中上游项目；严控钢铁行业新增产能，钢铁项目建设应符合全省产业布局要求，新建项目应实施产能等量或减量置换；推进每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉、钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放改造，鼓励燃气锅炉实施低氮改造；加快进行火电、钢铁、有色冶炼、建材、石化化工等行业的脱硫、脱硝、VOCs处理的达标或提升改造以及无组织排放管控，建立健全石化行业“泄露检测与修复”管理制度；有条件的工业集聚区推进建设集中喷涂工程中心；新建水泥、有色项目、燃煤锅炉要执行大气污染物特别排放限值，其他未规定大气污染物特别排放限值的行业，待相应排放标准修订或修改后执行，所有钢铁和火电项目均需执行超低排放标准；优化能源结构，持续减少工业煤炭消费，提高能源利用效率，大力推进园区集中供热；全力推进全省港区和机场的岸电工程建设，内河和江海直达船舶必须使用硫含量不大于10毫克/千克的柴油；严格实施重点大气污染物排放总量替代。 本项目主要从事摩托车化油器制造，大气污染物主要为粉尘颗粒物，针对产生的粉尘拟配套布袋除尘器进行净化处理后进行达标排放，符合大气环境高排放重点管控区要求。 （3）资源利用上线 ①水资源利用上线 根据《宁德市“三线一单”成果报告》，水资源上线现状评价从水资源承载能力、水资源利用效率和生态需水量保障程度三方面综合分析，确定全省地市层面范围均为一般管控区，即全市水资源利用不会突破水资源利用上线。 本项目用水为员工生活用水，用水来源于市政给水，用水量少，与宁德市水资源利用上线管控要求相符。 ②土地资源利用上线 根据《宁德市“三线一单”成果报告》，将生态保护红线集中、重度污染农用地或污染地块确定为土地资源重点管控区，其他区域划分为一般管控区，项目所在地为一般管控区。 项目占地为福鼎市桐山街道岙里工业项目集中区工业用地，符合一般管控区要求，不会突破土地资源利用上线。 ③能源资源利用上线 根据《宁德市“三线一单”成果报告》，项目所在地不属于成果报告中划定的高污染燃料禁燃区，且项目主要使用电作能源，项目未涉及高污染燃料，项目与宁德市能源资源利用上线要求相符。 （4）准入清单 根据《宁德市生态环境准入清单》，项目所在地属于福鼎市一般管控单元，环境管控单位编码ZH35098230001，其管控要求见表1.3-1。 表1.3-1项目与宁德市环境管控单元准入要求符合性分析 管控要求 符合性 空间布局约束 1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。 2.禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。 不涉及以上空间布局约束，符合 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 摩托车化油器是在发动机工作产生的真空作用下，将一定比例的汽油与空气混合的机械装置。化油器作为一种精密的机械装置，它利用吸入空气流的动能实现汽油的雾化的。它对发动机的重要作用可以称之为发动机的“心脏”。 福鼎市欧思特机车部件有限公司拟于福建省宁德市福鼎市桐山街道岙里工业项目集中区A-42地块建设“欧思特化油器生产项目”。项目于2021年9月8日取得福鼎市发展和改革局出具的《福建省投资项目备案表证明》（闽发改备[2021]J030017号）（详见附件3）。项目占地面积为4212m2，总建筑面积为9957.65m2，生产规模为年产150万套摩托车化油器和150万套摩托车化油器小件，项目总投资约6000万元。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“三十四、铁 路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37：75、摩托车制造375”中的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，需编制环境影响报告表。因此，福鼎市欧思特机车部件有限公司委托本公司编制《欧思特化油器生产项目环境影响报告表》，环评单位接受委托后立即组织有关技术人员进行了现场踏勘，并根据建设单位提供的基本资料以及相关法律法规、导则等材料，编制了该项目环境影响报告表，供建设单位报宁德市福鼎生态环境局审批。 2.2项目基本情况 （1）项目名称：欧思特化油器生产项目 （2）建设单位：福鼎市欧思特机车部件有限公司 （3）建设地点：福鼎市桐山街道岙里工业项目集中区A-42地块 （4）总投资：6000万元 （5）工程规模：占地面积4212m2，建筑面积9957.65m2 （6）生产规模：年产150万套摩托车化油器和150万套化油器小件 （7）项目性质：新建 （8）生产定员：生产定员20人（其中均不住厂） （9）工作制度：年生产日300天，单班制，每班8个小时 2.3项目主要工程内容 项目主要工程组成详见表2.3-1所示。 表2.3-1 项目工程组成一览表 项目名称 建设内容 主体工程 1 生产区 新建一栋5层的综合生产车间，其中1层为数控加工车间；2层为机加工车间；3层为组装车间；4层为原料仓库、半成品仓库；5层为成品仓库。 2 办公区 利用新建的5层综合生产车间第5层中的部分区域作为办公区。 公用工程 1 给水系统 市政供给 2 排水系统 雨污分流 3 供电系统 工业园区电网接入 环保工程 1 废水处理 生活污水经地埋化粪池预处理后，通过园区污水管网进入福鼎市桐山岙里工业项目集中区污水处理厂处理后再排入福鼎市第一污水处理厂集中处理，达标排放； 设1座地埋化粪池（约30m3）。 2 废气处理 1、采用密闭的喷砂机； 2、喷砂机上方设置管道集气系统进行粉尘收集，并配套1台布袋除尘器+15m高排气筒。 3、每日生产结束，由工人对地面沉降的金属粉尘进行清理，收集后进行外售再利用。 3 减振、防噪措施 优先选用低噪声级的设备，并对高噪声设备采用减振、降噪等措施。 4 固废处理 1、生活垃圾委托环卫部门定期清运；废弃包装物收集后外售废品回收商。 2、金属边角料、金属粉尘及废钢砂经分类收集后，定期外售综合再利用，不外排。 3、废机油、废弃含油抹布及冷却液及润滑油废包装桶分类收集暂存于危废间，委托有资质单位处置。 2.4产品方案和主要原辅材料 （1）项目产品方案 项目具体产品方案及产量情况详见表2.4-1。 表2.4-1 项目产品方案及配比情况一览表 序号 产品名称 产量 去向 1 摩托车化油器 150万套/年 外售 2 摩托车化油器小件 150万套/年 外售 （2）主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗详见表2.4-2。 表2.4-2 项目主要原材料及能源消耗情况一览表 序号 主要原辅材料/能耗定额 用量 备注 1 锌合金 60t/a 外购 2 铝合金 60t/a 外购 3 铜 60t/a 外购 4 锌合金压铸件 2000t/a 外购 5 铝合金压铸件 600t/a 外购 6 切削液 6t/a 外购 7 润滑油 1t/a 外购 8 冷却液（乳化液） 0.72t/a 外购 9 不锈钢砂 10t/a 外购 10 水 600t/a 市政供水 11 电 122万kwh/a 市政供电 2.5主要生产设备 项目建成后全厂主要生产设备见下表2.5-1。 表2.5-1 主要生产设备一览表 序号 设 备 名 称 数量（台/辆/条） 型号 1 加工中心CNC 40 / 2 排钻 100 / 3 数控车床 20 / 4 空压机 3 / 5 喷砂机 5 / 6 砂轮机 10 / 7 P台 20 / 8 检测仪 20 / 9 测量仪 1 / 10 泄露仪 20 / 11 组装流水线 5 / 12 包装流水线 2 / 2.6厂区平面布置 本项目位于福鼎市桐山街道岙里工业项目集中区A-42地块，项目厂区总平面布置见附图4，车间平面布置图见附图5。项目总平面布置基本根据生产工艺需求，于厂区内设置1栋5层综合生产厂房，各层分区功能明确，保证了厂区工作人员的人身安全及生产安全，生产区布置较紧凑、物料流程短，生产车间总平面布置基本根据生产工艺流程、操作的要求，物料流向顺畅，符合防火、安全、卫生等有关规范，总体布局功能分区明确，便于生产的连续性，项目平面布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.7生产工艺流程 图2.7-1 项目生产工艺流程图（化油器） 图2.7-2 项目生产工艺流程图（化油器小件） （1）工艺说明： 摩托车化油器生产工艺： 砂轮飞边：通过将锌合金压铸件及铝合金压铸件采用砂轮机进行飞边打磨，消除金属件边角毛料，然后送入密闭的喷砂机进行喷砂处理。砂轮飞边过程会产生一定的金属粉尘，考虑其粒径较大，比重大，容易沉降，不易产生扬尘，经收集后纳入固体废物管理。 喷砂：喷砂工艺是采用压缩空气为动力形成高速喷射束，将不锈钢砂高速喷射到锌合金压铸件及铝合金压铸件表面，使工件外表面的外表发生变化，由于不锈钢砂（磨料）对工件表面的冲击和切削作用，使工件表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善。喷砂过程会产生一定粉尘颗粒物。 精加工：将喷砂处理后的工件通过加工中心CNC进行冲压、切削、钻孔的一系列机加工，使工件的外形尺寸达到摩托车化油器规格。精加工过程将产生一定的金属边角料。 装配包装：经精加工后的工件通过自动组装流水线装配成化油器后即可包装入库。包装过程将产生一定的废弃包装物（废纸皮）。 摩托车化油器小件生产工艺：将锌合金、铝合金及铜的金属工件通过数控车床经切割、钻孔、拉削等机加工达到化油器小件尺寸后即可包装入库。金属工件机加工过程将产生一定的金属边角料；包装过程将产生一定的废弃包装物（废纸皮）。 （2）根据项目生产工艺，项目运营期产污环节汇总见表2.7-1。 表2.7-1 项目运营期生产产污环节汇总表 类别 污染源 污染物 治理措施 废水 职工生活污水 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 经化粪池处理达标后接入园区市政管网 废气 喷砂粉尘 颗粒物 配套布袋除尘器+15m高排气筒。 噪声 生产设备 Leq 厂房隔声、设备基础减振、厂区绿化 固废 职工生活垃圾 纸屑、果皮、塑料盒、塑料袋等 委托环卫部门统一清运处置 金属边角料及金属粉尘 钢材边角料 外售给企业综合利用 废钢砂 废钢砂 废气包装物 废纸皮 外售给废品回收商 冷却液/润滑油 废包装桶 废弃包装物 暂存于厂区危废间， 委托有资质单位处置。 废机油 废矿物油 废弃含油抹布 沾染矿物油的废物 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境质量现状 3.1.1地表水环境质量现状 项目排放的废水经园区污水管网收集后，纳入福鼎市桐山岙里工业项目集中区污水处理厂集中处理，尾水经市政污水管网，送往福鼎市第一污水处理厂集中处理，不直接排入周边地表水体。 根据《宁德市环境质量现状2020年》的内容可知，2020年，全市共有81个小流域水质评价断面，Ⅰ类-Ⅲ类水质比例为96.3%，同比上升2.5个百分点。其中，Ⅰ类水质比例1.2%，同比持平；Ⅱ类水质比例61.7%，同比下降6.2个百分点；Ⅲ类水质比例34.6%，同比提高9.9个百分点；Ⅳ类水质比例3.7%，同比下降1.2个百分点；无Ⅴ类水质，同比下降1.2个百分点；未出现劣Ⅴ类水质断面。 表3.1-1宁德市小流域水质状况（节选） 序号 断面名称 所在河流 断面水质类别 2020年 2019年 59 江滨桥 水北溪（桐山溪） Ⅱ Ⅱ 因此，项目区域桐山溪感潮河段水环境质量良好，可以满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准。 3.1.2大气环境质量现状 按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开公布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据《宁德市环境质量现状2020 年》，全市9个县（市、区）二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物和细颗粒物年均浓度分别为8μg/m3、11μg/m3、32μg/m3和16μg/m3，一氧化碳和臭氧特定百分位数平均值分别为1.1mg/m3和102μg/m3。与去年相比，二氧化硫浓度上升2μg/m3，二氧化氮浓度下降2μg/m3，可吸入颗粒物浓度下降3μg/m3，细颗粒物浓度下降3μg/m3，一氧化碳特定百分位数平均值下降0.1 mg/m3，臭氧特定百分位数平均值下降8μg/m3。 表3.1-2 福鼎市2020年环境空气质量统计 时间 SO2 mg/m³ NO2 mg/m³ PM10 mg/m³ PM2.5 mg/m³ CO mg/m³ O3 mg/m³ 福鼎市 0.012 0.005 0.031 0.012 1.4 0.086 国家二级标准 0.06 0.04 0.07 0.035 4 0.16 达标情况 达标 注：CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数。 由上表可知，福鼎市2020年空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过国家二级标准，CO日均值第95百分数和O3最大8小时值第90百分数未超过国家二级标准，本项目位于福鼎市，区域环境空气质量属于达标区。 3.1.3声环境质量现状 为了解本项目的环境噪声现状，评价委托福建晟立检测技术有限公司2021年6月25日对项目场地进行了的背景环境噪声监测，监测点位分布见附图6，监测结果见表3.1-7。 表3.1-7 项目噪声监测结果 单位：LAeq（dB） 监测 点位 监测位置 监测结果 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 达标情况 执行标准 1# 东北侧厂界外1m处 54.2 50.0 65 55 达标 GB3096-2008 《声环境质量标准》3类 2# 东南侧厂界外1m处 55.6 50.4 65 55 达标 3# 西南侧厂界外1m处 55.5 50.4 65 55 达标 4# 西北侧厂界外1m处 55.9 50.7 65 55 达标 由表3.1-7监测结果可知：项目区域环境噪声值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 （1）大气环境 项目厂界外500米范围内周边大气环境保护目标主要为锦云居民区，详见表3.2-1及附图2。 表3.2-1 项目大气环境保护目标一览表 环境 要素 环境保护目标 方位 距离 （m） 环境 特征 规模 环境功能及保护级别 大气 环境 锦云居民区 西南 265 居民区 45人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二类功能区 （2）声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源。 （4）生态环境 本项目位于福鼎市桐山街道岙里工业项目集中区内，用地性质属于工业用地，且项目场地已经平整，故无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废水 （1）施工期 施工期施工废水经隔油沉淀池沉淀后回用或用于场区地面洒水，不外排； 施工人员来自附近村民和租住在附近村庄的务工人员，产生的生活污水依托当地现有的污水处理系统进行处理，不单独外排。 （2）运营期 项目运营期无生产废水外排。职工生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准（其中NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B级标准）后，由工业园区污水管网统一纳入福鼎市桐山岙里工业项目集中区污水处理厂处理达标后，经市政污水管网排入福鼎市第一污水处理厂集中处理。详见表3.3-1。 表3.3-1 项目污水排放执行标准 序号 污染物名称 三级标准 执行标准 1 pH（无量纲） 6～9 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中表4三级标准 （其中NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B级标准） 2 悬浮物（SS） ≤400mg/L 3 五日生化需氧量（BOD5） ≤300mg/L 4 化学需氧量（COD） ≤500mg/L 5 石油类 ≤20mg/L 6 氨氮（NH3-N）* ≤45mg/L 3.3.2废气 （1）施工期 项目施工废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值，见表3.3-2。 表3.3-2 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（摘录） 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 （2）运营期 运营期产生的粉尘颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织监控浓度限值，详见表3.3-3。 表3.3-3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996） 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织监控浓度限值（mg/m3） 排气筒（m） 二级 颗粒物 120 15 3.5 1.0 3.3.3噪声 （1）施工期 施工期场界噪声限值标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表3.3-4。 表3.3-4 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 摘录 类型 噪声限值dB(A) 噪声 昼间 夜间 ≤70 ≤55 （2）运营期 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。详见下表3.3-5。 表3.3-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别 昼间（dB） 夜间（dB） 3类 65 55 3.3.4固体废物 项目运营期间一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物临时存贮场执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修订单。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制分析 3.4.1总量控制因子 根据国家“十三五”期间污染物总量控制要求及《福建省“十三五”环境保护规划》（闽环保财[2016]51号）、《福建省人民政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见(试行)》（闽政[2014]24号）、《福建省环保厅关于贯彻落实<推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）>的通知》（闽环发[2014]9号）、《福建省环保厅关于环评审批中落实排污权交易工作要求的通知》（闽环保评[2014]43号）等有关文件要求，需进行排放总量控制的污染物为COD、NH3-N、SO2、NOX。 3.4.2污染物总量控制指标 本项目无生产废水外排，生活污水为间接排放，废水排放量为480t/a，污染物排放量COD为0.163t/a，NH3-N为0.016t/a。项目产生的生活污水经化粪池预处理后，通过园区污水管网纳入福鼎市桐山岙里工业项目集中区污水处理厂集中处理，尾水经市政污水管网，送往福鼎市第一污水处理厂集中处理达标排放。福鼎市第一污水处理厂排放总量已列入区域总量控制范畴，本项目污染物排放总量在福鼎市第一污水处理厂处理能力允许范围之内，污染物总量由污水处理厂统一调度，故本项目无需申请废水总量。 本项目不涉及SO2、NOX排放，故本项目无需申请废气总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目位于福建省宁德市福鼎市桐山街道岙里工业项目集中区A-42地块，项目所在工业区场地已由当地政府完成平整。本项目的施工活动主要为在平整后的场地上进行砖混结构综合生产厂房搭建，设备安装及调试等，为了进一步降低施工活动对周边环境的影响，评级建议施工单位应采取以下防治措施： 4.1.1施工期废水污染防治措施 （1）施工现场因地制宜，场内设置隔油池和沉淀池，施工废水处理后回用于场区洒水等。 （2）建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的建筑材料，以免这些物质随雨水进入附近水体。 （3）项目不设置施工营地，施工人员租用周边民房居住，生活污水依托周边已有设施处理，不单独外排，对水体无影响。 （4）项目施工时应加强对废料、油料等潜在水质污染物的控制和管理，不得随意倾倒，避免被雨水冲刷进入水体。 4.1.2施工期废气污染防治措施 项目施工期间，减轻扬尘对周边的影响是十分必要的，要求建设单位和施工单位严格按照HJ/T393-2007《防治城市扬尘污染技术规范》要求，采取有效的措施控制扬尘污染。 （1）施工场地边界应设置围挡，尤其是针对西南侧的锦云居民区，应在项目厂区西南侧设置高度2.5米以上的围挡，并在围挡上方设置喷淋洒水降尘设施，以起到对厂界内颗粒物可随时进行喷淋降尘的效果。 （2）施工、运输车辆驶离工地前（出入口处）应按规定设置冲洗车辆设施（洗车槽），进行除泥除尘处理，严禁将泥沙尘土带出工地；运输车辆运输砂石料、水泥、渣土等易产生扬尘的车辆上应覆盖篷布；对运输过程中落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘；施工场地及运输道路每日应经常洒水抑尘，特别在晴天应增加洒水次数以最大限度地降低扬尘对周边环境的影响。 （3）施工工地内的车行道路，应建以硬化地面，如：铺设钢板、铺设水泥等措施。 （4）施工过程中使用的水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应当采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、防尘网或防尘布苫盖、定期喷洒抑尘剂或洒水等措施。 （5）施工期间应使用预制商品混凝土。木材石料尽量采用成品或半成品，以减少因切割所造成的扬尘污染。 （6）施工过程中，产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运并平整压实，防止尘土飞扬。 4.1.3施工期噪声污染防治措施 （1）根据《福建省环境保护管理条例》相关规定，合理安排施工作业时间，禁止夜间（22:00～次日6:00）和午间（12:00～14:00）从事噪声、振动超标的建筑施工等活动。本项目施工应遵守以上条例规定，如需要连续作业或者特殊需要，确要在22:00～次日6:00时进行施工的，建设单位和施工单位应必须报经当地环境保护主管部门批准，并予以公告。 （2）尽量根据施工场地的特点，合理布置施工机械，并进行一定的消声、减振防护处理。将高噪声施工设备布置在场地中部，最大程度减轻由于施工给周边声环境带来的影响。 （3）尽可能采用低噪声施工机械设备，并对施工设备做隔声减震措施。 （4）保持运输车辆的良好车况，严禁车辆超速超载，途中若经居民区等敏感点时应减速行驶，禁鸣喇叭，以免影响沿途居民的正常生活。 （5）施工期间建设单位应设立施工期环境管理监督小组，加强施工管理，落实各项减震降噪措施，严格控制施工期间噪声扰民。 （6）施工期间张贴告示，告知周围居民施工阶段可能产生的噪声影响，施工方尽力做好施工噪声防护措施的同时，以寻求周边民众的谅解和配合做好自身的噪声防护，如关紧窗门等。 4.1.4施工期固体废物污染防治措施 （1）施工期建筑垃圾集中堆放，及时清运，在工程结束前清扫干净。对可回用的建筑垃圾外运作为建筑材料二次利用；废金属经分拣、集中后由废旧金属回收单位回收再利用。不能利用的碎砖、混凝土块等废料经集中收集后，由建设单位委托建筑公司运往指定地点统一处置。 （2）项目不设置施工营地，施工人员依托周边民房居住，生活垃圾依托当地环卫部门清理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响分析及保护措施 4.2.1废水 4.2.1.1废水污染源强分析 根据项目生产工艺，本项目生产不涉及生产用水，无生产废水产生。运营期项目废水主要为职工生活污水。 项目定员20人，均不住厂。根据《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2010），不住厂职工生活用水定额取100L/d•人，则项目生活用水为2t/d。本项目年工作300天，则年用水量为600t，生活污水排水系数按80%计，则污水排放量为1.6t/d（480t/a）。 结合本项目实际情况，生活污水中污染物成分简单、浓度较低，主要污染指标浓度为COD：400mg/L，BOD5：250mg/L，SS：280mg/L，NH3-N：35mg/L。 项目产生的生活污水经化粪池处理后，排入工业园区污水管网系统，纳入福鼎市桐山岙里工业项目集中区污水处理厂集中处理达标，经市政污水管网排入福鼎市第一污水处理厂集中处理。 参考环评手册中《常用污水处理设备及去除率》，化粪池对污水的处理效率一般为：COD15%、BOD59%、SS30%、氨氮3%。则项目生活污水污染物产生及排放情况详见表4.2-1。 表4.2-1 运营期生活污水产生和排放情况表 污染物 废水量 COD BOD5 SS NH3-N 处理前 产生浓度(mg/L) 480t/a 400 250 280 35 年产生量(t/a) 0.192 0.120 0.134 0.017 化粪池 处理后 排放浓度(mg/L) 340 228 196 34 年排放量(t/a) 0.163 0.109 0.094 0.016 污水厂 处理后 排放浓度(mg/L) 50 10 10 5 年排放量(t/a) 0.024 0.005 0.005 0.002 排放去向 纳入福鼎市桐山岙里工业项目集中区污水处理厂处理达标后，通过市政管网最终排入福鼎市第一污水处理厂集中处理。 允许排放标准（GB8978-1996中三级标准） 500 300 400 45 达标性 达标 达标 达标 达标 注：福鼎市第一污水处理厂处理后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 4.2.1.2水环境影响分析及保护措施 （1）废水排污方案 根据工程分析，项目运营期无生产废水产生，外排废水为职工生活污水，排放量为1.6t/d（480t/a），生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B级标准）后，通过工业园区污水管网纳入福鼎市桐山岙里工业项目集中区污水处理厂集中处理达标后，再经市政污水管网，最终排入福鼎市第一污水处理厂集中处理、达标排放。 （2）依托集中污水处理厂的可行性分析 ①福鼎市桐山岙里工业项目集中区污水处理厂概况 福鼎市桐山岙里工业项目集中区污水处理厂位于福鼎市桐山岙里工业项目集中区，设计处理规模为700m3/d，于2010年5月投入运行。服务范围：福鼎市桐山岙里工业项目集中区内企业。 该污水处理厂采用“隔油+气浮+水解酸化+接触氧化处理”工艺，处理后的尾水指标达到福鼎市第一污水处理厂进水指标限值后，经市政污水管网，纳入福鼎市第一污水处理厂集中处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 排放标准，尾水排入桐山溪下游。 ②管网衔接可行性分析 本项目位于福鼎市桐山街道岙里工业项目集中区，属于福鼎市桐山岙里工业项目集中区污水处理厂服务范围。本项目所在位置配套管网已建成，区内污水可以纳入福鼎市桐山岙里工业项目集中区污水处理厂集中处置。因此，本项目产生的生活污水可通过园区市政污水管网进入福鼎市桐山岙里工业项目集中区污水处理厂统一处理。 ③污水处理厂接纳可行性分析 A、废水水量的影响分析 福鼎市桐山岙里工业项目集中区污水处理厂现状处理规模为400t/d，余量300t/d。本项目废水总排放量1.6t/d，仅占污水处理厂剩余处理能力的0.53%，由此可见福鼎市桐山岙里工业项目集中区污水处理厂有容量接纳本项目的废水，不会对该污水处理厂的工艺和处理负荷造成影响。 B、废水水质的影响分析 本项目排放的废水主要为生活污水，污染物成分简单，可生化性高，生活污水经化粪池处理后可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准（NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的 B级标准），水质能够满足福鼎市桐山岙里工业项目集中区污水处理厂的接管标准，不会对福鼎市桐山岙里工业项目集中区污水处理厂负荷和处理工艺产生影响，也不会对城市污水管道产生腐蚀影响。 综上所述，本项目在福鼎市桐山岙里工业项目集中区污水处理厂服务范围之内，项目运营期废水能够通过工业区污水管网纳入福鼎市桐山岙里工业项目集中区污水处理厂集中处理，项目废水符合该污水处理厂水量及水质的处理要求，不会对该污水处理厂造成冲击负荷。废水经福鼎市桐山岙里工业项目集中区污水处理厂处理达标后，尾水送往福鼎市第一污水处理厂集中处理达标后，最终排放桐山溪下游，对水环境影响较小。 表4.2-2 废水类别、污染物及污染治理措施设施信息表 序号 废水 类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理措施 排放口编号 排放口是否符合要求 排放口类型 名称 工艺 是否为可行技术 1 生活 污水 COD 福鼎市桐山岙里工业项目集中区污水处理厂 连续排放，流量稳定 化粪池 一级处理（化粪池净化） 可行 DW001 是 生活污水处理设施排放口 BOD5 SS NH3-N 表4.2-3 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量 (万t/a) 排放 去向 排放 规律 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L） 1 DW 001 120.115174 27.203461 0.048 桐山溪下游 连续排放，流量稳定 福鼎市第一污水处理厂 CODCr 50 BOD5 10 SS 10 NH3-N 5 表4.2-4 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号 排放口 编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） 1 DW001 COD 50 0.000080 0.024 BOD5 10 0.000016 0.005 SS 10 0.000016 0.005 NH3-N 5 0.000008 0.002 全厂排放口合计 COD 0.024 BOD5 0.005 SS 0.005 NH3-N 0.002 4.2.2废气 4.2.2.1废气污染源强分析 （1）生产粉尘产生情况 项目金属工件机加工工序产生的少量无组织金属粉尘，考虑其粒径较大，比重大，容易沉降，不易产生扬尘，经收集后纳入固体废物管理。项目废气主要为喷砂工序产生的粉尘。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年 第24号）中33-37、431-434机械行业系数手册中“06预处理工序喷砂工艺”的产排污系数（详见表4.2-5），结合项目生产设计情况进行核算。 表4.2-5 项目生产粉尘产排污系数表 产品 名称 原料名称 工艺 名称 规模 等级 污染物 指标 单位 产污 系数 干式预处理件 钢材（含板材、构件等）、铝材（含板材、构件等）、铝合金（含板材、构件等）、铁材、其它金属材料 喷砂 所有规模 废气量 立方米/吨-原料 8500 颗粒物 千克/吨-原料 2.19 注：引用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年 第24号）中33-37、431-434机械行业系数手册中“06预处理工序喷砂工艺”的产排污系数。 本项目喷砂处理的工件主要为锌合金压铸件2000t/a及铝合金压铸件600t/a，根据上述参数计算得项目运营期间喷砂粉尘产生情况详见表4.2-6。 表4.2-6 项目废气污染物产生源一览表 产污环节 污染物种类 产生情况 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 喷砂 颗粒物 5.69 2.37 237.3 （2）废气收集处理及排放情况 项目金属工件在密闭的喷砂机内进行喷砂处理，钢砂喷射工件表面产生的粉尘通过喷砂机顶部连接的管道集气系统进行收集，集气效果较好，无粉尘逸散。根据产污系数测算，项目拟配套1台10000m3/h风量的风机进行收集，收集率按95%计。喷砂粉尘经集气系统收集后引入1台布袋除尘器净化处理后通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。少量未被收集的粉尘（剩余5%）沉降在喷砂机内底部，定期清理纳入项目固体废物管理。 项目废气排放情况详见表4.2-7，各废气排放口基本情况见表4.2-8。 表4.2-7 废气污染物排放源一览表 产污环节 污染物种类 排放形式 治理设施 是否为可行性技术 排放情况 排放口 设施名称 收集效率 处理效率 风机风量(m3/h) 排放量(t/a) 排放速率(kg/h) 排放 浓度(mg/m3) 喷砂 颗粒物 有组织 集气管道收集+布袋除尘器 95% 95% 10000 是 0.27 0.113 11.3 DA001 表4.2-8 项目废气排放口基本情况一览表 序号 排气筒 编号 排气筒底部中心坐标/m 排气筒 度/m 排气筒出口内径/m 烟气温 度/℃ 年排放小时数/h 排放 工况 排放口 类型 X Y 1 DA001 120.115180 27.203696 15 0.5 25 2400 连续 一般 排放口 （3）废气污染物汇总 项目运营期废气主要为喷砂产生的粉尘，其产生及排放情况详见表4.2-9。 表4.2-9 废气污染物排放源一览表 产污环节 污染物种类 产生情况 排放形式 治理措施 处理效率 是否为可行性技术 排放情况 排放口 产生量(t/a) 产生速率(kg/h) 产生 浓度(mg/m3) 排放量(t/a) 排放速率(kg/h) 排放 浓度(mg/m3) 喷砂 颗粒物 5.69 2.37 237.3 有组织 集气管道收集+布袋除尘器+15m高排气筒 95% 是 0.27 0.113 11.3 DA001 无组织 沉降在喷砂机内底部，纳入固废管理 100% 是 0.28 / / / 4.2.2.2大气环境影响分析及保护措施 （1）有组织粉尘污染防治措施 建设单位拟于喷砂机上方连接密闭管道进行粉尘收集，喷砂粉尘经集气系统收集后引入1台布袋除尘器净化处理后通过1根15m高的排气筒有组织排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年 第24号）中33-37、431-434机械行业系数手册中“06预处理工序喷砂工艺”的产排污系数可知，布袋除尘器净化效率可达95%。根据污染源分析可知，项目粉尘经布袋除尘器有效净化后，排气筒外排废气中颗粒物排放浓度为11.3mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（即颗粒物≤120mg/m3）。综上项目废气治理措施可行。 无组织粉尘污染防治措施 针对项目运营期间金属工件机加工产生的无组织粉尘以及少量未被收集的喷砂无组织粉尘，建设单位拟采取以下措施： ①加强喷砂机密闭性设计，确保项目喷砂在密闭的空间内进行生产，少量未被收集的喷砂粉尘会沉降在喷砂机内底部，由工人在每日生产结束后进行清理、袋装纳入固体废物管理。 ②项目金属工件机加工工序产生的少量无组织金属粉尘，由于其粒径较大，比重大，容易沉降在设备附近，不易产生扬尘，由工人在每日生产结束后进行清理，纳入固体废物管理。 综上所述，项目对生产期间配套了较为有效的针对性废气环保设施，废气治理措施可行，运营期间产生的粉尘经有效净化处理后对周边大气环境影响较小。 4.2.2.3大气监测要求 表4.2-10 常规监测计划内容一览表（废气） 监测内容 监测位置 监测项目 监测频率 监测单位 废气 DA001排气筒 颗粒物 1次/年，每次监测1天，3次/天 委托有资质单位 厂界上风向和下风向 颗粒物 1次/年，每次监测1天，4次/天 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声污染源强分析 本项目机械噪声源强详见表4.2-11，建设单位拟对运营期间的生产噪声采取设备基础减振、厂房隔声及厂区绿化等综合措施进行降噪，降噪效果约为20dB。 表4.2-11 项目主要机械设备噪声一览表 序号 噪声源名称 数量 治理前声级dB(A) 治理措施 降噪效果 dB(A) 治理后声级dB(A) 持续时间(h/d) 1 加工中心CNC 40 85 设备减振、厂房隔声、绿化降噪等综合治理措施 20 65 8 2 排钻 100 80 60 8 3 数控车床 20 85 65 8 4 空压机 3 82 62 8 5 喷砂机 5 88 68 8 6 砂轮机 10 88 68 8 7 组装流水线 5 75 55 8 8 包装流水线 2 70 50 8 4.2.3.2噪声达标分析 （1）噪声点源距离衰减公式 根据工业噪声源的特点，本次评价采用无指向性点源的集几何可近似认为是半发散衰减公式进行预测： 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLA——因各种因素引起的衰减量，dB。 （2）多声源叠加公式 式中：Leq——预测点的总声压级，dB(A)； LA,i——第i个声源对预测点的影响值，dB(A)； N——声源个数。 （3）建筑围护结构的隔声量 建筑围护结构的隔声量取决于墙体、门窗所占面积及其透声系数。 采用上述预测模式计算厂界处的噪声排放声级及其对周边声环境的影响，预测结果见表4.2-12。 表4.2-12 噪声预测结果一览表 单位：dB 序号 点位 叠加噪声源dB(A) 衰减量dB(A) 与预测点距离(m) 贡献值dB(A) 背景值dB(A) 预测值dB(A) 昼间 昼间 1 东侧场界 94.7 20 8 56.7 54.2 58.6 2 南侧场界 26 46.5 55.6 56.1 3 西侧场界 9 55.7 55.5 58.6 4 北侧场界 10 54.8 55.9 58.4 厂界噪声预测结果分析：本项目仅昼间生产，夜间无生产活动。根据表4.2-10的预测结果表明，项目产生的机械设备噪声在经墙体隔声、基础减振和距离自然衰减的情况下，项目各厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，叠加相应背景值后可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 敏感目标预测结果分析：项目周边50m范围内无声环境保护目标，项目生产噪声对周边声环境的影响较小。 4.2.3.3噪声监测要求 表4.2-13 常规监测计划内容一览表（噪声） 监测内容 监测位置 监测项目 监测频率 监测单位 噪声 东、西、南、北厂界外1m 等效连续A声级 1次/季，每次监测2天 委托有资质单位 4.2.4固体废物 4.2.4.1固体废物源强分析 本项目产生的固体废物主要为金属边角料、金属粉尘、废钢砂、废弃包装物、冷却液及润滑油废包装桶、废机油、废弃含油抹布及职工生活垃圾等。 （1）金属边角料 根据业主提供资料，金属边角料约占原料2%左右，项目金属边角料产生量约为55.6t/a。项目产生的金属边角料属于一般性固体废物，且回收可利用价值高，经收集后暂存一般固体废物暂存间，外售金属制品制造企业再利用。 （2）金属粉尘 根据业主提供资料，金属工件机加工过程产生的粉尘约占原料0.5%左右，产生量约为13.9t/a；另外，根据污染源分析计算，项目喷砂过程布袋收集的金属粉尘及沉降的无组织金属粉尘共为5.42t/a，因此，本项目产生的金属粉尘总量为19.32t/a。项目产生的金属粉尘属于一般性固体废物，且回收可利用价值高，经收集后暂存一般固体废物暂存间，外售金属制品制造企业再利用。 （3）废钢砂 项目喷砂过程将产生一定的废钢砂，根据同行生产经验，废钢砂的产生系数约为原料用量的70%，则项目废钢砂产生量为7t/a。项目产生的废钢砂属于一般性固体废物，且回收可利用价值高，经收集后暂存一般固体废物暂存间，由不锈钢砂原供应商回收再利用。 （4）废气包装物 项目包装生产线生产过程将产生一定的废弃包装物，其成分主要为废纸皮，产生量约为2t/a。项目废弃包装物属于一般性固体废物，经收集后定期外售废品回收商再利用。 （5）废机油 项目机械设备运行一定时期后将产生少量废机油，平均每年废机油产生量约为0.3t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），其属于危险废物（废物类别：HW08，废物代码：900-249-08）。项目废机油经收集后在厂区危险废物暂存间暂存，并委托有资质单位处置。 （6）废弃含油抹布 项目运营期间擦拭机械设备过程会产生一定数量的含油抹布，废弃含油抹布产生量约为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），其属于危险废物（废物类别：HW08，废物代码：900-249-08）。项目废弃含油抹布经收集后在厂区危险废物暂存间暂存，并委托有资质单位处置。 （7）冷却液及润滑油废包装桶 项目机加工冷却液（乳化液）及润滑油循环使用，定期补充，其使用过程中会产生一定数量的废弃包装桶。根据建设单位提供经验数据，项目冷却液及润滑油废弃包装桶产生量约0.3t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中编号的危险废物（废物类别：HW49，废物代码：900-041-49），该废物经收集后在厂区危险废物暂存间暂存，并委托有资质单位处置。 （8）生活垃圾 项目职工人数20人，均不住厂。不住厂员工按0.5kg/人·d计，项目年生产300天，运营期生活垃圾产生量为3t/a，项目产生的生活垃圾经收集后由当地环卫部门统一清运、处置。 综上分析，本项目固体废物的产生和处置情况详见表4.2-12。 表4.2-12 本项目固体废物产生及处置情况一览表 序号 产生 环节 固废 名称 主要物 质成分 属性 废物 类别 废物代码 产生量(t/a) 危险 特性 储存 方式 处置方式/去向 1 机加工 金属边角料 废金属 一般工业固废 / / 55.6 / 一般固废间暂存 外售综合利用 2 机加工、喷砂 金属 粉尘 废金属粉 一般工业固废 / / 19.32 / 3 喷砂 废钢砂 废不锈钢砂 一般工业固废 / / 7 / 一般固废间暂存 供应商回收再利用 4 包装 废弃包装物 废纸皮 一般工业固废 / / 2 / 一般固废间暂存 外售废品回收商 5 设备 维护 废机油 废矿物油 危险废物 HW08 900-249-08 0.3 T，I 危废间暂存 委托有资质单位处置 6 设备 维护 废弃含油抹布 沾染矿物油的废物 危险废物 HW08 900-249-08 0.5 T，I 7 机加工 冷却液及润滑油废包装桶 沾染冷却液及润滑油的废物 危险废物 HW49 900-041-49 0.3 T/In 8 员工 生活 生活 垃圾 纸屑、果皮、塑料盒等 生活垃圾 / / 3 / 垃圾桶收集 委托环卫部门清运 4.2.4.2固体废物管理要求 （1）一般工业固体废物的贮存和管理 根据国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，一般工业固体废物的贮存和管理应做到： ①不允许将危险废物和生活垃圾混入； ②尽量将可利用的一般工业固体废物回收、利用； ③不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存； ④应设置防渗层，防渗层的饱和渗透系数不大于1.0×10-5cm/s，且厚度不小于0.75m； ⑤将暂存间设置于厂房内，以防止雨水冲刷，雨水应通过场地四周导流渠流向雨水排放管； ⑥暂存间场地应采用水泥铺设地面，以防渗漏。 ⑦为加强管理监督，暂存间所地应按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场所》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志，并定期检查和维护。 ⑧暂存间的运行应建立档案管理制度，并按照国家档案管理等法律法规进行整理和归档，永久保存。 （2）危险废物的贮存和管理 危险废物的收集和贮存应遵循以下要求： ①危险废物的收集容器和临时贮存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定执行。贮存区必须按GB15562.2的规定设置警示标志，并具有防雨淋、防日晒、防渗漏措施，且危险废物要有专用的收集容器，定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施。根据业主介绍，按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.1实施）等文件、技术规范要求设置危险废物临时贮存间。 危险废物临时贮存的几点要求： A、危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装和容器必须设置危险废物识别标志，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 B、按《环境保护图形标识——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 C、由专人负责管理。危险废物按不同名录分类分区堆放，并做好隔离、防水、防晒、防雨、防渗、防火处理。 D、应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有报警装置和应急防护设施。 E、贮存区内禁止混放不相容危险废物；禁止危险废物混入非危险废物中贮存；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。 F、危险废物临时贮存场所的地面和裙脚要用坚固、防渗的材料建造；该贮存场所的地面与裙脚围建一定的空间，该容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5贮存场所需设液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；贮存装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙。贮存设施应注意安全照明等问题；不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间；基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。具体设计原则参见《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 ②建立危废申报登记制度。由专门人员负责危险废物的日常收集和管理，对任何进出临时贮存场所的危险废物都要记录在案，做好台账；危险废物临时贮存场所周围要设置防护栅栏，并设置警示标志。贮存所内配备通讯设备、照明设备、安全防护服装及工具，并有应急防护措施；危险废物的贮存和转运应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物转移联单管理办法》要求执行。建设单位应强化废物产生、收集、贮放各环节的管理，各种固体废物按照类别分类存放，杜绝固体废物在厂区内散失、渗漏，达到无害化的目的，避免产生二次污染。 危险废物的运输采取危险废物转移“电子联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 “电子联单”应通过福建省固体废物环境监管平台申请电子联单，危险废物产生者及其它需要转移危险废物的单位在转移危险废物之前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划。经批准后，通过《信息系统》申请电子联单。 ③应将危险废物提供或者委托给有危险废物经营许可证的单位从事利用和处置，并签订处置合同。同时应加强对运输单位及处置单位的跟踪检查，控制运输过程中的环境风险。 4.2.5地下水、土壤环境影响分析 （1）地下水环境影响分析 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中“73、汽车、摩托车制造”，报告表类别属于“IV类项目”，可不进行地下水环境影响评价。 （2）土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A（土壤环境影响评价项目类别表），本项目土壤环境影响评价类别属于“制造业—设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造—其他”，本项目属于Ⅲ类建设项目。项目占地面积为4212m2，占地规模为小型；周边土地类型主要为工业用地，土壤环境敏感程度为不敏感，故不开展土壤环境影响评价工作。 4.2.6生态环境影响分析 本项目位于福鼎市桐山街道岙里工业项目集中区，用地性质属于工业用地，项目场地已经平整，且无生态环境保护目标，无需采取生态环境保护措施。 4.2.7环境风险分析 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1和附录B.2，项目使用的各类原辅材料均不涉及有毒有害和易燃易爆等危险物质，无需进行环境风险影响评价。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喷砂废气排放口（DA001） | 颗粒物 | 1、采用密闭喷砂机； 2、喷砂机上方设置管道集气系统+ +1台布袋除尘器+15m高排气筒。 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值。 即：颗粒物浓度≤120mg/m3； 颗粒物排放速率≤3.5kg/h。 |
|  | 无组织 粉尘 | 颗粒物 | （1）少量未被收集的喷砂粉尘会沉降在喷砂机内底部，由工人在每日生产结束后进行清理、收集。 （2）机加工沉降在设备附近少量粉尘，由工人在每日生产结束后进行清理、收集。 | 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值。 即：周界外颗粒物最高浓度≤1.0mg/m3。 |
| 地表水环境 | 生活污水排放口 （编号：DW001） | COD、BOD5、SS、NH3-N | 1、设置1座地埋化粪池，容积30m3； 2、生活污水经厂区化粪池预处理后通过园区污水管网纳入福鼎市桐山岙里工业项目集中区污水处理厂集中处理后经市政污水管网，送往福鼎市第一污水处理厂集中处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求（其中NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准）。 即：COD≤500mg/L； BOD5≤300mg/L； SS≤400mg/L； NH3-N≤45mg/L。 |
| 声环境 | 机械设备噪声 | 生产噪声（Leq） | 1、选用低噪声级设备； 2、采用设备减振、厂房隔声、厂区绿化降噪等措施。 | 各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 即：昼间≤65dB（A）； 夜间≤55dB（A）。 |
| 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 1、按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，在厂区内设置1间规范化一般固废暂存间，应具有防雨淋、防日晒、防渗漏等措施。项目一般性工业固体废物经分类收集后，定期外售综合利用。 2、按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求，在厂区内设置1间规范化危险废物暂存间，应具有防雨淋、防日晒、防渗漏等措施。项目危险废物经分类收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位外运处置。 3、生活垃圾委托环卫部门每日清运。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 无 |
| 其他环境 管理要求 | 1、设立专门的环保机构，配备专职环保工作人员。 2、建立日常环境管理制度和环境管理工作计划。 3、加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保环保设施正常运行及污染物稳定达标排放。 4、落实“三同时”制度，完成项目环保竣工验收。 |

# 六、结论

福鼎市欧思特机车部件有限公司“欧思特化油器生产项目”位于福建省宁德市福鼎市桐山街道岙里工业项目集中区A-42地块，项目用地手续合法，选址合理可行，符合国家产业政策，在采取本报告提出的各项环保措施后，生产过程产生的污染物均能达标排放，不会改变区域的环境质量现状，环保措施技术可行、经济合理，排放的污染物符合区域总量控制要求。项目建设具有较好的经济效益和社会效益。建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响较小。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | / | / | 0.27 | / | 0.27 | +0.27 |
| 废水 | COD | 0 | / | / | 0.163 | / | 0.163 | +0.163 |
|  | BOD5 | 0 | / | / | 0.109 | / | 0.109 | +0.109 |
|  | SS | 0 | / | / | 0.094 | / | 0.094 | +0.094 |
|  | NH3-N | 0 | / | / | 0.016 | / | 0.016 | +0.016 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | / | / | 3.0 | / | 3.0 | +3.0 |
|  | 金属边角料 | 0 | / | / | 55.6 | / | 55.6 | +55.6 |
|  | 金属粉尘 | 0 | / | / | 19.32 | / | 19.32 | +19.32 |
|  | 废钢砂 | 0 | / | / | 7 | / | 7 | +7 |
|  | 废弃包装物 | 0 | / | / | 2 | / | 2 | +2 |
| 危险废物 | 冷却液及润滑油废包装桶 | 0 | / | / | 0.3 | / | 0.3 | +0.3 |
|  | 废弃含油抹布 | 0 | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 废机油 | 0 | / | / | 0.3 | / | 0.3 | +0.3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①