# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 农村安全饮水工程（福鼎市城乡供水一体化）磻溪片区项目湖林水厂工程（一期） |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2105-350982-04-01-299412 |
| 建设单位联系人 | 朱梦珊 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 福建省（自治区）宁德市福鼎县（区）蟠溪镇乡（街道）湖林村（具体地址） |
| 地理坐标 | （ 120 度 4 分 12.969 秒， 27 度 8 分 56.010 秒） |
| 国民经济 行业类别 | D4610 自来水生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业 94自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程） |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 福鼎市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 鼎发改审批[2021]78号 |
| 总投资（万元） | 1025.98 | 环保投资（万元） | 45 |
| 环保投资占比（%） | 1.44 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10380 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | / |
| 其他符合性分析 | 产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“第一类 鼓励类”中“二十二、城镇基础设施 7、城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程”。本项目于2021年5月26日取得福鼎市发展和改革局“关于农村安全饮水工程（福鼎市城乡供水一体化）磻溪片区项目湖林水厂工程（一期）可行性研究报告的批复”（鼎发改审批[2021]78号）。因此，本项目建设符合国家和地方的产业政策要求。 “三线一单”控制要求符合性分析 （1）与生态保护红线和管控单元的符合性 根据《福建省生态环境准入清单》及《宁德市生态环境准入清单》，本项目用地范围涉及管控单元为福鼎市一般管控单元（ZH35098230001）。 空间布局约束：1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，必须通过国土资源部用地预审；农用地转用和土地征收依法依规报国务院批准。严禁通过擅自调整县乡土地利用总体规划，规避占用永久基本农田的审批。2.不得将确需退耕还林还草的耕地划为永久基本农田，不得将已退耕还林还草的土地纳入土地整治项目，不得擅自将永久基本农田、土地整治新增耕地和坡改梯耕地纳入退耕范围。3.禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。 本项目用地范围内不涉及基本农田，且项目已取得2021年12月17日福鼎市自然资源局核发的《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第350982202100082号），同意项目于该地建设。 本项目建设符合福鼎市一般管控单元（ZH35098230001）要求。 （2）环境质量底线 ①大气环境质量底线 根据《福建省“三线一单”成果报告（送审稿）》（2020年11月）核定的宁德市各区县2025年主要大气污染物最大允许排放量SO2为10023t/a、NOx为24469t/a、PM2.5为16404t/a；本工程不产生废气，符合“三线一单”要求。 ②地表水环境质量底线 参考《福建省“三线一单”成果报告》，到2020年，全省近岸海域水质稳中趋好，重要河口海湾水质有所改善，全省近岸海域考核站位优良水质比例不低于 72%。本项目投产后产生的排泥水和反冲洗废水经沉淀处理后上清液回用至原水，底部泥浆经污泥干化场干化脱水后，污泥外运处置，脱水废水用于周边农田灌溉；项目生活污水经一体化污水处理设施处理后用于周边农田灌溉，对外环境地表水体影响较小。 ③土壤环境风险管控底线与要求 参考《福建省“三线一单”成果报告》，土壤环境风险管控底线的主要目标为：到2020年，全省土壤污染防治体系基本健全，全省土壤环境质量总体保持稳定，农用地土壤环境得到有效保护，建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险总体得到管控。到2035年，土壤污染防治体系建立健全，全省土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到全面管控。 企业按照规范要求建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制后，符合土壤环境风险管控底线与要求。 （3）与资源利用上线的符合性 ①水资源资源利用上线的符合性 本项目为净水厂工程，水源来自蛟龙水库，一期建成后供水规模可达2500m3/d，近期可为磻溪镇磻溪村、黄岗村、金谷村、排洋村、炉屯村、油坑村、朝阳村、湖林村、磻溪镇镇区供水，符合水资源资源利用上线要求。 ②土地源资源利用上线的符合性 根据《关于福建省土地利用总体规划（2006-2020年）有关指标调整的函》（国土资函〔2017〕356号）、《关于调整设区市、平潭综合实验区现行土地利用总体规划有关指标的批复》（闽政文〔2017〕299号），规划期内努力实现以下土地利用目标：至2020年全省建设用地总规模达88万公顷，至2020年宁德市建设用地总规模6.32万公顷。 本项目位于福鼎市磻溪镇湖林村，用地面积10380m2，不会突破当地土地资源利用上限。 ③与能源资源利用上线的符合性分析 根据《关于印发福建省“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（闽政〔2017〕29号）以及《关于印发福建省“十三五”能源发展专项 规划的通知》（闽政办〔2016〕165号），到2020年，全省万元地区生产总值能耗较2015年下降16%，能源消费总量控制在14500万吨标准煤以内，煤炭消耗量控制在9287万吨。本项目建成运行后通过环境管理、设备选型、优化净水工艺、降低能耗、减少污染物排放等方面提高项目的清洁生产水平，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目运营期水、电、原辅料等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 综上所述，本项目选址和建设符合“三线一单”控制要求。 3 与《福鼎市生态功能区划》的符合性分析 根据《福鼎市生态功能区划》对生态功能小区的划分，本项目位于福鼎桑园水库水源涵养和视域景观生态功能小区(210398214)，其基本情况如下： ①范围 福鼎西南部中山区、磻溪镇桑园水库集气集水区范围，面积：89.5km2。 ②主导功能 水源涵养和水库视域景观生态。 ③辅助功能 珍惜动植物栖息和繁育环境、旅游环境。 ④生态保育和建设方向： 加大该区的水土保持和水源涵养力度，做好库域一重山范围和库域视域景观建设。做好自然保护小区的建设，维护和提高区域的生物多样性；实施旅游开发过程中的生态保护工作。 本项目为净水厂建设项目，运营期不产生废气；产生的废水主要为反冲洗废水、排泥水和生活污水，生活污水经一体化污水处理设施处理后用于周边农田灌溉，排泥水和反冲洗废水经沉淀处理后上清液回用至原水，底部泥浆经污泥干化场脱水后，污泥外运处置，废水用于周边农田灌溉；项目产生的噪声经隔声、减振等降噪措施处理后对周边环境的影响很小。因此，项目的建设对周边环境的影响较小。本项目的建设不与此生态功能小区主导生态功能及生态保育和建设方向相悖，且不会对此生态功能小区的主导功能造成影响，因此符合《福鼎市生态功能区划》。 4 选址合理性分析 本项目位于福建省宁德市福鼎市磻溪镇湖林村，用地性质为公共设施用地，项目已取得福鼎市自然资源局核发的《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第350982202100082号）。根据鼎政综[2020]37号，本项目已列入《福鼎市磻溪镇土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案》重点建设项目清单“农村安全饮用水工程”，符合福鼎市磻溪镇土地利用总体规划。 因此，项目选址可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目概况 项目由来 磻溪镇现状各村供水工程大都建于“十一五”、“十二五”农村饮水安全项 目开展期间，各村采用独立集中式供水，各村水源为山涧水。现状部分自来水工程还存在工程简陋、设施损坏严重、水源保证率不足、水质不达标等影响农村正常供水。为了解决磻溪镇现有供水系统存在的问题，进一步优化配置现有优质水资源，提高供水安全性和饮用水水质，福建省水务发展集团福鼎水务有限公司拟投资1025.98万元于福鼎市磻溪镇湖林村建设农村安全饮水工程（福鼎市城乡供水一体化）磻溪片区项目湖林水厂工程（一期），该项目可行性研究报告已于2021年5月26日取得福鼎市发展和改革局的批复（鼎发改审批[2021]78号），可研批复项目总占地面积为19880m2。根据福鼎市自然资源局于2021年12月17日核发的《建设项目用地预审与选址意见书》，项目用地面积变更为10380m2，因此，本次评价项目用地面积为10380m2。 农村安全饮水工程（福鼎市城乡供水一体化）磻溪片区项目湖林水厂工程规划总用地面积为10380m2，设计总供水规模5000m3/d，一期设计供水规模为2500m3/d（本次评价为一期）。厂址位于湖林村后岭自然村西北侧800m处空地，水厂水源为蛟龙水库。水厂供水服务范围近期为磻溪镇磻溪村、黄岗村、金谷村、排洋村、炉屯村、油坑村、朝阳村、湖林村、磻溪镇镇区，远期供水范围延伸至白琳镇牛埕下村、岭头坪村、高山村，共12个行政村。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并施行）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年修正，2017年10月1日起施行）、《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》，本项目属于“四十三、水的生产和供应业”中“94自来水生产和供应（不含供应工程；不含村庄供应工程）”，（见表2）应当编制环境影响报告表。为此福建省水务发展集团福鼎水务有限公司委托福建省闽创环保科技有限公司编制《农村安全饮水工程（福鼎市城乡供水一体化）磻溪片区项目湖林水厂工程（一期）环境影响评价报告表》，环评单位接受委托后立即组织有关技术人员进行了现场踏勘，并根据建设单位提供的基本资料以及相关法律法规、导则等材料，编制了该项目环境影响报告表，供建设单位报宁德市福鼎生态环境局审批。 建设项目环境影响评价分类管理目录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 四十三、水的生产和供应业 94 自来水生产和供应工程461（不含供应工程；不含村庄供应工程） / 全部 / 2 建设内容 2.1 项目基本情况 （1）项目名称：农村安全饮水工程（福鼎市城乡供水一体化）磻溪片区项目湖林水厂工程（一期） （2）建设单位：福建省水务发展集团福鼎水务有限公司 （3）建设地点：福鼎市磻溪镇湖林村 （4）建设性质：新建 （5）总投资：1025.98万元 （6）工程规模：2500m3/d（总规模为5000m3/d，本次评价为一期2500m3/d） （7）主要建设内容：新建2500m3/d净水厂1座（不包括取水及配水工程，不包括取水管线和供水管线） （8）劳动定员：3人 （9）工作制度：年工作365天，三班制，每班工作8小时 （10）服务范围：本次工程的供水服务范围为磻溪镇磻溪村、黄岗村、金谷村、排洋村、炉屯村、油坑村、朝阳村、湖林村、磻溪镇镇区（远期供水范围延伸至白琳镇牛埕下村、岭头坪村、高山村） 2.2 项目组成 项目组成详见表2，项目构筑物详见表3。 项目组成情况 工程类别 建设内容 主体工程 净水工程 净水厂房1座（2500t/d），主要包含模块化净水设备2组（每组1250m3/d）、500m3清水池1座 公用工程 综合管理用房 配电间、反冲洗泵房及值班室 排水工程 采用“雨污分流”；污泥干化场脱水废水用于周边农田灌溉；生活污水经一体化污水处理设施处理后用于周边农田灌溉 环保工程 废水处理 生产废水：排泥水和反冲洗废水经沉淀处理后上清液回用至原水，底部泥浆进入污泥干化场脱水处理，污泥干化场产生的脱水废水用于周边农田灌溉。 生活污水：采用一体化污水处理设施处理后用于周边农田灌溉。 建设1座183.1m3的蓄水池，用于雨季废水的贮存。 固废处置 污泥干化场污泥外售综合利用，废石英砂滤料由供应厂家回收 噪声治理 采用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声措施 办公生活 值班室 综合管理用房内设值班室 项目新增构（建）筑物一览表 编号 名称 单位 数量 尺寸 备注 1 模块化净水设备 座 2 2 清水池 座 1 3 配电间及值班室 座 1 4 污泥干化场 座 1 5 仰斜式路肩墙 米 25 2.3 产品质量要求 水厂处理后水质应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）及《城市供水水质标准》（CJ/T206-2005）要求。 2.4施工组织设计 （1）施工条件 本项目位于福鼎市磻溪镇，工程主要任务是满足磻溪镇镇区及各村落的生活用水需求。根据本工程的具体情况，对外交通系统利用县道、省道、国道等。施工用水可就近解决。施工用电主要采用电网电，由电网供应。 工程用水用电也十分便利，用电可就近接入，用水可从沿线各村现有供水管网接入。工程所需主要建筑材料包括水泥、钢材、木材、油料、碎石、砂等，可于磻溪镇的材料售卖点进行直接采购。 （2）施工导截留 本工程建设内容为湖林水厂工程，施工期间充分利用场地施工条件，无须另行导截流。 施工总布置 ①根据本工程的布置特点、施工程序和地形条件等情况，采取分散和集中相结合的原则进行施工布置。 ②由于工程的每个局部施工期相对较短，各种施工辅助设施按简易、方便、实用的原则进行建设和布置。 ③施工布置应尽可能选择在厂区红线范围内，减少施工征地所发生的费用。 ④尽可能利用工程附近已有设施和资源，例如通讯设施、机械修理厂、可提供租赁的房屋及场地设施等，避免重复建设。 施工场地 本项目于红线范围内设置临时施工场地，用于临时堆放原材料、水泥、砂石料等，设置车辆机械等的停放场所。施工人员生活依托附近民房，不另行设置生活区。 2.5土石方平衡 本项目需挖土石挖方量34100m3，其中表土剥离2000m3。填方量32100m3，填方量中27600m3用于平整场地、4500m3用于边坡防护、表土剥离2000m3用于场地绿植，用于地面夯实和平整。土石方量平衡见下图： 项目土石方量平衡示意图 单位：m3 3 公用工程情况 （1）厂区道路 道路设计主要考虑合理划分各处理构筑物，方便运输和操作工来回巡视。本次工程涉及到进厂道路及厂区道路。 进厂道路宽8.0m，顺直简洁，转弯半径R>15m，结构层为C20砼路面20cm+碎石垫层15cm。厂外道路面积为1368.41m2。 厂区内道路宽4.0m，顺直简洁，转弯半径R=6m，面积为500.00m2，结构层为C20砼路面20cm+碎石垫层15cm。 （2）厂区给水 ①生活用水 本项目建成投产后，全厂职工共3人，厂内不设置住宿及食堂，职工每人每天生活用水量按50L计，用水量为0.15m3/d。 ②反冲洗水 根据《农村安全饮水工程（福鼎市城乡供水一体化）磻溪片区项目湖林水厂工程（一期）可行性研究报告》项目反冲洗由变频自用水泵组供应，反冲采用水反冲方式，单次反洗水量46.7m3，反洗周期24h-36h/次（本评价以24h/次计）。则项目反冲洗用水量为46.7m3/d。 ③生产用水 本项目供水规模为2500m3/d，根据项目损耗水、生活用水、排泥水、反冲洗水及回用水等，得出项目所需原水总量为2541.16m3/d。 （3）排水工程 厂区排水采用雨污分流制。厂区雨水由厂内雨水管收集，排入附近的沟渠，一并进入水体。 ①生活污水 厂区生活用水为0.15m3/d，产污系数以0.8计，生活污水产生量为0.12m3/d，经厂区一体化污水处理设施处理后用于周边农田灌溉。 ②排泥水和反冲洗废水 根据项目设计资料，沉淀池排泥水和反冲洗废水合计废水产生量约为75m3/d，经沉淀池沉淀处理后上清液回用于原水（60m3/d），底部泥浆（15m3/d）经污泥干化场干化处理后污泥（0.07t/d）外运处置，废水（14.93m3/d）用于周边农田灌溉。 厂区水平衡见图2。 项目水平衡示意图 单位：m3/d （4）供电工程 本工程拟采用一路10kV电源作为常用电源，并配置1台移动发电车作为备用电源。10kV电源拟采用架空进线，经杆上变压器降压至~380V后电缆引下穿管引至配电柜；380V电源拟采用电缆埋地敷设接配电柜。 4 主要原辅材料及生产设备 4.1 主要产品及原辅材料 本工程生产自来水2500m3/d，投加的药剂主要为PAC、次氯酸钠，项目原辅材料用量及能源消耗量见表4。 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 资源类型 原辅材料名称 单位 用量 原辅材料 PAC t/a 次氯酸钠 t/a 能源 水 m3/d 电 万kwh/a 主要原辅材料理化性质如下： ①聚合氯化铝（PAC） 一种无机高分子混凝剂，分子式为[Al2(OH)nCl6-n]m或[Al2(OH)nCl6-n]m(SO4)m/2（1≤n≤5，m≤10），CAS号为1327-41-9。固体聚合氯化铝产品为白色、淡灰色、淡黄色或棕色晶体或粉末。微酸性，无毒，加水稀释后生成碱性多核络合物或架桥络合物，最终生成氢氧化铝析出，在水解的过程中，伴随电化学、凝聚、吸附和沉淀等物理化学过程，从而达到净水作用。 ②次氯酸钠 一种无机物，酸碱性：强碱弱酸盐，化学式NaClO，分子量为74.44。微白色粉末，有似氯气的气味，溶于水呈微黄色水溶液。常用于水的净化、作消毒剂、纸浆漂白等。 4.2 工艺设备 项目主要工艺设备见表5。 项目工艺设备一览表 序号 名称 规格 单位 数量 备注 1 模块化净水装置 套 2 2 软密封闸阀 只 2 3 电动蝶阀 只 2 4 电动快开排泥阀 只 1 5 手动排泥阀 只 1 6 电动蝶阀 套 1 7 走台爬梯 套 1 8 反冲洗水泵 台 2 9 电动小车 台 1 10 潜水排污泵 台 2 11 PAC 溶液罐 个 2 12 加药计量泵 台 2 13 次氯酸钠发生器成套设备 套 2 14 盐仓 只 1 15 次氯酸钠溶 液储罐 只 2 厂区生产管道配件一览表 序号 名称 规格 单位 数量 备注 1 PE管 2 PE管 3 阀门井 4 软密封闸阀 5 HDPE双壁波纹管 6 HDPE双壁波纹管 7 雨水检查井 8 雨水口 5 厂区总平面布置 厂址位于湖林村后岭自然村西北侧800m处空地，现状场地标高约在534.00～565.00m之间，总用地面积10380m2。 净水设备采用单组规模为1250t/d的模块化净水设备，共设置2组，每套设备安装基础尺寸为12.2m×3.3m，设备高度2.6m，含控制、加药、反冲洗水泵、消毒等设备；新建500t清水池1座。同时预留远期处理用地。 项目净水构（建）筑物按净水工艺流程布置，充分利用了地形，既减少土石方量，又兼顾到净水工艺流程的顺畅；合理安排构（建）筑物间的间距，既保证厂区管线布置和生产管理的要求，又使得厂区布置紧凑、流程简短、征地面积小、水头损失少。 厂区总平面布置详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1 施工期工艺流程 本项目施工工艺流程主要为土石方开挖外运、反应沉淀池、清水池等净水构筑物的建设，以及综合管理用房等配套建筑物的建设，其工艺如图3。 主体工程施工工艺流程及产污环节图 工艺说明： （1）场地平整 施工前期，应先进行场地平整，将项目地块平整至设计标高，满足项目区各建构筑物施工需求。场地平整前对表层土壤进行剥离并集中堆放，作为后期绿化覆土。采用挖掘机和推土机，推土机搬运分层摊铺，用重型碾压机械碾压之前，先用推土机低速行驶4～5遍，使表面平实。 （2）土石方开挖 沟槽土方主要由0.6~1.0 m3反铲挖掘机挖，少量由人工开挖，开挖的土石方用于项目场地平整、边坡防护和场地绿植。本工程部分管道施工开挖沟槽回填时，就近取用开挖土，大部分由0.6~1.0 m3反铲挖掘机摊铺、55kW推土机平整、振动碾压实，少量工作面狭窄的地方由人工摊铺、平整、打夯机压实。 沟槽回填时，就近取用开挖土，由1.0 m3反铲挖掘机摊铺，55kW推土机平整，大部分采用振动碾压实，边角处采用打夯机压实。 少量中粗砂回填的材料由市场购买，运至工作面，采用0.6~1.0 m3反铲挖掘机或人工铺筑，注水密实。 （3）砌石和水泥浇筑（砼施工） 原材料：粗骨料采用5mm～40mm粒径碎石，要求级配良好，含泥量控制在1%以内；细骨料采用中粗砂，含泥量控制在3%以内；水泥采用标号不小于42.5#普通硅酸盐水泥，原材料均要按规定抽样进行试验，各项技术指标合格后方可使用。 砼拌制：砼在施工现场集中拌制，施工前先进行砼配合比试验，拌制时严格按试验配合比下料，下料及拌制按粗骨料→水泥→细骨料→进料搅拌和程序进行，要保证砼拌合物的搅拌时间在90s 以上。 砼运输：分水平运输和垂直运输，水平运输主要由 5t 自卸汽车运输，垂直运输主要是卷扬机吊运混凝土，双吊罐循环作业到仓面。 砼浇筑：采用阶梯法浇筑，浇筑方向沿长度方向，从一端开始至另一端结束。砼浇筑时，分层平仓、分层振实。底、顶板和边墙砼用 1.5kw 插入式软轴振动器振捣时，分层厚度控制在 35～50cm。砼平仓采用振动器平仓和人工撒锹平仓两种方式互相结合。砼振实以砼面不再明显下沉、没有气泡和开始泛浆为标准。 砼养护：砼浇筑完成后，及时进行洒水养护，保持砼表面经常湿润，一般应在砼浇筑完成后 12-18 小时后开始养护，养护时间不少于 28 天。 2 运营期工艺流程 净水工艺及产污环节图 工艺说明： （1）混合 本工程采用静态管式混合器，混合器设在进入絮凝池前的原水管上，加药管口径均为DN40和DN20。加矾点（PAC）和加氯点设在混合器前、同时预留活性炭投加点位置，水与药液在混合器内能得到快速、充分、均匀的混合，从而能达到较好的混合效果。 项目加矾采用固体聚合氯化铝（PAC），设计最大投加量为30mg/L，常年投加量为10mg/L，日变化系数1.2，加药量约26.25kgPAC/d。 （2）模块化净水处理 模块化净水设备工作原理主要分为：絮凝、沉淀、过滤3个步骤。本工程设两座模块化净水设备，设计规模为2500 m3/d，分为两格可单独运行的构筑物，单组规模1250 m3 /d。其中折板絮凝区与水平沉淀区及普通快滤区合建。 ①折板絮凝 折板絮凝区是利用在池中加设一些扰动单元以达到絮凝所要求的紊流 状态，使能量损失得到充分利用，停留时间缩短。絮凝区停留时间19.2min。 折板采用不锈钢制作。絮凝区至沉淀区采用渠道配水。 ②水平沉淀 水平沉淀区总高2.58m，其中有效水深2.30m，超高0.28m，过水断面尺寸2760mm×1065mm。出水集水采用不锈钢穿孔集水槽，集水槽两侧均匀布置齿形槽。沉淀负荷 14.2 m3/（m2·h）。 水平沉淀区出水进入清水总渠，通过清水总渠进入普通快滤区。 ③过滤 进入过滤池的水流经滤层过滤，水中的杂质被截留。普通快滤区采用单层细砂级配滤料，d10 =0.55mm。滤床尺寸3840mmx1560mm，滤速7.0m/h，水冲强度13L/（m2·s），反洗周期24h-36h，单次反洗时间10min。 反冲洗由变频自用水泵组供应，反冲采用水反冲方式，单次反洗水量46.7m3。 （3）消毒 本项目采用次氯酸钠消毒，投加浓度为 0.8%。加氯控制方式为：前加氯为原水流量比例控制，流量计输出信号直接控制次氯酸钠计量泵的投加量；后加氯为复合环路控制，在线余氯分析仪表及传感器检测余氯值，余氯分析仪表输出信号直接控制次氯酸钠计量泵的投加量。消毒后进入清水池。 （4）清水池 新建清水池1座分2格，总有效容积500 m3，平面尺寸13.00×7.00m，有效水深2.50m，半地上式钢筋混凝土结构。 污泥处理 项目采用污泥干化场进行污泥处理，设干化床一座，单格尺寸L×B=8m×6m，共3格。污泥干化场一种底部排水的浅的污泥贮留池，液态污泥进入一定厚度的干化床内，经过污泥块和支承的砂层进行过滤，污泥截留在上层滤层中，废水透过滤层流入池底，池底废水用于周边农田灌溉。 3 产污环节 本项目产污环节见表7。 项目产污环节一览表 类别 污染源 污染工序 污染因子 施工期 废水 施工机械、车辆清洁；土方开挖泥浆水 SS 噪声 施工作业、运输等 施工机械噪声 固体废物 施工作业、员工生活 生活垃圾、建筑垃圾 废气 施工作业、运输车辆尾气 SO2、NO2、CO、颗粒物等 运营期 废水 沉淀池排泥水 SS 反冲洗废水 SS 固体废物 污泥干化场 污泥 滤池 废石英砂滤料 噪声 设备运行 水泵、风机等机械噪声 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 大气环境质量现状 本项目位于福鼎市磻溪镇，根据宁德市环境监测中心站公布的《宁德市环境质量概要（2020年）》，2020年福鼎市的基本污染物的年均浓度详见表8。 福鼎市区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度(μg/m3) 标准值(μg/m3) 占标率（%） 达标 情况 SO2 年均质量浓度 达标 NO2 年均质量浓度 达标 PM10 年均质量浓度 达标 PM2.5 年均质量浓度 达标 CO 日均质量浓度 达标 O3 日最大8小时平均质量浓度 达标 由上表福鼎市区域空气质量现状评价表的达标评价可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项污染物全部符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准要求，项目所在区域福鼎市环境空气质量是达标的。 2 地表水环境质量现状 为了了解项目水源水质现状，本评价引用建设单位委托宁德市中闽水质检测有限公司于2020年1月20日对磻溪镇蛟龙水库水源水质监测结果，详见表9。 蛟龙水库水源水质数据 序号 项目 单位 监测结果 1 水温 ℃ 2 pH 无量纲 3 溶解氧 mg/L 4 高锰酸盐指数 mg/L 5 COD mg/L 6 BOD5 mg/L 7 氨氮 mg/L 8 TP mg/L 9 TN mg/L 10 铜 mg/L 11 锌 mg/L 12 氟化物 mg/L 13 镉 mg/L 14 硒 mg/L 15 砷 mg/L 16 汞 mg/L 17 铬 mg/L 18 铅 mg/L 19 氰化物 mg/L 20 挥发酚 mg/L 21 石油类 mg/L 22 阴离子表面活性剂 mg/L 23 硫化物 mg/L 24 粪大肠菌群 个/L 25 硫酸盐 mg/L 26 氯化物 mg/L 27 硝酸盐 mg/L 28 铁 mg/L 29 锰 mg/L 根据上表可知，蛟龙水库各项监测指标均可达《地表水环境质量标准》GB3838-2002 中 Ⅲ 类水质要求。总体而言，磻溪镇蛟龙水库水源水质良好，适合作为水厂取水水源。 3 声环境质量现状 项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，不进行声环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目环境保护目标见表10及附图2。 环境保护目标一览表 环境要素 环境保护对象 地理位置 与项目最近距离 规模 大气环境 湖林村 120.07007E、27.15019N 153m 3598人 声环境 厂界 50m范围内无声环境保护目标 地表水环境 蛟龙水库 / 1950m 小型水库，总库容38.52万 m3 赤溪 / 4524m / 地下水环境 厂界500m范围内无地下集中式应用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1 水污染物排放标准 本项目施工期施工人员租住当地村舍，生活污水依托当地生活污水处理系统。 运营期产生的生活污水经一体化污水处理设施处理后用于周边农田灌溉，执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的水作标准。反冲洗废水和排泥水主要污染物为SS，经沉淀池处理后上清液回用于原水，沉淀池底部泥浆采用污泥干化场脱水处理，脱水产生的废水用于周边农田灌溉，执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的水作标准。 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）（摘录） 序号 污染物名称 单位 作物种类 水作 旱作 蔬菜 1 BOD5 mg/L 60 100 40a，15b 2 COD mg/L 150 200 100a，60b 3 SS mg/L 80 100 60a，15b 4 pH 无量纲 5.5~8.5 注：a加工、烹调及去皮蔬菜。b生食类蔬菜、瓜果和草本水果。 2 大气污染物排放标准 项目施工过程中产生的施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求，项目运营期无大气污染物排放。 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（摘录） 污染物 无组织排放监控浓度限值标注 备注 颗粒物 1.0mg/m3 监控点为周界浓度最高点 3 噪声排放标准 项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），详见表13。 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼 间 夜 间 70 55 备注：夜间噪声最大声级超过限制的幅度不得高于 15dB。 项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，其噪声排放限值详见表14。 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类 别 昼 间 夜 间 2 类 60 50 备注：夜间频发噪声的最大声级超过的幅度不得高于10dB(A)，夜间偶发噪声的最大声级超过的幅度不得高于15dB(A)。 4 固体废物控制标准 本项目产生的固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《福建省“十三五”环境保护规划》(闽环保财〔2016〕51号)、《福建省人民政府关于印发福建省“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》(闽政[2017]29号)，有关主要污染物排放总量控制计划的要求，本项目主要特征污染因子为SS，不属于总量控制因子，因此本项目不进行总量控制。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1 施工期废水防治措施 （1）本项目施工人员租住当地村舍，生活污水依托当地污水处理系统。 （2）施工废水经过临时沉淀池处理后回用于施工场地及道路洒水，不外排。 （3）施工场地应加强管理，施工材料如油料、化学品不宜堆放在河流水体附近；施工场地及时清理避免土料、泥沙随雨水进入河道造成污染。 （4）合理安排施工时间，应避免在雨天施工以防止雨水冲刷泥沙进入周边水体。 2 施工期扬尘防治措施 （1）施工期间，应在物料、渣土运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土的范围不得超过10m，并应及时清扫冲洗。 （2）工程中使用到的挖掘机、运输车辆等尾气排放应符合相关环境保护标准，严禁尾气超量排放的机械、设备投入到施工过程中去，污染大气。 （3）运输车辆应进行覆盖，防止砂土等散落因此二次扬尘。车厢应关闭严密，装运施工材料、弃渣高度应留出渣土与车辆槽帮上沿10～15cm。 （4）施工场地根据干燥程度，采用洒水车洒水覆盖表面浮灰，防止因风吹、车带扬尘，造成环境污染。Ⅳ级风以上停止土方作业。 （5）混凝土需进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。混凝土搅拌机应尽可能远离工厂工作区，必要时在其周围搭盖简易围墙，以减少扬尘的污染影响。 （6）施工场地设置围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护应不低于1.5m。 （7）建筑垃圾应即时处理、清运，堆场应加盖或洒水避免二次扬尘，不得随意堆放。 （8）临时施工场地应远离居民一侧，以减少对周边居民的影响。设立洗车区，车辆出去前进行必要清洗，达到目视无尘或无泥，以避免将施工现场的泥土带入居民区、道路上产生扬尘。 3 施工期噪声防治措施 （1）合理安排施工时间，禁止午间（12:00至14:00）和夜间（22:00至次日6:00）施工。 （2）合理布局施工现场，避免局部声级过高。 （3）设备选型上尽量采用低噪声设备，同时通过隔声、消声、减震等方式降低设备噪声等级，对空压机等主要噪声源进行减隔声及消声措施。 （4）建立临时声障，对位置相对固定的机械设备，能在棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，可适当建立单面声障。 （5）加强设备的安装、调试、使用和维护管理。防止零部件的松动、磨损和设备运转状态的劣化，从而减小摩擦和撞击振动所产生的噪声。 （6）合理安排运输车辆进出场时间，避免居民集体休息时进行运输活动。 4 施工期固体废物防治措施 （1）建筑垃圾应按照市政、规划部门要求在指定地点进行填筑，回填场地如暂时不予利用，应防止水土流失。 （2）施工遗弃的沙石、建材、钢材、包装材料等应由专人管理回收，及时清洁工作面。 （3）生活垃圾统一收集，由市政环卫部门定期清运处理。 （4）工程建设单位会同有关部门，为工程弃土制定处置计划，弃土用于厂区回填、边坡防护和预留绿化覆土。施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方生态环境、卫生部门联系，经采取措施处理后才能继续施工。 5 施工期生态保护措施 （1）尽量缩短主体工程、进场道路等的土石方施工时间，避免地表大面积的裸露，对裸露面做好遮盖、拦挡、设置排水沟等临时措施； （2）施工场地及时清理，避免土料、泥沙等受雨水冲刷进入，油料、化学品等施工材料禁止堆放在河道附近，避免污染水体，危害水生生物。 （3）施工生产废水经过临时沉淀处理后回用于场地；生活废水依托当地污水处理系统，皆不外排。 （4）施工建设过程中应坚持保护优先的原则，施工期禁止挖方随意堆置。施工后进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失。 （5）施工场地设置排水系统，雨季施工时，对裸露边坡进行临时苫盖，并保证截洪、排水系统畅通，减少土壤水蚀流失和重力侵蚀；在旱季大风、干热季节施工时，应对裸露、松散的土体适量喷洒水，使土壤表面保持湿润，减少土壤风蚀流失和尘土污染危害。 （6）施工作业严格按照施工计划进行，砍伐树木、清除地面余土时不得超过设计范围。 （7）加强对施工人员环保宣传教育，针对本工程环保措施进行环保知识培训，禁止随意破坏、砍伐植被。 （8）土方运输过程中应防患沿途泄漏和扬尘对沿途农田作物的影响，并尽可能避开水稻及果树的扬花期。 6 施工期水土流失防治措施 （1）开挖外侧布置拦渣坎、沉砂池，以拦蓄施工中由于降雨冲刷开采面、开采的土料造成的土壤流失，以利于开采后表土层回填。 （2）在施工场地内布设临时排水沟，在排水沟沿线末端设置沉砂池，并将其与项目区内的排水系统相衔接。 （3）合理控制开挖坡度，开挖坡面要小于土体天然稳定角，断面高度不应大于4m，否则应采取削坡分级，并对开挖边坡采取水土流失防治措施。 （4）土料开采要求分区开挖，尽量做到挖完一片，覆土恢复一片，绿化改造一片，尽量缩短土石方施工的时间，防止开挖面造成大面积裸露面，导致严重的水土流失。取土场开采结束后，应根据当地生态环境特点和当地农林业规划采取恢复利用方式。 （5）工程取料施工根据当地雨量、季节分布特征和旱季风日分布规律，选择适宜的土方施工时期，尽量避免在大暴雨天气或大风干热天气施工。雨季施工时，应保证截洪、排水系统畅通，减少土壤水蚀流失和重力侵蚀，并对区内裸露边坡采取密目网进行临时苫盖；在旱季大风、干热季节施工时，应对裸露、松散的土体适量喷洒水，使土壤表面保持湿润，减少土壤风蚀流失和尘土污染危害。 （6）应采取随挖、随运，减少松散土在料场的存积，以及避免雨季尤其是暴雨时节取料。 （7）水土保持措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，土方施工完毕后应尽快恢复采空区植被，建设水土保持设施和环境绿化工程，对挖方区内侧边缘竖面应进行砌石、绿化等护坡，使裸露土面及时得到覆盖，以防止土壤冲刷、流失。 （8）主体工程完成后对区内绿化用地进行土地整治、覆土绿化。 7 施工期振动防治措施 （1）改进振动设备与工具，降低振动强度，或减少手持振动工具的重量，以减轻肌肉负荷和静力紧张等。 （2）合理安排施工时间，避免人群集中休息时间施工；夜间停止包括打桩在内的高噪声及高振动作。 （3）对施工人员发放个人防护用品，降低振动对人体产生的影响。 （4）尽量避免震动频率与周围建筑固有频率相同或相近的施工机械作业，防止共振。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1 废水 1.1 废水产生情况 （1）生活污水 本项目建成投产后，全厂职工共3人，厂内不设置住宿及食堂。用水量参照《福建省行业用水定额》（DB35/T772-2013），不住厂职工的生活用水定额按 50 L/（p·d），污水量按用水量的0.8计，则项目生活用水量为0.15t/d（54.75t/a），生活污水产生量为0.12t/d（43.8t/a）。 参考《给水排水设计手册（第5册）》中§4.2城镇污水水质，典型生活污水中主要污染浓度为：COD：400mg/L、BOD5：200mg/L、SS：220 mg/L、NH3-N：35mg/L。生活污水经一体化污水处理设施处理后用于周边农田灌溉。 （2）生产废水 项目产生的废水主要为沉淀排泥水和反冲洗废水，据调查沉淀排泥水和反冲洗占水厂总制水量的2%~4%，本评价以3%计，则项目排泥水和反冲洗废水产生量约75m3/d，经沉淀池沉淀后上清液（约占80%）回用于原水，底部泥浆（约占20%）经污泥干化场脱水处理后，废水用于周边农田灌溉。脱泥废水产生量约14.93m3/d（5449.45m3/a）。 脱泥废水主要污染因子为SS，产生浓度类比《福鼎市磨石山水厂扩建工程竣工阶段性环境保护验收监测报告》中的废水水质监测结果，该厂净水工艺为反应沉淀池、过滤池、清水池，生产废水由沉淀池排泥水、反冲洗废水组成，废水经沉淀处理后，上清液回用于原水，底部泥浆进行脱水处理。磨石山水厂净水工艺、废水处理工艺、废水源强与本项目基本一致，根据其监测结果，污泥脱水废水中SS浓度为：15.5mg/L。 项目生产废水治理措施见表15。 项目水污染物排放及治理措施表 单位：浓度：mg/L、量：t/a 类别 污染因子 水量 产生情况 排放情况 治理 措施 是否为可行技术 排放去向 排放标准 浓度 产生量 处理效率 浓度 排放量 生产废水 SS 5449.45 15.5 0.084 0 15.5 0.084 废水经沉淀池沉淀；污泥干化场脱水 是 农田灌溉 80 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作标准限值 生活污水 COD 43.8 400 0.018 85% 60 0.003 一体化污水处理设施 是 农田灌溉 150 BOD5 200 0.009 80% 40 0.002 60 SS 220 0.010 85% 33 0.001 80 NH3-N 35 0.002 75% 8.8 0.0004 / 1.2 废水排放去向 本项目生产废水经沉淀处理后上清液回用于原水，下层泥浆经污泥干化场脱水处理后，废水用于周边农田灌溉；项目生活污水经一体化污水处理设施处理后用于周边农田灌溉，均不外排。 1.3废水污染治理措施 （1）生产废水处理措施可行性 ①生产废水处理措施可行性分析 本项目排泥水和反冲洗废水采用沉淀处理，该措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1122-2020）中附录A“表A.1 污水处理可行技术参考表”生产类排污单位废水处理可行技术中的沉淀，因此该措施可行。 项目排泥水和反冲洗废水经沉淀后上清液回用于原水，底部泥浆经污泥干化场脱水处理后，脱水废水用于周边农田灌溉，根据调查，项目周边均为农田，主要农作物为水稻，根据《福建省行业用水定额标准》（DB35-T 772-2018）表1农业用水定额中0111 稻物种植，按90%保证率，灌溉分区福鼎属于Ⅱ区，单季稻，灌溉水用量为454m3/亩·年。本项目废水产生量为5493.25m3/a，则本项目废水可供12.1亩农田灌溉，项目废水经处理达标后排入农灌渠，通过农灌渠输送至各农田。根据建设单位提供数据，项目废水通过农罐渠可覆盖周边约30亩农田，因此，厂区周边现有农田可消纳本项目废水。 根据多年气象资料，磻溪镇每年六月份降水量最多，十二月降水量最少，一年中春季有梅雨。夏末初秋受台风影响多暴雨，并有一个月左右的短暂旱季。为防止出现连续降雨造成出水无法利用的情况，本评价建议下雨天基本不灌溉，设置1座蓄水池进行临时贮存，蓄水底部及池壁应采取防渗处理，连续降雨天数以10天计，因此应修建不小于183.1m3的蓄水池。 根据分析，污泥脱水处理后产生的废水能够达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作标准限值要求，因此，该措施可行。 （2）生活污水可行性分析 项目生活污水采用地埋式一体化污水处理设施处理后用于周边农田灌溉，该设施一般适用于小型工程的生活污水处理，本工程拟采用处理规模为3t/d的地埋式一体化污水处理设施，处理工艺为“格栅+沉砂+二级生化处理”。参考环评手册中《常用污水处理设备及去除率》，一体化污水处理设施对污水的处理效率：COD＞85%、BOD5＞90%，本项目保守起见去除效率取COD：85%、BOD5：80%。根据分析，项目生活污水经该工艺处理后可达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作标准限值，因此该处理设施满足本项目的出水要求。 1.4 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)及《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1122-2020），项目水污染物及环境监测计划如下表16。 废水污染物排放监测计划一览表 项目 监测点位 监测因子 频次 执行标准 污染物 污泥干化场脱水废水收集池 pH、SS 次/月 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作标准限值 建设单位对自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责，积极配合并接受宁德市福鼎生态环境局的日常监督管理。 2 噪声 2.1 噪声污染源强 运营期噪声主要来自于净水厂水泵等机械设备运行过程中产生的噪声。噪声源强见表17。 项目主要噪声源一览表 编号 噪声源 数量 产生强度 降噪措施 排放强度 持续时间 1 反冲洗水泵 2台 80 隔声、减振 65 10min/d 2 潜水排污泵 2台 80 65 24h/d 3 加药计量泵 2台 80 65 24h/d 2.2 噪声防治措施可行性分析 （1）厂界噪声影响分析 噪声传播的过程中受到距离、厂房墙体、空气吸收等的综合衰减，本评价将设备噪声作点声源处理，在不考虑其它因素情况下，仅考虑距离衰减，选用点声源衰减模式进行预测。 其中：LA(r)—距声源r处的噪声声级（dB）； LA(r0)—距声源r0（r0=1m）处的噪声级（dB）； △L—由阻隔、屏障等引起的综合衰减量（dB），取15dB。 噪声值叠加计算公式： 其中：L（r）——叠加后的噪声级，dB（A）； n——点源个数； Li——第i个声源的噪声级，dB（A）。 本项目工程正常运行情况下厂界噪声值预测结果如表19所示。 项目产噪设备分布一览表 单位：dB（A） 噪声源 噪声值 衰减后噪声值 数量（套） 与厂界最近距离（m） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 反冲洗水泵 80 65 2 44.00 22 25 26 潜水排污泵 80 65 2 42.00 26 22 24 加药计量泵 80 65 2 43.00 23 26 28 项目厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 位点 贡献值 标准值 评价结果 昼间 夜间 东侧厂界 37.3 60 50 达标 南侧厂界 42.5 60 50 达标 西侧厂界 42.2 60 50 达标 北侧厂界 41.6 60 50 达标 由上表可知，设备运行产生的噪声经过距离衰减及隔声减震措施后，各厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。且最近的敏感目标湖林村居民距本项目153m，经距离衰减后对其影响很小。 同时建设单位应加强运营期生产管理，落实噪声防治措施： （1）厂区设置围墙，设备全部置于厂房内，并采用吸声效果较好的材料进行装修，利用建筑物阻隔降低噪声。 （2）水泵等设备应安装减振台座、减振垫片等减振降噪设施。 （3）选用低噪声设备，并加强设备的安装、调试、使用和维护管理。防止因零部件的松、动、磨损和设备运转状态下降，导致噪声值增大。 （4）加强绿化吸声，减弱噪声传播。充分利用厂区内的空地，植树、建设绿带。 2.3 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，项目运营期噪声监测计划见表20。 噪声监测计划 监测点位 监测项目 执行标准 监测频率 厂界四周 Leq(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类标准 每季度一次 3 固体废物 3.1 固体废物污染源强 ①职工生活垃圾 本项目有不住宿职工3人，不住宿职工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则项目生活垃圾产生量为0.548t/a。 ②污泥 A.干泥量确定 根据《室外给水设计标准》（ GB50013-2018）10.1.4 条可知，设计处理干泥量可按下式计算： S0=（k1C0+k2D）×k0Q0×10-6 式中：S0——干污泥量，t/d； C0——原水设计浊度取值，NTU； k1——原水浊度单位 NTU 与悬浮固体单位 mg/L 的换算系数，应经过实测确定，根据设计资料本次取1.76； D——药剂投加量，mg/L，当投加几种药剂时，应分别计算后叠加； k2——药剂转化成干泥量的系数，当投加几种药剂时，应分别取不同的转化系数计算后迭加，该处取1.53； Q0——水厂设计规模（m3/d）； k0——水厂自用水量系数，根据设计资料，取10%。 B.计算参数确定 a设计规模 项目水厂设计规模为2500t/d。 b原水浊度 根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006），净水厂排泥水处理能力应能完全处理全年日数的75％~95％，即保证率为75％~95％。排泥水处理的保证率越高，则基建投资和日常管理费用越高，综合考虑环保要求及经济性，本工程设计排泥水处理保证率为 80％以上。根据设计资料，本工程暂按30NTU计算。 c原水总悬浮固体浓度 本工程排泥水没有进行悬浮物浓度检测，因此需要根据原水浊度与SS之间的相关关系确定悬浮物浓度。本工程原水浊度与SS之间的相关关系采用经验公式，即原水中悬浮固体含量与浊度的关系为： SS=1.76T+4.9 式中：SS——原水的悬浮固体含量，即悬浮物浓度，mg/L； T——原水浊度，NTU。 按上式计算，原水浊度取30NTU时，本工程全年80％以上日数的原水的悬浮物浓度约为57.70mg/L。 d原水色度 根据设计资料，本工程原水色度暂定为10度。 e混凝剂投加率 本次设计混凝剂为聚合氯化铝（PAC），投加量按10mg/L计，聚合氯化铝中的 Al2O3质量百分数约为30％，则按Al2O3计的投加率为3.0mg/L。本工程浊度30NTU时对应的Al2O3计的投加率取3.0mg/L。 C.计算结果 干泥量=（1.76×30+1.53×3.0）×2500×10%×10-6≈0.014t/d。 由上式，项目产生的干泥量约为0.014t/d，污泥含水率以80%计，则污泥产生量为0.07t/d（25.55t/a）。 ③废石英砂滤料 项目石英砂滤料每3年更换1次，由厂家回收。滤层高度1.2m，快滤池过水断面面积约1.172m2，因此，废石英砂滤料产生量为1.406m3/次。 项目运营期固体废物产生量见表21。 项目固废一览表 固废名称 属性 性状 产生环节 产生量 处理处置方式 污泥 一般工业固体废物 固态 污泥干化场 25.55t/a 外售综合利用 废石英砂滤料 固态 快滤池 1.406m3/次（0.469m3/a） 厂家回收 生活垃圾 / 固态 日常生活 0.548t/a 环卫部门清运 3.2 固体废物环境管理要求 固体废物的收集方式强调采用分类收集，即各种垃圾按不同性质，分别收集处置。 （1）生活垃圾 生活垃圾极易腐败发臭，必须定点收集，及时清运或处理。建设单位应在厂区内设置垃圾收集桶，并配备专职的清洁人员和劳动工具，维持厂区卫生，生活垃圾收集后委托环卫部门处理。 （2）一般工业固体废物 本项目产生的污泥经污泥干化场干化脱水处理后暂存于污泥堆棚，外售综合利用，废石英砂滤料由厂家进行回收。 在落实固体废物管理措施的前提下，本项目产生的固体废物均能够合理处置，对周围环境的影响很小。 4 废气 4.1 影响分析 项目运营期生产过程中不产生废气污染物；生活污水采用的一体化污水处理设施为地埋式，几乎不产生臭气；沉淀池污泥清理堆放时，可能产生臭气，污泥中有机物含量低，所含的微生物、病菌较少，因此堆放的过程中产生的臭气少，对周围环境的影响较小。 4.2 废气治理措施 污泥应定期清理、外运处理处置，必要时增加运输频次，避免出现长期堆放的情况。 5 生态环境 5.1 生态环境影响 项目施工结束后主要对施工期的生态进行修复：对厂区进行绿化建设、土料开采区覆土、种植适宜植被以修复裸露地表的生态功能，因此运营期对生态环境的影响很小。 5.2 生态环境保护措施 项目所在区域不含有生态环境保护目标，运营期仅对厂区生态环境进行恢复。建设单位应进行绿化工程建设，对厂区外周边、进场道路等地进行绿化规划，通过植树种草、绿化裸地，并建立环境净化防护林带，选择适合当地气候、土壤的常绿植物种类，实行乔灌草结合绿化，增加植物与气流和土壤的接触面积，达到较大的环境净化效果。 6 环境风险评价 6.1 评价依据 （1）环境风险调查 本项目投加使用的化学品包括PAC（聚合氯化铝）、食盐。其中由食盐配制而成的次氯酸钠溶液属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中第8类腐蚀性液体，其危险特性见表22，储存情况见表23。 次氯酸钠的理化性质及危险特性 化学品名称 次氯酸钠 化学品英文名称 solium hypochlorite CAS号 7681-52-9 理化性质 分子式 NaClO 分子量 74.44 外观与性状 微黄色溶液，有似氯气的气味 溶解性 溶于水 熔点(℃) -6 相对密度(水=1) 1.10 沸点(℃) 102.2 燃烧性 不燃 危险性 危险性类别 第8.3类 其它腐蚀品 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收 健康危害 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒 燃爆危险 本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性 急救措施 皮肤接触 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗 眼睛接触 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医 吸入 迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医 食入 饮足量温水，催吐，就医 泄漏应急措施 应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服，不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源 小量泄漏 用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收 大量泄漏 构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸气灾害，用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置 毒理性信息 急性毒性 LD50：8500mg/kg(小鼠经口) 次氯酸钠储存量与临界量 危险物质名称 CAD号 储存方式 分布 情况 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t Q值 次氯酸钠 7681-52-9 5m3储罐 加药间 0.32 5 0.0088 注：次氯酸钠以纯物质的量计算，溶液浓度为10%，最大储量为2.87t，因此次氯酸钠最大存在量为5t×10%×1.1m3/t=0.32t。 6.2 环境风险影响途径及分析 本项目的环境风险主要为次氯酸钠溶液泄漏至外环境产生的影响，及溶液泄漏挥发出氯气，水厂员工不慎接触或吸入危害健康。次氯酸钠由食盐水电解生成，储存于加药间储罐内，由于储罐密封，且采用加药计量泵自动加药，因此若药品发生泄露，中控室值班人员可第一时间发现故障，并及时处理，降低泄漏事故影响。且企业安排值班人员对设备和药品等进行管理、维护，发生泄漏事故的概率小，因此本项目的风险着重于事故的防范。 6.3 环境风险防范措施 为将环境风险降低至最低限度，必须加强药品管理，并制定完备有效的安全防范措施。 ①加强加药间通风，远离火种、热源，室内温度不宜超过30℃，切忌混储，现场设置《危险货物包装标志》，并将标志展示于人。 ②加药间应按照《工业建筑防腐设计规范》采取防腐措施，并注意贮存区域的防腐、防潮。 ③值班人员定期检查加氯系统的设备、管道、阀门等，及时更换老化设备以降低泄露事件概率。 ④次氯酸钠储罐周围应设置围堰，一旦发生泄漏，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区域，并进行隔离，限制出入。 ⑥制定详细的救援抢险预案。发生泄漏时，应保证泄漏地点通风良好，并由专人对药品进行收集。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服，尽快切断泄漏源。发生小量泄漏时，使用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收；大量泄漏采取构筑围堤或挖坑收容，收集后用泵转移至槽车或专用收集器内，并回收或运至废物处理场所处置，以防扩散加剧事故影响。 ⑦定期组织厂内员工参加安全与环保知识培训，熟悉国家安全生产政策、法规，增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 生产废水 | SS | 废水采用沉淀池沉淀处理，沉淀池污泥净污泥干化场脱水后，脱水废水用于周边农田灌溉 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作标准限值 |
|  | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 经一体化污水处理设施处理后用于周边农田灌溉 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作标准限值 |
| 声环境 | 厂界噪声 | 连续等效A声级 | 设备采取隔声降噪减振和消声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 职工日常生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 一般工业固废 | 污泥 | 外运综合利用 |  |
|  |  | 废石英砂滤料 | 厂家回收 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区硬化，防渗措施 |
| 生态保护措施 | 厂区进行绿化建设、土料开采区覆土、种植适宜植被 |
| 环境风险 防范措施 | ①加药间采取防腐、防潮措施，加强通风，远离火种、热源，设置危险化学品标识 ②定期检查加氯系统的设备、管道、阀门等，及时更换老化设备。 ③次氯酸钠储罐周围应设置围堰，一旦发生泄漏，迅速撤离人员至安全区域。 ④制定详细的救援抢险预案。 ⑤定期组织厂内员工参加安全与环保知识培训。 |
| 其他环境 管理要求 | ①环保设施应与生产设施同时运转、同时保养维护。 ②加强环保设施检查、维修，确保污染物达标排放。一旦出现故障，立即停产检修。 ③对设备进行定期检修、维护，以防设备非正常运行导致厂界噪声升高。 ④加强职工的安全生产教育，设置环保专员对环保设施进行检查，并做好本场的环境管理、验收、监督和检查工作。 ⑤企业投产前应按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1122-2020）等有关要求，在国家排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向有核发权限的环境保护主管部门提交通过平台印制的书面申请材料，及时申领排污许可证。 ⑥项目竣工后，建设单位应根据国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护设施“三同时”落实情况，编制验收监测（调查）报告，进行自主验收。 ⑦建设1座183.1m3的蓄水池，用于雨季厂区生产废水及生活污水的贮存。 |

# 六、结论

农村安全饮水工程（福鼎市城乡供水一体化）磻溪片区项目湖林水厂工程（一期）建设符合国家产业政策要求，符合“三线一单”管控要求，选址可行。项目在施工及投产运行期间产生的污染物通过加强管理及采取环境保护措施可以有效降低项目的环境影响。在严格执行有关法律法规，落实各项环保治理措施要求，执行“三同时”和污染物达标排放的前提下，本项目的建设从环境保护角度分析是可行的。

## 附图

## 附件

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 水量 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | SS | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 0.548t/a | / | 0.548t/a | +0.548t/a |
|  | 废石英砂滤料 | / | / | / | 0.469m3/a | / | 0.469m3/a | +0.469m3/a |
|  | 污泥 | / | / | / | 25.55t/a | / | 25.55t/a | +25.55t/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

涉及商业秘密，已删除！

涉及商业秘密，已删除！

涉及商业秘密，已删除！

涉及商业秘密，已删除！

涉及商业秘密，已删除！

涉及商业秘密，已删除！

涉及商业秘密，已删除！

涉及商业秘密，已删除！

涉及商业秘密，已删除！

涉及商业秘密，已删除！

涉及商业秘密，已删除！

涉及商业秘密，已删除！