厦门庭杰服饰有限公司服饰标签印刷生产项目

竣工环境保护验收意见

2021年12月8日，厦门庭杰服饰有限公司根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》组织召开服饰标签印刷生产项目竣工环境保护验收会。参会代表和专家（名单附后）听取建设单位对验收监测报告主要内容的介绍，以及对项目环境保护设施的现场踏勘，经充分讨论，形成如下验收意见：

# 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

厦门庭杰服饰有限公司选址于厦门市海沧区东孚镇汤岸西路89号2号厂房4层之一，主要从事服饰标签印刷生产，属于新建项目。项目租赁面积590m2，设计规模为年加工服饰标签印刷40万件，生产总规模与环评设计规模一致。

项目员工10人，年工作日约300天，每天工作10小时。

（二）建设过程及环保审批情况

我司委托福建瑞科工程管理咨询有限公司于2019年8月2日编制完成了《服饰标签印刷生产项目环境影响报告表》；

2019年9月4日，本项目环评通过厦门市生态环境局审批（厦环审[2019]110号）；

2019年11月15日，本项目开工建设，2021年5月24日投入试运行，并于2021年9月14日完成固定污染源排污登记（登记编号：91350211MA324RRW37001W）。

（三）投资情况

项目实际总投资15万元，其中环保投资5.5万元，占总投资的36.7%。

（四）验收范围

本次验收范围为厦门庭杰服饰有限公司服饰标签印刷生产项目及其配套环保设施。

# 二、工程变动情况

根据对比环评及批复和实际建设情况，本项目变动情况如表2-1所示。

表2-1  项目变动情况一览表

| 序号 | 内容 | 变动情况 | 变动原因 | 是否为重大 变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性质 | 不变 | / | 否 |
| 2 | 规模 | 不变 | / | 否 |
| 3 | 地点 | 不变 | / | 否 |
| 4 | 生产工艺 | 不变 | / | 否 |
| 5 | 环境保护措施 | 排气筒高度实际为18m，排气筒高度增高3m，不属于重大变更 | 根据企业实际建设情况 | 否 |

综上所述，本项目实际建设情况与环评及其批文基本相符，无发生重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

根据现场调查，项目生产用水主要为晒版清洗废水，该部分废水集中收集置于危废贮存间拟委托危废资质单位定期清运、安全处置；生活污水纳入园区配套的三级化粪池处理，经处理达标后接入市政污水管网纳入海沧水质净化厂进一步处理。

（二）废气

根据现场调查，项目擦版、印刷、调墨工序会产生有机废气VOCs（以非甲烷总烃计），车间封闭，有机废气由集气系统收集经活性炭吸附装置处理达标后引至屋顶1根18m高排气筒排放。

（三）噪声

项目噪声主要来源于生产设备的噪声，企业采取在车间进行合理布局，减振、建筑墙体隔声等降噪措施。

（四）固体废物

根据现场调查，本项目产生的固体废物主要为一般工业固废、生活垃圾及危险废物。其中工业固体废物主要是不合格品，外卖给物资回收公司回收处置；生活垃圾由环卫部门统一清运处理，其他危险废物废化学品包装容器、废活性炭、晒版清洗废水和抹布放在危废暂存间，定期委托莆田华盛环保产业发展有限公司转移处置。

（五）风险防范

根据现场调查，本项目不存在重大危险源，环评报告表及其批复中未提出环境风险防范措施要求。因此，项目验收不涉及环境风险设施。

# 四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

1.废气治理设施

根据废气处理设施进口、出口监测结果，“活性炭吸附装置”对非甲烷总烃的处理效率可达到57%以上。

2.厂界噪声治理设施

根据监测结果，项目噪声治理设施效果能够满足环评及其批复要求。

（二）污染物排放情况

1.废气

根据废气监测结果，项目非甲烷总烃有组织排放浓度及排放速率能符合《厦门市大气污染物排放标准》（DB35/323-2018）表2中的标准限值要求，无组织排放浓度能符合《厦门市大气污染物排放标准》（DB35/323-2018）表3中的标准限值要求。

2.厂界噪声

根据监测结果，厂界昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求（昼间≤65dB(A)）。

# 五、工程建设对环境的影响

本项目废气、噪声达标排放，生活污水、固废得到妥善处置，对周边环境和敏感点的影响较小。

# 六、验收结论

厦门庭杰服饰有限公司服饰标签印刷生产项目在建设过程中，执行了环保“三同时”制度，落实了环境影响报告表及生态环境主管部门提出的污染防治措施。根据项目竣工环境保护验收监测报告，废气、噪声实现了达标排放，生活污水、固体废物得到妥善处理。对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收情形，不存在不合格项，本项目符合验收条件，同意通过竣工环境保护验收。

# 七、完善建议及后续要求

（1）加强车间密闭管理，加强废气处理设施管理及维护，确保污染物稳定达标排放；同时建议适当加大废气处理设施收集面积及处理风量。

（2）进一步规范完善危废暂存间设置，完善危废分类贮存，完善如台账记录等。

（3）建立环境保护责任制度，把企业环境保护指标纳入企业管理的内容，严格公司内部管理，加强对公司员工的环保宣传教育，提高公司员工的环保意识。

# 八、验收人员信息

验收人员信息详见附件签到表。

厦门庭杰服饰有限公司

2021年12月8日