# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年增产花岗岩石板材40万平方米、大理石板材40万平方米、异形石材15万平方米项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 泉州金都石业有限公司 |
| 编制时间： | 2021.10 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年增产花岗岩石板材40万平方米、大理石板材40万平方米、异形石材15万平方米项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-350583-30-03-060661 |
| 建设单位联系人 | 蔡文章 | 联系方式 | 13905066251 |
| 建设地点 | 福建 省（自治区） 泉州 市 南安 市（县、区） 官桥 镇（乡、街道） 官桥南联石材加工集中区 |
| 地理坐标 | （ 118 度 24 分 0.062 秒， 24 度 47 分 0.413 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3032建筑用石加工 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30 56砖瓦、石材等建筑材料制造303 粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石板材切割、打磨、成型的 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 南安市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽发改备[2020]C060778号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 45 |
| 环保投资占比（%） | 9 | 施工工期 | 2021年11月~2022年11月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 30127 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 一、南安市官桥镇总体规划 规划名称：《南安市官桥镇南部项目集中区控制性详细规划（修编）》 审批机关：南安市人民政府 审批文号：南政文〔2016〕22号 二、石材集中加工区规划 规划名称：《关于确认我市建筑饰面石材企业加工集中区规划范围的函》 审批机关：南安市规划建设局 审批文号：南建函〔2010〕358号 三、南安市官桥镇南部项目集中区控制性详细规划（修编调整）情况规划规划名称：《南安市官桥镇南部项目集中区控制性详细规划（修编调整）》审批机关：南安市人民政府 审批文号：南政文〔2021〕107号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 一、与官桥镇总体规划符合性分析 项目选址于官桥南联石材加工集中区，对照《南安市官桥镇南部项目集中区控制性详细规划（修编），用地规划为工业用地，符合南安市官桥镇南部项目集中区控制性详细规划。 二、与南安市建筑饰面石材企业加工集中区规划符合性 根据南安市规划建设局发布的《关于确认我市建筑饰面石材企业加工集中区规划范围的函》(南建函〔2010〕358号)，官桥南联石材加工集中区位于南安市官桥镇，规划范围面积约8905.8亩，规划区东至新豪山和锦华石材厂，西至南石快速通道，南至泉南创业园，北至长胜家私城和新荣建材厂；本项目选址于福建省泉州市南安市官桥镇南联石材加工集中区，位于该石材集中区红线范围内。 与官桥镇南部项目集中区控制性详细规划（修编调整）符合性分析 本项目位于福建省泉州市南安市官桥镇南联石材加工集中区，主要从事大理石板材的加工生产。根据南安市人民政府发布的《南安市官桥镇南部项目集中区控制性详细规划（修编调整）》中的土地使用规划图，项目所在地为二类工业用地，因此项目符合官桥镇南部项目集中区控制性详细规划要求。 四、与南安市土地利用规划符合性分析 项目位于福建省泉州市南安市官桥镇南联石材加工集中区，从事石材生产，项目利用现有厂房进行建设生产，泉州金都石业有限公司系泉州铭都建材有限公司全资子公司，根据建设单位土地使用证（南国用（2012）第00120314号），项目用地性质为工业用地；对照《南安市土地利用总体规划（2006~2020）》，项目所在地属允许建设区，符合南安市土地利用总体规划。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 项目主要从事建筑石材的生产加工，对照《产业结构调整指导目标（2019年本）》，生产过程所采用的工艺、设备及产品均不属于鼓励类、限制类及淘汰类之列，属于允许类。同时，根据南安市发展和改革局对本项目的备案（闽发改备[2020]C060778号），本项目的建设符合南安市发展需要。 综上分析，本项目的建设符合国家和地方当前产业政策。 二、与南安市生态功能区划符合性分析 对照《南安市生态功能区划图》，项目位于“南安市南部沿海城镇工业环境和历史古迹生态功能小区（530358302）”范围内，其主导功能为城镇工业，辅助旅游、保护性矿山开采及生态恢复。 项目主要从事石材加工，不属于高污染项目，且项目运营后污染物经采取措施处理后对周边环境影响较小。因此，项目建设符合南安市生态功能区划。 三、“三线一单”控制要求的符合性分析 （1）生态保护红线 南安市尚未正式完成生态环保红线的划定工作，项目位于南安市官桥南联石材加工，未涉及饮用水源、风景区、自然保护区等生态环保区，不在红线划定区范围。 根据《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文[2021]50号）中的附件“泉州市生态环境总体准入清单”，项目所在区域水环境质量较好，且项目生产废水不外排；项目主要从事建筑用石的生产加工，不属于“泉州市生态环境总体准入清单”中“空间布局约束”、“环境风险防控”特别规定的行业内，项目建设符合《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文[2021]50号）要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境空气质量可以符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，官桥镇内厝村污水处理厂纳污水渠水质为符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，声环境质量可以符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。本项目废气、噪声经治理之后对环境污染影响较小，固废可做到无害化处置，生活污水近期，经自建污水处理设施处理后用于周边农田灌溉；远期经化粪池预处理后经市政污水管网排入南安市官桥镇内厝村污水处理厂进一步处理。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 项目运营过程中能源以水、电和天然气，均为清洁能源，资源及能源消耗量不大，不属于高耗能和资源消耗型企业。且通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染及资源利用水平。因此，项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本评价依据国家、地方产业政策及《市场准入负面清单》（2019年版）、《泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）》及《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文[2021]50号）进行分析说明。 ①根据“产业政策符合性分析”，项目建设符合国家和地方当前产业政策。 ②经查《市场准入负面清单》（2019年版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类之中。 ③对照《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文[2021]50号）中全省生态环境总体准入要求，项目不属于全省陆域中空间布局约束、污染物排放管控项目。 表1-1 与《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》生态环境准入条件清单对照 适用范围 准入要求 本项目情况 符合性 全市陆域 空间布局约束 1.除湄洲湾石化基地外，其他地方不再布局新的石化中上游项目。 2.泉州高新技术产业开发区（鲤城园）、泉州经济技术开发区、福建晋江经济开发区五里园、泉州台商投资区禁止引进耗水量大、重污染等三类企业。 3福建洛江经济开发区禁止引入新增铅、汞、镉、铬和砷等重点重金属污染排放的建设项目，现有化工（单纯混合或者分装除外）、蓄电池企业应限值规模，有条件时逐步退出；福建南安经济开发区禁止新建制浆造纸和以排放氨氮、总磷等主要污染物的工业项目；福建永春工业园区严禁引入不符合园区规划的三类工业，禁止引入排放重金属、持久性污染物的工业项目。 4.泉州高新技术产业开发区（石狮园）禁止引入新增重金属及持久性有机污染物排放的项目；福建南安经济开发区禁止引入电镀、涉剧毒物质、涉重金属和持久性污染物等的环境风险项目。 5.未经市委市政府同意，禁止新建制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。 1.项目不属于石化项目； 2.项目不属于水量大、重污染等三类企业； 3.项目无重金属污染，无生产废水外排； 4.项目无重金属污染，不涉及剧毒物质； 5.项目不属于制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。 符合 污染物排放管控 涉及新增VOCs排放项目，实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代。 项目排放的VOCs实施1.2倍削减替代。 符合 泉州市陆域 空间布局约束 1.除湄洲湾石化基地外，其他地方不再布局新的石化中上游项目。 2.泉州高新技术产业开发区（鲤城园）、泉州经济技术开发区、福建晋江经济开发区五里园、泉州台商投资区禁止引进耗水量大、重污染等三类企业。 3.福建洛江经济开发区禁止引入新增铅、汞、镉、铬和砷等重点重金属污染物排放的建设项目，现有化工（单纯混合或者分装除外）、蓄电池企业应限制规模，有条件时逐步退出；福建南安经济开发区禁止新建制浆造纸和以排放氨氮、总磷等主要污染物的工业项目；福建永春工业园区严禁引入不符合园区规划的三类工业，禁止引入排放重金属、持久性污染物的工业项目。 4.泉州高新技术产业开发区（石狮园）禁止引入新增重金属及持久性有机污染物排放的项目；福建南安经济开发区禁止引进电镀、涉剧毒物质、涉重金属和持久性污染物等的环境风险项目。 5.未经市委、市政府同意，禁止新建制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。 本项目位于官桥镇南联石材加工集中区，主要从事建筑用石的生产加工，不属于空间布局约束范围内的项目，故项目建设与空间布局约束要求不相冲突。 符合 污染物排放管控 涉新增VOCs排放项目，实施区域内 VOCs排放1.2倍削减替代。 项目排放的VOCs实施1.2倍削减替代。 符合 综述：项目符合《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文[2021]50号）的控制要求。 四、与《泉州市环境保护委员会办公室制定了“关于建立VOCS废气治理长效机制的通知”》符合性分析 2018年，泉州市环境保护委员会办公室制定了“关于建立VOCS废气治理长效机制的通知”（泉环委函[2018]3号）。该通知如下：“新建涉及VOCS排放的工业项目必须入园，实行区域内VOCS排放等量或倍量消减替代。新改扩建项目要使用低（无）VOCS含量原辅材料，采取密闭措施，加强废气收集，配套安装高效治理设施后，减少污染排放”。 项目位于福建省泉州市南安市官桥镇南联石材加工集中区，采用低VOCS的胶水，生产过程产生的有机废气采用二级活性炭吸附装置处理，尾气通过排气筒高空排放，符合《泉州市环境保护委员会办公室关于建立VOCS废气治理长效机制的通知》（泉环委函[2018]3号）的要求。 五、与周边环境相容性分析 项目选址于官桥镇官桥南联石材加工集中区，根据现场勘查，项目北侧为他人石材厂、顶下寮居民区，东北侧为生活污水消纳地，东侧为泉州中恒·新龙石业，南侧新飞达石材、富怡建材，西侧为新恒安建材，西北侧为田地。在采取相应环保的措施后，项目生产过程废气排放对周边环境影响较小，与周边环境基本相容。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目概况 （1）项目名称：年增产花岗岩石板材40万平方米、大理石板材40万平方米、异形石材15万平方米项目 （2）建设单位：泉州金都石业有限公司 （3）建设地点：福建省泉州市南安市官桥镇南联石材加工集中区 （4）建设性质：扩建 （5）建设规模：利用现有厂房（未涉新增用地），总占地面积30127m2，建筑面积20000m2 （6）总 投 资：500万元 （7）劳动定员：全厂职工定员110人，其中50人住厂 （8）工作制度：年工作300天，每天工作8小时 二、项目组成 项目由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等组成，具体组成及主要建设内容见下表2-1。 表2-1 项目组成及主要建设内容一览表 项目组成 建设规模及主要内容 备注 主体工程 生产车间 划分为切割、打磨、刷胶、烘干等各个加工区域 车间布局调整 辅助工程 原料堆场 占地面积约4000m2，用于大理石荒石料堆放 依托现有 产品仓库 位于各个生产车间闲置部分 布局调整 公用工程 供电系统 由市政供电管网统一供给 依托现有 给水系统 由市政自来水管网统一供给 依托现有 排水系统 雨污分流 依托现有 环保工程 废水 生活污水 近期，生活污水经化粪池+地埋式污水处理设施（好氧生物处理+沉淀池）处理后，用于周边农田浇灌；远期，具备纳管条件后，生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排入南安市官桥镇内厝村污水处理厂处理。 生活污水处理设施需整改 生产废水 生产废水经絮凝沉淀处理后回用，不外排。 依托现有 废气 石材加工 粉尘 各生产作业区配套水喷淋除尘设施进行湿法作业 依托现有 刷胶、烘干废气 刷胶和烘干区设置集气装置，收集的废气经1套二级活性炭吸附装置处理，尾气通过1根15m高排气筒（G1）排放 拟新增 燃天然气废气 燃料废气收集后通过1根15m高排气筒（G2）排放 拟新增 噪声 基础设施消声、减振，墙体隔声 依托现有 固体废物 一般固废 一般固废暂存场所，建筑面积约50m2，石材边角料外售相关厂家回收利用，污泥由制砖厂回收利用 依托现有 危险废物 危险废物暂存间1间，建筑面积约10m2，原料空桶由原料生产厂家回收利用，废活性炭委托有资质单位进行处置 拟新增 生活垃圾 垃圾桶若干，生活垃圾由环卫部门清运处理。 依托现有 三、主要产品和产能 扩建后，项目产品方案及生产规模如下： 表2-2 产品方案一览表 序号 产品方案 生产规模 单位 原有工程 扩建后工程 增减量 1 大理石板材 10 50 +40 万m2/年 2 花岗岩石板材 - 40 +40 万m2/年 3 异型石材 - 15 +15 万m2/年 4 人造岗石 10 0 -10 万m2/年 四、主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数 项目主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数见下表2-3。 表2-3 主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 主要生产单元 主要工艺 生产设施 设施参数 数量 单位 参数名称 设计值 单位 原有工程 扩建工程 扩建后工程 石材加工 切割 拉锯 切割体积 1 m3/h 5 3 8 台 红外线切边机 切割面积 30 m2/h 0 20 20 台 手摇切边机 切割体积 2 m3/h 0 8 8 台 线条机 切割体积 1 m3/h 0 5 5 台 大切机 切割体积 1 m3/h 0 12 12 台 烘干 烘干线 加工面积 50 m2/h 0 1 1 条 天然气锅炉 加工面积 120 m2/h 0 1 1 台 打磨 自动磨机 打磨面积 5 m2/h 1 2 3 台 修面机 打磨面积 5 m2/h 0 1 1 台 修边机 打磨面积 5 m2/h 1 0 1 台 自动手磨机 打磨面积 5 m2/h 0 5 5 台 磨边机 打磨面积 5 m2/h 0 8 8 台 手扶磨机 打磨面积 5 m2/h 0 8 8 台 造型 仿形机 打磨面积 5 m2/h 0 5 5 台 打蜡机 打磨面积 5 m2/h 0 5 5 台 水刀拼花机 打磨面积 5 m2/h 0 10 10 台 雕刻机 打磨面积 5 m2/h 0 8 8 台 五、主要原辅材料及燃料 1、原辅材料、资源及能源消耗 项目原辅材料、资源及能源消耗情况见下表2-4。 表2-4 原辅材料、资源及能源消耗情况一览表 序号 原料名称 单位 原有工程 扩建后工程 增减量 原辅材料消耗 1 花岗岩荒料石 m3/a - 8000 +8000 2 大理石荒料石 m3/a 2600 15000 +12400 3 不饱和聚酯树脂胶 t/a 278 30 -248 4 网布 m2/a 10 30 +20 5 半成品石板材 m3/a - 20 +20 6 石粉 t/a 3363 0 -3363 7 碳酸钙 t/a 1152 0 -1152 8 固化剂 t/a 13 0 -13 8 钛白粉 t/a 4 0 -4 能源、水资源消耗 9 水 t/a 9921 34650 +24729 10 电 万kwh/a 45 100 +55 11 天燃气 万m3/a - 4 +4 2、原辅材料理化性质 部分原辅材料的理化性质如下： 不饱和聚酯树脂胶的基料是不饱和聚酯树脂，配以交联剂、脂肪族胺类固化剂，组成双组分胶粘剂。其特点是凝胶快，固化时间短，粘接强度较高。“聚酯”是相对于“酚醛”“环氧”等树脂而区分的含有酯键的一类高分子化合物。这种高分子化合物是由二元酸和二元醇经缩聚反应而生成的，而这种高分子化合物中含有不饱和双键时，就称为不饱和聚酯。 六、水平衡分析 （1）生活用水 项目扩建后，全厂职工110人，其中50人住厂，年工作时间为300天。参照《福建省用水定额标准》（DB35/T772-2018），住厂职工其居民用水定额取150L/d，不住厂职工其居民用水定额取50L/d，则生活用水量为10.5t/d（3150t/a），排放系数取0.8，生活污水排放量为8.4t/d（2520t/a）。 （2）生产用水 项目石材加工过程中切割、打磨等工序采用湿式作业，用水量1075.04m3/d，废水产生量为1023.85m3/d，这部分废水经絮凝沉淀处理后回用，不外排。 图2-2 项目扩建后全厂水平衡图 七、车间平面布置 项目车间平面布置见附图5，根据工艺生产流程、交通运输的要求，结合场地自然条件，经技术经济比较后进行合理布局。车间布局依次为切割、打磨、刷胶背网、烘干等区域，各功能区分区明确。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （1）大理石板材 图2-1 扩建后大理石板材生产工艺及产污环节图 工艺简介：外购大理石荒石料经修面机修面后，通过拉锯切割成所需形状规 格后，进行刷胶进行背网（即在石板材表面涂抹不饱和聚酯树脂并覆上一层网 布），经过天然气烘干线烘干，采用自动磨机磨光，即成成品。根据建设单位介绍，部分大理石荒料无需刷胶，直接修面、切割后磨光成品。 （2）花岗岩板材 图2-2 扩建后花岗岩石板材生产工艺及产污环节图 工艺说明：外购花岗岩荒料石料经修面机修面后，通过大切机切割成所需形状规格后， 通过红外线切边机切边，最终后由自动磨机将表面磨光，即成成品。 （3）异形板材 图2-3 扩建后异形板材生产工艺及产污环节图 工艺说明：外购半成品石板材根据产品需求，采用水刀拼花机、手摇切边机或红外线切边机切割成所需要的形状规格后，再进行磨光，采用雕刻机、线条机等设备进行造型，部分产品需要拼接，最终即成成品。 二、产排污环节分析 废水：项目石材加工过程采用水喷淋作业，会产生喷淋废水，喷淋废水经混凝沉淀处理后循环回用，不外排。 废气：项目切割、磨光、切边工序采用湿法作业，粉尘进入喷淋系统；水喷淋时溅出的少量含泥废水经晒干后遇风吹会产生扬尘；项目刷胶背网、烘干过程会产生有机废气。烘干工序燃天然气产生燃料废气 噪声：生产设备运转时会产生噪声。 固废：项目切割、切边工序会产生边角料；生产废水经沉淀池处理后会产生沉淀污泥；胶水空桶。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、原有工程环境影响评价、竣工环保验收及排污许可证 1、环境影响评价 2010年6月，泉州金都石业有限公司委托编制了《泉州金都石业有限公司年产大理石板材10万m2、人造岗石10万m2项目环境影响报告表》，并于2010年7月通过原南安市环境保护局的审批，审批编号：南环484号。 2、竣工环保验收情况 泉州金都石业有限公司原有工程已按照环评要求落实环保设施，该项目于2012年3月通过原南安市环境保护局的验收，编号为：南环验[2012]27号，验收规模为年产大理石板材10万m2。 3、排污许可证申领情况 根据调查，泉州金都石业有限公司原有工程已申领排污许可证，证书编号：350583-2016-000198。 二、原有工程基本概况 （1）项目名称：泉州金都石业有限公司 （2）建设单位：泉州金都石业有限公司 （3）建设地点：福建省泉州市南安市官桥镇南联石材加工集中区 （4）总 投 资：3000万元 （5）建设规模：占地面积30127平方米，建筑面积20000平方米 （6）生产规模：年产大理石板材10万m2，人造岗石10万m2 （7）职工人数：项目职工60人（其中50人住厂） （8）工作制度：年工作日300天，实行一班工作制，每班工作8小时 三、原有工程污染物排放情况 根据原环评及验收监测报告，泉州金都石业有限公司原有工程污染物排放情况如下： （1）废水 ①生产废水 扩建前项目用水主要为喷淋冷却用水。扩建前年产大理石板材10万m2，项目加工1m2的石材需用水量约0.8m3，则总用水量为8万m3/a，生产废水采用沉淀处理系统处理后循环使用，不外排。废水回用率可达90%，则项目废水量约7.2万m3，新鲜水补充量约为0.8万m3。 ②生活污水 扩建前项目拟定职工60人，其中50人住厂，参照GB50014-2006《室外排水设计规范》，住公司职工生活废水排放量取120L/d，不住公司职工生活废水排放量取40L/d，则职工生活用水量为，生活污水排放量为1920t/a。 扩建前项目废水主要为生产废水和生活污水。生产废水经沉淀池处理后循环回用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农田灌溉。 废水产排情况见水平衡图，详见图4-2。 图4-2 扩建前项目水平衡图（t/d） （2）废气 扩建前项目切割、磨光、修边采用喷淋法，水不断喷淋在石材表面，大部分 粉尘颗粒物被水力捕集，进入沉淀池和沉淀罐。生产前后的原料与成品表面均有 各类尘积，设备及地面也有尘积，清风微起即成扬尘，属无组织排放，难以定量计算；上述废气产生量较小，为无组织排放，项目废气排放情况符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级排放标准。 （3）噪声 扩建前项目噪声主要来源于拉锯、自动磨机等生产运行过程中产生的噪声， 通过关闭生产车间门窗，避免休息时间作业，利用距离衰减和围墙隔声减振等措施以减少噪声污染源对周围环境的影响。根据厂界噪声现状监测结果：55.0~61.7dB(A)，现有项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 （4）固废 根据原环境影响报告表可知，现有工程固废主要为生产固废和生活固废。 ①生产固废 扩建前项目生产固废主要为石材边角料、沉淀池和沉淀罐定期打捞的沉淀污泥。项目石材边角料产生量约676t/a；沉淀污泥干重为571.68t/a，经压滤脱水后的污泥含水率以70%计，则沉淀污泥产生量为1922t/a。本项目石材边角料委托南安棋鸿石材有限公司回收处理，沉淀污泥由福建顺源新型环保材料有限公司回收处理。由于原环评及验收未对胶水空桶进行定量计算，本项目根据建设单位介绍，胶水空桶经产生量为2780个/a（约4t/a），集中收集后由广东肇庆福田化学工业有限公司福建代理商德邦贸易有限公司回收处理。 ②生活垃圾 扩建前项目生活垃圾产生量为8.1t/a，由环卫部门统一清运处理。 三、原有工程存在环境问题及整改措施 根据原环评审批意见、原建设项目竣工环境保护验收申请及业主提供的资料，现有工程存在的问题及整改措施详见表2-5。 表2-5 项目环保设施整改要求 类别 环评、验收要求的措施 现有措施 存在问题 整改措施 废水 生产废水经沉淀池处理后循环回用 经沉淀池处理后循环回用 / / 生活污水采用中水处理设施处理达标后回用于厂区绿化或者道路灌溉 经化粪池处理后用于周边农田灌溉 未建设地埋式污水处理设施 建设地埋式污水处理设施 废气 有机废气 车间排气扇 车间无组织 未经集中收集处理，直接无组织排放 收集后采用二级活性炭吸附装置处理后，通过不低于15m高的排气筒高空排放 固废 加强生活垃圾，固体废物管理 边角料和污泥委托有关物资回收单位回收利用 / / 噪声 采取措施防振减噪确保噪声在标准限制以内 车间隔声、基础减震 / / |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境 1、环境功能区划及环境质量标准 （1）基本污染物因子 项目所在区域环境空气质量功能类别为二类功能区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，详见表3-1。 表3-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 污染物名称 平均时间 二级标准浓度限值 单位 SO2 年平均 60 μg/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 μg/m3 24小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 （2）其他污染物因子 本项目其他污染物因子主要为非甲烷总烃，参照《大气污染物综合排放详解》中标准限值，详见表3-2。 表3-2 他污染物环境质量控制标准 污染物名称 取值时间 标准值（μg/m3） 标准来源 非甲烷总烃 短期平均 2000 《大气污染物综合排放详解》 2、大气环境质量现状 （1）基本污染物质量现状 根据泉州市南安生态环境局2021年3月发布的《南安市环境质量分析报告（2020年）》，2020年，全市环境空气质量综合指数2.72，同比改善15.0%。综合指数月波动范围为1.99~3.45，最高值出现在4月，最低值出现在10月。可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别为48、9、17、21ug/m3。一氧化碳（CO）浓度日均值第95百分数为0.8mg/m3、臭氧（O3）日最大8小时平均值的第90百分数为106ug/m3。全年有效监测天数364天，其中，一级达标天数220天，占有效监测天数比例的60.4%，二级达标天数141天，占有效监测天数比例的38.7%，轻度污染日天数1天，中度污染日天数2天。 综上，项目所在区域基本污染物质量现状良好，属于大气环境达标区。 （2）其他污染物质量现状 本项目其他污染物因子为非甲烷总烃，本评价引用《泉州市力将机件企业有限公司扩建项目环境影响报告表》(审批文号：南环﹝2019﹞318号)委托泉州安嘉环境检测有限公司（资质认定证书编号：171312050312）对前梧村的大气环境质量现状监测数据，监测时间为2019年11月04日至2019年11月10日。该现状监测点位距本项目约500m，在项目评价范围内（监测点位见附图4），具体监测内容及结果见表3-3。 表3-3 其他污染物因子环境空气质量现状监测结果 单位：mg/m3 监测时间 监测点位 监测项目 监测结果 第一次 第二次 第三次 第四次 2019.11.04 前梧村 非甲烷总烃 0.17 0.64 0.50 0.30 2019.11.05 0.29 0.197 0.58 0.34 2019.11.06 0.23 0.42 0.55 0.47 2019.11.07 0.33 0.68 0.49 0.28 2019.11.08 0.22 0.57 0.38 0.18 2019.11.09 0.18 0.56 0.65 0.22 2019.11.10 0.34 0.63 0.58 0.28 根据表3-3监测结果，其他污染物因子非甲烷总烃监测值小于相应的质量浓度限值，评价区域大气环境质量状况良好，具有一定的环境容量。 二、地表水环境 1、环境功能区划及环境质量标准 项目周边流域为大盈溪支流官桥镇内厝村污水处理厂纳污水渠，大盈溪支流；根据《泉州市地表水环境功能区类别划分方案修编及编制说明》（闽政文〔2004〕24号），大盈溪水域主要功能为一般工业用水、农业用水、一般景观要求水域，环境功能类别为Ⅲ类水，官桥镇内厝村污水处理厂纳污水渠为大盈溪支流，故水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，见下表3-4。 表3-4 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg//L 项目 第三类 pH(无量纲) 6.8～8.8，同时不超出该海域正常变动范围的0.5pH单位 COD ≤4 五日生化需氧量 ≤4 无机氮（以N计） ≤0.40 石油类 ≤0.30 2、地表水环境质量现状 根据泉州市南安生态环境局2021年3月发布的《南安市环境质量分析报告（2020年）》，2020年，大盈溪水质为Ⅳ类水质，大盈溪流域污染状况基本没有得到改善，水环境质量超过环境功能要求。造成超标的主要原因是由于区域管网覆盖率不高，大盈溪流域两侧部分生活污染源未经收集处理，直接排入地表水体；农业污染面源废水直接排入地表水体等因素导致。待南安市官桥镇内厝污水处理厂服务范围污水管网基本覆盖后，大盈溪水质有望得到改善，恢复到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 三、声环境 1、环境功能区划及环境质量标准 项目所在区域为3类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，详见表3-5。 表3-5 《声环境质量标准》（GB3096-2008）（摘录） 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 2、声环境质量现状 建设单位委托泉州安嘉环境检测有限公司于2021年09月10日对项目四周及敏感目标处声环境质量现状进行监测，监测点位见附图3，监测结果见下表3-6。 表3-6 声环境质量现状监测结果一览表 单位：（A） 检测点位 昼间 检测结果Leq 执行标准 达标情况 项目北侧厂界外1米处▲1 57.6 65 达标 项目东北侧厂界外1米处▲2 58.5 65 达标 项目东侧厂界外1米处▲3 53.1 65 达标 项目东北侧敏感点建筑前1米处▲4 52.4 65 达标 项目夜间不生产，根据表3-6监测结果可知，项目所在区域昼间厂界声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 一、大气环境保护目标 项目厂界外500m范围内大气环境保护目标见表3-7及附图4。 表3-7 大气环境保护目标一览表 序号 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功 能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 1 顶下寮居民区 北纬24.784445 东经118.401210 居住区 人群 二类功能区 北 17 2 前梧村 北纬 24.778093 东经 118.393335 居住区 人群 二类功能区 东南 350 二、声环境保护目标 项目厂界外50m范围内声环境保护目标见表3-8及附图4。 表3-8 声环境保护目标一览表 序号 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功 能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 1 顶下寮居民区 北纬24.784445 东经118.401210 居住区 人群 二类功能区 北 17 三、地表水环境保护目标 项目所在区域纳污水体为大盈溪支流，水体功能为一般排洪、农业用水、一般景观要求，不涉及饮用水源用途。 四、地下水环境保护目标 项目厂界外延500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源分布，不涉及地下水环境保护目标。 五、生态环境保护目标 项目用地范围已为建成厂区，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、大气污染物排放标准 项目生产过程中颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值，见表3-8；有机废气排放执行《工业涂装工序挥发性有机物》（DB35/1783-2018）表1中污染物排放限值，详见表3-9；根据《福建省生态环境厅关于国家和地方相关大气污染物排放标准执行有关事项的通知》（闽环保大气[2019]6号），厂区内监控点非甲烷总烃浓度限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录 A 表 A.1 中限值，见表3-10。项目烘干线以天然气为燃料，燃烧废气参照执行《福建省生态环境厅 福建省发展和改革委员会 福建省工业和信息化厅 福建省财政厅 国家 税务总局福建省税务局关于印发《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知》（闽环保大气[2019]10号）中建议的排放限值，详见表3-11。 表3-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒（m） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 颗粒物 120（其他） 15 3.5 1.0 表3-9 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）相关标准 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒（m） 最高允许排放速率a（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 监测点 浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 60 15 2.5 厂区内 8.0 企业边界 2.0 a当非甲烷总烃的去除率≥90%时，等同于满足最高允许排放速率限值要求。 表3-10 厂区内VOCS无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目 排放限值 特别排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 非甲烷总烃 10 6 监控点1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 30 20 监控点任意一次浓度值 表3-11 《福建省生态环境厅 福建省发展和改革委员会 福建省工业和信息化厅 福建省财政厅 国家 税务总局福建省税务局关于印发《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知》中建议的排放限值 污染物项目 燃气锅炉 污染物排放监控位置 颗粒物 30 烟囱或烟道 二氧化硫 200 氮氧化物 300 二、废水污染物排放标准 项目运营过程中生产废水经沉淀处理后回用，外排废水主要为职工生活污水，由于项目所在区域污水管网尚未铺设完毕，废水未能纳入污水处理厂处理。近期，项目生活污水经化粪池+地埋式污水处理设施（好氧生物处理+沉淀池）处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中旱作标准后，用于周边农田灌溉，详见表3-12。 表3-12 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中旱作标准 基本控制项目 pH COD BOD5 SS NH3-N GB5084-2021表1旱作灌溉水质标准 5.5~8.5 200 100 100 —— 远期，具备纳管条件后，生活污水依托出租方化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准后，废水通过市政污水管网排入南安市官桥镇内厝村污水处理厂处理，详见表3-13。 表3-13 项目厂区外排废水执行标准一览表 单位：mg/L（pH除外，无量纲） 标准 pH COD BOD5 SS NH3-N GB8978-1996 6~9 500 300 400 —— GB/T31962-2015 6.5~9.5 500 350 400 45 三、噪声排放标准 项目运营过程厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）6类标准，详见表3-14。 表3-14 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 3类 65 55 四、固体废物 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及修改单相关规定。危险废物的收集、贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 项目总量控制指标如下： （1）水污染物总量控制指标 项目生产废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排。项目近期生活污水经处理后用于厂区周边农田灌溉；远期生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入南安市官桥镇内厝村污水处理厂处理达标后排放。根据《福建省人民政府关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽政[2016]54号）规定，生活污水污染物不需要进行总量调剂，不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围。 大气污染物总量控制指标 ①燃天然气废气 项目烘干线以天然气为燃料，燃料废气参照执行《福建省生态环境厅 福建省发展和改革委员会 福建省工业和信息化厅 福建省财政厅 国家 税务总局福建省税务局关于印发《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知》中相关标准；项目SO2新增排放量0.022t/a，NOx新增排放量0.084t/a，项目不位于省级工业园区内，按1.2倍交易，燃气废气总量指标详见表3-15。 表3-15 燃烧废气污染物排放总量指标 控制指标 新增排放量(t/a) 建议控制指标(t/a) SO2 0.0862 0.1034 NOx 0.1293 0.1552 ②有机废气 大气污染物总控制指标非甲烷总烃为0.328t/a。 根据《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政[2021]50号）、《南安市生态环境保护委员会办公室关于实施VOCS排放管控的通知》（南环委办[2021]12号），涉新增VOCS排放项目，实施区域内VOCS排放1.2倍削减替代。有机废气总量指标详见表3-16。替代来源由泉州市南安生态环境局进行区域内调剂。 表3-16 有机废气污染物排放总量指标 控制指标 核定排放量(t/a) 建议控制指标(t/a) 有机废气 VOCS 0.256 0.3072 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据勘查，本次扩建项目主要是利用已建的现有厂房及对现有厂区规划布局进行调整，生产设备安装，不涉及新增厂房基建等。因此，本评价不在对施工期环境保护措施进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、源强核算过程简述 根据工艺分析，扩建后项目运营过程废气主要来源于石材加工过程中切割、磨光、切边等工序产生的粉尘，以及大理石复合板、大理石成品板刷胶、复合、晾干或烘干工序产生的有机废气。 （1）石材加工粉尘 石材加工过程切割、打磨等工序会产生一定量的粉尘，根据现场勘查，项目石材切割、打磨、切边等工序均采用水喷淋法除尘，部分工序采用干法作业，配套移动式布袋除尘器。本评价参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303砖瓦石材等建筑材料制造行业系数手册”中“3032建筑用石加工行业”中产污系数，见下表。 建筑用石加工行业 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 系数单位 产污系数 末端治理技术名称 末端治理技术效率（%） 建筑板材（毛板、毛光板、规格板） 荒料（大理石等） 锯解、涂胶、磨抛、裁切（有涂胶） ≥40万平方米/年 颗粒物（有涂胶工艺） 千克/平方米-产品 0.026 湿法 90 其他① 80 建筑板材（毛板、毛光板、规格板） 荒料（花岗石、板岩等） 锯解、磨抛、裁切 所有规模 颗粒物（无涂胶工艺） 千克/平方米-产品 0.0325 湿法 90 其他① 80 异形石材产品（含墓碑石） 荒料 （大 理石、 花岗 石、板 岩等） 锯解、磨抛、裁切 ≥2000立方米/年 颗粒物 千克/立方米-产品 2.08 湿法 90 其他① 80 ①其他包括机械除尘、喷雾降尘等。 扩建后项目花岗岩石板材40万平方米、大理石板材50万平方米、异形石材15万平方米（约3000立方米异形石材），则石材加工过程中粉尘产生量约31.74t/a。本项目石材加工工序绝大部分为湿法作业，参考同类行业并考虑全厂生产区各产尘环节，全厂无组织粉尘排放量按产尘量的1%进行核算。项目年运行300天，每天作业8小时，则项目石材加工过程粉尘无组织排放量为0.3174t/a，排放速率为0.1323kg/h。 （2）扬尘 项目压滤污泥装载及厂内道路运输过程产生的少量路面扬尘，根据现场勘察，厂区车间、原料堆场地面均已采用混凝土硬化，每天定期对污泥装载区及厂区道路地面洒水抑尘，可有效减少扬尘产生。定期洒水降尘后，上述粉尘产生量较小，为无组织排放，其产生量与厂区厂房通风及湿度等情况相关，本环评不定量分析，仅对其污染防治进行评述。 （3）有机废气 项目大理石成品板加工车间内设有1条烘干线，不饱和聚酯树脂胶在刷胶、贴网及烘干过程会产生少量的有机废气，本评价以非甲烷总烃计。根据建设单位提供资料，成品板加工过程中不饱和聚酯树脂胶用量为30t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“表3032建筑用石加工行业”中“锯解、涂胶、磨抛、裁切（有涂胶），规模等级≥40万平方米/年”中挥发性有机物（有涂胶工艺）产污系数为0.0032千克/平方米-产品，项目扩建后年产大理石板材50万平方米，经计算有机废气产生量约2.05t/a。 项目刷胶背网和烘干合计作业为8h/d，年工作300天。有机废气拟采用“集气罩+二级活性炭吸附”处理后通过1根不低于15m高排气筒（G1，内径0.4m）排放，配套风机风量10000m3/h。集气罩收集效率以80%计，处理效率以80%计。项目有机废气产排情况见下表。 项目有机废气产排情况汇总表 生产工序 排放方式 污染物 产生情况 治理措施 排放情况 产生浓度(mg/m3) 产生速率(kg/h) 产生量(t/a) 排放浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) 排放量(t/a) 刷胶烘干工序 有组织 风机风量10000m3/h 非甲烷总烃 53.33 0.533 1.28 集气罩收集后经“活性炭吸附”装置处理后由不低于15m排气筒排放 10.67 0.106 0.256 无组织 非甲烷总烃 -- 0.133 0.32 -- -- 0.133 0.32 （4）燃料废气 本项目烘干工序采用天然气为燃料进行供热，天然气使用量为4万m3/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”中“燃气工业锅炉的产污系数”进行取值。颗粒物产生量参照《环境保护实用数据手册》，产污系数0.00008~0.00024kg/m3-原料，本评价取平均值0.00016kg/m3-原料，则颗粒物产生量为0.0064t/a。 燃天然气产污系数表 产品 名称 原料 名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 系数单位 产污 系数 末端治理技术名称 排污 系数 蒸汽/热水/其他 天然气 室燃炉 所有规模 工业废气量 标立方米/万立方米-原料 107753 / 107753 二氧化硫 千克/万立方米-原料 0.02S① 0.02S 氮氧化物 千克/万立方米-原料 15.87（低氮燃烧-国内一般）② 15.87 注：①产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。②低氮燃烧-国内一般技术的天然气锅炉设计NOx排放控制要求一般介于100mg/m3（@3.5%O2）~200 mg/m3（@3.5%O2）。 天然气的气相密度（20℃）为0.695kg/m3（1438m3/t），总硫分为33.5mg/kg（计算取总硫分含量为燃气收到基硫分含量），经计算可得本项目锅炉烟气中污染物源强如下： 含硫量（S）=33.5 mg/kg÷1.438 m3/kg=23.30mg/m3 工业废气量=107753×4=431012Nm3 SO2产生量=0.02×23.30×4×10-3=0.002t/a NOx产生量=15.87×4×10-3=0.063t/a 然气燃烧废气污染物排放情况见下表。 燃烧废气污染物排放情况 污染物 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 烟气量（Nm3/a） 浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放量 14.85 0.0064 17.63 0.002 147.56 0.063 431012 控制量 / / / 0.0862 / 0.1293 431012 执行标准 30 / 200 / 300 / / 注：控制量为烟气量×排放标准。 （5）非正常排放情形及排放源强 非正常排放情况指设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排污。根据本项目的情况，结合同类企业运营情况，确定项目非正常排放情况为污染治理设施发生故障、运转异常（如风机故障、集气管道破裂、湿法作业管道破裂等），或维护不到位导致废气处理设施效率降低等非正常工况，情形如下： ①切割、打磨、切边工序粉尘废气处理设施故障，导致废气非正常排放。 项目切割、打磨、切边工序采用湿法作业，由于生产过程中废气事故排放效果显著，若发生废气事故排放，可立即关停生产设备，终止废气事故排放，对周环境影响较小。 ②废气处理设施故障，导致烘干工序产生的废气事故排放。 本评价按最不利情况考虑，即废气配套的活性炭吸附装置处理效率降低为0的情况下污染物排放对周边环境的影响。烘干工序废气事故排放效果不显著，短时间内难以发现，非正常工况持续时间按1h计，发生频率按1次/年。项目非正常工况下废气排放源强核算结果见下表4-5。 废气非正常排放源强核算结果 产污环节 污染物 种类 排放方式 持续时间/h 排放浓度/（mg/m3） 排放速率/（kg/h） 排放量/（kg/a） 发生频次 刷胶烘干工序 非甲烷总烃 有组织 1 68.3 0.68 0.68 1次/年 针对以上非正常排放情形，本评价建议建设单位在生产运营期间采取以下控制措施以避免或减少项目废气非正常排放。 ①规范车间生产操作，避免因员工操作不当导致工艺设备、环保设施故障引发废气事故排放。 ②定期对生产设施及废气处理设施进行检查维护，杜绝非正常工况发生，避免非正常排放出现后才采取维护措施。 综上，项目在采取上述非正常排放防范措施后，非正常排放发生频率较低，非正常排放下污染物排放量较少，非正常工况可及时得到处理，因此本项目废气非正常排放对周边大气环境影响较小。 2、废气污染物排放源汇总 项目废气污染源产排环节、污染物种类、污染物排放速率及排放量见下表4-6、表4-7，对应污染治理设施设置情况见表4-8，排放口基本情况及排放标准见表4-9。 废气污染物排放源信息汇总（产、排污情况） 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/(µg/m3) 核算排放速率/(kg/h) 核算年排放量/（t/a） 一般排放口 1 有机废气排气筒 非甲烷总烃 13.7 0.137 0.328 2 燃料废气 颗粒物 14.85 0.003 0.0064 SO2 17.63 0.009 0.022 NOX 147.56 0.036 0.086 有组织排放总计 非甲烷总烃 0.328 颗粒物 0.0064 SO2 0.022 NOX 0.086 项目无组织排放量核算结果 排放口 产污环节 污染物 主要污染防治 措施 浓度限值（mg/m3） 年排放量 （t/a） 生产车间 刷胶、烘干工序 非甲烷总烃 车间通风换气 2.0 0.246 切割、打磨等工序 颗粒物 湿法作业 1.0 0.3174 废气污染物排放源信息汇总表（治理设施） 产排污环节 污染物种类 排放形式 治理设施 处理工艺 处理能力（m3/h） 收集效率（%） 治理工艺去除效率（%） 是否为可行技术 刮胶、烘干 非甲烷总烃 有组织 活性炭吸附 10000 80 80 是 切割、打磨、切边 颗粒物 无组织 湿式作业 / / / 是 天然气燃烧 颗粒物、SO2、NOX 有组织 直排 / / / 是 废气污染物排放源信息汇总表（排放口信息） 产排污环节 污染物种类 排放 形式 排放口基本信息 排放标准 参数 温度 编号及名称 类型 地理坐标 刮胶、烘干 非甲烷总烃 有组织 H：15m Φ：0.4m 25 DA001有机废气排放口 一般排放口 E118.397547 ，N24.781706 DB35/1783-2018 天然气燃烧 颗粒物、SO2、NOX 有组织 H：15m Φ：0.3m 100 DA002燃料废气排放口 一般排放口 E118.397555 ，N24.781881 《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知》（闽环保大气[2019]10号）中建议的排放限值 3、达标情况分析 根据废气污染物排放源强信息，有机废气排放口处非甲烷总烃排放浓度为20mg/m3、排放速率为0.02kg/h，符合DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》表1排气筒挥发性有机物排放限值；燃料废气排放可以满足《福建省生态环境厅 福建省发展和改革委员会 福建省工业和信息化厅 福建省财政厅 国家 税务总局福建省税务局关于印发《福建省 工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知》标准。 4、大气影响分析 根据泉州市南安生态环境局公布的环境质量资料及引用的大气环境质量现状监测报告，项目所在区域大气环境质量现状状况良好，具有一定的大气环境容量。项目大理石板加工过程产生的有机废气拟采用1套二级活性炭吸附装置处理，尾气通过15m高排气筒高空排放，对周边环境影响较小。 5、废气监测要求 项目废气监测点位、监测因子及监测频次见下表4-10。 废气监测计划一览表 监测点位 监测因子 监测频次 DA001有机废气排放口 非甲烷总烃 1次/年 DA002燃料废气排放口 颗粒物、SO2、NOX 1次/年 厂区内 非甲烷总烃 1次/年 厂界 颗粒物、非甲烷总烃 1次/年 二、废水 1、废水产排污情况 ①生产废水 项目生产废水主要来源于石材加工过程的切割、打磨（磨光）、切边、成型等工序喷淋水，由于现有工程用水计量统计资源不完善，无法直接依据用水量计算，本评价参照第二次全国污染源普查中“303砖瓦石材等建筑材料制造行业系数手册”中“3032建筑用石加工行业”中产污系数，见下表4-11。 建筑用石加工行业 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 系数单位 产污系数 建筑板材（毛板、毛光板、规格板） 荒料（大理石等） 锯解、涂胶、磨抛、裁切（有涂胶） ≥40万平方米/年 工业废水量 吨/平方米-产品 0.365 建筑板材（毛板、毛光板、规格板） 荒料（花岗石、板岩等） 锯解、磨抛、裁切 所有规模 工业废水量 吨/平方米-产品 0.311 异形石材产品（含墓碑石） 荒料 （大 理石、 花岗 石、板 岩等） 锯解、磨抛、裁切 ≥2000立方米/年 工业废水量 吨/立方米-产品 0.085 扩建后项目花岗岩石板材40万平方米、大理石板材50万平方米、异形石材15万平方米（约3000立方米异形石材），则废水产生量约307155m3/a。参照同类行业，生产废水中的污染物主要为悬浮物，其浓度为800~3500mg/L。根据现场勘查，厂区内共设有3套废水处理设施（沉淀池+沉淀罐），生产废水经“絮凝+沉淀”处理后全部回用，不外排，用水量为322513m3/a（约5%因蒸发等因素损耗，约补充15358m3/a）。 ②生活污水 项目扩建后，全厂职工定员110人，其中50人住厂，年工作300天。根据《福建省行业用水定额》（DB35/T772-2018），不住厂职工生活用水排放定额取50L/d·人，住厂职工生活用水排放定额取150L/d·人，则项目生活用水量为10.5t/d（3150t/a），生活污水排放系数为80%，生活污水排放量为8.4t/d（2520t/a）。 生活污水水质情况大体为COD：400mg/L；BOD5：200mg/L；SS：220mg/L；NH3-N：30mg/L；pH：6.5~8。 由于项目所在区域污水管网尚未配套完善，近期，项目生活污水经化粪池+地埋式污水处理设施（好氧生物处理+沉淀池）处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中旱作标准后，用于周边农田浇灌；远期具备纳管条件后，生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值后，废水通过市政污水管网排入南安市官桥镇内厝村污水处理厂处理。 项目扩建后废水污染产排环节、类别、污染物种类、污染物产生量及产生浓度、污染治理设施情况见下表4-12，废水排放量、污染物排放量和浓度、排放方式、排放去向及排放规律见表4-13；排污口基本情况及排放标准见表4-14。 项目扩建后废水产污源强及治理设施情况一览表 产排污环节 类别 污染物种类 产生浓度 产生量（t/a） 治理设施 处理能力 治理工艺 治理效率（%） 是否为可行技术 职工生活 污水 （2520t/a） 生活污水（近期） COD 400 1.008 20t/d 化粪池+地埋式污水处理设施 70 是 BOD5 200 0.504 50 SS 220 0.554 80 NH3-N 30 0.076 80 生活污水（远期） COD 400 1.008 10t/d 化粪池 50 否 BOD5 200 0.504 30 SS 220 0.554 23 NH3-N 30 0.076 / 项目扩建后废水污染物排放情况一览表 产排污环节 类别 污染物种类 废水排放量（t/a） 排放浓度（mg/L） 排放量 （t/a） 排放方式 排放去向 职工生活污水 生活污水（近期） COD 0 / 0 不排放 用于周边农田浇灌 BOD5 / 0 SS / 0 NH3-N / 0 生活污水（远期） COD 2520 50 0.126 间接排放 南安市官桥镇内厝村污水处理厂 BOD5 10 0.025 SS 10 0.025 NH3-N 5 0.013 污水处理站排污口及排放标准（远期） 产排污环节 类别 污染物种类 排放口基本情况 排放标准 编号及名称 类型 地理坐标 标准限值（mg/L） 标准来源 职工生活污水 生活污水 pH 生活污水排放口DW001 一般排放口 E118.40455255 N24.78132895 6~9 GB8978-1996、GB/T31962-2015 COD 500 BOD5 300 SS 400 NH3-N 45 2、达标情况分析 项目运营过程废水仅为职工生活污水，近期，生活污水经化粪池+地埋式污水处理设施（好氧生物处理+沉淀池）处理后水质大体为COD：120mg/L、BOD5：100mg/L、SS：44mg/L、NH3-N：6mg/L、pH：7.0~8.0，符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱作标准；远期，生活污水经化粪池处理后水质大体为COD：200mg/L、BOD5：140mg/L、SS：154mg/L、NH3-N：30mg/L、pH：7.0~8.0，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值。 3、废水治理措施可行性分析 项目生产废水经“絮凝+沉淀”处理后回用，不外排；近期，生活污水经“地埋式”污水处理设施处理后，用于周边农田浇灌；远期，具备纳管条件后，生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入南翼污水处理厂处理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ1066-2019），生产废水采用“絮凝+沉淀”处理设施，“地埋式”污水处理设施采用“好氧生物处理+沉淀+消毒”，均属于规范列出的废水污染防治可行技术，而化粪池不属于可行技术，本评价仅对化粪池处理可行性作简要分析。 （1）生产废水 工艺说明：生产废水在沉淀池中沉淀，废水中悬浮物自然沉降于池底，上层清液通过溢流方式进入清水池作为生产用水回用，沉淀产生的污泥经集中收集后外售。项目生产废水主要污染物为悬浮物，经沉淀处理后可完全回用于生产，不外排。根据工程分析，扩建后项目生产废水总量为1075m3/d，要求项目配备沉淀池总容量不低于1075m3，企业依托现有工程沉淀池总容量3600m3，仍有余量为2525m3，可满足项目生产需求。项目已实行雨污分离，排污管道与雨水沟分开；沉淀污泥经集中收集后，由污泥清运公司及时统一清运，措施可行。 （2）生活污水 ①化粪池处理工艺简介 生活污水经污水管道进入化粪池，三级化粪池由相联的三个池子组成，中间由过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理，粪便在池内经过30天以上的发酵分解，中层粪液依次由1池流至3池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的，第3池粪液成为优质化肥。 ②化粪池处理效果分析 根据工程分析及相关类比数据，该处理工艺对生活污水的处理效果见下表4-15。 化粪池处理效果 污染物 COD（mg/L） BOD5（mg/L） SS（mg/L） NH3-N（mg/L） 源强浓度 400 200 220 30 污染物去除率（%） 50 30 23 / 排放浓度 200 140 169.4 30 根据上表可知，生活污水经化粪池处理后水质可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值，废水治理措施可行。 4、远期废水纳入官桥镇内厝村污水处理厂可行性分析 ①管网衔接可行性 南安市官桥镇内厝村污水处理厂接收的污水主要来自内厝村居民生活污水及周边石材加工区生活污水，远期项目生活污水纳入官桥镇内厝村污水处理厂是可行的。 ②处理能力可行性 南安市官桥镇内厝村污水处理厂位于南安市官桥镇内厝村，用地面积4000m2。污水处理厂分近、远期建设，近期设计处理能力为4000吨/日。项目生活污水排放量为0.6t/d，仅占污水处理厂设计处理能力的0.015%，废水排放量很小，不会影响污水处理厂的正常运行。 ③处理工艺及设计进出水水质可行性分析 项目废水仅为职工生活污水，水质简单，无重金属及难降解污染物，生活污水经化粪池预处理后水质情况见表4-12，符合南安市官桥镇内厝村污水处理厂进水水质要求。 官桥镇内厝村污水处理厂采用“预处理+兼氧FMBR”处理工艺，具体见下图4-1。其出水水质为：COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤5mg/L，尾水最终排入大盈溪。 图4-1 官桥镇内厝村污水处理厂污水处理工艺流程图 因此，从管网衔接可行性、污水处理厂工艺、设计进出水水质分析，远期项目生活污水纳入官桥镇内厝村污水处理厂处理是可行的。 5、废水监测要求 项目废水监测点位、监测因子及监测频次见下表。 废气监测计划一览表 监测点位 监测因子 监测频次 生活污水排放口 pH、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、氨氮 1次/年 三、噪声 1、噪声源情况 项目运营过程中噪声主要来源于生产设备产生的机械噪声，噪声源源强、降噪措施、排放强度、持续时间等见下表。 主要设备噪声源强及控制措施 噪声源 数量/台 产生强度 dB（A） 减噪措施 排放强度 dB（A） 持续时间 拉锯 8 75-85 减振、消声，加强机械设备的维护等 60~70 8h 红外线切边机 20 80-90 65~75 手摇切边机 8 80-90 65~75 线条机 5 60-70 45~55 大切机 12 60-70 45~55 烘干线 1 80-90 65~75 天然气锅炉 1 80-90 65~75 自动磨机 3 60-70 45~55 修面机 1 60-70 45~55 修边机 1 80-90 65~75 自动手磨机 5 80-90 65~75 磨边机 8 80-90 65~75 手扶磨机 8 80-90 65~75 仿形机 5 80-90 65~75 打蜡机 5 80-90 65~75 水刀拼花机 10 75-85 60~70 雕刻机 8 75-85 60~70 2、达标情况分析 为了评价项目厂界噪声达标情况，将噪声源作点声源处理，考虑车间内噪声向车间外传播过程中，近似地认为在半自由场中扩散。根据《环境影响评价技术导则 声环境》推荐的方法，噪声预测模式如下： ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg —声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T —预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时间段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg —声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 ③只考虑几何发散衰减时，点声源在预测点产生的A声级计算公式： 式中：LA(r) —距离声源r米处的A声级值，dB(A)； LA(r0)—距离声源r0米处的A声级值，dB(A)； r—衰减距离，m； r0—距声源的初始距离，取1米。 在采取降噪措施后，项目运营过程设备噪声对厂界噪声的贡献值见下表。 项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点位 贡献值 背景值 预测值 标准值 达标情况 厂界北侧 45.8 58.5 58.7 65 达标 厂界东侧 52.7 58.5 59.5 65 达标 厂界南侧 39.1 58.5 58.6 65 达标 厂界西侧 38.9 58.5 58.5 65 达标 预测结果可知：项目夜间不进行生产，项目昼间各侧厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 3、噪声监测要求 项目厂界噪声监测要求具体见下表。 噪声监测计划一览表 监测点位 监测因子 监测频次 厂界四周外1m处 等效A声级 1次/季度 四、固体废物 扩建后项目固体废物产生环节、名称、属性（一般工业固体废物、危险废物及编码）、主要有毒有害物质名称、物料性状、环节危险特性、年度产生量、贮存方式、利用处置方式和去向、利用或处置量等情况具体如下： （1）一般工业固体废物 ①石材边角料 项目切割、切边、成型等工序加工过程会产生一定量的石材边角料，项目切割等工序会产生石材边角料，根据企业提供的资料，扩建后项目花岗岩荒料石总量约为8000m3/a，密度约2.7t/m3，大理石荒料和半成品石板材总量为2万m3/a，密度约2.9t/m3，石材边角料产生量约为原料用量（7.96万t/a）的5%，则石材边角料产生量约为3980t/a，经收集后由南安棋鸿石材有限公司回收利用。 ②污泥 污泥来自生产过程中产生的粉尘经水力捕集后于沉淀池中沉淀再经压滤产生，项目生产废水产生量约307155m3/a，SS产生浓度约3000mg/L，沉淀池对SS去除率约90%，则沉淀池中SS沉降量约829.3t/a，经压滤脱水后污泥含水率约为70%，则污泥产生量约为2764.3t/a，这部分固废集中收集后外售福建顺源新型环保材料有限公司回收利用。 （2）危险废物 项目生产过程产生的有机废气拟采用活性炭吸附装置处理，活性炭使用一段时间后会因失效产生废活性炭。废气处理设施废活性炭产生量参照《活性炭纤维在挥发性有机废气处理中应用》（杨芬、刘品华）的试验结果表明，每千克的活性炭可吸附0.25kg的有机废气，项目有机废气吸附量约为1.64t/a，需要活性炭量约6.56t，则废活性炭的产生量约为8.2t/a。废活性炭属于危险废物（废物类别：HW49其他废物，废物代码：900-039-49），这部分危险集中收集后委托有资质的单位进行处置。 危险废物汇总表 危险废物名称 危险废物 类别 危险废物 代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 废活性炭 HW49其他废物 900-039-49 8.2 废气处理设施 固态 挥发性有机物、有毒有害物质 每月 T/In 设置危废贮存间，委托有资质的单位外运处置 （3）原料空桶 项目不饱和树脂胶使用过程中会产生一定量的空桶，不饱和树脂胶包装规格为100kg/桶，则原料空桶产生量为300个/a（约0.45t/a）。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业的产品质量标准并且用于其原始用途的物质不作为固体废物管理”。不饱和树脂胶使用后的空桶为专桶专用，使用后交付原始厂家用于其原始用途，不作为固废管理，但不得遗弃、另用及改变其原始用途。 （4）职工生活垃圾 扩建后项目员工人数为110人（其中50人住厂），不住厂职工生活垃圾排放系数取K＝0.5kg/人·天，住厂职工生活垃圾排放系数取K＝1.0kg/人·天，则生活垃圾产生量约24t/a，生活垃圾定期由环卫部门清运处置。 固体废物产生及处置情况见下表，项目运营过程产生的各项固体废物经妥善处置后，对周边环境影响不大。 项目扩建后固体废物产生及处置情况一览表 序号 固废名称 产污环节 属性 产生量（t/a） 排放量（t/a） 处理方式（去向） 1 石材边角料 切割、切边 一般固废 4656 0 南安棋鸿石材有限公司回收利用 2 污泥 沉淀池 8042 0 外售福建顺源新型环保材料有限公司回收利用 3 废活性炭 废气处理设施 危险废物 8.2 0 委托有资质的单位处置 4 原料空桶 胶水使用 / 0.45 0 由广东肇庆福田化学工业有限公司福建代理商德邦贸易有限公司回收利用 5 职工生活垃圾 职工生活 / 24 0 由环卫部门清运处置 五、地下水、土壤 1、污染源、污染物类型及污染途径 根据分析，项目建成运营后可能产生的地下水、土壤污染源及污染途径见下表。 项目主要地下水、土壤污染源及污染途径一览表 序号 污染源 污染物类型 污染途径 1 化粪池+地埋式污水处理设施（好氧生物处理+沉淀池）、沉淀池、化粪池及配套污水管网 废水 池底或池壁渗透，污水管网破裂，渗透地表，污染地下水及土壤 2 危险废物暂存间 危险废物 危险废物泄漏，污染地下水及土壤 2、分区防控措施 根据项目生产设施、单位的特点及所处区域，将本项目划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。 （1）重点污染防治区 指为污染地下水环境的物料泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域，主要为危险废物暂存场所，对于重点污染防治区参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《石油化工企业防渗设计通则》（QSY1303-2010）的重点污染防治区进行防渗设计。即防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数<10-10cm/s）。 （2）一般污染防治区 指污染地下水环境的污染物泄漏后，容易被及时发现和处理的区域。通过在抗渗钢筋(钢纤维)混凝土面层中掺水泥基防水剂，其下垫砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的缩缝、胀缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料、防渗填塞料达到防渗的目的。 主要包括污水处理设施、生产作业区，防渗要求为防渗层防渗等级应等效于厚度不小于1.5m的黏土防渗层，防渗系数<10-7cm/s。 （3）非污染防治区 指不会对地下水环境造成污染的区域，主要为原料堆场。 防渗要求：对于基本上不产生污染的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施。 3、地下水、土壤环境影响分析 为了防止建设项目运行对地下水造成污染，从原料和产品的储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏）；同时针对厂区的地质环境、水文地质条件，对有害物质可泄漏到的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中。即从源头到末端全方位采取控制措施，防止建设项目运行对地下水造成污染。 项目采用主动防渗措施与被动防渗措施相结合方法，防止地下水受到污染。主要方法包括： ①主动防渗：即源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏事故降到最低程度。 ②被动防渗：即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。对埋管的管沟应采用三布五油防腐防渗处理，比如：铺设有效的防渗地膜等。 项目运营过程中废水来自石材加工产生的生产废水及职工生活污水，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等，一旦废水发生泄漏，将下渗进入地表，对地下水及土壤将产生一定的影响；另外，危险废物暂存场所地面破裂，危险废物泄漏，也将会对地下水环境产生一定的影响。本评价要求建设单位应严格按照环评要求分区防渗，在采取相应的措施后，本项目正常运营对地下水及土壤环境影响较小。 六、生态环境 项目用地范围为已建成厂区，不涉及生态环境保护目标，生态环境影响极小。 七、环境风险 1、风险源调查 项目主要从事石材加工，涉及的危险物质主要为不饱和聚酯树脂胶及废活性炭。对照HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B，确定本项目的危险物质及风险源分布情况见下表。 风险源调查表 风险物料名称 厂区最大贮存量（t） 临界量 （t） 比值（Q） 分布情况 不饱和聚酯树脂胶 苯乙烯 20~45% 0.135 10 0.0135 化学品仓库 聚酯 55~80% 0.24 / / 危险废物 废活性炭 / / / 危险废物暂存间 合计 / / / / 0.0135 / 2、环境风险影响途径 项目运营过程中可能产生的环境风险如下： （1）项目所使用的不饱和聚酯树脂胶属于可燃物质，如发生火灾事故引发的伴生/次生污染物排放通过大气扩散影响周边环境； （2）废气处理设施故障时，造成废气事故排放，影响周边大气环境。 3、环境风险防范措施 （1）加强原料及产品仓库仓库管理，严禁与易燃易爆品混存，生产区设置禁火区，远离明火，仓库储存场地设置明显标志及警示标志； （2）实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改； （3）制定各种操作规范，加强监督管理，落实责任制，生产车间、仓库应分设专人看管，确保车间、仓库消防隐患时刻监控，不可利用废物及时清理； （4）制定详细的车间安全生产制度并严格执行，规范车间内职工生产操作方式，对生产操作工人必须进行上岗前专业培训，严格管理，提高职工安全环保意识； （5）配备完善的消防器材和消防设施。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001有机废气排放口 | 非甲烷总烃 | 1套二级活性炭吸附装置 | 《工业涂装挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018） |
|  | DA002燃气废气排放口 | 颗粒物、SO2、NOX | 15m高排气筒 | 《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知》（闽环保大气[2019]10号）中建议的排放限值（烟尘排放浓度≤30mg/m3，SO2排放浓度≤200mg/m3，NOX排放浓度≤300mg/m3） |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | / | 《工业涂装挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关标准 |
|  |  | 颗粒物 | 湿式作业 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | DW001 生活污水排放口 | pH、COD、SS、BOD5、NH3-N | 近期，化粪池+地埋式污水处理设施 | GB5084-2021《农田灌溉水质标准》 |
|  |  |  | 远期，化粪池 | GB8978-1996《污水综合排放标准》、GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》 |
| 声环境 | 厂界 | 连续等效A声级 | 选用低噪声设备，加强设备维护 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |
| 电磁辐射 | —— | —— | —— | —— |
| 固体废物 | ①规范设置一般固废暂存场所，石材边角料外售相关厂家回收利用，污泥由制砖厂回收利用； ②规范设置危险废物暂存间，废活性炭、原料空桶按危险废物相关要求收集、暂存，废活性炭定期委托有资质的单位进行处置，原料空桶由生产厂家回收利用； ③生活垃圾由环卫部门清运处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 加强对树脂胶仓库、危险废物暂存间管理，制定严格的检查制度、安全生产制度，配备一定数量的消防器材及设施。 |
| 其他环境 管理要求 | 5.1公众参与 根据《福建省环保厅关于做好建设项目环境影响评价信息公开工作的通知》（闽环评函〔2016〕94号文），本项目报批前按规定进行信息公开，泉州金都石业有限公司在福建环保网（www.fjhb.org）发布了第一次网络公示及第二次报告表全文公示。公示期间，建设单位和环评单位均未收到任何单位和个人电话、传真、信件或邮件信息反馈。 5.2排污许可证申报 建设单位应按照《排污许可证管理暂行规定》相关规定申请和领取排污许可证，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）及地方环保要求，项目执行排污简化管理；排污许可证相关要求持证排污，禁止无证排污或不按证排污。 5.3排污口规范化 5.3.1排污口规范化必要性 排污口规范化管理是实施污染物总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作可强化污染物的现场监督检查，促进企业加强管理和污染治理，实施污染物排放科学化、定量化管理。 5.3.2排污口规范化的范围和时间 一切技改、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，排污口必须规范化设置和管理。规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染治理设施的验收内容。 5.3.3排污口规范化内容 规范化排放口：排放口应预留监测口做到便于采样和测定流量，并设立标志（有要求监控的项目应论述）。执行《环境图形标准排污口(源)》（GB15563.1-1995）及《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995），标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 5.3.4排污口规范化管理 建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把排污口情况如排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物的各类、数量、浓度、排放规律、排放去向以及污染治理实施的运行情况建档管理，并报送环保主管部门备案。 5.4“三同时”要求 （1）建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染物达标排放。 （2）建立健全废水、废气、噪声等处理设施的操作规范和处理设施运行台帐制度，做好环保设施和设备的维护和保养工作，确保环保设施正常运转和较高的处理率。 （3）环保设施因故需拆除或停止运行，应立即采取措施停止污染物排放，并在24小时内报告环保行政主管部门。 （4）建设单位应根据《建设项目环境保护管理条例》相关要求，按照环保护主管部门规定的标准及程序，自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 表5-2 环保设施验收监控项目一览表 序号 污染物 产生情况 处理工艺和措施 监测内容 验收依据 1 废水 生活污水 （近期） 化粪池+地埋式污水处理设施设施（好氧生物处理+沉淀池）（20m3/d） / 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中旱地作物标准 生活污水 （远期） 化粪池 （10m3/d） 废水量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准（pH：6～9、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L）；《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）：氨氮≤45mg/L 2 有组织废气 刷胶烘干废气 集气罩+二级活性炭吸附+1根不低于15m排气筒（G1） 非甲烷总烃 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表1涉涂装工序的其他行业标准限值（最高允许排放浓度60mg/m3，排放速率2.5kg/h） 燃天然气废气 1根不低于15m排气筒（G2） 颗粒物、SO2、NOX 《福建省生态环境厅 福建省发展和改革委员会 福建省工业和信息化厅 福建省财政厅 国家 税务总局福建省税务局关于印发《福建省 工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知》标准（颗粒物≤30mg/m3、SO2≤200mg/m3、NOX≤300mg/m3） 无组织废气 粉尘废气 湿法作业 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值（颗粒物≤1.0mg/m3） 刷胶烘干废气 加强车间通风换气 非甲烷总烃 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表3、表4无组织排放控制要求（厂界非甲烷总烃≤2.0mg/m3，厂区内监控点1h平均浓度限值≤8.0mg/m3），厂区内监控点任意一次浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中限值要求（非甲烷总烃≤30.0mg/m3） 3 噪声 生产设备 隔声、减振等措施 等效A声级 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）26类标准（昼间≤65dB；夜间≤55dB） 4 固废 一般工业固废 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求 危险废物 危废临时贮存处执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单中相关要求 生活垃圾 -- 原料空桶 原料空桶暂存区参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关要求 |

# 结论

年增产花岗岩石板材40万平方米、大理石板材40万平方米、异形石材15万平方米项目建设符合国家相关产业政策、符合土地及城市规划。项目所在区域大气、水及声环境质量现状良好，能够满足环境规划要求。只要加强环境管理，落实好相关的环境保护和治理措施，确保污染物达标排放，确保污染物排放总量控制在允许排放总量范围内，则项目的建设和正常运营对周边环境影响不大。从环保角度分析，项目的建设及运营是合理可行的。 编制单位（单位）：泉州市绿尚环保科技有限公司 2021年10月

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / |  |  | 0.3238t/a |  | 0.3238t/a | +0.256t/a |
|  | SO2 | / |  |  | 0.002t/a |  | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  | NOX | / |  |  | 0.063t/a |  | 0.063t/a | +0.063t/a |
|  | 颗粒物 | / |  |  | 0.273t/a |  | 0.273t/a | +0.273t/a |
| 废水（远期） | COD | 0.192t/a |  |  | 0.03t/a |  | 0.126t/a | -0.066t/a |
|  | NH3-N | 0.0288t/a |  |  | 0.003t/a |  | 0.013t/a | -0.0098t/a |
| 一般工业 固体废物 | 石料边角料 | 676t/a |  |  | 3304t/a |  | 3980t/a | +3304t/a |
|  | 污泥 | 1922t/a |  |  | 842.3t/a |  | 2764.3t/a | +842.3t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / |  |  | 8.2 |  | 8.2 | +8.2t/a |
| 原料空桶 | 4t/a |  |  | 0.45t/a |  | 0.45t/a | -3.55t/a |
| 生活垃圾 | 8.1t/a |  |  | 15.9t/a |  | 24t/a | +15.9t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附图1  项目地理位置图

# 附图2  项目周边环境监测点位图

| 北面 他人石材厂、顶下寮居民区 | 东北面 生活污水消纳地 |
| --- | --- |
| 东面 泉州中恒·新龙石业 | 西面 新恒安建材 |
| 南面 富怡建材 | 南面 新飞达石材 |

# 附图3  项目四周环境现状图

# 附图4  环境保护目标分布图

# 附图5  扩建后项目厂区平面布置图

# 附图6  公参对象分布图

附图7  南安市官桥镇总体规划（2011-2030）

# 附图8  本项目在南安市建筑饰面石材企业加工集中区的位置

# 附图9  本项目在南安市官桥镇南部项目集中区控制性详细规划图中的位置

# 附图10  南安市生态功能区划图

# 附图11  南安市土地利用总体规划

# 附图12  第一次网络公示截图

# 附图13  第二次网络公示截图

# 附件1：委托书

# 附件2：投资备案表

# 附件3：营业执照

# 附件4：法人身份证

# 附件5：土地使用证

# 附件6：用地情况说明

# 附件7：原环评及批复

# 附件8：原项目验收文件

# 附件9：噪声监测报告

# 附件10：引用现状监测数据

# 附件11：关于确认南安市建筑饰面石材企业加工集中区规划范围的函

# 附件12：灌溉协议

# 附件13：排污权交易承诺书

承 诺 书

泉州市南安生态环境局：

根据福建省生态环境厅关于印发《进一步优化环评审批服务 助推两大协同发展区高质量发展的意见》的函（闽环发[2018]26号），我公司申报的年增产花岗岩石板材40万平方米、大理石板材40万平方米、异形石材15万平方米项目设有1台燃气锅炉，锅炉烟气中SO2总量控制指标为0.1034t/a，NOx总量控制指标为0.1552t/a。应购买SO2指标为0.1034t/a，NOX指标为0.1552t/a，需由我单位到省排污权交易平台购买新增排污权指标，我单位承诺在投产前会依法取得上述指标并依法申领排污许可证，若存在违反上述行为隐瞒不报的，自觉接受生态环境部门的查处，由生态环境部门撤销关于本次申请的审批决定。

特此说明！

建设单位盖章：泉州金都石业有限公司

2021年09月10日

附件14：VOCs污染物总量指标核定意见

# 附件15：边角料回收协议

# 附件16：沉淀污泥回收协议

# 附件17：胶水空桶回收协议

# 附件18：排污权指标函

# Text boxes

项目所在地

本项目

700m

500m

350m

17m

本项目

大气监测点位

前梧村

37m

0m

74m

比例尺：

顶下寮居民区

图例：

：本项目

：大气监测点位

前梧村

0m

9m

18m

比例尺：

排入城镇下水道

1

2

3

4

5

6

7

8

图例：

：本项目

：公参对象

公参详情：

1号：陈国良；2号：连美惠

3号：连海峰；4号：连烟原

5号：李芽云；6号：陈金火

7号：陈章进；8号：连文言、连荣通

本项目位置

本项目位置

本项目位置

本项目位置

本项目

允许建设区