漳州兴兴工艺品有限公司一期建设

项目验收竣工环境保护验收意见

2021年12月27日，漳州兴兴工艺品有限公司根据《漳州兴兴工艺品有限公司一期建设项目验收竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收小组由建设单位及应邀2名专家组成（名单附后）。与会代表和专家听取了建设单位的介绍，审阅有关验收申报材料，现场检查生产及环保设施的运行情况，经认真讨论和评议，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

漳州兴兴工艺品有限公司一期建设项目，位于长泰县兴泰开发区积山村尚书300号1号厂房5楼，主要从事树脂工艺品的生产，年产树脂工艺品110万件，属于新建项目。年工作日约280天，每天工作10小时，员工50人，均不在厂内食宿。

目前辅助工程、公用工程及环保工程均已建设完成，相关环保设施及依托工程已同步建成运行。

（二）建设过程及环保审批情况

2021年10月9日，开展漳州兴兴工艺品有限公司一期建设验收监测报告的编制工作；

2021年10月10日～2021年10月20日，根据验收相关要求、环评报告及批文制定了验收监测方案，并委托福建益准检测技术有限公司于2021年10月22日、10月23日对排污情况（噪声、废气）进行了验收监测。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目属于工艺美术及礼仪用品制造行业中的登记管理，目前公司已在全国排污许可证管理信息平台登记相关排污信息，登记编号：91350625MA34G4EJ99001W。

（三）投资情况

项目实际总投资200万元，其中环保投资19万元。

（四）验收范围

本次验收范围为漳州兴兴工艺品有限公司年产树脂工艺品10万件的漳州兴兴工艺品有限公司一期建设及其配套环境保护措施。

# 二、工程变动情况

# 项目建设地点、性质、规模、生产工艺及其污染防治措施等，基本与环评报告表及其批复一致，主要变动之处有：

# 1、项目采用“原材料加钛白粉+吹灰”的工艺替代“洗胚”工序，因此减少了清洗废水的和废水处理设施中沉渣的产生，增加了吹灰环节的少量粉尘。吹灰产生的极少量粉尘经废气收集管道收集后进入“喷淋塔+活性炭吸附”处理设施后高空排放。经监测，“喷淋塔+活性炭吸附”处理设施出口颗粒物的浓度为未检出，按检出限的50%计算颗粒物的排放总量为2.8×10-5t/a，未超过环评报告中颗粒物排放总量的限值（0.242t/a），因此采用“原材料加钛白粉+吹灰”的工艺替代“洗胚”工序不会增加项目颗粒物的排放量；

# 2、将密闭区域扩大至整个厂区，并将风机风量由环评的20000m3/h增大为32000m3/h，确保了对整个车间有机废气的收集。经监测，项目车间外、原料间外、危废间外以及喷漆间外的VOCs（非甲烷总烃）和以及厂界的乙酸乙酯的无组织浓度监控限值能满足《工业涂装 工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表4企业边界监控点浓度限值的要求；

# 3、废气排气筒高度增加5m；

# 以上不属于重大变更情形。

# 三、环境保护设施建设情况

（一）废气

建设单位将喷漆工序设置在独立密闭隔间内，并将密闭区域扩大至整个厂区，并将风机风量由环评的20000m3/h增大为32000m3/h，确保了对整个车间有机废气的收集。喷漆工序产生的漆雾经水帘柜捕集后成为漆渣，有机废气与注浆成型、调漆、彩绘工序产生的有机废气经集气管收集后由风机引至顶楼经“喷淋塔+干式过滤器+活性炭吸附装置”处理后通过30m的1#排气筒排放。

项目拌料、打磨修边、吹灰工序产生的粉尘主要污染物为颗粒物，经集气罩收集后与有机废气一起经“喷淋塔+干式过滤器+活性炭吸附装置”处理后由30m高排气筒有组织排放。

（二）废水

项目运营过程中设备冷却水经冷却后回用于生产，不外排；水帘柜喷淋塔废水经简单加药捞渣后循环使用，定期补水，不外排。员工产生的生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。

（三）噪声

项目噪声主要来源于打料机、空压机、真空泵、水帘柜等机械设备产生的噪声。采取合理布置、安装减震垫、车间密闭等措施进行降噪。

（四）固体废物

项目运营期产生的固体废物包括职工生活垃圾、一般工业固废和危险废物。生活垃圾由环卫部门统一清运处理；废包装材料等一般工业固废交由物资公司处置；危险废物分类收集暂存于危废间，委托莆田华盛环保产业发展有限公司定期外运处置。

四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

1、废气治理设施

根据废气排气筒进口、出口监测结果可知，有机废气处理设施对非甲烷总烃、苯乙烯、乙酸乙酯、乙酸丁酯去除效率可达到50%以上

2、厂界噪声治理设施

根据验收监测结果，项目噪声治理设施效果能够满足环评及其批复要求。

（二）污染物达标排放情况

1、废气

①有组织排放

项目废气排气筒出口非甲烷总烃排放浓度和排放速率均能满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表1涉涂装工序的其他行业标准限值的要求，颗粒物的排放浓度和排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值的要求，苯乙烯排放浓度能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中标准要求限值，乙酸乙酯与乙酸丁酯合计排放浓度和排放速率均能满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准（DB35/1783-2018）表1涉涂装工序的其他行业排放限值。

②无组织排放

项目密闭车间外非甲烷总烃、乙酸乙酯无组织排放监控点均可满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中表4规定的无组织排放监控浓度限值的要求。

根据厂界无组织排放监控点排放浓度监测结果：项目厂界颗粒物无组织排放监控点均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。

3、厂界噪声

根据厂界噪声监测结果，项目正常生产情况下，东侧、北侧、南侧厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求（昼间≤65dB(A)），西侧厂界噪声满足4类标准限值要求（昼间≤70dB(A)）。

4、工业固体废物治理设施

项目运营期间产生的生活垃圾由环卫部门统一清运处理；一般工业固废交由物资公司统一处置，；危险废物委托莆田华盛环保产业发展有限公司定期外运处置。

五、验收结论

漳州兴兴工艺品有限公司一期建设项目基本落实了环境影响报告表及其批复提出的污染防治措施。根据项目竣工环境保护验收监测报告，各类污染物能够达标排放，固体废物得到妥善处置。对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收情形，不存在不合格项，符合验收条件，建议通过项目竣工环境保护验收。

六、完善建议及后续要求

1. 进一步完善车间密闭，提高有机废气收集效率，并加强废水、废气收集处理设施日常维护和管理，确保各项污染物稳定达标排放；

2. 完善环保设施标识和标牌，处理工艺流程上墙。

3. 进一步规范危险废物标识，带有挥发性有机物的危险废物须密闭收集、存放；做好台账。

七、验收人员信息

验收人员信息详见附件签到表。

漳州兴兴工艺品有限公司

2021年12月27日