# 建设项目环境影响报告表

# （污染影响类）

# 项目名称：   金属紧固件生产项目（变更）

# 建设单位（盖章）：福鼎闽标金属制品有限公司

# 编制日期：             2021年3月

# 中华人民共和国生态环境部制

建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 金属紧固件生产项目（变更） |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2019-350982-34-03-011309 |
| 建设单位联系人 | 张培 | 联系方式 | 13958987775 |
| 建设地点 | 福建省(自治区)宁德市福鼎市县(区)太姥山镇(街道)文渡项目区 |
| 地理坐标 | (120度14分27.272秒，27度3分23.880秒) |
| 国民经济 行业类别 | C3482紧固件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业-69、通用零部件制造348 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 福鼎市工业和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽工信备[2019]J030020号 |
| 总投资（万元） | 4500 | 环保投资（万元） | 139.5 |
| 环保投资占比（%） | 3.1 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是：已按原环评建设厂房 | 用地（用海） 面积（m2） | 12518 |
| 专项评价设置情况 | 专项类别 开展情况 设置说明 大气 无 本项目排放的废气不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。 地表水 无 本项目本项目产生的不锈钢滚光废水由福鼎市众鑫金属表面处理有限公司运至集控中心污水处理站处理达标后排放福鼎市文渡污水处理厂处理；其余生产废水经预处理达标后排入福鼎市文渡污水处理厂处理，不直接外排生产废水。 环境风险 是 本项目盐酸、氢氟酸、硝酸等风险物质存储量超过其临界量。 生态 无 本项目用水来自市政自来水管网供水，不属于新增河道取水的项目。 海洋 无 本项目不属于海洋工程建设项目。 |
| 规划情况 | 《福鼎市温州园文渡工业集中区总体规划(调整)》 |
| 规划环境影响评价情况 | 《福鼎市温州园文渡工业集中区总体规划（调整）环境影响报告书》于2014年4月24日由原福鼎市环保局以“鼎环保函【2014】72号”文审批通过。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.福鼎市文渡工业集中区总体规划适应性分析 本项目位于福鼎市文渡工业集中区，属于工业用地，项目性质与工业区规划相符。福鼎市文渡工业集中区的定位是不再发展高密度人口聚集、高风险物质贮存等工业项目用地，重点对接和承接温州高新技术产业，主要发展机械铸造行业、化学制品制造业（不生产化学原料、不储存会对核电安全生产和应急实施造成影响的化学用品）、塑料制造业、金属制品业等。本项目为紧固件制造，属于C34通用设备加工业，未涉及传统铸造工艺，不使用熔炼炉，符合工业区准入条件，因此符合文渡工业集中区总体规划。 福鼎市文渡工业集中区准入行业表 名称 准入条件 要求 首先满足：①不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》（2013年）中淘汰类； ②满足各行业准入条件； ③《福建省工业项目建设用地控制指标（2013年本）》 规划产业 产业小类 生产规模、工艺、产品 C34通用设备加工 344泵、阀门、压缩机及类似机械的制造 不推荐传统铸造，只允许发展精密铸造和粉末加工，熔炼炉应采用先进的炉型 C31黑色金属冶炼及压延加工业 3130黑色金属铸造 3140钢压延加工 C33金属制品业 3360金属表面处理及热处理加工 禁止含有毒有害氰化物电镀工艺、银、铜基合金及予镀铜打底工艺、含氰沉锌工艺控动规模，工艺取向是无氟或低氟、低毒、低浓度、低能耗、少用络合剂 C29橡胶和塑料品业 2925塑料人造革、合成革制造 禁止新入 2922塑料板、管、型材制造 控制规模 C39计算机、通信和其他电子设备制造 3972印制电路板制造 推荐高密度印刷电路板和柔性电路板制造 C26化学原料和化学制品制造 2651初级形态塑料及合成树脂制造 禁止新入 C28化学纤维制造业 2825丙纶纤维制造 禁止新入 C17纺织业 1789其他非家用纺织制成品制造 控制规模，适当引入 2.与规划环评的符合性分析 本项目属于紧固件制造项目，符合园区产业发展定位，符合园区项目环境准入，项目以用电和燃气为主要供热系统，清洁生产符合要求，因此项目的建设符合《福鼎市温州园文渡工业集中区总体规划（调整）环境影响报告书》（报批本）及审查意见要求。 本项目与《福鼎市温州园文渡工业集中区总体规划（调整）》结论及其审查意见符合性分析如下表所示。 与规划环境影响评价结论及审查意见的符合性分析一览表 文件 序号 相关内容 本项目情况 符合性分析 报告书主要结论 1 控制规模，禁止劳动密集型行业入住 本项目不属于劳动密集型产业 符合 2 工业固体废物利用率≥85% 本项目工业固体废物利用率>85% 符合 3 不再发展高密度人口聚集、高风险物质贮存等工业项目，东部发展钢压延加工产业：以通用设备制造为主，制造阀门、汽车配件，适当发展不锈钢加工 本项目不新增劳动定员，不属于高密度人口聚集、高风险物质贮存等工业项目 符合 审查意见 1 优化产业结构：项目区应以既有产业为基础，不再发展高密度人口聚集，高风险物质贮存等工业项目。 本项目为紧固件制造项目，不属于劳动密集型产业及高风险物质贮存的工业项目。 符合 2 进一步优化空间布局：东片区应逐步调整为黑色金属铸造及钢压延加工，通用设备制造等产业组团；西片区主要布设合成革及合成革上游企业 本项目位于园区西南侧，在已建厂房内建设、生产。 符合 3 按照有关污染物排放总量控制要求，控制项目区企业污染物排放总量 本项目污染物经采取治理措施后均能达标排放，污染物排放总量为：COD 1.607t/a、氨氮 0.241t/a、SO2 0.095t/a、NOx 0.842t/a、非甲烷总烃：0.481t/a，符合园区污染物控制要求。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 本项目属于高强度紧固件制造项目，主要产品为8.8级以上高强度紧固件，不属于国家发改委《产业结构调整指导目录》(2019年版)中“第二类限制类-十一、机械-28、8.8级以下普通低档标准紧固件制造项目”，且本项目已取得福鼎市工业和信息化局备案（备案号：闽工信备[2019]J030020号），项目的建设符合国家产业政策要求。 2.“三线一单”控制要求符合性分析 （1）生态保护红线 本项目用地性质为工业用地，项目不在当地饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域范围内，项目选址符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：大气环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；水环境质量目标文渡滞洪区为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水标准限值；声环境质量目标为北侧厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准；其余厂界执行3类标准。项目所在区域环境质量现状均可满足相应功能区划要求。本项目采取环评提出的各项污染防治措施后，项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 ①大气环境质量底线 宁德市大气环境质量底线为：到2025年，中心城区PM2.5年平均浓度不高于23μg/m3，到2025年县级以上地区空气质量PM2.5年平均浓度不高于18μg/m3。本项目运营期产生的颗粒物经收集后作为固体废物，对区域大气环境影响较小，因此符合大气环境质量底线的管控要求。 ②地表水环境质量底线 宁德市地表水环境质量底线为：到2025年，全市主要流域国、省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达100%，县级以上集中式饮用水水源水质达标率达100%。到2030年，全市主要流域国、省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达100%，县级以上城市建成区黑臭水体总体得到消除，县级以上集中式饮用水水源水质稳定达标。到2035年，全市主要流域国、省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达100%，水生态系统实现良性循环。本项目废水进入福鼎市文渡污水处理厂处理后能够达标排放，因此符合地表水环境质量底线的管控要求。 （3）资源利用上线 项目用水、用电为区域集中供应，以天然气和电为能源，未涉及高污染燃料，因此本项的建设不会突破区域的资源利用上线。 （4）与环境准入清单的符合性分析 根据《宁德市人民政府关于印发宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（宁政[2021]11号），本项目位于福鼎文渡工业集中区属于重点环境管控单元(环境管控单元编码：ZH35098220003)。 ①与宁德市生态环境总体准入要求符合性分析 根据宁德市陆域生态环境总体准入要求中空间布局要求：福鼎工业园区文渡片区不再新增规划居住区等环境敏感目标，不再发展劳动密集型产业，现有相关产业逐步搬迁。 本项目位于福鼎市文渡工业园区，不属于劳动密集型产业，项目建设符合国家及地方产业政策，属于福鼎市文渡工业集中区的准入行业，符合陆域空间布局要求，见表3。 与宁德市生态环境总体准入要求符合性分析 准入要求 本项目 是否符合准入要求 空间布局 1.福鼎工业园区文渡片区不再新增规划居住区等环境敏感目标，不再发展劳动密集型产业，现有相关产业逐步搬迁。 2.寿宁工业园区、周宁工业园区、柘荣经济开发区禁止新建、扩建以排放氮、磷废水污染物为主的工业项目。 3.柘荣经济开发区纺织业，寿宁工业园区造纸及纸制品、建材业等不符合园区规划定位的产业项目限制规模并逐步调整。 本项目位于文渡工业园区，不属于劳动密集型产业 符合 污染物排放管控 新建有色、水泥项目应执行大气污染物特别排放限值。 本项目不属于有色、水泥项目。 符合 ②与宁德市主要工业园区环境管控单元准入要求符合性分析 本项目位于福鼎文渡工业集中区属于重点环境管控单元(环境管控单元编码：ZH35098220003)，其空间布局约束为：1.文渡片区不再新增规划居住用地等敏感设施，不再发展劳动密集型产业；2.控制文渡工业园区现有合成革产业规模并逐步转型升级。 污染物排放管控为：1.新建涉VOCs排放项目实行区域内等量替代。2.加快区内污水管网建设，确保工业企业所有废（污）水纳管集中处理，鼓励企业中水回用。 本项目不属于劳动密集型产业，本次变更未新增生产员工，切不属于合成革产业，符合空间布局约束要求。同时本项目针对VOCs采取了有效的治理措施，能够实现达标排放；文渡工业园区污水管网已建设完善，本项目不锈钢生产废水由福鼎市众鑫金属表面处理有限公司运至集控中心污水处理站处理达标后排放至福鼎市文渡污水处理厂进一步处理；其他生产废水及生活污水处理达标后均能纳管收集至福鼎市文渡污水处理厂，因此符合福鼎文渡工业园区污染物排放管控要求。 与宁德市主要工业园区环境管控单元准入要求符合性分析 环境管控单元编码 环境管控单元名称 环境管控单元类别 环境管控要求 本项目 是否符合准入要求 ZH35098220003 福鼎文渡工业园区 重点管控单元 空间布局约束 1.文渡片区不再新增规划居住用地等敏感设施，不再发展劳动密集型产业。 2.控制文渡工业园区现有合成革产业规模并逐步转型升级。 本项目位于文渡工业园区，不属于劳动密集型产业及合成革产业 符合 污染物排放管控 1.新建涉VOCs排放项目实行区域内等量替代。 2.加快区内污水管网建设，确保工业企业所有废（污）水纳管集中处理，鼓励企业中水回用。 本项目针对VOCs采取了有效的治理措施，能够达标排放；所在区域污水管网已建设完善，本项目设备冷却水、热处理工序清洗废水回用生产线。 符合 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的控制要求。 3.选址合理性分析 本项目在原有厂区内进行建设，根据土地使用权成交确认书（见附件4），项目位于福鼎市文渡工业园区西南侧X-1-19地块，福鼎市文渡工业集中区属于福鼎市城市总体规划中的工业用地，因此本项目的选址符合福鼎市城市总体规划和土地利用现状要求。 福鼎市文渡工业集中区产业定位是以既有产业为基础，不再发展高密度人口聚集、高风险物质贮存等工业项目，控制发展合成革产业及合成革上游产业(包括上游树脂、助剂、革基布制造)现有规模不变，限制发展合成革下游企业，适当发展以精密铸造、不锈钢加工为主的黑色金属铸造及钢压延加工业，以泵、阀、机械配件等制造为主的通用设备制造业，电子元件制造业和新型建筑材料制造，适度建设金属表面处理，对不符合产业定位的食品企业予以搬迁。本项目属于通用设备制造行业范畴，符合文渡工业集中区规划。项目在采取相应环保措施后污染物均可做到达标排放，对周边环境影响较小。因此本项目选址基本合理。 4.与《宁德市环保局关于福鼎市文渡金属表面处理集控中心新增酸洗废水处理及排放方式变更环境影响补充报告的复函》（宁市环环监（2018）14号）符合性分析 （1）集控中心新增酸洗废水处理设计能力为150t/d，服务范围仅限于福鼎市文渡工业区内工业企业的酸洗废水。 本项目位于温州园文渡工业集中区，在集控中心污水站的服务范围内，项目产生的酸洗废水可纳入集控中心污水站。 （2）采用槽车收运酸洗废水的过渡期间，你公司应配备酸洗废水运输的专用车辆，并取得相关资质，否则不得进行收集、运输；收集、运输过程产生的全部责任由你公司负责。 集控中心现配置2辆专用槽车（一备一用），一次可运输15m3，并配备有专职司机和押运人员，同时取得了运输资质，并于每天9:00~16:00时间段按特定运输路线对园区内企业酸洗废水进行收运。 本项目设置一个容积为18m3的酸洗废水收集池，可容纳企业3天的污水量，满足《福鼎市文渡金属表面处理集控中心新增酸洗废水处理及排放方式变更环境影响补充报告》的相关要求。 （3）对园区现有企业生产的酸洗废水进行收运。过渡期间你公司（集控中心）应严格按照相关标准对酸洗废水的进水水质进行检测，检测结果应满足补充报告中提出的相应标准限值，否则不得进行收集、运输、处理。本项目进水水质能够满足补充报告中提出相应标准限值。 综上所述，本项目建设符合宁市环监（2018）14号的相关要求。 5.与《宁德市生态环境局关于福建福鼎工业园区管理委员会要求在文渡项目区内继续使用槽罐车输送不锈钢酸洗废水的答复函》（宁市环监函[2019]27号）符合性分析 （1）鉴于现有企业酸洗废水日排放量较少，我局原则同意园区酸洗废水暂时继续使用槽罐车运输至福鼎众鑫金属表面处理有限公司处理，你委应加强运输环境管理，确保安全运送，避免跑冒滴漏。 本项目位于文渡项目区，在福鼎众鑫金属表面处理有限公司不锈钢酸洗废水的服务范围内。目前福鼎众鑫金属表面处理有限公司配备有专业槽罐车，并配备有专职司机和押运人员，同时取得了运输资质。并于特定时间内按特定运输路线对园区内企业酸洗废水进行收运。 （2）园区新引入产生酸洗废水的企业应集中布设在福鼎市众鑫金属表面处理有限公司附近。在园区酸洗废水管道未建成前，不得新批准产生酸洗废水企业入园。 本项目位于文渡工业园，根据《福鼎市文渡金属表面处理集控中心新增酸洗废水处理及排放方式变更环境影响补充报告》(2018.3)，福鼎闽标金属制品有限公司属于可将不锈钢生产废水纳入集控中心污水处理厂的企业，可纳入的水量为6.6t/d（详见不锈钢生产废水排入集控中心污水处理站可行性分析章节），本次变更后水量未超过该水量，因此本项目建设符合宁市环监函[2019]27号的相关要求。 |

建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目概况 福鼎闽标金属制品有限公司于福鼎市文渡项目区建设金属紧固件生产项目，形成年产8000吨金属紧固件生产能力(其中碳钢金属紧固件5000吨，不锈钢金属紧固件3000吨)。该项目环境影响报告表于2019年2月2日由宁德市福鼎生态环境局以“鼎环审[2019]013号”文审批通过。 目前该项目仅建成厂房，未安装生产设备，在实施过程中，建设单位根据市场情况计划扩大产能，计划年产金属紧固件100000吨（其中碳钢金属紧固件97000吨，不锈钢金属紧固件3000吨），并改进不锈钢紧固件生产工艺（由“退火+拉丝+冷镦搓丝+酸洗+清洗”变更为“拉丝+酸洗除油+清洗+退火+冷镦搓丝+除油+清洗+滚光+清洗+离心烘干”），于2022年1月17日变更项目备案（见附件3）项目代码：2019-350982-34-03-011309，备案编号：闽工信备[2019]J030020号。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》中第二十四条规定：“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”，本项目变更后不锈钢紧固件生产规模不变，碳钢紧固件生产规模将增大194%，属于产能变化50%以上，判定为重大变动，因此需重新报批项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修订)、《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》，本项目属“三十一、通用设备制造业”中“69—通用零部件制造348—其他（仅分割、焊接、组装除外；年用非溶剂型低VOC含量涂料10吨以下的除外），需编制环境影响报告表，因此建设单位委托福建省闽创环保科技有限公司对变更项目进行环境影响评价（委托书详见附件1）。 2.基本情况 （1）项目名称：金属紧固件生产项目（变更） （2）建设单位：福鼎闽标金属制品有限公司 （3）建设地点：福建省宁德市福鼎市文渡项目区 （4）工程投资：4500万元 （5）生产规模：100000吨金属紧固件 （6）职工人数：管理人员和职工人数共60人，其中30人在厂内食宿 （7）工作制度：年生产300天，三班制，每班生产8h 3.建设内容 厂区内仅建生产车间1座及门卫1座，本次建设内容见表5。 项目主要建设内容情况表 工程类别 工程名称 建设内容 备注 主体工程 生产车间 1F，占地面积7484.96m2 碳钢生产区：布置碳钢剥皮拉丝区；酸洗、磷化皂化区；热处理、发黑区；退火区；碳钢线材临时堆放区 已建空厂房 不锈钢生产区：布置不锈钢拉丝、酸洗、退火、收线区；不锈钢冷镦区；不锈钢搓丝区；不锈钢滚光洗区 辅助工程 宿舍楼 4F，占地面积520.8m2，一层为食堂，其余楼层为办公和住宿用房 新建 门卫 占地面积25.2m2 已建 配酸间 于生产车间东南角设置一间配酸间 新建 储罐区 废酸储罐（30m3）2个、盐酸储罐（15t）2个 新建 危化品库 生产车间外西侧新建一座危化品库 新建 公用工程 供水 市政供水 / 供电 市政供电 / 排水 项目采用“雨污分流、清污分流”，生活污水经三级化粪池处理后与厂区污水处理站废水一起排入福鼎市文渡污水处理厂处理；不锈钢生产废水送往集控中心污水处理站统一处理；初期雨水收集至初期雨水池（60m3）后分批次排入厂区污水处理站。 / 环保工程 废水处理系统 其他生产废水(碳钢酸洗废水、酸雾吸收废水、磷化冲洗废水、地面拖洗废水、初期雨水) 磷化冲洗废水和地面拖洗废水经“曝气调节+加药氧化+混凝反应+初沉池”预处理后进入酸洗废水处理系统 新建 预处理后的磷化冲洗废水、碳钢酸洗废水、酸雾吸收废水及初期雨水经酸洗废水处理系统（调节+芬顿氧化+加药氧化+初沉+曝气氧化+斜管沉淀）处理达标后，纳入园区污水管网，进入福鼎市文渡污水处理厂 新建 生活污水 生活污水经化粪池、隔油池处理后纳入福鼎市文渡污水处理厂 已建 不锈钢生产废水 建设不锈钢生产废水收集池1座，由槽罐车运送集控中心污水处理站统一处理 新建 废气处理系统 燃气废气 燃气废气+1根不低于15m高排气筒排放（DA001） 新建 碳钢生产废气 碳钢酸洗废气 碳钢生产线设置密闭罩收集、储罐呼吸废气经密闭管道收集+两级碱喷淋装置+1根不低于15m高排气筒（DA002） 新建 储罐呼吸 不锈钢生产废气 滚光酸液装卸废气 滚光区顶部集气罩收集，配酸间密闭收集+三级碱喷淋装置+1根不低于15m高排气筒（DA003） 配酸废气 油雾废气 油雾废气设置高频静电油烟净化器1套+1根不低于15m高排气筒（DA004） 新建 淬火油烟 淬火油烟设置高频静电油烟净化器1套+1根不低于15m高排气筒(DA005) 新建 食堂油烟 食堂油烟经高效油烟净化器处理后通过不低于15m高排气筒排放（DA006） 新建 上灰、拉丝粉尘 采取防尘罩措施，沉降粉尘定期清扫，作为固废处置 / 抛丸粉尘 经抛丸机自带的除尘设施处理后在车间无组织排放 / 隔声降噪系统 高噪声设备优先选用低噪声级的设备，并对高噪声设备采用减振、隔声、降噪等措施 / 固废收集系统 在厂区西南侧新建危废贮存间一间（50m2） 新建 在厂区西南侧新建一般固废间一间（30m2） 新建 生活垃圾委托环卫部门及时清运 / 应急措施 建设一座不小于200m3事故应急池 新建 4.主要产品 年产100000吨金属紧固件标准件，其中不锈钢金属紧固件3000吨，碳钢金属紧固件97000吨，见表6。 项目产品方案一览表 序号 产品名称 已批年产量 变更后产量 单位 1 不锈钢金属紧固件 3000 3000 t/a 2 碳钢金属紧固件 5000 97000 t/a 其中 磷化皂化产品 3000 95000 t/a 上灰产品 1000 1000 t/a 发黑产品 1000 1000 t/a 5.主要生产设备 本项目主要生产设备见表7~10。 主要生产设备清单单位：台/套 序号 生产线 设备名称 拟变更数量 工艺 1 碳钢紧固件生产区设备 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 不锈钢紧固件生产区设备 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 设备维修加工站 32 33 34 35 36 37 38 39 40 热处理区 41 退火区 42 43 44 45 其他 碳钢线材酸洗、磷化、拉丝、上灰生产线主要工艺池体有效容积一览表 序号 设备名称 设备数量（个） 池体规格（长×宽×高/m） 有效容积（m3） 总线数 1 盐酸酸洗池 1 条 2 酸洗冲洗池 3 磷化槽 4 磷化冲洗池 5 皂化池 6 上灰池 注：碳钢线材酸洗、磷化线、拉丝、上灰线中酸洗、磷化槽有效容积按其酸洗、磷化槽体总容积的0.9倍核算 碳钢紧固件发黑主要工艺池体有效容积一览表 序号 设备名称 设备数量（个） 池体规格（长×宽×高/m） 总有效容积（m3） 总线数 1 发黑池 2 条 2 清洗池 3 防锈池 注：项目发黑线槽体有效容积按其槽体总容积的0.9倍核算 全自动不锈钢线材表面处理、拉丝生产线工艺池体有效容积一览表 序号 设备名称 设备数量（个） 池体规格（长×宽×高/m） 有效容积（m3） 总线数 1 脱脂槽 4 条 2 清洗槽 3 皮膜剂 4 冷却水池 注：项目不锈钢线材酸表面处理、拉丝生产线中酸洗槽有效容积按其酸洗槽体总容积的0.9倍核算 6.主要原辅材料 （1）主要原辅材料 主要原辅材料用量见下表11： 主要原辅材料预计消耗表 序号 使用工序 名称 单位 数量 包装规格 最大贮存量 1 碳钢线材酸洗磷化上灰工序 2 3 4 5 6 碳钢紧固件热处理发黑工序 8 9 10 11 12 13 14 碳钢拉丝工序 15 冷镦、搓丝机加工 16 不锈钢线材表面处理拉丝工序 17 18 19 不锈钢紧固件酸洗、滚光工序 20 21 22 23 24 能源消耗 1 水 t/a 27269.249 2 电 kWh/a 500万 3 天然气 Nm³/a 45万 （2）原辅材料性质 根据建设单位提供的相关材料，项目主要原辅材料理化性质见下表。 主要原辅材料理化性质一览表 原料 名称 理化性质 用途 甲醇 甲醇由甲基和羟基组成的，具有醇所具有的化学性质。性状：无色透明液体，有刺激性 气味；熔点（℃）：-97.8；沸点（℃）：64.7；相对密度（水=1）：0.79；相对蒸气密度（空气=1）：1.1；饱和蒸气压（kPa）：12.3（20℃）；燃烧热（kJ/mol）：726.51 退火 液氨 分子式：NH3；分子量：17.03。无色有刺激性恶臭的气体。用作致冷剂及制取铵盐和氮肥。熔点：-77.7℃；沸点：-33.5℃；易溶于水、乙醇、乙醚。与空气混合能形成爆炸性混合物， 遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 退火、淬火 淬火油 淬火油是一种工艺用油，用做淬火介质。油在 550～650℃范围内冷却能力不足，平均冷却速度只有 60～100℃/s，但在 200～300℃范围内，缓慢的冷却速度对于淬火来说非常适宜。油用于合金钢及小截面碳钢淬火，既可以得到满意的淬硬性和淬透性，又可防止开裂和减少变形。为了满足热处理的工艺要求，淬火用油应具备下列特点：①较高的闪点，以减少起火的危险；②较低的粘度，以减少油附着在工件上造成的损失；③不易氧化，性能稳定，以减缓老化，延长使用寿命。一般采用各种矿物油（如全损耗系统用油）作为淬火介质。 淬火 冷镦油 冷墩油是以精制矿物油为基础，复配入高性能硫化猪油和硫化脂肪酸酯为主剂等多种特殊添加剂调配而成，具有良好的润滑性、极压抗磨性、防锈性及高温抗氧化安全性等。主要用于碳钢冷镦、温镦螺母，高强度螺栓、套筒、空心及半空心铆钉等的成型加工。 冷镦、搓丝 碱性除油粉 主要由偏硅酸钠（含量 45-50%）、三聚磷酸钠（含量 45-50%）和表面活性剂（含量 1-5%）组成，有强烈刺激和腐蚀性，无有害燃烧产物。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克，泄漏会造成环境碱化，排入河流会造成pH 升高，富营养化。 碳钢紧固件发黑前除油 发黑剂 用于钢铁金属工件中高温回火后的表面发黑处理。主要成分（％）：丙烯酸树脂 30-40、表面活性剂 0.5~1、炭黑 5-10、杀菌剂 2-5、水 50-60、pH 调整剂 1~2。 碳钢紧固件发黑 盐酸 盐酸是无色液体（工业用盐酸会因有杂质三价铁盐而略显黄色），为氯化氢的水溶液，具有刺激性气味，一般实验室使用的盐酸为 0.1mol/L，pH=1。由于浓盐酸具有挥发性，挥发出的氯化氢气体与空气中的水蒸气作用形成盐酸小液滴，所以会看到白雾。盐酸与水、乙醇任意混溶，浓盐酸稀释有热量放出，氯化氢能溶于苯。LD50900mg/kg（兔经口）；LC503124ppm，1 小时(大鼠吸入)。 碳钢酸洗 硝酸 硝酸是一种具有强氧化性、腐蚀性的强酸。化学式：HNO3。熔点：-42℃，沸点：78℃，易 溶于水，常温下纯硝酸溶液无色透明。硝酸不稳定，遇光或热会分解而放出二氧化氮，分解产生的二氧化氮溶于硝酸，从而使外观带有浅黄色，在棕色瓶中于阴暗处避光保存，严禁与还原剂接触。浓硝酸是强氧化剂，遇有机物、木屑等能引起燃烧。在工业上主要以氨氧化法生产，用以制造化肥、炸药、硝酸盐等。 不锈钢滚光 氢氟酸 分子式：HF、分子量：20.01。外观与性状：无色透明有刺激性臭味的液体。商品为 55% 的水溶液。主要用途：用作分析试剂、高纯氟化物的制备、玻璃蚀刻及电镀表面处理等。沸点(℃)：120(35.3%)；危险特性：腐蚀性极强。遇H 发泡剂立即燃烧。能与普通金属发生反应，放出氢气而与空气形成爆炸性混合物。 不锈钢滚光 硫酸 分子式：H2SO4。分子量：98.04。纯品为无色透明油状液体，无臭，具有强氧化性、脱水性、强酸腐蚀性，可以与水以任意比互溶。助燃，遇水放热，可发生沸溅，与易燃物（如 苯）和可燃物（如糖、纤维等）接触会发后剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、硝酸盐。苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧，有强烈的腐蚀性和吸水性。 不锈钢酸洗除油 磷化液 低锌磷化液，由磷酸二氢锌、磷酸、硝酸锌、硝酸钙等组成，不含镍、铬等第一类污染物 碳钢磷化 磺酸 磺酸，磺基与烃基(包括芳基)相连接而成的一类有机化合物。通式为R-SO3H，R 代表烃基， 强酸性，有比较大的水溶性，用于制染料、药物、洗涤剂，有多种制法。 不锈钢滚光 氢氧化钠 分子式：NaOH，分子量：40.01。白色不透明固体，易潮解。用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。可能产生有害的毒性烟雾。 废气处理 7.公用工程 7.1给排水 （1）生活用水 本项目劳动定员为60人，其中30人在厂内食宿，年工作300天，根据《给水排水标准规范实施手册》，住厂职工用水按150L/人·d计，不住厂职工用水按50L/人·d计，则项目生活用水量为6t/d（1800t/a），产污系数以0.8计，则生活污水排放量为4.8t/d（1440t/a）。 （2）碳钢生产线用水 ①配液用水 A.盐酸配液用水 本项目采用标准工业稀盐酸，盐酸浓度约为31%，用量为3100t/a。酸洗配液浓度约为20%，配液与水比例为1:0.55，计算可知配液用水量约为1705（5.683t/d），溶液总量为4805t/a（16.017t/d），酸洗过程中有小部分酸液随线材带出酸洗池进入清水池中，带出部分约为酸液总量的5%，即240.25t/a（0.801t/d）。酸洗池需定期更换酸液，每3天更换一次，蒸发损耗量按1%计，则废酸液产生量为4516.7t/a（15.056t/d），废酸液属于HW34（900-300-34）类危险废物，直接由酸洗池泵入废酸储罐，委托有资质的单位外运利用或处置。 B.磷化液配液用水 本项目碳钢酸洗磷化生产线上的磷化槽定期补充药剂和新鲜水，槽液不更换，但需定期清理槽渣，磷化槽渣属于HW17（336-064-17）类危险废物，委托有资质的单位外运利用或处置。磷化槽有效容积44.712m3，补充周期1次/10天，补充量按10%计算，补充次数30次/年，因此配液补充用水约134.136t/a（0.447t/d）。 C.皂化液配液用水 本项目碳钢酸洗磷化生产线上的皂化池定期补充药剂和新鲜水，池内的试剂会随着时间的推移而失效形成废老化液，更换周期依据使用情况预计1次/年，池内液体量按池体有效容积的0.8计，皂化池有效容积为26.082m3，则产生皂化液20.866t/a（0.07t/d），属于HW17（336-064-17）类危险废物，作为危废委托有资质的单位外运处置。 皂化池补充周期1次/10天，补充量按10%计算，补充次数30次/年，因此配液补充用水约78.246t/a（0.261t/d）。 D.发黑液补充用水 发黑池定期补充发黑剂和新鲜水，池内试剂会随着时间的推移而失效形成废老化液，废老化液更换周期依据使用情况预计1次/年，池内液体量按池体有效容积的0.8计，发黑池有效容积为33.696m3，则产生废发黑液26.957t/a（0.09t/d），属于HW17（336-064-17）类危险废物，作为危废委托有资质的单位外运处置。发黑池补充周期1次/月，补充量按10%计算，补充次数10次/年，因此配液补充用水约33.696t/a（0.112t/d）。 ②清洗用水 A.酸洗清洗用水 根据建设单位提供资料，酸洗清洗用水量约0.15t/吨，废水产生量约0.12t/吨产品，因此清洗用水量为14550t/a（48.5t/d），碳钢紧固件酸洗废水量为11640t/a（38.8t/d），排入酸洗废水处理系统处理。 B.磷化冲洗用水 根据建设单位提供资料，磷化冲洗用水量约0.06t/吨产品，磷化冲洗废水产生量约为0.045t/吨产品，因此磷化冲洗用水量为5700t/a（19t/d），废水产生量为4275t/a(14.25t/d)，进入磷化废水预处理系统处理后排至酸洗废水处理系统处理。 C.热处理工序清洗用水 本项目热处理涉及的渗碳前清洗及淬火后清洗采用自带的清洗机进行喷淋清洗去除油垢，根据建设单位提供资料，本项目清洗用水量为200t/a（0.667t/d），每天损耗量约10%，损失量20t/a（0.067t/d），补充新鲜水0.067t/d。脱脂槽废水产生量为180t/a（0.6t/d），经油水分离的废水回用于生产，不外排，固废属于HW09（900-007-09）类危险废物，作为危废委托有资质的单位外运处置。 D.发黑清洗用水 项目发黑后清洗废水全部经油水分离后回用，发黑后清洗池有效容积33.696m3，回用周期1次/月，损耗按10%计算，回用次数10次/年，年补充用水量33.696t/a（0.112t/d），循环水量303.264t/a（1.011t/d）。 （2）不锈钢生产线用水 ①配液用水 A.不锈钢酸洗除油配液用水 项目不锈钢酸洗除油工序采用98%的硫酸配比为3%的稀硫酸溶液，98%硫酸用量为22t/a，配液所需水量为697t/a（2.322t/d），配置溶液量为719t/a（2.396t/d），稀硫酸定期补充，酸洗液经油水分离后回用于生产，不外排，油水分离后的固废属于HW09（900-007-09）类危险废物，作为危废委托有资质的单位外运处置。 B.滚光酸洗配液用水 生产车间设置有不锈钢紧固件滚光工序，主要设备为滚筒、振动筛，采用98%的硝酸和55%的氢氟酸与水配成混酸溶液（硝酸5.4%，氢氟酸1.2%）进行滚光，配液所需水量为670t/a（2.233t/d），配置溶液量为726.42t/a（2.421t/d），每次滚光后更换滚光废水，产污系数取0.8，则滚光废水产生量为581.136t/a（1.937t/d），收集至不锈钢生产废水收集池后由福鼎市众鑫金属表面处理有限公司运至集控中心污水处理站。 C.不锈钢除油配液 本项目采用除油粉除油，除油粉使用量为20t/a；除油粉：水=1：20，因此配液所需用水量约为400t/a（1.333t/d），溶液量为420t/a(1.4t/d)，产污系数以0.8计，则不锈钢除油废水为366t/a(1.12t/d)，收集至不锈钢生产废水收集池后由福鼎市众鑫金属表面处理有限公司运至集控中心污水处理站。 ②清洗用水 A.不锈钢酸洗除油清洗用水 酸洗除油后清洗用水量为0.2t/吨产品，产污系数取0.8，项目不锈钢紧固件产品滚光量为3000t/a，则清洗用水量为600t/a(2t/d)，清洗废水产生量为480t/a（1.6t/d），收集至不锈钢生产废水收集池后由福鼎市众鑫金属表面处理有限公司运至集控中心污水处理站。 B.不锈钢除油及滚光清洗用水 根据建设单位提供资料，不锈钢除油清洗和不锈钢滚光清洗的用水量约为0.2t/吨产品，产污系数取0.8，则清洗用水量为600t/a(2t/d)，清洗废水产生量为480t/a（1.6t/d），收集至不锈钢生产废水收集池后由福鼎市众鑫金属表面处理有限公司运至集控中心污水处理站。 （3）其他用水 ①退火炉及设备冷却水用水 本项目设置3个冷却塔（3m3）用于退火炉及连拉机等设备的冷却，循环水量约为9.18t，冷却水补给量为装水量的2%，则冷却水新鲜水年供应量为54t/a（0.18t/d），该新鲜水主要为耗损。 ②酸雾吸收用水 本项目酸洗过程中产生的酸雾采用碱液喷淋中和，碱液喷淋水池容积约8m3，共两套，碱液喷淋水循环使用，定期补充，循环水量约15.2t，补充量约为装水量的0.5%，则新鲜水补充量为24t/a（0.08t/d）。碱液喷淋水约60天更换1次，则碱液喷淋废水排放量约为80t/a（0.267t/d），进入酸洗废水处理系统处理，补充新鲜总水量为104t/a（0.347t/d）。 ③地面拖洗用水 本项目酸洗区域地面每天工作结束后拖洗1次，拖洗用水量按1L/m2核算，拖洗面积约为300m2，地面拖洗废水产生量按照用水量的80%进行核算。则地面拖洗用水量约为90t/a（0.3t/d），拖洗废水产生量约为72t/a（0.24t/d），收集后进入磷化废水预处理系统处理后排入酸洗废水处理系统。 （4）初期雨水 初期雨水的计算根据《给排水设计手册》（第5册）（中国建筑工业出版社），初期最大雨水收集流量计算公式为： Q=ψ.q.F 式中：Q-雨水设计流量（L/s）； q-设计暴雨强度（L/s·hm2）； Ψ-径流系数，本项目 Ψ=0.60； F-汇水面积（ha），0.45ha。 本地区暴雨强度公式： 式中：Te-室外道路降雨重现期，1年 t-室外雨水管道设计降雨历时，15min Ψ-室外综合径流系数，0.6 经计算本地区暴雨强度q为249.6L/(s·hm2)，厂内设置初期雨水切换阀门及收集池，将每一场降雨的前15min 雨水集中收集至初期雨水池后分批次进入厂区污水处理站处理，初期雨水量约50.545m3/次，按照20次/年计，初期雨水年收集量为1010.893t/a（3.337t/d）。 本项目位于福鼎市文渡工业集中区，生产用水和生活用水由市政供水，项目年用水量27269.249t/a（90.897t/d）。 水平衡图单位：t/d 7.2磷平衡 项目碳钢生产线磷化工艺磷元素平衡 单位：t/a 7.3供电 本项目供电由园区统一供电，项目耗电约500万kWh/a。 7.4供热 本项目退火炉中有15套采用电加热，15套采用燃气供热，本项目天然气用量为45万Nm3每年。 8.厂区平面布置 项目生产车间总平面布置根据生产工艺流程、操作的要求，物料流向顺畅，基本符合防火、安全、卫生等有关规范要求。生产车间内设有酸洗区、退火区、拉丝区等，总体布局功能分区明确，便于生产的连续性。因此，项目平面布置基本合理。项目生产车间总平面布置图详见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.工艺流程及产污环节 1.1碳钢金属紧固件 项目碳钢紧固件分别为发黑、上灰、磷化皂化三种次分产品，产品方案详见表6。项目碳钢紧固件生产工艺流程及产污环节见图3。 碳钢金属紧固件工艺流程及产污环节图（涉及商业机密 删除） 工艺说明： （1）剥皮 首先通过剥壳去除线材表面铁锈及杂质，剥皮采用抛丸形式进行，利用高速运动的钢丸流连续冲击被强化工件表面，迫使工件表面和表层(0.10-0.85mm)在循环性变形过程中去除氧化皮等杂质，以提高外观质量并增强工件表面和表层的性能。抛丸过程产生一定量的氧化皮废料，即S1边角料、S2废钢丸、G1抛丸粉尘及N噪声。 （2）退火 退火的作用是使原材料降低硬度提高材料可塑性，控制其性能，退火工序主要由甲醇分解炉、退火炉以及系统连接阀和管道组成。甲醇通过分解炉分解为H2、CO气氛后，将气氛通入预先用氮气置换的退火炉中，运行过程保持微正压，富余的气体通过排气管引至室外，出口处设置点火装置，间断性点火，使排放的H2、CO燃烧后安全排放。甲醇裂解效率较高，因此正常工况下不产生甲醇废气，不做定量分析，甲醇裂解反应方程式： CH3OH 2H2+CO 退火过程中仅产生G2燃气废气。 （3）酸洗预处理 酸洗预处理是利用酸溶液去除线材表面上的氧化皮和锈蚀物，主要有2种方式，其中一种是剥皮退火后小洗，盐酸浓度为20%；另外一种是整件洗即大洗：该方法相对脱皮+小洗工艺，无脱皮工艺，直接将整件放入20%盐酸溶液中浸洗；酸洗后均需用水进行冲洗，冲洗过后的碳钢线材0.1万t/a进入上灰工序，其余进行磷化皂化处理。 酸洗池内需定期添加盐酸以保证池内盐酸浓度，酸液每3天更换一次，产生S3废酸液；酸洗过程还会产生G3酸雾、S4槽渣；清洗过程中产生碳钢酸洗废水。 （4）上灰 本项目将0.1万t/a碳钢线材进行上灰处理，将线材通过浸到上灰池后自然风干再进入下道工序。主要起到润滑作用，以减少对机械设备的磨损。其中上灰工艺主要污染为散落的S5上灰固废及G4上灰粉尘。 （5）磷化 磷化液在金属表面形成一层磷酸盐薄膜，以减少拉丝、冷镦等加工过程中，对工模具的擦伤。磷化槽定期补充磷化液，磷化液循环使用不外排，依据产能定期清捞槽渣，该工序将产生S4槽渣。 （6）冲洗 磷化后的水洗是把线材表面挂附的磷化液洗干净，防止残留的磷酸盐在日后防腐过程中参与电化学腐蚀。此过程会产生W2磷化冲洗废水。 （7）皂化 将已磷化好的工件置于皂化液中，皂化液与工件表面的锌磷化膜反应形成脂肪酸锌膜和皂膜层。该膜层增加了工件加工变形区的塑性厚度，在模具孔和加工材料间形成润滑膜。在皂化池定期添加皂化液，皂化液每年更换1次，因此皂化工序主要产生S6废皂化液。磷化皂化工艺中须对磷化、皂化池进行供热，采用电加热。 （8）拉丝 线材在一定的拉力作用下，通过模孔发生塑性变形，使截面减小、长度增加，获得需要的的尺寸。该工序将产生N噪声，以及部分产品涉及上灰过程在拉丝过程散落的S4上灰固废及G6上灰粉尘。 （9）冷镦、搓丝 用模具在常温下中对金属棒料镦粗(常为局部镦粗)成形的锻造方法。冷镦成型得 到的产品金属纤维沿产品形状呈连续状，中间无切断，可有效提高产品强度与机械性能。冷镦成型后的粗坯送入搓丝机，由丝板(滚模)压力使螺纹成形。可获得螺纹部分的塑性流线不被切断，强度增加，精度高，质量均一。在此过程中机器会升温，设备粘附的冷镦攻丝油将汽化，产生G5油雾废气，同时该工序将产生S1边角料、S7废油、N噪声。 （10）热处理淬火 碳钢紧固件产品涉及气氛网带式连续气加热热处理工序，其中约0.1万t/a涉及余热发黑工序，共设置4条网带炉生产线和8个发黑池。 该处理线主要将工件先经第一道喷淋清洗去除表面油污后，再将其加热到温度900℃进行渗碳。渗碳是对金属表面处理，即将工件置入具有活性渗碳介质中，加热到900℃的单相奥氏体保温足够时间后，使渗碳介质中分解出活性炭原子深入钢件表层，从而获得表层高炭，心部仍保持原有成分，它可以使渗过碳的工件表面获得很高的硬度，提高其耐磨程度。本项目使用的渗碳工艺为气体渗碳，将清洗后的紧固件送入网带炉中，同时通入定量的甲醇，在高温条件下分解为碳原子渗入金属紧固件表面，以增强金属硬度及耐磨程度，由于炉温较高，部分未完全分解的甲醇会产生自燃，起到封炉作用，燃烧产物为水与二氧化碳。 渗碳完成后工件在淬火油里冷却（在接触淬火油瞬间，淬火油会遇热挥发，生成油烟（以非甲烷总烃计），然后经第二道喷淋清洗去除工件表面淬火油后进行回火（电加热）加热到400℃后在水中浸泡冷却。热处理工艺可通过加热速度、保温时间、保温温度和冷却速度等基本环节的有机配合使金属的内部结构发生转变，从而达到改善材料性能。本项目热处理生产线涉及的渗碳前清洗及淬火后清洗均为该生产线自带的清洗机进行喷淋清洗去除油垢。清洗机设有多组强力喷淋装置，用清水对工件进行喷淋清洗，清洗废水定期隔油循环使用，油水分离后的固废作为危废处置。 因此渗碳冷却将产生G6淬火油烟、S8废淬火油；清洗过程将产生W3热处理工序清洗废水、S9油水分离固废；网带淬火炉采用天然气作用燃料，将产生G2燃气废气。 （11）发黑 水冷后约0.1万t/a的工件进入发黑池进行余热发黑处理。发黑是化学表面处理的一种常用手段，余热发黑的原理是利用热处理工艺过程中回火余热，依据热聚合反应机理，在金属表面形成一层保护膜，以隔绝空气，达到防锈防腐目的。项目利用网带炉生产线的余热进行发黑，发黑完成后的工件经水洗、防锈处理后得到成品。该工序将产生S4槽渣、S10废发黑液。 （12）检验 人工检验，合格产品进入包装工序，此过程会产生S11次品，收集后外售。 （13）包装 将检验合格的标准件进行包装。 1.2不锈钢金属紧固件 本次变更将改进不锈钢紧固件生产工艺，由“退火+拉丝+冷镦搓丝+酸洗+清洗”变更为“拉丝+酸洗除油+清洗+退火+冷镦搓丝+除油+清洗+滚光+清洗+离心烘干”，工艺流程及产污环节见图4。 不锈钢金属紧固件生产工艺流程及产污环节图（涉及商业机密 删除） 工艺说明： （1）皮膜、倒立拉丝 使钢材表面产生一层非金属被覆膜的化学药品，有助于线材塑性加工的润滑作用。使用方法为浸渍法，此被覆膜层有利于抽拉变形的加工。经皮膜后的不锈钢线材经倒立机进行拉丝，拉丝过程中将产生N噪声。 （2）连续拉丝 不锈钢线材进行连续拉丝，将线材通过自动放线，此过程将产生N噪声。 （3）酸洗除油、清洗 采用3%稀硫酸进行除油脱脂，酸洗槽密闭，酸洗液经油水分离循环使用，油水分离固废委托有资质的单位处置；酸洗脱脂后的产品进行清洗。该工序将产生W4清洗废水、S9油水分离固废。 （4）退火、冷却 线材经氨气保护气退火炉，液氨汽化预热后进入装有催化剂的分解炉，不锈钢线材慢慢的通过高温的炉子中，烧到通红，在出口处用冷水快速冷却的过程。退火的处理过程，主要是3个方面的作用：消除线材在物理加工中产生的应力；让化学元素均匀分布于线材；增加线材的物理性能。退火炉采用天然气作用燃料，将产生G2燃气废气。 （5）冷镦、搓丝 用模具在常温下中对金属棒料镦粗(常为局部镦粗)成形的锻造方法。冷镦成型得 到的产品金属纤维沿产品形状呈连续状，中间无切断，可有效提高产品强度与机械性能。冷镦成型后的粗坯送入搓丝机，由丝板(滚模)压力使螺纹成形。可获得螺纹部分的塑性流线不被切断，强度增加，精度高，质量均一。在此过程中机器会升温，设备粘附的冷镦攻丝油将汽化，产生G5油雾废气，同时该工序将产生S1边角料、S7废油、N噪声。 （6）除油 滚光除油粉由表面活性剂、清洗促进剂组成。紧固件产品进行滚桶或振动筛除油时添加这种除油粉能够发挥机械和化学的协同效应，在室温条件下快速、彻底去除各种零件表面的油污、暗膜和毛刺,提高零件表面的光泽。除油后在同一桶或筛内排除掉废水，进行除油清洗工序。此过程中将会产生W5不锈钢除油废水。 （7）除油清洗 除油后的产品，需进行清水清，防止下一道工序发生反应。除油清洗后在同一桶或筛内排除掉废水，进行滚光工序，此工序产生W4清洗废水。 （8）滚光 将工件和磨料、滚光液（硝酸、氢氟酸和磺酸的混酸）、乳化剂一起装入滚桶或振动筛中，由于滚桶或振动筛的振动作用，使工件与工件、工件与磨料互相摩擦、撞击，加上滚光液、乳化剂的化学作用，除去零件表面的油污、锈迹、毛刺，并平整金 属表面。滚光后在原滚桶或振动筛内进入清洗工序。此工序产生W6不锈钢滚光废水、滚光液装卸过程中将开启滚筒，会产生G7酸雾（主要为氮氧化物、氟化物）。 （9）滚光清洗 滚光后的产品，为保证产品质量，需进行清水清洗。将产生W4清洗废水。 （10）离心烘干 经滚光后的不锈钢紧固件进入离心机及烘干机内进行离心去水并烘干产品，水分蒸发量很小，忽略不计，烘干机采用电加热。 （10）检验、包装入库 将检验合格的标准件进行包装，将产生S11次品。 1.3主要产污环节 项目产污环节一览表 类别 编号 污染源名称 污染因子 产污环节 治理措施及排放去向 废水 W1 碳钢酸洗废水 pH、COD、NH3-N、SS、色度、石油类、总铁 碳钢酸洗 经厂区污水处理站酸洗废水处理系统处理达标后排至福鼎市文渡污水处理厂 W2 磷化冲洗废水 COD、NH3-N、总磷、总铁、石油类、SS 磷化、磷化冲洗 经磷化废水预处理系统处理后，进入酸洗废水处理系统合并处理达标后排至福鼎市文渡污水处理厂 W3 热处理清洗废水 石油类、COD 热处理喷淋清洗 油水分离后废水回用于生产不外排 W4 清洗废水 pH、COD、NH3-N、六价铬、总铬、镍、铜、氟化物 水洗、清洗 由槽车运往集控中心污水处理站进行处理 W5 不锈钢除油废水 pH、COD、NH3-N、六价铬、总铬、镍、铜、氟化物 滚光前除油 W6 不锈钢滚光废水 pH、COD、NH3-N、六价铬、总铬、镍、铜、氟化物 不锈钢滚光 W7 酸雾吸收废水 pH 碱液喷淋塔 经厂区污水处理站酸洗废水处理系统处理达标后排至福鼎市文渡污水处理厂 W8 地面拖洗废水 COD、石油类、NH3-N、SS 地面拖洗 经磷化废水预处理系统处理后，进入酸洗废水处理系统合并处理达标后排至福鼎市文渡污水处理厂 W9 初期雨水 pH、SS 初期雨水 收集至初期雨水池后分批次进入厂区污水处理站 W10 生活污水 COD、BOD5、NH3-N、SS 职工日常生活 化粪池处理后排至福鼎市文渡污水处理厂 废气 G1 抛丸粉尘 颗粒物 剥皮抛丸 经抛丸机自带的布袋除尘器处理后排放 G2 燃气废气 烟尘、NOX、SO2 退火、热处理 集气罩收集后通过一根不低于15m高排气筒排放（DA001） G3 酸雾 氯化氢 酸洗、储罐呼吸 碳钢酸洗槽密闭罩收集、储罐呼吸经管道密闭收集，经两级碱喷淋处理后通过一根不低于15m高排气筒排放（DA002） G4 上灰粉尘 颗粒物 上灰、拉丝 拉丝工序采取防尘罩 G5 油雾废气 非甲烷总烃 冷镦、搓丝 集气罩收集，经高频油烟净化器处理后通过一根15m不低于高排气筒排放（DA004） G6 淬火油烟 非甲烷总烃 热处理淬火 集气罩收集，经高频油烟净化器处理后通过一根15m不低于高排气筒排放（DA005） G7 酸雾 氟化物、硫酸雾 滚光酸液装卸、配酸 配酸间密闭罩收集、滚光区顶部集气罩收集，经三级碱喷淋处理后通过一根不低于15m高排气筒排放（DA003） G8 食堂油烟 油烟 食堂 集气罩收集，经高效油烟净化器处理后通过一根15m不低于高排气筒排放 噪声 N 设备噪声 LAeq 设备运转 隔声降噪 固废 S1 边角料 金属碎屑 冷镦、搓丝 收集后外售 S2 废钢丸 钢丸 剥皮抛丸 收集后外售 S3 废酸液 盐酸 碳钢酸洗 收集后委托有资质单位处置 S4 槽渣 盐酸、氯化亚铁、四氧化三铁、氧化亚铁、磷化渣 酸洗、磷化、皂化、发黑 收集后委托有资质单位处置 S5 上灰固废 石灰粉 上灰、拉丝 收集后委托环卫部门清运 S6 废皂化液 皂化液 皂化 收集后委托有资质单位处置 S7 废油 废矿物油 冷镦、搓丝、设备维修 收集后委托有资质单位处置 S8 废淬火油 废矿物油 淬火 收集后委托有资质单位处置 S9 油水分离固废 废油 废水油水分离 收集后委托有资质单位处置 S10 废发黑液 废发黑液 发黑 收集后委托有资质单位处置 S11 次品 废不锈钢、废钢 检验 收集后外售 S12 废包装材料 塑料、纸 原料包装 收集后委托环卫部门清运 S13 抛丸粉尘 金属碎屑 粉尘处理 收集后外售 S14 污水处理站污泥 铁离子、SS、钙离子 污水处理 收集后外运综合利用 S15 磷化冲洗废水污泥 SS、磷、锌离子 磷化废水预处理 收集后委托有资质单位处置 S16 废原料桶 硝酸、氢氟酸、硫酸、冷却油 原料桶 生产厂家回收利用 S17 生活垃圾 生活垃圾 职工日常生活 收集后委托环卫部门清运 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 现有环保措施建设情况 1.1 原环评概况 福鼎闽标金属制品有限公司于2017年投资3098万元建设金属紧固件生产项目项目用地面积12518m2，总建筑面积9645.36m2，建设厂房一栋，宿舍楼一栋，门卫一栋，同时通过引起先进技术、购进先进设备，采用拉丝、搓丝等工艺，形成年产8000吨金属紧固件生产能力(其中碳钢金属紧固件5000吨，不锈钢金属紧固件3000吨)。2019年2月2日，宁德市福鼎生态环境局以“鼎环审[2019]013号”文审批通过《金属紧固件生产项目环境影响报告表》。 本次项目不锈钢紧固件生产规模不变，碳钢紧固件生产规模将增大至97000t/a，产能变化在50%以上，属重大变动，因此需重新报批项目。 1.2 建设情况 原项目环评建设内容见下表，目前厂区内仅建成生产厂房、门卫、公厕及公用工程，未安装生产设备，未建设环保工程，项目未投产运行。 原环评建设内容一览表 工程类别 建设内容 占地面积(m2) 层数 建筑面积(m2) 备注 主体工程 生产厂房 7484.96 1 7484.96 / 其中 冷镦、搓丝区 6637.36 1 6637.36 新建，碳钢及不锈钢紧固件生产车间，主要为冷镦、搓丝等工序 拉丝区 847.6 1 847.6 新建，碳钢酸洗、磷化、皂化、发黑、拉丝、退火等工序；不锈钢酸洗工序 辅助工程 宿舍楼 520.8 4 2135.2 一层为食堂，其余楼层为办公和住宿用房 门卫 25.2 1 25.2 / 公厕 33.17 1 33.17 位于厂房内 公用工程 供水 市政供水 供电 设配电房一座，位于厂房内，市政供电 排水 雨污分流，雨水就近排入市政雨水管网； 生产废水(除不锈钢废水)经预处理后排入福鼎市文渡污水处理厂；生活污水经隔油池及化粪池预处理后排入福鼎市文渡污水处理厂；不锈钢废水依托集控中心一期工程污水处理站处理。 环保工程 废水 生产废水(除不锈钢生产废水) 生产废水处理设施一套 生活污水 化粪池3座；隔油池1座 不锈钢生产废水 不锈钢酸洗废水贮存池1个 废气 燃气废气 集气罩收集后通过15m高排气筒排放(1根) 油雾废气、淬火油烟 集气设施+油雾净化器+15m高排气筒(2套) 酸洗废气 集气设施+碱液喷淋装置1套+15m高排气筒1根 食堂油烟 油烟净化设施1套 上灰和拉丝粉尘 采取防尘罩措施，沉降粉尘定期清扫，作为固废处置 固体废物 危废贮存间一间(50m2) 1.3 产品方案 原项目产品方案见下表。 原项目产品方案一览表 序号 产品名称 年产量 单位 1 不锈钢金属紧固件 3000 t/a 2 碳钢金属紧固件 5000 t/a 其中 磷化皂化产品 3000 t/a 上灰产品 1000 t/a 发黑产品 1000 t/a 1.4 原环评污染物排放情况及治理措施 由于原项目未投产运行，污染物排放情况及治理措施引用原环评相关内容。 （1）废水 废水产生情况及治理措施见下表。 废水产生情况及治理措施 废水种类 排放量 治理措施及排放去向 排放标准 t/d t/a 生活污水 7.2 2160 食堂废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理后排入福鼎市文渡污水处理厂 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B等级标准、总铁参照执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2排放限值） 碳钢酸洗废水(含废酸液和酸液配液废水) 7.69 2308 经自建酸洗污水处理站处理达标后排至福鼎市文渡污水处理厂 酸雾吸收废水 0.056 16.80 磷化冲洗废水 1.38 414.00 经磷化废水预处理系统处理后再进入自建酸洗污水处理站处理达标后排至福鼎市文渡污水处理厂 不锈钢生产废水 5.70 1710 依托集控中心一期工程酸洗废水处理系统处理达标后排至福鼎市文渡污水处理厂 集控中心一期工程污水处理站进水水质要求 合计 22.026 6608.8 / / 注：根据《福鼎市文渡金属表面处理集控中心新增酸洗废水处理及排放方式变更环境影响补充报告》，集控中心一期工程污水处理站处理规模拟接收福鼎闽标金属制品有限公司不锈钢生产废水6.6t/d，原环评核算水量为5.7t/d，未超出可接纳水量，具体分析详见：“不锈钢生产废水排入集控中心污水处理站可行性分析”章节。 （2）废气 废气产生情况及治理措施见下表。 废气产生情况及治理措施一览表 序号 污染源 主要污染物 排气量m3/h 正常排放 治理措施 排放标准 标准限值mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 1 有组织 燃气 废气 SO2 226.9 0.002 0.005 集气罩+高空排放（1#排气筒） 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) 0.5 NO2 0.013 0.032 0.2 烟尘 0.005 0.012 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 0.45 2 油雾(退火、冷镦、搓丝) 非甲烷总烃 4000 0.053 0.128 油雾净化器+高空排放（2#排气筒） 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 2.0 3 酸雾 盐酸雾 29000 0.021 0.050 碱液喷淋装置+高空排放（3#排气筒） 0.05 NOx 0.059 0.142 0.25 氟化物 0.012 0.029 0.02 硫酸雾 0.090 0.216 0.30 4 淬火油烟 非甲烷总烃 2000 0.030 0.072 油雾净化器+高空排放（4#排气筒） 2.0 5 食堂废气 油烟 4000 0.003 0.006 油烟净化器+高空排放 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) 2.0 5 无组织 非甲烷总烃 / 0.333 0.139 / 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 2.0 盐酸雾 / 0.023 0.055 0.05 NOx / 0.066 0.158 0.25 氟化物 / 0.013 0.031 0.02 硫酸雾 / 0.100 0.240 0.30 （3）固体废物 固体废物产生情况及治理措施见下表。 固体废物产生情况及治理措施一览表 序号 固废名称 废物性质 类别编号 危险特性 产生量(t/a) 产生工序及装置 形态 主要成分 治理措施 1 边角料 一般固废 / / 80 冷镦、搓丝 固态 不锈钢、碳钢 集中收集后外卖 2 废包装材料 / / 0.5 包装工序 固态 纸、塑料 交由环卫部门处理 3 次品 / / 40 出厂检验 固态 不锈钢、碳钢 集中收集后外卖 4 上灰固废 / / 24 上灰工序 固态 石灰粉 交由环卫部门处理 5 污泥* 原HW17 (336-064-17) 现为一般固废 / 93.98 污水处理站 固态 铁离子、SS、磷、锌离子 收集后储存于危险废物暂存间，交由有资质单位处理 6 废原料桶 / / / 2500个/a 原料桶 固态 盐酸、片碱等 由生产厂家回收利用 7 酸洗、磷化槽渣 危险废物 HW17 (336-064-17) T/C 2.0 酸洗槽、磷化槽、发黑池 固态 磷化渣、盐酸、氯化亚铁、亚硝酸钠、氢氧化钠 收集后储存于危险废物暂存间，交由有资质单位处理 8 废皂化油 HW09 (900-006-09) T 0.5 皂化池 固/液 皂化液 收集后储存于危险废物暂存间，交由有资质单位处理 9 废油 HW08 (900-249-08) T，I 0.5 机械设备润滑 液态 润滑油、金属粉末 收集后储存于危险废物暂存间，交由有资质单位处理 10 生活垃圾 生活垃圾 / / 18.00 / / / 收集后交由环卫部门处理 注：污泥*原属于《国家危险废物名录》中HW17 336-064-17类危险废物，原环评按照危险废物处置，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，碳钢酸洗污水处理污泥不属于危险废物，应作为一般固废处置。 |

区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1区域环境质量现状 1.1大气环境 （1）达标区判定 本项目位于福鼎市，根据宁德市环境监测中心站公布的《宁德市环境质量概要（2020年）》，2020年福鼎市的基本污染物的年均浓度详见下表。 福鼎市区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度(μg/m3) 标准值(μg/m3) 占标率（%） 达标 情况 SO2 年均质量浓度 12 60 20 达标 NO2 年均质量浓度 5 40 12.5 达标 PM10 年均质量浓度 31 70 44.3 达标 PM2.5 年均质量浓度 12 35 34.3 达标 CO 日均质量浓度 1.4mg/m3 4mg/m3 35 达标 O3 日最大8小时平均质量浓度 86 160 54 达标 由上表福鼎市区域空气质量现状评价表的达标评价可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5污染物全部符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准要求，CO日均值第95百分数和O3最大8小时值第90百分数未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，因此项目所在区域福鼎市环境空气质量是达标的。 （2）项目所在区域污染物环境质量达标情况 本次评价引用《再生铝系列产品改扩建项目环境影响报告书》委托福建省格瑞恩检测科技有限公司于2020年10月10日~2020年10月18日对赤屿村处氟化物的监测结果，《五金紧固件小微园项目（变更）环境影响报告表》委托福建省化工产品质量检验站于2020年1月3日～2020年1月9日对斗门头沙淀自然村TSP、HCl、非甲烷总烃监测结果及《年产10万平方米线路板表面处理项目环境影响报告书》委托厦门科仪检测技术有限公司于2021年7月9日~2021年7月15日对赤屿村硫酸的监测结果，监测点位见附图3。 项目监测点位分布表 监测点 点位名称 污染物 监测时间 监测数据来源 G1 赤屿村 氟化物 2020.10.10~2020.10.18 《再生铝系列产品改扩建项目环境影响报告书》委托福建省格瑞恩检测科技有限公司监测 硫酸 2021.7.9~2021.7.15 《年产10万平方米线路板表面处理项目环境影响报告书》委托厦门科仪检测技术有限公司监测 G2 斗门头沙淀自然村 TSP 2020.1.3~2020.1.9 《五金紧固件小微园项目（变更）环境影响报告表》委托福建省化工产品质量检验站监测 HCl 非甲烷总烃 大气污染特征因子监测结果统计 监测点 点位 名称 污染物 1小时平均值 超标率% 达标情况 浓度范围mg/m3 最大浓度mg/m3 G1 赤屿村 氟化物 <0.0005 <0.0005 0 达标 硫酸 0.00086~0.00146 0.00145 0 达标 G2 斗门头沙淀自然村 TSP 0.089~0.131 0.131 0 达标 HCl <0.025 <0.025 0 达标 非甲烷总烃 <0.07~0.46 0.46 0 达标 本项目周边敏感目标沙淀自然村处的氯化氢可达《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D要求的标准限值，非甲烷总烃可达《大气污染物综合排放详解》中质量标准，TSP可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，赤屿村处的氟化物和硫酸可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）限值，因此本项目周边环境空气质量较好。 1.2地表水环境 本项目废水经文渡污水处理厂处理后排放至滞洪区，为了解滞洪区水体的水环境质量现状，本次引用《福鼎市文渡污水处理有限公司日处理8000吨污水改扩建工程项目环境影响报告书》委托厦门中迅德检测技术股份有限公司于2019年5月24日对滞洪区pH、COD、BOD5、氨氮、SS、TP、TN的监测结果。 （1）监测断面与监测因子 监测断面具体位置分布见下表及附图3。 地表水监测点位 监测点位号 具体位置 检测项目 W1 三孔闸内侧 pH、COD、BOD5、氨氮、SS、TN、TP W2 单孔闸内侧 W3 滞洪区中部 （2）监测时间及频次 共监测1天，每天监测一次。 （3）评价标准 项目所在区域的水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （4）评价方法 地表水现状评价采用单项水质参数评价模式，在各项水质参数评价中，对某一水质参数的现状浓度采用多次监测的平均浓度值。单因子污染指数计算公式为： 式中：Sij——第i种污染物在第j点的标准指数； Cij——第i种污染物在第j点的监测平均浓度值，mg/L； Csj——第i种污染物的地表水水质标准值，mg/L； 其中pH为： （pHj≤7.0）；（pHj＞7.0） 式中：SpHj——水质参数pH在j点的标准指数； pHj——j点的pH值； pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限； pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限。 （5）监测结果及评价 地表水监测结果及水质评价结果见下表。 地表水水质现状监测及评价结果一览表单位：mg/L（pH无量纲） 断面 项目 pH COD BOD5 氨氮 SS TN TP Ⅲ类水质标准 6-9 20 4 1.0 30 1.0 0.2 W1 2019.5.24 7.34 13 3 0.698 27 0.763 0.04 污染指数 0.17 0.65 0.75 0.698 0.9 0.763 0.2 超标率 0 0 0 0 0 0 0 W2 2019.5.24 7.92 16 3.4 0.725 22 0.848 0.04 污染指数 0.46 0.8 0.85 0.725 0.73 0.848 0.2 超标率 0 0 0 0 0 0 0 W3 2019.5.24 7.28 15 3.2 0.677 28 0.717 0.04 污染指数 0.14 0.75 0.8 0.677 0.93 0.717 0.2 超标率 0 0 0 0 0 0 0 根据地表水监测调查结果，滞洪区各监测点位的各项监测指标均可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 1.3声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，本评价不开展声环境质量现状评价。 1.4地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求：原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。因此本评价不开展地下水、土壤环境质量现状评价。 1.5生态环境 本项目位于福鼎市文渡项目区，不属于新增用地，用地范围内无生态环境保护目标，因此本评价不开展生态环境现状评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 2环境保护目标 2.1大气环境 本项目大气环境保护目标为北侧437m处的沙淀村和西侧397m处的柏洋村，保护目标情况如下表所示。 项目环境保护目标及方位一览表 环境要素 名称 坐标 保护对象 规模 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界最近距离/m E N 大气环境 沙淀村 120.243731 27.059852 居民 50户，260人 居民区 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 N 437 柏洋村 120.149621 27.031689 居民 735户，2800人 居民区 W 397 2.2声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 2.3地下水 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源。 2.4生态环境 本项目不新增用地，故无生态环境保护目标。 项目周边敏感目标图 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3污染物排放控制标准 3.1废水排放标准 本项目运营期生活污水经隔油池及化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B等级标准）后接入福鼎市文渡工业集中区市政污水管网，排入福鼎市文渡污水处理厂处理。福鼎市文渡污水处理厂处理后最终排入滞洪区，福鼎市文渡污水处理厂近期出水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准限值。远期COD、NH3-N、SS、TN、TP出水参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准执行。 （2）生产废水 ①不锈钢生产废水 本项目不锈钢生产废水经收集后由福鼎市众鑫金属表面处理有限公司运至集控中心污水处理站处理达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准后（其中COD、氨氮达文渡污水厂进水水质要求，即氨氮≤120mg/L，COD≤500mg/L）排入福鼎市文渡污水处理厂，最终排入滞洪区。 ②其他生产废水 磷化冲洗废水和地面拖洗废水经磷化废水预处理系统处理后与碳钢酸洗废水、磷化冲洗废水、酸雾吸收废水及初期雨水进入厂内酸洗废水处理系统，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)，总氮满足污水处理厂进水水质要求，总铁参照执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2排放限值后排入福鼎市文渡污水处理厂进行处理。 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）单位：mg/l 序号 污染物名称 排放标准 标准来源 近期 远期 1 pH 6-9 6-9 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4三级 2 COD 500 500 3 BOD5 300 300 4 SS 300 300 5 石油类 20 20 6 总锌 5 5 7 氨氮 120 45 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B等级标准 8 总磷 8 8 9 TN 150 70 福鼎市文渡污水处理厂进水水质要求 10 总铁 3.0 3.0 《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2排放限值 集控中心污水处理站酸洗废水进出水水质设计及控制指标一览表 序号 控制因子 控制位置 (企业排水)进水指标控制值(mg/L) 污水处理站出水指标标准值(mg/L) 1 pH 总排口 >2(无量纲) 6-9(无量纲) 2 总铬 含铬废水排放口 ≤40 ≤1.0 3 六价铬 含铬废水排放口 ≤10 ≤0.2 4 总镍 含镍废水排放口 ≤100 ≤0.5 5 总氰化物（以CN计） 含氰废水排放口 ≤0.2 ≤0.3 6 总铜 总排放口 ≤50 ≤0.5 7 总锌 总排放口 ≤50 ≤1.5 8 石油类 总排放口 ≤80 ≤3.0 9 总铁 总排放口 ≤50 ≤3.0 10 总磷(以P计) 总排放口 ≤10 ≤1.0 11 COD 总排放口 ≤500 ≤500 12 NH3-N 总排放口 ≤30 ≤120 13 SS 总排放口 ≤200 ≤50 备注：1、污水PH≥2正常收费；2、污水PH在1.5~1.99（包括1.5和1.99）之间，按原来的价格的两倍；3、污水PH＜1.5或废液，众鑫拒绝接收处理。 文渡污水处理厂废水排放标准限值 项目 pH SS BOD5 CODcr NH3-N TN TP 近期限值 6~9 70 20 100 15 20 1.5 远期限值 6~9 20 20 60 8 20 1 注：单位mg/L（pH无量纲） 3.2废气排放标准 根据《福建省工业炉窑大气污染物综合治理方案》，本项目燃气废气中颗粒物、二氧化硫和氮氧化物按照排放限值分别不高于30、200、300mg/m3执行。本项目酸洗槽产生的酸雾，上灰、拉丝及抛丸产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准；冷镦、淬火等工序产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放标准执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1、表2、表3的标准限值厂区内非甲烷总烃监控点任意一次浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A的表A.1的相应规定，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型排放浓度限值。 本项目大气污染物排放标准 执行标准 污染 因子 最高允许排放浓度mg/m3 15m高排气筒排放速率kg/h 无组织排放浓度限值 mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 其他工艺废气 HCl 100 0.26 0.20 氮氧化物 240 0.77 0.12 氟化物 9.0 0.1 0.02 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) 小型 (食堂) 油烟 排放浓度 去除效率(%) 2.0 ≥60 福建省工业炉窑大气污染综合治理方案 工业炉窑 颗粒物 30 / 1.0 (GB16297-1996) SO2 50 / / NOX 200 / / 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）（摘录） 污染物 有组织排放 排放浓度限值（mg/m3） 排放速率限值a（kg/h） 排气筒高度（m） 非甲烷总烃 100 1.8 15 a当非甲烷总烃的去除率≥90%时，等同于满足最高允许排放速率限值要求。 非甲烷总烃无组织排放标准 污染因子 监控区域 限值含义 单位 相关标准浓度限值 本项目控制值 DB35/1782-2018 GB37822-2019 非甲烷总烃 厂界 / mg/m3 2.0 / 2.0 厂区内 1h平均浓度值 8 10 8 任意一次浓度值 / 30 30 3.3噪声排放标准 本项目北侧靠纬六路，运营期北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准噪声，其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准限值见下表。 本项目噪声排放标准单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 4类 70 55 3.4固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013标准修改单；生活垃圾贮存处理按照《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T50337-2018）中的要求进行综合利用和处置。 |
| 总量 控制 指标 | 4总量控制指标 根据《福建省“十三五”环境保护规划》（闽环保财〔2016〕51号）、《福建省人民政府关于印发福建省“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》(闽政[2017]29号)，有关主要污染物排放总量控制计划的要求，结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子为COD、氨氮、NOx、SO2、总挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。 （1）水污染物排放总量控制 本项目生活污水经隔油池及化粪池处理后排入福鼎市文渡污水处理厂处理，根据《福建省环保厅关于进一步加快推进排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽环发[2015]6号）中的相关规定，“对水污染物，仅核定工业废水部分”，因此，本项目生活污水中COD、氨氮无需购买总量。 项目不锈钢生产废水依托集控中心污水处理站处理，纳入福鼎市众鑫金属表面处理有限公司统一管理，由福鼎市众鑫金属表面处理有限公司申请总量；其余生产废水经厂区污水处理站处理后排入福鼎市文渡污水处理厂处理，水污染物总量控制指标见下表。 本项目废水总量控制指标一览表单位：t/a 项目 福鼎市文渡污水处理厂排放浓度限值(mg/L) 排放量 已申购指标 本项目需申购指标 废水量 / 16067 2738.8 13328.2 近期 COD 100 1.607 0.278 1.329 NH3-N 15 0.241 0.042 0.199 远期 COD 60 0.964 0.278 0.686 NH3-N 8 0.129 0.042 0.087 由上表可知，本项目建成后近期COD排放总量为1.607t/a，氨氮排放总量为0.241t/a；远期COD排放总量为0.964t/a，氨氮排放总量为0.129t/a建设单位已于2019年向海峡股权交易中心申购并取得了排污权指标交易凭证（COD：0.278t/a、氨氮：0.042t/a），仍需申购指标为：COD：1.329t/a，氨氮：0.199t/a。建设单位承诺在本项目投产前申购所需总量，待文渡污水厂提标后按远期总量控制指标执行。 （2）大气污染物总量控制 本项目废气污染物排放总量控制详见下表。 本项目废气总量控制一览表单位：t/a 废气 排放量 建议控制指标排放量 需申购/调剂指标 SO2 0.095 0.095 0.095 NOX 0.842 0.842 0.842 非甲烷总烃 0.481 0.481 0.481 由上表可知，本项目废气指标SO2、NOx排放量分别为0.095t/a和0.842t/a，建设单位应根据环保主管部门确定的总量向排污权交易机构(海峡股权交易中心(福建)有限公司)申购所需总量。本项目非甲烷总烃排放量为0.481t/a，建设单位应通过宁德市福鼎生态环境局申请VOCs总量调剂。 |

主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目厂房已建设完成，施工期主要进行设备安装工作，施工期较短，因此本次主要对运营期开展污染源分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1废气 1.1污染源强 本项目废气产排情况入下表： 废气污染源强表 产污 环节 污染因子 治理设施 工艺 处理能力m3/h 收集效率 去除率 是否为可行技术 退火 SO2 15m高排气筒（DA001） 1180.6 / / / NOx 颗粒物 储罐呼吸、碳钢酸洗 氯化氢 酸洗区密闭罩收集、储罐密闭管道收集+两级碱喷淋+15m排气筒（DA002） 30000 90% 90% 是 配酸、滚光酸液装卸 氟化物 配酸间密闭收集、滚光区顶部集气罩收集+三级碱喷淋+15m排气筒（DA003） 20000 90% 90% 是 硫酸雾 退火、冷镦、搓丝 非甲烷总烃 集气+高频静电油烟净化器+15m排气筒（DA004） 10000 90% 70% 是 热处理淬火 非甲烷总烃 集气+高频静电油烟净化器+15m排气筒（DA005） 10000 90% 70% 是 剥皮抛丸 颗粒物 密闭收集+布袋除尘器 1000 99% 99% 是 项目废气污染物排放源一览表 排放形式 产污环节 污染物 种类 污染物产生情况 污染物排放情况 排放标准mg/m3 产生浓度mg/m3 产生量t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 有组织 退火 SO2 200 NOx 300 颗粒物 30 碳钢酸洗、储罐呼吸 氯化氢 100 配酸、滚光酸液装卸 氟化物 9 硫酸雾 45 冷镦、搓丝 非甲烷总烃 100 热处理淬火 非甲烷总烃 100 碳钢酸洗 氯化氢 0.2 配酸、滚光酸液装卸 氟化物 0.02 硫酸雾 1.2 冷镦、搓丝 非甲烷总烃 2.0 热处理淬火 非甲烷总烃 2.0 剥皮抛丸 颗粒物 1 项目排放口基本情况一览表 编号 排气筒名称 类型 排气筒地理坐标 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气温度/℃ DA001 燃气废气排气筒 一般排放口 DA002 碳钢生产废气排气筒 一般排放口 DA003 不锈钢生产废气排气筒 一般排放口 DA004 油雾废气排气筒 一般排放口 DA005 淬火油烟排气筒 一般排放口 说明： （1）燃气废气 本项目退火工序采用天然气作为燃料，产生的污染物主要为颗粒物、SO2和NO2等污染物。根据第二次污染普查相关行业系数手册，采用天然气为燃料进行热处理过程中燃烧1m3天然气产生废气量13.6m3、SO2：0.000002Skg（S含硫量按照GB17820-2018中二类天然气总硫限值100mg/m3计），NO2：0.00187kg、烟尘：0.000286kg。根据建设单位提供资料，本项目天然气年用量约45万Nm3/年，则各污染物的产生量分别为SO2：0.09t/a(0.0125kg/h)，NO2：0.8415t/a(0.1169kg/h)、烟尘：0.1287t/a(0.0179kg/h)。项目燃气产生的废气采用通风机通过管道收集后，由1根15m排气筒(DA001)排放。 燃气废气产排污染源强核算 项目 排放浓度 产生量 产生速率 mg/m3 t/a kg/h 烟气量 850万Nm3/a SO2 14.706 0.09 0.013 NOX 137.500 0.842 0.117 颗粒物 21.029 0.129 0.018 （2）碳钢生产废气 ①碳钢酸洗废气 碳钢酸洗过程中将产生盐酸雾，碳钢酸洗工序每天进行16h左右，根据《环境统计手册》，酸洗工艺中的酸蒸发量应通过下式进行计算： GZ=M×(0.000352+0.000786×U)×P×F 式中：GZ——酸雾排放速率（kg/h）； M——液体分子量，M盐酸=36.5； U—蒸发液体表面上的空气流速(m/s)，应以实测数据为准。无条件实测时可取0.2～0.5m/s，本项目取0.30m/s； P——相应于液体温度下空气中的饱和蒸汽分压力（mmHg），酸洗槽为常温，鉴于酸洗是放热的过程，因此酸洗槽的温度约为30℃，酸洗槽上方蒸发表面温度为25℃，查表可知P20%盐酸=0.32mmHg（0.04kPa）。 F——蒸发面的面积（m2），本项目碳钢酸洗槽蒸发面面积为4.62m2，共6个，因此盐酸的蒸发面积为27.72m2。 经计算，碳钢酸洗槽盐酸雾产生速率为0.19kg/h，产生量为0.913t/a。 ②储罐呼吸 本项目设置2个15t盐酸储罐和2个30m3废酸储罐（盐酸废液，浓度以3%计）位于生产车间外西侧，由于盐酸在常温常压下易挥发，因此盐酸和废酸储罐大小呼吸和装卸车时会有盐酸雾产生。 A.大呼吸 当储罐进卸料作业时，液面升降导致气体空间变化，形成HCl从呼吸阀中呼出。本评价参照固定顶罐大呼吸蒸汽损耗量计算如下： LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC 式中：LW—固定顶罐的工作损失（Kg/次） KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。 K≤36时，KN=1； 36＜K≤220时，KN=11.467×K-0.7026； K＞220时，KN=0.26。 M：储罐内蒸汽分子量； P：罐内液体的真实蒸汽压，按P31%盐酸=2.7kPa、P3%盐酸=0.03Pa； KC：产品因子； 单个固定顶罐大呼吸损耗参数选定及计算结果见下表。 单个固定顶罐大呼吸损耗参数选定及计算结果表 贮存 物质 参数选定 计算结果 M P KN KC Lw(kg/m3) 产生量kg/a 产生速率kg/h 盐酸 36.5 2700 0.44 0.75 0.00136 18.391 0.491 废酸 36.5 0.03 0.56 0.75 1.938×10-7 0.0004 6.977×10-6 备注：本项目盐酸（31%）用量3100t/a，单个罐体年存量1347.83m3/a，装卸流量按0.01m3/s计，年装卸时间37.44h。 废酸产生量为4371t/a，单个罐体年存量19986.82m3/a，装卸流量按0.01m3/s计，年装卸时间55.19h。 因此本项目2个盐酸储罐大呼吸产生量为36.782kg/a，产生速率为0.982kg/h；2个废酸储罐大呼吸产生量为0.0008kg/a，产生速率为0.00001kg/h。 B.小呼吸 储罐静置贮存时，储罐空间气体由于昼夜温差变化导致罐内HCl气体排放，即小呼吸排放，固定顶罐的小呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量： LB=0.191×M×(P/(100910-P))0.68×D1.73×H 0.51×△T 0.45×FP×C×KC 式中：LB-固定顶罐的呼吸排放量（Kg/a）； M——储罐内蒸气的分子量； P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； D——罐的直径（m）； H——平均蒸气空间高度（m），本项目取0.5计算； △T——一天之内的平均温度差（℃）； FP——涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间； C——用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)^2；罐径大于9m的C=1； KC——产品因子 单个固定顶罐小呼吸损耗参数选定及计算结果见下表。 单个固定顶罐小呼吸损耗参数选定及计算结果表 贮存 物质 参数选定 计算结果 M P D H △T Fp C KC 单罐产生量kg/a 产生速率kg/h 盐酸 36.5 2700 2.6 0.5 10 1 0.496 0.75 2.3276 0.0003 废酸 36.5 0.03 3.2 0.5 10 1 0.586 0.75 0.00165 2.297×10-7 备注：小呼吸一年按300天，每天24h计。 因此本项目2个盐酸储罐小呼吸产生量为4.655kg/a，产生速率为0.0006kg/h；2个废酸储罐小呼吸产生量为0.0033kg/a，产生速率为4.593×10-7kg/h。储罐区大小呼吸合计产生量为41.441kg/a，产生速率为0.983kg/h。 本项目碳钢酸洗区域设有密闭罩，密闭罩内对各个酸洗槽设置顶吸及槽边侧吸进行盐酸雾的收集，酸雾经收集后引至碱喷淋装置，采用两级碱喷淋处理工艺；配备风机风量为30000m3/h，收集效率约为90%，处理效率约90%，酸雾经吸收处理后通过一根不低于15m高的排气筒排放（DA002）。同时，盐酸和废酸储罐呼吸废气通过密闭管道引至该喷淋塔一同进行处理后排放。 盐酸有组织排放量为0.115kg/h（0.086t/a）；无组织排放量为0.019kg/h（0.091t/a）。 碳钢酸洗、储罐呼吸废气产排污染源强核算 项目 产生速率 kg/h 有组织 无组织 合计 风量 m³/h 排放浓度mg/m³ 排放速率kg/h 排放量t/a 排放速率kg/h 排放量t/a 排放速率kg/h 排放量t/a 盐酸 酸洗 0.190 30000 0.571 0.017 0.082 0.019 0.091 0.036 0.174 储罐 呼吸 0.983 3.277 0.098 0.0041 / / 0.098 0.004 小计 1.173 3.848 0.115 0.086 0.019 0.091 0.134 0.178 （3）不锈钢生产废气 ①不锈钢滚光配酸酸雾 本项目不锈钢紧固件酸洗、滚光溶液的配备设置于配酸间内，在配酸的过程中可能会产生硫酸雾、氟化物、氮氧化物，酸雾产生量根据《环境统计手册》中相关公式进行计算： GZ=M×(0.000352+0.000786×U)×P×F 式中：GZ——酸雾排放速率（kg/h）； M——液体分子量，M硫酸=98，M硝酸=63，M氢氟酸=20； U—蒸发液体表面上的空气流速(m/s)，应以实测数据为准。无条件实测时可取0.2～0.5m/s，本项目取0.30m/s； P——相应于液体温度下空气中的饱和蒸汽分压力（mmHg），酸洗槽为常温，鉴于酸洗是放热的过程，因此酸洗槽的温度约为30℃，酸洗槽上方蒸发表面温度为25℃。硝酸浓度为6%，氢氟酸浓度为2.4%，硫酸浓度为3%。查表可知P20%硝酸=0mmHg、PH2O=31.824mmHg（硫酸浓度低于10%，氢氟酸浓度低于2%，按此公式计算挥发量主要为水，硫酸含量按3%计算，氢氟酸含量按1.2%计算）。 F——蒸发面的面积（m2），本项目硫酸配酸桶与混酸配酸桶各3个，配酸桶直径约800mm，单桶蒸发面积为0.5m2，因此蒸发面积为1.5m2，配酸过程约为1h/d。 经计算，氟化物产生速率为0.007kg/h，产生量为0.002t/a；氮氧化物产生量为0；硫酸雾产生速率为0.082kg/h，产生量为0.025t/a。 ②不锈钢酸洗、滚光酸雾 A.酸洗—硫酸雾 不锈钢酸洗除油采用3%硫酸溶液，浓度<100g/L，参照《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ 984-2018）附录B，弱硫酸酸洗中产生的硫酸雾源强可忽略，且该酸洗脱脂槽为密闭装置，仅容自动生产线上的线材通过，硫酸雾不易挥发进入大气环境中，因此本评价不做定量分析。 B.滚光—氮氧化物、氟化物 项目不锈钢滚光在酸洗滚筒内完成，由于酸洗滚筒为罐状、横放且完全密闭的设备，在滚光过程中酸雾不易挥发进入大气环境，因此本评价仅考虑在滚光酸液装卸时产生的酸雾。装卸合计时间以1h/d计，酸洗滚筒的蒸发面面积为0.785m2，共20个，总蒸发面积为15.7m2，由上述经验公式计算可得氟化物产生速率为0.07kg/h，产生量为0.021t/a；氮氧化物产生量为0。 不锈钢滚光洗区域顶部设置集气罩收集酸液装卸时产生的氟化物，配酸间密闭收集配酸过程中挥发的硫酸雾和氟化物，并将两股废气一同引至碱喷淋净化装置，采用三级碱喷淋处理工艺。配备风机风量为20000m3/h，收集效率约为90%，处理效率约90%，酸雾经吸收处理后通过一根不低于15m高的排气筒排放（DA003）。氟化物和硫酸雾有组织排放量分别为0.007kg/h（0.002t/a）、0.007kg/h（0.002t/a）；无组织排放量分别为0.008kg/h（0.002t/a）、0.008kg/h（0.002t/a）。 不锈钢滚光酸液装卸及配酸废气产排污染源强核算 项目 产生速率kg/h 有组织 无组织 合计 风量 m³/h 排放浓度mg/m³ 排放速率kg/h 排放量t/a 排放速率kg/h 排放量t/a 排放速率kg/h 排放量t/a 氟化物 滚光酸液装卸 0.007 20000 0.030 0.0006 0.0002 0.0007 0.0002 0.001 0.0004 配酸 0.070 0.317 0.006 0.002 0.007 0.002 0.013 0.004 小计 0.077 0.347 0.007 0.002 0.008 0.002 0.015 0.004 硫酸雾 0.082 0.371 0.007 0.002 0.008 0.002 0.016 0.005 （4）油雾废气 本项目在冷镦、搓丝工序使用冷镦攻丝油，在作业过程中机器会升温，产品表面及设备粘附的油被汽化，产生一定量的油雾。本项目攻丝油年用量为50t/a。油雾废气产生情况类比《江西一标汽摩配件有限公司年产12000吨紧固件生产项目竣工环境保护验收监测报告表》，该项目于2020年8月开展验收监测并通过验收，主要利用钢材采用酸洗、冷镦等工序生产钢紧固件，根据该项目验收报告，项目使用润滑油20t/a，监测期间生产工况达设计产能的87.5%，经油雾净化装置处理后非甲烷总烃平均排放速率为0.0142kg/h，收集和处理效率均按90%计，该项目年生产2400h，则油雾产生量为0.433t/a，约占润滑油用量的2.2%。因此本项目冷镦、搓丝油雾(以非甲烷总烃计)产生量为1.1t/a。产生的油雾采用局部密闭式集气罩收集经高频静电油烟净化器处理后引至15m排气筒排放(DA004)，风机风量10000m3/h，收集效率90%，高频静电油烟净化器处理效率为70%，则油雾有组织排放量为0.041kg/h(0.297t/a)，无组织排放量为0.015kg/h(0.110t/a)。 油雾废气产排污染源强核算 污染物 产生速率 kg/h 有组织（收集率90%，处理率70%） 无组织 合计 风量 m³/h 排放浓度mg/m³ 排放速率kg/h 排放量t/a 排放速率kg/h 排放量t/a 排放速率kg/h 排放量t/a 非甲烷总烃 0.153 10000 4.1 0.041 0.297 0.015 0.110 0.057 0.407 （5）上灰、拉丝粉尘 项目上灰和拉丝过程中会产生一定量的粉尘。上灰工序的原料含水率较高，上灰过程基本无粉尘产生；上灰风干后，线材随着拉丝机拉伸过程中，会有粉尘(含有金属粉尘)排放，主要对车间内影响较大，为避免对工人的健康产生影响，需采取一定的除尘措施，本评价建议采取防尘罩后，拉丝粉尘(含有金属粉尘)大都沉降于防尘罩内，影响范围有限，沉降的粉尘定期清扫，作为固废处置。 （6）淬火油烟 本项目采用网带淬火炉对工件进行淬火处理。本项目淬火油年用量为10t/a，损耗的淬火油40%由工件带走。出仓后工件由于余温尚在，挥发掉工件上带走的一部分淬火油，由于淬火油具有高闪点、燃点，良好的热氧化安定性，无毒无味且易处理，在100℃以下稳定性高，不易挥发等特点，因此挥发量极少，以工件带走量5%计算挥发油量，油烟产生量为0.2t/a。产生的油烟采用局部密闭式集气罩收集经高频静电油烟净化器处理后引至15m排气筒（DA005）排放。风机风量10000m3/h，收集效率90%，高频静电油烟净化器处理效率为70%，则有组织排放量为0.008kg/h（0.054t/a），无组织排放量为0.003kg/h（0.02t/a）。 淬火油烟产排污染源强核算 污染物 产生速率 kg/h 有组织（收集率90%，处理率70%） 无组织 合计 风量 m³/h 排放浓度mg/m³ 排放速率kg/h 排放量t/a 排放速率kg/h 排放量t/a 排放速率kg/h 排放量t/a 非甲烷总烃 0.028 10000 0.75 0.008 0.054 0.003 0.020 0.010 0.074 （7）抛丸粉尘 本项目碳钢紧固件生产线剥皮抛丸的过程中会产生粉尘，类比同类行业项目，抛丸粉尘量为0.5kg/吨产品，碳钢紧固件年产量为97000吨，其中一半的线材用于抛丸，抛丸机运行时间为12h/d，因此粉尘产生量为6.736kg/h（24.25t/a）。由于抛丸过程密闭，粉尘可全部被收集至抛丸机配套的布袋除尘器处理后排放，收集效率取99%，处理效率取99%，风机风量为1000m3/h。项目设置2台抛丸机，每台抛丸机自带1套布袋除尘器，因此单台除尘器排放速率为0.067kg/h（0.241t/a），颗粒物总排放速率为0.134kg/h（0.483t/a）。布袋捕集到的粉尘经收集后暂存于一般工业固废暂存间后交由环卫部门清运，约23.767t/a。 抛丸粉尘产排污系数源强核算 项目 污染物 产生速率kg/h 布袋收集（收集率99%，处理率99%） 无组织逸散 无组织合计 风量 m³/h 排放浓度mg/m³ 排放速率kg/h 排放量t/a 排放速率kg/h 排放量t/a 排放速率kg/h 排放量t/a 单台源强 颗粒物 3.368 1000 33.344 0.033 0.120 0.034 0.121 0.067 0.241 总源强 6.736 / 66.688 0.067 0.240 0.067 0.243 0.134 0.483 （8）食堂油烟 运营期食堂会产生一定量的油烟废气。根据类比调查，居民厨房平均耗油系数为30g/人·d，烹饪过程中食用油挥发损失率约为2.83%，项目员工共60人，则食用油消耗量为1.8kg/d(0.54t/a)；油烟产生量为0.051kg/d(15.3kg/a)。根据建设单位提供资料，项目食堂每日提供早、午、晚三餐，厨房共设2个基准炉头；按1个基准炉头油烟废气量为2000m3/h、每天营运6小时、年运营300天计算，则项目油烟废气产生量为4000m3/h（720万m3/a），油烟产生浓度为2.123mg/m3。项目厨房油烟废气拟经油烟净化装置处理达标后排放，其油烟去除率大于60%，处理后油烟排放浓度为0.849mg/m3，油烟排放量约为6.12kg/a。 （9）危险废物暂存间废气 本项目危险废物暂存间内主要储存磷化废水预处理污泥、槽渣、废油、废淬火油、废原料桶等。其中磷化废水预处理污泥采用吨袋收集，其为物化处理污泥，有机物含量低，所含的微生物、病菌较少，因此堆放的过程中产生的臭气少。废油和废淬火油储存于密闭油桶内，有机物不易挥发至大气环境中。因此本评价不对危险废物暂存间废气做定量分析，建设单位应加强危险废物暂存间管理，专门设置管理人员，对盛装危险废物的容器进行检查并记录在表。 1.2废气污染治理措施 （1）燃气废气 本项目退火炉燃气废气排气筒高度为15m，符合相关标准中对排气筒最低允许高度15m的要求。 （2）酸雾 本项目在酸洗、储罐呼吸、配酸及滚光酸液装卸过程中会产生酸雾气体，通过添加酸雾抑制剂能够减少酸雾气体的挥发量。碳钢酸洗线设置密闭罩，密闭罩内对各个酸洗槽设置顶吸及槽边侧吸以收集盐酸，储罐呼吸废气采用密闭管道进行收集，两股废气采用两级碱喷淋装置处理，通过一根不低于15m高的排气筒排放（DA002）。不锈钢酸洗除油池及酸洗滚筒采用密闭装置避免了氢氟酸、硫酸雾、硝酸雾挥发至大气环境。不锈钢滚光洗区域顶部设置集气罩收集装卸酸液时产生的氟化物，配酸间密闭收集挥发的氟化物与硫酸雾，配酸废气与滚光酸液装卸废气经三级碱喷淋处理后通过一根不低于15m高的排气筒排放（DA003）。废气在喷淋塔内进行气液两相充分接触、吸收、中和反应，再经脱水板除雾后排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后，在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。本项目采用碱液作为喷淋吸收物质，与酸雾发生中和反应，从而起到对气体净化的作用。当吸收液pH值达到一定值，补充或更换吸收液，更换的酸雾吸收废水排入酸洗废水处理系统处理。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 电镀行业》（HJ855-2017）中给出的废气治理可行性技术，酸碱废气可行性技术为喷淋塔中和法，本项目废气处理设施为碱液喷淋净化塔，属于可行性技术。同时根据《三废处理工程技术手册》（废气卷），碱液吸收法对酸雾的净化效率可达93%~99%，本次评价碱液喷淋对酸雾的处理效率保守估计按90%计。本项目酸雾经碱液喷淋净化塔处理后排放浓度、排放速率可符合《大气污染物综合标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求，因此该污染防治措施可行。 （2）上灰及拉丝粉尘 本项目上灰粉尘主要是上灰风干后，线材随着拉丝机拉伸过程中，产生粉尘颗粒物，主要为上灰时脱落下来的废料和金属粉尘，对车间内影响较大，为避免对工人的健康产生影响，需采取一定的除尘措施。经在拉丝工段采取防尘罩后，粉尘颗粒物可沉降于防尘罩内，影响范围有限，处理设施可行。 （3）冷镦、搓丝、热处理淬火工序产生非甲烷总烃 本项目冷镦、搓丝产生的非甲烷总烃通过集气罩收集，经高频静电油烟净化器处理后，通过一根不低于15m高的排气筒（DA004）排放；热处理淬火产生的非甲烷总烃通过集气罩收集经高频静电油烟净化器处理后，通过15m高排气筒（DA005）排放。 油气净化装置采用静电吸附，吸附后的油雾在电极板上凝结为油滴回流到回收槽内，实现冷镦油回收利用，本项目油气回收装置由前置过滤、电离区、收集区和后置过滤区组成。 项目油气净化装置示意图 前置过滤：采用高抛光旋涡式和不锈钢滤网组成，能够过滤大部分大颗粒油雾； 电离区：高压电极丝和电极板之间形成电场，将小颗粒油雾进行电离，使其带电； 收集端：带电的油雾颗粒吸附到电极板上，汇成油滴后沿光滑的电极板表面流到回收槽内。 后置滤网：使用后置滤网，进一步加强净化效率。 本项目油雾经收集净化装置净化后可转换成冷镦油回收利用，降低损耗，该设备广泛应用于冷镦机、螺母成型机、搓丝机、CNC车床油雾、五金紧固件、标准件加工中产生的油雾及废气处理。根据《嘉善耀辉热处理有限公司年热处理加工20000吨五金制品原规模搬迁项目竣工环境保护验收监测报告》的监测数据，该项目淬火过程有油雾产生，污染因子为非甲烷总烃，在设备顶部设置吸风罩捕集后油雾，捕集后的油雾经静电除油净化设备处理后通过高30m排气筒高空排放，监测数据具体见下表。 油雾净化装置处理效率 由上表可知，项目废气采用高频静电油烟净化器处置，对非甲烷总烃的处理效率能够达到90%以上，能够保证废气达标排放，措施可行。 （4）抛丸粉尘 本项目抛丸粉尘通过抛丸机自带的布袋除尘器处理后排放，布袋除尘器属于《排污许可证申请与核发技术规范 电镀行业》（HJ855-2017）中表2的废气治理可行性技术，因此该措施可行。 （5）食堂油烟 本项目食堂厨房油烟经油烟净化装置处理(去除效率≥60%)，由专用烟道引至楼顶架空排放，项目油烟废气的处理工艺流程如下： 油烟→集油烟罩→油烟净化装置→风管→风机→楼顶架高排放 1.3废气影响分析 根据废气污染源分析，项目燃气废气经15m高排气筒（DA001）排放，颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2中金属热处理炉二级排放标准要求，SO2、NOX满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3新建燃气锅炉排放浓度限值；碳钢酸洗、储罐呼吸产生的酸雾经收集，经两级碱喷淋处理后通过一根不低于15m高的排气筒（DA002）排放，不锈钢滚光酸液装卸产生的废气及配酸废气经收集后采用三级碱喷淋处理，通过一根不低于15m高的排气筒（DA003）排放，氯化氢、硫酸雾、氟化物可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值；项目冷镦、搓丝工序产生的油雾废气经集气设施收集+高频静电油烟净化器处理后通过一根不低于15m高的排气筒（DA004）排放，淬火油烟经集气设施收集+高频静电油烟净化器处理后通过一根不低于15m高的排气筒（DA005）排放，非甲烷总烃均可达《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1中的其他行业浓度限值要求；上灰和精拉丝粉尘防尘罩后，拉丝粉尘(含有金属粉尘)大都沉降于防尘罩内，影响范围有限，沉降的粉尘定期清扫，作为固废处置；抛丸粉尘经设备自带的布袋除尘器处理后，大大降低了颗粒物的排放量，捕集到的粉尘作固废处置；食堂油烟经油烟净化装置处理后达标排放。 项目各项废气经收集处理后，均可达相应废气排放标准要求，在切实落实好大气防治措施的情况下，项目废气排放对周边环境影响较小，不会对本项目北侧437m处沙淀村及西侧397m处柏洋村的居民造成明显影响，因此从大气影响角度看项目对周边的影响在可接受范围内。 1.4非正常情况影响分析 本评价非正常排放主要考虑污染防治设施达不到应有效率时的事故排放，按照最不利情况考虑，废气治理设施废气去除率为零计算。非正常排放情况如下表所示。 废气非正常情况排放一览表 污染物 排放情况 频次(次/a) 排放浓度(mg/m3) 持续时间(h/次) 排放速率(kg/h) 措施 HCl 废气处理设施开停机 4 5.709 1 1.056 在进行设备检查及设备清理时停止生产 氟化物 废气处理设施开停机 4 3.457 1 0.063 在进行设备检查及设备清理时停止生产 硫酸雾 废气处理设施开停机 4 3.712 1 0.074 在进行设备检查及设备清理时停止生产 非甲烷总烃 废气处理设施开停机 4 13.75 1 0.138 在进行设备检查及设备清理时停止生产 1.5环境防护距离 据《环境评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中的有关规定，对无组织排放的有毒有害气体可通过设置大气防护距离来解决。根据大气环境防护距离采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室推荐的模式计算，本项目废气在厂界外无超标点，可不设置大气环境防护距离，但为加强管理，本项目根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)中计算公式核算环境防护距离，无组织排放所需的卫生防护距离计算如下： 式中：Qc—无组织排放量，kg/h； Cm——标准浓度限值，mg/Nm3； L——卫生防护带距离，m； r——无组织排放源的等效半径，m。根据生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5。 A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，见下表。 计算参数的选择 参数名称 A B C D 计算系数 400 0.010 1.85 0.78 由此计算可得，本项目卫生防护距离计算结果见下表。 本项目卫生防护距离计算结果 车间 污染物 无组织排放速率kg/h 质量标准 (mg/m3) 生产单元占地面积（m2） 计算值(m) 提级值(m) 生产车间 氯化氢 0.019 0.2 7484.96 1.8 100 氟化物 0.008 0.02 11.1 硫酸雾 0.008 1.2 0.06 颗粒物 0.134 1 2.7 非甲烷总烃 0.018 2.0 0.09 因此，本项目的大气环境防护距离为生产车间100m范围内，本项目大气环境防护距离内不存在大气环境保护目标，能达到环境防护距离要求。 1.6污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及建设单位自身情况，废气污染源制定监测计划，本项目废气污染源监测计划如下表所示。 废气污染源监测计划 监测点位 监测项目 执行标准 监测频率 DA001 颗粒物 参照《福建省工业炉窑大气污染物综合治理方案》，颗粒物、二氧化硫和氮氧化物按照排放限值分别不高于30、200、300mg/m3执行 1次/年 SO2 氮氧化物 1次/月 DA002 氯化氢 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值 1次/半年 DA003 氟化物 1次/半年 硫酸雾 DA004 非甲烷总烃 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1其他行业标准限值 1次/年 DA005 非甲烷总烃 1次/年 厂界四周无组织废气 HCl 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值 1次/年 氟化物 硫酸雾 氮氧化物 颗粒物 非甲烷总烃 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表3所有行业标准限值 厂区内无组织废气 非甲烷总烃 执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2标准限值，监控点任意一次浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的附录A的表A.1的相应规定 1次/年 2废水 2.1废水污染源强 本运营期外排废水主要有不锈钢生产废水、碳钢酸洗废水、磷化冲洗废水、酸雾吸收废水、地面拖洗废水和生活污水，具体源强产排情况详见下表： 废水污染源强表 工序 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 废水量m3/a 浓度mg/L 产生量t/a 工艺 效率% 废水量m3/d 浓度mg/L 排放量t/a 生活用水 生活污水 COD 1440 化粪池 15 1440 BOD5 9 NH3-N 3 SS 30 磷化、酸雾吸收、碳钢酸洗、地面拖洗、初期雨水 生产废水 COD 16067 （磷化冲洗废水调节+加药氧化+混凝+沉淀预处理后）调节+芬顿+加药氧化+初沉+曝气氧化+斜管沉淀 79 16067 氨氮 94 BOD5 / SS / 石油类 81 总磷 / 总铁 99 总锌 / 不锈钢酸洗、滚光、清洗 不锈钢生产废水 pH 1877.1 / / 1877.1 总铬 / 六价铬 / 总镍 / 总氰化物 / 总铜 / 总锌 / 石油类 / 总铁 / 总磷 / COD / NH3-N / SS / 废水排放口情况表 编号 名称 类型 地理坐标 监测因子 排放规律 监测点位 监测频次 DW001 综合废水排放口（生活污水+污水处理站废水） 一般排放口 pH、COD、BOD5、SS、石油类、总锌、氨氮、总磷、总铁 连续 污水处理站出口 1次/季 DW002 不锈钢生产废水排放口 一般排放口 pH、COD、氨氮、SS、总铬、总铜、总铁、总镍、总锌、六价铬、总氰化物、石油类、TP 间断 不锈钢生产废水收集池 由众鑫污水处理站监测 说明： （1）生活污水 本项目生活污水排放量为1440t/a(4.8t/d)。生活污水中的主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N等，参考《给排水常用数据手册》，取典型生活污水中主要污染浓度为：COD：400mg/L、BOD5：200mg/L、SS：220mg/L、NH3-N：35mg/L。项目生活污水（其中食堂含油废水先经隔油池隔油处理后再与其他生活污水混合）经厂区三级化粪池预处理后排入福鼎市文渡污水处理厂处理。参考环评手册中《常用污水处理设备及去除率》，化粪池对污水的处理效率一般为：COD：15%、BOD5：9%、氨氮：3%、SS：30%，生活污水经处理后各污染物浓度为：COD：340mg/L、BOD5：182mg/L、SS：154mg/L、NH3-N：34mg/L。 生活污水水质情况表 污染因子 COD BOD5 SS NH3-N 废水量（m3/a） 1440 进水浓度（mg/L） 400 200 220 35 污染物产生量（t/a） 0.576 0.288 0.317 0.050 化粪池出水浓度（mg/L） 340 182 154 34 污染物出水量（t/a） 0.490 0.262 0.222 0.049 （2）不锈钢生产废水 本项目不锈钢酸洗、滚光及清洗废水总量为1877.1t/a（6.257t/d），类比福鼎市欧越钢业有限公司不锈钢阀门铸造项目污水检测报告，其不锈钢酸洗采用硝酸、硫酸、氢氟酸，酸洗废水污染因子与本项目类似，主要污染物除了酸碱、COD外，还含有氟化物、铬、镍等重金属，因此确定本项目废水中主要污染物的产生浓度为pH：3.0、COD：110mg/L、氟化物：235mg/L、六价铬：0.025mg/L、总铬：4mg/L、总镍：9.0mg/L、氨氮：15mg/L，不锈钢生产废水由福鼎市众鑫金属表面处理有限公司运至集控中运至运至集控中心一期工程污水处理站处理达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准后（其中COD、氨氮达文渡污水厂进水水质要求，即氨氮≤120mg/L，COD≤500mg/L）后，排入福鼎市文渡污水处理厂处理后排入滞洪区。 （3）其它生产废水 ①磷化冲洗废水、地面拖洗废水 磷化冲洗废水与地面拖洗废水经收集后进入磷化废水预处理系统进行处理，磷化冲洗废水量为4275/a（14.25t/d），地面拖洗废水量为720t/a（0.24t/d），磷化废水预处理设计规模为24t/d。采用“曝气调节+加药氧化+混凝反应+初沉池”工艺。磷化冲洗废水总锌类比瑞安市瑞强标准件有限公司酸洗整治提升项目竣工验收监测报告（温钚泷检（2018）竣字第067号）中调节池（处理前）和出水浓度，两项目生产工艺、污水处理工艺一致，总锌产生浓度30.0~55.3mg/L，处理后出水浓度<0.01mg/L。其他因子源强类比《龙湾区上江紧固件生产基地建设项目阶段性竣工环境保护验收监测报告》(温环监[2011]踪字第077号)对废水的相关监测数据，该股水通过磷化废水预处理系统处理浓度达到COD约500-1500mg/L，氨氮为35-100mg/L，总磷为8mg/L后排入酸洗废水处理系统再次处理。 磷化冲洗废水水质情况 参数 废水量 COD 氨氮 总磷 总铁 石油类 SS 总锌 预处理系统进水 浓度(mg/L) / 产生量（t/a） 4347 预处理系统出水 浓度(mg/L) / 产生量（t/a） 4347 ②酸碱废水（碳钢酸洗废水、酸雾吸收废水、初期雨水） 本项目碳钢酸洗废水的产生量为11640t/a（38.8t/d），主要污染因子为pH、SS、石油类、色度、COD、总铁等；酸雾吸收废水产生量为80t/a（0.267t/d），主要污染因子为pH；初期雨水产生量为1010.893t/a（50.545t/次），分批次进入到厂区污水处理站。各股废水经收集后与预处理后的磷化冲洗废水一同进入酸洗废水处理系统，处理达标后排放至福鼎市文渡污水处理厂，酸碱废水量为11720t/a（39.067t/d），酸洗废水处理系统设计处理规模为72t/d。本项目碳钢紧固件生产线工艺、生产设备、原料、产品、污染因子与福鼎锐力紧固件制造有限公司年产6000吨高强度紧固件生产线项目类似，因此碳钢酸洗废水水质类比《福鼎锐力紧固件制造有限公司年产6000吨高强度紧固件生产线项目竣工环保验收监测报告》（2018年8月）中对污水处理站进水水质的监测数据，其产生浓度和量如下表： 酸碱废水水质情况单位：mg/L，除pH、色度外 项目 COD 氨氮 BOD5 SS 石油类 总铁 废水量t/a 11720 浓度均值 产生量t/a 注：本表暂不考虑初期雨水 2.2废水治理措施可行性分析 （1）生产废水治理措施 本项目生产废水采用的治理措施及排放去向见下表。 生产废水处置措施及排放去向一览表 废水种类 治理措施及排放去向 磷化冲洗废水、地面拖洗废水 经磷化废水预处理系统（曝气调节+加药氧化+混凝反应+初沉池）处理后再进入酸洗废水处理系统合并处理达标后排至福鼎市文渡污水处理厂 酸碱废水 经酸洗废水处理系统（曝气调节+芬顿氧化+初沉池+加药氧化+曝气氧化+斜管沉淀）处理达标后排至福鼎市文渡污水处理厂 不锈钢紧固件生产废水 依托集控中心一期工程酸洗废水处理系统 （2）治理措施可行性分析 ①不锈钢生产废水池治理措施 本项目不锈钢生产废水由福鼎市众鑫金属表面处理有限公司运至集控中心污水处理站处理达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准后（其中COD、氨氮达文渡污水厂进水水质要求，即氨氮≤120mg/L，COD≤500mg/L）排入福鼎市文渡污水处理厂。 ②厂区污水处理站 A.磷化废水预处理措施 本项目磷化冲洗废水、地面拖洗废水收集后经“曝气调节+加药氧化+混凝反应+初沉池”预处理后，上清液及污泥压滤后的滤液进入酸洗废水处理系统进一步处理，磷化冲洗废水处理规模为24t/d。出水提升至预处理收集池，经曝气均衡水质及水量，提升进入反应池，通过投加氧化剂调节 pH 值去除无机磷、金属锌；自流至絮凝池投加助凝剂、絮凝剂絮凝后入沉淀池固液分离；沉淀池上清液纳入碳钢酸洗系统进行深度处理，工艺流程见图7。 废水中含有总锌、总铁，属于重金属混合废水类别。根据《排污许可证申请与核发技术规范 电镀行业》(HJ846-2017)表9，本项目采用的预处理工艺属于规范推荐的可行技术中的化学沉淀法处理技术，因此磷化冲洗废水及地面拖洗废水采用该预处理工艺可行，具体见表60。 B.酸洗废水处理系统处理措施 经预处理后的磷化冲洗废水、地面拖洗废水与碳钢酸洗废水、酸雾吸收废水、初期雨水进入酸洗废水处理系统进行处理，采用“曝气调节+芬顿氧化+初沉池+加药氧化+曝气氧化+斜管沉淀”工艺，处理规模为72t/d。 废水进入隔栅池，经隔栅后自流入曝气调节池进行调节，经均质、均量调节后提升至芬顿系统进行PH粗调至3后投加双氧水或次氯酸纳芬顿处理，芬顿后的废水经投加氧化剂调节PH值至8；经泵提升至反应桶投加聚丙烯酰胺反应后进入初沉池，初沉池上清液自流入至曝气氧化池进行送氧氧化或氧化药剂氧化；氧化后的废水经泵提升进入斜管沉淀池固液分离；沉淀池上清液经回用水池回用或至标准排放口达标排放，工艺流程见图7。 根据孙云斌于2007年在中国给水排水上发布的《高浓度酸洗废水处理工艺的改造》（第23卷第12期），机械厂酸洗废水污染物为总铁、COD、SS、石油类，采用“格栅+隔油池+调节池+沉淀+曝气氧化+预沉池+斜管沉淀池+砂滤池”工艺处理后出水水质优于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准（水质情况见表59）对各污染因子去除率为COD：86.7~94%、SS：95~97.5%、总铁：99.9%、石油类：82~95%。该废水处理工艺采用物理、化学沉淀法，与本项目酸洗废水处理工艺类似，本项目酸洗废水处理系统进水水质中BOD5、总锌、总磷等污染因子已达到福鼎市文渡污水处理厂纳管要求；COD、总铁、SS、石油类经处理后，出水水质能够达到福鼎市文渡污水处理厂纳管要求，因此该工艺可行。 机械厂酸洗废水处理情况及本项目污水站进出水质情况 单位：mg/L 项目 pH COD SS 总铁 石油类 进水水质 1-2 300-500 400-800 8000-15000 50-100 出水水质 7.2-7.8 30-40 20-40 2-6.5 5-9 去除率% / 86.7~94 95~97.5 99.9 82~95 本项目污水站进水水质 2431.2 53.7 536.3 107.7 本项目污水站出水水质 / 323.4 2.7 0.5 19.4 纳管要求 6-9 500 300 3 20 同时根据《排污许可证申请与核发技术规范电镀行业》(HJ846-2017)表9，本项目酸洗废水处理系统进水中不含有生活污水，且水质中含有总锌、总铁，属于重金属混合废水类别，采用的工艺属于规范推荐的可行技术中化学沉淀法处理技术，因此酸洗废水处理系统采用的废水处理工艺可行，具体见表60。 本项目污水处理工艺流程图（涉及商业机密 删除） 电镀废水治理可行技术分析 项目废水 废水类别 规范推荐可行技术 本项目采取 的措施 是否可行 磷化冲洗废水、地面拖洗废水 重金属混合废水 化学沉淀法处理技术 化学法+膜分离法处理技术 曝气调节+加药氧化+混凝反应+初沉池预处理 是 污水处理站废水（磷化冲洗废水、碳钢酸洗废水、废气处理设施废水、初期雨水） 曝气调节+芬顿氧化+加药氧化+初沉池+曝气氧化+斜管沉淀 （2）不锈钢生产废水排入集控中心污水处理站可行性分析 ①集控中心污水处理站概况 A.建设规模和服务范围 根据《福鼎市文渡金属表面处理集控中心新增酸洗废水处理及排放方式变更环境影响补充报告》(2018.3)，新增酸洗废水处理能力为150t/d，服务范围仅限于福鼎市文渡工业园区内工业企业的酸洗废水，过渡期内由集控中心采用槽车对园区企业酸洗废水进行收运，现因收集量较少等客观原因，管道还未建成，园区内企业产生的不锈钢酸洗废水使用槽车运送，待文渡管委会完成管网敷设后，改为管网输送。 B.进出水指标 集控中心的设计进水水质指标见表29。 C.污水处理工艺 各企业酸洗废水通过众鑫提供的槽罐车统一运至调节池汇集，调节水量、均衡水质后提升至一体化搅拌反应池（四级搅拌反应）），在一级搅拌反应池中，加入焦亚硫酸钠将水中的六价铬反应生成三价铬，使得三价铬能与后续加入的Ca(OH)2进行反应；再加入Ca(OH)2溶液调节水质pH值并与水中部分重金属离子、F-等离子反应生成沉淀物，在二级搅拌反应池中继续加入CaCl2溶液以彻底反应沉淀残留的F-离子，Ca(OH)2和CaCl2浓度为20%；在三级搅拌反应池中加入混凝剂PAC（浓度为20%）进行混凝反应，然后废水流入四级搅拌反应池中，并投加助凝剂PAM（浓度为3‰）加强絮凝沉淀效果。一体化搅拌反应池系统自带pH监控系统，确保重金属能在pH值在8-9之间与药剂进行反应。出水自流进入斜管沉淀池中进行沉降分离，反应生成的氟化钙及金属氢氧化沉淀物形成污泥沉入污泥斗中，上清液自流进入现有综合废水处理系统进行后续再处理，处理后达标水体排放进入排污管网进入福鼎市文渡园区污水处理厂处理，处理达标后排入滞洪区。 集控中心污水处理站酸洗废水处理工艺流程图 ②污水接纳可行性分析 A.衔接 福鼎市众鑫金属表面处理有限公司集控中心一期工程新增酸洗废水处理能力为150t/d，服务范围仅限于福鼎市文渡工业园区内工业企业的酸洗废水。园区现酸洗废水暂时无法通过管线排至集控中心污水站处理，在管线架设完成前，园区现有企业产生的酸洗废水临时采用槽车收运方式过渡。本项目位于文渡工业园，且为原入园企业重新报批项目，酸洗废水用槽车运送符合《宁德市生态环境局关于福建福鼎工业园区管理委会要求在文渡项目区继续使用槽罐车输送不锈钢酸洗废水的答复函》（宁市环监函[2019]27号）(文件见附件9)的要求。 过渡期采用槽车输送，不锈钢酸洗废水的收集、运输和处理由福鼎市众鑫金属表面处理有限公司负责，集控中心现已配置2辆专用槽车（一备一用），一次可运输15m3，并配备有专职司机和押运人员，同时取得了运输资质。并于每天9:00~16:00时间段按特定运输路线对园区内企业酸洗废水进行收运。同时配套相应检测设备，按规定时间、路线进行收运作业，收集的废水经检测合格后方可进行收运。每次收运作业必须进行台账记录并开具转移单据，明确数量及检测结果，双方签字确认后运至污水站酸洗废水处理系统处理。收运台账及转移单据定期向环保部门报备，主动接受相关部门检查。 同时，项目建设单位在厂区内设置一个18m3的收集池，可容纳项目超过2天的污水。因此过渡期采用槽车运输方式可行。 B.水量 根据《福鼎市文渡金属表面处理集控中心新增酸洗废水处理及排放方式变更环境影响补充报告》及福鼎市文渡金属表面处理集控中心提供的相关资料。福鼎市文渡金属表面处理集控中心拟接收和实际接收企业及水量情况见下表。 集控中心批复及现状拟收项目情况一览表 单位：t/d 序号 批复拟接收企业情况 现状接收企业情况（近四个月） 单位名称 酸洗废水量 单位名称 酸洗废水量 1 福建康博铸造有限公司 6.4 福建康博铸造有限公司 4.1 2 福建双正阀门制造有限公司 6.8 福建双正阀门制造有限公司 3.6 3 福建中基阀门制造有限公司 5.6 福建中基阀门制造有限公司 4.0 4 福鼎市江南阀门铸造有限公司 6.6 福鼎市德盛汽车紧固件有限公司 8.6 5 福鼎市德盛汽车紧固件有限公司 4.5 福鼎市瓯越钢业有限公司 3.5 6 福鼎市瓯越钢业有限公司 6.4 福鼎市卢克金属制造有限公司 3.7 7 福鼎市卢克金属制造有限公司 6.4 福建泰恒金属制品有限公司 0.36 8 福鼎市方泰阀门制造有限公司 5.6 福鼎信泰阀门有限公司 6.8 9 福鼎闽标紧固件有限公司 6.6 福鼎华成不锈钢管有限公司 7.0 10 福建泰恒金属制品有限公司 3.2 福建隆信科技有限公司 3.4 11 福建铭达阀门制造有限公司 6.4 福建丰财实业有限公司 4.32 12 福鼎丰和紧固件有限公司 3 13 福建宁诚铸造有限公司 4 14 福鼎信泰阀门有限公司 3 15 福建宏大特钢有限公司 3 16 福建钜亚铝业有限公司 3 17 浙江威腾阀门有限公司 3 18 福建凯腾铸造有限公司 3 19 文渡五金标准件紧固件小微园 12 总计 98.2 总计 49.38 注：福鼎闽标紧固件有限公司为福鼎闽标金属制品有限公司原称。 目前福鼎市文渡金属表面处理集控中心酸洗废水处理系统设计处理能力为150t/d，根据上表可知，集控中心酸洗废水环评阶段拟接收量约为98.2t/d，拟接收福鼎闽标金属制品有限公司不锈钢生产废水量6.6t/d。目前集控中心一期工程污水处理站实际接收企业废水量约为49.38t/d，剩余处理容量约100.62t/d。本此变更后拟纳入集控中心污水站的废水量约为6.257t/d，仅占集控中心污水处理站分配余量的6.2%，且未超过可纳入集控中心污水处理厂的水量（6.6t/d），因此项目不锈钢生产废水纳入不会对集控中心污水处理站造成明显的负荷冲击。 C.水质 根据表53，本项目不锈钢生产废水水质符合集控中心污水处理站酸洗废水进水水质要求。 综上，本项目不锈钢生产废水排入集控中心污水处理站处理可行。 （3）污水排入福鼎市文渡污水处理厂可行性分析 ②福鼎市文渡污水处理厂概况 A.建设规模和服务范围 福鼎市文渡污水处理厂位于工业集中区南侧、柏洋溪北侧，其建设按一期、二期两期考虑，工程服务范围包括福鼎市文渡工业集中区除了电镀集控区以外的其它行业的工业废水和生活污水、二期工程新增服务范围包括柏洋工业区。一期工程处理能力为4000t/d已实现投产运营，二期已通过环保主管部门审批，正在建设中，待二期工程建成后福鼎市文渡污水处理厂处理能力可达8000t/d。现根据文渡污水厂提供的数据，目前福鼎市文渡污水厂处理量约为3500t/d。 B.进出水指标 文渡污水处理厂的设计进水水质指标见下表。现有出水要求达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，文渡污水处理厂二期投入使用后COD、NH3-N、SS、TN、TP出水参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准执行。 文渡污水处理厂工程设计进水水质单位：mg/L(pH除外) 序号 情况 pH COD BOD5 NH3-N TN SS TP 1 现有进水水质 6~9 ≤500 ≤150 ≤120 ≤150 ≤300 / 2 现有出水水质 6~9 ≤100 ≤20 ≤15 / ≤20 / 3 二期进水水质 6~9 ≤500 ≤150 ≤50 ≤70 ≤300 ≤3 4 二期出水水质 6~9 ≤60 ≤20 ≤8 ≤20 ≤20 ≤1 C.污水处理工艺 一期污水处理工艺：污水经进水泵房内的格栅去除直径大于5mm的悬浮物后在提升泵房集水池中用潜水泵提升并经电磁流量计计量后到达A2/O池，经厌氧－缺氧－好氧三阶段生化反应后在二沉池中进行泥水分离，二沉池出水进入砂滤池，最后进入接触消毒池消毒，消毒后的尾水最后经巴氏计量槽检测合格并计量后自流排入工业集中区南侧的滞洪区；二沉池排出的污泥进入污泥泵井，大部分回流至A2/O池，小部分剩余污泥通过污泥泵输送至污泥浓缩池，再经离心脱水机将污泥脱水至含水率80%后委托福鼎市三联污水处理有限公司运至益民垃圾处理场填埋。一期工程污水处理工艺流程图详见图9。 二期污水处理工艺：污水经进水泵房内的细格栅去除直径大于5mm的悬浮物后在提升泵房集水池中用潜水泵提升并经电磁流量计计量后到达膜格栅池，进一步去除细小的毛发和纤维物质后，进入磁混凝沉淀池，经加药混凝沉淀后，出水进入A/O池，经厌氧－缺氧－好氧三阶段生化反应后进入MBR膜池进行泥水分离后出水进入臭氧接触消毒池消毒，消毒后的尾水最后经巴氏计量槽检测合格并计量后自流排入工业区排水口；MBR膜池排出的污泥进入污泥泵井，大部分回流至生化池，小部分剩余污泥通过污泥泵输送至污泥浓缩池，再经带式脱水机进行污泥脱水烘干后外运。二期工程污水处理工艺流程图详见图10。 福鼎市文渡污水处理厂一期工程污水处理工艺流程图 福鼎文渡污水处理厂二期工程污水处理工艺流程图 D、尾水排放位置去向 污水处理厂污水经处理后排放福鼎市文渡工业集中区南侧的滞洪区（污水排放口坐标为N：27°03′21.36″；E：120°14′58.05″），与污水处理厂主体工程距离约150m，采用淹没自流排放。 (2)接管可行性分析 A.管网衔接 根据福鼎市文渡污水处理厂的管网分布，本项目周边道路已铺设有污水收集管线，因此本项目产生的生活及生产废水纳入市政污水管网是可行的。 B.水量 本项目位于文渡项目区，厂区周边已建成污水收集管线，在福鼎市文渡污水处理厂的服务范围内，排放水量为53.557t/d，目前文渡污水厂处理量约为3500t/d，剩余处理能力为500t/d，本项目排放污水占剩余处理能力10.7%，待文渡污水厂二期建成后剩余处理能力为4500t/d，本项目排放污水届时占剩余处理能力1.2%。本项目生活污水和生产废水纳入福鼎市文渡污水处理厂集中统一处理，不会造成明显的负荷冲击。 C.水质 本项目运营期生活污水经隔油池及化粪池处理排入福鼎市文渡污水处理厂污水管网，生产废水经污水处理站处理后排入文渡污水厂污水管网，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中总铁参照执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2排放限值，总磷、氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)，各类废水预处理后所含污染物浓度低，污染物成分简单，且产生量较小，项目污水的排放不会对福鼎市文渡污水处理厂负荷和处理工艺产生影响，也不会对城市污水管道产生腐蚀影响，因此项目污水纳入福鼎市文渡污水处理厂方案可行。 综上所述，本项目生活污水在福鼎市文渡污水处理厂服务范围之内，投产营运后能够通过市政管网引至福鼎市文渡污水处理厂处理，符合该污水厂的水量、水质的要求，不会对该污水厂的处理工艺造成冲击。福鼎文渡污水处理厂处理达标后最终经滞洪区排至文渡湾，不会对其水环境产生明显影响。 2.3水环境影响分析 本项目生活污水经化粪池处理后进入福鼎市文渡污水处理厂；磷化冲洗废水与地面拖洗废水经预处理后，与碳钢酸洗废水、酸雾吸收废水、初期雨水一同进入酸洗废水处理系统处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准（其中总铁参照执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2排放限值，总氮达到文渡污水处理厂进水水质要求，氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)）后排入福鼎市文渡污水处理厂。 不锈钢生产废水经收集后由福鼎市众鑫金属表面处理有限公司运至集控中心污水处理站处理达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准后（其中COD、氨氮达文渡污水厂进水水质要求，即氨氮≤120mg/L，COD≤500mg/L）排入福鼎市文渡污水处理厂。 各股废水经处理后，尾水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准（远期出水参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准执行）排放至滞洪区，对项目周边的地表水环境的影响较小。 2.4污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)对废水污染源制定监测计划，本项目废水污染源监测计划如下表所示。 废水污染源监测计划 监测点位 监测项目 监测频率 执行标准 排污单位综合废水排放口（DW001） 流量 自动监测 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中总铁参照执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2排放限值，总锌、氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) pH、COD、总锌 1次/日 总铁、氨氮、BOD5、SS、石油类、总磷、总氮 1次/月 雨水排放口（DW003） pH 1次/日 3.噪声 3.1污染源强 本项目噪声源都安置在厂房内，主要噪声源是冷镦机、搓丝机等设备，各噪声源的源强见下表： 主要噪声源强 序号 生产线 设备名称 声级dB(A) 台数/台 1 碳钢紧固件生产区设备 剥皮机(抛丸) 85~90 4 2 连拉机 80~85 14 3 拉丝机 80~85 50 4 灰搅机 80 1 5 冷镦机 80~95 300 7 搓丝机 75~80 300 8 轧头机 80 7 9 不锈钢紧固件生产区设备 连拉机 80~85 6 10 轧头机 80 3 11 冷镦机 80~95 40 12 搓丝机 75~80 40 13 酸洗滚筒、振动筛 75 20 14 设备维修加工站 车床 85 5 15 磨床 85 3 16 空压机 85 5 17 切割机 80 1 18 台钻 85 5 19 刨床 85 4 20 铣床 85 4 21 钻床 85 3 22 镗床 85 2 23 热处理区 全自动控制网带淬火炉 75~85 4 24 退火炉 不锈钢退火炉（燃气） 75 5 25 碳钢退火炉（电或燃气） 75 25 26 其他 冷却塔 70 3 3.2噪声达标情况 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则推荐模式。 （1）噪声点源距离衰减公式 根据工业噪声源的特点，本次评价采用无指向性点源的集几何可近似认为是半发散衰减公式进行预测： 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLA——因各种因素引起的衰减量，dB。 （2）多声源叠加公式 式中：Leq——预测点的总声压级，dB（A）； LA,i——第i个声源对预测点的影响值，dB（A）； N——声源个数。 （3）建筑围护结构的隔声量 在室内近似为扩散声场时，按公式（A.9）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； —围护结构i倍频带的隔声量，dB。 厂界噪声计算结果表 生产线 噪声源 噪声值 数量 台/套 距离（m） 北厂界 东厂界 南厂界 西厂界 碳钢紧固件生产区设备 剥皮机(抛丸) 85~90 4 36 52.1 13.1 15 连拉机 80~85 14 36 52.1 13.1 15 拉丝机 80~85 50 36 52.1 13.1 15 灰搅机 75 1 141 31.4 10 15 冷镦机 80~95 300 34 31.6 73.1 30.4 搓丝机 75~80 300 34 31.6 73.1 30.4 轧头机 80 7 34 31.6 73.1 30.4 不锈钢紧固件生产区设备 连拉机 80~85 6 32 12 105.3 70 轧头机 80 3 32 23 50.1 51 冷镦机 80~95 40 32 15.5 50.1 60 搓丝机 75~80 40 32 31.6 73.1 30.4 酸洗滚筒、振动筛 75 20 141 15 10 54 设备维修加工站 车床 85 5 32 31.6 73.1 30.4 磨床 85 3 32 31.6 73.1 30.4 空压机 85 5 32 23 50.1 51 切割机 80 1 32 67.5 42.8 10.5 台钻 85 5 32 31.6 73.1 30.4 刨床 85 4 32 31.6 73.1 30.4 铣床 85 4 32 31.6 73.1 30.4 钻床 85 3 32 31.6 73.1 30.4 镗床 85 2 32 31.6 73.1 30.4 热处理区 全自动控制网带淬火炉 75~85 4 80.4 52.1 13.1 15 退火炉 不锈钢退火炉 75 5 65 12 72.1 70 燃气退火炉 75 25 36 67.5 42.8 10.5 其他 冷却塔 70 3 36 67.5 42.8 10.5 噪声叠加源强 81.2 83.1 79.2 82.7 采取隔声措施后噪声源强 56.2 58.1 54.2 57.7 标准值 昼间(dB(A)) ≤70 ≤65 ≤65 ≤65 夜间(dB(A)) ≤55 ≤55 ≤55 ≤55 由上表可知，通过采取隔声措施后，南侧厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。东侧及西侧厂界昼间噪声满足3类标准、北侧厂界昼间噪声满足4类标准，东、西、北侧厂界夜间噪声均存在超标的情况，根据《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008），其作为频发噪声，超过限值的幅度未超过10dB（A）。项目周边声环境保护目标距厂界最近距离为397m（柏洋村），经距离衰减后，本项目产生的噪声对其影响很小。因此，项目运营期对周围声环境影响较小。 3.3监测计划 噪声监测计划 监测点位 监测项目 执行标准 监测频率 厂界北侧 Leq(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类标准 1次/季 厂界东、西、南侧 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的4类标准 4.固体废物 4.1污染源强 本项目固废产生情况及处置一览表（涉及商业机密 删除） 说明： （1）一般工业固废 本项目产生的一般工业固废主要为边角料、次品、废包装袋及上灰固废等。 ①边角料 本项目剥皮、冷镦、搓丝过程中会产生废边角料，废边角料产生量约占产能的1%，则废边角料为1000t/a，由企业收集后外售。 ②废钢丸 本项目剥皮抛丸的过程中会产生废钢丸，其产生量约为0.25t/a，由企业收集后外售。 ③次品 生产过程中会产生一定的次品，产生量约占产能的0.5%，为500t/a，由企业收集后外售。 ④污水站污泥 项目污水处理站处理量为17077.893t/a，污泥经压滤后收集至一般固体废物暂存后外售进行综合利用。压滤渣产生量按照废水量的2%计，约为341.558t/a。 ⑤上灰固废 鉴于本项目上灰粉尘主要为拉丝工序中对线材表面润滑和保护作用，上灰固废产生量约为24t/a，收集后交由环卫部门处置。 ⑥废包装材料 项目废包装材料主要为项目原辅材料的废包装袋，废包装袋约0.5t/a，收集后交由环卫部门处置。 ⑦抛丸粉尘 项目剥皮抛丸产生的粉尘经剥皮抛丸机自带的布袋除尘设施收集处理后排放，除尘设施捕集的抛丸粉尘约23.767t/a，收集后交由环卫部门清运。 （2）危险废物 ①磷化废水预处理污泥 本项目磷化废水预处理过程中产生一定量的污泥，项目废水处理量为4347t/a，本项目压滤渣产生量按废水量1%计，污泥年产生量约43.47t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，磷化废水预处理产生的污泥均属于危险废物HW17(336-064-17)，经收集后委托有危险废物处理资质单位进行处理。 ②废酸液 本项目碳钢酸洗槽需定期更换酸液，每3天更换一次，5%由工件带走，1%蒸发损耗，则废酸液产生量为4516.7t/a，属于危险废物HW34(900-300-34)，收集后暂存危废间，委托有资质的单位外运。 ③酸洗、磷化槽渣 槽渣主要为酸洗、磷化等工序产生，槽渣每三个月定期清捞，产生的槽渣量约为300t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，属于危险废物HW17(336-064-17)，经专用的容器收集贮存，委托有资质的单位进行处理。 ④废皂化液 皂化池内的试剂因失效形成废老化液，更换周期1次/年，液体量按池体有效容积的0.8计，有效容积为26.082m3，因此本项目将产生废老化液20.866t/a，属于HW17（336-064-17）类危险废物，经专用的容器收集贮存，作为危废委托有资质的单位外运处置。 ⑤废发黑液 发黑池内试剂会随着时间的推移而失效形成废老化液，更换周期依据使用情况预计1次/年，池内液体量按单池有效容积的0.8计，发黑池有效容积为33.696m3，则产生废发黑液26.957t/a，属于HW17（336-064-17）类危险废物，经专用的容器收集贮存，作为危废委托有资质的单位外运处置。 ⑥废油 本项目搓丝、冷镦等工序均会产生一定量的废油，废油产生量约占总用油量的1%，废油产生量约0.5t/a。同时，本项目高频静电油烟净化器装置处理效率为70%，根据污染源废气分析章节可知，搓丝、冷镦工序产生的油雾经高频静电油烟净化器收集的废油为0.693t/a。 因此，本项目产生的废油总计1.119t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，该废油属于危险废物HW08(900-249-08)，经专用的容器收集贮存，委托有资质的单位进行处理。 ⑦废淬火油 本项目淬火过程中产生的废油约占油用量的1%，为0.1t/a，淬火工序产生的油烟经高频静电油烟净化器收集的废油为0.126t/a，因此废淬火油总产生量为0.226t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废淬火油属于危险废物HW08（900-203-08），经专用的容器收集贮存，委托有资质的单位进行处理。 ⑧油水分离固废 本项目碳钢生产线热处理工序清洗产生的废水和不锈钢酸洗除油后得到的酸液需进行油水分离后，将液体回用于相应工序生产，不外排，油水分离出的固体废物属于HW09（900-007-09）类危险废物，约2t/a，经专用的容器收集贮存，委托有资质的单位进行处理。 ⑨废原料桶 项目废原料桶主要为盐酸、润滑油等原辅料产生，产生量约2.5t/a，根据《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函[2014]126号），装硝酸、氢氟酸、片碱等辅料包装材料既不属于固废，也不属于危废，但为了控制其在回收过程中可能发生的环境风险，应当按照国家对该包装物、容器所包装或盛装的危险废物的有关规定和要求对其贮存、运输等环节进行环境监管。本项目原料桶收集后交由厂家回收，且收集临时存放过程执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单标准。 （3）生活垃圾 本项目职工日常生活会产生生活垃圾，住宿职工按1.0kg/人·d，不住宿职工按0.5kg/人·d计算，企业有不住宿职工30人，则生活垃圾总产生量13.5t/a，收集后由环卫部门统一清运处置。 4.2管理要求 固体废物的收集方式强调采用分类收集，即各种垃圾按不同性质，分别收集处置。 （1）生活垃圾处置 生活垃圾极易腐败发臭，必须定点收集，及时清运或处理。可在车间和宿舍楼设置垃圾收集桶。厂区应配备专职的清洁人员和必要的工具，负责清扫厂区，维持清洁卫生，生活垃圾收集后委托环卫部门处理。 （2）一般工业固体废物 本项目产生边角料、次品、污水处理站污泥、废钢丸由建设单位收集后外售综合利用，抛丸粉尘、废包装材料、上灰固废经收集后交由环卫部门清运处置。本项目设置一般工业固体废物区用于临时贮存并应采取以下措施： ①一般工业固体废物应按Ⅰ类和Ⅱ类废物分别储存，建立分类收集房。不允许将危险废物和生活垃圾混入。 ②尽量将可利用的一般工业固体废物回收、利用。 ③加强企业内部对固体废物的管理，对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，建立固体废物产生、外运、处置及最终去向的详细台账。 ④加强固体废物规范化管理，建立全厂统一的固废分类收集、统一堆放场地制度，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。临时储存地点必须建有雨棚，不允许露天堆放，以防止雨水冲刷，雨水应通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。 ⑤为加强管理监督，贮存场所地应按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场所》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。 （3）危险废物 本项目所产生的危险废物收集后及时放至危险废物暂存间贮存。厂区危险废物均委托有资质单位进厂拉运，不涉及危险废物运输。 项目危险废物应委托有处置资质的危险废物处置单位处置，福建省内处置单位可通过福建省生态环境厅官网查询，严禁将其委托给无对应处置类别的处置单位处置，转移应按规定办理转运手续。 危废暂存管理需按以下要求进行： ①危险废物的收集容器和临时贮存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定执行。贮存区必须按GB15562.2的规定设置警示标志，并具有防雨淋、防日晒、防渗漏措施，且危险废物要有专用的收集容器，定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施。根据设计方案，按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.1实施）等文件、技术规范要求，在厂区西南角设置一座危险废物暂存间，其容积应满足本项目产生的危险废物的暂存需求。 A.危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装和容器必须设置危险废物识别标志，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 B.按《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 C.由专人负责管理。危险废物按不同名录分类分区堆放，并做好隔离、防水、防晒、防雨、防渗、防火处理。 D.应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。 E.贮存区内禁止混放不相容危险废物；禁止危险废物混入非危险废物中贮存；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。 F.危险废物临时贮存场所的地面和裙脚要用坚固、防渗的材料建造；该贮存场所的地面与裙脚围建一定的空间，该容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5贮存场所需设液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；贮存装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙。贮存设施应注意安全照明等问题；不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间；基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。具体设计原则参见《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 ②建立危废申报登记制度。由专门人员负责危险废物的日常收集和管理，对任何进出临时贮存场所的危险废物都要记录在案，做好台账；危险废物临时贮存场所周围要设置防护栅栏，并设置警示标志。贮存所内配备通讯设备、照明设备、安全防护服装及工具，并有应急防护措施；危险废物的贮存和转运应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物转移联单管理办法》要求执行。建设单位应强化废物产生、收集、贮放各环节的管理，各种固体废物按照类别分类存放，杜绝固体废物在厂区内散失、渗漏，达到无害化的目的，避免产生二次污染。 危险废物的运输采取危险废物转移“电子联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 “电子联单”应通过福建省固体废物环境监管平台申请电子联单，危险废物产生者及其它需要转移危险废物的单位在转移危险废物之前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划。经批准后，通过《信息系统》申请电子联单。 ③应将危险废物提供或者委托给有危险废物经营许可证的单位从事利用和处置，并签订处置合同。同时应加强对运输单位及处置单位的跟踪检查，控制运输过程中的环境风险。 综上，本项目危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定执行，严格按国家《危险废物污染防治技术政策》管理规定执行；本着“无害化、减量化、资源化”的原则，固体废物基本可以得到综合利用和有效处置，对环境造成的影响较小。因此项目产生的各种危险废物均有合理的处理途径，不会产生二次环境污染，措施可行。 5.地下水、土壤 本项目对土壤、地下水环境的影响途径及因子识别详见下表。 地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源 工艺流程/节点 污染途径 污染物类型 备注 酸洗废水处理系统、磷化废水预处理系统 池体 垂直入渗 pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总铁、石油类、总锌、总磷 事故 不锈钢生产废水收集池 池体 垂直入渗 pH、COD、氟化物、六价铬、总铬、总镍、氨氮等 事故 储罐区 盐酸储罐、废酸储罐 地面漫流、垂直入渗 pH 事故 配酸间 硝酸、硫酸、氢氟酸 地面漫流、垂直入渗 pH 事故 酸洗、磷化区 池体 垂直入渗 pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总铁、石油类、总锌、总磷 事故 固体废物贮存场区 危废间 地面漫流、垂直入渗 pH、石油类、COD、氨氮等 事故 化粪池、初期雨水池 池体 垂直入渗 pH、COD、BOD5、氨氮、SS 事故 （1）分区防控措施 ①防渗区划 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目防渗分区按表69-71确定。 污染控制难易程度分级参照表 污染物控制难易程度 污染物类型 难 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 易 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 天然包气袋防污性能分级参照表 分级 包气带岩土的渗透性能 强 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 中 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s<K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定 弱 岩土层不满足上述“强”和“中”条件 防渗分区参照表 防渗分区 天然包气带防污性能 污染控制难易程度 污染物类型 防渗技术要求 重点防渗区 弱 难 重金属、持久性有机污染物 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行 中-强 难 弱 易 一般防渗区 弱 易-难 其他类型 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照GB16889执行 中-强 难 中 易 重金属、持久性有机污染物 强 易 简单防渗区 中-强 易 其他类型 一般地面硬化 项目防渗分区判定结果详见下表。 厂区防渗分区一览表 编号 判定内容 天然包气带防污性能 污染控制难易程度 污染物类型 判定结果 防渗区域 1 危险废物暂存间 中 难（污染物泄漏后不能及时发现） 重金属、持久性有机污染物（从严要求） 重点防渗区 地面、墙体 2 危化品库 中 地面、墙体 3 酸洗废水处理系统 中 底部、池体四周 4 磷化废水预处理系统 中 底部、池体四周 5 酸洗、磷化区 中 槽体、底部 6 配酸间 中 地面 7 不锈钢生产废水收集池 中 底部、池体四周 8 储罐区 中 底部、池体四周 9 生产车间其他区域 中 难 其他类型 一般防渗区 地面 10 一般固废间 中 难 地面 11 化粪池 中 难 底部、池体四周 12 初期雨水池 中 难 底部、池体四周 13 事故应急池 中 难 地面 14 宿舍楼 中 易 其他类型 简单防渗区 地面 15 门卫 中 易 地面 由判定结果可知，本项目危险废物暂存间、危化品库、生产车间磷化和酸洗区、不锈钢生产废水收集池、污水处理设施和储罐区为重点防渗区，生产车间其他区域、化粪池、初期雨水池及事故应急池为一般防渗区。具体防渗分区详见图11。 防渗分区图（涉及商业机密 删除） ②防渗要求 A.重点防渗区 本次针对不同的防渗、防腐区域采用下列不同的措施： a.危废间、危化品库、配酸间 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），危险废物贮存仓库基础防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。设计采用防渗钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不宜小于C30，厚度不应小于250mm，抗渗等级不应小于P8，通过在抗渗钢筋混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的，使其渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s，危废贮存仓库防渗设计方案：原土夯实-垫层-抗渗钢筋混凝土层（不小于250mm）。 b.酸洗废水处理系统、磷化废水预处理系统、不锈钢生产废水收集池、事故应急池 酸洗废水处理系统、磷化废水预处理系统、不锈钢生产废水收集池为地上式，事故应急池多为全埋式，水池采用刚性防渗结构。刚性防渗结构其层次自上而下为水泥基渗透结晶型防渗涂层（≥1.0mm）+抗渗钢筋混凝土面层（≥250mm，渗透系数≤1.0×10-12cm/s）+结构层+原土压（夯）实。 对于有特殊要求的水池设计壁厚应适当加厚，并采用最高级别的外防腐层；对于穿过水池（井、沟）壁的管道和预埋件，应预先设置，不得打洞；水池（井、沟）所有缝均应设止水带，止水带宜采用橡胶止水带或塑料止水带，施工缝可采用镀锌钢板止水带。在池四周回填土和涂刷防水涂料之前，应进行水压试验。 c.生产车间酸洗、磷化区、储罐区 酸洗、磷化区域各槽体应架空设计，槽体离地20cm以上，槽体放置在集水托盘内，托盘相互隔离，槽体泄漏后槽液进入托盘，并用泵引至废水收集管网，实现酸洗磷化冲洗废水不落地；当发现酸洗磷化区域地表有水时，即可实时排查，找到管网或槽体的泄漏点，实现泄漏早发现、早治理，防止槽液下渗。防渗设计要求如下： 防渗层拟采用抗渗钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不宜小于C30，结构厚度不应小于250mm，抗渗等级不应小于P8，通过在抗渗钢筋混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的，使其渗透系数小于1×10-10cm/s。刚性防渗结构其层次自上而下为水泥基渗透结晶型防渗涂层（≥0.8mm）+抗渗钢筋混凝土面层（≥250mm，渗透系数≤1.0×10-10cm/s）+基层+垫层+原土。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。 B.一般防渗区 主要为生产车间（除酸洗、磷化区域）、事故应急池、初期雨水池、一般固废间和化粪池的防渗设计。要求操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。对于一般污染防治区，参照《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》(GB18599-2020)Ⅱ类场进行设计。 C.简防渗区 主要为宿舍楼、门卫房，采取一般的地面硬化防渗即可。 （2）跟踪监测计划 建设单位应建立跟踪监测制度，以便及时发现问题，并采取措施。建设单位在开展土壤跟踪监测的同时应进行土壤跟踪监测信息公开工作，每一期的土壤跟踪监测的数据结果要以公告的形式在场区内张贴出来，包括污染物的名称、监测数值和监测日期等信息，公众参与的主体是本项目的建设单位，需要对公示的监测数据负责。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A中地下水环境影响评价行业分类表，项目属于“I金属制品51、表面处理及热加工处理”中“其他”类别和“52.金属制品加工制造”中“其他”类别，地下水环境影响评价项目类别为IV类，因此本评价不制定地下水跟踪监测计划，厂区土壤跟踪监测计划详见下表。 厂区土壤跟踪监测计划一览表 编号 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 T1 厂区 石油烃、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍 5年/次 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 本项目在采取分区防渗和地下水跟踪监测等措施后，项目建设对土壤及地下水环境影响较小，措施可行。 5.环境风险 （1）根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，本项目盐酸最大储存量超过其规定的临界量，属于重大危险源，根据“《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）：有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目，需编制环境风险专项评价”，因此，本评价需设置环境风险专项评价。 （2）按照风险评价导则HJ169-2018规定，本项目风险评价等级定为二级。本评价考虑在最不利气象条件下盐酸储罐泄漏30min蒸发扩散对周边大气的影响及油品全部泄漏发生火灾次生CO的影响，HCl超过大气毒性终点浓度-1的最远影响距离为70m，超过大气毒性终点浓度-2的最远影响距离为200m；CO超过大气毒性终点浓度-2的最远影响距离为60m；各关心点处最大预测浓度均未超过毒性限值，对周边敏感目标的影响甚微。但由于风险评价存在以上诸多的不确定因素，当泄漏量、泄漏事故控制时间大于本评价设定的情形，则风险影响范围和程度将大于以上预测值。 （3）建设单位须对生产车间、危化库、危险废物暂存间、储罐区的规范管理，厂区内应建设一座200m3事故应急池，并采取事故废水三级防控措施，避免事故废水进入周边的地表水及地下水环境。 （4）按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等相关法律法规的规定编制《突发环境事件应急预案》，并向宁德市福鼎生态环境局备案，定期组织演练。在项目一旦发生环境事故时，应立即启动应急预案，为控 制本工程可能发生的各类、各级环境风险事故、降低并最终消除其环境影响，提供有效的组织保障、措施保障。最终将环境风险事故造成的环境影响控制在可控范围内。 综上，本评价认为在采取评价中提出的风险事故防范措施后，能有效预防事故的发生，将建设项目风险降至最低程度，可使项目运营中的环境风险控制在可接受的范围内。具体环境风险评价内容详见环境风险专项评价。 |

环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 燃气废气排气筒（DA001） | SO2 | 15m高排气筒 | 参照《福建省工业炉窑大气污染物综合治理方案》，颗粒物、二氧化硫和氮氧化物按照排放限值分别不高于30、200、300mg/m3执行 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  | 碳钢生产废气排气筒（DA002） | 氯化氢 | 碳钢酸洗区密闭罩收集、储罐管道密闭收集+两级碱喷淋+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标》（GB16297-1996）表2标准限值要求 |
|  | 不锈钢生产废气排气筒（DA003） | 氟化物 | 滚光区域顶部集气罩收集、配酸间密闭收集+三级碱喷淋+15m排气筒 |  |
|  |  | 硫酸雾 |  |  |
|  | 油雾废气排气筒（DA004） | 非甲烷总烃 | 集气+高频静电油烟净化器+15m排气筒 | 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1中其他行业排放标准限值 |
|  | 淬火油烟排气筒（DA005） | 非甲烷总烃 | 集气+高频静电油烟净化器+15m排气筒 |  |
|  | 无组织排放 | 氮氧化物 | / | 《大气污染物综合排放标》（GB16297-1996）表2标准限值要求 |
|  |  | 颗粒物 | / |  |
|  |  | 氯化氢 | / |  |
|  |  | 硫酸雾 | / |  |
|  |  | 氟化物 | / |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | / | 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表3 所有行业企业边界监控点浓度标准限 |
| 地表水环境 | DW001厂区综合废水排放口（污水处理站废水+生活污水+初期雨水） | pH、COD、BOD5、SS、石油类、氨氮、总铁、总锌、总磷 | 磷化冲洗废水采用曝气调节+加药氧化+混凝反应+初沉池预处理措施后与其他生产废水经“调节+芬顿氧化+加药氧化+初沉+曝气氧化+斜管沉淀”处理后纳管；生活污水经化粪池、隔油池处理后纳管 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B等级标准） |
|  | DW002不锈钢生产废水排放口 | pH、COD、氨氮、SS、总铬、总铜、总铁、总镍、总锌、六价铬、总氰化物、石油类、TP | / | 集控中心污水处理站协议进水水质要求 |
| 声环境 | 厂界噪声 | 等效连续A声级 | 采取隔声降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、北侧厂界执行4类标准限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾定点收集后委托环卫部门统一处理，一般工业固体废物分类收集至厂区西南侧一般工业固体废物临时暂存间（25m2）后外运综合利用；危险废物分类收集至厂区西南侧的危险废物暂存间（50m2），委托有资质的单位外运处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目危险废物暂存间、危化品库、酸洗废水处理系统、磷化废水预处理系统、酸洗和磷化区域、储罐区为重点防渗区；事故应急池、一般固废间、化粪池及生产车间其他区域为一般防渗区；宿舍楼、门卫为简单防渗区。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则全阶段进行控制。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①本项目应建设一座200m3事故应急池，储罐区、危险废物暂存间、危化品库设置围堰，磷化、酸洗区域下设托盘收集；车间隔绝明火、远离热源并设置各种安全标志。 ②建立处理紧急事故的组织机构，规范事故处理人员的责职、任务，组织抢险队伍，保障运输、物质、通讯、宣传等使应急措施顺利实施。 ③接触有毒有害物料工作岗位配有专用的个人防护设施，如安全眼镜、防护手套等。 ④建立巡检制度，对可能造成危险物质泄漏点定期检查并记录在案，降低风险事故发生概率。 ⑤制定突发环境事件应急预案并报当地环保部门备案。发生环境事故时，应立即启动应急预案，为控制本工程可能发生的各类、各级环境风险事故、降低并最终消除其环境影响，提供有效的组织保障、措施保障，将环境风险事故造成的环境影响控制在可控范围内。 |
| 其他环境 管理要求 | ①设立专门的环保机构，配备专职环保工作人员。 ②建立日常环境管理制度和环境管理工作计划。 ③加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保环保设施正常运行及污染物稳定达标排放。 ④企业投产前应按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 电镀行业》（HJ855-2017）等有关要求，在国家排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向有核发权限的环境保护主管部门提交通过平台印制的书面申请材料，及时申领排污许可证。 ⑤根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。 |

# 六、结论

福鼎闽标金属制品有限公司金属紧固件生产项目（变更）的建设符合国家有关产业政策，项目选址合理，项目运营后产生的污水、废气、噪声、固废通过采取相应的措施治理，能够实现污染物的达标排放，对周围环境的影响可以控制在一定的范围内。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实本报告提出的各项污染防治措施及风险防范措施的基础上，确保污染物排放总量控制在经环保行政主管部门核定的范围内，污染物达标排放的前提下对周边环境影响较小，该项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。 福建省闽创环保科技有限公司 2022年3月29日

# Text boxes

150m