泉州锦信石材有限公司石板材及石材工艺品生产

项目（阶段性）竣工环境保护验收意见

2022年5月4日，泉州锦信石材有限公司泉州锦信石材有限公司石板材及石材工艺品生产项目（阶段性）验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

# 泉州锦信石材有限公司选址于南安市石井出口工艺石加工集中区，总投资2000万元，占地面积13000m2，建筑面积约10000m2。设计生产能力为年加工花岗岩石板材6万平方米、大理石板材6万平方米及石材工艺品1万平方米，实际生产能力为年加工花岗岩石板材6万平方米、大理石板材6万平方米及石材工艺品1万平方米，项目现有职工20人，均不住厂，年工作天数300天，日工作时间10小时，单班制，夜间不生产。主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。

# （二）建设过程及环保审批情况

公司于2014年1月委托华侨大学编制《锦信（福建）石材有限公司石板材及石材工艺品生产项目环境影响报告表》，并于2014年3月10日通过原南安市环境保护局审批（审批号为南环[2014]113号）。2021年7月1日，建设项目因经营需要向泉州市南安生态环境局提交建设项目变更名称申请表并获批，项目建设单位由“锦信（福建）石材有限公司”变更为“泉州锦信石材有限公司”，法人由“李锦锋”变更为“李锦东”。项目于2014年7月开工建设，2015年6月竣工，2015年6月起进行调试运行。项目于2020年10月13日申领排污许可证，排污登记编号: 9135058307324716XT001R。

项目从立项至调试过程无环境投诉、违法或处罚记录。

# （三）投资情况

项目总投资2000万元，其中环保投资20万元，占总投资1%。

# （四）验收范围

本次验收为阶段性验收，验收范围为泉州锦信石材有限公司石板材及石材工艺品生产项目（年加工花岗岩石板材6万平方米、大理石板材6万平方米及石材工艺品1万平方米）及其配套建设的环境保护设施。

# 二、工程变动情况

对照环评设计内容，项目的生产规模、生产设备比环评设计基本一致，生产工艺减少刷胶、晾干工序。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号），建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施未发生重大变动。因此，项目未发生重大变动情况。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

# 项目生产废水主要为喷淋废水。喷淋废水经沉淀池收集后，循环使用不外排；生活污水经化粪池+一体化生活污水处理设施预处理后由用于周边农田灌溉。

# （二）废气

# 项目产生的废气主要为水喷淋时溅出的少量含泥废水经晒干后遇风吹而产生的扬尘，项目通过加强厂区通风，少量粉尘为无组织排放。

# （三）噪声

# 项目噪声主要来源于大切机、拉锯、自动磨机等设备运行时产生的噪声，项目对设备采取设备减震、隔音等降噪，避免休息时间作业，利用距离衰减和围墙隔声减振等措施以减少噪声污染源对周围环境的影响。

# （四）固体废物

项目已设置了一般固物存储场所和生活垃圾收集桶。

（五）其他环境保护设施

项目厂区已雨污分流，生产场地已硬化。

# 四、环境保护设施调试效果

1.环保验收监测结果

（1）废水

项目切割、切边、磨光等工序产生喷淋废水经沉淀处理后循环利用，不外排；生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理后用于周边农田灌溉，本次验收未进行监测。

（2）废气

验收监测期间，项目厂界无组织排放的颗粒物最大浓度值为0.394 mg/m3，颗粒物无组织排放达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放限值。

（3）噪声

项目昼间厂界噪声等效声级测量值在56.1~61.6dB（A），达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。项目夜间未生产，夜间噪声无需监测。

（4）固废

项目固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废。生活垃圾由当地环卫部门定期清运；边角料暂存于固废场所，集中收集后委托福建省南安市腾翔沙石有限公司回收处理；沉淀污泥定期清理集中收集后委托福建省凤竹新型建材有限公司清运处理。

五、工程建设对周边环境的影响

项目的环评及其批复未要求对项目周边环境质量及敏感点环境噪声进行检测。项目验收监测期间外排污染物达标排放，固废得到妥善处置，项目建设对周边环境的影响不大。

六、验收结论

项目验收小组经审阅验收监测报告后，验收小组认为泉州锦信石材有限公司石板材及石材工艺品生产项目基本落实环保“三同时”制度以及环评批复中提出的各项污染防治措施，污染物达标排放，符合环评批复要求，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的验收不合格情形，验收组同意项目通过阶段性竣工环境保护验收。

- 后续要求

1、制定监测计划，按要求做好日常自行监测工作。

2、加强环保管理，确保各项污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放，确保生产废水循环使用不外排。

3、今后若生产工艺设置刷胶、晾干工序，须重新开展竣工环保验收工作。

4、待项目区域污水管网铺设完成后，项目生活污水需经处理后接入区域市政污水管网。

八、验收人员信息

验收组名单附后。

泉州锦信石材有限公司

2022年5月4日