仙游县金凤桥改造工程

竣工环境保护验收调查表

建设单位：仙游县城市建设投资有限公司

编制单位：仙游县城市建设投资有限公司

编制日期：2022年5月

建设单位：仙游县城市建设投资有限公司

法人代表：吴枚霖

编制单位：仙游县城市建设投资有限公司

联系人：陈  辉

电话：18649757587

邮编：351200

地址：仙游县鲤城街道、鲤南镇

监测单位：福建锦科检测技术有限公司

联系人：蔡朝明

电话：18205948188

地址：福建省莆田市荔城区黄石工业园区谷城东路1999号

目  录

表1 项目总体情况	1

表2 调查范围、因子、目标、重点	3

表3 验收执行标准	4

表4 工程概况	5

表5 环境影响评价回顾	9

表6 环境保护措施执行情况	11

表7 环境影响调查	13

表8 环境质量及污染源监测	15

表9 环境管理状况及监测计划	19

表10 调查结论与建议	21

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	24

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目监测点位示意图

附图3 项目周边现状图

附件：

附件1 营业执照

附件2 环评报告批复

附件3 监测报告

附件4 验收自查报告

# 表1 项目总体情况

| 建设项目名称 | 仙游县金凤桥改造工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 仙游县城市建设投资有限公司 |
| 法人代表 | 吴枚霖 | 联系人 | 陈 辉 |
| 通信地址 | 仙游县鲤城街道、鲤南镇 |
| 联系电话 | 18649757587 | 传真 | / | 邮编 | 351200 |
| 建设地点 | 仙游县鲤城街道、鲤南镇 |
| 项目性质 | 新建(改扩建(技改( | 行业类别 | E4819其他道路、隧道和桥梁工程建筑 |
| 环境影响报告表名称 | 仙游县金凤桥改造工程 |
| 环境影响评价单位 | 漳州简诚环保工程有限公司 |
| 初步设计单位 | 中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司 |
| 环境影响评价审批部门 | 莆田市生态环境局 | 文号 | 莆环审仙﹝2020﹞15号 | 时间 | 2020年9月14日 |
| 初步设计审批部门 | / | 文号 | / | 时间 | / |
| 环境保护设施设计单位 | 中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司 |
| 环境保护设施施工单位 | 仙游县城市建设投资有限公司 |
| 环境保护设施监测单位 | 福建锦科检测技术有限公司 |
| 投资总概算（万元） | 13230 | 其中：环境保护投资（万元） | 406 | 环境保护投资占总投资比例 | 3.07% |
| 实际总投资（万元） | 13230 | 其中：环境保护投资（万元） | 78.9 |  | 0.60% |
| 设计建设规模 | 建设城市主干道，长202米，宽47米；拆除旧桥一座；新建大桥一座，桥长168.90米，桥宽47米。 | 建设项目 开工日期 | 2020年10月 |
| 实际建设规模 | 建设城市主干道，长202米，宽47米；拆除旧桥一座；新建大桥一座，桥长168.90米，桥宽47米。 | 投入试运行 日期 | 2022年3月 |
| 调查经费 | / |
| 项目建设过程简述 （项目立项~试运行） | 1、项目立项：2018年5月11日取得《仙游县发展和改革局关于仙游县金凤桥改造工程工程可行性研究报告的批复》； 2、环评审批：2020年8月委托漳州简诚环保工程有限公司编制《仙游县金凤桥改造工程环境影响报告表》，并于2020年9月14日取得莆田市生态环境局的批复，审批文号：莆环审仙﹝2020﹞15号。 3.建设期：2020年10月至2022年3月。 3、竣工环保验收内容：本项目建设运行后交通噪声及其对敏感目标声环境的影响，以及对施工期生态防护措施进行回顾性分析。 |

# 表2 调查范围、因子、目标、重点

| 调查范围 | 水环境：施工期废水处理及排放去向，试运营期雨污水收集系统的建设及运行情况。 （2）大气环境：道路中心线外两侧200m范围内受影响的敏感点。 （3）声环境：道路中心线外两侧200m范围内受影响的敏感点。 （4）固体废物：施工期固体废物处置方式，试运营期路面垃圾收集及处置方式。 （4）生态影响：道路中心线外两侧200m范围内的区域。 |
| --- | --- |
| 调查内容 | （1）水环境：施工期施工废水；营运期雨水径流。 （2）大气环境：施工期及营运期扬尘。 （3）声环境：施工噪声和营运期交通噪声。 （4）固废：施工期废渣。 （5）生态环境：施工期生态恢复涉及绿化建设。 |
| 环境敏感目标 | 项目敏感目标见表2-1，地理位置图见附图1，周边环境示意图见附图2，周边环境现状见附图3。 表2-1 项目敏感目标一览表 敏感目标 敏感目标位置 环境影响要素 环境质量保护目标 名称 功能区 方位 与道路用地红线最近距离 锦福滨江国际 居住区 西南侧 150m 交通噪声及扬尘 声环境质量目标为GB3096－2008 2类 大气环境质量目标为GB3095－1996 二级标准 北宝峰村 居住区 道路两侧 5m 下楼村 居住区 东侧 5m 木兰溪 河流 —— 穿越长约200米 路面径流SS、石油类。 《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类标准 |
| 调查重点 | 项目建设变动情况。 项目营运期交通噪声对沿线敏感点的影响情况。 项目环评及其批复中提出的各项环保措施落实情况。 |

# 表3 验收执行标准

| 验收标准 | 项目于2020年9月14日取得环评批复（莆环审仙﹝2020﹞15号），关于验收执行标准，以环评阶段执行的标准为准，同时建议项目验收后按已修订或新颁布的环保标准进行达标考核，具体如下： （1）环境噪声 本项目投入运行后，道路两侧交通噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类排放限值，即昼间：70dB（A）、夜间55dB（A）。 （2）声环境 根据道路周边声环境敏感目标分布情况，距离道路交通干线边界线外35m执行《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准，即昼间：60dB（A）、夜间50dB（A）。 （3）施工噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。 （4）废气 施工期施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的颗粒物无组织排放监控浓度限值：周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 （5）废水 施工期产生生活污水进入市政污水管网进入仙游县污水处理厂集中处理，不外排。 |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | 项目为非污染生态型项目。项目环境影响报告及其批复文件中未设定总量控制指标，因此，本调查表不核算污染物排放总量控制指标。 |

# 表4 工程概况

| 项目名称 | 仙游县金凤桥改造工程 |
| --- | --- |
| 项目地理位置 (附地理位置图) | 项目起点位于现状仙榜路东侧，横跨木兰溪，终点位于下楼村，顺接50m木兰大道及已建金凤路交叉口，地理位置见附图1。 |
| 主要工程内容及规模： 项目建设城市主干道，长202米，宽47米；拆除旧桥一座；新建大桥一座，桥长168.90米，桥宽47米。建设内容包括包含跨河大桥梁1座，桥梁面积7938.3㎡；旧桥拆除1453㎡。 |
| 实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因 项目路线走向与设计方案保持一致，项目实际工程量与设计工程量未发生变化。建设内容变化一览表详见表4-1 。根据对比结果，本项目不属于重大变动项目，满足竣工环境保护验收要求。 项目变动情况一览表 项目 环评内容 实际建设内容 变动情况 是否属于重大变动 项目 性质 新建 新建 无 否 规模 建设城市主干道，长202米，宽47米；拆除旧桥一座；新建大桥一座，桥长168.90米，桥宽47米 建设城市主干道，长202米，宽47米；拆除旧桥一座；新建大桥一座，桥长168.90米，桥宽47米 无 否 地点 仙游县鲤城街道、鲤南镇 仙游县鲤城街道、鲤南镇 无 否 生产工艺 准备工作→施工场地围护→场地开挖→管道铺设→路面施工→交通工程 准备工作→施工场地围护→场地开挖→管道铺设→路面施工→交通工程 无 否 环境保护措施 废水 临时施工区生产废水隔油池、沉淀池 隔油池、沉淀池 无 否 废气 洒水车 洒水车 无 否 噪声 施工期采取临时的隔音围护结构，运营期为项目周边噪声超标的沿街店铺做好治理措施。 施工期临时隔声屏，根据检测结果，运营期周边噪声未超标，建设单位在运营期对运输车辆加强管理。 无 否 固废 项目旧桥拆除和施工过程产生的建筑垃圾用于项目路基工程回填，项目可以做到土石方平衡；施工中的钻渣运至规定的填方点；隔油池油渣应集中收集后委托有资质的危废处置单位处理外，沉淀池泥渣禁止向水体倾倒，防止对河流的污染，应运至规定的填方点。 无 否 生态 绿化、排水沟等措施 无 否 |
| 生产工艺流程 项目建设分为施工期和运营期，其工艺流程及产污环节见下图。 图4-1 生产工艺流程及产污环节图 |
| 工程占地及平面布置 1、工程占地 项目总占地面积为5580㎡，其中耕地面积为758㎡。 2、平面布置 项目建设城市主干道，长202米，宽47米；拆除旧桥一座；新建大桥一座，桥长168.90米，桥宽47米。道路平面布置图见附图2。 |
| 工程环境保护投资明细 项目实际投资13230万元，其中环保投资78.9万元，占工程总投资的0.60%，具体见表4-2 。 项目环保投资一览表 工程阶段 项目名称 环保措施名称 设计环保投资（万元） 实际环保投资（万元） 施工期 施工废水 植被恢复、水土保持 24 24 施工扬尘 施工区生产废水隔油池、沉淀池 2 2 施工噪声 施工场地、便道洒水降尘、散装砂石运输加盖 4 4 施工固废 施工期防振减噪、临时隔声屏 3 3 水土流失 5 5 运营期 排水系统 定期清理排水系统及全线的边沟 10 10 交通噪声 道路设置有绿化隔离带，加强车辆管理 5 5 固体废物 由道路专职环卫人员每日清扫，分类收集至垃圾场处置 60 3.6 排水工程 雨污分流排水系统 2 2 环境保护管理 按15年估算 305 20 环境监测费 按15年估算 5 0.3 以上小计 425 78.9 |
| 与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 1、与项目有关的生态破坏和污染物排放 施工期：施工生产废水和施工人员生产污水，施工扬尘、施工机械及运输车辆燃油废气，施工机械设备噪声，建筑垃圾、施工人员生活垃圾等，工程施工造成植被破坏及引起水土流失。 营运期：路面径流雨水、交通噪声、汽车尾气。 2、主要环境问题 ①施工期 施工生产废水和施工人员生产污水对水环境的影响； 施工扬尘、施工机械及运输车辆燃油废气对大气环境的影响； 施工机械设备噪声对周围声环境的影响； 建筑垃圾及施工人员生活垃圾对周围卫生环境的影响。 工程施工造成的生态破坏及水土流失对生态环境的影响。 ②营运期 路面径流雨水对受纳水体的影响； 汽车尾气对沿线大气环境的影响； 交通噪声对沿线声环境敏感点的影响。 3、主要环保措施 ①水污染防治措施 施工期：施工生产废水设隔油沉淀池处理后回用；施工人员租住在附近村庄，生活污水依托租住村庄现有废水处理消纳系统，不外排。 营运期：路面径流雨水经道路配套设置边沟、排水沟及收集管。 ②大气污染防治措施 施工期：施工过程采取洒水车定期洒水；粉状建材采用袋装运输，临时堆放用采取篷布遮盖；施工材料采取集中密闭堆放、弃方做到及时清运。 ③噪声防治措施 施工期：选用低噪声设备；禁止午间(12:00-14:00和夜间(22:00-06:00)施工。 营运期：完善道路警示标志，设置限速等标志；加强道路路面维护保养；道路两侧进行绿化。 ④固体废物处置措施 施工期：项目旧桥拆除和施工过程产生的建筑垃圾用于项目路基工程回填，做到土石方平衡，车辆运输散体物和废弃物采取加盖遮布，沿途不洒漏。 营运期：道路路面杂物由环卫人员清扫。 ⑤生态保护措施 施工期：合理土地开发利用；对道路两侧进行绿化，绿化面积约为2222m2，绿化树种主要有：香樟、花叶高山榕、金叶女贞、红叶石楠、红夹竹桃、粉夹竹桃、红花继木。 营运期：加强道路两侧绿化养护工作。 |

# 表5 环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 根据漳州简诚环保工程有限公司于2020年9月编制的《仙游县金凤桥改造工程环境影响报告表》，项目主要环境影响预测及结论如下： 一、施工期环境影响 （1）水环境 项目施工过程施工废水经采取隔油、沉淀处理后回用于场地洒水抑尘，不外排；基坑废水经静置沉淀处理后，上清液回用于场地洒水抑尘，不外排；项目钻孔过程中均应设置泥浆循环净化系统，钻孔废水经沉淀处理后循环使用，不外排；施工人员租住在附近的租赁房中，生活废水由租赁房现有排水系统处理排放，对周边水环境影响小。 （2）大气环境 施工期的大气污染源主要为施工过程产生的扬尘、沥青摊铺废气。扬尘产生过程主要为机械设备、风力的动力作用产生的扬尘，主要产生工段为管沟填挖和车辆运输。施工过程扬尘会造成局部大气污染，项目施工粉尘将对周边敏感目标产生一定的影响，由于施工期的影响随着施工结束而消失，其影响具有暂时性，对周边环境的影响是可以接受的。本工程路面采用沥青混凝土，施工所需的沥青混凝土由供应厂家直接供应至现场铺浇，不需设置沥青混凝土拌和站，可避免拌合站的废气污染问题。路面沥青摊铺过程产生的废气对道路两侧的居民区会产生一定的影响。施工单位应合理规划施工现场及施工时间、加强施工管理，减少沥青摊铺废气对道路两侧敏感目标的影响。 （3）声环境 容易产生粉尘的建筑材料的运输和临时存放，应采取防风遮挡措施，采取加盖篷布或洒水防护等措施；天气干燥时进行洒水湿法抑尘；加强施工现场车辆管理；挖出的土方应妥善堆放并及时填方，同时要注意堆料的保护，加盖蓬布密封保存；使用商品沥青混凝土，不设搅拌站；铺浇沥青混凝土路面时，应尽量避开风向针对附近居民区等环境空气敏感点的时段。 （4）固体废物 项目施工过程施工人员均租住在附近的租赁房中，其产生的生活垃圾均由租赁房所在地的环卫部门清运处理；项目旧桥拆除和施工过程产生的建筑垃圾用于项目路基工程回填，项目可以做到土石方平衡；隔油池油渣应集中收集后委托有资质的危废处置单位处理外，沉淀池泥渣禁止向水体倾倒，防止对河流的污染，应运至规定的填方点。 二、运营期环境影响 （1）水环境 营运期影响水体的主要为地表径流水，项目桥面径流所携带的污染物量不大，对纳污水体木兰溪水域影响较小。 （2）大气环境 汽车尾气污染物对道路两侧环境空气质量有一定的影响，但本工程源强较小，对沿线两侧环境空气中污染物的贡献值很小，因此本工程营运期汽车尾气不会引起项目沿线环境空气质量的明显变化。 （3）声环境 根据预测结果：根据预测结果，道路工程中期道路红线外5m范围内昼间、夜间噪声均可以符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准；红线外15m范围内昼间、夜间噪声均可以符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （4）固体废物 固体废物由道路专职环卫人员每日清扫，其中道路沿线过往行人产生的垃圾应进行分类收集，可以回收的进行回收利用，不能回收的统一收集后清运到垃圾处理厂进行无害化处理。同时，还应加强道路环保的宣传力度，增强司乘人员的环保意识，培养群众环境保护的主人翁责任感，对保护公路及其周边自然环境具有重要意义。

各级环境保护行政主管部门的审批意见(国家、省、行业) 根据莆田市生态环境局于2020年9月14日出具的批复（莆环审仙﹝2020﹞15号），审批意见如下： 你司关于《仙游县金凤桥改造工程项目环境影响报告表》报批申请收悉，根据告知承诺制审批规定，现批复如下： 你司应当严格落实报告表提出的防治污染和防止生态破坏的措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。项目竣工后，应及时办理排污许可手续，并按规定程序和时限开展竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入正产或者使用。

# 表6 环境保护措施执行情况

| 项目 阶段 | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施的落实情况 | 措施的执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 生态影响 | 依法征地、节约用地；保持耕地的动态平衡；土壤耕作层保护；恢复及节约耕地；合理安排施工工序；加强施工队伍组织和管理；对道路沿线进行绿化；工程施工过程中尽量做到填挖平衡，施工开挖后尽量回填，碾压并采取防护措施；尽量缩短施工周期，减少疏松地面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开雨季和汛期；项目区施工场地临时修建的排水设施应处于良好的排水状态，做到施工表面不积水，并在排水出口处设沉沙池，排水需经沉淀后排出场外；在临时堆土场建立拦挡防护工程，使工程建设过程中产生的临时土方在“点”上集中拦蓄；并配备塑料薄膜，防止雨水冲刷产生水土流失。 | 已落实 ①施工场地和临时堆土场已进行生态恢复； ②已按要求落实水土保持措施。 | 达到了预期效果，施工期间没有发生因水土流失引起的环境污染事故，没有接到相关环保投诉。 |
|  | 污染影响 | 废水： 施工生产废水经过隔油、沉淀处理后回用；泥浆循环系统；施工人员均租住在附近住宅区； | 已落实 ①在施工现场设置了隔油沉淀池，施工生产废水经隔油沉淀处理后全部回用，不外排； ②施工人员租住在附近村庄，生活污水依托租住村庄现有废水处理消纳系统； ③钻孔机钻孔，采用泥浆循环系统。 | 达到了预期效果，施工期间没有发生水环境污染事故，没有接到相关环保投诉。 |
|  |  | 废气： 定期对施工场地洒水；尽量避免在大风天气下进行施工作业；放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘；在施工现场周围；使用商品沥青混凝土，不设搅拌站；铺浇沥青混凝土路面时，应尽量避开风向针对附近环境空气敏感点的时段 | 已落实 ①施工现场、施工材料运输公路及便道定时洒水； ②施工材料集中堆放，并加盖篷布； ③粉状材料采取袋装运输，并进行遮盖； ④使用商品沥青混凝土，不设搅拌站。 | 达到了预期效果，施工期间没有发生大气环境污染事故，没有接到相关环保投诉。 |
|  |  | 噪声： 应注意选用效率高、噪声低的机械，并注意对机械的维护保养和正确操作，保证在良好的条件下使用；采取临时的隔音围护结构；合理安排施工时间，避免夜间22:00至6:00和中午12:00至14:00居民休息时段施工；合理安排工期，避免噪声大的施工机械在同一区域内同时使用 | 已落实 ①选用了低噪声的施工机械，并定期对机械设备进行了修、维护和保养； ②合理安排施工时间，午间和夜间未施工。 | 达到了预期效果，施工期间没有接到噪声扰民的相关环保投诉。 |
|  |  | 固废： 项目旧桥拆除和施工过程产生的建筑垃圾用于项目路基工程回填，项目可以做到土石方平衡；施工中的钻渣运至规定的填方点；隔油池油渣应集中收集后委托有资质的危废处置单位处理外，沉淀池泥渣禁止向水体倾倒，防止对河流的污染，应运至规定的填方点。 | 已落实 ①施工垃圾尽量回用，其余由相关部门及时运走处理； ②施工人员生活垃圾由环卫部门清运处置； ③隔油池油渣委托有资质的危废处置单位处理。 | 达到了预期效果。施工期间没有发生环境污染事故，没有接到相关环保投诉。 |
| 运行期 | 环境管理 | 制定环境管理和环保设施运行制度 | 已落实 制定了环境管理和环保设施运行制度。 | 达到了预期效果。 |
|  | 污染影响 | 废水：定期清理排水系统及全线的边沟；排水口、边沟以浆砌片石铺砌以防冲刷、避免产生小瀑布效应；应加强对装载易散失物资车辆的管理。 | 已落实 已定期清理排水系统及全线的边沟，已加强对装载易散失物资车辆的管理。 | 达到了预期效果。 |
|  |  | 废气： 建议道路建设绿化隔离带；加强道路车辆管理，居民区等声敏感目标处设置禁鸣、限速标志牌等 | 已落实 ①定期清扫路面，保持路面干净； ②道路两侧已绿化，绿化面积约2222m2，并定期进行养护； ③居民区等声敏感目标处设置禁鸣、限速标志牌等。 | 达到了预期效果。 |
|  |  | 噪声： 建议道路建设绿化隔离带；加强道路车辆管理，居民区等声敏感目标处设置禁鸣、限速标志牌等 | 已落实 ①居民区等声敏感目标处设置禁鸣、限速标志牌等； ②道路两侧已绿化，并定期进行养护。 | 达到了预期效果，试运行期间没有接到噪声扰民的相关环保投诉。 |

# 表7 环境影响调查

| 施工期 | 生态影响 | 通过调查、了解得知，施工垃圾尽量回用，其余由相关部门及时运走处理；施工临时用地均在道路红线范围内。 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染影响 | 1、废水 通过调查、了解得知，施工单位在施工场地内建有隔油沉淀池，机械设备冲洗废水经隔油沉淀处理后全部回用，无外排，钻孔机钻孔，采用泥浆循环系统。施工人员租住在附近村庄，生活污水依托租住村庄现有废水处理消纳系统。 根据本单位调查，施工过程中未接到相关本项目水污染的环保投诉。 |
|  |  | 2、废气 通过调查、了解得知，项目在施工场地边界设置了围挡；对施工现场进行了洒水；粉状建材运输采用篷布进行了遮盖；施工材料集中堆放，并加盖了篷布。 采取上述措施后，减轻了工程施工对周围大气环境造成的不利影响。根据本单位调查，施工过程中未接到相关本项目大气污染的环保投诉。 |
|  |  | 3、噪声 通过调查、了解得知，施工单位在施工过程中严格按照环境影响报告表及其批复要求，合理安排施工时间，午间(12:00—14:00)和夜间(22:00—06:00)没有施工；选择低噪声的施工机械，并定期对机械设备进行了修、维护和保养。 根据本单位调查，施工过程中未接到相关本项目噪声扰民的环保投诉。 |
|  |  | 4、固体废物 通过调查、了解得知，施工垃圾能回用的尽量回用，其余由相关部门及时运走处理；施工人员生活垃圾委托市政环卫部门清运处理；隔油池油渣委托有资质的危废处置单位处理。 根据本单位调查，施工过程中未接到相关本项目固体废物污染的环保投诉。 |
| 运行期 | 生态影响 | 根据现场调查，道路两侧树池进行了绿化。 图7-1 道路两侧绿化 |
|  | 污染影响 | 1、废水 据调查，已定期清理排水系统及全线的边沟，通过加强道路管理，定期清扫路面，保持路面干净，减少了路面径流雨水对受纳水体的污染。因此，项目路面径流雨水对受纳水体影响不大。 图7-2 道路雨水口 |
|  |  | 2、废气 据调查，项目道路两侧绿化较好，道路沿线植被对有毒有害气体有吸附净化的作用，可有效，轻运营期汽车尾气对沿线环境空气质量的影响。 |
|  |  | 3、噪声 据调查，市政部门定期对路面进行了养护，绿化部门也定期对道路两侧树池内植被进行了养护。现状监测结果表明：项目建成通车后，产生的交通噪声对沿线声环境影响不大。 |
|  |  | 4、固体废物 根据现场调查，路面垃圾由环卫部门清运处置。 |

# 表8 环境质量及污染源监测

| 项目 | 监测时间 监测频次 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 《2021年仙游县环境质量状况》 | 木兰溪 | pH、DO、COD、BOD5、NH3-N | 满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 |
| 环境 空气 | 《2021年仙游县环境质量状况》 | / | 一氧化碳、臭氧、二氧化硫、二氧化氮、PM2.5、PM10 | 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准 |
| 声环境 | 见下文 | 监测点位见附图2 | 等效A声级Leq | 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3、4a类标准 |
| 水环境质量 根据《2021年仙游县环境质量状况》水环境状况：2021年水质达标率：木兰溪（仙游境内）水质功能达标率100%；I-III类水质达标率为100%。 2、环境空气质量 根据《2021年仙游县环境质量状况》环境空气质量：2021年，仙游城区空气质量有效监测天数362天，达标天数为361天（其中优、良天数分别为243天和118天），环境空气质量达标率99.7%，同比下降0.3%。2021年环境空气质量综合指数为2.43。 3、声环境 委托福建锦科检测技术有限公司对道路两侧环境噪声及声环境敏感目标进行了监测，监测时间为：2022年4月20日~23日。 （1）监测因子 Leq、L10、L50、L90、Lmax、Lmin、SD，同时记录车流量，并按大、中、小型车分类统计。 （2）监测点位 24h连续监测：△5#北宝峰村（道路两侧环境噪声）； 敏感目标监测：△1#下楼村、△2#北宝峰村第一排、△3#北宝峰村第二排、△4#锦福滨江国际； 监测点位图见附图2。 （3）监测时间及频次 24h连续监测：24h连续监测，监测1d； 敏感目标：监测3d，每天昼间监测2次，夜间监测2次，每次监测20min。 （4）监测结果 根据福建锦科检测技术有限公司出具的检测报告（见附件7），监测结果见表8-2~表8-3。 表8-2 噪声监测结果一览表 采样日期 检测点位 主要声源 测量结果dB(A) 车流量，单位：辆/天 Ldn L10 L50 L90 Lmax Lmin SD 小型车 中型车 大型车 2022.4.20 8:00-2022.4.21 8:00 △5#北宝峰村 交通噪声 52 61.4 54.2 43.2 78.5 33.5 6.8 203 58 46 由表8-2可知，本道路24小时交通噪声（Ldn）监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准排放限值。 表8-3 噪声监测结果一览表（敏感目标） 检测时间 检测 项目 检测点位 噪声源 检测时间 检测结果Leq{dB(A)} 车流量统计 2022.4.21 道路交通声环境 △1#下楼村 交通噪声 昼间 8:13-8:33 56 大型车：1 中型车：1 小型车：26 △2#北宝峰村第一排 8:38-8:58 64 大型车：2 中型车：4 小型车：47 △3#北宝峰村第二排 9:02-9:22 58 大型车：1 中型车：0 小型车：32 △4#锦福滨江国际 9:25-9:45 55 大型车：0 中型车：2 小型车：23 △1#下楼村 14:02-14:22 54 大型车：2 中型车：4 小型车：18 △2#北宝峰村第一排 14:27-14:47 61 大型车：1 中型车：3 小型车：22 △3#北宝峰村第二排 14:51-15:11 57 大型车：0 中型车：2 小型车：18 2022.4.22 △4#锦福滨江国际 15:15-15:35 55 大型车：1 中型车：0 小型车：13 △1#下楼村 8:06-8:26 58 大型车：2 中型车：1 小型车：28 △2#北宝峰村第一排 8:32-8:52 67 大型车：3 中型车：2 小型车：42 △3#北宝峰村第二排 9:00-9:20 59 大型车：1 中型车：3 小型车：37 △4#锦福滨江国际 9:24-9:44 56 大型车：2 中型车：2 小型车：32 △1#下楼村 10:03-10:23 56 大型车：1 中型车：1 小型车：26 △2#北宝峰村第一排 10:29-10:49 63 大型车：0 中型车：2 小型车：29 △3#北宝峰村第二排 10:54-11:14 54 大型车：1 中型车：0 小型车：31 △4#锦福滨江国际 11:19-11:39 53 大型车：2 中型车：0 小型车：24 2022.4.21 道路交通声环境 △1#下楼村 交通噪声 夜间 22:02-22:22 48 大型车：0 中型车：0 小型车：6 △2#北宝峰村第一排 22:26-22:46 54 大型车：1 中型车：0 小型车：9 △3#北宝峰村第二排 22:50-23:10 46 大型车：0 中型车：0 小型车：8 △4#锦福滨江国际 23:13-23:33 43 大型车：0 中型车：0 小型车：5 2022.4.22 △1#下楼村 00:02-00:22 44 大型车：0 中型车：0 小型车：3 △2#北宝峰村第一排 00:26-00:46 48 大型车：0 中型车：1 小型车：0 △3#北宝峰村第二排 00:51-01:11 43 大型车：0 中型车：0 小型车：2 △4#锦福滨江国际 01:14-01:34 42 大型车：0 中型车：0 小型车：1 △1#下楼村 22:03-22:23 46 大型车：0 中型车：1 小型车：12 △2#北宝峰村第一排 22:28-22:48 52 大型车：1 中型车：1 小型车：17 △3#北宝峰村第二排 22:53-23:13 45 大型车：0 中型车：0 小型车：15 △4#锦福滨江国际 23:18-23:38 42 大型车：0 中型车：1 小型车：8 2022.4.23 △1#下楼村 00:02-00:22 43 大型车：0 中型车：0 小型车：6 △2#北宝峰村第一排 00:28-00:48 46 大型车：0 中型车：1 小型车：3 △3#北宝峰村第二排 00:52-01:12 42 大型车：0 中型车：0 小型车：0 △4#锦福滨江国际 01:17-01:37 42 大型车：0 中型车：0 小型车：2 （5）结果分析 根据车流量监测情况可知，声环境敏感目标监测期间，道路各类型车流量统计均值为307辆/天，由表8-3可知，项目工程沿线△1#下楼村、△2#北宝峰村第一排、△3#北宝峰村第二排、△4#锦福滨江国际敏感目标声环境质量昼间和夜间监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。 |

# 表9 环境管理状况及监测计划

环境管理机构设置（分施工期和运行期） 1、施工期 （1）环境管理机构 根据国家有关规定，工程建设单位、施工单位应设置环境管理机构、配备环境管理人员；制定环境管理规章制度，进行环境保护、环境管理教育；配合环保主管部门监督、检查污染治理措施的落实，掌握污染状况，掌握污染物治理情况，治理措施处理能力、处理效果及有待改进的地方。 本项目建设单位为仙游县城市建设投资有限公司，施工单位为仙游县城市建设投资有限公司。 项目没有单独进行施工期环境监理，而是将其纳入工程监理中，工程施工期的环境管理工作主要由工程监理负责。在工程监理项目部设置兼职环境监理工程师 1 名，负责监督和检查施工期环保措施落实情况。 2、环保条款签订和执行情况 项目建设单位和施工单位均设置了环境管理机构，制定了相应的环境管理工作程序。工程监理单位在施工期间对施工现场进行了检查和监督，对施工过程中发生的环境问题及时予以了纠正和处理，要求施工单位遵守环境保护方面的法律法规，严格监督施工单位执行环评表及其批复中提出和要求执行的生态保护和污染防治措施，对环保措施落实不到位或环境状况较差时提出了口头通知或下发监理通知单要求其限期整改。 施工期间，施工单位基本上按照环保条款要求，采取了相应的环保措施，同时采取文明施工，减少了施工扰民，降低了环境污染，工程施工期间未发生环境污染事件或噪声扰民事件。 2、运行期 为了贯彻落实《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关要求，建设单位设有专职环境保护人员负责环境管理工作，从管理上保证环境保护措施的有效实施，具体由工程部负责项目环保工作的实施。其工作内容包括： ①贯彻执行国家环保有关法规、政策； ②认真做好本项目相关制度和规定； ③负责项目日常环境管理及与环保部门的沟通。

环境管理状况分析与建议 经调查核实，项目施工期及试运营期间环境管理状况较好，设置了相应的环境管理机构，制定了相应的环境管理工作程序，配备了相应的环境管理人员，认真落实了国家有关环保法规、政策，基本落实了环评表及其批复中提出的环保措施，因此项目环境管理状况与环评表基本相符。 根据向莆田市仙游生态环境局了解，工程施工期间和试运营至今，未发生污染投诉事件。

# 表10 调查结论与建议

调查结论与建议 一、调查结论 1、项目概况 仙游县金凤桥改造工程位于仙游县鲤城街道、鲤南镇，符合相关规划要求。在落实报告表提出的各项环保对策措施，严格执行环保“三同时’制度的前提下，项目建设从环境保护角度分析是可行的。项目道路项目建设城市主干道，长202米，宽47米；拆除旧桥一座；新建大桥一座，桥长168.90米，桥宽47米。建设内容包括包含跨河大桥梁1座，桥梁面积7938.3㎡；拆除旧桥1453㎡。 项目于2020年10月开工建设，2022年3月试通车。 2、项目变更 项目路线走向与设计方案保持一致。 环境质量现状 据木兰溪水环境及环境空气质量常规监测点的监测数据，本项目所在金凤桥断面水质符合GB33838-2002中Ⅲ类标准，项目所在区域环境空气质量符合GB3095-2012中二级标准，道路建成投入运行后不影响区域水环境和空气环境质量及功能区划。 4、环境保护措施落实情况 本项目已基本落实环境影响报告表及其批复文件中要求的各项环境保护措施和设施，所采取的污染防治措施、设施和生态保护措施基本可行。 5、环境影响调查 （1）生态影响调查 通过调查、了解得知，施工垃圾已基本回用，其余由相关部门及时运走处理；施工临时用地均在道路红线范围内。 根据现场调查，道路两侧树池进行了绿化，绿化面积2222m2，且绿化效果较好。 （2）污染影响调查 ①水环境影响调查 通过调查、了解得知，施工单位在施工场地内建有隔油沉淀池，机械设备冲洗废水经隔油沉淀处理后全部回用，无外排。施工人员租住在附近村庄，生活污水依托租住村庄现有废水处理消纳系统。因此，施工期对附近水体基本无影响。 项目通车后，路面径流雨水通过雨水口进入雨水管网，最后排入木兰溪。另外，通过加强道路管理，定期清扫路面，保持路面干净，减少了路面径流雨水对受纳水体的污染。因此，项目路面径流雨水对受纳水体影响不大。 ②环境空气影响调查 通过调查，项目在施工场地边界设置了围挡；对施工现场进行了洒水；粉状建材运输采用篷布进行了遮盖；施工材料采取了集中堆放，并加盖了篷布。 项目道路两侧已完成绿化，可减轻运营期汽车尾气对沿线环境空气质量的影响。 ③声环境影响调查 通过调查，施工单位在施工过程中严格按照环境影响报告表及其批复要求，合理安排施工时间，午间(12:00—14:00)和夜间(22:00—06:00)没有施工；选择低噪声的施工机械，并定期对机械设备进行了修、维护和保养。 据调查，市政部门定期对路面进行了养护，绿化部门也定期对道路两侧树池内植被进行了养护。现状监测结果表明：项目建成通车后，道路两侧交通噪声符合GB12348-2008中4类标准；交通噪声对沿线声环境敏感目标声环境影响较小，声环境敏感目标声环境质量符合GB3096-2008中2标准限䐈。 ④固体废物影响调查 通过调查，施工期间废渣已回用及清运，现不存在临时弃渣场和建筑垃圾。施工人员生活垃圾委托市政环卫部门清运处理。 根据现场调查，路面杂物由环卫部门垃圾清扫车负责清扫。 6、环境管理 建设单位执行了环境影响报告表及其批复文件中提出的生态保护和污染防治措施，遵守环境保护方面的法律法规，使各项环保措施得以落实。对工程施工期和试营运期的环境保护工作进行了全过程的监督和管理，有专人负责环境管理工作，从管理上保证环境保护措施的有效实施。 根据本单位调查，工程施工期间和试营运至今，未发生群众环保投诉事件。 7、调查结论 仙游县金凤桥改造工程依照相关法律、法规等要求进行了环境影响评价，在主体工程设计的同时进行了相关环境保护工程设计，环保设施和主体工程同时建设，开展了竣工环保验收调查工作，有效的执行了“三同时”制度。 项目在建设和试运营过程中，环评表及其批复中提出的各项环境保护措施均得到了落实，采取了行之有效的污染防治措施和生态保护措施。 综上所述，本项目具备工程竣工环境保护验收基本条件，结合生态环境调查及交通噪声影响监测结果，建议本项目通过竣工环保设施验收。 二、建议 （1）定期对道路排水沟沉积物进行清理，对道路绿化进行修剪维护。 （2）定期开展声环境敏感目标噪声跟踪监测，若出现交通噪声扰民情况，要采取隔声降噪补救措施（如安装通风隔声窗等）。

# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):仙游县城市建设投资有限公司	填表人(签字):	项目经办人(签字):

| 建设项目 | 项目名称 | 仙游县金凤桥改造工程 | 建设地点 | 仙游县鲤城街道、鲤南镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 仙游县城市建设投资有限公司 | 邮编 | 351200 | 联系电话 | 18649757587 |
|  | 行业类别 | E4819 | 建设性质 | 新建 | 建设项目开工日期 | 2020年10月 | 投入试运行日期 | 2022年3月 |
|  | 设计生产能力 | 建设城市主干道，长202米，宽47米；拆除旧桥一座；新建大桥一座，桥长168.90米，桥宽47米 | 实际生产能力 | 建设城市主干道，长202米，宽47米；拆除旧桥一座；新建大桥一座，桥长168.90米，桥宽47米 |
|  | 投资总概算（万元） | 13230 | 环保投资总概算（万元） | 406 | 所占比例% | 3.07 | 环保设施设计单位 | 中铁合肥建筑市政工程设计研究院有限公司 |
|  | 实际总投资（万元） | 13230 | 实际环保投资（万元） | 78.9 | 所占比例% | 0.60 | 环保设施施工单位 | 仙游县城市建设投资有限公司 |
|  | 环评审批部门 | 莆田市生态环境局 | 批准文号 | 莆环审仙﹝2020﹞15号 | 批准时间 | 2020年9月14日 | 环评单位 | 漳州简诚环保工程有限公司 |
|  | 初步设计审批部门 | / | 批准文号 | / | 批准时间 | / | 环保设施监测单位 | 福建锦科检测技术有限公司 |
|  | 环保验收审批部门 | / | 批准文号 | / | 批准时间 | / |  |  |
|  | 废水治理(万元) | 34 | 废气治理(万元) | 2 | 噪声治理(万元) | 9 | 固废治理(万元) | 63 | 绿化及生态(万元) | 5 | 其它(万元) | 20.3 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | / |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污染物 | 原有排放量 (1) | 本期工程实际排放浓度 (2) | 本期工程允许排放浓度 (3) | 本期工程产生量 (4) | 本期工程自身削减量 (5) | 本期工程 实际排放量 (6) | 本期工程 核定排放量 (7) | 本期工程 “以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量 (9) | 区域平衡替代削减量 (11) | 排放增减量 (12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。

2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。

3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升； 大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年

### 附图1 项目地理位置图

### 附图2 项目监测点位图

### 附图3 项目周边现状图

| 道路起点 | 道路终点 |
| --- | --- |
| 交通引导牌 | 下楼村 |

### 附件1 营业执照

### 附件2 环评报告批复

### 附件3 监测报告

### 附件4 验收自查报告

仙游县城市建设投资有限公司仙游县金凤桥改造工程

竣工环境保护验收监测时的自查报告

- 项目基本情况

仙游县鲤城街道、鲤南镇，设计生产规模建设城市主干道，长202米，宽47米；拆除旧桥一座；新建大桥一座，桥长168.90米，桥宽47米，本次验收规模为建设城市主干道，长202米，宽47米；拆除旧桥一座；新建大桥一座，桥长168.90米，桥宽47米，本项目总投资13230万元，实际投资13230万元，其中环保投资406万元，实际环保投资78.9万元。仙游县金凤桥改造工程建设单位为仙游县城市建设投资有限公司，建设地点在

- 环保设施落实情况

（1）废水

临时施工区生产废水隔油池、沉淀池。

（2）废气

洒水车

（3）噪声

施工期临时隔声屏，根据检测结果，运营期周边噪声未超标，建设单位在运营期对运输车辆加强管理。

（4）固体废物

施工垃圾能回用的已尽量回用，其余由相关部门及时运走处理，做好路面的清洁工作，道路养护、维修产生的土头或其它废旧材料应及时运往指定地点收集处理。

本项目环保设施“三同时”落实情况详见表1。

表1  环评批复落实情况一览表

| 项目 阶段 | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施的落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 生态影响 | 依法征地、节约用地；保持耕地的动态平衡；土壤耕作层保护；恢复及节约耕地；合理安排施工工序；加强施工队伍组织和管理；对道路沿线进行绿化；工程施工过程中尽量做到填挖平衡，施工开挖后尽量回填，碾压并采取防护措施；尽量缩短施工周期，减少疏松地面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开雨季和汛期；项目区施工场地临时修建的排水设施应处于良好的排水状态，做到施工表面不积水，并在排水出口处设沉沙池，排水需经沉淀后排出场外；在临时堆土场建立拦挡防护工程，使工程建设过程中产生的临时土方在“点”上集中拦蓄；并配备塑料薄膜，防止雨水冲刷产生水土流失。 | 已落实 ①施工场地和临时堆土场已进行生态恢复； ②已按要求落实水土保持措施。 |
|  | 污染影响 | 废水： 施工生产废水经过隔油、沉淀处理后回用；泥浆循环系统；施工人员均租住在附近住宅区； | 已落实 ①在施工现场设置了隔油沉淀池，施工生产废水经隔油沉淀处理后全部回用，不外排； ②施工人员租住在附近村庄，生活污水依托租住村庄现有废水处理消纳系统； ③钻孔机钻孔，采用泥浆循环系统。 |
|  |  | 废气： 定期对施工场地洒水；尽量避免在大风天气下进行施工作业；放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘；在施工现场周围；使用商品沥青混凝土，不设搅拌站；铺浇沥青混凝土路面时，应尽量避开风向针对附近环境空气敏感点的时段 | 已落实 ①施工现场、施工材料运输公路及便道定时洒水； ②施工材料集中堆放，并加盖篷布； ③粉状材料采取袋装运输，并进行遮盖； ④使用商品沥青混凝土，不设搅拌站。 |
|  |  | 噪声： 应注意选用效率高、噪声低的机械，并注意对机械的维护保养和正确操作，保证在良好的条件下使用；采取临时的隔音围护结构；合理安排施工时间，避免夜间22:00至6:00和中午12:00至14:00居民休息时段施工；合理安排工期，避免噪声大的施工机械在同一区域内同时使用 | 已落实 ①选用了低噪声的施工机械，并定期对机械设备进行了修、维护和保养； ②合理安排施工时间，午间和夜间未施工。 |
|  |  | 固废： 项目旧桥拆除和施工过程产生的建筑垃圾用于项目路基工程回填，项目可以做到土石方平衡；施工中的钻渣运至规定的填方点；隔油池油渣应集中收集后委托有资质的危废处置单位处理外，沉淀池泥渣禁止向水体倾倒，防止对河流的污染，应运至规定的填方点。 | 已落实 ①施工垃圾尽量回用，其余由相关部门及时运走处理； ②施工人员生活垃圾由环卫部门清运处置； ③隔油池油渣委托有资质的危废处置单位处理。 |
| 运行期 | 环境管理 | 制定环境管理和环保设施运行制度 | 已落实 制定了环境管理和环保设施运行制度。 |
|  | 污染影响 | 废水：定期清理排水系统及全线的边沟；排水口、边沟以浆砌片石铺砌以防冲刷、避免产生小瀑布效应；应加强对装载易散失物资车辆的管理。 | 已落实 已定期清理排水系统及全线的边沟，已加强对装载易散失物资车辆的管理。 |
|  |  | 废气： 建议道路建设绿化隔离带；加强道路车辆管理，居民区等声敏感目标处设置禁鸣、限速标志牌等 | 已落实 ①定期清扫路面，保持路面干净； ②道路两侧已绿化，绿化面积约2222m2，并定期进行养护； ③居民区等声敏感目标处设置禁鸣、限速标志牌等。 |
|  |  | 噪声： 建议道路建设绿化隔离带；加强道路车辆管理，居民区等声敏感目标处设置禁鸣、限速标志牌等 | 已落实 ①居民区等声敏感目标处设置禁鸣、限速标志牌等； ②道路两侧已绿化，并定期进行养护。 |

- 本项目变动情况

项目建设情况与原环评一致，未发生变动情况。

- 结论

我公司遵照国家建设项目环境保护管理的相关规定，项目落实了环保“三同时”制度，工程相应的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目自从投入生产以来，各项目环保设施均正常工作，无周边居民、学校等投诉问题。

仙游县城市建设投资有限公司

（盖章）

# Text boxes

项目位置