# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产石板材40万平方米、异形石材5万平方米项目

建设单位（盖章）：福建省南安新浩石材有限公司

编制日期：        2022年6月14日

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产石板材40万平方米、异形石材5万平方米项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2104-350583-04-03-332732 |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 福建 省（自治区） 泉州 市 南安 市（区） 水头镇 （街道） （山前村下乡355号（水头镇滨海石材加工集中区）） |
| 地理坐标 | （ 118 度 25 分 19.619 秒， 24 度 42 分 4.626 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3032 建筑用石加工 | 建设项目 行业类别 | 56、砖瓦、石材等建筑材料制造 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 南安市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽发改备[2021]C060325号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 3.00 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | ☑否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 建筑面积2904平方米 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》项目工程专项设置情况参照专项评价设置原则表，详见表1-1。 表1-1 项目专项评价设置情况一览表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 是否设置专项 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 本项目主要排放大气污染物为颗粒物，不涉及大气专项设置原则中提及的毒有害物质 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外） 项目生产废水经沉淀处理后循环回用，近期生活污水用于林地灌溉不外排，远期生活污水纳入污水处理厂统一处理，不涉及地表水专项设置原则中提及的情况 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不涉及取水口 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不属于向海洋排放污染物的海洋工程建设项目 否 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 根据表1-1分析可知，项目无需开展专项评价工作。 |
| 规划情况 | 1.南安市土地利用规划 规划名称：《福建省人民政府关于南安市土地利用总体规划(2006-2020年)的批复》； 审批机关：福建省人民政府； 审批文号：闽政文〔2010〕335号； 规划名称：《福建省人民政府关于调整完善南安市土地利用总体规划(2006—2020年)的批复》； 审批机关：福建省人民政府； 审批文号：闽政文〔2017〕301号。 2.石材集中加工区规划 规划名称：《关于确认我市建筑饰面石材企业加工集中区规划范围的函》； 审批机关：南安市规划建设局； 审批文号：南建函〔2010〕358号。 3.水头镇城市总体规划 规划名称：《水头镇城市总体规划（2010-2030年）》； 审批机关：泉州市人民政府 审批文号：泉政文〔2011〕16号 4.南安市水头镇片区单元控制性详细规划 规划名称：《南安市水头镇片区单元控制性详细规划》； 审批机关：南安市人民政府； 审批文号：南政文［2018］272号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.1用地规划符合性分析 根据《南安市土地利用总体规划图》（附图8），项目所在地为允许建设用地，符合南安市土地利用规划。根据项目勘测定界图（附图4）、《项目所在地土地利用规划图》（附图5）和项目租赁合同（附件5），项目所在区为允许建设区，符合南安市土地利用规划。 根据《水头镇城市总体规划（2010-2030年）》（见附图10），该项目用地为工业用地，符合城市总体规划要求。 根据《南安市水头片区单元控制性详细规划》（见附图11），项目用地为发展备用地，项目的选址与南安市水头片区单元控制性详细规划不冲突；建设单位承诺，今后若规划调整，建设单位应配合区域规划的调整实施，搬迁至符合要求的地方进行生产，承诺书详见附件8。 1.2 石材工业集中区规划符合性 根据南安市规划建设局发布的《关于确认我市建筑饰面石材企业加工集中区规划范围的函》（南建函〔2010〕358号），滨海石材加工集中区规划范围面积约9500亩，规划区东起促进村，西至三乡村，北起下房村，南至后店村，该项目选址于南安市水头镇山前村下乡355号（水头镇滨海石材加工集中区），根据《南安市水头镇建筑饰面石材加工集中区示意图》（详见附图7），项目位于该石材集中区红线范围内，符合石材加工集中区规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.3其他符合性分析 1.3.1“三线一单”控制要求符合性分析 （1）生态保护红线 本项目属于石材加工企业，符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）中的空间布局约束和污染物排放管控的要求。项目位于泉州南安市，属于其规定的污染物管控区域。目前，泉州市、南安市均未划定生态红线。根据《福建省环保厅关于印发福建省生态功能红线规定工作方案的通知》（闽环发〔2014〕23号），陆域生态功能红线分为：生物多样性保护红线、重要湿地保护红线、水源涵养区保护红线、陆域重要水体及生态岸线保护红线、水土流失敏感区保护红线、自然与人文景观保护红线、生态公益林保护红线、沿海基干林带保护红线和集中式引用水水源地保护红线。 项目位于南安市水头镇山前村下乡355号（水头镇滨海石材加工集中区，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等国家级和省级禁止开发区域以及其他禁止开发区内，项目选址符合《生态保护红线划定指南》中生态保护红线划定的相关要求。 （2）环境质量底线 ①水环境 项目生产废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排，近期生活污水经预处理后用于北侧农田灌溉；远期生活污水经预处理达标后通过市政管网排入南翼污水处理厂，最终排入安海湾；厂区设置相应防渗措施。采取相应的措施后，从水环境角度分析，项目建设符合水环境功能区划的要求，对区域水环境质量影响较小。 ②大气环境 项目为减轻项目扬尘污染，项目车间设置在封闭厂房内，堆场、车间内定期洒水，保持相对湿度，降低扬尘产生，并加强污泥、车辆管理等；废气均处理达标排放，对区域环境空气质量影响较小。 ③声环境 本项目声环境功能区划为2、3类功能区，区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、3类标准。根据监测结果，区域声环境质量现状良好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、3类标准。根据预测结果，采取相应的减震、隔声措施后、项目对周边声环境贡献值较小，对周边声环境影响较小。 综合分析，项目建设不会突破当地环境质量底线。 （3）资源利用上线 项目租用已建的厂房，不新增用地及新建厂房，土地利用不会突破区域土地资源上。项目运营过程中所利用的资源主要为水、电，均为清洁能源。本项目运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物综合处置、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本评价结合国家产业政策、《市场准入负面清单（2020年版）》及《泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）》进行说明。 ①产业政策符合性 根据“1.3.2产业政策符合性分析”，项目建设符合国家当前产业政策。 ②“负面清单”符合性经检索《市场准入负面清单（2020年版）》及《泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）》，项目不在上述清单的禁止准入类和限制准入类。 因此，项目建设符合国家产业政策和《市场准入负面清单（2020年版）》及《泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）》相关要求。 对照《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）中全省生态环境总体准入要求，项目不属于全省陆域中空间布局约束项目，项目的建设符合福建省生态环境总体准入要求。 表1-2 项目与福建省生态环境总体准入要求符合性分析 文件 准入要求 项目情况 符合性分析 福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知 空间布局约束 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4.氟化产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 项目主要为石材生产加工项目，不属于空间布局约束范围内的项目，且项目所在区域水环境质量达标，故项目建设与空间布局约束要求不相冲突。 符合 污染物排放管控 1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换或“等量替换”。 涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 本项目不涉新增VOCs 排放。 符合 根据《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的要求》（泉政文〔2021〕50号），泉州市实施“三线一单”生态环境分区管控，项目的建设符合泉州市生态环境总体准入要求，具体符合性分析见下表： 表1-3 项目与泉州市生态环境准入清单符合性分析 使用范围 准入要求 本项目情况 符合性分析 泉州市陆域 空间布局约束 1除湄洲湾石化基地外，其他地方不再布局新的石化中上游项目。 2.泉州高新技术产业开发区（鲤城园）、泉州经济技术开发区、福建晋江经济开发区五里园、泉州台商投资区禁止引进耗水量大、重污染等三类企业。 3.福建洛江经济开发区禁止引入新增铅、汞、镉、铬和砷等重点重金属污染物排放的建设项目，现有化工（单纯混合或者分装除外）、蓄电池企业应限制规模，有条件时逐步退出；福建南安经济开发区禁止新建制浆造纸和以排放氨氮、总磷等主要污染物的工业项目；福建永春工业园区严禁引入不符合园区规划的三类工业，禁止引入排放重金属、持久性污染物的工业项目。 4.泉州高新技术产业开发区（石狮园）禁止引入新增重金属及持久性有机污染物排放的项目；福建南安经济开发区禁止引进电镀、涉剧毒物质、涉重金属和持久性污染物等的环境风险项目。 5.未经市委、市政府同意，禁止新建制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。 项目主要从事石板材的生产加工；项目生产废水经沉淀处理后回用，不外排。项目的建设不属于空间布局约束范围。 符合 污染物排放管控 涉新增VOCs排放项目，实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代。 项目未涉及新增VOCs的排放。 符合 项目位于福建省泉州市南安市水头镇山前村下乡355号（水头镇滨海石材加工集中区），对照《泉州市环境管控单元图》，项目属于南安市重点管控单元，项目的建设符合南安市陆域环境管控单元准入要求，具体符合性分析见下表： 表1-4 项目与南安市陆域环境管控单元准入要求符合性分析 环境管控单元编码 环境管控单元名称 管控要求 本项目符合性 ZH3505 8320011 南安市 重点管控单元1 空间布局约束 1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，城市建成区内现有有色等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。城市主城区内现有有色等重污染企业环保搬迁项目须实行产能等量或减量置换。 2.新建高VOCs排放的项目必须进入工业园区。 项目不涉及管控情况，符合 ZH3505 8320012 南安市 重点管控单元2 污染物排放管控 1.在城市建成区新建大气污染型项目，二氧化硫、氮氧化物排放量应实行1.5倍削减替代。 2.新建有色项目执行大气污染物特别排放限值。 3.城镇污水处理设施排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，并实施脱氮除磷。 项目不涉及管控情况，符合 ZH3505 8320013 南安市 重点管控单元3 环境风险防控 单元内现有有色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险的企业，应建立风险管控制度，完善污染治理设施，储备应急物资。应定期开展环境污染治理设施运行情况巡查，严格监管拆除活动，在拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施活动时，要严格按照国家有关规定，事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 项目不涉及管控情况，符合 ZH3505 8320014 南安市 重点管控单元4 资源开发效率要求 高污染燃料禁燃区内，禁止使用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施。 项目不涉及管控情况，符合 ZH3505 8320015 南安市 重点管控单元5 空间布局约束 1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目。 2.禁止在大气环境布局敏感重点管控区新建、扩建石化、化工、焦化、有色等高污染、高风险的涉气项目。 3.新建高VOCs排放的项目必须进入工业园区。 项目不涉及管控情况，符合 污染物排放管控 在城市建成区新建大气污染型项目，二氧化硫、氮氧化物排放量应实行1.5倍削减替代。 项目不位于城市建成区，符合 ZH3505 8320016 南安市 重点管控单元6 空间布局约束 1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目。 2.新建高VOCs排放的项目必须进入工业园区。 项目不涉及管控情况，符合 环境风险防控 单元内现有化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险的企业，应建立风险管控制度，完善污染治理设施，储备应急物资。应定期开展环境污染治理设施运行情况巡查，严格监管拆除活动，在拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施活动时，要严格按照国家有关规定，事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 项目不涉及管控情况，符合 根据表1-3、表1-4，项目的建设符合《泉州市人 民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的要求》（泉政文〔2021〕50号）相关要求。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”控制要求。 1.3.2产业政策符合性分析 检索《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》等产业政策，本项目采用的生产设备、工艺、生产的产品均不属于以上产业政策中的限制类或淘汰类。另外南安市发展和改革局已通过对年产石板材40万平方米、异形石材5万平方米项目备案（编号：闽发改备[2021]C060325号），属允许类范畴，其建设符合国家当前产业政策。 1.3.3与生态功能区划符合性分析 对照《南安市生态功能区划图》（附图9），本项目位于“530358302南安南部沿海城镇工业环境和历史古迹生态功能小区”，其主导生态功能为城镇工业，辅助旅游、保护性矿山开采及生态恢复。项目为小型城镇工业，因此，项目选址与南安市生态功能区划相容。 1.3.4环境功能区划符合性分析 安海湾环境功能区划类别为四类功能区，项目所处区域环境空气质量功能区划类别为二类功能区，声环境功能区为2、3类类声功能区。项目所在区域水、大气、声环境质量现状良好，具备一定的环境容量。项目虽然在生产过程中会产生废水、废气、噪声及固废污染，但经过采取各项污染控制措施后，可以做到污染物达标排放，对环境的影响可以控制在允许范围之内，从环保角度看，项目选址基本合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 福建省南安新浩石材有限公司选址于福建省泉州市南安市水头镇山前村下乡355号（水头镇滨海石材加工集中区），从事石材加工。项目总投资500万元，聘用职工20人，年工作时间300天，每天工作8小时（夜间不生产），年产石板材40万平方米、异形石材5万平方米（备案表见附件2）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令(第四十八号)，2016年9月1日起实施）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起实施）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）及参照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）等相关规定，该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“二十七、非金属矿物制品业：56、砖瓦、石材等建筑材料制造中建筑用石加工；”类别，应编制环境影响报告表。本单位接受委托后，组织有关人员进行现场踏勘，在对项目开展环境现状调查、资料收集等和调研的基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，编制了本项目环境影响报告表，供建设单位报环保主管部门审批和作为污染防治建设的依据。 表2.1-1 建设项目环境保护分类管理目录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 二十七、非金属矿物制品业 30 56、砖瓦、石材等建筑材料制造 303 / 粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的 / 2.2项目概况 （1）项目名称：年产石板材40万平方米、异形石材5万平方米项目； （2）建设单位：福建省南安新浩石材有限公司； （3）建设地点：福建省泉州市南安市水头镇山前村下乡355号（水头镇滨海石材加工集中区）； （4）建设性质：新建 （5）总 投 资：500万元； （6）建设规模：租赁厂房建筑面积2904平方米； （7）生产规模：年产石板材40万平方米、异形石材5万平方米； （8）职工人数：项目聘用职工20人，均不住厂（厂区不设置食堂）； （9）工作制度：年工作时间300天，每天工作8小时（夜间不生产）。 （9）周围情况：本项目经营场所系租赁“南安市水头镇山前村”标准厂房。项目北侧为农田，东侧为泉州玉棋石材有限公司和嘉晖石材、福建省南安市东磊石材有限公司，南侧为嘉石通金刚石排锯有限公司、西侧为福建省南安市荣福石材有限公司。项目周围环境示意图详见附图2。 2.2.1主要产品与产能 年产石板材40万平方米、异形石材5万平方米项目主要产品及产能的情况见表2.2-2。 表2.2-2 项目主要产品与产能 序号 产品名称 生产规模 万平方米/年 1 石板材 40 2 异形石材 5 2.2.2原辅材料 年产花岗岩石板材20万平方米项目原辅材料及能源使用情况见表2.2-3。 表2.2-3 项目原辅材料 序号 主要原辅材料名称 主要原辅材料用量 备注 1 16000m3/a / 2 77t/a 用于生产废水处理 3 水 16257吨/年 / 4 电 10万KWh/年 / 5 2091m3/a / 6 0.5t/a 2.2.3项目组成 表2.2-4项目组成一览表 类别 项目名称 建设内容 主体工程 生产厂房 建筑面积约2904平方米 辅助工程 车间办公室 依托生产厂房剩余空间，位于厂房东侧 环保工程 废气治理措施 粉尘：切割、磨光、线条、雕刻、切边等加工工序采用水喷淋工艺；加强通风 废水治理措施 近期：地埋式生活污水处理设施，贮液池 远期：三级化粪池 生产废水经总容积为1000m3，沉淀池处理后回用于生产 噪声处理设施 减振、隔音 固废处理设施 垃圾桶、一般固废堆放区 公用工程 供水 由自来水公司提供 供电 由电力公司提供 2.2.4主要生产设备 表2.2-5主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量 噪声值dB(A) 1 10台 75～80 2 6台 75～80 3 20台 70～75 4 10台 70～75 5 2台 75～80 6 3台 70～75 7 11台 70～75 8 4台 70～75 9 6台 70～75 2.2.5水平衡 （1）生产用水 项目生产用水主要是切割、磨光、切边、面加工等工序的喷淋用水。根据建设单位提供的资料，项目生产1平方米石板材、异形石材需喷淋用水约0.6m3。项目项目年产石板材40万平方米、异形石材5万平方米，则项目生产用水约270000m3/a。生产过程中自然蒸发损耗量以5%计，则自然蒸发损耗量为13500m3/a；生产喷淋废水产生量为256500m3/a，废水中污泥带走水约2457m3/a（含水量约为78%，污泥含量3150t/a），生产废水拟经沉淀处理后循环使用，不外排。因此只需补充自然蒸发、污泥脱水等损耗水量约为15957m3/a。 （2）生活用水 项目拟聘用职工20人，均不住厂。根据《福建省行业用水定额》(DB35/T772-2018)，结合泉州市实际情况，不住厂职工用水额按50L/(人·天），年工作日300天，则生活用水量1m3/d（300m3/a)，污水产生系数按80%计算，生活污水量为0.8m3/d (240m3/a)。 项目水平衡图如下： 图2.2-1 项目水平衡图（单位：t/a） 2.3平面布置合理性分析 建设单位租用标准厂房进行生产活动。结合项目周边情况，对厂区布局合理性分析如下： （1）厂区总平面布置功能分区明确，在满足生产工艺、运输、消防等要求的前提下，设置有明显的生产功能分区。 （2）项目租赁厂房，厂区合理分布，厂区道路畅通，满足消防通行要求，布局简明合理。 （3）厂区周边主要以工厂企业为主，项目所产生的污染物经采取有效的环保措施后，对周边环境影响较小，项目厂区平面布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.4主要工艺流程及产污环节 （1）石板材工艺流程 图2.4-1 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 外购花岗岩荒料进厂后按照一定的尺寸，根据需求用大切机进行切割成所需尺寸，然后用自动磨边机进行磨光后，再用红外线切边机切边处理后根据需求部分产品使用火烧面机进行石材表面加工后即可；部分产品经荔枝面加工进行表面加工后即可。本项目荔枝面加工采用外协加工，因此无荔枝面加工废气产生。 项目火烧面机加工均采用火焰对石材表面进行加工，在火烧面机中经高温加热至晶体爆裂，火焰喷烧采用液化石油气、氧气喷枪，火焰在板面上均匀地移动，移动速度为每秒钟120~250mm，喷枪口与板面的距离是20~40mm，并互相成倾角，火焰的温度为800~1000℃，造成表面粗糙的效果后即为成品。 项目切割、磨光、切边等工序均采用水喷淋工艺。喷淋废水经沉淀池处理后全部回用于生产，不外排。 （2）异形材工艺流程 外购花岗岩荒料进厂后按照一定的尺寸，根据需求用拉锯切割成所需尺寸，然后用仿形机进行仿形加工处理后根据图案进行雕刻，最后再用自动磨机进行磨光后即为异形石材。 项目切割、仿形、雕刻、磨光等均采用水喷淋工艺，喷淋废水经沉淀池处理后全部回用于生产，不外排。 2.4.1主要产污环节 （1）废水：项目切割、磨光、切边、仿形、雕刻等工序均采用水喷淋加工工艺，会产生喷淋废水，喷淋废水经沉淀池沉淀后全部回用，不外排；职工生活会产生生活污水； （2）废气：项目切割、磨光、切边、仿形、雕刻等工序均采用水喷淋加工工艺，基本不产生粉尘；废气产生主要为生产过程中产生的扬尘；火烧面机生产加工中液化气燃烧产生的废气； （3）噪声：项目生产设备在运转过程中产生的机械噪声； （4）固废：主要有石材边角料、沉淀污泥和生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境质量现状 3.1.1水环境质量现状 根据泉州市南安生态环境局发布的《南安市环境质量分析报告（2021年 度）》（2022年2月），2021年，我市环境质量状况总体稳定持续改善提升。我市主要流域水质保持优良，国控监测断面4个（其中石砻丰州桥由原省控断面调整为国控断面）。石砻丰州桥、山美水库库心、康美桥、霞东桥Ⅰ～Ⅲ类水质比例为100%，与上年持平。原省控断面山美水库（出口）、港龙桥水质类别与上年一致，新增省控断面水质军村桥、芙蓉桥水质类别均为Ⅲ类，4个省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例为100%。8个国省控断面，水质类别均满足相应的考核目标。3个水功能区断面氨氮、高锰酸盐指数达到或优于GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准限值，与上年持平。2021年福建省“小流域”监测断面调整为7个，水质稳中有升，Ⅲ类以上水质比例为85.7%，达到省级考核目标要求。县级饮用水源地美林水厂Ⅰ～Ⅲ类水质达标率100%。8个乡镇级集中式饮用水源地Ⅰ类～Ⅲ类水质比例为100%，与上年持平。因此，本项目纳污水体安海湾水质良好。 3.1.2大气环境质量现状 根据《南安市环境质量分析报告（2021年度）》（泉州市南安生态环境局，2022年2月）。2021年，全市环境空气质量综合指数2.40，同比改善11.8%。综合指数月波动范围为1.51~3.20，最高值出现在1月，最低值出现在8月。PM 10、SO2、NO2、PM2.5年均浓度分别为46、5、9、21ug/m3。CO浓度日均值第95百分数为0.7mg/m3、O3日最大8小时平均值的第90百分数为106ug/m3。PM10、SO2、NO2、CO-95同比分别下降4.2%、44.4%、47.1%、12.5%；PM2.5、O3-8h-90per，保持不变。全年有效监测天数362天，其中，一级达标天数215天，占有效监测天数比例的59.4%，二级达标天数为146天，占有效监测天数比例的40.3%，轻度污染日天数1天，占比0.3%。因此，项目所在区域环境大气污染物符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，为达标区。 3.1.3声环境质量现状 根据《南安市环境质量分析报告（2021年度）》（泉州市南安生态环境局，2022年2月），2021年，我市城市区域环境噪声监测点位100个，区域昼间噪声平均等效声级Sd值49.7dB(A)，较上年下降3.9dB(A)，根据HJ640-2012《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》评价方法，我市昼间区域噪声总体水平等级为一级，声环境质量“好”。根据《南安市中心城区声环境功能区划分》，项目位于福建省泉州市南安市水头镇山前村下乡355号（水头镇滨海石材加工集中区），不属于南安市中心城区规划范围内。为了解项目所在区域声环境质量现状，参考建设单位于2021年3月25日委托福建合赢职业卫生评价有限公司对项目用地场界周边的声环境质量现状进行的监测数据（监测报告见附件6）。 表3.1-1 噪声监测结果一览表 采样日期 监测点位 测点编号 主要声源 时段 测量值 Leq 标准限值 2021.3.25 厂界北侧 ▲N1 环境噪声 昼间 60 环境噪声 夜间 50 厂界东北侧 ▲N2 环境噪声 昼间 65 环境噪声 夜间 55 厂界东南侧 ▲N3 环境噪声 昼间 65 环境噪声 夜间 55 由表3.1-1可知，项目北侧厂界监测点位声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，其他侧厂界监测点位声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 3.1.4生态环境 本项目位于福建省泉州市南安市水头镇山前村下乡355号(水头镇滨海石材加工集中区），租用标准厂房，不新增用地，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 根据本项目的地理位置，周边环境状况和排污情况，其主要的环境保护目标见表3.2-1。 表3.2-1 主要环境保护目标 环境要素 环保目标名称 保护对象 保护内容 环境功能区划 相对厂址方位 相对厂界 距离/m 大气环境 奎峰村 居住区 人群 《环境空气质量标 准》（GB3095-2012） 二级标准 东北侧 118 时代新城 居住区 人群 西北侧 120 地下水环境 本项目厂区 500m 范围内，不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 声环境 奎峰村 居住区 人群 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 东北侧 118 时代新城 居住区 人群 西北侧 120 生态环境 项目利用已建成厂房，无新增用地，不涉及新增生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3环境功能区划及执行的标准 3.3.1环境功能区划 （1）水环境功能区划 根据《福建省人民政府关于印发福建省近岸海域环境功能区划（修编）的通知》（闽政【2011】文45号），安海湾近岸海域功能规划为一般工业用水、港口，属于四类海洋功能区，执行《海水水质标准》（GB3097-1997)的第三类海水水质标准，见表3.3-1。 表3.3-1 《海水水质标准》(GB3097-1997) 单位：mg/L 参数 pH（无量纲） COD BOD5 DO 石油类 NH3-N 第三类标准值 6.8～8.8，同时不超出该海域正常变动范围的0.5pH单位 ≤4mg/L ≤4mg/L ≥4mg/L ≤0.3mg/L ≤0.4mg/L （2）大气环境功能区划 项目所在区域环境空气功能区划为二类区，区域环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。 表3.3-2 GB3095-2012《环境空气质量标准》（摘录） 单位：mg/m3 执行标准 污染物 标准值 年平均 1小时平均 24小时平均 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准 SO2 0.06 0.50 0.15 NO2 0.04 0.2 0.08 COD / 10 4 PM10 0.07 / 0.15 PM2.5 0.035 / 0.075 TSP 0.2 / 0.3 O3 / 0.20 0.16（8h平均） （3）声环境功能区划 本项目位于水头镇滨海石材加工集中区，环境噪声功能区划类别为3类声环境功能区，区域环境噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准限值（即昼间≤65dB，夜间≤55dB）；项目北侧靠近居民区，北侧厂界环境噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准限值（即昼间≤60dB，夜间≤50dB）；详见表3.3-3。 表3.3-3 声环境质量标准 (GB3096-2008) 单位：LAeq(dB) 时段 功能类别 环境噪声限值 昼间 夜间 2类 60 50 3类 65 55 3.3.2污染物排放标准 （1）水污染物排放标准 项目所在区域市政污水管网尚未建成，近期项目生活污水经三级化粪池+A/O污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱作标准后灌溉北侧农田；远期生活污水经三级化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中未规定NH3-N排放指标），同时NH3-N指标达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准（NH3-N≤45mg/L）后，经市政污水管网纳入南翼污水处理厂收集处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入安海湾。 表3.3-4 本项目污水排放相关标准 执行标准 pH （无量纲） CODCr (mg/L) BOD5 (mg/L) SS (mg/L) NH3-N (mg/L) 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱作标准 5.5-8.5 200 100 100 / 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准 6-9 500 300 400 45* 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中的A标准 6-9 50 10 10 5 *注：NH3-N指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准。 （2）大气污染物排放标准 项目生产过程粉尘（颗粒物）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，详见表3.3-5。 表3.3-5 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2部分标准 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 项目火烧面加工工序采用液化气作为燃料，项目燃料燃烧废气排放参照执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）鼓励执行标准排放限值，具体如下： 表3.3-6 项目炉窑执行标准限值 标准名称 污染物项目 标准限值 《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》 （闽环保大气〔2019〕10号） 颗粒物 烟囱或烟道 最高允许排放浓度30mg/m3 SO2 最高允许排放浓度200mg/m3 NOX 最高允许排放浓度300mg/m3 烟囱 排气筒高度不低于15m （3）噪声排放标准 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类；北侧靠近居民区，北侧厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类；排放标准详见表3.3-7。 表3.3-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB(A) 厂界外声环境功能区类别 昼间 夜间 2类标准 60 50 3类标准 65 55 （4）固体废物排放标准 一般固体废物在厂区内暂时贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制 3.4.1污染物总量控制因子 根据《泉州市环保局关于全面实施排污权有偿使用和交易后做好建设项目总量指标管理工作有关意见的通知》（泉环保总量[2017]1号），本项目污染物总量控制指标为：二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）。 3.4.2 污染物总量控制指标 （1）废水 项目生产废水不外排。近期项目生活污水经三级化粪池+A/O污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱作标准后灌溉北侧农田；远期，项目生活污水经预处理达标后通过市政污水管网进入南翼污水处理厂统一处理，实现企业废水污染物COD、NH3-N排放总量的削减。 项目污水排放浓度和排放总量见表 3.4-1。 表3.4-1 项目主要污染物排放总量控制表 项目 产生量（t/a） 处理后的削减量（t/a） 处理后的排放量（t/a） 生活污水 （近期） 产生量 240 240 0 COD 0.0816 0.0816 0 NH3-N 0.0078 0.0078 0 生活污水 （远期） 产生量 240 0 240 COD 0.0816 0.0696 0.012 NH3-N 0.0078 0.0066 0.0012 根据《福建省人民政府关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》(闽政[2016]54号)、《泉州市环保局关于全面实施排污权有偿使用和交易后做好建设项目总量指标管理工作有关意见的通知》（泉环保总量[2017]1号）、《泉州市生态环境局关于做好泉州市排污权储备和出让管理规定实施的有关工作的通知》（泉环保[2020]129号）等有关文件要求，全省范围内工业排污单位实行排污权有偿使用和交易。本项目无生产废水排放，外排废水主要为生活污水，COD和NH3-N增量来自生活污水，且不属于工业、集中式水污染治理项目，不实行总量指标管理，故不需购买相应的排污权指标。 （2）废气 项目火烧面加工工序采用液化气作为燃料，项目二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）的排放情况如下： 表3.4-2项目液化石油气废气污染物排放总量指标一览表 污染物 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 烟气量（Nm3/a） 浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放量 9.10 0.0006 24.27 0.0016 207.83 0.0137 65920.3 控制量 / 0.0020 / 0.0132 / 0.0198 65920.3 执行标准 30 / 200 / 300 / / 注：控制量为烟气量×排放标准。 根据《福建省人民政府关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》(闽政[2016]54号)、《泉州市环保局关于全面实施排污权有偿使用和交易后做好建设项目总量指标管理工作有关意见的通知》（泉环保总量[2017]1号）等有关文件要求，全省范围内工业排污单位实行排污权有偿使用和交易。根据项目污染物排放情况分析，项目石油液化气燃烧废气SO2、NOx排放量分别为：SO2：0.0016t/a、NOx：0.0137t/a。但考虑到计算结果与实际运行情况可能存在一定的偏差，因此本次评价以污染物SO2、NOx的排放标准计算本项目的总量，本项目总量控制指标分别为SO2：0.0132t/a、NOx：0.0198t/a。按照相关规定，项目液化石油气燃烧废气总量控制指标应采取排污权交易方式取得。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目利用已建设厂房，建设年产石板材40万平方米、异形石材5万平方米项目，主要进行设备拆除和新设备的安装，无新基建。本项目工程工期短，工程量小，基本不存在施工期污染及生态影响问题，故本评价不再考虑施工期的环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 4.2.1.1运营期大气污染源分析 （1）扬尘 项目切割、磨光、切边、面加工、雕刻等工序均采用水喷淋加工工艺，基本不产生粉尘，主要废气为运营期间产生的扬尘。 项目扬尘主要源于生产过程中水喷淋时溅出的少量含泥废水经晒干后遇风吹而产生的扬尘，污泥运输车泄漏的污泥经晒干后遇风吹而产生的扬尘，以及成品与原辅材料表面、设备与车间地面的积尘因风吹而产生的扬尘。 项目石材切割、仿型、雕刻、线条等工序粉尘污染源强按照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中工业源产排污核算方法和系数手册中附表1工业行业产排污系数手册303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册中“3032建筑用石加工行业”中产污系数，见下表4.2-1。 表4.2-1 项目无组织废气排放源强一览 产品名称 原料 名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 系数 单位 产污系数 末端治理技术名称 末端治理技术效率（%） 建筑板材（毛板、毛光板、规格板） 荒料（花岗石、板岩等） 锯解、涂胶、磨抛、裁切 所有规模 废气 颗粒物（无涂胶工艺） 千克/平方米-产品 0.0325 湿法 90 异形石材产品（含墓碑石） 荒料（大理石、花岗石、板岩等） 锯解、磨抛、裁切 ＜2000立方米 废气 颗粒物 千克/平方米-产品 2.64 湿法 90 注：对异形石材、人造石材，计量单位为万平方米时，1立方米的石材相当于40平方米 项目年产石板材40万平方米、异形石材5万平方米，则项目石材加工过程中粉尘产生量约为16.3t/a。项目及时清扫车间积尘，对堆场和车间洒水，保持相对湿度，降低扬尘产生，并加强污泥、车辆管理等。在采取喷淋抑尘措施后，综合除尘效率约为90%，则项目石材加工粉尘无组织排放量为1.63t/a，排放速率为0.68kg/h。 （2）液化石油气燃烧废气 液化石油气燃烧废气主要污染物为颗粒物、SO2、NO2，尾气经收集后经同一根排气筒排放。项目液化石油气用量2091m3/年，1kg液化石油气≈0.42Nm3计算。本评价SO2、NOX参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“锅炉产排污量核算系数手册—4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”产污系数；则本项目液化石油气燃烧废气废气产排情况见下表。 表4.2-2 本项目使用燃料产污系数表 原料名称 年用量 污染物 单位 产污系数 产生量及浓度 排放量及浓度 排放标准浓度 液化石油气 2091m3（约4.98吨） 工业废气量 标立方米/吨-原料 13237 65920.3Nm3/a 65920.3Nm3/a / 二氧化硫 千克/吨-原料 0.00092S 0.0016t/a 24.27mg/m3 0.0016t/a 24.27mg/m3 200 mg/m3 氮氧化物 千克/吨-原料 2.75 0.0137t/a 207.83mg/m3 0.0137t/a 207.83mg/m3 300 mg/m3 颗粒物 千克/万立方米-原料 2.86 0.0006t/a 9.10mg/m3 0.0006t/a 9.10mg/m3 30 mg/m3 注：①产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米。根据《液化石油气》（GB11174-2011），液化石油气含硫量为343毫克/立方米，则 S=343。 表4.2-3 项目有组织废气排放情况表 产污环节 污染物 产生量 t/a 处理措施 排放情况 排放标准 是否达标 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 浓度 mg/m3 液化石油气燃烧废气 二氧化硫 0.0016 15米高排气筒 0.0016 0.0007 24.27 200 达标 氮氧化物 0.0137 0.0137 0.0057 207.83 300 达标 颗粒物 0.0006 0.0006 0.0003 9.10 30 达标 表4.2-4 项目无组织废气排放源强一览表 污染物 排放因子源强 车间换气量（车间大小，换气次数）， m3/h 排放浓度mg/m3 排放标准 年排放量（t/a） 小时排放量（kg/h） 浓度 mg/m3³ 颗粒物 1.63 0.68 350000（80×25×5，30次/h） 1.94285714285714 1.0 表4.2-5 废气排放口基本情况 排气筒编号及名称 治理设施 高度m 排气筒内径m 烟气温度℃ 类型 地理坐标 经度 纬度 DA001 排气筒 15 0.5 25 一般排放口 118.422339° 24.701324° 表4.2-6 废气排放标准、监测要求一览表 产排污环节 污染源 排放标准 监测要求 监测点位 监测因子 监测频次 扬尘 无组织 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 企业边界监控点 颗粒物 1次/年 液化石油气燃烧 有组织 《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）鼓励执行标准排放限值 排放口 颗粒物、SO2、NOx 1次/年 4.2.1.2达标情况分析 （1）排气筒达标分析 根据废气产排情况一览表，项目排气筒高度15m，SO2排放浓度为24.27mg/m3，NOx排放浓度为207.83mg/m3，颗粒物排放浓度为9.10mg/m3。项目颗粒物、NOX和SO2排放浓度符合《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）相关排放限值（颗粒物浓度：30mg/m3，SO2浓度：200mg/m3，NOX浓度：300mg/m3），对周边大气环境影响小。 （2）厂界废气达标分析 企业生产车间密闭下，可有效减少颗粒物的无组织排放，可确保本项目颗粒物无组织满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放限值。 （3）环境影响分析 根据《南安市环境质量分析报告（2021年度）》环境空气质量现状数据以及引用的其他污染物监测数据可知，该项目所在区域环境空气质量现状达标，符合GB3095-2012《环境空气质量标准》的二级标准、HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D限值，具有一定的环境容量。距离本项目最近为奎峰村，距离约为118m，项目采取废气治理设施为可行性分析，各污染物可实现达标排放，项目通过采取厂房密闭措施，降低无组织排放，因此项目废气通过有效处理，对大气环境和敏感点影响不大。 根据废气污染物排放源强信息，项目无组织废气经喷淋、洒水等措施处理达标后排放；通过加强车间通风排气、同时加强操作工人的卫生防护，生产操作时应佩戴好工作服、工作帽和口罩等措施，可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准。液化石油气燃烧废气通过15m高排气筒排放。废气经处理后符合《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）鼓励执行标准排放限值。 4.2.1.4大气污染防治措施 对照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954—2018）进行判定，项目粉尘废气采取湿法作业为可行技术。针对厂区粉尘废气，目前企业主要采取车间洒水抑尘、湿法作业、加强个人防护等措施，为了进一步减少项目废气对周边大气环境的影响，建议采取以下防治措施： ①及时清扫车间积尘； ②经常对堆场和车间洒水，保持相对湿度，以利于粉尘的沉降； ③沉淀泥渣应集中堆放，由清运公司及时清运至指定地点处理，以免泥渣在环境中晒干风吹造成扬尘污染； ④对运输车辆限速行驶，并禁止运输车辆超载，以减少污泥泄漏及扬尘产生； ⑤建议水喷淋作业的工作台加高挡板，减少含泥废水外溅； 采取上述措施后，可将厂界粉尘无组织排放浓度控制在《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物无组织排放标准限值内，减轻粉尘对车间操作工人及周围环境影响。 4.2.1.5大气影响分析 根据大气环境质量现状分析，项目所在区域环境空气质量现状良好，具有一定的大气环境容量。液化石油气燃烧废气通过15m高排气筒排放。废气经处理后符合《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）鼓励执行标准排放限值。项目无组织废气经喷淋、洒水等措施处理达标后排放，对周边环境影响较小。 建设单位拟采取湿法喷淋作业生产，同时水喷淋作业的工作台加高挡板；及时清扫车间积尘、定时对厂区堆场和车间进行洒水抑尘、及时清理污泥、对污泥运输车辆限速行驶并禁止超载等措施后无组织排放的颗粒物可符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控点浓度限值，对环境影响较小。建议建设单位加强管理，通过采取有效的防治措施对周围环境产生的影响降至最低。 4.2.2废水 4.2.2.1运营期水污染源分析 项目生产废水经沉淀池沉淀处理后回用于生产，不外排，外排废水主要是生活污水。根据水平衡分析，生活污水量为0.8m3/d (240m3/a)。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册生活污染源产排污系数手册》及《给排水设计手册》（第五册城镇排水（第二版）典型生活污水水质实例），生活污水水质大体为CODCr：340mg/L、BOD5：220mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：32.6mg/L。 项目近期生活污水经三级化粪池+A/O污水处理设施处理达标后用于北侧农田灌溉。远期，项目生活污水经三级化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准（其中NH3-N指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准“45mg/L”）后排入市政污水管网，纳入南翼污水处理厂处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表中的一级A标准后，最终排入安海湾。各污染物排放情况见表4.2-7。 表4.2-7 生活污水主要污染物产生及达标排放汇总表 项目 CODcr BOD5 SS NH3-N 水量 (t/a) 浓度mg/L 排放量 t/a 浓度mg/L 排放量 t/a 浓度 mg/L 排放量 t/a 浓度 mg/L 排放量 t/a 产生情况 340 0.0816 220 0.0528 200 0.048 32.6 0.0078 240 近期排放情况 / / / / / / / / 远期符合GB8978-1996三级标准排放情况 500 0.12 300 0.072 400 0.096 45 0.0108 远期符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准排放情况 50 0.012 10 0.0024 10 0.0024 5 0.0012 表4.2-8 废水类别、污染物及污染治理设施 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口 污染治理设施名称 治理效率 是否为可行技术① 编号 名称 类型 1 生活污水 近期 COD 农灌 / 三级化粪池+A/O污水处理设施 55 是 / / / BOD5 60 SS 80 NH3-N 30 远期 COD 进入南翼污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属干冲击型排放 三级化粪池② 40 是 DW001 生活污水排放口 一般排放口 BOD5 9 SS 60 NH3-N 3 2 生产废水 SS 循环回用 / 沉淀池 / 是 / / / 注①：对照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》(HJ954-2018)中相关规定； ②：BOD5、NH3-N去除效率参照《化粪池原理及水污染物去除率》中数据：BOD5为9%、NH3-N为3%；COD、SS去除效率参照《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9）中的数据：COD：40%~50%（本项目取40%），SS：60%~70%（本项目取60%） 表4.2-9 远期废水排放口基本情况表 远期排放口地理坐标 废水排放量 排放去向 排放规律 间歇排放阶段 受纳污水河流信息 经度 纬度 名称 污染物排放标准浓度限值（mg/L） 118.422685° 24.7010973° 240 t/a 排入泉州市南翼污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 0-24时 泉州市南翼污 水处理厂 pH 6-9 COD 50 BOD5 10 SS 10 NH3-N 5 4.2.2.2达标情况分析 项目生活污水近期经三级化粪池+A/O污水处理设施处理后，用于项目北侧林地灌溉，清理周期为10天/次。远期生活污水经三级化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准后排入市政污水管网纳入南安市南翼污水处理厂集中处理，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准。项目废水达标排放，对周围环境影响较小。 4.2.2.3废水处理措施可行性分析 （1）近期生活污水治理措施 生活污水经三级化粪池+A/O污水处理设施处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱作标准后，用于灌溉项目北侧农田，根据《福建省行业用水定额》(DB35/T772-2018)，项目取常见种植植物中用水量较低一组数据，即用水量按90m3/666.7m2。 项目员工的生活污水排放量约240m3/a（0.8t/d），需要约1778m3种植常见作物的农田消纳；项目北侧需灌溉的农田大于10亩（按10亩计），大于所需消纳地面积。则项目生活污水用于农田灌溉可完全消纳。 根据多年气象资料显示，项目所在区域一年中3月至9月为雨季，5、6月份降雨最多，秋冬（10~12月份、1~2月份共6个月）少雨季灌溉频次为3天一次，春夏（3~4月份、7~8月份共4个月）多雨季灌溉频次为7天一次。考虑到雨季农田灌溉次数较少，因此建议建设单位设置废水暂存池，废水暂存池应能储存至少7天的生活污水量，建议容积不小于18.2m3，待雨天过后再用作农田灌溉。 化粪池处理原理 三级化粪池由相联的三个池子组成，中间由过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理，粪便在池内经过30天以上的发酵分解，中层粪液依次由1池流至3池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的，第三池粪液成为优质化肥。新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流入第三池的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。 A/O污水处理设施 图4-1 A/O污水处理设施流程图 生活污水经化粪池处理后进入调节池。调节池均质均量，厌氧条件下，污水中有机物厌氧发酵降解为小分子易生化有机物。均质均量后污水进入A/O池中缺氧段，缺氧段定期供氧，在池内兼氧细菌作用下，污水中硝酸盐氮经反硝化作用大幅降低，然后进入好氧段，好氧段内有曝气供氧装置，在池内好氧细菌作用下，大量有机物被分解为CO2和H2O，废水中氨氮被转化为硝酸盐氮。好氧段出水进入沉淀池，沉淀后污泥回流至前端生化池保证生化污泥量，沉淀池出水进入清水池，清水池出水后用于林地灌溉。 近期生活污水治理可行性分析 项目生活污水经污水处理设施处理后各污染物浓度及处理效率见下表。 表4.2-10 污水处理设施对生活污水的处理效果分析 污染物 pH（无量纲） CODCr BOD5 SS NH3-N 源强浓度（mg/L） 6.5～8.0 340 220 200 32.6 采用措施：化粪池+A/O污水处理设施 污水处理设施处理效率（%） / 55 60 80 30 污水处理设施处理后排放浓度（mg/L） 6.5～8.0 153 88 40 22.8 GB5084-2021 排放标准限值 6-9 200 100 100 —— 根据上表计算结果，项目生活污水经化粪池+A/O污水处理设施处理后可以符合《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1中的旱作标准。 （2）远期生活污水治理措施 处理设施可行性分析 远期项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中NH3-N指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准（NH3-N≤45mg/L）后排入市政污水管网，纳入南翼污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入安海湾。 表4.2-11 “化粪池”处理对生活污水的处理效果分析 污染物 pH（无量纲） CODCr BOD5 SS NH3-N 源强浓度（mg/L） 6.5～8.0 340 220 200 32.6 采用措施：化粪池 去除率（%） -- 40 9 60 3 排放浓度（mg/L） 6.5～8.0 204 200.2 80 31.6 排放标准限值 6-9 500 300 400 45 根据上表，项目生活污水经处理后水质可以符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中NH3-N指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准（NH3-N≤45mg/L），措施可行。 纳入南翼污水处理厂可行性分析 南翼污水处理厂位于南安市海联创业园，建设单位为南安市市政公共事业管理局。南翼污水处理厂总面积15.44hm2，其中建设面积为10.37hm2，绿地面积（含绿化隔离带预留面积）为3.18hm2。南翼污水处理厂总投资4500万元，于2011年9月完工，近期工程设计处理能力为3.0万t/d，建设用地面积4.87hm2，近期工程接收的污水主要来自于水头镇老城区、滨海工业园城区和海联创业园一期用地内的工业和生活废水；远期污水处理规模为13.5万t/d，规划服务范围包括南安市水头镇全镇以及石井镇规划泉厦联盟高速路以北区域，服务面积167km2。 本项目选址于南安市水头镇山前村下乡355号(水头镇滨海石材加工集中区），位于南翼污水处理厂规划服务范围内，项目废水量为240t/a（0.8t/d），污水排放量仅占污水处理厂近期处理能力的0.0027%，占远期处理能力的0.0006%，因此项目生活污水不会对南翼污水处理厂的负荷生产影响，可纳入污水处理厂进一步处理。 综上所述，项目生活污水排入南翼污水处理厂统一处理，排水去向符合市政规划，废水排放符合污水处理厂入网要求。项目废水可纳入南翼污水处理厂统一处理。 （2）生产废水 项目在石材生产加工过程会产生喷淋废水，该部分喷淋废水经沉淀池处理后回用于生产过程中喷淋用水，循环利用，不外排。工艺流程如下： 图4-2 项目生产废水工艺流程图 工艺说明：生产废水进入沉淀池，投加絮凝剂进行沉淀后，上清液作为生产用水回用，沉淀产生的污泥集中收集后委托外单位外运。 根据工程分析，项目在切割、磨光、切边等工序会产生喷淋废水，喷淋废水产生量约256500m3/a，年工作时间300天，每天生产时间为8h，小时最大流量为106.88m3，悬浮物停留时间2h，由此可知沉淀池有效容积应不小于213.76m3。根据现场勘查，项目拟建1个沉淀池，容量为500m3，因此项目沉淀池足以容纳生产废水量。由于项目喷淋降尘用水对水质要求不高，生产废水经沉淀池沉淀后将全部作为喷淋降尘用水，回用于生产。因此该处理工艺可行。 4.2.2.4监测要求 本项目对于废水的监测，受人员和设备等条件的限制，本项目主要委托当地有资质的监测单位进行监测，故该企业可不设置独立的环境监测机构。 表4.2-12 废水监测计划一览表 项目 污染源名称 监测点位 监测因子 监测频次 废水 生活污水 生活污水排放口 废水量、pH、SS、COD、 BOD5、氨氮 1次/年 4.2.3噪声 4.2.3.1设备噪声源强 项目运营期噪声来源主要是生产设备运行的机械噪声。 表4.2-13 主要设备噪声源强一览表 噪声源 数量（台） 噪声源强 dB （A） 降噪措施 dB（A） 噪声排放值 dB （A） 持续时间 核算方法 噪声值 工艺 降噪效果 核算 方法 最大噪 声值 10台 类比法 75～80 基础减震垫、厂房隔音 15 类比法 60~65 2400 h/a 6台 75～80 15 60~65 20台 70～75 15 55~60 10台 70～75 15 55~60 2台 75～80 15 60~65 3台 70～75 15 55~60 11台 70～75 15 55~60 4台 70～75 15 55~60 6台 70～75 15 55~60 4.2.3.2达标情况分析 为了评价项目厂界噪声达标情况，厂界噪声影响采用预测，本次预测主要针对固定声源等影响进行预测，在采取降噪措施情况下，只考虑距离衰减，空气吸收引起的衰减、地面效应衰减等次要因素衰减不考虑，按下式计算： 对各个噪声源至预测点的声压级进行叠加，按声压级的定义合成的声压级为： 根据计算得出L=95.5dB（A）。 根据噪声传播规律可知，从噪声源到受声点的噪声总衰减量，是由噪声源到受声点的距离，墙体隔声量，空气吸收和绿化带阻滞及建筑屏障的衰减综合而成。本工程设备有限，高噪声设备数量不多，为简化起见采用点声源预测模式。 点声源衰减公式：Lq=L0-20lgr-ΔL 式中，Lq-距（点）面声源r米处的噪声级（dB（A）） L0-距（点）面声源1米处的已知噪声级（dB（A）） r-离声源的距离（m） ΔL-墙体隔声量（dB（A）），取20（dB（A）） 4.2.3.3噪声影响预测 根据公式计算，设备噪声衰减结果见表4.2-14。 表4.2-14 距噪声源不同距离处的噪声值一览表 预测点 生产车间噪声源 贡献值dB(A) 标准值dB(A) 达标 情况 噪声级 与预测点距离(m) 昼间 北侧厂界 95.5dB (A) 10 55.5 60 达标 西侧厂界 8 57.4 65 达标 南侧厂界 10 55.5 65 达标 东侧厂界 15 52.0 65 达标 项目夜间不生产，由表4.2-15可知，项目厂界外噪声值可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准；北侧厂界外噪声值可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准，对周围环境的影响较小。 4.2.3.4噪声污染防治措施 项目机器设备运行时会产生一定的机械噪声，针对该类型的噪声源，提出以下几点降噪措施： （1）噪声设备均应采取减振降噪措施，垫减震垫等措施； （2）对厂区及车间内设备布局进行优化布局，将高噪声源远离厂界； （3）选用低噪的运营设备；维持设备处于良好的运转状态，定期润滑，防止设备运转不正常噪声异常增高。 通过以上综合治理措施，同时经过厂房隔墙的衰减作用，确保厂界噪声达标排放。 4.2.3.5厂界和环境保护目标达标情况 本项目生产设备位于较密闭生产车间内，车间隔声效果良好，根据现状厂界噪声监测结果，项目厂界外噪声值可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准；北侧厂界外噪声值可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准；项目加强设备的日常维护，避免异常噪声的产生，不会对周围环境产生影响。 4.2.3.6环境监测计划 本项目对于噪声的监测，受人员和设备等条件的限制，本项目主要委托当地有资质的监测单位进行监测，故该企业可不设置独立的环境监测机构。 表4.2-15 运营期噪声环境监测计划 监测项目 点位 监测因子 监测频率 噪声 厂界 等效连续A声级 1次/季度 4.2.4固体废物 4.2.4.1固废污染源分析 （1）一般工业固废 ①石材边角料 项目石材边角料主要为石材石材切割、切边、雕刻等工序所产生的石材边角料。根据建设单位提供资料，本项目石材边角料产生量约为100t/a，集中收集后外售给相关企业加工利用。 ②沉淀污泥 沉淀污泥来自于生产过程中产生的粉尘经水力捕集后于沉淀池中沉淀，项目生产废水产生量约256500m3/a，SS产生浓度约3000mg/L，沉淀池对SS去除率约为90%，则沉淀池中SS沉降量约693t/a，其含水率约为78%，则污泥产生量为3150t/a，该部分污泥集中收集后由污泥清运公司统一清运。 （2）生活垃圾 项目聘用职工20人，均不住厂；根据我国生活垃圾排放系数，不住厂员工生活垃圾排放系数K值为0.5kg/人•天。项目年工作天数300天，则生活垃圾产生量为3t/a。生活垃圾主要成分是废纸、垃圾袋、废包装，不含特殊有毒有害物质物等，由环卫部门统一清运处理。 项目固废产生情况见表4.2-16。 表4.2-16 项目固废产生情况一览表 固废废物类别 产生量（t/a） 属性 排放去向 生活垃圾 3 —— 生活垃圾由环卫部门统一清运处置 石材边角料 100 一般工业固废 集中收集后外售给相关企业加工回用 沉淀污泥 3150 集中收集后委托污泥清运公司统一清运 4.2.4.2固体废物环境影响分析 项目石材边角料收集后出售给相关企业进一步加工回用；沉淀污泥经集中收集后由污泥清运公司统一清运。 项目石材边角料收集后出售给相关企业进一步加工回用；沉淀污泥经集中收集后由污泥清运公司统一清运。项目应设置一般固废临时贮存场，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的有关要求进行建设一般固废在厂区临时贮存，然后进行综合利用或妥善处置，可避免二次污染，对周边环境影响不大。 （2）生活垃圾定点收集后由市政环卫部门统一清运。 综上，本项目产生的固体废物经妥善处理后，不会对周围环境造成不良影响。 4.2.5地下水污染影响分析 对照《环境影响技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目报告表地下水环境影响评价项目类别为“IV 类”，因此不展开地下水环境影响评价。 项目运营期间无生产废水产生。项目近期生活污水经三级化粪池+A/O污水处理设施处理后用于农田灌溉，不外排；远期生活污水经三级化粪池处理达标后纳入南安市南翼污水处理厂，对地下水产生影响不大。 4.2.6土壤污染影响分析 对照HJ964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》中附录 A 土壤环境影响评价项目类别分析，项目属于“制造业——金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”，项目土壤环境影响评价类别为Ⅲ类。项目土壤环境影响类型为污染影响型。项目位于福建省泉州市南安市水头镇山前村下乡355号（水头镇滨海石材加工集中区），周边均为同类型企业，项目周边不存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，土壤环境的敏感程度为不敏感；项目占地面积约为2904m2，占地规模为小型；根据HJ964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》中“污染影响型评价工作等级划分表”分析可知，项目可不开展土壤环境影响评价工作。 4.2.7防控措施 本项目地下水、土壤现状采取防渗措施如下： ①生产车间地面均铺装自流平防渗涂料。 ②做好项目应急措施及相关防控措施，加强废气、废水处理设施等管理运作，防止泄露。 4.2.8生态 建设项目用地范围内不包含生态环境保护目标。 4.2.9电磁辐射 项目不涉及电磁辐射。 4.2.10环境风险分析 4.2.10.1环境风险识别 检索《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》附录 B、《危险化学品重大危险源辨别》（GB18218-2018）标准和重大危险源申报登记范围的规定，本项目原辅料均不在所列的风险物质名单内，项目不存在重大危险源，环境风险潜势为I，环境风险评价工作等级为简单分析。 4.2.10.1环境风险识别 项目潜在风险事故见下表。 表4.2-17 项目潜在风险事故 风险物质 潜在事故 发生可能原因 可能产生的环境影响途径 废水暂存池 泄漏事故 容器破损导致泄露 对周边土壤、水、大气环境产生影响 4.2.10.2生活污水泄露事故分析 项目废水暂存池当容器破损导致生活污水泄露时，会导致生活污水直接排放至周边环境，对周边土壤、水、大气环境产生影响，因此，建设单位需定时检查废水暂存池，并做好台账记录，避免因容器破损导致生活污水泄露等情况出现。当发生容器破损时，应及时采取应急消防措施，产生的影响一般可以控制在厂区内，不会对周边环境造成显著的危害或污染的影响。 4.2.10.3环境风险防范措施及应急要求 （1）加强对人员有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经考核合格后，方可上岗作业。应将危险化学品的有关安全卫生资料及安全生产知识向职工公开，教育职工识别安全标志、了解安全技术说明书、掌握必要的应急处理方法和自救措施，并经常对职工进行工作场所安全使用化学品的教育和培训。 （2）定时检查废水、废气处理设施，并做好台账记录，严格按照规章操作，避免泄漏事故的发生。 （3）加强人员巡查及日常的维护，争取在第一时间发现泄漏事故并将其影响降至最低。 （4）一旦发生泄漏事故，应急措施主要是短源（减少泄出量）、隔离（将事故区域与其他区域隔离，防止扩大、蔓延及连锁反应，降低危害）、回收（及时将泄漏、散落废物收集）、清污（消除现场泄漏物，处理已泄出污染物造成的后果），组织人员撤离及救护。 4.2.10.4风险评估结论 综合以上分析，本项目事故风险评价得出如下结论： （1）项目主要可能发生的环境风险主要为废水暂存池破损时，会导致生活污水直接排放至周边环境，对周边土壤、水、大气环境产生影响。 （2）根据风险事故分析，建设单位做好相应防治措施后基本对周边的敏感点产生影响较小。 （3）项目应建立环境风险管理制度，严格按照环境风险防控章节提出的措施要求开展环境风险防控工作。 综上所述，项目在做好风险防控措施的前提下，可能产生的环境风险是可以防控的。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | 颗粒物 | 喷淋、洒水 | 《大气污物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物的无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点颗粒物浓度≤1mg/m3） |
|  | 液化石油气燃烧废气DA001 | SO2、NOx、颗粒物 | 15m高排气筒 | 《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）相关排放限值即：SO2≤200mg/m3，NOX≤300mg/m3，颗粒物≤30mg/m3 |
| 地表水环境（近期） | / | COD、氨氮、SS、BOD5 | 经三级化粪池+A/O污水处理设施处理后用于林地灌溉 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱作标准 |
| 地表水环境（远期） | DW001生活污水排放口 | COD、氨氮、SS、BOD5 | 经三级化粪池预处理后排入市政污水管网纳入泉州市南翼污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准（NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 等级标准） |
| 声环境 | 生产车间 | 等效连续 A声级 | 基础减震、墙体隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①生活垃圾由环卫部门清运处理；②石材边角料统一收集后外售给相关单位回收利用；③沉淀污泥由清运公司统一清运 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①生产车间地面均铺装自流平防渗涂料。 ②做好项目应急措施及相关防控措施，加强废气、废水处理设施等管理运作，防止泄露 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | （1）加强对人员有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经考核合格后，方可上岗作业。 （2）定时检查废水、废气处理设施，并做好台账记录，严格按照规章操作，避免泄漏事故的发生。 （3）加强人员巡查及日常的维护，争取在第一时间发现泄漏事故并将其影响降至最低。 （4）一旦发生泄漏事故，应急措施主要是短源（减少泄出量）、隔离（将事故区域与其他区域隔离，防止扩大、蔓延及连锁反应，降低危害）、回收（及时将泄漏、散落废物收集）、清污（消除现场泄漏物，处理已泄出污染物造成的后果），组织人员撤离及救护。 |
| 其他环境 管理要求 | 1.环境管理措施 设置专门的环境管理机构，具体负责全公司的日常的环境管理和监督工作。 （1）环境管理机构及制度 针对本项目情况安排环境管理人员、配备必要的监测仪器，并按照相关环保规范制定环境管理制度，开展环境监测。 （2）环境管理计划 环境管理计划要从项目建设全过程进行，如运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程中。 （3）加强环保人员培训 每年有计划地拨出环保经费用于环保管理和技术人员培训，并做好普及环境保护基本知识和环境法律知识的宣传教育工作。 2.排污申报 纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放前，按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》规定要求，进行排污许可证申报或者进行排污登记，不得无手续排污。 排放污染物需作重大改变或者发生紧急重大改变的，排污者必须分别在变更前15日内履行变更申报手续。 3.排污口规范化 各污染源排放口应设置环境保护图形标志牌；标志牌设置应符合《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）相关要求，见下表。 各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色，警告标志形状采用三角形边框，背景颜色采用黄色，图形颜色采用黑色；废水采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求并便于采样监测。 标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 表5-1各排污口（源）标志牌设置示意图 名称 废水排放口 废气排放口 噪声排放源 一般固体废物 提示图形符号 功能 表示污水向水体排放 表示废气向大气环境排放 表示噪声向外环境排放 表示一般固体废物贮存、处置场 背景颜色 绿色 图形颜色 白色 4.环保设施竣工验收 项目建成投产后，应及时进行环保设施竣工验收，环保设施验收监测内容包括： （1）有关的各项环境保护设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配备的工程、设备、装置和监测手段。 （2）本环境影响报告表和有关项目设计文件规定应采取的其它各项环境保护措施。验收监测项目的范围、时间和频率按监测规范进行。 建设项目竣工环境保护验收条件： （1）环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全； （2）环境保护设施及其他措施等已按批准的环境影响报告表和设计文件的要求建成，环境保护设施经负荷试车验测合格，其防治污染能力适应主要工程的要求； （3）环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准； （4）具备环境保护设施正常运转的条件，包括：经培训合格的操作人员、健全的岗位操作规程及相应的规章制度，符合交付使用的其他要求； （5）污染物排放符合环境影响报告表提出的标准及核定的污染物排放总量控制指标的要求； （6）环境监测项目、点位、机构设置及人员配备，符合环境影响报告表和有关规定的要求； （7）环境影响报告表提出需对环境保护敏感点进行环境影响验证，对清洁生产进行指标考核。 5.信息公开 根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）、《关于印发＜建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）＞的通知》（环办[2013]103号）等相关规定，项目环境影响评价阶段应进行信息公开。 项目进行了二次信息公示（第一次：2022年6月13日至2022年6月17日，第二次：2022年6月20日至2022年6月24日）。在二次信息公示期间，建设单位未收到公众的相关反馈意见。项目建成后，公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，在投入生产或使用后，应定期公开主要污染物排放情况。 |

# 六、结论

福建省南安新浩石材有限公司年产石板材40万平方米、异形石材5万平方米项目位于福建省泉州市南安市水头镇山前村下乡355号（水头镇滨海石材加工集中区）。项目的选址符合土地利用规划要求，用地区域交通便利、水电设施齐全，只要项目严格遵守国家和地方有关环保法规，运营期采取有效的环保措施做到各项污染物达标排放，且污染物排放控制在允许排放总量范围内，则项目正常建设运营对周围环境产生的影响较小。从环保角度分析，项目的选址及建设运营是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 1.6306t/a |  | 1.6306t/a | +1.6306t/a |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 0.0016t/a |  | 0.0016t/a | +0.0016t/a |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 0.0137t/a |  | 0.0137t/a | +0.0137t/a |
| 废水 | 化学需氧量 |  |  |  | 0.012t/a |  | 0.012t/a | +0.012t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0012t/a |  | 0.0012t/a | +0.0012t/a |
| 一般工业 固体废物 | 石材边角料 |  |  |  | 100t/a |  | 100t/a | +100t/a |
|  | 沉淀污泥 |  |  |  | 3150t/a |  | 3150t/a | +3150t/a |
| 生活垃圾 |  |  |  | 3t/a |  | 3t/a | +3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附图1 项目地理位置图

# Text boxes

270000

喷淋用水

生活用水

300

循环使用267543

240

损耗60

沉淀池

蒸发损耗13500

256500

化粪池

南翼污水处理厂

180

化粪池+A/O污水处理设施

北侧农田灌溉

240

远期

近期

新鲜水

16257

15957

污泥带走

2457

切割

仿形

异形石材

花岗岩

荒料

废水

沉淀池

废水

污泥

外运

上清液

废水

回用

回用

固废、噪声

噪声

雕刻

固废、噪声

废水

回用

磨光

废水

回用

生活污水

调节池

A/O池

沉淀池

清水池

林地

灌溉

废水

沉淀池

回用于生产

污泥

絮凝剂

外运

上清液

项目所处位置