# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：泉州市优联卫生用品有限公司卫生用品

生产迁建项目

建设单位（盖章）：泉州市优联卫生用品有限公司

编制日期：           2022年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 泉州市优联卫生用品有限公司卫生用品生产迁建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | *** |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 泉州市洛江区河市镇霞溪村田当189号 |
| 地理坐标 | （118度36分48.52秒，25度1分55.65秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2239其他纸制品制造 | 建设项目 行业类别 | 十九、造纸和纸制品业22—38纸制品制造223*（有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的） |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 泉州市洛江区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽发改备[2022]C030110号 |
| 总投资（万元） | 10 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） | 50 | 施工工期 | 2022.07-2022.10 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 租赁泉州豪杰铝业有限公司闲置厂房8000m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类（试行））》，土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价。项目专项设置情况参照表1专项评价设置原则表，具体见表1-1。 表1-1项目专项评价设置表 专项评价的类别 设置原则 项目情况 是否设置专项 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 项目废气污染物（非甲烷总烃、颗粒物）不涉及以上有毒有害物质 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂 项目生活污水依托泉州豪杰铝业有限公司厂区内现有化粪池处理后通过市政污水管网排入泉州市城东污水处理厂处理，不属于地表水专项设置原则中提及的情况 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 项目主要从事卫生用品（拉拉裤、环腰裤、纸尿裤）的生产，不涉及河道取水的污染类建设项目 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 项目主要从事卫生用品（拉拉裤、环腰裤、纸尿裤）的生产，不涉及直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 否 地下水 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作 项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 否 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 根据上表分析可知，项目无需开展专项评价工作。 |
| 规划情况 | 规划名称：《洛江片区单元控制性详细规划》 审批机关：泉州市城乡规划局 审批文件名称及文号：/ |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目选址于泉州市洛江区河市镇霞溪村田当189号已建空置厂房，根据建设单位提供的不动产权证书——闽（2020）洛江区 不动产权第0002284号可知，其用途为工业用地。根据《洛江片区单元控制性详细规划》（详见附图9）可知，项目所在地为工业用地。因此本项目符合洛江片区单元控制性详细规划。 |
| 其他符合性分析 | 1.1“三线一单”控制要求的符合性分析 根据环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，“三线一单”即：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，项目建设应强化“三线一单”约束作用。 （1）生态保护红线符合性 项目位于泉州市洛江区河市镇霞溪村田当189号，不位于国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制要求。 （2）环境质量底线符合性 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；周边地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 项目生产过程中废水、废气达标排放，固废做到无害化处置。采取本环评提出的各项污染防治措施后，项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线符合性 项目运营过程中所利用的资源主要为水资源、电，均为清洁能源。本项目运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物综合处置、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单符合性 ①产业政策符合性分析 本项目主要从事卫生用品（拉拉裤、环腰裤、纸尿裤）的生产，对照国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》，所采用设备、工艺和生产规模均不在淘汰类、限制类之列，符合国家当前产业政策。根据《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于该目录限制、禁止用地项目之列，符合政策要求。 ②与《市场准入负面清单（2022年版）》符合性分析 查阅《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在禁止准入类和限制准入类中。 ③与项目所在地环境准入负面清单符合性分析 查阅《泉州市人民政府关于公布泉州市内资投资准入特别管理措施(负面清单)(试行)的通知》(泉政文[2015]97号)，本项目不在禁止投资和限制投资类别中，项目符合环境准入要求。 综上，本项目总体上能够符合“三线一单”的管理要求。 1.2生态功能符合性分析 项目位于泉州市洛江区河市镇霞溪村田当189号，根据《鲤城丰泽洛江生态功能区划》（见附图10），项目所在区域属于“泉州市中心城区城市生态功能小区（520550204/520550302/520550401/410150401）”，主要功能：城市生态，辅助功能：工业环境生态和污染物控制。本项目从事卫生用品的生产，因此，项目建设符合生态功能区划要求。 1.3环境功能区划符合性分析 项目选址于泉州市洛江区河市镇霞溪村田当189号，生活污水依托泉州豪杰铝业有限公司厂区内现有化粪池处理后排入区域污水管网，纳入泉州市城东污水处理厂处理。项目建设符合水环境功能区划的要求，不改变区域水环境功能区划。 项目所处区域环境空气质量功能类别为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。从环境空气质量监测结果可知，项目所在区域环境空气质量良好，环境空气尚有一定的环境容量。项目选址符合大气环境功能区划。 根据环评期间的环境噪声现状监测结果，本项目厂界四周满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类环境噪声限值，项目区域声环境现状良好，可满足声环境功能区划的要求。 1.4与周围环境环境相容性分析 本项目选址于泉州市洛江区河市镇霞溪村田当189号，项目北侧为泉州豪杰铝业有限公司厂房及山地；东侧为泉州昌顺机械有限公司；南侧为泉州市洛江区万鑫汽车电子设备有限公司在建用地；西侧为泉州豪杰铝业有限公司办公楼及山地。最近敏感点距离约380m。项目各项废水、废气、噪声及固废均配套相应的污染防治措施，经分析各项污染物均可实现达标排放及得到妥善处置，项目运营对周边环境影响较小。因此，在采取有效的污染防治措施确保项目产生的各项污染物指标均能达到相关排放要求，本项目正常运行对周边环境影响较小，项目建设与周边环境相容。 1.5与福建省生态环境总体准入要求符合性分析 （1）与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）符合性分析 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号），全省生态环境总体准入要求符合性分析。具体分析见表1-2： 表1-2项目与福建省生态环境总体准入要求符合性分析 适用范围 准入要求 本项目 符合性 全省陆域 空间布局约束 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 本项目为卫生用品（拉拉裤、环腰裤、纸尿裤）的生产，项目建设与空间布局约束要求不相冲突。 符合 污染物排放管控 1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。3.尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。 项目新增废气污染物指标为VOCs、颗粒物，建设单位承诺在项目投产前，将依据要求实行总量指标的倍量替代工作。 本项目不涉及水泥、有色、钢铁、火电行业。生活污水排入市政污水管网最终进入泉州市城东污水处理厂，泉州市城东污水处理厂尾水执行严于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 符合 （2）与《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文[2021]50号）符合性分析 泉州市人民政府于2021年11月2日发布了《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文[2021]50号），泉州市实施“三线一单”生态环境分区管控，对泉州市生态环境准入提出要求，详见表1-3。 表1-3与泉州市总体准入要求符合性分析 适用范围 准入要求 本项目情况 符合性 陆域 空间布局约束 1.除湄洲湾石化基地外，其他地方不再布局新的石化中上游项目。 2.泉州高新技术产业开发区（鲤城园）、泉州经济技术开发区、福建晋江经济开发区五里园、泉州台商投资区禁止引进耗水量大、重污染等三类企业。 3.福建洛江经济开发区禁止引入新增铅、汞、镉、铬和砷等重点重金属污染物排放的建设项目，现有化工（单纯混合或者分装除外）、蓄电池企业应限制规模，有条件时逐步退出；福建南安经济开发区禁止新建制浆造纸和以排放氨氮、总磷等主要污染物的工业项目；福建永春工业园区严禁引入不符合园区规划的三类工业，禁止引入排放重金属、持久性污染物的工业项目。 4.泉州高新技术产业开发区（石狮园）禁止引入新增重金属及持久性有机污染物排放的项目；福建南安经济开发区禁止引进电镀、涉剧毒物质、涉重金属和持久性污染物等的环境风险项目。 5.未经市委、市政府同意，禁止新建制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。 本项目主要从事卫生用品（拉拉裤、环腰裤、纸尿裤）的生产，与泉州市空间布局约束不冲突 符合 污染物排放管控 涉新增VOCs排放项目，实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代。 建设单位承诺在项目投产前，将依据要求完成VOCs的1.2倍替代工作。 符合 洛江区重点管控单元1 重点管控单元 空间布局约束 1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目。 2.新建高VOCs排放的项目必须进入工业园区。 项目使用的热熔胶原料属于低VOCs含量原辅料，且项目位于霞溪工业区，属于河市镇镇级工业区，不属于人口聚集区。 符合 污染物排放管控 加快单元内污水管网的建设工程，确保工业企业的所有废（污）水都纳管集中处理，鼓励企业中水回用。 项目废水为生活污水，经化粪池处理后排入泉州市城东污水处理厂处理。 符合 环境风险防控 单元内现有化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险的企业，应建立风险管控制度，完善污染治理设施，储备应急物资。应定期开展环境污染治理设施运行情况巡查，严格监管拆除活动，在拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施活动时，要严格按照国家有关规定，事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 本项目主要从事卫生用品（拉拉裤、环腰裤、纸尿裤）的生产，不属于化学原料及化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险的企业。 符合 资源开发效率要求 高污染燃料禁燃区内，禁止使用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施。 项目采用电作为能源，不涉及燃料使用。 符合 项目在落实各项环保措施后，污染物均能达标排放，项目生产不会突破当地环境质量底线，对于周边环境的影响是轻微的，符合重点管控单元分区管控要求：“重点管控单元以守住环境质量底线、加快经济社会高质量发展为导向，推进产业结构、布局、规模和效率优化，加强污染物排放控制和环境风险管控，解决突出生态环境问题。” 综上所述，本项目建设符合“三线一单”控制要求。 1.6与挥发性有机物污染控制相关环保政策要求符合性分析 对照目前已发布的挥发性有机物污染防治相关工作方案，主要包括《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气[2019]53号)、“关于建立VOCs废气综合治理长效机制的通知”(泉环委函[2018]3号)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)、《福建省2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》等，经分析，本项目建设基本符合上述挥发性有机物污染防治的相关环保政策方案的相关要求，详见表1-4。 表1-4项目与挥发性有机物相关环保政策符合性分析 政策名称 相关要求 本项目 符合性 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》 1、企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 2、加强设备与场所密闭管理，含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。 3、推进使用先进生产工艺，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。 4、提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统将无组织排放转变为有组织排放进行控制。 本项目选址于泉州市洛江区河市镇霞溪村田当189号（泉州豪杰铝业有限公司内），用地性质为工业用地。 2、项目使用的热熔胶为低VOCs原料，根据污染源分析，其产生的有机废气排放浓度稳定达标，且排放速率、排放绩效等满足相关规定，因此生产工序可不要求建设末端治理设施。 3、项目使用的热熔胶密封包装存储，且存放于原料仓库室内。 符合 泉州市环境保护委员会办公室“关于建立VOCs废气综合治理长效机制的通知” 严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建VOCs排放的工业项目必须入园，实现区域内VOCs排放总量或倍量削减替人代。新改扩建项目要使用低(无)VOCs含量原辅料，采取密闭措施，加强废气收集，配套安装高效治理设施，减少污染排放。淘汰国家及地方明令禁止的落实工艺和设备。 符合 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) VOCs物料储存无组织排放控制要求。VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地，盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态符合时应加盖封口，保持密闭。 2、VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 符合 《福建省2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》 1、大力推进低(无)VOCs含量原辅材料替代，有效减少VOCs产生； 2、强化无组织排放控制要求； 3、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。 符合 |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 泉州市优联卫生用品有限公司迁建前位于泉州市洛江区河市镇霞溪村（泉州市佳晟轻纺制造有限公司），于2019年7月委托湖北黄环环保科技有限公司编制了《泉州市优联卫生用品有限公司卫生用品生产项目环境影响报告表》，于同年8月14日通过了泉州市洛江生态环境局的审批（审批文号：泉洛环评〔2019〕表82号）；2020年9月9日取得排污许可证，证书编号：91350503310667580T001P）。由于仓储空间不够、变压器容量不足，企业拟将“泉州市优联卫生用品有限公司卫生用品生产项目”搬迁至泉州市洛江区河市镇霞溪村田当189号（泉州豪杰铝业有限公司）生产。 2.2项目概况 项目名称：泉州市优联卫生用品有限公司卫生用品生产迁建项目 建设单位：泉州市优联卫生用品有限公司 建设性质：迁建 建设地点：泉州市洛江区河市镇霞溪村田当189号 总 投 资：10万元 建设规模：租赁总建筑面积8000m2 生产规模：年产拉拉裤、环腰裤、纸尿裤各2.16亿片 职工人数：拟聘职工100人，均不在厂内食宿 工作制度：年工作日300天，每天工作12小时 出租方情况：泉州豪杰铝业有限公司未投入生产，厂区内共建有3栋厂房、1栋宿舍及办公楼和1栋办公楼。项目厂区东侧的1栋厂房、1栋宿舍及办公楼租给泉州昌顺机械有限公司进行使用，厂区北侧1栋厂房和厂区西侧1栋办公楼暂时空置，本项目租用厂区南侧厂房（1F、2F、5F）进行拉拉裤、环腰裤、纸尿裤的生产。 表2-1项目迁建前后概况变化一览表 项目 迁建前 迁建后 变化情况 项目名称 卫生用品生产项目 泉州市优联卫生用品有限公司卫生用品生产迁建项目 / 公司名称 泉州市优联卫生用品有限公司 泉州市优联卫生用品有限公司 不变 建设性质 新建 迁建 / 厂址 泉州市洛江区河市镇霞溪村（泉州市佳晟轻纺制造有限公司） 泉州市洛江区河市镇霞溪村田当189号（泉州豪杰铝业有限公司） 地址变更 法人代表 贺彦凤 贺彦凤 不变 租用建筑面积 5500m2 8000m2 租用建筑面积增加2500m2 生产规模 年产拉拉裤、环腰裤、纸尿裤各2.16亿片 年产拉拉裤、环腰裤、纸尿裤各2.16亿片 不变 总投资 100万元 10万元 变少 职工人数 50人，均不住厂 100人，均不住厂 新增职工50人 工作制度 年工作300天，日工作12小时 年工作300天，日工作12小时 不变 2.3项目主要建设内容 本项目迁建后组成及主要建设内容见表2-2。 表2-2本项目主要建设内容一览表 工程类别 组成 建设内容 主体工程 生产场所 项目租用泉州豪杰铝业有限公司厂区南侧已建空置厂房（1#）作为生产车间，租用面积约8000m2（每层约2666m2，1F为生产车间，2F为成品仓库、5F为原料仓库） 公用工程 供水 市政供水管网统一供给 供电 市政电网统一供给 环保工程 生活污水 生活污水依托泉州豪杰铝业有限公司厂区内已建化粪池处理后通过市政污水管网排入泉州市城东污水处理厂统一处理。 废气 粉碎、棉芯成型工序 采用脉冲除尘器处理后通过29m高排气筒（DA001）排放 热熔胶废气 无组织排放 噪声 采取消声减振降噪措施，设备合理布局 固体 废物 一般固体废物 设置1间一般固废暂存间（约60m2，位于泉州豪杰铝业有限公司办公楼西侧），一般固废集中收集后外售给相关单位回收利用 生活垃圾 设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后由环卫部门集中清运处理 2.4项目产品及产能 表2-3项目产品及产能一览表 主要产品名称 主要产品产量（规模） 变化情况 迁建前 迁建后 拉拉裤 2.16亿片/a 2.16亿片/a 不变 环腰裤 2.16亿片/a 2.16亿片/a 不变 纸尿裤 2.16亿片/a 2.16亿片/a 不变 2.5项目主要原辅材料及能源消耗 表2-4项目原辅材料及能源消耗表 序号 主要原辅材料名称 主要原辅材料预计总量 变化情况 迁建前 迁建后 1 木浆 700t/a 700t/a 不变 2 吸水纸 122.5t/a 122.5t/a 不变 3 高分子SAP / 700t/a +700t/a 4 无尘纸 16.1t/a / -16.1t/a 5 亲水无纺布 115.5t/a 115.5t/a 不变 6 拒水无纺布 112t/a 112t/a 不变 7 弹力腰围 35000m2/a 35000m2/a 不变 8 透气膜 PE流延膜 157.5t/a 350t/a 不变 复合流延膜 192.5t/a 9 热熔胶 70t/a 70t/a 不变 10 前腰贴 网面前腰贴 1750m2/a 3500m2/a 不变 PE前腰贴 1750m2/a 11 左右腰贴 PE左右腰贴 3500m2/a 7000m2/a 不变 魔术左右腰贴 3500m2/a 12 橡筋 7t/a 7t/a 不变 13 包装袋 5.25t/a 5.25t/a 不变 14 包装箱 17.5t/a 17.5t/a 不变 15 水 750t/a 1500t/a +750t/a 16 电 20万kwh/a 20万kwh/a 不变 本项目的主要能源消耗为电和水。项目电用于驱动生产设备、照明；水主要为职工生活用水。 主要原辅材料理化性质： 热熔胶：是一种可塑性的粘合剂，主要成分是基本树脂、增黏剂、黏度调节剂和抗氧剂等；是一种在生产和应用时不使用任何溶剂、不含水分的固体可熔性聚合物，它在常温下为固体，加热熔融到一定温度时成为能流动的、有一定黏性的液体黏结剂。热熔胶为白色或微黄色块状固体，热熔温度约为80-90℃，分解温度在180-220℃之间，无味、无毒、不刺激皮肤，被誉为“绿色胶粘剂”。本项目使用环保型热熔胶，环保热熔胶是一种无溶剂、无挥发性的热塑性胶。 高分子SAP：项目使用的高分子SAP是一种新型功能高分子材料，它具有吸收比自身重几百到几千倍的高吸水功能，并且保水性能优良，一旦吸水膨胀成为水凝胶时，即使加压也很难把水分离出来，高分子吸水树脂是一类含有亲水基团和交联结构的大分子，在个人卫生用品、工农业生产、土木建筑等各个领域都有广泛用途。 吸水纸：又称复合芯体、纸尿裤芯片，卫生巾芯片，高分子吸水纸，SAP吸水纸，高分子复合纸，是用超级吸收性材料SAP、无纺布、无尘纸复合而成。主要用于妇女卫生巾、卫生护垫、婴儿纸尿裤、尿垫、成人尿垫、医疗卫生、隔离衣等。芯片内呈蜂窝状锁水，吸水颗粒在吸水膨胀后被立即牢牢锁住，有效防止了尿裤内材料遇水断裂成团，同时能分流液体，且柔软舒适，保持干爽。 无纺布：是由定向的或随机的纤维而构成的新一代环保材料，具有防潮、透气、柔韧、质轻、不助燃、容易分解、无毒无刺激性、色彩丰富、价格低廉、可循环再用等特点。因具有布的外观和某些性能而称其为布。 流延膜：即透气膜，是通过熔体流涎骤冷生产的一种无拉伸、非定向的平挤薄膜。有单层流涎和多层共挤流涎两种方式。与吹膜相比，其特点是生产速度快，产量高，薄膜的透明性、光泽性、厚度均匀性等都极为出色，具有优越的热封性能和优良的透明性，是主要的包装复合基材之一。 2.6项目主要生产设备 表2-5项目主要生产设备一览表 车间 生产单元 工艺 设备名称 数量 设施参数 变化情况 迁建前 迁建后 生产车间 纸制品生产线 纸尿裤/拉拉裤/环腰裤生产工艺 环腰裤生产线 *** *** *** *** 拉拉裤生产线 *** *** *** *** 纸尿裤生产线 *** *** *** *** 封口机 *** *** *** *** 输送带 *** *** *** *** 污点检测仪 *** *** *** *** 金属检测仪 *** *** *** *** 公用 公用单元 公用 空压机 *** *** *** *** 注：项目纸尿裤用环腰裤生产线进行生产。 2.7项目水平衡分析 项目无生产用水，主要用水为员工生活用水。 项目拟聘用职工100人，均不在厂内食宿，参照《福建省行业用水定额》（DB35/T772-2018），不住厂职工生活用水定额为40-60L/(人·天)，结合泉州市实际情况，不住厂职工用水额按50L/(人·天）计，则项目职工生活用水量为5t/d（1500t/a），生活污水排放量按用水量的80%计，则项目职工生活污水总排放量为4t/d（1200t/a）。 项目生活污水依托泉州豪杰铝业有限公司厂区内现有化粪池处理后通过市政污水管网排入泉州市城东污水处理厂。 项目水平衡详见图2-1。 图2-1项目水平衡图（单位：t/a） 2.8项目平面布局 项目租赁泉州豪杰铝业有限公司已建厂房8000m2（租用三层），一层设置为生产车间，车间内从西往北分别设置为办公区、拉拉裤/环腰裤生产线，二层为成品仓库和五层为原料仓库。项目建成后，同一个生产车间内既不互相影响，亦能相互联系，方便统筹生产，减少了物流成本，也方便管理，有利于营造良好、有序的生产环境。项目厂房平面布置功能分区明确，总图布置基本合理，项目平面布置详见附图6。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9项目主要生产工艺流程及产污环节 （1）纸尿裤、环腰裤生产工艺 注： 为棉芯制作工艺流程 生产过程中根据需求采用木浆自行制作棉芯或直接使用外购的棉芯（即吸水纸）进行生产。 图2-2纸尿裤、环腰裤生产工艺及产污环节图 工艺流程简介： 拉拉裤生产工艺 注： 为棉芯制作工艺流程 生产过程中根据需求采用木浆自行制作棉芯或直接使用外购的棉芯（即吸水纸）进行生产。 图2-3拉拉裤生产工艺及产污环节图 工艺流程简介： 产污环节分析： 废水：项目员工生活会产生一定量的生活污水。 废气：项目废气主要为热熔胶使用过程中产生的有机废气；木浆粉碎、棉芯成型过程中产生的粉尘。 噪声：项目各机械设备运行时会产生机械噪声。 固废：项目生产过程中产生的边角料、不合格品、废包装材料、除尘器收集的粉尘及员工产生的生活垃圾。 |
|  | 2.10迁建前概况 泉州市优联卫生用品有限公司迁建前位于泉州市洛江区河市镇霞溪村（泉州市佳晟轻纺制造有限公司），于2019年7月委托湖北黄环环保科技有限公司编制了《泉州市优联卫生用品有限公司卫生用品生产项目环境影响报告表》，于同年8月14日通过了泉州市洛江生态环境局的审批（审批文号：泉洛环评〔2019〕表82号）；于2020年9月9日取得排污许可证，证书编号：91350503310667580T001P）。该项目环评审批后受疫情影响，生产不稳定，因此至今未进行环保竣工验收，泉州市优联卫生用品有限公司迁建前现有工程已停产。 项目名称：卫生用品生产项目 建设单位：泉州市优联卫生用品有限公司 建设地点：泉州市洛江区河市镇霞溪村 总 投 资：100万元 生产规模：年产拉拉裤、环腰裤、纸尿裤各2.16亿片 职工人数：职工50人（均不住厂） 工作制度：年工作300天，日工作12小时，夜间不生产 2.11迁建前生产设备 迁建前主要生产设备清单详见表2-6。 表2-6现有工程主要生产设备清单 序号 设备名称 数量 1 环腰裤生产线 2条 2 拉拉裤生产线 1条 3 纸尿裤生产线 1条 4 封口机 6台 5 输送带 4台 6 污点检测仪 4台 7 金属检测仪 4台 8 空压机 2台 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.12迁建前生产工艺及产污环节 （1）纸尿裤、环腰裤生产工艺 图2-4纸尿裤、环腰裤生产工艺及产污环节图 （2）拉拉裤生产工艺 图2-5拉拉裤生产工艺及产污环节图 产污环节分析： （1）废水：项目职工生活会产生一定量的生活污水。 （2）废气：项目废气主要为木浆粉碎、芯体复合过程中产生的粉尘。 （3）噪声：项目各机械设备运行时会产生机械噪声。 （4）固废：项目生产过程中产生的边角料、废次品及除尘器收集的粉尘。 2.13迁建前污染物排放情况及防治措施 由于迁建前项目未验收，且已停产无法监测，本次评价参考原环评原辅材料用量进行核算原项目污染物排放情况。 （1）废水 迁建前，项目外排废水为职工生活污水，项目生活污水总排放量为2t/d（600t/a），生活污水依托泉州市佳晟轻纺制造有限公司厂区内现有三级化粪池预处理后可符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准（NH3-N指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准）后经市政污水管道排入泉州市城东污水处理厂集中处理。 表2-7迁建前项目生活污水排放情况一览表 项目 主要污染物 CODCr BOD5 SS 氨氮 化粪池处理前 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 泉州市城东污水处理厂处理后 排放标准（mg/L） 排放量（t/a） （2）废气 迁建前项目生产过程中木浆粉碎和芯体复合过程中会产生粉尘，经旋风除尘器处理后通过15m高的排气筒排放，废气排放可符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准。迁建前项目粉碎、芯体复合粉尘产排情况如下： 表2-8项目粉碎、复合粉尘产排情况 污染物 产生量（t/a） 产生速率 （kg/h） 处理设施 排放量 （t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 粉碎、芯体复合粉尘 有组织 旋风除尘器（风量3500m3/h） 无组织 （3）噪声 迁建前项目噪声主要来源于环腰裤生产线、拉拉裤生产线、纸尿裤生产线、空压机等机械设备运转产生的机械噪声，根据环评预测可知，项目厂界噪声可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类区标准。 （4）固体废物 根据原环评及排污许可证可知，迁建前项目产生的固体废物主要为边角料及废次品、回收的粉尘和生活垃圾，边角料、废次品及粉尘（约8.4762t）委托晋江市磁灶镇满意塑料厂处置，员工生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 表2-9迁建前项目污染物排放量汇总表 污染源 污染物 治理措施 排放浓度 排放量（固体废物产生量）t/a 生活污水 水量 化粪池 / CODcr 50mg/L BOD5 10mg/L SS 10mg/L NH3-N 5mg/L 废气 粉碎、棉芯成型粉尘 旋风除尘器+15m排气筒 13.8mg/m3 固体废物 边角料、废次品 委托晋江市磁灶镇满意塑料厂处置 / 回收的粉尘 / 生活垃圾 由环卫部门统一清运处理 / 2.14迁建前项目环保措施落实情况及整改要求 迁建前项目环保措施落实情况及整改要求详见表2-10。 表2-10迁建前项目环保措施落实情况及整改要求一览表 项目内容 原环评要求环保措施 已采取环保措施 需整改措施 整改期限 达标性分析 生活污水 经出租方已有化粪池处理后排入市政管网进入城东污水处理厂 经出租方已有化粪池处理后排入市政管网进入城东污水处理厂 无 —— GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，其中NH3-N指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》表1B等级标准（GB/T31962-2015） 废气 粉碎、芯体复合粉尘经集气管收集后引至旋风除尘器处理，处理后通过15m高的排气筒排放。 粉碎、芯体复合粉尘经集气管收集后引至布袋除尘器处理，处理后通过15m高的排气筒排放。 无 —— 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准 噪声 定期检修，采取减震措施，合理布局车间及厂区 定期检修，采取减震措施，合理布局车间及厂区 无 —— 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 固体废物 ①生产过程中产生的边角料、不合格产品以及回收的粉尘收集后由环卫部门定期清运；②生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 建设一般固废暂存间、固废综合利用、妥善处理 无 —— 一般固体废弃物应综合利用、妥善处理，不得随意丢弃或焚烧 泉州市优联卫生用品有限公司卫生用品生产项目全部搬迁至泉州市洛江区河市镇霞溪村田当189号，搬迁后对原厂房进行清理，不会遗留潜在的环境影响问题，不会造成新的环境污染危害，项目迁建前后污染物排放情况一览表详见表2-11。 表2-11迁建前后项目污染物排放情况一览表 污染源 污染物 迁建前排放量t/a 迁建后排放量t/a 以新带老削减量t/a 增减量t/a 生活污水 水量 *** *** *** *** CODcr *** *** *** *** BOD5 *** *** *** *** SS *** *** *** *** NH3-N *** *** *** *** 废气 有组织 颗粒物 *** *** *** *** 无组织 颗粒物 *** *** *** *** VOCs *** *** *** *** 固体废物 一般工业固废 边角料、废次品 *** *** *** *** 回收的粉尘 *** *** *** *** 废包装材料 *** *** *** *** 生活垃圾 *** *** *** *** |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境质量现状 3.1.1水环境质量现状 根据《泉州市生态环境状况公报（2021年度）》（泉州市生态环境局，2022年6月2日），2021年，全市主要流域14个国控断面、25个省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质均为100%；其中，Ⅰ～Ⅱ类水质比例为48.7%。全市县级及以上集中式生活饮用水水源地共12个，Ⅲ类水质达标率100%。其中，Ⅰ～Ⅱ类水质点次达标率40.3%。全市34条小流域的39个监测考核断面（实际监测38个考核断面，厝上桥断流暂停监测）Ⅰ～Ⅲ类水质比例为92.1%（35个），Ⅳ类水质比例为5.3%（2个，分别为南安石井江安平桥、惠安林辋溪峰崎桥断面），Ⅴ类水质比例为2.6%（1个，晋江九十九溪乌边港桥断面）。全市2条小流域的4个“以奖促治”断面水质类别为Ⅴ类或劣Ⅴ类。其中，晋江市湖漏溪鲤鱼穴断面和惠安县蔗塘溪曲江村断面水质为Ⅴ类，晋江市湖漏溪杭边村断面和惠安县蔗塘溪下谢村断面水质为劣Ⅴ类。山美水库总体水质为Ⅱ类，惠女水库总体水质为Ⅲ类。 项目所在区域附近主要水体为洛阳江，根据2022年第23周（2022年5月30日~6月5日）《洛阳江流域水质自动监测周报》，洛阳江流域水质自动监测站八项指标（水温、pH、浊度、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷）的监测结果如下： 表3-1洛阳江流域水质自动监测站监测结果 水系 断面情况 主要监测项目*(单位：mg/L（pH无量纲除外） 水质类别 pH 溶解氧 高锰酸盐指数 氨氮 总磷 洛阳江 支流 7.10 7.9 2.6 0.07 0.085 Ⅱ 注：*采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价。 监测结果表明：达I类水质的项目有：pH、溶解氧、氨氮，占60%；达II类水质的项目有：高锰酸盐指数、总磷，占40%。本周本断面水质达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。 3.1.2大气环境质量现状 根据泉州市生态环境局网站上发布的《2021年泉州市城市空气质量通报》，2021年洛江区环境空气质量综合指数2.75，首要污染物主要为臭氧，空气质量达标天数比例为97.6，SO2浓度为0.004mg/m3、NO2浓度为0.018mg/m3、PM10浓度为0.041mg/m3、PM2.5浓度为0.021mg/m3、，一氧化碳（CO）日均值的第95百分位数和臭氧（O3）日最大8小时平均值的第90百分位数分别为0.7mg/m3、0.137mg/m3。综上所述，项目所在区域环境空气质量可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 为了解项目大气环境现状，非甲烷总烃的环境质量引用《泉州昌顺机械有限公司机械配件、汽车配件生产改扩建项目》周围现状环境的大气环境的监测结果（详见附件11）。监测数据均属于近期（近三年内）的监测数据，监测点全部位于本评价的大气环境评价范围内，故引用的现状监测数据符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，引用数据有效。 ①引用监测项目：非甲烷总烃 ②监测点位详见表3-2，监测点位图详见附图3 表3-2特征污染物引用监测点位基本信息 序号 与本项目位置关系 经纬度 Q2 东侧约15m *** Q3 东北侧约40m *** Q4 东北侧约80m *** ③监测时间、频次：2021年3月10日至2021年3月11日（连续2天），4次/日 ④监测单位：福建天安环境检测评价有限公司 监测结果如表3-3所示： 表3-3环境空气质量现状监测报告 检测日期 监测点位 样品编号 检测结果（mg/m3） 非甲烷总烃 2021.03.10 Q2 Q2103101-2-1 *** Q2103101-2-2 *** Q2103101-2-3 *** Q2103101-2-4 *** Q3 Q2103101-3-1 *** Q2103101-3-2 *** Q2103101-3-3 *** Q2103101-3-4 *** Q4 Q2103101-4-1 *** Q2103101-4-2 *** Q2103101-4-3 *** Q2103111-4-4 *** 2021.03.11 Q2 Q2103111-2-1 *** Q2103111-2-2 *** Q2103111-2-3 *** Q2103111-2-4 *** Q3 Q2103111-3-1 *** Q2103111-3-2 *** Q2103111-3-3 *** Q2103111-3-4 *** Q4 Q2103111-4-1 *** Q2103111-4-2 *** Q2103111-4-3 *** Q2103111-4-4 *** 根据监测结果评价见表3-4。 表3-4监测结果及评价结果 监测项目 统计值 浓度范围(mg/m3) 评价标准（mg/m3） 非甲烷总烃 小时平均 *** 2.0 根据监测结果分析，评价区域非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准详解》中的小时均值2.0mg/m3。区域环境空气质量达标。因此，项目所在区域环境空气质量良好。 3.1.3声环境质量现状 为了解项目声环境现状，建设单位委托福建汇顺检测集团有限公司对本项目现状噪声进行了监测，监测时间为2022年6月22日，监测结果见表3-5，详见附件6。 表3-5项目周边环境噪声监测结果 监测日期 监测点位 监测时段 监测结果dB(A) 评价标准dB(A) 主要声源 质量评价 2022.6.22 东侧厂界▲1# 昼间 *** 60 环境噪声 达标 夜间 *** 50 达标 南侧厂界▲2# 昼间 *** 60 达标 夜间 *** 50 达标 西侧厂界▲3# 昼间 *** 60 达标 夜间 *** 50 达标 北侧厂界▲4# 昼间 *** 60 达标 夜间 *** 50 达标 根据监测结果可知，项目厂界环境噪声均可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。项目区域声环境质量良好。 3.1.4其它环境质量现状情况说明 项目位于福建省泉州市洛江区河市镇霞溪村田当189号，租用他人厂房进行生产，不涉及新增建设用地，项目选址不在特殊生态敏感区域和重要生态敏感区内，用地范围内无自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍惜濒危野生动物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等生态环境保护目标，不需进行生态现状调查。 项目不属于“广播电台、差转台、电台塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目”，不需开展电磁辐射现状监测与评价。 项目不存在污染土壤、地下水等途径，且车间地面、仓库等均已做好硬化处理，不需开展土壤、地下水现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 （1）确保洛阳江不受本项目废水水质及水量的影响，符合《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准。 （2）评价区域空气环境达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （3）评价项目厂界声环境达《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)表1中的2类标准。 3.3敏感目标 根据现场勘查，项目敏感目标主要为东北侧的洛阳江、周边居民区（下河市村、霞溪村），项目厂界周边500m范围内无其他风景名胜区、自然保护区、文化区、地下水集中式引用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，具体情况见表3-6。 表3-6环境敏感目标一览表 环境要素 保护目标 方位、距离 性质 功能区划以及保护目标 水环境 洛阳江 *** 一般工业用水、农业用水、一般景观要求水域 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 大气环境 下河市村 *** 居民区 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 霞溪村 *** 居民区 声环境 周围50m内无声环境敏感目标 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 地下水 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态环境 项目租用泉州豪杰铝业有限公司已建厂房进行生产，不涉及生态环境 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.4执行的排放标准 3.4.1水污染物排放标准 项目无生产废水产生，主要废水为员工生活污水。生活污水依托泉州豪杰铝业有限公司厂区内现有化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中NH3-N指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准“45mg/L”），泉州市城东污水处理厂尾水排放执行严于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准，除粪大肠杆菌群指标外，其它指标均可满足《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）、《城市污水再生利用-景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）、《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。详见表3-7。 表3-7水污染物排放标准 执行标准 pH 无量纲 COD mg/L BOD5 mg/L SS mg/L NH3-N mg/L 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 6~9 500 300 400 45* 泉州市城东污水处理厂出水水质要求 6~9 30 6 10 1.5 注：*指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31926-2015）表1中B等级标准 3.4.2大气污染物排放标准 本项目大气污染物主要为木浆粉碎、棉芯成型工序产生的粉尘及热熔胶产生的有机废气，其排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值，同时非甲烷总烃的厂区内无组织废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A的表A.1的相应标准，详见表3-8、表3-9。 表3-8《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（摘录） 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率，kg/h 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度m 二级 监控点 监控点mg/m3 颗粒物 120 29 21.29 周界外浓度最高点 1.0 非甲烷总烃 / / / 4.0 注：排气筒还应高处周围200m半径范围的建筑5m以上。 表3-9《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（摘录） 污染物项目 排放限值（mg/m3） 限值含义 无组织排放监控位置 非甲烷总烃 10 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 30 监控点处任意一次浓度值 3.4.3噪声排放标准 项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的2类区标准，具体标准值见表3-10。 表3-10厂界噪声排放标准 类别 标准名称 项目 标准限值 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A) 3.4.4固体废物排放标准 运营期项目产生的一般工业固废暂存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。 |
| 总量 控制 指标 | 3.5总量控制 根据《福建省环保局关于做好建设项目环保审批污染物总量控制有关工作的通知》、《泉州市生态环境局 泉州市发展和改革委员会 泉州市财政局关于印发泉州市排污权储备和出让管理规定的通知》（泉环保[2020]113号）和《泉州市生态环境局关于做好泉州市排污权储备和出让管理规定实施有关工作的通知》（泉环保[2020]129号），我省主要污染物排放总量指标为COD、NH3-N、SO2、NOx。 根据2017年9月13日环保部发布《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号），严格涉VOCS建设项目环境影响评价，实行区域内VOCS排放等量或倍量削减替代。考虑项目污染物实际排放情况，确定本项目总量控制因子如下：COD、NH3-N、颗粒物、VOCS。 （1）废水污染物排放总量指标 本项目生活污水依托泉州豪杰铝业有限公司厂区内现有化粪池处理后通过市政污水管网纳入泉州市城东污水处理厂统一深化处理。根据《泉州市环保局关于全面实施排污权有偿使用和交易后做好建设项目总量指标管理工作有关意见的通知》（泉环保总量[2017]1号）文要求和《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》（闽环保财[2017]22号）规定，生活污水污染物的排放不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围，因此项目生活污水暂不需购买相应的排污权指标。 迁建后项目生活废水排放量为4t/d（1200t/a），CODCr和NH3-N的总量控制指标见表3-11。 表3-11项目废水排放总量控制表 单位：t/a 控制指标 控制项目 排放量 总量指标 需购买排污权指标 生活污水 废水量 1200 1200 / COD 0.036 0.036 / NH3-N 0.0018 0.0018 / 大气污染物总量控制 根据《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文[2021]50号）中关于涉新增VOCs排放项目的要求，泉州地区VOCs排放实施倍量替代，根据《福建省建设项目主要污染物排放总量指标管理办法（试行）》要求，辖区建设项目挥发性有机物（VOCs）排放总量指标实行全区域1.2倍调剂管理。 根据废气排放源强，核算出本项目各废气污染物排放总量，见表3-12。 表3-12项目废气排放总量控制表 单位：t/a 序号 污染因子 排放量 总量控制指标 1 颗粒物 1.52 / 2 VOCs 0.28 0.336 （3）项目约束性总量指标来源分析 ①国家控制性指标总量来源 根据《泉州市环保局关于工业行业项目新增主要污染物总量指标全面实行排污权交易的通知》(泉环保总量[2015]6号)、《泉州市环保局关于全面实施排污权有偿使用和交易后做好建设项目总量指标管理工作有关意见的通知》(泉环保总量[2017]1号)、《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》(闽环保财[2017]22号)、《泉州市生态环境局 泉州市发展和改革委员会 泉州市财政局关于印发泉州市排污权储备和出让管理规定的通知》(泉环保[2020]113号)、《泉州市生态环境局关于做好泉州市排污权储备和出让管理规定实施有关工作的通知》（泉环保[2020]129号）等文件规定，项目无外排生产废水，故无需购买排污权指标。 ②其它污染物总量控制指标的确定 其它污染物总量控制指标由建设单位根据环评报告核算量作为总量控制建议指标，在报地方生态环境主管部门批准认可后，方可作为本建设项目的污染物排放总量控制指标。 项目其它污染物总量为：颗粒物：1.52t/a，VOCs：0.28t/a。 本项目挥发性有机物VOCS排放总量为0.28t/a。项目位于泉州市洛江区河市镇霞溪村田当189号，生产过程涉及非甲烷总烃的排放，根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）、《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文[2021]50号）的要求，项目需实施1.2倍替代，则项目VOCs总量替代指标为0.336t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租用泉州豪杰铝业有限公司已建成的闲置厂房作为生产经营场所，本项目施工期主要为设备安装及调试，施工期的环境影响小，随着施工结束，影响也随之结束，因此，本环评不对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1废水 4.1.1主要水污染物及源强分析 （1）源强及排放情况 根据上文水平衡分析，项目无生产废水产生，员工生活污水排放量为4t/d（1200t/a）。 项目生活污水主要污染物为化学需氧量、悬浮物等污染物，参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质示例，生活污水的水质情况大体为：CODCr：400mg/L、BOD5：220mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：40mg/L。化粪池的处理效率参照《第一次全国污染源普查城镇生活污染源产排污系数手册》“表2二区居民生活水、生活垃圾产生和排放系数四类”，CODCr、BOD5、氨氮的去除率分别为14.1%、14.3%、2.5%，SS的去除率按35%，即处理后水污染物CODCr、BOD5、SS、氨氮浓度分别为343.6mg/L、188.54mg/L、130mg/L、39mg/L。 项目生活废水依托泉州豪杰铝业有限公司厂区内现有化粪池处理后可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准）及泉州市城东污水处理厂进水水质标准，通过市政管网排入泉州市城东污水处理厂处理，处理后水质达到严于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准后排放。 根据以上分析，项目污水源强产生量和排放量见表4-1。 项目主要水污染物源强一览表 项目 废水量（t/a） COD BOD5 SS 氨氮 生活污水 产生浓度mg/L 1200 400 220 200 40 产生量t/a 0.48 0.264 0.24 0.048 化粪池处理后浓度mg/L 343.6 188.54 130 39 纳管量t/a 0.41 0.226 0.156 0.047 排放浓度mg/L 30 6 10 1.5 排放量t/a 0.036 0.0072 0.012 0.0018 处理方式 职工生活污水采用化粪池进行处理 排放去向 职工生活污水纳入市政污水管网，进入泉州市城东污水处理厂统一处理后，近期回用于城东片区浔美渠及东澄湖公园庄任滞洪区等水体的生态补水；远期经进一步消毒后回用于绿化浇洒和道路浇洒等。 4.1.2水环境影响分析 项目废水排放方案 项目外排废水为生活废水，排放量为1200t/a（4t/d）。生活污水依托泉州豪杰铝业有限公司厂区内现有化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准）及泉州市城东污水处理厂进水水质标准，通过市政管网纳入泉州市城东污水处理厂处理，泉州市城东污水处理厂出水水质严于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，近期回用于城东片区浔美渠及东澄湖公园庄任滞洪区等水体的生态补水；远期经进一步消毒后回用于绿化浇洒和道路浇洒等。 （2）废水治理设施 主要项目污染物及废水治理设施一览表 废水类别 主要污染物项目 排放去向 污染治理设施及工艺 排放方式 排放口类型 排放规律 污染治理设施 尚余处理能力 是否为可行技术 生活废水 COD、BOD5、SS、NH3-N 泉州市城东污水处理厂 化粪池 8m3/d 是 间接排放 一般排放口 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 项目废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 地理位置 废水排放量/（万t/a） 排放 去向 排放 规律 收纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称（b） 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 1 DW001 118°36'54.53" 25°1'54.27" 0.12 市政污水管网 间接排放 泉州市城东污水处理厂 COD 30 BOD5 6 SS 10 NH3-N 1.5 b指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如XX生活污水处理厂、XX化工园区污水处理厂等。 （3）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水仅说明排放去向，本项目生活污水经厂区化粪池处理后通过市政污水管网排入泉州市城东污水处理厂处理。 4.1.3达标排放情况分析 项目无生产废水外排，职工生活污水排放量为1200t/a（4t/d）。生活污水进入厂区化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后（氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准），通过市政污水管网，排入泉州市城东污水处理厂处理。 4.1.4污水处理方案可行性分析 4.1.4.1化粪池处理生活污水可行性分析 化粪池原理：项目采用三级化粪池，新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪 厚度比第一池显著减少。流入第三池的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。 项目厂区污水管道已配套完善，生活污水可直接通过污水管道排入三级化粪池。据业主介绍，出租方在本栋厂房设置一个三级化粪池4m3，按化粪池内停留时间12h设计，处理能力约为8t/d，剩余处理能力为8t/d，项目污水排放量为4t/d，占泉州豪杰铝业有限公司本栋厂房化粪池处理余量的50%，因此项目废水可依托厂区现有三级化粪池处理，不会对其水质、水量造成冲击。 根据污染源分析，项目生活污水依托厂区化粪池处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准），因此生活污水治理措施可行。 4.1.4.2项目废水纳入泉州市城东污水处理厂处理的可行性分析 本项目位于泉州市城东污水处理厂服务范围内，项目区域内污水管网已配套完善。本项目废水排放量约为4t/d，经查阅相关资料，泉州市城东污水处理厂实际处理能力4.5万m3/d，剩余处理能力0.7万m3/d，本项目污水仅占泉州市城东污水处理厂污水处理余量的0.057%，项目污水对泉州市城东污水处理厂的冲击负荷很小，在污水处理厂的处理能力范围之内。项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后（其中，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准）及泉州市城东污水处理厂进水水质标准，故本项目废水不会对污水处理厂的正常运行造成影响，项目污水纳入泉州市城东污水处理厂集中处理可行。 4.2废气 4.2.1主要大气污染源及源强分析 项目主要废气污染源为木浆粉碎/棉芯成型工序产生的粉尘及热熔胶废气。 （1）粉碎/棉芯成型工序 项目木浆是通过设备自带的粉碎机进行粉碎，粉碎时会有少量粉尘产生，根据企业的生产经验及类比《泉州市中恒卫生用品有限公司卫生用品生产迁建项目》等同类型企业，项目粉尘的产生量以原料（木浆、高分子SAP）总用量的1%计，则粉尘产生量为14t/a。 项目粉碎、棉芯成型工序粉尘拟经集气管分别收集后（收集效率约为90%）通过脉冲除尘器（除尘效率约为95%）处理，处理后通过29米高的排气筒（风机风量为40000m3/h）排放，则项目粉碎、棉芯成型工序粉尘产排情况如下： 项目粉碎、复合粉尘产排情况 污染物 产生量 （t/a） 处理设施 消减量(t/a) 排放量 （t/a） 排放速率 （kg/h） 排放浓度 （mg/m3） 粉碎、棉芯成型 有组织 12.6 脉冲除尘器 （风量40000m3/h） 11.97 0.63 0.175 4.4 无组织 1.4 0 1.4 0.39 —— （2）热熔胶废气 项目所使用的热熔胶为固体，在使用过程中因加热会产生少量挥发性有机物（以非甲烷总烃计），根据建设单位提供的热熔胶检测报告（详见附件10），项目使用的热熔胶挥发性有机物含量为4g/kg，本项目热熔胶使用量为70t/a，则产生非甲烷总烃的量约为0.28t/a。 根据生态环境部《关于引发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知》中“使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。” 本项目的热熔胶VOCs含量（质量比）低于10%（4g/kg=0.4%），故项目生产过程产生的非甲烷总烃较少，可进行无组织排放。 4.2.2废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施汇总 项目废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施汇总见表4-5、表4-6、表4-7和表4-8。 项目废气产污环节一览表 产品类别 生产单元 主要工序 主要生产设施 废气产污环节 污染物种类 拉拉裤、环腰裤、纸尿裤 纸制品生产线 粉碎工序、棉芯成型工序 环腰裤生产线、拉拉裤生产线 粉碎工序、棉芯成型工序 颗粒物 热熔胶废气 环腰裤生产线、拉拉裤生产线 热熔胶废气 非甲烷总烃 废气治理设施一览表 产排污环节 污染物种类 排放 形式 治理设施 处理工艺 处理能力 （m3/h） 收集效率/% 治理工艺去除率/% 是否为可行技术 粉碎工序、棉芯成型工序 颗粒物 有组织 集气管+脉冲除尘器 40000 90 95 是 热熔胶废气 非甲烷总烃 无组织 / / / / / 污染物排放情况一览表 污染物种类 排放 形式 污染物排放情况 排放口 名称 排放标准 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 速率kg/h 浓度mg/m3 标准 粉碎、棉芯成型粉尘 颗粒物 有组织 4.4 0.175 0.63 DA001 21.29 120 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 颗粒物 无组织 / 0.39 1.4 / / 1.0 热熔胶废气 VOCs 无组织 / 0.08 0.28 / / 4.0 / / / 10 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） / / / 30 废气排放口基本情况一览表 名称及编号 高度 排气筒内径 温度 类型 地理位置 经度 纬度 DA001 29m 0.8m 常温 圆柱形 *** *** 4.2.3监测要求 项目运营期废气主要为木浆粉碎、棉芯成型工序粉尘，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及本项目污染物产生和排放情况，废气监测指标为非主要监测指标，废气排放口为非主要排放口，根据《重点排污单位名录管理规定（试行）》（环办监测[2017]86号）的筛选条件，该建设单位非大气环境重点排污单位。项目常规监测计划一览表见表4-9。 项目废气监测基本情况表 序号 监测点位 监测因子 监测负责单位 监测频次 1 DA001 颗粒物 委托有资质监测单位 1次/年 2 厂界 颗粒物、非甲烷总烃 3 厂区内 非甲烷总烃 4.2.4废气治理措施可行性分析 本项目卫生用品生产属于“C2239其他纸制品制造”，主要废气为粉碎、棉芯成型工序粉尘，采用脉冲除尘器处理后通过1根29m高排气筒（DA001）排放。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）4.5.2.1“废气污染治理设施工艺包括除尘设施（袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他）”，脉冲除尘器属于粉尘防治可行技术。 脉冲除尘器工作原理：脉冲除尘器是指通过喷吹压缩空气的方法除掉过滤介质（布袋或滤筒）上附着的粉尘；根据除尘器的大小可能有几组脉冲阀，由脉冲控制仪或PLC控制，每次开一组脉冲阀来除去它所控制的那部分布袋或滤筒的灰尘，而其他的布袋或滤筒正常工作，隔一段时间后下一组脉冲阀打开，清理下一部分除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。含尘气体由进风口进入，经过灰斗时，气体中部分大颗粒粉尘受惯性力和重力作用被分离出来，直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入中箱体的滤袋过滤区，气体穿过滤袋，粉尘被阻留在滤袋外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体后，再由出风口排出。 根据“4.2.1主要大气污染及源强分析”可知，项目粉碎、棉芯成型工序产生的粉尘经集气管收集(收集效率90%）+脉冲除尘器（处理效率95%）处理后通过29m高的排气筒排放，粉尘（颗粒物）的排放浓度可符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。因此项目粉碎、棉芯成型工序粉尘采用脉冲除尘器处理是可行的。 4.2.5非正常排放情况分析 项目非正常排放情况主要为“脉冲除尘器”故障无处理效率时排放的废气。项目非正常情况排放情况一览表见表4-10。 项目非正常情况排放情况一览表 污染源 污染物 非正常排放原因 非正常排放情况 防治措施 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 年发生频次（次） 持续时间（h） 排放量 （t/a） 粉碎、棉芯成型粉尘 颗粒物 “脉冲除尘器”处理效率为0 3.9 406 1 1 0.0039 废气处理设施定期维护，设施故障应停止产污工序作业直至维修完成 评价要求建设单位加强生产设施及废气治理设施的日常维护管理、严格落实生产设施与废气治理设施“同启同停”的规定要求等措施，通过采取上述非正常情况排放控制措施后，可以有效的避免生产设施及废气治理设施的非正常情况排放。 4.2.6废气达标排放情况分析及环境影响分析 根据《泉州市生态环境状况公报（2021年度）》（泉州市生态环境局，2022年6月2日）及《泉州昌顺机械有限公司机械配件、汽车配件生产改扩建项目》环境现状监测可知，项目所在地区环境大气污染物符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求及非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准详解》中的要求（小时均值2.0mg/m3）。项目所在区域为环境空气质量达标区，满足环境功能区划标准要求，具有一定的环境容量。 本项目运营期产生的废气主要为粉碎/棉芯成型粉尘及热熔胶废气。根据源强核算分析可知，项目木浆粉碎、棉芯成型粉尘（颗粒物）分别收集后采用“脉冲除尘器”进行处理达标后通过29m高的排气筒（DA001）排放，颗粒物排放可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值（排放浓度≤120mg/m3，排气筒29m时，排放速率≤21.29kg/h），同时颗粒物无组织排放浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点≤1.0mg/m3）。热熔胶废气（以非甲烷总烃计）排放可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（非甲烷你总烃周界外浓度最高点≤4.0mg/m3）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1中排放限值要求（厂房外监控点处1h平均浓度值≤10mg/m3、厂房外监控点处任意一次浓度值≤30mg/m3）。 根据前文分析，项目在严格落实环评提出的废气污染防治措施后，项目大气污染物可以实现达标排放，对区域大气环境影响较小。 4.3噪声 4.3.1主要噪声源及源强分析 项目主要噪声源强为运营期间空压机、环腰裤生产线等机械设备运行时产生的机械噪声，具体噪声值见表4-11。在正常情况下，设备噪声压级在60-80dB（A）之间。为了更好地说明项目营运后厂界噪声情况，本评价对项目厂界噪声进行预测（时段：昼间，即工作运行时），并将项目噪声源作点声源处理，考虑车间内噪声向车间外传播过程中，近似认为在半自由场中扩散。 4.3.2噪声环境影响分析 ①噪声源强分析 本项目噪声源主要为环腰裤生产线、拉拉裤生产线、空压机等设备运行时产生的噪声，噪声源强为60~70dB（A），本项目噪声源强及防治措施建表4-11。 工业企业主要噪声源强调查清单（室内声源） 序号 声源名称 数量 声功率级/dB（A） 空间相对位置/m 声源控制措施 运行时段 建筑插入损失/dB（A） X Y Z 1 环腰裤生产线 *** *** *** *** *** *** *** 墙体隔声 昼间 25 *** *** *** 2 拉拉裤生产线 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 3 封口机 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 4 空压机 *** *** *** *** *** ②声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法，本项目评价对设备噪声源进行预测分析，噪声预测模式如下： ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leq—噪声贡献值，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s； LAj—i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB（A）； Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景噪声值，dB（A）。 ③只考虑几何衰减时，点声源在预测点产生的A声级计算公式： 式中：LP(r)—预测点处声压级，dB（A）； LP(r0)—参考位置r0处的声压级，dB（A）； r—预测点距声源的距离（m）； r0—参考位置距离声源的距离，取1m； 项目噪声预测结果及噪声排放对周边环境敏感目标的预测见表4-12。 项目噪声源对预测点影响 预测点 昼间 贡献值 标准值 达标情况 东侧厂界 *** 60 达标 南侧厂界 *** 60 达标 西侧厂界 *** 60 达标 北侧厂界 *** 60 达标 由以上预测结果可知，项目只靠空间距离的自然衰减和建筑物隔声，则项目各厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)）。项目夜间不生产，昼间厂界噪声均可达标排放，对周围环境影响很小。 4.3.3噪声治理措施 （1）为了更进一步减少噪声对周围环境的影响，建议项目采取以下降噪措施： ①为高噪声设备加装减震垫。 ②加强设备日常维护，定期检修，使设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高。 ③合理安排生产时间，尽量避免在中午及晚间加班。 由噪声预测结果可知，项目运营后各厂界昼间噪声值均可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（即昼间≤60dB(A)）。则运营期噪声治理措施基本可行。 本评价建议在此基础上，建设单位生产时注意关闭门窗，并加强日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高，确保厂界噪声达标排放。 （2）监测要求 项目主要从事卫生用品（拉拉裤、环腰裤、纸尿裤）的生产，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819—2017）中“5.4厂界环境噪声监测”的相关要求进行厂界噪声监测。厂界周边50米范围内无声环境保护目标，厂界噪声监测计划见表4-13。 监测计划一览表 监测内容 监测项目 监测点位置 监测频次 厂界噪声（昼夜） 等效A声级 厂界 一季度一次 4.4固体废物 4.4.1主要固体废物及产生量分析 项目固体废物为：一般工业固废及职工生活垃圾。 （1）一般工业固废 ①边角料、不合格品 项目在生产过程中会有边角料和不合格品产生，根据业主提供材料，边角料及不合格品的产生量约为20t/a，属于一般固体废物，根据《一般固体废物分类与代码》（GBT 39198-2020），项目边角料及不合格品的代码为223-009-99，集中收集由相关单位回收利用。 ②除尘器收集的粉尘 根据废气污染源分析，脉冲除尘器收集的粉尘量约为11.97t/a，集中收集后由相关单位回收利用。根据《一般固体废物分类与代码》（GBT 39198-2020），除尘器收集的粉尘代码为233-009-66。 ③废包装材料 项目在包装等工序中会有废包装材料产生，根据业主提供材料，废包装材料的产生量为2t/a，集中收集后由相关单位回收利用。根据《一般固体废物分类与代码》（GBT 39198-2020），除尘器收集的粉尘代码为223-009-99。 （2）生活垃圾 生活垃圾产生量按G=K·N计算， 式中：G-生活垃圾产量（kg/d）； K-人均排放系数（kg/人·天）； N-人口数（人）。 项目职工人数100人，均不住厂，依照我国生活污染物排放系数，不住宿职工取K=0.5kg/人·天，，则项目生活垃圾产生量约15t/a。 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），项目固废情况见表4-14。 项目固废情况一览表 固体废物基本情况 序号 产污环节 固废名称 属性 废物代码 性状 1 棉芯/企身分切、弧形腰切、终切、抽检等 边角料、不合格品 一般工业固废 223-009-99 固态 2 废气处理设施 收集尘 一般工业固废 223-009-66 固态 3 包装 废包装材料 一般工业固废 223-009-99 固态 4 员工生活 生活垃圾 生活垃圾 / 固态 产生、贮存、处置情况 固废名称 年度产生量 贮存方式 利用处置方式 去向 利用或处置量 边角料、不合格品 *** 袋装 集中收集后有相关单位回收利用。 相关单位 *** 收集尘 *** 袋装 *** 废包装材料 *** 袋装 *** 生活垃圾 *** 袋装 交由环卫部门处理 / *** 环境管理要求 ①固体废物不允许擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒，应根据国家有关法律法规及标准规范进行合理的贮存、利用、处置。②一般工业固体废物在专门区域分隔存放，减少固体废物的转移次数，防止发生撒落和混入的情况。③一般工业固体废物贮存间应设置防渗措施、防风、防晒、防雨措施、环境保护图像标志。④应记录固体废物产生量和去向（处理、处置、综合利用或外运）及相应量。 4.4.2固体废物影响分析 项目边角料、不合格品、收集尘、废包装材料集中收集后由相关单位回收利用；职工生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运处理。 综上所述，固体废物经采取处理措施后，对周边环境影响很小。 4.4.3固体废物治理措施评述 项目生产过程中产生的固体废物主要有一般工业固废和生活垃圾。本项目生产过程中产生的固体废物主要处置措施如下： （1）一般工业固体废物处置措施 一般工业固体废物临时堆场参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定进行规范建设，堆场应满足防雨淋、防扬散和防渗漏的要求，有关规定如下： A、地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 B、要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，采取必要的防尘措施。 C、按照《环境保护图形标识——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。 项目边角料、不合格品、收集尘、废包装材料集中收集后由相关单位回收利用。 （2）生活垃圾 项目生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。 综上所述，项目产生的固体废物经上述措施处理后均可得到妥善处置，不会造成二次污染，不会对周围环境产生大的影响。 4.5土壤、地下水环境影响分析 本项目租用泉州豪杰铝业有限公司已建空置厂房进行生产，根据现场踏勘，项目所在场地均采用水泥硬化，且项目使用的原辅材料均为固态状，不涉及危险化学品。项目一般固废按标准收集后，将其暂存于一般固废间（地面进行水泥硬化，且设置防风/防晒/防雨措施、环境保护图像标志）内，由相关单位回收利用；粉碎、棉芯成型工序生产过程中会产生粉尘（颗粒物），采用集气管道收集+脉冲除尘器处理后通过1根29m高的排气筒达标排放；员工生活产生的生活污水依托泉州豪杰铝业有限公司已建三级化粪池处理后通过市政污水管网纳入泉州市城东污水处理厂处理，可达标排放，因此，项目不存在土壤、地下水环境污染途径。 4.6环境风险影响分析 项目主要从事卫生用品（拉拉裤、环腰裤、纸尿裤）生产，项目不涉及《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的环境风险物质及附录C高温高压危险工艺，项目环境风险小。 项目生产过程中所用的无纺布、透气膜、木浆等属可燃物质，具有火灾风险。若项目防范措施完善，则事故的发生概率必然会降低，但不会为零。一旦事故发生，需采取相应的应急措施，控制和减少事故对环境的影响。具体防范措施如下： （1）防范措施 ①制定安全生产责任制度和管理制度，明确规定员工上岗前的培训要求，上岗前的安全准备措施和工作中的安全要求。 ②加强安全管理，由专人负责，在各车间和仓库并在存放点配备相应品种和数量的消防器材（干粉灭火器）及泄漏应急处理设备，仓库应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ③生产区和仓库区内禁止明火、设置严禁烟火的标识。 ④生产单元、仓库内应设火灾报警信号系统，一旦发生明火，立即启动报警装置。 ⑤定期对员工开展相关风险控制的培训，加强员工的环境保护意识，科学安全的开展生产活动。 （2）应急处置 根据相应的可能出现的环境突发事件，项目应做好应急处置方案，以确保在出现环境影响事件时候可以及时处置。发生着火事故时，小火就近使用灭火器灭火，当火势较大、无法靠自身力量扑救和控制时，职工应立即疏散撤离，并立即挂火警电话请求支援。通过采取以上措施及应急处置，项目环境风险是可防控的。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 粉碎/棉芯成型工序废气排气筒DA001 | 颗粒物 | 脉冲除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物最高允许排放浓度≤120mg/m3、排气筒29m高时，最高允许排放速率≤21.29kg/h） |
|  | 粉碎/棉芯成型工序无组织废气 | 颗粒物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值（颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3） |
|  | 热熔胶废气 | 非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值（周界外浓度最高点≤4.0mg/m3）及挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1排放限值要求（监控点处1h平均浓度值≤10mg/m3、监控点处任意一次浓度值≤30mg/m3）。 |
| 地表水环境 | 废水排放口DW001 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水依托泉州豪杰铝业有限公司厂区内已建三级化粪池处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中NH3-N指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准）及泉州市城东污水处理厂进水水质标准（CODcr≤300mg/L、BOD5≤150mg/L、SS≤200mg/L、NH3-N≤30mg/L） |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 隔音、减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目固体废物主要为边角料、不合格品、收集尘、废包装材料及生活垃圾。项目边角料、不合格品、收集尘、废包装材料集中收集后由相关单位回收利用；职工生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运处理。一般工业固废暂存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 地面硬化、防渗防漏 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①原料存储密闭包装、无滴漏。 ②原料入库时，有完整、准确、清晰的产品包装标志、检验合格证和说明书。 ③制定安全生产责任制度和管理制度，明确员工上岗前的培训要求，上岗前的安全准备措施和工作中的安全要求。 ④加强安全管理，有专人负责，在车间和成品区并在存放点配备相应品种和数量的消防器材（干粉灭火器）及泄露应急处理设备，成品区应备有泄露应急处理设备和合适的收容器材。 ⑤生产区和成品区内禁止明火、设置严禁烟火的标识。 ⑥生产单元、成品区内应设火灾报警信号系统，一旦发生明火，立即启动报警装置。 |
| 其他环境 管理要求 | 环境管理 企业环境管理由公司经理负责，下设兼职环境监督员1～2人，在项目的运行期实施环境监控计划，负责日常的环境管理。作为企业的环境监督员，有如下的职责： ①协助领导组织推动本企业的环境保护工作，贯彻执行环境保护的法律、法规、规章、标准及其他要求； ②组织和协助相关部门制定或修订相关的环境保护规章制度和操作规程，并对其贯彻执行情况进行监督检查； ③汇总审查相关环保技术措施计划并督促有关部门或人员切实执行； ④进行日常现场监督检查，发现问题及时协助解决，遇到特别环境污染事件，有权责令停止排污或者消减排污量，并立即报告领导研究处理； ⑤指导部门的环境监督员工作，充分发挥部门环境监督员的作用； ⑥办理建设项目环境影响评价事项和“三同时”相关事项，参加环保设施验收和试运行工作； ⑦参加环境污染事件调查和处理工作； ⑧组织有关部门研究解决本企业环境污染防治技术； ⑨负责本企业应办理的所有环境保护事项。 2、环境监测：根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，定期委托有资质的第三方检测机构根据环评提出的监测要求进行监测。 3、排放口规范化：建设项目应完成排污口规范建设，投资应纳入正常生产设备之中。各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境图形标准排污口(源)》(GB15562.1-1995)和《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)。要求各排污口(源)提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色，废气、废水采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求并便于采样监测。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。本项目废水、噪声和固废各排污口标志牌示意图如下： 表5-1各排污口（源）标志牌设置示意图 序号 标志名称 提示图形符号 警告图形符号 功能说明 1 废水排放口 表示污水向水体排放 2 废气排放口 表示废气向大气环境排放 3 噪声排放口 表示噪声向外环境排放 4 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 4、排污申报：根据生态环境部制定并公布的《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目属“纸制品制造”，应实施简化管理的行业，项目应当依法办理排污许可证。 5、环保验收：根据国家环境保护部2017年11月22日发布的《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017)4号），本项目应在环境保护设施竣工之日起3个月内完成竣工环保验收；环境保护设施需要进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。项目环保设施竣工验收一览表详见表5-2。 表5-2项目环保设施竣工验收一览表 序号 污染物 措施内容 竣工验收要求 1 生活污水 生活污水依托泉州豪杰铝业有限公司厂区内现有化粪池处理后排入市政污水管网 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准，氨氮执行（GB/T31962-2015）《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准，同时执行泉州市城东污水处理厂进水水质标准 2 废气 粉碎、棉芯成型工序粉尘 粉尘经集气管道收集、脉冲除尘器处理后通过1根29m排气筒排放 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准 热熔胶废气 / 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1的标准 3 噪声 基础减震、厂房隔声 达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的2类标准要求 4 固废 ①边角料、不合格品、脉冲除尘器收集粉尘、废包装材料集中收集后由相关单位回收利用 ②生活垃圾分类收集，定期由环卫部门统一清运处理 验收措施落实情况 6、信息公开 泉州市优联卫生用品有限公司于2022年6月委托益琨（泉州）环保技术开发有限公司承担《泉州市优联卫生用品有限公司卫生用品生产迁建项目》环境影响报告表的编制工作，泉州市优联卫生用品有限公司于2022年6月16日在福建环保网上进行环境影响评价第一次公示。信息公开内容包括：①项目概况；②建设单位级联系方式；③征求公众意见的主要事项；④公众提出意见的主要方式。项目公示期间，未收到反馈信息。于2022年7月13日福建环保网上进行第二次公示，项目公示期间，未接到群众来电来信投诉。公示图片详见附件7、附件8。 建设项目开工建设前，应向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位、拟采取的（含由地方政府或有关部门负责配套）环境保护措施清单和实施计划等，并确保信息在施工期内处于公开状态。项目建设过程中，公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。 项目建成后，公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调査结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，在投入生产或使用后，应定期公开主要污染物排放情况。 |

# Text boxes

自来水

依托泉州豪杰铝业有限公司化粪池

市政污水管网

泉州市城东污水处理厂

生活用水

损耗300

1200

1200

1200

1500

木浆

粉碎

棉芯成型

棉芯包覆

芯体复合

粉尘、噪声

无尘纸、无纺布、吸水纸、热熔胶

棉芯压花

吸水纸

导流热熔胶

热熔胶

噪声

棉芯、企身分切

压合

无纺布、流延膜、热熔胶、前腰贴、弹力腰围、橡筋

贴左右腰贴

热熔胶

弧形腰切

边角料、噪声

终切

边角料、噪声

三折

排片

抽检粉碎

不合格产品

包装

封口

装箱

入库

包装袋

噪声

包装箱

粉尘、噪声

木浆

粉碎

棉芯成型

棉芯包覆

芯体复合

粉尘、噪声

无尘纸、无纺布、吸水纸、热熔胶

棉芯压花

吸水纸

导流热熔胶

热熔胶

噪声

棉芯、企身分切

压合

无纺布、流延膜、热熔胶、前腰贴、弹力腰围、橡筋

橡筋缝合

弧形腰切

边角料、噪声

终切

边角料、噪声

三折

排片

抽检粉碎

不合格产品

包装

封口

装箱

入库

包装袋

噪声

包装箱

粉尘、噪声