福鼎市富豪铜业有限公司

金属制品制造项目（富豪铜业）

竣工环境保护验收意见

2022年8月8日，福鼎市富豪铜业有限公司在福鼎市文渡工业区组织召开福鼎市富豪铜业有限公司金属制品制造项目（富豪铜业）竣工环保验收会，参加会议的有福建省闽创环保科技有限公司（验收单位）等单位的代表及3位特邀专家，组成了项目竣工环保验收组（名单附后），验收组依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范，对照《福鼎市富豪铜业有限公司金属制品制造项目（富豪铜业）环境影响报告表》及审批部门意见等要求，对项目进行验收，与会代表和专家踏勘了现场，查阅了相关资料，听取了建设单位关于项目环保执行情况的汇报，以及验收报告编制单位对项目验收报告主要内容的介绍，经认真审议，形成如下验收意见：

# 一、项目建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

# 福鼎市富豪铜业有限公司金属制品制造项目（富豪铜业）位于宁德市福鼎市文渡工业区S-01地块17幢102、202、拉丝车间三105号厂房，通过购置厂房和设备安装，设计年产600吨铜管、年产400吨碳钢发黑拉丝件，项目建成年产600吨铜管生产线。

# （二）建设过程及环保审批情况

2021年2月3日，《福鼎市富豪铜业有限公司金属制品制造项目（富豪铜业）环境影响报告表》通过宁德市福鼎生态环境局审批。项目于2021年2月开始建设，建设过程取消年产400吨碳钢发黑拉丝件生产线，年产600吨铜管于2022年11月份建成。

# （三）投资情况

项目总投资1100万元，其中环保投资31万元，环保投资占总投资的2.81%。

- 验收范围

项目取消年产400吨碳钢发黑拉丝件生产线，本次验收范围年产600吨铜管主体工程及相关环保工程。

# 二、工程变动情况

根据现场实际情况与环评对照可知，项目建设性质、规模、地点、生产工艺、生产设备与原环评相比，未发生工程重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目建设有化粪池、加药沉淀池、沉淀池以及配套的收集系统，生活污水、硫酸酸洗废、成品铜管清洗废水分质进入上述废水处理设施处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准后通过文渡工业集中区污水管道排入福鼎文渡污水处理厂进一步处理。

（二）噪声

项目噪声污染源主要为空气压缩机、水泵等机械设备运行时产生的噪声。该设备通过加装减震台座，定期维护等综合降噪措施，设备布置在厂房内部，通过厂房隔声效果，减轻设备噪声对周边环境的影响。

（三）固体废物

生活垃圾经收集后，委托环卫部门统一收集处理；铜边角料等一般固废外售综合利用；本项目取消发黑拉丝件生产，不产生该工序生产过程中产生的槽渣、废油，污水处理过程中产生的污泥属于HW17（336-064-17）危险废物，建设单位委托福建三明海中环保科技有限责任公司处置，固废废物做到规范管理。

四、环境保护设施调试结果

# （一）污染物达标排放情况

根据竣工验收监测报告，本次验收项目污染物达标情况如下：

1.废水

验收监测期间，生活污水、硫酸酸洗废、成品铜管清洗废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准（其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表1的B等级标准），符合福鼎市文渡污水处理厂接管标准。

2.噪声

验收监测期间，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））。

（二）总量控制

根据验收监测报告核算，生产废水中COD、氨氮排放总量0.1266t/a、0.0190t/a，建设单位通过福鼎市瑾瑜置业有限公司取得0.16t/a、0.024t/a的总量排放指标，项目验收符合总量管理要求。

五、验收结论

# 经现场检查、审阅有关资料和认真讨论后，验收组认为项目执行环保“三同时”制度，落实了环评文件及批复要求的各项环保措施，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条所列验收不合格的情形，符合项目竣工环保验收条件，同意项目通过竣工环保验收。

六、后续要求

# （一）加强环保设施日常运行管理维护，确保污染物稳定达标排放。

# （二）根据《企业事业单位环境信息公开办法》，按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。

七、验收人员信息

# 见附表《福鼎市富豪铜业有限公司金属制品制造项目（富豪铜业）项目竣工环境保护验收人员信息表》。

福鼎市富豪铜业有限公司

2022年8月8日