长乐市前厦针织印染有限公司

清洁生产审核互联网环境信息公开

为保护和改善环境，同时也为了提高公司资源利用效率、减少污染物排放，我公司自2023年2月开始全面启动清洁生产审核工作。

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、及福建省生态环境厅于2022年12月14日发布的《福建省生态环境厅关于公布2022年第二批实施强制性清洁生产审核相关企业名单的通知》（闽环保科财〔2022〕12号）的要求，将我公司的相关信息公示如下：

一、基础信息

单位名称：长乐市前厦针织印染有限公司    法定代表人：李济镜

联系人及电话：钱工   13706981531

统一社会信用代码：913501821548976901

建设地址：福清市阳下镇洪宽工业村

主要产品名称：涤纶针织物、涤纶针织物

二、排污信息

（一）废水

废水：该项目产生的废水主要包括生产废水与生活污水。

生产废水包括浊废水和印染废水，设置一套污水处理系统（设计规模1200t/d）、中水冷却回用系统（设计规模660t/d）和生活预处理设施（设计规模30t/d），本项目自建污水处理站处理后排入潭头污水处理厂进一步处理，部分废水经深度处理后直接回用于生产。

生活污水经厂内化粪池预处理设施处理后，进入本项目处理设施进一步处理达标排放。

超标情况：无

（二）废气

废气：

①锅炉废气：本项目锅炉废气经收集后通过文丘里麻石水膜除尘+电除尘+碱液脱硫进行处理后，经1根40m烟囱排放。

②定型机废气：本项目定型机使用导热油进行布料定型时，导热油蒸汽经收集后通过静电除尘+油水分离一体化进行除烟油、颗粒物后，经18m 烟囱排放。

超标情况：无

（三）噪声

噪声：噪声主要来源于是染色机、脱水机、定型机、空压机、打卷机、污水泵、鼓风机等高噪声设备等，该公司对发电机测试机等部分高噪声设备采取隔音、减震等治理措施，并通过优化厂区布局和墙体隔音等措施来降低噪声排放。

超标情况：无

（四）固体废物

固体废物：废机油等危险废物委托有资质单位进行处置。一般固废外售，生活垃圾委托环卫部门清理。

请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。

长乐市前厦针织印染有限公司

2023年02月27日