# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：荣欣环保纸容器加工生产项目

建设单位（盖章）： 福州荣欣环保科技有限公司

编制日期：          2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 荣欣环保纸容器加工生产项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2303-350122-04-01-579462 |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 福建省福州市连江县经济开发区山岗工业区（租赁福建福立方实业有限公司1号厂房） |
| 地理坐标 | （ 119 度 30 分 17.87538 秒， 26 度 16 分 1.63587 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2239其他纸制品制造 | 建设项目 行业类别 | 十九、造纸和纸制品业22 纸制品制造223* 有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） |  | 环保投资（万元） |  |
| 环保投资占比（%） |  | 施工工期 | 4 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2450 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《连江县东湖山岗工业集中区一期控制性详细规划》； 审批机关：连江县人民政府； 审查文件名称及文号：《连江县人民政府关于成立“连江县东湖山岗工业集中区”以及同意“连江经济开发区山岗片区一期控制性详细规划”名称变更的批复》，连政综[2012]41号 |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价名称：《连江县东湖山岗工业集中区（一期、二期）控制性详细规划环境影响报告书》 召集审查机关：原连江县环境保护局 审查文件名称及文号：《连江县环境保护局关于连江县东湖山岗工业集中区（一期、二期）控制性详细规划环境影响报告书的审查意见》，连环审［2013］8号 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《连江县东湖山岗工业集中区一期控制性详细规划》符合性分析 连江县东湖山岗工业集中区一期的规划功能定位为以机械设备制造、家具制造、塑料用品制造、农副食品加工、非金属矿物制品制造、化学制品制造业为主，布局合理、设施完善的制造业基地。本项目主要从事纸容器（纸容器为食品用）生产，生产工艺简单，生产过程无生产废水，仅粘胶过程产生少量的废气，与上诉产业不冲突，本项目租赁福建福立方实业有限公司1号厂房作为生产车间，用地规划类型为工业用地，所在地块的规划产业类型为家具制造业，与规划不冲突。 2、与规划环评及审查意见符合性分析 根据《连江县东湖山岗工业集中区（一期、二期）控制性详细规划环境影响报告书》及其审查意见连环审［2013］8号，“各企业在对其产生的生产废水和生活污水进行预处理达污水处理厂进水水质限值要求后纳入市政污水管网，进入县污水处理厂”，本项目不产生生产废水，生活污水通过化粪池经预处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级排放标准（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准）后纳入连江县污水处理厂处理，与规划环评相符。 表1.1-1 与规划环评及审查意见相符性分析一览表 序号 环评及批复要求 建设项目 符合性 1 优化重点产业类别。按照“遵循废物回收，综合利用”的循环经济原则，尽可能提高废气、废（污）水综合利用率和处理率。积极推进企业清洁生产，引进项目的生产工业、设备、污染治理技术以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率应至少达到国内同行业先进水平 本项目不产生生产废水，生活污水通过化粪池经预处理后能达标后排放；生产过程产生的废包装材料和废边角料收集后外售。项目清洁生产各类指标均可达到国内同行业先进水平。 符合 2 优化调整产业空间布局。鉴于一期规划用地紧邻牛栏坪村，要求对于大气污染源强、环境影响较大的企业应不得布置在主导风向的上风向和居民区附近，并对有无组织排放的企业应设置一定的卫生防护距离和大气防护距离。在保留现有化学用品制造工业用地的基础上（含威尔（福建生物有限公司扩建用地），不再新增化学品制造业工业用地，对已入驻的企业扩建时要求应做到增产不增污。 项目所在地区的主导风向为东北风，牛栏坪村位于本次项目车间西南侧约757m，项目仅粘胶工序密闭生产排放的少量废气对周边环境影响较小。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目主要从事纸容器加工生产，该项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类和淘汰类行业类别，属于允许类。 项目所使用的生产工艺和设备、生产产品均不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》(2013年修正)》之列。因此，该项目的建设符合国家产业政策。 2、用地合法性分析 根据建设单位提供的租赁合同，福州荣欣环保科技有限公司租赁福建福立方实业有限公司1号厂房作为生产用地。根据福建福立方实业有限公司1号不动产权证（编号为：闽（2021）连江县不动产权第0018988号，见附件5），土地用途为厂房及配套设施，项目用地手续合法。 3、环境功能区划符合性分析 项目运营期各类废气经相应环保设施治理后对周围环境空气不会产生显著影响，区划大气环境符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；生活污水依托出租方已建化粪池预处理后排入园区市政管网送往连江县城区污水处理厂统一处理，尾水排入敖江；敖江执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准；项目在采取一定的噪声污染防治措施后，项目产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，项目所在区域的环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)的3类区标准。 综上分析可知，项目建设符合环境功能区划。 4、与周边相容性分析 本项目位于福建省福州市连江县经济开发区山岗工业区，租赁福建福立方实业有限公司已建标准厂房进行生产活动。根据现场勘查，周边以工业企业为主，项目运营过程中对周边敏感点和企业无较大的影响，只要按要求拟采取各项污染控制措施，确保各污染物可达标排放，对周围环境的影响则可以控制住允许范围之内。 因此，本项目的建设与周边环境可相容。 5、“三线一单”控制要求符合性分析 （1）与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》符合性分析 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政[2020]12号）相关要求分析，项目所在位置属于福建省陆域区域。因此，项目对照全省生态环境总体准入要求中“全省陆域”部分，具体见表1.1-2。 表1.1-2 与全省生态环境总体准入要求的符合性分析 适用范围 准入要求 本项目情况 符合性 全省陆域 空间布局约束 1、石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2、严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3、除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4、氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5、禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 本项目属于纸容器生产加工，项目建设与空间布局约束要求不相冲突。本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理达标后排入园区市政管网送往连江县城区污水处理厂统一处理，无相应不达标污染物指标排放量 符合 污染物排放管控 1、建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或等量替换"。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代。福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2、新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3、尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准。 本项目为纸容器生产加工，不产生重金属污染物，本项目VOCs排放实行区域内等量替代，本项目未涉及水泥、有色金属、钢铁、火电等项目；本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理达标后排入园区市政管网送往连江县城区污水处理厂统一处理，无相应不达标污染物指标排放量 符合 根据上述分析，本项目与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政[2020]12号）中的相关规定是符合的。 （2）福州市“三线一单”生态分区管控符合性分析 根据《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178号），项目与连江县生态环境准入要求符合性见表1.1-3 表1.1-3 福州市“三线一单”相符性分析一览表 环境管控单元名称 管控单元类别 管控要求 本项目情况 符合性 连江县东湖山岗工业集中区 重点管控单元 空间布局约束 居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。 项目仅粘胶工序密闭生产排放的少量废气对周边环境影响较小。 符合 污染物排放管控 涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内倍量替代。 本项目为新增VOCs排放项目。新增VOCs排放进行倍量替代 符合 环境风险防控 1.建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建设事故应急池，成立应急组织机构，防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。 2.应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。 1.项目建成后将建立污染事故和社会稳定风险防范措施；加强对易燃材料日常监督和检查。 2.本项目拟建危废暂存间，要求在危废暂存间采取防渗措施。 符合 根据上述分析，本项目与《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》(榕政综〔2021〕178号)中的相关规定是符合的。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1工程概况 2.1.1项目由来 福州荣欣环保科技有限公司位于福建省福州市连江县经济开发区山岗工业区，租用福建福立方实业有限公司1号厂房作为生产车间，拟建项目年加工生产纸容器1.2亿只；项目总投资180万元，租赁建筑面积2450m2，员工人数约35人。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》本项目属于“十九、造纸和纸制品业22 纸制品制造223* 有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”。 福州荣欣环保科技有限公司于2023年1月委托本单位对福州荣欣环保科技有限公司年加工印刷纸箱280万m2生产项目进行环境影响评价（委托书详见附件1）。本单位接受委托后即组织人员对工程场址及其周围环境进行了详尽的实地勘查和相关资料的收集、核实与分析工作，在此基础上，依照《中华人民共和国环境影响评价法》所规定的原则、方法、内容及要求编制报告表，供建设单位报环保主管部门审批。 表2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环 评 类 别 项 目 类 别 报告书 报告表 登记表 十九、造纸和纸制品业 22 纸制品制造 223* / 有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的 / 2.1.2项目基本情况 （1）项目名称：年加工印刷纸箱280万m2 （2）建设单位：福州荣欣环保科技有限公司 （3）建设地点：福建省福州市连江县经济开发区山岗工业区（租赁福建福立方实业有限公司厂房内） （4）建设性质：新建 （5）总投资：180万元 （6）工程规模：主要建筑面积2450m2 （7）生产规模：加工生产纸容器1.2亿只/年 （8）生产定员：员工35人（均不住厂） （9）工作制度：年工作日312天，实行单班制，每天工作时间11小时； 2.2工程主要建设内容 工程主要建设内容见表2.2-1。 表2.2-1 工程主要建设内容一览表 项目名称 工程主要建设内容 主体工程 1层 1层为生产车间，设置为模切区、纸杯成型区、仓库等 辅助工程 办公楼 位于厂房内 储运工程 原料及成品暂存区位于生产厂房内 公用工程 供电系统 给水系统 排水系统 环保工程 废水治理 生活污水 废气治理 有机废气 噪声治理 固废治理 生活垃圾 厂区内设置生活垃圾收集桶，由环卫部门清运处置 危险废物 设置1个危险废物暂存间，委托有资质单位清运处置 一般固体废物 设置1个一般固体废物间，收集后外售 2.3产品方案和主要原辅材料、能源消耗 （1）产品方案 项目具体产品方案及产量情况详见表2.3-1。 表2.3-1 项目产品方案情况一览表 序号 产品方案 产量 1 纸容器 1.2亿只/年 （2）主要原辅材料、能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗详见表2.3-2。 表2.3-2 项目主要原辅材料、能源消耗情况一览表 本项目主要生产设备见表2.4-1。 表2.4-1 主要生产设备一览表 序号 设 备 名 称 单位 数量 1 2 2.5厂区平面布置 项目位于福建省福州市连江县经济开发区山岗工业区，租赁福建福立方实业有限公司1号厂房作为生产车间，主要建筑面积2450m2。车间内设置模切设备、纸杯成型设备、仓库、调胶房等； |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程及产污环节 本项目生产工艺流程及产污环节图见图2-1~2-2： 图2-1 纸容器工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述：，由机器将内碗、内杯专递至已甩有胶水的外贴上方，然后通过模头施加外力压合使外贴与内碗、内杯粘合，粘合过程无需加热，粘合后双层纸制品制作完成。此过程使用的胶水器闭存放在厂区仓库内，使用时转移至成型机的胶水储存装置中，该储存装置密闭性良好，胶水仅在转移和涂抹的过程直接暴露在空气中。根据建设单位提供资料，本项目使用的胶水中含有机溶剂主要为2-甲基-3(2H)-异噻唑啉酮含量0.0025-<0.025 %、5-氯-2-甲基-1-异噻唑啉-3-酮和 2-甲基-1-异噻唑啉-3-酮的混合物含量0.0025-<0.025 %，本项目产生的废气主要为胶水转移过程中产生的少量有机废来自胶水仅在转移和涂抹的过程产生少量的有机废气。 固废：运行期间产生的固废主要为废边角料、废包装材料和职工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不涉及原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境质量现状 3.1.1 地表水质量环境 ⑴环境功能区划 项目所在区域西侧为大港溪，生活污水经厂区化粪池处理排入连江县城区污水处理厂统一处理，尾水排入敖江。根据《福建省人民政府关于福州市地表水环境功能区划定方案的批复》（闽政文[2006]133号）及《福州市地表水环境功能区划》（闽政文[2006]133号），表中未提到的福州市辖区范围内的其他河流、河段及湖库执行Ⅲ类标准，故大港溪、敖江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，具体见表3.1-1。 表3.1-1《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）摘录单位：mg/L 标准类别 pH 溶解氧 COD 高锰酸盐指数 BOD5 氨氮 执行标准 Ⅲ 6-9 ≥5 ≤20 ≤6 ≤4 ≤1.0 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 3.1.2 地表水环境质量现状 表3.2-1连江县2022年8月水环境质量 水域类型 水域名称 执行标准 本月份水质类别 超标 项目 超标 倍数 达标率 % 水源地 塘坂 地表水Ⅲ类 地表水Ⅱ类 --- --- 100 地表水 山仔水库库心 地表水Ⅲ类 地表水Ⅱ类 --- --- 100 地表水 山仔水库出口 地表水Ⅲ类 地表水Ⅲ类 --- --- 100 地表水 贵安 地表水Ⅲ类 地表水Ⅱ类 --- --- 100 地表水 长汀 地表水Ⅲ类 地表水Ⅲ类 --- --- 100 地表水 后岩村 地表水Ⅲ类 地表水Ⅲ类 --- --- 100 地表水 陀市桥 地表水Ⅲ类 表水Ⅲ类 --- --- 100 河流 连江琯头 地表水Ⅲ类 地表水Ⅲ类 --- --- 100 河流 荷山渡口 地表水Ⅲ类 地表水Ⅲ类 --- --- 100 图3.2-1连江县2022年8月环境质量月通报报表 2）引用资料的有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况 1.环境空气质量标准 常规因子 本评价区域处于福建省连江县东湖镇瑞安路61号1号楼厂房（福建福立方实业有限公司厂房内），根据榕政综[2014]30号文通知实施的《福州市环境空气质量功能区划》，项目所在地属于二类环境空气质量功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准详见表3.2-1。 表3.2-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1、表2（摘录） 序号 污染物名称 取值时间 浓度限值(μg/m3) 1 二氧化硫（SO2） 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 2 二氧化氮（NO2） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 一氧化碳（CO） 24小时平均 4000 1小时平均 10000 4 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 5 粒径小于等于10μm的颗粒物（PM10） 年平均 70 24小时平均 150 6 粒径小于等于2.5μm的颗粒物（PM2.5） 年平均 35 24小时平均 75 7 总悬浮颗粒（TSP） 年平均 200 24小时平均 300 2.特征因子 项目运营过程中产生的特征污染物为非甲烷总体，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》，即采用2.0mg/m3作为小时标准值，详见表3.2-2。 表3.2-2 特征因子的环境质量标准 序号 污染物名称 取值时间 标准浓度限值(mg/m3) 标准来源 1 非甲烷总烃 1h平均 2.0 《大气污染物综合排放标准详解》中的标准 3.环境空气质量现状 ①常规污染因子 为了评述项目所在区域大气环境质量现状，本评价引用福州市连江县人民政府网站公布的连江县环月份~2022年12月份环境空气质量统计 时间 SO2 （ug/m3） CO （mg/m3） NO2 （ug/m3） O3 （ug/m3） PM10（ug/m3） PM2.5（ug/m3） 降尘 （t/（km2▪30d）） 2022年1月 3 0.6 14 78 28 18 / 2022年2月 4 0.5 7 78 19 13 / 2022年3月 3 0.5 11 98 33 18 / 2022年4月 4 0.5 8 108 32 18 / 2022年5月 4 0.5 8 94 20 14 / 2022年6月 3 0.5 9 78 23 12 / 2022年7月 2 0.5 7 108 33 15 1.6 2022年8月 2 0.6 5 99 24 11 1.4 2022年9月 5 0.5 7 113 28 14 1.4 2022年10月 4 0.5 8 86 26 13 1.3 2022年11月 3 0.5 11 67 22 12 1.2 2022年12月 4 0.5 12 64 28 15 1.2 国家二级标准 60 10 40 200 70 35 / 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 / 由上表可知，连江县2022年1月~2022年12月份空气环境中SO2、NO2、CO、O3、PM10和PM2.5均未超过国家二级标准，连江县环境空气质量属于达标区。 本项目位于福建省连江县东湖镇瑞安路61号1号楼厂房（福建福立方实业有限公司厂房内）内，所在地城市环境空气质量常规六项污染物全部达标，所在区域属于达标区。 ②特征污染因子 本项目特征因子为非甲烷总烃，本次评价引用《福建福立方实业有限公司智能家居生产项目竣工环保验收检测报告》中非甲烷总烃的厂界监测数据，该监测数据委托福建安谱环境检测技术有限公司于2022年10月14日至10月15日进行，属于有效引用数据。项目周边区域特征污染物现状监测结果详见表3.1-4，监测报告见附件8。 表3.1-4 项目周边区域非甲烷总烃监测结果一览表 污染物 采样日期 采样点位 单位 检测数据 标准值 是否达标 1 2 3 最大值 非甲烷总烃 2022.10.14 Q1厂界上风向 mg/m3 0.41 0.35 0.44 0.68 2.0 达标 Q2厂界下风向 0.55 0.58 0.65 达标 Q3厂界下风向 0.59 0.52 0.66 达标 Q4厂界下风向 0.64 0.68 0.57 达标 2022.10.15 Q1厂界上风向 mg/m3 0.38 0.43 0.39 0.69 2.0 达标 Q2厂界下风向 0.61 0.54 0.67 达标 Q3厂界下风向 0.59 0.69 0.53 达标 Q4厂界下风向 0.68 0.60 0.52 达标 图3.2-1 特征污染物大气现状引用监测点位图 根据监测结果显示，项目周边区域特征污染物非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中要求的限值。 1、引用资料的可行性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类)(试行)》(环办环评(2020)33 号)的要求：“大气环境区域环境质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。 本评价常规污染物选取连江县人民政府发布的环境空气质量现状信息，特征污染物非甲烷总烃数据引用建福立方实业有限公司《福建福立方实业有限公司智能家居生产项目竣工环保验收检测报告》的监测数据，该监测点距离本项目44m，且监测时间为2022年10月，满足引用建设项目周边5千米范围内近3年的规划环境影响评价的监测数据要求，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类)(试行)>(环办环评(2020)33号)的要求。 3.1.3声环境质量现状 1.声环境质量标准 本项目位于福建省连江县东湖镇瑞安路61号，租赁福建福立方实业有限公司1号厂房作为生产车间，项目周边均为工业厂房，项目所在地属于3类声环境功能区，区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 表3.3-1 声环境质量标准（GB3096-2008） 单位：dB(A) 类别 适用区域 昼间 夜间 3 以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域 65 55 2.声环境质量现状 本项目周围50m范围内无声环境敏感目标，根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发<建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，当厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目位于福建省福州市连江县经济开发区山岗工业区，租赁福建福立方实业有限公司1号厂房作为生产车间。且厂界周边50m无声环境敏感目标，因此评价认为项目无需监测项目周边声环境。 3.4生态环境现状调查 本项目租用福建福立方实业有限公司1号厂房作为生产车间，项目租赁面积为2450m2，项目厂房主体均已建成；根据调查，项目用地周边为城市道路、其他企业及居住用地等，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。 3.5地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)（试行)》(环办环评〔2020〕33号)规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 项目位于福建省福州市连江县经济开发区山岗工业区，根据现场勘查，周边以工业企业为主；项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.6环境保护目标 环境保护目标详见表3.6-1。 表3.6-1 环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 距离m 规模 保护级别 大气环 境 建发玺院 西南侧 675 500人 《大气环境质量标准》（GB095-2012）二级标准 牛栏坪村 西南侧 757 20人 声环境 / 地下水环境 / 生态环境 本项目租用福建福立方实业有限公司1号厂房已建厂房，无新增用地，因此无需进行新增用地范围内生态环境保护目标调查。 / |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.7污染物排放标准 3.7.1水污染物排放标准 本项目无生产废水；生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网进入连江县城区污水处理厂处理达标后排放，生活污水污染物排放均执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准(其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准)，标准值见表3.7-1。 表3.7-1 项目水污染物排放标准 污染物名称 标准值 标准来源 pH 6～9 (无量纲) 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中表4三级标准 COD 500mg/L BOD5 300mg/L SS 400mg/L NH3-N 45mg/L 参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准 3.7.2大气污染物排放标准 项目粘合生产过程中会产生少量有机废气，主要以非甲烷总烃进行评价。根据《福建省生态环境厅关于国家和地方相关大气污染物排放标准执行有关事项的通知》（闽环保大气（2019）6号），项目非甲烷总烃厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无放标准》（DB35/1782-2018）（摘录） 污染物 厂区内监控点浓度限值（1h平均浓度值 mg/m3） 企业边界监控点浓度限值（mg/m3） 标准来源 非甲烷总烃 8.0 2.0 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018） 表3.5-3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（摘录） 污染物 厂区内监控点浓度限值 （监控点处任意一次浓度mg/m3） 执行标准 NMHC 30 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A 3.7.3噪声污染物排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见表3.7-4。 表3.7-4 厂界噪声排放标准 类别 标准名称 项目 标准限值 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A) 3.7.4固体废物污染物排放标准 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）设置；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关要求设置；危险废物转运执行《危险废物转移管理办法》要求。 |
| 总量 控制 指标 | 3.8总量控制指标 1、总量控制因子 根据国家"十三五"期间污染物总量控制要求及《福建省"十三五"环境保护规划》（闽环保财【2016】51号）、《福建省人民政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）》（闽政【2014】24号）、《福建省环保厅关于贯彻落实<推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）>的通知》（闽环发【2014】9号）、《福建省环保厅关于环评审批中落实排污权交易工作要求的通知》（闽环保评【2014】43 号）等有关文件要求，需进行排放总量控制的污染物为CODcr、NH3-N、VOCs。 2、污染物总量控制指标 （1）COD、NH3-N总量控制 根据国家制定的城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B级标准）后接市政污水管网，纳入连江县城区污水处理厂进行进一步处理，对周边环境影响较小。生活污水排污量已纳入元洪投资区处理厂的指标，无需再向生态环境部门申请污染物排放总量。 （2）非甲烷总烃总量控制 根据《福州市环境保护局关于印发福州市大气污染联防控联治工作方案的通知》榕环保综[2018]386号：VOCs排放实行区域内倍量替代，新、改扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCs含量的原辅材料，加强废气收集、安装高效治理设施。根据工程分析可知，本项目VOCs(以非甲烷总烃计)的排放总量为：0.001t/a。由建设单位向当地生态环境主管部门申请区域削减替代。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目位于福建省福州市连江县经济开发区山岗工业区，租用福建福立方实业有限公司1号厂房作为生产车间，根据现场勘查，该厂房主体结构已经建成，因此不存在厂房等主体工程施工期环境影响。项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的噪声环境问题，本项目设备安装、调试简单，且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期噪声环境影响也随着消失，不会对周边环境噪声影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期水环境影响分析及保护措施 4.2.1运营期废水源强核算 （1）生活污水 项目职工定员35人，均不住厂，厂内实行单班制，每天工作11h，年工作312d。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010），均不在场内住宿，生活用水按每人每日50L/d，即职工用水量为1.75t/d（546t/a）。生活污水排放系数按80%计算，则35人的生活污水排放量为1.4t/d（436.8t/a）。 参照《给排水设计手册》本项目生活污水污染指标浓度选取为COD：400mg/L，BOD5：200mg/L，NH3-N：35mg/L，SS：220mg/L，则项目生活污水产排情况详见表4.2-1。 表4.2-1 项目运营期生活污水中主要污染物产排情况一览表 污染源 废水量 单位 CODcr BOD5 SS 氨氮 生活污水 436.8t/a 产生浓度（mg/L） 400 220 200 25 产生量（t/a） 0.175 0.096 0.087 0.010 经化粪池处理后接入污水管网的生活污水 排放浓度（mg/L） 300 150 130 25 排放量（t/a） 0.131 0.065 0.056 0.010 职工日常生活污水进入三级化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后（B级标准中的规定限值），接入市政污水管网，纳入连江县城区污水处理厂处理。连江县城区污水处理厂的排放标准能满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级标准的A标准，即 pH：6～9、COD：50mg/L、BOD5：10mg/L、SS：10mg/L、NH3-N：5mg/L。 4.2.2运营期废水污染防治措施合理性分析 （1）生活污水 本项目生活污水依托福建福立方实业有限公司化粪池处理后，接市政污水管网进入连江县城区污水处理厂处理，本项目生活污水经化粪池预处理后的浓度可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级标准要求，氨氮处理效率可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 4.2.4依托集中污水处理厂的可行性分析 连江县城区污水处理厂（福建学申投资有限公司）位于福建省连江县凤城镇丹凤东路66号。连江县城区污水处理厂现有一、二、三期工程，总用地面积76.45亩，污水处理能力为8万m3/d。现有一、二、三期工程污水处理均采用以CASS池为主体的生化污水处理工艺，污泥采用“污泥浓缩+厢式隔膜压滤机”处理工艺、尾水采用紫外线消毒工艺，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准要求后，经乌石浦内河进入敖江。 2018年连江县城区污水处理厂进行了提标改造工程增加深度处理，深度处理方案采用“混凝+沉淀+过滤”工艺方案，增加“高效沉淀池+精密过滤池”深度处理。即向现有工程处理尾水中投加混凝剂PAC（聚合氯化铝）和助凝剂 PAM（聚丙烯酰胺）。以破坏水中胶体颗粒的稳定状态，在一定水利条件下通过胶体间以及微粒间的相互碰撞和聚集，从而形成易于从水中分离的絮状物质。然后在滤池中流经多孔介质或滤网作进一步的固液分离。该提标改造工程已于2019年3月完成环保竣工验收，提标改造后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 连江县城污水处理厂提标改造后污水处理工艺流程见下图： 图4.2-1 连江县城污水处理厂提标改造后污水处理工艺流程图 连江县东湖山岗工业集中区污水管网布设情况见下图： 图4.2-2 连江县东湖山岗工业集中区污水管网走向及污水提升泵站位置图 根据上图，本项目废水可以接入连江县东湖山岗工业集中区污水管网，最终纳入连江县城污水处理厂集中处理。目前连江县城污水处理厂总处理规模8万m3/d，实际日处理废水量约在3.5～4万m3/d，本项目向污水管网新增排水量1.4m3/d，因此连江县城污水处理厂接纳本项目废水是可行的。 4.2.5小结 根据上述分析，项目生活污水经化粪池预处理达标后通过厂区污水总排放口排入市政污水管网，最终送往连江县城污水处理厂处理集中处理，项目废水水质、水量均不会对污水处理厂造成负荷冲击，项目污水不直接排入地表水体，因此几乎不会对区域地表水环境产生直接不利影响。 4.3运营期大气环境影响分析及保护措施 4.3.1运营期废气源强核算 1）生产废气 本项目生产过程产生的废气主要为胶水使用过程中产生的少量有机废气（以非甲烷总烃计）。 根据企业提供的胶水MSDS说明书（详见附件4），本项目使用的胶水中含有机溶剂主要为2-甲基-3(2H)-异噻唑啉酮含量0.0025-<0.025 %、5-氯-2-甲基-1-异噻唑啉-3-酮和 2-甲基-1-异噻唑啉-3-酮的混合物含量0.0025-<0.025 %，企业将胶水密封存放于胶水贮存间，使用时将胶水转移到密封桶内，密封桶上方连接软管接入成型机，采用全自动化方式将纸容器进行粘合，粘合过程无需加热，粘合后纸容器制作完成。本项目产生的废气主要为胶水转移过程中产生的少量有机废气以无组织形式排放，项目年用胶水5t/a，根据胶水成分信息表，按挥发分含量（0.025%）最大进行计算，则年排放的有机废气量约为0.001t/a（0.0003kg/h）。 项目废气产排情况见表4.3-1。 表4.3-1 项目废气产生情况和排放情况 污染物 产生量（t/a） 治理措施 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 非甲烷总烃 无组织 0.001 车间密闭 0.001 0.0003 4.3.2大气环境影响评价 4.3.2.1达标可行性分析 项目废气污染物达标行分析详见表4.3-2。 表4.3-2 废气污染物达标性分析 排放源 污染物 排放情况 厂界排放浓度限值 标准来源 是否达标 排放量 kg/h 无组织废气 非甲烷总烃 0.001 0.0003 2.0 《工业企业挥发性有机物排放标准》DB35/1782-2018中表3限值 达标 根据表4.3-2 可知，项目有组织排放的非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放标准》DB35/1782-2018中表3限值，项目废气可达标排放。 4.4 运营期声环境影响分析和污染防治措施 4.4.1 噪声污染源强分析 本项目噪声主要来自车间各主要设备运行时所产生的噪声。项目对高噪声设备主要采用的是安装基础减振垫并经常维护等，迁建工程主要噪声设备源强情况见表4.4-1。 表4.4-1 本工程主要的生产设备情况一览表 序号 设备名称 台数 声级（dB（A）） 1 模切设备 2 70~80 2 纸杯成型设备 10 70~85 4.4.2运营期声环境影响分析 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，预测模式如下： （1）点声源的几何发散衰减预测模式 式中：LA（r）——预测点r处的A声级，dB（A）； LA（r0）——r0处的A声级，dB（A）； 式中：Adiv——预测点r处的几何发散衰减，dB（A）； r0——噪声合成点与噪声源的距离，m； r——预测点与噪声源的距离，m。 （2）多声源叠加贡献值（Leqg）计算公式 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi —i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T —预测计算的时间段，s； ti — i声源在T 时段内的运行时间，s。 （3）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb —预测点的背景值，dB（A）。 （4）预测结果 根据本工程噪声源的分布，对厂界四周噪声影响进行预测计算，项目主要设备噪声源对厂界预测点的噪声预测结果详见下表。 表4.4-2 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 编号 测点位置 昼间预测值 夜间预测值 标准值 达标情况 昼间 昼间 1 东侧厂界 55.6 51.5 65 55 达标 2 北侧厂界 56.3 52.2 达标 3 西侧厂界 52.1 49.1 达标 4 南侧厂界 54.3 46.9 达标 边界达标分析：根据表4.3-2 预测结果表明，项目内产生的噪声在经墙体隔声和距离自然衰减的情况下，项目边界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中3类标准。 4.4.3 运营期噪声防治措施 为了确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准，本报告建议采用以下降噪措施： （1）项目选用低噪声生产设备，从源头上降低噪声源强。 （2）加强车间内的噪声治理，对改扩建后厂区高噪声设备采用隔声、消声、吸声、减振等有效措施，以有效降低车间噪声。 （3）加强对设备的管理和维护，在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护 （4）车辆运输物料时，在靠近居民点等对声环境质量要求较高的地方，应减小车速，禁止或尽量少鸣喇叭。 通过以上降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，措施可行。 4.5运营期固体废物环境影响分析及保护措施 4.5.1固体废物污染源强分析 （1）生活垃圾 本项目员工人数35人（均不住厂），根据《城市生活垃圾产量计算及预测方法(CJ/T 106-1999)》，不住厂职工生活垃圾产生系数取0.5kg/人·天，则职工生活垃圾产生量为5.46t/a。 职工生活垃圾由生活垃圾收集桶收集后交由环卫部门清运处置。 （2）一般工业固体废物 运营期产生的一般工业固体废物废边角料、包装废料。 ①废边角料 废边角料的产生量约为3t，由厂家统一收集后外卖给回收单位。 ②废包装材料 废包装材料的产生量约为1t，由厂家统一收集后外卖给回收单位。 （3）危险废物 ①废胶水桶 根据业主提供的资料，生产过程中产生的废胶水桶约0.1t/a。对照《国家危险废物名录》（2021年版），废胶水桶属于编号为HW49其他废物（代码900-041-49）的危险废物。 ②废机油、废机油桶 项目机械设备定期更换下的废机油、废机油桶，根据同行业类比，废机油产生量约0.1t/a，废机油桶产生量约0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版）危废类别为HW08，危险分别代码为900-214-08、900-249-08。 以上危险废物应暂存于厂内拟建危险废物暂存间，定期委托有资质单位清运处置。 综上分析，项目运营期各类固体废物产生及处置情况详见表4.5-1。 表4.5-1 项目固废产生及处置情况汇总表 序号 分类 固废名称 类别 产生量 排放量t/a 处置方式 1 一般工业固废 废边角料 / 3t/a 0 分类收集后，定期外售给废旧物资回收利用企业综合利用 废包装材料 / 1t/a 0 2 危险废物 废胶水桶 HW49 0.1t/a 0 暂存于项目危废间内，委托有资质的单位定期转运处置 废机油 HW08 0.1t/a 0 废机油桶 HW08 0.01t/a 3 生活垃圾 / 5.46t/a 0 收集后交由环卫部门清运处置 4.5.2固体废物管理要求 4.5.2.1一般工业固废 根据国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求，一般工业固体废物的贮存和管理应做到： ①一般工业固体废物应按Ⅰ类和Ⅱ类废物分别储存，建立分类收集房。不允许将危险废物和生活垃圾混入。 ②尽量将可利用的一般工业固体废物回收、利用。 ③临时储存地点必须建有雨棚，不允许露天堆放，以防止雨水冲刷，雨水应通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。 ④为加强管理监督，贮存、处置场所地应按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场所》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。 4.5.2.2危险废物 (1)危险废物可能造成的环境影响 危险废物对人体危害主要通过摄入、吸入、皮肤吸收、眼接触会引起毒害；危险废物不处理或不规范处理处置，随意排放、贮存的危废容易引起燃烧、爆炸等危险性事件；在雨水地下水的长期渗透、扩散作用下，会污染水体和土壤等，降低地区的环境功能等级等环境影响。 (2)危险废物贮存场所环境影响分析 项目危险废物暂存区应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏。本项危险废物暂存间建设于厂房东北侧一层区域，项目危险废物贮存场所面积10m3，贮存能力为8t，贮存周期每半年，可满足本项目危险废物的贮存要求。危险废物贮存场所基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s)，并设置围堰等。采取以后措施，危险废物贮存场所符合要求。 (3)委托利用或者处置的环境影响分析 本项目不具备危险废物利用或处置能力，项目危险废物定期委托有资质单位统一转移处置，危险废物运输过程也全部委托有资质单位统一进行。 (4)固体废物运输过程的环境影响分析 本项目危险废物在出厂前，按危险废物的惯例要求，进行严格的包装，委托有资质的单位进行运输和处理后，不会对环境产生二次污染。 运输过程的最大环境风险为交通事故造成的环境影响，因此要求承接的有资质处置单位，采用专用的危险废物运输车辆运输，采取有效的运输过程风险防控和应急处置措施，杜绝交通事故发生，应采取专用密闭汽车运输，在通过加强对汽车的管理，严格执行运行管理制度，本期工程在运输过程中几乎不会对沿途环境空气产生大的扬尘污染。 综上所述，本项目的固体废物均根据环评时段的具体要求，采取了相应的处置措施，只要建设单位认真落实本环评提出的各项固体废物处置措施，并按照固体废物的相关管理要求，加强各类固体废物的收集、分类储存、转移和处置管理，本工程产生的固体废物均不会造成二次污染，因此对环境的影响很小。 (5)危险废物管理要求 ①产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 ②产生危险废物的单位已经取得排污许可证的，执行排污许可管理制度的规定。 ③从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年；确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准 ④对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。 4.5.2.3生活垃圾 项目内职工产生的生活垃圾应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置。 综述，项目固体废物全部得以妥善安全处置，不会对环境造成不良影响。 4.6地下水、土壤环境影响和保护措施 4.6.1地下水、土壤环境影响分析 (1)地下水环境 项目无生产废水，职工生活污水经厂区化粪池处理后接市政污水管网。根据现场调查，项目评价区域无饮用水水源地，区域已全部开通自来水管网、生活用水采用自来水。 项目一般工业固废暂存场所及危险废物暂存间严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)中固废临时贮存场所的要求及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。在正常工况，不会对评价区地下水产生明显影响，其影响程度是可接受的。 综上所述，项目在正常运行工况下，项目对地下水影响不大。但公司应加强管理，杜绝防渗层破裂等事故影响。 (2)土壤环境 土壤污染与大气、水体污染有所不同，大气、水体污染比较直观，严重时通过人的感官即能发现，而土壤污染往往是以食物链方式通过粮食、蔬菜、水果、茶叶及草食性动物(如家禽家畜)乃至肉食性动物等最后进入人体而影响人群健康。因此，这是一个逐步累积的过程，具有隐蔽性和潜伏性。 根据土壤污染物的来源不同，可将土壤污染分为废水污染型、废气污染型、固体废物污染型、农业污染型和生物污染型。该项目土壤污染将以废水、固废污染型为主。 根据土壤污染物的来源不同，可将土壤污染分为废水污染型、废气污染型、固体废物污染型、农业污染型和生物污染型。该项目土壤污染将以废气、废水、固废污染型为主。 项目生产废气均可达标排放，对区域环境空气贡献值较小，对土壤环境的影响很小。 项目无生产废水；生活污水排入市政污水管网。正常情况下，项目运营期废水对土壤环境的影响不大。 项目产生的危险废物暂存在危险废物间内，危险废物暂存间防渗要求按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单进行设计，且具有防雨、防渗、防风、防日晒的功能。采取以上措施后，项目危险废物对土壤环境的影响不大。 综上所述，项目在正常运行工况下，项目对土壤环境影响不大，建设单位应加强污染源控制和土壤污染防治，防止排放事故出现，则对该区域土壤环境影响总体不大，是可以接受的。 4.6.2地下水、土壤环境防控措施 (1)防渗措施 ①合理进行防渗区域划分 根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。结合项目的特点，项目防渗防治分区见表4.6-1。 表4.6-1 土壤污染防治分区一览表 防治分区 序号 装置或者构筑物名称 防渗区域 重点污染防 治区 1 危险废物暂存间 地面 一般污染防 治区 2 一般工业固废间、项目生产车间 地面 ②防渗要求 重点污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)的要求，重点防治区的防渗性能应等效黏土防渗层≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。危险废物暂存场重点防渗区应按照《危险废物污染防治技术政策》及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求；一般污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)，一般防渗区的防渗性能等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。一般工业固体废物暂存场一般防渗区应按照《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》(GB18599-2020) Ⅱ类场进行设计,且具有防雨、防渗、防风、防日晒的功能。 (3)监控措施 ①项目危险废物暂存间四周建设导流沟装置，防止危险废物等泄漏时四处扩散，并可及时移除或者清理污染源； ②建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修； ③若发生危险废物泄漏，必要时委托有资质的单位对厂址周边地下水、土壤等进行跟踪监测，掌握厂址周边污染变化趋势。 ④在今后的生产活动中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的收集治理，加强厂区的安全防护、环境风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施。 ⑤项目生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。 4..7环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）以及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施。 1、环境风险调查 本项目原辅材料主要为食品淋膜纸、胶水等，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目使用原辅材料均不属于风险物质。 2、环境风险潜势初判、评价等级 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，根据危险物质及工艺系统危险性（P）、环境敏感程度（E）进行判定。 危险物质数量与临界量比值（Q）： 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 项目不存在风险物质，Q=0，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，无需进行P、E值的计算，直接判定评价等级为：简单分析。 3、风险防范措施 ①公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”(违章作业、违章指挥、违反劳动纪律)，作业时要遵守各项规定(如动火、高处作业、进入设备作业等规定)、要求，确保安全生产。 ②加强厂内废气治理设施的检查、检修，确保废气治理设施运行良好。 ③公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查。 4.8自主环保验收 根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第682号，以下简称《条例》，自2017年10月1日起施行），《建设项目环境保护管理条例》第十七条修改为“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”，因此至2017年10月1日起取消“建设项目竣工环境保护验收”行政审批事项，环保设施竣工验收主体由环保部门转为建设单位，建设单位需自行验收，在验收过程中与环评单位、环保施工单位、环保设计单位、监测单位、专家等共同组成验收组对项目进行竣工环保验收，进一步强化了建设单位的环境保护“三同时”主体责任。 根据《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评[2017]4号，自2017年11月22日起施行），建设项目需要配套建设水、噪声或者固体废物污染防治设施的。编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有机废气 | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 尽量设置密闭区域，加强有机废气的收集及活性炭吸附净化装置维护保养 | 非甲烷总烃企业厂内监控点1h平均浓度值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中表A.1排放限值要求即非甲烷总烃≤10.0mg/m3)；厂区内监控点任意一次浓度值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A表A.1标准限值(非甲烷总烃≤30.0mg/m3) |
|  | 厂界 | NMHC | 尽量设置密闭区域，加强有机废气的收集及活性炭吸附净化装置维护保养，加强车间清扫等 | 满足《工业企业挥发性有机物排放标准》DB35/1782-2018中表3限值企业边界监控点(非甲烷总烃≤2.0mg/m3) |
| 地表水环境 | 生活废水排放口（DW001） | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水依托已建化粪池处理后接市政污水管网，纳入连江县城区污水处理厂进行进一步处理。 | 出水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准） |
| 声环境 | 厂界四周 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，加强设备维护，高噪声设备设置基础减振、隔声等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准(3类昼间≤65dB(A)) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 模切工序 | 废边角料 | 设置一般工业固废暂存间，废纸、包装废料分类收集后出售给回收企业综合利用 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求 |
|  | 包装工序 | 废包装材料 |  |  |
|  | 粘胶工序 | 废包装桶 | 设置危险废物暂存间，妥善分类收集后定期委托有资质的单位进行处置 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及2013年修改单要求。危废转移应严格按《危险废物转移联单管理办法》要求 |
|  | 设备保养 | 废机油、废机油桶 |  |  |
|  | 员工生活 垃圾 | 生活垃圾 | 由垃圾桶收集，由市政环卫部门统一清运处理 | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 合理进行防渗区域划分，危废暂存间等四周设置导流沟，地面采取防渗，按重点污染区防渗要求进行建设；一般工业固废间、项目生产车间等按一般污染区防渗要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 危废暂存间等四周设置导流沟，地面采取防渗、设置围堰等风险防范措施；加强生产废水处理设施管理及维护，避免事故排放；厂区内严禁烟火，严格动火审批制度；配备相应的堵漏材料(砂袋、吸油毡等) |
| 其他环境 管理要求 | ⑴排污口规范管理 各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15563.1-1995)，要求各排放口(源)提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整，具体详见表5.1-1。 表5.1-1 排污口图形符号(提示标志)一览表 排放部位 项目 废气排放口 噪声排放源 一般性固废 图形符号 形状 正方形边框 正方形边框 三角形边框 背景颜色 绿色 绿色 黄色 图形颜色 白色 白色 黑色 ⑵排污申报 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部第11号)可知，本项目属于“十七、造纸和纸制品业 22 纸制品制造 223 ”实行排污许可登记管理；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记。 表 5.1-2 周定污染源排污许可分类管理名录(摘录) 序号 行业类别 重点管理 简化管理 登记管理 十七、造纸和纸制品业 22 38 纸制品制造223 / 有工业废水或者废气排放的 其他* ⑶自主竣工环境保护验收要求 根据国务院【国令第682号】《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。 根据环境保护部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）中有关要求：项目竣工后，建设单位应对该项目进行环保竣工验收，委托有资质的监测单位进行项目竣工环境保护验收监测，编制项目竣工环境保护验收监测报告。经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或使用。 |

六、结论

福州荣欣环保科技有限公司投资建设的“荣欣环保年产纸杯1.2亿只项目”位于福州市元洪投资区（租赁福建福立方实业有限公司厂房2（东侧1层和2层））。项目建设符合国家当前的产业政策，选址合理可行，区域环境现状符合功能区划要求。在正常生产情况下排放的各类污染物数量不大，经采取本环评提出的污染治理措施后，能够实现达标排放。建设项目在认真落实本报告提出的各项环保措施，确保项目“三同时”管理基础上，本评价从环保角度分析认为该项目在此建设是可行的。 编制单位（单位）：福州朴诚至信环保科技有限公司 2023年2月

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.131t/a | / | 0.131t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.065t/a | / | 0.065t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.056t/a | / | 0.056t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.010t/a | / | 0.010t/a | / |
| 固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 5.46t/a | / | 5.46t/a | / |
|  | 一般工业 固体废物 | 废边角料 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | / |
|  |  | 废包装材料 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | / |
|  | 危险废物 | 废胶水桶 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  |  | 废机油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  |  | 废机油桶 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①