建设项目环境影响报告表

# (污染影响类)

（公示简本）

| 项目名称： | 年加工数控设备床身1000件 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 福建省泉州市执德机械有限公司 |
| 编制日期： | 2023年4月3日 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工数控设备床身1000件 |
| --- | --- |
| 项目代码 |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 福建省南安市霞美镇金西六路1号 |
| 地理坐标 | （ 118 度 29 分 5.09 秒， 24 度 56 分 41.77 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3484 机械零部件加工 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业 34：通用零部件制造 348；其他(仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外) |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 南安市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | *** |
| 总投资（万元） | *** | 环保投资（万元） | ** |
| 环保投资占比（%） | 8 | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1733 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《南安市滨江机械装备制造基地总体规划》 审批机关：/ 审批文件名称及文号：/ |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《南安市滨江机械装备制造基地总体规划环境影响报告书》 审批机关：南安市生态环境局(原南安市环境保护局) 审批文件名称及文号：《关于印发南安市滨江机械装备制造基地总体规划环境影响报告书审查小组意见的函》(南环保[2012]函262号) |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | (1) 规划符合性分析 项目从事机械零部件(数控设备床身)的加工，选址于南安市滨江机械装备制造基地。根据福建省南安市滨江机械装备制造基地总体规划修编(2010-2020年)》，项目所在区域规划为二类工业用地。本项目选址符合基地用地规划要求。 (2) 规划环境影响评价符合性分析 根据规划环评及其审查意见，南安市滨江机械装备制造基地规划面积12.08km2，规划定位为综合性、现代化省级重点装备制造业基地，以汽车和工程机械配件、零部件和精密机械装备制造为基础，适时发展汽车电子控制系统、安全系统、新能源汽车配套零部件等高新技术改造传统产业。项目主要从事机械零部件(数控设备床身)的生产加工，因此，项目建设符合园区的规划定位。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 (1) 本项目主要从事机械零部件(数控设备床身)的生产加工，检索《产业结构调整指导名录(2019年本)》、《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》，本项目不属于国家政策中鼓励、限制和禁止(淘汰)之列。 (2) 对照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》，本项目主要生产工艺及设备未列入淘汰名单内。 (3) 根据福建省企业投资项目备案证明，本项目建设运营符合南安市的产业政策要求。 2、“三线一单”控制要求符合性分析 (1) 生态保护红线 对照《福建省生态保护红线划定方案》及其调整方案，项目所在地不位于国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。项目建设符合生态保护红线要求。 (2) 环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：地表水环境符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准，环境空气质量现状达《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，声环境质量现状达《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。 本项目废气、噪声经治理之后对环境污染影响较小；固废可做到无害化处置；生活污水经化粪池处理达标后通过市政污水管网纳入南安市污水处理厂统一处理后达标排放。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 (3) 资源利用上线 项目建设过程中所利用的资源主要为水、电，均为清洁能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，可有效地降低能源消耗、控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。同时，项目租赁已建厂房进行建设，不涉及新增建设用地，土地利用不会突破区域土地资源上线。 (4) 环境准入负面清单 根据国家发改委商务部关于印发《市场准入负面清单(2022年版)》的通知(发改体改规[2022]397号)，本项目不在禁止准入类和限制类准入类中。 综上，本项目符合“三线一单”管控要求。 3、“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 项目位于南安市滨江机械制造基地，所在区域水环境质量较好，项目无生产废水排放，不涉及重点重金属污染物排放；项目主要从事机械零部件(数控设备床身)的生产加工，根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)中的附件“全省生态环境总体准入要求”，不属于“全省生态环境总体准入要求”中“空间布局约束”、“污染物排放管控”、“环境风险防控”特别规定的行业内，项目建设符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)要求。 根据《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(泉政文[2021]50号)，项目不属于“泉州市总体准入要求”、“泉州市陆域环境管控单元准入要求”中“空间布局约束”、“污染物排放管控”、“环境风险防控”特别规定的行业内，项目和区域环境准入清单不冲突。 4、与生态功能区划符合性分析 本项目位于南安市霞美镇滨江基地金西六路，项目所在地属于“南安市中东部晋江干流饮用水源及中心市区外围工业生态功能小区(520258301)”。 本项目为机械零部件(数控设备床身)生产加工项目，项目所在区域为泉州市南安市霞美镇滨江基地内，项目建设不占用饮用水水源保护区，有利于发展环境友好型城镇工业，符合南安市生态功能区划要求。 5、环境功能区划符合性分析 A.水环境 项目选址于南安市霞美镇滨江基地金西六路，生活污水依托出租方化粪池预处理达标后排入区域市政污水管网，纳入南安市污水处理厂处理，项目排污不会对纳污水体西溪的水质有直接的影响。项目建设符合水环境功能区划的要求，不改变区域水环境功能区划。 B.大气环境 项目所处区域环境空气质量功能类别为二类功能区，所在区域环境空气质量良好，符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，环境空气尚有一定的环境容量。项目选址符合大气环境功能区划。 C.声环境 项目区域声环境为3类功能区，项目所在区域声环境质量现状良好，符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，项目选址与周围声环境功能区划相适应。 6、周围环境相容性分析 项目位于南安市霞美镇滨江基地金西六路1号的泉州丰信机械有限公司的已建空置厂房内，四周均为其它工业企业。项目距离最近的居民区为东北侧直线距离约238m的长福村。本项目建设、运营过程中对周边环境会造成一定影响，建设单位优化厂区平面布置和完善环保设施可确保污染物达标排放，项目建设运营对周边环境影响在接受范围内，与周边环境相容。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 福建省泉州市执德机械有限公司(以下简称“执德公司”)位于福建省南安市霞美镇金西六路1号，公司成立于2023年3月，是一家专业生产加工、销售机械零部件的企业。现拟投资500万元，租赁泉州丰信机械有限公司建筑面积为1733m2的已建厂房进行项目建设。根据泉州丰信机械有限公司提供的土地使用证，该地块地类(用途)为工业用地。 执德公司于2023年4月6日在南安市发展和改革局进行了“年加工数控设备床身1000件”的备案，生产规模为：年加工数控设备床身1000件。项目拟招聘生产人员20人，均不在厂住宿，年工作300天，日工作8小时，夜间不生产。 项目主要从事数控设备床身的加工，不涉及电镀及涂装工艺，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)的要求，应编制环境影响报告表。2023年4月执德公司委托深圳务发环保有限公司编制该项目的环境影响报告表。项目目前未进行建设，计划开工时间为2023年7月。 2、项目概况 项目名称：年加工数控设备床身1000件 建设单位：福建省泉州市执德机械有限公司 建设性质：新建 总 投 资：500万元 建设地点：福建省南安市霞美镇金西六路1号 建设规模：租赁厂房建筑面积1733m2 生产规模：年加工数控设备床身1000件 职工人数：拟招聘员工20人，均不住厂 工作制度：年生产天数300天，实行一班工作制，每班8个小时 3、主要工程组成 项目租赁泉州丰信机械有限公司的已建厂房进行生产经营。项目工程组成包括主体工程、公用工程、环保工程等。工程建设内容及规模见表2-2，厂区平面布置图见附图2。 表2-2 项目主要工程组成一览表 类别 工程名称 建设内容 主体工程 厂房 公用工程 给水系统 排水系统 供电系统 环保工程 污水处理设施 废气处理设施 噪声治理设施 固废处理设施 4、主要产品和产能 本次项目年加工数控设备床身1000件。 5、主要生产设备及设施 本项目生产设备具体情况详见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备情况一览表 序号 设备名称 型号/规格 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6、主要原辅材料及燃料消耗 根据建设单位提供设计资料，项目所使用原辅材料及能源具体如下： 表2-4 项目主要原辅材料及能源使用情况一览表 序号 物料名称 规格 来源 用量 最大贮存量 原辅材料 1 2 3 4 5 能源 1 水 / 市政供水 / 2 电 / 市政供电 20万kWh / 7、劳动定员及工作制度 项目拟招聘生产人员20人，均不住厂；年工作300天，日工作8小时。 8、厂区平面布置 本项目租用泉州丰信机械有限公司的已建空置厂房作为生产场所，项目厂内各侧建筑退距、厂内道路宽度均满足建筑、环保及消防间距要求。 车间平面布置功能分区明确，生产设备均位于生产车间内部，选用低噪声设备，较高噪声的空压机及车床置于厂房北侧，同时，生产设备均采取基础减震和墙体隔声，可以有效降低噪声对外环境的影响；少量焊接废气大多在车间沉降，厂界无组织焊接废气可达标排放，对下风向的敏感点影响较小。 项目总平面布置合理顺畅、车间功能分区明确。生产区布置比较紧凑、物料流程短；车间总体布置有利于生产操作和管理，主出入口靠近厂内道路，方便进出。 9、物料平衡和水平衡 根据建设单位提供生产方案，项目运营过程中用水仅为生活用水。项目拟招聘员工20人，均不住厂，根据《建筑给排水设计规范》(GB50015-2015)和《福建省地方标准行业用水定额》及泉州市实际用水情况，不住厂职工生活用水取50L/(d·人)，工作时间300天/年，则生活用水量为1m3/d(300m3/a)。生活污水以生活用水的80%计，则生活污水量为0.8m3/d(240m3/a)。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程及产污图 项目具体生产工艺流程及产污环节见图2-2。 略 图2-2 项目生产工艺及产污环节示意图 2、生产工艺流程及产污说明 (1) 生产工艺说明 项目生产工艺简单，根据产品需要外购半成品配件，根据产品规格要求进行切割、钻孔、磨削等精密机加工，大多使用数控设备进行自动化加工；部分配件经机加工后需进行焊接，采用的是CO2保护焊，使用φ为1.6mm的实芯焊丝，后装配完成即得成品。 产污环节 ① 废水：项目外排废水仅为员工生活污水； ② 废气：主要为焊接工序产生的少量焊接烟尘，拟经移动式烟尘净化器收集后无组织排放； ③ 噪声：操作过程及设备运行时产生的噪声； ④ 固废：包括机加工过程产生的边角料；焊接烟尘；机台设备维护及保养过程中产生的废导轨油、含油抹布；员工的生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。 |