# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产花岗岩石板材30万平方米项目

建设单位（盖章）：福建南安市鑫创石业有限公司

编制日期：            2023年5月

中华人民共和国生态环境部制

# 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产花岗岩石板材30万平方米项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2303-350583-04-03-306954 |
| 建设单位联系人 | 黄思育 | 联系方式 | 13820048989 |
| 建设地点 | 福建省泉州市南安市水头镇仁福石材加工集中区 （龙凤村风吹鼓354号） |
| 地理坐标 | （ 118 度23 分 15.115秒， 24 度 41分28.269秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3032建筑用石加工 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30中“56、砖瓦、石材等建筑材料制造 303” |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 南安市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 闽发改备[2023] C060391号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资 （万元） | 11 |
| 环保投资占比（%） | 2.2 | 施工工期 | 无 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 占地面积为1115m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类）（试行）》，土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价。项目工程专项设置情况参照表1.1-1专项评价设置原则表，具体见下表。 表1.1-1 专项评价设置情况一览表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 是否设置专项 大气 排放废气含有毒有害污染物①、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标②的建设项目 本项目主要排放大气污染物为颗粒物，不涉及大气专项设置原则中提及的毒有害物质 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 项目运营期生产废水经沉淀处理后循环使用，近期项目生活污水经化粪池和一体化生活污水处理设施处理后用于周边农田灌溉，不外排；远期项目生活污水经化粪池预处理后排入泉州市南翼污水处理厂处理，不涉及地表水专项设置原则中提及的情况 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量③的建设项目 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆的危险物质 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 项目为花岗岩石板材生产加工项目，不涉及河道取水的污染类建设项目 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 项目为花岗岩石板材生产加工项目，不涉及直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 否 地下水 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作 项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 否 注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 ②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 ③临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 根据上表分析可知，项目无需开展专项评价工作。 |
| 规划情况 | 1、水头镇城市总体规划情况 规划名称：《水头镇城市总体规划》（2010-2030） 审批机关：泉州市人民政府 审批文号：泉政文〔2011〕16号 2、南安市建筑饰面石材企业加工集中区规划情况 规划名称：《关于确认南安市建筑饰面石材企业加工集中区规划范围的函》 审批机关：南安市规划建设局 审批文号：南建函[2010]358号 3、南安市水头镇分区单元控制性详细规划 规划名称：《南安市水头镇分区单元控制性详细规划》 审批机关：南安市人民政府 审批文号：南政文〔2018〕272号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1、与水头镇城市总体规划符合性分析 本项目位于福建省泉州市南安市水头镇仁福石材加工集中区（龙凤村风吹鼓354号），据《水头镇城市总体规划（2010-2030）》（详见附图7），项目用地规划为工业用地，项目选址符合《水头镇城市总体规划》（2010-2030）。 1.2、与南安市建筑饰面石材企业加工集中区规划符合性 本项目位于福建省泉州市南安市水头镇仁福石材加工集中区（龙凤村风吹鼓354号），根据南安市人民政府发布的《关于南安市建筑饰面石材加工集中区规划范围研究的批复》（南政文[2023]10号）及《南安市建筑饰面石材加工集中区规划范围图》（附图6），项目位于近期规划的南安市水头镇仁福石材加工集中区红线范围内，符合南安市建筑饰面石材加工集中区规划要求。 1.3、与南安市水头镇分区单元控制性详细规划符合性 对照南安市水头片区单元控制性详细规划，项目所在地规划为村庄建设用地，符合南安市水头镇分区单元控制性详细规划。 同时根据业主提供的项目用地勘测定界图、土地利用现状地类图（详见附图8、附图9），项目所在地位于城镇集中建设区范围内（现状地类为工业用地），因此项目用地符合水头镇土地利用规划。 |
| 其他符合性 分析 | 1.4、产业政策符合性分析 本项目主要从事花岗岩石板材的生产加工，检索《产业结构调整指导目录(2019年本)》（2021年修改）、《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录 (2012 年本)》等产业政策，本项目采用的生产设备、工艺、生产的产品均不属于以上产业政策中的限制类或淘汰类；建设单位已通过南安市发展和改革局备案（闽发改备[2023]C060391号），属允许类范畴，其建设符合地方当前产业政策。 综上所述，本项目的建设符合国家及地方产业政策。 1.5、“三线一单”控制要求符合性分析 （1）生态保护红线 生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。 项目位于福建省泉州市南安市水头镇仁福石材加工集中区（龙凤村风吹鼓354号），不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：水环境质量目标为GB3097-1997《海水水质标准》第三类海水水质标准，环境空气质量目标为GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其修改单标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，北侧声环境保护目标一侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本项目废水、废气、噪声经治理之后对环境污染小，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 项目建设过程中所利用的资源主要为水资源和电，均为清洁能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。因此项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本评价结合国家产业政策、《市场准入负面清单（2022年版）》、《泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）》及“三线一单”进行说明。 ①产业政策符合性 根据本章节“1.4 产业政策符合性分析”，项目建设符合国家当前产业政策。 ②“负面清单”符合性 经检索《市场准入负面清单（2022年版）》及《泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）》，项目不在上述清单的禁止准入类和限制准入类。 ③与“三线一单”要求符合性 对照《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）的相关内容，详见表1.5-1。 表1.5-1 全省生态环境总体准入要求 适用范围 准入条件 项目 情况 符合性 全省陆域 空间布局约束 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上新的煤电项目。 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若千意见》中确定的园区，在上述园区新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 本项目为花岗岩石板材的生产加工项目，不属于空间布局约束范围内的项目，故项目建设与空间布局约束要求不相冲突。 符合 污染物排放管控 1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3.尾水排入近岸海城汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。 本项目为花岗岩石板材的生产加工项目，不涉及总磷、重金属和VOCs排放。 符合 对照上表，项目建设符合福建省生态环境准入要求。 同时根据《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50号），泉州市实施“三线一单”生态环境分区管控，项目与泉州市生态环境准入清单要求符合性分析如下表1.5-2。 表1.5-2 本项目与泉州市生态环境准入清单要求符合性分析 适用范围 准入条件 项目情况 符合性 泉州市陆域 空间布局约束 1.除湄洲湾石化基地外，其他地方不再布局新的石化中上游项目。 2.泉州高新技术产业开发区（鲤城园）、泉州经济技术开发区、福建晋江经济开发区五里园、泉州台商投资区禁止引进耗水量大、重污染等三类企业。 3.福建洛江经济开发区禁止引入新增铅、汞、镉、铬和砷等重点重金属污染物排放的建设项目，现有化工（单纯混合或者分装除外）、蓄电池企业应限制规模，有条件时逐步退出；福建南安经济开发区禁止新建制浆造纸和以排放氨氮、总磷等主要污染物的工业项目；福建永春工业园区严禁引入不符合园区规划的三类工业，禁止引入排放重金属、持久性污染物的工业项目。 4.泉州高新技术产业开发区（石狮园）禁止引入新增重金属及持久性有机污染物排放的项目；福建南安经济开发区禁止引进电镀、涉剧毒物质、涉重金属和持久性污染物等的环境风险项目。 5.未经市委、市政府同意，禁止新建制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。 本项目选址于福建省泉州市南安市水头镇仁福石材加工集中区（龙凤村风吹鼓354号），主要从事花岗岩石板材的生产加工，不属于空间布局约束范围内的项目，故项目建设与空间布局约束要求不相冲突。 符合 污染物排放管控 涉新增VOCs排放项目，实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代。 本项目为花岗岩石板材的生产加工项目，不涉及VOCs排放。 符合 对照上表，项目符合泉州市生态环境准入清单要求。 同时对照《泉州市环境管控单元图》，项目属于南安市重点管控单元，项目与陆域环境管控单元准入要求符合性分析见表1.5-3。 表1.5-3 本项目与南安市环境管控单元准入要求符合性分析 环境管控单元 编码 环境管控单元名称 管控单元类别 管控 要求 管控要求 符 合 性 ZH35058320011 南安市重点管控单元1 重点管控单元 空间布局约束 1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，城市建成区内现有有色等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。城市主城区内现有有色等重污染企业环保搬迁项目须实行产能等量或减量置换。 2.新建高 VOCs 排放的项目必须进入工业园区。 项目不涉及管控情况，符合 ZH35058320012 南安市重点管控单元2 污染物排放管控 1.在城市建成区新建大气污染型项目，二氧化硫、氮氧化物排放量应实行1.5倍削减替代。 2.新建有色项目执行大气污染物特别排放限值。 3.城镇污水处理设施排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，并实施脱氮除磷。 项目不涉及管控情况，符合 ZH35058320013 南安市重点管控单元3 环境风险防控 单元内现有有色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险的企业，应建立风险管控制度，完善污染治理设施，储备应急物资。应定期开展环境污染治理设施运行情况巡查，严格监管拆除活动，在拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施活动时，要严格按照国家有关规定，事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 项目不涉及管控情况，符合 ZH35058320014 南安市重点管控单元4 资源开发效率要求 高污染燃料禁燃区内，禁止使用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施。 项目不涉及管控情况，符合 ZH35058320015 南安市重点管控单元5 重点管控单元 空间布局约束 1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目。 2.禁止在大气环境布局敏感重点管控区新建、扩建石化、化工、焦化、有色等高污染、高风险的涉气项目。 3.新建高 VOCs 排放的项目必须进入工业园区。 项目不涉及管控情况，符合 污染物排放管控 在城市建成区新建大气污染型项目，二氧化硫、氮氧化物排放量应实行1.5倍削减替代。 项目不涉及管控情况，符合 ZH35058320016 南安市重点管控单元6 重点管控单元 空间布局约束 1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目。 2.新建高 VOCs 排放的项目必须进入工业园区。 项目不涉及管控情况，符合 环境风险防控 单元内现有化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险的企业，应建立风险管控制度，完善污染治理设施，储备应急物资。应定期开展环境污染治理设施运行情况巡查，严格监管拆除活动，在拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施活动时，要严格按照国家有关规定，事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 项目不涉及管控情况，符合 对照上表，项目建设符合《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50号）的相关要求。 综上所述，项目选址和建设符合“三线一单”控制要求；不会触及区域环境质量底线；资源占用率小，不突破区域资源利用上线，项目建设符合国家产业政策和《市场准入负面清单（2022 年版）》及《泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）》相关要求。 1.6、环境功能区划适应性 （1）水环境 本项目无生产废水外排，项目所在区域污水管网尚未完善，项目近期生活污水经“化粪池+一体化生活污水处理设施”处理达标后用于周边农田灌溉，不外排，远期待区域市政污水管网完善后，项目生活污水经预处理达标后通过市政污水管网纳入泉州市南翼污水处理厂进行处理，尾水经处理达标后排入安海湾，对纳污水体产生影响较小，符合区域水环境功能区划要求。 （2）大气环境 项目所处区域环境空气质量划为二类功能区，大气环境执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其修改单标准，根据《南安市质量分析报告（2021度）》，可知项目区域环境空气质量良好，本项目废气可达标排放，对周边环境影响较小，因此，项目建设符合大气环境功能区划要求。 （3）声环境 本项目所在区域环境噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准，北侧声环境保护目标一侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目对主要噪声源采取隔声、减振、消声等综合性降噪措施，基本可将生产噪声影响控制在厂区范围内，可确保厂界噪声达标排放，对外界声环境及周边环境保护目标影响小，从声环境影响角度分析，项目建设符合声环境功能区划要求。 1.7、周围环境相容性 项目选址于福建省泉州市南安市水头镇仁福石材加工集中区（龙凤村风吹鼓354号），离项目厂界最近的环境保护目标为厂房北侧25m处的龙凤村商住一体户，在采取相应的措施后，项目废气、噪声对周边环境及环境保护目标影响小。项目所在地周围没有珍稀动植物、名胜古迹和自然保护区等需特殊保护的区域，所在区域环境质量良好，对项目污染因子有一定环境容量；通过对项目生产过程的分析结果，本环评认为，只要该项目自觉遵守有关法律法规，切实落实各项环保治理设施的建设，并保证各设施正常运行，实现各项污染物达标排放，项目建设对周边环境及环境保护目标影响不大，与周边环境相容。从自然、社会条件来看，项目在利用当地的土地、人力资源、现有的交通、电力设施等方面的选择是适宜的。 1.8、生态功能区划符合性 根据《南安市生态功能区划修编（2013 年）》中生态功能区划图（详见附图10），项目选址于福建省泉州市南安市水头镇仁福石材加工集中区（龙凤村风吹鼓354号），属于“南安市南部沿海城镇工业环境和历史古迹生态功能小区（530358302）”，区域的其主导生态功能为城镇工业，辅助旅游、保护性矿山开采及生态恢复，项目不属于高污染项目，且项目污染物经采取措施后对周边环境及环境保护目标影响小。因此，项目建设和南安市生态功能区划相符。 |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 福建南安市鑫创石业有限公司年产花岗岩石板材30万平方米项目拟选址于福建省泉州市南安市水头镇仁福石材加工集中区（龙凤村风吹鼓354号），该项目总投资500万元，占地面积1115m2，项目属于新建项目，拟于环评审批后投入生产。 根据《《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，该项目属于“二十七、非金属矿物制品业30：56、砖瓦、石材等建筑材料制造 303中的建筑用石加工类别”，应编制环境影响报告表，项目应编制环境影响报告表，办理环保审批。企业委托本环评单位编制该项目的环境影响报告表（详见附件1）。本环评单位接受委托后即派技术人员现场踏勘，经资料收集与调研后，根据该项目的特点和项目所在地的环境特征编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境主管部门审批。 表2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录） 报告书 报告表 登记表 二十七、非金属矿物制品业 30 56 砖瓦、石材等建筑材料制造 303 / 粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站） 以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的 / 2.2、项目概况 （1）项目名称：年产花岗岩石板材30万平方米项目 （2）建设单位：福建南安市鑫创石业有限公司 （3）建设地址：福建省泉州市南安市水头镇仁福石材加工集中区（龙凤村风吹鼓354号） （4）法人代表：黄思育 （5）总投资：500万元 （6）用地面积：占地面积1115m2 （7）生产规模：年产花岗岩石板材30万平方米 （8）职工人数：职工人数15人，均不住厂，不设食堂 （9）工作制度：年工作时间300天，日工作时间8小时，夜间不生产 （10）周围情况：北侧为亿鑫隆超市（商住一体）、源韦石材厂，西侧为春驰水泥，南侧、西侧均为华祥石业 2.3、建设内容 项目具体建设内容见表2.3-1。 表2.3-1 项目主要建设内容一览表 类别 建设名称 建设内容 主体工程 生产车间 1层，占地面积约1150m2，主要作为切割、切边、磨光等区域 辅助工程 办公区域 靠厂区北侧，占地面积约15m2，主要用于临时休息和办公用途 储运工程 原料区 位于车间内部，利用车间剩余空间 成品区 位于车间内部，利用车间剩余空间 公用工程 供电 依托区域市政电网供电 供水 来自市政供水管网 环保工程 废水 生活污水 近期：经“化粪池+一体化生活污水处理设备”处理后用于周边农田灌溉，不外排； 远期：经化粪池预处理后纳入泉州市南翼污水处理厂处理 生产废水 经沉淀池（有效容积400m3）处理后循环回用 废气 粉尘 湿法喷淋作业、加强厂区通风、车间洒水、及时清扫等 噪声 减震隔声、距离衰减 固废 生活垃圾 垃圾收集桶，环卫部门清运 一般工业 固废 一般工业固废暂存场所 2.4、产品方案 表2.4-1 主要产品方案一览表 序号 产品名称 产量 1 花岗岩石板材 30万m2/a 2.5、主要原辅材料、燃料及年用量 项目主要原辅材料、燃料及年用量详见表2.5-1。 表2.5-1 主要原辅材料、燃料用量一览表 序号 原辅材料名称 原辅材料用量 1 花岗岩荒料石 900m3/a 2 花岗岩半成品板（0.5cm） 26万m2/a 3 水 12380.5吨/年 4 电 50万kwh/年 2.6、主要生产设备 项目主要生产设备见表2.6-1。 表2.6-1 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 设备数量（台） 设施参数 对应工序 1 大切机 2 切割体积0.1-0.2m2/h 切割 2 红外线切边机 5 切割面积20-25m2/h 切边 3 仿形机 3 切割面积5.5-6.5m2/h 造型 4 切边机 1 切割面积15-20m2/h 磨边 5 磨机 2 切割面积55-60m2/h 倒角 2.7、劳动定员及工作制度 项目劳动定员及工作制度详见下表2.7-1。 表2.7-1 劳动定员及工作制度一览表 主要指标 内容 劳动定员 职工人数15人，全部不住厂，厂区内不设置食堂 工作制度 年工作300天，日工作8h 2.8水平衡 项目废水主要为生活污水和生产废水。 生活污水 项目拟聘职工人数15人，全部不住厂，根据《福建省行业用水定额》（DB35/T772-2018），结合泉州市实际情况，不住厂职工用水额为50L/（p·d），项目工作性质为一班制，年工作日300天，则项目职工生活用水量为225t/a（0.75t/d），污水产生系数按80%计算，则项目生活污水排放量为180t/a（0.6t/d）。 项目所在区域污水管网尚未完善，近期项目生活污水经“化粪池+一体化生活污水处理设施”处理达《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1蔬菜标准后用于周边农田灌溉；待项目区域市政污水管网完善后，项目生活污水经“化粪池+一体化生活污水处理设施”预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）后，通过市政污水管网纳入泉州市南翼污水处理厂进行处理，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准，尾水排入安海湾。 （2）生产废水 项目生产用水主要为切割、切边、磨光等工序的喷淋冷却用水，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“3032 建筑用石加工行业”中：花岗岩建筑板材工业废水量产污系数为0.311t/m2-产品，项目生产规模为年产花岗岩石板材30万m2，则项目喷淋冷却用水量约93300m3/a（311m3/d），喷淋废水约90%回用，回用水量为83970m3/a（279.9m3/d），但需定期补充因随泥渣带走和蒸发损耗水量9330m3/a（31.1m3/d），项目废水量为93300m3/a，废水中悬浮物浓度约3000mg/L，经沉淀后悬浮物浓度约300mg/L，则沉淀污泥干重251.91t/a（干重），项目废水沉淀污泥暂存于污泥池后委托污泥清运公司定期抽运，污泥含水率约为70%，废水沉淀污泥产生量为839.7t/a，则泥渣带走的水量为587.79t/a，蒸发损耗水量8742.21m3/a。 项目水平衡分析见图2.8-1。 附图2.8-1 项目水平衡图 2.9厂区平面布局 项目根据生产流程，结合场地自然条件，经技术经济比较后进行合理布局，根据项目厂区平面布置，对厂区布局合理性分析如下： （1）项目设一个主要出入口，出入口设置在厂区靠北侧，靠近道路，方便原辅材料及产品的运输。 （2）主要建筑包括1幢1层厂房，项目办公生活区与生产车间分隔开，功能分区明确，有利于营造良好的生活休息环境。 （3）生产区内机台设备按照工艺流程顺序布置，物料流程短，有利于生产操作和管理，以及有效提高生产效率；高噪声点尽量远离周围环境保护目标布设，通过合理措施把项目对周围环境影响降至最低； （4）沉淀池设于生产车间旁边，靠近生产设备，有利于缩短排污路程，可集中处理生产废水。 综上所述，项目总平面布置根据车间地理位置、交通运输等进行布局，本着有利于生产、方便管理，确保安全、保护环境、节约用地的原则，在满足安全生产的前提下，做到流程合理、交通顺畅、减少污染，以求达到节约用地和减少投资的目的。生产车间平面布局合理，功能区分明确。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.10生产工艺及产排污环节 项目产品具体生产工艺及产污环节详见图2.10-1。 图2.10-1花岗岩石板材（用荒料切）生产工艺及产污环节 图2.10-2花岗岩石板材（用半成品切）生产工艺及产污环节 工艺说明： 花岗岩石板材（用荒料切）：项目外购进厂的花岗岩荒料石用大切机将花岗岩荒料石按产品所需规格形状进行初步切割，再根据需求用磨机将板材进行磨光处理，再根据订单要求规格尺寸用红外线切边机切边，部分产品根据订单要求需用仿形机进行造型即为成品。 花岗岩石板材（用半成品板材切）：项目外购进厂的花岗岩半成品板根据需求用磨机将板材进行磨光处理，再根据订单要求规格尺寸用红外线切边机切边即为成品。 产污环节说明： 废水：项目切割、切边、磨光等工序均采用湿法喷淋作业，会产生喷淋废水，喷淋废水经混凝沉淀处理后循环回用，不外排。 废气：项目在切割、切边、磨光等工序均采用喷淋法，产生的粉尘基本都被水力捕集进入沉淀池，粉尘产生量较少；项目污泥运输车泄漏的污泥经晒干后遇风吹会产生扬尘，生产过程中水喷淋时溅出的少量含泥废水遇风吹会产生扬尘，成品与原辅材料表面、设备与车间地面的积尘因风吹会产生扬尘； 噪声：生产设备运转时会产生噪声。 固废：主要有石材边角料、废水沉淀污泥以及职工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1环境质量现状 水环境质量现状 项目远期纳污水体为安海湾，根据泉州市生态环境局发布的《泉州市生态环境状况公报（2021年度）》（2022年6月2日），全市近岸海域水质监测站位共36个（含19个国控站位，17个省控站位），一、二类海水水质站位比例91.7%。其中，泉州湾（晋江口）平均水质类别为三类；泉州湾洛江口平均水质类别为四类；泉州安海石井海域平均水质类别为四类，目前不符合GB3097-1997《海水水质标准》第三类海水水质标准，可能与安海湾上游沿岸企业现状排污、城镇生活污水未完全截流、地表径流带入的面源污染，且扩散条件较差有关。 根据2021年度《南安市环境质量分析报告》（泉州市南安生态环境局，2022 年2月）：2021年取消了原7个国控水功能区断面监测，继续实施后桥水库、凤巢水库、九溪村等3个水功能区断面监测，监测频次由2020年的季度监测调整为逢双月监测，全年监测6次。监 测因子：高锰酸盐指数和氨氮，3个水功能区断面高锰酸盐指数、氨氮全年监测均值达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值，与上年持平，各断面水质监测结果见表3.1-1。 表 3.1-1 2021年水功能区断面区全年监测平均值统计表（引用） 后桥水库 九溪村 凤巢水库 2020 2021 20 0 2021 202 2021 CODmn（mg/L） 2.6 3.4 2.4 2.3 3.9 3.5 氨氮（mg/L） 0.363 0.320 0.244 0.391 0.365 0.42 因此，总体来说南安市水环境水质良好，项目周边水系的水质良好。 3.1.2大气环境质量现状 根据泉州市南安生态环境局2022年2月发布的《南安市环境质量分析报告（2021年度）》，2021年，全市环境空气质量综合指数2.40，同比改善11.8%。综合指数月波动范围为1.51~3.20，最高值出现在1月，最低值出现在8月。可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别为46、5、9、21ug/m3。一氧化碳（CO）浓度日均值第95百分数为0.7mg/m3、臭氧（O3）日最大8小时平均值的第90百分数为106ug/m3。PM10、SO2、NO2、CO-95 同比分别下降4.2%、44.4%、47.1%、12.5%；PM2.5、O3-8h-90per，保持不变。全年有效监测天数362天，其中，一级达标天数215 天，占有效监测天数比例的59.4%，二级达标天数为146天，占有效监测天数比例的40.3%，轻度污染日天数1天，占比0.3%，详见3.1-2。 表3.1-2 2021年南安市城市环境空气质量各指标监测情况汇总表 月份 PM10 ug/m3 PM2.5 ug/m3 SO2 ug/m3 NO2 ug/m3 CO-95per mg/m3 O3-8h-90per ug/m3 综合 指数 1 71 32 4 19 0.7 88 3.20 2 51 31 5 8 0.7 109 2.76 3 63 29 6 19 0.8 100 3.13 4 62 23 5 12 0.7 127 2.90 5 49 20 5 8 0.6 138 2.56 6 28 13 5 8 0.6 94 1.79 7 36 13 6 8 0.6 106 1.99 8 27 11 4 4 0.5 83 1.51 9 34 14 5 5 0.4 105 1.85 10 29 13 5 4 0.6 97 1.72 11 52 23 4 7 0.8 102 2.49 12 55 29 4 7 0.8 104 2.72 全年 46 21 5 9 0.7 106 2.40 根据上表，项目所在地区环境大气污染物符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，为达标区。 3.1.3声环境质量现状 项目委托福建绿家检测技术有限公司于2023年5月13日对项目厂界噪声现状进行监测（监测点位见附图2），监测结果见表3.3-3和监测报告详见附件11。 表3.3-3 项目现状噪声监测结果一览表 监测日期 监测点位 监测时间 时段 主要声源 监测结果Leq dB（A） 2023.05.13 △N1 08:01~08:11 昼间 环境噪声 57.5 △N2 08:15~08:25 昼间 环境噪声 57.7 △N3 08:30~08:40 昼间 环境噪声 57.4 △N4 08:45~08:55 昼间 环境噪声 57.9 △N5敏感点 09:01~09:11 昼间 环境噪声 57.2 △N6敏感点 09:17~09:27 昼间 环境噪声 57.4 △N1 22:01~22:11 夜间 环境噪声 47.4 △N2 22:15~22:25 夜间 环境噪声 46.7 △N3 22:29~22:39 夜间 环境噪声 47.9 △N4 22:44~22:54 夜间 环境噪声 46.9 △N5敏感点 23:01~23:11 夜间 环境噪声 46.6 △N6敏感点 23:17~23:27 夜间 环境噪声 46.2 注：天气情况：多云；气温：18.9℃；风速1.4-2.5m/s 由监测结果表明，项目所在区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)），北侧声环境保护目标一侧声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。 3.1.4生态环境现状 项目位于福建省泉州市南安市水头镇仁福石材加工集中区（龙凤村风吹鼓354号），项目厂房已建成，用地范围内不含有生态环境保护目标，项目不涉及生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不涉及广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射，不属于电磁辐射类项目，不开展电磁辐射现状监测与评价。 3.1.6地下水、土壤环境现状 项目建成后厂区基本实现水泥硬化及绿化，项目原辅材料不涉及有毒有害物质，不存在地下水、土壤环境污染途径，无需进行地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 环境保护目标 根据现场勘踏，北侧为亿鑫隆超市（商住一体性质）、源韦石材厂，西侧为春驰水泥，南侧、西侧均为华祥石业，离项目厂界最近的环境保护目标为亿鑫隆超市（商住一体性质），厂界外500m范围内大气环境保护目标主要为龙凤村和龙凤中学。项目周边环境示意图见附图2，四周环境现状照片见附图3，项目周围环境保护目标主要见下表3.2-1及附图5。 表3.2-1 环境保护目标一览表 序号 环境要素 保护目标 相对项目厂区方位 距拟建项目最近距离(m) 保护级别 1 地表水 / / / / 2 大气环境 （厂界外500m范围内） 龙凤村居民点 N、W 25 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准 龙凤中学 WN 315 3 声环境 （厂界外50m范围内） 龙凤村居民点 N、W 25 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准 4 地下水 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 5 生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 污染物排放控制标准 3.3.1废水 项目生产废水经沉淀池处理后循环回用，不外排。近期，生活污水经“化粪池+一体化生活污水处理设施”处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1蔬菜标准要求后用于周边田地灌溉，不外排，具体标准见表3.3-1。 远期，待项目区域市政污水管网完善后，项目生活污水经“化粪池+一体化生活污水处理设施”预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）后通过市政污水管网纳入泉州市南翼污水处理厂进行处理，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准，尾水排入安海湾，详见表3.3-2~3.3-3。 表3.3-1 农田灌溉水质标准（GB5084-2021） 单位：mg/L 类别 标准名称 污染物项目 标准限值 废水 GB5084-2021《农田灌溉水质标准》表1蔬菜标准 pH 5.5～8.5（无量纲） COD 100mg/L BOD5 40mg/L SS 60mg/L 备注：加工、烹调及去皮蔬菜 表3.3-2 本项目排污口执行的废水排放标准 单位：mg/L 指标 pH CODCr BOD5 SS NH3- 《污水综合排放标准》（GB8978-199 ） 4三级标准 6～9 500 300 400 45* *来自《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准 表3.3-3 《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级B标准 单位：mg/L 基本控制项目 COD BOD5 SS NH3-N pH（无量纲） 一级B标准 60 20 20 8 6～9 3.3.2废气 项目运营期产生的粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中周界外无组织排放监控浓度限值相关规定，详见表3.3-4。 表3.3-4 项目颗粒物废气排放标准限值（摘录） 污染物名称 无组织排放监控点浓度限值 标准来源 颗粒物 1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 3.3.3噪声 运营期项目厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，考虑到厂区北侧有声环境保护目标，声环境保护目标处噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见表3.3-5。 表3.3-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（摘录） 时段 厂界外声环境功能区类别 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 3 65 55 2 60 50 3.3.4固体废物 项目一般工业固体废物按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求处置。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《泉州市环保局关于全面实施排污权有偿使用和交易后做好建设项目总量指标管理工作有关意见的通知》（泉环保总量[2017]1号）文件通知，项目生活污水不纳入排污权交易范畴，不需购买相应的排污交易权指标，不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围。 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场踏勘，项目利用现有厂房进行建设，因此，本评价不再分析施工期的产污环节及其环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1废气 4.1.1废气源强分析 项目产生的废气主要为生产加工过程产生的粉尘以及扬尘。 （1）加工粉尘 根据生产工艺分析，项目在切割、切边、磨光等工序均在湿法喷淋状态下进行，水不断喷淋在石材表面，使粉尘颗粒物被水力捕集，进入沉淀池，粉尘产生量较少，以无组织排放排放。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）的相关资料，在“砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”的3032 建筑用石加工行业中，花岗岩石板材颗粒物产污系数为0.0325kg/m2-产品，项目花岗岩石板材30万m2，则粉尘产生量为9.75t/a，项目采用湿法作业，处理效率为90%，则粉尘排放量为0.975 t/a，排放速率为0.4063kg/h（工作时间2400h/a），呈无组织排放。 （2）扬尘 项目污泥运输车泄漏的污泥经晒干后、生产过程中水喷淋时溅出的少量含泥废水经晒干后遇风吹会产生扬尘；成品与原辅材料表面、设备与车间地面的积尘因风吹会产生扬尘，均为无组织排放。由于项目生产加工、成品均堆存在生产车间内，项目产生的扬尘量较少，本评价不对其进行定量计算。 要求项目车间配套安装足量的的排气扇和抽风机等换气设备，加强车间的空气流通，按厂区占地面积1115m2×厂房高度10m(高)、换风频率40次/h计，换气量为446000m3/h，根据以上定量分析部分核算，项目无组织颗粒物排放浓度为0.9110mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控点浓度限值（即：周界外浓度最高点≤1.0mg/m3）。 4.1.2 废气污染物排放源汇总 项目废气污染源排放信息详见表 4.1-1~4.1-4。 表4.1-1废气污染物排放源信息汇总表（产、排污情况） 产排污 环节 污染物 种类 排放 形式 产生量 （t/a） 排放浓度 （mg/m3） 排放速率 （kg/h） 排放量 （t/a） 切割、切边、磨光等工序 颗粒物 无组织 9.75 0.9110 0.4063 0.975 表4.1-2废气污染物排放源信息汇总表（治理措施） 产排污 环节 污染物 种类 治理设施 排放 形式 处理 能力 收集 效率 治理 工艺 去除率 是否为可行 技术 生产加工 颗粒物 无组织 / / 湿法 作业 90% 是 扬尘 颗粒物 无组织 / / 车间洒水、加强防护、保持相对湿度等 / / 表4.1-3 废气排放口基本情况 一览表 产排污 环节 污染物 种类 排放 形式 排放口情况 排放 标准 参数 温度 编号及名称 类型 地理 坐标 生产加工、扬尘 颗粒物 无组织 / / / / / GB16297-1996表2无组织排放限值 表4.1-4 废气监测一览表 排气筒编号及 名称 监测点位 监测因子 监测 频次 排放标准 / 厂界 颗粒物 1次/年 GB16297-1996表2无组织排放限值 4.1.3废气污染治理措施可行性分析 4.1.3.1治理措施 （1）加工粉尘 项目切割、切边、磨光等工序均在湿法喷淋状态下进行，项目湿法加工作业粉尘由机台自带的喷水设备将水不断喷淋在石材表面，边喷淋边加工，使粉尘颗粒物被水力捕集，进入沉淀池；此外，要求水喷淋作业的工作台加高挡板，减少含泥废水外溅。对照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954—2018），本项目采用的湿法喷淋作业为治理主要污染物颗粒物的可行性技术。 （2）扬尘 针对厂区扬尘，目前企业主要采取车间洒水抑尘、加强个人防护等措施，为了进一步减少项目扬尘废气对周边大气环境的影响，建议采取以下防治措施： ①加强厂房密闭，及时清扫车间积尘； ②常对堆场和车间洒水，保持相对湿度，以利于粉尘的沉降； ③沉淀泥渣应及时委托清运公司清运至指定地点处理，以免泥渣在环境中晒干风吹造成扬尘污染； ④对运输车辆限速行驶，并禁止运输车辆超载，以减少污泥泄漏及扬尘产生； ⑤建议水喷淋作业的工作台加高挡板，减少含泥废水外溅。 4.1.3.2防治措施可行性及达标分析 对照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》(HJ954-2018)中表32建筑用石加工工业排污单位废气污染防治可行技术可知，本项目采用的湿法作业为治理主要污染物颗粒物的可行性技术，结合污染源强分析可知，项目粉尘颗粒物产生量较小，呈无组织排放，通过湿法喷淋作业、车间洒水、加强防护、保持相对湿度等措施后厂界外粉尘颗粒物浓度可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准，措施可行。 4.1.4非正常排放量 非正常排放情形主要考虑废气处理设施发生故障，废气污染物未经处理就直接排放的情景，此情况不考虑无组织排放，项目废气为无组织排放，不以考虑非正常排放情形。 4.1.5大气环境影响结论 （1）环境空气保护目标 项目所在区域环境空气主要保护目标为项目周边环境空气，以环境空气质量达到 GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准加以保护。 ②环境空气质量现状 根据泉州市南安生态环境局2022年2月发布的《南安市环境质量分析报告（2021年度）》， 项目区域环境空气质量可以达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其修改单标准，属于环境空气质量达标区，环境空气质量良好。 ③环境空气影响分析结论 项目所在区域环境空气质量现状良好，具有一定的大气环境容量。建设单位采取湿法喷淋作业生产、车间洒水抑尘、加强个人防护等措施后，废气排放可达标排放，对环境影响较小。建议建设单位应加强管理，通过采取有效的防治措施对周围大气环境产生的影响降至最低。 4.2、废水 4.2.1废水产排污情况 （1）生产废水 根据项目水平衡分析章节，项目切割、切边、磨光等工序会产生喷淋废水，项目喷淋冷却用水量约93300m3/a（311m3/d），喷淋废水主要含有悬浮物（SS），经沉淀处理后循环回用，不外排；喷淋废水约90%回用，回用水量为83970m3/a（279.9m3/d），但需定期补充因随泥渣带走和蒸发损耗水量9330m3/a（31.1m3/d），其中泥渣带走的水量为587.79t/a，蒸发损耗水量8742.21m3/a。 （2）生活污水 项目职工人数定员15人（均不住宿），项目年工作日300天，项目职工生活用水量为225t/a（0.75t/d），生活污水排放量为180t/a（0.6t/d）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《生活源产排污核算系数手册》、《第二次全国污染源普查生活污染源产排污系数手册（试用版）》， 并且参照当地情况，废水中污染物的主要浓度约为COD：340mg/L、BOD5：118mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：32.6mg/L。 项目所在区域污水管网尚未完善，近期项目生活污水经“化粪池+一体化生活污水处理设施”处理达《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1蔬菜标准后用于周边农田灌溉；远期项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）后通过市政污水管网纳入泉州市南翼污水处理厂进行处理，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准，尾水排入安海湾。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目生活污水污染源源强核算结果见表4.2-1、废水类别、污染物及污染治理设施信息表见4.2-2、废水间接排放口基本情况表见4.2-3、 废水污染物排放执行标准见4.2-4。 表 4.2-1 废水污染源源强核算结果一览表 产污 环节 废水 类别 主要 污染物种类 水量 （t/a） 产生 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 治理设施信息 标准排放浓度 (mg/L) 标准排放量 （t/a） 排放方式/ 排放规律 排放去向 排放方式 治理设施名称 处理 能力 （t/a） 治理 工艺 化粪池 治理效率 % 化粪池处理完后浓度（mg/L） 一体化生活污水处理设施治理效率% 一体化生活污水处理设施处理完后浓度 是否为可行性 技术 职工 生活 用水 生活 污水 （近期） COD 180 340 0.0612 化粪池+一体化生活污水处理设施+农田灌溉 化粪池5m3/d、一体化生活污水处理设施2m3/d 化粪池：厌氧发酵工艺；一体化生活污水处理设施：生物接触氧化法 45 187 85 28.05 是 100 0 间断排放， 排放期间流量不稳定且无规律，但 不属于冲击型排放 周边田地灌溉追肥 不 外 排 BOD5 118 0.0212 9 107.38 90 10.738 40 0 SS 200 0.036 65 70 90 7 60 0 NH3-N 32.6 0.0059 3 31.622 50 15.811 / 0 生活 污水 （远期） COD 180 340 0.0612 化粪池+纳入泉州市南翼污水处理厂 化粪池5m3/d 化粪池：厌氧发酵工艺 45 187 / / 是 60 0.0108 泉州市南翼污水处理厂 间 接 排 放 BOD5 118 0.0212 9 107.38 / / 20 0.0036 SS 200 0.036 65 70 / / 20 0.0036 NH3-N 32.6 0.0059 3 31.622 / / 8 0.0014 备注：根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9），三格式化粪池对污染物的去除效率为COD：40%～50%（以45%计），SS：60%～70%（以65%计），NH3-N和BOD5去除效率参照《化粪池原理及水污染物去除率》中数据，BOD5去除效率为9%，NH3-N去除效率为3%；根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9），采用生物接触氧化法处理技术的生活污水处理设施对污染物的去除效率为COD：80%～90%（以85%计）、SS：70%～90%（以80%计）、NH3-N：40%～60%（以50%计）、BOD5：85%～95%（以90%计） 表 4.2-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物种类 排放 去向 排放规律 污染治理措施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口 类型 是否为可行性 技术 污染治理 设施编号 污染治 理设施 名称 污染治 理设施 工艺 1 生活 污水 （近期） pH、 COD、 BOD5、 SS、NH3-N 不外排，用于周边田地灌溉追肥 间断排放， 排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 / 化粪池+一体化生活污水处理设施 厌氧发酵+生物接触氧化法 / / / 是 2 生活 污水 （远期） pH、 COD、 BOD5、 SS、NH3-N 排入泉州市南翼污水处理厂 间断排放， 排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 TW001 化粪池+纳入泉州市南翼污水处理厂 厌氧发酵 DW001 是 一般排放口 是 备注：参照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954—2018）生活污水采用厌氧发酵、生物接触氧化法均为可行性技术 表 4.2-3 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/ （万t/a） 排放 去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 1 118°23′15.096″ 24°41′29.322″ 0.018 排入泉州市南翼污水处理厂 间断排放，排 放期间流量不 稳定且无规 律，但不属于 冲击型排放 0:00- 24:00 泉州市南翼污水处理厂 pH、 COD、 BOD5、 SS、NH3-N pH 6-9 COD 60 BOD5 20 SS 20 NH3-N 8 表 4.2-4 远期废水污染物排放执行标准 项目 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物种类排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 生活污水 DW001 pH、 COD、 BOD5、 SS、NH3-N 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准； 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准； pH 6-9 COD 500 BOD5 300 SS 400 NH3-N 45 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 4.2.2废水处理措施可行性分析 （1）生产废水 项目生产过程所产生的生产废水采取沉淀池沉淀处理，处理后的废水循环回用，不外排。具体处理工艺如下： 生产废水 沉淀池 清水池 回用 沉淀污泥 外运 工艺说明：项目生产废水先在沉淀池中沉淀，废水中悬浮物自然沉降于池底，上层清液通过溢流方式进入清水池作为生产用水回用，沉淀产生的废水沉淀污泥暂存于污泥池中，定期委托污泥清运公司掏运。 根据工程分析，项目切割、切边、磨光等工序会产生喷淋废水，喷淋废水产生量约93300m3/a（311m3/d），要求项目配备沉淀池总容量不低于311m3，根据建设单位提供资料，厂区拟配套沉淀池总容积为400m3（4个），所配备的生产废水处理设施可满足需要。 项目已实行雨污分离，排污管道与雨水沟分开，根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954—2018）表34，建筑用石加工工业生产废水采用絮凝沉淀为可行技术，措施可行。 （2）生活污水 项目外排废水主要为职工生活污水，排放量为180t/a（0.6t/d），生活污水主要由卫生间废水组成，主要含有机物和悬浮物，排放特点为排放水量小，污染物浓度低，处理难度小。项目所在区域尚未完善污水管网，项目生活污水经“化粪池+一体化生活污水处理设施”处理达《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1蔬菜标准后定期委托掏运用于周边农田灌溉，不外排。 ①近期生活污水处理设施及可行性分析 A、水质处理达标分析 生活污水中有机污染物含量高，其BOD5：COD=0.55，大于0.3，可生化性良好，处理难度小。具体处理工艺如下： 图4.2-1 一体化污水处理设施工艺流程图 ①初沉池：初沉池为与污泥沉淀池合建式的斜管沉淀池，其表面负荷为2.5m3/m2·h左右； ②接触氧化池：初淀后的水自流至接触池进行生化处理，接触池分为二级，总停留时间为3.5～4小时，填料为新颖组合式填料，易结膜，不堵塞结球。接触池气水比在12:1左右； ③二沉池：生化后的污水流到二沉池，二沉池为竖流式沉淀池，上升流速为0.3～0.4毫米/秒，排泥采用气提至污泥池； ④消毒池及消毒装置：消毒池停留时间为30分钟。消毒装置能根据出水量的大小不断改变加药量，达到多出水多加药、少出水少加药的目的，项目采用含氯漂白水作为消毒液； 项目采用一级接触氧化和二级接触氧化处理，一级氧化主要为水解酸化，二级氧化主要为生物接触氧化。水解酸化过程可进一步改善和提高废水的可生化性，生物接触氧化同时存在着两种主要的生物作用：一是生物硝化作用，二是有机物的生物氧化作用，是目前较为成熟的生化处理技术，出水稳定性较好。一体化生活污水处理设备基本不占地表面积，运行噪声低，投资小，目前技术已相当成熟，该稳定性良好，对企业而言可以接受。项目生活污水处理设施进出水水质及处理效率见表4.2-5。 表4.2-5 项目生活污水处理设施进出水水质及处理效率一览表 项目 COD BOD5 SS 氨氮 进水水质（mg/L） 340 118 200 32.6 化粪池处理效率（%） 45 9 65 3 出水水质（mg/L） 187 107.38 70 31.622 一体化生活污水处理设施 处理效率（%） 85 90 90 50 出水水质（mg/L） 28.05 10.738 7 15.811 《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1蔬菜标准 100 40 60 / 是否达标 达标 达标 达标 / 备注：根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9），三格式化粪池对污染物的去除效率为COD：40%～50%（以45%计），SS：60%～70%（以65%计），NH3-N和BOD5去除效率参照《化粪池原理及水污染物去除率》中数据，BOD5去除效率为9%，NH3-N去除效率为3%；根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9），采用生物接触氧化法处理技术的生活污水处理设施对污染物的去除效率为COD：80%～90%（以85%计）、SS：70%～90%（以80%计）、NH3-N：40%～60%（以50%计）、BOD5：85%～95%（以90%计） 根据表4.2-5-可知，生活污水经“化粪池+一体化生活污水处理设施”处理后可满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1蔬菜标准，因此，项目生活污水经“化粪池+一体化生活污水处理设施”用于农田灌溉措施可行。 B、生活污水用于农田灌溉的可行性 根据调查，项目灌溉的田地种植的是南方常见的一些豆类、茄果类、茎叶类等蔬菜，参照DB35/T772-2018《福建省地方标准行业用水定额》表1农业用水定额-0141蔬菜种植（露地·地面灌·II区）用水定额约190-306m3/666.7m2，取平均值248m3/666.7m2。项目生活污水产生量为180t/a（0.6t/d），可灌溉面积为483.90m2（0.73亩）。根据现场勘查，厂区西南侧202m处有大面积的农田，远大于483.90m2（0.73亩），则项目生活污水定期委托掏运用于附近田地灌溉追肥可全部消纳，不外排至周边地表水体，对周边地表水体无影响，可通过掏运本项目生活污水进行浇灌以节约其他取水量，实现资源化再利用。 项目采取的灌溉方式由种植的农业种类所选择，通常为地面灌和淹灌，灌溉农田位于厂区西南侧202m处（灌溉区域详见附图2），距离项目近，且交通便利，可定期由委托的农户由专门的防跑、冒、滴、漏污水槽罐运输工具或者桶装工具清运。建设单位已与项目周边村民黄金宣签订了污水灌溉处理协议（详见附件6）。 同时建议企业设置灌溉系统，即经处理后的生活污水纳入该系统中的储水池或罐，项目出水作为林地灌溉用水，所在地无冬季封冻期，故灌溉蓄水池主要考虑当地雨季最长降雨期。根据南安市统计局于2022年02月08于南安市人民政府发布的《2021年南安统计年鉴》，最长降雨期为连续17天，出现时间为2021年5-6月，因此项目贮存期得考虑17d的排放量总量，项目生活污水产生量为0.6t/d，17d的排放量为10.2m3，即项目应设置的贮水池或罐容积不得低于10.2m3，企业应配套浇灌设施（主要为生活污水抽水水泵及配套的抽水软管等），确保生活污水可定期由委托的农户掏运至厂区东侧田地进行灌溉追肥。 综上所述，项目生活污水经“化粪池+一体化生活污水处理设施”处理后用于周边田地灌溉措施可行。 ②远期项目生活污水纳入污水处理厂可行性分析 泉州市南翼污水处理厂位于南安市海联创业园，规划服务范围包括南安市水头镇全镇以及石井镇规划泉厦联盟高速路以北区域，服务面积167km2。泉州市南翼污水处理厂近期规模为3万m3/d，远期规模13.5万m3/d。污水处理厂采用改良型卡式氧化沟（改良型Carrousel2000）处理工艺。目前，泉州市南翼污水处理厂已建成，近期已投入运营。近期工程服务范围为水头镇部分老城区（五里桥泵站）、滨海工业园建成区和海联创业园一期，远期工程服务范围为南安市水头镇全镇和石井镇规划泉厦联盟高速路以北区域。 本项目选址于福建省泉州市南安市水头镇仁福石材加工集中区（龙凤村风吹鼓354号），位于泉州市南翼污水处理厂远期规划服务范围内，项目生活污水排放量为180t/a（0.6t/d），仅占污水处理厂远期处理能力的0.0004%，因此项目生活污水不会对泉州南翼污水处理厂的负荷生产影响；结合表4.2-5数据可知，经“化粪池+一体化生活污水处理设施”处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准；泉州市南翼污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表中的一级B标准，项目废水治理达标后排放，对最终纳污水体安海湾水质影响不大。 综上所述，项目处于泉州市南翼污水处理厂远期服务范围内，从水量、水质而言，项目远期生活污水排放不会对泉州市南翼污水处理厂的负荷和水质产生影响，处理措施可行。 4.2.3达标情况分析 项目近期生活污水经“化粪池+一体化生活污水处理设施”处理后可满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1蔬菜标准，远期经化粪池处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准要求，可达标。 4.2.4废水监测要求 对照中华人民共和国生态环境部令第11号《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》可知，本项目属于简化管理类，项目应根据 HJ954-2018《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》和参照 HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南 总则》的有关规定要求，在投产后开展自行监测。项目废水监测要求见下表4.2-6。 表 4.2-6远期项目生活污水监测计划一览表 项目 污染源名称 监测点位 监测因子项目 监测频次 废水 生活污水 厂区污水排污口 废水量、SS、COD、 BOD5、氨氮 1 次/年 4.3噪声 4.3.1噪声污染源强 项目噪声主要来源于生产设备运行时产生的机械噪声，其噪声值约在70-75dB（A）之间，主要设备噪声详见表4.3-1。 4.3-1 扩建项目新增设备声压级情况一览表 工序 噪声源 设备 数量 声源类型 噪声源强dB（A） 降噪措施dB（A） 噪声排放值dB（A） 降噪后叠加噪声排放值dB（A） 持续 时间 核算方法 噪声值 工艺 降噪效果 核算方法 最大噪声值 生产加工 大切机 2台 频发，室内 类比法 75-85 减振隔声 15 类 比 法 60-70 77.33 发频 时间段：08:30~12:00；14:00~ 18:30； 年共 加工3000h 红外线切边机 5台 75-80 15 60-65 仿形机 3台 75-80 15 60-65 切边机 1台 75-80 15 60-65 磨机 2台 75-80 15 60-65 4.3.2噪声环境影响分析 4.3.2.1预测模式 为分析本项目噪声对厂界声环境的影响，本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测计算模式。 A、室内声源等效室外声源声功率级计算 1）计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：LP1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw—某个声源的倍频带声功率级； r—室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R—房间常数； Q—方向因子。 2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 3）计算出室外靠近围护结构处的声压级： 图4-2 室内声源等效为室外声源图例 4）将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声(S)处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：S—透声面积，m2。 5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 B、点源衰减模式： 式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r —关心点距离噪声源距离，m； r0 —声级为L0点距声源距离，r0=1m。 C、噪声合成模式： 式中：Leqg—预测点的噪声贡献值，dB(A)； LA,i—第i个声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)； N—声源个数。 D、厂区边界外噪声叠加模式 声源在受声点的总声压级，其计算公式如下： 式中：L—受声点的总声压级dB（A）； L0—受声点背景噪声值 dB（A）； Lpi—各个声源在受声点的声压级 dB（A）； n—声源个数。 项目夜间不生产，利用以上模式，在采取降噪措施情况下，只考虑距离衰减的情况下，厂界综合噪声影响预测结果如表4.3-2。 表4.3-2 运营期项目设备贡献值预测结果 单位：dB（A） 预测点 声源中心位置距厂界距离 降噪后叠加声压级dB（A） 贡献值 dB（A） 执行标准（昼间） dB（A） 达标 情况 厂房车间 北侧厂界 20 77.33 51.31 60 达标 西侧厂界 10 57.33 65 达标 南侧厂界 20 51.31 65 达标 东侧厂界 10 57.33 65 达标 北侧亿鑫隆超市（商住一体性质） 25 49.37 60 达标 北侧 龙凤村居民点 57 42.52 60 达标 项目夜间不生产，根据上表可知，项目厂界昼间噪声预测贡献值在51.31~57.33dB(A)之间，可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准（即昼间≤65dB（A）），声环境保护目标处噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准因此项目运营过程中产生的噪声经采取防治措施后对周边声环境影响较小。 同时根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），项目声环境保护目标处噪声预测值为受声点处的噪声贡献值与背景噪声值的叠加，根据本项目建设特点及项目周边情况，项目对北侧距离25m处的亿鑫隆超市（商住一体性质）、北侧57m处的龙凤村居民点进行噪声背景值监测，利用以上模式，预测结果详见下表4-14。 表4-14 运营期项目声敏感目标预测结果 预测点 噪声源 声级值 dB(A) 敏感点预测噪声 dB(A) 北侧 亿鑫隆超市（商住一体性质） 背景值 57.2 57.86 贡献值 49.37 北侧 龙凤村居民点 背景值 57.4 57.54 贡献值 42.52 注：敏感监测点位详见附图 2。 根据上表，项目运营期噪声在周边声环境保护目标处噪声预测值可达 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准（即昼间≤60dB(A)）。因此，项目产生的噪声对周边声环境保护目标影响小，对周边声环境保护目标的正常生活产生干扰性小。 表4.3-2 扩建后项目噪声预测结果 预测点 昼间 背景值 贡献值 预测值 标准限值 达标情况 北侧厂界 58.3 50 58.90 60 达标 西侧厂界 57.4 48.42 57.91 60 达标 西侧厂界 57.6 51.59 58.57 60 达标 东侧厂界 57.3 51.59 58.33 60 达标 敏感点 （取较近声环境保护目标现状监测平均值） 56.25 49.81 57.14 60 达标 注：厂界背景值参照声环境质量现状监测选取，详见表3.3-3。 项目只在昼间生产，夜间不生产，对照上表预测结果，扩建项目昼间噪声贡献值叠加现有项目背景噪声值（详见表3.3-3）后，项目厂界昼间噪声均可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准（即昼间≤60dB（A）），因此项目运营过程中产生的噪声经采取防治措施后对周边声环境影响较小。 同时项目运营期噪声在声环境保护目标处的预测值可符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求（即昼间≤60dB(A)），因此项目运营期产生的噪声对周边环境影响较小，项目在报环境保护主管部门审查之前根据《环境影响评价公众参与办法》开展公众参与，信息公开期间和纸质版调查期间，项目周边居民均同意项目建设，无反对意见，企业通过合理布置车间平面，将高噪声设备远离声环境保护目标布设，项目建设过程中只要做好对应噪声治理设施后对当地居民的正常生活产生干扰性较小。 4.3.3噪声治理措施评述 根据声环境影响预测分析，扩建后项目生产噪声可达标排放，为了进一步减少噪声对周围环境的影响，提出以下几点降噪、防护措施： ①主要噪声设备应定期检查、维修、不合要求的要及时更换，防止机械噪声的升高； ②适时添加润滑油，防治设备老化，预防机械磨损； ③对设备基础采取隔振及减振措施，高噪声源车间均采用封闭式厂房； ④合理安排工作时间，禁止在午间、夜间生产加工。 ⑤要求企业在生产时尽量执行关门、窗作业； ⑥要求企业合理布置车间平面，首先考虑将高噪声设备尽量放在车间中央，远离声环境保护目标居民点布设。 采取以上降噪措施后项目噪声能达标排放，对周围声环境的影响较小，措施可行。 4.3.4噪声监测要求 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于简化管理类，项目投产后应定期开展噪声监测，项目可根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的要求制定监测计划，监测一览表见表4.3-3。 表4.3-3 项目运营期噪声自行监测要求一览表 污染源 排放标准 监测要求 监测点位 监测因子 监测频次 生产 设备 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 厂区边界围墙外1m 等效连续A声级 1次/季度 4.4固体废物 4.4.1固体废物源强分析 扩建后项目产生的固体废物为职工的生活垃圾、石材边角料以及废水沉淀污泥。 （1）生活垃圾 职工生活垃圾产生量按G=R•K•N•10-3计算。 式中：G---生活垃圾产生量（t/a） K---人均排放系数（kg/人•天） N---人口数（人） R---每年排放天数（天） 扩建后项目职工人数为15人，均不住宿，根据我国生活垃圾排放系数，不住厂职工取K=0.5kg/人•天，年工作日约300天，扩建后项目生活垃圾产生量为2.25t/a。 （2）一般工业固废 石材边角料：项目切割、切边、造型等工序会产生石材边角料，扩建前项目石材边角料产生量为70t/a，扩建项目石材边角料产生量为434t/a，则扩建后项目石材边角料产生量约为504t/a，经集中收集后委托福建省南安市邦辉建材有限公司进一步加工回用。 废水沉淀污泥：扩建后项目生产废水经沉淀处理后会产生废水沉淀污泥，污泥主要来自于喷淋水携带的粉尘。扩建后项目废水量为8.05万m3/a（268.33m3/d），废水中悬浮物浓度约3000mg/L，经沉淀后悬浮物浓度约300mg/L，则沉淀污泥干重217.35t/a（干重），项目废水沉淀污泥暂存于污泥池后委托污泥清运公司定期抽运，污泥含水率约为70%（含水率≤80%，符合回收要求），则废水沉淀污泥产生量为724.5t/a，集中收集后委托南安市全源环保服务有限公司统一清运。 扩建后项目固废产生情况详见表4.4-1、4.4-2。 表4.4-1 项目固体废物污染源强核算结果及相关参数一览表 序号 名称 类别 产生工序 产生量（t/a） 排放量（t/a） 处置方式 分类代码 1 生活垃圾 —— 职工生活 2.25 0 由环卫部门统一清运 / 2 石材 边角料 一般工业固废 切割、切边等工序 504 0 集中收集后委托福建省南安市邦辉建材有限公司回收利用 303-002-99 3 废水 沉淀污泥 废水处理 724.5 0 集中收集后委托南安市全源环保服务有限公司清运 303-002-61 备注：代码依据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）编制。 表4.4-2 项目固废产生情况及利用处置方式评价表 序号 固废 名称 产生 环节 属性及代码 主要有毒有害物质名称 物理 性状 环境危 险特性 预测产 生量 （t/a） 贮存 方式 利用或处置量 利用处置方式和去向 1 废水沉淀污泥 废水 处理 303-002-61 / 半液 态 / 724.5 暂存 污泥 池 724.5 集中收集后委托南安市全源环保服务有限公司清运 2 石材 边角料 生 产 线 303-002-99 / 固 态 / 504 暂存边角料暂存槽 504 集中收集后委托福建省南安市邦辉建材有限公司回收利用 3 生活 垃圾 员工 生活 / / 固 态 / 2.25 分类收 集、暂存垃圾桶内 2.25 由环卫部门统一清运处理 环境管理要求 ①固体废物不允许擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒，应根据国家有关法律法规及标准规范进 行合理的贮存、利用、处置。②一般工业固体废物应在专门区域分隔存放，减少固体废物的转移次数，防止发生撒落和混入的情况。③一般工业固体废物贮存间应设置防渗措施、防风、防晒、防雨措施、环境保护图像标志。④应记录固体废物产生量和去向（处理、处置、综合利用或外运）及相应量。 4.4.2固体废物处置措施评述 （1）生活垃圾治理措施 项目应设置专门管理人员负责项目的固体废物的管理，禁止职工随意丢弃生活垃圾，由环卫部门统一清理。 （2）一般工业固体废物治理措施 项目应在生产车间内设置一般工业固体废物暂存场所，对于生产固废将实行分类收集，分类处置，实现生产固废无害化、资源化利用。一般工业固体废物暂存场所应设置在车间内，有效避开风吹雨淋造成二次污染，同时场地地面均进行水泥硬化且保证该部分生产固废均为固态，有效避免对地下水环境的污染。本项目设置的一般工业固体废物暂存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）关于暂存场所应满足防雨淋、防扬尘和防渗漏的要求。石材边角料集中收集后委托福建省南安市邦辉建材有限公司回收利用；废水沉淀污泥集中收集后委托南安市全源环保服务有限公司清运。 通过以上措施，可使项目固体废物得到及时、妥善的处理和处置，不会对周围环境造成影响。 4.5地下水、土壤 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)中附录A“地下水环境影响评价行业分类表”中相关规定：本项目属于“62、石材加工”类，项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 项目主要从事花岗岩石板材、异形板材的生产加工，根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，项目土壤环境影响类型为污染影响型，项目对应导则附录A的“非金属矿物制品-其他”项目类别为Ⅲ类；项目周边不存在土壤环境敏感目标，敏感程度分级为不敏感；项目占地面积属于小型占地规模；土壤环境评价等级低于三级，可不开展土壤环境影响评价工作。 项目建成后厂区可实现水泥硬化及绿化，原辅料为花岗岩荒料石跟花岗岩厚板，不涉及可泄漏的化学物质，不存在产生渗透污染环境的情形，生产车间为封闭铁皮厂房，正常状况下不会出现降水入渗，一般不会出现地下水、土壤环境污染。项目生产废水经导流沟收集后汇入沉淀池沉淀处理后回用于生产，导流沟为水泥硬化，生产废水主要含有悬浮物（SS），一般工业固废暂存场所位于车间内，暂存场所应满足防雨淋、防扬尘和防渗漏的要求，因此无需对地下水、士壤进行跟踪监测。 4.6生态 项目选址于福建省泉州市南安市水头镇仁福石材加工集中区（龙凤村风吹鼓354号），项目依托现有厂房的基础上租赁南安市龙凤村风吹鼓354号圳乾生产队已建的闲置厂房新增用地进行扩建，不存在施工期，且用地范围内不存在生态环境保护目标，不需再采取相关生态环境保护措施。 4.7环境风险分析 4.7.1风险调查 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表 2、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）附录 B、附录 C和重大危险源申报登记范围的规定，本项目原辅用料为花岗岩荒料石跟花岗岩厚板，不在所列的风险物质名单内，项目不存在重大危险源。 4.7.2环境风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）确定本项目风险评价等级。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内最大存在总量与导则附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn。。。。。。。。。。式（C.1） 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1,Q2,...,Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目使用的原辅材料不涉及导则附录B中表1、表2的风险物质，故本项目Q=0（＜1），环境风险潜势为I，确定本次环境风险评价工作等级为简单分析，同时根据《关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号），本项目无需开展环境风险专项评价。 4.7.3环境风险识别 项目运营过程中可能存在以下风险环境风险类型： （1）排气扇和抽风机等换气设备运行故障分析 项目处理废气的排气扇和抽风机等换气设备正常运行时，可以保证废气达标排放；当排气扇和抽风机等换气设备发生故障时，可能会对车间和外环境环境空气造成较大的影响。 导致排气扇和抽风机等换气设备运行故障的原因主要有：抽风设备故障、人员操作失误等。 （2）项目废水事故性排放产生的风险源分析 项目生活废水处理设施如能正常运作，经处理后的生活废水用于周边农田灌溉，不外排，可实现资源化利用。但如生活污水处理设施出现故障，导致废水未能处理达标，造成事故排放，将会严重污染项目附近地表水及地下水环境。 在一般情况下，废水处理设施出现事故风险的主要原因有： ①输送管道破裂； ②废水处理系统的部件发生故障； 对于输送管道的破裂，这是较为常见的现象，主要原因是管材选用不当，未能预防废水的腐蚀而致；另外，其它因素如地震、地面沉降、雷击等也是导致输送管道破裂的原因之一，但机率较低。对于废水处理系统的部件发生故障，主要是由于机械设备老化、并未及时进行维修、更换或人为疏忽操作等因素导致。 （3）火灾事故 本项目火灾事故风险源主要来源于电线路老化、雷电等原因引起厂房火灾。厂房由于自然或人为因素造成火灾等事故后果十分严重，不但严重威胁本项目内居民的生命安全，也严重影响周围环境。 4.7.4环境风险防范措施 （1）做好废气、污水处理设施设备的维护、保养，定期对风机、水泵等设备检修。做好处理设施的防渗、防漏，发生事故时，应立即停止生活污水的继续生产，防止污水处理系统出现事故时意外排污，并通知维修人员进行维修，保证项目污水出水达标。 （2）火灾事故环境风险防范措施 ①强化管理及安全生产措施： A、强化安全生产管理，制订岗位责任制，严格遵守操作规程，严格遵守《化学危险品管理条例》及国家、地方关于易燃、易爆、有毒有害物料的储运安全规定。 B、强化安全生产及环境保护意识的教育，加强操作人员的上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育。 C、建立健全环保及安全管理部门，该部门加强监督检查，及时发现，立即处理，避免污染。 D、经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用。 ②消防措施： ①保证消防供水系统，发生火灾时要有足够的消防用水。 ②凡禁火区均设置明显标志牌，并配备水消防和便携式灭火器，定期对消防设备进行维护保养和检查。 ③发生火灾时，应急救援队伍立即赶赴现场，在指挥部的指挥下，履行各自的职责。治安队要在事故现场周围设岗，划分禁区并加强警戒，并组织队伍疏散未燃烧的物质，对固定的易燃液体的容器要不断地进行冷却，防止因火场温度影响，使液体受热膨胀，容器炸裂，液体溢出，扩大火灾。 在项目严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，本项目运营期的环境风险在可接受范围之内。 |
| --- | --- |

# 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 扬尘 | 颗粒物 | 湿法喷淋作业 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放标准（颗粒物≤1.0mg/m3） |
|  | 手工打磨 粉尘 | 颗粒物 | 立式水帘除尘柜 |  |
| 地表水环境 | 生产废水 | / | 沉淀池循环使用，不外排 | / |
|  | 近期生活污水 | 废水量、pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池+一体化污水处理设施 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1蔬菜标准（PH 5.5~8.5（无量纲）、COD≤100mg/m3、BOD5≤40mg/m3、SS≤60mg/m3） |
|  | 远期生活污水 | 废水量、pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池+一体化生活污水处理设施+纳管 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准（氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（pH≤6-9、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L）、 泉州市南翼污水处理厂进水水质标准（pH：6~9、CODcr≤300mg/L、BOD5≤150mg/L、SS≤300mg/L、NH3-N≤30mg/L） |
| 声环境 | 噪声 | 等效连续 A声级 | 基础减振、设备维护，夜间不生产 | 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)） |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固体废物：生活垃圾委托环卫部门统一清运，石材边角料经集中收集后委托福建省南安市邦辉建材有限公司进一步加工回用，废水沉淀污泥集中收集后委托南安市全源环保服务有限公司统一清运；项目应设置设立一般固废暂存间，贮存要求执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目建成后厂区可实现水泥硬化及绿化，原辅料不涉及可泄漏的化学物质，不存在产生渗透污染环境的情形，生产车间为封闭铁皮厂房，正常状况下不会出现降水入渗，一般不会出现地下水、土壤环境污染，一般工业固废暂存场所位于车间内，暂存场所应满足防雨淋、防扬尘和防渗漏的要求。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | 做好废气、污水处理设施设备的维护、保养，定期对风机、水泵等设备检修措施；落实好强化管理及安全生产措施以及消防措施。 |
| 其他环境管理要求 | 5.1环境管理的主要内容 （1）及时开展企业自主环保验收和备案工作。贯彻执行调试期间建立的环保工作机构和工作制度以及监视性监测制度，并不断总结经验提高管理水平。 （2）制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放。 （3）对技术工作进行上岗前的环保知识法规教育及操作规程的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。 （4）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。 （5）建立本公司的环境保护档案。档案包括： ①污染物排放情况，污染物治理设施的运行、操作和管理情况； ②限期治理执行情况； ③事故情况及有关记录； ④采用的监测分析方法和监测记录； ⑤与污染有关的生产工艺、原材料使用方面的资料； ⑥其他与污染防治有关的情况和资料等。 5.2排污许可证申请要求 根据《排污许可管理条例》要求，纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在启动生产设施或者实际排污之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设单位投产前应对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 版）相关规定及时申请并取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于简化管理类。 5.3排污口规范化管理 各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995），详见表5.3-1。要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。排气筒预留监测口，以便生态环境部门监督检查。 表5.3-1各排污口（源）标志牌设置示意图 名称 废水排放口 废气排放口 噪声排放源 一般固体废物 提示图形符号 功能 表示污水向水体排放 表示废气向大气环境排放 表示噪声向外环境排放 表示一般固体废物贮存、处置场 5.4环境影响经济损益分析 5.4.1 社会效益 项目的建设可确保15名劳动力就业，缓解当前日益增加的就业压力，增进社会的稳定团结。同时项目运营带动上下游企业的发展，增加当地财政税收，促进地方经济的发展。因此，这是一项利在企业、利在社会的工程，具有一定的社会效益。 5.4.2环境效益 环境工程投资是指建设工程为控制污染、实现污染物达标排放或回用及污染物排放总量控制所进行的必要投资，一般由治理费用和辅助费用组成，本评价仅估算其中一次性治理费用。建设项目环境工程投资估算详见表5.4-1。 表5.4-1环保投资估算一览表 类别 环保措施 数量 金额 废水 生产废水 沉淀池（依托现有） 2个 0 生活污水 近期：1m3化粪池+2m3一体化生活污水处理设施 （依托现有） 1套 0 远期：1m3化粪池+2m3一体化生活污水处理设施+纳管 （依托现有并新增纳管） 1套 1 废气 排气扇等抽风换气设备 12套 换气设备 2 噪声 隔声、减震等措施 / 5 固体废物 垃圾桶（依托现有并新增） 若干 2 一般工业固体临时贮存场（依托现有并新增边角料盛放桶） 10m2 合计 / / 10 扩建项目总投资为210万元，环保投资为10万元，占项目投资资金的4.76%。 5.5信息公开 根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第4号，2018年）和《福建省环保厅关于做好建设项目环境影响评价信息公开工作的通知》（闽环评函【2016】94号文），“为进一步做好我省环境影响评价信息公开工作，更好地保障公众对项目建设环境影响的知情权、参与权和监督权，推进环评“阳光审批”。本评价项目公众参与采用网上公示的方法在福建环保网上进行了两次信息公示。项目于2022年9月1日～2022年9月7日在网络平台上进行第一次环评公示，公示时间为5个工作日；待环评报告编制完成后，本项目于2022年9月13日～2022年9月19日在网络平台上对本项目环评报告进行简本公示，公示时间为5个工作日，信息公开期间，没有收到相关群众的反馈意见；此外，项目还采用发放建设项目环境影响评价公众意见表的方式开展公众参与调查，被调查的对象均同意本项目的建设， 在此基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《福建省南安市庆源石材有限公司年总产花岗岩石板材10万m2，异形板材1000m3项目环境影响评价公众参与说明》，供建设单位上报环境保护主管部门审查。 5.6环保工程措施及验收要求 项目竣工环保验收一览表详见表5.6-1。 表5.6-1 项目环保治理措施和验收要求一览表 污染源 验收内容 验收要求 监测 位置 废水 生产废水 处理 设施 运营期，生产废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排 — 要求 验收措施落实情况 生活污水 处理 设施 近期：经“化粪池+一体化污水处理设施”处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1蔬菜标准后用于周边农田的灌溉 污水 排放口 远期：生活污水经“化粪池+一体化污水处理设施”处理后排入泉州南翼污水处理厂处理 监测项目和要求 ①监测项目：pH、COD、BOD5、SS、氨氮； ②要求：排放污水处理达标， 排污口规范化设置 执行 标准 近期：《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1蔬菜标准（PH 5.5~8.5（无量纲）、COD≤100mg/m3、BOD5≤40mg/m3、SS≤60mg/m3） 远期：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准）（pH≤6~9、COD≤500、BOD5≤300、SS≤400、NH3-N≤45）、泉州市南翼污水处理厂进水水质标准（pH：6~9、CODcr≤300mg/L、BOD5≤150mg/L、SS≤300mg/L、NH3-N≤30mg/L） 废气 废气治理措施 湿法喷淋作业、立式水帘除尘柜 厂界 监测项目 和要求 ①监测项目：颗粒物； ②要求：废气达标排放 执行标准 达《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物厂界无组织排放限值的排放标准≤1mg/m3 噪声 噪声防治措施 基础减振、设备维护，夜间不生产 厂界 监测项目 和要求 监测项目：等效连续A 声级； ②要求：厂界噪声达标 执行标准 排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）） 固废 处置 固废处置情况 ①生活垃圾：垃圾桶收集，委托环卫部门处理； ②一般工业固废：设立一般固废暂存区；石材边角料集中收集后委托福建省南安市邦辉建材有限公司回收利用，废水沉淀污泥集中收集后委托南安市全源环保服务有限公司清运 — 执行标准 一般工业固废在厂区内的临时贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） — 环保管理制度 ①记录各项环保设施的运行和维护数据， 不得无故停运； ②做好污水、废气处理和固废处置的有关记录 和管理工作 |

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） （无组织） | 0.065 | / | / | 0.8936 | / | 0.9586 | +0.8936 |
| 废水 （远期生活污水） | 水量（万t/a） | 0.0108 | / | / | 0.0072 | / | 0.018 | 0 |
|  | CODCr（t/a） | 0.0065 | / | / | 0.0043 | / | 0.0108 | +0.0043 |
|  | NH3-N（t/a） | 0.0009 | / | / | 0.0006 | / | 0.0014 | +0.0006 |
| 一般工业 固体废物 | 废水沉淀污泥（t/a） | 144 | / | / | 580.5 | / | 724.5 | +580.5 |
|  | 石材边角料（t/a） | 70 | / | / | 434 | / | 504 | +434 |
|  | 生活垃圾（t/a） | 1.35 | / | / | 0.9 | / | 2.25 | +2.25 |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

（注：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况）

# Text boxes

环评类别

项目类别

检测项目

断面名称