南安兴业石业有限公司

年总产花岗岩石板材4.5万平方米、大理石板材15万平方米、异形板材2000立方米项目竣工环境保护验收报告

建设单位： 南安兴业石业有限公司

编制单位： 南安兴业石业有限公司

编制时间：二O二三年五月

第一部分：

南安兴业石业有限公司年总产花岗岩石板材4.5万平方米、大理石板材15万平方米、异形板材2000立方米项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位法人代表：戴昭兴          （签字）

编制单位法人代表：戴昭兴          （签字）

项  目  负  责  人：戴昭兴

填  表  人：戴昭兴

建设单位：南安兴业石业有限公司 （盖章）

电话：18859961200

传真：

邮编：362343

地址：南安市石井镇滨海石材加工集中区 （南安市石井滨海工业基地46号）

编制单位：南安兴业石业有限公司 （盖章）

电话：18859961200

传真：

邮编：362343

地址：南安市石井镇滨海石材加工集中区 （南安市石井滨海工业基地46号）

表一

| 建设项目名称 | 南安兴业石业有限公司年总产花岗岩石板材4.5万平方米、大理石板材15万平方米、异形板材2000立方米项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 南安兴业石业有限公司 |
| 建设项目性质 | (新建 (改扩建 (技改 (迁建 |
| 建设地点 | 南安市石井镇滨海石材加工集中区（南安市石井滨海工业基地46号） （中心地理坐标：东经118°23′54.262″，北纬24°39′58.017″） |
| 主要产品名称 | 年总产花岗岩石板材4.5万平方米、大理石板材15万平方米、异形板材2000立方米 |
| 设计生产能力 | 年总产花岗岩石板材4.5万平方米、大理石板材15万平方米、异形板材2000立方米 |
| 实际生产能力 | 年总产花岗岩石板材4.5万平方米、大理石板材15万平方米、异形板材2000立方米 |
| 建设项目 环评时间 | 2023年3月 | 开工建设时间 | 2023年3月 |
| 调试时间 | 2023年4月17日-18日 | 验收现场 监测时间 | 2023年5月6日 至7日 |
| 环评报告表 审批部门 | 泉州市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 深圳市福安环境技术有限公司 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工 单位 | / |
| 投资总概算 | 850万元 | 环保投资总概算 | 20万元 | 比例 | 2.35% |
| 实际总概算 | 850万元 | 环保投资 | 20万元 | 比例 | 2.35% |
| 验收监测依据 | （1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号） （2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号） （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，2018年5月15日。 （4）《南安兴业石业有限公司年总产花岗岩石板材4.5万平方米、大理石板材15万平方米、异形板材2000立方米项目环境影响报告表》，深圳市福安环境技术有限公司，2023年3月 （5）关于《南安兴业石业有限公司年总产花岗岩石板材4.5万平方米、大理石板材15万平方米、异形板材2000立方米项目环境影响报告表》的批复，泉州市生态环境局，泉南环评[2023]表50号 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | （1）废水 项目运营期生产用水主要是喷淋冷却用水，项目运营期生产废水经沉淀处理后回用于生产，不外排，外排废水主要为职工生活污水。 项目区域污水管网尚未铺设，近期项目生活污水需经处理后定期委托掏运用于厂区东南侧556m处的林地进行灌溉，水质排放标准参照《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱地作物标准执行，不外排，具体标准见表3.3-1；远期待区域市政污水管网建成后，项目外排生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准（其中NH3-N指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准“45mg/L”）后通过市政污水管网纳入泉州南翼污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准后排入安海湾，详见表1-1。 表1-1 生活污水排放执行标准 (摘录) 执行标准 pH （无量纲） CODcr (mg/L) BOD5 (mg/L) SS (mg/L) NH3-N (mg/L) 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱地作物标准 5.5-8.5 200 100 100 / 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4 三级标准 6-9 500 300 400 45* 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级标准中的A标准 6-9 50 10 10 5 *：NH3-N 执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 等级标准 （2）废气 项目运营期产生的粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中周界外无组织排放监控浓度限值相关规定。 项目褙网刷胶、烘干工艺产生的有机废气（以非甲烷总烃计），有组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中“表1中涉涂装工序的其他行业”规定中非甲烷总烃排放限值，无组织排放参照执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018) 表3厂区内监控点浓度限值、表4企业边界监控点浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A厂区内任意一次浓度限值，详见表3.3-2。 项目烘干线采用天然气作为燃料，天然气燃烧废气执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）中鼓励执行标准，详见表1-2。 表1-2 项目废气排放标准 标准名称 项目 标准限值 粉尘 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关排放标准 颗粒物 无组织排放监控浓度限值 周界外浓度最高点1.0mg/m3 有机 废气 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018） 非甲烷 总烃 有组织 最高允许排放浓度60mg/m3 最高允许排放速率2.5kg/h① 排气筒高度不低于15m 厂区内监控点浓度限值 1h平均浓度值8.0mg/m3 企业边界监控点浓度限值 企业边界监控点浓度限值2.0mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 非甲烷 总烃 厂区内监控点浓度限值 监控点处任意一次浓度值30.0mg/m3 天然气燃烧废气 《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号） SO2 烟囱或烟道 最高允许排放浓度200mg/m3 NOX 最高允许排放浓度300mg/m3 颗粒物 最高允许排放浓度30mg/m3 烟囱 排气筒高度不低于15m （3）噪声 项目所在地声环境功能区划为3类区，运营期项目厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见表1-3。 表1-3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（摘录） 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 3 65 55 （4）固废 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |

表二

工程建设内容： （1）项目由来 南安兴业石业有限公司成立于2006年6月，选址于南安市石井镇滨海石材加工集中区 （南安市石井滨海工业基地46号），企业主要从事石板材的生产加工（详见附件1）。建设单位于2006年6月27日通过了原南安市环境保护局关于《南安兴业石业有限公司建设项目环境影响评价报告表》的审批，审批文号为南环2006349；于2010年3月31日通过原南安市环境保护局验收，验收编号为南环验189号；企业于2021年09月09日取得《全国版排污许可证》，证书编号为913505837890368005001R（详见附件3）。 根据市场需求和公司发展需要，建设单位拟在原址上依托现有工程进行扩建，不新增用地，新增550万元投资建设“年总产花岗岩石板材4.5万平方米、大理石板材15万平方米、异形板材2000立方米项目”，新增拉锯、红外线切边机、烘干线、自动磨机、仿形机等生产设备，新增褙网、刷胶、烘干等工艺，新增员工，扩建后项目根据生产需求重新调整厂区布局，扩建后预计产能为年总产花岗岩石板材4.5万m2、大理石板材15万m2、异形板材2000m3项目。2023年2月公司委托深圳市福安环境技术有限公司编制《年总产花岗岩石板材4.5万平方米、大理石板材15万平方米、异形板材2000立方米项目环境影响报告表》，2023年3月28日通过泉州市生态环境局审批，审批编号为泉南环评〔2023〕表50号。 本次验收项目于2023年3月20日开工建设，2023年4月17日起进行调试生产。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，公司于2023年5月启动竣工环保验收，编制《年总产花岗岩石板材4.5万平方米、大理石板材15万平方米、异形板材2000立方米项目验收监测方案》，并组织有关技术人员进行现场勘查并收集有关资料，委托福建合赢职业卫生评价有限公司于2023年5月6日至7日对项目进行验收监测，在此基础上编制项目竣工环保验收监测报告。 （2）项目概况 南安兴业石业有限公司位于南安市石井镇滨海石材加工集中区 （南安市石井滨海工业基地46号），环评设计总投资850万元，实际总投资850万元，占地面积7766.70m2，聘用职工25人（10人住宿），年生产天数 300 天，每天工作12小时，预计年总产花岗岩石板材4.5万平方米、大理石板材15万平方米、异形板材2000立方米。

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料消耗 表2-1 主要原辅材料及燃料用量 主要原辅材料 生产原辅材料 用量 环评设计用量 本阶段验收实际用量 花岗岩荒料石 3600m3/a 3600m3/a 大理石荒料石 2900m3/a 2900m3/a 不饱和聚酯树脂胶 10t/a 10t/a 网布 15万m2/a 15万m2/a 主要能源及水资源消耗 水 12455t/a 12455t/a 电 60万kwh/a 60万kwh/a 天然气 4万m3/h 4万m3/h 2、水平衡 项目废水主要为生活污水和生产废水。 （1）生活污水 扩建后项目职工总人数为25人（10人住宿），不设食堂，项目工作性质为一班制，年工作日300天，则扩建后项目职工生活用水量为675t/a（2.25t/d），污水产生系数按80%计算，则扩建后项目生活污水排放量为540t/a（1.8t/d）。 项目所在区域污水管网尚未完善，项目生活污水经“化粪池+一体化生活污水处理设施”处理达《《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1旱地作物标准后用于附近林地灌溉；远期待区域市政污水管网建成后，项目外排生活污水经“化粪池”处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准（其中NH3-N 执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准）后通过市政污水管网纳入泉州市南翼污水处理厂处理集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准后排入安海湾。 （2）生产废水 扩建项目生产用水主要为切割、仿形、雕刻、磨光等工序的喷淋冷却用水，根据项目业主提供资料及类比同行业数据，项目生产1m2大理石板材需喷淋冷却用水约0.6m3、生产1m3异形板材需喷淋冷却用水约0.4m3，项目年增产大理石板材15万m2、异形板材2000m3，则新增喷淋冷却用水量约9.08万m3/a（302.67m3/d），喷淋用水量90%回用，回用水量为8.172万m3/a（272.4m3/d），但需定期补充因随泥渣带走和蒸发损耗水量0.908万m3/a（30.27m3/d），扩建项目废水量为9.08万m3/a，废水中悬浮物浓度约3000mg/L，经沉淀后悬浮物浓度约300mg/L，则沉淀污泥干重245.16t/a（干重），项目废水沉淀污泥自行压滤后委托污泥清运公司定期清运，经压滤脱水后的污泥含水率以40%计，则废水沉淀污泥产生量为408.6t/a，则泥渣带走的水量为163.44t/a，蒸发损耗水量8916.56m3/a。 （2）总生产用、排水量 现有工程产能为年产花岗岩石板材4.5万m2，生产1m2花岗岩石板材需喷淋冷却用水约0.6m3，则现有工程喷淋冷却用水量约为2.7万m3/a（90m3/d），根据上述分析，扩建项目新增喷淋冷却用水量为9.08万m3/a，则扩建后项目总喷淋冷却用水量=现有工程喷淋冷却用水量+扩建项目喷淋冷却用水量=11.78万m3/a（392.67m3/d），项目生产废水经沉淀后循环回用，不外排，喷淋冷却用水量90%回用，则回用水量为10.602万m3/a（353.4m3/d），项目需定期补充因随泥渣带走和蒸发损耗水量约1.178万m3/a（39.27m3/d），扩建后项目废水量为11.78万m3/a，废水中悬浮物浓度约3000mg/L，经沉淀后悬浮物浓度约300mg/L，则沉淀污泥干重318.06t/a（干重），项目废水沉淀污泥自行压滤后委托污泥清运公司定期清运，经压滤脱水后的污泥含水率以40%计，则废水沉淀污泥产生量为530.1t/a，则泥渣带走的水量为212.04t/a，蒸发损耗水量11567.96m3/a。 水平衡图见图2-1、图2-2。 图2-1 扩建项目水平衡图 单位t/a 图2-2 扩建后项目水平衡图 单位t/a

主要生产设备： 项目主要生产设备详见表2-2。 表2-2 主要设备一览表 序号 设备名称 设备数量 环评设计设备 现状 增减量 1 大切机 5台 5台 0台 2 切边机 2台 2台 0台 3 水磨机 5台 5台 0台 4 拉锯 3台 3台 0台 5 红外线切边机 10台 10台 0台 6 自动磨机 2台 2台 0台 7 手扶磨机 5台 5台 0台 8 修面机 1台 1台 0台 9 卧室烘干线 1条 1条 0台 10 仿形机 6台 6台 0台 11 线条机 8台 8台 0台 12 雕刻机 10台 10台 0台

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）： 图2-3 大理石板材生产工艺流程图 图2-4 花岗岩板材生产工艺流程图 图2-5 异形板材生产工艺流程图 工艺说明： 大理石板材：项目外购进厂的大理石荒料石先用修面机对荒料石表面进行修整以便切割工序；后用拉锯将原料按产品所需规格形状进行切割；天然饰面大理石薄板在生产加工、运输、安装过程中，由于天然石材刚性大，抗折强度低，因此需要对其粘贴纤维网进行补强处理褙网刷胶，项目褙网刷胶采用不饱和聚酯树脂胶，刷胶后的板材进行自然晾干（雨天或者根据订单要求需要通过烘干线进行烘干，烘干线燃料为天然气）。刷胶后的板材根据需求使用自动磨机或水磨机或手扶磨机进行磨光处理，然后根据客户要求规格尺寸用红外线切边机或切边机切边即为成品。 花岗岩板材：项目外购进厂的花岗岩荒料石先用修面机对荒料石表面进行修整以便切割工序；后用大切机将原料按产品所需规格形状进行切割，再将板材经自动磨机或水磨机或手扶磨机进行磨面、磨边磨光处理，然后再根据客户要求规格尺寸用红外线切边机、切边机切边，即可成品。 异形板材：项目外购进厂的花岗岩荒料石用大切机将原料按产品所需规格形状进行切割，再经仿形机或雕刻机或线条机进行造型加工即为异形板材成品。 产污环节： 废水：项目在修面、切割、磨光等工序均采用水淋湿法作业，产生的粉尘被水力捕集后进入沉淀池、污水罐，产生的废水经沉淀后循环利用，不外排； 废气：项目在修面、切割、磨光、造型等工序均采用喷淋法，产生的粉尘基本都被水力捕集进入沉淀池，粉尘产生量较少；项目污泥运输车泄漏的污泥经晒干后遇风吹会产生扬尘，生产过程中水喷淋时溅出的少量含泥废水遇风吹会产生扬尘，成品与原辅材料表面、设备与车间地面的积尘因风吹会产生扬尘；项目刷胶烘干、晾干过程会产生有机废气；烘干线采用天然气燃烧供热，会产生燃烧废气，燃烧废气成分为SO2、NOx、颗粒物； 噪声：设备运转时均会产生噪声； 固废：主要有石材边角料、废水沉淀污泥以及胶水使用后的空桶，废气处理设施定期更换的废活性炭。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） （1）废水 生产废水：项目修面、切割、磨光等工序均采用喷淋法，生产过程中产生喷淋废水， 喷淋废水经沉淀池沉淀后全部回用，不外排，需补充因蒸发和被污泥带走的水量。 生活废水：项目职工25人（10人住宿），项目年工作300天，每天工作12小时，项目职工生活用水量为675t/a（2.25t/d），生活污排放量为540t/a（1.8t/d）。目前阶段，污水管网尚未完善，在污水管网完善前，生活污水经化粪池处理后用于附近林地灌溉，不外排，不会对附近水域水质产生影响，其工艺如下： 生活污水→化粪池→附近林地灌溉 废气 项目产生的废气主要为粉尘废气、刷胶、晾干、烘干产生的有机废气、天然气燃烧废气。 ①粉尘废气 本项目在修边、切割、磨光、切边等工序会产生粉尘废气，水喷淋时溅出少量含泥废水经晒干后遇风吹、污泥运输车泄漏的污泥经晒干后遇风吹、成品及原料表面、设备及车间地面积尘遇风吹等会产生扬尘。粉尘废气主要通过水喷淋使粉尘颗粒物被水力捕集，进入沉淀池，从而达到抑尘效果；扬尘主要通过及时清扫车间积尘、定期洒水保持相对湿度等措施进行抑尘。 其粉尘废气控制流程如下： 粉尘废气→水喷淋→沉淀池→污泥→干化（外运） 扬尘→及时清扫车间积尘、定期洒水等 → 厂界→无组织排放 注： 为厂界粉尘监测点位。 ②刷胶、晾干、烘干产生的有机废气 天然饰面大理石薄板在生产加工、运输、安装过程中，由于天然石材刚性大，抗折强度低，因此需要对其粘贴纤维网进行补强处理褙网刷胶，项目褙网刷胶采用不饱和聚酯树脂胶，刷胶后的板材进行自然晾干，雨天或者根据订单要求需要通过烘干线进行烘干，刷胶、晾干及烘干过程会产生非甲烷总烃。企业在烘干线区设置集气罩收集有机废气至活性炭吸附装置处理达标后通过不低于15m高的排气筒（P1）排放。项目有机废气控制流程如下： 注： 为有组织废气采样点位； 为无组织废气采样点位。 ③天然气燃烧废气 项目采用清洁能源天然气燃烧供热，天然气燃烧废气主要污染物为颗粒物、SO2和NOx，项目产生的燃烧废气尾气经收集后汇到排气筒P1集中排放。 注：为有组织废气采样点位。 （3）噪声 项目主要噪声污染源为生产设备的运转噪声，所用设备的噪声见下表。 表3-1 主要设备声压级一览表 噪声源 设备数量（台/套） 单台设备噪声源强dB(A) 排放规律 大切机 5 80-85 连续 切边机 2 75-80 连续 水磨机 5 65-75 连续 拉锯 3 80-85 连续 红外线切边机 10 75-80 连续 自动磨机 2 65-75 连续 手扶磨机 5 65-75 连续 修面机 1 75-80 连续 卧室烘干线 1条 60-65 连续 仿形机 6 75-80 连续 线条机 8 75-80 连续 雕刻机 10 75-80 连续 项目主要噪声来源于修面、切割、磨光等运行过程，噪声经车间、围墙隔声处理后向厂界排放。 噪声→厂房隔音→厂界△→噪声排放 注：△为厂界噪声监测点位。 本项目主要通过以下行为隔音降噪： ①主要噪声设备应定期检查、维修、不合要求的要及时更换，防止机械噪声的升高； ②适时添加润滑油，防治设备老化，预防机械磨损； ③对设备基础采取隔振及减振措施，高噪声源车间均采用封闭式厂房； ④合理安排工作时间，禁止在午间、夜间生产加工； ⑤要求企业在生产时尽量执行关门、窗作业； ⑥要求企业合理布置车间平面，将高噪声设备尽量放在车间中央。 （4）固体废物 项目产生的固体废物为职工的生活垃圾，切割、切边、雕刻等工序产生的石材边角料、废水处理过程中产生的废水沉淀污泥、废气处理设施定期更换的废活性炭以及胶水使用后的空桶。 （1）生活垃圾 职工生活垃圾产生量按G=R•K•N•10-3计算。 式中：G---生活垃圾产生量（t/a） K---人均排放系数（kg/人•天） N---人口数（人） R---每年排放天数（天） 扩建后项目职工总人数为25人（10人住宿），根据我国生活垃圾排放系数，住厂职工取K=1kg/人•天，不住厂职工取K=0.5kg/人•天，年工作日约300天，扩建后项目生活垃圾产生量为5.25t/a。 （2）一般工业固废 石材边角料：扩建后项目切割、切边、雕刻等工序会产生石材边角料，扩建后项目石材边角料产生量约为881t/a，石材边角料经集中收集后委托南安部昌废石综合利用有限公司进一步加工回用。 废水沉淀污泥：扩建后项目生产废水经沉淀处理后会产生沉淀污泥，污泥主要来自于喷淋水携带的粉尘。扩建后项目废水量为11.78万m3/a，废水中悬浮物浓度约3000mg/L，经沉淀后悬浮物浓度约300mg/L，则沉淀污泥干重318.06t/a（干重），项目废水沉淀污泥自行压滤后委托污泥清运公司定期清运，经压滤脱水后的污泥含水率以40%计，则废水沉淀污泥产生量为530.1t/a，集中收集后委托南安部昌废石综合利用有限公司清运。 危险废物 扩建后项目危险废物主要是有机废气活性炭吸附处理装置定期更换的废活性炭。扩建后项目废活性炭产生量为1.8768t/a，废活性炭应纳入危险废物管理体系，按照危险废物暂存要求暂存，集中后定期委托有资质的危险废物处置单位统一处置。 （4）废弃胶水空桶 扩建后项目废弃胶水空桶产生量为60个/a，废弃胶水空桶应按照危险废物的要求进行收集、储存，并由供应商进行回收，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关要求进行暂存，建议建设单位应保留回收凭证备查。 本项目固废产生和处置情况详见下表。 表3-2固体废物产生情况一览表 名称 来源 产生量（t/a） 性质 形态 处置方式 石材边角料 切割、切边、雕刻等工序 881 一般工业固废 固态 外售综合利用 废水沉淀污泥 废水沉淀工序 318.06 固态 外售综合利用 废活性炭 有机废气吸附处理 1.8768 危险废物 固态 按要求委托处置 生活垃圾 办公、生活 5.25 生活垃圾 固态 环卫部门清运

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： （1）环评的主要结论 项目建设符合国家相关产业政策，项目选址合理可行。项目所在区域大气、声环境质量现状良好，能够满足环境规划要求。项目建设具有良好的社会与经济效益， 将促进当地的经济发展。项目在运营过程中，主要环境影响为废气、废水、噪声以及固体废物，建设单位应认真落实本评价中提出的各项环保措施，加强日常环境管理，确保各项污染物达标排放，满足区域环境功能区划和总量控制的要求，则对周围环境影响不大。从环境保护角度论证分析，本项目的选址和建设基本可行。 （2）环评批复 南安兴业石业有限公司： 你单位报送的由深圳市福安环境技术有限公司编制的《南安兴业石业有限公司年总产花岗岩石板材4.5万平方米、大理石板材15万平方米、异形板材2000立方米项目环境影响报告表》收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条及你单位的申请，我局组织人员现场勘察，经研究，形成意见如下： 一、根据该项目环境影响评价结论、现场勘察意见，在全面落实报告表提出的各项防治生态破坏和环境污染措施的前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的环境保护措施、执行标准等。 南安兴业石业有限公司位于南安市石井镇滨海石材加工集中区(石井滨海工业基地46号)，占地面积为7766.70平方米，年产花岗岩石板材4.5万平方米。扩建项目新增投资550万元，利用原厂房扩建生产(未新增用地)，年增产大理石板材15万平方米、异形板材2000立方米。扩建后项目总投资850万元，年总产花岗岩石板材4.5万平方米、大理石板材15万平方米、异形板材2000立方米。具体建设内容、地址，生产规模、工艺、设备等以报告表核定为准。 二、项目在实施过程中，应根据报告表提出的措施要求及标准，切实有效做好各项污染防治工作，确保各类污染物稳定达标排放。同时，应进一步重点做好以下工作。 1、厂区应实行雨污分流，配套规模适应的废水处理设施。运营期生产废水经沉淀后循环回用，不得外排。生活污水经处理至符合《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1中旱地作物标准后用于厂区周边林地灌溉，不得随意排入周边环境。同时，应建设相应规模的处理、暂存设施。所在区域污水具备接入区域污水处理厂条件后，生活污水在处理至符合相关准入条件后应全部纳入集中处置。 2、生产过程中应采取有效措施防止废气污染，配套符合技术标准的废气处理设施，严格控制废气无组织排放，确保处理效率符合要求，废气可达标排放。其中，加工粉尘(颗粒物)排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放标准。有机废气排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》 (DB35/1783-2018)表1涉涂装工序的其他行业标准及表3、表4无组织排放控制要求，厂区内监控点任意一次浓度值还应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019)中附录A的表A.1相关标准。烘干工序以天然气为燃料，燃烧废气排放应符合《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》(闽环保大气〔2019〕10号)排放限值要求。 3、合理生产布局，生产设备在安装过程中，应进行消声防振处理，使用过程中，应加强维护管理，避免夜间、午间休息时间作业，防止噪声、振动污染。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 4、建立健全环境管理体系，制定并严格落实各项环境风险防控措施。规范设置固废收集、贮存场所，严格落实重点污染防治区与一般污染防治区分区防渗措施。各类危险废物规范收集、暂存并委托有资质的单位集中处置，贮存堆场应符合《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)及其修改单有关要求，严格执行申报、转移制度；一般工业固废集中收集后无害化处理，临时贮存场应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)有关要求。生活垃圾由环卫部门定期清理。 5、该项目涉及新增VOCs污染物总量由福建省泉州市虹美石业有限公司减排量中调剂，共0.33216吨/年。涉及新增主要污染物排污权指标应于项目投产前自行通过排污权交易机构获取。 三、你单位应严格执行环保“三同时”制度，项目建成后应按程序组织开展竣工环保验收，验收合格后方能正式投入生产运营；及时申报排污许可证，依法持证排污。严格按《企业事业单位环境信息公开办法》等有关规定要求，做好环境信息公开工作，及时妥善处理周边民众环境诉求。 经批复的环评仅为项目施工及运营期间环境保护管理依据，项目开工建设如涉及其他部门审批管理要求的，应按有关程序及时间节点完成手续报批。本环评批复后，项目性质、生产规模、工艺、建设地点等发生重大变动应重新报批环评审批手续。涉及相关国家、行业标准规范变更、替代，从其规定。 四、该项目环保“三同时”监督检查工作及日常监督管理工作由泉州市南安生态环境保护综合执法大队负责。 （3）环评批复要求落实情况 本次验收内容的要求落实情况详见表4-1。

表4-1 环评批复要求落实情况 序号 环评批复要求 实际建设情况 落实情况 1 厂区应实行雨污分流，配套规模适应的废水处理设施。运营期生产废水经沉淀后循环回用，不得外排。生活污水经处理至符合《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1中旱地作物标准后用于厂区周边林地灌溉，不得随意排入周边环境。同时，应建设相应规模的处理、暂存设施。所在区域污水具备接入区域污水处理厂条件后，生活污水在处理至符合相关准入条件后应全部纳入集中处置 项目喷淋废水经沉淀池沉淀后全部回用，不外排；项目生活污水经化粪池处理后用于附近林地灌溉，不外排。 已落实 2 生产过程中应采取有效措施防止废气污染，配套符合技术标准的废气处理设施，严格控制废气无组织排放，确保处理效率符合要求，废气可达标排放。其中，加工粉尘(颗粒物)排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放标准。有机废气排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》 (DB35/1783-2018)表1涉涂装工序的其他行业标准及表3、表4无组织排放控制要求，厂区内监控点任意一次浓度值还应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019)中附录A的表A.1相关标准。烘干工序以天然气为燃料，燃烧废气排放应符合《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》(闽环保大气〔2019〕10号)排放限值要求 项目粉尘废气主要通过水喷淋使粉尘颗粒物被水力捕集，进入沉淀池，从而达到抑尘效果；扬尘主要通过及时清扫车间积尘、定期洒水保持相对湿度等措施进行抑尘。 已落实 烘干线区设置集气罩收集有机废气至活性炭吸附装置处理达标后通过不低于15m高的排气筒（P1）排放 燃烧废气尾气经收集后汇到排气筒P1集中排放 3 合理生产布局，生产设备在安装过程中，应进行消声防振处理，使用过程中，应加强维护管理，避免夜间、午间休息时间作业，防止噪声、振动污染。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 生产设备已设置减振基础等措施进行降低噪声污染。 已落实 4 建立健全环境管理体系，制定并严格落实各项环境风险防控措施。规范设置固废收集、贮存场所，严格落实重点污染防治区与一般污染防治区分区防渗措施。各类危险废物规范收集、暂存并委托有资质的单位集中处置，贮存堆场应符合《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)及其修改单有关要求，严格执行申报、转移制度；一般工业固废集中收集后无害化处理，临时贮存场应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)有关要求。生活垃圾由环卫部门定期清理 石材边角料经集中收集后委托南安部昌废石综合利用有限公司进一步加工回用；废水沉淀污泥集中收集后委托南安部昌废石综合利用有限公司清运 已落实 废活性炭经集中收集后置于厂区危废暂存间，集中收集后委托有资质的单位进行处理。 已落实 生活垃圾收集后由当地环卫部门处理。 5 该项目涉及新增VOCs污染物总量由福建省泉州市虹美石业有限公司减排量中调剂，共0.33216吨/年。涉及新增主要污染物排污权指标应于项目投产前自行通过排污权交易机构获取 本项目主要危险源为管道天然气和钢瓶石油液化气泄漏遇明火引发的火灾、爆炸，产生的环境危害主要包括环境空气、土壤和地下水污染；泄漏和火灾事故下产生消防废水对环境造成二次污染；产生的健康危害主要为热灼伤和中毒。通过一系列环境风险防范措施，并加强安全管理，保持各项安全设施有效地运行，可有效降低环境风险的发生概率，其环境风险水平能控制在可以接受的范围内 已落实 对照环评设计内容，项目生产工艺、设备及污染防治措施、建设性质、地点等建设内容与环评审批文件决定基本一致，参照生态环境部发布的《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》(环办环评函[2020]688号)，不属于重大变动。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 本次验收监测单位委托具有 CMA 检测资质的检测机构福建合赢职业卫生评价有限公司进行监测。福建合赢职业卫生评价有限公司通过省级计量认证，资质认定编号为：221312340725，有效期至2029年2月7日。为保证验收监测的准确可靠，所有参加监测的技术人员均按国家规定持证上岗。所有采样记录和分析测试结果，按规定和要求进行三级审核。监测期间的样品采样、运输和保存均按照国家相关规定进行，采样及分析方法均采用国家标准方法。参加监测的技术人员均按国家规定，使用经计量部门检定合格并在有效使用期内的仪器等。 监测分析方法 本项目的各项监测因子监测分析方法名称、方法标准号或方法来源、分析方法的最低检出限见表5-1。 表5-1 监测分析方法 项目 类别 检测 项目 分析方法 使用仪器 检出限 型号 检定有效期 空气与废气 二氧化硫 HJ 57-2017固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 自动烟尘烟气测试仪 3 mg/m3 ZR-3260 2023.05.17 氮氧化物 HJ 693-2014固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 自动烟尘烟气测试仪 3 mg/m3 ZR-3260 2023.05.17 颗粒物 GB/T 16157-1996/XG1-2017固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 第一号修改单 电子天平 20 mg/m3 MS105DU 2023.10.08 非甲烷 总烃 HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 气相色谱仪 0.07 mg/m3 GC1120 2023.08.17 颗粒物 HJ 1263-2022环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 电子天平 168 μg/m3 (1h采样） MS105DU 2023.10.08 非甲烷 总烃 HJ 604-2017环境空气 总烃、甲烷 和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 气相色谱仪 0.07 mg/m3 GC1120 2023.08.17 烟气黑度 HJ/T 398-2007固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 林格曼黑度图 — HM-LG30 — 噪声 厂界噪声 GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 多功能声级计 — AWA5688 2023.05.30 采样 空气与废气采样 GB/T 16157-1996固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 自动烟尘烟气测试仪 — ZR-3260 2023.05.17 防爆大气采样器 — FCC-1500D 2023.05.17 HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则 环境空气颗粒物综合采样器 — ZR-3922 2023.05.17 2、监测仪器 本项目的各项监测因子监测所用到的仪器名称、型号、编号等情况见表5-2。 表5-2 监测仪器 序号 仪器设备名称 型号 管理编号 溯源方式 结果 有效期 1 电子天平 MS105DU FJHY-EJ032-D01 校准 合格 2023.10.08 2 气相色谱仪 GC1120 FJHY-EJ041-D02 校准 合格 2023.08.17 3 多功能声级计 AWA5688 FJHY-EJ058 检定 合格 2023.05.30 4 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3922 FJHY-EJ060 校准 合格 2023.05.17 5 防爆大气采样器 FCC-1500D FJHY-EJ057 校准 合格 2023.05.17 6 自动烟尘气综合测试仪 ZR-3260 FJHY-EJ026 检定 合格 2023.05.17 3、人员资质 参加本次验收监测的人员均经过不同层次的专业培训和考核，均持证上岗，主要监测人员详见表5-3。 表5-3 主要监测人员一览表 序号 姓名 职称/职务 承担项目 上岗证编号 1 欧阳永朋 采样员 噪声、无组织、有组织 2018026 2 庄逍峰 采样员 噪声、无组织、有组织 2022004 3 陈顺鸿 采样员 噪声、无组织、有组织 2021002 4 许建义 采样员 噪声、无组织、有组织 2018009 5 林茹娇 实验员 pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N 2022005 6 林家伦 实验员 非甲烷总烃、颗粒物 2022009 4、质量保证 南安兴业石业有限公司委托福建合赢职业卫生评价有限公司（证书编号221312340725）执行本次验收监测任务，福建合赢职业卫生评价有限公司按合同承担质量控制及其他相关责任。 验收监测时生产工况应符合要求，环保处理设施正常运行，样品采集、管理、室内分析质量保证按国家环保局颁布的《环境监测质量保证管理规定（暂行）》要求，并采集平行质控样。 为了确保此次验收监测所得数据的代表性、完整性和准确性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行了质量控制： （1）气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测气体监测按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）以及相关监测项目分析方法规定的样品采集、运输、保存、实验室分析和数据计算等实施全过程质量控制。采样过程中根据不同监测项目的采样要求，采样前对采样仪器逐台进行气密性检查；采样过程中做了全过程空白样；实验室分析过程中实验室空白测定、标准物质等质控手段确保分析结果的准确性，经对质控数据分析，均符合质控要求，具体校准结果、质控信息详见表5-4~5-8。 表5-4 自动烟尘烟气综合测试仪采样前流量校准结果统计表 采样仪 器型号 采样仪器编号 频次 采样前校准情况 相对误差% 校核 结果 备注 检测仪器示值（L/min） 标准流量计示值（L/min） 自动烟尘（气）综合测试仪（ZR-3260） FJHY-EJ026-D01 第一次 20 20.2 1.0 符合 误差在±5%范围内，检测数据有效 第二次 30 31.1 3.7 符合 第三次 50 49.8 -0.4 符合 自动烟尘（气）综合测试仪（ZR-3260） FJHY-EJ026-D01 第一次 20 20.1 0.5 符合 第二次 30 30.3 1.0 符合 第三次 50 49.9 -0.2 符合 自动烟尘（气）综合测试仪（ZR-3260） FJHY-EJ026-D01 第一次 20 20.2 1.0 符合 第二次 30 29.8 -0.7 符合 第三次 50 50.0 0.0 符合 自动烟尘（气）综合测试仪（ZR-3260） FJHY-EJ026-D01 第一次 20 20.2 1.0 符合 第二次 30 29.8 -0.7 符合 第三次 50 50.0 0.0 符合 自动烟尘（气）综合测试仪（ZR-3260） FJHY-EJ026-D02 第一次 20 19.9 -0.5 符合 第二次 30 29.2 -2.7 符合 第三次 50 50.5 1.0 符合 自动烟尘（气）综合测试仪（ZR-3260） FJHY-EJ026-D02 第一次 20 20.3 1.5 符合 第二次 30 30.2 0.7 符合 第三次 50 49.1 -1.8 符合 自动烟尘（气）综合测试仪（ZR-3260） FJHY-EJ026-D02 第一次 20 19.9 -0.5 符合 第二次 30 30.5 1.7 符合 第三次 50 49.9 -0.2 符合 自动烟尘（气）综合测试仪（ZR-3260） FJHY-EJ026-D02 第一次 20 20.2 1.0 符合 第二次 30 29.9 -0.3 符合 第三次 50 50.5 1.0 符合 表5-5 烟气校核质控数据统计结果表（1） 仪器名称及型号： 自动烟尘气综合测试仪 仪器编号： FJHY-EJ026-D02 校准日期 标准气体 测定值A，mg/m3 相对误差% 评价 结果 名称 标准浓度值mg/m3 1 2 3 平均值 2023.05.06 O2 21.0 测定前 21 20.5 20.4 20.6 -1.9 符合 测定后 20.8 20.7 20.6 20.7 -1.4 符合 SO2 100 测定前 95.4 100.8 98.5 96.1 -3.9 符合 测定后 100.9 95.8 97.8 97.2 -13.3 符合 NO 202 测定前 209.1 206.8 209.2 208.4 3.2 符合 测定后 193.1 205.3 197.8 198.7 -1.6 符合 NO2 200 测定前 193.3 194 198.3 195.2 -2.4 符合 测定后 207.2 209.2 206.8 207.7 3.8 符合 CO 3031 测定前 2980.9 3087.4 3081.3 3049.9 0.6 符合 测定后 3097.6 2953.2 3012.7 3021.2 -0.3 符合 2023.05.07 O2 21.0 测定前 21 20.9 20.9 20.9 -0.5 符合 测定后 20.9 20.8 20.8 20.8 -1 符合 SO2 100 测定前 99.5 103.8 101.5 104 4 符合 测定后 99 101.4 102.9 100.7 3.3 符合 NO 202 测定前 198.3 194.8 195.8 196.3 -2.8 符合 测定后 205.5 200.5 204.2 203.4 0.7 符合 NO2 200 测定前 197.3 200.6 194.9 197.6 -1.2 符合 测定后 205.7 205.7 205.1 205.5 2.8 符合 CO 3031 测定前 3124.6 2969.3 3073.7 3055.9 0.8 符合 测定后 3114.1 3006 2995.5 3038.5 0.2 符合 表5-6 烟气校核质控数据统计结果表（2） 仪器名称及型号： 自动烟尘气综合测试仪 仪器编号： FJHY-EJ026-D01 校准日期 标准气体 测定值A，mg/m3 相对误差% 评价 结果 名称 标准浓度值mg/m3 1 2 3 平均值 2023.05.06 O2 21.0 测定前 21 20.9 20.9 20.9 -0.5 符合 测定后 20.9 20.8 20.8 20.8 -1 符合 SO2 100 测定前 99.5 103.8 101.5 104 4 符合 测定后 99 101.4 102.9 100.7 3.3 符合 NO 202 测定前 198.3 194.8 195.8 196.3 -2.8 符合 测定后 205.5 200.5 204.2 203.4 0.7 符合 NO2 200 测定前 197.3 200.6 194.9 197.6 -1.2 符合 测定后 205.7 205.7 205.1 205.5 2.8 符合 CO 3031 测定前 3124.6 2969.3 3073.7 3055.9 0.8 符合 测定后 3114.1 3006 2995.5 3038.5 0.2 符合 2023.05.07 O2 21.0 测定前 20.3 20.5 20.4 20.4 -2.9 符合 测定后 21 21 20.8 20.9 -0.5 符合 SO2 100 测定前 95.5 101.7 105 102.5 2.5 符合 测定后 96.2 98.1 97.3 104.3 20.5 符合 NO 202 测定前 196.3 190 199.7 195.3 -3.3 符合 测定后 210 191.8 194.6 198.8 -1.6 符合 NO2 200 测定前 198 210 209.6 205.9 3 符合 测定后 199.2 197.9 197.1 198.1 -1 符合 CO 3031 测定前 3067.2 3126.5 2985.1 3059.6 0.9 符合 测定后 3086.4 3037.6 3141.6 3088.5 1.9 符合 表5-7 采样器流量校核结果一览表 采样仪器名称/型号 校核 日期 仪器编号 采样前校准情况 采样后校准情况 实际值 （L/min） 表观值 （L/min） 相对误差 % 实际值 （L/min） 表观值（L/min） 相对误差 % 环境空气颗粒物综合采样器ZR-3922 2023.05.06 FJHY-EJ060-D01 100.3 100 0.3 99.6 100 -0.4 FJHY-EJ060-D02 99.9 100 -0.1 100.9 100 0.9 FJHY-EJ060-D03 100.7 100 0.7 100 100 0.0 FJHY-EJ060-D04 101.0 100 1.0 99.9 100 -0.1 2023.05.07 FJHY-EJ060-D01 98.4 100 -1.6 100.8 100 0.8 FJHY-EJ060-D02 98.9 100 -1.1 101.3 100 1.3 FJHY-EJ060-D03 101.1 100 1.1 99.8 100 -0.2 FJHY-EJ060-D04 98.1 100 -1.9 100.1 100 0.1 备注 允许相对误差为±5% 表5-8 非甲烷总烃质控结果一览表 日期 检测项目 单位 质控样 质控样 平行样 批号 标准值 测量值 结果评价 批号 标准值 测量值 结果 评价 平行样1 平行样2 相对偏差（%） 结果 评价 2023.05.06 非甲烷总烃 ppm L209804064 202±4.04 203.34 符合 L219711137 10±0.2 10.08 符合 11.7 12.2 4.18% 符合 2023.05.06 非甲烷总烃 ppm L209804064 202±4.04 201.78 符合 L219711137 10±0.2 10.11 符合 4.82 4.71 2.31% 符合 2023.05.07 非甲烷总烃 ppm L209804064 202±4.04 205.12 符合 L219711137 10±0.2 10.16 符合 10.3 9.96 3.36% 符合 2023.05.07 非甲烷总烃 ppm L209804064 202±4.04 202.96 符合 L219711137 10±0.2 10.04 符合 4.41 4.35 1.37% 符合 （3）噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次噪声监测过程均按《工业企业厂界噪声测量方法》（GB 12348-2008）中的有关要求和质量保证的要求实行有效的质量控制措施。监测使用的声级计经计量部门检定并在有效期内，声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，符合质控要求。校准结果详见表5-9。 表5-9 校准结果一览表 仪器名称及型号 噪声频谱分析仪 AWA5688 仪器编号 FJHY-EJ058-D01 声校校准名称 及型号 声校准器 AWA6221B 仪器编号 FJHY-EJ042-D01 规定声压级 94.0 dB(A) 校准日期 声级计监测前后校准值 前、后校准值示值偏差 技术要求 评价结果 监测前 监测后 2023.05.06 93.8 dB(A) 93.8 dB(A) 0 dB(A) <0.5 dB(A) 合格 2023.05.07 93.8 dB(A) 93.8 dB(A) 0 dB(A) <0.5 dB(A) 合格

表六

验收监测内容： 废气 项目废气监测点位、监测项目及频次见表6-1，监测点位图见附图2。 表6-1废气监测点位、监测项目及频次 检测类型 采样点位 检测频次 检测项目 备 注 废气 （有组织） 有机废气、燃烧废气处理 设施P1进口 3次/日；2日 非甲烷总烃 具体监测点位见附图1 有机废气、燃烧废气处理 设施P1出口 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃、烟气黑度 废气 （无组织） 厂界上风向G1 4次/日；2日 非甲烷总烃、颗粒物 厂界下风向（G2~G4） 厂内监控点（G5~G6） 非甲烷总烃 噪声 厂界四周（N1~N4） 2次/日；2日 厂界噪声（昼间、夜间） 2、噪声 项目厂界环境噪声监测内容见表6-2，监测点位图见附图4。 表6-2项目厂界环境噪声监测内容 检测类型 采样点位 检测频次 检测项目 备 注 噪声 厂界四周（N1~N4） 2次/日；2日 厂界噪声（昼间、夜间） 具体监测点位见附图1 3、生活污水 项目生活污水经化粪池和一体化生活污水处理设施处理后用于周边田地灌溉，不外排，本次验收不予监测。

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间，记录生产负荷。在生产负荷达到75%以上条件下进行现场采样和测试。当生产负荷小于75%时，立即通知现场监测人员停止操作，以保证监测数据的有效性和准确性。 2023年5月06日至07日福建合赢职业卫生评价有限公司对本项目进行了现场监测。监测期间天气状况良好，验收工程生产设施及环保设施基本运行正常。 验收监测期间，项目工况情况见表6-3，工况证明详见附件4。 表6-3 验收期间生产工况一览表 监测日期 产品 设计生产能力 实际生产能力 生产负荷 2023年5月06日 花岗岩石板材 4.5万m2/a（150m2/d） 118m2/d 78.7% 大理石板材 15万m2/a （500m2/d） 386m2/d 77.2% 异形板材 2000m3/a （6.67m3/d） 5.21m3/d 78.1% 2023年5月07日 花岗岩石板材 4.5万m2/a（150m2/d） 120m2/d 80.0% 大理石板材 15万m2/a （500m2/d） 390m2/d 78.0% 异形板材 2000m3/a （6.67m3/d） 5.28m3/d 79.2%

表七

1、废气 有组织废气监测结果见表7-1、7-2，无组织废气监测结果见表7-2。 表7-1有组织废气检测结果（1） 采样/ 测试 日期 检测 点位 检测 项目 检测 指标 数据 单位 检测结果 标准限值 第一次 第二次 第三次 平均值 2023. 05.06 有机废气、燃烧废气处理设施P1进口 标干流量 m3/h 3995 4124 4010 4043 / 非甲烷总烃 实测浓度 mg/m3 11.7 12.4 11.2 11.8 / 排放速率 kg/h 4.67×10-2 5.13×10-2 4.49×10-2 4.77×10-2 / 有机废气、燃烧废气处理设施P1出口 标干流量 m3/h 4072 4099 4083 4085 / 含氧量 % 20.1 20.2 19.8 20.0 / 二氧 化硫 实测浓度 mg/m3 <3 <3 <3 <3 / 基准排放浓度 mg/m3 <41 <46 <31 <39 200 排放速率 kg/h <1.22×10-2 <1.23×10-2 <1.22×10-2 <1.23×10-2 / 氮氧 化物 实测浓度 mg/m3 <3 <3 <3 <3 / 基准排放浓度 mg/m3 <41 <46 <31 <39 300 排放速率 kg/h <1.22×10-2 <1.23×10-2 <1.22×10-2 <1.23×10-2 / 颗粒物 实测浓度 mg/m3 2.0 1.6 1.9 1.8 / 基准排放浓度 mg/m3 27.5 24.7 19.6 23.9 30 排放速率 kg/h 8.14×10-3 6.56×10-3 7.76×10-3 7.49×10-3 / 非甲烷总烃 实测浓度 mg/m3 4.82 5.36 4.57 4.92 60 排放速率 kg/h 1.96×10-2 2.20×10-2 1.87×10-2 2.01×10-2 2.5 烟气黑度 级 <1 <1 <1 <1 ≤1 备注：1、排气筒高度：15米； 2、处理设施：活性炭吸附； 3、本项目废气中“二氧化硫、氮氧化物、颗粒物”排放执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气（2019）10号）排放标准限值；“非甲烷总烃”排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 35/1783-2018）表1中“涉涂装工序的其他行业”标准限值； 4、表格中“<”表示未检出，其数值为该项目的检出限，并以检出限参与基准排放浓度和排放速率的计算。 表7-2有组织废气检测结果（2） 采样/ 测试 日期 检测 点位 检测 项目 检测 指标 数据 单位 检测结果 标准限值 第一次 第二次 第三次 平均值 2023. 05.06 有机废气、燃烧废气处理设施P1进口 标干流量 m3/h 4097 4123 4020 4080 / 非甲烷总烃 实测浓度 mg/m3 10.3 10.6 9.85 10.3 / 排放速率 kg/h 4.22×10-2 4.37×10-2 3.96×10-2 4.18×10-2 / 有机废气、燃烧废气处理设施P1出口 标干流量 m3/h 4046 4083 4110 4080 / 含氧量 % 20.3 19.7 20.1 20.0 二氧 化硫 实测浓度 mg/m3 <3 <3 <3 <3 / 基准排放浓度 mg/m3 <53 <29 <41 <41 200 排放速率 kg/h <1.21×10-2 <1.22×10-2 <1.23×10-2 <1.22×10-2 / 氮氧 化物 实测浓度 mg/m3 <3 <3 <3 <3 / 基准排放浓度 mg/m3 <53 <29 <41 <41 300 排放速率 kg/h <1.21×10-2 <1.22×10-2 <1.23×10-2 <1.22×10-2 / 颗粒物 实测浓度 mg/m3 1.5 2.0 1.7 1.7 / 基准排放浓度 mg/m3 26.5 19.0 23.3 22.9 30 排放速率 kg/h 6.07×10-3 8.17×10-3 6.99×10-3 7.07×10-3 / 非甲烷总烃 实测浓度 mg/m3 4.41 4.78 4.15 4.45 60 排放速率 kg/h 1.78×10-2 1.95×10-2 1.71×10-2 1.81×10-2 2.5 烟气黑度 级 <1 <1 <1 <1 ≤1 备注：1、排气筒高度：15米； 2、处理设施：活性炭吸附； 3、本项目废气中“二氧化硫、氮氧化物、颗粒物”排放执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气（2019）10号）排放标准限值；“非甲烷总烃”排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 35/1783-2018）表1中“涉涂装工序的其他行业”标准限值； 4、表格中“<”表示未检出，其数值为该项目的检出限，并以检出限参与基准排放浓度和排放速率的计算。 表7-3 无组织废气检测结果 采样/ 测试日期 检测点位 检测项目 数据单位 检测结果 标准 限值 第一次 第二次 第三次 第四次 最大值 2023.05.06 厂界上风向G1 非甲烷 总烃 mg/m3 0.47 0.44 0.49 0.51 0.88 2.0 厂界下风向G2 0.55 0.61 0.57 0.53 厂界下风向G3 0.71 0.76 0.74 0.80 厂界下风向G4 0.82 0.87 0.84 0.88 厂内监控点G5 非甲烷 总烃 mg/m3 2.55 2.34 2.39 2.42 2.58 8 厂内监控点G6 2.49 2.58 2.46 2.51 厂界上风向G1 颗粒物 μg/m3 589 585 563 570 903 1000 厂界下风向G2 716 686 678 670 厂界下风向G3 793 778 761 769 厂界下风向G4 903 862 845 837 2023.05.07 厂界上风向G1 非甲烷 总烃 mg/m3 0.42 0.47 0.44 0.48 0.89 2.0 厂界下风向G2 0.53 0.58 0.55 0.51 厂界下风向G3 0.79 0.75 0.82 0.77 厂界下风向G4 0.88 0.82 0.85 0.89 厂内监控点G5 非甲烷 总烃 mg/m3 2.05 1.95 2.09 2.14 2.23 8 厂内监控点G6 2.21 2.17 2.23 2.11 厂界上风向G1 颗粒物 μg/m3 541 550 578 573 849 1000 厂界下风向G2 666 657 685 677 厂界下风向G3 736 759 754 756 厂界下风向G4 836 840 847 849 备注：本项目废气中厂界“颗粒物”排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值标准；厂界“非甲烷总烃”排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 35/ 1783-2018）表4企业边界监控点浓度限值标准；厂区内“非甲烷总烃”执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 35/1783-2018）表3厂区内监控点浓度限值标准。 2、噪声 项目昼间厂界噪声等效声级测量值在60.4~61.7dB（A），夜间厂界噪声等效声级测量值在50.7~51.6dB（A），噪声监测值详见表7-4。 表7-4噪声检测结果 采样/ 测试日期 检测点位 检测时间 检测结果 dB（A） 主要声源 标准 限值 测量值 背景值 修约值 结果 2023.05.06 厂界东南侧N1 昼间 61.5 / / 61.5 工业噪声 65 夜间 51.6 / / 51.6 工业噪声 55 厂界南侧N2 昼间 60.8 / / 60.8 工业噪声 65 夜间 51.1 / / 51.1 工业噪声 55 厂界西北侧N3 昼间 61.3 / / 61.3 工业噪声 65 夜间 51.4 / / 51.4 工业噪声 55 厂界北侧N4 昼间 60.7 / / 60.7 工业噪声 65 夜间 50.7 / / 50.7 工业噪声 55 2023.05.07 厂界东南侧N1 昼间 61.7 / / 61.7 工业噪声 65 夜间 51.2 / / 51.2 工业噪声 55 厂界南侧N2 昼间 60.5 / / 60.5 工业噪声 65 夜间 50.8 / / 50.8 工业噪声 55 厂界西北侧N3 昼间 61.1 / / 61.1 工业噪声 65 夜间 51.2 / / 51.2 工业噪声 55 厂界北侧N4 昼间 60.4 / / 60.4 工业噪声 65 夜间 51.0 / / 51.0 工业噪声 55 备注：本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准限值。

表八

验收监测结论： 项目污染物排放监测结果如下： （1）废水 项目切割、仿形、雕刻、磨光等工序产生喷淋废水经沉淀处用于附近林地灌溉不外排，本次验收不予监测。 （2）废气 验收监测期间，项目活性炭吸附处理设施对有组织废气非甲烷总烃的平均处理效率2天分别为41.7%~43.2%，有组织废气排气筒出口非甲烷总烃两日实测最大排放浓度分别为5.36mg/m3、4.78mg/m3，两日最大排放速率分别为2.20×10-2kg/h、1.95×10-2kg/h，均符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 35/1783-2018）表1涉涂装工序的其他行业标准限值。烘干线燃烧废气同有机废气经同一根15米高排气筒排放，颗粒物两日实测最大排放浓度分别为2.0mg/m3、2.0mg/m3，两日最大排放速率分别为8.14×10-3kg/h、8.17×10-3kg/h，二氧化硫和氮氧化物均未检出。二氧化硫、氮氧化物和颗粒物排放浓度均达到《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气【2019】10号）限值排放要求。 项目厂界无组织排放的非甲烷总烃最大浓度值为0.89mg/m3，颗粒物最大浓度值为 0.903 mg/m3，厂区内无组织排放的非甲烷总烃最大浓度值为2.58mg/m3。颗粒物厂界无组织排放达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放限值，厂界无组织排放的非甲烷总烃达到DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》表4中无组织排放限值；厂区内非甲烷总烃符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 35/1783-2018）表3厂区内监控点浓度限值。 （3）噪声 项目昼间厂界噪声等效声级测量值在60.4~61.7dB（A），夜间厂界噪声等效声级测量值在50.7~51.6dB（A），可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固废 项目固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废、废活性炭及胶水空桶。生活垃圾由当地环卫部门定期清运；边角料暂存于固废场所，经集中收集后委托南安部昌废石综合利用有限公司进一步加工回用；沉淀污泥定期清理集中收集后委托南安部昌废石综合利用有限公司清运。后期定期更换产生的废活性炭按危险废物的相关规定进行收集、暂存、管理，集中后定期委托有资质的危险废物处置单位统一处置；项目胶水空桶应按照危险废物的要求进行收集、储存，并由生产厂家进行回收。 验收监测总结论： 本项目在建设中基本执行环保“三同时”规定，验收资料齐全，环境保护措施基本落实，监测指标达到排放标准的相关规定，同时满足环评及环评审批部门的相关要求，项目具备环保设施竣工验收条件。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）： 南安兴业石业有限公司                         填表人（签字）：                                       项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 年总产花岗岩石板材4.5万平方米、大理石板材15万平方米、异形板材2000立方米项目 | 项目代码 | 2302-350583-04-03-845640 | 建设地点 | 南安市石井镇滨海石材加工集中区 （南安市石井滨海工业基地46号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 56、砖瓦、石材等建筑材料制造303 | 建设性质 | (新建 (改扩建 (技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | 北纬24°39′58.017″ 东经118°23′54.262″ |
|  | 设计生产能力 | 年总产花岗岩石板材4.5万平方米、大理石板材15万平方米、异形板材2000立方米 | 实际生产能力 | 年总产花岗岩石板材4.5万平方米、大理石板材15万平方米、异形板材2000立方米 | 环评单位 | 深圳市福安环境技术有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 泉州市生态环境局 | 审批文号 | 泉南环评[2023]表50号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2023年3月 | 竣工日期 | 2023年4月15日 | 排污许可证申领 时间 | 2021.09.09（排污登记） |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | 913505837890368005001R |
|  | 验收单位 | 南安兴业石业有限公司 | 环保设施监测单位 | 福建合赢职业卫生评价有限公司 | 验收监测时工况 | 77.2%-80.0% |
|  | 投资总概算（万元） | 850 | 环保投资总概算（万元） | 20 | 所占比例（%） | 2.35 |
|  | 实际总投资（万元） | 850 | 实际环保投资（万元） | 20 | 所占比例（%） | 2.35 |
|  | 废水治理（万元） | 7 | 废气治理（万元） | 6 | 噪声治理（万元） | 2 | 固体废物治理（万元） | 5 | 绿化及生态（万元） | 0 | 其他（万元） | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 | 0 | 新增废气处理设施能力 | 0 | 年平均工作时 | 3600 |
| 运营单位 | 南安兴业石业有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91350502397241784T | 验收时间 | 2021年11月 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  | ＜3 | 200 |  |  |  | 0.0862 |  |  | 0.0862 |  |  |
|  | 烟尘 |  | 1.75 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  | ＜3 | 300 |  |  |  | 0.1293 |  |  | 0.1293 |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 非甲烷总烃 |  | 4.685 | 60 |  |  |  | 0.33216 |  |  | 0.33216 |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。

第二部分：项目竣工环境保护验收意见

南安兴业石业有限公司年总产花岗岩石板材4.5万平方米、大理石板材15万平方米、异形板材2000立方米项目竣工环境保护验收意见

2023年5月30日，南安兴业石业有限公司根据《南安兴业石业有限公司年总产花岗岩石板材4.5万平方米、大理石板材15万平方米、异形板材2000立方米项目验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

# 南安兴业石业有限公司年总产花岗岩石板材4.5万平方米、大理石板材15万平方米、异形板材2000立方米项目选址于南安市石井镇滨海石材加工集中区（南安市石井滨海工业基地46号），项目环评设计总投资850万元，占地面积7766.70，设计生产能力为年总产花岗岩石板材4.5万平方米、大理石板材15万平方米、异形板材2000立方米，实际生产能力为年总产花岗岩石板材4.5万平方米、大理石板材15万平方米、异形板材2000立方米，项目现有职工25人（10人住宿），年工作天数300天，日工作时间12h。主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。

# （二）建设过程及环保审批情况

我公司于2023年2月公司委托深圳市福安环境技术有限公司编制《年总产花岗岩石板材4.5万平方米、大理石板材15万平方米、异形板材2000立方米项目环境影响报告表》，2023年3月28日通过泉州市生态环境局审批，审批编号为泉南环评〔2023〕表50号。项目于2023年3月开工建设，2023年4月15日竣工，2023年4月17日起进行调试运行。扩建前我公司已于2021年09月09日取得《全国版排污许可证》，证书编号为913505837890368005001R，目前本扩建项目排污许可证正在申领中。

项目从立项至调试过程无环境投诉、违法或处罚记录。

# （三）投资情况

项目环评设计总投资850万元，其中设计环保投资20万元，占总投资2.35%；实际总投资850万元，其中设计环保投资20元，占总投资2.35%。

# （四）验收范围

本次验收范围为年总产花岗岩石板材4.5万平方米、大理石板材15万平方米、异形板材2000立方米及其配套建设的环境保护设施。

# 二、工程变动情况

项目的生产工艺、环境保护措施、建设性质、地点等建设内容与环评审批文件决定基本一致，参照生态环境部发布的《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》(环办环评函[2020]688号)，项目没有发生重大变动情况。

# 三、环境保护设施建设情况

# （一）废水

# 项目生产废水主要为喷淋废水。喷淋废水经沉淀池收集后，循环使用不外排；生活污水经化粪池和一体化生活污水处理设施预处理后由用于附近林地灌溉。

# （二）废气

# 项目产生的废气主要为水喷淋时溅出的少量含泥废水经晒干后遇风吹而产生的扬尘、刷胶、烘干产生的有机废气、燃烧废气。刷胶、烘干产生的有机废气及天然气燃烧废气收集后，通过活性炭吸附装置处理后经1根15米高的排气筒排放。

# （三）噪声

# 项目设备噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，项目通过在生产设备安装过程中安装减振基座和厂房隔声、距离衰减等措施减少噪声对周围环境的影响。

# （四）固体废物

项目已设置了一般固物存储场所、危废暂存间和生活垃圾收集桶。

（五）其他环境保护设施

项目厂区已雨污分流，生产场地已硬化。

# 四、环境保护设施调试效果

1、环保验收监测结果

（1）废水

项目修边、切割、磨光、切边等工序产生喷淋废水经沉淀处理后循环利用，不外排；生活污水经化粪池和一体化污水处理设施处理后用于附近林地灌溉，本次验收不予监测。

（2）废气

验收监测期间，项目活性炭吸附处理设施对有组织废气非甲烷总烃的平均处理效率2天分别为41.7%~43.2%，有组织废气排气筒出口非甲烷总烃两日实测最大排放浓度分别为5.36mg/m3、4.78mg/m3，两日最大排放速率分别为2.20×10-2kg/h、1.95×10-2kg/h，均符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 35/1783-2018）表1涉涂装工序的其他行业标准限值。烘干线燃烧废气同有机废气经同一根15米高排气筒排放，颗粒物两日实测最大排放浓度分别为2.0mg/m3、2.0mg/m3，两日最大排放速率分别为8.14×10-3kg/h、8.17×10-3kg/h，二氧化硫和氮氧化物均未检出。二氧化硫、氮氧化物和颗粒物排放浓度均达到《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气【2019】10号）限值排放要求。

项目厂界无组织排放的非甲烷总烃最大浓度值为0.89mg/m3，颗粒物最大浓度值为0.903 mg/m3，厂区内无组织排放的非甲烷总烃最大浓度值为2.58mg/m3。颗粒物厂界无组织排放达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中无组织排放限值，厂界无组织排放的非甲烷总烃达到DB35/1783-2018《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》表4中无组织排放限值；厂区内非甲烷总烃符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 35/1783-2018）表3厂区内监控点浓度限值。

（3）噪声

项目昼间厂界噪声等效声级测量值在60.4~61.7dB（A），夜间厂界噪声等效声级测量值在50.7~51.6dB（A），可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（4）固废

项目固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废、废活性炭及胶水空桶。生活垃圾由当地环卫部门定期清运；边角料暂存于固废场所，经集中收集后委托南安部昌废石综合利用有限公司进一步加工回用；沉淀污泥定期清理集中收集后委托南安部昌废石综合利用有限公司清运。后期定期更换产生的废活性炭按危险废物的相关规定进行收集、暂存、管理，集中后定期委托有资质的危险废物处置单位统一处置；项目胶水空桶应按照危险废物的要求进行收集、储存，并由生产厂家进行回收。

五、工程建设对周边环境的影响

项目的环评及其批复未要求对项目周边地表水、地下水、海水、环境空气、声环境、土壤、辐射环境质量及敏感点环境噪声进行检测。项目验收监测期间外排污染物达标排放，固废得到妥善处置，项目建设对周边环境的影响不大。

六、验收结论

验收小组经审阅本项目竣工环保验收监测报告表后认为南安兴业石业有限公司年总产花岗岩石板材4.5万平方米、大理石板材15万平方米、异形板材2000立方米项目基本落实环保“三同时”制度以及环评批复中提出的各项污染防治措施，污染物达标排放，符合环评批复要求，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的验收不合格情形，同意项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、制定监测计划及环境信息公开制度，按要求做好日常自行监测工作。

2、加强环保管理，确保各项污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放。

3、定期更换有机废气处理设施中的活性炭，按有关要求对危废进行暂存、转移、处置。

八、验收人员信息

验收组名单附后。

南安兴业石业有限公司

2023年5月31日

第三部分：其他需要说明事项

建设项目竣工环境保护验收

其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

我公司将建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，落实了防止污染和生态破坏的措施，环境保护设施投资概算约20万元。

1.2 施工简况

项目共预留了20万元资金用于环保设施的建设，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

项目于2023年3月开工建设，2023年4月15日竣工，2023年4月17日起进行调试运行，受南安兴业石业有限公司的委托，福建合赢职业卫生评价有限公司承担该项目竣工环境保护验收监测工作。福建合赢职业卫生评价有限公司于2023年5月6日至7日对项目外排污染物进行验收监测，验收报告于2023年5月24日完成编制，2023年5月26日在南安兴业石业有限公司召开验收会，我公司配备专业技术人员、办公场所等，具备完成环保竣工自主验收的能力，本次验收为企业自主验收，验收小组包括南安兴业石业有限公司 （建设单位）和监测单位（福建合赢职业卫生评价有限公司）。验收小组以书面形式对验收报告提出验收意见，同意本项目通过竣工环境保护验收。

1.4公众反馈意见及处理情况

项目在设计、施工和验收期间没有收到公众投诉等内容。

2 其他环境保护措施的实施情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要为环境管理，实施情况如下：

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

项目由本公司筹建，项目的运营管理工作由本公司负责，项目规模较小，职工人数较少，不单独设置环境管理机构，由公司经理负责制下设兼职环境管理员1人，负责日常管理。

（2）环境监测计划

建设单位尚未制定环境监测计划，在后续生产过程中将按要求自行监测计划，开展自行监测。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域消减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域消减及落后产能。

（2）防护距离控制及居民搬迁

项目不涉及防护距离控制和居民搬迁。

2.3 其他措施落实情况

本项目在验收阶段，委托福建合赢职业卫生评价有限公司进行监测，监测结果均为达到要求标准限值。在后续运营过程中本公司做好环保设施的日常维护和管理，确保污染物稳定达标排放。

3 整改工作情况

根据项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查，项目环保手续完备，技术资料齐全，执行了环境影响评价制度，基本落实了环评报告表及其批复所规定的各项环保措施，外排污染物符合达标排放要求，无需整改。

网络公示截图：

# Text boxes

时段

厂界外声环境功能区类别