建设项目环境影响报告表

# (污染影响类)

(公示简本)

| 项目名称： | 泉州市盛发安防发展有限公司技术提升项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 泉州市盛发安防发展有限公司 |
| 编制日期： | 2023年5月16日 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 泉州市盛发安防发展有限公司技术提升项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2304-350521-07-02-622347 |
| 建设单位联系人 | ** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 泉州市惠安县黄塘镇台商创业基地(前郭村) |
| 地理坐标 | （ 118 度 42 分 25.06 秒， 25度 1 分 40.42 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3312 金属门窗制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 33：66.结构性金属制品制造331；金属工具制造332；集装箱及金属包装容器制造333；金属丝绳及其制品制造334；建筑、安全用金属制品制造335；搪瓷制品制造337；金属制日用品制造338-其他(仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外) |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 惠安县工业信息化和商务局 | 项目审批（核准/备案）文号 | 闽工信备[2023]C080020号 |
| 总投资（万元） | 2310（其中本次技术提升改造投资110） | 环保投资（万元） | 166万 |
| 环保投资占比（%） |  | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 8865.2 |
| 专项评价设置情况 | 本次技术提升项目专项设置情况参照表1-1专项评价设置原则表，本项目不需要设置专项评价。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价类别 设置原则 本项目情况 是否设置专项评价 大气 排放废气含有有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 项目不涉及大气专项设置原则中提及的污染因子 否 地表水 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)； 新增废水直排的污水集中处理厂 生产废水、生活污水经预处理达标后排入惠西污水处理厂 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 项目危险物质存储量较小，不超过临界量 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 不涉及 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 不涉及 否 地下水 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作 项目不涉及以上特殊地下水资源保护区 否 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169)附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 《惠安县黄塘综合改革建设试点镇总体规划(2011-2030)》。 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目位于惠安县黄塘镇台商创业基地(前郭村)，根据建设单位提供的国有土地使用证(土地证号：惠国用2009出字第130086号)，其土地用途为工业用途。 根据台商创业基地的产业定位：基地主要吸收无污染或轻污染的高档轻工、五金机械、电子信息等高科技台资企业或有台资背景的企业入驻。本项目主要生产、销售金属门窗，属于五金机械行业，符合台商创业基地的总体定位。 同时，根据《惠安县黄塘综合改革建设试点镇总体规划(2011-2030)》，该地块规划为研发类工业用地。本项目为技术的提升改造，技改后，公司拟逐步改变发展方向，新增产品研发功能，逐步弱化生产功能，转向研发和品牌经营，同时，鉴于总规在该区域的具体内容尚未实施，因此本项目可在该地块进行过渡性生产，待总规执行或者期间政府部门如有其他规划用地需要时，项目应配合并且无条件予以搬迁。 综上，本次技改项目基本符合惠安县黄塘镇的规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 (1) 本项目主要从事金属门窗的研发、生产，检索《产业结构调整指导名录(2019年本)》、《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》，本项目不属于国家政策中鼓励、限制和禁止(淘汰)之列。 (2) 对照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》，本项目主要生产工艺及设备未列入淘汰名单内。 (3) 根据福建省企业投资项目备案证明(闽工信备[2023]C080020号)，本项目建设运营符合惠安县的产业政策要求。 2、“三线一单”控制要求符合性分析 (1) 生态保护红线 项目选址于泉州市惠安县黄塘镇台商创业基地(前郭村)，用地性质为工业用地，对照《福建省生态保护红线划定方案》及其调整方案，项目所在地不位于不位于国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，项目建设符合生态保护红线要求。 (2) 环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；纳污水体林辋溪、附近水体黄塘溪水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类。 项目生产过程中废水、废气达标排放，固废做到无害化处置。采取本环评提出的各项污染防治措施后，项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 (3) 资源利用上线 项目用水来自市政供水管网供水，用电来自市政供电网统一提供。项目运营后通过采取强化运行管理、合理选用设备及原辅材料、强化各项污染治理等多方面合理可行的措施，以“节能、降耗、减污”为目标，可有效地降低能源消耗、控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。同时，项目利用已建厂房进行技术提升建设，不涉及新增建设用地，土地利用不会突破区域土地资源上线。 (4) 环境准入负面清单 ① 根据国家发改委商务部关于印发《市场准入负面清单(2022年版)》的通知(发改体改规[2022]397号)，本项目不在禁止准入类和限制类准入类中。 ② 查阅《环境保护综合名录(2021年版)》，本项目产品为金属门窗，不属于“高污染、高环境风险”产品行业范围。 综上，本项目符合“三线一单”管控要求。 3、“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 ① 与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》符合性分析 项目位于惠安县黄塘镇台商创业基地内，主要从事金属门窗的研发、生产，所在区域水环境质量较好，项目生产废水预处理达标后排入惠东污水处理厂，不涉及重点重金属污染物排放；根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)中的附件“全省生态环境总体准入要求”，不属于“全省生态环境总体准入要求”中“空间布局约束”、“污染物排放管控”、“环境风险防控”特别规定的行业，项目建设符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》要求，详见表1-1。 表1-1 与生态环境分区管控相符性分析一览表 适用范围 准入要求 项目情况 符合性 全省陆域 空间布局约束 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 项目为金属门窗的研发、生产，所在区域水环境质量良好，项目废水经处理排入惠东污水处理厂。 符合 污染物排放管控 1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3.尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。 本次技术提升项目不涉及新增总磷及重点重金属排放；不涉及新增VOCs的排放。 符合 ② 与《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》符合性分析 根据《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(泉政文[2021]50号)，项目位于惠安县一般管控单元，不属于“泉州市总体准入要求”、“泉州市陆域环境管控单元准入要求”中“空间布局约束”、“污染物排放管控”、“环境风险防控”特别规定的行业，项目和区域环境准入清单不冲突，具体分析见下表1-2、表1-3。 表1-2 与泉州市总体准入要求相符性分析一览表 适用范围 准入要求 项目情况 符合性 全市陆域 空间布局约束 1.除湄洲湾石化基地外，其他地方不再布局新的石化中上游项目。 2.泉州高新技术产业开发区(鲤城园)、泉州经济技术开发区、福建晋江经济开发区五里园、泉州台商投资区禁止引进耗水量大、重污染等三类企业。 3.福建洛江经济开发区禁止引入新增铅、汞、镉、铬和砷等重点重金属污染物排放的建设项目，现有化工(单纯混合或者分装除外)、蓄电池企业应限制规模，有条件时逐步退出；福建南安经济开发区禁止新建制浆造纸和以排放氨氮、总磷等主要污染物的工业项目；福建永春工业园区严禁引入不符合园区规划的三类工业，禁止引入排放重金属、持久性污染物的工业项目。 4.泉州高新技术产业开发区(石狮园)禁止引入新增重金属及持久性有机污染物排放的项目；福建南安经济开发区禁止引进电镀、涉剧毒物质、涉重金属和持久性污染物等的环境风险项目。 5.未经市委、市政府同意，禁止新建制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。 项目位于黄塘镇台商创业基地，为金属门窗的研发、生产，不涉及重点重金属污染物的排放。 符合 污染物排放管控 涉新增VOCs排放项目，实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代。 项目不涉及新增的VOCs。 符合 表1-3 项目与泉州市陆域环境管控单元准入要求符合性分析 环境管控单元名称 管控单元类别 管控要求 本项目情况 惠安县一般管控单元(ZH35052130001) 一般管控单元 空间布局约束 1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。 2.禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。 项目用地为工业用地，不涉及占用永久基本农田以 及砍伐防风固沙林和农田保护林。 综上，项目符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》以及《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》的管控要求。 4、环境功能区划符合性分析 A.水环境 项目选址于泉州市惠安县黄塘镇台商创业基地(前郭村)，生活污水经化粪池处理、生产废水经污水处理设施分别预处理达标后排入区域市政污水管网，纳入惠东污水处理厂处理，不直接进入地表水体，项目排污不会对纳污水体林辋溪以及周边水体黄塘溪水质有直接的影响。项目建设符合水环境功能区划的要求，不改变区域水环境功能区划。 B.大气环境 项目所处区域环境空气质量功能类别为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。从环境空气质量监测结果看，项目所在区域环境空气质量良好，符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准，环境空气尚有一定的环境容量，废气经治理达标后排放，对周围环境影响很小。项目选址符合大气环境功能区划。 C.声环境 项目区域声环境为3类功能区，项目所在区域声环境质量现状良好，符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。运营后对拟主要噪声源采取隔声、减振、消声等综合性降噪措施，噪声能够达标排放，对周边环境影响较小，项目选址与周围声环境功能区划相适应。 5、周围环境相容性分析 项目位于泉州市惠安县黄塘镇台商创业基地(前郭村)，北侧为兴瑞发真空上吸铸造厂；西北侧隔园区路为泉州宏汉制衣有限公司；西侧为泉州奇铭电子有限公司；东侧为林地；南侧离最近的前郭村居民点为25m；黄塘溪位于项目的西侧445m处。 本项目建设、运营过程中对周边环境会造成一定影响，建设单位优化厂区平面布置和完善环保设施可确保污染物达标排放，项目建设运营对周边环境影响在接受范围内，与周边环境相容。 6、与废气相关污染防治方案符合性分析 对照目前已发布的挥发性有机物污染防治相关工作方案，主要包括《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、“关于建立VOCs废气综合治理长效机制的通知”(泉环委函201813号)、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)、《泉州市2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》等，经分析，本项目建设基本符合上述挥发性有机物污染防治的相关环保政策方案的相关要求，详见表1-4。 表1-4 项目与挥发性有机物相关环保政策符合性分析 政策名称 相关要求 本项目情况 符合性 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 严格建设项目环境准入。新建涉VOCS排放的工业企业要入园区，新、改、扩建涉VOCS排放项目，应从源头加强控制，使用低(无)VOCS含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 本次项目为技术提升改造，无新增VOCs排放，现有工程的VOCs经集气系有效统收集至净化装置净化后经排气筒达标排放。 符合 泉州市环境保护委员会办公室“关于建立VOCs废气综合治理长效机制的通知” 新建涉VOCs排放的工艺项目必须入园，实现区域内VOCs排放总量或倍量削减替代。新改扩建项目要使用低(无)VOCs含量原辅料，采取密闭措施，加强废气收集，配套安装高效治理设施，减少污染排放。淘汰国家及地方明令禁止的落实工艺和设备。 项目为技术提升改造项目，不属于新改扩项目，未新增VOCs的排放，现有VOCs有效收集后采用高效治理设施处理后达标排放；项目未使用国家及地方淘汰或命令禁止的工艺和设备。 符合 《泉州市2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》 1.大力推进低(无)VOCs 含量原辅材料替代，有效减少VOCs产生； 2.强化无组织排放控制要求； 3.聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。 1.项目部分使用低VOCs的静电喷涂及水性胶水，有效减少VOCs产生； 2.项目各废气产生工序均设置高效收集措施； 3.有机废气采用“活性炭吸附”、“水喷淋+活性炭吸附”结合的方式，各废气可达标排放。 符合 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)附录D 采用溶剂型涂料的涂装工序，各环节及涂装设备清洗应在密闭空间或设备中进行，产生的挥发性有机物经集气系统收集导入挥发性有机物处理设施或排放管道，达标排放。 项目喷漆工序在密闭喷漆车间内进行，物料日常密闭存放，随取随开随用。 项目集气系统和有机废气处理设施与生产活动及工艺设施同步运行。生产运营过程加强管理，保证在生产工艺设备运行波动情况下集气系统和净化设施仍能正常运转。定期检修设备，设施故障时待检修完毕后再共同投入使用。 符合 涂料、稀释剂、固化剂、清洗溶剂、脱漆剂等含挥发性有机物的原辅材料在储存和输送过程中应保持密闭，使用过程中随取随开，用后应及时密闭，以减少挥发。 宜采用集中供料系统，无集中供料系统，工作结束后应将剩余的涂料及含挥发性有机物的辅料送回调漆室或储存间。 集气系统和挥发性有机物处理设施应与生产活动及工艺设施同步运行。应保证在生产工艺设备运行波动情况下集气系统和净化设施仍能正常运转，实现达标排放。因集气系统或净化设施故障造成非正常排放，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。 因此，项目基本符合目前已发布的挥发性有机物污染防治相关工作方案的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 泉州市盛发安防发展有限公司(以下简称“盛发公司”)成立于2006年，位于黄塘镇台商创业基地(前郭村)，主要从事钢制防火防盗门窗，防火卷帘门等的生产、销售。项目已取得国有土地使用证，其用途为工业用地，总占地面积8865.2m2。 盛发公司现有工程生产规模为：年生产钢制防火门5000副、钢制防盗门5000副、防火卷帘门2000m2、防火窗2000m2、防盗窗2000m2，年生产铜门、精雕铸铝门、防爆装甲门各1500副。为响应环保减排污政策，盛发公司拟对现有工程喷涂前处理(除油工序)进行技术提升，将现有吊框沉浸式除油工序改装为箱体式喷淋前处理，既减少了水的损耗，又可提高水资源的利用率，从而减少了废水的排放。盛发公司于2023年4月19日在惠安县工业信息化和商务局进行了“泉州市盛发安防发展有限公司技术提升项目”的备案，拟增加投资110万元对除油工序进行技术提升改造，改造后不新增员工、不扩大生产规模，即技改后生产规模：年生产钢制防火门5000副、钢制防盗门5000副、防火卷帘门2000m2、防火窗2000m2、防盗窗2000m2，年生产铜门、精雕铸铝门、防爆装甲门各1500副。不新增员工，技改后生产人员共80人，其中50人住厂，年工作300天，日工作8小时，夜间不生产。 项目为金属制品业，主要从事金属门窗的研发、生产，不涉及电镀工艺、年用溶剂型涂料(含稀释剂)3吨。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)的要求，应编制环境影响报告表，详见表2-1。2023年5月盛发公司委托深圳市森恒生态科技有限公司编制该项目的环境影响报告表(附件1：环评委托书)。项目目前未进行建设，计划开工时间为2023年8月。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录(摘录) 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 三十、金属制品业33 66.结构性金属制品制造331 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的 其他(仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外) / 2、项目概况 项目名称：泉州市盛发安防发展有限公司技术提升项目 建设单位：泉州市盛发安防发展有限公司 建设性质：新建 总 投 资：2310万元(其中本次技术提升改造投资110万元) 建设地点：泉州市惠安县黄塘镇台商创业基地(前郭村) 建设规模：厂房总占地面积8865.2m2，包括生产厂房1栋(3F)、办公综合楼1栋(7F) 生产规模：年生产钢制防火门5000副、钢制防盗门5000副、防火卷帘门2000m2、防火窗2000m2、防盗窗2000m2，年生产铜门、精雕铸铝门、防爆装甲门各1500副 职工人数：不新增员工，员工共80人，其中50人住厂 工作制度：年生产天数300天，实行一班工作制，每班8个小时。 3、主要工程组成 项目利用现有已建厂房进行技术提升改造，项目工程组成包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。工程建设内容及规模见表2-2。 表2-2 项目主要工程组成一览表 工程类别 建设项目 建设规模及内容 是否依托现有工程 主体工程 生产厂房1栋，共3F。其中： 1F包括：除油区、喷粉固化区、门芯板区、加工组装区； 是 2F包括：喷漆/烤漆区、洗纸区、半成品区； 是 3F包括：高端门生产线、成品区 是 行政设施 办公综合楼1栋，共7F 是 公用工程 供水 由市政自来水管网供给，总用水量4145.3m3/a 是 排水 雨污分流，生活污水、生产废水分别通过厂区污水管道排入市政污水管网 是 供气 由惠安县燃气公司供应 是 供电 由市政供电网提供 是 环保工程 废水 生活污水 化粪池 是 生产废水 ①日处理量2m3的污水处理设施； 是 ②日处理量4.15m3的“混凝反应池+沉淀池”污水处理设施 是 废气 有组织 ①1#排气筒，包括： 1F固化废气—集气罩+活性炭吸附罐(TA001)； 是 1F固化车间废气—车间密闭+活性炭吸附罐(TA002)； 是 2F喷漆废气—“水喷淋+活性炭吸附罐”(TA003)； 是 2F烤漆房—“水喷淋+活性炭吸附罐”(TA004)； 是 2F喷烤漆车间—车间密闭+活性炭吸附罐(TA005)； 是 3F喷漆、烤房废气：“喷淋塔+活性炭过滤箱”(TA006) 是 ②2#排气筒：“脉冲滤筒除尘器+水喷淋”； 是 ③3#排气筒：脉冲袋式除尘器 是 无组织 ①焊接烟尘：车间排气扇； 是 ②3F喷粉粉尘：脉冲布袋除尘器 是 噪声 减振、消声、隔声，加强设备维护 是 固废 一般工业固废 一般固废暂存间建筑面积50m2 是 危险废物 建筑面积约30m2的危废暂存间暂存，委托有资质公司处置 是 生活垃圾 垃圾桶收集，环卫部门清运 是 4、主要产品和产能 本次技术改造仅针对除油工艺，生产规模较现有工程无变化，具体如下： 表2-3 项目产品产能情况一览表 序号 产品名称 年产量 备注 1 钢制防火门 已验收 2 钢制防盗门 3 防火卷帘门 4 防火窗 5 防盗窗 6 铜门 未投产未验收 7 精雕铸铝门 8 防爆装甲门 5、主要生产设备及设施 较原环评，本次技改仅针对除油区，增加了1条喷淋式除油生产线，现有除油池、清洗池作为污水收集池使用，生产设备具体情况详见表2-4。 表2-4 项目技改后主要生产设备情况一览表 序号 名称 规格型号 数量(台) 与现有工程变化情况 现有工程 技改后 1 3 4 新增1台 2 2 2 无变化 3 12 12 无变化 4 1 1 无变化 5 3 3 无变化 6 2 3 前处理新增1台 7 3 3 无变化 8 2 2 无变化 9 20 20 无变化 10 2 2 无变化 11 1 1 无变化 12 2 2 无变化 13 3 4 新增1台水分烘干炉 14 1 1 无变化 15 1 1 无变化 16 4 4 无变化 17 1 1 无变化 18 2 2 无变化 19 3 3 无变化 20 1 1 无变化 21 1 1 无变化 22 5 5 无变化 23 1 1 无变化 24 2 2 无变化 25 1 1 无变化 26 3 3 无变化 27 3 3 无变化 28 1 1 无变化 29 2 2 无变化 30 0 1 新增1台 6、主要原辅材料及燃料消耗 根据建设单位提供设计资料，项目技改后原辅材料使用情况基本不变，主要变化为新鲜水用量的减少以及增加的少量天然气量，具体原辅材料及能源具体如下： 表2-5 项目主要原辅材料及能源使用情况一览表 序号 物料名称 规格 来源 用量 变化情况 最大贮存量 现有工程 技改后 原辅材料 1 无变化 1t 2 无变化 1000个 3 无变化 1000个 4 无变化 500m2 5 无变化 500m2 6 无变化 0.2t 7 无变化 100m2 8 无变化 0.25t 9 无变化 0.8t 10 无变化 0.3t 11 无变化 0.2t 12 无变化 0.3t 13 无变化 0.5t 14 无变化 0.8t 15 无变化 5t 16 无变化 5t 17 无变化 15t 18 无变化 3kg 能源 1 水 / 市政供水 4145.3吨/年 / 2 电 / 市政供电 17万kwh/年 / 3 天然气 / 市政供气 20万m3/年 / 主要原辅料理化性质： ① 电解板：又称电镀锌板，即利用电解，在制件表面形成均匀、致密、结合良好的金属或合金沉积层的过程，项目电解板均为外购。 ② 粘结剂：项目使用聚合硅凝防火胶作为粘结剂，聚合硅凝胶是由磷酸铝、硅酸镁、硅酸钠、防火剂、无机高分子聚合剂等无机原料，经高度聚合后形成的一种无机高分子粘合剂，该粘结剂具有较强的粘结性能和较高的耐火度(可耐1100摄氏度高温)，不燃、无毒、无味。 ③ 环氧树脂粉：环氧树脂粉末涂料是由固态环氧树脂加入各种助剂，经混合、挤出、压片、粗粉碎、微粉碎、筛分等工序而制成。环氧树脂粉末涂料是一种不含有机溶剂的干态固体粉末，它与一般溶剂型的涂料和水性涂料不同，涂装时不需要用溶剂或水作为分散介质，而是以空气作为分散介质，均匀地涂装于工件表面，加热后形成涂膜的一种新型涂料。项目环氧树脂粉组成成分见表2-6。 表2-6 环氧树脂粉成分表 主要组分 聚脂树脂 硫酸钡 安息香 PE蜡 颜料 质量百分比 60% 35% 0.6% 0.4% 4% 项目所使用的环氧树脂粉不含Pb、Sb、As、Cd、Cr、Hg、Se。 ④ 油漆：项目使用丙烯酸氨基漆，是以丙烯酸树脂为主要成膜物质的涂料，具有优良的色泽，保色、保光以及耐热，耐化学品等性能。根据油漆厂家提供的油漆MSDS，项目使用丙烯酸树脂漆中含固份：丙烯酸树脂40%~55%、醇酸树脂10%~20%、氨基树脂10%~20%以及挥发份：二甲苯5%~10%、正丁醇5%~10%，项目使用油漆的挥发份以最大计。 ⑤ 稀释剂：项目所使用稀释剂为氨基漆稀释剂，为透明液体，稀释剂中均为挥发份有机物，根据物料厂家提供的稀释剂MSDS，项目使用稀释剂中含丙二醇甲醚醋酸酯5%~15%、乙酸丁酯10%~20%、C9-10芳香烃类5%~15%、乙酸乙酯18%~25%、二甲苯30%~40%、乙二醇单丁醚1%~10%、醋酸仲丁酯10%~20%。 ⑥ 发泡胶：是一种主要用于建筑门窗边缝、构件伸缩缝及孔洞处的填充、密封、粘结，其基本组分为聚氨酯预聚体，密度为1.067g/cm3。根据原料厂家提供的检测报告，项目所使用发泡胶中不含苯、甲苯、二甲苯，总挥发性有机物含量为37g/L。 ⑦ 除油剂：项目采用低碱性清洗剂，低碱性清洗剂是当前应用最为广泛的一类除油脂剂。它的碱性低，一般pH值为9～12。对设备腐蚀较小，对工件表面状态破坏小，可在低温和中温下使用，除油脂效率较高。低碱性清洗剂主要由无机低碱性助剂、表面活性剂、消泡剂等组成。无机型助剂主要是硅酸钠、三聚磷酸钠、磷酸钠、碳酸钠等，其作用是提供一定的碱度，有分散悬浮作用，可防止脱下来的油脂重新吸附在工件表面。表面活性剂主要采用非离子型与阴离子型，一般是聚氯乙烯OP类和磺酸盐型，它在除油脂过程中起主要的作用，有时还加入表面调整剂，起到脱脂、表调双重功能。 ⑧ 门芯板：门芯板采用膨胀珍珠岩为主要原料, 与一定比例的无机高黏合剂和化学添加剂混合，经过一整套工序加工而成，项目使用门芯板均为外购的成品。 7、劳动定员及工作制度 技改项目不新增员工，利用现有生产人员80人，其中50人住厂；年工作300天，日工作8小时。 8、厂区平面布置 本项目位于位于福建省泉州市惠安县黄塘镇台商创业基地(前郭村)，项目厂内各侧建筑退距、厂内道路宽度均满足建筑、环保及消防间距要求。项目总平面布置图详见附图2。 车间平面布置功能分区明确，生产设备均位于生产车间内部，噪声源强较低，均采取基础减震和墙体隔声，可以有效降低噪声对外环境的影响；生产废气经处理后由排气筒高空排放，排气筒位于常年主导风向的下风向，对东南侧的前郭村敏感点影响较小。 项目总平面布置合理顺畅、车间功能分区明确。生产区布置比较紧凑、物料流程短；车间总体布置有利于生产操作和管理，主出入口靠近台商创业基地的工业道路，方便进出。项目办公宿舍楼位于厂区南侧，单独1栋。 综上，项目总平面布置图功能分区明确，生产区和办公区分开，确保了人身安全及生产安全，生产区布置比较紧凑、物料流程短，厂区总体布置有利于生产操作和管理，本项目平面布局基本合理。 9、物料平衡和水平衡 (1) 用水分析 项目用水主要包括除油用水、洗纸用水、喷漆水帘柜用水、水喷淋装置用水、着色用水以及生活用水。本次项目仅对除油工序进行技术提升改造，其他用水参考原环评及验收资料。 ① 除油用水 根据建设单位提供除油工序的技术提升改造方案，将现有吊框沉浸式除油工序改装为箱体式喷淋前处理后，可每天节约新鲜水用量约1.5m3，参考现有工程的环评及验收资料，项目除油用水量900m3/a，则技改后喷淋式除油用水量为450m3/a。除油剂与水按一定比例调配后循环使用，每2个月更换一次；清洗段水亦循环使用，第一水洗向第二水洗逆流，第二水洗向第一水洗逆向溢流，每2个月更换一次，损耗量以20%计，则项目技改后除油废水产生量约360m3/a。 ② 洗纸用水 结合实际生产情况，参考项目原环评及验收资料，洗纸用水量367.5m3/a，洗纸废水排放量294m3/a。 ③ 喷漆用水 项目2F、3F分别设有1个喷漆台，配有水帘式除漆雾系统，水帘柜用水循环使用，2F喷漆水帘柜年用量25m3，每个月更换一次，年排放喷漆水帘柜废水20m3；3F喷漆台使用频率较低，水帘柜水每季度更换一次，年用水量27.2m3，产生喷漆废水量为3.2m3/a。因此，喷漆用水总量为52.2m3/a，产生喷漆废水总量23.2m3/a。 ④ 水喷淋装置用水 项目1F的喷粉废气、2F喷漆废气、烤漆废气以及3F的喷/烤漆废气均分别经4套水喷淋装置净化，根据原环评及验收资料，2F喷漆、烤漆废气以及1F喷塑粉尘的水喷淋柜年用水量57.5m3，年排放喷淋柜废水46m3；3F喷烤漆废气的喷淋装置储水量为2m3，每季度更换一次，喷淋塔用水量为8m3/a，损耗量以0.2计，则产生喷淋柜废水量为6.4m3/a。因此，项目水喷淋装置总用水量为65.5m3/a，总排放喷淋装置废水量为52.4m3/a。 ⑤ 着色用水 项目3F车间高端门生产线配置有配有1个着色池(6m×0.5m×0.4m)，有效水深0.2m，单次盛装水量0.6m3；着色液每年更换一次，日常损耗添加，每天损耗量约为10%，则年需补充18m3新鲜水量，排放着色废液0.6m3/a；同时，设置2个清洗池(6m×0.5m×0.4m)，有效水深0.2m，单次盛装水量0.6m3，清洗水每月更换一次，日常损耗添加，每天损耗量约为10%，则年需补充36m3新鲜水量，清洗用水总用量48m3，排放清洗废水12m3/a。 因此，着色工序总用水量为66m3/a，总排放废水量12.6m3/a。 ⑥ 生活用水 本次技改项目不新增员工，现有员工80人，其中50人住厂，根据《建筑给排水设计规范》(GB50015-2015)和《福建省地方标准行业用水定额》及泉州市实际用水情况，住厂职工生活用水取150L/(d·人)，不住厂职工生活用水取50L/(d·人)，工作时间300天/年，则生活用水量为9m3/d(2700m3/a)。生活污水以生活用水的80%计，则生活污水量为7.2m3/d(2160m3/a)。 综上，项目除油工序技术提升改造后总用水量3701.2m3/a，排放总废水量2902.2t/a。其中生活污水量2160t/a，进入化粪池预处理；生产废水量742.2t/a，除油废水、洗纸废水、1F喷粉废气喷淋废水、2F喷烤漆废气喷淋废水以及2F喷漆车间的水帘柜废水共计720m3/a，统一收集至编号为TW001的污水处理设施1进行处理；3F喷漆水帘柜废水、喷烤漆废气喷淋废水以及着色废水共计22.2m3/a，收集后进入编号为TW002的污水处理设施2进行处理，两股生产废水经预处理达标后排入市政污水管网。 ② 水平衡图 略 图2-1 项目水平衡图(单位：t/a) |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程及产污图 本次技术提升改造不改变项目生产工艺流程，与现有工程一致，具体生产工艺流程及产污环节见图2-2~图2-4。 (1) 钢制防火门、钢制防盗门、防火卷帘门、防火窗、防盗窗 略 图2-2 钢制门窗生产工艺及产污环节示意图 (2) 铜门 略 图2-3 铜门生产工艺及产污环节示意图 (3) 铸铝门、装甲门 略 图2-4 铸铝门、装甲门生产工艺及产污环节示意图 2、生产工艺流程及产污说明 (1) 生产工艺说明 略 (2) 产污环节 ① 废水：包括除油废水、2F喷漆水帘柜废水、洗纸废水、3F铜门着色清洗废水、3F喷漆水帘柜废水以及废气处理设施的喷淋塔废水。除油废水、2F喷漆水帘柜废水、洗纸废水以及配套的喷淋塔废水汇至编号为TW001的污水处理设施1(“混凝+沉淀”工艺)处理；3F的高端门生产线产生的生产废水(包括铜门着色清洗废水、喷漆水帘柜废水以及废气处理设施的喷淋塔废水)收集至编号为TW002的污水处理设施2(“混凝沉淀+生化系统”工艺)处理。 ② 废气：包括喷粉废气、固化废气、喷漆废气、烤漆废气、焊接烟尘、胶粘废气以及门芯板裁切、雕刻废气。 喷粉废气大部分由滤芯收集后回用于生产，未收集喷粉废气由滤芯脉冲滤筒除尘器净化再由水喷淋塔净化后由编号为DA002的2#排气筒排放；固化废气经活性炭吸附、喷烤漆废气经“水喷淋+活性炭吸附”后汇至编号为DA001的1#排气筒排放；门芯板裁切粉尘经脉冲布袋除尘器净化后由编号为DA003的3#排气筒排放。 ③ 噪声：操作过程及设备运行时产生的噪声，生产设备均放置于车间内部，经减振、隔声等措施进行降噪。 ④ 固废：各种裁切、机加工边角料；收集的喷粉粉末；漆渣；原料空桶；除油池、着色池沉渣；废百洁布；污水处理设施污泥以及废活性炭。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 盛发公司于2011年投资1500万元建设“泉州市盛发安防发展有限公司改建项目”，设计生产能力为：年生产钢制防火门5000副、钢制防盗门5000副、防火卷帘门2000m2、防火窗2000m2、防盗窗2000m2，年产值1000万元，该项目于11月9日通过了惠安县环境保护局(现惠安生态环境局)的审批(批复文件编号为：2011-245)，并2012年12月21日通过了环保验收，验收批号为：惠环验[2012]093号，验收内容为：钢制防火门5000副、钢制防盗门5000副、防火卷帘门2000m2、防火窗2000m2、防盗窗2000m2。 2018年，因公司发展，盛发公司增加投资金额200万元对原有设备、环保设施进行升级改造，并增加1条门芯板雕刻流水线，2018年10月委托湖南大自然环保科技有限公司编制了《泉州市盛发安防发展有限公司改扩建项目》环境影响报告表，2019年3月13日通过泉州市惠安生态环境局(原惠安县环保局)的审批，审批编号为：惠环保审[2019]表30号，建设内容为：年生产钢制防火门5000副、钢制防盗门5000副、防火卷帘门2000m2、防火窗2000m2、防盗窗2000m2，该项目于2019年12月完成验收。 同年，因公司发展需要，盛发公司增加投资500万元，利用现有生产车间3楼车间(建筑面积为3045m2)新增1条新型门窗的生产线，委托漳州市东宏环保科技有限公司编制《新型门窗智能生产线环境影响报告表》，2020年3月24日通过泉州市惠安生态环境局(原惠安县环保局)的审批，审批编号为：泉惠环评[2020]表6号，扩建后生产规模为：年生产钢制防火门5000副、钢制防盗门5000副、防火卷帘门2000m2、防火窗2000m2、防盗窗2000m2，年生产铜门、精雕铸铝门、防爆装甲门各1500副。 |

# 六、结论

泉州市盛发安防发展有限公司位于泉州市惠安县黄塘镇台商创业基地(前郭村)，是一家主要从事钢制防火防盗门窗，防火卷帘门等的生产、销售的企业，本次“泉州市盛发安防发展有限公司技术提升项目”的建设符合国家和地方当前产业政策，选址合理可行。项目符合“三线一单”的控制性要求，所在区域水、气、声环境质量现状较好，能够满足环境功能区划要求；项目在运营期内采取本报告中提出对废气、废水、噪声、固废的治理措施后，在确保污染处理设施正常运行的前提下，各项污染物可达标排放，周围环境的影响较小。 因此，在采取本报表提出的各项环保措施与对策，落实环保“三同时”制度前提下，从环境保护的角度分析，该技术提升项目的建设是可行的。 泉州市盛发安防发展有限公司 2023年5月31日