# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   福州华煦济康医院扩建项目

建设单位(盖章)： 福州华煦济康医院有限公司

编制日期：         2023年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 福州华煦济康医院扩建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 福建省福州市晋安区宦溪镇山溪村溪湾42号(6号楼2楼) |
| 地理坐标 | （26度13分51.21秒， 119度22分46.65秒） |
| 国民经济 行业类别 | Q8416疗养院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生 84- 108、医院 841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务 8434；采供血机构服务 8435；基层医疗卫生服务 842-其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 0.06 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | √否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 新增租赁面积822.94，共计租赁面积5428.55m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，土壤、声环境不开展专项评价，项目专项评价设置情况详见表1。 表1 项目专项评价设置表 专项评价类别 涉及项目类别 本项目评价 是否设置专项 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 不涉及 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 不涉及 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 不涉及 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 不涉及 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 不涉及 否 地下水 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作 不涉及 否 注:1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物》。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》《HJ169》附录B、附录C 综上所述，本项目无需开展专项评价工作。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1.1 项目产业政策符合性分析 本项目为晋安区社会福利中心项目配套医疗卫生服务项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中三十七、卫生健康-5、医疗卫生服务设施建；同时项目也不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中所列禁止或限制的工艺技术、装备的建设项目。项目建设符合国家及地方的产业政策。 1.2 “三线一单”符合性分析 （1）本工程“三线一单”符合性判定表，见表 1.2-1。 表1.2-1 项目与“三线一单”文件相符性分析 类别 项目与“三线一单”相符性分析 符合性 生态保护红线 项目位于福建省福州市晋安区宦溪镇山溪村溪湾42号，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域。 符合 环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：大气：项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；地表水：满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准；声：项目所在地声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。 符合 资源利用上线 项目用水为市政管网供应、用电为电网供应，项目运行过程通过内部管理、设备选择、医疗材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 符合 环境准入负面清单 项目属于产业结构调整指导目录（2019年本）中鼓励类中三十七、卫生健康-5、医疗卫生服务设施建，符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知(闽政〔2020〕12号)》全省生态环境总体准入要求，不属于《市场准入负面清单》(2020年版)中禁止准入类的项目。 符合 （2）与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》符合性分析 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)相关要求分析，项目所在位置属于福建省陆域区域。因此，项目对照全省生态环境总体准入要求中“全省陆域”部分，具体见表1.1-2。 表1.1-2 与全省生态环境总体准入要求的符合性分析 适用范围 准入要求 本项目情况 符合性 全省陆域 空间布局约束 石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 本项目医疗卫生服务项目，与空间布局约束要求不冲突。 符合 污染物排放管控 1、建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或等量替换"。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代。福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2、新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3、尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。 本项目不涉及新增大气污染物（二氧化硫、氮氧化物）以及新增VOCs的排放。 符合 根据上述分析，本项目与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)中的相关规定是符合的。 （3）与《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》符合性分析 表1.1-3 与福州市生态环境总体准入要求的符合性分析 适用范围 准入要求 本项目情况 符合性 福州市陆域 空间布局约束 1.福州市石化中上游项目重点在江阴化工新材料专区、连江可门化工新材料产业园布局。 2.鼓楼区内福州高新技术产业开发区洪山片禁止生产型企业的引入；仓山区内福州高新技术产业开发区仓山片不再新增生物医 药原料药制造类企业。 3.罗源县内福州台商投资区松山片区禁止引进、建设集中电镀、制浆、医药、农药、酿造等重污染项目；连江县内福州台商投 资区大官坂片区不再扩大聚酰胺一体化项目规模。 4.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。 5.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，逐步将大气重污染企业和环境风险企业搬出城市建成区和生态保 护红线范围。 项目选址于福建省福州市晋安区宦溪镇山溪村溪湾42号，与福州市陆域空间布局约束要求不冲突。 符合 污染物排放管控 1.建设规划部门划定的县级以上城市建成区及福州市环境总体规划（2013-2030）划定的大气环境二级管控区的大气污染型工业 企业（现阶段指排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业，但不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑排放二 氧化硫、氮氧化物的工业企业）新增大气污染物排放量，按不低于 1.5 倍交易。 2.省级（含）以上工业园区外的工业企业新增主要污染物排放量（不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工 业炉窑的工业企业新增的二氧化硫、氮氧化物排放量），按不低于 1.2 倍交易。 3.涉新增 VOCs 排放项目，VOCs 排放实行区域内倍量替代。 4.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新建钢铁、火电、水泥、有色项目应 当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化及燃煤锅炉项目应当执行大气污染物特别排放限值。 5.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。 1、项目位于福建省福州市晋安区宦溪镇山溪村溪湾42号，本项目不涉及新增大气污染物（二氧化硫、氮氧化物）以及新增VOCs的排放。。 符合 表1.1-4 福州市晋安区的“三线一单”相符性分析一览表 环境管控单元名称 管控类别 总体管控要求 项目 符合性 晋安区重点管控单元1 空间布局约束 1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，城市建成区内现有原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 2.严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。 3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。 符合，本项目属于疗养院，位于福建省福州市晋安区宦溪镇山溪村溪湾42号，不在土地开发利用的负面清单内。 污染物排放管控 城市建成区的大气污染型工业企业的新增大气污染物（二氧化硫、氮氧化物）排放量，按不低于1.5倍调剂。 符合，本项目不涉及新增大气污染物（二氧化硫、氮氧化物）的排放。 资源开发效率要求 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。 符合，项目使用电能为清洁能源。 综上分析，项目建设符合“三线一单”要求。 1.3 工程选址合理性分析 （1）与周边环境相容性分析 项目所选地址北侧为福州绕城高速，交通便捷，该地区附近没有该类型养老服务社区。本项目建成后，将打造集医疗生活照料、医疗服务、康复护理、文化娱乐为一体的绿色养老社区，为老年人提供一个充满亲情的生活环境，充分发挥区域“森林氧吧”特有的地域优势，以传统风水文化和空间将健康、科学、养老服务体系融为一体，倾力打造一个“设施智能化、环境森林化、管理专业化、健康医院化、生活多元化”、符合时代发展要求的健康养老综合体。本项目建设与当地社会环境相容性好。 根据本评价对项目周边环境的影响分析，扩建后对周边环境影响较小。在采取积极有效的环保措施后，各污染物排放达标，周边环境质量能满足环境功能要求；项目周边无居住区、商业区，项目最近的敏感点为846m处的山溪村。建设单位在确实落实本评价提出的各项污染治理措施的前提下，可实现污染物达标排放，且各污染物排放源强较低，运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响不明显项目建设与周围环境基本相容。综上所述，本项目选址符合土地利用规划，符合环境功能区划，与周围环境基本相容，其选址合理。项目地理位置图见附图一，项目周边环境关系示意图见附图二，项目周边环境及场地现状图见附图三。 （2）与土地利用规划符合性分析 本项目为晋安区社会福利中心项目配套医疗卫生服务项目，项目选址位于福建省福州市晋安区宦溪镇山溪村溪湾42号，本次扩建租赁福州市华祥养老产业有限公司6号楼（2层办公楼），产权属晋安区社会福利中心所有，福州市华祥养老产业有限公司做为晋安区社会福利中心ppp项目的投资建设及项目运营方，运营年限29年。（使用证明以及租赁合同见附件5）建设单位目前已取得不动产权证书（闽（2021）福州市不动产权第9088151号产权书详见附件4），本次扩建无新增占地面积，项目土地用途为社会福利用地。.项目建设符合土地利用规划。 1.4 环境功能区划符合性分析 项目运营期环境空气污染排放源强很低，对周围环境空气不会产生显著影响，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；项目生活废水与医疗废水先经过化粪池处理再经过一般医疗污水处理设施站处理后排放到福州市桂湖片区污水处理厂；一般医疗污水处理设施为地埋式，废气以无组织形式排放，定期喷洒除臭剂，不会对周边大气环境造成影响；在采取一定的噪声污染防治措施后，项目产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，项目所在区域的环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准，因此，项目建设符合环境功能规划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 2021年9月，福州华煦济康医院有限公司租赁租赁福州市华祥养老产业有限公司7号楼及6号楼（3.4层）建设《福州华煦济康医院项目》，并于2021年11月1日取得福州市晋安生态环境局的批复，文号：榕晋环评[2021]21号。项目于11月30日完成竣工环保验收。目前全院设置病床99张。 由于社会需要，福州华煦济康医院有限公司本次拟投资500万元，建设《福州华煦济康医院扩建项目》建设内容：新增全科、医疗科；新增设备电解质分析仪、血气分析仪、全自动化学发光测试仪；新增床位59张，扩建后全厂共计床位158张，本次扩建工程不新增占地面积，租赁福州市华祥养老产业有限公司6号位2楼作为本次项目的新增建筑面积。目前医院稳定运营，建设单位尚未对项目进行建设，拟完成环保手续并取得相关部门的许可后进行设备安装调试和项目建设生产（建设起始时间约为2023年8月）。 根据《中华人民共和国环境保护法》(2015年)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正)、《建设项目环境保护管理条例》(2017年)的相关规定，项目需要办理环境影响评价手续；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)规定，本项目环评类别为环境影响报告表，详见表2-1。为此，建设单位委托福州朴诚至信环保科技有限公司编制该项目的环境影响报告表(委托书详见附件一)。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)及相关技术规范要求，编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。 表2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录(摘录) 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 四十九、卫生 84 108 医院 841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务 8434；采供血机构服务 8435；基层医疗卫生服务 842 新建、扩建住院病床位500张及以上的 其他（住院床位20张以下的除外） 住院床位20张以下的（不含20张住院床位的） |
| --- | --- |

| 建设内 容 | 项目扩建前后对照表详见下表2.1-2 表2.1-2 项目现有工程后基本情况对照表 项目 现有工程 本次扩建 本次扩建工程建成后全院 公司名称 福州华煦济康医院有限公司 福州华煦济康医院有限公司 福州华煦济康医院有限公司 法人代表 宋宁 宋宁 宋宁 总投资 1500万元 500万元 2000万元 建设 性质 新建 扩建 扩建 建设 地点 福建省福州市晋安区宦溪镇山溪村溪湾42号 福建省福州市晋安区宦溪镇山溪村溪湾42号 福建省福州市晋安区宦溪镇山溪村溪湾42号 工程 规模 租赁福州市华祥养老产业有限公司7号楼及6号楼（3.4层）（租赁面积4605.61） 租赁福州市华祥养老产业有限公司7号楼及6号楼（2层）已建楼房（租赁面积822.94） 租赁福州市华祥养老产业有限公司7号楼及6号楼（2、3、4层）已建楼房（共计建筑面积5428.55） 运营 规模 设置病床位99张 新增病床位59张 共计床位158张 主要 设备 心电图、康复设备、DR、彩色多普勒超声、呼吸机、康复设备、给氧装置、CT、磁共振 新增电解质分析仪、血气分析仪、全自动化学发光测定仪等 设备增设情况详见后文表2.2-5 职工总人数 医生9人，护士30人，行政人员5人，年工作365天，病房24小时值班 新增医生13人，护士15人，行政人员3人，年工作365天，病房24小时值班 共计医生22人，护士45人，行政人员8人，年工作365天，病房24小时值班 环保设备 废气：污水处理设施为地埋式，废气以无组织形式排放；定期喷洒除臭剂； 废水：采用“格栅+调节池+水解酸化+生物接触+沉淀池+消毒池”工艺，污水处理池体采取地埋式，设计处理规模为40m3/d。医疗废水经一般医疗废水处理设施处理后排入市政污水管网纳入福州市桂湖片区污水处理厂。 噪声：主要设备采用低噪声设备，设备采用减振基础；空调室外机消声、隔声措施。临路一侧病房安装隔声玻璃。 固废：厂区虽已建成危废暂存间，但未按相关要求对危废暂存间的地面进行防渗漏处理，未设置导流沟、废液收集池，不能达到危废临时贮存要求，医疗废物危废间设置在病房楼西侧，医疗废物妥善收集后委托有资质单位统一处置，生活垃圾委托环卫部门处理。 废气：污水处理设施为地埋式，废气以无组织形式排放；定期喷洒除臭剂； 废水：依托现有工程，同时将原有污水处理设施扩建至70m3/d。 处理工艺仍为“格栅+调节池+水解酸化+生物接触+沉淀池+消毒池”。 噪声：主要设备采用低噪声设备，设备采用减振基础；空调室外机消声、隔声措施。临路一侧病房安装隔声玻璃。 固废：依托现有已建规范化的医疗废物危废间，位于病房楼西侧，医疗废物妥善收集后委托有资质单位统一处置，生活垃圾委托环卫部门处理。 废气：污水处理设施为地埋式，废气以无组织形式排放；定期喷洒除臭剂； 废水：采用“格栅+调节池+水解酸化+生物接触+沉淀池+消毒池”工艺，污水处理池体采取地埋式，设计处理规模为70m3/d。医疗废水经一般医疗废水处理设施处理后排入市政污水管网纳入福州市桂湖片区污水处理厂。 噪声：主要设备采用低噪声设备，设备采用减振基础；空调室外机消声、隔声措施。临路一侧病房安装隔声玻璃。 固废：医疗废物妥善收集后委托有资质单位统一处置，生活垃圾委托环卫部门处理。 地下水防渗措施 污水处理间、柴油发电机房地面水泥硬化、医疗废物暂存间采取防渗措施 依托现有工程 污水处理间、柴油发电机房地面水泥硬化、医疗废物暂存间采取防渗措施 环境风险 目前厂区尚未编制应急预案及建设事故应急池 编制突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案，配套建设容积不小于20立方米的事故应急池，落实事故应急处置和环境风险防范措施，防止污染事故的发生 编制突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案，配套建设容积不小于20立方米的事故应急池，落实事故应急处置和环境风险防范措施，防止污染事故的发生 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 2.2 本次扩建项目建设内容 项目名称：福州华煦济康医院扩建项目 建设单位：福州华煦济康医院有限公司 建设地点：福建省福州市晋安区宦溪镇山溪村溪湾42号 扩建投资：500万元人民币 建设内容及规模：新增病床59张，总规模：设置病床158张 劳动定员及工作制度：新增医生13人，护士15人，行政人员3人，扩建后全院共计医生22人，护士45人，行政人员8人，年工作365天，病房24小时值班。 福州华煦济康医院有限公司项目组成及建设内容见表2.2-1。 表2.2-1 项目组成一览表 序号 项目分类 主要工程内容及规模 备注 现有 本次扩建内容 1 主体 工程 6号楼 一层 老人福利楼，用于其他项目，本次环评不涉及 不涉及 新租赁6号楼24层，作为疗养康复的病床使用，新增病床位59床。 二层 老人福利楼，用于其他项目，本次环评不涉及 新增，作为疗养康复的病床使用(设置病床59张) 三层 作为疗养康复的病床使用(设置病床40张) 不变 四层 作为疗养康复的病床使用(设置病床40张) 不变 7号楼 一层 入口大厅、门诊大厅、库房、设备科、检验科、治疗室、换药室、内科、医学康复科、中医科、西药科、检查室、DR室 新增全科、医疗科 对现有工程医疗功能进行扩充，增设全科、医疗科 二层 治疗室、护理部、医院感染管理科、信息科、医生办公室、康复治疗室、病房 不变 三层 设置病床19张） 不变 2 辅助工程 停车场 依托租赁房福州市华祥养老产业有限公司综合服务楼北侧空地，室外停车场 不变 依托出租方 食堂 依托租赁房福州市华祥养老产业有限公司食堂，位于综合服务楼一层 与现有项目一致 备用柴油发电机 项目临时停电时，可依托租赁方福州市华祥养老产业有限公司柴油发电机发电 与现有项目一致 2 公用 工程 给水 接市政给水管网 接市政给水管网 依托出租方 排水 采取雨污分流制，生活废水与医疗废水先经过化粪池处理再经过一般医疗污水处理设施站处理后排放到福州市桂湖片区污水处理厂。 采取雨污分流制，生活废水与医疗废水先经过化粪池处理再经过一般医疗污水处理设施站处理后排放到福州市桂湖片区污水处理厂。 依托现有工程 供电 接市政供电管网，项目内备用一台应急发电机，位于项目病房楼一层，以备停电时使用。 接市政供电管网，项目内备用一台应急发电机，位于项目病房楼一层，以备停电时使用。 依托出租方 废气 污水处理设施为地埋式，废气以无组织形式排放，定期喷洒除臭剂 污水处理设施为地埋式，废气以无组织形式排放，定期喷洒除臭剂 依托现有工程 废水 采用“格栅+调节池+水解酸化+生物接触+沉淀池+消毒池”工艺，污水处理池体采取地埋式，设计处理规模为40m3/d 采用“格栅+调节池+水解酸化+生物接触+沉淀池+消毒池”工艺，污水处理池体采取地埋式，处理规模为70m3/d。医疗废水经一般医疗废水处理设施处理后排入市政污水管网纳入福州市桂湖片区污水处理厂。 依托现有工程 固体废物 危险 废物 医疗废物拟暂存于危废间，医疗废物妥善收集后委托有资质单位统一处置 医疗废物拟暂存于危废间，位于病房楼西侧，医疗废物妥善收集后委托有资质单位统一处置 依托现有工程 生活 垃圾 生活垃圾分类收集后委托环卫部门统一清运处置 生活垃圾分类收集后委托环卫部门统一清运处置 / 噪声治理 选用低噪声设备，加强设备的维护管理，对高噪声设备采取减振、消声、隔声等降噪措施 选用低噪声设备，加强设备的维护管理，对高噪声设备采取减振、消声、隔声等降噪措施 / 2.3 项目环保设施投资估算一览表 表2.3-1项目环保投资估算一览表 序号 项目 主要内容 投资(万元) 1 废水处理 依托现有工程；生活废水与医疗废水先经过化粪池处理再经过一般医疗污水处理设施站处理后排放到福州市桂湖片区污水处理厂，处理工艺：“格栅+调节池+水解酸化+生物接触+消毒池”工艺；同时将原有污水处理设施扩建至70m3/d 5 2 废气处理 污水设施恶臭 污水处理设施为地埋式，废气以无组织形式排放，定期喷洒除臭剂 / 3 噪声防治 主要设备采用低噪声设备，设备采用减振基础；空调室外机消声、隔声措施。临路一侧病房安装隔声玻璃。 1 4 固废防治 危险 废物 依托现有已建危险废物暂存间，暂存间做防渗处理；分类收集危险废物废物，委托有资质的单位处置。 / 生活 垃圾 生活垃圾收集桶等 / 合计 / 6 2.4 产品产能 本项目主要从事养老中心配套医疗卫生服务，新增病床59张，总规模：设置病床158张（医疗机构经营许可证见附件七）。 2.5 主要原辅材料消耗及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源使用情况见表2.5-1。 表2.5-1 项目原辅材料清单 涉密，删除 2.6 主要生产设备 本项目的主要医疗设备见表2.6-1。本项目相关辐射 表2.6-1 项目主要医疗设备一览表 涉密，删除 2.7 劳动定员及工作制度 本项目新增医生13人，护士15人，行政人员3人，扩建后全院共计医生22人，护士45人，行政人员8人，年工作365天，病房24小时值班。 2.8 水平衡 本项目不设传染病房，无传染病医疗污水。 本项目为二级医院，用水标准参照《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)、《福建省行业用水定额标准》(DB35/T772-2013)等相关用水指标。项目用水来自市政供水管网，项目运营期废水主要包括医疗废水、门诊用水、职工人员用水及洗衣房用水。 （1）医疗废水 项目医疗废水包含医疗病房。根据建设单位提供资料，现有医疗床位99张，本次项目拟增设医疗床位59张，共计病床位99张。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），病床用水系数按300L/（床·d），则现有医疗病床用水量约为29.7t/d（10840.5t/a），排污系数按0.9计算，病床废水排放量约为26.73t/d（9756.45t/a），本次扩建新增医疗病床用水量约为17.7t/d（6460.5t/a），排污系数按0.9计算，新增病床废水排放量约为15.93t/d（5814.45t/a）。扩建后共计医疗病床用水量约为47.4t/d（17301t/a），病床废水产生量约为42.66t/d（15570.9t/a）。 （2）门诊用水 根据估算，现有项目接待的门诊病人数量约为50人次/a，本次扩建后预计接待的门诊病人数量可达80人次/a，门诊以13L/（人·次）的用水量（门诊用水系数：10~15L/人·次，取平均值）计，则现有项目耗水量为0.65t/d（237.25t/a），排污系数按90%计，排放废水量0.585t/d（213.525t/a），新增门诊用水耗水量为0.39t/d（142.35t/a），排放废水量0.351/d（128.115t/a）。扩建后共计门诊用水耗水量为1.04t/d（379.6t/a），排放废水量0.936t/d（341.64t/a）。 （3）职工人员用水 项目现有医护人员39人，新增28人，共计医护人员67人。医护人员用水按每人200 L/d计（医务人员用水系数：150~250L/人·d），则现有项目耗水量7.8t/d（2847t/a），排污系数按90%计，排放废水量7.02t/d（2562.3t/a），新增医护人员耗水量5.6t/d（2044t/a），排放废水量5.04t/d（1839.6t/a），扩建后项目共计耗水量13.4t/d（4891t/a），排放废水量12.06t/d（4401.9t/a）。项目现有行政人员5人，新增行政人员3人，共计行政人员8人，行政人员用水按每人50 L/d计，则现有项目耗水量0.25t/d（91.25t/a），排污系数按90%计，排放废水量0.225t/d（82.125t/a），新增行政人员耗水量0.15t/d（54.75t/a），排放废水量0.135t/d（49.275t/a），则项目共计耗水量0.4t/d（146t/a），排放废水量0.36t/d（131.4t/a）。 （4）特殊医疗废水 项目特殊医疗废液源自检验科。项目检验科主要进行血常规及生化检验，采用全自动检测仪器和商品试剂盒，不需要自行配置检验试剂，项目检验室选用无氰化物（环保型）溶血素替代传统的含氰试剂，避免了含氰废液，项目检验室使用化学试剂及盐酸、硫酸、次氯酸等，会产生酸性废液。院区污水站不接纳此类特殊废液，统一收集后交由有资质单位进行处理。 （5）洗衣房用水 扩建项目新增洗衣房，预计每月对158张床位更换下来的床单被褥进行洗涤，即项目床单被褥的洗涤量约为1896套/a，重量约1.92t/a。根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2010)中洗衣房用水定额为40-80L/kg干衣物（取平均值60L/kg干衣物），则洗涤用水量为115.2t/a（0.32t/d），排污系数按90%计，则洗涤废水的排放量为103.7t/a（0.29t/d）。 项目用排水情况见表2.8-1，扩建后全院用排水平衡图见图2.8-1。 表2.8-1 本项目用排水一览表 类别 用水指标 现有工程 本次扩建工程 全院（共体工程） 用水量（t/d） 排污系数 排水量（t/d） 用水量（t/d） 排污 系数 排水量（t/d） 用水量（t/d） 排污 系数 排水量（t/d） 医疗病房 300L/（床·d） 29.7 0.9 26.73 17.7 0.9 15.93 47.4 0.9 42.66 门诊 13L/（人·次） 0.65 0.9 0.585 0.39 0.9 0.351 1.04 0.9 0.936 医护人员 每人200 L/d 7.8 0.9 7.02 5.6 0.9 5.04 13.4 0.9 12.06 行政人员 每人 50 L/d 0.25 0.9 0.225 0.15 0.9 0.135 0.4 0.9 0.36 洗衣房 60L/kg干衣物 / / / 0.32 0.9 0.29 0.32 0.9 0.29 总合计 38.4 0.9 34.56 24.16 0.9 21.746 62.56 0.9 56.304 本次扩建工程水平衡图 单位：t/d 图2.8-1 全院水平衡图 单位：t/d 2.9 厂区平面布置 本次扩建项目建设内容：新增6号病房楼：二层设置为病房；对现有7号楼一层新增全科以及医疗科。建筑物各层分工明确，且相互不影响。本项目建成后，噪声主要来自各类配套设施水泵，安置于地下一楼泵房内，通过采取消声、减振、隔声等合理有效措施后对周边居民区的声环境影响不大。项目一般医疗污水处理设施站位于7号楼北侧地下，根据《医院污水处理设计技术规范》（CECS07：2004）设计要求，医院污水处理站应单独设置，与病房、居民区住宅的距离不应小于10m，并设置隔离带，新建污水处理构筑物及设备房均设置于地下，全封闭，地面设置绿化带隔离，以减少臭气和噪音对病人或居民的干扰，符合规范要求。同时医院主入口位北侧规划路，交通方便。项目各层平面布置图详见附图五，总平面图布置图详见附图四。 |
| --- | --- |
| · | 2.10 就诊流程及产污环节分析 本项目就诊流程见图2.10-1。 涉密，删除 图2.10-1 本项目工艺流程图 项目运营期的产污环节见表2.10-1。 表 2.10-1 本项目运营期产污环节一览表 涉密，删除 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.11 现有项目环保手续履行情况 现有项目环境影响评价、竣工环境保护验收和排污许可手续等履行情况见下表。 表2.11-1现有项目环评、验收和排污许可手续情况一览表 序号 项目 批复情况 验收时间 排污许可手续 1 福州华煦济康医院 批复时间：2021.11.1 审批单位：福州市晋安生态环境局（附件10） 2021年11月30日（附件11） 已完成排污许可登记（登记编号：91350111MA35EK1W6W001Y）（附件13） 2.12 现有工程污染物实际排放情况 该项目已进行验收并取得验收意见，其污染物实际排放情况根据验收监测报告数据进行核算。 2.12.1 废水 根据医院提供资料，验收期间医院营运情况已满负荷，全院用水量约为12000m3/a，废水排放量为10800m3/a。根据《福州华煦济康医院项目竣工环境保护验收监测报告表》中对污水处理站进出口的监测结果，核算全年排放量，详见表2.12-1和表2.12-2。 表2.12-1 现有工程污废水检测结果 单位：mg/L 项目 2021年11月9日 2021年11月10日 标准值 达标情况 进口 （平均值） 出口 （平均值） 进口 （平均值） 出口 （平均值） pH（无量纲） 7.2~7.4 7.4~7.6 7.1~7.3 7.6~7.7 6-9 达标 SS（mg/L） 101 35 109 37 250 达标 氨氮（mg/L） 22.5 15.6 22.7 15.3 100 达标 CODCr（mg/L） 144 46 144 48 60 达标 BOD5（mg/L） 47.5 13.7 47.6 14.3 / 达标 类大肠菌群（mg/L） 1.9×105 2.5×103 2.2×105 2.2×103 20 达标 总余氯（mg/L） <0.03 0.51 <0.03 0.52 20 达标 45B表2.12-2 现有工程废水总排放量 单位：t/a 序号 项目 已建工程实际排放总量 原环评核算排放量 1 水量 10800 12614.4 2 CODCr 0.4968 1.8922 3 BOD5 0.1480 0.7569 4 SS 0.3780 0.4415 5 氨氮 0.1685 0.3154 2.12.2 废气 福州华煦济康医院项目于验收期间营运规模已达到满负荷，主要废气来源于污水处理站运行过程中产生的硫化氢和氨无组织排放。 2.12.3 固废 根据《福州华煦济康医院项目竣工环境保护验收监测报告表》现有项目固废排放情况详见下表2.12-1 表2.12-1 固废污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号 项目 废物类别 废物代码 产生量 （t/a） 处置量 （t/a） 外排量 （t/a） 危险 特性 备注 1 医疗 废物 HW01 841-001-01 5.42 5.42 0 In/T 分类收集，委托福建省固体废物处置有限公司定期清运和处置 841-002-01 841-003-01 841-004-01 841-005-01 2 污水处理站污泥 HW49 900-041-49 1.387 1.387 0 In 检验消毒后，委托福建省固体废物处置有限公司定期清运和处置 3 特殊医疗废液 HW01 841-005-01 0.15 0.15 0 In 委托福建省固体废物处置有限公司统一处置 4 生活垃圾 / / 15.7 15.7 0 / 生活垃圾由环卫部门清运 2.13 现有项目和环评批复落实情况存在的问题 根据现有工程建设项目环境影响报告表的批复意见，结合现场实际勘查，具体问题详见下表2.13-1，结合改扩建后项目需整改的情况详见下表2.13-2。 表2.13-1 项目环境影响登记表落实情况一览表 序号 项目 环评批复要求 实际落实情况 是否落实要求 1 废水 医疗废水与生活污水经化粪池、院区污水处理站处理达标后排入市政污水管网，纳入桂湖片区污水处理厂统一处理。废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》 ( GB18466-2005)表2中的预处理标准。 与环评一致，医疗废水各污染物排放指标均达到批复要求 已落实 2 废气 加强恶臭废气除臭除味处理，提高污水处理池的封闭性，并设置站区绿化隔离带。污水处理站周边大气污染物执行《医疗 机构水污染物排放标准》( GB18466-2005)表3中的浓度限值。 与环评一致，污水站周边各污染物排放指标均达到批复要求 已落实 3 噪声 优化设备布局，产生噪声的设备应采取隔声、消声、减振措施。 选用低噪声级的设备，风机出口安装消音器、高噪声级设备布置在厂房内、设置隔声间等隔声降噪措施 已落实 4 固废 栅渣、化粪池和污水处理站污泥、医疗废物、检验科废液等危险废物应严格按照《危险废物贮存污染 控制标准》(GB18597-2001) 及其修改单要求，设置危险废物贮存场所，设立危险废物标识，并委托有相应处置资质的单位统一处置 已落实。危险废物按规定设置贮存间并委托福建省固体废物处置有限公司处置 已落实 5 事故应急池 编制突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案，配套建设容积不小于15立方米的事故应急池，落实事故应急处置和环境风险防范措施，防止污染事故的发生 目前厂区尚未编制应急预案及建设事故应急池 未落实 6 总量 总量控制:本项目主要污染物排放总量控制指标为废水排放量≤7937.29吨/年、COD <0.4832吨/年、 NH3-N<0.0483吨/年， 扩建后全院总量控制指标为废水排放量12614.4吨/年、COD<0.6307吨/年、NH3-N<0.0631吨/年。 根据业主提供的资料：全院用水量约为12000m3/a，废水排放量为10800m3/a。COD总量为0.54吨/年，NH3-N总量为0.054吨/年，达到批复要求。 已落实 表2.11-2 改扩建后项目需整改的情况一览表一览表 序号 项目 污染物 改建后情况 是否落实环评要求 1 废水 医疗污水 现有工程已建设一套“格栅+调节池+水解酸化+生物接触+消毒池”医疗废水处理设施，本项目改扩建后需执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，且本次扩建污水站规模扩大至70m3能满足扩建增加的废水水量，因此无需对生活污水处理设施进行改造 无需 整改 2 废气 废气：污水处理设施为地埋式，废气以无组织形式排放 污水处理设施上方地面为空地和道路，相对来说比较空旷，空气流通性比较好，在对项目现场进行察看时，在处理设施上方没有闻到异味，对周边的环境影响较小。 无需 整改 3 噪声 / / 无 4 固废 固废：医疗废物暂存于危废间，医疗废物妥善收集后委托有资质单位统一处置，生活垃圾委托环卫部门处理。 厂区已建成危废暂存间，按相关要求对危废暂存间的地面进行防渗漏处理，现有危废间具备“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）能力。 无需 整改 根据现场检查情况，现有工程仍存在的环境问题和整改建议如下： 整改建议： （1）完善企业自查报告 （2）加强危废暂存场所的管理 （3）本项目污水处理站产生的废气无组织排放，根据核算，废水处理产生的废气源强较小，不会对周边环境产生较大影响，但仍用应加强日常管理，定期清掏污泥，做好周边环境的绿化。 （4）项目应尽快落实编制突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案，本次扩建后应配套建设容积不小于20立方米的事故应急池，落实事故应急处置和环境风险防范措施，防止污染事故的发生。 2.12 项目现有工程后全厂“三本账”分析 表2.12.1 现有工程后项目污染物排放“三本账”一览表 类 别 污染物名称 现有工程排放量(固体废物产生量) 改扩建项目排放量 以老带新削减量 改扩建后项目排放量(固体废物产生量) 排放增减量 产生量 削减量 排放量 废水 废水量(t/a) 12614.4 7937.29 0 7937.29 0 20551.69 7937.29 CODcr(t/a) 1.8922 2.3812 1.6192 0.7620 0 2.6542 0.7620 BOD5(t/a) 0.7569 1.1906 0.8453 0.3453 0 1.1022 0.3453 SS(t/a) 0.4415 0.9529 0.6195 0.3334 0 0.7749 0.3334 NH3-N(t/a) 0.3154 0.3969 0.1231 0.2738 0 0.5892 0.2738 废气 氨气(kg/a) 3.523 2.62 0 2.62 0 6.143 2.62 硫化氢(kg/a) 0.1358 0.101 0 0.101 0 0.2368 0.101 固废 生活垃圾(t/a) 15.7 9.9 9.9 0 0 25.6 9.9 危险废物 医疗废物(t/a) 5.42 3.23 3.23 0 0 8.65 0 污水站污泥(t/a) 1.387 0.794 0.794 0 0 2.181 0 特殊医疗废物(t/a) 0.15 0 0 0 0 0.15 0 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 大气环境质量现状 3.1.1环境空气质量功能区划 （1）环境空气质量标准 本项目位于福州市晋安区宦溪镇山溪村溪湾42号，根据榕政综[2014]30号文通知实施的《福州市环境空气质量功能区划》，项目所在地属于二类环境空气质量功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级浓度限值部分指标详见表3.1-1。 表3.1-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1、表2（摘录） 序号 污染物名称 取值时间 浓度限值(μg/m3) 1 二氧化硫（SO2） 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 2 二氧化氮（NO2） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 一氧化碳（CO） 24小时平均 4000 1小时平均 10000 4 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 5 粒径小于等于10μm的颗粒物（PM10） 年平均 70 24小时平均 150 6 粒径小于等于2.5μm的颗粒物（PM2.5） 年平均 35 24小时平均 75 7 总悬浮颗粒（TSP） 年平均 200 24小时平均 300 《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）表D.1 序号 污染物名称 取值时间 浓度限值(μg/m3) 1 氨 24小时平均 / 1小时平均 200 2 硫化氢 24小时平均 / 1小时平均 10 3.1.2区域大气环境质量现状 ①区域达标判断 根据《2021年福州市生态环境状况》（网址∶http://www.fuzhou.gov.cn/zcjd/xwfb/202206/t20220608_4375735.htm），2021年，福州市空气质量优良率100%，同比提高0.5个百分点，其中一级（优）242天，二级（良）123天。2021年福州市环境空气质量综合指数为2.59，同比改善6.2%，在全国168个重点城市中排名第五。 ②引用资料的可行性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求：“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”，本此评价选取福州市生态环境局网址发布的《2021年福州市生态环境状况公布》，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，环境现状监测数据可行。 ③特征污染物 本项目排放的废气特征污染因子为氨和硫化氢。根据《关于印发 〈建设项目环境影响报告表〉内容、格式及编制技术指南的通知和常见问题解答》(环办环评[2020]33号)的有关条款：“7、污染影响类技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中国家质量标准是否包含《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D等技术导则和参考资料？回复：技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。”《环境空气质量标准》（GB3095）中无氨、硫化氢的质量标准，因此本评价主要着重对氨、硫化氢的排放标准进行控制，不进行现状质量调查。 3.2 水环境质量现状 3.2.1地表水功能区划 （1）水环境 本项目最近水域为桂湖溪，根据《福建省人民政府关于福州市地表水环境功能区划定方案的批复》（闽政文[2006]133号）及《福州市水环境功能区划》，桂湖溪水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水质标准。具体标准值详见表。 表3.2-1 地表水环境质量标准（摘要） 单位：mg/L（除pH外） 项目 Ⅲ类水质标准 pH（无量纲） 6~9 化学需氧量 ≤20 高锰酸盐指数 ≤6 BOD5 ≤4 DO ≥5 氨氮（NH3-N） ≤1.0 石油类 ≤0.05 总磷 ≤0.2 3.2.2地表水环境质量现状 本项目污水预处理达标后排入市政管网，纳入福州市桂湖片区污水处理厂处理达标后经由桂湖溪，最终纳入敖江。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的相关规定，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B；可不对区域水环境质量现状及区域污染源开展调查工作。 为了解项目附近地表水的水环境质量现状，根据福建省生态环境厅公布显示的《2021年福建省生态环境状况公报》（网址：http://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sthjyw/stdt/202206/t20220610_5928224.htm）：“敖江水质优。Ⅰ～Ⅲ类水质比例 94.5％，其中Ⅰ～Ⅱ类水质比例 16.7％。各类水质比例如下：Ⅱ类占 16.7%，Ⅲ类占 77.8％，Ⅳ类占 5.5%。监测的 18 个断面中，罗源兰水村断面氨氮指标未达到Ⅲ类水 质标准。”本项目周边地表水体为桂湖溪，最终排入敖江，因此项目区域地表水水质能够满足Ⅲ类水质标准。 图3.2-1 网站公示截图 图3.2-2 福建生态环境状况公报部分内容截图 3.3 声环境质量现状 3.3.1声环境功能区 项目位于福州市晋安区宦溪镇山溪村溪湾42号，项目所在地属于2类声环境功能区，区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。执行详见表3.3-1。 表3.3-1 声环境质量标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别 昼间 夜间 2类 60 50 3.3.2声环境质量现状 为了解项目所在区域声环境质量现状，福建中检创信检测技术有限公司于2020 年 11 月 24 日在项目厂界外 1m 设置 5 个声环境质量监测点进行声环境质量进行现状监测。 （1）监测点位、时间及频次 监测点位：厂界四周 监测因子：LAeq 时间及频次：2020年11月24日，昼夜各监测1次。 （2）监测结果 监测结果见表3.3-2。 表3.3-2项目声环境质量现状监测结果单位：dB（A） 监测点位 2020年11月24日 昼间/dB(A) 昼间/dB(A) N1# 49 45 N2# 46 43 N3# 47 44 N4# 48 45 N5# 47 44 标准限值 60 50 达标情况 达标 达标 由表3.3-2可知，项目区域声环境可满足《声环境噪声标准》(GB3096-2008)中2类要求(声环境监测报告详见附件六)。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.4 环境保护目标 1 、大气环境：保护大气环境质量，防止大气环境污染，使空气质量保持在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 2 、水环境：根据项目主要的污染物特征和该区域的自然环境条件分析，保证不因项目运营而污染项目区域地下水环境。确保地表水控制在《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 3 、声环境：保护该项目区域的声环境质量不低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，保护厂界外声环境质量不受拟建项目噪声影响。 本项目评价区内未发现文物古迹，无风景名胜区。项目500m范围内无温泉水。项目周边主要环境保护目标见表。主要环境保护目标和本项目的位置关系见附图二。 表3.4-1 主要环境保护目标 环境要素 环境敏感目标 方位 与厂界距离（m） 保护要求 水环境 桂湖溪 N 358 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 宦溪 N 553 敖江 E 1567 大气环境 厂界外500m范围内无大气环境保护目标 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准 声环境 厂界外周边50米范围内无声环境保护目标 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 地下水 厂界外500m范围内无地下水环境保护目标 / 生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标 / |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.5 污染物排放标准 3.5.1 水污染物排放标准 运营期：生活废水与医疗废水先经过化粪池处理再经过一般医疗污水处理设施站处理后接入市政污水管网执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B等级标准。福州市桂湖片区污水处理厂处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准后，详见表3.5-1。 表3.5-1 《医疗机构水污染物排放标准》（日均值）摘录 项目 污染物 标准限值 粪大肠菌群数 MPN/L 5000 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理标准 肠道致病菌 / 不得检出 肠道病毒 / 不得检出 COD 浓度 mg/L 250 最高允许排放负荷 g/床位(d 250 BOD5 浓度 mg/L 100 最高允许排放负荷 g/床位(d 100 SS 浓度 mg/L 60 最高允许排放负荷 g/床位(d 60 pH 无量纲 6-9 动植物油 mg/L 20 色度 稀释倍数 － 阴离子表面活性剂 mg/L 10 挥发酚 mg/L 0.5 总余氯 mg/L 消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口余氯2-8mg/L 氨氮 mg/L 45 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 的 B 等级标准 3.5.2 大气污染物排放标准 运营期 污水处理设施产生的废气周边最高允许浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准，详见表3.5-2。 表3.5-2 污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度 序号 控制项目 标准值 标准来源 1 氨（mg/m³） 1.0 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准 2 硫化氢（mg/m³） 0.03 3 臭气浓度（无量纲） 10 4 氯气（mg/m³） 0.1 3.5.3噪声排放标准 运营期 医院场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体见表3.5-3。 表3.5-3 工业企业厂界环境噪声排放限值单位：dB（A） 时段 声环境功能区 昼间 夜间 2 60 50 3.5.4固体废物 医疗废水污水处理设施污泥执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准。具体标准详见表3.5-4。 表3.5-4 医疗机构污泥控制标准 医疗机构类别 粪大肠菌群数 （MPN/g） 肠道致病菌 肠道病毒 结核杆菌 蛔虫卵死亡率（%） 综合医疗机构和其它医疗机构 ≤100 － － － >95 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），其中医疗废物还应执行国务院《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令第380号）、卫生部《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号令）、《医院废物专用包装物、容器标准和警示标准》（环发[2003]188号）中的有关规定。一般工业固废按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求处置。危险固废外运处置执行《危险废物转移联单管理办法》 |
| 总量 控制 指标 | 3.6 总量控制指标 3.6.1总量控制因子 根据《福建省关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》（政2016号54号）、《福建省人民政府办公厅关于2015年度主要污染物总量减排工作的意见》（闽政办[2015]65号，2015年5月11日），现阶段福建省主要污染物总量控制指标为： （1）废水：化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）； （2）废气：二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）。 根据《福建省人民政府关于印发大气污染防治行动计划实施细则的通知》（闽政[2014]1 号文）中“二、重点工作（五）严格节能环保准入，优化产业空间布局”中的第2小点可知，国家强力推行强化节能环保指标的约束，严格实施污染物排放总量控制，根据国家统一部署，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。因此，本评价将挥发性有机物的排放量一并计算入此次总量控制方案中。 3.6.2 总量控制方案 本项目不产生SO2、NOx，医疗废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B等级标准，经福州市桂湖片区污水处理厂后达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放。 项目本次扩建新增废水排放量21.746t/d（7937.29t/a）COD排放量0.3969，NH3-N排放量0.0397，扩建后项目废水排放量共计56.304t/d（20551.69t/a），COD排放量1.028，NH3-N排放量0.1028。COD、NH3-N排放量见表3.6-1。 表3.6-1项目废水排放源强 污染物 本次扩建 总规模 COD NH3-N COD NH3-N 废水排放量（t/a） 7937.29 20551.69 福州市桂湖片区污水处理厂出水排放浓度（mg/L） 50 5 50 5 福州市桂湖片区污水处理厂出水标准排放量（t/a） 0.3969 0.0397 1.028 0.1028 根据福建省环保厅关于印发《福建省主要污染物排污权指标核定管理办法（试行）》的通知（闽环发[2014]12号）、《福建省环保厅关于进一步加快推进排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽环发[2015]6号），其适用范围为：福建省范围内现有工业排污单位、集中式水污染治理单位排污权的核定和管理。本项目属于医疗服务型项目，不在需要购买总量的工业排污单位、集中式水污染治理单位范畴，符合总量控制要求。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目门诊病房楼已建成，施工期只进行污水处理站和事故应急池的扩建及床位安装，均为短期影响，随着施工期结束其影响将消失，评价不再对施工期环境影响进行详细评价，项目的环境影响主要来源于运营期。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2 运营期环境影响分析和保护措施 4.2.1 废水 （1）废水污染源分析 本项目废水源自各门诊科室、病房的排放的医疗废水以及探访人员、医护人员和行政办公人员等产生的一般生活污水和洗衣房废水。 ①特殊医疗废液 项目特殊医疗废液源自检验科。项目检验科主要进行血常规及生化检验，采用全自动检测仪器和商品试剂盒，不需要自行配置检验试剂，项目检验室选用无氰化物（环保型）溶血素替代传统的含氰试剂，避免了含氰废液，项目检验室使用化学试剂及盐酸、硫酸、次氯酸等，会产生酸性废液。院区污水站不接纳此类特殊废液，统一收集后交由有资质单位进行处理。 ②一般医疗废水（包括非病区生活污水） 项目医疗废水为医疗病房和门诊产生的废水，该废水含有病原体—病菌、病毒等，主要污染因子为 COD、BOD5 、SS、氨氮、粪大肠菌群等。非病区医疗废水：本项目非医疗废水为职工人员产生的生活废水、洗衣房废水等，该废水主要污染物为SS、COD、BOD5、氨氮等。 由表2.8-1和图2.8-1可知，本次扩建项目医疗废水产生量为21.746t/d（7937.29t/a）。废水主要污染物为CODcr、SS、BOD5、NH3-N和粪大肠菌等，参照《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）和《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）医院污水水质有关信息，可知医院废水水质为：CODcr300mg/L、BOD5150mg/L、SS120mg/L、NH3-N 50mg/L、粪大肠菌群数为3.0×108个/L。根据《福州华煦济康医院项目竣工环境保护验收监测报告表》中对污水处理站进出口的监测结果可知现有污水处理设施对医疗废水的处理效率为：COD去除效率可达68%，BOD5去除效率可达71%，SS去除效率可达65%，氨氮去除效率可达31%。 医疗废水先经化粪池处理后再经过一般医疗废水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，其中氨氮执行GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准（氨氮≤45mg/L）通过市政污水管网进入福州市桂湖片区污水处理厂，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 具体水污染物排放情况见表4.2-1。 表4.2-1 本项目扩建医疗废水产生及排放情况一览表 废水类别 废水量 污染物 产生情况 处理设施 排放情况 处理 效率 （%） 浓度（mg/L） 产生量 （t/a） 浓度（mg/L） 排放量 （t/a） 一般医疗废水 7937.29t/a COD 300 2.3812 化粪池+一般医疗废水处理设施 96 0.7620 68 bod5 150 1.1906 43.5 0.3453 71 悬浮物 120 0.9529 42 0.3334 65 氨氮 50 0.3969 34.5 0.2738 31 粪大肠杆菌【1】 3.0×108 --- 4874 --- ＞99.99% 备注：【1】粪大肠杆菌群计数单位为：MPN/L 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4.2-2。 表4.2-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别 污染物 排放 去向 排放 方式 排放规律 污染治理设施 污染治 理设施编号 污染治 理设施名称 处理能力 治理工艺 是否为可行技术 医疗废水 CODcr、SS、BOD5、NH3-N和粪大肠菌 福州市桂湖片区污水处理厂 间接 排放 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 TW001 污水处理站 70t/d 调节池+水解酸化+生物接触+沉淀池+消毒池 是 表4.2-3 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 排放口名称 排放口地理坐标 排放标准 受纳污水处理厂信息 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放浓度 限值/（mg/L） DW001 医疗废水排放口 经度：119°22′45.60″；纬度：26°13′51.75″ 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的“预处理标准”，其中氨氮执行GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准（氨氮≤45mg/L） 福州市桂湖片区污水处理厂 CODCr 50 BOD5 10 SS 10 氨氮 5 （2）废水排放达标性分析 根据现有工程《福州华煦济康医院项目竣工环境保护验收监测报告表》中对污水处理站进出口的监测结果可知：一般医疗废水经污水处理站处理后的外排医疗废水水质可满足《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准，其中氨氮执行GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B级标准（氨氮≤45mg/L）。能满足污水处理厂进水水质要求（COD≤500mg/L；BOD5≤300mg/L；SS≤400mg/L；氨氮≤45mg/L）。因此，项目废水经处理达标后排放，对水环境保护目标的影响较小。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2 废水污染防治措施 （1）废水治理措施 项目已建一座处理规模为40t/d的一般医疗污水处理设施站，采用“格栅+调节池+水解酸化+生物接触+消毒池”工艺，本次扩建新增医疗废水依托现有工程污水处理设施，同时将原有污水处理设施扩建至70m3/d。医疗废水经过一般医疗污水处理设施站处理达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，排入市政污水管网纳入福州市桂湖片区污水处理厂处理。项目废水具体处理工艺流程如图4.2-1。 图4.2-1 污水站处理工艺流程 1、预处理 预处理主要采用物化工艺，首先采用格栅池拦截污水中较大的污染物，用以防止其堵塞、磨损水泵和管道等设备与设施并进入后续处理系统。此外，由于医院污水水质与水量的波动性大，故需设置调节池，以使水质与水量得到均衡调节，以保证后续处理设备的正常运行，使系统能有效、稳定地工作。 2、生化处理 生物处理一方面是降低水中的污染物浓度，另一方面保障消毒效果。医院污水处理的多采用生物处理工艺，常用的生物处理工艺主要有：活性污泥法、生物膜法、生物接触氧化法、曝气生物滤池和简易生化处理等。 通过技术经济比选，考虑工程实际情况，本工程采用水解酸化+接触氧化的二级氧化处理工艺，各工艺说明分别如下： ①水解酸化 水解酸化池在兼氧的条件下将难生物降解的高分子有机物断链水解成小分子、易降解有机物。本水解酸化池与理论上的厌氧反应器具有根本上的区别，厌氧反应器有酸化和产甲烷反应，本水解酸化池只控制到酸化水解阶段。 在厌氧酸化水解池中，进行厌氧微生物水解反应、酸化反应等，逐步将不溶性有机物消解成溶解性有机物，并把长链有机污染物和大风机有机污染物消解成短链有机物，如乙酸、丙酸等；而在反硝化细菌的作用下，将硝态氮转化为氮气，同时，反硝化也会去除部分COD。 ②接触氧化工艺 经厌氧处理后的污水进入好氧处理工艺，利用好氧微生物继续氧化分解污水中的有机污染物。好氧生物处理从机理上又分为好氧生物膜法和好氧活性污泥法两大类。工程拟采用的生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物膜法之间的生物处理工艺，其主要特点如下： a.生物接触氧化池内单位容积的生物固体量都高于活性污泥法曝气池及生物滤池，因此，生物接触氧化法具有较高的容积负荷，最高可达2.0kgBOD5/(m3•d)，而一般的活性污泥法容积负荷最高约1.0kgBOD5/(m3•d)。 b.生物接触氧化法不需要设置污泥回流系统，也不存在污泥膨胀问题，运行管理简便。 c.生物接触氧化法由于兼有活性污泥法和生物膜法的特点，因此，单位体积内的污泥浓度可达10g/L，如此高的微生物量，使得该工艺具有一定的抗冲击负荷能力。 d.污泥产量较少。 一般接触氧化对CODcr去除效率约75%，本次环评保守估计取70%。 ③沉淀 根据微生物生长繁殖规律，利用生物处理废水都会产生污泥颗粒，本工艺大部分污泥回流，循环利用，少量剩余污泥排入化粪池。在此设沉淀池将其沉淀，上清液重力流入后续处理设施。 3、消毒剂选择 医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。二氧化氯作为一种强氧化剂，它能有效破坏水体中的微量有机污染物，如苯并芘、葸醌、氯仿、四氯化碳、酚、氯酚、氰化物、硫化氢及有机硫化物、氧化有机物时不发生氯代反应。由于ClO2高效、安全、无毒，在美国，ClO2用于饮用水处理已超过50年。二氧化氯（ClO2）消毒是被世界卫生组织（WHO）公认的一种高效、广谱、强力杀菌剂，也是2003年中国在抗击“非典”过程中，国家卫生和环保部门推荐使用的消毒剂之一。 采用二氧化氯消毒消毒工艺，设备稳定性、运行管理便捷、处理效果良好。 ①二氧化氯的灭菌原理 二氧化氯发生器工作原理：盐箱内的盐在计量调节系统、电控系统的作用下被定量输送到电解槽内，通过电解反应生成二氧化氯和氯气的气液混合物，经吸收系统吸收制成一定浓度的二氧化氯混合消毒液，投加到待处理的水中或需要消毒的物体，完成二氧化氯和氯气的协同消毒、氧化等作用。 二氧化氯发生器由反应系统、吸收系统、供给系统和控制系统组成，二氧化氯发生器的工艺原理如图4.2-3所示： 图4.2-3 二氧化氯发生器工艺原理 ②二氧化氯灭菌的特性 二氧化氯消毒剂可以灭杀一切微生物，包括细菌繁殖体、细胞芽孢、真菌、分枝杆菌和肝炎病毒、各种传染病毒菌等。其对微生物的杀菌机理为：二氧化氯对细胞壁有较强的吸附穿透力，可有效地使氧化细胞内含琉基的酶，快速的抑制微生物蛋白质的合成来破坏微生物。 消毒剂特性：二氧化氯的熔点-59.5℃，沸点9.9-11℃（101kPa），液体密度为1.765g/ml，气体密度为3.09g/L，具有与氯气相似的刺激性气味，光照下极易分解不稳定，较难储藏，需采用二氧化氯发生器现场制备二氧化氯水溶液，才能充分发挥二氧化氯的消毒、灭菌效果。二氧化氯的消毒能力和氧化能力远远超过氯气，不会像氯气那样生成对人体有害的有机卤化物和三卤甲烷（致癌物质）。能有效的破坏酚、硫化物、氰化物等有害物质。二氧化氯消毒剂具有无毒、无害、消毒后的水果、蔬菜不用清洗便可直接食用的众多优点。 由此可见，本项目采用二氧化氯消毒基本符合医院特点及消毒要求，但投加量应根据实际水质和水量实验确定，控制好余氯的浓度。 ③尾水余氯控制分析 尾水氯消毒后，将含有一定浓度的余氯，必须对尾水余氯量进行严格控制，为了满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准（消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L），项目污水站尾水经消毒池消毒接触1h以上排放，可满足GB18466-2005要求，尾水中余氯和消毒副产物的潜在毒性很小，对福州市桂湖片区污水处理厂水质影响较小。 （2）废水处理效果及可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）表A.2医疗机构排污单位污水治理可行性技术参照表，对本项目涉及相关废水的治理措施要求如下表所示。 表4.2-4与医疗机构排污单位废水可行技术比较分析 序号 污水类别 主要污染物项目 污染治理设施及工艺 本项目采取的治理技术 符合性 1 医疗废水 粪大肠菌群数、肠道致病菌、 肠道病毒、化学需氧量、氨氮、 pH 值、悬浮物、五日生化需 氧量、动植物油、石油类、阴 离子表面活性剂、挥发酚、色 度、总氰化物、总余氯 进入海域、江、 河、湖库等水 体 二级处理/深度处理+消毒工艺。 二级处理包括：活性污泥法；生物膜法。 深度处理包括：絮凝沉淀法；砂滤法；活性炭法； 臭氧氧化法；膜分离法；生物脱氮除磷法。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、 二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。 采用“格栅+调节池+水解酸化+生物接触+沉淀池+消毒池”工艺 可行 排入城镇污水处理厂 一级处理/一级强化处理+消毒工艺。 一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法。 一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不 完全生物处理。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、 二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。 本项目医疗废水经处理后，水质可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B等级标准，在处理过程中严格掌握消毒剂的用量，保证在满足消杀效果时，又控制余氯量在标准范围内。 因此，废水处理措施可行。 废水依托现有污水处理设施可行性 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）4.2.4“医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%~20%”，由表2.8-1和图2.8-1可知，现有工程废水排放量为38.4t/d，本次扩建项目新增医疗废水产生量为21.746t/d，共计废水量为56.304t/d，扩建后污水站规模为70m3，则（70-56.304）/70=19.56%，满足相关工程技术规范，因此本次扩建项目新增废水依托现有污水设施处理是可行的。 （4）废水依托污水处理厂可行性 ①管网衔接可行性分析 本项目选址于福建省福州市晋安区宦溪镇山溪村溪湾42号，目前项目周边市政污水管网已建成，根据福州市桂湖片区污水处理厂工程规划，本项目位于福州市桂湖片区污水处理厂服务范围内。接管证明见附件九。 ②污水厂处理能力可行性分析 目前福州市桂湖片区污水处理厂处理能力可达到1.5万m3/d。项目总污水排放量为20551.69t/a，即56.304t/d，项目污水排放量占福州市桂湖片区污水处理厂处理能力的0.037%，对污水厂的正常运营不会产生冲击影响。 ③水质接入可行性分析 项目废水水质简单，易降解，主要污染因子为粪大肠杆菌群、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、经处理设施处理后污染物能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准以及氨氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B等级标准，满足污水处理厂的进水指标要求。项目污水排放不会对福州市桂湖片区污水处理厂的水量和水质产生冲击，对污水处理厂的正常运行影响不大。 福州市桂湖片区污水处理厂采用CASS工艺，可在较短的停留时间和相对较高的水力负荷下获得较高的有机物和悬浮物的去除率，保证出水水质满足GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放。 综上所述，本项目废水经预处理设施处理达标后进入福州市桂湖片区污水处理厂是可行的。 （5）应急事故池可行性分析 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）“医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水，传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的 100%，非传染医院污水处理工程应急事故池容积不应小于日排放量的30%”。 运营期的医疗废水总量为56.304t/d ，对照上述医院污水处理工程技术规范的要求，项目事故池容积不应小于56.304*30%=16.8912m3，项目拟新建事故池容积为20m3。符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的要求。 4.2.2废水检测计划 从保护环境出发，定制环保监测计划，其目的是要监测建设项目在今后运行期间的各种环境因素，应用监测得到的反馈信息，及时发现生产过程中对环境产生的不利影响，或环保措施的不正常运作，及时修正和改进，使出现的环境问题能得到及时解决，防止环境质量下降，保障经济和社会的可持续发展。根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020），结合本建设项目的特点和周边环境特点，以及相应的环保设施。 表4.2-5 监测计划一览表 序号 监测点位 监测因子 监测频次 1 医疗废水设施出口 流量 自动监测 pH值 12小时 化学需氧量、悬浮物 周 粪大肠菌群落 月 五日生化需氧量、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂 季度 肠道致病菌（沙门氏菌）、色度、氨氮 、总余氯 / 肠道致病菌 （志贺氏菌）、肠道病毒 / 4.3 运营期大气环境影响和保护措施 4.3.1 污染源强 项目运营期主要的大气污染源为污水处理设施废气。 （1）恶臭废气 根据工程分析，本项目运营期产生的废气主要为污水处理站产生的恶臭废气。 根据污水处理的过程，污水处理站臭气产生源主要分为污水收集系统、污水处理系统和污泥处理系统等，而恶臭逸出量最大的工段为曝气单元和污泥处理系统两个工段，曝气单元约占污水站恶臭逸出量的55%，污泥处理系统约占25%。污水收集系统中臭气主要来源于污水中含氮、硫的有机物在厌氧条件下的生物降解或废水接入所含污染物质所产生的臭气；污水处理系统中的臭气源主要分布在进水头部、生化处理、污泥上清液等；污泥处理系统中的臭气主要来源于污泥抽吸及干化过程。污泥干化池拟建于设备间，设计盖板密封。 污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要种类有：硫化物、氨、硫醇、甲基硫、粪臭素、酪酸、丙酸等，其中以硫化氢和氨为主，恶臭主要成份为NH3、H2S等。 由于恶臭物质的逸出和扩散机理比较复杂，废气源强难以计算，本次评价恶臭污染源源强采用美国EPA对城市废水处理站恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目污水处理站处理BOD50.8453t/a，则产生的NH3和H2S的产生量分别为2.70kg/a和0.104kg/a。污水处理站恶臭产排情况见表4.3-1。本项目一般医疗污水处理设施站为埋地式，项目废气产生量较小以无组织形式排放；由于污水处理设施上方地面为空地和道路，相对来说比较空旷，空气流通性比较好，在对项目现场进行察看时，在处理设施上方没有闻到异味。建设单位应定期喷洒除臭剂对污水处理站的臭气进行除臭处理。 表4.3-1 污水处理站恶臭污染源产生源强一览表 污染源 项目 BOD5削减量 恶臭污染物产生量 NH3 H2S 现有工程 污水处理站 1.1343t/a 3.523kg/a 0.1358kg/a 本次扩建 0.8453t/a 2.62kg/a 0.101kg/a 全厂 1.9796 6.143kg/a 0.2368kg/a （2）检验废气 项目化验室在检验过程中，会排放很少量的酸性、碱性、挥发性有机废气等污染气体，本项目规模小，化验使用化学试剂量很少，产生废气量很小，本评价不予核算其污染物。 4.3.2废气预测 （1）判定方法 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中评价工作等级的确定，计算每一种污染物的最大地面浓度占标率 Pi（第 i 个污染物），及第 i 个污染物的地面浓度达标准限值 10%时所对应的最远距离 D10%。其中 Pi定义为： 式中：Pi—第 i 个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第 i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3； （2）预测方法 本环评根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），采用AERSCREEN 模型，对项目主要污染物的排放进行预测分析。本次环评主要对污水处理站产生的H2S、NH3进行环境影响分析。 ①估算模型参数 项目选用AERSCREEN 模型，估算模型参数详见表4.3-3。 表4.3-3 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） 22.9 最高温度/K 38.7℃ 最低温度/K 0.1℃ 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 □是 √否 地形数据分辨率/m / 是否考虑烟熏 考虑岸线烟熏 □是 √否 岸线距离/km / 岸线方向/° / ②评价因子和评价标准 表4.2-13 环境空气质量标准值 项目 标准值（mg/m3） 来源 氨气 0.2（小时平均） GB3095-2012及其修改单二级标准 氯化氢 0.01（小时平均） （3）估算参数 根据工程分析结果可知，本项目废气污染物排放情况见表4.3-4。 表4.3-4 无组织排放源估算模式参数一览表 污染源 矩形面源 主要污染物 排放量（kg/a） 面源 长度(m) 宽度(m) NH3 6.143 10 5 H2S 0.2368 （4）估算结果 各污染物最大地面浓度占标率及D10%见表4.3-5。 表4.3-5各污染物最大地面浓度占标率及D10%表 污染源 最大落地浓度（mg/m3） 浓度占标率（%） 距离（m） 推荐评 价等级 达标 情况 面源 NH3 1.31*10-3 0.65 10 三级 达标 H2S 5.04*10-5 0.50 10 三级 达标 （5）判定结果 评价等级划分依据见表4.3-6。 表4.3-6 大气环境影响评价工作级别判据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 从表4.2-3中可见，项目废气最大占标率Pi=0.65%，对照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）的大气评价工作等级判别表，项目的大气环境影响评价等级为三级，三级评价不进行进一步预测与评价，大气影响为可接受的。 （6）大气影响分析 由估算模式预测结果可知，无组织排放的氨气最大落地浓度出现在下风向10m处，最大落地浓度为0.00131mg/m³，占标率为0.65%，无组织排放的硫化氢最大落地浓度出现在下风向10m处，最大落地浓度为0.0000504mg/m³，占标率为0.50%，项目污水处理设施产生的废气能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准，对周围环境空气质量影响很小。 4.3.3 废气污染防治措施 1、污水处理设施恶臭处理措施 废气以无组织形式排放；定期喷洒除臭剂，由于污水处理设施上方地面为空地和道路，相对来说比较空旷，空气流通性比较好，在对项目现场进行察看时，在处理设施上方没有闻到异味。同时周边设置绿化带，起到一定的隔档臭气和吸声降噪的作用。 医疗机构对污水站恶臭基本上还是采取预防措施，主要还是通过前期对污水站设计以及后期运营维护等方面加以注意，从而避免和减少污水站臭气对周边环境的影响。本项目采取的防治恶臭污染的主要措施有： （1）为防止细菌、病毒等微生物，H2S、NH3 等臭气从污水处理设施扩散至大气中造成二次污染，将污水处理设施建在地下，加盖板密闭，盖板上预留进、出气口。 （2）污水站地面上范围可采用喷洒生物制剂的方法对污水处理站的臭气进行除臭处理。 （3）污泥委托有资质的单位处置，对临时堆场要用氯水或漂白粉液冲洗和喷洒，运送污泥的车辆在驶离院区前要做消毒处理，污泥清掏前应进行监测。 2、与医疗行业排污单位废气可行性技术比较分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）表A.1医疗机构排污单位废气治理可行性技术参照表，对本项目涉及相关废气的治理措施要求如下表所示。 表4.3-4与医疗机构排污单位废水可行技术比较分析 序号 污染物产生设施 污染物种类 污染治理设施及工艺 本项目采取的治理技术 符合性 1 污水处理站 氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气 无组织 产生恶臭的区域加罩或加盖，投放除臭剂 污水处理设施建在地下，加盖板密闭，喷洒生物除臭剂 可行 通过上述防治措施后，恶臭能得到有效控制，并达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中周边允许浓度要求的规定，不会对周围环境空气产生明显的影响，采取措施可行。 4.3.4 废气检测计划 从保护环境出发，根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）以及本项目的特点、周边环境特点、相应的环保设施，定制环保监测计划（见表4.3-4），其目的是要监测本建设项目在今后运行期间的各种环境因素，应用监测得到的反馈信息，及时发现生产过程中对环境产生的不利影响，或环保措施的不正常运作，及时修正和改进，使出现的环境问题能得到及时解决，防止环境质量下降，保障经济和社会的可持续发展。 表4.3-4 监测计划一览表 污染源名称 监测位置 监测项目 监测 频次 执行环境质量标准 废气 污水处理站 周界 NH3、H2S、臭气浓度、甲烷、氯气 1次/季度 周边最高允许浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.4 运营期声环境影响和保护措施 4.4.1 污染源强 本次扩建噪声主要新增洗衣房设备运行的机械噪声，以及老人、职工活动噪声，各噪声源情况见表4.4-1。项目综合噪声源强为65dB（A）。 表4.4-1 本项目运营期主要噪声源及噪声声级值 单位：dB（A） 序号 噪声源 主要产噪设备 声源类型（偶发/频发等） 噪声值 降噪措施 综合降噪量 噪声排放 持续时间/h 1 洗衣房 水泵 偶发 70-73 减震、隔声 15 68 600 2 病房 人群 频发 56-59 管理引导，隔声门窗 15 44 2000 4.4.2达标排放分析 为预测项目噪声产生的环境影响程度，采用噪声预测作为辅助手段进行环境影响分析。根据噪声的传播规律，从噪声源至受声点的噪声衰减量由噪声源到受声点的距离、车间墙体隔声量、空气吸收和绿化带阻滞及建筑屏障的衰减综合而成。选用点声源衰减模式进行预测，预测中，仅考虑距离衰减及车间墙体隔声量。 （1）噪声预测模式 （1）对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式： 式中：Leq——预测点的等效声级，dB（A）； LA，i——第i个声源对预测点的影响值，dB（A）； N——声源个数。 （2）预测点的总声压级，按下式计算： 噪声源按点声源处理，且声源多位于地面，可近似认为是半自由场的球面波扩散，室外声源的预测模式为： LA（r）＝LAw－20lg（r）－8－△LA 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）； LAw——设备A声功率级，dB（A）； r——预测点距声源的距离，m； △LA——因各种因素引起的衰减量，dB（A），厂房墙体隔声量取20dB（A）。 表4.4-2 车间隔声的插入损失值 等效声级Leq[dB（A）] 条件 A B C D △L值 20 15 10 5 A：场所围墙开小窗且密闭，门经隔声处理；B：场所围墙开小窗但不密闭，门未经隔声处理，但较密闭；C：场所围墙开大窗且不密闭，门不密闭；D：场所门、窗部分敞开。 （2）噪声预测结果影响分析 参考表4.4-2，△LA 值取15dB（A），预测结果如下： 表4.4-3 各侧场界噪声预测值 单位：dB（A） 源强 预测点 北侧场界 西侧场界 东侧场界 南侧场界 噪声源 扩建工程 昼间贡献值 50.2 51.3 50.6 52.2 夜间贡献值 41.2 42.0 41.3 42.5 现有工程 昼间检测值 56.0 55.7 56.3 56.5 夜间检测值 41.6 42.5 44.7 42.9 扩建后全厂 昼间预测值 57.0 57.0 57.3 57.9 夜间预测值 44.4 45.3 46.3 45.7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB3096-2008）2类标准 达标情况 达标 达标 达标 达标 本项目为新建项目，场界噪声以工程的噪声预测值作为评价量。由上表的预测结果可知，本项目运营期间设备噪声对周围声环境影响较小。各场界经距离衰减和实体墙隔声后，噪声排放符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。项目为福州市晋安区社会福利中心配套工程，周边无工业企业，不会对项目造成影响。 4.4.3 噪声污染防治措施 项目水泵房、空调外机、发电机等机械设备运行时均产生噪声，人员的活动将产生社会生活噪声，上述噪声将对本项目正常运行产生不利影响，需采取相应的措施予以控制。 （1）设备噪声 ①公用设备选型时采用低噪声型设备，安装时应采取基础减振及相应降噪措施。 ②水泵等设置进排风口消声器，设备安装时加装减振垫、接头采用软连接。 ③加强设备的日常管理与维护保养，并定期检修，保证设备处于良好的运行状态，避免因设备运转不正常造成的周界噪声升高。 （2）社会生活噪声 本项目建成投入运营后，项目所在区域的人为活动将有所增加，势必会产生一定的社会生活噪声，对区域的声环境会产生一定的影响。人普通会话的声级范围大多不超过70dB（A），通过加强管理、楼板、墙壁的隔断基本上可消除其影响。 上述噪声防治措施符合项目设备噪声的特点，使用普遍，根据前文噪声预测结果，落实噪声治理措施后，项目运营期的场界噪声排放可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，可见项目设备噪声防治措施可行。 4.4.4 监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）的监测要求对本项目噪声监测指标进行监测，包括监测因子、频次等具体内容，项目自行监测详见表4.4-4。 表4.4-4 运营期监测计划表 要素 监测位置 监测项目 监测频率 监测负责单位 噪声 厂界外1m 等效连续A声级 1次/季度 委托专业 监测单位 4.5 运营期固废影响和保护措施 4.5.1 污染源强 本项目运营期固体废物主要包括医疗废物、特殊医疗废液、污水处理污泥、隔油池废油脂、生活垃圾。 （1）医疗废物 根据《医疗废物分类目录》中的规定，医院医疗废物可以分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物。详细分类见表4.5-1。 表4.5-1 医疗废物分类目录 类别 特征 常见组分或者废物名称 病理性废物 诊疗过程中产生的人体废弃物 1、其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。 损伤性废物 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器 1、医用针头、缝合针 2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。 3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。 药物性废物 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。 1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。 2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：致癌性药物；可疑致癌性药物；免疫抑制剂。 3、废弃的疫苗、血液制品等。 感染性废物 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 2、医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。 3、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。 4、各种废弃的医学标本。 5、废弃的血液、血清。 6、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染物。 化学性废物 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品 1、医学影像室、实验室废弃的化学试剂。 2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。 3、废弃的汞血压计、汞温度计。 备注：①一次性使用卫生用品*是指使用一次后即丢弃的，与人体直接或者间接接触的，并为达到人体生理卫生或者卫生保健目的而使用的各种日常生活用品。 ②一次性使用医疗用品*是指临床用于病人检查、诊断、治疗、护理的指套、手套、吸痰管、阴道窥镜、肛镜、印模托盘、治疗巾、皮肤清洁巾、擦手巾、压舌板、臀垫等接触完整黏膜、皮肤的各类一次性使用医疗、护理用品。 ③一次性医疗器械*指《医疗器械管理条例》及相关配套文件所规定的用于人体的一次性仪器、设备、器具、材料等物品。 根据《国家危险废物名录》，医疗废物属于危险废物，需委托有资质的单位负责外运和处置。 医疗废物产生量参照第一次全国污染源普查《城镇生活源产排污系数手册》第四分册：医院污染物产生、排放系数中疗养院的医疗废物产生量0.15千克/床·日计，本项目新增医疗床位59张，新增医疗废物产生量约为3.23t/a。项目共计医疗床位158张，医疗废物产生总量约为8.65t/a。 （2）特殊医疗废液 本项目特殊医疗废液源自检验科。项目无新增检验科主要进行血常规及生化检验，采用全自动检测仪器和商品试剂盒，不需要自行配置检验试剂，项目检验室选用无氰化物（环保型）溶血素替代传统的含氰试剂，避免了含氰废液，项目检验室使用化学试剂及盐酸、硫酸、次氯酸等，会产生酸性废液。现有工程项目特殊医疗废液产生量0.15t/a。本次扩建不会增加该部分特殊医疗废液。院区污水站不接纳此类特殊废液，统一收集后交由有资质单位进行处理。 （3）污水处理污泥（包括格栅、污水处理站污泥和化粪池污泥） 医疗废水先经化粪池处理后进入医院自建的污水处理站处理后排入市政污水管网。医疗污水处理过程产生的污泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。医院污水处理站拟采用“格栅+调节池+水解酸化+生物接触+沉淀池+二氧化氯消毒”工艺，污泥（包括格栅、污水处理站污泥和化粪池污泥）（清淘周期为三个月一次），项目新增医疗日废水量21.746t/d，污泥产生系数按0.1kg污泥/t废水计算，则医院污泥产生量约2.1746kg/d，全年产生量约0.794t/a。现有工程污泥产生量约3.8016kg/d，全年产生量约1.387t/a，则扩建后医院污泥产生量共计约5.9762kg/d，全年产生量约2.181t/a。 （4）生活垃圾 本项目新增的生活垃圾包括病房、医务及后勤人员的生活垃圾。项目生活垃圾产生量详见表4.5-2，项目生活垃圾经分类收集后交环卫部门统一清运处理。 表4.5-2 本项目新增生活垃圾产生情况一览表 类别 产污系数 现有工程 本次扩建 全院（总工程） 规模 产生量（t/a） 规模 产生量（t/a） 规模 产生量（t/a） 医务及后勤人员生活垃圾 0.3kg/（人·d） 143人 15.7 90 9.9 233 25.6 （5）固体废物处置 ①医疗废物 医疗废物应就地消毒、毁形，禁止一次性医疗器具和辅料的回收利用。医疗废物暂存于医疗废物暂存室，位于项目厂区东侧，定期由具有医疗废物处置资质的单位统一收取、转运、处理。 ②污水处理站污泥 污泥首先在消毒池中进行消毒，污泥消毒池容积不小于处理系统15h产泥量。消毒池内需采取搅拌措施，以利于污泥加药消毒，采用投加石灰进行消毒。污泥在清掏前应进行监测、消毒，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准要求后进行清掏，污泥应密闭封装、运输。项目产生的污泥经消毒后及时交给具有危险废物处置资质的单位转运处置。 ③生活垃圾 设置垃圾筒对生活垃圾进行收集，并由环卫部门每天统一清运处理。 以上各类固体废物的产生量见表4.5-2。 表4.5-2 固体废物排放一览表 序号 项目 废物类别 废物代码 产生量 （t/a） 处置量 （t/a） 外排量 （t/a） 危险 特性 备注 1 医疗 废物 HW01 841-001-01 3.23 3.23 0 In/T 分类收集，委托具有危险废物处置资质单位定期清运和处置，并签订协议书 841-002-01 841-003-01 841-004-01 841-005-01 2 污水处理站污泥 HW49 900-041-49 0.794 0.794 0 In 检验消毒后，委托具有危险废物处置资质的单位定期清运和处置，并签订协议书 3 生活垃圾 / / 9.9 9.9 0 / 生活垃圾由环卫部门清运 合计 / / 13.924 13.924 0 / / 4.5.2固废管理要求 本项目涉及危险废物包括医疗废物和污泥，危险废物应按照国家有关规定及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行收集，建设危废贮存区，并对其贮存地点、容器和包装物设置危险废物识别标志，其管理应实行从固体废物的产生到处理、处置的全过程监督管理原则，包括对固体废物的产生、收集、运输、利用、 贮存、处理、处置等环节，最终委托有资质的单位进行安全处置。详细要求与措施如下： （1）医疗废物专用包装物、盛装容积标准根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准 和警示标识的规定》（环发[2003]188 号）的包装物或者容器内（包装袋、利器盒和周 转箱（桶）），项目盛装医疗废物的包装物或者容器内（包装袋、利器盒和周转箱（桶）） 应符合相关规定。 （2）医疗废物分类收集、运送及暂时贮存 根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第 36 号），项目建成后运行过程中应按照以下要求，及时分类收集医疗废物。 A、医疗废物分类收集 ①根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内。 ②在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。 ③感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明。 ④废弃的麻醉、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。 ⑤放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。 ⑥盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4 时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 ⑦包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 ⑧盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 B、医疗废物院内运送 ①运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点。 ②运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点。 ③运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。 ④运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运 送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。 C、医疗废物暂时贮存 本项目在项目场地南侧设置医疗废物暂存间，地面进行防渗处理。 医疗废物分类收集后，贮存于废物暂存间内，由资质单位定期清运。在废物暂存间应设 有明显的医疗废物警示标识，同时采取防风、防雨、防扬散、防流失等措施，避免二次 污染。建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的 警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施（如安 装纱窗，防鼠板等）。 危险废物堆放场应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)有关规定： ①按《环境保护图形标识－固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2)设置警示标志。 ②必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 ③要求必要的防风、防雨、防晒措施。 ④要有隔离设施或其它防护栅栏。 ⑤应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚。 D、医疗废物交换、处置 运营期医疗废物全部交由资质单位清运，建设单位依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。《危险废物转移联单》（医疗废物专用）一式两份，由外部处置单位运送人员和医院医疗废物管理人员交接时共同填写，医院和处置单位分别保存。项目单位应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或 者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和一般生活垃圾。 （1）人员培训 建设单位应当对院内的工作人员进行培训，提高全体工作人员对医疗废物管理工作的认识。对从事医疗废物分类收集、运送、暂时储存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。医疗废物相关工作人员和管理人员应当达到以下要求： ①掌握国家相关法律、法规、规章和有关规范性文件的规定，熟悉医院制定的医疗 废物管理的规章制度、工作流程和各项工作要求； ②掌握医疗废物分类收集、运送、暂时贮存的正确方法和操作程序； ③掌握医疗废物分类中的安全知识、专业技术、职业卫生安全防护等知识； ④掌握在医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及处置过程中预防被医疗废物刺伤、 擦伤等伤害的措施及发生后的处理措施； （2）安全防护根据接触医疗废物种类及风险大小的不同，采取适宜、有效的职业卫生防护措施， 为院内从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存和处置等工作的人员和管理人员配备必 要的防护用品，定期进行健康检查，必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健 康损害。 （3）应急处置措施 医院发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施： ①确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度； ②组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理； ③对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它 现场人员及环境的影响； ④采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无 害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染； ⑤对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域 进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒； ⑥工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，医院应当对事件 的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。 综上所述，项目建成后医疗废物分类收集、转运、贮存、处置及管理严格按照以上规章制度执行后，医疗废物不会对周围环境产生太大影响。 4.6 地下水 本项目为晋安区社会福利中心项目，属于第三产业，污染较小，医疗废水经地埋式污水处理站处理后接入市政管网，污水管道及废水处理设施未有渗漏，对地下水不会产生影响。为了防止渗漏发生，项目应定期检查污水管道、污水处理站、隔油池、化粪池，发生渗漏应及时维护修补，防止废水渗漏对地下水造成不利影响。项目生产过程中产生的医疗废物、污水站污泥等危险废物，集中收集暂存于危废暂存间，危废间地面应做好防渗措施，在地面刷一层环氧树脂漆，防渗系数＜1×10-10cm/s。经采取防御措施后，废水、危废间不会有渗漏液对地下水造成不利影响。 4.7 土壤 根据《环境影响评价技术导则－土壤环境》（试行）（HJ964-2018），土壤环境评价等级由项目土壤环境影响评价项目类别、占地规模和土壤环境敏感程度确定，具体土壤环境评价等级划分如下： 表4.7-1污染影响型评价工作等级划分表 根据《环境影响评价技术导则－土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，土壤环境影响评价项目类别，本项目为社会事业与服务业，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类；项目所在地敏感程度为不敏感；项目占地面积约小于5hm2，属小型项目。对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4内容判断，本项目可不开展土壤环境影响评价。 4.8 环境风险分析 本项目环境风险主要包括医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险；即医疗废物的收集、预处理、运输及处理过程，接触人员的病毒感染事件，此过程对环境产生的危害。 4.8.1 环境风险识别 （1）项目运营过程中风险事故的发生主要有以下几个途径： ①医疗废水处理设施事故状态下的排污风险 医疗废水可能沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害。医疗废水可能含有酸、碱、悬浮固体、BOD5、CODcr 等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大。医疗废水处理过程中的事故原因是操作不当或处理设施失灵，使废水不能达标而直接排放，过多的污染物、大肠杆菌排入污水处理厂。 ②医疗废物在收集、贮存、运送过程中污染风险 医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理很容易引起各种疾病的传播和蔓延，在收集、贮存、运送过程中操作不当，也可能导致菌毒泄漏外环境。 ③污水处理站各池体、化粪池、管线开裂污水泄漏污染风险 污水处理站可能出现池体开裂，造成污水泄漏，污染地下水及地表水等环境风险。项目自建化粪池、自建污水处理构筑物的内壁和池底必须进行防渗处理 。参照 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），防渗层渗透系数≤10-7cm/s。内壁和底部铺垫厚度不小于1m 的粘土夯实，其上铺设厚度不小于250~300mm的防渗水泥结构，其上在铺2层SBS（改性沥青防水材料）防渗层，第一层厚度4mm，第二层厚度3mm。通过采取上述防渗措施并采取严格的岗位管理措施后，项目运行过程中基本不会发生污染地下水的事故，因此，风险条件下对水环境影响很小。 （2）最大可信事故 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），确定最大可信事故的基本原则，类比同类项目，确定项目的最大可信事故为致病性微生物产生传播的风险，发生概率为1×10-9 次/a。 致病性微生物产生传播的风险因素为： a.由于通风系统的过滤和杀菌设备失效，或污水处理站废气杀菌设施失效，或检验科生物安全柜杀菌设施失效，使病毒的气溶胶发生泄漏； b.医疗废水处理设施在事故工况下，污水消毒达不到要求时，含病毒的污水排放； c.医疗废物在收集、贮存、运送过程中操作不当，导致菌毒泄漏外环境。 4.8.2 风险防范措施 （1）医疗废水排放风险防范措施 a.精心设计，确保医院污水进入收集、处理系统，避免造成流失、外溢，尤其是污水切不可同雨水混排到雨水排口； b.注意工程废水总排口与市政污水管线的衔接，避免工程混入雨水排放系统； c.加强检验手段；制定严格的规章制度，发现缺陷及时修补并做好记录；进行闭水实验，严格排除焊缝和木材的缺陷；选择有丰富经验的施工队伍和优秀的工程监理单位对其施工质量进行有力的监督，减少施工操作失误。 d.加强污水治理设施的运行管理，废水应预处理达标排入市政污水管网，污水管道及污水处理站运行过程应进行定期的检查、维护和保养，避免管道堵塞、破裂等情况发生。 e.加强污水处理效果的监控设施建设，处理后出水指标要按照环境管理工作制度的要求，定期、定时进行监测，以保证污水稳定达标排放。 f.建设事故应急池，考虑冲击负荷和设备故障的影响，企业应专门设置事故应急池，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的相关要求。评价建议，项目建成后应设置容积15m3应急事故池。当事故发生时，关闭污水站进口阀门，开启应急事故池阀门使 事故废水进入事故应急池，以确保事故时的医院污水能进入该水池储存。应急池和污水处理设施之间通过管道连接，待事故排除后，再将污水重新提升至污水处理池处理排放，而污水池中废水及时利用污水泵引入到应急事故池。 g.对可能发生的废水事故排放风险，应制定应急预案，确保各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。 （2）医疗废物的风险防范措施 a.医疗废物的暂存措施 医院所设医疗废物暂存间必须与生活垃圾存放地分开。暂存场所应设有防雨淋的装置，基层高度要确保设施不受雨水冲击或浸泡。医疗废物必须进行分类收集，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的 3/4 时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格：黄色—700×550mm塑料袋：感染性废物；红色—700×550mm塑料袋：传染性废物；绿色—400×300mm塑料袋：损伤性废物；红色—400×300mm塑料袋：传染性损伤性废物。而盛装医疗废物的外包装纸箱应符合下列要求：印有红色”传染性废物”—600×400×500mm 纸箱；印有绿色“损伤性废物”—400×200×300mm纸箱；印有红色“传染性损伤性废物”—600×400×500mm纸箱。 医疗废物中感染性废物首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交由专门机构处置。 对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害” 标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。 所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。另外，有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签应根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。 b.医疗废物的贮存和运送 医疗垃圾运送要使用专用车辆，车辆厢体要与驾驶室分离并密闭，箱体内应达到气密性要求，厢体地步防液体渗漏，内壁光滑平整，易于清洗消毒；医疗垃圾运送路线要避开人口密集区域和交通拥堵道路。运送车辆应配备《危险废物转移联单》（医疗废物专用）、《医疗废物运送登记卡》，运送路线图、通讯设备、医疗废物产生单位及其管理人员名单与电话号码、事故应急预案及联络单位和人员名单与电话号码、收集医疗垃圾的工具及消毒器具与药品、备用的人员防护用品。 医疗垃圾运送人员在接收医疗垃圾时，应外观检查医院是否按规定进行包装、标识，不得打开包装袋取出医疗垃圾。医疗垃圾运送采用《危险废物转移联单》（医疗废物专用）、《医疗废物运送登记卡》管理制度。 （3）应急措施 ①医疗废水事故应急措施 若出现医院污水处理设施处于非正常运行状态，或二氧化氯发生器等治理设施出现重大故障时，要采取以下应急措施： a.立即关闭污水提升泵，停止废水外排，即时查明原因，进行检修，并在24小时内向所在地环境保护部门报告； b.处理后出水指标要按照环境管理工作制度的要求，定期、定时进行监测，以保证污水达标排放。 c.保存好处理设施运行记录、现场记录。 ②医疗垃圾事故应急措施 若出现运送医疗废物车辆翻车、撞车事故，导致医疗废物大量溢出、散落时，运送人员要立即与本单位应急事故负责人取得联系，请求公安交警、环境保护部门的支持。同时运送人员要采取如下应急措施： a.立即请求公安交警在受污染区域设立隔离区，禁止其他车辆和行人穿过，避免污染扩散和对行人造成伤害； b.穿戴防护服、手套、口罩、靴等用品，对溢出、散落的医疗废物迅速收集、清理和消毒处理，清理结束后对防护用品也要进行消毒处理； c.若清理人员的身体（皮肤）不慎受到伤害，应及时采取处理措施，并到医院接收救治。 对发生事故采取上述应急措施的同时，医院医疗废物管理部门必须向主管环保局和卫生局报告事故发生的情况，事故处理完毕后，医院医疗废物管理部门要向上述两个行政部门写出书面报告。 （4）风险事故应急计划 医院风险事故的应急计划包括应急状态分类、应急计划区和事故等级水平、应急防护、应急医学处理等。项目必须在平时拟定事故应急预案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可以在有充分准备的情况下，对事故进行紧急处理。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | NH3 、H2S、臭气浓度 | 配备盖板密闭，定期喷洒除臭剂 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准限值要求 |
| 地表水环境 | 医疗废水及生活废水 | pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、粪大肠菌群数 | 项目在各门诊科室、病房设置独立的废水收集管道，然后经收集池收集后进入医疗废水设施处理达标后直接接入市政污水管网纳入福州市桂湖片区污水处理厂统一处理。医疗废水设施采用 “格栅+调节池+水解酸化+生物接触+沉淀池+二氧化氯消毒”工艺，设计处理规模为70t/d | 满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准(即pH6～9(无量纲)，COD≤250mg/L、BOD5≤100mg/L、SS≤60mg/L、粪大肠菌群数≤5000MPN/L)，其中氨氮符合《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B等级标准(氨氮≤45mg/L)，各污染物最高允许排放负荷COD≤250g/床位▪d、BOD5≤100g/床位▪d、SS≤100g/床位▪d |
| 声环境 | 生产设备运行 噪声 | 噪声 | 选用环保低噪声型设备，设备安置在车间内，采取基础减震等措施，维持设备处于良好运转状态 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中 2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①生活垃圾由环卫部门处理； ②医疗废物、污水处理污泥和特殊医疗废液集中收集后暂存在危废暂存间，最终委托有资质单位处理。危废暂存间执行GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》的要求；其中医疗废物还应执行国务院《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令第380号）、卫生部《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号令）、《医院废物专用包装物、容器标准和警示标准》（环发[2003]188号）中的有关规定，污水处理污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4标准限值要求。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①医疗废物储存风险防范措施； 加强污水治理设施的运行管理，废水应预处理达标排入市政污水管网，污水管道及污水处理站运行过程应进行定期的检查、维护和保养，避免管道堵塞、破裂等情况发生。 加强污水处理效果的监控设施建设，处理后出水指标要按照环境管理工作制度的要求，定期、定时进行监测，以保证污水稳定达标排放。 ②医疗废物风险防范措施； 医院所设医疗废物暂存间必须与生活垃圾存放地分开，医疗废物必须进行分类收集，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，医疗垃圾运送人员在接收医疗垃圾时，应外观检查医院是否按规定进行包装、标识，不得打开包装袋取出医疗垃圾。医疗垃圾运送采用《危险废物转移联单》（医疗废物专用）、《医疗废物运送登记卡》管理制度。 ③建设容积为15m3事故池。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、竣工环境保护验收 ①建设环境管理制度。 ②严格执行“三同时”制度，做到环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ③根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 2、排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部第11号)可知，项目属于：“四十九、卫生84，107医院841，专业公共卫生服务”，详见下表。本项目属于简化管理；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台完成排污许可证申领工作。 固体污染源排污许可证分类管理名录（2019年版） 序号 行业类别 重点管理 简化管理 登记管理 四十九、卫生84 107 医院841，专业公共卫生服务 床位500张及以上的（不含专科医院8415中精神病、康复和运动康复医院以及疗养院） 床位100张及以上的专科医院8415（精神病、康复和运动康复医院）以及疗养院8416，床位100张及以上500张及以下的综合医院8411、中医医院8412、中西医结合医院8413、民族医院8414、专科医院8415（不含精神病、康复和运动康复中心） 疾病预防控制中心8413，床位100张以下的综合医院8411、中医医院8412、中西医结合医院8413、民族医院8414、专科医院8415、疗养院8416 3、环保信息公开要求 根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令第31号)，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，排污单位应当公开以下信息： （一）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 排污信息，包括主要污染物及其他污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况； 排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；防治污染设施的建设和运行情况； （四）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； （五）其他应当公开的环境信息； 列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。建设单位应按照上述要求公开建设项目的相关信息，采取的信息公开途径可包括：①公告或者公开发行的信息专刊；②广播、电视等新闻媒体；③信息公开服务、监督热线电话；④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 4、排污口规范化建设 各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995），见表。要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 各排污口（源）标志牌设置示意图 名称 废水排放口 废气排放口 噪声排放源 固体废物 提示图形符号 功能 表示污水向水体排放 表示废气向大气环境排放 表示噪声向外环境排放 表示一般固体废物贮存、处置场 表示危险废物暂存处 5、运营期环境管理主要内容 （1）贯彻执行工作制度以及监视性监测制度，并不断总结经验提高管理水平。 （2）制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放。 （3）对技术工作进行上岗前的环保知识法规教育及操作规程的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。 （4）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。 （5）建立本公司的环境保护档案。档案包括： ①污染物排放情况； ②污染物治理设施的运行、操作和管理情况； ③监测仪器、设备的型号和规格以及校验情况； ④采用的监测分析方法和监测记录； ⑤限期治理执行情况； ⑥事故情况及有关记录； ⑦与污染有关的生产工艺、原材料使用方面的资料； ⑧其他与污染防治有关的情况和资料等。 （6）建立污染事故报告制度。 重大事故发生时，立即上报有关部门（环保、安监、消防等），同时立即起动应急预案，进行事故处理。 （7）加强设备管理 对项目环保设施进行定期检查，保证环保设施正常运行；当一般污染事故发生时，必须在事故发生二十四小时内，向环保部门做出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告，事故查清后，向环保部门书面报告事故的原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明。若发生污染事故，则有责任排除危害，同时对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。 6、退役期环境影响 本项目退役期停止经营，不再产生噪声、废气、污水对环境的不利影响；剩余原材料可转让到其他厂家而得到利用；废旧设备可卖给其他厂家回收利用或妥善处理；楼房可转让或作其他利用。因此，该项目退役期对环境不产生明显不利影响。 |

# 六、结论

6.1 总结论 福州华煦济康医院扩建项目符合国家相关产业政策，其选址较为合理，总平布置基本合理，符合“三线一单”控制要求。通过采取有效的污染防治措施，可实现污染物稳定达标排放，区域环境质量满足环境功能区划要求。因此，本评价认为，该项目的建设在采取本报告表中提出的一系列环保行动计划，认真执行“三同时”制度，加强环境管理前提下，从环境保护角度分析论证，本次扩建工程建设可行。 编制单位：福州朴诚至信环保科技有限公司 编制日期：2023年6月

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | 3.523kg/a | / | / | 2.62kg/a | / | 6.143kg/a | +2.62kg/a |
|  | 硫化氢 | 0.1358kg/a | / | / | 0.101kg/a | / | 0.2368kg/a | +0.101kg/a |
| 废水 | 废水量（t/a） | 12614.4t/a | / | / | 7937.29t/a |  | 20551.69t/a | +7937.29t/a |
|  | COD | 1.8922t/a | / | / | 0.7620t/a | / | 2.6542t/a | +0.7620t/a |
|  | 氨氮 | 0.3154t/a | / | / | 0.2734t/a | / | 0.5888t/a | +0.2734t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 15.7/a | / | / | 9.9t/a | / | 25.6t/a | +9.9t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | 5.42t/a | / | / | 3.23t/a | / | 8.65t/a | +3.23t/a |
|  | 污泥 | 1.387t/a | / | / | 0.794t/a | / | 2.181t/a | +0.794t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①