# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：御味香年产11000吨冷冻食品扩建项目

建设单位（盖章）：福建御味香冷冻食品有限公司

编制日期：           2023年6月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 御味香年产11000吨冷冻食品扩建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2305-350181-07-01-117109 |
| 建设单位联系人 | Xxx | 联系方式 | Xxx |
| 建设地点 | 福州新区福清功能区（原元洪投资区）元海支二路向南260米 |
| 地理坐标 | （119°28′19.83″，25°42′41.23″） |
| 国民经济 行业类别 | C1499 其他未列明食品制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业14；其他食品制造149 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 √扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 福清市工业和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽工信备[2023]A060043号 |
| 总投资（万元） | 710万元 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 1.4 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 13098 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，土壤、声环境不开展专项评价，项目专项评价设置情况详见表1。 表1 项目专项评价设置表 专项评价类别 涉及项目类别 本项目评价 是否设置专项 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 不涉及 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 不涉及 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 不涉及 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 不涉及 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 不涉及 否 地下水 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作 不涉及 否 注:1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物》。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》《HJ169》附录B、附录C 综上所述，本项目无需开展专项评价工作。 |
| 规划情况 | 《福州市元洪投资区总体规划》（2016-2030） 审批机关：福州市城乡规划局 |
| 规划环境影响 评价情况 | 《福州市元洪投资区总体规划（2016～2030）环境影响评价报告书》 审查机关：生态环境部 审查文号：（环审〔2019〕86号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1项目与规划符合性分析 1.1.1项目与《福州市元洪投资区总体规划(2016～2030)》符合性 根据《福州市元洪投资区总体规划（2016-2030）》，元洪投资区作为福州重要的产业基地之一，以科技研发、电子信息技术、食品、无污染轻工业、港口物流为主要产业职能功能定位为现代临港综合性物流产业园。 根据产业布局原则与产业发展的基础条件，进行功能片区分设，即形成相对集中的三个产业集群区，分别是东部食品加工产业区，中部机械电子、能源化工产业区以及西部轻工、汽摩配产业区。产业分区之间进行隔离，两园之间用地可动态发展，并为片区将来的完善和更新发展留有余地。 西区工业园：主要发展轻工、电子、纺织、服装、机械、化工、新能源等产业。抓好龙头项目建设，配套引进上下游项目，尽快形成产品链接关系密切的多产品多链条的生态工业网状结构，西部产业研发区以轻工为主，保留现有企业功能，并进行提升升级。 东区食品园：主要发展粮食、油脂、饮料、食品、果蔬加工、物流等产业。挖掘当地民营传统企业潜力，重点做大做强粮油饲料加工和码头物流产业。 中区机械电子、能源化工产生区：本区功能配置主要面对园区发展的内部设施配置，其中包括产业用地和职工生活区。 本次扩建项目选址于西部（元洪国际食品产业园），本次扩建无新增占地面积，项目为速冻食品制造项目，属于食品加工产业，根据规划：西部产业研发区以轻工为主，保留现有企业功能，并进行提升升级。因此，本次扩建项目基本符合《福州市元洪投资区总体规划（2016-2030）》产业布局和规划要求。 1.1.2项目与规划环评审查意见符合性分析符合性 规划区内计划实施工业项目引进时，要求入区企业要符合循环经济和清洁生产要求，应为拟入驻企业作好环保基础设施的配套服务。认真控制各分区的入驻企业产业性质。明确功能分区及其分区之间的隔离，产业用地与商住用地之间隔离带，避免出现居住区、工业区混杂布局现象。 同时元洪投资区已形成东区食品纺织和西区轻工两大重要产业特色。主要有食品、纺织、服装、电子、金属制品、汽摩配件、玻璃制品、医药和工艺品等九个不同行业。本项目为速冻食品制造项目，属于食品加工产业，位于元洪投资区产业布局规划中的西部工业园，本项目属于园区既有项目且项目生产过程中使用清洁能源电能，符合国家清洁生产标准要求，属于低污染型企业，项目的建设符合元洪投资区产业引进企业的相关要求。 由此可见，项目符合《福州市元洪投资区总体规划（2016-2030）》及其规划环评审查小组意见中的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.2“三线一单”控制要求符合性分析 1.2.1与生态红线相符合性分析 项目位于福清市福州新区福清功能区（元洪投资区食品园）内，项目用地性质为工业用地，项目用地未涉及饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，从选址上符合生态保护红线划定的相关要求。 1.2.2与环境质量底线相符合性分析。 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，海水环境质量目标为《海水水质标准》(GB3097-1997)第二类和第四类海水水质标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 项目生产污水经厂区已建污水处理站处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中“肉制品加工”三级标准；生活污水经厂区内化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准（其中氨氮指标参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准），经同一个排口DW001进入元洪投资区污水处理厂处理；项目生产过程产生的锅炉燃烧废气同归一根8m高的排气筒DA001排放，设备运营过程中产生的设备噪声经减震、隔声等降噪措施后能达标排放，各项固体废物均可得到妥善处置，故本项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。 1.2.3 与资源利用上线的对照分析 本项目建设过程中所利用的资源主要为水资源和电能以及天然气，电以及天然气均为清洁能源，项目所在地水资源满足园区发展需求，符合资源利用上线要求。 1.2.4 与环境准入负面清单的对照分析 本项目主要从事速冻食品制造，属于国民经济行业分类中C1499 其他未列明食品制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年）》中限制类、淘汰类和鼓励类项目，属于允许类项目。项目符合国家产业政策要求。项目采取有效的三废治理措施，具备污染集中控制的条件，符合当地产业定位和环保规划要求。 1.2.5 与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》符合性分析 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)相关要求分析，项目所在位置属于福建省陆域区域。因此，项目对照全省生态环境总体准入要求中“全省陆域”部分，具体见表1.1-2。 表1.1-2 与全省生态环境总体准入要求的符合性分析 适用范围 准入要求 本项目情况 符合性 全省陆域 空间布局约束 石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 本项目属于食品加工产业，与空间布局约束要求不冲突。 符合 污染物排放管控 1、建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或等量替换"。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代。福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2、新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3、尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。 本项目不涉及新增VOCs的排放。 符合 1.2.6与《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》符合性分析 表1.1-3 与福州市陆域生态环境总体准入要求的符合性分析 适用范围 准入要求 本项目情况 符合性 福州市陆域 空间布局约束 1.福州市石化中上游项目重点在江阴化工新材料专区、连江可门化工新材料产业园布局。 2.鼓楼区内福州高新技术产业开发区洪山片禁止生产型企业的引入；仓山区内福州高新技术产业开发区仓山片不再新增生物医 药原料药制造类企业。 3.罗源县内福州台商投资区松山片区禁止引进、建设集中电镀、制浆、医药、农药、酿造等重污染项目；连江县内福州台商投 资区大官坂片区不再扩大聚酰胺一体化项目规模。 4.禁止在闽江马尾罗星塔以上流域范围新、扩建制革项目，严控新（扩）建植物制浆、印染、合成革及人造革、电镀项目。 5.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，逐步将大气重污染企业和环境风险企业搬出城市建成区和生态保 护红线范围。 本项目选址于福州新区福清功能区（原元洪投资区）元海支二路向南260米，与空间布局约束要求不冲突。 符合 污染物排放管控 1.建设规划部门划定的县级以上城市建成区及福州市环境总体规划（2013-2030）划定的大气环境二级管控区的大气污染型工业 企业（现阶段指排放二氧化硫、氮氧化物的工业企业，但不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工业炉窑排放二 氧化硫、氮氧化物的工业企业）新增大气污染物排放量，按不低于 1.5 倍交易。 2.省级（含）以上工业园区外的工业企业新增主要污染物排放量（不含使用天然气、液化石油气等作为燃料的非火电锅炉和工 业炉窑的工业企业新增的二氧化硫、氮氧化物排放量），按不低于 1.2 倍交易。 3.涉新增 VOCs 排放项目，VOCs 排放实行区域内倍量替代。 4.严格控制新建、改建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、有色金属冶炼、化工等工业项目。新建钢铁、火电、水泥、有色项目应 当执行大气污染物特别排放限值。重点控制区新建化工、石化及燃煤锅炉项目应当执行大气污染物特别排放限值。 5.氟化工、印染、电镀等行业企业实行水污染物特别排放限值。 1、项目涉二 氧化硫、氮氧化物排放，建设单位将严格按照文件规定要求对二 氧化硫、氮氧化物排放实行倍量交易。 符合 结合福清市的“三线一单”成果，分区管控要求见表1。 表1 福清市的“三线一单”相符性分析一览表 管控单元名称 管控类别 总体管控要求 项目 符合性 福州元洪投资区 空间布局约束 1.推动现有企业转型升级，现有化工、电镀、印染、建材等产业尽快制定推出方案并落实。2.投资区内涉及基本农田的区域在土地性质调整及占补措施落实前应暂缓开发。 符合，本项目属于食品加工产业，不属于化工、电镀、印染、建材等产业，同时项目所在区域不涉及基本农田的土地性质调整及占补措施。 污染物排放管控 1.完善建设污水收集管网，确保园区内所有工业废水、生活污水纳入污水处理厂处理并达标排放。2.涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域倍量调剂。3.采取有效措施，加强食品加工企业产生的恶臭气体的收集处理 符合，项目位于福州市元洪投资区西部，本次扩建项目不涉及VOCs的排放，食品加工过程无恶臭气体产生，污水站恶臭定期喷洒除臭剂。 环境风险防控 1.建立健全环境风险防控体系，指定环境风险应急预案，建设事故应急池，成立应急组织机构，防治在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。2.应采取有效措施防治园区建设对区域地下水、土壤造成污染。 符合，本项目不涉及危险化学品，厂区各构筑物均采取有效防渗措施对地下水、土壤环境影响很小。 资源开发效率要求 加大产业区集中供热覆盖范围，逐步取消已批燃煤供热锅炉、不新增供热锅炉。 符合，目前项目使用燃气锅炉进行供热，待园区集中供热范围覆盖至本项目立即取消燃气锅炉的使用。 1.2用地合法性分析 项目位于福州新区福清功能区（原元洪投资区），本次扩建无新增占地面积，根据元洪投资区总体规划可知，项目建设所在地为工业用地。且根据房权证（闽2018福清市不动产权第00D2368号），详见附件4，本场所为非住宅、非违法建筑，不在拆处迁范围，符合安全生产经营条件，本项目主要从事冷冻制品的生产加工，属于工业企业，因此，项目选址符合土地利用规划的要求，故项目选址合理。 |

二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 2.1项目由来 福建御味香冷冻食品有限公司原名福清市御味香冷冻食品有限公司，成立于2002年，从事冷冻食品加工类行业。项目于2006年11月份委托福州闽函环保工程有限公司编制完成《福清市御味香冷冻食品有限公司环境影响评价报告表》（以下简称为一期工程），并于同年11月15日通过福清市生态环境局审批工作，一期工程建设位于福州新区福清功能区（原元洪投资区）福清市海口镇元海支二路，生产规模为年产肉燕、花枝丸、肉酱400t，年产冰淇淋、冰棒150t。 由于投资行情变化，企业于2016年对项目产品结构进行调整，停止冰淇淋及冰棒，花枝丸及肉酱生产，改为生产肉燕及虾米饺，同时将原本0.5t/h的燃木柴锅炉变更为1t/h的燃成型生物质燃料锅炉。并依此于2016年2月份委托河南汇能阜力科技有限公司编制完成《年产肉燕、虾米饺400t改建项目环境影响评价报告表》（以下简称为二期工程），该报告于同年2016年9月28日通过福清市生态环境局审批工作（榕元委[2016]68号）。厂区于2016年9月建设投产，生产产能已达到年产肉燕、虾米饺400t，但由于厂区还有部分配套设施（仓库、办公楼等）未建设完全，建设单位于2016年10月委托福清市环境监测站编制《年产肉燕、虾米饺400t改建项目环境保护阶段性验收监测》，并于2016年11月12日通过竣工验收。二期工程建设用地依托一期工程购置地块和主要建筑。 2019年，由于生产需要，企业在原有的二期工程建设用地上扩建厂房、仓库和配套办公楼和宿舍楼。并于2019年1月31日在“建设项目环境影响登记表备案系统”上备案了《扩建标准厂房及仓库、办公楼项目》，备案号201935018100000016。该备案部分厂房目前已建设完全。 2018年，原福清市御味香冷冻食品有限公司更名为福建御味香食品有限公司，并根据企业发展需要，福建御味香冷冻食品有限公司2018年在福州新区福清功能区（原元洪投资区）东部片区国际食品园新购入50亩工业用地作为生产用地。拟新建年生产7500吨冷冻食品生产线，生产产品为虾堡和地道肠。并委托中检集团福建创信环保科技有限公司依此编制了《御味香年产7500吨的冷冻食品加工异地扩建项目环境影响评价报告表》（以下简称为三期工程），并于2020年2月18日取得福州市福清生态环境局批复（融环评表[2020]22号）。 2020年，由于厂区发展和市场需求，企业对福州新区福清功能区（原元洪投资区）西部片区的二期工程项目进行改扩建，该改扩建项目不涉及位于福州新区福清功能区（原元洪投资区）东部片区国际食品园的三期工程变动，仅对福州新区福清功能区（原元洪投资区）西部的二期工程产品结构进行调整，不再生产肉燕和虾米饺，改为生产虾堡和地道肠，改扩建完成后，厂区生产规模为年产虾堡和地道肠1000t。同时根据环保要求，新增1个1t/h燃天然气锅炉，原有的1t/h燃成型生物质燃料锅炉已全部拆除注销。项目委托中检集团福建创信环保科技有限公司依此编制完成《福建御味香冷冻食品有限公司年产1000吨冷冻食品项目环境影响评价报告表》，于2020年6月19日取得福州市福清生态环境局批复（融环评表[2020]53号），并于2020年8月1日完成自主竣工验收。 2022年，企业拟将位于福州新区福清功能区（原元洪投资区）东部片区国际食品园的三期工程产能从年产7500吨扩大至年产2.4万吨的规模。项目委托福州朴诚至信环保科技有限公司编制完成《福建御味香冷冻食品有限公司年加工24000吨冷冻食品环境影响评价报告表》，于2022年7月19日取得福州市福清生态环境局批复（融环评表[2022]74号），并于2023年3月18日完成自主竣工验收。 2023年，在营销市场环境趋好的背景下，企业对福州新区福清功能区（原元洪投资区）西部片区的二期工程项目进行扩建，扩建内容：新增一台2t/h的低氮冷凝蒸汽锅炉（型号WNS2-1.25-Q），建设年加工生产11000吨冷冻食品，其中地道肠8400吨、虾堡1800吨、丸子800吨。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本次改扩建项目属于“C1499 其他未列明食品制造”。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2018修改单）：本次改扩建项目属于“十一、食品制造业”中的“24其他食品制造 149”“盐加工；营养食品制造、保健食品制造、冷冻饮品及食用冰制造、无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造、其他未列明食品制造以上均不含单纯混合、分装的”，应编制环境影响评价报告表。 因此，建设单位于2023年5月18日委托本环评单位编制该项目的环境影响报告表。我单位接受委托后，组织有关技术人员进行了现场踏勘，在对项目开展环境现状调查、资料收集和调研的基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，编制了本项目环境影响报告表，供建设单位报生态环境主管部门审批。 表2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录(摘录) 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 十一、食品制造业14 24 其他食品制造 149* 有发酵工艺的食品添加剂制造；有发酵工艺的饲料添加剂制造 盐加工；营养食品制造、保健食品制造、冷冻饮品及食用冰制造、无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造、其他未列明食品制造以上均不含单纯混合、分装的 / 2.2扩建后项目工程概况 2.2.1项目基本概况 （1）项目名称：御味香年产11000吨冷冻食品扩建项目 （2）建设性质：扩建 （3）建设单位：福建御味香冷冻食品有限公司 （4）建设地点：福州新区福清功能区（原元洪投资区）元海支二路向南260米 （5）投资额：总投资710万元。 （6）占地面积：13098m2 （7）建筑面积：15422m2 （8）建设规模：新增扩建加工10000吨冷冻食品，扩建后西部厂区加年工11000吨冷冻食品 （8）职工人数：本次扩建新增员工120人，其中40人住厂 （9）工作制度：年工作日200天，单班制生产，每天工作8小时 2.2.2项目主要工程内容 本次扩建项目只针对西部厂区项目设备及产品产量进行扩建，不涉及东部厂区项目建设，因此仅对西部片区建设内容进行评价，本次扩建项目建设概况见表2.2-1。 表2.2-1 西部片区扩建后组成一览表 工程类别 名称 现有工程建设内容 改扩建工程建设内容 备注 主体工程 1#厂房 用于产品生产，建筑面积3380m2 设置虾堡、地道肠及丸子生产线 依托现有 公用工程 3#办公楼 建筑面积1730m2 不变 依托现有 2#宿舍楼 3层楼，1层为食堂，2层办公区，3层为宿舍，建筑面积1412m2 不变 依托现有 5#宿舍楼 职工宿舍楼，建筑面积3135m2 不变 依托现有 给水工程 生产、生活及消防用水由区域市政供水管网供应 不变 依托现有 排水工程 排水实行雨污分流。雨水经厂区雨水管网，排入市政雨水管网；生活污水经厂区现有化粪池处理后通过市政管网排入元洪投资区污水处理厂 不变 依托现有 供电 来源于市政供配电系统 不变 依托现有 制冷工程 拟使用氟利昂-22作为制冷剂 不变 依托现有 辅助工程/配套工程 4#冷库 用于产品和原料冷冻储存，建筑面积2597m2 不变 依托现有 环保工程 污水治理工程 自建一座日处理100t的污水处理站 现有污水处理设施能满足本次扩建的需求 依托现有 废气治理工程 锅炉废气：通过一根8m高的排气筒DA001排放 锅炉废气：通过一根8m高的排气筒DA001排放 依托现有 污水站废气：废气以无组织形式排放；定期喷洒除臭剂 依托现有 噪声治理工程 采用静音型设备、合理调整车间布局、采用隔声、减振、降噪措施 综合降噪 依托现有 固废工程 生活 垃圾 生活垃圾定点存放后，委托环卫部门定期上门清运 生活垃圾定点存放后，委托环卫部门定期上门清运 依托现有 一般 固废 废弃包装物和废弃边角料集中收集后外售，污水处理设备污泥外售给资源收购商，设置1间一般固废暂存间，25m2，位于厂区东南角 废弃包装物和废弃边角料集中收集后外售，污水处理设备污泥外售给资源收购商，设置1间一般固废暂存间，25m2，位于厂区东南角 依托现有 2.2.3主要产品及原辅材料 表2.2-2西部厂区产品方案 删除涉密 西部厂区扩建后项目主要原辅材料及能源消耗详见表2.2-3。 表2.2-3 西部厂区扩建后项目主要原材料及能源一览表 删除涉密 2.2.4主要生产设备 扩建后西部厂区项目主要生产设备见下表2.2-4。 删除涉密 2.2.5厂区平面布置 本项目总占地面积为50亩，位于福州新区福清功能区（元洪投资区食品园）内，厂区主要划为4大功能区：办公楼（1#）、员工宿舍（2#、6#）、冷库（3#、7#）、生产车间（4#、5#）。厂区北侧自西向东依次为办公楼（1#）、员工宿舍（2#、6#），厂区中间为厂区中央绿地与冷库（7#），厂区南侧自西向东依次为冷库、生产车间（4#、5#），厂区东南角为自建污水处理站，厂区平面布局满足生产工艺流程的要求。办公楼设置在厂界西北侧，靠近公路，方便办公。污水处理站在厂区东南角，连接从生产车间的污水管网，方便污水排放处理。因此，本项目总平面布置合理。厂区总平面布置图见附图6。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.3生产工艺流程 2.3.1各产品工艺流程 （1）地道肠工艺流程： 删除涉密 工艺说明： 删除涉密 （2）虾堡加工工艺流程： 删除涉密 工艺说明： 删除涉密 （2）丸子加工工艺流程： 删除涉密 工艺说明： 删除涉密 2.3.2产污环节 运营期项目产污环节见表2.3-1。 表2.3-1 项目产污环节汇总表 类别 污染源 污染物 治理措施 废水 解冻清洗废水以及生产过程设备、车间清洗过程产生的清洗废水 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 经厂内污水处理站处理后与生活废水通过同一个排水口DW001排入市政污水管网，纳入元洪投资区污水处理厂集中处理。 职工生活污水 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 经化粪池处理后与生产废水通过同一个排水口DW001排入市政污水管网，纳入元洪投资区污水处理厂处理 废气 污水处理站 氨、硫化氢 无 锅炉废气 黑度、颗粒物、SO2、NOX 8m高排气筒排放 噪声 生产设备 Leq 厂房隔声、设备基础减振、厂区绿化等综合降噪措施 固废 废边角料 废原料及次品 作为饲料外售综合利用 废包装材料 纸箱、袋子 外售物资回收单位 污水处理站 污泥 委托环卫部门统一清运处置 职工生活垃圾 纸屑、果皮、塑料盒、塑料袋等 2.3.3水平衡分析 本项目用水包括生产用水、生活用水。本次扩建不涉及东部厂区项目建设，因此仅对西部片区项目用水平衡进行分析。 （1）生产用水 ①解冻废水 项目解冻过程均在解冻室中进行，解冻室恒温，采用蒸汽供热，蒸汽和原料肉无直接接触，产生的蒸汽废水较为清洁，不作为生产废水控制。项目使用的原料肉，血水含量较少，解冻过程产生解冻废水主要为冰块溶解废水，约占冷冻原料用量的1%，现有工程厂区冷冻原料用量为600t，产生解冻废水量约6t/a，即0.03t/d（年工作200天），本次扩建新增厂区冷冻原料用量为6000t，产生解冻废水量约60t/a，即0.3t/d（年工作200天），扩建后全厂解冻废水量约66t/a，即0.33t/d。 ②原料清洗用水 根据业主提供资料，现有工程清洗用水量为300t/a，即1.5t/d（年工作200天），产生清洗废水约为用水量的90%，则产生清洗废水270t/a，即1.35t/d（年工作200天），本次扩建新增清洗用水量为3000t/a，即15t/d（年工作200天），产生清洗废水约为用水量的90%，则产生清洗废水2700t/a，即13.5t/d（年工作200天），扩建后全厂清洗废水2970t/a，即14.85t/d（年工作200天）。 ③制备软水用水 根据业主提供资料，现有工程每日需6m3/d新鲜水制备软水，即1200t/a（年工作200天），其中产生2m3/d（600 m3/a）的软水用于锅炉用水，4m3/d（800m3/a）的软水制备废水，软水制备废水较为清洁，收集后作为车间和设备清洗用水。本次扩建需要新增4m3/d（800 m3/a）软水用于新增的一台2t/h燃天然气锅炉使用，新增8m3/d（1600m3/a）的软水制备废水作为车间和设备清洗用水。扩建后全厂共需18m3/d（3600 m3/a）新鲜水制备软水，其中6m3/d（1200 m3/a）的软水用于锅炉用水，12m3/d（2400m3/a）的软水制备废水作为车间和设备清洗用水。 锅炉用水 改扩建后厂区新增一台2t/h燃天然气锅炉，需要锅炉用水4m3/d，产生的蒸汽用于原料解冻和地道肠蒸煮过程。锅炉产生的蒸汽约60%用于原料肉解冻，该部分蒸汽与原料肉无直接接触，其中约80%的蒸汽散热后生成凝结水作为清净下水外排，产生废水量约1.92m3/d（384m3/a）；约40%蒸汽用于地道肠蒸煮，该部分蒸汽进入蒸箱管道无与原料肉直接接触，约80%的蒸汽散热后生成凝结水，产生废水量约1.28m3/d（256m3/a）。凝结水共产生3.2m3/d（640m3/a）该部分废水直接排入厂区已建污水处理站处理后外排。 设备清洗 项目成型机、绞肉机等生产设备，当天生产结束后需进行清洗，根据建设单位提供的资料，新增设备清洗用水为8m3/d（1600m3/a），产生的清洗废水约为用水量的80%，则清洗废水产生量为6.4m3/d（1280m3/a）。 ④车间清洗 现有工程采用拖把对作业区进行卫生清洁，作业区清洁用水为2.5m3/d，产生清洗废水量按用水量的80%计算，则车间清洗废水排放量为2.0m3/d。本次扩建无新增建筑面积，无新增车间清洗废水。扩建后全厂车间清洗废水产生量仍为2.0m3/d（400m3/a）。 ⑤速冻过程冷凝水 现有工程双极制冷压缩机工作过程需要使用冷凝水，该部分冷凝水循环使用不外排，只每日补充0.5t新鲜水，年工作200天，则年用水100t。本次扩建无新增制冷压缩机，无新增速冻过程冷凝水。扩建后全厂速冻过程冷凝水仍为0.5m3/d（100m3/a） （2）生活污水 现有工程员工生活用水总量约12m3/d，即2400m3/a（按200天计）。排水系数取0.8，则员工生活污水排放量为9.6m3/d，即1920m3/a（按200天计）。本次扩建新增员工120人，其中40人住厂，根据《福建省行业用水定额》（DB35/T772-2013）生活用水住厂按100L/人·d 不住厂50L/人·d，年工作200天，则生活用水量为8m3/d（1600m3/a），污水排放量按用水量80%计，则产生的生活污水量为6.4m3/d（1280m3/a）。 综上所述，本项目新增用水量为35.3m3/d（7060m3/a），废水量为29.8m3/d(5960m3/a)。 扩建项目水平衡图见图2.6-1。扩建后全厂水平衡图见图2.6-2。 删除涉密 图2.6-1 扩建项目水平衡图（单位：t/d） 删除涉密 图2.6-2 扩建后全厂项目水平衡图（单位：t/d） |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.4现有工程概况和污染源分析 2.4.1现有工程环评及验收建设情况 现有项目基本情况详见表2.4-1。 表2.4-1 现有项目基本情况一览表 项目名称 产品 环评情况 建设情况 主要工序 生产情况 验收情况 福清市御味香冷冻食品有限公司环境影响评价报告表 （西部厂区） 年产肉燕、花枝丸、肉酱400t，年产冰淇淋、冰棒150t 2006年11月15日 / 切肉工序、蒸煮工序、速冻 / 2006年12月，该项目通过竣工环保验收 年产肉燕、虾米饺400t改建项目环境影响评价报告表 （西部厂区） 年产肉燕、虾米饺400t 2016年9月28日通过福清市生态环境局审批工作（榕元委[2016]68号） 2016年建设投产；劳动定员为55人，年工作日180天，每天8小时 切肉工序、蒸煮工序、速冻 2016年11月验收后正式投入生产，生产规模一直不变 2016年11月12日，该项目通过竣工环保验收 扩建标准厂房及仓库、办公楼项目 （西部厂区） / 2019年1月31日在“建设项目环境影响登记表备案系统”上备案完成 扩建1#楼厂房（2层）、5#厂房、4#仓库、3#楼配套办公楼 / 2019年6月6日投入生产，现已建成 / 御味香年产7500吨的冷冻食品加工异地扩建项目环境影响评价报告表 （东部厂区） 年产7500吨虾堡、地道肠 2020年2月18日取得福州市福清生态环境局批复（融环评表[2020]22号） 拟建年产7500吨的冷冻食生产线，职工定员为100人，年工作200天，每天8小时 切肉工序、蒸煮工序、速冻 2023年3月投入生产，现已建成 2023年3月18日，该项目完成项目自主验收 福建御味香冷冻食品有限公司年产1000吨冷冻食品项目 （西部厂区） 年产1000吨虾堡、地道肠 2020年6月19日取得福州市福清生态环境局批复（融环评表[2020]53号） 将生产产品变更为年产1000t虾堡和地道肠，新增1台1t/h燃天然气锅炉，拆除1t/h燃成型生物质燃料锅炉。新增劳动定员45人，年工作200天，每天8小时 切肉工序、蒸煮工序、速冻 2020年7月投入生产，现已建成 2020年8月16日，该项目完成项目自主验收 福建御味香冷冻食品有限公司年加工24000吨冷冻食品 （东部厂区） 年加工24000吨冷冻食品 2022年7月19日取得福州市福清生态环境局审查批复（榕融环评〔2022〕74号） 年产24000吨的冷冻食生产线，扩建项目新增定员136人，年工作200天，每天8小时 切肉工序、蒸煮工序、速冻 2023年3月投入生产，现已建成 2023年3月18日，该项目完成项目自主验收 现有项目自主验收完成情况见图2.4-1。 图2.4-1 现有项目验收平台截图 2.4.2 现有项目产品方案 西部厂区现有项目产品方案见表2.4-2。 表2.4-2 现有项目产品方案 删除涉密 2.4.3现有项目主要原辅材料 西部厂区现有项目原辅材料用量，详见表2.4-2。 删除涉密 2.4.4现有项目主要生产设备 现有项目主要生产设备见表2.4-3。 删除涉密 2.4.5现有项目工艺流程 （1）地道肠生产工艺流程 外购已经处理好的鸡肉和肉浆，外购的冷冻原料肉在解冻室解冻后进行清洗，清洗后经过刨肉机、切肉机加工，放入相对应的配料进行搅拌成浆体，搅拌好的浆体放入腌制库进行腌制，腌制过后经灌肠机灌装成型，再经过蒸汽蒸箱蒸煮定型，蒸煮温度在50-80℃，蒸汽进入蒸箱管道，无与食物直接接触。蒸煮后待自然冷却后速冻并包装入库。改扩建后地道肠生产过程中蒸煮蒸汽来自1t/h燃天然气锅炉。地道肠生产工艺流程详见图4.2-4。 删除涉密 图2.4-1 地道肠生产工艺流程图 （2）虾堡生产工艺流程 外购已经处理好的鱼肉和虾肉，外购的冷冻原料肉在解冻室解冻，解冻后进行清洗，清洗后经过刨肉机、切肉机加工，放入相对应的配料进行搅拌成浆体，将半成品浆料先铺上一层，中间放入虾仁，再铺上半成品浆料，裹上面包糠后成型后速冻并包装入库。虾堡生产工艺流程详见图4.2-5。 删除涉密 图2.4-2 虾堡生产工艺流程图 2.4.6现有项目污染物排放情况及处理措施 由于东西部厂区相距5.5km，无共用环保设施，因此东西部厂区现有项目污染物排放及治理措施分开评述。西部厂区现有项目污染物产排情况主要参考建设单位于2020年7月《福建御味香冷冻食品有限公司年产1000吨冷冻食品项目竣工环境保护验收监测报告表》中监测结果，东部厂区现有项目污染物产排情况主要参考建设单位于2023年3月《福建御味香冷冻食品有限公司年产24000吨冷冻食品项目竣工环境保护验收监测报告表》中监测结果，具体分析如下： 2.4.6.1西部厂区 废水 ①废水排放达标情况 根据竣工验收监测报告表可知，项目废水产生环节主要为原料解冻、清洗废水以及生产过程设备、车间清洗废水，软水制备废水、供热蒸汽冷凝水和职工生活污水。 生产废水：解冻、清洗、热蒸汽冷凝水废水经自建污水处理站生化处理后排入市政管网。自建污水处理站采用“混凝+A/O二级生化”处理工艺，能够达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中“肉制品加工”三级标准，最终经市政管网排入元洪投资区污水处理厂。 生活污水：职工100人，产生的生活污水经化粪池处理后排入厂区内污水处理站进行处理（A/O二级生化处理），处理后经市政污水管网纳入元洪污水处理厂统一处理，处理达标后尾水排放至福清湾。 根据建设单位提供的竣工验收检测报告可知，建设单位于2020年7月7日~7月8日委托福建安谱环境检测技术有限公司对现有工程进行竣工验收检测，检测报告编号为：APT检字（2020）60468012882；根据工况证明可知，现有工程年产冷冻食品总量1000吨，每天设计生产冷冻食品4.95吨，本次竣工环境保护验收监测期间（2020年7月7日~7月8日）均满足竣工环境保护验收监测工况要求，检测数据合格有效，则检测报告中生产废水和生活污水排放情况详见表2.4-5。 表2.4-5 现有项目废水产生及排放情况一览表 序号 污染物种类 排放浓度mg/L 排放浓度限制 mg/L 排放去向 1 COD 127.1 500 接市政污水管网后纳入元洪污水处理厂统一处理 2 BOD5 67.75 300 3 SS 125 350 4 pH 6.77~6.88 6-9 5 氨氮 20.15 45 备注：检测数据采用验收检测报告2020年7月7日~7月8日中的平均值进行分析 根据检测结果可知，生活污水经处理后出水的水质均满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中“肉制品加工”三级标准，废水监测结果为达标，最终经市政管网排入元洪投资区污水处理厂。 ②项目废水排放核算 根据《福建御味香冷冻食品有限公司年产1000吨冷冻食品项目竣工环境保护验收监测报告表》：西部现有工程核算化学需氧量 0.2115776t/a，氨氮0.0335296t/a与年产肉燕、虾米饺400吨改建项目相比化学需氧量减少了0.013718t/a，氨氮减少了 0.0004704t/a满足总量要求(即化学需氧量: 0.227ta，氨氮: 0.034t/a)。 （2）废气 ①废气排放达标情况 现有项目废气主要为锅炉烟气和污水处理站的恶臭。烟气污染因子为颗粒物、SO2和NOX，恶臭污染因子主要为NH3、H2S。 根据建设单位提供的竣工验收检测报告可知，建设单位于2020年7月7日~7月8日委托福建安谱环境检测技术有限公司对现有工程进行竣工验收检测，检测报告编号为：APT检字（2020）60468012882；根据工况证明可知，现有工程年产冷冻食品总量1000吨，每天设计生产冷冻食品4.95吨，本次竣工环境保护验收监测期间（2020年7月7日~7月8日）均满足竣工环境保护验收监测工况要求，检测数据合格有效。则现有项目锅炉废气污染物排放结果如表2.4-6所示。 表2.4-6 现有项目锅炉废气污染物排放情况 采样 日期 采样点位 检测项目 单位 检测结果 平均值 2020.7.7 G1排气筒出口 颗粒物 实测浓度 mg/m3 4.1 排放速率 kg/h 1.96×10-3 二氧化硫 实测浓度 mg/m3 <3 排放速率 kg/h / 氮氧化物 实测浓度 mg/m3 110 排放速率 kg/h 0.052 烟气黑度 级 <1 2020.7.8 G1排气筒出口 颗粒物 实测浓度 mg/m3 4.1 排放速率 kg/h 1.93×10-3 二氧化硫 实测浓度 mg/m3 <3 排放速率 kg/h / 氮氧化物 实测浓度 mg/m3 113 排放速率 kg/h 0.053 烟气黑度 级 <1 污水处理站恶臭：厂界无组织废气排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1无组织排放的新扩改建二级限值（即NH3≤1.5mg/m3，H2S≤0.06mg/m3，臭气浓度≤20）。 ②项目废气排放核算 根据《福建御味香冷冻食品有限公司年产1000吨冷冻食品项目竣工环境保护验收监测报告表》：西部现有工程经核算氮氧化物核算总量 0.021t/a，二氧化硫 0.0005712t/a 与年产肉燕、虾米饺 400 吨改建项目相比氮氧化物总量减少了0.0598t/a，二氧化硫总量减少了0.667288t/a满足总量要求(即二氧化硫: 0.0673ta，氮氧化物: 0.0808t/a)。 （3）噪声 根据建设单位提供的竣工验收检测报告表可知，现有项目噪声主要来自各工序机器设备运转噪声。 根据建设单位提供的竣工验收检测报告可知，建设单位于2020年7月7日~7月8日委托福建安谱环境检测技术有限公司对现有工程进行竣工验收检测，检测报告编号为：APT检字（2020）60468012882；根据工况证明可知，现有工程年产冷冻食品总量1000吨，每天设计生产冷冻食品4.95吨，本次竣工环境保护验收监测期间（2020年7月7日~7月8日）均满足竣工环境保护验收监测工况要求，检测数据合格有效。具体厂界噪声监测结果见表2.4-7所示。 表2.4-7 现有项目噪声排放监测结果一览表 监测时间 监测位置 检测数据 2020.7.7 2020.7.8 2020.7.7 N1厂界南侧外1m 58.2 57.3 N2厂界西侧外1m 56.7 57.5 N3厂界北侧外1m 57.2 58.1 N4厂界东侧外1m 54.5 55.6 根据监测结果可知，验收期间，现有项目厂界噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类昼间标准限值要求。 （4）固体废物 根据建设单位提供的竣工验收检测报告表可知，现有工程固废产生量及处置措施详见表2.4-8。 表2.4-8现有项目固体废物处置情况 序号 名称 产生工序 产生量t/a 最终去向 1 废包装袋 原料拆装、产品包装 5 外售回收单位 2 废边角料 生产加工 27 每日委托环卫部门清运处理 3 污泥 废水处理 13 定期委托福州康弘清洁服务有限公司上门清运 4 生活垃圾 员工生活 17 每日委托环卫部门清运处理 现有工程采取的固体废物处置处理措施基本符合环保要求。 排污 西部厂区项目已于2022年12月05日取得固定污染源排污简化管理延续。 删除涉密 2.4.6.2东部厂区 废水 ①废水排放达标情况 根据竣工验收监测报告表可知，项目废水产生环节主要为原料解冻、清洗废水以及生产过程设备、车间清洗废水，软水制备废水、供热蒸汽冷凝水和职工生活污水。 生产废水：清洗、蒸煮废水经自建污水处理站生化处理后排入市政管网。自建污水处理站采用“半埋地式格栅隔油+化学混凝气浮+A2/O”处理工艺，能够达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中“肉制品加工”三级标准，最终经市政管网排入元洪投资区污水处理厂。 生活污水：职工236人，产生的生活污水经化粪池预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准，后经元洪投资区污水管网排入元洪投资区污水处理厂。 根据建设单位提供的竣工验收检测报告可知，建设单位于2023年3月1日~3月2日委托福建安谱环境检测技术有限公司对现有工程进行竣工验收检测，检测报告编号为：APT检字[2023A]第03001号；根据工况证明可知，现有工程年产冷冻食品总量24000吨，每天设计生产冷冻食品80吨，本次竣工环境保护验收监测期间（2023年3月1日~3月2日）均满足竣工环境保护验收监测工况要求，检测数据合格有效，则检测报告中生产废水和生活污水排放情况详见表2.4-5。 表2.4-5 现有项目废水产生及排放情况一览表 序号 污染物种类 排放浓度mg/L 排放浓度限制 mg/L 排放去向 1 COD 177 500 接市政污水管网后纳入元洪污水处理厂统一处理 2 BOD5 78.55 300 3 SS 44 350 4 pH 7.4-7.7 6-9 5 氨氮 44.7 45 备注：检测数据采用验收检测报告2020年7月7日~7月8日中的平均值进行分析 根据检测结果可知，生活污水经处理后出水的水质均满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中“肉制品加工”三级标准，废水监测结果为达标，最终经市政管网排入元洪投资区污水处理厂。 ②项目废水排放核算 根据验收期间污水站各污染物的排放浓度、近三个月废水排放量（7400t）及近三个月实际生产能力（虾堡2960t、地道肠3040t）折算后，得出企业污水排放口年外排污染物总量为COD：5.2658t、氨氮：1.3298t；经元洪投资区污水处理厂处理后为年排放量为COD：1.482t、氨氮：0.1482，符合环评批复要求。 （2）废气 现有项目废气主要污水处理站的恶臭。恶臭污染因子主要为NH3、H2S。 根据建设单位提供的竣工验收检测报告可知，建设单位于2023年3月1日~3月2日委托福建安谱环境检测技术有限公司对现有工程进行竣工验收检测，检测报告编号为：APT检字[2023A]第03001号；根据工况证明可知，现有工程年产冷冻食品总量24000吨，每天设计生产冷冻食品80吨，本次竣工环境保护验收监测期间（2023年3月1日~3月1日）均满足竣工环境保护验收监测工况要求，检测数据合格有效。则现有项目废气污染物排放结果如表2.4-6所示。 表2.4-6 现有项目锅炉废气污染物排放情况 采样日期 采样点位 检测项目 单位 检测数据 1 2 3 4 最大值 2023.3.1 Q1厂界上风向 氨 mg/m3 0.01 0.01 0.02 0.02 0.07 Q2厂界下风向 0.04 0.03 0.05 0.05 Q3厂界下风向 0.04 0.07 0.06 0.07 Q1厂界上风向 硫化氢 mg/m3 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.004 Q2厂界下风向 0.004 0.004 0.002 0.003 Q3厂界下风向 0.004 0.002 0.001 0.002 Q1厂界上风向 臭气浓度 无量纲 <10 <10 <10 <10 / Q2厂界下风向 <10 <10 <10 <10 Q3厂界下风向 <10 <10 <10 <10 2023.3.2 Q1厂界上风向 氨 mg/m3 0.01 0.02 0.02 0.01 0.08 Q2厂界下风向 0.04 0.05 0.06 0.04 Q3厂界下风向 0.07 0.08 0.06 0.06 Q1厂界上风向 硫化氢 mg/m3 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.004 Q2厂界下风向 0.003 0.003 0.002 0.001 Q3厂界下风向 0.002 0.003 0.002 0.004 Q1厂界上风向 臭气浓度 无量纲 <10 <10 <10 <10 / Q2厂界下风向 <10 <10 <10 <10 Q3厂界下风向 <10 <10 <10 <10 项目验收监测期间厂界无组织废气中氨最大排放浓度为0.08mg/m3，硫化氢最大排放浓度为0.004mg/m3，臭气浓度最大排放浓度为<10。项目氨、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1无组织排放的新扩改建二级限值。（即NH3≤1.5mg/m3，H2S≤0.06mg/m3，臭气浓度≤20）。 （3）噪声 根据建设单位提供的竣工验收检测报告表可知，现有项目噪声主要来自各工序机器设备运转噪声。 根据建设单位提供的竣工验收检测报告可知，建设单位于2023年3月1日~3月2日委托福建安谱环境检测技术有限公司对现有工程进行竣工验收检测，检测报告编号为：APT检字[2023A]第03001号；根据工况证明可知，现有工程年产冷冻食品总量24000吨，每天设计生产冷冻食品80吨，本次竣工环境保护验收监测期间（2023年3月1日~3月1日）均满足竣工环境保护验收监测工况要求，检测数据合格有效。具体厂界噪声监测结果见表2.4-7所示。 表2.4-7 现有项目噪声排放监测结果一览表 检测点位 检测时段 单位 检测数据（Leq） 2023.3.1 2023.3.2 Z1厂界东侧外1m 昼间 dB（A） 57.7 57.7 Z2厂界南侧外1m 57.4 57.9 Z3厂界西侧外1m 57.8 57.3 Z4厂界北侧外1m 57.4 57.4 根据监测结果可知，验收期间，现有项目厂界噪声排放均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类昼间标准限值要求。 （4）固体废物 （1）一般工业固废 ①废包装材料 废包装材料主要为原料拆装过程及产品包装过程产生的废包装材料，此部分费包装材料集中收集后由物资回收单位回收利用。 ②边角料 根据建设单位提供的资料，生产过程中产生的废弃原料及次品，集中收集后可作为饲料出售。 ③污泥 项目污泥主要储存在污水处理站的污泥浓缩池和污泥干化池中，与福清市明杰废旧物资有限公司签订污水池清理合同，产生污泥定期委托福清市明杰废旧物资有限公司上门清运。 （2）生活垃圾 项目劳动定员236人产生的生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 综上，项目固体废物经上述措施妥善处理后，不会对周边环境造成不良影响。 （5）排污 东部厂区项目已于2022年10月19日取得固定污染源排污简化管理。 删除涉密 2.4.6现有项目存在主要问题 （1）现有项目履行了环评手续，落实了环评及批复要求，通过了自主竣工环保验收，完成了排污许可简化管理。 （2）企业可进一步加强环境管理，提高清洁生产水平。 2.4.7 项目扩建前后全厂“三本账”分析 |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 表2.4-8 西部厂区扩建前后项目污染物排放“三本账”一览表 类 别 污染物名称 现有工程排放量(固体废物产生量) 扩建项目排放量 以老带新削减量 扩建后项目排放量(总排放量) 排放增减量 产生量 削减量 排放量 废水 废水量(t/a) 3396 5960 0 5960 / 9356 5960 CODcr(t/a) 0.549 5.192 3.8208 1.3712 / 1.9202 1.3712 BOD5(t/a) 0.216 3.064 2.3104 0.7536 / 0.9696 0.7536 SS(t/a) 0.254 2.66 2.0512 0.6088 / 0.8628 0.6088 NH3-N(t/a) 0.035 0.2788 0.0702 0.2086 / 0.2436 0.2086 废气 燃天然气锅炉废气 颗粒物 0.0072 0.103 0 0.103 / 0.1102 0.103 SO2 0.0125 0.144 0 0.144 / 0.1565 0.144 NOX 0.0576 0.67356 0 0.67356 / 0.73116 0.67356 废水处理站废气 NH3 0.00291 0.00696 0 0.00696 / 0.00987 0.00696 H2S 8.33×10-5 0.00027 0 0.00027 / 0.0003533 0.00027 固废 废包装材料(t/a) 0.025 0.25 0.25 0 / 14.5 0.25 废边角料(t/a) 0.13 1.3 1.3 0 / 1.43 1.3 污泥(t/a) 6.5 65 65 0 / 71.5 65 生活垃圾 17 16 16 0 / 33 16 |
| --- | --- |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1地表水环境质量现状 3.1.1地表水功能区划 根据调查，本项目周边水系为龙江，所处龙江“大斜龙江桥至龙江入海口”断面。根据福建省人民政府闽政文[2006]133号批准实施《福州市地表水环境功能区划定方案》，该断面水体主要功能为一般景观用水，环境功能类别为Ⅴ类，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅴ类水质标准。 表3.1-1 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1(摘录) 单位：mg/L(pH除外) 项目 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 Ⅴ类 pH(无量纲) 6～9 溶解氧(DO) ≥ 6 5 3 2 高锰酸盐指数 ≤ 4 6 10 15 五日生化需氧量(BOD5) ≤ 3 4 6 10 化学需氧量(COD) ≤ 15 20 30 40 氨氮(NH3-N) ≤ 0.5 1.0 1.5 2.0 总磷(TP) ≤ 0.1 0.2 0.3 0.4 石油类 ≤ 0.05 0.05 0.5 1.0 3.1.2地表水环境质量现状 为了解本次环评周边水系龙江的情况，根据《福建省流域水环境质量状况(2021年1-12月)》显示：2021年1-12月，全省主要流域“十四五”375个评价断面总体水质为优，Ⅰ～Ⅲ类水质比例为97.3%，Ⅰ～Ⅱ类水质比例为53.3%。其中，143个原“十三五”评价断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例为97.8%，按可比口径同比持平。各类水质比例如下：Ⅰ类占2.4％，Ⅱ类占50.9％，Ⅲ类占44.0％，Ⅳ类占2.4％，Ⅴ类占0.3％，无劣Ⅴ类水。全省小流域Ⅰ～Ⅲ类水质比例为93.3%。其中全省12条重点流域具体为：霍童溪、交溪、晋江、闽江、敖江、汀江、木兰溪、萩芦溪、九龙江、东溪、漳江、龙江。由此可知龙江水质可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水标准，详见图3.2-1。 图3.1-1福建省流域水环境质量状况（2021年1-12月）截图 (2)引用资料的有效性分析 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求：“地表水环境区域环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”本此评价选取福建省生态环境厅网站发布水环境状况信息，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)的要求。 为了解福清湾的水质现状，本评价收集福建省生态环境厅发布的2020年秋季福建省海洋环境质量监测数据内容（http://sthjt.fujian.gov.cn/ztzl/hjzl/hyhjzl/jahysz_39971/202101/t20210119_5519843.htm）中福清湾常规监测点FJD01006（119.5417°E，25.6583°N）的监测数据，福清湾该点位海水水质除活性磷酸盐、无机氮超第二类标准外，其余指标均满足《海水水质标准》（GB3097-1997）中第二类标准。 3.2大气环境质量现状 3.2.1环境空气质量功能区划 根据福州市人民政府榕政综[2014]30号文件正式批准实施《福州市环境空气质量功能区划(报批稿)》的规定，项目所在区域环境空气功能规划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准。非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中规定的标准限值，具体详见表3.2-1。 表3.2-1 本项目环境空气标准一览表 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 PM10 年平均 70μg/m3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改 单中的二级标准 24小时平均 150μg/m3 PM2.5 年平均 35μg/m3 24小时平均 75μg/m3 SO2 年平均 60μg/m3 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 NO2 年平均 40μg/m3 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 CO 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 O3 日最大8小时平均 160μg/m3 1小时平均 200μg/m3 TSP 24小时平均 200μg/m3 3.2.2区域大气环境质量现状 (1)项目所在区域达标判断 ①环境空气质量现状调查 本次评价收集福清市人民政府2022年1月至2022年12月空气质量月报数据（http://www.fuqing.gov.cn/xjwz/ztzl/sdgjz/dhwrfzgjz/hjzl/），从数据上看福清市区2022年空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过国家二级标准，CO日均值第95百分位数和O3日最大8h值第90百分位数未超过国家二级标准，福清市属于达标区。本次改建项目位于福清市，因此，项目所在区域为大气达标。 2022年连续1年的大气常规因子环境空气质量监测数据如下： 表3.2-2 福清市2022年1月份~2022年12月份环境空气质量统计 时间 SO2 （mg/m3） NO2 （mg/m3） PM10 （mg/m3） PM2.5 （mg/m3） CO （mg/m3） O3 （mg/m3） 2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 备注 *CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8h值第90百分位数。 综上，福清市环境空气中的各污染物浓度均达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级浓度限值，项目所在区域属于达标区。 ②引用数据的有效性分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的6.2.1.1要求：“项目所在区域达标判定，大气环境质量现状调查应优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，本此评价选取福清市人民政府发布的环境空气质量现状信息，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，环境现状监测数据可行。 (2)区域环境空气质量现状 ①基本污染因子 为了解本项目周边大气环境质量现状，根据福清市人民政府网站公布显示的2023年2月福清市环境质量月报，福清市区2023年2月份空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过国家二级标准，CO日均值第95百分位数和O3日最大8小时值第90百分位数未超过国家二级标准，与去年同期相比，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3分别上升了0.003mg/m3、0.006mg/m3、0.008mg/m3、0.005mg/m3、0.2mg/m3和0.032mg/m3。福清市2023年2月综合质量指数为2.42。监测统计结果表明，达到一级的天数为22天，达到二级的天数为6天，其首要污染物为臭氧(O3)。具体详见图3.1-1。 图3.2-1 福清市空气质量月报（2023年2月）截图 3.1.3声环境质量现状 本项目周围50m范围内无声环境敏感目标，根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类) (试行)》，当厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目位于福州新区福清功能区（原元洪投资区），且厂界周边50m无声环境敏感目标，因此评价认为项目无需监测项目周边声环境。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 项目环境保护目标见表3.2-1。 表3.2-1 项目环境保护目标 污染因素 环境保护目标 相对方位 与项目厂界距离（m） 受影响规模/人 环境功能及保护要求 大气环境 先强村 NW 2150 2200人 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 梨洞村 NW 1000 351户/1202人 黄墩村 N 500 662户/2218人 首溪村 NE 1000 295户/1003人 岩兜村 NW 1600 678户/2244人 凤屿村 NE 2340 458户/1448人 后路村 SW 1900 1450人 牛宅村 S 300 6546人 星桥村 E 1700 1871户/6245人 海口村 SW 1280 1560人 福建省福清卫生学校 SW 1740 2682人 海口中学 SW 1500 2950人 地表水环境 大坝溪 W 1334 / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准 噪声 项目最近居民点为西北处300m的牛宅村，故本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源。 生态环境 项目位于元洪投资区内，园区周边无生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废水 本项目属于肉制品加工企业，因此生产废水排放应符合《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中“肉制品加工”三级标准（详见表2.5-1）。废水预处理排放执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中“肉制品加工”三级标准后进入元洪投资区污水处理厂。 生活污水预处理排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准后进入元洪投资区污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准后排入福清湾。 项目生活污水与生产废水分别处理，后通过同一个废水总排口DW001接入元洪投资区污水处理厂处理后外排。项目外排废水水质执行的排放标准见表3.3-2。 表3.3-1 生产废水排放标准一览表 SS BOD5 CODcr 动植物油 氨氮 pH 排水量 （m3/t 原料肉） 标准来源 排放浓度（mg/L） 350 300 500 60 / 6.0~8.5 5.8 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中“肉制品加工”三级标准 排放总量 kg/t （原料肉） 2.0 1.7 2.9 0.35 / 表3.3-2 生活废水废水排放标准一览 序号 项目 排放标准 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准 1 pH（无量纲） 6-9 2 COD（mg/L） 500 3 BOD5（mg/L） 300 4 SS（mg/L） 400 5 氨氮（mg/L） 45注 3.3.2废气 项目锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的燃气锅炉特别排放限值，详见表3.3-3；污水处理设施产生得硫化氢、氨、臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新改扩建标准，详见表3.3-4。 表3.3-3 锅炉大气污染物排放标准 污染物 限值 污染物排放监控位置 二氧化硫 50 烟囱或烟道 氮氧化物 150 颗粒物 20 烟气黑度（林格曼黑度 级） ≤1 烟囱排放口 表3.3-4恶臭污染物厂界排放标准 控制项目 氨 硫化氢 臭气浓度 厂界无组织监控浓度 1.5 0.06 20（无量纲） 3.3.3噪声 项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。详见下表3.3-5。 表3.3-5工业企业厂界环境噪声排放标准 类别 昼间（dB） 夜间（dB） 3类 65 55 3.3.4固体废物 项目运营期间一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制分析 3.4.1总量控制因子 根据国家“十三五”期间污染物总量控制要求及《福建省“十三五”环境保护规划》（闽环保财[2016]51号）、《福建省人民政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见(试行)》（闽政[2014]24号）、《福建省环保厅关于贯彻落实<推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）>的通知》（闽环发[2014]9号）、《福建省环保厅关于环评审批中落实排污权交易工作要求的通知》（闽环保评[2014]43号）等有关文件要求，需进行排放总量控制的污染物为COD、NH3-N、SO2、NOX、VOCS。 3.4.2污染物总量控制指标 （1）废水总量 本次扩建项目生活污水排放量为1280t/a，计算得到COD为0.064t/a，氨氮为0.0064t/a，由元洪投资区污水处理厂总量控制指标统一调配，无需购买总量指标。 本次扩建项目生产废水排放量4680t/a，污染物控制指标COD和氨氮最终排放量按元洪投资区污水处理厂三期扩建后设计出水水质GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准50mg/L和5mg/L计算得出，则总量控制指标COD为0.234t/a，氨氮为0.0234t/a。 表3.4-1 废水总量控制方案建议及平衡途径 单位：t/a 控制指标 现有工程（西部） 排放量 扩建工程排放量 项目(西部)已有控制指标 扩建后西部厂区总量控制指标 评价建议总量控制指标 生产 废水 COD 0.2115776 0.234 0.227 0.4455776 0.218576 氨氮 0.0335096 0.0234 0.034 0.056996 0.022996 根据本次扩建项目生产废水产生量，本项目应向福清市生态环境局申请COD和氨氮总量的总量申请，购买本项目的COD和氨氮总量。项目总排放量为COD为0.218576t/a，氨氮为0.022996t/a。COD和氨氮排放总量需要通过排污权交易获得。 （2）废气总量 扩建后，新增一台2t/h的锅炉，污染物为SO2排放量为0.144t/a、NOX排放量为0.67356t/a（计算过程详见章节4.2.1）现有项目排放总量控制指标：SO2排放指标为0.0673t/a、NOX排放指标为0.0008t/a总量指标，本次改扩建后需购买SO2排放指标为0.098、NOX排放指标为0.58156，详见表3.4-2。 表3.4-2 废气总量控制方案建议及平衡途径 单位：t/a 控制指标 现有工程（西部） 排放量 扩建工程排放量 项目(西部)已有控制指标 扩建后西部厂区总量控制指标 评价建议总量控制指标 废气 SO2 0.0005712 0.144 0.0673 0.1445712 0.0772712 NOX 0.021 0.6756 0.0808 0.6966 0.6158 综上，本项目大气涉及的污染物总量购买控制指标为： SO2：0.0772712t/a； NOX：0.6158t/a 上述SO2、NOx排放总量敬请贵局予以区域调配，使本项目污染物排放符合总量控制要求。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次改扩建项目不新增厂房，因此不存在厂房等主体工程施工期环境影响。项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的环境问题，本项目设备安装、调试简单，且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期环境影响也随着消失，不会对周边环境噪声影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响及保护措施 4.2.1废水 4.2.1.1运营期废水源强核算 根据2.3.3章节水平衡可知，本次扩建新增员工120人，则新增员工生活废水排放量为6.4t/d（1280t/a）。新增生产废水23.4t/d（4680t/a）。食品行业废水水质情况大体为：pH：5.2-7.5、CODCr：700-1000mg/L、BOD5：400-600mg/L、SS：300-500mg/L、NH3-N：30-50mg/L、动植物油：150-200mg/L。本项目生产废水水质取CODCr：1000mg/L、BOD5： 600mg/L、SS：500mg/L、NH3-N： 50mg/L、动植物油：200mg/L。参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质示例，本项目生活污水中主要污染指标浓度选取为COD 400mg/L，BOD5 250mg/L，SS 220mg/L，氨氮类比相关监测结果取35mg/L。扩建项目废水产排情况见表4.2-1. 表4.2-1扩建项目废水污染源产排情况一览表 序号 废水污染源 水量 单位 COD BOD5 氨氮 SS （t/d） （t/a） 1 生产废水 23.4 4680 mg/L 1000 600 50 500 t/a 4.680 2.808 0.234 2.340 2 生活污水 6.4 1280 mg/L 400 200 35 220 t/a 0.512 0.256 0.0448 0.320 生产废水治理措施及工艺 半埋地式格栅隔油+化学混凝气浮+A2/O 治理效率（%） / 80 80 30 80 生活废水治理措施及工艺 化粪池 治理效率（%） / 15 25 0 50 厂内污水站处理后 生产废水排放量 23.4 4680 mg/L 200 120 35 100 t/a 0.936 0.5616 0.1638 0.468 经化粪池处理后 生活污水排放量 6.4 1280 mg/L 340 150 35 110 t/a 0.4352 0.192 0.0448 0.1408 总排口废水排放量 29.8 5960 t/a 1.3712 0.7536 0.2086 0.6088 福清市元洪投资区污水处理厂纳污指标 / / mg/L 500 300 45 400 福清市元洪投资区污水处理厂尾水排放指标 / / mg/L 50 10 5 10 排口排放达标分析 / / / 达标 达标 达标 达标 经上表分析，项目生产废水经污水处理设施处理后，水质可以符合《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中“肉制品加工”三级标准排入元洪投资区污水处理厂集中处理。生活污水经化粪池处理后各项污染物均可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，可经市政管网纳入元洪投资区污水处理厂集中处理。 4.2.1.2运营期废水防治措施可行性分析 （1）废水排污方案 根据工程分析，本项目外排废水为生产废水和生活污水。生产废水经过厂区自建污水处理设施处理后可满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中“肉制品加工”三级标准，后经元洪投资区污水管网排入元洪投资区污水处理厂集中处理。生活污水经过化粪池预处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准，后经元洪投资区污水管网排入元洪投资区污水处理厂，元洪投资区污水处理厂出水最终达标排入福清湾。 图4.2-1 项目生产废水处理工艺流程图 工艺流程说明 ①从各排污口排出的各种污水，经格栅去除大块漂浮物后再进入隔油隔渣井，油渣隔除后的污水流入调节池，调节池起调节水质、水量的作用。 ②调节池污水由污水泵定量提升至气浮池，在气浮反应池内加入无机混凝剂及高分子助凝剂，并进行搅拌，反应后形成大颗粒絮体气浮池，气浮原理是在水中通入大量的微细气泡，使其粘附于杂质絮粒上，造成整体比重小于水的状态，并依靠浮力使其上浮至水面，从而获得固液分离的一种方法。加压溶气气浮法依靠水泵将经气浮处理后的净水的一部分回流加压进入溶气罐，同时通过空压机的压力将空气压入溶气罐，空气在一定的压力条件下溶入水中，然后通过释放器将溶气水压力恢复到常压，释出的大量微细气泡将和原水中的絮粒粘附，而使絮粒被去除，经气浮处理后的出水进入水解酸化池。 ③在水解酸化池中，经培养的厌氧水解菌和酸化菌等微生物的生化作用，将大分子不溶性有机物分解为小分子可溶性有机物，进一步提高了污水中有机物的可生化性，同时消化了污水中的部分有机物，经过一定时间的停留，污水自流进入二段接触氧化池，在接触氧化池中的生物填料上长满微生物膜，污水通过生物膜上好氧菌的新陈代谢，进行系列的吸附、氧化、分解的生化反应，使污水中各种有机物分解或还原成一些简单的、不溶于水的、稳定的无机盐，在沉淀池中进行固液分离，从而使水得以净化。在此法运行过程中，好氧微生物维持生命活动所需的氧，由鼓风机不断鼓入水中的空气中的氧提供。 ④生物脱氮：生物脱氮是在厌氧水解池和脱氮中沉池内进行，生物脱氮的机理是通过硝化细菌和反硝化细菌的联合作用使污水中的含氮污染物转化为氮气的过程。首先进行氨化反应，污水中的含氮物质(主要是有机氮)如蛋白质、脂肪、尿素、胺类化合物、硝基化合物以及氨基酸等，在异养型氨化菌的作用下，有机氮化合物分解，转化为氨态氮（NH3-N、NH4+）。游离出的氨态氮进入好氧池进行好氧处理时，在充足供氧条件下，自养型菌硝化菌利用无机碳为碳源将氨态氮（NH3-N、NH4+）氧化为NO2-、NO3-。在脱氮池中进行反硝化反应，反硝化反应是在缺氧状态下，异养型反硝化菌将亚硝酸盐氮、硝酸盐氮还原成气态氮（N2）的过程。 ⑤生物除磷：磷常以磷酸盐H2PO4、HPO4、和PO4，聚磷酸盐和有机磷形式存在于废水中，生物除磷就是利用聚磷菌一类的细菌，交替处在厌氧条件与好氧条件时，它们能在厌氧条件下吸收低分子有机物(如脂肪酸)，同时将细胞原生质中聚合磷酸盐异染粒的P释放出来，提供其它微生物必须的能量在随后好氧条件下，所吸收的有机物被氧化并提供能量，同时从废水吸收超过其生长需要的磷，并以磷酸盐形式贮存起来，形成高磷污泥，在其后沉淀池中沉降，通过污泥干化系统处理后，干污泥外运。 ⑥沉淀过滤：为了确保废水达标排放，在生化处理末端增加化学混凝措施，即在适宜PH值条件下投加铝盐作沉淀剂，使废水中的悬浮物质生成不溶于水的大颗粒矾花，经过接触沉淀池沉淀和过滤，把出水中的污染物浓度降到标准范围内。 ⑦污泥处理：初沉池、脱氮中沉池及接触沉淀池固液分离后的污泥通过污泥泵抽送至污泥浓缩池，浓缩后的污泥再由污泥泵送至污泥脱水机进行干化处理，干污泥外运。 项目生活污水与生产废水分别处理，经同一个排口进入元洪投资区污水处理厂处理后外排。 厂区已建1个54m3（6m×3m×3m）的化粪池，改扩建后西部项目生活污水总排放量为16m3/d，未超过厂区现有化粪池处理能力，因此依托厂区已有化粪池处理项目生活污水是可行的。生活污水经化粪池处理后进入产区已建污水处理站进一步处理后排放。厂区已建污水处理站采用混凝+A/O二级生化处理工艺，污水处理站设计能力为日处理污水100m3/d，改扩建后项目生产废水产量为31.58m3/d，未超过厂区现有污水处理站处理能力。根据现有工程验收报告可知，生产废水及生活废水均能达标排放，因此依托厂区已建化粪池和污水处理站处理项目生产和生活废水是可行的 （2）纳入元洪投资区污水处理厂可行性分析 ①元洪投资区污水处理厂概况 元洪投资区污水处理厂设计处理能力3万m3/d，一期1万m3/d于2011年10月建成投入生产；二期规模2万m3/d于2017年初投入使用。一期采用改良SBR工艺，二期采用改良型卡氏氧化沟工艺，拟建三期工程规模为1.0万m3/d，同时对一、二期进行提标改造。三期工程建成后污水厂整体执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准污水处理后利用现有元洪码头栈桥下排放口排放。 ②纳管可行性 元洪投资区污水处理厂主要服务范围是投资区内企业工业污水及城镇生活污水，目前，污水厂管网收集系统已建设10km，主干管沿着现状海城路铺设，已收集了西部产业区企业污水。根据元洪污水处理厂一期的管铺情况图可知本项目位于元洪投资区污水处理厂一期工程污水服务范围。项目废水经处理可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准纳入元洪投资区污水处理厂集中处理。 ③污水量影响分析 根据调查，元洪投资区污水处理厂目前每天实际处理规模为1.6-1.8万m3/d，剩余处理能力不低于1.2万m3/d。项目污废水总排放量47.58m³/d，占污水处理厂一期处理余量的0.39%，项目废水量不会对污水厂造成负荷冲击，可纳入污水处理厂处理。 ④水质影响分析 项目生产废水经收集后经过厂区内污水处理设施，采取“半埋地式格栅隔油+化学混凝气浮+A2/O”处理工艺；该处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-水产品加工工业》(HJ 1109-2020)附录B“表B.1水产品加工工业排污单位废水污染防治可行技术参考表”中综合废水间接排放处理的可行技术（①预处理：粗(细)格栅；沉淀。②生化处理：活性污泥法或改进的活性污泥法；生物膜法）。本项目生产废水处理设施对COD的去除率不低于80%，BOD5的去除率不低于80%，SS的去除率不低于80%，NH3-N去除率不低于30%。经处理后，生产废水排放可满足《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中“肉制品加工”三级标准，即COD≤500mg/L，BOD5≤300mg/L，SS≤350mg/L，NH3-N≤45mg/L。 项目生活污水经化粪池处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4中的三级排放标准。外排废水水质在元洪污水污水处理厂的接收水质范围内，不会对该污水处理厂造成污染负荷冲击，不会影响该污水处理厂污水处理效果。 综上，项目污废水处理达标后，经污水管网排入元洪污水处理厂，不会对元洪污水处理厂的正常运行造成明显不利影响，项目废水环境影响减缓措施和接管可行且有效。 表4.2-2 废水类别、污染物及污染治理措施设施信息表 序号 废水 类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理措施 排放口编号 排放口是否符合要求 排放口类型 名称 工艺 是否为可行技术 1 生产 废水 COD 元洪投资区污水处理厂 连续排放，流量稳定 污水处理站 半埋地式格栅隔油+化学混凝气浮+A2/O 可行 DW001 是 生产废水处理设施排放口 BOD5 SS NH3-N 1 生活 污水 COD 元洪投资区污水处理厂 连续排放，流量稳定 化粪池 一级处理（化粪池净化） 可行 DW001 是 生活污水处理设施排放口 BOD5 SS NH3-N 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量 （万t/a） 排放 去向 排放 规律 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L） 1 DW001 119°28′22.94″ 25°42′43.34″ 0.596 福清湾 连续排放，流量稳定 元洪投资区污水处理厂 COD 50 BOD5 10 SS 10 NH3-N 5 4.2.2废气 4.2.2.1运营期废气源强核算 （1）锅炉燃烧废气 本次扩建新增一台2t/h燃天然气锅炉。扩建项目年新增使用天然气燃料为36万m3，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册、HJ953-2018《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》进行源强核算（表4.2-4）。 表4.2-4 工业锅炉（燃气）产污系数表 产品名称 原料 名称 工艺 名称 污染物指标 单位 产污系数 依据 蒸汽/热水/其他 天然气 室燃炉 工业废气量 标立方米/万立方米-燃料 107753 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》 颗粒物 千克/万立方米-燃料 2.86 HJ953-2018《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》 二氧化硫 千克/万立方米-燃料 0.02S① 氮氧化物 千克/万立方米-燃料 18.71 备注 ①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。 ①燃气锅炉废气量 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册可知，燃气工业锅炉的产污系数107753 m3/万立方米-燃料进行计算，则废气量为673.56万m3。 ②NOX 根据HJ953-2018《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》核算系数，燃气工业锅炉NOX的产污系数为18.71千克/万立方米-燃料进行计算，则本项目NOX产生量为0.67356t/a。 ③SO2 根据HJ953-2018《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》核算系数，则本项目SO2产生量为0.144t/a。 ③颗粒物 根据HJ953-2018《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》核算系数，燃气工业锅炉颗粒物的产污系数为2.86千克/万立方米-燃料进行计算，则本项目颗粒物产生量为0.103t/a。 本项目锅炉每天运行8h，年生产工作日为200天，因此锅炉运行时长为1600h。项目废气排放口配套1个引风机，风量为10000m3/h。项目锅炉燃烧废气经管道收集引入8m高排气筒排放根据产污系数计算，本项目锅炉废气产排情况详见表4.2-2。 表4.2-2 项目燃气锅炉废气污染物产生情况及排放情况一览表 污染物 来源 污染物 天然气 年用量 产生量 排放量 排放速率 (kg/h) 排放浓度(mg/m3) 允许排放浓度(mg/m3) 天 然 气 废气量 36万m3/a 673.56万m3/a 673.56万m3/a / / / SO2 0.144t/a 0.144t/a 0.09 9 50 NOX 0.67356t/a 0.67356t/a 0.421 42.1 150 颗粒物 0.103t/a 0.103t/a 0.064 6.4 20 （2）废水处理站臭气 项目生产废水为食品加工废水，含有大量的动植物油，污水处理过程中易产生恶臭。项目污水处理站采用混凝+A/O二级生化处理工艺，参考《环境影响评价案例分析》（2015年版）中“第六章-社会区域类建设项目环境影响评价”中“参照有关研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。”本项目扩建后污水处理站处理BOD5为2.24647t/a，则产生的NH3和H2S的产生量分别为6.96kg/a和0.270kg/a。污水处理站恶臭产排情况见表4.2-3。本项目污水处理设施站为埋地式，项目废气产生量较小以无组织形式排放；由于污水处理设施上方地面为空地和道路，相对来说比较空旷，空气流通性比较好，在对项目现场进行察看时，在处理设施上方没有闻到异味。建设单位应定期喷洒除臭剂对污水处理站的臭气进行除臭处理。 表4.2-3 污水处理站恶臭污染源产生源强一览表 污染源 项目 处理水量 BOD5削减量 恶臭污染物产生量 NH3 H2S 污水处理站 4680t/a 2.24647t/a 6.96kg/a 0.270kg/a （3）生产过程臭气 生产过程中采用外购的原料肉，原料肉中血水含量较小，鲜肉异味较小，加工过程主要为肉类香味，不作为生产废气处理。生产过程产生的废边角料桶装密闭收集，且能做到当日清运，因此厂区生产过程中恶臭较小，可忽略不计。 4.2.2.2废气预测 本环评根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），采用AERSCREEN 模型，对项目主要污染物的排放进行预测分析。本次环评主要对污水处理站产生的H2S、NH3进行环境影响分析。 ①估算模型参数 项目选用AERSCREEN 模型，估算模型参数详见表4.2-4。 表4.2-4 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 40.00 最低环境温度 0 °C 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/o / （3）估算参数 根据工程分析结果可知，本项目废气污染物排放情况见表4.2-5、4.2-6。 表4.2-5 项目有组织废气排放污染源强及排放参数 排放源 排气口参数 污染源排放情况 高度 (m) 内径 （m） 温度 (℃) 污染物 排放量（kg/h） 锅炉废气排放筒DA001 8 0.3 100 二氧化硫 0.09 氮氧化物 0.421 颗粒物 0.064 表4.2-6 无组织排放源估算模式参数一览表 污染源 矩形面源 主要污染物 排放量（kg/a） 面源 长度(m) 宽度(m) NH3 6.96 15 10 H2S 0.270 （4）估算结果 各污染物最大地面浓度占标率及D10%见表4.2-7。 表4.2-7 估算模式计算结果（各源的最大值）表 排放模式 污染源 污染物 最大落地浓度 （mg/m3） 距离（m） 最大占标率Pi （%） 推荐评 价等级 有组织排放 锅炉废气 二氧化硫 5.20*10-4 23 0.1 三级 氮氧化物 2.43*10-3 23 1.22 二级 颗粒物 1.88*10-4 23 0 三级 无组织排放 污水站 硫化氢 5.49*10-5 10 0.55 三级 氨 1.42*10-3 10 0.71 三级 （5）判定结果 评价等级划分依据见表4.2-8。 表4.2-8 大气环境影响评价工作级别判据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% 从表4.2-7中可见，项目废气污染物最大占标率分别为有组织：Pi（氮氧化物）=1.22%；对照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）的大气评价工作等级判别表，见表4.2-8，项目的大气环境影响评价等级为二级。 （6）污染物排放量核算 项目的大气环境影响评价等级为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，污染物排放量核算结果见表4.2-9。 表4.2-9 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/(t/a) 有组织排放总计 1 锅炉废气排气筒DA001 二氧化硫 0.09 0.144 2 氮氧化物 0.421 0.67356 3 颗粒物 0.064 0.103 无组织排放总计 有组织排放总计 硫化氢 0.00641 氨气 0.000248 （7）大气影响分析 由估算模式预测结果可知，有组织排放的二氧化硫最大落地浓度出现在下风向23m处，最大落地浓度为0.000052mg/m2，占标率为0.1%；有组织排放的氮氧化物最大落地浓度出现在下风向23m处，最大落地浓度为0.00243mg/m2，占标率为1.22%；有组织排放的颗粒物最大落地浓度出现在下风向23m处，最大落地浓度为0.000188mg/m2，占标率为0%；无组织排放的氨气最大落地浓度出现在下风向10m处，最大落地浓度为0.0000549mg/m2，占标率为0.55%，无组织排放的硫化氢最大落地浓度出现在下风向10m处，最大落地浓度为0.00142mg/m2，占标率为0.71%，各污染物能满足规范标准，对周围环境空气质量影响很小。 4.2.2.3废气污染防治措施 1、污水处理设施恶臭处理措施 废气以无组织形式排放；定期喷洒除臭剂，由于污水处理设施上方地面为空地和道路，相对来说比较空旷，空气流通性比较好，在对项目现场进行察看时，在处理设施上方没有闻到异味。同时周边设置绿化带，起到一定的隔档臭气和吸声降噪的作用。本项目采取的防治恶臭污染的主要措施有： （1）为防止细菌、病毒等微生物，H2S、NH3 等臭气从污水处理设施扩散至大气中造成二次污染，将污水处理设施建在地下，加盖板密闭，盖板上预留进、出气口。 （2）污水站地面上范围可采用喷洒生物制剂的方法对污水处理站的臭气进行除臭处理。 （3）污泥委托有资质的单位处置，对临时堆场要用氯水或漂白粉液冲洗和喷洒，运送污泥的车辆在驶离院区前要做消毒处理，污泥清掏前应进行监测。 4.2.3噪声 本项目主要噪声源为速冻机、斩拌机、切片机等，噪声声压级在70~80dB(A)之间，项目针对各噪声源采取减震、隔声降噪、加强设备维护以及沿途运输减少鸣笛等噪声防治措施。 4.2.3.1噪声达标分析 ⑴声级的计算 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg )计算公式： (1) 式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi —i 声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti —i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： (2) 式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqg — 预测点的背景值，dB(A)。 ⑵户外声传基本公式 ①基本公式 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 A.在环境影响评价中，应根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级(如实测得到的)、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带(用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率)声压级Lp(r0)和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级可分别用式(3)计算。 (3) B.预测点的A 声级LA(r)可按公式(6)计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A 声级(LA(r))。 (4) 式中：L Pi(r ) — 预测点(r)处，第i 倍频带声压级，dB(A)； ΔL i —第i 倍频带的A 计权网络修正值(见附录B)，dB。 c)在只考虑几何发散衰减时，可用公式(7)计算： (5) ②几何发散衰减(Adiv) A.点声源的几何发散衰减 如果声源处于半自由声场，则等效为公式(6)或(7) (6) (7) B.反射体引起的修正ΔL(r) 如图7.3-1所示，当点声源与预测点处在反射体同侧附近时，到达预测点的声级是直达声与反射声叠加的结果，从而使预测点声级增高。 图4.3-1 反射体的影响 当满足下列条件时，需考虑反射体引起的声级增高： 1)反射体表面平整光滑，坚硬的。 2)反射体尺寸远远大于所有声波波长λ。 3)入射角θ＜85º。 rr −rd >>λ 反射引起的修正量ΔL r 与rr /rd 有关(rr =IP、 rd =SP)，可按表4.3.1计算： 表4.3-1 反射体引起的修正量 rr /rd dB(A) ≈1 ≈1.4 ≈2 ＞2.5 3 2 1 0 ③面声源的几何发散衰减 一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。 图4.3-2给出了长方形面声源中心轴线上的声衰减曲线。当预测点和面声源中心距离r 处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π 时，几乎不衰减(Adiv≈0)；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB(A)左右，类似线声源衰减特性(Adiv≈10 lg(r/r0))；当r>b/π 时，距离加倍衰减趋近于6dB(A)，类似点声源衰减特性(Adiv≈20 lg(r/r0))。其中面声源的b>a。图中虚线为实际衰减量。 图4.3-2 长方形面声源中心轴线上的衰减特性 ④空气吸收引起的衰减(Aatm) 空气吸收引起的衰减按公式(8)计算： (8) 式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见表4.3-2。 表4.3-2 倍频带噪声的大气吸收衰减系数 温度℃ 相对 湿度％ 大气吸收衰减系数a，dB/ km 倍频带中心频率Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 10 70 0.1 0.4 1.0 1.9 3.7 9.7 32.8 117.0 20 70 0.1 0.3 1.1 2.8 5.0 9.0 22.9 76.6 30 70 0.1 0.3 1.0 3.1 7.4 12.7 23.1 59.3 15 20 0.3 0.6 1.2 2.7 8.2 28.2 28.8 202.0 15 50 0.1 0.5 1.2 2.2 4.2 10.8 36.2 129.0 15 80 0.1 0.3 1.1 2.4 4.1 8.3 23.7 82.8 ⑤屏障引起的衰减(Abar) 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。 如图7.3-3所示，S、O、P 三点在同一平面内且垂直于地面。 定义δ=SO＋OP－SP 为声程差，N=2δ/λ为菲涅尔数，其中λ为声波波长。 在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法应需要根据实际情况作简化处理。 图4.3-3 无限长声屏障示意图 ◆参数的选择：参数选取项目所在区域的年平均温度为25℃，湿度为70%。计算过程考虑了建筑物的屏障作用和室内源向室外的传播。 (1)厂界噪声预测结果分析 利用上述模式计算本项目噪声源同时工作时，预测到厂界的噪声最大值及位置，具体预测结果见表4.3.3所示。 表4.3-3 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 编号 测点位置 影响贡献值 现有工程现状噪声检测值 叠加现有工程现状噪声检测值后预测值 厂界噪声最大值及位置 标准值 达标 情况 昼间 1 东侧厂界 56.9 57.3 60.1 东侧厂界60.1 65 达标 2 南侧厂界 52.3 57.5 58.6 达标 3 西侧厂界 55.3 58.1 59.9 达标 4 北侧厂界 54.5 55.6 58.1 达标 厂界达标分析：本项目实行白班制，夜间不运营，项目周边无环境敏感目标；根据表4.3-3预测结果表明，项目主要噪声源在采取有效的降噪措施前提下，项目厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 4.2.4固体废物 本次扩建项目运营期新增的污染主要为：废弃包装物、边角料。生产过程中产生的废弃包装物和边角料经分类、集中收集后售予回收单位，不外排；废水处理站隔油隔渣池、污泥沉淀池和污泥干化池定期委托福州康弘清洁服务有限公司上门清运。 (1)一般固废 ①废包装材料(包装纸箱、包装袋等) 本项目在生产过程中会产生原料包装材料、成品包装产生废包装材料，类比现有工程，其年产生量约0.25t/a。项目产生的废包装材料属于一般工业固废，且回收可利用价值高，经收集后出售给回收企业回收利用。 ②边角料 本项目在生产过程中会产生边角料，根据业主提供资料，产生边角料约1.3t/a，经收集后出售给回收企业回收利用。 ③本项目污水处理站产生的污泥定期委托福州康弘清洁服务有限公司上门清运。类比现有工程扩建后污泥产生量约为65t/a。 表4.4-1 固体废物利用处置方式评价表 编号 名称 产生工序 形态 产生量 /t/a 主要成分 固废属性 危险特性 最终去向 1 废包装材料 包装 固态 0.25 废塑料 一般固废 / 集中收集外售 2 边角料 原料处理 固态 1.3 边角料 一般固废 / 集中收集外售 3 污泥 废水处理 固态 65 污泥 一般固废 / 定期委托福州康弘清洁服务有限公司上门清运 (2)生活垃圾 生活垃圾主要来源于项目职工日常生活中产生的垃圾，项目新增职工人数共120人，其中40人住厂。住厂职工生活垃圾排放量按1kg/人·天计，不住厂职工生活垃圾排放量按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量为80kg/d，年产生量约为16t(按年工作200天计)，统一收集后，全部委托环卫部门定期外运统一处置。 经以上措施处理后，项目各项固废不会对周边环境产生影响。本评价要求项目一般工业固废妥善分类收集后暂存于一般工业固废暂存间内，定期出售给回收企业综合利用，一般工业固废暂存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中固废临时贮存场所的要求，具备防渗、防雨。 综上所述，项目建成后产生的固废均可得到合理的处置处理，对周边环境产生影响小。 4.2.5环境风险 项目运营过程中设有冷库，使用制冷剂氟利昂-22。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）、《危险化学品重大危险源辨别》（GB18218-2018）以及《企业突发环境事件风险评估指南（试用版）》的规定，项目设计的主要化学品氟利昂-22属于HJ/T169-2004《物质危险性标准》中“不可燃液体和低毒性”物质。 若制冷设备出现故障，或氟利昂-22制冷剂泄漏，应采取以下防范措施： 1、安装工业用氟利昂-22制冷剂泄漏报警器； 2、制冷系统发生超压泄漏时，制冷工、电工应迅速停止机组运转，切断机组供电电源。确认泄漏点，关闭泄漏点前后端阀门。 3、对泄漏区域进行排风，疏散区域内无关人员。泄漏区域制冷剂泄漏未处理完全之前，不允许明火操作。 4、处理泄漏点时，务必注意防止维修人员被泄漏的制冷剂冻伤。 4.2.6退役期环境影响分析 项目退役后停止生产，不再产生废气、污水、噪声和固体废物对环境的不利影响；剩余产品可继续出售；剩余原材料可转让到其他同类厂家而得到利用；部分设备可外售，不得将明令淘汰的设备转让他人使用；场地可转让或作其他利用。因此，该项目退役后对环境产生的影响较小。 4.3自行监测计划 根据项目的特征和区域环境现状、环境规划要求，制定项目运营期的环境监测计划，包括监测因子、频次等具体内容，项目监测计划一览表详见表4.3-1。 表4.3-1 项目监测计划一览表 序号 类别 监测因子 监测点位 监测频次 1 废水 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 污水处理站排放口 1次/年 2 废气 有组织 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度 DA001 1天/年 废气 无组织 氨、硫化氢、臭气浓度 厂界上风向1个点、下风向3个点 1次/年 3 噪声 等效连续A声级 厂界四周 1次/季度 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 无 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1的二级新扩建厂界限值（NH3≤1.5mg/m3、H2S≤0.06mg/m3、臭气浓度≤20无量纲） |
|  | 锅炉废气排气筒 DA001 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、黑度 | 8m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的燃气锅炉特别排放限值（即：SO2≤50mg/m³；NOx≤150mg/m³； 颗粒物≤20mg/m³； 黑度≤1） |
| 地表水环境 | 废水总排放口 （编号：DW001） | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水经化粪池处理达标后与生产废水通过同一个废水总排口DA001接入园区市政污水管网，纳入元洪投资区污水处理厂集中处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求（其中NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准）。 即：COD≤500mg/L； BOD5≤300mg/L； SS≤400mg/L； NH3-N≤45mg/L。 |
|  |  |  | 生产废水经厂区已建污水处理站处理后与生活废水通过同一个废水总排口DA001接入经市政污水管网排入元洪投资区污水处理厂 | 生产废水排放执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）表3中“肉制品加工”三级标准：COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤350mg/L；动植物油类≤60mg/L；其中，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准：氨氮≤45mg/L |
| 声环境 | 机械设备噪声 | 生产噪声（Leq） | 1、选用低噪声级设备； 2、采用设备减振、厂房隔声、厂区绿化降噪等措施。 | 各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。即昼间≤65dB（A）；夜间不生产 |
| 固体废物 | 1、边角料收集后作为饲料外售综合利用。 2、废包装材料外售物资回收部门。 3、污泥与生活垃圾委托环卫部门定期清运。 |
| 土壤及地下水防治措施 | 无 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 1、安装工业用氟利昂-22制冷剂泄漏报警器。 2、制冷系统发生超压泄漏时，制冷工、电工应迅速停止机组运转，切断机组供电电源。确认泄漏点，关闭泄漏点前后端阀门。 3、对泄漏区域进行排风，疏散区域内无关人员。 4、泄漏区域制冷剂泄漏未处理完全之前，不允许明火操作。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、设立专门的环保机构，配备专职环保工作人员。 2、建立日常环境管理制度和环境管理工作计划。 3、加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保环保设施正常运行及污染物稳定达标排放。 4、落实“三同时”制度，正式生产前完成项目竣工环保验收。 5、根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“九、食品制造业 14～方便食品制造 143 ～速冻食品制造 1432*”的类别情形，因此本项目实行简化管理。 |

六、结论

6.1 总结论 通过对本项目的环境影响分析评价，项目运营过程中废水、废气、噪声、固废等污染物，对周围大气环境、水环境、声环境、土壤环境等造成一定不利影响，经采取综合性、积极有效的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，影响均在环境可接受的范围内。 综上所述，在认真执行建设项目“三同时”制度，切实落实各项规划方案的要求，完成本次环境影响评价提出的各项污染防治措施，严格落实各项环保措施和环境管理机构的要求的前提下，确保各污染物达标排放，对周围的环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。 6.2 建议 ⑴加强管理，保证生产设备正常运行，防止设备带故障使用，防止异常噪声的产生。 ⑵由厂内技术管理人员兼职环保工作负责环保设施的运行、检查、维护等工作。 ⑶加强职工的环保、安全教育，提高环保意识和安全生产意识。 ⑷遵守国家关于环保治理措施管理的规定，定期提交设施运行及监测报告，接受环保管理部门的监督。 ⑸加强环保工作的管理，要认真落实环保“三同时”制度。 编制单位：福州朴诚至信环保科技有限公司 编制日期：2023年6月

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.0072 | / | / | 0.103 | / | 0.1102 | +0.103 |
|  | 二氧化硫 | 0.0125 | 0.0673 | / | 0.144 | / | 0.1565 | +0.144 |
|  | 氮氧化物 | 0.0576 | 0.0808 | / | 0.67356 | / | 0.73116 | +0.67356 |
|  | NH3 | 0.00291 | / | / | 0.00696 | / | 0.00987 | +0.00696 |
|  | H2S | 8.33×10-5 | / | / | 0.00027 | / | 0.0003533 | +0.00027 |
| 废水 | COD | 0.549 | 0.227 | / | 1.3712 | / | 1.9202 | +1.3712 |
|  | BOD5 | 0.216 | / | / | 0.7536 | / | 0.9696 | +0.7536 |
|  | SS | 0.254 | / | / | 0.6088 | / | 0.8628 | +0.6088 |
|  | NH3-N | 0.035 | 0.034 | / | 0.2086 | / | 0.2436 | +0.2086 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 17 | / | / | 16 | / | 33 | +16 |
|  | 废包装材料 | 0.025 | / | / | 0.25 | / | 0.275 | +0.25 |
|  | 边角料 | 0.13 | / | / | 1.3 | / | 1.43 | +80 |
|  | 污泥 | 6.5 | / | / | 65 | / | 71.5 | +65 |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①                                                                                               单位：t/a