福建永瑞新材料有限公司福建永瑞锂电池材料项目

环境影响评价公众意见信息征集二次公示

福建永瑞新材料有限公司委托福建省环境保护股份公司编制的《福建永瑞锂电池材料项目环境影响报告书》已初步完成，拟于近期报送环境保护行政主管部门审批。根据《环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》的有关规定，向社会公众公开环境影响报告书，进一步征求公众意见。公示内容如下：

一、项目概况

福建永瑞锂电池材料项目由福建永瑞新材料有限公司投资建设，选址于福建省邵武市金塘工业园区金岭大道6号。本项目为新建项目，占地面积242626m2，总投资130000万元，拟建设生产车间、原料仓库、成品仓库、储罐区等，配套建设综合楼、生产辅助用房、公用工程房、总控室、总配电室等，环保设施主要建设固体废物暂存间、污水处理站、初期雨水池、事故应急池、废气处理区等。

本项目年产10000t六氟磷酸锂、65000t六氟磷酸锂溶液、15000t六氟磷酸钠、2000t二氟磷酸锂、125000t二水氯化钙（联产）、20000t氢氟酸（联产）、25000t盐酸（联产）、2300t氟化锂（联产）、190t氟化钠（联产）。中间产物为氟化锂5200t/a，五氟化磷40000t/a、氯化氢58000t/a、盐酸188000t/a。本项目分两期建设。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》和《福建省环境保护条例》等规定，福建永瑞新材料有限公司委托福建省环境保护股份有限公司对“福建永瑞锂电池材料项目”进行环境影响评价。接受委托后，环评工作组进行现场踏勘，展开工程区环境现状调查与监测、资料收集和整理、数据处理及报告书编写等工作，在此基础上完成了《福建永瑞锂电池材料项目》（送审本）的编制工作。

项目对周围环境可能产生不良影响，主要体现在废气排放的影响。项目建设单位将按照国家环境保护的有关法规和标准进行建设，防止对环境的污染，避免周围群众的生活环境受到损害。

二、主要环境问题简述

根据本项目的工程特征、周边环境特征，工程主要可能存在的环境影响是：施工噪声、扬尘、水土流失、占地、生态破坏等环境影响；

营运期：

（1）废水

本项目废水主要来自氟化锂离心废水、氟化锂树脂冲洗废水、五氟化磷氯置换工段碱洗塔废水、六氟磷酸锂、六氟磷酸钠和六氟磷酸溶液HCl回收后的碱洗废水、废气处理设施喷淋废水、地面清洗水、洗桶废水、脱盐水站废水、质检中心废水、厂区初期雨水和员工生活污水。这部分废水进入厂区自建的污水处理站进行处理。项目废水主要含有氟化物、盐酸盐和磷酸盐等，这是一种高氟并含有一定盐酸盐、钠盐和磷酸盐的无机化工废水。

六氟溶液的碱洗废水和废气设施喷淋废水会有少量的EMC和DMC，设置芬顿池进行预处理后纳入污水处理站处理。污水处理站采用“芬顿预处理+石灰（钙盐）沉淀+聚铝混凝沉淀+沉淀除硬+班德过滤”处理工艺，设计最大处理量为1600t/d，可满足本项目建成后的污水处理需求。

（2）废气

运营期废气主要有：①车间生产废气：包括一车间（五氟化磷）生产废气、二车间（六氟溶液+二氟）生产废气、三车间（六氟溶液）生产废气、四车间（六氟磷酸钠）生产废气、五车间（氟化锂）生产废气、六车间（固态六氟磷酸锂）生产废气；氯化钙装置区的生产废气；②储罐大小呼吸；③污水处理站废气；④RTO燃烧废气；⑤危废间废气。

项目废气分为一车间的氯气、四、五、六车间和无机储罐区的含酸无机氟化物废气、二车间和三车间及危废间的含酸有机废气和甲类罐区的有机废气、氯化钙装置区的含尘燃烧废气、污水站废气五大类。建设单位拟设置的大气污染防治措施见图1。

（2）无组织废气：本项目无组织废气主要包括生产车间内设备密封点废气和采样过程废气；危险废物暂存间未被收集的废气。

（3）噪声

本项目噪声源主要来自循环冷却塔、空压机以及安装于室外的环保设施等设备的运转噪声，除进出厂的运输车辆外，均表现为固定点声源；循环冷却塔、真空机组、风机以及污水预处理站水泵及储罐区的物料输送泵均属于室外声源，其他设备属于室内声源；主厂房结构采用现浇式钢筋混凝土框架结构，砖墙填充部分运转层需待设备安装后施工。

（4）固废

本项目的固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾，其中一般工业固体废物包括碳化工段的滤渣，氯化钙装置渣灰筛分、澄清、压滤等工序产生的滤渣，布袋除尘收集的粉尘；危险废物包括五氟化磷制备工段产生的釜残、各过滤工段产生的滤渣、精馏工段产生的釜残、深冷工段产生的废冷凝液、氟化锂树脂再生工段产生的废酸液、废树脂等，公用工程、环保工程产生的废包装材料、机修废机油等危险废物；污水处理站的物化污泥成分复杂，需鉴别，未鉴别之前在厂区暂按危险废物处置；职工活动产生的生活垃圾。建设单位应认真落实上述各种固体废物分类处置措施，保证各种固体废物得到有效处置，营运期产生的各种固体废物对环境的影响可得到有效的控制，从而避免项目产生的固废对地下水环境和土壤环境造成二次污染。

本报告关注的主要环境问题是：施工期施工噪声、扬尘、生态破坏等环境影响问题；营运期的废水、废气、运营噪声和固废等对周边环境的影响问题。

三、建设项目的建设单位名称及联系方式

建设单位：福建永瑞新材料有限公司

联 系 人：谢先生

地    址：邵武市金塘工业园区七牧平台

联系电话：18912264299

四、承担环境影响评价工作的机构名称和联系方式

评价单位名称：福建省环境保护股份公司

联系电话：0591-83571287

地  址：福州市鼓楼区鼓东街道五四路158号环球广场26层01室

全文公示稿、公众意见表链接详见附件，查阅纸质报告书请联系谢先生。

本次公示时间自公布之日起10个工作日内给予答复，在此期间内公众可及时联系、提交公众意见表。

公示单位：福建永瑞新材料有限公司

2023年7月5日

https://www.fjhb.org/member/publicity/edit/catid/13/id/22420.html