永晶AB系列产品环评报告简本

1 工程概况及主要建设内容

福建永晶科技股份有限公司医药中间体项目位于邵武市金塘工业园区金岭大道6号（福建永晶科技股份有限公司现有厂区内）。本项目总投资为3150万元，其中环保投资95万元，占项目投资的3%，建设规模为750t/a 2-(甲砜基)-5-(三氟甲基)-1,3,4-噻二唑（简称AB71-3）、700t/a N-(4-氟苯胺)-2-羟基-N-异丙基乙酰胺（简称AB71-7）、200t/a ABD-酰氯（简称AB69）、100t/a 全氢苊（简称AB73）。

本项目新增员工70人，扩建后全厂员工676人。四班三运转制，年工作时间为300天。

2 环境现状

（1）环境空气质量现状

由大气环境质量现状分析可知，根据《邵武市环境质量状况公报》可知，邵武市大气环境质量总体保持良好。基本6项污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO）可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

根据特征因子的监测数据可知丙酮、甲苯、甲醇、氨、氯化氢、硫化氢和二硫化碳均可达到《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2－2018）附D其他污染空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃可达到参照《大气污染物综合排放标准详解》中确定的标准限值。二噁英可达参照日本环境省制定的环境标准限值。因此评价区域环境空气质量现状较好。

（2）水环境质量现状

根据水质现状调查结果表明，纳污水域富屯溪断面COD、氨氮、二氯甲烷、水合肼和氟化物等因子均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。

地下水现状监测的各项指标均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（3）声环境质量现状

根据环境噪声现状监测结果表明，厂址区域环境噪声值可达《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准要求，现状声环境质量较好。

（4）土壤环境质量现状

永晶厂区、永晶厂区外西南侧和东北侧块均为工业用地，属第二类用地，各监测因子均低于《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中表1标准中的筛选值第二类用地的标准限值。

3 污染物排放情况

### 3.1废水污染物排放情况

本次拟建项目建成后，全厂的废水排放变化情况详见表3.1.1。

表3.1.1本次拟建项目投产后园区污水处理后废水排放情况一览表

| 污染物 | 现有工程实际排放量 | 本次拟建工程排放量 | 以新代老削减量 | 扩建后全厂排放量 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | 248997 | 10287 | 5937 | 253347 | 4350 |
| COD | 12.45 | 0.514 | 0.297 | 12.667 | 0.217 |
| SS | 2.49 | 0.1 | 0.059 | 2.531 | 0.041 |
| 氨氮 | 1.24 | 0.027 | 0.03 | 1.237 | -0.003 |
| 氟化物 | 0.81 | 0.062 | 0 | 0.872 | 0.062 |
| 二氯乙烷 | 0.041 | 0 | 0.0003 | 0.041 | -0.0003 |
| 二氯甲烷 | 0.041 | 0.003 | 0.000004 | 0.044 | 0.003 |
| 四氯化碳 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 总氮 | 2.47 | 0 | 0.167 | 2.303 | -0.167 |
| 甲苯 | 0.01 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.001 |
| 总磷 | 0.07 | 0 | 0 | 0.070 | 0 |
| 吡啶 | 0.27 | 0 | 0.00007 | 0.270 | -0.00007 |
| 二甲苯 | 0.05 | 0 | 0 | 0.050 | 0 |
| 苯 | 0.01 | 0 | 0 | 0.010 | 0 |
| 石油类 | 0.14 | 0 | 0 | 0.140 | 0 |
| 硫化物 | 0 | 0.01 | 0 | 0.010 | 0.01 |
| 水合肼 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 |
| 三氯甲烷 | 0.04 | 0 | 0 | 0.040 | 0 |

### 3.2废气污染物排放情况

本项目投产后，全厂废气排放情况详见表3.2.1。

表3.2.1   本项目投产后全厂废气排放情况一览表

| 序号 | 污染物 | 现有项目 | 本次拟建项目 | “以新代老” | 合计全厂 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放量t/a | 排放量t/a | 消减量t/a | 排放量t/a | t/a |
| 1 | 废气量（万m3/a） | 63300.3 | 31541.18 | 684 | 94157.48 | 30857.18 |
| 2 | 丙酮 | 0.040 | 0.228 | 0 | 0.268 | 0.228 |
| 3 | 二氯乙烷 | 0.132 | 0 | 0.0002 | 0.131 | -0.0002 |
| 4 | 四氢呋喃 | 0.510 | 0.005 | 0 | 0.515 | 0.005 |
| 5 | 甲醇 | 5.387 | 0.087 | 0 | 5.474 | 0.087 |
| 6 | 非甲烷总烃 | 37.955 | 4.009 | 1.553 | 40.411 | 2.456 |
| 7 | 氯化氢 | 0.875 | 0.574 | 0.061 | 1.388 | 0.513 |
| 8 | 氮氧化物 | 10.713 | 1.402 | 0 | 12.115 | 1.402 |
| 9 | 二氧化硫 | 0.475 | 0.927 | 0 | 1.402 | 0.927 |
| 10 | 颗粒物 | 0.211 | 0.054 | 0 | 0.265 | 0.054 |
| 11 | 二氧化碳 | 56.864 | 92.944 | 0 | 149.808 | 92.944 |
| 12 | 二噁英（mg/a） | 2.912 | 1.3 | 0 | 4.212 | 1.3 |
| 13 | 氨气 | 0.693 | 0.017 | 0 | 0.710 | 0.017 |
| 14 | 氯气 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0 |
| 16 | 氟化物 | 0.875 | 0.142 | 0 | 1.017 | 0.142 |
| 17 | 甲苯 | 0.739 | 0.338 | 0 | 1.077 | 0.338 |
| 18 | 吡啶 | 0.109 | 0 | 0 | 0.109 | 0 |
| 19 | 二氯甲烷 | 2.313 | 0.841 | 0 | 3.154 | 0.841 |
| 20 | 硫化氢 | 0.027 | 0.038 | 0 | 0.065 | 0.038 |
| 21 | 硫酸雾 | 0.577 | 0 | 0 | 0.577 | 0 |
| 22 | 四氯化碳 | 0.042 | 0 | 0 | 0.042 | 0 |
| 23 | 硫酸二甲酯 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 |
| 24 | 二硫化碳 | 0 | 0.326 | 0 | 0.326 | 0.326 |
| 25 | 正己烷 | 0 | 0.454 | 0 | 0.454 | 0.454 |

3.3噪声污染物排放情况

本项目噪声级在85dB～90dB之间，防止设备噪声对周边环境的影响，建设单位除了选用低噪设备外，对于产生的较高噪声设备，增设隔声房、隔声罩，气流进出口消声器等设施，使噪声降低10-20dB。

3.4固体废物产生及处置情况

本次拟建项目固体废物主要有反应釜的釜底残液、废水预处理滤渣、废气冷凝处理的废冷凝液、废活性炭、工艺滤渣、污水处理站综合处理产生的污泥、以及少量的原料废包装袋、实验室的废液、机修车间的废机油和员工的生活垃圾等。其中危险废物集中收集后，委托有资质的单位处置。员工生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门统一处置。

## 4 主要环境影响

### 4.1大气环境

（1）正常排放情况

①本项目新增污染物贡献值分析

通过大气环境现状评价本项目所在区域为达标区域，本项目各污染物排放小时浓度贡献值最大浓度占标率丙酮2.02%、非甲烷总烃2.83%、PM100.15%、SO21.69%、NO28.44%、氨0.35%、氟化氢9.37%、甲醇0.06%、氯化氢26.64%、二噁英0.12%、二硫化碳33.93%、硫化氢9.37%、甲苯3.19%、二氯甲烷18.98%；日均浓度最大贡献值浓度占标率为PM100.04%、SO20.38%、NO20.12%、二噁英0.0388%；各污染因子短期浓度贡献值的最大浓度占标率均≤100%。年均浓度最大贡献值浓度占标率为PM100.01%、SO20.12%、NO20.38%，各污染因子年均浓度贡献值的最大浓度占标率均≤30%。

②叠加预测分析

叠加现状监测值和周边在建、拟建项目污染源贡献值后，网格点最大小时浓度占标率丙酮0.79%、非甲总烷烃70.96%、氨43.78%、甲醇28.34%、氯化氢80.51%。最大日均浓度占标率PM10 52.35%， SO2 18.14%，NO2 32.54%，二噁英6.45%。最大年均浓度占标率PM1045.49%、SO2 16.47%、NO2 26.94%。均能满足评价质量标准要求。

各保护目标最大小时浓度占标率丙酮0.63%、氯气28.02%、非甲总烷烃31.44%、氨30.88%、甲醇27.12%、氯化氢44.19%。最大日均浓度占标率PM1051.35%， SO217.37%，NO2 28.36%，二噁英6.21%。最大年均浓度占标率PM1045.07%、SO2 15.73%、NO2 24.33%,均符合标准要求。

③厂界小时浓度达标可行性

本项目排放的污染物厂界占标率非甲烷总烃为0.4%、氯化氢4.55%、氨0.053%、甲苯0.8%、硫化氢1.5%、二硫化碳0.24%，均符合标准要求。

（2）非正常工况大气影响分析

本项目非正常工况排放情况下对周围大气环境影响增大，网格点污染物均出现超标情况，所有预测因子敏感点均未出现超标情况。且污染物超标排放是环保不允许的，本评价建议建设单位在实际生产运行中应做好设备的维护和保养，确保设备稳定运行，一旦发生非正常工况，应及时在保证安全的情况下停止排污，严禁超标排放。

（3）大气防护距离

综合大气环境防护距离和卫生防护距离计算结果和相关技术规范要求，本项目建成后，永晶公司金塘厂区大气环境防护距离为0，卫生防护距离为厂界外500m。通过现状调查，本项目包络线范围内无居民区等敏感目标，但项目应做好无组织防护措施，以后的建设中，监督不得新建设居住区、医院、学校等对大气环境敏感的保护目标。

4.2水环境影响

本项目位于邵武市金塘工业园区金岭大道6号（福建永晶科技股份有限公司现有厂区内），在邵武市金塘工业园区污水处理厂的服务范围内，同时邵武市金塘工业园区污水处理厂一期1万m3/d工程投入运行多年并完成提标改造。目前实际处理水量在0.7-0.8万m3/d之间。根据园区企业建设进度和排水情况，园区污水处理厂完成对现有1万m3/d污水处理工程实施改造扩容。新建1.5万m3/d生化处理系统和2.5万m3/d深度处理系统，至2023年10月污水处理能力提升至3.5万m3/d。扩容后，园区污水处理厂尚有余量8100m3/d。

本项目建成后，全厂项目废水排放量为844.49t/d。同时本环评要求建设单位在投产前需和园区污水处理厂沟通核实，确定有处理余量才能投产。

本工程污水经厂内污水处理站处理后，出水水质指标为COD＜500mg/L、二氯甲烷＜0.3mg/L、氨氮＜45mg/L、总氮＜50mg/L、SS＜350mg/L，可满足园区污水处理厂接管水质要求。

建设单位已建1个3000m3事故应急池和1个2000m3事故应急池，可避免污水处理设施事故排水，对周边水环境和园区污水处理厂造成严重的冲击负荷影响；事故结束后，事故废水可进入污水处理设施处理，检测出水可稳定达标后方可恢复生产，保证非正常或事故状况下排放的污水不污染周边环境或影响园区污水处理厂的正常运营。由于项目废水非正常排放和事故排放时，污水中COD等污染物浓度较高，故若未经处理直接排放至园区污水处理厂，对园区污水处理厂有一定冲击影响。因此，必须杜绝事故性排放。

### 4.3地下水环境影响

本项目高浓含氟废水收集池发生泄漏氟化物，对地下水水质影响较大；高浓废水收集池破损造成泄漏，二氯甲烷、硫化物对地下水水质影响较大。如果泄漏未及时发现，一旦地下水遭受污染，其自净条件差，污染具有长期性，必须杜绝泄漏事故。因此，企业必须确保污水处理设施安全正常运营，加强管理。若在发生意外泄漏的情形下，要在泄漏初期及时控制污染物向下游进行运移扩散，综合采取水动力控制、抽采或阻隔等方法，在污染物进一步运移扩散前将其控制、处理，避免对下游地下水造成污染影响。避免在项目运营过程中造成地下水污染。

为了防止污染物渗漏引进的地下水污染，采取以下防控措施：

① 在施工建设中，采取主动防渗漏措施与被动防渗漏措施相结合方法，防止地下水受到污染。

② 分区设置防渗区，按可能泄漏物质的特性将厂区分为一般污染防治区和重点污染防治区。

③结合本项目所在区域的水文地质条件、厂区及周边的现有情况，厂区、上下游设置了4个日常监控井，监测项目以氟化物、二氯甲烷、甲苯、硫化物、高锰酸盐指数、氨氮、氯化物等为主。当发生泄漏事故时，应加密监测。监测结果应按有关规定及时建立档案。发现污染和水质恶化时，要及时进行处理，开展系统调查，并上报相关部门。

④若发生污染突发泄漏事故对地下水造成污染时，可采取在现场去除污染物和在厂区地下水下游设置水力屏障，通过抽水井大强度抽出被污染的地下水，必要时应更换受污染的土壤，防止污染地下水向下游扩散。

4.4声环境影响

项目在运营时，设备噪声源对厂界的贡献值在28-40dB范围，厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的3类标准要求。由于本项目周边200m范围内无居民，因此，不存在噪声扰民现象。

### 4.5固体废物

本项目固体废物包括危险固废和生活垃圾。危险固废产生量约2785.84t/a，委托有资质单位处置；生活垃圾产生量约为7.5t/a，经分类收集后及时由当地环卫部门收集处置。建设单位应认真落实上述各种固体废物分类处置措施，保证各种固体废物得到有效处置，营运期产生的各种固体废物对环境的影响可得到有效的控制，从而避免项目产生的固废对地下水环境和土壤环境造成二次污染。

### 4.6环境风险

根据本项目环境风险潜势等级判断，本项目风险评价等级为一级，其中各环境要素评价等级如下：大气环境风险评价等级为二级，评价范围为：距建设项目边界5km区域范围；地表水评价等级为一级，评价范围为：覆盖污染影响所及水域；地下水评价等级为二级，评价范围为：项目场地6km2范围内的水文地质单元。

本项目的风险源为危化品发生泄漏，以及火灾等引发的伴生/次生污染物排放，对水环境、大气环境和人体健康都将造成危害。

（1）大气环境风险影响结论

① 在F稳定度（1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%）的气象条件下，大气预测结果表明：在F稳定度（1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%）的气象条件下，本项目在甲类仓库氯化亚砜包装桶泄漏,最不利气象条件下，氯化亚砜出现超大气毒性终点浓度-1的最远距离为510m；出现超大气毒性终点浓度-2的最远距离为1180m；31#液晶厂房生产装置泄漏，氯乙酰氯出现超大气毒性终点浓度-1的最远距离为100m；出现超大气毒性终点浓度-2的最远距离为1040m；正己烷储罐泄漏发生火灾产生次生污染物CO，最不利气象条件下，CO出现超大气毒性终点浓度-1的最远距离为570m；出现超大气毒性终点浓度-2的最远距离为1390m。

② 关心点影响结果分析结论

氯化亚砜、氯乙酰氯和一氧化碳最大浓度均未达到其对应的毒性终点浓度-1和毒性终点浓度-2；预测浓度未出现超标现象。

（2）地表水影响结论

根据预测结果可知，事故情况下，本项目污染物排放产生的浓度增量叠加各污染物的背景值后，二氯甲烷在排放口下游横向284m，纵向62km范围内超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表3特定项目水质标准（二氯甲烷≤0.02mg/L），水合肼在排放口下游横向284m，纵向45km范围内超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表3特定项目水质标准（水合肼≤0.01mg/L）。

事故情况下对富屯溪的影响较大，因此建设单位应做好风险防范措施，设置容积合适的事故应急池，同时编制应急预案，杜绝事故情况下的污水排放行为。

（3）环境风险水平接受结论

项目在现有厂区已建1个3000m3和1个容积为2000m3的事故应急池、已建1个1650m3和1个容积为2000m3的的初期雨水收集池及其导流系统，能够满足事故废水及初期雨水的收集要求。

为防范于未然，将可能发生的环境风险事故的影响降到最低，园区管理部门已建一个容积为30000m3公共事故应急池（4#），位于康峰厂区南侧，可作为本项目区域级防控，防止事故废水流入富屯溪。

因此，本项目采取有效事故预防措施后本项目的环境风险水平是可接受。

综上所述，建设单位应严格按照本评价的要求采取相应的风险防范措施，并针对潜在的各类风险事故制定相应的应急预案，并严格执行，以最大程度降低风险影响，则本项目的环境风险总体是可防可控的。

### 4.7土壤环境影响

（1）根据土壤环境现状调查，本项目厂区及周边土壤环境现状符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)表 1中第二类用地筛选值标准要求。周边地块现已规划为工业用地，不涉及农田、居住用地等敏感目标。根据影响预测结果判断，事故情况下项目二氯甲烷泄漏对土壤环境的影响较大。废气中二噁英大气沉降对土壤环境有一定的影响。因此在本项目运营过程中，可能造成土壤污染的储罐区、污水处理站、固废间。应设有相应的防渗措施，将污染物泄漏事故降到最低程度，土壤环境质量可保持良好，不会对厂界内的土壤环境造成明显不良影响。

（2）本项目为二级评价，土壤跟踪监测每5年内开展1次；取得监测数据要向社会公开，接受公众监督。

因此，从土壤环境影响的角度分析，本项目的建设对土壤环境影响可接受。

4.8碳排放预测与评价

（1）建设单位可在现有技术条件下通过优化工艺，降低能损，改进高能耗工艺，提高能源综合利用效率，实施碳减排工程，进一步降低碳排放总量的潜力。

（2）建设单位根据国家制定的相关文件进行碳排放管理。

## 5环境保护措施

### 5.1废气防治措施

本项目65#氢化车间氢化反应废气采用冷凝后由1018#排气筒排放；其他工艺废气依托现有处理措施（一级水洗+二级碱洗）预处理后进入RTO装置处理。

本项目21#氟化厂房1废气采用冷凝+水洗+碱洗处理后由100#排气筒排放；本项目13#车间废气采用两级水洗+两级碱洗处理后由1013#排气筒排放；

本项目31#液晶厂房废气采用冷凝+水洗+碱洗预处理后进入车间现有治理措施处理后进入RTO装置处理；

有机溶剂车间甲醇和异丙醇有机溶剂回收废气经过二级水洗+一级次氯酸钠氧化+一级碱洗后进入RTO装置处理后从1017#排气筒；

污水处理站废气、污泥烘干工艺废气和现有危废间1废气集中收集后采用碱喷淋+两相生物净化器 +高分子除臭剂喷淋，由15m高的排气筒（102#）；

现有危废间2废气集中收集后进RTO装置处理+25m高排气筒（1017#）

本项目混合罐区有机废气水喷淋+活性炭吸附后和酸碱及AHF储罐区酸性气体经过二级水喷淋+碱液喷淋后的废气一起从101#排气筒排放；化学品罐组1和化学品罐组2有机废气经过两级冷凝+一级水洗+一级次氯酸钠+活性炭吸收装置处理从1016#排气筒排放；

本项目无组织废气的防控措施主要采用为进出料、物料输送、搅拌、干燥、灌装等过程均采用密闭措施；离心机单独设置集气罩，集气率达到95%以上；放空管线均接至废气处理系统。

### 5.2废水防治措施

本项目生产废水主要由生产工艺废水、设备清洗废水、循环冷却废水、废气治理废水、地面清洁废水、水环真空泵废水、实验室废水以及员工的生活污水。

建设单位采用分质分流收集处理，将生产废水分三类，分别为高浓度含氟废水，高浓废水和低浓废水，其中高浓含氟废水采用 “铁碳耦合芬顿+中和沉淀”预处理工艺，高浓废水采用“铁碳耦合芬顿+中和沉淀”预处理工艺，低浓废水采用“中和沉淀”预处理工艺。各预处理的尾水再与初期雨水、生活污水和循环冷却废水一同收集于调节池中，再经厂区污水处理站综合废水处理设施（厌氧塔（EGSB）+ABR池+好氧池+一级A/O池+二级A/O池+二沉池+催化臭氧氧化塔+混沉池+中间池+排放池）处理达标后排入园区污水处理站进一步深度处理达标后排入富屯溪。

厂区初期雨水收集于初期雨水池后泵入污水处理站处理，随后的雨水排入雨水管网。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的相关规定，遵循“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则，从原料和产品的储存、装卸、运输、生产过程、污染处置装置等全过程控制各种有毒有害物质，同时针对厂区的有害物质可能泄漏的区域采防渗措施，阻止其渗入地下水中，从源头到末端全方位采取控制措施，防止建设项目运行对地下水污染。

### 5.3噪声防治措施

①应将鼓、引风机设立在独立风机房内，风机进出口安装消声器。

②空压机和泵类分别设在独立房间内。

③所有机械设备的安装减振措施。

④加强设备管理和维护，保持设备处于良好的运转状态，避免设备运转不正常造成的厂界噪声升高。

⑤加强绿化，利用树木降低噪声值。

### 5.4固体废物防治措施

危险废物集中收集后，委托有资质单位处置。危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物污染防治技术政策》的有关规定建设，临时存放在危废暂存间内贮存及管理。项目产生的生活办公垃圾应采取分类收集、分类贮存，企业应按规范建设垃圾箱和临时贮存场所。由环卫工人统一收集处理，做到日产日清，防止二次污染。

### 5.5建设项目环境保护设施验收

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国家环境保护总局令第13号令)的规定，噪声、废气、废水和固废环保治理措施竣工验收按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）的规定由建设单位自主验收。

### 6环境经济损益分析

本项目建设具有显著的社会和经济效益。因此，该项目从环境经济损益的角度考虑是可行。

7 环境管理与监测计划

设立专职环保人员，负责日常环境管理和环境监测。建立环保档案，收集保存环保文件和监测资料档案,落实监测计划。

8 总量控制

现有项目各总量控制指标排放量COD12.45t/a、氨氮1.24t/a、二氧化硫0.475t/a、氮氧化物10.713t/a，均小于排污权交易购买获得总量（COD13.9t/a、氨氮1.84t/a、二氧化硫1.7175t/a、氮氧化物15.6313t/a），符合总量控制要求。本项目各总量控制指标排放量COD0.51t/a、氨氮0.027t/a、二氧化硫0.927t/a、氮氧化物1.4t/a，也应通过排污权交易获得。

按照《南平市“三线一单”生态环境分区管控方案》的规定，VOCs排放量需采取等量替代，本项目VOCs排放量4.009t/a，需进行区域调剂取得。

因此，本项目建设满足总量控制要求。

9 总结论

福建永晶科技股份有限公司医药中间体项目位于邵武市金塘工业园区金岭大道6号（福建永晶科技股份有限公司现有厂区内），项目符合国家产业政策，符合邵武市金塘工业园区规划环评和审查意见要求，符合“三线一单”要求。工程投产后具有良好的经济效益、社会效益。通过落实环评报告书提出的各项污染防治措施和风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，加强环境管理的前提下，从环境保护的角度考虑，项目建设可行。