建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年总产模具200套、塑料制品60吨项目

建设单位（盖章）：泉州丰裕模具有限公司

编制日期：2023年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年总产模具200套、塑料制品60吨项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2307-350583-04-03-335261 |
| 建设单位联系人 | 何越文 | 联系方式 | 13859990533 |
| 建设地点 | 泉州南安光电信息产业基地 （霞美镇山美温山村国家科技园福建分园4号楼） |
| 地理坐标 | （ 118 度 29 分 7.779 秒， 24 度 56 分 32.189 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3525模具制造、C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29中的“53、塑料制品业292”； 三十二、专用设备制造业 35中的“70、化工、木材、非金属加工专用设备制造352”； |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 南安市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 闽发改备 [2023]C060886号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 9.0 |
| 环保投资占比（%） | 1.38 | 施工工期 | 无 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 建筑面积 2214.4m2 |
| 专项评价 设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类）（试行）》，土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价。项目工程专项设置情况参照表1专项评价设置原则表，具体见下表。 |

| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况一览表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 是否设置专项 大气 排放废气含有毒有害污染物①、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标②的建设项目 项目主要排放大气污染物为非甲烷总烃，不涉及大气专项设置原则中提及的毒有害物质 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 项目生产过程中无废水外排，生活污水经化粪池处理后排入南安市污水处理厂处理 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量③的建设项目 项目不涉及有毒有害、易燃易爆危险物质 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 项目不涉及取水口 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 项目不属于向海洋排放污染物的海洋工程建设项目 否 注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 ②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 ③临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 根据上表分析可知，项目无需开展专项评价工作。 |
| --- | --- |
| 规划情况 | 《南安市霞美镇总体规划（2006-2020）》 《泉州（南安）光电信息产业基地规划（2006-2020）》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《泉州(南安)光电信息产业基地规划(2006~2020)环境影响报告书》 审查机关：原南安市环境保护局 审查文件名称及文号：《南安市环境保护局关于印发泉州(南安)光电信息产业基地规划环境影响报告书的审查意见》(南环保[2008]147号) |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1规划符合性分析 （1）土地利用规划符合性 项目位于泉州南安光电信息产业基地（霞美镇山美温山村国家科技园福建分园4号楼第一层），根据项目房屋所有权证书，编号为南房权证房管处字第01053359号，土地规划用途为工业厂房、仓储用房、夹层（见附件5）；经查阅资料，《南安霞美镇总体规划》（2006～2020）还在继续延用（见附图6），项目用地规划为村镇建设用地，项目选址可作为过渡性生产场所，与《南安霞美镇总体规划》（2006～2020）不相冲突，对照泉州（南安）光电信息产业基地土地利用规划图，项目所在地规划为光伏类产业用地，项目主要从事模具以及塑料制品的生产，属于可入驻项目，与泉州(南安)光电信息产业基地规划不冲突，建设单位承诺，今后若在涉及规划调整的情况，建设单位将无条件配合区域规划的调整实施，将积极配合搬迁工作，搬迁至符合要求的地方进行生产（详见附件7）。 （2）与规划环评及审查意见符合性分析 本评价将项目的建设情况与《泉州（南安）光电信息产业基地规划（2006～2020）》环评及审查意见要求的功能布局及准入条件分别进行了比对，具体见下表1.1-1。 表1.1-1 项目建设与泉州（南安）光电信息产业基地规划环评及审查意见 要求的符合性分析 分析内容 规划环评及审查意见要求 本项目情况 符合性 功能布局 规划布局结构 规划为“一心、两轴、五片”的规划结构， 5 大片区分别为温山片区、港陈片区、福桥片区、山美片区和外环片区五大片。各个片区均混合有生产和生活的功能，是一个综合体。 本项目属于5片区中的温山片区 符合 产业功能布局 整个光伏电子信息产业基地拥有 3 大功能区：生产区、生活区、配套服务区。生产区用地呈风车状发展开，布局在沿轴线两侧的用地。 项目位于泉州南安光电信息产业基地（霞美镇山美温山村国家科技园福建分园4号楼第一层），属于光电信息产业园内生产区 符合 准入条件 ①禁止引进不符合国家有关法律、法规 和当前产业政策的项目。 ②引进电子信息产业、光伏下游产业和光伏应用产业，如太阳能电池组件、光伏发电、LED 封装、LED 灯、光伏—LED一体化等项目可适当扩大发展规模；光伏中游产业，如单晶硅棒项目、多晶硅锭项目、硅片加工、太阳能电池制造等项目；禁止引进光伏上游高能耗、高污染的项目。 ①项目的建设符合国家有关法律、法规和当前产业政策的项目；②项目污染物对外环境几乎不产生影响，不属于禁止引进的项目，与产业规划不冲突，属于允许引进产业 符合 对照上表，本项目不属于泉州(南安)光电信息产业基地禁止引入项目，项目主要从事塑料模具以及塑料制品的生产，属于可入驻项目，与泉州(南安)光电信息产业基地规划不冲突。 |
| 其 他 符 合 性 分 析 | 1.2、产业政策符合性分析 项目主要从事模具以及塑料制品生产，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中淘汰类：九、轻工：16、一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签（2020年12月31日）；含塑料微珠的日化用品（到2020年12月31日禁止生产，到2022年12月31日禁止销售）；厚度低于0.025毫米的超薄型塑料袋、厚度低于0.01毫米的聚乙烯农用地膜，也不属于该名录中的鼓励类、限制类，属于允许类；本项目不在《限值用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》所列范围，因此本项目符合国家当前的产业政策。项目于2023年07月10日通过南安市发展和改革局备案，备案编号为闽发改备[2023]C060886号。 综上所述，本项目的建设符合国家及地方产业政策。 1.3、“三线一单”控制要求符合性分析 （1）生态保护红线 生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。 项目位于泉州南安光电信息产业基地（霞美镇山美温山村国家科技园福建分园4号楼第一层），不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类标准，环境空气质量目标为GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其修改单标准，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，靠近声环境保护目标一侧声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本项目废水、废气、噪声经治理之后对环境污染小，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 项目建设过程中所利用的资源主要为水资源和电，均为清洁能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。因此项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本评价结合国家产业政策、《市场准入负面清单（2022年版）》、《泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）》及“三线一单”进行说明。 ①产业政策符合性 根据本章节“1.2 产业政策符合性分析”，项目建设符合国家当前产业政策。 ②“负面清单”符合性 经检索《市场准入负面清单（2022年版）》及《泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）》，项目不在上述清单的禁止准入类和限制准入类。 ③与“三线一单”要求符合性 对照《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）的相关内容，详见表1.3-1。 表1.3-1 全省生态环境总体准入要求 适用范围 准入条件 项目 情况 符合性 全省陆域 空间布局约束 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上新的煤电项目。 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若千意见》中确定的园区，在上述园区新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 项目主要从事模具、塑料制品的生产加工，不属于重点产业及产能过剩行业等；项目所在区域水环境质量良好，项目外排废水经预处理达标后通过市政污水管网纳入南安市污水处理厂集中处理。 符合 污染物排放管控 1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3.尾水排入近岸海城汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。 项目不涉及总磷、重金属污染物，实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代 符合 对照上表，项目建设符合福建省生态环境准入要求。 同时根据《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50号），泉州市实施“三线一单”生态环境分区管控，项目与泉州市生态环境准入清单要求符合性分析如下表1.3-2。 表1.3-2 本项目与泉州市生态环境准入清单要求符合性分析 适用范围 准入条件 项目情况 符合性 泉州市陆域 空间布局约束 1.除湄洲湾石化基地外，其他地方不再布局新的石化中上游项目。 2.泉州高新技术产业开发区（鲤城园）、泉州经济技术开发区、福建晋江经济开发区五里园、泉州台商投资区禁止引进耗水量大、重污染等三类企业。 3.福建洛江经济开发区禁止引入新增铅、汞、镉、铬和砷等重点重金属污染物排放的建设项目，现有化工（单纯混合或者分装除外）、蓄电池企业应限制规模，有条件时逐步退出；福建南安经济开发区禁止新建制浆造纸和以排放氨氮、总磷等主要污染物的工业项目；福建永春工业园区严禁引入不符合园区规划的三类工业，禁止引入排放重金属、持久性污染物的工业项目。 4.泉州高新技术产业开发区（石狮园）禁止引入新增重金属及持久性有机污染物排放的项目；福建南安经济开发区禁止引进电镀、涉剧毒物质、涉重金属和持久性污染物等的环境风险项目。 5.未经市委、市政府同意，禁止新建制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。 本项目选址于泉州南安光电信息产业基地（霞美镇山美温山村国家科技园福建分园4号楼第一层），项目主要从事模具和塑料制品的生产加工，不属于空间布局约束范围内的项目，故项目建设与空间布局约束要求不相冲突。 符合 污染物排放管控 涉新增VOCs排放项目，实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代。 本项目为模具和塑料制品的生产加工项目，实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代。 符合 对照上表，项目符合泉州市生态环境准入清单要求。 同时对照《泉州市陆域环境管控单元图》，项目属于泉州（南安）光电信息产业基地（详见附图13），具体分析见表1.3-3。 表1.3-3 本项目与南安市生态环境准入清单符合性分析 环境管控单元编码 环境管控单元名称 管控单元类别 管控要求 项目情况 符合性 ZH35058320004 泉州（南安）光电信息产业基地 重点管控单元 空间布局约束 1.禁止引进光伏上游高能耗、高污染的项目。 2.基本农田按照相关规定进行调整之前禁止开发。 项目不属于光伏上游高能耗、高污染的项目；不涉及基本农田。 符合 污染物排放管控 1.涉新增VOCs排放项目，实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代。 2.包装印刷业烘干车间应安装吸附设备回收有机溶剂，车间有机废气净化效率不低于90%。 3.加快园区内污水管网及依托污水治理设施的建设工程，确保工业企业的所有废（污）水都纳管集中处理，鼓励企业中水回用。 项目VOCs排放实行1.2倍削减替代；不属于包装印刷行业；生活污水纳入南安市污水处理厂处理。 符合 环境风险防控 建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止泄漏物和事故废水污染地表水、地下水和土壤环境。 项目建立环境风险防控体系，不涉及环境风险物质。 符合 对照上表，项目建设符合《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50号）的相关要求。 综上所述，项目选址和建设符合“三线一单”控制要求；不会触及区域环境质量底线；资源占用率小，不突破区域资源利用上线，项目建设符合国家产业政策和《市场准入负面清单（2022 年版）》及《泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）》相关要求。 1.4、环境功能区划适应性 （1）水环境 本项目无生产废水外排，项目所在区域污水管网尚未完善，项目生活污水经预处理达标后通过市政污水管网纳入南安市污水处理厂进行处理，尾水经处理达标后排入西溪，对纳污水体产生影响较小，符合区域水环境功能区划要求。 （2）大气环境 项目所处区域环境空气质量划为二类功能区，大气环境执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其修改单标准，根据《南安市质量分析报告（2021度）》，可知项目区域环境空气质量良好，本项目废气可达标排放，对周边环境影响较小，因此，项目建设符合大气环境功能区划要求。 （3）声环境 本项目所在区域环境声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，靠近声环境保护目标一侧声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目对主要噪声源采取隔声、减振、消声等综合性降噪措施，基本可将生产噪声影响控制在厂区范围内，可确保厂界噪声达标排放，对外界声环境及周边环境保护目标影响小，从声环境影响角度分析，项目建设符合声环境功能区划要求。 1.5、周围环境相容性 项目选址于泉州南安光电信息产业基地（霞美镇山美温山村国家科技园福建分园4号楼第一层），离项目厂界最近的环境保护目标为厂房北侧28m处的佃坑村居民区，在采取相应的措施后，项目废气、噪声对周边环境及环境保护目标影响小。项目所在地周围没有珍稀动植物、名胜古迹和自然保护区等需特殊保护的区域，所在区域环境质量良好，对项目污染因子有一定环境容量；通过对项目生产过程的分析结果，本环评认为，只要该项目自觉遵守有关法律法规，切实落实各项环保治理设施的建设，并保证各设施正常运行，实现各项污染物达标排放，项目建设对周边环境及环境保护目标影响不大，与周边环境相容。从自然、社会条件来看，项目在利用当地的土地、人力资源、现有的交通、电力设施等方面的选择是适宜的。 1.6、生态功能区划符合性 根据《南安市生态功能区划修编（2013年）》（见附图7），项目选址于泉州南安光电信息产业基地（霞美镇山美温山村国家科技园福建分园4号楼第一层），属于“南安市中东部晋江干流饮用水源及中心市区外围工业生态功能小区(520258301)”，区域的主导生态功能为晋江饮用水源水质保护，辅助生态功能：城镇工矿和生态农业，项目从事模具、塑料制品的生产加工，不属于高污染项目，且项目污染物经采取措施后对周边环境影响小。因此，项目建设和南安市生态功能区划相符。 1.7与VOCs相关政策符合性分析 ①与泉州市关于建立VOCS废气综合治理长效机制符合性分析 根据《泉州市环境保护委员会办公室关于建立VOCS废气综合治理长效机制的通知》（泉环委函【2018】3号），新建涉VOCs排放的工业项目必须入园。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。南安要重点加强表面涂装、制鞋、家具制造业行业治理。 本项目位于泉州南安光电信息产业基地（霞美镇山美温山村国家科技园福建分园4号楼第一层），符合新建涉VOCs排放的工业项目必须入园的要求。本项目不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，项目有机废气收集后经“活性炭吸附装置”净化后通过24m高排气筒排放，项目采取相对应的有机废气综合治理措施，从源头控制有机废气的排气量，符合《泉州环境保护委员会办公室关于建立VOCs废气综合治理长效机制的通知》(泉环委函[2018]3号)的要求。 ②与《泉州市2020挥发性有机物治理攻坚实施方案》符合性分析 对照《泉州市2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》（泉环保大气[2020]5号），符合性分析如下： A、大力推进源头替代，有效较少VOCs产生； B、全面落实标准要求，强化无组织排放控制； C、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。 企业建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、采购量、使用量、库存量等信息，并保存相关证明材料。加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。存储环节采用密闭容器，高效密封储罐等。装卸、转移和输送环节无废气外泄。生产和使用环节进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭，有机废气得到有效收集，并采用活性炭吸附装置处理，提供废气净化效率，严格落实挥发性有机物的治理要求。 因此，项目建设符合《泉州市2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》文件的要求。 （5）与泉州市晋江洛阳江流域产业发展规划的符合性分析 项目主要从事塑料制品业，对比《泉州市发展和改革委员会关于印发<泉州市晋江洛阳江流域产业发展规划>的通知》（泉发改[2021]173号）中“七、产业准入”规定，产业准入分为限制类和禁止类，其中限制发展类产业禁止投资新建项目和简单扩建再生产，晋江流域上游地区、洛阳江流域不再审批化工（单纯混合或者分装除外）、电镀、制革、燃料、农药、印染、铅蓄电池、造纸、工业危险废物经营单位（单纯收集除外）等可能影响流域水质安全的改扩建设项目，限制采选矿、制药和光伏等产业中可能严重污染流域水环境的生产工艺工序；禁止类规定禁止在晋江、洛阳江流域干流、一级支流沿岸一千米或者一重山范围内新建、扩建生产、储存剧毒化学品的建设项目，对国家明令淘汰的生产工艺、装备和产品，一律不得进口、转移、生产、销售、使用和采用。项目属于“C2929塑料零件及其他塑料制品制造”，不属于产业准入规定的限制类和禁止类行业。且根据该规划中的《泉州市晋江洛阳江流域产业准入负面清单》，该清单也根据行业类别分为限制类和禁止类，其中限制类无“C2929塑料零件及其他塑料制品制造”相关规定，禁止类中“C29橡胶和塑料制品业”规定为“1.一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签生产项目；2.含塑料微珠的日化用品生产项目；3.厚度低于0.025毫米的超薄型塑料袋、厚度低于0.01毫米的聚乙烯农用地膜生产项目；4.以医疗废物为原料制造塑料制品。”项目不涉及餐具、棉签、日化用品、塑料袋、农用地膜的生产，也不涉及医疗废物再生，因此不属于该负面清单中的限制类和禁止类项目，为允许类产业。因此，项目建设符合泉州市晋江洛阳江流域产业发展规划。 （6）《国家发展改革委生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》相符性分析 查阅《国家发展改革委生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资[2020]80号），其第二条规定了“禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用”，其中：（1）禁止生产、销售的塑料制品：禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜；禁止以医疗废物为原料制造塑料制品；全面禁止废塑料进口；到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品；到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。（2）禁止、限制使用的塑料制品：不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆和酒店一次性塑料用品、快递塑料包装。 项目塑料制品产品主要为对讲机塑料外壳和可视门铃外壳，不在《国家发展改革委生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资[2020]80号）规定禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品范围内，因此项目与《国家发展改革委生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资[2020]80号）规定相符。 （7）与《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》相符性分析 查阅《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》（发改环资[2020]1146号），该通知是在《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资[2020]80号）基础上对其禁止和限制的塑料制品进行管理细化和任务部署。 项目塑料制品产品主要为对讲机塑料外壳和可视门铃外壳，不属于餐具、棉签、日化用品、农用地膜等一次性塑料制品的生产，也不涉及医疗废物再生，不在《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》（发改环资[2020]1146号）禁止和限制的塑料制品范围内，因此项目与《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》（发改环资[2020]1146号）规定相符。 （8）与《福建省关于进一步加强塑料污染治理实施方案》（闽发改生态〔2020〕545号）符合性分析 根据《福建省关于进一步加强塑料污染治理实施方案》（闽发改生态〔2020〕545号）的附件的相关规定，禁止生产、销售的塑料制品包括：禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜；禁止以医疗废物为原料制造塑料制品；全面禁止废塑料进口；禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产和销售含塑料微珠的日化产品。 项目塑料制品产品主要为对讲机塑料外壳和可视门铃外壳，不属于餐具、棉签、日化用品、农用地膜等一次性塑料制品的生产，使用原辅材料为塑料原米，不涉及医疗废物、进口废塑料。因此项目建设符合《福建省关于进一步加强塑料污染治理实施方案》（闽发改生态〔2020〕545号）要求。 （9）与《泉州市关于进一步加强塑料污染治理工作实施方案》（泉生态〔2020〕3号）符合性分析 根据《泉州市关于进一步加强塑料污染治理工作实施方案》（泉生态〔2020〕3号），泉州市禁止、限制部分塑料制品生产、销售时限进度要求：禁止生产、销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。到2020年底前，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；含塑料微珠的日化产品2020年底前禁止生产，到2022年底前全区范围内禁止销售。 项目塑料制品产品主要为对讲机塑料外壳和可视门铃外壳，不属于餐具、棉签、日化用品、农用地膜等一次性塑料制品的生产，使用原辅材料为塑料原米，不涉及医疗废物。因此项目建设符合《泉州市关于进一步加强塑料污染治理工作实施方案》（泉生态〔2020〕3号）要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 2.1项目由来 泉州丰裕模具有限公司位于泉州南安光电信息产业基地（霞美镇山美温山村国家科技园福建分园4号楼第一层），企业于2010年1月委托泉州市天龙环境工程有限公司编制的《泉州丰裕模具有限公司建设项目环境影响报告表》于2010年2月3日通过原泉州市丰泽区环境保护局审批，审批文号为泉丰政环[2010]审表20号；企业于2011年5月迁址至泉州南安光电信息产业基地（霞美镇山美温山村国家科技园福建分园4号楼第一层），于2011年5月委托福建海洋规划设计院有限公司编制《泉州丰裕模具有限公司建设项目环境影响报告表》，于2011年7月5日通过原南安市环境保护局审批，审批文号为南环[2011]353号，于2020年4月26日取得固定污染源排污登记回执，登记编号为91350583550973966F001X，于2020年6月26日对《泉州丰裕模具有限公司建设项目环境影响报告表》开展“竣工环境保护验收”，于2020年7月5日在“全国建设项目竣工环境保护验收信息系统”提交项目自验信息（见附件5），验收规模为年生产模具100套、塑料制品20吨。 2023年3月28日，泉州市南安生态环境局对企业进行现场检查，发现企业未经审批擅自增设机台，生产规模发生重大变化但未重新办理环评手续，有机废气配套的活性炭吸附处理设施未经验收合格擅自使用，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条第一款“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”的规定；同时违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用”的规定。 泉州市南安生态环境局依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十六条第一款以及《建设项目环境保护管理条例》第二十三条的规定对建设单位下发《泉州市生态环境局行政处罚决定书》（闽泉环罚[2023]143号）：责令限期改正，并罚款人民币贰拾壹万柒仟壹佰肆拾肆元（附件11），目前扩建项目已停止生产并按规定缴纳罚款（详见附件12罚款收据）。 根据市场需求和公司发展需要，在上述情况的基础上，建设单位拟在原址上依托现有工程进行扩建，不新增用地，新增500万元投资建设“年总产模具200套、塑料制品60吨项目，新增CNC加工中心、数控机床、钻床、火花机、注塑机、搅拌机、破碎机等生产设备，新增员工40人，均不安排食宿，扩建后项目根据生产需求重新调整厂区布局，扩建后预计产能为年总产模具200套、塑料制品60吨。企业于2023年7月10日通过南安市发展和改革局投资备案的申请，备案编号为闽发改备[2023]C060886号（见附件3）。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条第一款“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。”的规定，本项目需要办理环评手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，该项目属三十二、专用设备制造业 35“70、化工、木材、非金属加工专用设备制造352中的其他”以及二十六、橡胶和塑料制品业 29“53、塑料制品业 292”，应编制环境影响报告表。因此，建设单位委托深圳市吉新环保科技有限公司编制该项目的环境影响报告表（详见附件1委托书）。本环评单位接受委托后，派技术人员踏勘现场和收集有关资料，并依照相关规定编写报告表，供建设单位报生态环境部门审批。 表2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录） 报告书 报告表 登记表 三十二、专用设备制造业 35 70 采矿、冶金、建筑专用设备制造351； 化工、木材、非金属加工专用设备制造352；食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 353；印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造354；纺织、服装和皮革加工专用设备制造355；电子和电工机械专用设备制造356； 农、林、牧、渔专用机械制造357；医疗仪器设备及器械制造358； 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） / 二十六、橡胶和塑料制品业 29 53 塑料制品业 292 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） 2.2项目概况 项目名称：年总产模具200套、塑料制品60吨项目 建设单位：泉州丰裕模具有限公司 建设性质：扩建 建设地点：泉州南安光电信息产业基地（霞美镇山美温山村国家科技园福建分园4号楼第一层） 用地面积：建筑面积2214.4m2 总投资：总投资500万元 工作制度：日工作时间10小时，年平均工作300天 员工人数：聘用职工人数70人，全部不住厂 建设规模：年总产模具200套、塑料制品60吨 周边环境概况：根据现场勘查，项目西北侧隔排水沟为山美村居民区，西南侧为波尔数控厂，东南侧为闽风消防厂和碧蓝环保大厦，东北侧隔排水沟为华成置业房产。 扩建前后项目基本概况见下表2.2-1： 表2.2-1 扩建前后项目基本概况对比一览表 类别 内容 扩建前项目 扩建后项目 变化情况 企业名称 泉州丰裕模具有限公司 泉州丰裕模具有限公司 不变 企业法人 颜志峰 颜志峰 不变 地址 泉州南安光电信息产业基地（霞美镇山美温山村国家科技园福建分园4号楼第一层） 泉州南安光电信息产业基地（霞美镇山美温山村国家科技园福建分园4号楼第一层） 不变 总投资 50万元 500万元 增加450万元 占地面积 建筑面积2214.4m2 建筑面积2214.4m2 不变 生产规模 年产模具100套、塑料制品20吨 年总产模具200套、塑料制品60吨 增加 工艺 详见图2-2 详见图2-2 根据生产需求调整工序 生产设备 详见表2-4 详见表2-4 增加 职工人数 30人(全部不住厂) 70人(全部不住厂) 增加 工作制度 年工作300日，日工作10h 年工作300天，日工作10h 不变 2.3建设内容 项目具体建设内容见表2.3-1。 表2.3-1 项目主要建设内容一览表 项目组成 建设内容 与扩建前项目依托 关系 主体工程 生产车间 为1F钢结构厂房，建筑面积约2214.4m2，主要设置有模具制造区、注塑区、辅料区、原料区、成品区、固废暂存间等 依托现有厂房，新增生产设备 辅助工程 办公楼 位于厂区西北部（总共3F，均用于办公），占地面积约150m2 依托扩建前办公楼 储运工程 原料区、成品区 利用生产车间闲置区域 依托现有厂房 公用工程 供水 市政管网统一供给 依托现有 排水 雨污分流依托市政管网，纳入南安市污水处理厂 依托现有 供电 市政供电系统统一供给 依托现有 环保工程 废水 生产废水 冷却水经冷却塔冷却后循环回用 依托现有工程并 新增冷却塔 生活污水 经化粪池预处理后纳入南安市污水处理厂处理 依托现有化粪池 废气 注塑废气经收集后经活性炭吸附装置处理通过24m高排气筒排放 依托现有 固废 一般工业固废 在车间内设1处一般固体废物贮存区，面积约25m2 依托现有 危险废物 在车间内设1处危废贮存间， 面积约10m2 依托现有 噪声 设置基础减震、隔声等措施 依托现有并新增 生活垃圾 垃圾桶若干，由环卫部门统一清运处置 依托现有并新增 2.4主要原辅材料、能源年用量 （1）主要原辅材料、能源使用情况 表2.4-1 主要原辅材料、燃料用量一览表 序号 原辅材料名称 扩建前原辅材料用量 新增原辅材料用量 扩建后原辅材料用量 1 钢坯 10吨/年 +10吨/年 20吨/年 2 ABS/PP/PE/PC 塑料米 20吨/年 +40吨/年 60吨/年 3 色母 15公斤/年 +30公斤/年 45公斤/年 4 电火花油 150升/年 +150升/年 300升/年 5 切削液 150升/年 +150升/年 300升/年 6 液压油 150升/年 +150升/年 300升/年 7 水 950吨/年 950吨/年 405吨/年 8 电 5万kwh/年 +25万kwh/年 30万kwh/年 原辅材料理化性质 表2.4-2 项目原辅材料理化性质一览表 名称 理化性质 PC塑料粒 聚碳酸酯，又称PC塑料，是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物， 热变形温度135℃，熔点220~230℃，分解温度300℃，密度1.2g/cm3，无色透明，耐热，抗冲击，在普通使用温度内都有良好的机械性能。同性能接近聚甲基丙烯酸甲酯相比，聚碳酸酯的耐冲击性能好，折射率高，加工性能好，不需要添加剂就具有UL94 V-2级阻燃性能。 ABS塑料粒 ABS（Acrylonitrile Butadiene Styrene 的首字母缩写）是一种强度高、 韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料结构；微黄色固体，有一定的韧性，密度约为1.04~1.06 g/cm3。它抗酸、碱、盐的腐蚀能力比较强，也可在一定程度上耐受有机溶剂溶解。成型温度为180-250℃，分解温度240℃。 PP塑料粒 成份为聚丙烯，为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物；密度 0.9g/m，Lat 25°C；熔点189℃； PE塑料粒 成份为聚乙烯,为白色蜡状半透明材料，柔而韧，比水轻，无毒，具有优越的介电性能,易燃烧且离火后继续燃烧,透水率低，对有机蒸汽透过率则较大。聚乙烯的透明度随结晶度增加而下降在一定结晶度下，透明度随分子量增大而提高。 火花油 无色透明油状液体，作为电火花机加工放电介质的液体，主要是低黏 度、高闪点，以芳烃含量低的窄馏分矿物油，密度为 0.765g/cm3。 切削油 由精炼基础油复配不同比例的硫化猪油、硫化脂肪酸酯、极压抗磨剂、 润滑剂、防锈剂、防霉杀菌剂、抗氧剂、催冷剂等添加剂合成，因此具有极佳的对数控机床本身、刃具、工件的彻底保护性能。切削油有超强的润滑极压效果，有效保护刀具并延长其使用寿命，可获得极高的工件精密度和表面光洁度。 液压油 液压油就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。本项目主要用于空压机运行维护中。 2.5主要生产设备 项目主要生产设备见表2.5-1。 表2.5-1主要生产设备一览表 序 号 主要 工艺 生产 设施 数量（台） 设施参数 扩建前 数量 新增 数量 扩建后 数量 参数 名称 计量 单位 设计值 型号 1 CNC加工 CNC加工 马扎克高速CNC加工中心 0 +2 2 设备声级 dB（A） 70-75 430BL 2 捷甬达CNC 加工中心 0 +2 2 设备声级 dB（A） 70-75 850B 3 捷甬达CNC 加工中心 0 +1 1 设备声级 dB（A） 70-75 VMC-1580 4 扬森CNC 加工中心 0 +1 1 设备声级 dB（A） 70-75 YS601B-H1 5 华富隆CNC 加工中心 0 +1 1 设备声级 dB（A） 70-75 700 6 宁波聚士捷CNC加工中心 0 +1 1 设备声级 dB（A） 70-75 FD660 7 电火花加工 台一电火花机 0 +4 4 设备声级 dB（A） 70-75 MP-50 8 台一电火花机 2 0 2 设备声级 dB（A） 70-75 54S 9 商鼎 电火花机 0 +1 1 设备声级 dB（A） 70-75 430 10 机加工（线切割加工） 沙迪克慢走丝线切割机 1 +1 2 设备声级 dB（A） 70-75 SL400 11 庆元线 切割机 1 0 1 设备声级 dB（A） 70-75 DK7732B 12 泰州创源线 切割机 1 0 1 设备声级 dB（A） 70-75 DK7745B 13 数控车床加工 宁波宇佳数控车床 0 +2 2 设备声级 dB（A） 70-75 YJ6070 14 方正数控 车床 0 +1 1 设备声级 dB（A） 70-75 DK7745H 15 正太数控 车床 0 +1 1 设备声级 dB（A） 70-75 DK7750F 16 机加工（铣、钻、磨加工） 捷甬达炮塔 铣床 5 +5 10 设备声级 dB（A） 70-75 JOINT-4VA 17 捷甬达磨床 0 +2 2 设备声级 dB（A） 70-75 JOINT-250M 18 捷甬达磨床 0 +1 1 设备声级 dB（A） 70-75 JOINT-606AHR 19 台湾福裕磨床 0 +1 1 设备声级 dB（A） 70-75 450 20 德玛科深孔 钻床 0 +1 1 设备声级 dB（A） 70-75 1200 21 东一穿孔机 0 +1 1 设备声级 dB（A） 70-75 1168 22 星球钻床 0 +1 1 设备声级 dB（A） 70-75 SKZ 23 检验 爱德华3次元 测量机 0 +1 1 设备声级 dB（A） 60-65 564 24 天准2次元 测量机 0 +1 1 设备声级 dB（A） 60-65 VMA2515 25 注塑 明辉立式 注塑机 1 0 1 设备声级 dB（A） 65-70 85T 26 振雄注塑机 1 +1 2 设备声级 dB（A） 65-70 98T 27 金鹰注塑机 1 +1 2 设备声级 dB（A） 65-70 150T 28 宁波劲威 注塑机 1 0 1 设备声级 dB（A） 65-70 300T 29 米拉克龙电动注塑机 0 +1 1 设备声级 dB（A） 65-70 200T 30 优诺姆免烘干注塑机 0 +1 1 设备声级 dB（A） 65-70 138T 31 伊之密注塑机 0 +1 1 设备声级 dB（A） 65-70 60T 32 金鹰注塑机 0 +1 1 设备声级 dB（A） 65-70 160T 33 宁波劲威 注塑机 0 +1 1 设备声级 dB（A） 65-70 140T 34 金鹰注塑机 0 +2 2 设备声级 dB（A） 65-70 220T 35 金鹰注塑机 0 +1 1 设备声级 dB（A） 65-70 400T 36 振雄注塑机 0 +1 1 设备声级 dB（A） 65-70 178T 37 振雄注塑机 0 +1 1 设备声级 dB（A） 65-70 138T 38 海天双色 注塑机 0 +1 1 设备声级 dB（A） 65-70 250T 39 伊之密注塑机 0 +9 9 设备声级 dB（A） 65-70 168T 40 伊之密双色 注塑机 0 +1 1 设备声级 dB（A） 65-70 160C-BTP 41 伊之密双色 注塑机 0 +3 3 设备声级 dB（A） 65-70 200C-BTP 42 破 碎 破料机 1 +3 4 设备声级 dB（A） 70-75 400型 43 破料机 0 +1 1 设备声级 dB（A） 70-75 500型 44 破料机 0 +1 1 设备声级 dB（A） 70-75 600型 45 搅拌 搅拌机 0 +4 4 设备声级 dB（A） 70-75 100KG 2.6水平衡 扩建后项目用水主要为生产用水、生活用水。 生产用水 为了注塑机设备保持相对恒定的工作温度，需要使用水对设备进行间接冷却，冷却用水为自来水。现有1台冷却塔，扩建后拟设置3台冷却塔（每台冷却塔循环水量为2t/h），根据《工业循环冷却设计规范》（GB50102-2014），循环冷却系统蒸发等损耗水量约占总循环水量的2%，需每天补充新鲜水，则项目每日需补充水量为2×3×10×2％=1.2m3，即360m3/a，冷却水循环使用，不外排。 （2）生活污水 扩建后项目聘用职工70人，全部不住厂，年生产时间300天。根据《福建省行业用水定额》（DB35/T772-2018），结合泉州市实际情况，不住厂职工用水额为50L/（p·d），项目工作性质为一班制，年工作日300天，则项目职工生活用水量为1050t/a（3.5t/d），污水产生系数按80%计算，则项目生活污水排放量为840t/a（2.8t/d）。项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）后，通过市政污水管网纳入南安市污水处理厂进行处理，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入西溪。 扩建后项目水平衡分析见图2.6-1。 图2.6-1 扩建后项目水平衡图 单位：m3/a 2.7厂区平面布置及其合理性分析 项目根据生产流程，结合场地自然条件，经技术经济比较后进行合理布局，根据项目厂区平面布置，对厂区布局合理性分析如下： （1）项目设一个主要出入口，出入口设置在厂区靠南侧，靠近内部道路，方便原辅材料及产品的运输。 （2）主要建筑包括1层厂房，项1栋3层办公楼，办公生活区与生产车间分隔开，项目厂区内不设置宿舍，危废暂存间设置在车间独立仓库内，生产废气排气筒设在厂区楼顶，远离职工，功能分区明确，有利于营造良好的生活休息环境。 （3）生产区内机台设备按照工艺流程顺序布置，物料流程短，有利于生产操作和管理，以及有效提高生产效率；高噪声点尽量远离周围环境保护目标居民点布设，通过合理措施把项目对周围环境影响降至最低； （4）冷却塔设于生产车间旁边，靠近生产设备，有利于缩短排污路程，可集中处理冷却水。 综上所述，项目总平面布置根据车间地理位置、交通运输等进行布局，本着有利于生产、方便管理，确保安全、保护环境、节约用地的原则，在满足安全生产的前提下，做到流程合理、交通顺畅、减少污染，以求达到节约用地和减少投资的目的。生产车间平面布局合理，功能区分明确。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.8工艺流程和产污环节 扩建工程新增CNC加工中心、数控车床、磨床、钻床、注塑机等机台，新增模具、塑料制品产能，在现有工艺的基础上根据生产需求调整生产工艺，扩建后项目生产工艺及产污环节详见图2.8-1。 图2.8-1模具生产工艺及产污环节 工艺说明： 将外购的钢坯用设置好模具参数的数控车床对钢坯进行初步形状加工，数控车床使用过程中会使用适量的切削油，起冷却、润滑作用，切削油循环使用，定期补充损耗，每年更换一次；后经CNC加工中心进行精加工，CNC加工中心使用过程中会使用适量的切削油，起冷却、润滑作用，切削油循环使用，定期补充损耗，每年更换一次；后利用电火花机进行打火花， 对模具形状进行处理，原理为利用火花机上移动的细金属丝做工具电级，按预定的轨道进行脉冲放电切割，火花机使用过程中会使用火花油，火花机油为放电介质，在加工过程中同时起着冷却、排屑等作用；后根据模具参数利用多种设备铣床、钻床、磨床、线切割机等机加工设备对模具进行机加工，机加工设备使用过程中会使用适量的切削油，起冷却、润滑作用，切削油循环使用，定期补充损耗，每年更换一次； 图2.8-2 塑料制品工艺流程及产污环节示意图 工艺说明： 搅拌：将塑料米（ABS塑料米、PE塑料米、PP塑料米、PC塑料米、色母）搅拌均匀。 注塑：将塑料米输送到模具内注塑成型，注塑温度约180℃。项目注塑温度为180℃左右，加热时变软以致形成为熔融状态，通过模具及设备外力达到产品成型，该过程达不到该ABS树脂分子热解温度250℃，不会产生苯乙烯、丙烯晴、丁二烯等单体废气，但由于在注塑剪切挤压力作用下，少量短链分子间发生断链、分解、降解，产生微量游离单体废气。 修边：对注塑成型的产品进行修边，边角料经破碎回用生产。项目破碎即将边角料碎成粒径约0.5-1.0cm片状，且破碎时破碎机进料口密封起来，因此破碎时无废气产生。 机加工：模具在注塑成型中重复使用，使用多次后模具会有磨损，需要在厂区内进行打磨、铣、钻等机加工处理后再继续使用。 产污环节： ①废水：无生产废水产生，外排废水主要为生活污水； ②废气：项目车床、CNC加工、电火花加工、机加工过程会产生少量金属粉尘，比重较大，基本在机台设备周边沉降，散落范围很小，多在2m以内，且有车间厂房阻拦，不会逸散到空气中，可集中清理作为生产固废管理，因此模具生产过程中无生产废气产生，项目废气主要为注塑过程产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）； ③噪声：项目运营过程生产设备产生的机械噪声； ④固废：项目模具生产过程会产生金属边角料、金属屑、塑料边角料、废切削油、废火花油、废液压油、含油金属屑、废活性炭、含油抹布和含油手套、废油包装桶以及职工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.9扩建前项目概况 泉州丰裕模具有限公司位于泉州南安光电信息产业基地（霞美镇山美温山村国家科技园福建分园4号楼第一层），总投资为50万元，建筑面积2214.4m2，职工人数30人，全部不住厂，年工作300日，日工作10小时，年产模具100套、塑料制品20吨。 该公司扩建前环保手续情况详见“2.1项目由来”。 2.10扩建前项目生产工艺流程及产污节点 图2.8-1扩建前模具生产工艺及产污环节 图2-3 扩建前塑料制品生产工艺及产污流程图 2.11扩建前项目污染物实际排放量 由于原环评报告表未对扩建前项目污染源强进行详细核算，本次评价对扩建前项目主要污染物排放情况重新核算，分析如下。 （1）废水 ①生产用水 扩建前项目生产用水主要为注塑机冷却用水，扩建前项目设有1台冷却塔，每台冷却塔循环水量为2t/h，根据《工业循环冷却设计规范》（GB50102-2014），循环冷却系统蒸发等损耗水量约占总循环水量的2%，需每天补充新鲜水，每日需补充水量为0.4m3，即120m3/a，冷却水循环使用，不外排。 ②生活污水 扩建前项目职工人数30人，全部不住厂，职工生活用水量为450m3/a，产污系数按0.8计，则生活污水量为360m3/a。扩建前项目生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准）后，通过市政污水管网排入南安市污水处理厂统一处理。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《生活源产排污核算系数手册》、《第二次全国污染源普查生活污染源产排污系数手册（试用版）》， 并且参照当地情况，废水中污染物的主要浓度约为COD：340mg/L、BOD5：118mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：32.6mg/L。 扩建前项目污水产生及排放情况详见表2-6。 表2-6 扩建前项目生活污水污染物产排情况一览表 项目源强 COD BOD5 SS NH3-N 废水量（t/a） 浓度 mg/L 总量 t/a 浓度 mg/L 总量 t/a 浓度 mg/L 总量 t/a 浓度 mg/L 总量 t/a 产生量 340 0.1224 118 0.0425 200 0.0720 32.6 0.0117 360 排放量 50 0.018 10 0.0036 10 0.0036 5 0.0018 ②废气 扩建前项目生产废气主要为塑料米注塑加热过程产生的非甲烷总烃，扩建前项目未对此部分废气进行核算，本次评价重新进行核定。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的塑料加工排放废气系数，排放系数为0.35kg/t-原料，扩建前项目原料塑料米使用量为20t/a，则挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为0.007t/a（0.0023kg/h）。 根据扩建前验收报告，扩建前项目生产废气非甲烷总烃经集气罩收集后采用活性炭吸附装置进行处理，废气收集效率为90%，尾气通过24m高排气筒排放，活性炭吸附装置处理效率为50%，则生产废气非甲烷总烃排放量为0.0032t/a（0.0011kg/h）。根据扩建前项目验收结果，废气排放可达《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4标准限值（≤100mg/m3）。 ③噪声 扩建前项目噪声主要来源于设备运转时产生的机械噪声，根据扩建前项目验收结果，扩建前项目生产设备经厂房隔声、距离衰减后厂界噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准（≤65dB（A））。 ④固体废物 扩建前项目固体废物主要为金属边角料、金属屑、塑料边角料、废切削油、废火花油、废液压油、含油金属屑、废活性炭、含油抹布和含油手套、废油包装桶以及职工生活垃圾。 职工生活垃圾产生量为4.5t/a，集中收集后由环卫部门统一清运；金属边角料、金属屑产生量约0.25t/a，集中收集后外售相关厂家回收利用；塑料边角料产生量约0.2t/a，经破碎后回用生产；废切削油产生量为0.072t/a、废火花油0.072t/a、废液压油0.0018t/a、含油金属屑0.25t/a、废活性炭0.2632t/a，在厂区内危废暂存间暂存后定期委托有资质危废单位统一外运处置；含油抹布和含油手套0.05t/a，含油抹布和含油手套混入生活垃圾，由环卫部门清运处理，全过程不按危险废物管理；废油包装桶3个/年，暂存于危废暂存间后由供应商回收。 ⑤扩建前项目污染物产排情况一览表 根据上述，扩建前项目污染物产排情况见表2-7。 表2-7 扩建前项目主要污染物产排情况一览表 类别 污染物种类 产生量 削减量 排放量 废水 废水 360t/a 0 360t/a COD 0.1224t/a 0.1044t/a 0.018t/a 氨氮 0.0117t/a 0.0099t/a 0.002t/a 废气 生产废气 0.007t/a 0.0038t/a 0.0032t/a 固体废物 生活垃圾 4.5t/a 3.75t/a 0 金属边角料、 金属屑 0.25t/a 0.25t/a 0 塑料边角料 0.2t/a 0.2t/a 0 废切削油 0.072t/a 0.072t/a 0 废火花油 0.072t/a 0.072t/a 0 废液压油 0.0018t/a 0.0018t/a 0 含油金属屑 0.25t/a 0.25t/a 0 废活性炭 0.2632t/a 0.2632t/a 0 含油抹布和 含油手套 0.05t/a 0.05t/a 0 废油包装桶 3个/年 3个/年 0 ⑥扩建前项目存在环境问题及整改措施 根据现场调查，扩建前项目存在的环境问题以及改进措施见表2-8。 表2-8 扩建前项目污染源现状措施一览表 类别 扩建前环保措施 存在问题 整改措施 生活污水 化粪池 无 无 废气 集气罩+活性炭+24m高 排气筒 无 无 噪声 合理布局、加强设备维护 无 无 固废 生活垃圾 环卫部门统一清运 无 无 金属边角料、 金属屑 集中收集后外售相关厂家回收利用 无 无 塑料边角料 经破碎后回用生产 无 无 废切削油 厂区内危废暂存间暂存后定期委托有资质危废单位统一外运处置 无 无 废火花油 无 无 废液压油 无 无 含油金属屑 无 无 废活性炭 无 无 含油抹布和 含油手套 混入生活垃圾，由环卫部门清运处理，全过程不按危险废物管理 无 无 废油包装桶 暂存于危废暂存间后由供应商回收 无 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1、地表水环境 （1）水环境功能区划及执行标准 根据《泉州市地表水环境功能区类别划分方案修编及编制说明》：西溪水环境区划功能为鱼虾类越冬场、洄流通道、水产养殖区、工业用水、农灌、娱乐、景观等，划分为III类水环境功能区，水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准。 表3-1 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 参数 COD BOD5 DO 石油类 pH NH3-N Ⅲ类标准值 ≤20mg/L ≤4mg/L ≥5mg/L ≤0.05mg/L 6~9 ≤1.0mg/L 水环境质量现状 根据泉州市南安生态环境局2022年2月发布的《南安市环境质量分析报告（2021年度）》，2021年，我市环境质量状况总体稳定持续改善提升；2021年，我市主要流域水质保持优良，国控监测断面4个（其中石砻丰州桥由原省控断面调整为国控断面）；石砻丰州桥、山美水库库心、康美桥、霞东桥Ⅰ～Ⅲ类水质比例为100%，与上年持平；原省控断面山美水库（出口）、港龙桥水质类别与上年一致，新增省控断面水质军村桥、芙蓉桥水质类别均为Ⅲ类，4个省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例为100%；8个国省控断面，水质类别均满足相应的考核目标（省控断面军村桥、芙蓉桥没有明确考核目标）；3个水功能区断面氨氮、高锰酸盐指数达到或优于GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准限值，与上年持平。根据《南安市环境质量分析报告（2021年度）》可知，西溪水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 3.2、大气环境 （1）环境空气功能区划及执行标准 ①基本污染物 项目所在区域环境空气功能区划为二类功能区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》及其2018年修改单二级标准，详见表3-3。 表3-3 《环境空气质量标准》 序号 污染物名称 取值时间 单位 浓度限值 1 二氧化硫（SO2） 年平均 μg/m3 60 24小时平均 μg/m3 150 1小时平均 μg/m3 500 2 二氧化氮（NO2） 年平均 μg/m3 40 24小时平均 μg/m3 80 1小时平均 μg/m3 200 3 一氧化碳（CO） 24小时平均 μg/m3 4 1小时平均 μg/m3 10 4 臭氧（O3） 日最大8小时平均 μg/m3 160 1小时平均 μg/m3 200 5 颗粒物 （粒径小于等于10μm） 年平均 μg/m3 70 24小时平均 μg/m3 150 6 颗粒物 （粒径小于等于2.5μm） 年平均 μg/m3 35 24小时平均 μg/m3 75 ②其他污染物 项目非甲烷总烃环境空气质量小时均值参照执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的总挥发性有机物8h浓度均值的两倍，详见表3-4。 表3-4 特征因子环境质量标准 单位：mg/m3 序号 污染物名称 取值时间 标准浓度限值(mg/m3) 标准来源 1 TVOC 8小时均值 0.6 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D （2）大气环境质量现状 ①基本污染物 根据泉州市南安生态环境局2022年2月发布的《南安市环境质量分析报告（2021年度）》，2021年，全市环境空气质量综合指数2.40，同比改善11.8%。综合指数月波动范围为1.51~3.20，最高值出现在1月，最低值出现在8月。可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别为46ug/m3、5ug/m3、9ug/m3、21ug/m3。一氧化碳（CO）浓度日均值第95百分数为0.7mg/m3、臭氧（O3）日最大8小时平均值的第90百分数为106ug/m3。PM10、SO2、NO2、CO-95 同比分别下降4.2%、44.4%、47.1%、12.5%；PM2.5、O3-8h-90per，保持不变。全年有效监测天数362天，其中，一级达标天数215 天，占有效监测天数比例的59.4%，二级达标天数为146天，占有效监测天数比例的40.3%，轻度污染日天数1天，占比0.3%，详见3.1-1。 表3.1-1 2021年南安市城市环境空气质量各指标监测情况汇总表 月份 PM10 ug/m3 PM2.5 ug/m3 SO2 ug/m3 NO2 ug/m3 CO-95per mg/m3 O3-8h-90per ug/m3 综合 指数 1 71 32 4 19 0.7 88 3.20 2 51 31 5 8 0.7 109 2.76 3 63 29 6 19 0.8 100 3.13 4 62 23 5 12 0.7 127 2.90 5 49 20 5 8 0.6 138 2.56 6 28 13 5 8 0.6 94 1.79 7 36 13 6 8 0.6 106 1.99 8 27 11 4 4 0.5 83 1.51 9 34 14 5 5 0.4 105 1.85 10 29 13 5 4 0.6 97 1.72 11 52 23 4 7 0.8 102 2.49 12 55 29 4 7 0.8 104 2.72 全年 46 21 5 9 0.7 106 2.40 对照上表，各项指标均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准，因此，可判定项目所在区域环境空气质量为达标区。 （2）特征污染物 项目TVOC环境质量现状引用《泉州市新源钢瓶检验有限公司年检测钢瓶18万个项目环境影响报告表》（审批时间为2023年5月29日，审批编号为泉南环评[2023]表95号）的环境空气质量进行分析。 为了解该项目区域大气特征污染物的环境质量现状，根据建设项目大气污染排放特点，本项目选取特征污染物TVOC为项目空气质量现状监测因子，本评价引用《泉州市新源钢瓶检验有限公司年检测钢瓶18万个项目环境影响报告表》（审批时间为2023年5月29日，审批编号为泉南环评[2023]表95号）中委托福建合赢职业卫生评价有限公司于2023年3月4日~2023年3月6日对非甲烷总烃的现状监测数据，监测点位详见表3.1-3、附件8、附图12，监测结果见表3.1-4。 表3.1-3环境空气质量现状监测布点 序号 地点 与本项目位置距离 相对方位 监测内容 1 象山社区(新村) 2.67km WN TVOC 表3.1-4 环境空气监测结果一览表（非甲烷总烃） 监测点位 监测 项目 监测时间 8小时平均浓度监测结果（mg/m³） 象山社区(新村) TVOC 2023.03.04 0.39 2023.03.05 0.42 2023.03.06 0.35 项目引用的监测布点距离建设单位约2670m，该监测数据按照规范进行连续3d的监测，数据具有有效性，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》关于“引用建设项目周边5km范围内近3年的的现有监测数据”的要求。根据表3.1-4可知，项目区域大气环境非甲烷总烃满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D总挥发性有机物(TVOC)8h平均值的2倍值(1.2mg/m³)，大气环境质量现状尚好。 3.3、声环境 （1）声环境功能区划及执行标准 项目所在区域声环境功能类别规划为3类区，环境噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）；靠近声环境保护目标一侧声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。 （2）声环境质量现状 该公司委托福建绿家检测技术有限公司于2023年07月04日对项目厂界噪声现状进行监测（监测点位见附图2），监测结果见表3.1-5，监测报告详见附件7。 表3-6 噪声监测结果 单位：dB(A) 监测 点位 监测时间 时段 监测结果Leq【dB(A)】 标准Leq【dB(A)】 达标情况 ▲N1 15:36-15:46 昼间 55.6 65 达标 ▲N2 15:51-16:01 昼间 54.1 65 达标 ▲N3 16:07-16:17 昼间 56.4 65 达标 ▲N4 16:22-16:32 昼间 54.2 65 达标 ▲N1 次日00:08-00:18 夜间 45.7 55 达标 ▲N2 次日00:23-00:33 夜间 43.6 55 达标 ▲N3 次日00:39-00:49 夜间 42.9 55 达标 ▲N4 次日00:55-01:05 夜间 44.3 55 达标 备注：由于项目与声环境保护目标佃坑村、华成置业房产隔一条2m宽排水沟，不具备监测条件，故声环境保护目标佃坑村、华成置业房产处不设监测点，离声环境保护目标佃坑村、华成置业房最近监测点噪声监测值为54.2dB(A)、56.4dB(A)（<60dB（A）），正产情况下，声环境保护目标佃坑村、华成置业房产处噪声值<60dB（A）。 根据监测结果，项目厂界四周现状噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，正产情况下，声环境保护目标一侧声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此项目周边声环境质量状况良好。 3.4生态环境现状 项目位于泉州南安光电信息产业基地（霞美镇山美温山村国家科技园福建分园4号楼第一层），项目厂房已建成，用地范围内不含有生态环境保护目标，项目不涉及生态现状调查。 3.5电磁辐射 项目不属于电磁辐射类项目，不开展电磁辐射现状监测与评价。 3.6地下水、土壤环境现状 项目厂区基本实现水泥硬化及绿化，不存在地下水、土壤环境污染途径，不涉及进行地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.7环境保护目标 （1）大气环境 项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，主要大气环境保护目标为佃坑村、华成置业房产、山美村、田厝村。 （2）声环境 项目厂界外50m范围内声环境保护目标为佃坑村、华成置业房产。 （3）地下水环境 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 （4）生态环境 项目厂房已建成，建设过程中不新增用地，无生态环境保护目标。 根据现场调查，根据现场勘查，项目西北侧隔排水沟为佃坑村居民区，西南侧为波尔数控厂，东南侧为闽风消防厂和碧蓝环保大厦，东北侧隔排水沟为华成置业房产，距离项目厂界最近的环境保护目标为厂房北侧28m处的佃坑村居民区。项目周边环境示意图见附图2，四周环境现状照片见附图3，项目周围环境保护目标主要见下表3.7-1及附图5。 表3.7-1 环境保护目标一览表 序号 环境要素 保护目标 相对项目厂区方位 距拟建项目距离 保护级别 1 大气环境 （厂界外500m范围内） 佃坑村 WN 28m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准 2 华成置业房产 EN 36m 3 山美村 ES 343m 4 田厝村 EN 308m 5 声环境 （厂界外50m范围内） 佃坑村 WN 28m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 华成置业房产 EN 36m 6 地下水环境 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 7 生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.8污染物排放控制标准 （1）水污染物排放标准 项目属南安市污水处理厂服务范围。项目外排废水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准(其中NH3-N指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准)；南安市污水处理厂出水排放执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准后排入西溪，详见下表3.8-1。 表3.8-1 项目污水排放执行标准 单位：mg/L，pH除外 类别 标准名称 污染物项目 标准限值 废水 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准(其中NH3-N指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准) pH 6～9 COD 500 BOD5 300 SS 400 NH3-N 45 南安市污水处理厂出水水质要求 pH 6～9 COD 50 BOD5 10 SS 10 NH3-N 5 （2）大气污染物排放标准 项目生产废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4、表9标准限值，详见表3.8-2，厂区内无组织挥发性有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A中表A.1相应标准限值，详见表3.8-3。 表3.8-2 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 污染物 最高允许排放浓度 （mg/m3） 企业边界1小时平均浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 100 4.0 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品） 0.5 / 表3-10 《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1标准限值 污染物 排放限值（mg/m3） 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 30 监控点处任意一次浓度值 在厂房门窗或通风口 10 监控点1h平均浓度值 （3）噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，靠声环境保护目标一侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，厂界噪声排放标准见下表。 表3-11 厂界噪声排放标准 类别 标准名称 项目 标准限值 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A) （4）固体废物排放标准 一般工业固体废物贮存应按照(GB18599-2020)《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》有关规定中的要求进行处置；危险废物贮存参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)（公告2023年 第6号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求执行。 |
| 总量 控制 指标 | 3.9总量控制指标 根据《泉州市环保局关于全面实施排污权有偿使用和交易后做好建设项目总量指标管理工作有关意见的通知》（泉环保总量[2017]1号），项目总量控制项目为化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）。 （1）生活污水 根据泉环保总量[2017]1号文件通知，项目生活污水不纳入排污权交易范畴，不需购买相应的排污交易权指标，不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围。 （2）VOCs排放总量指标 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政【2020】12号）和《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50号）“涉新增VOCs排放项目，实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代”，项目挥发性有机物（VOCs）总量指标需由泉州市南安生态环境局以1.2倍消减量调剂，扩建后项目挥发性有机物（以非甲烷总烃计）有组织排放量为0.0095t/a，则1.2倍消减调剂量为0.0114t/a，需经泉州市南安生态环境局调剂。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目利用现有厂房进行建设，无施工期，故不对此章节进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1、废水 4.1.1废水产排污情况 扩建后项目无生产废水外排，外排废水主要为职工生活废水。 扩建后项目职工人数定员70人（均不住宿），项目年工作日300天，项目职工生活用水量为1050t/a（3.5t/d），生活污水排放量为840t/a（2.8t/d）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《生活源产排污核算系数手册》、《第二次全国污染源普查生活污染源产排污系数手册（试用版）》， 并且参照当地情况，废水中污染物的主要浓度约为COD：340mg/L、BOD5：118mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：32.6mg/L。 项目生活污水纳入化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中未规定NH3-N排放指标，NH3-N指标参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准（NH3-N≤45mg/L））后，通过市政污水管网纳入南安市污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入西溪。 项目生活污水污染源源强核算结果见表4.1-1、废水类别、污染物及污染治理设施信息表见4.1-2、废水间接排放口基本情况表见4.1-3、 废水污染物排放执行标准见4.1-4。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.1-1 废水污染源源强核算结果一览表 废水 类别 主要 污染物种类 水量 （t/a） 产生 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 治理设施信息 削减 量 (t/a) 标准排放浓度 (mg/L) 标准排放量 （t/a） 排放方式/ 排放规律 排放去向 治理设施名称 处理 能力 （t/a） 治理 工艺 化粪池 治理效率% 是否为可行性技术 生活 污水 COD 840 340 0.2856 化粪池+接入市政管网 化粪池5m3/d 化粪池：厌氧工艺； 45 是 0.1285 50 0.0420 间接 排放 南安市水处理厂 BOD5 118 0.0992 9 0.0089 10 0.0084 SS 200 0.1680 65 0.1092 10 0.0084 NH3-N 32.6 0.0274 3 0.0008 5 0.0042 备注：根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9），三格式化粪池对污染物的去除效率为COD：40%～50%（以45%计），SS：60%～70%（以65%计），NH3-N和BOD5去除效率参照《化粪池原理及水污染物去除率》中数据，BOD5去除效率为9%，NH3-N去除效率为3%； 表4.1-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物种类 排放 去向 排放规律 污染治理措施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口 类型 是否为 可行性 技术 污染治理 设施编号 污染治 理设施 名称 污染治 理设施 工艺 1 生活 污水 pH、 COD、 BOD5、 SS、NH3-N 排入南安市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且 无规律，但不属于冲击型排放 TW001 化粪池 厌氧发酵 DW001 是 一般排放口 是 备注：项目主要从事模具、塑料制品的生产加工，属于专用设备制造业和橡胶和塑料制品业，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），项目生活污水采用厌氧发酵处理为可行性技术；生态环境部尚未颁布专用设备制造业相关污染防治可行技术指南、排污许可技术规范，根据废水污染治理设施治理效果可知，项目生活污水经化粪池处理可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准（NH3-N指标符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准），则治理技术可行，符合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中“可行性技术要求”、符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》关于“废水污染治理设施未采用污染防治可行技术指南、排污许可技术规范中可行技术或未明确规定为可行技术的，应简要分析其可行性”的要求。 表4.1-3 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/ （万t/a） 排放 去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） DW 001 118°28′12.055″ 24°56′11.400″ 0.840 排入南安市污水处理厂 间断排放，排 放期间流量不 稳定且无规 律，但不属于 冲击型排放 0:00-24:00 南安市 污水处理厂 pH、 COD、 BOD5、 SS、NH3-N pH 6-9 COD 50 BOD5 10 SS 10 NH3-N 5 表4.1-4 废水污染物排放执行标准 项目 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物种类排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 生活污水 DW001 pH、 COD、 BOD5、 SS、 NH3-N 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准； 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准 pH 6-9 COD 500 BOD5 300 SS 400 NH3-N 45 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1.2、废水污染治理措施可行性分析 扩建后项目外排废水主要为职工生活污水，产生量为840t/a（2.8t/d），生活污水主要由卫生间废水组成，主要含有机物和悬浮物，项目生活污水水量小，污染物浓度低，处理难度小。 项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中未规定NH3-N排放指标，NH3-N指标参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准（NH3-N≤45mg/L））后，通过市政污水管网纳入南安市污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入西溪。 根据建设单位提供资料，厂区建有一个5m3的化粪池，可满足项目生活污水处理需求。 ①化粪池处理原理 三级化粪池由相连的三个池子组成，中间由过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理，粪便在池内经过30天以上的发酵分解，中层粪液依次由1池流至3池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的，第三池粪液成为优质化肥。新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流入第三池的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。 ②纳入污水处理厂可行性分析 南安市污水处理厂位于南安市柳城街道办事处象山村，占地面积160亩，主要服务范围为南安市市区的城东和城南组团，污水工程设计规模为近期（2005年）达2.5万m3/d，中期（2013年）达5万m3/d，远期（2020年）15万m3/d，采用Morbal氧化沟及紫外线消毒工艺。项目位于泉州南安光电信息产业基地（霞美镇山美温山村国家科技园福建分园4号楼第一层），所在区域污水可接入市政管网，属于南安市污水处理厂纳管范围内，项目正式投产后能确保污水纳管排放。项目生活污水产生量为2.8t/d，仅占污水处理厂近期处理量的00.0112%，污水处理厂中期处理量的0.0056%，污水处理厂远期处理量的0.0019%，对于增加污水处理厂的处理负荷非常小；项目外排废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，不会对污水处理厂的正常运行造成影响；污水处理厂处理后的废水可达GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中的一级A标准，对纳污水体西溪影响不大。从水质、水量等方面考虑，本项目生活污水纳入南安市污水处理厂统一处理是可行的。 4.1.3、达标情况分析 项目生活污水经化粪池预处理可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中未规定NH3-N排放指标，NH3-N指标参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准（NH3-N≤45mg/L））。 4.1.4、废水监测计划 对照中华人民共和国生态环境部令第11号《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》可知，本项目属于登记管理类，如有要求，建设单位应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和相关行业技术规范的要求制定监测计划，并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的污染源监测计划，建议建设单位在投产后开展自行监测。监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。本项目运营期废水自行监测内容如下表4.1-5。 表 4.1-5 项目生活污水监测计划一览表 项目 污染源名称 监测点位 监测因子项目 监测频次 废水 生活污水 厂区污水排污口 废水量、SS、COD、 BOD5、氨氮 1 次/年 4.2.、废 气 4.2.1、废气产排污情况 项目车床、CNC加工、电火花加工、机加工加工过程会产生少量金属粉尘，比重较大，基本在机台设备周边沉降，散落范围很小，多在2m以内，且有车间厂房阻拦，不会逸散到空气中，可集中清理作为生产固废管理，因此模具生产过程中无生产废气产生，项目废气主要为注塑过程产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）。 项目ABS塑料米颗粒较大，搅拌过程为密闭搅拌，不产生粉尘；塑料边角料破碎后塑料颗粒均较大，且破碎过程为密闭破碎，基本无粉尘排放，生产废气主要为ABS塑料米注塑受热产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的塑料加工排放废气系数，排放系数为0.35kg/t-原料，扩建后项目原料塑料米使用总量为60t/a，则非甲烷总烃产生量为0.021t/a（0.007kg/h）。 项目拟在注塑机上方设置集气罩，废气收集效率为90%，废气经活性炭吸附装置净化处理后通过24m高排气筒（DA001）排放，风机风量5000m3/h，活性炭吸附装置处理效率为50%，则非甲烷总烃有组织排放量为0.0095t/a，排放速率为0.0032kg/h，排放浓度为0.64mg/m3 。 未被收集的10%废气以无组织形式排放，无组织排放量为0.0021t/a，有机废气无组织挥发时间为24小时，排放速率为0.0003kg/h（挥发时间按7200h计），呈无组织排放。按厂区面积2214.4m2×厂房高度8m(高)、换风频率6次/h计，换气量为106291.2m3/h，则项目无组织有机废气排放浓度为0.0028mg/m3。符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关限值要求。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目废气产排情况、治理设施情况以及监测要求详见表4.2-1~4.2-3。 表4.2-1 项目废气污染源强汇总结果一览表 产污环节 污染物产生情况 治理措施 污染物排放情况 排放 时间 （h/a） 工 序 污 染 源 污 染 物 种 类 核 算 方 法 产生量 （t/a） 废气量 （m3/h） 产生 速率 （kg/h） 产生 浓度 （mg/m3） 治理 设施 名称 收 集 效 率 % 去 除 效 率 % 是 否 可 行 技 术 核 算 方 法 排放量 （t/a） 排放 废气量 （m3/h） 排放 速率 （kg/h） 排放浓度 （mg/m3） 注塑 工序有机废气 DA001排气筒 有组织 非甲烷总烃 产排 污系 数法 0.0189 5000 0.0063 1.26 活性炭吸附装置 90 50 是 产 排 污 系 数 法 0.0095 5000 0.0032 0.64 3000 无组织 非甲烷总烃 0.0021 / 0.0003 / 0.0021 / 0.0003 / 7200 备注：项目主要从事模具、塑料制品的生产加工，属于专用设备制造业和橡胶和塑料制品业，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），规范列明项目所采用的有机废气活性炭吸附装置为可行性技术 表 4.2-2 项目废气治理设施基本情况 产污环节 污染物种类 废气治理设施 名称 治理设施 排放形式 处理能力 收集效率 治理工艺 去除率 是否可行性技术 注塑工序 非甲烷总烃 活性炭 吸附装置 有组织 5000m³/h 90% 活性炭吸附 50% 是 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理类，无自行监测管理要求。如政策变化或者主管部门要求监测，项目可根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的要求制定监测计划，项目废气常规监测一览表见表4.2-6。 表 4.2-3 项目废气排放情况及监测要求一览表 排放口基本情况 排放标准 监测要求 编号及名称 风量 (m3/h) 排气度筒(高m) 出口内径 (m) 烟气温度(℃) 类型 地理坐标 东经 北纬 监测 因子 监测 点位 监测 频次 DA001 有机废气排放口 5000 15 0.5 常温 一般 排放口 118°28′11.87118″ 24°56′12.94486″ 非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4标准限值（≤100.0mg/m3），单位产品非甲烷总烃排放量限值执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中的排放标准（≤0.5kg/t产品） 非甲烷 总烃 排气筒 进出口 1次/年 无组织 有机废气 / 非甲烷总烃厂界无组织监控点浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9标准限值（≤4.0mg/m3）；非甲烷总烃厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的排放限值（监控点处1h平均浓度值≤10mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤30mg/m3） 非甲烷 总烃 厂界四周、 厂区内 1次/年 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 4.2.2、废气污染物非正常排放 （1）非正常排放情形及排放源强 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为活性炭吸附装置吸附接近饱和，废气治理效率下降50%，按活性炭吸附装置处理效率仅为25%进行估算，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。非正常工况废气排放情况见表4.2-4。 表4.2-4 污染源非正常排放核算表 污染源 非正常 排放原因 排放 形式 污染物 非正常 排放浓度 （mg/m3） 非正常排放 速率 (kg/h) 单次持续时间（h） 年发生 频次 （次） 排气筒DA001 活性炭吸附装置吸附接近饱和 有组织 非甲烷总烃 0.94 0.0047 0.5 1 （2）非正常排放防治措施 针对以上非正常排放情形，建议建设单位在生产运营期间采取以下控制措施以避免或减少项目废气非正常排放。 ①发生非正常排放情况时，立即关闭机台，停止生产并检查事故发生原因。 ②规范车间生产操作，避免因员工操作不当导致工艺设备、环保设施故障引发废气事故排放。 ③定期对生产设施及废气处理设施进行检查维护，杜绝非正常工况发生，避免非正常排放出现后才采取维护措施。 综上所述，项目在采取上述非正常排放防范措施后，非正常排放发生频率较低，非正常排放下污染物排放量较少，非正常工况可及时得到处理，因此项目废气非正常排放对周边大气环境影响小。 4.2.3、废气污染治理措施评述 项目有机废气经收集后进入活性炭吸附装置净化处理，尾气通过不低于24m高排气筒排放。对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）的可行技术要求进行判定，该技术规范明确有机废气（非甲烷总烃）通过活性炭吸附处理为可行技术。 活性炭吸附法处理效果：分析气速为废气通过活性炭吸附器整个横截面积的速度，气速的选择，不仅直接决定了吸附器的尺寸和压降的大小，而且还会影响吸附效率。气速很小，则吸附器尺寸很大，不经济；气速过大，则压降会增大，使吸附效率受到影响。因此，吸附设计中不能追求过高的吸附效率。把空塔气速取值降小，那样会使吸附床体积、吸附剂用量和设备造价大为增高；反之也不官取过大的气速，那样设备费用虽低，但吸附效率下降，且体系压降会随气速的增大上升很快，造成动力消耗过大，因此应选取合适的空塔气速，最适宜的空塔气速为0.8~1.2m/s。根据建设单位提供资料，项目印刷车间废气净化设计过程，项目废气进入吸附塔内气速控制为约1.0m/s，气流停留时间为约1.2s，活性炭碘值为800毫克/克，符合关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知(环大气（2020）33号)中活性炭碘值不低于800毫克/克的要求。类比活性炭吸附法在同类企业中的应用情况，该停留时间设计有机废气处理效率可达到约50%，本评价取50%。 鉴于本项目有机废气的处理效果主要取决于项目装置中活性炭的处理能力，为了确保本项目有机废气达标排放，要求建设单位应定期对活性炭进行检查，并及时更换活性炭，更换后的废活性炭属于危险废物，危废类别为HW49（其他废物），废物代码为900-039-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），委托有危险废物处置资质单位处置。 项目有机废气经活性炭吸附装置处理后，有组织排放浓度为0.64mg/m3，根据源强分析，项目有机废气非甲烷总烃排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4标准限值（≤100.0mg/m3），治理措施可行。 同时根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）附录B，项目注塑废气排气筒非甲烷总烃的排放浓度C为0.64mg/m3，单位时间内排气量Q为5000m3/h，单位时间内产品产量T为0.02t/h，由此计算出单位产品非甲烷总烃的排放量为0.16kg/t，低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准限值（0.5kg/t产品）。 4.2.4、大气环境影响结论 （1）环境空气保护目标 项目所在区域环境空气主要保护目标为项目周边环境空气，以环境空气质量达到 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其修改单中的二级标准加以保护。 （2）环境空气质量现状 根据泉州市南安生态环境局2022年2月发布的《南安市环境质量分析报告（2021年度）》以及引用的大气环境质量现状监测数据， 项目区域环境空气质量可以达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其修改单标准，属于环境空气质量达标区，环境空气质量良好。 （3）环境空气影响分析结论 根据所引用的大气环境质量现状监测数据，项目区域非甲烷总烃符合环境质量标准要求，具有一定环境容量，主要环境保护目标为厂区北侧28m处的佃坑村，根据源强分析，项目有机废气经处理后可达标排放，对周边大气环境影响较小。 4.3噪声 4.3.1噪声污染源强 扩建后项目噪声主要来源于扩建项目新增设备运行时产生的噪声叠加现有噪声，根据类比分析，扩建项目设备声压级情况见表4.3-1。 4.3-1 扩建项目新增设备声压级情况一览表 车间位置 噪声源 数量 （台） 声源类型 单台噪声源强dB（A） 降噪措施dB（A） 噪声排放值dB（A） 降噪后叠加噪声排放值dB（A） 持续 时间 核算 方法 噪声值 工艺 降噪 效果 核算 方法 最大 噪声值 厂房车间 马扎克高速CNC加工中心 +2 频 发 ， 室 内 类 比 法 70-75 减 振 隔 声 15 类 比 法 55-60 76.76 3000 捷甬达CNC 加工中心 +2 70-75 15 55-60 捷甬达CNC 加工中心 +1 70-75 15 55-60 扬森CNC 加工中心 +1 70-75 15 55-60 华富隆CNC 加工中心 +1 70-75 15 55-60 宁波聚士捷CNC加工中心 +1 70-75 15 55-60 台一电 火花机 +4 70-75 15 55-60 商鼎 电火花机 +1 70-75 15 55-60 沙迪克慢走丝线切割机 +1 70-75 15 55-60 宁波宇佳数控车床 +2 70-75 15 55-60 方正数控 车床 +1 70-75 15 55-60 正太数控 车床 +1 70-75 15 55-60 捷甬达炮塔 铣床 +5 70-75 15 55-60 捷甬达磨床 +2 70-75 15 55-60 捷甬达磨床 +1 70-75 15 55-60 台湾福裕磨床 +1 70-75 15 55-60 德玛科深孔 钻床 +1 70-75 15 55-60 东一穿孔机 +1 70-75 15 55-60 星球钻床 +1 70-75 15 55-60 爱德华3次元测量机 +1 60-65 15 45-50 天准2次元 测量机 +1 60-65 15 45-50 振雄注塑机 +1 65-70 15 50-55 金鹰注塑机 +1 65-70 15 50-55 米拉克龙电动注塑机 +1 65-70 15 50-55 优诺姆免烘干注塑机 +1 65-70 15 50-55 伊之密注塑机 +1 65-70 15 50-55 金鹰注塑机 +1 65-70 15 50-55 宁波劲威 注塑机 +1 65-70 15 50-55 金鹰注塑机 +2 65-70 15 50-55 金鹰注塑机 +1 65-70 15 50-55 振雄注塑机 +1 65-70 15 50-55 振雄注塑机 +1 65-70 15 50-55 海天双色 注塑机 +1 65-70 15 50-55 伊之密注塑机 +9 65-70 15 50-55 伊之密双色 注塑机 +1 65-70 15 50-55 伊之密双色 注塑机 +3 65-70 15 50-55 破料机 +3 70-75 15 55-60 破料机 +1 70-75 15 55-60 破料机 +1 70-75 15 55-60 搅拌机 +4 70-75 15 55-60 备注：项目设备均安装在车间内，运行时开小窗，门未经隔声处理，但较密闭，对照表4-6，隔墙等遮挡物引起的倍频带衰减表，本项目建筑物插入损失按15dB（A）计 表4.3-2 隔墙等遮挡物引起的倍频带衰减 单位：dB（A） 条件 A B C D TL值 25 20 15 10 注：A：车间门窗密闭，且经隔声处理；B：车间围墙开小窗且密闭，门经隔声处理；C：车间围墙开小窗但不密闭，门未经隔声处理，但较密闭；D：车间围墙开大窗且不密闭，门不密闭。 4.3.2噪声环境影响分析 4.3.2.1预测模式 为分析本项目噪声对厂界声环境的影响，本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测计算模式。 A、室内声源等效室外声源声功率级计算 1）计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：LP1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw—某个声源的倍频带声功率级； r—室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R—房间常数； Q—方向因子。 2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 3）计算出室外靠近围护结构处的声压级： 图4-2 室内声源等效为室外声源图例 4）将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声(S)处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：S—透声面积，m2。 5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 B、点源衰减模式： 式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r —关心点距离噪声源距离，m； r0 —声级为L0点距声源距离，r0=1m。 C、噪声合成模式： 式中：Leqg—预测点的噪声贡献值，dB(A)； LA,i—第i个声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)； N—声源个数。 D、厂区边界外噪声叠加模式 声源在受声点的总声压级，其计算公式如下： 式中：L—受声点的总声压级dB（A）； L0—受声点背景噪声值 dB（A）； Lpi—各个声源在受声点的声压级 dB（A）； n—声源个数。 4.3.2.2预测结果 项目夜间不生产，采取上述预测方法，只考虑距离衰减的情况下，昼间厂界综合噪声影响预测结果如表4.3-2。 表4.3-2 运营期噪声值预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点 预测点与噪声源距离 （m） 降噪后 噪声值 dB（A） 贡献值 dB（A） 背景值 dB（A） 预测值 dB（A） 执行标准 （昼间） dB（A） 达标 情况 北侧厂界 32 46.66 54.2 65 达标 西侧厂界 16 52.68 55.6 65 达标 南侧厂界 32 46.66 54.1 65 达标 东侧厂界 16 55.6 56.4 65 达标 佃坑村居民区 28 47.82 / / 60 达标 华成置业房产 35 45.88 / / 60 达标 备注：由于项目与声环境保护目标佃坑村、华成置业房产隔一条2m宽排水沟，不具备监测条件，故声环境保护目标佃坑村、华成置业房产处不设监测点 项目夜间不生产，根据表4.3-2可知，扩建后项目运营期厂界昼间噪声预测值在54.1~56.4dB(A)之间，可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准（即昼间≤65dB（A）），扩建后项目产生的噪声对周边环境影响较小。环境保护目标处噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，因此项目运营过程中产生的噪声经采取防治措施后对周边声环境影响较小。 4.3.3噪声治理措施评述 根据声环境影响预测分析，项目生产噪声可达标排放，为了进一步减少噪声对周围环境的影响，提出以下几点降噪、防护措施： ①主要噪声设备应定期检查、维修、不合要求的要及时更换，防止机械噪声的升高； ②适时添加润滑油，防治设备老化，预防机械磨损； ③对设备基础采取隔振及减振措施，高噪声源车间均采用封闭式厂房； ④合理安排工作时间，禁止在午间、夜间生产加工； ⑤要求企业在生产时尽量执行关门、窗作业； ⑥要求企业合理布置车间平面，首先考虑将高噪声设备尽量放在车间中央，远离环境保护目标居民点布设。 采取以上降噪措施后项目噪声能达标排放，对周围声环境的影响较小，措施可行。 4.3.4噪声监测要求 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理类，项目投产后应定期开展噪声监测，项目可根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的要求制定监测计划，监测一览表见表4.3-3。 表4.3-3 项目运营期噪声自行监测要求一览表 污染源 排放标准 监测要求 监测点位 监测因子 监测频次 生产 设备 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 厂区边界围墙外1m 等效连续A声级 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 环境保护目标处 等效连续A声级 1次/季度 4.4固体废物 4.4.1固废产生及处置情况 项目生产过程中主要固废为职工生活垃圾、一般工业固废（金属边角料、金属屑；塑料边角料）、危险废物（废切削油、废火花油、废液压油、含油金属屑、废活性炭、含油抹布和含油手套）和废油包装桶。 （1）生活垃圾 职工生活垃圾产生量计算公式如下： G＝K·N·D×10-3 其中：G－生活垃圾产生量（吨/年）； K－人均排放系数（公斤/人·天）； N－人口数（人）； D－年工作天数（天）。 项目聘有职工人数70人，均不提供食宿，不住厂职工生活垃圾排放系数取K=0.5kg/人·d，项目年工作日以300天计，则生活垃圾产生量为10.5t/a，集中收集后由环卫部门统一清运。 （2）一般工业固体废物 ①金属边角料、金属屑 项目车床、CNC加工、电火花加工、机加工加工过程会产生少量金属边角料和金属屑，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434 机械行业系数手册”中35 专用设备制造业中一般工业废物产污系数为25kg/吨-产品，项目年产模具200套（约19.5t/a），则金属边角料产生量约0.5t/a，属于一般固体废物，收集后暂存于一般工业固废暂存场所，这部分固废集中收集后外售相关厂家回收利用。对照《一般固体废物分类代码》（GB/T39198-2020），代码为：352-002-99。 ②塑料边角料 项目修边过程中会产生塑料边角料，塑料边角料约占塑料米年耗量的1%，项目年用塑料原米60t/a，则塑料边角料产生量为0.6t/a，属于一般固体废物，收集后暂存于一般工业固废暂存场所，定期经破碎后回用生产。对照《一般固体废物分类代码》（GB/T39198-2020），代码为292-002-06。 危险废物 ①废切削油 项目数控车床加工、CNC加工、机加工过程需要使用切削油对工件、设备刀具头等进行冷却、润滑，生产过程中会产生废切削油，根据建设单位提供资料，项目预计使用切削油300升/年，切削油每桶150L，每桶重约180kg，每年使用2桶，切削液可循环使用，但考虑长时间使用会变质，需定期清理，根据建设单位提供资料，项目切削液一般每年更换一次，切削液损耗率为60%，则废切削液产生量为0.144t/a， 根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废切削液危废类别 HW09（油/水、烃/水混合物或乳化液），废物代码为 900-006-09（使用切削液和切削油进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液），废切削油应在厂区内危废暂存间暂存后定期委托有资质危废单位统一外运处置。 ②废火花油 火花机使用过程中会使用火花油，火花机油为放电介质，在加工过程中同时起着冷却、排屑等作用，根据建设单位提供资料，项目预计使用电火花油300升/年，项目电火花油每桶150L，每桶重约180kg，每年使用2桶，火花油可循环使用，但考虑长时间循环使用会影响放电效率，需定期更换，根据建设单位提供资料，项目火花油一般每隔6个月更换一次，电火花油损耗率为60%，则废火花油产生量为0.144t/a， 根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废火花油危废类别 HW09（油/水、烃/水混合物或乳化液），废物代码为 900-007-09（其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液），废火花油应在厂区内危废暂存间暂存后定期委托有资质危废单位统一外运处置。 ③废液压油 空压机运行过程中会使用液压油，根据建设单位提供资料，项目预计使用液压油300升/年，项目液压油每桶150L，每桶重约180kg，每年使用2桶，液压油在设备运转过程中不断损耗，只有在机械设备检修过程会产生少量废液压油，废液压油产生量为使用量的1%计，项目润滑油使用量为0.36t/a，则废液压油产生量为0.0036t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废液压油危废类别 HW08，废物代码900-218-08 （液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油），废液压油应在厂区内危废暂存间暂存后定期委托有资质危废单位统一外运处置。 ④含切削油、含火花油金属屑 项目加工过程添加的切削油、火花油中需定期（3个月）打捞滤渣，滤渣主要为含切削油和火花油的金属屑，类比同行产污情况及建设单位估算，预计项目产生含切削油、含火花油金属屑约为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），项目含切削油的金属屑属于危险废物，类别为HW09（油/水、烃/水混合物或乳化液），废物代码为900-006-09（使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液），含火花油的金属屑属于危险废物，编号危废类别 HW09（油/水、烃/水混合物或乳化液），废物代码为 900-007-09（其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液），含切削油、火花油的金属屑经专用桶单独加盖密封贮存于危废暂存间，委托有资质单位进行处置。 ⑤废活性炭 项目采用活性炭吸附装置处理注塑工序产生的有机废气，根据工程分析，活性炭吸附效率为50%，项目0.0095t/a非甲烷总烃被吸附，活性炭对有机废气的吸附容量为0.2kg/kg，则至少需要活性炭0.0475t/a。项目活性炭箱容量为0.1m3，废气进入吸附塔内气速为控制约为1.0m/s、气流停留时间约为1.2s，项目使用的活性炭碘值为800毫克/克，密度约为0.65t/m³，活性炭填箱量约为0.065t/a，活性炭更换周期为3个月，则活性炭用量为0.26t/a，大于0.0475t/a，满足活性炭用量需求，项目废活性炭产生量为0.2695t/a（0.065×4+0.0095=0.2695）。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物，危废类别为 HW49（其他废物），废物代码 HW49-900-039-49（烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭）。应在厂区内危废暂存间暂存后定期委托有资质危废单位统一外运处置。 ⑥含油抹布和含油手套 项目生产过程对于少量滴漏的切削油、火花油等采用棉纱和手套擦拭，项目含油抹布和含油手套年产生量为0.1t，对照《国家危险废物名录》 （2021 年版），含油抹布和含油手套属于危险废物豁免管理清单内，危废类别 HW49（其他废物），废物代码为 900-041-49（废弃的含油抹布、劳保用品），全过程不按危险废物管理，与生活垃圾一同收集，由环卫部门统一处理。 （4）废油包装桶 项目使用的电火花油、切削油、液压油均为桶装，电火花油、切削油、液压油均每桶重180kg，电火花油、切削油、液压油均使用2桶/年，则废油包装桶为6个/年，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中“6.1以下物质不作为固体废物管理：a)任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”，本项目产生的废油包装桶由供应商回收后不需进行修复和加工，即可再次作为包装容器，不作为固体废物管理。为规范化管理，建议企业将产生的废油包装桶纳入厂区内危废管理体系，按照危险废物要求进行收集、储存、运输。 项目固废产生情况详见表4.4-1。 表4.4-1 项目固体废物污染源强核算结果及相关参数一览表 一般固体废物基本情况 序号 产污环节 固废名称 属性 主要有毒有害物质 性状 环境危险特性 1 机加工等 工序 金属边角料、金属屑 一般工业固废 / 固态 / 2 修整 塑料 边角料 一般工业固废 / 固态 / 3 员工生活 生活垃圾 / / 固态 / 危险废物产生及处置情况一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 产生量 （t/a） 产生工序及装置 形态 主要 成分 产废 周期 主要有毒有害物质 污染防治 措施 1 废切 削油 HW09 900-006-09 0.144 铣、磨等设备加工过程 液态 切 削油 1次/年 废切 削油 收集暂存于危废间后由有资质的危废处置单位外运处置 废火 花油 HW09 900-007-09 0.144 液态 火 花油 2次/年 废火 花油 废液 压油 HW08 900-218-08 0.0036 液态 液 压油 检修时 废液 压油 含切削油、含火花油金属屑 HW09 900-006-09、900-007-09 0.5 固态 切削油、火花油 4次/年 废切削油、火花油 废活 性炭 HW49 900-039-49 0.2695 吸附装置 固态 非甲烷总烃 4次/年 非甲烷总烃 含油抹布和含油手套 HW49 900-041-49 0.1 擦拭 固态 切 削油、火 花油、液 压油 / 废切 削油、火 花油、液 压油 与生活垃圾一同收集，由环卫部门统一处理 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 贮存场所名称 危险废物名称 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 危险废物暂存间 废切削油、废火花油、废液压油、含油金属屑、废活性炭 厂区 东部 25m2 均用 铁桶 1t 6个月 产生、贮存、处置情况 固废名称 产生量（t/a） 贮存方式 利用处置方式 利用或处置量（t/a） 金属边角料、金属屑 0.5 袋装 收集后暂存于一般工业固废暂存场所，集中收集后外售相关厂家回收利用 0.5 塑料边角料 0.6 袋装 收集后暂存于一般工业固废暂存场所，定期经破碎后回用生产 0.6 废切 削油 0.144 铁桶装 收集暂存于危废间后由有资质的危废处置单位外运处置 0.144 废火 花油 0.144 铁桶装 0.144 废液 压油 0.0036 铁桶装 0.0036 含切削油、含火花油金属屑 0.5 铁桶装 0.5 废活 性炭 0.2695 铁桶装 0.2695 含油抹布和含油手套 0.1 分类收集、暂存 垃圾桶内 与生活垃圾一同收集，由环卫部门统一处理 0.1 生活垃圾 10.5 分类收集、暂存 垃圾桶内 由环卫部门统一清运处理 10.5 环境管理要求 ①固体废物不允许擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒，应根据国家有关法律法规及标准规范进 行合理地贮存、利用、处置。②一般工业固体废物、危险废物和废原料桶在专门区域分隔 存放，减少固体废物的转移次数，防止发生撒落和混入的情况。③一般工业固体废物贮存 间应设置防渗措施、防风、防晒、防雨措施、环境保护图像标志。④危险废物贮存间应按照 GB18597 相关要求进行防渗、防漏、防淋、防风、防火等措施，有效防止临时存放过程中二次污染。⑤危险废物和废弃胶水空桶产生、收集、贮存、利用、处置过程应满足危险废物有关法律法规、标准规范相关规定要求；项目危险废物转移过程应执行《危险废物转移联单管理办法》。⑥应记录固体废物产生量和去向（处理、处置、综合利用或外运）及相应量。 4.4.2环境管理要求 （1）生活垃圾 项目车间内应设置生活垃圾收集桶，定点收集后每天由卫生整理人员统一清运至厂区内垃圾收集点，并委托当地环卫部门每日进行清运。 （2）一般工业固废 建设单位应按照不同固废分类、分别处理，实现生产固废无害化、资源化利用。为加强监督管理，防止固废二次污染，一般固体废物应落实贮存及处置措施，严格按照相关规范要求建设一般工业固废贮存场所，项目在生产车间内建设1处一般工业固体废物暂存场所，建筑面积约25m2，贮存场所设置在室内，贮存场所地面应基础防渗条件，同时应建立档案管理制度，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，及时出售给其他厂家综合利用，确保一般固体废物达到GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》有关规定进行规范建设，堆场满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 （3）危险废物 厂区内应设置危险废物暂存间，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)（公告2023年 第6号）标准规定，项目危险废物暂存间归为贮存库（用于贮存一种或多种类别、形态危险废物的仓库式贮存设施）。危险废物应参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)（公告2023年 第6号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求进行处置。项目危险废物暂存间的建设、容器和包装物、及贮存设施运行环境管理要求如下： ①、贮存库建设要求 A、贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 B、 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 C、贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB 16297要求。 ②容器和包装物污染控制要求 A、容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 B、针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 C、硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 D、柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 E、使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 F、容器和包装物外表面应保持清洁。 ③贮存设施运行环境管理要求 A、危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 B、应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 C、作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 D、贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 E、贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 F、贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 G、贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 通过以上措施，可使项目固体废物得到及时、妥善地处理和处置，不会对周围环境造成大的污染影响。 4.5地下水、土壤环境影响分析 项目租赁现有已建厂房进行生产，厂区基本实现水泥硬化及绿化，原辅料储存在规范设置的仓库内，正常状况下不会出现降水入渗或原料泄漏，一般不会出现地下水、土壤环境污染。一般工业固废暂存场所、危废暂存间、辅料仓库均位于室内，并按规范要求分别进行防渗处理，其中危废暂存间及辅料仓库地面、裙角采用防渗混凝土，地面敷设2mm厚环氧树脂砂浆或2mm厚的单层HDPE膜或2mm其他人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s，并在出入口设置15cm高的围堰，且生产车间的地面水泥硬化，污染地下水、土壤可能性很小。 4.6生态环境 项目位于工业园区内，租用已建成车间，不新增用地，不涉及生态环境保护目标，生态环境影响极小。 4.6环境风险分析 4.6.1风险调查 对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表 2、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）附录 B，项目使用的切削油、火花油、液压油属于易燃物质范围，废切削油、废火花油、废液压油、废活性炭属于有毒物质范围，项目风险单元主要为辅料仓库和危废暂存间，涉及的环境风险为原料储存、使用不当引发的泄漏、火灾或爆炸，危废暂存间的危废泄漏。 项目风险物质与其临界量比值详见下表： 表4.6-1 项目风险物质与临界量比值一览表 危险物质 贮存单元和生产单元总计最大储量q （t） 临界量 Q（t） 比值 （q/Q） 是否为重大危险源 储存位置 切削油 0.18 2500 0.000072 否 原料仓库 火花油 0.18 2500 0.000072 否 原料仓库 液压油 0.18 2500 0.000072 否 原料仓库 废切削油 0.144 2500 0.0000576 否 危废暂存间 废火花油 0.144 2500 0.0000576 否 危废暂存间 废液压油 0.0036 2500 0.0000576 否 危废暂存间 废活性炭 0.2695 50 0.00539 否 危废暂存间 项目Q值∑ 0.0058 / / 备注：废活性炭参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）表B.2中健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）推荐临界量值：50 由结果可见， 本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.0086＜1。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ 169-2018）附录C，当Q＜1 时， 可直接判断该项目环境风险潜势为Ⅰ ，项目环境风险评价工作等级简单分析即可。 4.7.2环境风险类型及可能影响途径 项目环境风险类型、危险物质向环境转移的可能途径具体如下表。 表4.7-2 事故污染影响途经 事故类型 事故位置 发生事故的原因 污染物转移途径及危害形式 原料泄露对周围环境的影响 原料仓库 包装桶倾倒/破损 通过原料仓库地面渗漏污染周边水体 危废泄漏对周围环境的影响 危废暂存间 危险废物储存容器倾倒/破损 被吸附的有机废气短时间内可能会挥发，对周围环境及工作人员造成不利影响 4.7.3环境风险防范措施 为做到安全生产，使事故风险减小到最低限度，企业的生产管理部门应加强安全生产管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低各项事故发生的概率。 （1）安全管理制度 ①制定安全生产责任制度和管理制度，明确规定员工上岗前的培训要求，上岗前的安全准备措施和工作中的安全要求，同时对危险化学品的使用、贮存、装卸等操作作出相应的规定。 ②制定安全检查制度，定期或不定期地进行安全检查，并如实记录安全检查的结果，同时制定隐患整改和反馈制度，对检查出的安全隐患及时完成整改。 ③危险化学品入库时，对质量、数量、包装情况以及有无泄漏等进行严格检查。 ④设置单独的危险化学品仓库。 （2）火灾风险防范措施 ①预防措施：设置专职安全生产管理人员，经常检查，及时处理。 ②防护措施：车间禁止吸烟；定期进行消防知识培训，设置安全警示标识，配备若干灭火器和防护设施等。 ③应急处理：迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器。尽可能快用灭火器材进行灭火，根据火灾态势确定是否通知消防进行灭火。 （3）其他风险防范措施 做好处理设备的日常管理工作。对设备处理效果、运行状态定期检查并记录。 ①在生产车间外配备有消防水泵，车间内配有灭火器等火灾消防器材，配备有电气防护用品和防火、防毒的劳保用品，并有专人管理和维护。 ②要求危险品仓库配备良好的通风措施，配备灭火器等火灾消防器材，远离火源。 ③保持各集气风机的正产运行，以保证对废气的有效收集。 4.7.3环境风险评价结论 项目危化品用量较少，一旦发生泄漏，主要会对项目厂区环境产生一定的不利影响，如能采取有效的监控和防护措施，发生风险事故后短时间作出反应并进行控制，则本项目正常经营过程环境风险水平是可以接受的。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 注塑废气 DA001 | 非甲烷总烃 | 活性炭+24m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4排放限值中最严标准（非甲烷总烃≤100mg/m3）；单位产品非甲烷总烃排放量≤0.5kg/t产品 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 加强废气集气设施管理 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9排放限值中最严标准（非甲烷总烃≤4.0mg/m3） |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强废气集气设施管理 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内无组织排放限值（1h平均浓度值≤10mg/m3、任意一次浓度值≤30mg/m3） |
| 地表水环境 | 生活污水DW001 | PH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池 | GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准(其中NH3-N指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准)(COD≤500mg/m3、BOD5≤300mg/m3、SS≤400mg/m3、NH3-N≤45mg/m3) |
| 声环境 | 厂界四周 | Leq | 隔声减震降噪 | 厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)；靠声环境保护目标一侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目金属边角料、金属屑收集后暂存于一般工业固废暂存场所，集中收集后外售相关厂家回收利用；塑料边角料收集后暂存于一般工业固废暂存场所，定期经破碎后回用生产；废切削油、废火花油、废液压油、含油切削油、含火花油金属屑收集暂存于危废间后由有资质的危废处置单位外运处置；含油抹布和含油手套与生活垃圾一同收集，由环卫部门统一处理；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 一般工业固废暂存场所、危废暂存间、辅料仓库均位于室内，并按规范要求分别进行防渗处理，其中危废暂存间及辅料仓库地面、裙角采用防渗混凝土，地面敷设2mm厚环氧树脂砂浆或2mm厚的单层HDPE膜或2mm其他人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s，并在出入口设置15cm高的围堰，且生产车间的地面水泥硬化 |
| 生态保护措施 | 项目生产厂房已建好，无施工期，不会对生态环境产生影响。 |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | 5.1环境管理的主要内容 （1）及时开展企业自主环保验收和备案工作。贯彻执行调试期间建立的环保工作机构和工作制度以及监视性监测制度，并不断总结经验提高管理水平。 （2）制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放。 （3）对技术工作进行上岗前的环保知识法规教育及操作规程的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。 （4）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。 （5）建立本公司的环境保护档案。档案包括： ①污染物排放情况，污染物治理设施的运行、操作和管理情况； ②限期治理执行情况； ③事故情况及有关记录； ④采用的监测分析方法和监测记录； ⑤与污染有关的生产工艺、原材料使用方面的资料； ⑥其他与污染防治有关的情况和资料等。 5.2排污许可证申请要求 根据《排污许可管理条例》要求，纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在启动生产设施或者实际排污之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设单位投产前应对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 版）相关规定及时申请并取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理类。 5.3排污口规范化管理 根据国家、地方颁布的有关环境保护规定，排气筒、厂区废水总排放口、噪声排放源和固废贮存处置场所均应按《环境保护图形标志--排放口(源)》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设立明显标志，具体标识见表5-1。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 表5-1 各排污口（源）标志牌设置示意图 排放部位 项目 污水排放口 废气排放口 噪声排放源 一般固体 废物 危险废物 图形符号 形状 正方形边框 正方形边框 正方形边框 正方形边框 正方形边框 背景颜色 绿色 绿色 绿色 黄色 黄色 图形颜色 白色 白色 白色 黑色 黑色 5.4环境影响经济损益分析 5.4.1 社会效益 项目的建设可确保70名劳动力就业，缓解当前日益增加的就业压力，增进社会的稳定团结。同时项目运营带动上下游企业的发展，增加当地财政税收，促进地方经济的发展。因此，这是一项利在企业、利在社会的工程，具有一定的社会效益。 5.4.2环境效益 环境工程投资是指建设工程为控制污染、实现污染物达标排放或回用及污染物排放总量控制所进行的必要投资，一般由治理费用和辅助费用组成，本评价仅估算其中一次性治理费用。建设项目环境工程投资估算详见表5-2。 表5-2环保投资估算一览表 类别 环保措施 数量 金额 废水 生活污水 化粪池（依托出租方） 1套 0 废气 注塑废气 集气罩收集+活性炭吸附装置+24m排气筒（DA001） 1套 4 噪声 隔声、减震等措施 / 2 固体废物 垃圾桶 若干 4 一般工业固体临时贮存场 25m2 危废暂存间 25m2 合计 / / 10 项目有关环保投资经估算约10万元，约占该项目总投资2%。在落实各项环保整改措施后，项目排放的主要污染物将得到有效治理，对改善周边环境具有良好的综合效益。 5.5信息公开 根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第4号，2018年）和《福建省生态环境厅关于做好建设项目环境影响评价信息公开工作的通知》（闽环评函【2016】94号文），“为进一步做好我省环境影响评价信息公开工作，更好地保障公众对项目建设环境影响的知情权、参与权和监督权，推进环评“阳光审批”。本评价项目公众参与采用网上公示的方法在福建环保网上进行了两次信息公示。项目于2023年4月19日～2023年4月25日在网络平台上进行第一次环评公示，公示时间为5个工作日；待环评报告编制完成后，本项目于2023年4月26日～2023年5月5日在网络平台上对本项目环评报告进行全本公示（详见附图8），公示时间为5个工作日，信息公开期间，没有收到相关群众的反馈意见；此外，项目还采用发放建设项目环境影响评价公众意见表的方式开展公众参与调查，被调查的对象均同意本项目的建设。 在此基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《泉州丰裕模具有限公司年总产模具200套、塑料制品60吨项目环境影响评价公众参与说明》，供建设单位上报环境保护主管部门审查。 5.6环保“三同时”竣工验收 项目竣工环保验收一览表详见表5.6-1。 表5.6-1项目竣工环保验收一览表 验收项目 污染 因子 环保措施 验收标准及要求 监测 位置 废水 生活污水 pH、COD、BOD5、 SS、氨氮 经三级化粪池预处理后排入市政污水管网纳入南安市污水处理厂处理 经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准） 污水 排放口 抛丸、喷粉、烘干固化废气 非甲烷 总烃 集气罩+活性炭吸附装置+24m高排气筒 有组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表4标准限值（≤100.0mg/m3），单位产品非甲烷总烃排放量限值执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中的排放标准（≤0.5kg/t产品），非甲烷总烃厂界无组织监控点浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9标准限值（≤4.0mg/m3）；非甲烷总烃厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1规定的排放限值（监控点处1h平均浓度值≤10mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤30mg/m3） 排气筒 进出口 噪声 厂界噪声 连续A声级 选用低噪声设备、隔声、减振，合理布置生产设备 厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)；靠声环境保护目标一侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A) 厂区边界围墙外1m 固废 一般固废 设置临时固废贮放间，妥善处置 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)有关规定 / 危险 废物 设置危险废物暂存间，委托有资质单位清运 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)（公告2023年 第6号） 生活 垃圾 委托环卫部门统一清运 委托环卫部门统一清运， 禁止随意丢弃。 环保管理制度 ①记录各项环保设施的运行和维护数据， 不得无故停运； ②做好污水、废气处理和固废处置的有关记录 和管理工作 |

# Text boxes

环评类别

项目类别