# 建新轮胎有限责任公司1台工程轮胎X射线检验机项目竣工环境保护验收意见

# 2023年09月16日，建新轮胎有限责任公司根据《建新轮胎有限责任公司1台工程轮胎X射线检验机项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

# 本次验收内容为建新轮胎有限责任公司工矿胎车间B-V生产线建设1间探伤室，使用1台YLX-G2049型工程轮胎X射线检验机（属Ⅱ类射线装置）进行固定探伤，管电压160KV、输出电流16mA。

# 项目于2022年09月委托江西省地质局实验测试大队编制了《建新轮胎有限责任公司 1台工程轮胎X射线检验机项目环境影响报告表》，同年 09月获得福建省生态环境厅审批（闽环辐评[2022]42 号）。2022年10月31日，项目取得福建省生态环境厅颁发的《辐射安全许可证》（闽环辐证[00427]）。

（三）投资情况

本项目实际总投资538万元，其中环保投资63万元。

二、工程变动情况

# 通过检查并对照环境影响报告表及批复文件，本次验收的建新轮胎有限责任公司1台工程轮胎X射线检验机项目性质、规模、地点、建设内容、四邻关系、主要环保目标和屏蔽防护措施等与环评及批复文件基本一致，不存在重大变动情况。

三、环境保护设施建设情况

本项目落实了环境影响报告表及批复文件提出的环境保护及辐射防护措施，建设单位成立了辐射安全与环境保护管理机构，建立了环境保护规章制度制定了辐射事故应急预案。经检查，本项目辐射工作场所设置了相关辐射安全防护设施，配备了辐射监测设备及防护用品，辐射防护设施运行正常有效。

（1）本检验机为一体化设备， 自带屏蔽体，射线源位置固定，无法移动。工作状态，人体无法进入屏蔽体内部。

（2）检测室已划分了控制区和监督区，已张贴“当心电离辐射”警示标志及分区标识，操作台已张贴了相关制度。

（3）检验机系统配备了独立的操作台，操作台电脑软件与检验机系统联锁；样品进出防护门与射线源联锁，屏蔽体上方设置了工作状态指示灯及声音提示装置，声光报警装置与射线源联锁。

（4）样品进出防护门右侧设置了钥匙开关、出束开关及急停按钮，钥匙由专人负责保管，钥匙打开后方可出束；急停按钮与射线源联锁。

（5）检验机系统防护箱内自带1套通风系统，同时检验机所在的房间安装机械排风风扇及室内空调排风，通风次数满足《工业探伤放射防护标准》(GBZ117—2022)中“每小时有效通风换气次数应不小于3次 ”的要求。

（6）公司已成立了辐射安全与防护管理领导小组，由蔡庆火经理担任组长，对公司的辐射安全管理承担总体责任； 已制定了辐射安全管理制度及应急预案。

（7）公司配备了1台χ-γ辐射剂量率仪用于自行监测监测仪器；配备了 1 台个人剂量报警仪。

（8）企业1名操作人员参加了科研、生产及其他辐射安全与防护考核，并取得成绩合格报告单；已参加了岗前职业健康检查，检查结论为：“可以从事放射工作”。

四、环境保护设施调试效果

本项目探伤室墙体、防护门外30cm 处各点的周围剂量当量率符合《工业探伤放射防护标准》(GBZ117-2022)中“关注点最高周围剂量当量率参考控制水平不大于2.5μSv/h”的相关要求。

根据企业提供的工作情况说明和验收监测结果，估算出本项目操作人员年有效剂量为 0.0695mSv ，公众年有效剂量最大值为 0.0174mSv 。个人剂量监测结果低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)附录 B1.2. 1 的剂量限值要求，同时低于本项目环评报告表中职业人员年有效剂量5mSv 、公众年有效剂量 0.25mSv 的限值要求。

本项目工作场所辐射剂量水平及人员年有效剂量符合相关标准要求。

五、工程建设对环境的影响

本项目在设计、施工及调试运行阶段较好的遵守环境保护要求，环境保护措施得到了有效落实，建设及调试运行对环境的影响满足相关标准要求。

六、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》有关要求，建新轮胎有限责任公司 1台工程轮胎X射线检验机项目配套建设了相应的辐射防护设施，落实了相应的环境保护措施，满足环境影响报告表及批复文件提出的环境保护及辐射防护要求，同意本项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、加强管理，完善辐射防护规章制度做好设施的日常维护与运行，确保稳定达标排放。

2、进一步规范危废暂存间建设和落实危险废物管理。

七、验收人员信息

本次验收工作组成员名单附后。

# 建新轮胎有限责任公司

# 2023年09月16日