# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      万乘机械生产建设项目

建设单位（盖章）： 福鼎市万乘机械有限公司

编制日期：           2023年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 万乘机械生产建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2306-350982-04-01-670040 |
| 建设单位联系人 | 缪起国 | 联系方式 | 18033970239 |
| 建设地点 | 福建 省（自治区） 宁德 市 福鼎市 县（区） 双岳工业园区L-3地块 |
| 地理坐标 | （ 120 度 16 分 53.038 秒， 27 度 18 分 9.510 秒） |
| 国民经济行业类别 | C2419其他文教办公用品制造；C2929塑料零件及其他塑料制品制造；C3579其他农、林、牧、渔业机械制造；C3670 汽车零部件及配件制造；C3752 摩托车零部件及配件制造；C3854家用厨房电器具制造 | 建设项目行业类别 | 二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业24，文教办公用品制造241；二十六、橡胶和塑料制品业 53，塑料制品业 292；三十二、专用设备制造业 70，农、林、牧、渔专用机械制造 357；三十三、汽车制造业 71，汽车零部件及配件制造367；三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 75，摩托车制造375；三十五、电气机械和器材制造业 38，家用电力器具制造385 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 福鼎市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽发改备〔 2023〕J030027号 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 75 |
| 环保投资占比（%） | 1.50 | 施工工期 | 18个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海）面积（m2） | 总用地面积10231m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《闽浙边贸工业园区总体规划》 |
| 规划环境影响评价情况 | 名称：《闽浙边贸工业园区总体规划环境影响报告书》 审批机关：原福建省环境保护厅 审查文件名称及文号：福建省环保厅关于闽浙边贸工业园区总体规划环境影响报告书审查意见的函（闽环保评〔2013〕49号），2013年6月21日； |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.1与工业园区规划的符合性分析 1.1.1与闽浙边贸工业园区总体规划符合性分析 双岳项目区规划结构为“一心、一轴、三组团、四配套区”。“一心”：即由中部设施配套区的公共设施形成的公共设施中心，服务整个工业园区；“一轴”：即沿双岳溪及滨水绿化形成的南北滨水景观轴；“三组团”：即北部工业组团、中部工业组团和南部工业组团；“四区”即四个配套区，其中中部配套区为设施及居住配套区，其余三个为居住配套区（双岳居住配套区、埕尾居住配套区、南部居住配套组团）。 闽浙边贸工业园区产业定位为：双岳项目区发展汽摩配件、机械制造、文教办公用品制造、高新技术产业、食品饮料制造产业；星火片区重点发展商贸物流业。 汽摩配件制造业是福鼎市的传统产业，主要为化油器的生产，闽浙边贸工业园区双岳项目区作为福鼎市化油器产业集中发展的重点工业区，规划加快建立化油器研发中心，提高化油器产品质量，促进化油器行业向机械产业延伸产业链。 双岳项目区的机械制造产业主要是依托化油器产业向外延伸，重点建设机械整机生产线，配套建设工程技术研发中心，发展农用机械、园林机械、扫雪机、锯木机、渔用机械等机械产品。 文教办公用品制造产业是加强与温州地区产业对接，重点发展学习文具、办公文具、配件、文件柜等系列产品。 高新技术产业主要是新能源和电子光电产业，重点发展锂电池、单晶硅晶片、风力发电设备以及汽车用电子产品、光电科技产品和电子元器件。 食品饮料制造是以水产品、茶叶、槟榔芋、四季柚、食用菌等特色农产品精深加工为重点，着力开发营养保健功能食品、绿色食品等。 本项目用地类型为工业用地。项目与用地规划布局图位置关系详见附图6，用地性质与工业区土地利用规划相符。本项目新增的产品中厨余垃圾处理器属于电器机械及器材制造业中的家用电力器具、电脑支架属于文教办公用品制造中的办公用品配件；汽摩配件属于汽车零部件和摩托车零部件制造；塑料零件仅作为厨余垃圾处理器、电脑支架、汽摩配件等的零部件，不作为单独产品外售。对照规划产业准入一览表，本次新增的产品均属于闽浙边贸工业园区总体规划中双岳项目区的准入的产业。因此，本项目的建设符合闽浙边贸工业园区总体规划的要求。 1.1.2与规划环境影响评价结论及审查意见的符合性分析 根据《闽浙边贸工业园区总体规划环境影响报告书》，项目所在园区禁止引入排放汞、镉、六价铬重金属和持久性污染物的项目；工业园区禁止新建、扩建以排放氨氮、总磷等为主要污染物的工业项目。食品饮料加工企业全部使用LNG供热，禁止自行设置燃煤锅炉。禁止引进集成电路及半导体器件的前端工序、印制电路板制造等高耗水行业，禁止引进排放剧毒物质的电子光电企业；禁止引进铅酸电池、镍氢电池等重污染的电池制造产业；禁止发展单晶硅前段的多晶硅、工业硅原料生产行业。 根据《福建省环保厅关于闽浙边贸工业园区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（闽环保评〔2013〕49号）中严格环境准入，禁止引进电镀、印刷线路板、多晶硅、工业硅生产，以及排放重金属和有毒有害持久性污染物的项目，严格控制以氮磷排放为主的项目；积极推进园区循环经济建设，提高资源利用效率，推广使用清洁能源和集中供热；推行清洁生产，引进项目水重复利用率和水污染物排放指标应达到国内同行业先进水平及以上，最大程度减少水污染物排放。 本项目所涉及的农渔业机械制造、汽摩配制造、家用电力器具、办公用品配件等，均无电镀工艺，不涉及含汞、镉、六价铬重金属和持久性污染物产生与排放，符合《闽浙边贸工业园区总体规划环境影响报告书》《福建省环保厅关于闽浙边贸工业园区总体规划环境影响报告书审查意见的函》的要求及其环境准入条件。同时对照规划环评报告中“闽浙边贸工业园区产业准入条件”，上述产业均属于规划环评中准入的产业。 综上所述，本项目符合《闽浙边贸工业园区总体规划环境影响报告书》及审查意见中相关要求。 1.1.3与规划跟踪评价环境影响生态环境管理优化建议对比 （1）规划产业定位 跟踪评价与原规划的产业定位不变，仍为福鼎工业园区（双岳片区）发展汽摩配件、机械制造、文教办公用品制造、高新技术产业、食品饮料制造产业；星火片区重点发展商贸物流业。 对照跟踪评价报告中的规划产业准入及规划下阶段实施的优化建议一览表，本次新增的产品均属于规划跟踪评价中双岳项目区准入的产业。 （2）规划产业布局 跟踪评价报告中指出，根据闽浙边贸工业园区规划实施后的发展现状及考虑后续发展计划，针对原规划中的福鼎工业园区（双岳片区）的产业布局进行了调整，调整后的产业布局图详见附图6，本项目所在地属于机械制造片区。本项目主要从事各类机械制造，符合规划产业布局。 |
| 其他符合性分析 | 1.2产业政策符合性分析 本项目主要从事汽摩配件制造、农渔专用机械制造、文教办公用品配件制造、家用厨房电器具制造、塑胶网箱产品生产等，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本）及国家发展改革委关于修改产业结构调整指导目录（2019年本）的决定（2021修订版），本项目不属于其中限制类、淘汰类；对照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，生产设施不属于其淘汰落后生产工艺装备，项目符合国家产业政策要求。项目取得福鼎市经济和信息化局的备案表（备案号：闽发改备〔 2023〕J030027号，详见附件2），由此可知，本项目的建设符合国家和地方的产业政策要求。 1.3项目选址合理性及环境相容性分析 项目位于福鼎市双岳工业园区L-3地块，根据《国有建设用地使用权出让合同》（宗地流程号：Z3509822018031621），项目建设用地性质为工业用地，项目的建设符合福鼎市用地规划及城乡规划要求。 本项目从事汽摩配件制造、农渔专用机械制造、文教办公用品配件制造、家用厨房电器具制造，在生产过程中主要污染物为颗粒物和有机废气。通过对TSP、非甲烷总烃等因子的现状监测资料可知，项目所在地环境质量较好，满足其所在区域环境功能区规划要求；本项目在产污环节配备了收集装置及处理设施，严格控制污染物排放，经处理后各污染物能够达标排放，对周围环境的影响较小。综上所述，项目与周边环境基本相容，选址符合要求。 1.4“三线一单”控制要求符合性分析 根据《宁德市人民政府关于印发宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（宁政〔2021〕11号），本项目位于福鼎工业园区内，属于重点管控单元（编号：ZH35098220001），相关符合性分析如下： 1.4.1生态保护红线 宁德市生态保护红线包括陆域生态保护红线和海洋生态保护红线，主要涵盖自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、湿地公园、饮用水水源保护区等禁止开发区域以及国家一级公益林、重要湿地、海洋保护区生态保护红线区、海洋自然景观与历史文化遗迹生态保护红线区、特殊保护海岛生态保护红线区、重要河口生态保护红线区、重要滨海湿地生态保护红线区、重要自然岸线及沙源保护海域生态保护红线、重要渔业水域生态保护红线区、红树林生态保护红线区等。宁德市陆域生态保护红线划定面积为3137.17km2，占全市陆域国土面积的23.35%，宁德市共划定海洋生态保护红线区34个，总面积2850.33km2，占宁德市海域总选划面积的33.85%。 本项目规划用地性质为工业用地，项目不在当地饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域范围内，项目的实施符合生态保护红线要求。 1.4.2环境质量底线 （1）水环境质量底线 宁德市地表水环境质量底线为：到2025年，全市主要流域国、省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达100%，县级以上集中式饮用水水源水质达标率达100%。到2030年，全市主要流域国、省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达100%，县级以上城市建成区黑臭水体总体得到消除，县级以上集中式饮用水水源水质稳定达标。到2035年，全市主要流域国、省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达100%，水生态系统实现良性循环。 项目无生产废水排放，生活污水经化粪池处理后纳入市政污水管网。进入福鼎市双岳项目区污水处理厂处理，污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准排入双岳溪，对周边区域水环境质量影响较小，符合水环境质量底线的管控要求。 （2）大气环境质量底线 本项目主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃，按照大气污染防治法要求采取措施后可做到达标排放，对周边大气环境质量影响小，符合大气环境质量底线要求。 （3）土壤环境风险管控底线 宁德市土壤环境质量的底线为：到2025年，全市土壤环境质量保持稳定，土壤环境风险得到管控，受污染耕地和污染地块安全利用率达93%以上。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到全面管控，受污染耕地和污染地块安全利用率达95%以上。宁德市环境质量底线分阶段最终控制目标以国家和省下达的目标为准。 根据《宁德市“三线一单”成果报告》，将生态保护红线集中、重度污染农用地或污染地块确定为土地资源重点管控区，其他区域划分为一般管控区，项目所在地为一般管控区。 项目危险废物和—般固废分类收集、贮存和处置，用地按相关规范要求分区防渗，减轻对各环境要素的影响，不会改变环境区划功能，符合土壤环境风险管控底线要求。 1.4.3资源利用上线 项目用水、用电由工业园区集中供应，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目运营期水、原料等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 1.4.4生态环境准入清单 对照《宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案》中“附件1宁德市生态环境总体准入要求”与“附件2宁德市主要工业园区环境管控单元准入要求”，本项目位于双岳工业区，用地范围涉及管控单元为福鼎工业园区（ZH35098220001）重点管控单元，项目的建设符合国家及地方产业政策，属于福鼎工业园区双岳片区的准入行业，满足宁德市生态环境总体准入要求中陆域空间布局要求和污染物排放管控要求。因此，本项目符合生态环境准入要求， 表1.4-1 生态环境准入清单环境管控要求对照表 环境管控要求 本项目 符合性 宁德市生态环境总体准入 空间布局约束 福鼎工业园区文渡片区不再新增规划居住区等环境敏感目标，不再发展劳动密集型产业，现有相关产业逐步搬迁。 项目不位于准入要求中提及的工业园区，不执行以上空间布局要求 符合 寿宁工业园区、周宁工业园区、柘荣经济开发区禁止新建、扩建以排放氮、磷废水污染物为主的工业项目。 符合 柘荣经济开发区纺织业，寿宁工业园区造纸及纸制品、建材业等不符合园区规划定位的产业项目限制规模并逐步调整。 符合 污染物排放管控 新建有色、水泥项目应执行大气污染物特别排放限值。 项目不属于 有色、水泥项目。 符合 宁德市主要工业园区环境管控单元准入要求 空间布局约束 双岳片区禁止引入新增重金属废水污染物排放的建设项目。 本项目无生产废水排放，不属于重金属废水污染物排放的建设项目。 符合 污染物排放管控 1.新建涉VOCs排放项目实行VOCs区域内等量替代。 本项目排放的VOCs为2.5519t/a，建设单位已取得VOCs总量调剂的意见函，详见附件7。 符合 2.加快区内污水管网建设，确保工业企业所有废（污）水纳管集中处理，鼓励企业中水回用。 本项目所在区域市政管网已建设完成，所有废（污）水均纳管集中处理，部分处理后的废水回用生产。 符合 环境风险防控 建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建立完善有效的环境风险防控设施和拦截、降污、导流等措施，防止泄漏物和事故废水污染地表水、地下水和土壤环境。 本项目对存在环境风险环节采取防范措施，制定环境风险应急预案，建设事故应急池防止泄漏物和事故废水污染地表水、地下水和土壤环境。 符合 综上所述，本项目建设符合宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求。 |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 （1）原已批项目环评情况 福鼎市万乘机械有限公司于2019年11月取得福鼎市经济和信息化局《福建省企业投资项目备案表》（闽经信备〔2019〕J030008号），备案项目为：农业渔业机械装备制造项目。项目总用地面积为15.346亩，设计年产9000台农业渔业机械装备、10万口塑胶网箱。 该项目2019年11月委托山东君恒环保科技有限公司编制《农业渔业机械装备制造项目环境影响报告表》，2019年12月2日通过宁德市福鼎生态环境局审批（审批文号：宁鼎环审〔2019〕064号），详见附件5。 该项目于2021年11月开工建设，并于2022年11月完成1#车间工程的建设，2#车间未建设。其中塑胶网箱生产线部分设备已运至厂区1#车间待安装，已建内容为原环评已批复内容。 （2）本次重新报批项目情况 2023年3月，在市场调研中发现现阶段市场对农业渔业机械装备和塑胶网箱需求量较一般，对厨余垃圾处理器、汽摩配件、电脑支架及配套的塑料零件市场需求量较大。因此，建设单位拟调整生产计划，通过优化调整平面布局，保留原已批复的生产线，并增加10万台厨余垃圾处理器、100万台汽摩配件、50万台电脑支架、3000万个塑料零件的生产能力。该项目于2023年6月获得福鼎市发展和改革局《福建省企业投资项目备案表》（闽发改备〔 2023〕J030027号）。 根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）的通知的相关内容，本次新增产品导致污染物排放量增大，经对照重大变动清单，属于重大变更（具体分析详见表2.1-1）。依据《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）第十二条 建设项目环境影响报告书、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表。 表2.1-1 污染影响类建设项目重大变动清单（试行） 序号 因素 判定为重大变更的依据 原项目 变更项目 变化情况 1 性质 1、建设项目开发、使用功能发生变化的 塑料零件及其他塑料制品制造；其他农、林、牧、渔业机械制造 其他文教办公用品制造；塑料零件及其他塑料制品制造；其他农、林、牧、渔业机械制造；摩托车零部件及配件制造；汽车零部件及配件制造；家用厨房电器具制造 增加其他文教办公用品制造；摩托车零部件及配件制造；汽车零部件及配件制造；家用厨房电器具制造 2 规模 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的 9000台农业渔业机械装备、10万口塑胶网箱 9000台农业渔业机械装备、10万口塑胶网箱、10万台厨余垃圾处理器、100万台汽摩配件、50万台电脑支架、3000万个塑料零件 增加10万台厨余垃圾处理器、100万台汽摩配件、50万台电脑支架、3000万个塑料零件 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 无废水第一类污染物 无废水第一类污染物 无变化 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的 项目位于达标区，VOCs排放量2.253t/a；颗粒物排放量：0.318t/a 项目位于达标区，VOCs排放量2.552t/a；颗粒物排放量：0.3705t/a VOCs、颗粒物排放量增加10%以上 3 地点 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 双岳工业园区L-3地块 双岳工业园区L-3地块，总平面布置调整但未新增敏感目标 无变化 4 生产工艺 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 产品：9000台农业渔业机械装备、10万口塑胶网箱。污染物为机加工粉尘与吹塑产生的VOCs。颗粒物：0.318t/a。VOCs：2.253t/a。 产品：9000台农业渔业机械装备、10万口塑胶网箱，增加10万台厨余垃圾处理器、100万台汽摩配件、50万台电脑支架、3000万个塑料零件。污染物为机加工粉尘与吹塑、注塑产生的VOCs。 颗粒物：0.3705t/a。VOCs：2.552t/a。 增设生产线，导致VOCs、颗粒物排放量增加10%以上。 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 物料运输、装卸使用汽车装运，使用专用仓库对其贮。需要运输、装卸物料约1660t/a 物料运输、装卸使用汽车装运，使用专用仓库对其贮。需要运输、装卸物料约1970t/a 增加运输量约15% 5 环境保护措施 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 无生产废水；VOCs活性炭吸附，颗粒物使用布袋除尘 无生产废水；VOCs活性炭吸附，颗粒物使用布袋除尘 废气、废水污染防治措施未变化 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的 生活污水经 化粪池处理后排入市政管网 生活污水经 化粪池处理后排入市政管网 无变化 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 无废气主要排放口 金属熔炼（化）主要排放口 增加金属熔炼（化）主要排放口 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 减振隔声；路面硬化 减振隔声；路面硬化 无变化 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的 一般工业废物收集后资源化利用；危废固废暂存危废废物间后由资质单位进行处置 一般工业废物收集后资源化利用；危废固废暂存危废废物间后由资质单位进行处置 无变化 本项目生产农业渔业机械装备、塑胶网箱，厨余垃圾处理器、汽摩配件、电脑支架、塑料零件。其中电脑支架属于“二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业24―文教办公用品制造241”中“有塑料注塑工艺的”；塑胶网箱与塑料零件属于“二十六、橡胶和塑料制品业―塑料制品业 292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”；农业渔业机械装备属于“三十二、专用设备制造业―农、林、牧、渔专用机械制造 357”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”；汽摩配件属于“三十三、汽车制造业―汽车零部件及配件制造367”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”与“三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业―摩托车制造 375”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”；厨余垃圾处理器属于“三十五、电气机械和器材制造业38―家用电力器具制造385”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，应编制环境影响报告表，具体情况详见表2.1-2。因此福鼎市万乘机械有限公司于2023年6月委托本公司编制《万乘机械生产建设项目环境影响报告表》（委托书见附件1）。本公司接受委托后立即组织有关技术人员进行了现场踏勘，并根据建设单位提供的基本资料以及相关法律法规、导则等材料，编制了该项目环境影响报告表，供建设单位报宁德市福鼎生态环境局审批。 表2.1-2 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录） 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业24 文教办公用品制造241*；乐器制造242*；体育用品制造244*；玩具制造245*；游艺器材及娱乐用品制造 246* 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 有橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下的，或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的；年用溶剂型胶黏剂10吨及以上的，或年用溶剂型处理剂3吨及以上的 / 二十六、橡胶和塑料制品业 塑料制品业 292 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶黏剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） / 三十二、专用设备制造业 农、林、牧、渔专用机械制造 357 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀 释剂）10吨及以上的 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） / 三十三、汽车制造业 汽车整车制造361： 汽车用发动机制造362：改装汽车制造363：低速汽车制造364：电车制造365；汽车车身、挂车制造366：汽车零部件及配件制造367 汽车整车制造（仅组装的除外）：汽车用发动机制造（仅组装的除外）：有电镀工 艺的：年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） / 三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 摩托车制造 375 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） / 三十五、电气机械和器材制造业 38 电机制造 381；输配电及控制设备制造382；电线、电缆、光缆及电工器材制造383；电池制造 384；家用电力器具制造385；非电力家用器具制造 386；照明器具制造 387；其他电气机械及器材制造 389 铅蓄电池制造；太阳能电池片生产；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） / 备注：因本项目产品种类较多，涉及的行业类别较多，本项目以产品数量最大的汽车零部件及配件制造行业类别在信用平台上申请项目编码，即国民经济行业类别为C3670 汽车零部件及配件制造，建设项目行业类别为三十三、汽车制造业 71，汽车零部件及配件制造367。 2.2项目基本情况 （1）项目名称：万乘机械生产建设项目 （2）建设单位：福鼎市万乘机械有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：福鼎市双岳工业园区L-3地块 （5）建设地点经纬度：N 27°18'9.510"，E 120°16'53.038" （6）工程规模：项目总用地面积为10231㎡，总建筑面积18280㎡ （7）生产规模：年产9000台农业渔业机械装备、10万口塑胶网箱、10万台厨余垃圾处理器、100万台汽摩配件、50万台电脑支架、3000万个塑料零件。 （8）总投资：5000万元，环保投资：75万 （9）劳动定员：生产职工35人，15人住厂，20人不住厂 （10）工作制度：300天，单班制，每班8小时 2.3主要工程内容 本项目主要经济指标及建设内容组成见下表2.3-1与表2.3-2，厂区总平面布置图详见附图4。 表2.3-1 项目主要经济技术指标 项目 计量单位 数量 总占地面积 ㎡ 10231 建筑占地面积 ㎡ 4530 总建筑面积 ㎡ 18280 总计容面积 ㎡ 10000 其中 1#车间（计容） ㎡ 10000 2#车间（计容） ㎡ 8280 容积率 / 1.79 绿地面积 ㎡ 1024 绿地率 % 10.0 建筑最高高度 m 20.9 停车位 机动车停车位 辆 37 非机动车停车位 ㎡ 274.2 本次变更后的项目对原审批项目的总平面布置进行一定的调整，原项目主体工程为一座生产车间位于厂区西侧2800㎡，并设计有研发楼和仓库。本项目主体工程为两座生产车间在厂区南侧1#车间与西北侧1#车间，取消了研发楼和仓库。本项目与原项目的工程组成情况见表2.3-2，本次项目与原总平面布置图见附图4。 表2.3-2 项目工程组成一览表 项目组成 具体建设内容 原审批项目 本次变更后项目 变化情况 主体 工程 1#车间 功能 共4层，占地面积约2800m2，主要作为农业渔业机械装备和塑胶网箱生产 4层，占地面积约2500m2，主要作为塑胶网箱、汽摩配件、塑胶零件生产 原项目生产车间（1座4层）1层生产农业渔业机械装备和塑胶网箱2层：仓储；3-4层：预留车间。本项目增加1座生产车间，1#车间（4层）1-2层，2#车间（4层）1-3层用于产品生产，其余作为原材料仓库、成品仓库（车间生产布局具体见附图5）。 1F 机加工车间和熔化、吹塑车间； 厨余垃圾处理器、电脑支架、汽摩配件机加工区，模具加工区，塑料零件注塑区； 2F 仓储； 厨余垃圾处理器、电脑支架、汽摩配件产品组装区，模具加工区，塑料零件注塑区； 3F 预留； 原材料仓库、成品仓库； 4F 预留； 原材料仓库、成品仓库。 2#车间 功能 / 4层，占地面积约2070m2，主要作为有塑胶网箱、汽摩配件、塑胶零件、农业渔业机械装备生产 1F / 塑胶网箱、汽摩配件、塑胶零件产品压铸区，模具加工区，塑料零件注塑、吹塑、挤出区； 2F 厨余垃圾处理器、电脑支架、汽摩配件机组装区，模具加工区； 3F 农业渔业机械装备产品生产区； 4F 原材料仓库、成品仓库。 研发楼 共5层，占地面积约620.32m2；主要功能为产品研发行政办公等。 / 取消 储运 工程 仓库 共1层，占地面积约1672m2，主要功能为原辅材料和成品仓储 / 取消 公用 工程 给水 接市政供水管网 接市政供水管网 无 排水 接市政排水管网 接市政排水管网 无 供电 接市政供电系统 接市政供电系统 无 环保 工程 废气 焊接烟尘：移动式烟尘净化器处理后达标排放； 焊接烟尘：移动式烟尘净化器处理后达标排放； 无 熔化、吹塑废气：集气罩+活性炭吸附+15m排气筒（P1）排放； 塑料制品熔化、吹塑、注塑、挤出废气：集气罩+两级活性炭吸附+20m排气筒排放（DA001、DA002） 改为二级活性炭吸附，增加废气处理效率 机加工金属粉尘：沉降收集，作为一般固废处置； 机加工金属粉尘：封闭加工，沉降收集，作为一般固废处置； 无 气割烟尘等无组织废气：排气扇，加强车间通风 气割烟尘、破碎粉尘等无组织废气：车间密闭，加强废气收集效率； 无 / 铝配件生产过程中熔化烟气：集气罩+布袋除尘+20m排气筒排放（DA003）； 新增污染源 / 铝配件生产过程中铝液压注（注入）废气：集气罩+静电净化器+20m排气筒排放（DA003）； 新增污染源 废水 生活污水经化粪池处理后经园区污水管网排入双岳工业区污水处理厂进行处理 生活污水经化粪池处理后经厂区污水管网排入双岳工业区污水处理厂进行处理 无 噪声 选用低噪声设备，加强设备的维护管理，对高噪声设备采取减振、隔声等降噪措施。 选用低噪声设备，加强设备的维护管理，对高噪声设备采取减振、隔声等降噪措施。 无 固体 废物 生活垃圾：分类收集后委托统一外运处置； 生活垃圾：分类收集后委托统一外运处置； 无 一般工业固废：统一收集至一般固废贮存点后，定期外售综合利用； 一般工业固废：统一收集至一般固废贮存点后，定期外售综合利用； 无 危险固废：统一收集暂存于危废暂存间，委托有资质的单位回收处置。 危险固废：统一收集暂存于危废暂存间，委托有资质的单位回收处置。位于1#车间1层与2#车间2层各设置一处危废暂存间（各12㎡） 2#车间2层增加1间危险废物暂存间 注：本项目所生产的部分产品中需使用铝配件，铝制配件在生产过程中铝熔化烟气与铝液压注废气分别使用两套不同的治理设施处理后一并引入DA003排气筒排放，废气治理设备安装时需预留风管长度，使采样口位置设置符合《固定源废气监测技术规范》（HJT 397-2007）中相关要求，即在合并之前分别设置规范化采样口。 2.4产品方案和主要原辅材料 （1）项目产品方案 项目具体产品规模情况详见表2.4-1。 表2.4-1 项目产品规模一览表 序号 产品名称 规模 生产类型 备注 1 农业渔业机械装备 9000台/年 机械制造 原环评已批，未投产未验收，因涉及重大变动，纳入本次重新评价 2 塑胶网箱 10万口/年 塑料制品 3 厨余垃圾处理器 10万台/年 机械制造 本次重新报批拟新增的产品 4 汽摩配件 100万台/年 机械制造 5 电脑支架 50万台 机械制造 6 塑料零件 3000万个 塑料制品 仅作为本次拟新增产品的配套零配件，不单独外售 （2）主要原辅材料及能源消耗 本项目工程主要原辅材料及能源消耗详见表2.4-2。 表2.4-2 项目主要原材料及能源消耗情况一览表 序号 产品 主要原辅材料 单位 数量 全厂最大储存量 备注 1 农业渔业机械装备 钢材 t/a 260 12 2 铁板 t/a 150 10 3 铸件 个/a 9000 900 外购 4 外购零配件 t/a 10 1 5 焊条 t/a 3 0.5 6 乙炔 瓶/a 2 1 40L/瓶 7 O2 瓶/a 12 2 40L/瓶 8 CO2 瓶/a 15 2 40L/瓶 9 机油 t/a 0.1 0.05 10 厨余垃圾处理器、电脑支架、汽摩配件 钢材 t/a 40 3 11 铝件 t/a 50 5 12 脱模剂 t/a 0.6 0.1 13 铁板 t/a 80 5 14 外购零配件 t/a 30 3 15 机油 t/a 0.25 0.1 16 塑胶网箱 HDPE原生料 t/a 1200 50 17 抗氧化剂 t/a 36 1.5 18 塑料零件 PBT t/a 20 2 19 ABS t/a 45 5 20 PA t/a 30 3 21 PP t/a 20 2 22 PC t/a 15 2 23 / 切削液 t/a 0.6 0.2 机加工 注：厨余垃圾处理器、汽摩配件、电脑支架产品使用本项目生产的塑料零件与其他外购零配件装配成成品。 表2.4-3 主要原辅材料理化性质一览表 物料名称 理化性质 外购零配件 农业渔业机械装备、厨余垃圾处理器、电脑支架、汽摩配件制造过程中直接外购已经加工好的滚轮、紧固件、轴承类以及其他零星配件。 焊条 结422焊条，用于焊接较重要的低碳钢结构和强度等级低的低合金钢，一般用于焊接钢结构和普通碳钢管道的焊接。 乙炔 无色有毒气体。相对密度1. 0869（空气一1）。熔点（118. 656kPa）- 80.8℃，沸点－ 84℃，折射率1.00051。闪点-17. 78℃。自燃点305℃。在空气中爆炸极限2. 396～72. 3%（体积）。微溶于水，溶于乙醇、苯、丙酮。性质活泼，能发生加成反应和聚合反应，在氧气中燃烧可发生高温（3500℃）和强光。 切削液 切削液是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点；具备无毒、无味、对人体无侵蚀、对设备不腐蚀、对环境不污染等特点。 HDPE 原生料 高密度聚乙烯，又称低压聚乙烯，是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。高密度聚乙烯是一种白色粉末颗粒状产品，无毒、无味，密度0.940～0.976g/cm3范围内；结晶度为80%～90%，软化点为125~135℃，使用温度可达100℃；熔化温度120~160℃，对于分子较大的材料，它具有良好的耐热性和耐寒性，还具有较高的刚性和韧性，机械强度好。化学稳定性好，在室温条件下，不溶于任何有机溶剂，耐酸、碱和各种盐类的腐蚀。 抗氧化剂 抗氧化剂：主要使用抗氧化剂1010，白色结晶粉末，化学名称：四[β-（3.5－二叔丁基，4-羟基苯基）丙酸]季戊四酯醇，分子式：C73H108O12，分子量：1177.65，熔点：110.0-125.0℃，挥发分≤0.50wt%，1010基本没毒，是受阻酚类抗氧剂的典型代表，具有无毒高效，不变色，不污染等优异性能，是国际上公认的一种优质抗氧剂。加入可防止聚合物在加工过程中降解，并防止制成品在使用中氧化。 PBT 聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT），化学性质 相对密度1.31～1.55，吸水率为热塑性塑料中最低的，仅为0.07%。具有优良的强韧性和抗疲劳性，冲击强度高，有自润滑性和耐磨性，摩擦系数小，但缺口敏感性大。耐热、耐气候性好，耐燃，但能慢燃。尺寸稳定性好，电性能优良，耐电弧性好，但体积电阻率、高频介质损耗角正切值大。抗化学药品性优良，醇、醚、脂肪烃、酸和盐的水溶液等不起作用。耐四氯化碳，在二氯乙烷中溶胀，在芳烃、乙酸和乙酸乙酯中有些溶胀，在浓硝酸和硫酸中分解。耐热水、耐油类，但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差。熔体黏度低、成膜性、成型性优良，但收缩大，薄膜可挠性好，撕裂和屈服强度高。PBT成型加工可注塑、挤出、吹塑、涂覆、焊接、粘接、机加工、真空成型、真空镀金属、涂饰等。 ABS ABS树脂为非晶态、不透明的三元共聚物，一般为浅黄色粒料或珠状料，它具有三种组分带来的优点，是一种具有坚韧、质硬、刚性好的材料。丙烯腈赋予ABS树脂的化学稳定性、耐油性、一定的刚性和硬度；丁二烯使其韧性、冲击性和耐寒性有所提高；苯乙烯使其具有良好的介电性能和光泽，并呈现良好的加工特性。ABS树脂的熔融温度为190～240℃，热分解温度>250℃。产品具有良好的尺寸稳定性，模塑收缩率小。具有优良的综合物理力学性能，无毒、无臭，耐热、耐冲击，特别是低温冲击性好；电性能、耐磨性、化学稳定性好；耐水、无机盐、碱和酸类；不溶于大部分醇类和烃类溶剂，而易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中；耐候性较差，可燃，热变形温度较低。 PA 聚酰胺俗称尼龙（Nylon），英文名称Polyamide（简称PA），是分子主链上含有重复酰胺基团—[NHCO]—的热塑性树脂总称，包括脂肪族PA，脂肪—芳香族PA和芳香族PA。其中脂肪族PA品种多，产量大，应用广泛，其命名由合成单体具体的碳原子数而定。用作环氧树脂常温固化剂，用作环氧树脂的固化剂和增韧剂，并用作电缆密封料，主要用于制胶、涂料、密封垫圈等。 PP 聚丙烯（PP）是通过丙烯和乙烯的单体形成长链而制得的。等规聚丙烯是一种构型规整的高结晶性（结晶度高达95%）热塑性树脂。产品为本色粒料，无毒、无味、无臭和质轻的聚合物，密度0.90～0.91g/cm3，是通用塑料中最轻的一种。刚性、耐磨性好，硬度较高，高温冲击性好（但-5℃以下则急剧下降）。耐反复折叠性强。耐热性能较好，热变形温度114℃，维卡软化点>140℃，熔点164～167℃，连续使用温度可达110～120℃，在无负荷情况下，使用温度可达150℃，是通用塑料中唯一能在水中煮沸，并能在130℃消毒的产品。化学稳定性能较好，除了强氧化介质外，与大多数化学药品不发生作用。对水的稳定性尤为突出，不仅不溶于水，而且几乎不吸水，在水中24h的吸水率仅为0.01%。电绝缘性能优良，耐电压和耐电弧性好。其主要缺点是耐光性差，易老化；耐寒性能较差，低温冲击强度差，韧性不好，静电度高，染色性、印刷性和黏合性差，但可用添加助剂、共混合共聚的方法加以改进。 PC 聚碳酸酯（PC）是一种无定形，无味、无臭、无毒透明的热塑性塑料聚合物，具有优良的机械，热及电综合性能，尤其是耐冲击，韧性好，蠕变小，制品尺寸稳定。其缺口冲击强度达到44kj/mz，拉伸强度>60MPa。聚碳酸酯耐热性较好，可在－ 60～120℃下长期使用，热变形温度130～140℃，玻璃化转变温度145～150℃，无明显熔点，在220～230℃呈熔融态。热分解温度>310℃。由于分子链刚性大，其熔融黏度比通用热塑性塑料高得多。聚碳酸酯具有优良的电性能，其体积电阻率和介电常数与聚酯薄膜相当，分别为5×1013Q．m和2.9(106Hz)，介电损耗角正切（106Hz）<1.0×10-2，仅次于聚乙烯和聚苯乙烯，且几乎不受温度的影响，在10～130℃范围内接近常数，适宜制作在较高温度下工作的电子部件。聚碳酸酯透光性好，透光率为85%～90%。在耐化性方面，对稀酸、氧化剂、还原剂、盐、油、脂肪烃稳定，但不耐碱、胺、酮、芳香烃等介质，易溶于二氯甲烷、二氯乙烷等氯代烃。制品易产生应力开裂，尤其是长期浸入沸水中易引起水解和开裂。此外，聚碳酸酯吸水率低，为0.16%；耐候性优良；着色性好；耐燃性符合UL规范94Vl和94V-2的标准，属自熄性树脂。 脱模剂 脱模剂是一种用在两个彼此易于黏着的物体表面的一个界面涂层，防止成型制品在模具上粘着，而在制品与模具之间施加脱模剂，以便制品很容易从模具中脱出，可使物体表面易于脱离、光滑及洁净，且脱模持续性好，同时保证制品表面质量和模具完好无损。脱模剂主要成分由硅油、极压润滑剂、乳化剂及水组成，挥发成分低于20%。 2.5主要生产设备 本项目主要生产设备见详见表2.5-1。 表2.5-1 万乘机械生产建设项目主要设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 生产车间 产品 备注 1 普通车床 台 5 1#车间2层 模具加工 本项目部分产品生产过程中涉及使用不同样式模具，左列设备用于产品工艺前端的模具生产。 2 线切割 台 15 1#车间1层、2#车间1层 模具加工 3 电脉冲 台 15 1#车间1层、2#车间1层 模具加工 4 铣床 台 10 1#车间2层、2#车间1层 模具加工 5 拉床 台 2 2#车间1层、3层 农业渔业机械装备、模具加工 农业渔业机械装备：1台；模具加工：1台 6 磨床 台 7 1#车间2层、2#车间1层、3层 农业渔业机械装备、模具加工 农业渔业机械装备：1台；模具加工：6台 7 数控车床 台 15 1#车间1层、2#车间3层 农业渔业机械装备、模具加工 农业渔业机械装备：5台；模具加工：10台 8 钳床及钳床桌 套 30 2#车间3层 农业渔业机械装备 / 9 电焊机 台 5 2#车间3层 农业渔业机械装备 / 10 砂轮机 台 5 2#车间3层 农业渔业机械装备 / 11 挂机组装生产线 条 1 2#车间3层 农业渔业机械装备 / 12 挤出机 台 2 2#车间1层 塑料零配件 本项目生产的塑料零配件仅作为其他产品配套的零部件，不外售 13 注塑机 台 50 1#车间1层、2层、2#车间1层 塑料零配件 14 吹塑机 台 5 2#车间1层 塑胶网箱、塑料零件 塑胶网箱：2台；塑料零件：3台 15 破碎机 台 5 1#、2#车间 塑胶网箱、塑料零件 配套塑胶网箱、塑料零件生产 16 机械手 台 50 2#车间1层 厨余垃圾处理器、电脑支架、汽摩配件 压铸机配套设备 17 压铸机 台 10 2#车间1层 厨余垃圾处理器、电脑支架、汽摩配件 压铸机为成套设备含机械手、电熔炉等设备 18 冲床 台 21 1#车间1层、2#车间3层 农业渔业机械装备、厨余垃圾处理器、电脑支架、汽摩配件 农业渔业机械装备：1台；厨余垃圾处理器、电脑支架、汽摩配件：20台 19 加工中心 台 33 1#车间1层、2#车间3层 农业渔业机械装备、厨余垃圾处理器、电脑支架、汽摩配件 农业渔业机械装备：3台；厨余垃圾处理器、电脑支架、汽摩配件：30台 20 自动流水线 条 10 1#车间2层、2#车间2层 厨余垃圾处理器、电脑支架、汽摩配件 产品组装 21 冷却塔 台 1 / 公用设备 / 22 空压机 台 6 / 公用设备 / 23 液压机 台 15 / 公用设备 / 24 包装机 台 50 1#车间2层、2#车间2层 公用设备 产品包装 2.6水平衡分析 本项目用水主要由园区供水管网提供，运营期主要用水包括生产用水和生活用水。运营期生产车间定期进行清扫，无车间冲洗水产生。 （1）生活用水 本项目生产职工35人，15人住厂，20人不住厂。项目职工35人，其中15人住宿，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），住厂工人生活用水量取150L/d·人，不住厂工人生活用水量取50L/d·人，项目年工作时间300天，则生活用水量为3.25m3/d（975m3/a）。项目生活污水产生量按生活用水量的80%计，则生活污水产生量为2.6m3/d（780m3/a）。生活污水经化粪池处理后排入福鼎市双岳项目区污水处理厂处理达标排放。 （2）生产用水 项目生产过程中用水主要为吹塑、注塑、挤出设备与压铸机的设备冷却补充水11t/d（3300t/a）。 ①吹塑、注塑、挤出设备冷却补充水 项目用于生产塑胶网箱、塑料零件的吹塑、注塑、挤出设备共57台。57台吹塑、注塑、挤出设备循环用水约300t/d（9000t/a），蒸发损耗按照1%计算，则吹塑、注塑、挤出设备冷却补充水约3t/d（900t/a）。 ②设备冷却补充水 项目用于生产的压铸机为10台，铝配件在脱模、成型等工序均需要使用冷却水进行冷却。10台压铸机循环用水约400t/d（12000t/a），蒸发损耗按照2%计算，则冷却补充水约8t/d（2400t/a）。 综上设备冷却补充水为11t/d（3300t/a）。 项目水平衡见图2.6-1： 图2.6-1 项目水平衡图（t/d） 2.7厂区平面布置 项目位于福鼎市双岳工业园区L-3地块，占地面积10231㎡，1#车间、2#车间，购置吹塑机、车床、磨床等设备，形成年产9000台农业渔业机械装备、10万口塑胶网箱、10万台厨余垃圾处理器、100万台汽摩配件、50万台电脑支架、3000万个塑料零件生产能力。 项目主入口位于东侧，厂区北侧和东侧临近园区规划道路，交通便捷，有利于原辅材料和产品的运输；厂区南侧为1#车间，1#车间1层主要作为厨余垃圾处理器、电脑支架、汽摩配件机加工区，模具加工区，塑料零件注塑区。1#车间2层主要作为厨余垃圾处理器、电脑支架、汽摩配件产品组装区，模具加工区，塑料零件注塑区；西北侧为2#车间，2#车间1层主要作为厨余垃圾处理器、电脑支架、汽摩配件产品压铸区，模具加工区，塑料零件注塑、吹塑、挤出区（含塑胶网箱吹塑区）。2#车间2层主要作为厨余垃圾处理器、电脑支架、汽摩配件机组装区，模具加工区。2#车间3层为农业渔业机械装备产品生产区。剩余楼层作为原材料仓库、成品仓库使用。 生产区分区明确充分考虑生产特性和流程，生产区布置较紧凑、物料流程短，生产车间总平面布置基本根据生产工艺流程、操作的要求，物料流向顺畅，符合防火、安全、卫生等有关规范，总体布局功能分区明确。生产车间独立布设，远离办公区，最大可能地减少对办公人员的影响，同时环保设施靠西侧远离项目东侧的规划安置地。整个平面布置基本合理，功能区划分清晰，本项目总体布局基本上合理可行。本项目厂区总平面布置图见附图4，车间生产设备布局见附图5。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 2.8生产工艺流程及产排污情况 本项目生产产品有农业渔业机械装备、塑胶网箱、厨余垃圾处理器、汽摩配件、电脑支架。其中农业渔业机械装备、塑胶网箱为原有项目生产产品，生产工艺流程及产排污节点见图2.8-1与图2.8-2。厨余垃圾处理器、汽摩配件、电脑支架等为本项目增加产品，生产工艺流程及产排污节点见图2.8-3至图2.8-3。 2.8.1原项目生产工艺流程及产排污情况 2.8.1.1农业渔业机械装备 图2.8-1 农业渔业机械装备工艺流程图 工艺流程说明： ①检验、入库：外购的钢材、铁板、铸件等原辅材料进货检验后入库，该工序有不合格材料（S1-1）产生。 ②气割、型冲 气割，钢材、铁板采用乙炔和氧气切割成符合产品设计要求的尺寸毛坯； 型冲，使用冲床对钢材、铁板进行冲压成型，加工成需要的坯件。 该工序主要污染源有设备噪声，烟尘（气割）（G1-1），边角料（S1-5），气割钢渣，焊渣（S1-6）。 ③型钢锯床：钢材使用锯床切割成符合产品设计要求的尺寸毛坯，该工序主要污染源有设备噪声，边角料（S1-2）。 ④焊接：部分毛坯件进行焊接，焊接采用无铅焊条、CO2气体保护焊，焊接后的零配件与另一部分切割毛坯件送入机加工工序。该工序主要污染源有烟尘（焊接）（G1-2），焊渣（S1-7）。 ⑤机加工：加工好的坯件在加工中心进行机加工，主要运用数控车床、磨床等设备进行加工。该工序有设备噪声，粉尘（G1-3）、有机废气（G1-4），边角料（S1-3）。 ⑥装配：机加工完后工件转入仓库，等待装配。外购件零配件如滚轮、紧固件、轴承类以及其他零星配件等不需要厂内加工，直接购买转入仓库等待装配。装配好后的工件经检验合格后入库，即为成品。 ⑦产品检测：将质量不符合标准的农业渔业机械装备（S1-4）检查出，返回检修。 2.8.1.2塑胶网箱 塑胶网箱生产使用HDPE与抗氧化剂配比后吹塑获得。塑胶网箱加工流程如下： 图2.8-2 塑胶网箱工艺流程图 工艺流程说明： 根据塑胶网箱工艺流程，其生产工艺可分为吹塑工艺与模具制造工艺两个部分。 （1）吹塑工艺 塑胶网箱生产工序①~④均在吹塑机设备内完成，具体的工艺说明如下： ①加热熔化：根据产品类型将外购原料高密度聚乙烯（HDPE）、抗氧化剂吹塑机中加热熔化，吹塑机采用电加热提供热量。该工序有挥发性有机废气（G2.1-1）产生。 ②注入模具：加热熔化后的原料送进储料箱中，模具经预热后，将熔化原料注入模具型腔内。 ③吹塑：向模具型腔内吹入压缩空气，把型坯吹胀而紧贴在模具内壁上，经冷却脱模，即得到成品。 根据塑胶网箱原料的物理特性，高密度聚乙烯（HDPE）、抗氧化剂的熔化温度范围在110~160℃，由于原料的开始热分解温度约为300℃，在此温度下原料的化学键均不会发生断裂，不会出现热分解现象，因此不会有热分解废气产生，但会挥发出少量有机废气及游离组分，因挥发量少以非甲烷总烃计。塑胶网箱原料加工温度及热分解温度见表2.8-1。 表2.8-1 主要原料加工温度及热分解温度一览表 原料名称 熔化温度 分解温度 工作温度 是否分解 HDPE原生料 120~160℃ 300℃ 200℃ 否 抗氧化剂 110~125℃ 300℃ 200℃ 否 该工序有挥发性有机废气（G2.1-1）产生和产品器型定期更换调整产生的报废钢制模具（S2.1-3）。 ④开模：产品冷却成型后，开模取出。 ⑤修边：对取出的成型产品进行修边，整理杂边，会产生少量的边角料（S2.1-1），边角料经破碎机破碎后重新再利用。该工序有设备噪声与粉尘（G2.1-2）产生。破碎过程中产生的粉尘经破碎机自带的过滤器过滤后车间无组织排放。 ⑥检验：由人工进行检验，分选出合格产品和不合格产品，不合格产品（S2.1-2）经破碎后重复利用。 （2）模具制造 ①机加工：外购的钢材检验后入库，钢材使用液压机、铣床、磨床、小钻床、攻牙机等进行液压、铣削、磨削、钻孔、攻牙等机加工。该过程会产生金属粉尘（G2.2-1）、有机废气（G2.2-2）、金属边角料（S2.2-1）和噪声。 ②组装、检验。人工组装吹塑机、注塑机、挤出机、压铸机使用的模具，并检验合格后入库。该过程会产生不合格模具（S2.2-2）。 2.8.2本项目增加产品生产工艺流程及产排污情况 2.8.2.1厨余垃圾处理器、汽摩配件、电脑支架 根据厨余垃圾处理器、汽摩配件、电脑支架的生产工艺，其三个产品生产工艺基本一致，主要包括机加工（钢材、铁板型冲）、铝配件生产、模具制造三个方面构成。加工流程如下： 图2.8-3 厨余垃圾处理器、汽摩配件、电脑支架工艺流程图 工艺流程说明： （1）钢材、铁板型冲、机加工 ①型冲：使用冲床对钢材、铁板进行冲压成型，加工成需要的坯件。该工序主要污染源有设备噪声，边角料（S3.1-1）。 ②机加工：加工好的坯件在加工中心进行机加工，主要对坯件进行钻孔，攻牙，方便装配。使用数控车床等设备进行加工。该工序有设备噪声，粉尘（G3.1-1）、有机废气（G3.1-2），边角料（S3.1-2）。 ③装配：机加工完后的坯件与塑料零件（自产、外购）、铝件成品，外购零配件进行装配装配好后的工件经检验合格后入库，即为成品。 （2）铝配件生产 ①熔化、保温：压铸机自带的加热炉加热熔化铝件，加热温度约为670℃，加热40min。将铝锭放置于熔化炉中，待铝锭熔化成液体的高温铝液。保温温度约650℃，保温时间20～30min。本项目熔化炉为电熔化炉。本工序主要污染源为熔化铝件时产生的烟尘（G3.2-1），以及熔化铝件时产生的金属浮渣（S3.2-6）。 ②注入模具：熔化后的铝合金液温度测试合格后，利用压铸机的机械手将熔化后的铝合金液倒入压力室内，然后靠压力将溶液注入模具内。为方便脱模在金属溶液注入前需要在模具表面涂抹脱模剂，使用的脱模剂挥发性有机物含量少，且部分挥发性有机物在注入过程未及时挥发，待铝液冷却成型后附着在铝件表面，VOCs产生量有限。本工序主要污染源为铝合金液压注（注入模具）时的烟尘（G3.2-2），脱模剂在高温下挥发的油雾（以非甲烷总烃计）（G3.2-3），脱模剂在喷涂过程中产生的废脱模剂（S3.2-5），产品器型定期更换调整产生的报废钢制模具（S3.4-4）。 ③开模：铝液冷却成型后，开模取出。 ④外观检查：将外观有不符合标准的铝压铸件（S3.2-1）筛查出，返回熔化、保温工序。 ⑤去水口：外观检查合格的半成品铝制品，利用车床进行机加工，去除压注件的冒浇部分，本工序主要污染源为车床加工时产生的边角料（S3.2-2）和噪声。 ⑥质量检测：将质量不符合标准的铝压铸件（S3.2-3）筛查出，返回熔化、保温工序。 ④检验：将质量不符合标准的厨余垃圾处理器、汽摩配件、电脑支架（S3.2-3）检查出，返回检修。 （3）模具制造 ①机加工：与塑胶网箱模具制造生产工艺一致。该过程会产生金属粉尘（G3.3-1）、有机废气（G3.3-2）、金属边角料（S3.3-1）和噪声。 ②组装、检验。与塑胶网箱模具一致。该过程会产生不合格模具（S3.3-2）。 2.8.2.2塑料零件 本项目塑料零件生产工艺对比原项目塑胶网箱生产工艺基本一致，因本项目厨余垃圾处理器、汽摩配件、电脑支架型号规格众多，对应塑料零件性能要求也比较广泛，需要根据产品性能需求使用PBT、ABS、PA、PP、PC等多种塑料材料进行生产，同时塑料零件塑形对比选择原项目塑胶网箱的吹塑工艺，增加注塑、挤出工艺。塑料零件加工流程如下： 图2.8-4 塑料零件工艺流程图 工艺流程说明： 根据塑料零件工艺流程，其生产工艺可分为吹塑、注塑、挤出工艺与模具制造工艺两个部分。 （1）吹塑、注塑、挤出工艺 塑料零件根据其产品特性要求，选择吹塑、注塑、挤出其中之一工艺后进入对应的吹塑机、注塑机或挤出机设备内完成，生产工序①~④均在一套生产设备中完成，具体的工艺说明如下： ①加热熔化：根据产品类型将外购原料聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）、聚酰胺（PA）、聚丙烯（PP）、聚碳酸酯（PC）按比例投入吹塑机、注塑机、挤出机中加热熔化。吹塑机、注塑机、挤出机采用电加热提供热量。该工序有挥发性有机废气（G4.1-1）产生。 ②注入模具：加热熔化后的原料送进储料箱中，模具经预热后，将熔化原料注入模具型腔内。 ③吹塑、注塑、挤出：根据产品类型性能要求使用对应的成型设备。 吹塑，向模具型腔内吹入压缩空气，把型坯吹胀而紧贴在模具内壁上，经冷却脱模，即得到各种中空制品； 注塑，原料加入注射机的料斗里，原料经加热熔化呈流动状态，在注射机的螺杆或活塞推动下，经喷嘴和模具的压注系统进入模具型腔，在模具型腔内硬化定型； 挤出，又称挤塑，主要适合热塑性塑料的成型，也适合部分流动性较好的热固性和增强塑料的成型，其成型过程是利用转动的螺杆，将被加热熔融的热塑性塑料，从具有所需截面形状的机头挤出，然后由定型器定型，再通过冷却器使其冷硬固化，成为所需截面的产品。 根据塑料零件原料的物理特性，熔化温度在120~240℃范围，由于原料的开始热分解温度约为250~300℃，在此温度下原料的化学键均不会发生断裂，不会出现热分解现象，因此不会有热分解废气产生，但会挥发出少量的游离单体组分废气，因挥发量少以非甲烷总烃计。各原料加工温度及热分解温度见表2.8-2。 表2.8-2 主要原料加工温度及热分解温度一览表 原料名称 熔化温度 分解温度 工作温度 是否分解 PBT 220~230℃ 280℃ 250℃ 否 ABS 190~240℃ 260℃ 200℃ 否 PA 165~170℃ 300℃ 200℃ 否 PP 164~167℃ 300℃ 200℃ 否 PC 220~230℃ 300℃ 250℃ 否 HDPE 120~160℃ 300℃ 200℃ 否 注：根据建设单位介绍，吹塑、注塑、挤出机均设有智能温度控制模块，可保证在生产过程中严格按照设定温度工作，误差基本保持在5℃以内。 该工序有挥发性有机废气（G4.1-1）产生和产品器型定期更换调整产生的报废钢制模具（S4.1-3）。 ④开模：产品冷却成型后，开模取出。 ⑤修边：对取出的成型产品进行修边，整理杂边，会产生少量的边角料（S4.1-1），边角料经破碎机破碎后重新再利用。该工序有设备噪声与粉尘（G4.1-2）产生。破碎过程中产生的粉尘经破碎机自带的过滤器过滤后车间无组织排放。 ⑥检验：由人工进行检验，分选出合格产品和不合格产品，不合格产品（S4.1-2）经破碎后重复利用。 （2）模具制造 ①机加工：与塑胶网箱模具制造生产工艺一致。该过程会产生金属粉尘（G4.2-1）、有机废气（G4.2-2）、金属边角料（S4.2-1）和噪声。 ②组装、检验。与塑胶网箱模具一致。该过程会产生不合格模具（S4.2-2）。 2.8.3产污环节说明 （1）废水：员工生活污水。 （2）废气：机加工过程中产生的金属粉尘（G1-3、G2.2-1、G3.1-1、G3.3-1、G4.2-1），有机废气（G1-4、G2.2-2、G3.1-2、G3.3-2、G4.2-2）；气割、焊接，铝件熔化及铝液在压注产生的烟尘（G1-1、G1-2、G3.2-2）；塑料零件熔化、吹塑、注塑、挤出（G4.1-1），塑胶网箱熔化、吹塑（G2.1-1）以及铝液压注时高温挥发产生的非甲烷总烃（G3.2-2）；塑胶网箱、塑料零件的边角料、不合格品破碎产生的粉尘（G2.1-2、G4.1-2）。 （3）噪声：主要来源于铣床、磨床、小钻床、攻牙机、攻丝机、数控车床等生产过程中产生的噪声。 （4）固废： ①不合格原材料（S1-1）：选料检验过程中产生的不合格原材料统一收集退回原厂商。 ②金属边角料、废金属（S1-2、S1-3、S2.2-1、S3.1-1、S3.1-2、S3.3-1、S4.2-1）；钢、焊渣（S1-6、S1-7）：切割、焊接时过程中产生，经收集后定期外售综合处理。 ③废模具（S2.1-3、S2.2-2、S3.2-4、S3.3-2、S4.1-2、S4.2-2）：生产的模具检验过程中产生的不合格品和定期更换调整产生的报废钢制模具，经收集后定期外售综合处理。 ④金属浮渣（S3.2-6）：铝件在高温熔解后产生少量浮渣，收集暂存于危废暂存间，委托有资质的单位回收处置。 ⑤废边角料和不合格品：塑胶网箱、塑料零件经废边角料（S2.1-1、S4.1-1）和不合格品（S2.1-2、S4.1-2）破碎后重新回收利用；铝制品废边角料（S3.2-2）和不合格品（S3.2-1、S3.2-3）进入加热炉加热熔化后回用生产。 ⑥废机油：生产设备进行维护保养产生，由有资质的单位统一回收处置。 ⑦废切削液：机加工过程中冷却和润滑刀具产生，由有资质的单位统一回收处置。 ⑧废活性炭：吹塑、注塑、挤出废气处理过程中使用活性炭吸附，由有资质的单位统一回收处置。 ⑨生活、厨余垃圾：职工生活产生的生活、厨余垃圾由环卫部门统一外运处置。 ⑩化粪池污泥：化粪池污泥定期由吸粪车进行清运。 2.8.4产排污情况及治理措施 表2.8-3 产排污情况及治理措施一览表 污染物类别 来源 编号 污染物种类 治理措施 废水 生活污水 职工生活用水 / pH、COD、BOD5、氨氮、SS、石油类 化粪池处理后排入市政污水管网，进入福鼎市双岳项目区污水处理厂 废气 有组织 塑胶网箱 熔化、吹塑 G2.1-1 非甲烷总烃 废气集气罩收集后“两级活性炭吸附”+20m排气筒（DA001、DA002）排放 塑料零配件 熔化、吹塑、注塑、挤出 G4.1-1 厨余垃圾处理器、汽摩配件、电脑支架 铝件熔化 G3.2-1 颗粒物 集气罩废气收集后“布袋除尘”引15米高排气筒（DA003）排放 铝液压注 G3.2-2 颗粒物、非甲烷总烃 集气罩废气收集后“静电净化”引15米高排气筒（DA003）排放 无组织 塑胶网箱、塑料零件边角料和不合格品破碎粉尘 G2.1-2、G4.1-2 颗粒物 破碎机自带粉尘过滤设施 机加工 G1-3、G2.2-1、G3.1-1、G3.3-1、G4.2-1 颗粒物 封闭加工，沉降收集，作为一般固废处理 机加工 G1-4、G2.2-2、G3.1-2、G3.3-2、G4.2-2 非甲烷总烃 封闭加工 农业渔业机械装备 气割、焊接 G1-1、G1-2 颗粒物 移动式烟尘净化器 固体废物 一般固废 农业渔业机械装备 原料检验 S1-1 不合格品 收集退回原厂商 模具检测，产品生产损耗 S2.1-3、S2.2-2、S3.2-4、S3.3-2、S4.1-2、S4.2-2 废模具 统一收集外售综合利用 气割、焊接 S1-6、S1-7 废金属、焊渣 机加工 S1-2、S1-3、S2.2-1、S3.1-1、S3.1-2、S3.3-1、S4.2-1 废金属边角料 塑胶网箱 修边、检验 S2.1-1、S2.1-2 废边角料和不合格品 收集后破碎，回用生产 塑料零件 S4.1-1、S4.1-2 铝制品去浇口、检验 S3.2-1、S3.2-2、S3.2-3 废边角料和不合格品 收集后熔解，回用生产 职工生活 / 化粪池污泥 环卫部门清运 / 生活、厨余垃圾 吸粪车定期清运 危险废物 铝件熔解 S3.2-6 金属浮渣 统一收集暂存于危废暂存间，委托有资质的单位回收处置 设备维护保养 / 废机油 冷却和润滑刀具 / 废切削液 废气治理 / 废活性炭 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 《农业渔业机械装备制造项目环境影响报告表》于2019年12月取得宁德市福鼎生态环境局批复，同意项目的建设，该项目于2021年11月开工建设，2022年11月完成1#车间的厂房建设，2023年3月开始原项目塑胶网箱生产设施安装调试工作，目前已安装部分塑胶网箱生产设施，但未投入生产。施工期间未产生环境污染问题。原项目废气排放源强见表2.8-4。 |

##### 表 2.8-4  原项目废气污染源源强核算结果

| 排放方式 | 产排污环节 | 污染物 | 污染源产生 | 治理措施 | 削减量 /t/a | 污染物排放 | 排放时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 /t/a | 产生浓度/ mg/m3 | 产生速率 /kg/h | 处理能力及工艺 | 收集 效率 | 工艺去除率 | 是否为可行技术 |  | 排放量/t/a | 排放浓度/mg/m3 | 排放速率/kg/h |  |
| 有组织（P1） | 熔化、吹塑、注塑、挤出 | 非甲烷总烃 | 2.169 | 36.15 | 0.90 | 集气罩/集气管道+活性炭吸附设施+20m排气筒 | 65% | 50% | 是 | 1.0846 | 1.0846 | 18.08 | 0.45 | 2400 |
| 无组织 | 熔化、吹塑、注塑、挤出 | 非甲烷总烃 | 1.168 | / | 0.467 | / | / | / | / | / | 1.168 | / | 0.4867 | 2400 |
|  | 破碎 | 颗粒物 | 0.247 | / | 0.824 | 破碎机自带粉尘过滤净化装置 | 100% | 99% | / | / | 0.0025 | / | 0.008 | 300 |
|  | 机加工 | 颗粒物 | 2.173 | / | 0.905 | 沉降周边，定期清理后资源化利用 | 90% | 100% | / | 1.956 | 0.2173 | / | 0.091 | 2400 |
|  | 机加工 | 非甲烷总烃 | 0.00001 | / | / | 封闭加工 | / | / | / | / | 0.00001 | / | / | 2400 |
|  | 气割、焊接 | 颗粒物 | 0.6756 | / | 0.8445 | 移动式烟尘净化器 | 90% | 95% | 是 | 0.5776 | 0.098 | / | 0.1225 | 800 |
| 有组织 | 颗粒物 | / | 非甲烷总烃 | 1.0846t/a |
| 无组织 | 颗粒物 | 0.3178t/a | 非甲烷总烃 | 1.1680t/a |
| 合计 | 颗粒物 | 0.3178t/a | 非甲烷总烃 | 2.2526t/a |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1水环境质量现状 （1）水环境功能区划及评价标准 根据调查，评价区域主要地表水为双岳溪与索溪。依据《宁德市地表水环境功能类别区划方案》《福建省人民政府关于宁德市地表水环境功能区划定方案的批复》（闽政文〔2012〕187号），双岳溪与索溪环境功能类别均为Ⅲ类水质，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。见表3.1-1。 表3.1-1 地表水水质评价标准单位：mg/L（pH除外） 序号 项目 Ⅲ类标准值 标准来源 1 pH值 6~9 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 2 高锰酸盐指数 6 3 五日生化需氧量（BOD5） 4 4 氨氮（NH3-N） 1.0 5 总磷（以P计） 0.2 6 总氮 1.0 7 石油类 0.05 （2）地表水环境质量现状 项目周边水体为双岳溪与索溪（与本项目位置关系见图3.1-1），为了解双岳溪与索溪水质现状，本次评价引用《福鼎市前岐镇污水处理厂（福鼎市双屿污水处理厂）临时尾水排放工程入河排污口设置论证报告》中委托福州中一检测科技有限公司于2023年5月25～27日对双岳溪与索溪水质现状的检测数据。 ①监测断面 本次评价引用的监测断面详见表3.1-2和图3.1-1。 表3.1-2 地表水环境监测布设情况 序号 断面位置 经纬度 河流 监测因子 W1 索溪与双岳溪交汇口上游900m处（索溪） 120°16′50.97″E，27°18′7.30″N 索溪 pH、COD、NH3-N、 总磷、悬浮物、BOD5、水温、粪大肠菌群 W2 索溪与双岳溪交汇口上游800m处（双岳溪） 120°17′23.82″E，27°18′6.35″N 双岳溪 图3.1-1 引用地地表水监测点位图 ②监测时间及频次 监测因子：水温、pH值、COD、BOD5、氨氮、总磷、悬浮物、粪大肠菌群。 监测频次：1次/天，共3天。 ③监测分析方法 监测分析方法见表3.1-3。 ④评价标准 项目所在区域地水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表3.1-3 地表水水质监测方法 序号 监测因子 分析方法 仪器 方法来源 最低检出浓度 1 水温 温度计法 pH 计 Testo206/YQ212 GB/T13195-1991 - 2 pH 玻璃电极法 pH 计 Testo206/YQ212 HJ 1147-2020 - 3 化学需氧量 重铬酸盐法 酸碱通用滴定管 25ml/BL024 HJ828-2017 4 mg/L 4 氨氮 纳氏试剂分 光光度法 紫外可见分光光度计T6新 世纪/YQ009 HJ535-2009 0.025 mg/L 5 粪大肠菌群 多管发酵法 生化培养箱SHP- 150/YQ037 HJ347.2-2018 20MPN/L 6 总磷 钼酸铵分光 光度法 紫外可见分光光度计T6新 世纪/YQ009 GB/T11893-1989 0.01 mg/L 7 悬浮物 重量法 电子天平CP114/YQ007 GB/T 1901-1989 4mg/L 8 五日生化需氧量 稀释与接种法 酸碱通用滴定管 25ml/BL024 HJ 505-2009 0.5mg/L ⑤评价方法 地表水现状评价采用单项水质参数评价模式，在各项水质参数评价中，对某一水质参数的现状浓度采用多次监测的平均浓度值。单因子污染指数计算公式为： 式中：Sij——第i种污染物在第j点的标准指数； Cij——第i种污染物在第j点的监测平均浓度值，mg/L； Csj——第i种污染物的地表水水质标准值，mg/L； 其中pH为： （pHj≤7.0）； （pHj＞7.0） 式中：SpHj——水质参数pH在j点的标准指数； pHj——j点的pH值； pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限； pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限。 ⑥监测结果及评价 地表水监测结果及水质评价结果见表3.1-4～表3.1-5。 表3.1-4 地表水监测结果一览表 检测 点位 检测项目 单位 检测结果 标准限值 2023.5.25 2023.5.26 2023.5.27 W1 pH值 无量纲 6-9 水温 ℃ —— 高锰酸盐指数 mg/L 6 BOD5 mg/L 4 总磷 mg/L 0.2 悬浮物 mg/L —— COD mg/L 20 氨氮 mg/L 1.0 粪大肠菌群 MPN/L 10000 W2 pH值 无量纲 6-9 水温 ℃ —— 高锰酸盐指数 mg/L 6 BOD5 mg/L 4 总磷 mg/L 0.2 悬浮物 mg/L —— COD mg/L 20 氨氮 mg/L 1.0 粪大肠菌群 MPN/L 10000 表3.1-5 地表水水质评价结果一览表 检测 点位 检测项目 单位 评价结果 2023.5.25 2023.5.26 2023.5.27 W1 pH值 无量纲 水温 ℃ 高锰酸盐指数 mg/L BOD5 mg/L 总磷 mg/L 悬浮物 mg/L COD mg/L 氨氮 mg/L 粪大肠菌群 MPN/L W2 pH值 无量纲 水温 ℃ 高锰酸盐指数 mg/L BOD5 mg/L 总磷 mg/L 悬浮物 mg/L COD mg/L 氨氮 mg/L 粪大肠菌群 MPN/L 由上表可知，双岳溪与索溪监测点位各项监测指标均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 3.1.2大气环境质量现状 本项目所在区域环境空气质量功能区为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体见表3.1-6。 表3.1-6 环境空气质量标准 污染物名称 浓度限值（μg/m3） 执行标准 取值时间 二级标准 PM10 年平均 70 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 二氧化氮（NO2） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 一氧化碳（CO） 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 mg/m3 二氧化硫（SO2） 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 总悬浮颗粒物（TSP） 年平均 200 24小时平均 300 臭氧 1小时平均 200 24小时平均 100 非甲烷总烃 —— 2.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》 （1）常规污染物 按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开公布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据《宁德市环境质量概要2022年度》，福鼎市2022年年度空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过国家二级标准，CO日均值第95百分数和O3最大8小时值第90百分数未超过国家二级标准，福鼎市环境空气质量属于达标区。2022年连续1年的大气常规因子环境空气质量监测数据如下。 表3.1-7 福鼎市2022年环境空气质量统计 污染因子 单位 监测数据 占标率（%） 标准值 达标情况 SO2 mg/m³ 0.006 10 0.06 达标 NO2 mg/m³ 0.007 17.5 0.04 达标 PM10 mg/m³ 0.027 38.57 0.07 达标 PM2.5 mg/m³ 0.012 34.28 0.035 达标 CO mg/m³ 1.2 30 4 达标 O3 mg/m³ 0.094 58.75 0.16 达标 备注：SO2、NO2、PM10和PM2.5为平均浓度，CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数，CO浓度单位为mg/m3，其他浓度单位均为μg/m3。 （2）特征污染物 为判定本项目环境特征污染物达标情况，本评价引用福鼎市鸿辉机车部件有限公司汽车精密件生产项目委托福建丰创检测技术有限公司于2023年4月9日～2023年4月11日对该项目所在地的TSP、非甲烷总烃的环境质量现状监测。 ①监测点位：乌岐屿G1（本项目西北侧约850m处，该监测点位在评价范围内，符合指南引用资料的要求）； 图3.1-2 引用的大气监测点位图 ②监测项目：非甲烷总烃、TSP； ③监测时间及频率：连续采样3天。 采样时均观测并记录当时的风向、风速、气温、气压等气象条件。本项目监测点位见图3.1-2。评价区域内环境空气质量现状详见表3.1-8。 表3.1-8 项目所在区域特征因子检测结果 监测点 监测项目 检测结果 达标情况 浓度范围mg/m3 最大浓度mg/m3 超标率（%） 乌岐屿G1 TSP 达标 非甲烷总烃 达标 由上表可知，项目所在区域下风向特征因子非甲烷总烃可达《大气污染物综合排放详解》中质量标准，TSP可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （3）引用资料的有效性分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的6.2.1.2要求：“大气环境质量现状调查可采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门发布的环境空气质量现状数据，评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点检测数据”。 项目基本污染物因子评价选取宁德市人民政府网站发布环境空气质量环境状况信息，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，环境现状监测数据可行；其他污染物因子引用福建丰创检测技术有限公司检测的现状数据进行评价，检测时间为2023年4月9日—12日，属于近期（近三年内）的检测数据；从2023年4月9日—12日至今期间，区域污染源基本上变化不大；检测单位为福建丰创检测技术有限公司，属于有相应检测资质的检测单位，基本符合HJ664规定，故从检测时间、检测单位、监测点位以及区域污染源变化情况分析，引用的现状检测数据基本符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）的要求。 3.1.3声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，本项目50m范围内无声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状调查。 3.1.4地下水、土壤现状评价说明 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中表明：原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。本项目位于福鼎市双岳工业园区L-3地块，厂房车间地面均采取硬化、防腐蚀及防渗处理措施，项目未使用危险化学品，无生产废水外排。目前项目未投产，不存在地下水、土壤污染途径，用地范围内不含有生态环境保护目标，因此可不开展环境质量现状调查。 3.1.5生态环境质量现状 项目位于福建省福鼎市双岳工业园区L-3地块，项目用地范围内没有生态保护目标，因此项目不对生态现状进行评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 表3.2-1 环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 距离 功能及规模 保护级别 大气环境 双岳幼儿园 东北侧 356m 教育 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 福鼎工业区人才公寓 东北侧 395m 居住 声环境 厂界外50米范围内无声环境保护目标 / 地表水环境 双岳溪和索溪 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准 地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源 / 生态环境 项目位于工业园区内，且项目周边无生态环境保护目标 / |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1水污染物排放标准 本项目施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水，施工废水经过隔油、沉淀池处理后回用施工。运营期无生产废水外排，运营期废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准后排入市政污水管网统一纳入福鼎市双岳项目区污水处理厂处理达标后排放，详见表3.3-1。 福鼎市双岳项目区污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准，详见表3.3-2。 表3.3-1《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（摘录）mg/L 项目 pH SS BOD5 CODcr NH3-N* 标准限值 6~9 400 300 500 45 注：氨氮排放标准参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B等级标准限值 表3.3-2 双岳项目区污水处理厂废水排放标准限值 项目 pH SS BOD5 CODcr NH3-N TN TP 标准限值 6~9 20 20 60 8 20 1 注：单位mg/L（pH无量纲） 3.3.2大气污染物排放标准 本项目施工期的施工扬尘，其主要污染物为颗粒物，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织监控浓度限值；运营期产生的废气包括塑胶网箱、塑料零件熔化、吹塑、注塑、挤出产生的有机废气，塑胶网箱、塑料零件边角料和不合格品破碎粉尘，铝件熔化、压注产生的烟尘和有机废气，机加工过程中产生金属粉尘，气割、焊接过程中产生的烟尘。 ①挥发性有机物（VOCs） 有组织：项目在塑胶网箱、塑料零件熔化、吹塑、注塑、挤出工序与铝液压注（注入）模具会产生的挥发性有机物（VOCs），本次评价挥发性有机物以非甲烷总烃计。其中熔化、吹塑、注塑、挤出工序废气经集气设施收集进入“两级活性炭吸附”处理后，引屋顶排气筒（DA001，DA002）排放，排放高度不低于20m，非甲烷总烃有组织排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中标准限值；铝液压注（注入）模具产生的VOCs经集气设施收集进入“静电净化器”处理后，引屋顶排气筒（DA003）排放，排放高度不低于20m，非甲烷总烃有组织排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值。 无组织：项目在塑胶网箱、塑料零件熔化、吹塑、注塑、挤出，铝液压注（注入）及机加工工序有一定量的非甲烷总烃造成无组织排放，企业厂界非甲烷总烃无组织排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）与《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界监控点限值均为4.0mg/m3。本项目厂界非甲烷总烃无组织排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中排放限值。厂区内非甲烷总烃无组织排放参照执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1中排放限值。 ②颗粒物 有组织：项目铝件熔化烟尘经集气设施收集进入“布袋除尘”处理后，引屋顶排气筒（DA003）排放，排放高度不低于20m；铝液压注产生的颗粒物经集气设施收集进入“静电净化”处理后，引屋顶与铝件熔化烟尘一同排放（DA003），颗粒物有组织排放参照执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1中排放限值。 无组织：项目在塑胶网箱、塑料零件边角料和不合格品破碎，铝件熔化、铝液压注，机加工、气割、焊接过程中有一定量的颗粒物成无组织排放，企业厂界颗粒物无组织排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）与《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界监控点限值均为1.0mg/m3。本项目厂界颗粒物无组织排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中排放限值。 项目大气污染排放标准具体详见3.3-3。 表3.3-3 大气污染物有组织排放执行标准 类别 污染物 排放浓度（mg/m3） 排放浓度（kg/h） 污染物排放监控位置 标准来源 有组织 熔化、吹塑、注塑、挤出废气（DA001，DA002） 非甲烷总烃 100 / 车间或生产设施排气筒 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4相关限值 压注（DA003） 120 17（20m） 设施排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的排放限值 铝件熔化、铝液压注（DA003） 颗粒物 30 / 设施排气筒 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1中排放限值 无组织 熔化、吹塑、注塑、挤出废气；压注废气；机加工废气 非甲烷总烃 4.0 / 企业边界 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中规定的排放限值 8 / 监控点处1h平均浓度值 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2中排放限值 30 / 厂区内监控点处任意一次浓度值 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019) 附录A表A.1中排放限值 边角料和不合格品破碎粉尘；气割、焊接烟气；机加工粉尘；铝件熔化、压注烟气 颗粒物 1.0 / 企业边界 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中规定的排放限值 3.3.3噪声排放标准 项目施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表3.3-4。 表3.3-4 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）摘录 时段 昼间，dB(A) 夜间，dB(A) 噪声限值 70 55 项目位于福鼎市双岳工业园区L-3地块，所处区域为3类声环境功能区，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求，见表3.3-5。 表3.3-5 厂界噪声排放标准 执行标准 类别 昼间LAeq（dB） 夜间LAeq（dB） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3 65 55 3.3.4固体废物 一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）（生态环境部公告2020年第65号）；危险废物的贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制分析 3.4.1总量控制因子 根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省“十四五”生态环境保护专项规划的通知》（闽政办〔2021〕59号）的要求，福建省“十四五”规划主要控制污染物质指标为CODcr、NH3-N、SO2、NOx。 根据《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》（闽环保财〔2017〕22号）“现有工业排污单位的水污染物的初始排污权只核定工业废水部分，对单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水经说明去向，不核定初始排污权”。 3.4.2 污染物总量控制指标 本项目无生产废水外排，不涉及二氧化硫和氮氧化物排放。但是涉及VOCs（以非甲烷总烃计）。本项目挥发性有机物（按非甲烷总烃计）排放量为2.5519t/a。需按要求实行区域内等量替代，建设单位已向宁德市福鼎生态环境局取得VOCs调剂量2.8071吨/年，VOCs总量调剂方案的意见函（宁鼎环函〔2023〕123号）见附件7。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 目前1#车间已经完成建设，剩余北侧2#车间未建设，在2#车间建设过程中的环保措施如下： 4.1.1施工扬尘、设备废气防治措施 （1）严格控制车辆超载，尽量避免沙土撒漏，对运送可能产生扬尘的建材，车辆应实行密闭运输，减少二次扬尘产生的来源； （2）场地应经常洒水，增强尘土的黏结能力，防止二次扬尘的产生。施工扬尘在采取有效的措施后，一般情况下在距施工现场150m范围以外基本可符合国标要求。另外，通过对场地内汽车行驶路面勤洒水（每天4～5次），可使空气中粉尘量减少70％左右，起到很好的降尘效果。施工现场周边应设置符合建设部等部委规定的围栏设施，实行封闭或者隔离施工，防止粉尘污染；施工车辆出入口应设有水枪及沉沙池，施工、运输车辆驶出工地前应当冲洗，防止粉尘飘扬，出行车辆必须清洗干净方可上路； （3）建筑材料临时仓库应设在距离敏感点较远的场地，以减轻物料运输、装卸、利用时对周边环境的影响； （4）施工应使用商品混凝土，禁止在施工现场搅拌，以防产生扬尘，建筑弃土存放时应当采取封闭、覆盖及其他有效防尘措施； （5）基建完成后，应及时清理和平整场地，并立即着手区内绿化工作，绿化应与主体工程同步设计、建设和验收； （6）建设单位在工程概算中应包括用于施工过程扬尘污染控制的专项资金，施工单位必须保证此项资金专款专用。 （7）装卸作业、清理施工弃土、清扫施工场地以及其他可能产生粉尘污染的施工，施工单位应当采取洒水、喷淋、覆盖、隔离等有效的防尘措施。 （8）施工中的机械等由于燃油产生的SO2、NO2等废气的排放对大气环境也将有一定的影响，但这些污染物的源强不大，影响时间也较短，对周围敏感目标的污染影响较小。 4.1.2施工废水防治措施 （1）施工现场应设临时雨污分流排水设施，修建临时隔油池、沉淀池。施工设备、运输车辆冲洗集中设置沉淀池，产生的冲洗废水和施工产生的泥浆及含有废油的泥浆的污水经隔油池、沉淀池处理后可用于场内降尘、车辆冲洗等用水。 （2）施工人员生活污水由厂区化粪池处理后经市政污水管网进入福鼎市双岳项目区污水处理厂处理。 （3）水泥、砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，尽量减少物料流失、散落和溢流现象，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 （4）合理安排施工时间，挖填土方应尽量避开雨天，开挖的泥沙应及时回填压实，避免沙土因雨水冲刷造成水土流失对周边市政污水管网堵塞。 （5）严格施工管理、文明施工，加强对机器设备的维护和保养，防止发生漏油现象。 （6）施工现场的建筑材料应尽量采用仓库或封闭式堆场贮存，避免暴雨时因雨水冲刷而造成对周边市政污水管网堵塞。 （7）加强现场管理，及时疏通排水沟，避免工地污水随地漫流，影响周边环境。 4.1.3施工噪声防治措施 施工单位必须执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准限值：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)，除需要连续浇筑砼外，其他作业在夜间10点以后停止施工，把噪声的影响减到最低限度。项目开工前，施工单位应向生态环境主管部门提出申请。 （1）施工单位要把噪声影响作为主要环境问题来抓，实行文明的施工作业，应加强防护措施，在施工场地周围设置实体围墙。 （2）从控制施工设备的噪声源入手，降低施工噪声的污染影响，要选用高效低噪声的施工机械，并加强机械设备的维护，保证施工机械设备良好的运行状态。 （3）对于进入施工场地的运输车辆，必须减速慢行、禁鸣喇叭。 （4）合理安排施工方案，禁止在午间和夜间等休息时间进行高噪声作业。 4.1.4固废处置措施 施工现场的建筑垃圾及时清理，落实定点堆放，及时清除，定期运出，净化施工环境，减少二次扬尘产生。 施工人员的生活垃圾及时清理，由环卫部门清运。 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 （1）源强分析 项目大气污染源主要为塑胶网箱、塑料零件熔化、吹塑、注塑、挤出工序，铝液压注过程产生的挥发性有机废气；塑胶网箱、塑料零件边角料和不合格品破碎，铝件熔化、压注，机加工、气割、焊接过程中产生的颗粒物。本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表4.2-1至表4.2-4。废气治理措施见图4.2-1。 图4.2-1 废气治理措施一览图 |
| --- | --- |

##### 表 4.2-1  项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 排放方式 | 产排污环节 | 污染物 | 污染源产生 | 治理措施 | 削减量 /t/a | 污染物排放 | 排放时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 /t/a | 产生浓度/ mg/m3 | 产生速率 /kg/h | 处理能力及工艺 | 收集 效率 | 工艺去除率 | 是否为可行技术 |  | 排放量/t/a | 排放浓度 / mg/m3 | 排放速率 / kg/h |  |
| 有组织 | DA001 | 熔化、吹塑、注塑、挤出 | 非甲烷总烃 | 2.2815 | 38.03 | 0.95 | 集气罩/集气管道+活性炭吸附设施+20m排气筒 | 65% | 50% | 是 | 1.14075 | 1.14075 | 19.01 | 0.48 | 2400 |
|  | DA002 | 熔化、吹塑、注塑、挤出 | 非甲烷总烃 | 0.1158 | 3.22 | 0.048 |  | 65% | 50% | 是 | 0.0579 | 0.0579 | 1.61 | 0.024 | 2400 |
|  | DA003 | 压注（注入） | 非甲烷总烃 | 0.096 | 5.33 | 0.04 | 集气罩/集气管道+静电净化设施+20m排气筒 | 80% | 60% | 是 | 0.0576 | 0.0384 | 2.13 | 0.016 | 2400 |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.0099 | 0.55 | 0.00413 |  |  | 80% | 是 | 0.0079 | 0.00198 | 0.11 | 0.0008 | 2400 |
|  |  | 熔化 | 颗粒物 | 0.0192 | 1.07 | 0.008 | 集气罩/集气管道+布袋除尘设施+20m排气筒 | 80% | 95% | 是 | 0.01824 | 0.00096 | 0.05 | 0.0004 | 2400 |
| 无组织 | 熔化、吹塑、注塑、挤出 | 1#车间 | 非甲烷总烃 | 1.2285 | / | 0.5119 | / | / | / | / | / | 1.2285 | / | 0.5119 | 2400 |
|  |  | 2#车间 |  | 0.0624 | / | 0.0260 | / | / | / | / | / | 0.0624 | / | 0.026 | 2400 |
|  | 压注（注入） | 非甲烷总烃 | 0.024 | / | 0.009 | / | / | / | / | / | 0.024 | / | 0.009 | 2400 |
|  | 熔化、压注 | 颗粒物 | 0.0072 | / | 0.003 | / | / | / | / | / | 0.0072 | / | 0.003 | 2400 |
|  | 破碎 | 1#车间 | 颗粒物 | 0.26 | / | 0.867 | 破碎机自带粉尘过滤净化装置 | 100% | 99% | / | / | 0.0026 | / | 0.0087 | 300 |
|  |  | 2#车间 |  | 0.0132 |  | 0.088 |  | 100% | 99% |  |  | 0.000132 |  | 0.0009 | 150 |
|  | 机加工 | 颗粒物 | 2.597 | / | 1.082 | 沉降周边，定期清理后资源化利用 | 90% | 100% | / | 2.3373 | 0.2597 | / | 0.1082 | 2400 |
|  | 机加工 | 非甲烷总烃 | 0.00003 | / | / | 封闭加工 | / | / | / | / | 0.00003 | / | / | 2400 |
|  | 气割、焊接 | 颗粒物 | 0.6756 | / | 0.8445 | 移动式烟尘净化器 | 90% | 95% | 是 | 0.5776 | 0.098 | / | 0.1225 | 800 |
| 有组织 | 颗粒物 | 0.0029t/a | 非甲烷总烃 | 1.2370t/a |
| 无组织 | 颗粒物 | 0.3676t/a | 非甲烷总烃 | 1.3149t/a |
| 合计 | 颗粒物 | 0.3705t/a | 非甲烷总烃 | 2.5519t/a |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 表4.2-2 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染源 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 1 DA001 熔化、吹塑、注塑、挤出 非甲烷总烃 19.01 0.48 1.14075 2 DA002 熔化、吹塑、注塑、挤出 非甲烷总烃 1.61 0.024 0.0579 3 DA003 压注 非甲烷总烃 2.13 0.016 0.0384 颗粒物 0.11 0.0008 0.00198 熔化 颗粒物 0.05 0.0004 0.00096 有组织排放总计 非甲烷总烃 1.2370 颗粒物 0.0029 表4.2-3 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 核算年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 生产车间无组织废气 熔化、吹塑、注塑、挤出 非甲烷总烃 车间 密闭 1）非甲烷总烃： 企业边界：《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中排放限值；监控点处1h平均浓度值：《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2中排放限值；厂区内监控点处任意一次浓度值：《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019) 附录A表A.1中排放限值 2）颗粒物： 企业边界：《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中排放限值。 企业边界 4.0 1.2909 1#车间1.2285 2#车间0.0624 2 压注 监控点处1h平均浓度值 8 0.024 3 机加工 厂区内监控点处任意一次浓度值 30 0.00003 4 破碎 颗粒物 企业边界 1.0 0.0027 1#车间0.0026 2#车间0.000132 5 熔化、压注 0.0072 6 机加工 0.2597 7 气割、焊接 0.098 无组织排放总计 非甲烷总烃 1.3149 颗粒物 0.3676 ①熔化、吹塑、注塑、挤出过程中的挥发性有机废气 项目塑胶网箱、塑料零件熔化、吹塑、注塑、挤出过程中，原料高密度聚乙烯（HDPE）、聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）、聚酰胺（PA）、聚丙烯（PP）、聚碳酸酯（PC）受热会产生一定量的有机废气。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的“292 塑料制品行业系数手册”中“2929 塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表”的VOCs（以非甲烷总烃计）产污系数采用配料混合挤出生产塑料零件的产污系数，产污系数为2.7kg/t-产品。根据建设单位提供资料，忽略边角料及不合格品的损耗，本项目产品产量约为1366t/a，其中1#车间计划生产产品1300t/a，2#车间计划生产产品66t/a，则非甲烷总烃产生量为3.6882t/a，其中1#车间非甲烷总烃产生量为3.510t/a，2#车间非甲烷总烃产生量为0.1782t/a。 本项目熔化、吹塑、注塑、挤出工序年运行2400h，采用“两级活性炭吸附”对废气进行处理，使用集气罩进行废气收集，废气收集效率约为65%，处理效率50%，1#车间注塑机共35台，同时进行生产的注塑机约15台，设计1#车间注塑机收集风量为25000m3/h；2#车间注塑机15台，吹塑机5台，挤出机2台共22台塑胶网箱、塑料零件加工设备，同时进行生产设备约10台，2#车间设计风量为15000m3/h。则项目非甲烷总烃有组织排放量为1.1986t/a，其中1#车间有组织排放量为1.1408t/a，排放速率为0.48kg/h，排放浓度为19.01mg/m3；2#车间有组织排放量为0.0579t/a，排放速率为0.024kg/h，排放浓度为1.61mg/m3。无组织排放量为1.2909t/a，其中1#车间无组织排放量为1.2285t/a；2#车间无组织排放量为0.0624t/a。 ②铝液压注（注入）过程中脱模剂产生的挥发性有机废气 压注时钢模具上涂抹的脱模剂在高温下挥发会产生VOCs，项目脱模剂用量为0.6t，其挥发分约占20%，VOCs产生量按最大挥发量计算，则VOCs产生量0.12t/a。采用“静电净化”对废气进行处理，集气罩进行废气收集，废气收集效率约为80%，处理效率取60%。按照单台压铸机收集风量750m3/h计，引风机风量7500m3/h，压注过程中有组织VOCs排放量按0.0384t/a，则排放浓度为2.13mg/m3；无组织排放量为0.024t/a。 ③塑胶网箱、塑料零件边角料和不合格品破碎粉尘 项目塑胶网箱、塑料零件在生产过程中产生的边角料和不合格品需进行破碎后回用生产，破碎产生的粉尘量类比同类型企业按1%破碎料计算。按照建设单位提供的资料，需要返回破碎的物理占原料的1%～3%，本项目原料用量约为1366t/a，其中1#车间计划生产产品1300t/a，2#车间计划生产产品66t/a。按照2%返回破碎计算的产生的粉尘量约为0.2732t/a，其中1#车间产生的粉尘量为0.26t/a，2#车间产生的粉尘量为0.0132t/a。 本项目破碎粉尘（颗粒物）使用破碎机自带的过滤净化装置，废气收集效率按照100%，使用自带的过滤净化装置处理效率取99%。则项目颗粒物排放量（无组织）为0.0027t/a，其中1#车间排放量为0.0026t/a，排放速率为0.0087kg/h；2#车间排放量为0.00013t/a，排放速率为0.0009kg/h。 ④铝件熔化、压注产生的烟尘 熔化，高温加热铝件使其形成熔融状态，会产生少量的烟尘，烟尘主要为铝及其他杂质的颗粒物。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业中铸造工业：熔炼（感应电炉/电阻炉及其他）颗粒物系数0.479kg/t-产品，忽略不合格品及生产过程的损耗，本项目铝件的最大用量为50吨/年，则本项目熔化过程烟尘的产生量为0.0240t/a。本项目铝件熔化烟尘使用集气罩等方式进行废气收集，废气收集效率约为80%，使用布袋处理器进行处理，处理效率95%，设计风量为7500m3/h，项目熔化烟尘有组织排放量为0.00096t/a。 压注，铝件熔化后在压注进磨具的过程中会产生少量烟尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业中铸造工业：造型/压注颗粒物系数0.247kg/t-产品，本项目铝件的最大用量为50吨/年，则本项目压注过程烟尘的产生量为0.0124t/a。本项目铝件压注产生的烟尘使用集气罩等方式进行废气收集，废气收集效率约为80%，使用静电净化器进行处理，处理效率80%，设计风量为7500m3/h，项目压注烟尘（颗粒物）有组织排放量为0.00198t/a。 合计铝件熔化、压注烟尘产生量为0.0364t/a。废气收集效率约为80%，无组织排放量约20%，无组织排放量为0.0072t/a。 ⑤机加工金属粉尘 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的“33-37，431-434机械行业系数手册”中“04 下料表”采用锯床、砂轮切割机切割工艺的颗粒物产污系数，产污系数为5.3kg/t-原料。根据建设单位提供资料，本项目钢材、铁板原料使用量约为490t/a，颗粒物产量为2.597t/a。由于金属粉尘密度较大，一般飘落在车床及机加工设备附近，散落的金属粉尘企业安排专职人员及时进行清扫，装袋收集，避免出现二次起尘影响。约10%的逸散粉尘无组织排放，无组织排放量约为0.2597t/a。 ⑥机加工有机废气 项目在机加工过程中，为了防止切削温度过高，导致设备受损，需使用切削液来冷却和润滑刀具设备。使用的切削液主要成分为天然的脂肪类、阴离子和非离子型乳化剂以及矿物油，其具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能。 根据《金属切削液油雾的形成及控制》中的相关结论，切削液使用过程中产生的有机废气为非甲烷总烃，产生量为0.03‰~0.05‰，本项目以0.05‰计，本项目全厂切削液使用量为0.6t/a，则本项目切削液挥发产生的非甲烷总烃为0.03kg/a。在机加工设备对工件加工时为密闭加工，对周围环境影响较小。 ⑦气割、焊接烟尘 本项目采用气割方式对部分钢材、铁板等金属原辅材料进行分割，气割采用乙炔作为燃料，氧气为助燃剂，乙炔燃烧产生的火焰金属材料过程中，在高温下会产生烟尘，主要成分为金属氧化物颗粒。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的“33-37，431-434机械行业系数手册”中“04 下料表”采用氧/可燃气切割工艺的颗粒物产污系数，产污系数为1.5kg/t-原料。根据建设单位提供资料，本项目钢材、铁板使用量约为410t/a，颗粒物产量为0.615t/a；《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的“33-37，431-434机械行业系数手册”中“09 焊接表”采用手工电弧焊工艺的颗粒物产污系数，产污系数为20.2kg/t-原料。根据建设单位提供资料，本项目焊条使用量约为3t/a，颗粒物产量为0.0606t/a。则气割、焊接产生的烟尘为0.6756t/a。 本项目气割、焊接产生的烟尘采用移动式烟尘净化器处置，捕集效率按90%计，处理效率95%。则项目气割、焊接烟尘（颗粒物）处理量为0.5776t/a，无组织排放量为0.0098t/a。 （2）达标排放分析 ①塑胶网箱、塑料零件原料熔化、吹塑、注塑、挤出工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集，通过活性炭吸附装置处理后的非甲烷总烃经20m高排气筒（DA001、DA002）高空排放。经处理后非甲烷总烃的排放浓度为19.01mg/m3与1.61mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中标准限值（非甲烷总烃排放浓度≤100mg/m3）。 ②铝件熔化产生的烟尘，经集气罩收集通过“布袋除尘”置处理后经20m高排气筒（DA003）高空排放。经处理后废气中颗粒物排放浓度为0.05mg/m3，满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1中排放限值（颗粒物排放浓度≤30mg/m3）。 ③铝液压注模具时高温挥发产生的非甲烷总烃、颗粒物，经集气罩收集通过“静电净化”处理后经20m高排气筒（DA003）高空排放。经处理后废气中非甲烷总烃排放浓度为2.13mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的排放限值（非甲烷总烃排放浓度≤120mg/m3）；颗粒物排放浓度为0.11mg/m3，满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1中排放限值（颗粒物排放浓度≤30mg/m3）。 ④塑胶网箱、塑料零件边角料、不合格品破碎产生的粉尘经破碎机自带的过滤净化装置处理后可有效对破碎的颗粒物进行收集和过滤，基本无粉尘排放。 ⑤机加工过程中的金属粉尘密度较大，并在密闭设备进行生产，一般飘落在车床及机加工设备附近，可扩散区域小，不易产生扬尘，由工人在每日生产结束后进行清理，纳入固体废物管理。 ⑥气割、焊接产生的烟气使用移动式烟尘净化器进行处理，可有效对气割、焊接产生的烟气收集和过滤，大幅度降低颗粒物排放。 （3）废气治理措施可行性 ①塑胶网箱、塑料零件熔化、吹塑、注塑、挤出废气 参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）表A.2中污染防治可行技术，熔化、吹塑、注塑、挤出产生的非甲烷总烃可使用“吸附”工艺，建设单位结合企业实际情况选用活性炭箱进行处理。橡胶和塑料制品工业污染防治可行技术具体见表4.2-4。 活性炭箱工作原理：负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。活性炭环保箱是一种干式废气处理设备，由箱体和填装在箱体内的吸附单元组成。 图4.2-1 活性炭箱工作原理图 ②塑胶网箱、塑料零件边角料、不合格品破碎粉尘 参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）表A.2中污染防治可行技术，边角料、不合格品破碎产生的颗粒物污染防治可使用破碎机自带的过滤净化装置（滤筒/滤芯除尘）。橡胶和塑料制品工业污染防治可行技术具体见表4.2-4。 滤筒/滤芯除尘工作原理：将待过滤的流体从入口处进入滤筒过滤器的滤芯内部，经过滤芯筛选，将过滤后的流体从出口处排出。滤筒过滤器的结构通常由滤芯、滤筒壳体、进口和出口等部分构成。滤芯通常由多个细长的滤筒组成，滤筒内部充满了滤材，例如多孔陶瓷、陶瓷膜等。进口和出口则与滤筒相连接，形成流体通道，使待过滤的流体能够从进口进入滤筒，经过滤筒内部的滤材，最终从出口处排出，捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘。滤筒过滤器的结构设计复杂，但使用起来非常方便，只需要对设备进行定期维护和清洁，就可以保证其正常运行和稳定过滤效果。广泛应用于各种工业领域的粉尘处理。 图4.2-2 滤筒/滤芯图 表4.2-4《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122—2020)（摘录） 产排污环节 污染物种类 过程控制技术 可行技术 塑料薄膜制造，塑料板、管、型材制造，塑料丝、绳及编制品制造，泡沫塑料制造，塑料包装箱及容器制造，日用塑料制品制造，人造草坪制造，塑料零件及其他塑料制品制造废气 颗粒物 溶剂替代 密闭过程 密闭场所 局部收集 袋式除尘；滤筒/滤芯除尘 非甲烷总烃 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧 臭气浓度、恶臭特征物质 喷淋、吸附、低温等离子体、UV 光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术 ③铝液压注（注入）模具时高温挥发产生的颗粒物、油雾（以非甲烷总烃计） 参照《铸造工业大气污染防治可行技术指南》（HJ 1292-2023）中指出使用脱模剂压铸时会产生油雾（以非甲烷总烃计），推荐使用“静电净化技术”治理油雾。 静电净化技术工作原理：使油雾废气在电场力的作用下，荷电后的油雾颗粒沉积在与其极性相反的收集板上，最终依靠重力实现油雾与空气的分离。静电净化技术主要分为两个部分，第一部分极化区，利用放电电极将大颗粒物（颗粒物或液滴）极化带电，第二部分收集区，利用收集电极将带电大颗粒物聚集。放电电极：放电电极施加的电压会产生的自由电子，自由电子加速逐个地撞向气体分子，使气体分子带电。带电气体分子与空气中的尘埃、油烟等大粒径物质结合，并逐渐富集，最终使大粒径物质带电。收集电极：带电大粒径物质在电场中因为同性相斥、异性相吸的原理，被吸引至集尘板上，得以统一回收。 图4.2-3 静电净化技术工作原理图 ④铝件熔化烟尘 参照《铸造工业大气污染防治可行技术指南》（HJ 1292-2023）表1金属熔炼（化）工序大气污染防治可行技术中铝件熔化废气可使用“布袋除尘”污染治理设施。 布袋除尘器工作原理：含尘气体从风口进入灰斗后，一部分较粗尘粒和凝聚的尘团，由于惯性作用直接落下，起到预收尘的作用。进入灰斗的气流折转向上涌入箱体，当通过内部装有金属骨架的滤袋时，粉尘被阻留在滤袋的外表面。净化后的气体进入滤袋上部的清洁室汇集到出风管排出。除尘器的清灰是逐室轮流进行的，其程序是由控制器根据工艺条件调整确定的。合理地清灰程序和清灰周期保证了该型除尘器的清灰效果和滤袋寿命。 除尘器工作时，随着过滤的不断进行，滤袋外表的积尘逐渐增多，除尘器的阻力亦逐渐增加。当达到设定值时，清灰控制器发出清灰指令，将滤袋外表面的粉尘清除下来，并落入灰斗，然后再打开排气阀使该室恢复过滤。经过适当的时间间隔后除尘器再次进行下一室的清灰工作。除尘器除尘效率高，可捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘，除尘效率可达99%以上，布袋除尘器工作原理见图4.2-4。 图4.2-4 布袋除尘器工作原理图 （4）环境防护距离 据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，对无组织排放的有毒有害气体可通过设置大气防护距离来解决。根据大气环境防护距离采用生态环境部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室推荐的模式计算，本项目废气在厂界外无超标点，可不设置大气环境防护距离，但为加强管理，本项目根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中计算公式核算环境防护距离，无组织排放所需的卫生防护距离计算如下： 式中：Qc—无组织排放量，kg/h； Cm——标准浓度限值，mg/Nm3； L——卫生防护带距离，m； r——无组织排放源的等效半径，m。根据生产单元占地面积S（m2）计算，r=(S/π)0.5。 A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，见表4.2-5。 表4.2-5 计算参数的选择 参数名称 A B C D 计算系数 400 0.010 1.85 0.78 计算结果见表4.2-6。 表4.2-6 本项目防护距离计算结果 区域 污染物 无组织排放速率kg/h 质量标准 (mg/m³) 生产单元占地面积（㎡） 计算值（m） 提级值（m） 1#车间 非甲烷总烃 0.5119 2.0 2500 12.6 50 2#车间 颗粒物 0.1225 0.9 2070 6.1 50 注：根据车间生产布局，1#车间主要进行塑料制品生产，2#车间主要进行气割、焊接生产。故对1#车间计算非甲烷总烃，2#车间计算颗粒物大气防护距离。 因此，本项目的大气环境防护距离为生产车间50m范围内。本项目大气环境防护距离内不存在大气环境保护目标，能达到环境防护距离要求。环境防护距离包络图见附图7。 （5）非正常排放及防范措施 非正常排放指非正常工况下的污染物排放。如污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排放。根据废气源强分析可知本项目废气产生浓度较低，短时间非正常排放不会对大气环境带来较大影响。但在生产运营过程中，须严格执行防范措施，减少非正常排放带来环境影响。 根据建设单位生产工艺及废气产生与排放情况，主要的预防非正常排放措施有：在生产设施启动前开机，生产设施停车后将生产设施或自身存积的气态污染物全部进行净化处理后停机，并在生产设施运营全过程（包括启动、停车、维护等）保持正常运行；发生不正常运行时立即进入停机程序，并在确保安全的前提下尽快停机；定期巡视，依据巡视检查结果适时开展维护保养工作等。 （6）排放口情况和监测计划 项目废气排放口基本情况见表4.2-7。废气污染源监测计划见表4.2-8。 表4.2-7 废气排放口基本情况表 序号 编号 排放口名称 污染物类型 排气筒高度m 排气筒内径m 排气筒温度℃ 地理坐标 1 DA001 塑料制品废气排放口 非甲烷总烃（熔化、吹塑、注塑、挤出） 20 0.8 25 N:27°18′9.004″ E：120°16′52.208″ 2 DA002 塑料制品废气排放口 非甲烷总烃（熔化、吹塑、注塑、挤出） 20 0.6 25 N:27°18′10.385″ E：120°16′15.391″ 3 DA003 熔化、压注排放口 颗粒物、非甲烷总烃（熔化、压注） 20 0.5 80 N:27°18′10.986″ E：120°16′52.246″ 表4.2-8 废气污染源监测计划 监测 点位 监测项目 执行标准 监测 频率 监测依据 DA001、DA002 颗粒物 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4相关限值 1次/年 《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021） 非甲烷总烃 1次/半年 DA003 颗粒物 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1中排放限值 1次/半年 《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ 1251—2022） 非甲烷总烃 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的排放限值 1次/年 厂界 颗粒物 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中规定的排放限值 1次/年 《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021） 非甲烷总烃 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中规定的排放限值 1次/年 《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021） 注：DA003颗粒物和非甲烷总烃的监测点分别位于合并排气筒前预留的规范化采样口位置。 4.2.2废水 （1）废水污染源 本项目运营期无生产废水排放，项目生活污水污染源情况如下表所示。 表4.2-9 项目生活污水治理设施一览表 类别 产污环节 废水产生量（t/a） 污染物种类 治理措施 排放口信息 处理工艺 排放量 排放去向 生活污水 员工生活 780 pH 化粪池 780 双岳项目区污水处理厂 / SS BOD5 SS 氨氮 项目职工35人，其中15人住宿，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），住厂工人生活用水量取150L/d·人，不住厂工人生活用水量取50L/d·人，项目年工作时间300天，则生活用水量为3.25m3/d（975m3/a）。项目生活污水产生量按生活用水量的80%计，则生活污水产生量为2.6m3/d（780m3/a）。生活污水经化粪池处理后排入福鼎市山双岳项目区污水处理厂处理达标排放。 （2）达标排放分析 结合本项目实际情况，生活污水中污染物成分简单、浓度较低，主要污染指标浓度为COD：400mg/L，BOD5：250mg/L，SS：280mg/L，NH3-N：35mg/L。参考环评手册中《常用污水处理设备及去除率》，化粪池对污水的处理效率一般为：COD15%，BOD59%，SS30%，氨氮3%。则项目生活污水排放情况详见表4.2-10。 表4.2-10 项目生活污水主要污染物产生量和排放量一览表 污染物 废水量 COD BOD5 SS NH3-N 处理前 产生浓度（mg/L） 780t/a 400 250 280 35 年产生量（t/a） 0.312 0.195 0.2184 0.0273 化粪池 处理后 排放浓度（mg/L） 340 228 196 34 年排放量（t/a） 0.2652 0.17784 0.15288 0.02652 污水处理厂处理后 排放浓度（mg/L） 60 20 20 8 年排放量（t/a） 0.0468 0.0156 0.0156 0.00624 排放去向 通过市政管网最终排入双岳项目区污水处理厂集中处理 允许排放标准（GB8978-1996中三级标准） 500 300 400 45 达标性 达标 达标 达标 达标 （3）废水治理措施可行性分析 ①管网衔接可行性分析 本项目位于福鼎市双岳项目区服务区范围，目前双岳项目区污水处理厂已投产使用，本项目建设近期可与福鼎市双岳项目区污水处理厂衔接。项目污水通过周边现有园区道路的市政污水管网进入福鼎市双岳项目区污水处理厂统一处理后达标排放。本项目生活污水经过化粪池处理后纳入福鼎市双岳项目区污水处理厂处理是可行的，对周边水环境影响小。 ②园区污水从接纳水质水量分析 废水水量的影响分析 根据污水处理厂提供的资料，总污水处理规模为0.4万m3/d，其中一期处理规模为0.2万m3/d。污水处理工艺采用A2/O处理工艺，污泥处理采用浓缩脱水工艺。尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。本项目外排污水主要为生活污水，排放量为2.6t/d。根据调查福鼎市双岳项目区污水处理厂近期平均进水水量为1533t/d。目前还留有约467t/d余量，占双岳项目区污水处理厂余量0.6%。由此可见本项目的生活污水纳入福鼎市双岳项目区污水处理厂统一处理不会造成明显的负荷冲击。 废水水质的影响分析 本项目排放的废水主要为生活污水，污染物成分简单，可生化性高，生活污水经化粪池处理后COD排放浓度为340mg/L、BOD5排放浓度为228mg/L、SS排放浓度为196mg/L、NH3-N排放浓度为34mg/L，均可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准），水质能够满足双岳项目区污水处理厂的接管标准，不会对双岳项目区污水处理厂负荷和处理工艺产生影响，因此项目水质水量均能满足污水处理厂接纳标准，对污水处理厂的污染负荷的影响较小，本项目废水排放对污水处理厂的冲击不大。 （4）废水污染物排放源及排放口基本情况 废水污染物排放源详见表4.2-11。 表4.2-11 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（kg/d） 年排放量（t/a） 1 DW001 COD 60 0.165 0.0468 BOD5 20 0.052 0.0156 SS 20 0.052 0.0156 NH3-N 8 0.0208 0.00624 全厂排放口合计 COD 0.0468 NH3-N 0.00624 4.2.3噪声 （1）噪声源强 本项目生产过程中噪声源主要来自数控车床、攻丝机等设备过程中产生的噪声等机械设备运行噪声，噪声声压级范围为65-85dB（A），见表4.2-10，运营期间生产噪声采取设备基础减振、厂房隔声等综合措施进行降噪，降噪效果约为20dB（A）。 表4.2-12 项目主要噪声设备情况一览表 序号 设备名称 单位 数量 生产车间 治理前声级dB（A）（单台，距噪声源1m处） 噪声属性及性质 采取的措施 持续时间（h/d） 1 电焊机 台 5 2#车间 75 机械、连续、固定 基础减振、厂房隔声降噪20dB(A) 8 2 砂轮机 台 5 2#车间 75 3 数控车床 台 20 1#、2#车间 70 4 注塑机 台 50 1#、2#车间 70 5 冲床 台 21 1#、2#车间 80 6 吹塑机 台 5 2#车间 70 7 拉床 台 2 2#车间 70 8 磨床 台 6 1#、2#车间 75 9 压铸机 台 10 2#车间 70 10 线切割 台 15 1#、2#车间 80 11 电脉冲 台 15 1#、2#车间 65 12 铣床 台 10 2#车间 75 13 包装机 台 50 1#、2#车间 65 14 挤出机 台 2 2#车间 70 15 破碎机 台 4 1#、2#车间 75 16 空压机 台 6 1#、2#车间 85 （2）噪声达标分析 项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录A户外声传播的衰减及附录B典型行业噪声预测模型进行分析。 1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 ①如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TI—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 图4.4-1 室内声源等效室外声源图例 ②按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sa/(1-a)，s为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③按下式计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 ④在室内近似为扩散声场时，按下式计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ⑤按下式将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带的声功率级： 式中： Lw—中心位置位于透声（积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S透声面积，m2。 2）户外声传播的衰减 户外声传播衰减包括几何（散（Adiv)、大气（收（Aatm)、地面（应（Agr)、障碍物（蔽（Abar)、其他多方面（应（Ami）c）引起的衰减。 ①基本公式 某个声源在预测点处声压级的计算公式如下： Lp(r)＝Lw+D（－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) Lp(r)＝Lp(r0)+D（－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中： Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的（功（级(A计权）倍）带)，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB； Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②预测点的A声级）A）r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 式中： LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)（预（点(r)处，第i倍频带声压级，dB； △Li—i倍频带A计算网络修正（，（B(根据导则附）B）算)。 衰减项计算按导则附录A中A.3相关模式计算。 3）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t j，则拟建工程声源对预测点产生（贡（值(）e）g)为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj ——在T时间内j声源工作时间，s。 4）噪声预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级，计算公式： (2) 式中： Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 5）隔声量的确定 项目主要噪声设备大多设置于各建构筑物内，设备噪声经墙体隔声，设备基础减振后，可削减20）B）A)左右。 6）预测结果 利用上述模式计算本项目噪声源同时工作时，预测到厂界的噪声最大值及位置，预测结果见表4.2-13。 表4.2-13 噪声预测结果一览表 单位：dB 序号 1#车间 2#车间 厂界贡献值dB(A) 叠加噪声源dB(A) 预（点（离(m) 衰减量 dB(A) 贡献值dB(A) 叠加噪声源dB(A) 预（点（离(m) 衰减量 dB(A) 贡献值dB(A) 1 87.86 东侧场界 13 20 45.6 86.47 东侧场界 46 20 33.2 45.8 2 南侧场界 7 51.0 南侧场界 51 32.3 51.1 3 西侧场界 6 52.3 西侧场界 6 50.9 54.7 4 北侧场界 78 30.0 北侧场界 5 52.5 52.5 本项目夜间不进行生产，由贡献值与现状值进行叠加预测结果可以看出，建设项目营运期厂界四周噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间≤65dB（A））要求，项目周边50m范围内无声环境敏感点，因此，项目生产机械设备噪声对周边声环境影响较小。 （3）治理措施可行性 本项目从合理布局、技术防治、管理措施等方面采取有效防噪措施： 1）合理布局： 将高噪声设备集中布置车间厂房内或设备房内，并尽量远离厂界，无露天生产；生产车间在生产作业时尽量关闭门窗；在管道布置、设计及支吊架选择上注意防震、防冲击，以减少噪声对环境的影响。 2）技术防治： ①选用低噪声、环保型、节能型生产设备，对高噪声的设备设置底座基础减震； ②将高噪声设备置于室内，合理布局车间生产设备，设备不紧贴墙布置，尽量远离窗门； ③定期检查设备，注意设备的维护，使设备处于良好的运行状态，减轻非正常运行产生的噪声污染，实行文明生产； ④加强厂区周边绿化，既美化环境又起到一定的吸声降噪作用。 3）管理措施： 日常尽可能关闭门窗生产；加强宣传，做到文明生产，禁止工作人员喧哗；为减轻运输车辆对区域声环境的影响，建议对运输车辆加强管理和维护，保持车辆良好工况，运输车辆经过周围噪声敏感区时，应限制车速、禁鸣喇叭，尽量避免夜间运输；定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行时产生的噪声。 4）可行性分析 根据噪声预测分析结果，通过采取设备减振、厂房隔声、绿化降噪等综合治理措施后，项目各厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，生产噪声对周边环境较小，措施可行。 （4）自行监测计划 项目噪声监测计划见下表。 表4.2-14 噪声监测计划 监测点位 监测项目 执行标准 监测频率 厂界 Leq(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准 1次/季 4.2.4固体废物 （1）固废源强 项目固体废物主要为职工生活垃圾和生产过程中产生的工业固体废物。 1、生活垃圾 本项目职工定员为35人，15人住厂，20人不住厂，年工作日为300天。不住厂职工生活垃圾系数取0.6kg/人·日，住厂职工生活垃圾系数取1kg/人·日，则项目职工生活垃圾产生量为27kg/d，年产生量为8.1t。项目生活垃圾由环卫部门定期统一清运处理。 2、一般工业固体废物 ①废边角料、残次品和废包装物 根据工艺分析，本项目运营期产生的固体废物主要为选料过程中产生的不合格原材；机加工过程产生的废边角料、成品检验过程中产生的残次品以及包装所有的包装物。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的“33-37，431-434机械行业系数手册”，“35 专用设备制造业”中“3579 其他农、林、牧、渔业机械制造”“3525 模具制造”产污系数，产污系数分别为100千克/台－产品、25千克/吨－产品。结合建设单位提供资料，项目设计年生产9000台农业渔业机械装备，模具2t/a，计算得废边角料、残次品和废包装物的产生量为900.05t/a，相关计算见表4.2-15。 表4.2-15 排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（摘录） 类别名称 固体废物种类 产污系数 产品产量 污染物产生量（t） 33-37、431-434机械行业系数手册—35专用设备制造业 3579 其他农、林、牧、渔业机械制造 一般工业废物（废边角料、废包装物） 100千克/台－产品 9000台 900 3525 模具制造 25千克/吨－产品 2吨 0.05 合计 900.05t ②金属沉降粉尘 金属沉降粉尘主要产生于机加工等工序，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的“33-37，431-434机械行业系数手册”中“04 下料表”采用锯床、砂轮切割机切割工艺的颗粒物产污系数，产污系数为5.3kg/t-原料。本项目钢材、铁板原料使用量约为490t/a，颗粒物产量为2.597t/a。由于金属粉尘密度较大，一般飘落在加工中心及机加工设备附近，散落的金属粉尘企业安排专职人员及时进行清扫，装袋收集，避免出现二次起尘影响。约10%的逸散粉尘无组织排放，无组织排放量约为0.2597t/a，收集的金属粉尘约2.3373t/a。因部分收集的金属粉尘中沾染切削液，需对其进行压榨、压滤、过滤除油达到静置无滴漏后打包压块，外售其他单位回收利用，根据国家危险废物名录，经预处理后的金属眉利用过程不按危险废物管理。金属沉降粉尘相关计算见表4.2-16。 表4.2-16 排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（摘录） 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标类别 产污系数 原料（t） 污染物产生量（t） 33-37、431-434机械行业系数手册—04下料 钢材（含板材、构件等）、铝材（含板材、构件等）、铝合金（含板材、构件等）、铁材、其他金属材料 锯床、砂轮切割机切割 所有规模 颗粒物 千克/吨－原料 5.3kg/t-原料 490 2.597 无组织排放（t） 0.2597 金属沉降粉尘收集量（t） 2.3373 ③气割、焊接回收烟尘 本项目采用气割方式对部分钢材、铁板等金属原辅材料进行分割，气割采用乙炔作为燃料，氧气为助燃剂，乙炔燃烧产生的火焰金属材料过程中，在高温下会产生烟尘，主要成分为金属氧化物颗粒。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的“33-37，431-434机械行业系数手册”中“04 下料表”采用氧/可燃气切割工艺的颗粒物产污系数，产污系数为1.5kg/t-原料。根据建设单位提供资料，本项目钢材、铁板使用量约为410t/a，颗粒物产量为0.615t/a；《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的“33-37，431-434机械行业系数手册”中“09 焊接表”采用手工电弧焊工艺的颗粒物产污系数，产污系数为20.2kg/t-原料。根据建设单位提供资料，本项目焊条使用量约为3t/a，颗粒物产量为0.0606t/a。计算的气割、焊接产生的烟尘为0.6756t/a。本项目气割、焊接产生的烟尘采用移动式烟尘净化器处置，捕集效率按90%计，处理效率95%。则项目气割、焊接烟尘（颗粒物）处理量为0.5776t/a，无组织排放量为0.098t/a。 表4.2-17 排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（摘录） 原料名称 工艺名称 规模 等级 污染物指标类别 产污系数 原料（t） 污染物产生量（t） 33-37、431-434机械行业系数手册—04下料 钢板、铝板、铝合金板、其他金属材料 氧/可燃气切割 所有 规模 颗粒物 千克/吨－原料 1.5kg/t-原料 410 0.615 33-37、431-434机械行业系数手册—09焊接 结构钢焊条 手工电弧焊 所有 规模 颗粒物 千克/吨－原料 20.2kg/t-原料 3 0.0606 合计 0.6756 无组织排放（t） 0.098 气割、焊接粉尘收集量（t） 0.5776 ④金属浮渣 项目熔化铝件产生的浮渣，根据企业提供的资料，熔化浮渣产生量约为原料使用量的0.6%，项目使用铝件50t/a，则浮渣产生量为0.3t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），其属于危险废物（废物类别：HW48，废物代码：321-026-48）。项目产生金属浮渣经收集后在厂区危险废物暂存间暂存，并委托有资质单位处置。 ⑤废模具 项目模具生产过程中产生的不合格品及定期更换调整产生的报废钢制模具，根据企业提供的资料，废模具产生量约2t/a，经收集后定期外售综合处理。 3、危险废物 ①废切削液 项目机加工切削液循环使用、定期补充，使用一定时期后需进行更换，废切削液产生量约0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），其属于危险废物（废物类别：HW09，废物代码：900-006-09）。项目更换产生的废气切削液经收集后在厂区危险废物暂存间暂存，并委托有资质单位处置。 ②废机油 设备维修保养替换的废机油约占使用量的30%，项目机油使用量为0.3t/a，则年产生废机油约0.09t。根据《国家危险废物名录》（2021年版），其属于危险废物（废物类别：HW08，废物代码：900-249-08）。项目废机油经收集后在厂区危险废物暂存间暂存，并委托有资质单位处置。 ③废活性炭 按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）等规范设计净化工艺，废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800 mg/g，采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650 mg/g，采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100 m2/g（BET法）。以确保废气收集及处理效率达到相关要求，并能够高效与稳定达标排放。 对于一次性吸附工艺，动态吸附量降低至设计值的80%时宜更换吸附剂。根据中国建筑出版社（1997）出版的《简明通风设计手册》第十章中关于活性吸附处理治理废气的方法中提供的数据：每1.0kg活性炭吸附有机废气的平衡量为0.43～0.61kg，但《活性炭纤维在挥发性有机废气处理中应用》的试验结果表明：1kg活性炭可吸附0.22-0.30kg的有机废气。本项目取1kg活性炭吸附0.25kg有机废气。根据废气源强分析，本项目有机废气的吸附量为1.3689t/a，则本项目的废活性炭产生量约为1.1987t/a÷0.25÷80%=5.9935t/a。要求建设单位每1个月更换一次活性炭，每次更换量为0.50t。根据《国家危险废物名录》（2021年），废弃活性炭吸附饱和物属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码900-039-49，暂存在危废暂存库，委托有资质的单位进行处置。 ④废脱模剂 脱模剂使用过程中有少量脱模剂滴落，对其进行收集沉淀后再次回用生产，经过多次循环使用后作为废脱模剂处理。根据生产工艺废脱模剂约占使用量的10%～20%，项目脱模剂使用量为0.6t/a，则年产生废脱模剂约0.09t（按照15%计）。根据《国家危险废物名录》（2021年版），其属于危险废物（废物类别：HW08，废物代码：900-209-08）。项目废脱模剂经收集后在厂区危险废物暂存间暂存，并委托有资质单位处置。 本项目固体废物产生及处置情况一览表见表4.2-18。 表4.2-18 固体废物利用处置方式评价表 产生 环节 名称 物理性状 属性 有毒有害物质名称 环境危险特性 产生量 （t/a） 贮存方式 储存 周期 处置方式及去向 机加工、选料、检测 废边角料、残次品和废包装物 固 一般工业固废900-999-99 金属、金属屑、纸箱、空桶 / 900.05 桶装/一般固废间 1周 外售综合利用 机加工 金属沉降粉尘 固 危险废物HW08/900-006-09 金属屑 / 2.3373 袋装/一般固废间 3月 外售综合利用（金属冶炼） 气割、焊接 焊渣、粉尘 固 一般工业固废900-999-99 焊渣、粉尘 / 0.5776 袋装/一般固废间 3月 外售综合利用 模具生产、更换 废模具 固 一般工业固废900-999-99 金属 / 2.0 袋装/一般固废间 3月 外售综合利用 铝件 熔化 金属浮渣 固 危险废物 HW48/321-026-48 金属浮渣 / 0.3 桶装/危废间 1年 委托有关单位进行外运 机加工 废切削液 固 危险废物HW09/900-006-09 废乳化液 毒性、易燃性 0.2 桶装/危废间 1年 委托有关单位进行外运 设备维护、保养 废机油 固 危险废物HW08/900-249-08 废矿物油 毒性、易燃性 0.09 桶装/危废间 1年 委托有关单位进行外运 废气处理 废活性炭 固 危险废物 HW49/900-039-49 非甲烷总烃、废活性炭 毒性 5.9935 袋装/危废间 1年 委托有资质的单位进行处置 压注 废脱模剂 液 危险废物 HW49/900-209-08 废脱模剂 毒性、易燃性 0.09 桶装/危废间 1年 委托有关单位进行外运 员工生活 生活垃圾 / 一般固废 / / 8.1 设置定点投放垃圾桶 一天 委托环卫部门统一清运 （2）固体废物管理要求 固体废物的收集方式强调采用分类收集，即各种垃圾按不同性质分别收集处置。 1、生活垃圾处置 生活垃圾极易腐败发臭，必须定点收集，及时清运或处理，可在厂区生产区和办公生活区设置一些垃圾收集桶，厂区应配备专职的清洁人员和必要的工具，负责清扫厂区，维持清洁卫生，生活垃圾收集后委托环卫部门处置，不会对周边环境产生影响。 2、一般工业固体废物的贮存和管理 根据国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），一般工业固体废物的贮存和管理应做到： ①一般工业固体废物应按Ⅰ类和Ⅱ类废物分别储存，建立分类收集房。不允许将危险废物和生活垃圾混入。 ②尽量将可利用的一般工业固体废物回收、利用。 ③临时储存地点必须建有雨棚，不允许露天堆放，以防止雨水冲刷，雨水应通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。 ④为加强管理监督，贮存、处置场所地应按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场所》（GB15562.2-1995及2023修改单）设置环境保护图形标志。 3、危险废物的贮存和管理 危险废物的收集和贮存应遵循以下要求： ①危险废物的收集容器和临时贮存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定执行。贮存区必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的规定设置警示标志，并具有防雨淋、防日晒、防渗漏措施，且危险废物要有专用的收集容器，定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施。根据业主介绍，按照《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.1实施）等文件、技术规范要求设置危险废物临时贮存间。 危险废物临时贮存的几点要求： A、危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装和容器必须设置危险废物识别标志，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 B、按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 C、由专人负责管理。危险废物按不同名录分类分区堆放，并做好隔离、防水、防晒、防雨、防渗、防火处理。 D、应配备通信设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有报警装置和应急防护设施。 E、贮存区内禁止混放不相容危险废物；禁止危险废物混入非危险废物中贮存；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。 F、危险废物临时贮存场所的地面和裙脚要用坚固、防渗的材料建造；该贮存场所的地面与裙脚围建一定的空间，该容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5贮存场所需设液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；贮存装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙。贮存设施应注意安全照明等问题；不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间；基础防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。具体设计原则参见《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 ②建立危废申报登记制度。由专门人员负责危险废物的日常收集和管理，对任何进出临时贮存场所的危险废物都要记录在案，做好台账；危险废物临时贮存场所周围要设置防护栅栏，并设置警示标志。贮存所内配备通信设备、照明设备、安全防护服装及工具，并有应急防护措施；危险废物的贮存和转运应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布，自2022年1月1日起施行）要求执行。建设单位应强化废物产生、收集、贮放各环节的管理，各种固体废物按照类别分类存放，杜绝固体废物在厂区内散失、渗漏，达到无害化的目的，避免产生二次污染。 危险废物的运输采取危险废物转移“电子联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 “电子联单”应通过福建省固体废物环境监管平台申请电子联单，危险废物产生者及其他需要转移危险废物的单位在转移危险废物之前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划。经批准后，通过《信息系统》申请电子联单。 ③应将危险废物提供或者委托给有危险废物经营许可证的单位从事利用和处置，并签订处置合同。同时应加强对运输单位及处置单位的跟踪检查，控制运输过程中的环境风险。 4.2.5地下水、土壤环境影响分析 （1）地下水环境影响分析 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中“71、通用、专用设备制造及维修”，报告表类别属于“Ⅳ类项目”；“116、塑料制品制造”，报告表类别属于“Ⅳ类项目”；“73、汽车、摩托车制造”，报告表类别属于“Ⅳ类项目”；“77、交通器材及其他交通运输设备制造”，报告表类别属于“Ⅳ类项目”；“78、电气机械及器材制造”，报告表类别属于“Ⅳ类项目”；“114、印刷；文教、体育、娱乐用品制造；磁材料制品”报告表类别属于“Ⅳ类项目”。本项目均为“Ⅳ类项目”，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中总则要求，可不进行地下水环境影响评价。 （2）土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A（土壤环境影响评价项目类别表），本项目土壤环境影响评价类别属于“制造业—设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造—其他”，以及本项目属于Ⅲ类建设项目。项目占地面积为10231m2，占地规模为小型；周边土地类型主要为工业用地，土壤环境敏感程度为不敏感。参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）6.2.2.3章节中污染影响型评价工作等级划分表，可不开展土壤环境影响评价。 4.2.6生态环境影响分析 本项目位于福鼎市双岳工业园区L-3地块，用地性质属于工业用地，项目场地已经平整，无生态环境保护目标。建设单位在运营过程中，应提高厂区绿化，加强防治水土流失。 4.2.7环境风险分析 4.2.7.1环境风险识别 （1）风险识别范围 ①本项目生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。 ②物质危险性识别包括主要原辅材料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。 （2）风险识别类型 物质在使用及储存过程中可能发生的事故有机械破损、物体摔落、腐蚀性物质喷溅致残、有毒物质的泄漏引起火灾、爆炸、有毒物质排放等，其中后三种可能导致具有严重后果的危害。因此，本次环境风险评价的主要研究对象是：A.重大火灾；B.重大爆炸；C.物质泄漏风险。 （3）物质风险识别 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表2和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）附录B危险化学品的临界量，项目物质危险性识别结果见表4.2-19。 表4.2-19 危险性判定表 物质名称 厂区最大储存量（t） 判别标准（t） Q值 机油 0.1 2500 0.00004 乙炔 0.05 7.5 0.00667 金属浮渣 0.18 / / 废机油 0.09 2500 0.00004 废活性炭 8.55 / / 合计 0.00675 根据上表计算Q=0.00675<1。因此，项目环境风险潜势为I。 4.2.7.2环境风险影响分析及风险防范措施要求 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于环境风险评价工作等级划分表的判据，确定项目风险评价等级为简单分析。 简单分析：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，具体分析内容详见表4.2-20。 表4.2-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 福鼎市万乘机械有限公司万乘机械生产建设项目 建设地点 福建省宁德市福鼎市双岳工业园区L-3地块 地理坐标 经度 东经120 度 16 分53.038秒 纬度 北纬27 度18 分9.510秒 主要危险物质 及分布 主要危险物质为乙炔与机油，主要储存在原材料存放区 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 在发生火灾事故及处理过程中，可能会产生以下伴生/次生污染：燃烧烟气、有毒废气以及消防污水。其中烟气、有毒废气会造成区域环境空气超标；消防事故水如收集处理不当会排入地表水体造成水质超标；废水下渗会污染地下水。 风险防范措施要求 1、生产车间、仓库设置有消防设备，发生火灾事故时，消防水能够及时投入使用； 2、车间、仓库配备完善的消防系统，设有干粉灭火器、泡沫灭火器、消防栓等消防设备； 3、发生火灾时除应急人员外，其他人员立即疏散至上风处，并立即隔离150m，应急人员戴防毒面具，穿消防防护服，尽快切断火源、转移可燃、助燃物质，进行灭火处理，减少火灾对周边环境和人员的影响； 4、严格执行国家、行业有关安全生产的法规和标准规范进行设计和建设，经营过程应注意防火、防静电； 5、项目生产车间应进行地面硬化、液态原料存放区四周进行围堰，确保项目原料仓、生产设备等发生泄漏，物料不会对土壤及地下水造成污染； 6、原料入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。 7、根据本项目建设内容编制厂区应急预案，建设应急池处理事故废水。 4.2.7.3事故应急池最小容积测算 事故应急池容积参考《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY08190-2019）附录B事故缓冲设施容积的计算公式设置。事故应急池主要用于厂区内发生事故时，控制、收集和存放污染事故水（包括污染雨水）及污染消防水。污染事故水及污染消防水通过雨污管道收集后导入事故应急池。事故应急池容量按下式计算： V事故池=（V1+V2-V3）max+V雨+V4 V1：收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，建设单位液态的化学品设置围堰等收集措施，则事故状态下的物料量V1为0 m3。 V2：发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； 本项目为汽摩配件、机械制造等行业，非化工企业。消防时间参考《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），生产车间消防栓设计流量以15L/s计，事故时间以2h计。则生产车间消防用水量为V2=108m3； V3：发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3。建设单位无相关设施，V3为0m3。 V4：发生事故时仍必须进入该收集系统的废水量； 发生事故时建设单位可停止生产，无生产废水排出。故V4为0m3。 V雨：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量m3； V5=10qF q=qa/n 式中：q——降雨强度，按日均降雨量，mm； qa——年平均降雨量，mm； n——年平均降雨日数，d； F——汇水面积，hm2。 项目的占地面积为1.02公顷，发生事故需要收集的汇水面积约0.57公顷，福鼎市年平均降雨量1743.5mm，年平均降雨日数166天。 V雨=10×1743.5/166×0.57=59.8m3。 计算得V事故池=（V1+V2-V3）max+V雨+V4=（0+108-0）+0+59.8=167.8m3。 因此，厂区需要总容积不小于167.8m3的应急池，故设置175m3的应急池。当事故发生时，保证废水（包括消防污染水以及初期雨水）不会排到外环境水体，可避免泄漏废水对周边水域环境的影响。 4.3排污许可申报及排污口规范化管理 4.3.1申报要求 《排污许可管理办法（试行）》已于2018年1月10日起施行，企业应当按照规定的时限申请并取得排污许可证。申请材料应当包括： （1）排污许可证申请表，主要内容包括：排污单位基本信息，主要生产设施、主要产品及产能、主要原辅材料，废气、废水等产排污环节和污染防治设施，申请的排放口位置和数量、排放方式、排放去向，按照排放口和生产设施或者车间申请的排放污染物种类、排放浓度和排放量，执行的排放标准； （2）自行监测方案，自行监测方案应当包括以下内容：监测点位及示意图、监测指标、监测频次；使用的监测分析方法、采样方法 （3）由排污单位法定代表人或者主要负责人签字或者盖章的承诺书； （4）排污单位有关排污口规范化的情况说明； （5）建设项目环境影响评价文件审批文号，或者按照有关国家规定经地方人民政府依法处理、整顿规范并符合要求的相关证明材料； （6）排污许可证申请前信息公开情况说明表； 在填报排污许可证变更申请时，应承诺排污许可证申请材料是完整、真实和合法的；承诺按照排污许可证的规定排放污染物，落实排污许可证规定的环境管理要求，并由法定代表人或者主要负责人签字或者盖章。 4.3.2排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部第11号）可知，本项目建设后应实行排污许可登记管理，管理类别见表4.3-1。 表4.3-1 固定污染源排污许可分类管理名录（摘录） 序号 行业类别 重点管理 简化管理 登记管理 二十四、橡胶和塑料制品业 29 60 塑料制品业 292 塑料人造革、合成革制造 2925 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929 其他 三十、专用设备制造业 35 84 农、林、牧、渔专用机械制造357 涉及通用工序重点管理的 涉及通用工序简化管理的 其他 三十一、汽车制造业 36 85 汽车零部件及配件制造367 纳入重点排污单位名录的 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶黏剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的汽车零部件及配件制造367 其他 三十二、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造 37 86 摩托车制造 375 纳入重点排污单位名录的 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶黏剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的 其他 4.3.2排污口规范化管理 排污口规范化是实施污染物总量控制管理的基础工作，也是总量控制不可缺少的一项内容，排污口规范化对于污染源管理，现场监督检查，促进厂家企业强化环保管理，促进污染治理，实现科学化、定量化都有极大的现实意义。 项目需规范的排污口主要有废水总排放口、废气排气筒、固废临时堆放点。 （1）废水排放口：本项目生产废水在厂内污水处理站处理后排至园区市政污水管网、进入福鼎市双岳项目区污水处理厂集中处理。排污口设置符合对排污口的规范化的要求。具体有以下要求的内容： A、按《污水综合排放标准》（GB8978—1996）和《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）的规定，在排污单位的总排放口设置采样点。 B、应尽量安装污水流量计，堰槽式测流装置满足《明渠堰槽流量计》（JJG711-90）标准要求。 C、废水排放口环境保护图形标志牌设在排放口附近醒目处。 （2）废气排放口：各烟囱或烟道应设置永久采样孔，并安装采样监测平台，废气采样口设置必须符合《固定源废气监测技术规范》（HJT 397-2007）规定的高度和要求，便于采样、监测的要求，并得到授权的环境监察支队和环境监测中心站共同确认。具体有以下要求的内容： A、采样口位置原则上应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。对颗粒物采集或连续测定，应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处；对气态污染物采集或连续测定，应设置在距弯头、阀门、变径管道下游方向不小于2倍直径处，和距上述部件上游方向不小于1.5倍直径处。 B、采样口径一般不少于80毫米。当采取有毒或变温气体且采样点烟道处于正压状态时，应加设防喷装置。烟气排放连续监测系统的采样口径应按产品说明书要求确定。 C、废气排放口的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。 （3）固定噪声排放源 按规定对固定噪声进行治理，并在边界噪声敏感点且对外界影响最大处设置标志牌。 （4）固体废物贮存处置 对各种固体废物应分类收集，设置暂存点应有防扬尘、防流失、防渗漏等措施。 表4.3-2 排放口图形标志 名称 废气排放口 噪声排放源 一般固体废物 危险废物 提示图形符号 功能 表示 向大气环境排放废气 向外环境排放噪声 一般固体废物贮存、处置场 危险废物贮存设施 4.4环境监测计划 建设单位应配备专职的环保人员，制定有关环保事宜，安排全站的环境管理等工作。 从保护环境角度出发，根据项目存在的主要环境问题，以及相应的环保措施，制定一套完善的环境监测制度和监测计划，其目的是根据项目运行期间的环境监测结果得到的反馈信息，发现项目出现的环境问题并及时加以解决，防止环境质量下降，保障环境和经济的可持续发展目标。企业内部的环境监测是企业环境管理的耳目，是基本的手段和信息的基础，主要对企业生产过程中排放的污染物进行定期监测，判断环境质量，评价环保设施及其治理效果，为防治污染提供科学依据。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），建议本项目运营期环境监测计划详见表4.4-1。 表4.4-1 监测计划一览表 名称或类别 设施或点位 监测项目 监测频率 执行标准 废气 塑料制品废气排放口（DA001、DA002） 非甲烷总烃 1次/半年 《合成树脂工业污染物排放标准》表4相关限值 熔化、压注废气排放口（DA003） 颗粒物 1次/半年 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1中排放限值 非甲烷总烃 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的排放限值 厂界 非甲烷总烃 1次/年 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中规定的排放限 厂界 颗粒物 1次/年 噪声 厂界 昼间等效连续A声级 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值要求 |
| --- | --- |

# 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 熔化、吹塑、注塑、挤出废气（DA001，DA002） | 非甲烷总烃 | 集气罩+布袋除尘+活性炭吸附+20m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 4 中标准限值，即非甲烷总烃≤100mg/m3 |
|  | 压注废气（DA003） | 非甲烷总烃、颗粒物 | 集气罩+静电净化+20m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定的排放限值，即非甲烷总烃≤120mg/m3，排放速率≤17kg/h（20m） |
|  | 熔化烟气（DA003） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘+20m排气筒 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1中排放限值，即颗粒物≤30mg/m3 |
|  | 无组织 废气 | 非甲烷总烃、颗粒物 | （1）加强熔化、吹塑、注塑、挤出，与压注等工序生产设备密闭性设计，保证收集效率； （2）检查设备工况，保证废气捕集效率； （3）机加工设备密闭性设计，沉降在设备附近少量粉尘，由工人在每日生产结束后进行清理、收； （4）气割、电焊烟尘使用移动式电焊烟尘处理器 | （1）厂界 非甲烷总烃：《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9规定的排放限值，即非甲烷总烃≤4.0mg/m3； 颗粒物：《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9规定的排放限值，即颗粒物≤1.0mg/m3； （2）厂区内 非甲烷总烃： 监控点处1h平均浓度值：《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表2中排放限值，非甲烷总烃≤8.0mg/m3； 监控点处任意一次浓度值：《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019) 附录A表A.1中排放限值，非甲烷总烃≤30mg/m3； |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求（其中NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准）。即：COD≤500mg/L； BOD5≤300mg/L；SS≤400mg/L； 石油类≤20mg/L；氨氮≤45mg/L。 |
| 声环境 | 机械设备噪声 | 生产噪声（Leq） | 1、选用低噪声级设备； 2、采用设备减振、厂房隔声、厂区绿化降噪等措施。 | 各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 即：昼间≤65dB（A）； 夜间≤55dB（A）。 |
| 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 1、按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，在厂区内设置1间规范化一般固废暂存间，应具有防雨淋、防日晒、防渗漏等措施。项目一般性工业固体废物经分类收集后，定期外售综合利用。 2、按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，在1#车间1层，2#车间2层各设置1间规范化危险废物暂存间（12m2），应具有防雨淋、防日晒、防渗漏等措施。项目危险废物经分类收集后暂存于危废间，定期委托有资质单位外运处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区道路及厂房做地面硬化简单防渗 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 1、生产车间、仓库设置有消防设备； 2、增强生产安全意识，定期检查设备，避免乙炔泄漏引发的火灾； 3、生产车间应进行地面硬化、液体物料存放区四周进行围堰，确保项目原料仓、生产设备等发生泄漏，物料不会对土壤及地下水造成污染； 4、原料入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏； 5、根据项目建设内容修编厂区应急预案； 6、建设一座175m3应急池，用于收集事故废水。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、按照《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24 号）和《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）等文件要求，进行新增排污口规范化设置工作。 2、建设单位应当根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115—2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020），在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可（简化管理）变更。 3、根据本项目的特征和相关技术规范要求，变更自行监测计划。 4、项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 5、建立日常环境管理制度和环境管理工作计划。加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保环保设施正常运行及污染物稳定达标排放。 6、如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应及时向有关部门及时申报，并应重新进行环境影响评价。 7、环保信息公开要求 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（原环境保护部令第31号），企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，排污单位应当公开以下信息： （1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； （2）排污信息，包括主要污染物及其他污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； （3）防治污染设施的建设和运行情况； （4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； （5）其他应当公开的环境信息； 列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。 建设单位应按照上述要求公开建设项目的相关信息，采取的信息公开途径可包括：公告或者公开发行的信息专刊；广播、电视等新闻媒体；信息公开服务、监督热线电话；本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 |

# 六、结论

综上所述，福鼎市万乘机械有限公司“万乘机械生产建设项目”符合国家产业政策，项目选址符合相关规划要求。在工程建设中，严格执行“三同时”制度，项目投产后，在严格落实国家有关法律法规、技术规范及相关环保措施，落实各项环境风险防范措施，确保污染物排放总量控制在经环保行政主管部门核定的范围内，污染物达标排放的前提下，对周边环境影响较小，从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | 0 | 0.3705 | 0 | 0.3705 | / |
|  | VOCs | / | / | 0 | 2.5519 | 0 | 2.5519 | / |
| 废水 | 废水量 | / | / | 0 | 780 | 0 | 780 | / |
|  | COD | / | / | 0 | 0.0468 | 0 | 0.0468 | / |
|  | 氨氮 | / | / | 0 | 0.00624 | 0 | 0.00624 | / |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料、残次品、废包装物 | / | / | 0 | 900.05 | 0 | 900.05 | / |
|  | 气割、焊接粉尘 | / | / | 0 | 0.5776 | 0 | 0.5776 | / |
|  | 废模具 |  |  | 0 | 2.0 | 0 | 2.0 | / |
| 危险废物 | 金属浮渣 | / | / | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | / |
|  | 废切削液 |  |  | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 |  |
|  | 金属沉降粉尘 | / | / | 0 | 2.3373 | 0 | 2.3373 |  |
|  | 废脱模剂 | / | / | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 |  |
|  | 废活性炭 | / | / | 0 | 5.9935 | 0 | 5.9935 |  |
|  | 废机油 | / | / | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

270m

210m

850m