福建省南平天翊生态农业发展有限公司延平区王台镇天翊生态蛋鸡养殖场建设项目环境影响报告书

（征询意见稿）

建设单位：福建省南平天翊生态农业发展有限公司

二0二三年十一月

1、概述

福建省南平天翊生态农业发展有限公司蛋鸡养殖场建设项目位于福建省南平市延平区王台镇坋垱村；际洲村，项目拟投资11500万，用地面积86743.3m2，建设鸡舍9栋（其中育雏舍2栋，蛋鸡舍7栋）、饲料库1座、中央蛋库1座、有机肥生产车间1座及其配套设施，最终形成年存栏蛋鸡50万羽、年产鸡蛋3000t、年生产有机肥14601.7t的综合养殖项目。

2、建设项目工程分析

2.1项目基本情况

（1）项目名称：延平区王台镇天翊生态蛋鸡养殖场建设项目；

（2）建设单位：福建省南平天翊生态农业发展有限公司；

（3）建设地点：福建省南平市延平区王台镇坋垱村；际洲村，中心地理坐标：E118°0′13.94″，N26°41′55.95″，四面均为林地；

（4）占地面积：总占地面积86743.3m2，总建筑面积32124m2；

（5）养殖规模：年存栏蛋鸡50万羽，年产鸡蛋量3000吨；

（6）行业类别：A0321鸡的饲养、C2625有机肥料及微生物肥料制造；

（7）项目总投资：项目总投资为11500万元；

（8）建设性质：新建；

（9）工作制度：①养殖区年生产365天，每天8小时3班制运行；②有机肥车间年生产365天，每天运行24小时；

（10）项目定员：职工总计20人，其中15人住厂

（11）建设工期：2023年12月-2025年10月

2.2项目内容及项目组成

2.2.1项目总平面布置项目组成

表2-1   建设项目组成一览表

| 工程类别 | 项目组成 | 建设内容及规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 育雏舍1#~2# | 育雏舍2栋，长104.5m宽15m，育雏舍占地面积约3135m2，可存栏雏鸡10万羽，配套自动化育雏养殖设备2套 |
|  | 蛋鸡舍3#~9# | 蛋鸡舍7栋，3#~10#蛋鸡舍长110m宽15.2m，蛋鸡舍占地面积约11704m2，可存栏蛋鸡40万羽，配套蛋鸡自动化养殖设备7套，年产鸡蛋3000吨 |
|  | 饲料库 | 饲料库1栋，占地面积约1200m2 |
|  | 有机肥加工区 | 有机肥加工区总占地面积约7400m2，其中鸡粪处理区占地面积约5000m2，陈化区1200m2，辅料区600m2，包装区600m2 |
|  | 中央蛋库 | 设置成品蛋库1座，占地面积约为2040m2，配备集蛋包装设备，主要用于鸡蛋包装与产品贮存转运 |
| 辅助工程 | 管理房1 | 占地面积约600m2，主要用于员工办公及食宿 |
|  | 管理房2 | 占地面积约300m2，主要布设兽医师、产品检疫室、杂物工具间等 |
|  | 无害化处理区 | 设置1套畜禽无害化处理系统，病死鸡无害化处理残渣作为有机肥原料生产有机肥 |
| 公用工程 | 供电系统 | 从当地市政电网接入，设置1间配电房，设置1套备用柴油发电机组作为应急电源 |
|  | 供水系统 | 生产生活用水取自厂区内地下水井，设置200m2蓄水池一座，再由蓄水池送至各个单元 |
|  | 供热系统 | 1#~2#雏鸡舍的雏鸡需要加温，使用液化石油气供暖 |
|  | 排水系统 | 雨污分流，建设雨水管网及污水管道，雨水经雨水渠排入周边溪沟；鸡舍冲洗水、除臭喷淋水、经化粪池处理的生活污水进入贮污池暂存后用于有机肥车间作为喷洒用水，不外排 |
| 环保工程 | 废气污染防治措施 | 有机肥发酵废气 | 负压收集后经生物除臭喷淋塔处理后由15m高的P1排气筒排放 |
|  |  | 鸡舍恶臭 | 饲料中添加EM菌+鸡舍定期喷洒除臭剂+厂区绿化 |
|  | 废水污染防治措施 | 鸡舍冲洗水、除臭喷淋水与经化粪池处理的生活污水进入贮污池暂存，回用于有机肥车间作为喷洒用水，不外排 |
|  | 固废污染防治措施 | 一般固废 | 鸡粪 | 采用干清粪工艺，每排鸡笼下方设鸡粪输送装置，每座鸡舍鸡粪统一经传送带输送至有机肥车间生产有机肥 |
|  |  |  | 病死鸡 | 无害化处理后混入有机肥生产发酵 |
|  |  |  | 饲料残渣及散落的羽毛 | 定期清扫，混入有机肥生产发酵 |
|  |  |  | 破损蛋及次品蛋 | 集中收集，定期外售综合利用 |
|  |  |  | 化粪池、贮污池污泥 | 定期清捞运，混入有机肥生产发酵 |
|  |  | 危险废物 | 畜禽医疗废物 | 暂存于危废间，定期委托有资质的单位处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 厂内设置垃圾桶，由环卫工人定期统一清运 |
|  | 地下水污染防治措施 | 分区进行地下水防渗； 全厂粪便运输采用自动化离地式设计 厂区内设置有地下水井，定期对地下水进行跟踪监测 |
|  | 噪声污染防治措施 | 选用低噪声、低能耗的生产设备，并加强日常管理和维修； 对高噪声设备采取隔声、减振等措施； 加强厂区绿化。 |

2.2.2主要生产设备

本项目主要生产设备清单详见下表。

表2-2  主要生产设备一览表

| 序号 | 区域 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蛋鸡舍 | 供料系统 | 套 | 7 | 每栋一套 |
| 2 |  | 笼组系统 | 套 | 7 | 每栋一套 |
| 3 |  | 通风系统 | 套 | 7 | 每栋一套 |
| 4 |  | 集蛋系统 | 套 | 7 | 每栋一套 |
| 5 |  | 清粪系统 | 套 | 7 | 每栋一套 |
| 6 |  | 供水系统 | 套 | 7 | 每栋一套 |
| 7 | 育雏舍 | 供料系统 | 套 | 2 | 每栋一套 |
| 8 |  | 笼组系统 | 套 | 2 | 每栋一套 |
| 9 |  | 通风系统 | 套 | 2 | 每栋一套 |
| 10 |  | 供热系统 | 套 | 2 | 每栋一套 |
| 11 |  | 清粪系统 | 套 | 2 | 每栋一套 |
| 12 |  | 供水系统 | 套 | 2 | 每栋一套 |
| 13 | 有机肥生产车间 | 翻抛系统 | 套 | 1 | / |
| 14 |  | 发酵槽 | 个 | 3 | 配备7.0m长×120m宽×1.2m深的发酵槽 |
| 15 | 无害化处理区 | 无害化处理设备 | 套 | 1 | 用于病死鸡无害化处理 |
| 16 | 成品蛋库 | 集蛋系统 | 套 | 1 | / |
| 17 |  | 鸡蛋分选系统 | 套 | 1 | / |

2.2.3原辅材料及能源消耗

（1）饲料加工原辅材料消耗量

根据项目提供的工程资料，蛋鸡舍和育雏舍的饲料消耗量根据蛋鸡不同时期饲料消耗量详见下表：

表2-3  项目饲料消耗量一览表

| 名称 | 养殖量（万羽） | 饲料定额（kg/羽.d） | 饲料日需要量（t/d） | 养殖天数（d/a） | 饲料年需要量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雏鸡 | 10 | 0.05 | 5 | 225 | 1125 |
| 蛋鸡 | 40 | 0.12 | 48 | 365 | 17520 |
| 合计 | 20 | 0.17 | 53 | 644 | 18645 |

项目外购成品饲料，不在厂区内加工生产。

（2）消毒药品消耗量

项目人员、车辆进场和鸡舍空舍期需进行相应的消毒，所用的消毒药品主要为过氧乙酸。消毒药品用量情况详见下表：

表2-4  消毒用品用量一览表

| 序号 | 消毒用品名称 | 种类 | 用量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过氧乙酸 | 车辆/人员消 毒 | 100kg/a | 配置完成的消毒剂浓度为0.3%，通过雾化装置对人员、车辆和鸡舍进行消毒，蛋鸡舍年消毒1次，育雏舍年消毒4次 |

（3）掺料

项目拟收购锯末、秸秆粉、稻壳粉等掺料，鲜鸡粪与掺料混合配比按3:1进行配比，根据计算项目鲜鸡粪产生量20442.5t/a，则掺料（锯末、秸秆粉、稻壳粉等）用量5110.6t/a。

（4）项目原辅材料及能源汇总

表2-5  项目原辅材料及能源消耗一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 用量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饲料 | t/a | 18645 | 外购，不在厂内生产加工 |
| 2 | 消毒剂 | t/a | 0.1 | 外购 |
| 3 | 各类防疫药品 | t/a | 0.5 | 外购 |
| 4 | 除臭菌剂 | t/a | 0.3 | 外购 |
| 5 | 掺料 | t/a | 5110.6 | 外购 |
| 6 | 蛋箱 | 万个 | 10 | 外购 |
| 7 | 水 | t/a | 33318.1 | 厂内地下水井 |
| 8 | 电 | 万Kwh/a | 150 | 乡镇供电 |

2.2.4公用工程

（1）给水工程

项目给水情况详见下表。

表2-6  项目给水情况一览表  单位t/a

| 项目 | 鸡只饮用水 | 鸡舍冲洗水 | 水帘补充水 | 消毒用水 | 生活用水 | 微生物除臭液制备水 | 有机肥车间喷洒用水 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用水量 | 31450 | 145.4 | 243 | 33.3 | 912.5 | 300 | 233.9 | 33318.1 |

（2）排水工程

本工程排水实行雨污分流，具体如下：

①雨水排水系统

雨水经厂内雨水管及雨水渠排入周边小溪沟。

②污水排水系统

本项目的排水主要是鸡舍冲洗水、生活污水及除臭喷淋水。项目消毒方式均采用喷雾消毒，消毒液自然蒸发，不产生废水；水帘用水循环使用，不外排；鸡舍冲洗废水、除臭喷淋废水、经化粪池处理后的生活污水进入贮污池暂存，回用于有机肥生产车间作为喷洒用水，不外排。

A、鸡舍冲洗水

鸡舍冲洗水废水产污系数按0.9计算，鸡舍冲洗用水145.4t/a，则产生鸡舍冲洗废水130.9t/a。

B、生活污水

生活用水产污系数以0.8计算，生活用水912.5t/a，则产生生活污水730t/a。

C、除臭喷淋水

本项目每月更换2次，则产生除臭喷淋废水240t/a。

项目水平衡图详见图2-1。

2.3项目生产工艺流程及产污情况分析

2.3.1污染源分析

2.3.1.1废气

本项目废气包括鸡舍恶臭、有机肥车间废气等。废气主要污染物包括氨、硫化氢、臭气浓度。

2.3.1.2废水

本项目废水主要为鸡舍冲洗废水、生活污水、生物除臭喷淋废水等。废水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TP等。

2.3.1.3固体废物

本项目产生固体废物包括危险废物、一般工业固废和生活垃圾。

2.3.1.4噪声

本项目噪声主要来自风机、水泵等设备，采用墙体隔声、设备减震等措施。

3、评价标准与评价等级

3.1环境质量标准

3.1.1水环境

（1）-地表水

项目所在地主要水体为富屯溪，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3830-2002）Ⅲ类标准。

表3-1   地表水水质评价标准   单位：mg/L

| 序号 | 污染物名称 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6~9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类表1 |
| 2 | CODcr | ≤20 |  |
| 3 | 高锰酸盐指数 | ≤6 |  |
| 4 | BOD5 | ≤4 |  |
| 5 | 氨氮 | ≤1.0 |  |
| 6 | 总磷（以P计） | ≤0.2 |  |
| 7 | 总氮 | ≤1.0 |  |
| 8 | 粪大肠杆菌（个/L） | ≤10000 |  |

（2）地下水

工程所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

表3-1   地下水环境质量标准基本项目标准限值

| 序号 | 指标 | 单位 | Ⅲ类 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 无量纲 | 6.5≤pH≤8.5 | 《地下水质量》（GB/T14848-2017）表1 |
| 2 | 耗氧量（CODMn） | mg/L | ≤3.0 |  |
| 3 | 氨氮 | mg/L | 0.5 |  |
| 4 | 铅 | mg/L | 0.01 |  |
| 5 | 砷 | mg/L | 0.01 |  |
| 6 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 |  |
| 7 | 六价铬 | mg/L | 0.05 |  |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 |  |
| 9 | 硫酸盐 | mg/L | 250 |  |
| 10 | 硝酸盐 | mg/L | 20 |  |
| 11 | 亚硝酸盐 | mg/L | 1.0 |  |
| 12 | 挥发性酚类（以苯酚计） | mg/L | 0.002 |  |
| 13 | 苯并芘 | μg/L | 0.01 |  |
| 14 | 氰化物 | mg/L | 0.05 |  |
| 15 | 总硬度 | mg/L | 450 |  |
| 16 | 氟化物 | mg/L | 1.0 |  |
| 17 | 碘化物 | mg/L | 0.08 |  |
| 18 | 镉 | mg/L | 0.005 |  |
| 19 | 锰 | mg/L | 0.1 |  |
| 20 | 铜 | mg/L | 1.0 |  |
| 21 | 锌 | mg/L | 1.0 |  |
| 22 | 铁 | mg/L | 0.3 |  |
| 23 | 钠 | mg/L | 200 |  |
| 24 | 氯化物 | mg/L | 250 |  |
| 25 | 硫化物 | mg/L | 0.02 |  |
| 26 | 总大肠菌群 | CFUC/100mL | 3.0 |  |
| 27 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 |  |

3.1.2环境空气

本项目所在区为二类大气功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求；氨、硫化氢特征因子执行《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）附D其他污染物空气质量浓度参考限值。

表3-3   环境空气评价标准

| 序号 | 污染物名称 | 取值时间 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 | 年平均 | 60µg/m3 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）表1及其修改单二级标准 |
|  |  | 24h平均 | 150µg/m3 |  |
|  |  | 1h平均 | 500µg/m3 |  |
| 2 | 二氧化氮 | 年平均 | 40µg/m3 |  |
|  |  | 24h平均 | 80µg/m3 |  |
|  |  | 1h平均 | 200µg/m3 |  |
| 3 | 一氧化碳 | 24h平均 | 4mg/m3 |  |
|  |  | 1h平均 | 10mg/m3 |  |
| 4 | 臭氧 | 日最大8h平均 | 160µg/m3 |  |
|  |  | 1h平均 | 200µg/m3 |  |
| 5 | PM10 | 年平均 | 70µg/m3 |  |
|  |  | 24h平均 | 150µg/m3 |  |
| 6 | PM2.5 | 年平均 | 35µg/m3 |  |
|  |  | 24h平均 | 75µg/m3 |  |
| 7 | 氨 | 1h平均 | 200µg/m3 | 《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）附D其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| 8 | 硫化氢 | 1h平均 | 10µg/m3 |  |

3.1.3声环境

本项目项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

表3-4  环境噪声评价标准   等效声级Leq[dB(A)]

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1 2类标准 |

3.1.4土壤环境

项目位于福建省南平市延平区王台镇坋垱村；际洲村，项目用地为农用设施地，土壤环境评价标准参照执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1表2风险筛选值标准。

表3-5   建设用地土壤污染风险筛选和管制标准值   单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH>7.5 |  |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1表2风险筛选值 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |  |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |  |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |  |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |  |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |  |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |  |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |  |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |  |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |  |
| 6 | 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 |  |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |  |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |  |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |  |
| 9 | 六六六总量 | 0.10 |  |
| 10 | 滴滴涕总量 | 0.10 |  |
| 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。 ②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。 ③六六六总量为α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六四种异构体的含量总和。 ④滴滴涕总量为p,p'-滴滴伊、p,p'-滴滴滴、o,p'-滴滴涕、p,p'-滴滴涕四种衍生物的含量总和。 |

3.2污染物排放标准

3.2.1废水

本项目鸡舍冲洗废水、除臭喷淋废水、经化粪池处理的生活污水进入贮污池暂存，回用于有机肥车间作为喷洒用水，不外排。

3.2.2废气

营运期蛋鸡养殖过程中NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准，臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准的规定。

表3-6  运营期大气污染物排放标准

| 污染源 | 污染物 | 有组织排放标准 | 无组织排放监控浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度m | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 监控点 | 浓度mg/m3 |  |
| 鸡舍无组织废气、有机肥车间排气筒 | NH3 | 15 | / | 4.9 | 厂界 | 1.5 | GB14554-93 |
|  | H2S | 15 | / | 0.33 |  | 0.06 |  |
|  | 臭气浓度 | 15 | 2000（无量纲） | / |  | 70（无量纲） | GB18596-2001 |

3.2.3厂界噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表3-8  厂界噪声排放标准   单位：等效声级Lep[dB(A)]

| 阶段 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | -- | 70 | 55 |
| 运营期 | 2 | 60 | 50 |

3.2.4固体废物

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

3.3 评价等级和评价范围

表3.3   项目各环境要素评价范围汇总

| 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 二级 | 以项目场界为中心，边长为5km的矩形区域 |
| 声环境 | 二级 | 项目厂址外200m范围内 |
| 环境风险 | 简单分析 | 大气风险评价范围：距项目边界3km区域范围； 地表水风险评价：覆盖污染影响所及水域； 地下水风险评价项目场地6km2范围内的水文地质单元 |
| 地表水 | 三级B | 着重分析项目废水回用有机肥车间喷洒用水的可行性 |
| 地下水 | 三级 | 项目所在区域地下水水文地质单元中心周围6km2以内的区域 |
| 土壤 | 三级 | 占地范围内及红线外0.05km范围内 |

4、环境质量现状调查与评价

4.1环境空气质量现状

由大气环境质量现状监测结果可知，项目所在区域常规因子环境空气质量可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；氨、硫化氢可达《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D-其他污染物空气质量浓度参考限值中的标准。评价区域环境空气质量达标。

4.2水环境质量现状

根据水质现状调查结果表明，监测断面各指标因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

地下水现状监测的各项指标中，各因子均为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

4.3声环境质量现状

根据环境噪声现状监测结果表明，厂址区域环境噪声值可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

4.4土壤环境质量现状

土壤环境质量现状监测结果表明：各监测点位土壤中各监测指标均低于《土壤环境质量 土壤农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）土壤污染风险筛选值。

5、环境影响预测与分析结论

5.1大气环境影响

（1）本项目区域为城市环境空气质量达标区域。本项目新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%，项目敏感点的短期浓度叠加符合环境质量标准。

因此，结合现有环境质量现状监测结果，本项目污染物在切实落实废气处理措施的基础上，本项目环境影响评价结论是环境可接受的。

（2）环境防护距离

本项目无大气环境防护距离，卫生防护距离为鸡舍外50m的包络范围。

5.2地表水环境影响

项目运营期间无生产废水外排，项目废水可以实现零排放。因此，本项目对周边地表水环境影响较小。

5.3地下水环境影响

项目项目对可能造成地下水污染的区域均采取有效的防渗措施，各区域采取的防渗措施应满足相应的防渗要求。场区设置一个水井为监控井，定期进行地下水监测，在加强相关设施的维护和场区管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水。

5.4声环境影响

项目在运营时，厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。由于本项目周边200m范围内无居民，不会造成噪声扰民。

5.5固体废物

项目在生产过程中产生的固体废物分类处置，对环境的影响可得到有效的控制，从而避免造成二次污染，减轻对地下水环境和土壤环境的影响。

5.6环境风险

根据本项目环境风险潜势等级判断，本项目风险评价仅需进行简单分析。

本项目的风险源为风险物质发生泄漏，以及火灾等引发的伴生/次生污染物排放，对水环境、大气环境和人体健康造成危害；事故废水外排导致地表水、地下水污染；废气事故性排放造成大气污染；建设单位应严格按照本评价的要求采取相应的风险防范措施，并针对潜在的各类风险事故制定相应的应急预案，并严格执行，以最大程度降低风险影响，则本项目的环境风险总体是可防可控的。

6、项目拟采取的环保措施

项目采取的环保措施见项目组成表。

7、项目符合性分析

7.1产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），本项目涉及蛋鸡养殖和有机肥生产，其中蛋鸡养殖部分属于鼓励类第一项“农林业”第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”；有机肥生产部分属于鼓励类第一项“农林业”第24条“有机废弃物无害化处理及有机肥料产业化技术开发与应用”。

本项目已在南平市延平区发展改革和科技局备案，备案文号：闽发改备[2021]H010163号。

本项目的建设符合国家和当地的产业政策。

7.2与相关规划、政策、技术规范符合性分析

本项目符合《延平区畜牧业发展规划（2020-2030）》、延平区畜牧业发展规划（2020-2030）环境影响报告书审查小组意见、畜禽规模养殖污染防治条例、畜禽养殖业污染防治技术规范、福建省加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用实施方案的通知、《动物防疫条件审查办法》、《南平市人民政府办公室关于印发南平市深入推进闽江流域生态环境综合治理实施方案的通知等相关规划、政策、技术规范的要求。

7.3与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析

本项目符合福建省和南平市“三线一单”生态环境分区管控的要求，符合延平区一般管控单元准入要求。

8、评价总结论

本项目符合国家产业政策，符合南平市延平新城产业区总体规划及规划环评和审查意见要求，符合“三线一单”要求。在认真落实报告书提出的各项环保措施和风险防范措施，严格执行环保“三同时”制度，加强环境管理的前提下，从环境保护的角度分析，项目建设可行。

# Text boxes

蓄水池

地下水33318.1

鸡只饮用水

水帘补充水

消毒用水

鸡舍冲洗水

除臭喷淋水

生活用水

33318.1

31450

243

33.3

145.4

300

912.5

鸡只代谢，随鸡蛋鸡粪排出

31450

损耗243

蒸发33.3

130.9

损耗14.5

损耗60

损耗182.5

240

730

三级化粪池

贮污池

回用有机肥车间喷洒用水

1100.9

图2-1  项目水平衡图  单位t/a

有机肥车间喷洒用水

233.9

1100.9

进入产品有机肥

1334.8