太阳海缆（东山）有限公司太阳海缆项目阶段性竣工环境保护验收意见

2023年11月5日，太阳海缆（东山）有限公司根据太阳海缆（东山）有限公司太阳海缆项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

太阳海缆（东山）有限公司（位于福建省漳州市东山县光伏二路西北侧，兴才六路东北侧，主要从事海缆生产。项目总投资190620.71万元，项目总用地面积198405.73m2，生产超高压交联聚乙烯绝缘海底电力电缆等产品，全厂设计产能1200km，目前项目一期、二期工程已建成，产能为年产量660千米超高压交联聚乙烯绝缘海底电力电缆。目前项目一期、二期主体工程及其配套的环保设施已建成。

（二）建设过程及环保审批情况

公司于2022年8月委托深圳市博朗环境技术有限公司编制《太阳海缆项目环境影响报告表》，2021年9月11日取得《漳州市生态环境局关于批复太阳海缆（东山）有限公司太阳海缆项目环境影响报告表的函》（漳东环评审(2022)表20号）。

本项目于2023年8月建成开始运行，项目设备入场及调试过程中无环境投诉、违法或处罚等行为。

（三）投资情况

项目实际总投资140000万元，其中环保投资120万元。

（四）验收范围

项目分两期建设相应设施，分三期进行投产，目前项目一期、二期主体工程及配套的环保设施已建成，产能为年产量660千米超高压交联聚乙烯绝缘海底电力电缆。本次验收范围为太阳海缆项目工程中已建成的一期、二期工程进行阶段性验收的建设内容以及项目全体，验收内容包括检查工程环评及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况。

二、工程变动情况

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条第一款规定：建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。同时对照中华人民共和国生态环境部办公厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函【2020】688号）中对项目性质、规模、地点、生产工艺以及环境保护措施关于重大变动的定义。

根据现场调查，项目实际运行过程中沥青涂覆工序安装2套废气处理设施及2根排气筒，与环评对比增加了1套废气处理设施及1根排气筒，其他内容与环评基本一致，无变动。项目变动不属于重大变动，因此，项目可正常纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

项目生产废水循环使用，不外排。

项目运营期外排废水主要为职工生活污水。项目生活废水经三级化粪池处理达东山县城垵污水处理厂的进水水质标准，直接经市政污水管网排入东山县城垵污水处理厂。

2、废气

项目运营过程中在挤护套时会产生有机废气；挤铅机会产生含铅废气（熔铅烟气）；沥青涂覆时会产生沥青烟气、苯并芘及VOCs。

①挤塑废气：采用两级活性炭吸附处理+干式过滤工艺施处理达标后通过1根15m高排气筒排放（DA001）；

②含铅废气：采用喷淋+滤筒过滤+活性炭吸附设施处理达标后通过30m高排气筒排放（DA002）；

③沥青涂覆：2套“不锈钢过滤网+两级活性炭吸附”处理达标后通过1根20m高排气筒排放（DA003、DA004）。

3、噪声

营运期主要噪声源为削片机、破碎机等设备产生的噪声，设备噪声源约为80-85dB(A)，项目设备已采用减震、隔声等措施处理。

4、固体废物

本项目运营过程主要固体废物为生产固废（一般工业固废、危险废物） 和生活垃圾。

根据现场调查：

（1）一般工业固废

①产生的不合格品约为40t/a，由物资回收部门回收。

②钢丝、铜粉等边角料，产生量约40 t/a，由物资回收部门回收。

③废过滤网产生量约5t/a，可由物资回收部门回收。

（2）生活垃圾

本项目现阶段员工200人，住厂，本项目生活垃圾产生量为200kg/d，年产生量60t。员工的生活垃圾采取分类收集， 及时由环卫部门统一清运处理，对环境影响很小。

（3）危险废物

①废活性炭

根据台账统计，本项目有机废气处理过程中产生废活性炭的量为10t/a，项目铅尘用活性炭吸附，含铅尘活性炭量为8t/a，项目每三个月更换一次活性炭，每次更换量约4t /a，按照《国家危险废物名录（2021版）》，废活性炭属于名录中规定的HW49其他废物，废物代码900-041-49。。

②铅渣、沉淀污泥

根据台账统计，项目铅渣和沉淀污泥产生量约为4t/a。

③废润滑油空桶

根据业主资料提供，废润滑油空桶产生量约为20t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 版），废油桶属于危险废物（HW08  900-249-08）。

④废机油、含油抹布

本项目机械设备运行使用过程中会产生少量的废机油（含废液压油）及废含油手套抹布，废机油产生量为0.5t/a，废含油手套抹布产生量约为0.4t/a，另外，废机油空桶产生量为0.3t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 版），废机油（废物代码：900-214-08），废机油空桶（废物代码为900-249-08），废含油手套抹布（废物代码为900-041-49），属于危险废物。

以上危险废物由企业收集后分类暂存于危险废物贮存场所，定期委托福建兴业东江环保科技有限公司回收处置。废含油手套抹布按《危险废物豁免管理清单》，全程不按危险废物管理，可委托环卫部门定期清运。

四、环境保护设施调试效果

1.废水

根据验收监测结果，生活污水排放口废水水质可达到东山县城垵污水处理厂进水水质要求。

2.废气

①注塑废气检测结果

注塑废气采用两级活性炭吸附处理+干式过滤工艺施处理达标后通过1根15m高排气筒排放（DA001）。

根据验收监测结果：验收监测期间，注塑废气处理设施进口，废气中非甲烷总烃浓度平均值为46.2mg/m3，排放速率为0.115kg/h，注塑废气处理设施出口，废气中非甲烷总烃浓度平均值为12.1mg/m3，排放速率为0.0335kg/h，处理效率达到70.87%，非甲烷总烃的排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表4标准限值要求，非甲烷总烃排放浓度≤100mg/m3。

②熔铅废气检测结果

熔铅废气采用喷淋+滤筒过滤+活性炭吸附设施处理达标后通过30m高排气筒排放（DA002）。

根据验收监测结果：验收监测期间，熔铅废气处理设施进口，废气中铅及其化合物浓度平均值为0.4065mg/m3，排放速率为0.00294kg/h，熔铅废气处理设施出口，废气中铅及其化合物未检出，铅及其化合物的排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2中二级标准，即铅及其化合物排放浓度≤0.7mg/m3，排放速率≤0.027kg/h。

③沥青涂覆废气

沥青涂覆废气采用2套“不锈钢过滤网+两级活性炭吸附”处理达标后通过1根20m高排气筒排放（DA003、DA004）。

根据验收监测结果：验收监测期间，DA003熔铅废气处理设施进口，废气中非甲烷总烃浓度平均值为43.15mg/m3，排放速率为0.64kg/h，苯并[a]芘、沥青烟均未检出，熔铅废气处理设施出口，废气中非甲烷总烃浓度平均值为11.75mg/m3，排放速率为0.16kg/h，处理效率达到75%，沥青烟、苯并【a】芘排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的相应标准限值要求，非甲烷总烃有组织排放可满足《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018) 表1限值要求。

④无组织废气监测结果

根据验收监测结果，监测期间厂界铅及其化合物及苯并[a]芘均未检出，可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值要求，即铅及其化合物≤0.006mg/m3，苯并[a]芘≤0.008μg/m3，非甲烷总烃无组织排放可满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）中表2排放限值要求。

⑤厂内监控点废气监测结果

根据验收监测结果，验收监测期间，厂区内监控点，非甲烷总烃浓度值最大值为1.98mg/m3，符合《工业企业挥发性有机物排放标准》( DB35/1782-2018)中2中厂区内监控点非甲烷总烃1h均值标准值，非甲烷总烃≤8.0mg/m3。

3.厂界噪声

根据验收监测结果，本项目厂界昼间噪声可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，即昼间≤65dB（A)。

4.固体废物

项目固废主要包括员工生活垃圾、一般工业固废、危险废物。

根据现场调查：

①职工生活垃圾

项目生活垃圾收集后由环卫部门定期清运处置，已设置生活垃圾临时堆放点，措施已落实。

②一般固废

产生的不合格品、钢丝、铜粉等边角料、废过滤网经收集后由物资回收部门回收，已设置一般固废临时堆场，措施已落实。

③危险废物

危险废物由企业收集后分类暂存于危险废物贮存场所，定期委托福建兴业东江环保科技有限公司回收处置。废含油手套抹布按《危险废物豁免管理清单》，全程不按危险废物管理，可委托环卫部门定期清运。

措施已落实。

五、验收结论

太阳海缆（东山）有限公司太阳海缆项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可满足相关污染物排放标准要求。该项目建设至竣工期间，基本落实执行环保“三同时”制度；竣工后环保设施正常运行，项目运营以来未发生环境污染事件和群众投诉事件，项目符合竣工环境保护验收条件，原则同意通过阶段性竣工环保验收。

六、后续要求

（1）加强环保设施管理与维护，确保污染物达标排放。

（2）按规范修改验收监测报告。

八、验收人员信息

附后。

太阳海缆（东山）有限公司

2023年11月5日