建设项目环境影响报告表

# (生态影响类)

| 项目名称： | 泉州市金鲤大桥工程 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 泉州城建工程管理咨询有限公司 |
| 编制日期： | 2023年11月14日 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 泉州市金鲤大桥工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2109-350500-04-01-457122 |
| 建设单位联系人 | 黄佳艺 | 联系方式 | 15260790286 |
| 建设地点 | 桥位位于黄龙大桥与笋江新桥之间，距上游黄龙大桥约1.3km，距下游笋江新桥约2.4km，连接晋江北岸(西湖南片区)和离岸(江南片区)两处区域。 |
| 地理坐标 | 起点（118度33分31.295秒，24度55分433.284秒） 终点（118度34分21.446秒，24度56分11.878秒） |
| 建设项目 行业类别 | 131、城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道）新建快速路、主干路；城市桥梁、隧道 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 总长约1.97km，其中桥梁长度约1.6km，引道长约0.37km |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 泉州市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 泉发改审[2023]72号 |
| 总投资（万元） | 69937.60 | 环保投资（万元） |  |
| 环保投资占比（%） |  | 施工工期 | 30个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： |
| 专项评价设置情况 | 专项评价的类别：噪声 设置原则：城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部。 本项目为城市道路建设。 |
| 规划情况 | 规划名称：《泉州市城市总体规划(2008～2030)》； 审批机关：福建省人民政府； 审批文件及文号：福建省人民政府关于泉州市城市总体规划(2008～2030)的批复，闽政文[2010]78号，2010.3.15。 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《泉州市城市总体规划(2008～2030)》符合性分析 本工程为城市道路建设项目，西起江南片区新延路、东至北峰片区的北清东路(原省道307)，根据《泉州市城市总体规划(2008～2030)》，符合中心城区道路系统规划。 2、与《泉州市综合交通规划(修编)(2014—2030)》符合性分析 拟建大桥位于黄龙大桥、笋江新桥两座过江通道之间，与《泉州市综合交通规划(修编)(2014—2030)》路网规划一致，项目建成后可有效分流过江交通，缓解笋江大桥交通压力，加强江南组团和西湖片区联系，实现江南组团和泉州市区跨江融合发展的战略意图，并构筑一条泉州西部入城快速通道。 本项目已于2023年9月22日取得泉州市自然资源和规划局核发的《建设项目用地预审与选址意见书》(用字第350500202300026)(附件4)，项目桥梁选线符合选址及规划要求。 3、与《泉州市城区水系联排联调规划总体方案》符合性分析 根据《泉州市城区水系联排联调规划总体方案》，泉州市联排联调方案设计的范围为晋江两岸和洛阳江右岸的城东片。晋江南岸城区是金鸡拦河闸麻山到田安大桥的江南城区，主要有金浦片、东浦片。治涝标准采用30年一遇。 工程所在位置属于江南池店防洪排涝片区中的江南片区，项目设计排水系统与《泉州市城区水系联排联调规划总体方案》规划管线相衔接，符合《泉州市城区水系联排联调规划总体方案》。 |
| 其他符合性分析 | 1、国家产业政策符合性分析 本项目属于城市道路建设项目，对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》，属于鼓励类中的“二十二、城镇基础设施 4、城市道路及智能交通体系建设”，属于鼓励类建设项目，符合国家当前产业政策。 2、“三线一单”控制要求符合性分析 (1) 生态保护红线 对照《福建省生态保护红线划定方案》及其调整方案，项目所在地不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域，项目建设符合生态保护红线要求。 (2) 环境质量底线 本项目沿线环境质量良好，涉及的地表水体为晋江及西低渠，施工期生活污水经化粪池预处理后，直接纳入当地的污水处理系统，不单独外排；施工废水经隔油、沉淀处理后现场回用；桥梁施工将对晋江产生扰动，短期内可能引起SS等增大，但是在采取本报告提出的措施后，影响较小。本项目所在区域属于大气环境功能二类区，施工期扬尘、作业机械及车辆尾气等排放量较少，对大气环境影响较小，不会突破当地环境质量底线。 本项目为城市桥梁建设项目，区间无服务区、收费站，营运期无废水产生，少量汽车尾气、车辆噪声等会对周围环境产生不良影响，但影响较小。本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 (3) 资源利用上线 项目利用的资源主要为土地资源，除主体工程占用土地资源外，不会对其他资源造成影响。工程永久占用土地较小，且不涉及基本农田、公益林地、饮用水水源保护区和自然保护区等区域，不会突破区域资源利用上线。项目建设过程中所利用的能源种类主要为水资源、电，运营期路灯等采用电能作为能源，电能为清洁能源，能耗指标良好，项目不占用其他水、物料等资源。因此，项目工程建设不会突破区域的资源利用上线。 (4) 环境准入负面清单 ① 产业政策符合性分析 根据“1、产业政策符合性分析”，项目的建设符合国家及当地当前产业政策。 ② 根据国家发改委商务部关于印发《市场准入负面清单(2022年版)》的通知(发改体改规[2022]397号文)，本项目不在禁止准入类和限制类准入类中。 ③ 生态环境准入清单符合性分析 拟建工程涉及泉州市鲤城区、丰泽区，属于市政道路建设项目，根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)，项目不属于“全省生态环境总体准入要求”中“空间布局约束”特别规定的行业内，项目建设符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)生态环境准入要求。 同时，对照《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(泉政文[2021]50号)，本工程位于泉州市鲤城区优先保护管控单元，项目建设有利于老城区非古城功能的对外疏解，为促进跨江融合发展提供有力的交通保障。工程建设符合空间布局、污染物排放管控、环境风险防控的管控要求，与泉州市“三线一单”生态环境分区管控要求相符，具体分析详见下表。 表1-1 项目泉州市“三线一单”管控要求符合性分析 环境管控单元编码 环境管控单元名称 管控单元类别 管控要求 符合性分析 ZH35050210001 鲤城区南高干渠水源保护区 优先保护单元 空间布局约束 依据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《福建省流域水环境保护条例》(2011年)进行管理，禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。在饮用水水源一级保护区内，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。在饮用水水源二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。在饮用水水源准保护区内，禁止堆放、存贮可能造成水体污染的固体废弃物或者其他污染物；禁止新建、扩建印染、印花、造纸、制革、电镀、化工、冶炼、炼油、酿造、化肥、染料、农药等建设项目，以及产生含汞、镉、铬、砷、铅、镍、氰化物、持久性有机污染物、病原微生物、放射性等有毒有害物质的建设项目。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。在饮用水水源准保护区内改建建设项目，不得增加排污量和改变排放污染物种类。 工程不位于饮用水源以及、二级保护区内。 ZH35050210002 鲤城区水土保持生态保护红线 优先保护单元 空间布局约束 依据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》进行管理，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。 工程为符合泉州市总体规划的城市道路建设。 ZH35050210003 鲤城区一般生态空间-水土保持 优先保护单元 空间布局约束 禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。在二十五度以上陡坡地种植经济林的，应当科学选择树种，合理确定规模，采取水土保持措施，防止造成水土流失。在禁止开垦坡度以下、五度以上的荒坡地开垦种植农作物，应当采取水土保持措施。在水土流失重点预防区从事林业生产活动的，提倡实行择伐作业，控制炼山整地；在水土流失重点治理区禁止皆伐和炼山整地。水土流失重点预防区和重点治理区生产建设项目水土保持防治等级应执行一级标准。 工程施工过程将采取合理有效的水土保持措施。 综上所述，项目建设符合生态红线控制要求；不会触及区域环境质量底线；资源占用率小，不突破区域资源利用上线；符合国家产业政策和生态环境准入清单要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 地理位置 | 本工程西起现状新延路，经金鲤大道跨越江滨南路、晋江、江滨北路后，途经西贤路，至北清东路(原省道307)。本工程由桥梁、引道、连接道路三部分组成，包括引桥及引道段的地面辅道。线路全长包括金鲤大桥及两岸接线，总长约1.97km，其中桥梁长度约1.6km，引道长约0.37km，其中横跨晋江桥梁段长约900m。 本工程主要涉及鲤城区江南片区、丰泽区北峰片区，项目地理位置见附图1，道路周围环境示意图详见附图2。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 随着泉州社会经济的发展，尤其是晋江南岸开发力度的加大，晋江两岸的交通联系需求日益增加，现有过江通道通行能力已逐渐趋于饱和，交通高峰期延误较为严重，尤其是现状老城区与江南片区之间仅有黄龙大桥、笋江新桥两座过江通道。 本工程位于黄龙大桥、笋江新桥两座过江通道之间，建成后可有效分流过江交通，将对缓解笋江大桥交通压力、加强江南组团和西湖片区联系起到重要作用，从而实现江南组团和泉州市区跨江融合发展的战略意图，并构筑一条泉州西部入城快速通道。 金鲤大桥工程北接北清东路，向南经金鲤大道跨越晋江后在新延路落地，总长约1.97km，其中桥梁长度约1.631km，引道长约0.37km。工程内容包括桥梁工程、道路工程、交通工程、市政管线、给水、排水、照明工程、市政配套设施、附属工程等专业工程。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境管理条例》(国务院令第682号)中有关规定，该建设项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021 年版)，本项目属于分类目录中：“五十二、交通运输业、管道运输业”中“131 城市道路（不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道）”中“新建快速路、主干路；城市桥梁、隧道”，需编制环境影响报告表，具体判定情况详见表2-1。 为此，泉州城建工程管理咨询有限公司委托泉州市正诺环保科技有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后我公司在实地踏勘和现状监测的基础上，收集相关资料，按国家相关法律法规及规范要求，编制了本项目环境影响报告表，报请生态环境主管部门审批。 表2-1 项目环评类别判定情况表 编制依据 项目类别 环评类别 报告书 报告表 登记表 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版) 五十二、交通运输业、管道运输业 131.城市道路(不含维护；不含支路、人行天桥、人行地道) / 新建快速路、主干路；城市桥梁、隧道 其它 2、工程概况 (1) 项目名称：泉州市金鲤大桥工程 (2) 建设单位：泉州城建工程管理咨询有限公司 (3) 项目性质：新建 (4) 建设地点：泉州市鲤城区江南片区、丰泽区北峰片区 (5) 建设规模与内容：金鲤大桥工程北接北清东路，向南经金鲤大道跨越晋江后在新延路落地，总长约1.97km，其中桥梁长度约1.6km，引道长约0.37km。工程内容包括桥梁工程、道路工程、交通工程、市政管线、给水、排水、照明工程、市政配套设施、附属工程等专业工程。 本工程跨江主线为双向6车道规模，桥梁两侧设置有非机动车道和人行道。桥梁北岸引桥两侧设置双向4车道的上下平行匝道与江滨北路衔接，主线引桥分两幅按双向4车道规模上跨江滨北路，其中进城方向迅速落地，出城方向2车道连续上跨北清东路路口后再落地，旧江滨北路两侧设置双向4车道辅道；桥梁南岸引桥两侧设置双向4车道的上下平行匝道与江滨南路衔接，主线引桥分两幅按双向4车道规模上跨江滨南路，上跨后主线迅速落地与金鲤大道衔接，引桥两侧设置双向4车道辅道。 项目总投资：54150.85万元 (7) 建设工期：计划工期共计33个月，2021年10月至2024年7月 3、项目组成及主要经济技术指标 （1）主要经济技术指标 项目主要经济技术指标见表2-2。 表2-2 项目主要经济技术指标 项目 主要经济技术指标 （一）道路工程 主路 辅路 匝道 道路等级 城市主干路 城市次干路 -- 设计车速(km/h) 60(部分路段限速40) 40 40 道路线形标准 不设超高圆曲线最小半径(m) 600 300 80 设超高一般半径(m) 300 150 -- 设超高极限半径（m） 150 70 55 不设缓和曲线最小半径（m） 1000 500 65 平曲线一般最小长度（m） 150 110 -- 平曲线极限最小长度（m） 100 70 90 圆曲线最小长度（m） 50 35 35 缓和曲线最小长度（m） 50 35 45 最大超高横坡(%) 4 2 6 标准横坡(%) 机动车道和非机动车道2％(坡向外侧) 人行道1.5％(坡向内侧) 净高(m) 机动车通行净高：≥4.5m； 人行和非机动车通行净高：≥2.5m 路面结构 沥青混凝土路面 （二）桥梁工程 1 长度（m） 1.6km 2 桥梁荷载等级 汽车荷载：城市A级 3 抗震设防 抗震设防烈度7度，基本地震动加速度0.15g；抗震设防类别：主桥设为甲类，引桥为丙类；抗震设防措施等级：按8度区设计抗震措施 4 设计洪水频率 P=1/100 5 设计基准期 100年 6 设计使用年限 100年 7 设计安全等级 一级，结构重要性系数1.1 （2）主要建设内容 |

| 项目组成及规模 | 表2-3 项目主要建设内容及规模 项目组成 工程内容 道路工程 总体方案 本工程线路全长约1970m，包括金鲤大桥及两岸接线，跨晋江桥梁段长约900m。金鲤大桥跨江段为双向6车道规模，上跨江滨南路、江滨北路采用双向4车道规模；南北两岸均设置平行匝道与江滨南北路衔接，慢行系统通过匝道上下桥过江。 平面设计 主桥及南岸引桥，设计时速60km/h，设有2处圆曲线，半径为2500m和1000m，不设缓和曲线、超高和加宽。北岸引桥左半幅上跨北清东路，设有两处平曲线，上跨北清东路转弯处采用平曲线半径60m（设置超高4%，加宽1.8m），设计时速40km/h；右半幅在旧江滨北路落地，设有两处平曲线。金鲤大桥与江滨南路、江滨北路均设置平行匝道连接，平行匝道设计时速40km/h。 纵断面设计 本工程主线最大纵坡为5.5%，最小纵坡为0.5%，其中凹曲线最大半径R=3700m，最小半径为R=1050m；凸曲线最大半径R=20000m，最小半径R=1200m。 横断面设计 金鲤大桥南岸引桥(带辅道)段 红线宽度50.0m=3.0m(人行道)+3.5m(非机动车道)+1.75m(侧分带)+ 7.5m(辅道)+0.5m(安全带)+0.5m(护栏)+8.0m(机动车道)+0.5m(护栏)+8.0m(机动车道)+0.5m(护栏)+0.5m(安全带)+7.5m(辅道)+1.75m(侧分带)+3.5m(非机动车道)+3.0m(人行道)；其中，引桥断面为：0.5m(防撞栏杆)+8.0m(机动车道)+0.5m(防撞栏杆)+8.0m(机动车道)+0.5m(防撞栏杆)=17.5m。 金鲤大桥南岸引桥(带辅道)段标准横断面(cm) 金鲤大桥北岸引桥(带辅道)段 红线宽度46.0m=3.0m(人行道)+3.5m(非机动车道)+0.5m(机非护栏)+ 7.5m(辅道)+3.0m(绿化带)+4.0m(专用左转车道)+10.0m(绿化带)+7.5m(辅道)+0.5m(机非护栏)+3.5m(非机动车道)+3.0m(人行道)。其中左右分幅桥梁断面布置为：0.5m(护栏)+8.0m(机动车道)+0.5m(护栏)=9.0m。 金鲤大桥北岸引桥(带辅道)段标准横断面(cm) 半幅高架落地后主辅合流，断面布置为：3.0m(人行道)+3.5m(非机动车道)+0.5m(机非护栏)+ 7.5m(辅道)+3.0m(引桥下分隔带)+14.25m(辅道)+0.5m(机非护栏)+3.5m(非机动车道)+3.0m(人行道)=38.75m . 金鲤大桥北岸引桥(R线落地后)段标准横断面(cm) 横坡 机动车道、非机动车道采用两侧直线路拱，直线横坡为2.0％，桥上人行道采用倾向路中央的单向直线横坡，横坡度为1.5％。 桥梁工程 总体方案 主线桥梁总长1603.5m，组合梁网状吊杆拱桥，引桥及匝道主要采用等高预应力混凝土连续箱梁桥，其中跨北清东路口小半径区段及跨下穿车道采用钢箱梁。主桥桥面宽43.5m，整幅布置；南侧引桥分幅布置，两幅桥共用中间防撞护栏，主线6车道桥宽36.5m，主线4车道桥宽17.5m；北侧引桥分幅布置，左右幅标准桥宽均为9m；匝道桥整幅布置，标准桥宽15m，其中下匝道路口渠化为3车道，桥宽最大为17.25m。 主桥下部结构采用双柱变截面尖圆形桥墩、整体式尖圆形承台、直径2.0m钻孔灌注桩基础。引桥及匝道下部结构采用双柱框架墩或独柱式桥墩，矩形承台，直径1.2m及1.5m钻孔灌注桩基础。 桥梁跨径 项目 起始桩号(m) 终止桩号(m) 跨境布置(m) 桥长(m) 桥宽(m) 上部结构 横向布置 备注 南侧引桥 K0+195.500 K0+850.000 2×40 80 17.5 等高混凝土梁 分幅，左右幅相同 38+50+38 126 跨江滨南路 28.5+3×40 148.5 42+2×43 128 36.5~48.5 4×43 172 36.5~43.5 主桥 K0+850.000 K1+030.000 180 180 43.5 网状吊杆拱桥 整幅 北侧引桥 K1+030.000 LK0+724.000 45 45 43.5~50.5 等高混凝土梁 左幅 2×42 84 9 42+50+35 127 跨江滨北路 2×30 60 3×35 105 35+40+30+30 135 9~9.554 42+31+35 108 9.554~10.8 钢箱梁 跨北清东路口 3×35 105 9~9.825 等高混凝土梁 K1+030.000 RK0+301.000 45 45 43.5~50.5 2×42 84 9 右幅 42+50+35 127 30 30 钢箱梁 跨下穿车道 2×30 60 等高混凝土梁 南侧匝道 AK0+035.820 AK0+211.820 (2×28)+(3×40) 176 15 等高混凝土梁 整幅 BK0+000.000 BK0+177.000 (2×28.5)+(3×40) 177 15~15.75 北侧匝道 CK0+037.589 CK0+149.589 (2×42)+(28) 112 15 DK0+000.000 DK0+114.000 (2×42)+(30) 114 15~17.25 横断面设计 主桥 主桥桥宽43.5m，整幅桥面布置为：2.5m(人行道)+3.5m(非机动车道)+0.25m(栏杆)+3.25m(拱区)+0.5m(护栏)+11.5m(机动车道)+0.5m(中央分隔带)+11.5m(机动车道)+0.5m(护栏)+3.25m(拱区)+0.25m(栏杆)+3.5m(非机动车道)+2.5m(人行道)=43.5m。 。 引桥 引桥主要有三种断面形式，桥宽分别为36.5m、17.5m和19.5m。 36.5m宽断面应用于主线6车道分幅标准断面，36.5m=2.5m(人行道)+3.5m(非机动车道)+0.5m(栏杆)+11.5m(机动车道)+0.5m(栏杆)+11.5m(机动车道)+0.5m(栏杆)+3.5m(非机动车道)+2.5m(人行道)。 36.5m宽引桥断面(m) 17.5m宽断面应用于主线4车道分幅断面，17.5m=0.5m(栏杆)+8m(机动车道)+0.5m(栏杆)+8m(机动车道)+0.5m(栏杆)。 17.5m宽引桥断面(m) 19.5m宽断面应用于主线4车道分幅断面，19.5m=0.5m(栏杆)+8m(机动车道)+0.5m(栏杆)+1.5(间隙)+0.5m(栏杆)+8m(机动车道)+0.5m(栏杆)。 19.5m宽引桥断面(m) 匝道标准断面宽15m，断面布置为：2.5m人行道+3.5m非机动车道+0.5m栏杆+8m机动车道+0.5m栏杆=15m。 15m宽匝道断面(m) 路面工程 机动车道路面结构： 面 层：4cm 沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13) 6cm 中粒式SBS改性沥青砼(AC-20C) 8cm 粗粒式沥青砼(AC-25C) 0.8cm 稀浆封层ES-3型 上基层：18cm 5%水泥稳定碎石 下基层：18cm 4%水泥稳定碎石 垫 层：20cm 级配碎石 非机动车道路面结构： 面 层：4cm 细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C) 7cm 中粒式SBS改性沥青砼(AC-20C) 0.8cm 稀浆封层ES-3型 上基层：15cm 5%水泥稳定碎石 下基层：15cm 4%水泥稳定碎石 垫 层： 20cm 级配碎石 人行道路面结构： 面 层：6cm 彩色透水砖（10*20） 3cm M10干硬性水泥砂浆 基 层：15cm 透水混凝土 底基层：15cm 级配碎石 交叉工程 4个交叉口，金鲤大桥辅道-江滨南路(十字路口)、金鲤大桥辅道-江滨北路(十字路口)，金鲤大桥辅道-西贤路(T型路口)、金鲤大桥辅道-北清东路(T型路口) 给排水工程 给水工程 北岸：旧省道307(金鲤大桥北岸引桥)：改建，改建后给水管采用单侧布管，布置于道路西侧人行道下，距道路红线1.8 米，管径为DN800。 晋江北岸给水管布置图 南岸：金鲤大道：新建，拟双侧布管，布置于非机动车道下，距离人行道路沿石1米，其中北侧管径为DN200，南侧管径为DN300； 江滨南路：新建，由于东侧仅邻晋江，本设计拟单侧布管，布置于西侧人行道下，距离人行道路沿石1米，管径为DN300。 晋江南岸给水管布置图 雨水工程 北岸：北清东路：改建，北侧拟迁改至北清东路北侧机动车道下，距机动车道路沿石2m，管径为为DN800，南侧保持现状不变，仅雨水口进行改造； 旧省道307（金鲤大桥北岸引桥）：新建，西低渠—废弃箱涵段，管径为DN600，承接道路雨水及引桥雨水，最终受纳水体为西低渠，管道布置于左转车道下，距道路边界线2m； 江滨北路：现状双侧布管，交叉口西侧现状雨水管为DN300，本设计拟原管位双侧新建，管径为DN600，并新建排出口至晋江。交叉口东侧基本保留现状双侧布管，局部进行改造。 晋江北岸雨水管布置图 南岸：依托现有，不进行改造。 晋江南岸雨水管布置图(现状) 污水工程 拟在南侧红线范围内预留设置截污管。管径为DN400，排向由西向东，并封堵排出口。 电气工程 北清东路至江滨北路段进行改建，电力管道规模按16孔考虑并与现状北清东路与江滨北路的现状电力管道联通；通信管道规模按18孔考虑并与现状北清东路与江滨北路的通信管道联通。 监控工程 包含道路交叉口处的监控工程和桥梁段的监控工程。监控系统设计内容包括：监控系统管理策略、建设规模、桥梁段监控、地面道路监控、通信系统、供电系统等。预留预埋设计内容包括工程范围内的桥梁段纵向管道、横穿管道、接线箱、监控设备基础预埋件等；地面道路监控纵向管道、路口管道、接线井等；地面道路和桥梁段的连接管道等。 涵洞工程 1处，在现状桥梁东侧增设箱涵+盖板涵，箱涵总宽度为7.2m(0.6m侧墙+6m净宽+0.6m侧墙)，净高4.0m；盖板涵净宽4m，净高4. 2m，箱涵+盖板涵总长度为85m，过水断面净宽为10m。箱涵及盖板涵采用C35钢筋混凝土，抗渗等级为P6。 绿化工程 包括工程范围内的道路中分带、侧分带和行道树绿化工程。 ①新建：行道树选用当地绿乔木香樟，分隔带采用宫粉紫荆与秋枫相间种植，宫粉紫荆下层由金叶假连翘或红花继木搭配红背桂，秋枫下层搭配矮化粉花扶桑等花灌木地被与地被间由马尼拉草隔断，全线以阵列式的种植方式。 ②拆除绿化及迁移行道树 因本工程的建设，相交道路需进行渠化、展宽，故存在一定的绿化拆除或迁移工程量，主要分为现状绿化的拆除及现状行道树的迁移，具体包括： 1）拆除现状绿化带1974m2(含乔木、灌木、地被及种植土清运)，主要分为三部分：a、现状新延路、江滨南路及两条道路间金鲤大道的现状中分带及侧分带；b、江滨北路、西贤路、北清东路现状中分带、侧分带或渠化岛；c、万科城东南、东北角现状公共绿地和金鲤大桥下白水营公园绿化； 2）迁移行道树131棵，主要分为两部分：a、现状新延路、江滨南路现状行道树；b、江滨北路、西贤路现状行道树。 晋江北岸拆除绿化及迁移行道树示意图 晋江南岸拆除绿化及迁移行道树示意图 堤防改造工程 本次堤防护岸改造主要为南江滨路、北江滨路受金鲤大桥工程建设影响的范围，改造岸线总长81.26m，其中江滨南路长38.89m，江滨北路长42.37m，拟采用斜坡堤型式。 堤防改造平面图 |
| --- | --- |

| 项目组成及规模 | 4、交通量预测 根据项目可研内容及其所在区域历年主要道路交通量观测资料，结合项目影响区近年来经济发展水平以及今后发展速度的预测值，进行了各特征年交通量预测。 项目计划于2025年通车，根据《公路建设项目环境影响评价规范(试行)》(JTJ005-96)中第1.08条规定“预测年限取公路竣工投入营运后第7年和第15年”，预测年限取2025年、2031年和2039年，各特征年高峰交通预测量详见表2-4。 表2-4 各路段高峰期交通量预测结果(单位：pcu/h) 道路 预测年 2025年 2031年 2039年 金鲤大桥主线 3980 4292 4708 金鲤大道(桥南段)主线 2481 2707 3007 金鲤大道(桥南段)辅道(南→北) 727 773 833 金鲤大道(桥南段)辅道(北→南) 656 740 851 旧江滨北路(桥北段)主线 2028 2241 2525 旧江滨北路(桥北段)辅道(南→北) 631 667 715 旧江滨北路(桥北段)辅道(北→南) 684 695 710 北清东路落地段 1205 1265 1344 5、项目占地及拆迁 本项目道路征地面积为12.3108公顷，无拆迁工程。施工便道布设在红线范围内，大临场地拟设置于主桥南侧开阔场地。 根据现场勘察，本项目占地类型包括晋江水系、居住、工业用地，和部分的公共绿地。 |
| --- | --- |
| 总平面及现场 布置 | 1、总平面布置 本工程西起现状新延路，经金鲤大道跨越江滨南路、晋江、江滨北路后，途经西贤路，至北清东路(原省道307)。总长约1.97km，其中桥梁长度约1.6km，引道长约0.37km。 金鲤大桥跨江桥为双向6车道，上跨江滨南路、江滨北路采用双向4车道规模；南北两岸均设置平行匝道与江滨南北路衔接，慢行系统通过匝道过江。引桥两侧辅路均为双向四车道规模。 2、施工现场布置 项目不设施工营地，永久征地红线内土地拟设、施工便道利用永久征地红线内土地建设，主桥南侧征地范围内拟设1处大临场地，现状为空杂地。 1）临时便道 施工便道利用永久征地红线内土地，与栈桥对接处和栈桥同宽，保证全线贯通。 2）栈桥 桥位下游布设施工栈桥，主线栈桥全长约300m，桥面宽8～10m，以利材料运输和施工的有序进行。栈桥主要用于开展主桥基础、下部结构施工、钢梁板单元和桥面板运输及材料运输。栈桥设计应满足渡凌、渡汛安全。 3）墩位平台 主墩均设置墩位平台进行桩基础施工，由两大部分组成，钢管桩走道平台和钢护筒钻机平台。 4）大临场地 大桥大临工程主要包括桥面板预制厂、机械设备存放场和材料存放场等，为了便于大桥施工管理，减少大临工程投资费用，大临场地拟设于主桥南侧场地开阔处。 项目总平图详见附图3。 |
| 施工方案 | 1、施工条件 (1) 材料运输条件 砂石料：泉州市区周边山体众多，砂料、石料等地产材料丰富，晋江北岸属于城市已建成区；南岸江滨南路已建、工程范围内金鲤大道已具备通行条件，材料运输条件较好。 其他建材：水泥、钢材、沥青等外购材料可以从泉州、厦门等地购买，通过铁路、省道307线等可方便的运输至项目所在地。 严禁取用晋江水作为生产用水；生活用水拟采用城市生活供水系统供水。 (2) 机械化施工条件 项目周边路网较为完善，各类施工机械可比较方便的到达施工区域，项目具备大规模机械化施工的条件。 电力供应：施工生产、生活用电从附近电力接口接入工地总变电站，再由总变电站输送至各施工工点。另外配备一定数量自备发电机以便应急。 2、施工方案 (1) 桥梁施工方案 ① 主桥施工 主桥位于晋江主河槽内，施工时需要搭设钢管桩支架平台施工基桩、设置钢板桩围堰施工承台和墩身、搭设栈桥提供运输通道、钢管桩临时支墩拱钢梁顶推用，涉水工程较多，施工中注意防台风、防汛工作。拟建桥梁施工过程中需对现状堤防局部开挖，建议位于堤防影响范围内相关工程内容于非汛期施工，并设置必要挡水围堰与现状堤防衔接，保障主体工程施工的同时，也与周边堤防实现施工期防洪封闭体系。 a、基础施工：主桥桥墩基础均位于晋江河槽内，常水位下北侧主墩处水深6m左右，按水中施工方案，采用“栈桥+钻孔平台”施工桩基础，采用振动打桩机插打钢护筒，采用反循环法成孔，下钢筋笼，浇筑桩身水下混凝土。 b、承台施工：采用双层钢板桩围堰方案施工，承台分层浇筑成型。 c、桥墩施工：采用定型钢模板施工工艺。 d、主梁施工：钢梁采用顶推施工方案。纵梁、横梁，采用运梁车通过便道运输至提升站处，提升站将钢梁构件提升至顶推平台组拼成梁单元，组拼完成后进行单向多点同步式步履顶推，由计算机控制系统来控制各点同步顶推。跨中设置3个临时墩，临时墩间距约45m。钢梁安装好后，桥面布置特制吊机与运输车安装桥面板，湿接缝应在吊索张拉完成后最后施工。 e、拱肋安装：梁上支架施工拱肋节段，再安装张拉吊杆，最后拆除支架，调整吊杆力。 f、桥面及附属设施施工：安装栏杆、铺装等附属设施。 g、大临设施拆除：按照从上到下的次序进行拆除作业。首先利用卷扬机拆除梁上支架。用履带吊拆除临时墩及顶推平台。最后利用履带吊机按栈桥拼装逆顺序拆除栈桥。 主桥施工步骤：水上钻孔施工→钢板桩围堰施工→承台施工→桥墩施工→钢梁组拼场地→桥面板预制→钢梁提升和顶推→预制板吊装→梁上拼装拱肋。 ② 引桥施工 下部结构：钻孔桩采用常规的陆地旋挖钻机钻孔方案进行。承台采用明挖法辅以井点降水施工，个别地质条件差的地段采用钢板桩防护。墩身采用钢模一次浇筑完成。 匝道桥台及跨江滨南北路引桥主墩由于基础临近江滨路，承台基坑开挖前临近江滨路侧考虑采用钻孔桩支护，其余侧放坡开挖。 上部结构：采用支架现浇施工方法，跨路口段采用少支架施工。 (2) 路基路面施工方案 ① 路基 路基工程采用机械施工为主，适当配合人工的施工方法进行路基填土，应控制好土的最佳含水量和密实度，要在最佳含水量的情况下选择适应的压实机械，碾压到规定的密实度；掺拌水泥时，水泥质量和剂量一定要达到设计要求，拌和要均匀，以保证路基的处理效果符合各项规定要求。 施工时要注意合理、适时组织土源，要在有利季节挖取沿线土方进行晾晒，达到规定含水量后方可填筑路堤，难以达到规定含水量时则掺石灰或水泥进行处理。 ② 路面 本项目位于泉州市区，已为城镇化地区，区域交通量大，重型车也较多，路面施工质量非常重要。路面施工优先采用机械化施工方案，有条件的情况下应优先引进高效的滑膜摊铺机和配套搅拌设备，实现全集中拌和，严格控制材料用量和材料组成，实行严格的工序管理，做好现场监理与工序检测工作，确保施工质量。路面施工前应做好各项室内试验工作。路面施工对施工季节、施工温度、原材料、配合比、平整度都有很高的要求，故路面工程的施工对施工单位的要求较高。宜采用配套路面机械，专业化施工方案，严格控制混合料的配合比，确保路面的各种指标符合各项规定的要求。 (3) 施工期间交通组织 工程期间结合周边路网及道路功能情况，重点对北岸及南岸施工区域进行施工期间交通组织，其中北岸为了保证道路网通行要求，建议采用“分路段”施工；南岸重点立足保证江滨南路施工期间通行和跨线桥施工要求，结合周边路网及施工路段施工要求，施工区域采用“施工路段保证一定通行空间，平行路网同步分流”的方式，实现主线上下行车流施工期间交通运行顺畅。 ① 北岸：分路段+半封闭施工 北岸施工期间分路段施工示意图 施工路段①：桥梁上跨江滨北路施工，施工路段保证江滨北路主线小汽车通行净高要求下，江滨北路保证双向4车道贯通，同时保证非机动车+行人共板通行；超高车辆在施工期间利用旧江滨北路、北清东路适当绕行实现贯通； 施工路段②：旧江滨北路围挡施工时，为了避免北清东路进城方向过境交通驶入市区，施工期间旧江滨北路优先开展辅道施工，主线施工时保证旧江滨北路2车道由北向南单向通行，实现北清东路南安方向可右转至江滨北路通行。同时，江滨北路主线应实现超高车辆通车条件。 施工路段③：北清东路路段围挡施工，施工期间旧江滨北路优先开展辅道施工，施工后再开展匝道桥围挡施工，并保证两侧辅道不少于2车道通行。 ② 南岸：半封闭施工 考虑到江滨南路周边平行路网条件较差，施工期间江滨南路采用半封闭施工。江滨南路跨线桥施工期间，通过架设贝雷架，保证江滨南路双向4车道通行，两侧设置非机动车道+人行道共板通行；由于工程上跨江滨南路路段施工时无法保证江滨南路车辆通行不小于5.5米净高要求，结合周边道路网，建议利用江滨南路两侧道路，对上下行超高车辆进行局部引导绕行组织，保证江滨南路各种交通通行需求，其中超高车辆上行交通利用江滨南路东侧道路通行，下行交通利用江滨南路东侧新延路局部绕行。 南岸施工期间江滨南路主线交通组织示意图 (4) 管线及其他工程 工程施工区域位于城镇化区域，区域内管线数量众多，现状敷设情况复杂，红线宽度有限，范围内管线线位紧张管道施工前(尤其在交叉口处)必须先探明地下可能交叉的各管线的位置及具体高程，并与设计图纸核实，如有不符应及时通知有关部门。 管网施工结合道路两侧用地规划来铺设，规划布置的管网将在施工期铺设完毕。道路路面施工前应完成路段上各横穿管的埋设，以免造成路面的重新开挖。对填方路段，当路基填筑并压实到管线设计标高时，采用直接预埋的方式，直接铺设管道，然后再表面压实，之后继续路面施工。 对挖方路段，采用明沟开挖的方式，直接铺设管道，然后再表面压实，之后继续路面施工。 管道施工工艺流程为：管线放样→基坑开挖(或预埋)→基底垫砂→下放管道(铺设)→闭水试验→填砂→路面施工。 为保障道路地下管线有序排列，节约用地，便于施工，便于管理，遵循以下埋地管线综合避让原则。 给水管线让排水管线；管径小的管线让管径大的管线；易弯曲的管线让不易弯曲的管线；工程量小的管线让工程量大的管线；临时管线让永久管线。 3、工期安排 在征地拆迁和管线搬迁完成条件下，金鲤大桥总工期30个月，拟于2024年中旬竣工。引桥、道路及附属工程不控制总工期。 |
| 其它 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、水环境质量现状 根据《泉州市生态环境状况公报(2021年度)》(2022年6月2日)：2021年，泉州市水环境质量总体保持良好。晋江水系水质为优；全市主要流域14个国控断面、25个省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质均为100%；其中，Ⅰ～Ⅱ类水质比例为48.7%。 项目涉及的晋江、西低渠水环境质量均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准。 2、空气环境质量现状 根据《泉州市生态环境状况公报(2021年度)》(2022年6月2日)：按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)以及2018年修改单中二级标准评价，泉州市区环境空气质量以优良为主，六项主要污染物浓度中，可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳达到国家环境空气质量一级标准，细颗粒物、臭氧达到国家环境空气质量二级标准；全市环境空气质量平均达标天数比例为98.7%。项目所在区域为环境空气质量达标区。 3、声环境质量现状 本项目道路沿线设置各噪声现状监测点位均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。总体上来看，项目区域声环境状况良好。详见声环境影响专项评价。 4、生态环境现状调查 (1) 《福建省生态功能区划》 福建省生态功能区划按3级分区进行划分，第1级为生态区，第2级为生态亚区，第3级为生态功能区。根据《福建省生态功能区划》，项目所在鲤城区所处地区生态功能区为“II 闽东南生态区”下的“II2闽东南沿海台丘平原与近岸海域生态亚区”下的“5202 泉州中心城市生态功能区”。其主要生态系统服务功能为城市生态环境、饮用水源保护、城郊农业生态环境、自然与人文景观保护。 (2) 鲤城丰泽洛江生态功能区划 根据《鲤城丰泽洛江生态功能区划图》，工程所在地属于“泉州市区晋江两岸休闲观光生态功能小区(520550203/520550301)”，工程建设符合泉州三区生态功能区划。 图3-1 鲤城丰泽洛江生态功能区划图 (3) 生态环境现状调查 ① 流域概况 晋江是泉州市的主要河流，晋江上游分为东、西溪，东溪与西溪汇合于丰州镇内的双溪口，下游经晋江市和泉州市区，注入泉州湾。晋江全长300公里，主河约182公里，流域面积5629平方公里，年平均径流量为48.8亿立方米。年平均流量为163m3/s，最大月平均流量为 484m3/s，由于流域内水土流失严重，水中含沙量多年平均在0.44g/L。 经征询福建省泉州水文水资源勘察局，桥位位置常水位高潮位约4.4m，低潮位约0.5m。另查福建省水利水电勘测设计研究院《晋江下游防洪标准复核报告》（2020年10月），桥位处100年一遇水位10.54m。勘察期间（2022年3月~2022年5月），测得拟建场地处晋江水面标高约2.5~3.0m，河道水面宽度约320m，最大水深约7.0m。 ② 植物资源现状 鲤城区土壤受地形、气候和海拔高度的影响，呈地带性和垂直性分布，地带性分布：由东南向西北分别为砖红壤——红壤——黄壤；垂直性分布：耕地土壤受地形、母质、水文、农业生产条件及人为开垦、熟化过程的综合影响，呈区域分布，主要分为河谷平原、山坡田、山垄田3类地片，本项目区域土壤类型为砖红壤。 鲤城区植被类型属于南亚热带雨林区，为常绿阔叶林区。由于长期人为活动的影响，地带性的原生植被已不明显，现有大多数是人工林和次生林。主要植被类型为常绿阔叶林、毛竹林、暖性针叶林、灌草丛、栽培植被等5个植被型。 目前鲤城区常见植物基本为城市绿化树种草种，主要有：马尾松、黑松、相思树、木麻黄、柠檬桉、大叶桉、藤枝竹、赤竹、杉、银合欢、金合欢、大叶合欢、天竺桂、女贞、苦栋、棕树和行道树的凤凰木、银桦等。 本工程旧江滨北路高架段涉及1棵300年一级保护古榕树，根据设计方案，建设过程中予以保留，且在施工过程中，对古榕树进行保护。 图3-2 一级保护古榕树现状 ③ 动物资源现状 A、陆域生物 受土地开发及人为活动影响，境内的陆生野生动物种类贫乏，个体数量不多，有两栖纲的青蛙、蟾蜍等；爬行纲的有蛇、龟、鼠类等；鸟纲有麻雀、喜鹊、山斑鸠等。区内无国家、省、市级保护野生动物及濒危物种。 B、水生生物 晋江未发现稀有、濒危水生物种分布。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无 |
| 生态环境保护目标 | 项目周边敏感目标情况见表3-1。项目周围环境敏感目标见附图2，现状照片见附图4。 表3-1 敏感目标与项目所在地方位关系一览表 序号 敏感点名称 方位 距道路最近距离(m) 距路中心线(m) 纵坡% 敏感点地面与路面高差(m) 敏感点特征 性质 保护标准 大气环境 1 皇江御景 W(金鲤大道(桥南段)K0+180) 110 135 5 2.858 558户/约2248人 小区 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准、《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 2 万科城 W(旧江滨北路(桥北段)RK0+330) 90 106 -5.5 2.777 267户/约800人 小区 3 溪乾小区 E(旧江滨北路(桥北段)RK0+320) 35 55 -0.9 9.061 286户/约1040人 小区 4 万科城 W(旧江滨北路(桥北段)RK0+330) 16 32 -5.5 2.777 267户/约766人 小区 《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准 5 溪乾小区 E(旧江滨北路(桥北段)RK0+320) 110 130 -0.9 9.061 300户/约1520人 小区 地表水、生态 1 晋江 K0+850.000~K1+030.000 桥梁跨越 / Ⅲ类水体 河流 《地表水环境质 量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类 2 西低渠 NE 15 / Ⅲ类水体 河流 3 古榕树 旧江滨北路高架段 30m / 一级保护古树 / |
| 评价标准 | 1、环境功能区划及环境质量标准 (1) 水环境 本工程附近主要水体为晋江及西低渠，根据泉州市地表水环境功能区类别划分方案修编，功能区划为Ⅲ类，水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准。详见表3-2。 表3-2 地表水环境质量标准 项目 Ⅲ类标准限值 pH值(无量纲) 6～9 高锰酸盐指数(mg/L)≤ 6 溶解氧(mg/L)≥ 5 COD(mg/L)≤ 20 BOD5(mg/L)≤ 4 氨氮(mg/L)≤ 1.0 (2) 空气环境 本项目所涉及的地区均为二类地区，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)以及2018年修改单中二级标准，具体标准值详见表3-3。 表3-3 地表水环境质量标准 标准名称及级别 项目 浓度限值 单位 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中的二级标准 SO2 年平均 60 μg/m3 日平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 日平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 (3) 声环境 项目所在地属环境声功能区划为2类区，区域环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准；根据 GB/T15190-2014《声环境功能区划分技术规范》，项目建成通车后，工程道路边界外35m+5m(本评价选取40m)内区域、高于三层楼房以上（含三层）的临街建筑面向道路一侧至边界线的区域执行4a类标准；标准详见表3-4。 表3-4 声环境质量标准(GB3096-2008) 标准类别 噪声限值(等效声级LAeqdB(A)) 昼间 夜间 2类 60 50 4a类 70 55 项目周边居民室内声环境质量标准执行《民用建筑隔声设计规范》(GB50118-2010）的相应标准要求。 表3-5 项目沿线两侧敏感点室内声环境执行标准 建筑类别 房间名称 时段 允许噪声级(A声级，dB) 执行标准 住宅 卧室、书房（或卧室兼起居室) 昼间 ≤45 《民用建筑隔声设计规范》(GB50118-2010) 夜间 ≤37 起居室 ≤45 2、污染物排放标准 (1) 污水排放标准 项目施工期机械设备冲洗和施工车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后，回用于施工用水，不外排；施工人员临时用房就近租用当地居民民房，生活污水依托当地现有污水处理系统。 (2) 大气排放标准 项目施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2中无组织排放监控浓度限值，见表3-6。 表3-6 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2(摘录) 污染物 监控点 场界无组织排放浓度限值(mg/m3) 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 (3) 噪声排放标准 施工期，噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准 》(GB12523-2011)中的标准限值，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 同时：1、夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)； 2、当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将该表中相应的限值减10dB(A)作为评价依据。 (4) 固体废物 施工期产生的建筑垃圾的处置执行(建设部2005号第139号令)《城市建筑垃圾管理规定》；一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染 控制标准》(GB 18599-2020)的相关要求。 |
| 其它 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期环境影响分析 | 1、水环境 (1) 施工生产废水 施工生产废水主要来自施工场地的砂石料冲洗废水、混凝土浇筑养护水及施工机械和车辆的冲洗废水等。混凝土浇筑养护用水大多被吸收或蒸发，故其水排放污染可忽略不计。施工生产废水含有较多的泥土、砂石和一定的油污。油污消解时间长，且有一定的渗透能力，会对附近水体及土壤造成污染，必须加强管理。废水排放的随意性较大，会顺地势流向低洼处，这些废水中含有大量的泥沙，直接排入周边水域中会使水中的悬浮物增加，并使水体的泥沙淤积。因此，项目施工方应在施工场地内修建一些简易沟渠，将施工废水引入沉淀、隔油池，经过沉淀、隔油处理后循环利用或用作施工场地抑尘洒水，不排放，会最大程度减轻对周边附近水体产生的不良影响。 (2) 生活污水 施工期生活污水主要包括施工人员粪便污水、淋浴污水和洗涤污水等，主要含有CODCr、BOD5、SS、NH3-N和动植物油以及粪大肠菌群等污染物。本项目施工场地不设置施工营地，施工人员就近租住在附近居民住宅，饮食利用社会化服务，利用城镇区现有污水处理措施处理生活污水，故施工现场不单独排放生活污水，则不会对周边水环境产生不良的影响。 (3) 桥梁施工废水 桥梁施工悬浮物泥沙主要发生在基础施工阶段。承台、墩身、栈桥采用浇筑方式，陆地承台采用基坑开挖方式施工。本项目涉水桥墩施工时桥墩水下基础施工采用板围堰防水，作业在围堰中进行，产生的废渣运到指定的地点堆放。因此桥墩施工产生的悬浮物主要是围堰修筑过程中产生的。涉及河道的作业全部在围堰内进行，与围堰外的水体没有关联，对其水质基本无不利影响。围堰内产生的钻井渣运至岸上，堆弃在指定的场地用于道路回填，也不存在抛弃泥砂对水生生态的影响。 尽管如此，在施工初期围堰施工时仍将产生暂时和局部的悬浮物浓度升高，这些行为可能对局部水生动物的栖息环境有所影响，但影响是暂时的，且影响范围十分有限。桥梁上部构造主要采用装配式预应力砼简支小箱梁。施工方法以预制装配为主，可采用拱肋及吊索安装方法架设，基本对水体无影响。 综上所述，项目施工会对沿线水环境产生一定的影响，施工期主要可通过加强管理来减缓建设对地表水环境影响，尤其是施工场地和筑路材料运输的管理。在采取合理有效的各项措施后，项目施工对地表水环境影响较小。 (4) 其他施工行为对水环境影响 项目施工期间涉及填筑边坡及裸露场地的开挖，若在强降雨条件下，大量的泥沙将随地表径流进入雨水沟、晋江或西低渠，对水环境造成较大的影响，甚至淤塞泄水通道。所以施工期间要注意对这些裸露边坡的防护。 项目在施工时考虑对开挖和填筑的裸露边坡、表土堆场、堆料场等进行覆盖，在表土堆场周围用编织土袋栏档、在堆料场周围设置沉砂池等措施。采取这些措施后将大大减少裸露表土的流失，而且通过沉淀池的沉淀作用，即使在强降雨条件下所产生的面源流失量也较小，对周围水体的影响也相对较小。 特别注意施工期的防护问题，尽量避开雨季，应在雨季到来之前完成相应的拦截、沉淀措施，防止施工废水进入水体造成污染。 综上所述，项目施工期可通过加强管理来减缓道路建设对地表水环境影响，在采取合理有效的各项措施后，项目施工对地表水环境影响较小。 (3) 施工对周边水体的影响 ① 道路施工对周边水体的影响 一般来说，远离水体的道路施工对水环境的影响相对较小，但沿沟渠施工路段，尤其是在雨季施工时，如不采取必要的防护措施，施工开挖的土石方可进入沟渠，造成水体中悬浮物含量的增加。 ② 建筑材料运输与堆放对沟渠的影响 路基的填筑和材料运输均会引起扬尘，扬尘随风飘入附近的水体，对水体产生轻微影响。此外，施工区各类建筑材料在堆放过程中若不妥善保管，被雨水冲刷进入沟渠可能会造成水体污染。所以建筑材料放置应远离沟渠，并备有临时遮挡的帆布，避免被暴雨冲刷进入沟渠而污染水质。 综上所述，项目施工会对沿线水环境产生一定的影响，施工期主要可通过加强管理来减缓公路建设对沟渠影响，尤其是施工场地和筑路材料运输的管理。在采取合理有效的各 项措施后，项目施工对水环境影响较小。 2、大气环境 (1) 扬尘 工程施工期旧路破路、路基开挖填筑、土石搬运、物料装卸等将会产生扰动扬尘、风吹扬尘和逸散尘，施工场地、临时堆土场合露天堆场裸露表面也将产生风吹扬尘。起尘量视施工场地情况不同而不同，一般来说距施工场地100m范围内贴地环境空气中TSP浓度可达5～10mg/m3，当施工区起风并且风速较大时，扬尘可以影响到距施工场地500m左右的范围。根据北京市环境科学研究院对市政工程(两个有围挡，两个无围挡)的施工现场扬尘情况的调查测定，在有围挡的情况下，施工扬尘比无围挡扬尘情况下有明显改善，扬尘污染范围缩小至工地下风向200m之内，且受污染区域的TSP的平均浓度为0.585 mg/m3。 因此，施工单位在项目敏感目标居住区段施工时，应视施工具体情况适时采取必要的围挡措施(围彩布条等)，以求有效地降低施工作业扬尘对居民点的影响。 (2) 汽车尾气、施工设备燃料废气 施工车辆、施工机械等因燃油产生的CO、THC、NOx等污染物，施工车辆、施工机械在现场范围内活动，尾气呈面源污染形式，尾气扩散范围有限。 车辆为非连续行驶状态，施工采用分段进行，且每段施工时间有限，污染物排放时间和排放量相对较少，所以不会对周围环境空气有明显影响，与营运期道路车辆尾气排放量相比，施工期尾气排放非常有限。 (3) 沥青烟 项目购商品沥青，施工现场不设置沥青搅拌站，只有在沥青摊铺过程中会散发少量的沥青烟，呈无组织排放，主要污染物为THC、酚、苯并(a)芘以及异味气体，其影响范围一般在周边50m之内以及在下风向100m距离左右。 通常沥青摊铺是流动推进作业，对某一固定点的影响只是暂时或瞬时的，危害较小，只是路面摊铺完成后，一定时期还会有挥发性有机物排出，排出量与固化速度有关，其浓度值低于作业时的浓度值。因此，本项目沥青烟气产生量较小，对周围环境影响较小。 3、声环境 施工期噪声会对周围敏感点(皇江御景、万科城以及溪乾小区等)声环境质量产生一定影响，项目道路沿局部影响较为突出的路段施工，加强施工管理，减轻对周围环境敏感目标的影响。但由于施工期施工是一短期行为，敏感点所受的噪声影响也主要是发生在附近路段的施工过程中，总体上存在无规则、强度大、暂时性等特点，因此总体影响不大。 建设单位应要求施工单位严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中关于建筑施工噪声污染防治的有关规定，尽量采用低噪声施工设备；合理安排施工计划并采取严格的施工管理措施，定期对设备进行维护和检修，保证设备运行良好；严禁在居民区的午间(12：00～14：30)和夜间(22：00～6：00)休息时段施工，并现场采取不低于2m高围挡等。详见声影响专项评价。 4、固体废物 施工期固体废物主要为生活垃圾和施工垃圾，若随意排放，将影响环境卫生和人群健康。必须将其运送到指定地点堆放处置。固体废物的种类和数量如下： (1) 土石方 本项目挖方总量3.75万m³，填方总量51.85万m³。挖方可用于本项目回填，本项目仍需借土方48.15万m3，拟统一向土方公司购买。施工单位应加强施工管理，防止土石方随意堆放，施工垃圾交由城市渣土清运部门统一清运。只有做好防治措施固体废物对周围环境产生影响不大。 (2) 生活垃圾 施工人员生活垃圾由环卫部门收集处理，因此其不会对周围环境产生大的影响。 (3) 建筑垃圾 主要是施工中建筑模板、建筑材料下脚料、断残钢筋头、包装袋、废旧设备以及建筑碎片、碎砖头、水泥块、石子、沙子等基础施工产生的固体废物。这些固体废物中约有90%是石块等建筑材料废物，可作为城市建设中的填方材料。 因此，施工单位应加强施工管理，防止土石方随意堆放，施工垃圾交由城市渣土清运部门统一清运。施工期生活垃圾由环卫部门清运。只有做好防治措施固体废物对周围环境不会产生显著影响。 5、生态影响 (1) 项目的建设改变了原有土地利用性质转成交通运输用地用途使用。本项目建设完成后，由于交通的改善，将极大地改善当地交通，促进当地的经济发展，使周边居民出行更加便利。 (2) 对植被资源的影响分析 本项目施工期征地范围内的部分树木、花草、杂草等会受到铲除、填埋及践踏等一系列人为工程行为的破坏。本项目施工期土方开挖、机械施工、开挖出来的土方与建材临时堆放沿岸等都会造成边坡及沿岸近距离范围内的植被 剥落、破坏。在项目施工完成后，通过绿化等措施给予恢复，以降低工程施工对沿线植被的破坏程度。 旧江滨北路引道段涉及1棵300年一级保护古榕树，施工期土方开挖、机械施工、开挖出来的土方与建材临时堆放会影响到名木古树的正常生长，且由于施工队伍对古树的知识匮乏，难免在施工过程中破坏到古树的完整性。 根据设计方案，施工过程中予以保留，且在施工过程中，对古树进行保护，加强施工队伍关于古树知识的普及和宣传教育，禁止砍伐和擅自移植，将不会对古树造成很大影响。 (3) 对动物资源的影响分析 根据实地调查及查阅资料记载，项目沿岸周边野生动物种类较少，多为普通常见种类，主要常见野生动物种类为小型鸟类：如大山雀、暗绿绣眼鸟、白腰文鸟等；啮齿类：如褐家鼠、黄田鼠、黄胸鼠等，区内不存在珍稀濒危或保护种类。 工程范围内水域无珍稀水生生物，常规的鲤鱼、草鱼、鲫鱼、非洲鲫鱼、鲢鱼、彩红鲷、胡子鲶、泥鳅、黄鳝、蛙、虾、蟹、龟、鳖、田螺等水生动物活动量少。施工活动对动物栖息地生境的干扰和破坏程度很小，对晋江、西低渠现存的常规水生生物存活环境造成暂时性侵扰，不会对现有水生生态造成严重影响；施工机械噪声对区域中生活的某些野生动物存在一定干扰。 项目建设场地周围有许多动物的替代生境，动物比较容易找到栖息场所。 工程建设对野生动物影响的范围不大且影响时间短，因此对动物不会造成大的影响，同时施工结束影响消除后，鸟类、两栖类动物等会从邻近区域逐渐转移回来，使陆生生物种类和数量逐渐恢复。 (4) 水土流失的影响分析 ① 影响周边生态环境，加剧原有的水土流失 工程建设过程中，占用土地，扰动地表，损坏原有土层结构，使其原有的水土保持功能降低或丧失，在短期内难以恢复到原有水平；另一方面在施工中挖填形成的裸露坡面、松散的土方临时堆放，极易造成水土流失，使项目区土壤侵蚀模数远远超过容许范围，从而加剧原有的水土流失，若不采取水土保持措施将影响区域生态环境。 ② 对项目本身工程可能造成的危害 道路工程建设过程中，一方面扰动原地形地貌，损坏原有的土地、植被，使其原有的水土保持功能降低或丧失，带走土壤表层的营养元素，降低土壤肥力，影响植被和农作物的生长，对土地资源的再生利用带来不利影响；另一方面开挖、填方、碾压等，损坏原有水土保持设施，形成裸露面和大量松散的土石方等，使工程区土壤可蚀性指数升高，表层土抗蚀能力减弱，从而使其原有的水土保持功能下降，造成水土流失，对当地生态环境造成一定的影响。 路基开挖、填筑和剥离表土的临时堆放的路段，在施工期，如果防护不当则有产生滑坡、崩塌等水土流失形态的潜在危险，一旦发生，将延误工期，危及公路行车安全，带来较大的经济损失。 ③ 泥沙淤积水利设施，影响排洪能力 施工过程中，在降雨和水力的作用下，泥沙有可能通过排水系统侵入周边地域排水系统，造成排水系统的淤塞，影响排水抗涝能力减弱，一旦遇到强降雨，有可能造成工程区内及部分周边地域排水不畅，产生渍涝。 项目建成通车后，通过道路绿化等措施，可使水土流失得到有效控制，并随着绿化植被覆盖度的快速提高而在较短时段内基本或完全达到正常水土保持功能，可使土壤迅速恢复到无明显(微度)侵蚀的正常允许状态。 |
| --- | --- |
| 运营期生态影响分析 | 1、水环境 运营期，降雨在道路路面形成的地表径流，是道路主要排水形式。路面径流的主要污染物为SS、石油类、COD等。路面径流量及污染物浓度与沿线降雨量及持续时间直接相关，降雨量越大，路面地表径流量越大；而随着降雨时间的延长，由于雨水的稀释作用，路面径流中污染物的浓度将逐渐变低。路面径流污染物浓度情况可参考长安大学针对降雨持续时间与路面径流污染物浓度的变化实际监测结果分析，详见表4-1。 表4-1 降雨持续时间与路面径流污染物浓度的变化监测结果 单位：mg/L 污染物 降雨持续时间与路面径流污染物的变化 0~20min 20~40min 40~60min 平均值 pH 7.8 7.6 7.4 7.4 COD 170 110 97 107 SS 231.42~158.22 158.22~90.36 90.36~18.71 100.0 石油类 22.30~19.74 19.74~3.12 3.12~0.21 7.60 由表4-1可知，路面径流中污染物浓度随降雨时间延长而降低，降雨初期到形成径流的 30min内，污染物浓度较高；随着降雨的持续，浓度逐渐变小。因此，降雨对水质造成影响的主要是降雨初期30min内形成的路面径流。本工程路面径流产生的雨水经线路两侧设置的雨水管道收集后，引至沿线雨水排放口排至晋江，由于路面径流雨水携带的污染物成分相对简单，且含量较低，与路面以外雨水混合得到一定的稀释后，对沿线区域地表水环境影响较小。从沿线水系的使用功能来看，道路营运期路面径流对周围水域新增贡献量小，不会改变现有水质类别及使用功能，同时，新增的绿化措施有利于水质改善。 2、大气环境 本项目运营期产生的大气污染物为路面行驶的车辆排放的尾气及车辆轮胎接触路面使路面积尘扬起产生的二次扬尘污染。道路运营期车辆排放污染物的扩散与道路沿线地形和气象条件有关，扩散后所覆盖的地域为道路两侧与线形平行的带状区域。本工程所处区域地势相对平缓开阔，扩散能力较好，结合地形地貌、气候条件等因素，运营期汽车尾气对沿线区域环境空气质量影响较小，不会造成评价区环境空气质量超标。另外，道路两侧绿化工程的实施在很大程度上可以降低道路汽车尾气对道路两侧区域环境空气质量的影响，根据同类项目类比调查可知，道路沿线环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求。 随着我国科技水平的不断提高，机动车尾气净化系统将得到进一步改进，车型构成比例将更为优化，逐步减少高能耗、高排污的车种比例。同时，燃料油和燃料气的产品质量也将随着我国科技进步不断提高。随着机动车尾气排放控制的加强，机动车尾气污染物排放将大大降低。 项目不设车站、服务区等集中式排放源，对周围环境空气不会产生不良影响。 3、声环境 (见项目专项评估报告)，交通噪声影响预测是假定在开阔空旷的平路基条件下，不考虑地形地貌、树林、房屋等障碍对声波的附加衰减，只考虑声波的距离几何衰减和地面的吸收及空气吸收而获得的在离地面1.2m处的纯交通噪声的贡献值在水平向的影响分布。 由预测结果可知，运营近期近、中、远期昼间、夜间噪声在红线处均可达标；工程运营对周围声环境影响较小。 4、固体废物 道路建成通车后，当地交通更为便捷，给人们日常生活和工作带来了极大的便利，但同时交通垃圾如纸屑、果皮、塑料用具等废弃物也对沿线周边环境产生不利影响，即增加了道路养护的负担，又破坏了路域景观的观赏性。为减轻交通垃圾对环境的影响，在道路两侧设分类垃圾收集箱，最终由环保部门统一收集后处理。 5、环境风险 (1) 风险事故识别 根据设计单位提供的资料，本项目施工范围内不存在天然气管道，因此不涉及相应的风险事故。项目投入使用后，其本身不会对外环境产生任何影响，风险主要体现在道路上行驶的车辆发生事故后可能对人群及周围环境产生的影响，重点是危险品运输车辆发生事故后，危险品泄漏对环境的污染。根据调查，目前在我国道路上运送的主要危险品有汽油、液化气、农药、烟花爆竹、炸药、火柴和化工原料，其中油罐车约占危险品运输车辆的一半。 由于道路危险品运输种类较多，其危险程度不一，因而交通事故的严重性及危险程度也相差很大，故应对可能发生的危险品运输交通事故进行具体分析。一般来说，交通事故中一般事故所占比重较大，重大事故次之，特大事故发生的几率最小。就危险品运输车辆的交通事故而言，运送易爆、易燃品的交通事故，主要是引起爆炸而可能导致部分有毒气体污染空气，或者损坏桥梁等建筑物。 大量的研究成果表明，道路的水污染事故主要来源于交通事故。水污染事故类型主要有： ① 化学危险品的运输车辆发生交通事故后，化学危险品发生泄漏，或污染周边水体（晋江）、或渗入地下； ② 车辆本身携带的汽油（柴油）和机油泄漏，或污染周边水体（晋江）、或渗入地下。 道路风险事故的发生与司机有很大的关系，一般事故的发生多数是由于汽车超载和司机疲劳驾驶导致，事故发生后又有多数司机因害怕不敢报案而延误处理，导致事故影响范围扩大。由于车辆本身动力源来自石油类的燃烧，尤其是大型车辆使用的燃油较多，本工程建成后涉及最为普遍危险性物质的是燃油及化学品。 |
| 选址选线环境合理性分析 | (1) 用地选线符合性分析 根据《限制用地项目目录(2012年本)》，本工程为城市交通道路，不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中所列的限制类和禁止类用地项目，因此本项目符合用地要求。 本项目选址合理。道路选线不涉及基本农田、生态林、自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需要重点加以保护的区域。因此，拟建道路符合城市总体规划，与当地环境功能区划没有矛盾，产生的环境影响经采取措施后能为环境所接受，项目选线基本合理。 (2) 选址可行性 道路的建设将有效完善片区的路网结构，方便居民出入。本道路的线路综合考虑土地占用和市政管网布设等衔接问题，符合规划，并与路网规划的走向、布置符合。因此，项目选线符合规划要求。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、水环境保护措施 施工期对水环境保护措施包括道路施工与桥梁施工两部分。 ① 道路施工 在建路时要注意施工清扫。对于土料和粉尘微粒的清扫效率很低，总效率为50％左右，未被清扫的将会流入下水道（排水边沟）或河道，这样就容易造成下水道（排水边沟）淤塞。所以在平时需注意做好清理土料、粉尘工作，避免淤塞下水道和河道。 ② 桥梁施工 在桥梁桩基施工过程中，尽量采用先进的施工方法，减少泥土固体悬浮物的产生量。桥梁施工中，要用石砌锥体护坡，以保持台后路基的稳定性及抵抗洪水的冲刷；在钻挖桥墩地基的过程中，要做好泥浆的沉淀过滤，防止淤积河道，减少施工产生的固体悬浮物对河道水质影响。 同时，工程承包合同中应明确筑路材料的运输过程中防止洒漏条款，堆放场地不得设在沿线沟渠附近，以免随雨水冲入水体造成污染；施工场地应距离水体一定的安全距离；施工生产废水不得直接排入沿线水体，须经收集、沉淀后综合利用，项目施工期废水经沉淀处理后回用于道路洒水降尘，不外排，以有效控制施工废水超标排放造成当地的水质污染影响问题；应按有关规范明确规定基坑开挖渣土存储设施，严禁将废弃的渣土直接排入地表水体，场地周围设计必要的拦挡措施，防止溢流。开挖出的渣土可回用作路基回填土石方或委托渣土公司集中处置，避免由于水土流失或可能的有毒盐土风化等因素导致造成水系污染。 上述措施环境合理，经济可行，从环保、技术、经济角度是可行的。 2、大气环境保护措施 (1) 主体工程场地开挖、场区内土石搬运、卸载作业时应进行洒水抑尘，同时对于裸露施工区地表压实处理并洒水。临时性用地使用完毕后应及时进行恢复，防止水土流失和减少风对弃土粉尘的污染扩散；施工完毕的路段其建筑垃圾及渣土应当及时清运，不能及时清运的应设置临时性措施防止扬尘，如压实、苫布遮盖等。 (2) 设围挡、围栏及防溢座。施工期间，施工路段边界应设置高度1.8m以上的围挡。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。 (3) 土石方运输。应向有关行政主管部门申请运输路线，车辆应当按照批准的路线和时间进行土石方的运输。 (4) 运送土石方和建筑材料的车辆应实行密闭运输，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。 (5) 施工场地及运输通道定期进行采用洒水等措施，抑制施工场地、施工道路扬尘的产生。建议每天洒水5～10次。 3、声环境保护措施 (1) 沿线皇江御景、万科城以及溪乾小区等受路基建设和路面施工等阶段影响，施工中应采取以下措施：进行高噪声作业时应避开居民区的午间和夜间的休息时段，若夜间确需连续高噪声(高振动)业的，应报当地环保行政主管部门批准，并公告居民最大限度地争取民众支持。 对施工期噪声超标的敏感点，根据实际情况，在敏感点附近路段施工时应设置临时声屏障等降噪措施。 (2) 施工应尽量选用低噪设备，并严格执行施工场界执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，控制施工期噪声的影响；若因高噪设备造成施工场界噪声超标，则必须进行施工围挡或移动声屏障等措施。 (3) 合理安排施工活动，尽量缩短工期，减少施工噪声影响时间。避免强噪声施工机械在同一区域内同时使用。 (4) 施工中注意选用效率高、噪声低的机械，并注意对机械的正确操作及维修，使之维持最佳工作状态和最低声级水平。 (5) 按劳动卫生标准，保护施工人员的身心健康，施工单位应合理安排工作人员，做到轮换操作筑路机械，或穿插安排高噪声和低噪声的工作，给工人以恢复听力的时间。同时，要注意保护机械，合理操作，尽量使筑路机械维持低声量级水平。操作时，工人应戴耳罩和头盔。 (6) 建筑材料运输尽量选择远离居住等敏感点的路线。 4、固体废物保护措施 施工时产生的少量建筑垃圾定点堆放，及时运送至指定地点处理；施工期间施工人员产生的生活垃圾应集中收集后送当地环卫部门处理；项目施工期固体废物处置率100%，措施可行。 5、生态保护措施 工程沿线桥梁工程占地均为永久性占地，除城市规划用地外，主要为旱地、河漫滩。施工便道占地对水渠河流、植被有一定影响，但其占用是暂时的。 施工时的废方弃堆应尽量少毁植被、少占农田，并不得阻塞原有的排水系统或污染水源。弃土堆要及时整平复垦后绿化，以提高其使用价值。 在满足车辆通行、道路建设规范的前提下，尽量减少占用农用地。 施工单位要严格控制临时用地数量，施工场地等临时设施布设在永久用地范围内，不占用基本农田。施工过程中要采取有效措施防止污染周围环境。项目完工后临时用地要按合同条款要求认真恢复。 在切实做好道路用地范围内绿化工作的同时，要在当地人民政府的领导下，配合有关部门做好绿色通道建设。 上述措施环境合理，经济可行，从环保、技术、经济角度是可行的。 |
| --- | --- |
| 运营期生态保护措施 | 1、水环境保护措施 为减轻路面径流对地表水体的影响，建议加强运营期道路的管理，及时清除运输车辆抛洒在路面的污染物，保持路面清洁，从而减少雨水冲刷流入附近水体的污染物。有条件时可采用植被控制措施，即：在道路沿线 两侧密植植物，通过吸附、沉淀、过滤和生物吸收等作用，能将污染物从径流中有效分离出来，达到改善径流水质和保护沿线地表水体的目的。 ① 在易发交通事故位置道路、桥梁两侧设置砼防撞护栏。 ② 人行天桥布设桥面雨水收集系统，收集桥面雨水疏导到两端桥外连接线路边雨水管。 ③ 设置警示牌、标志牌。禁止漏油、不安装保护帆布的货车和超载车上路，防止造成水体污染和安全事故隐患。按相关规定严格控制危险化学品的运输。定期检查清理道路雨水排水系统，应保证畅通，维持良好状态。 通过采取以上措施后，项目运营期对沿线水环境影响很小，不会影响水体原有功能。以上治理措施不仅可达到处理污染物的功能，而且还起到了提高绿化率，美化环境的作用，从技术、经济角度上讲均可行。 2、大气环境保护措施 本项目路面采用沥青混凝土路面，因而扬尘污染较小；但随着本路交通量的不断增大，汽车尾气排放量也呈增加趋势，加剧了对沿线大气环境的污染。为控制汽车尾气对沿线大气环境产生的不利影响，环评建议有关部门加强管理，严格执行国家规定的汽车尾气排放标准，减少汽车尾气污染物的排放量。根据当地气候和土壤特点在道路两侧，特别是环境敏感点附近，种植乔、灌木，这样既可以净化吸收车辆尾气中的CO等污染物和路面扬尘，又可以美化环境和改善工程沿线景观。另外，加强路面管理及路面养护，保持其良好运营状态。道路管理部门应加强对运输散装物质如煤、水泥、砂石材料及简易包装的化肥、农药等车辆的管理，运送上述物品需加盖篷布。 上述措施在施工期强化扬尘控制，在运营期突出汽车尾气监管，针对性强，强调环境管理和源头控制，且具有投资小、见效明显的特点，从经济、技术角度可行。 3、声环境保护措施 根据《地面交通噪声污染防治技术政策》(环保部环发[2010]7号)，防治道路交通噪声可以从以下几个方面着手：合理规划布局；加强噪声源控制；从传声途径噪声削减；对敏感建筑物噪声防护；加强交通噪声管理。结合本项目的实际情况，噪声污染防治措施如下： (1) 加强交通管理，严格执行限速和禁止超载等交通管制，在通过人口密度较大的路段，以及居民住宅、柳城中学等附近设置禁鸣标志，以减少交通噪声扰民问题。 (2) 加强拟建道路沿线的声环境质量的环境监测工作，对可能受到较严重污染的敏感点实行环境噪声定期监测制度，根据因交通量增大引起的声环境污染程度，及时采取相应的减缓措施。 (3) 加强路面养护，保证拟建道路未来路面处于良好状态。 (4) 结合当地生态建设规划，加强拟建工程范围内可绿化地段的绿化工作。对路堤边坡、排水沟边等进行统一的绿化工程设计，道路居民住宅路段两侧在可能情况下营造多层次结构的绿化林带，使之形成生态屏障，强化对交通噪声的阻隔与吸收作用。 (5) 道路两侧新建建筑中，若对声环境较为敏感的，建议开发商或业主在房屋的构筑和装修过程中采用对建筑物本身的隔声处理措施，例如强化墙体隔声量和加装通风隔声窗等，以避免受本项目交通噪声的负面影响。 通过采取上述措施，可使得营运期噪声达标排放，有效减轻营运期噪声对周围环境的影响。同时上述措施环境合理，经济可行，从环保、技术、经济角度是可行的。 具体措施详见声环境影响专项评价。 4、 固废保护措施 (1) 市政环卫部门负责定期清除、收集、外运，保证日产日清、路面清洁，不会对道路沿线环境造成大的影响。 (2) 强化道路沿线的固体废物污染治理的监督工作，向司乘人员和行人加强宣传教育工作。 (3) 本项目沿线共公交车站台均设置垃圾桶，每日由环卫部门定时清运。 5、生态保护措施 应按照城市道路绿化要求，施工后期或营运初期按道路绿化设计的要求，及时完成道路红线范围内可绿化的地方的植树种草工作，并在营运期进行维护，以达到恢复植被、保护路基、美化城市环境、减少水土流失、 减少雨季路面径流污染路侧水体等目的。 6、环境风险防范措施 道路管理部门和从事危险品运输的单位、驾驶员，应严格遵守危险品运输安全技术规定和操作规程，学习和掌握国家有关部门颁布实施的相关法规。相关法规主要有：《危险化学品安全管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》、《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》、《中华人民共和国放射性同位素与射线装置放射保护条例》、福建省政府发布的有关公路运输危险品的安全管理办法等。 交通标志、交通标线的设置应当符合道路交通安全、畅通的要求和国家标准。 7、环境监测计划 本工程监测重点为环境噪声，施工期主要监测施工噪声，营运期主要是敏感点的环境噪声监测。本项目环境监测计划具体见表5-1。 表5-1 环境噪声监测计划 阶段 监测地点 监测频次 监测时间 实施机构 负责机构 监督机构 施工期 万科城、溪乾小区 1次/季度 1天/次，昼夜间各监测一次 委托有资质环境监测单位进行 建设单位 环保部门 运营期 1次/季度 1天/次，昼夜间各监测一次 |
| 其它 | 无 |
| 环保投资 | 建设项目估算总投资为69937.60万元，环保投资400万元，占总投资的0.6%。 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①在设计阶段本项目已经最大化减少耕地占用面积，临时用地尽量不占用耕地。 ②施工期加强施工管理，避免在雨季施工，减少水土流失。 | ①施工期临时工程设施占地恢复情况； ②排水工程、防护工程及其效果，水土流失治理情况。 | 应按照城市道 路绿化要求，施工后期或营运初期按道路绿化设计的要求，及时完成道路红线范围内可绿化的地方的植树种草工作，并在营运期进行维护。用材必须经过植物检疫、避免从区域以外引入病虫害而造成严重后果。如遇雨季，对出现水土流失的地方有及时处理，防止侵蚀的扩大。 | 工程防护措施、植被恢复情况 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | ①工程承包合同中应明确筑路材料的运输过程中防止洒漏条款，堆放场地不得设在沿线排水沟附近，以免随雨水冲入水体造成污染；施工场地应距离地表水体一定的安全距离；②施工生产废水统一收集，经沉淀池沉淀处理后回用于道路洒水降尘，不外排。不得直接排入沿线水体；③不设施工营地，施工生活污水依托于当地现有的污水处理方式，不单独外排。 | / | 加强运营期道路的管理，及时清除运输车辆 抛洒在路面的污染物，保持路面清洁，定期检查道路的排水系统，确保排水系统畅通。 | 营运期期采取的排水系统管理措施。 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①选用低噪声低振动的施工工艺；②禁止在午间(12:00～14:30)和夜间(22:00～6:00)进行高噪声施工作业，确需连续作业的，应报当地生态环境行政主管部门批准，并提前公告附近居民。 | 落实情况，执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) | 加强行车管理，设交通标志，限制车速，控制交通噪声影响；加强道路维护保养，减短车辆在道路上的通行时间；居民集中区路段设禁止鸣笛标志。 | 营运期敏感点噪声达标情况 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①文明施工、有序开挖，敏感路段周边设置围档。②安排洒水车洒水抑尘土。③料堆和贮料场须遮盖或洒水以防止扬尘污染。④运送砂土粉料，运输过程中的卡车用采用帆布等遮盖措施，减少跑漏。 | 粉尘无组织排放监控浓度符合《大气污染物 综合排放标准 》 (GB16297-1996)表2中的要求 | ①工程沿线进行绿化，以充分利用植被对环境空气的净化功能；②路面应及时保洁、清扫、洒水，尽量减少车辆通过时产生的扬尘。 | 运营期敏感点附近绿化情况 |
| 固体废物 | 土石方利用情况、建筑垃圾、生活垃圾处理情况。 | 土石方处置、垃圾处理率100%。 | 道路养护过程中产生的少量废渣，由道路清洁人员集中收集后定点堆存，统一处理。 | 处置情况 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 交通标志、交通标线的设置应当符合道路交通安全、畅通的要求和国家标准，加强道路监管。 | / |
| 环境监测 | 详见表5-1 | 落实情况 | 详见表5-1 | 落实情况 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

泉州市金鲤大桥工程建成后可有效分流过江交通，缓解笋江大桥交通压力，加强江南组团和西湖片区联系，实现江南组团和泉州市区跨江融合发展的战略意图，并构筑一条泉州西部入城快速通道；有助于促进地区的开发建设，它的建设具有很大的社会和经济效益。项目属于国家《产业结构调整指导目录(2022年本)》中鼓励类项目，符合国家的产业政策，应予支持。项目选线方案符合片区总体规划，选线合理。项目建设期间将会对沿线的生态环境、声环境、水环境以及沿线居民生活质量产生短暂的不利影响，但在认真落实本报告中提出的各项减缓和保护措施，确保环保措施与主体工程建设的“三同时”制度，是可以有效预防和控制生态破坏和确保污染物达标排放。 本评价认为，项目路线布设较合理，工程建设不存在重大的环境制约因素，在严格执行和认真落实报告书提出的各项措施的前提下，从环境影响角度分析，本项目建设是可行的。 编制单位（盖章）：泉州市正诺环保科技有限公司 2023年11月14日

# Text boxes

本项目