# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年总产花岗岩石板材30万平方米、

大理石板材5万平方米、异形板材8000立方米项目

建设单位（盖章）：福建省南安市协祥石材工艺

有限公司

编制日期：  2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情

| 建设项目名称 | 年总产花岗岩石板材30万平方米、大理石板材5万平方米、异形板材8000立方米项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2311-350583-04-03-273684 |
| 建设单位联系人 | 王培灿 | 联系方式 | 13505967882 |
| 建设地点 | 南安市石井湾石材加工集中区（石井镇杨山村） |
| 地理坐标 | （ 118 度 22 分 40.227 秒， 24 度 37 分 20.754 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3032 建筑用石加工 | 建设项目 行业类别 | 56、砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 南安市发展 和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽发改备 [2023]C061498号 |
| 总投资 （万元） | 扩建项目新增投资1100万元，扩建后项目总投资1198万元 | 环保投资 （万元） | 12 |
| 环保投资占比（%） | 2.4 | 施工工期 | 0 （租赁现有厂房， 无需施工） |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6198 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类（试行））》，土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价。项目专项设置情况具体见表1-1。 表1-1专项评价设置原则表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 是否设置专项 大气 排放废气含有毒有害污染物①、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标②的建设项目 项目排放废气中只含有颗粒物，不涉及大气专项设置原则中提及的因子 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 项目运营期生产废水经沉淀处理后循环使用，近期项目生活污水经化粪池和一体化生活污水处理设施处理后用于周边农田灌溉，不外排；远期项目生活污水经化粪池预处理后排入南安市石井镇污水处理厂处理，不涉及地表水专项设置原则中提及的情况 否 环境 风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量③的建设项目 本项目不涉及有毒有害和易燃易爆的危险物质 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不属于新增河道取水的污染类建设项目 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 项目为花岗岩石板材、大理石板材、异形板材的生产加工项目，不涉及直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 否 地下水 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作 项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 否 注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 ②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 ③临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ 169）附录B、附录C。 根据上表分析可知， 项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 1.1、南安市石井镇总体规划情况 规划名称：南安市石井镇总体规划修编（2007-2020） 审批机关：南安市人民政府 1.2、南安市建筑饰面石材加工集中区规划情况 规划名称：南安市人民政府关于南安市建筑饰面石材加工集中区规划范围研究的批复 审批机关：南安市人民政府 审批文号：南政文[2023]10号 1.3、南安市石井镇分区单元控制性详细规划情况 规划名称：《南安市石井镇分区单元控制性详细规划》 审批机关：南安市人民政府 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.4、与南安市石井镇总体规划符合性分析 项目选址于南安市石井湾石材加工集中区 （石井镇杨山村），经查阅资料，《南安市石井镇总体规划修编（2007-2020）》目前暂时还在继续延用，根据《南安市石井镇总体规划修编（2007-2020）》（附图7-1），项目用地规划为村镇建设用地，建设单位承诺，今后若在涉及规划调整的情况，建设单位将无条件配合区域规划的调整实施，将积极配合搬迁工作，搬迁至符合要求的地方进行生产（详见附件6）。 1.5、与南安市建筑饰面石材加工集中区规划符合性 本项目位于南安市石井湾石材加工集中区 （石井镇杨山村），根据南安市人民政府发布的《关于南安市建筑饰面石材加工集中区规划范围研究的批复》（南政文[2023]10号）（附件10）及《南安市建筑饰面石材加工集中区规划范围研究图》（附图8），项目位于近期规划的南安市石井湾石材加工集中区红线范围内，符合南安市建筑饰面石材企业加工集中区规划要求。 1.6与南安市石井镇分区单元控制性详细规划符合性 本项目位于南安市石井湾石材加工集中区 （石井镇杨山村），对照《南安市石井镇分区单元控制性详细规划》（见附图7-2），项目所在地规划为村庄建设用地，因此符合《南安市石井镇分区单元控制性详细规划》。 |
| 其他符合性分析 | 1.7产业政策符合性分析 项目属建筑用石加工类建设项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）及《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》等相关文件，本项目所采用的工艺、设备和生产规模均不属于限制类或淘汰类，符合国家有关法律、法规和政策的规定，且本项目已于2023年11月20日通过南安市发展和改革局备案(闽发改备[2023]C061498号)（详见附件3），因此本项目的建设符合国家及地方当前产业政策。 1.8土地利用规划符合性 项目选址于南安市石井湾石材加工集中区 （石井镇杨山村），根据建设单位提供的项目用地勘测定界图、土地利用现状地类图（详见附件4-2、附图9），项目所在地规划为城镇开发边界集中建设区范围内，现状地类为工业用地，符合石井镇土地利用规划。 1.9环境功能区划适应性 项目所处区域水环境为围头湾，围头湾功能区划类别为第四类功能区，水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准；所处区域环境空气质量功能区划类别为二类功能区；项目所在地为居住、工业混合区，北侧、西侧含声环境保护目标，项目北侧、西侧厂界处声环境功能按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准按行，南侧和东侧厂界处声环境功能按《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类标准执行。目前，从环境质量现状分析可知，周边水环境、环境空气和环境噪声现状均符合区域环境功能区划要求，区域环境对项目产生的主要污染物有一定的环境容量。 项目生产废水经沉淀后回用于生产，不外排；项目近期生活污水经“化粪池+一体化生活污水处理设施”处理达标后用于周边农田灌溉，不外排，远期待区域市政污水管网建成后，项目外排生活污水经“化粪池”处理达标后通过市政污水管网纳入南安市石井镇污水处理厂处理集中处理达标后排入围头湾，对纳污水体影响较小，符合区域水环境功能区划要求；项目产生的废气经采取相应处理措施后能达标排放；项目运营过程中产生的噪声经采取防治措施后可达标排放；项目固体废物可得到及时、妥善的处理和处置，综上从环保角度看，项目选址符合区域环境功能区划要求。 1.10周围环境相容性 项目位于南安市石井湾石材加工集中区 （石井镇杨山村），项目北侧为杨山村居民点和农田、西侧为泉德建材有限公司、商住一体户以及宏声石材厂荒料堆场、南侧为旭日石材厂、东侧为农田和科院南路辅路，距离项目最近的环境保护目标为厂界红线外西侧5m处的商住一体户以及北侧红线外17m处的杨山村居民点，为了减少项目对环境保护目标的影响，通过厂区平面合理布置，将高噪声设备布设在远离环境保护目标的厂区中部区域，临近环境保护目标区域设置为排版区和原料区，经距离衰减、隔振减振、车间采用封闭式厂房等措施后，根据工程分析可达标排放，且根据公众参与调查结果，周边居民对本项目建设无持反对意见的，通过对项目生产过程的分析结果，本环评认为，只要该项目自觉遵守有关法律法规，切实落实各项环保治理设施的建设，并保证各设施正常运行，实现各项污染物达标排放，项目建设对周边环境及环境保护目标影响不大，与周边环境相容。 项目所在地周围没有珍稀动植物、名胜古迹和自然保护区等需特殊保护的区域，所在区域环境质量良好，对项目污染因子有一定环境容量；通过对项目生产过程的分析结果，本环评认为，只要该项目自觉遵守有关法律法规，切实落实各项环保治理设施的建设，并保证各设施正常运行，实现各项污染物达标排放，项目建设对周边环境影响不大，与周边环境相容。从自然、社会条件来看，项目在利用当地的土地、人力资源、现有的交通、电力设施等方面的选择是适宜的。 1.11生态功能区划符合性 根据《南安市生态功能区划修编（2013 年）》中生态功能区划图（详见附图10），项目选址于福建省南安市石井镇杨山村锦堂281号，属于“南安南部沿海城镇工业环境和历史古迹生态功能小区（530358302）”，项目不属于高污染项目，且项目污染物经采取措施后对周边环境影响小，项目建设和南安市生态功能区划相符。 1.12“三线一单”控制要求符合性分析 （1）生态保护红线符合性分析 生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。 项目位于南安市石井湾石材加工集中区 （石井镇杨山村），不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制要求。 （2）环境质量底线符合性分析 项目所在区域的环境质量底线为：水环境质量目标为GB3097-1997《海水水质标准》第三类海水水质标准，环境空气质量目标为GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其修改单标准，北侧、西侧厂界处声环境功能为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准按行，南侧和东侧厂界处声环境功能为《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类标准执行。本项目废水、废气、噪声经治理之后对环境污染小，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线符合性分析 项目建设过程中所利用的资源主要为水资源和电，均为清洁能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。因此项目的水、电资源利用不会突破区域的资源利用上线，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单符合性分析 本评价结合国家产业政策、《市场准入负面清单（2022年版）》、《泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）》及“三线一单”进行说明。 ①产业政策符合性 根据本章节“1.7 产业政策符合性分析”，项目建设符合国家当前产业政策。 ②“负面清单”符合性 经检索《市场准入负面清单（2022年版）》及《泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）》，项目不在上述清单的禁止准入类和限制准入类。 ③与“三线一单”要求符合性 对照《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）的相关内容，详见表1.12-1。 表1.12-1 福建省生态环境总体准入要求 适用范围 准入条件 项目情况 符合性 全省陆域 空间布局约束 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上新的煤电项目。 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 本项目为花岗岩石板材、大理石板材、异形板材的生产加工项目，不属于空间布局约束范围内的项目，故项目建设与空间布局约束要求不相冲突。 符合 污染物排放管控 1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3.尾水排入近岸海城汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。 本项目为花岗岩石板材、大理石板材、异形板材的生产加工项目，不涉及总磷、重金属排放，项目不涉新增VOCs排放 符合 对照上表，项目建设符合福建省生态环境总体准入要求。 同时根据《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50号），泉州市实施“三线一单”生态环境分区管控，项目与泉州市生态环境准入清单要求符合性分析如下表1.12-2。 表1.12-2 本项目与泉州市生态环境准入清单要求符合性分析 适用范围 准入条件 项目情况 符合性 泉州市陆域 空间布局约束 1.除湄洲湾石化基地外，其他地方不再布局新的石化中上游项目。 2.泉州高新技术产业开发区（鲤城园）、泉州经济技术开发区、福建晋江经济开发区五里园、泉州台商投资区禁止引进耗水量大、重污染等三类企业。 3.福建洛江经济开发区禁止引入新增铅、汞、镉、铬和砷等重点重金属污染物排放的建设项目，现有化工（单纯混合或者分装除外）、蓄电池企业应限制规模，有条件时逐步退出；福建南安经济开发区禁止新建制浆造纸和以排放氨氮、总磷等主要污染物的工业项目；福建永春工业园区严禁引入不符合园区规划的三类工业，禁止引入排放重金属、持久性污染物的工业项目。 4.泉州高新技术产业开发区（石狮园）禁止引入新增重金属及持久性有机污染物排放的项目；福建南安经济开发区禁止引进电镀、涉剧毒物质、涉重金属和持久性污染物等的环境风险项目。 5.未经市委、市政府同意，禁止新建制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。 本项目选址于南安市石井湾石材加工集中区 （石井镇杨山村），主要从事花岗岩石板材、大理石板材、异形板材的生产加工，不属于空间布局约束范围内的项目，故项目建设与空间布局约束要求不相冲突。 符合 污染物排放管控 涉新增VOCs排放项目，实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代。 项目不涉新增VOCs排放 符合 对照上表，项目建设符合泉州市生态环境准入清单的相关要求。 项目位于南安市石井湾石材加工集中区 （石井镇杨山村），对照《泉州市陆域环境管控单元图》，项目属于南安市重点管控单元2（详见附图12），具体分析见表1.12-3。 表1.12-3 本项目与南安市生态环境准入清单符合性分析 环境管控单元编码 环境管控单元 名称 管控 单元 类别 管控要求 项目情况 ZH35058320012 南安市重点管控单元2 污染物排放管控 1.在城市建成区新建大气污染型项目，二氧化硫、氮氧化物排放量应实行1.5倍削减替代。 2.新建有色项目执行大气污染物特别排放限值。 3.城镇污水处理设施排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，并实施脱氮除磷。 项目不位于城市建成区，项目不涉及管控情况，项目符合管控要求 对照上表，项目建设符合《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50号）的相关要求。 综上所述，项目选址和建设符合“三线一单”控制要求；不会触及区域环境质量底线；资源占用率小，不突破区域资源利用上线，项目建设符合国家产业政策和《市场准入负面清单（2022 年版）》及《泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）》相关要求。 |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 福建省南安市协祥石材工艺有限公司成立于2014年01月17日，选址于南安市石井湾石材加工集中区 （石井镇杨山村），企业主要从事石板材的生产加工（详见附件2）。建设单位于2003年5月20日通过原南安市环境保护局关于“《福建南安市协祥石材工艺厂建设项目环境影响报告表》”的审批，审批文号为南环2004.524号；于2009年11月27日通过原南安市环境保护局验收，验收编号为南环验2009.570号（详见附件5-2），验收规模为年加工石板材（花岗岩石板材）5万平方米；建设单位于2014年1月6日公司取得原南安市环境保护局变更申请审查意见，同意环评及验收项目名称由“福建南安市协祥石材工艺厂”变更为“福建省南安市协祥石材工艺有限公司”（详见附件5-3），建设单位于2021年5月20日取得《全国版排污许可证》，证书编号为92350583MA318Y4W7J001R（详见附件7），根据排污许可证登记信息企业目前实际排污规模为年产花岗岩石板材1.5万m2/a。 根据市场需求和公司发展需要，企业拟在现有占地面积1800m2的基础上（现有用地范围详见附图4）新增用地进行扩建，新增用地占地面积为4398m2，所有用地系租赁南安市石井镇杨山村已建的闲置厂房（详见附件4），本次扩建部分新增产能为年增产花岗岩石板材25万m2、大理石板材5万m2、异形板材8000m3，扩建项目新增投资1100万元，预计扩建后产能为年总产花岗岩石板材30万m2、大理石板材5万m2、异形板材8000m3，扩建后项目厂区平面布局根据生产需求重新规划（详见附图4），重新规划后现有厂房车间功能主要用于成品排板堆放，新增租赁的厂房车间功能主要用于原料堆放和花岗岩石板材、大理石板材、异形板材的生产加工，扩建后项目员工总人数为25人，其中20人住厂，年工作时间300天，每天工作8小时。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属“二十七、非金属矿物制品业30：56、砖瓦、石材等建筑材料制造303”，应编制环境影响报告表。因此，建设单位委托本环评单位编制该项目的环境影响报告表。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，并依照环评有关技术规范和要求编写该建设项目的环境影响报告表，供建设单位报生态环境主管部门审批。 表2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录） 报告书 报告表 登记表 二十七、非金属矿物制品业30 56、砖瓦、石材等建筑材 料制造 303 / 粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的 / 2.2扩建前项目概况 2.2.1扩建前项目基本情况 详见章节2.1项目由来。 2.2.2扩建前项目产品方案、原辅材料及生产设备 扩建前项目产品方案和原辅材料 扩建前项目产品方案和原辅材料用量见表2.2-1。 表2.2-1 扩建前项目主要产品及辅料一览表 主要产品名称 主要产品产量 主要原辅材料名称 主要原辅材料现状用量 花岗岩石板材 5万m2/a 花岗岩荒料石 1400m3/a 扩建前项目主要生产设备 扩建前项目主要生产设备详见表2.2-2。 表2.2-2扩建前项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 设施参数 数量 扩建前环评设计数量（台） 扩建前项目实际数量（台） 1 大切机 切割体积0.2m3/h~0.3m3/h 2 2 2.2.3扩建前项目生产工艺及产污环节 扩建前项目花岗岩石板材具体生产工艺及产污环节详见图2.2-1。 图2.2-1扩建前项目花岗岩石板材生产工艺及产污环节 2.3扩建项目概况 根据市场需求和公司发展需要，企业拟在现有占地面积的基础上新增用地进行扩建，扩建项目具体内容为： （1）新增产能：年增产花岗岩石板材25万m2、大理石板材5万m2、异形板材8000m3 （2）新增投资：新增投资1100万元 （3）新增设备：新增大切机15台、自动磨机1台、手扶磨机5台、红外线切边机6台、切边机3台、雕刻机3台、线条机2台、仿形机5台、倒角机2台、磨边机3台、钻孔机2台、定厚机2台 （4）职工人数：现有职工10人（均住宿）的基础上，新增职工15人（10人住宿），不设食堂 （5）工作制度：仍为年工作天数为300天，每天工作8小时 2.4扩建后项目分析 2.4.1基本情况 （1）项目名称：年总产花岗岩石板材30万平方米、大理石板材5万平方米、异形板材8000立方米项目 （2）建设单位：福建省南安市协祥石材工艺有限公司 （3）建设地点：南安市石井湾石材加工集中区 （石井镇杨山村） （4）总投资：扩建后总投资1198万元 （5）建设内容及规模：新增用地占地面积为4398m2，扩建后总占地面积6198m2，新增产能为年增产花岗岩石板材25万m2、大理石板材5万m2、异形板材8000m3，扩建后产能为年总产花岗岩石板材30万m2、大理石板材5万m2、异形板材8000m3 职工人数：扩建后项目职工25人（20人住宿），不设食堂 工作制度：年工作天数为300天，每天工作8小时 2.4.2项目工程组成 扩建后项目主要工程组成详见表2.4-1。 表2.4-1 扩建后项目主要工程组成一览表 类别 建设名称 建设内容 主体工程 生产车间 设置切割、磨光、切边、造型等工序，占地面积约4750m2 辅助工程 办公楼 共3F，占地面积约95m2 宿舍楼 共1F，占地面积约450m2 储运工程 原料区 位于车间内部靠北区域，占地面积约770m2 成品区 位于车间内部靠南区域，占地面积约650m2 公用工程 供电 依托区域市政电网供电 供水 来自市政供水管网 环保工程 废水 生活污水 经“化粪池+一体化生活污水处理设备”处理后用于周边农田灌溉，不外排； 生产废水 经沉淀池（有效容积500m3）处理后循环回用 废气 粉尘 湿法喷淋作业、加强厂区通风、车间洒水、及时清扫等 噪声 减震隔声、距离衰减 固废 生活垃圾 环卫部门统一清运处理 沉淀污泥 集中收集后委托南安市坤灿石粉收集有限公司清运 石材边角料 集中收集后委托福建省南安市华港建材有限公司回收利用 表2.4-2 扩建前后项目基本情况对照表 项目 扩建前 扩建后 对比情况 公司名称 福建省南安市协祥石材工艺有限公司 福建省南安市协祥石材工艺有限公司 不变 法人代表 王培灿 王培灿 不变 总投资 98万元 1100万元 增加1100万元 建设地点 南安市石井湾石材加工集中区（石井镇杨山村） 南安市石井湾石材加工集中区（石井镇杨山村） 不变 占地面积 1800m2 6198m2 新增用地占地面积为4398m2 主要设备 大切机2台 设计大切机17台、自动磨机1台、手扶磨机5台、红外线切边机6台、切边机3台、雕刻机3台、线条机2台、仿形机5台、倒角机2台、磨边机3台、钻孔机2台、定厚机2台 新增大新增大切机15台、自动磨机1台、手扶磨机5台、红外线切边机6台、切边机3台、雕刻机3台、线条机2台、仿形机5台、倒角机2台、磨边机3台、钻孔机2台、定厚机2台 产品及年产量 年产花岗岩石板材 5万m2 年总产花岗岩石板材30万m2、大理石板材5万m2、异形板材8000m3 年增产花岗岩石板材25万m2、大理石板材5万m2、异形板材8000m3 年供水量 2005t/a 12343t/a 用水量增加10338/a 年用电量 3万Kwh/a 70万Kwh/a 增加67万Kwh/a 职工总人数 10人（均住宿） 25人（20人住宿） 新增15人（10人住宿） 工作时间 300天，每天8小时 300天，每天8小时 不变 环保 工程 废水 生活污水 近期经“化粪池+一体化生活污水处理设备”处理后用于周边农田灌溉 远期经化粪池预处理后纳入市政污水管网排入南安市石井镇污水处理厂处理 依托现有设施并新增纳管 生产废水 沉淀池（100m3） 沉淀池（500m3） 新增400m3沉淀池 废气 粉尘 湿法喷淋作业、加强厂区通风、车间洒水、及时清扫等 湿法喷淋作业、加强厂区通风、车间洒水、及时清扫等 依托现有并新增 噪声 设置基础减震、隔声等 设置基础减震、隔声等 依托现有并新增 固废 设垃圾桶、一般工业固废暂存间 设垃圾桶、一般工业固废暂存间 依托现有并新增部分垃圾桶、边角料盛放桶 2.4.3扩建后原辅材料消耗量及能耗 扩建前后项目主要原辅料、能源使用变化情况见下表。 表2.4-3 扩建后项目工程产品产量、原辅材料和能源消耗 主要产品名称 主要产品产量 主要原辅材料名称 主要原辅材料用量 扩建前 产能 新增 产能 扩建后 产能 扩建前原辅材 料现状用量 原辅材料新增用量 扩建后原辅材料预计总用量 花岗岩石材板 5万 m2/a +25万m2/a 30万 m2/a 花岗岩 荒料石 1400m3/a +15000m3/a 16400m3/a 大理 石材板 0 +5万m2/a 5万m2/a 大理石半成品板 0 5.3万m2/a 5.3万m2/a 异形 板材 0 +8000 m3/a 8000 m3/a 主要能源及水资源消耗 消耗量 新鲜水（吨/年） 16708 电(千瓦时/年) 70万 2.4.4项目主要生产设备 项目扩建前后主要生产设备见表2.4-4。 表2.4-4 项目扩建前后主要生产设备对比 序号 设备名称 设施参数 数量 生产工序 扩建前 （环评设计） 新增 扩建后 1 大切机 切割体积0.2m3/h~0.4m3/h 2台 +15台 17台 切割 2 自动磨机 打磨面积75m3/h~80m3/h 0 +1 1台 磨光 3 手扶磨机 打磨面积6.5m2/h~8.5m2/h 0 +5 5台 磨光 4 红外线切边机 切割面积12m3/h~15m3/h 0 +6 6台 切边 5 切边机 切割面积10m3/h~12m3/h 0 +3 3台 切边 6 雕刻机 切割面积5.5m2/h~7.5m2/h 0 +3 3台 造型（雕刻） 7 线条机 切割面积5.5m2/h~7.5m2/h 0 +2 2台 造型（仿线条） 8 仿形机 切割面积5.5m2/h~7.5m2/h 0 +5 5台 造型（仿形） 9 倒角机 切割面积5.5m2/h~7.5m2/h 0 +2 2台 造型（倒角） 10 磨边机 切割面积5.5m2/h~7.5m2/h 0 +3 3台 磨边 11 钻孔机 切割面积5.5m2/h~7.5m2/h 0 +2 2台 造型（钻孔） 12 定厚机 切割面积1.5m2/h~2.0m2/h 0 +2 2台 定厚 2.4.5水平衡 2.4.5.1生产废水 （1）扩建项目喷淋冷却用水 扩建项目生产用水主要为切割、磨光、切边、造型等工序的喷淋冷却用水，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“3032 建筑用石加工行业”中：花岗岩建筑板材工业废水量产污系数为0.311t/m2-产品、大理石建筑板材工业废水量产污系数为0.394t/m2-产品（规模等级<40万平方米/年）、异形石材产品工业废水量产污系数为0.085t/m3-产品（规模等级≥2000立方米/年），扩建项目年增产花岗岩石板材25万m2、大理石板材5万m2、异形板材8000m3，则新增喷淋冷却用水量约98130m3/a（327.1m3/d），喷淋冷却用水90%回用，回用水量为88317m3/a（294.39m3/d），但需定期补充因随泥渣带走和蒸发损耗水量9813m3/a（32.71m3/d）；扩建项目喷淋冷却用水量为98130m3/a，类比建筑石材加工行业数据，石材生产废水中悬浮物总平均浓度约为3000mg/L，经沉淀后悬浮物浓度约为300mg/L，则沉淀污泥干重264.951t/a（干重），污泥含水率约为70%，则废水沉淀污泥产生量为883.17t/a，项目废水沉淀污泥暂存于污泥池后委托污泥清运公司定期抽运，则泥渣带走的水量为618.219t/a，蒸发损耗水量9194.781m3/a。 （2）总生产用、排水量 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“3032 建筑用石加工行业”中：花岗岩建筑板材工业废水量产污系数为0.311t/m2-产品，现有工程产能为年产花岗岩石板材5万m2，则现有工程喷淋冷却用水量为15550m3/a（51.83m3/d），根据上述分析，扩建项目新增喷淋冷却用水量约98130m3/a，则扩建后项目总生产用水量=现有工程生产用水量+扩建工程生产用水量=113680m3/a（378.93m3/d），项目生产废水经沉淀后循环回用，不外排，喷淋冷却用水90%回用，则回用水量为102312m3/a（341.04m3/d），项目需定期补充因随泥渣带走和蒸发损耗水量约11368m3/a（37.89m3/d），扩建后项目废水量为113680m3/a，类比建筑石材加工行业数据，石材生产废水中悬浮物总平均浓度约为3000mg/L，经沉淀后悬浮物浓度约为300mg/L，则沉淀污泥干重306.936t/a（干重），污泥含水率约为70%，则废水沉淀污泥产生量为1023.12t/a，项目废水沉淀污泥暂存于污泥池后委托污泥清运公司定期抽运，则泥渣带走的水量为716.184t/a，蒸发损耗水量为10651.816m3/a。 2.4.5.2生活污水 扩建项目新增职工15人，其中10人住宿，不设食堂，根据《福建省行业用水定额》（DB35/T772-2018），结合泉州市实际情况，住厂职工用水额为150L/（p·d），不住厂职工用水额为50L/（p·d），项目工作性质为一班制，年工作日300天，则扩建项目职工生活用水量为525t/a（1.75t/d），污水产生系数按80%计算，则扩建项目生活污水排放量为420t/a（1.4t/d）。 扩建后项目职工总人数为25人，其中20人住宿，根据《福建省行业用水定额》（DB35/T772-2018），结合泉州市实际情况，住厂职工用水额为150L/（p·d），不住厂职工用水额为50L/（p·d），项目工作性质为一班制，年工作日300天，则扩建后项目职工生活用水量为975t/a（3.25t/d），污水产生系数按80%计算，则扩建后项目生活污水排放量为780t/a（2.6t/d）。 项目所在区域污水管网尚未完善，近期项目生活污水经“化粪池+一体化生活污水处理设施”处理达《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1蔬菜标准后用于周边农田灌溉；远期待区域市政污水管网建成后，项目外排生活污水经“化粪池”处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准（其中NH3-N 执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准）后通过市政污水管网纳入南安市石井镇污水处理厂处理集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准后排入围头湾。 水平衡图见图2.4-1、图2.4-2。 图2.4-1 扩建项目水平衡图 单位t/a 图2.4-2 扩建后项目水平衡图 单位t/a 2.5厂区平面布置及其合理性分析 扩建后项目根据生产流程，结合场地自然条件，经技术经济比较后进行合理布局，根据项目厂区平面布置，对厂区布局合理性分析如下： （1）项目设一个主要出入口，出入口设置在厂区靠西侧，靠近道路，方便原辅材料及产品的运输。 （2）主要建筑包括1幢1层厂房、1幢办公楼和1幢宿舍楼，项目办公生活区与生产车间分隔开，功能分区明确，有利于营造良好的生活休息环境。 （3）生产区内机台设备按照工艺流程顺序布置，物料流程短，有利于生产操作和管理，以及有效提高生产效率；高噪声设备尽量远离周围环境保护目标居民点布设，通过合理措施把项目对周围环境影响降至最低； （4）沉淀池设于生产车间旁边，靠近生产设备，有利于缩短排污路程，可集中处理生产废水。 综上所述，项目总平面布置根据车间地理位置、交通运输等进行布局，本着有利于生产、方便管理，确保安全、保护环境、节约用地的原则，在满足安全生产的前提下，做到流程合理、交通顺畅、减少污染，以求达到节约用地和减少投资的目的。生产车间平面布局合理，功能区分明确。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.6生产工艺及产排污环节 扩建项目生产过程中新增大切机、自动磨机、手扶磨机、红外线切边机、切边机、雕刻机、线条机、仿形机等设备，新增花岗岩石板材产能、新增大理石板材和异形板材产品，考虑到产品需求，此次扩建工程拟在现有工程5万m2花岗岩石板材原有工艺的基础上新增切边、磨光等加工工序，扩建后项目产品具体生产工艺及产污环节详见图2.6-1。 图2.6-1花岗岩石板材生产工艺及产污环节 图2.6-1大理石板材生产工艺及产污环节 图2.6-2异形板材生产工艺及产污环节 工艺说明： 花岗岩石板材：项目外购进厂的花岗岩荒料石用大切机将花岗岩荒料石按产品所需规格形状进行初步切割，再将板材经手扶磨机、自动磨光机进行磨光处理，再根据订单要求规格、尺寸用切边机、红外线切边机切边，后进行磨边加工后即为成品。 大理石板材：项目外购进厂的大理石半成品板将半成品板经手扶磨机、自动磨光机进行磨光处理，再根据订单要求规格、尺寸用切边机、红外线切边机切边，后进行磨边加工后即为成品。 异形板材：项目外购进厂的花岗岩荒料石用大切机将花岗岩荒料石按产品所需规格形状进行初步切割，后按产品需求进行尺寸定厚，再经多种设备仿形机或雕刻机或线条机或钻孔机或倒角机进行造型加工后即为成品。 产污环节说明： 废水：项目在切割、磨光、切边、造型等工序均采用水淋湿法作业，产生的粉尘被水力捕集后进入沉淀池，产生的废水经沉淀后循环利用，不外排； 废气：项目在切割、磨光、切边、造型等工序均采用喷淋法，产生的粉尘基本都被水力捕集进入沉淀池，粉尘产生量较少；项目污泥运输车泄漏的污泥经晒干后遇风吹会产生扬尘，生产过程中水喷淋时溅出的少量含泥废水遇风吹会产生扬尘，成品与原辅材料表面、设备与车间地面的积尘因风吹会产生扬尘； 噪声：生产设备运转时会产生噪声。 固废：主要有石材边角料、废水沉淀污泥以及职工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.7扩建前项目情况 2.7.1扩建前项目环评批复、验收及排污证申领情况 扩建前项目已办理的环保手续详见“二、建设项目工程分析 2.1项目由来”章节。 2.7.2扩建前项目主要污染物排放情况 根据原环评、验收报告及实际建设情况，扩建前项目污染源及排放情况如下： （1）废水 扩建前项目废水主要为生产废水和生活污水 ①生产废水 扩建前项目生产用水主要是切割工序的喷淋冷却用水，现有工程产能为年产花岗岩石板材5万m2，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“3032 建筑用石加工行业”中：花岗岩建筑板材工业废水量产污系数为0.311t/m2-产品，则现有工程喷淋冷却用水量为15550m3/a（51.83m3/d）。扩建前项目生产废水经沉淀后循环回用，不外排，喷淋冷却用水90%回用，回用水量为13995m3/a（46.65m3/d），但需定期补充因随泥渣带走和蒸发损耗水量1555m3/a（5.18m3/d），扩建前项目废水量为15550m3/a，废水中悬浮物浓度约3000mg/L，经沉淀后悬浮物浓度约300mg/L，则沉淀污泥干重41.985t/a（干重），污泥含水率为70%，则废水沉淀污泥产生量为139.95t/a，项目废水沉淀污泥暂存于污泥池后委托污泥清运公司定期抽运，则泥渣带走的水量为97.965m3/a，蒸发损耗水量1457.035m3/a。 ②生活污水 扩建前项目职工10人，均住厂，年工作日300天，扩建前职工生活用水量为450t/a（1.5t/d），污水产生系数按80%计算，项目生活污水排放量为360t/a（1.2t/d）。扩建前项目生活污水经“化粪池+一体化生活污水处理设备”处理后用于周边农田灌溉施肥，不外排。 扩建前项目废水产排情况见水平衡图，详见图2.7-1。 图2.7-1 扩建前项目水平衡图（t/a） （2）废气 扩建前项目在切割工序中均采用水喷淋法，水不断喷淋在石材表面，使粉尘颗粒物被水力捕集，进入沉淀池，生产过程扬尘甚少；项目污泥运输车泄漏的污泥经晒干后遇风吹会产生扬尘，生产过程中水喷淋时溅出的少量含泥废水遇风吹会产生扬尘，成品与原辅材料表面、设备与车间地面的积尘因风吹会产生扬尘。 上述粉尘产生量较小，为无组织排放，根据企业提供的2022年度自行监测报告，项目厂界废气排放情况如下表2.7-1。 表2.7-1 建筑用石加工行业产污系数一览表 采样日期 监测点位 检测 项目 监测频次及监测结果 标准限值 检测结论 第一次 第二次 第三次 第四次 最大值 2022. 06.17 Q1厂界下风向 颗粒物（mg/m3） 0.478 0.498 0.500 0.464 0.500 1.0 达标 Q2厂界下风向 0.441 0.461 0.444 0.464 Q3厂界下风向 0.422 0.406 0.426 0.446 根据上表可知现有工程厂界废气排放可符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值（≤1.0mg/m3）。 （3）噪声 扩建前项目噪声主要来源于大切机设备运行过程中产生的噪声，项目采取关闭生产车间门窗，避免夜间、午间休息时间作业，利用距离衰减和围墙隔声减振等降噪措施，根据本评价“表3.1-3噪声现状监测结果”可知，扩建前项目厂界噪声值可达标排放，因此项目噪声通过厂房隔声、加强管理等措施能减小对周边声环境影响。 （4）固体废物 扩建前项目的固体废物主要为石材边角料、废水沉淀污泥以及职工生活垃圾。本评价重新定量计算扩建前项目固体废物产排情况。 ①生活垃圾 职工生活垃圾产生量按G=R•K•N•10-3计算。 式中：G---生活垃圾产生量(t/a) K---人均排放系数(kg/人•天) N---人口数(人) R---每年排放天数(天) 扩建前项目职工定员10人，均住厂，根据我国生活垃圾排放系数，住厂职工取K=1kg/人•天，年工作日约300天，扩建前项目职工生活垃圾产生量为3t/a。 ②石材边角料 扩建前项目切割过程会产生石材边角料，花岗岩荒料石平均密度约为2.8t/m3，扩建前项目花岗岩荒料石用量为1400m3/a，石材边角料产生量约为原材料用量的5%（12.5m3/a），则扩建前石材边角料为196t/a，石材边角料经集中收集后委托福建省南安市华港建材有限公司进一步加工回用。 ③废水沉淀污泥 扩建前项目生产废水经沉淀处理后会产生废水沉淀污泥，污泥主要来自于喷淋水携带的粉尘，扩建前项目废水沉淀污泥产生量为139.95t/a，根据建设单位提供资料，项目废水沉淀污泥暂存于污泥池，集中收集后委托南安市坤灿石粉收集有限公司统一清运。 扩建前项目固废产生情况详见表2.7-2。 表2.7-2 扩建前项目固废产生情况一览表 固废名称 产生环节 属性 产生量 处置方式 石材边角料 切割工序 一般工业固废 196 t/a 集中收集后委托福建省南安市华港建材有限公司回收利用 废水沉淀污泥 废水处理 139.95 t/a 集中收集后委托南安市坤灿石粉收集有限公司清运 生活垃圾 职工生活 —— 3 t/a 集中收集后由环卫部门统一 清运处理 2.7.3扩建前项目存在的问题及整改措施 根据现场调查，建设项目基本落实环保“三同时”制度，以及环评中提出的各项污染防治措施，扩建前项目采取的环保措施及存在问题详见表2.7-3。 表2.7-3扩建前项目环保措施及存在问题整改措施一览表 项目 环评及其批复要求的措施 目前处理措施 存在 问题 整改 措施 生活污水 处理达到GB8978-1996一级排放标准后方可排放 经化粪池+一体化生活污水处理设施处理后用于农田灌溉 无 无 废气 粉尘 湿法喷淋作业、加强厂区通风、车间洒水、及时清扫等 湿法喷淋作业、加强厂区通风、车间洒水、及时清扫等 无 无 噪声 设备 噪声 消声隔音、减振措施 消声隔音、减振措施 无 无 固废 生活 垃圾 环卫部门清运 环卫部门清运 无 无 石材 边角料 收集后交由相关单位进行回收利用 集中收集后委托福建省南安市华港建材有限公司回收利用 无 无 沉淀 污泥 委托清运公司清运 集中收集后委托南安市坤灿石粉收集有限公司清运 无 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1环境质量现状 3.1.1水环境质量现状 项目所在区域附近海域为围头湾，根据泉州市生态环境局发布的《泉州市生态环境状况公报（2022年度）》（2023年6月5日），全市近岸海域水质监测站位共36个（含19个国控点位，17个省控点位），一、二类海水水质站位比例94.4%，项目附近海域围头湾水环境质量良好。 同时根据泉州市南安生态环境局2023年3月发布的《南安市环境质量分析报告（2022年度）》，2022年，主要流域水质保持优良，8个国省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例100%，各断面水质均达到或优于相应考核标准；7个福建省“小流域”监测断面，年均水质均达Ⅲ类或以上；3个水功能区断面水质均达到或优于 GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，与上年持平；县级饮用水源地美林水厂Ⅰ～Ⅲ类水期达标率100%； 8个乡镇级集中式饮用水源地Ⅰ类～Ⅲ类水质比例为100%，与上年持平，总体来说南安市水环境水质良好。 3.1.2大气环境质量现状 根据泉州市南安生态环境局2023年3月发布的《南安市环境质量分析报告（2022年度）》，2022年，全市环境空气质量综合指数2.17，同比改善9.6%。月度综合指数波动范围为1.50~3.13，最高出现在3月，最低出现在10月。全年有效监测天数360天，一级达标天数 247天，较上年增加32天，占有效监测天数比例68.6%，二级达标天数为110天，占有效监测天数比例30.6%，轻度污染日天数3天，较上年增加2天，占有效监测天数比例的 0.8%（见图 2）。PM2.5、PM10、SO2、NO2 年均浓度分别为 16ug/m3、36ug/m3、6 ug/m3、7ug/m3，CO 日均值第95百分位数、臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数分别为0.7 mg/m3、118ug/m3。可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳年均浓度达到国家环境空气质量一级标准，细颗粒物、臭氧达到国家环境空气质量二级标准。六项主要污染物监测项目，PM2.5、PM10、NO2同比分别下降 23.8%、21.7%、22.2%，SO2、O3-8h-90per 浓度分别上升20%、11.3%，CO-95与上年持平，详见3.1-1。 表3.1-1 2022年南安市城市环境空气质量各指标监测情况汇总表 月份 PM2.5 ug/m3 PM10 ug/m3 SO2 ug/m3 NO2 ug/m3 CO-95per mg/m3 O3-8h-90per ug/m3 综合 指数 1 27 49 4 7 0.80 94 2.51 2 18 30 5 6 0.60 105 1.98 3 30 62 7 11 0.60 133 3.13 4 24 47 6 5 0.70 109 2.44 5 15 29 6 6 0.60 103 1.88 6 8 20 7 8 0.60 59 1.36 7 16 29 8 14 0.80 146 2.46 8 12 32 6 5 0.60 133 2.00 9 16 40 6 5 0.70 140 2.31 10 7 26 6 5 0.50 94 1.50 11 9 30 6 5 0.70 92 1.67 12 15 35 6 5 0.60 88 1.85 全年 16 36 6 7 0.70 118 2.17 对照上表，各项指标均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准，因此，可判定项目所在区域环境空气质量为达标区。 3.1.3声环境质量现状 该公司委托福建绿家检测技术有限公司于2023年03月06日对项目厂界噪声现状进行监测（监测点位见附图2），监测结果见表3.1-2，监测报告详见附件7。 表3.1-2 项目厂界现状噪声监测结果一览表 监测日期 监测点位 监测时间 时段 主要声源 监测结果Leq dB（A） 2023.03.06 △N1 16:01~16:11 昼间 环境噪声 57.1 △N2 16:14~16:24 昼间 环境噪声 57.4 △N3 16:27~16:37 昼间 环境噪声 56.5 △N4 16:41~16:51 昼间 环境噪声 56.7 △N5 16:55~17:05 昼间 环境噪声 56.9 △N6 17:08~17:18 昼间 环境噪声 57.3 △N7 17:21~17:31 昼间 环境噪声 56.8 △N8 17:35~17:45 昼间 环境噪声 57.2 △N1 次日02:03~02:13 夜间 环境噪声 45.4 △N2 次日02:16~02:26 夜间 环境噪声 45.7 △N3 次日02:30~02:40 夜间 环境噪声 45.9 △N4 次日02:43~02:53 夜间 环境噪声 46.4 △N5 次日02:57~03:07 夜间 环境噪声 46.1 △N6 次日03:11~03:21 夜间 环境噪声 45.8 △N7 次日03:24~03:34 夜间 环境噪声 46.2 △N8 次日03:38~03:48 夜间 环境噪声 45.6 注：天气情况：晴；气温：15.8℃；风速1.4-2.3m/s 由监测结果表明，项目北侧、西侧厂界噪声现状可符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类昼间标准，东、南侧厂界噪声现状可符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类昼间标准，因此项目所在区域声环境质量良好。 3.1.4生态环境现状 项目位于南安市石井湾石材加工集中区 （石井镇杨山村），用地范围内不含有生态环境保护目标，项目不涉及生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 项本项目不涉及广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射，不对电磁辐射现状进行评价。 3.1.6地下水、土壤环境现状 项目所在厂区地面均已进行硬化，不存在土壤、地下水环境污染途径，同时根据“关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知”（环办环评【2020】33号），原则上不开展土壤和地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 3.2环境保护目标 根据现场调查，项目北侧为杨山村居民点和农田、西侧为泉德建材有限公司、商住一体户以及宏声石材厂荒料堆场、南侧为旭日石材厂、东侧为荒料堆场和科院南路辅路；厂界外500m范围内大气环境保护目标主要为杨山村，距离项目最近的环境保护目标为厂界红线外西侧5m处的商住一体户以及北侧红线外17m处的杨山村居民点。项目周边环境示意图见附图2，四周环境现状照片见附图3，项目周围环境保护目标主要见下表3.2-1及附图5。 表3.2-1 环境保护目标一览表 序号 环境要素 保护目标 相对项目厂区方位 距拟建项目最近距离(m) 保护级别 1 地表水 / / / / 2 大气环境 （厂界外500m范围内） 石井镇杨山村 N、W、E 249 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准 下房小学 EN 348 3 声环境 （厂界外50m范围内） / / / / 4 地下水 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 5 生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废水 生产废水：项目运营期生产废水经沉淀处理后回用于生产，不外排。 生活污水：项目区域污水管网尚未铺设，近期项目生活污水经 “化粪池+一体化生活污水处理设施”处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1蔬菜标准要求后用于周边田地灌溉，不外排；远期待区域市政污水管网建成后，项目外排生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准（其中NH3-N指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准“45mg/L”）后通过市政污水管网纳入南安市石井镇污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准后排入围头湾，详见表3.3-1。 表 3.3-1生活污水排放执行标准 (摘录) 执行标准 pH （无量纲） CODcr (mg/L) BOD5 (mg/L) SS (mg/L) NH3-N (mg/L) GB5084-2021《农田灌溉水质标准》表1蔬菜标准 5.5-8.5 100 40 60 / 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4 三级标准 6-9 500 300 400 45* 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级标准中的A标准 6-9 50 10 10 5 *：NH3-N 执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 等级标准 3.3.2废气 项目运营期产生的粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中周界外无组织排放监控浓度限值相关规定，详见表3.3-2。 表3.3-2 项目颗粒物废气排放标准限值（摘录） 污染物名称 无组织排放监控点浓度限值 标准来源 颗粒物 1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 3.3.3噪声 项目厂界外周围以居住、工业混合区为主要功能，北侧、西侧含声环境保护目标，建议运营期项目北侧、西侧厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，南侧和东侧厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见表3.3-5。 表3.3-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（摘录） 时段 厂界外声环境功能区类别 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 3 65 55 2 60 50 3.3.4固体废物 项目一般工业固体废物按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求处置。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 根据《泉州市环保局关于全面实施排污权有偿使用和交易后做好建设项目总量指标管理工作有关意见的通知》（泉环保总量[2017]1号）文件通知，项目生活污水不纳入排污权交易范畴，不需购买相应的排污交易权指标，不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 根据现场踏勘，项目依托现有厂房的基础上租赁南安市石井镇杨山村已建的闲置厂房新增用地进行扩建，因此，本报告不再分析施工期的产污环节及其环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2扩建项目主要污染源及源强分析 4.2.1废气 （1）加工粉尘 根据生产工艺分析，扩建项目切割、磨光、切边、造型等工序均在湿法喷淋状态下进行，水不断喷淋在石材表面，使粉尘颗粒物被水力捕集，进入沉淀池，粉尘产生量较少，以无组织排放。 项目石材加工粉尘污染源强根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3032 建筑用石加工行业”中产污系数，见下表4.2-1。 表4.2-1 建筑用石加工行业产污系数一览表 产品 名称 原料 名称 工艺 名称 规模 等级 污染物指标 系数单位 产污 系数 末端治理技术名称 末端治理技术效率 （%） 建筑板材 （毛板、毛光板、规格板） 荒料（花 岗石、板岩等） 锯解、磨抛、裁切 所有 规模 颗粒物 （无涂胶工艺） 千克/平方米-产品 0.0325 湿法 90 建筑板材（毛 板、毛光板、 规格板） 荒料（大理石等） 锯解、涂 胶、磨抛、裁切（有涂胶） <40万 平米/年 颗粒物（有涂胶工艺） 千克/平方米-产品 0.037 湿法 90 异形石材产品 （含墓碑石） 荒料（大理石、花 岗石、板岩等） 锯解、磨 抛、裁切 ≥2000 立方米/年 颗粒物 千克/立方米-产品 2.08 湿法 90 扩建项目年增产花岗岩石板材25万m2、大理石板材5万m2、异形板材8000m3，则粉尘产生量为26.615t/a，项目采用湿法作业，处理效率为90%，则粉尘排放量为2.6615t/a，排放速率为1.1090kg/h（工作时间2400h/a），呈无组织排放。 （2）扬尘 项目污泥运输车泄漏的污泥经晒干后、生产过程中水喷淋时溅出的少量含泥废水经晒干后遇风吹会产生扬尘；成品与原辅材料表面、设备与车间地面的积尘因风吹会产生扬尘，均为无组织排放。由于项目生产加工、成品均堆存在生产车间内，项目产生的扬尘量较少，本评价不对其进行定量计算。 4.2.2废水 （1）生产废水 扩建项目生产用水主要为切割、磨光、切边、造型等工序的喷淋用水。扩建项目年新增用水量约为98130m3/a（327.1m3/d），喷淋用水量90%回用，回用水量为88317m3/a（294.39m3/d），但需定期补充因随泥渣带走和蒸发损耗水量9813m3/a（32.71m3/d），泥渣带走的水量为618.219t/a，蒸发损耗水量9194.781m3/a。 （2）生活污水 扩建项目新增职工15人，其中10人住宿，扩建项目职工生活用水量为525t/a（1.75t/d），污水产生系数按80%计算，则扩建项目生活污水排放量为420t/a（1.4t/d）。 4.2.3噪声 扩建项目噪声主要来源于新增设备运行时产生的机械噪声，根据类比分析，设备声压级情况见表4.2-2。 表4.2-2 扩建项目新增设备声压级情况一览表 序号 设备名称 设备数量 （台） 设备噪声级 dB（A） 采取措施 1 自动磨机 +1 80-85 基础减震；厂房隔声 2 手扶磨机 +5 75-80 基础减震；厂房隔声 3 红外线切边机 +6 75-80 基础减震；厂房隔声 4 切边机 +3 75-80 基础减震；厂房隔声 5 雕刻机 +3 75-80 基础减震；厂房隔声 6 线条机 +2 75-80 基础减震；厂房隔声 7 仿形机 +5 75-80 基础减震；厂房隔声 8 倒角机 +2 75-80 基础减震；厂房隔声 9 磨边机 +3 75-80 10 钻孔机 +2 75-80 11 定厚机 +2 75-80 基础减震；厂房隔声 4.2.4固体废物 扩建项目产生的固体废物为职工的生活垃圾，石材边角料、废水沉淀污泥。 （1）生活垃圾 扩建项目新增员工15人（10人住宿），根据我国生活垃圾排放系数，住厂职工取K=1.0kg/人•天，不住厂职工取K=0.5kg/人•天，年工作日约300天，则扩建项目职工生活垃圾产生量为3.75t/a，集中收集后由环卫部门统一清运处理。 （2）生产固废 石材边角料：扩建项目生产过程中会产生石材边角料，扩建项目新增花岗岩荒料石用量15000m3，大理石板材5.3万m2/a（折合约1325m3/a）,根据建设单位提供资料，原料花岗岩荒料石密度约为2.8t/m3，大理石荒料石密度约为2.6t/m3，石材边角料产生量约占原材料使用量的5%，则花岗岩石板材边角料产生量为750m3/a（2100t/a），大理石板材边角料产生量为66.25m3/a（172.25t/a），石材边角料总产生量为2272.25t/a，石材边角料经集中收集后委托福建省南安市华港建材有限公司进一步加工回用。 废水沉淀污泥：扩建项目生产废水经沉淀处理后会产生废水沉淀污泥，污泥主要来自于喷淋水携带的粉尘，喷淋冷却用水量为98130m3/a（327.1m3/d），废水中悬浮物浓度约3000mg/L，经沉淀后悬浮物浓度约300mg/L，则沉淀污泥干重264.951t/a（干重），污泥含水率约为70%（含水率≤80%，符合回收要求），则废水沉淀污泥产生量为883.17t/a，项目废水沉淀污泥暂存于污泥池集中收集后委托南安市坤灿石粉收集有限公司统一清运。 扩建项目固体废物产排情况详见下表4.2-3。 表4.2-3固体废物污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线 装置 固体废物名称 固废属性 产生量 处理设施 最终去向 核算方法 产生量 （t/a） 暂存 方式 处理量 （t/a） 排放量 （t/a） 废水处理设施 沉淀池 废水沉淀污泥 一般工业固废 物料衡算法 883.17 暂存 污泥池 883.17 0 集中收集后委托南安市坤灿石粉收集有限公司统一清运 生产线 生产线 石材边角料 2272.25 暂存边角料暂存槽 2272.25 0 经集中收集后委托福建省南安市华港建材有限公司进一步加工回用 职工生活 / 生活 垃圾 / 产污系数法 3.75 分类收 集、暂存 垃圾桶内 3.75 0 由环卫部门统一 清运处理 4.3扩建后项目主要污染源及源强分析 4.3.1废气 4.3.1.1废气源强分析 （1）加工粉尘 根据生产工艺分析，扩建后项目切割、磨光、切边、造型等工序在湿法喷淋状态下进行，水不断喷淋在石材表面，使粉尘颗粒物被水力捕集，进入沉淀池，粉尘产生量较少，以无组织排放。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）的相关资料，在“砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”的3032 建筑用石加工行业中，花岗岩石板材颗粒物产污系数为0.0325kg/m2-产品，大理石板材颗粒物产污系数为0.037kg/m2-产品，异形板材颗粒物产污系数为2.08kg/m3-产品（规模等级≥2000m3/a），扩建后项目年总产花岗岩石板材30万m2、大理石板材5万m2、异形板材8000m3，则粉尘产生量为28.24t/a，项目采用湿法作业，处理效率为90%，则粉尘排放量为2.824 t/a，排放速率为1.1767kg/h（工作时间2400h/a），呈无组织排放。 （2）扬尘 项目污泥运输车泄漏的污泥经晒干后、生产过程中水喷淋时溅出的少量含泥废水经晒干后遇风吹会产生扬尘；成品与原辅材料表面、设备与车间地面的积尘因风吹会产生扬尘，均为无组织排放，本评价不对其进行定量计算。 要求项目车间配套安装足量的排气扇和抽风机等换气设备，加强车间的空气流通，按厂区总占地面积6198m2×每个厂房高度10m(高)、每个换风频率20次/h计，整个厂区换气量为1239600m3/h，根据以上定量分析部分核算，项目无组织颗粒物排放浓度为0.9493mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控点浓度限值（即：周界外浓度最高点≤1.0mg/m3）。 扩建后项目废气污染源排放信息详见表 4.3-1~4.3-4。 表4.3-1 废气污染物排放源信息汇总表（产、排污情况） 污染源 污染物 种类 排放形式 产生量 （t/a） 产生浓度 （mg/m3） 排放浓度 （mg/m3） 排放速率 （kg/h） 排放量 （t/a） 粉尘废气 颗粒物 无组织 28.24 / 0.9493 1.1767 2.824 表4.3-2 废气污染物排放源信息汇总表（治理措施） 污染源 污染物 种类 治理设施 排放 形式 处理 能力 收集 效率 治理 工艺 去除率 是否为可行 技术 粉尘废气 颗粒物 无组织 / / 湿法 作业 90% 是 表4.3-3 废气排放口基本情况 一览表 污染源 污染物 种类 排放 形式 排放口情况 排放 标准 参数 温度 编号及名称 类型 地理 坐标 粉尘 废气 颗粒物 无组织 / / / / / GB16297-1996表2无组织排放限值 表4.3-4 废气监测一览表 排气筒编号及 名称 监测点位 监测因子 监测 频次 排放标准 / 厂界 颗粒物 1次/年 GB16297-1996表2无组织排放限值 4.3.1.2废气污染治理措施可行性分析 （1）加工粉尘 项目切割、切边、磨边、造型等工序均在湿法喷淋状态下进行，项目湿法加工作业粉尘由机台自带的喷水设备将水不断喷淋在石材表面，边喷淋边加工，使粉尘颗粒物被水力捕集，进入沉淀池；此外，要求水喷淋作业的工作台加高挡板，减少含泥废水外溅。 （2）扬尘 针对厂区扬尘，目前企业主要采取车间洒水抑尘、加强个人防护等措施，为了进一步减少项目扬尘废气对周边大气环境的影响，建议采取以下防治措施： ①加强厂房密闭，及时清扫车间积尘； ②常对堆场和车间洒水，保持相对湿度，以利于粉尘的沉降； ③沉淀泥渣应及时委托清运公司清运至指定地点处理，以免泥渣在环境中晒干风吹造成扬尘污染； ④对运输车辆限速行驶，并禁止运输车辆超载，以减少污泥泄漏及扬尘产生； ⑤建议水喷淋作业的工作台加高挡板，减少含泥废水外溅。 对照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》(HJ954-2018)中表32建筑用石加工工业排污单位废气污染防治可行技术可知，本项目采用的湿法作业为治理主要污染物颗粒物的可行性技术，结合污染源强分析可知，项目粉尘颗粒物产生量较小，呈无组织排放，通过湿法喷淋作业、车间洒水、加强防护、保持相对湿度等措施后厂界外粉尘颗粒物浓度可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准，措施可行。 4.3.1.3非正常排放量 非正常排放情形主要考虑废气处理设施发生故障，废气污染物未经处理就直接排放的情景，此情况不考虑无组织排放，项目废气为无组织排放，不以考虑非正常排放情形。 4.3.1.4大气环境影响结论 （1）环境空气保护目标 项目所在区域环境空气主要保护目标为项目周边环境空气，以环境空气质量达到 GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准加以保护。 ②环境空气质量现状 根据泉州市南安生态环境局2023年3月发布的《南安市环境质量分析报告（2022年度）》， 项目区域环境空气质量可以达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其修改单标准，属于环境空气质量达标区，环境空气质量良好。 ③环境空气影响分析结论 项目所在区域环境空气质量现状良好，具有一定的大气环境容量。建设单位采取湿法喷淋作业生产、车间洒水抑尘、加强个人防护等措施后，废气排放可达标排放，对环境影响较小。建议建设单位应加强管理，通过采取有效的防治措施对周围大气环境产生的影响降至最低。 4.3.2废水 4.3.2.1废水产排污情况 （1）生产废水 根据本评价“水平衡分析章节”，扩建后项目切割、磨光、切边、造型等工序会产生喷淋废水，扩建后项目喷淋冷却用水量为113680m3/a（378.93m3/d），喷淋废水主要含有悬浮物（SS），经沉淀处理后循环回用，不外排。喷淋冷却用水90%回用，回用水量为102312m3/a（341.04m3/d），项目需定期补充因随泥渣带走和蒸发损耗水量约11368m3/a（37.89m3/d），其中泥渣带走的水量为716.184t/a，蒸发损耗水量为10651.816m3/a。 （2）生活污水 扩建后项目职工总人数为25人，其中20人住宿，扩建后项目年工作日300天，职工生活用水量为975t/a（3.25t/d），生活污水排放量为780t/a（2.6t/d）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《生活源产排污核算系数手册》、《第二次全国污染源普查生活污染源产排污系数手册（试用版）》， 并且参照当地情况，废水中污染物的主要浓度约为COD：340mg/L、BOD5：118mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：32.6mg/L。 项目所在区域污水管网尚未完善，近期项目生活污水经“化粪池+一体化生活污水处理设施”处理达《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1蔬菜标准后用于周边农田灌溉；远期待区域市政污水管网建成后，项目外排生活污水经“化粪池”处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准（其中NH3-N 执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准）后通过市政污水管网纳入南安市石井镇污水处理厂处理集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准后排入围头湾。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 扩建后项目生活污水污染源源强核算结果见表4.3-5、废水类别、污染物及污染治理设施信息表见4.3-6、废水间接排放口基本情况表见4.3-7、 废水污染物排放执行标准见4.3-8。 表 4.3-5 废水污染源源强核算结果一览表 产污 环节 废水 类别 主要 污染物种类 水量 （t/a） 产生 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 治理设施信息 标准排放浓度 (mg/L) 标准排放量 （t/a） 排放方式/ 排放规律 排放去向 排放方式 治理设施名称 处理 能力 （t/a） 治理 工艺 化粪池 治理效率 % 化粪池处理完后浓度（mg/L） 一体化生活污水处理设施治理效率% 一体化生活污水处理设施处理完后浓度 是否为可行性 技术 职工 生活 用水 生活 污水 （近期） COD 780 340 0.2652 化粪池+一体化生活污水处理设施+农田灌溉 化粪池5m3/d、一体化生活污水处理设施5m3/d 化粪池：厌氧发酵工艺；一体化生活污水处理设施：生物接触氧化法 45 187 85 28.05 是 100 0 间断排放， 排放期间流量不稳定且无规律，但 不属于冲击型排放 周边田地灌溉追肥 不 外 排 BOD5 118 0.0920 9 107.38 90 10.738 40 0 SS 200 0.1560 65 70 80 14 60 0 NH3-N 32.6 0.0254 3 31.622 50 15.811 / 0 生活 污水 （远期） COD 780 340 0.2652 化粪池+纳入南安市石井镇污水处理厂 化粪池5m3/d 化粪池：厌氧发酵工艺 45 187 / / 未明确 50 0.0390 南安市石井镇污水处理厂 间 接 排 放 BOD5 118 0.0920 9 107.38 / / 10 0.0078 SS 200 0.1560 65 70 / / 10 0.0078 NH3-N 32.6 0.0254 3 31.622 / / 5 0.0039 备注：根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9），三格式化粪池对污染物的去除效率为COD：40%～50%（以45%计），SS：60%～70%（以65%计），NH3-N和BOD5去除效率参照《化粪池原理及水污染物去除率》中数据，BOD5去除效率为9%，NH3-N去除效率为3%；根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9），采用生物接触氧化法处理技术的生活污水处理设施对污染物的去除效率为COD：80%～90%（以85%计）、SS：70%～90%（以80%计）、NH3-N：40%～60%（以50%计）、BOD5：85%～95%（以90%计） 表 4.3-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物种类 排放 去向 排放规律 污染治理措施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口 类型 是否为可行性 技术 污染治理 设施编号 污染治 理设施 名称 污染治 理设施 工艺 1 生活 污水 （近期） pH、 COD、 BOD5、 SS、NH3-N 不外排，用于周边田地灌溉追肥 间断排放， 排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 / 化粪池+一体化生活污水处理设施 厌氧发酵+生物接触氧化法 / / / 是 2 生活 污水 （远期） pH、 COD、 BOD5、 SS、NH3-N 排入南安市石井镇污水处理厂 间断排放， 排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 TW001 化粪池+纳入南安市石井镇污水处理厂 厌氧发酵 DW001 是 一般排放口 未明确 备注：参照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954—2018），生活污水采用生物处理技术（接触氧化法）为可行性技术，未明确厌氧发酵是否属于可行性技术，根据废水污染治理设施治理效果可知，项目生活污水经化粪池处理可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准（NH3-N指标符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准），则治理技术可行，符合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中“可行性技术要求”、符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》关于“废水污染治理设施未采用污染防治可行技术指南、排污许可技术规范中可行技术或未明确规定为可行技术的，应简要分析其可行性”的要求。 表 4.3-7 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/ （万t/a） 排放 去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 1 118°23′40.303″ 24°40′29.751″ 0.078 排入南安市石井镇污水处理厂 间断排放，排 放期间流量不 稳定且无规 律，但不属于 冲击型排放 0:00- 24:00 南安市石井镇污水处理厂 pH、 COD、 BOD5、 SS、NH3-N pH 6-9 COD 50 BOD5 10 SS 10 NH3-N 5 表 4.3-8 远期废水污染物排放执行标准 项目 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物种类排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 生活污水 DW001 pH、 COD、 BOD5、 SS、NH3-N 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准； 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准； pH 6-9 COD 500 BOD5 300 SS 400 NH3-N 45 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 4.3.2.2废水处理措施可行性分析 （1）生产废水 项目生产过程所产生的生产废水采取沉淀池沉淀处理，处理后的废水循环回用，不外排。具体处理工艺如下： 生产废水 沉淀池 清水池 回用 沉淀污泥 外运 工艺说明：项目生产废水先在沉淀池中沉淀，废水中悬浮物自然沉降于池底，上层清液通过溢流方式进入清水池作为生产用水回用，沉淀产生的废水沉淀污泥暂存于污泥池中，定期委托污泥清运公司掏运。 根据工程分析，扩建后项目切割、磨光、切边、造型等工序会产生喷淋废水，喷淋废水产生量约为113680m3/a（378.93m3/d），要求项目配备沉淀池总容量不低于378.93m3，现有项目喷淋冷却用水量为15550m3/a（51.83m3/d），目前企业已设有沉淀池总容量为100m3（≥51.83m3），可满足目前生产处理需求，厂区拟再配套沉淀池总容积为400m3（4个），则所配备的生产废水处理设施500m3可满足扩建后项目生产废水处理需要（>378.93m3/d）。 项目已实行雨污分离，排污管道与雨水沟分开，根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954—2018）表34，建筑用石加工工业生产废水采用絮凝沉淀为可行技术，措施可行。 （2）生活污水 扩建后项目外排废水主要为职工生活污水，排放量为780t/a（2.6t/d），生活污水主要由卫生间废水组成，主要含有机物和悬浮物，排放特点为排放水量小，污染物浓度低，处理难度小。项目所在区域尚未完善污水管网，项目生活污水经“化粪池+一体化生活污水处理设施”处理达《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1蔬菜标准后定期委托掏运用于周边农田灌溉，不外排。 ①近期生活污水处理设施及可行性分析 A、水质处理达标分析 生活污水中有机污染物含量高，其BOD5：COD=0.35，大于0.3，可生化性良好，处理难度小。具体处理工艺如下： 图4.3-1 一体化污水处理设施工艺流程图 ①初沉池：初沉池为与污泥沉淀池合建式的斜管沉淀池，其表面负荷为2.5m3/m2·h左右； ②接触氧化池：初淀后的水自流至接触池进行生化处理，接触池分为二级，总停留时间为3.5～4小时，填料为新颖组合式填料，易结膜，不堵塞结球。接触池气水比在12:1左右； ③二沉池：生化后的污水流到二沉池，二沉池为竖流式沉淀池，上升流速为0.3～0.4毫米/秒，排泥采用气提至污泥池； ④消毒池及消毒装置：消毒池停留时间为30分钟。消毒装置能根据出水量的大小不断改变加药量，达到多出水多加药、少出水少加药的目的，项目采用含氯漂白水作为消毒液； 项目采用一级接触氧化和二级接触氧化处理，一级氧化主要为水解酸化，二级氧化主要为生物接触氧化。水解酸化过程可进一步改善和提高废水的可生化性，生物接触氧化同时存在着两种主要的生物作用：一是生物硝化作用，二是有机物的生物氧化作用，是目前较为成熟的生化处理技术，出水稳定性较好。一体化生活污水处理设备基本不占地表面积，运行噪声低，投资小，目前技术已相当成熟，该稳定性良好，对企业而言可以接受。项目生活污水处理设施进出水水质及处理效率见表4.3-9。 表4.3-9 项目生活污水处理设施进出水水质及处理效率一览表 项目 COD BOD5 SS 氨氮 进水水质（mg/L） 340 118 200 32.6 化粪池处理效率（%） 45 9 65 3 出水水质（mg/L） 187 107.38 70 31.622 一体化生活污水处理设施 处理效率（%） 85 90 80 50 出水水质（mg/L） 28.05 10.738 14 15.811 《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1蔬菜a标准 100 40 60 / 是否达标 达标 达标 达标 / 备注：根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9），三格式化粪池对污染物的去除效率为COD：40%～50%（以45%计），SS：60%～70%（以65%计），NH3-N和BOD5去除效率参照《化粪池原理及水污染物去除率》中数据，BOD5去除效率为9%，NH3-N去除效率为3%；根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9），采用生物接触氧化法处理技术的生活污水处理设施对污染物的去除效率为COD：80%～90%（以85%计）、SS：70%～90%（以80%计）、NH3-N：40%～60%（以50%计）、BOD5：85%～95%（以90%计） 根据表4.3-9-可知，生活污水经“化粪池+一体化生活污水处理设施”处理后可满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1蔬菜标准，因此，项目生活污水经“化粪池+一体化生活污水处理设施”用于农田灌溉措施可行。 B、生活污水用于农田灌溉的可行性 根据调查，项目灌溉的田地种植的是南方常见的一些豆类、茄果类、茎叶类等蔬菜，参照DB35/T772-2018《福建省地方标准行业用水定额》表1农业用水定额-0141蔬菜种植（露地·地面灌·II区）用水定额约190-306m3/666.7m2，取平均值248m3/666.7m2。项目生活污水产生量为780t/a（2.6t/d），可灌溉面积为2097m2（约3.1452亩）。根据现场勘查，厂区东北侧有面积约为3000m2（约4.4998亩）的农田，大于2097m2（约3.1452亩），则项目生活污水定期委托掏运用于附近田地灌溉追肥可全部消纳，不外排至周边地表水体，对周边地表水体无影响，可通过掏运本项目生活污水进行浇灌以节约其他取水量，实现资源化再利用。 项目采取的灌溉方式由种植的农业种类所选择，通常为地面灌和淹灌，灌溉农田紧邻项目东北侧（灌溉区域详见附图6），距离项目很近，所在位置交通便利，可定期由委托的农户由专门的防跑、冒、滴、漏污水槽罐运输工具或者桶装工具清运。建设单位已与项目周边村民谢乙红签订了污水灌溉处理协议（详见附件9）。 同时建议企业设置灌溉系统，即经处理后的生活污水纳入该系统中的储水池或罐，项目出水作为农田灌溉用水，所在地无冬季封冻期，故灌溉蓄水池主要考虑当地雨季最长降雨期。根据南安市统计局于2023年03月09于南安市人民政府发布的《2022年南安统计年鉴》，最长降雨期为连续16天，出现时间为7月28日~8月11日，因此项目贮存期得考虑16d的排放量总量，项目生活污水产生量为2.6t/d，16d的排放量为16m3，即项目应设置的贮水池或罐容积不得低于41.6m3，企业应配套浇灌设施（主要为生活污水抽水水泵及配套的抽水软管等），确保生活污水可定期由委托的农户掏运至厂区东北侧田地进行灌溉追肥。 综上所述，项目生活污水经“化粪池+一体化生活污水处理设施”处理后用于周边田地灌溉措施可行。 ②远期项目生活污水纳入污水处理厂可行性分析 南安市石井镇生活污水处理厂一期工程位于福建省泉州市南安市石井镇（规划科院南路与通海路之间，规划海洋生态公园东侧地块），总投资30374.22万元，用地面积22598.2平方米。拟建设全地下污水处理厂一座，土建规模 2.5万t/d，一期工程设计处理能力为2.5万t/d。建设尾水排放管网（沿现有海堤路边建设，自东北向西南，接入科院南路靠南段地块的5#泵站的汇流消能井，不包含污水收集管网建设），最终由南安市沿海片区污水处理厂尾水深海排放工程实行深海排放。收集并处理石井南排片区等生活污水，服务面积约35.8km2，本项目选址于南安市石井湾石材加工集中区 （石井镇杨山村），位于南安市石井镇污水处理厂规划服务范围内，项目生活污水排放量为780t/a（2.6t/d），仅占污水处理厂处理能力的0.0104%，因此项目生活污水不会对南安市石井镇生活污水处理厂的负荷生产影响；结合表4.2-8数据可知，经“化粪池”处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准（其中NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准），南安市石井镇污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表中的一级A标准，项目废水治理达标后排放，对最终纳污水体围头湾水质影响不大。 综上所述，项目处于南安市石井镇污水处理厂远期服务范围内，从水量、水质而言，项目远期生活污水排放不会对南安市石井镇污水处理厂的负荷和水质产生影响，处理措施可行。 4.3.2.3达标情况分析 项目近期生活污水经“化粪池+一体化生活污水处理设施”处理后可满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1蔬菜标准，远期经化粪池处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准，可达标。 4.3.2.4废水监测要求 对照中华人民共和国生态环境部令第11号《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》可知，本项目属于简化管理类，项目应根据 HJ954-2018《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》和参照 HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南 总则》的有关规定要求，在投产后开展自行监测。项目废水监测要求见下表4.3-10。 表 4.3-10 远期项目生活污水监测计划一览表 项目 污染源名称 监测点位 监测因子项目 监测频次 废水 生活污水 厂区污水排污口 废水量、SS、COD、 BOD5、氨氮 1 次/年 4.4噪声 4.4.1噪声污染源强 扩建后项目噪声主要来源于扩建项目新增设备运行时产生的噪声叠加现有背景噪声，根据类比分析，扩建项目设备声压级情况见表4.4-1。 4.4-1 扩建项目新增设备声压级情况一览表 工序 噪声源 设备 数量 （台） 声源类型 噪声源强dB（A） 降噪措施dB（A） 噪声排放值dB（A） 降噪后叠加噪声排放值dB（A） 持续 时间 核算方法 噪声值 工艺 降噪效果 核算方法 最大噪声值 生产加工 生产车间 自动磨机 +1 频发，室内 类 比 法 80-85 减 振 隔 声 15 类 比 法 65-70 80.58 发频 时间段：08:00~12:00；14:00~18:00；年共 加工2400h 手扶磨机 +5 75-80 15 60-65 红外线切边机 +6 75-80 15 60-65 切边机 +3 75-80 15 60-65 雕刻机 +3 75-80 15 60-65 线条机 +2 75-80 15 60-65 仿形机 +5 75-80 15 60-65 倒角机 +2 75-80 15 60-65 磨边机 +3 75-80 15 60-65 钻孔机 +2 75-80 15 60-65 定厚机 +2 75-80 15 60-65 备注：项目设备均安装在车间内，运行时开小窗，门未经隔声处理，但较密闭，对照表4-6，隔墙等遮挡物引起的倍频带衰减表，本项目建筑物插入损失按15dB（A）计 表4.3-2 隔墙等遮挡物引起的倍频带衰减 单位：dB（A） 条件 A B C D TL值 25 20 15 10 注：A：车间门窗密闭，且经隔声处理；B：车间围墙开小窗且密闭，门经隔声处理；C：车间围墙开小窗但不密闭，门未经隔声处理，但较密闭；D：车间围墙开大窗且不密闭，门不密闭。 4.4.2噪声环境影响分析 4.4.2.1预测模式 为分析本项目噪声对厂界声环境的影响，本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测计算模式。 A、室内声源等效室外声源声功率级计算 1）计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：LP1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw—某个声源的倍频带声功率级； r—室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R—房间常数； Q—方向因子。 2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 3）计算出室外靠近围护结构处的声压级： 图4-2 室内声源等效为室外声源图例 4）将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声(S)处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：S—透声面积，m2。 5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 B、点源衰减模式： 式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r —关心点距离噪声源距离，m； r0 —声级为L0点距声源距离，r0=1m。 C、噪声合成模式： 式中：Leqg—预测点的噪声贡献值，dB(A)； LA,i—第i个声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)； N—声源个数。 D、厂区边界外噪声叠加模式 声源在受声点的总声压级，其计算公式如下： 式中：L—受声点的总声压级dB（A）； L0—受声点背景噪声值 dB（A）； Lpi—各个声源在受声点的声压级 dB（A）； n—声源个数。 项目夜间不生产，采取上述预测方法，只考虑距离衰减的情况下，昼间噪声贡献值预测结果如表4.4-2。 表4.4-2 扩建后项目噪声预测结果 预测点 降噪后 噪声值 dB（A） 贡献值 dB（A） 背景值 dB（A） 预测值 dB（A） 执行标准 （昼间） dB（A） 达标 情况 厂界北侧 80.58 47.52 60 达标 厂界西侧 43.93 60 达标 厂界南侧 47.52 65 达标 厂界东侧 43.93 65 达标 西侧厂界外杨山村居民点 43.31 60 达标 北侧厂界外杨山村居民点 44.73 60 达标 注：背景值引用现状检测数据 项目夜间不生产，根据上表可知，项目厂界昼间噪声预测值在53.69~56.13dB(A)之间，北侧、西侧厂界噪声预测值可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准，南侧。东侧厂界噪声贡献值可达3类昼间标准，项目运营过程中产生的噪声经采取防治措施后对周边声环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），项目环境保护目标处噪声预测值为受声点处的噪声贡献值与背景噪声值的叠加，根据上表可知，项目运营期噪声在周边环境保护目标处噪声预测值可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准（即昼间≤60dB(A)）。因此，项目产生的噪声对周边声环境保护目标影响小，对周边声环境保护目标的正常生活产生干扰性小。项目在报环境保护主管部门审查之前根据《环境影响评价公众参与办法》开展公众参与，网络信息公开期间项目周边居民对项目建设无反对意见，企业通过合理布置车间平面，将高噪声设备远离环境保护目标布设，项目建设过程中只要做好对应噪声治理设施后对当地居民的正常生活产生干扰性较小。 4.4.3噪声治理措施评述 根据声环境影响预测分析，项目生产噪声可达标排放，为了进一步减少噪声对周围环境的影响，提出以下几点降噪、防护措施： ①主要噪声设备应定期检查、维修、不合要求的要及时更换，防止机械噪声的升高； ②适时添加润滑油，防治设备老化，预防机械磨损； ③对设备基础采取隔振及减振措施，高噪声源车间均采用封闭式厂房； ④合理安排工作时间，禁止在午间、夜间生产加工。 ⑤要求企业在生产时尽量执行关门、窗作业； ⑥要求企业合理布置车间平面，首先考虑将高噪声设备远离环境保护目标布设。 采取以上降噪措施后项目噪声能达标排放，对周围声环境的影响较小，措施可行。 4.3.4噪声监测要求 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于简化管理类，项目投产后应定期开展噪声监测，项目可根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的要求制定监测计划，监测一览表见表4.3-3。 表4.3-3 项目运营期噪声自行监测要求一览表 污染源 排放标准 监测要求 监测点位 监测因子 监测频次 生产 设备 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 厂区边界围墙外1m 等效连续A声级 1次/季度 4.5固体废物 4.5.1固体废物源强分析 扩建后项目产生的固体废物为职工的生活垃圾、石材边角料以及废水沉淀污泥。 （1）生活垃圾 职工生活垃圾产生量按G=R•K•N•10-3计算。 式中：G---生活垃圾产生量（t/a） K---人均排放系数（kg/人•天） N---人口数（人） R---每年排放天数（天） 扩建后项目职工人数为25人，其中20人住宿，根据我国生活垃圾排放系数，住厂职工取K=1kg/人•天，不住厂职工取K=0.5kg/人•天，年工作日约300天，扩建后项目生活垃圾产生量为6.75t/a。 （2）一般工业固废 石材边角料：项目切割、切边、造型等工序会产生石材边角料，扩建前项目石材边角料产生量为196t/a，扩建项目石材边角料产生量为2272.25t/a，则扩建后项目石材边角料产生量约为2468.25t/a，石材边角料经集中收集后委托福建省南安市华港建材有限公司进一步加工回用。 废水沉淀污泥：扩建后项目生产废水经沉淀处理后会产生废水沉淀污泥，污泥主要来自于喷淋水携带的粉尘。扩建后项目废水量为113680m3/a（378.93m3/d），废水中悬浮物浓度约3000mg/L，经沉淀后悬浮物浓度约300mg/L，则沉淀污泥干重306.936t/a（干重），污泥含水率约为70%（含水率≤80%，符合回收要求），则废水沉淀污泥产生量为1023.12t/a，项目废水沉淀污泥暂存于污泥池集中收集后委托南安市坤灿石粉收集有限公司统一清运。 扩建后项目固废产生情况详见表4.5-1、4.5-2。 表4.5-1 项目固体废物污染源强核算结果及相关参数一览表 序号 名称 类别 产生工序 产生量（t/a） 排放量（t/a） 处置方式 分类代码 1 生活垃圾 —— 职工生活 6.75 0 由环卫部门统一清运 / 2 石材 边角料 一般工业固废 切割、切边等工序 2468.25 集中收集后委托福建省南安市华港建材有限公司回收利用 303-002-99 3 废水 沉淀污泥 废水处理 1023.12 0 集中收集后委托南安市坤灿石粉收集有限公司清运 303-002-61 备注：代码依据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）编制。 表4.5-2 项目固废产生情况及利用处置方式评价表 序号 固废 名称 产生 环节 属性及代码 主要有毒有害物质名称 物理 性状 环境危 险特性 预测产 生量 （t/a） 贮存 方式 利用或处置量 利用处置方式和去向 1 废水沉淀污泥 废水 处理 303-002-61 / 半液 态 / 1023.12 暂存 污泥 池 1023.12 集中收集后委托南安市坤灿石粉收集有限公司清运 2 石材 边角料 生 产 线 303-002-99 / 固 态 / 2468.25 暂存边角料暂存槽 2468.25 集中收集后委托福建省南安市华港建材有限公司回收利用 3 生活 垃圾 员工 生活 / / 固 态 / 6.75 分类收 集、暂存垃圾桶内 6.75 由环卫部门统一清运处理 环境管理要求 ①固体废物不允许擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒，应根据国家有关法律法规及标准规范进 行合理的贮存、利用、处置。②一般工业固体废物应在专门区域分隔存放，减少固体废物的转移次数，防止发生撒落和混入的情况。③一般工业固体废物贮存间应设置防渗措施、防风、防晒、防雨措施、环境保护图像标志。④应记录固体废物产生量和去向（处理、处置、综合利用或外运）及相应量。 4.5.2固体废物处置措施、环境管理评述 （1）生活垃圾治理措施 项目应设置专门管理人员负责项目的固体废物的管理，禁止职工随意丢弃生活垃圾，由环卫部门统一清理。 （2）一般工业固体废物处置措施及环境管理要求 措施：项目一般固体废物应落实贮存及处置措施，石材边角料经集中收集后委托福建省南安市华港建材有限公司进一步加工回用，废水沉淀污泥暂存于污泥池集中收集后委托南安市坤灿石粉收集有限公司统一清运。 环境管理要求：项目应严格按照相关规范要求建设一般工业固废贮存场所，项目在生产车间内部建设1间占地面积约为20m2的一般工业固体废物暂存场所，对于生产固废将实行分类收集，分类处置，实现生产固废无害化、资源化利用。一般工业固体废物暂存场所应设置在车间内，有效避开风吹雨淋造成二次污染，同时场地地面均进行水泥硬化且保证该部分生产固废均为固态，有效避免对地下水环境的污染。本项目设置的一般工业固体废物暂存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）关于暂存场所应满足防雨淋、防扬尘和防渗漏的要求。 通过以上措施，可使项目固体废物得到及时、妥善的处理和处置，不会对周围环境造成影响。 4.6地下水、土壤 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)中附录A“地下水环境影响评价行业分类表”中相关规定：本项目属于“62、石材加工”类，项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 项目主要从事花岗岩石板材、大理石板材和异形板材的生产加工，根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，项目土壤环境影响类型为污染影响型，项目对应导则附录A的“非金属矿物制品-其他”项目类别为Ⅲ类；项目周边不存在土壤环境敏感目标，敏感程度分级为不敏感；项目占地面积属于小型占地规模；土壤环境评价等级低于三级，可不开展土壤环境影响评价工作。 项目建成后厂区可实现水泥硬化及绿化，原辅料为花岗岩荒料石和大理石半成品板，不涉及可泄漏的化学物质，不存在产生渗透污染环境的情形，生产车间为封闭铁皮厂房，正常状况下不会出现降水入渗，一般不会出现地下水、土壤环境污染。项目生产废水经导流沟收集后汇入沉淀池沉淀处理后回用于生产，导流沟为水泥硬化，生产废水主要含有悬浮物（SS），一般工业固废暂存场所位于车间内，暂存场所应满足防雨淋、防扬尘和防渗漏的要求，因此无需对地下水、土壤进行跟踪监测。 4.7生态 项目选址于南安市石井湾石材加工集中区 （石井镇杨山村），用地范围内不含有生态环境保护目标，项目不涉及生态现状调查。 4.8环境风险分析 4.8.1风险调查 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表 2、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）附录 B、附录 C和重大危险源申报登记范围的规定，本项目原辅用料为花岗岩荒料石和大理石半成品板，不在所列的风险物质名单内，项目不存在重大危险源。 4.8.2环境风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）确定本项目风险评价等级。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内最大存在总量与导则附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn。。。。。。。。。。式（C.1） 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1,Q2,...,Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目使用的原辅材料不涉及导则附录B中表1、表2的风险物质，故本项目Q=0（＜1），环境风险潜势为I，确定本次环境风险评价工作等级为简单分析，同时根据《关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号），本项目无需开展环境风险专项评价。 4.8.3环境风险识别 项目运营过程中可能存在以下风险环境风险类型： （1）排气扇和抽风机等换气设备运行故障分析 项目处理废气的排气扇和抽风机等换气设备正常运行时，可以保证废气达标排放；当排气扇和抽风机等换气设备发生故障时，可能会对车间和外环境环境空气造成较大的影响。 导致排气扇和抽风机等换气设备运行故障的原因主要有：抽风设备故障、人员操作失误等。 （2）项目废水事故性排放产生的风险源分析 项目生活废水处理设施如能正常运作，经处理后的生活废水用于周边农田灌溉，不外排，可实现资源化利用。但如生活污水处理设施出现故障，导致废水未能处理达标，造成事故排放，将会严重污染项目附近地表水及地下水环境。 在一般情况下，废水处理设施出现事故风险的主要原因有： ①输送管道破裂； ②废水处理系统的部件发生故障； 对于输送管道的破裂，这是较为常见的现象，主要原因是管材选用不当，未能预防废水的腐蚀而致；另外，其它因素如地震、地面沉降、雷击等也是导致输送管道破裂的原因之一，但机率较低。对于废水处理系统的部件发生故障，主要是由于机械设备老化、并未及时进行维修、更换或人为疏忽操作等因素导致。 （3）火灾事故 本项目火灾事故风险源主要来源于电线路老化、雷电等原因引起厂房火灾。厂房由于自然或人为因素造成火灾等事故后果十分严重，不但严重威胁本项目内居民的生命安全，也严重影响周围环境。 4.8.4环境风险防范措施 （1）做好废气、污水处理设施设备的维护、保养，定期对风机、水泵等设备检修。做好处理设施的防渗、防漏，发生事故时，应立即停止生活污水的继续生产，防止污水处理系统出现事故时意外排污，并通知维修人员进行维修，保证项目污水出水达标。 （2）火灾事故环境风险防范措施 ①强化管理及安全生产措施： A、强化安全生产管理，制订岗位责任制，严格遵守操作规程，严格遵守《危险化学品安全管理条例》及国家、地方关于易燃、易爆、有毒有害物料的储运安全规定。 B、强化安全生产及环境保护意识的教育，加强操作人员的上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育。 C、建立健全环保及安全管理部门，该部门加强监督检查，及时发现，立即处理，避免污染。 D、经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用。 ②消防措施： ①保证消防供水系统，发生火灾时要有足够的消防用水。 ②凡禁火区均设置明显标志牌，并配备水消防和便携式灭火器，定期对消防设备进行维护保养和检查。 ③发生火灾时，应急救援队伍立即赶赴现场，在指挥部的指挥下，履行各自的职责。治安队要在事故现场周围设岗，划分禁区并加强警戒，并组织队伍疏散未燃烧的物质，对固定的易燃液体的容器要不断地进行冷却，防止因火场温度影响，使液体受热膨胀，容器炸裂，液体溢出，扩大火灾。 在项目严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，本项目运营期的环境风险在可接受范围之内。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 粉尘 | 颗粒物 | 水喷淋作业、车间洒水、及时清扫等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放标准（颗粒物≤1.0mg/m3） |
| 地表水环境 | 近期 | 生活污水 | 废水量、pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池+一体化污水处理设施 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1蔬菜标准（PH 5.5~8.5（无量纲）、COD≤100mg/m3、BOD5≤40mg/m3、SS≤60mg/m3） |
|  | 远期 | 生活污水 | 废水量、pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准（PH 6~9（无量纲）、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L） |
| 声环境 | 噪声 | 等效连续 A声级 | 基础减振、设备维护，夜间不生产 | 西侧、北侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准[60dB(A)]，东侧、南侧厂界执行3类昼间标准[65dB(A)] |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固体废物：生活垃圾委托环卫部门统一清运，石材边角料经集中收集后委托福建省南安市华港建材有限公司回收利用，废水沉淀污泥集中收集后委托南安市坤灿石粉收集有限公司统一清运；项目应设置设立一般固废暂存间，贮存要求执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目建成后厂区可实现水泥硬化及绿化，原辅料不涉及可泄漏的化学物质，不存在产生渗透污染环境的情形，生产车间为封闭铁皮厂房，正常状况下不会出现降水入渗，一般不会出现地下水、土壤环境污染，一般工业固废暂存场所位于车间内，暂存场所应满足防雨淋、防扬尘和防渗漏的要求。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | 做好废气、污水处理设施设备的维护、保养，定期对风机、水泵等设备检修措施；落实好强化管理及安全生产措施以及消防措施。 |
| 其他环境管理要求 | 5.1环境管理的主要内容 （1）及时开展企业自主环保验收和备案工作。贯彻执行调试期间建立的环保工作机构和工作制度以及监视性监测制度，并不断总结经验提高管理水平。 （2）制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放。 （3）对技术工作进行上岗前的环保知识法规教育及操作规程的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。 （4）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。 （5）建立本公司的环境保护档案。档案包括： ①污染物排放情况，污染物治理设施的运行、操作和管理情况； ②限期治理执行情况； ③事故情况及有关记录； ④采用的监测分析方法和监测记录； ⑤与污染有关的生产工艺、原材料使用方面的资料； ⑥其他与污染防治有关的情况和资料等。 |
| 其他环境管理要求 | 5.2排污许可证申请要求 根据《排污许可管理条例》要求，纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在启动生产设施或者实际排污之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设单位投产前应对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 版）相关规定及时申请并取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于简化管理类。 5.3排污口规范化管理 各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境图形标准排污口（源）》（GB15563.1-1995），详见表5.3-1。要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。排气筒预留监测口，以便生态环境部门监督检查。 表5.3-1各排污口（源）标志牌设置示意图 名称 废水排放口 废气排放口 噪声排放源 一般固体废物 提示图形符号 功能 表示污水向水体排放 表示废气向大气环境排放 表示噪声向外环境排放 表示一般固体废物贮存、处置场 5.4环境影响经济损益分析 5.4.1 社会效益 项目的建设可确保25名劳动力就业，缓解当前日益增加的就业压力，增进社会的稳定团结。同时项目运营带动上下游企业的发展，增加当地财政税收，促进地方经济的发展。因此，这是一项利在企业、利在社会的工程，具有一定的社会效益。 5.4.2环境效益 环境工程投资是指建设工程为控制污染、实现污染物达标排放或回用及污染物排放总量控制所进行的必要投资，一般由治理费用和辅助费用组成，本评价仅估算其中一次性治理费用。建设项目环境工程投资估算详见表5.4-1。 表5.4-1环保投资估算一览表 类别 环保措施 数量 金额 废水 生产废水 沉淀池 新增4个 4 生活污水 近期：依托现有化粪池、5m3一体化生活污水处理设施 1套 0 远期：依托现有化粪池 +纳管 / 0.5 废气 排气扇等抽风换气设备 20套 换气设备 2.5 噪声 隔声、减震等措施 / 2 固体废物 垃圾桶 若干 2 一般工业固体临时贮存场 20m2 合计 / / 11 扩建项目总投资为1100万元，环保投资为11万元，占项目投资资金的1%。 5.5信息公开 根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第4号，2018年）和《福建省环保厅关于做好建设项目环境影响评价信息公开工作的通知》（闽环评函【2016】94号文），“为进一步做好我省环境影响评价信息公开工作，更好地保障公众对项目建设环境影响的知情权、参与权和监督权，推进环评“阳光审批”。本评价项目公众参与采用网上公示的方法在福建环保网上进行了两次信息公示。项目于2023年3月13日～2023年3月17日在网络平台上进行第一次环评公示，公示时间为5个工作日；待环评报告编制完成后，本项目于2023年3月20日～2023年3月24日在网络平台上。在此基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《福建省南安市协祥石材工艺有限公司年总产花岗岩石板材30万平方米、大理石板材5万平方米、异形板材8000立方米项目环境影响评价公众参与说明》，供建设单位上报环境保护主管部门审查。 5.6环保工程措施及验收要求 项目竣工环保验收一览表详见表5.6-1。 表5.6-1 项目环保治理措施和验收要求一览表 污染源 验收内容 验收要求 监测 位置 废水 生产废水 处理 设施 运营期，生产废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排 — 要求 验收措施落实情况 生活污水 处理 设施 近期：经“化粪池+一体化污水处理设施”处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1蔬菜标准后用于周边农田的灌溉 污 水 排 放 口 远期：生活污水经“化粪池”处理后排入南安市石井镇污水处理厂处理 监测项目和要求 ①监测项目：pH、COD、BOD5、SS、氨氮； ②要求：排放污水处理达标，排污口规范化设置 执行 标准 近期：《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1蔬菜标准（PH 5.5~8.5（无量纲）、COD≤100mg/m3、BOD5≤40mg/m3、SS≤60mg/m3） 远期：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准）（pH≤6~9、COD≤500、BOD5≤300、SS≤400、NH3-N≤45） 废气 废气治理措施 湿法喷淋作业、车间洒水、及时清扫、配套足够的抽换气设备等 厂界 监测项目 和要求 ①监测项目：颗粒物； ②要求：废气达标排放 执行标准 达《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物厂界无组织排放限值的排放标准≤1mg/m3 噪声 噪声防治措施 基础减振、设备维护，夜间不生产 厂界 监测项目 和要求 ①监测项目：等效连续A 声级； ②要求：厂界噪声达标 执行标准 西侧、北侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）），东侧、南侧厂界执行3类标准（即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）） 固废 处置 固废处置情况 ①生活垃圾：垃圾桶收集，委托环卫部门处理； ②一般工业固废：设立一般固废暂存区；石材边角料集中收集后委托福建省南安市华港建材有限公司回收利用，废水沉淀污泥集中收集后委托南安市坤灿石粉收集有限公司清运 — 执行标准 一般工业固废在厂区内的临时贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） — 环保管理制度 ①记录各项环保设施的运行和维护数据， 不得无故停运； ②做好污水、废气处理和固废处置的有关记录 和管理工作 |

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） （无组织） | / | / | / | 2.6615 | / | 2.824 | / |
| 废水 （远期生活污水） | 水量（万t/a） | 0.036 | / | / | 0.042 | / | 0.078 | 0 |
|  | CODCr（t/a） | 0.018 | / | / | 0.021 | / | 0.0390 | +0.021 |
|  | NH3-N（t/a） | 0.0018 | / | / | 0.0021 | / | 0.0039 | +0.0021 |
| 一般工业 固体废物 | 废水沉淀污泥（t/a） | 139.95 | / | / | 883.17 | / | 1023.12 | +883.17 |
|  | 石材边角料（t/a） | 196 | / | / | 2272.25 | / | 2468.25 | +2272.25 |
|  | 生活垃圾（t/a） | 3 | / | / | 3.75 | / | 6.75 | +3.75 |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

（注：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况）

# Text boxes

项目类别

环评类别