# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：宁德安其科技有限公司锂离子电池分

散剂生产项目

建设单位（盖章）：宁德安其科技有限公司

编制日期：          2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宁德安其科技有限公司锂离子电池分散剂生产项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2307-350902-04-01-878066 |
| 建设单位联系人 | ** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 福建省宁德市蕉城区飞鸾镇碗窑57号 |
| 地理坐标 | （ 119 度37分28.150秒， 26度35分53.603秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3985电子专用材料制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39-81 电子元件及电子专用材料制造 398 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 宁德市蕉城区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽发改备[2023]J010090号 |
| 总投资（万元） | 330 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 3.03％ | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 租赁工业厂房建筑面积1536.60m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、用地符合性分析 项目位于福建省宁德市蕉城区飞鸾镇碗窑村里窑57号，系租赁福建俊杰新材料科技股份有限公司现有3#厂房2楼（中部）作为生产场所，根据出租方提供的不动产权证（闽（2021）宁德市不动产权第0006952号），土地用途为工业用地/工业厂房，本项目主要从事锂电池分散剂生产，属于工业企业，符合其用地要求。本项目所在区域周围环境质量现状良好，项目建设可满足当地环境功能区划要求，对周边环境影响不大。本项目废气污染物均经过相应措施后处理达标排放，对外环境影响均可接受。 因此，项目建设符合用地要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目主要从事锂离子电池分散剂生产，属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中鼓励类第十九项第14、锂离子电池用三元和多元、磷酸铁锂等正极材料、中间相炭微球和硅碳等负极材料、单层与三层复合锂 离子电池隔膜、氟代碳酸乙烯酯（FEC）等电解质与添加剂，项目所使用的生产工艺和设备、生产产品均不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》(2013年修正)》之列，且该项目于2023年11月27日取得了宁德市蕉城区发展和改革局的备案(闽发改备[2023]J010090号，详见附件4)，因此，该项目的建设符合国家当前的产业政策要求。 2、平面布局合理性分析 项目厂区内厂房布置简单，各功能分区明确，生产车间内平面布置基本上根据生产工艺需要和物料流向，各工序布置间距较近，便于生产操作，同时也避免物料来回运输消耗能源，厂区总平面布置基本合理。 3、“三线一单”控制要求符合性分析 （1）生态保护红线 对照《福建省生态保护红线划定方案》及其调整方案，本项目位于福建省宁德市蕉城区飞鸾镇碗窑57号。项目周边无国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区和其他需要特别保护或法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制的要求。 （2）环境质量底线 本项目不涉及生产用水，生活污水近期经深度处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1城市杂用水水质标准城市绿化后，用于厂区绿化使用，不外排。远期，待飞鸾镇污水处理厂工程建成后，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级的规定）后，通过市政污水管网纳入飞鸾镇污水处理厂处理，尾水排放满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的要求；项目废气经过处理后达标排放，属于大气环境质量达标区域，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准限值；项目周边声境质量现状监测昼夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求，项目营运后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平。 （3）资源利用上线 项目用电为区域集中供应，项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。本项目使用电能作为主要消耗能源，电能属于清洁能源。 （4）环境准入负面清单 本项目不属于《国家产业结构调整指导目录（2021修改本）》中限制或淘汰类；满足《市场准入负面清单草案（试点版）》（发改经体〔2016〕442 号）；项目无行业准入条件；不属于《福建省人民政府关于加强重点流域水环境综和整治的意见》中禁止的产业；满足《福建省工业建设项目投资强度控制指标》相关要求。 （5）与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》符合性分析 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)相关要求分析，项目所在位置属于福建省陆域区域。因此，项目对照全省生态环境总体准入要求中“全省陆域”部分，具体见表1-2。 表1-2 与全省生态环境总体准入要求的符合性分析 适用范围 准入要求 本项目情况 符合性 全省陆域 空间布局约束 1、石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2、严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3、除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4、氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5、禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 本项目主要从事锂离子电池分散剂生产，项目所在区域水环境质量能稳定达标，项目建设与空间布局约束要求不相冲突 符合 污染物排放管控 1、建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或等量替换"。涉新增VOCS排放项目，VOCS排放实行区域内等量替代。福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2、新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3、尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级 A 排放标准。 1、项目位于福建省宁德市蕉城区飞鸾镇碗窑57号，属于其规定的污染物管控区域。项目涉及VOCS排放，建设单位将严格按照文件规定要求对VOCS排放实行等量或倍量替代。 2、项目主要从事锂离子电池分散剂生产，不属于水泥、有色金属、钢铁、火电项目。 3、项目无生产废水产生；生活污水近期依托出租方污水处理设施处理达标后回用于厂内绿化，不外排；远期，待飞鸾镇污水处理厂工程建成后，生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，尾水排放达一级A排放标准 符合 根据上述分析，本项目与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12号)中的相关规定是符合的。 （6）与《宁德市人民政府关于印发宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(宁政〔2021〕11号)符合性分析 1）生态保护红线 宁德市生态保护红线为全市生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，包括水源涵养、生物多样性维护、水土保持、海岸防护等生态功能极重要区域，水土流失、海岸流失等生态极脆弱区域，以及其他具有潜在重要生态价值的区域。 项目选址于福建省宁德市蕉城区飞鸾镇碗窑57号，用地性质为工业用地，项目建设区未涉及重要湿地、饮用水水源地、一级生态公益林、防风固沙林等，与生态保护红线管控要求不冲突。 2）环境质量底线 地表水环境质量底线 到2025年，全市近岸海域水质持续改善，重要河口海湾劣四类水质面积比例有所下降，近岸海域优良水质面积比例不低于国家和省的考核要求。到2030年，近岸海域水质进一步提升，重要河口海湾水质持续改善，近岸海域优良水质面积比例不低于国家和省的考核要求。到2035年，海洋生态环境显著改善，重要河口海湾水质大幅提升，近岸海域优良水质面积比例不低于国家和省的考核要求。 项目运营过程中无生产废水外排，生活污水近期经深度处理后回用绿化，远期飞鸾城镇综合污水处理厂工程建成后，生活污水经化粪池处理达标后，进入厂区污水管网，接入飞鸾城镇综合污水处理厂深度处理，不会对周边水体环境造成影响。 大气环境质量底线 根据《宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案》，到2025年，中心城区PM2.5年平均浓度不高于23μg/m³。到2035年，县级以上地区空气质量PM2.5年平均浓度不高于18μg/m³。 项目废气经废气治理设施处理后可达标排放，不会对区域大气环境质量底线造成冲击。 3）资源利用上线 ①水资源利用上线 根据《宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在区域水资源较丰富，不是生态用水补给区，不属于水资源重点管控区。 管控要求： 总量强度双控：严格落实“节水优先，空间均衡，系统治理，两手发力”的治水方针，把水资源作为最大的刚性约束指标，严格实行区域流域用水总量和强度控制。落实河湖生态流量管控措施：强化流域水资源统一调度管理，应把保障生态流量目标作为刚性约束，合理配置水资源，科学制定江河流域水量调度方案和调度计划。 项目用水来自园区市政供水管网，与宁德市水资源利用上线管控要求相符。 ②土地资源利用上线 根据《宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案》，将生态保护红线集中、重度污染农用地或污染地块确定为土地资源重点管控区，其他区域划分为一般管控区，项目所在地为一般管控区。本项目建设占地类型为工业用地，符合一般管控区要求，不会突破土地资源利用上线。 ③能源资源利用上线 根据《宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目以电作为能源，用电来自园区供电网络供给，未涉及高污染燃料，与宁德市能源资源利用上线要求相符。 4）环境准入清单符合性分析 本项目不属于《国家产业结构调整指导目录（2021修改本）》中限制或淘汰类；满足《市场准入负面清单草案（试点版）》（发改经体〔2016〕442 号）；项目无行业准入条件。 以上可知本项目可满足“三线一单”的相关要求。 5）生态环境准入清单 根据《宁德市生态环境准入清单》，项目对照宁德市生态环境总体准入要求，其管控要求见表1-3。 表1-3 宁德市生态环境总体准入要求符合性分析 适用范围 准入要求 本项目情况 符合性 陆域 空间布局约束 1、福鼎工业园区文渡片区不再新增规划 居住区等环境敏感目标，不再发展劳动密 集型产业，现有相关产业逐步搬迁。2、寿宁工业园区、周宁工业园区、柘荣 经济开发区禁止新建、扩建以排放氮、磷废水污染物为主的工业项目。3、柘荣经济开发区纺织业，寿宁工业园 区造纸及纸制品、建材业等不符合园区规 划定位的产业项目限制规模并逐步调整。 项目位于福建省宁德市蕉城区飞鸾镇碗窑57号，不在以上空间约束布局范围 符合 污染物排放管控 新建有色、水泥项目应执行大气污染物特别排放限值。 项目不属于新建有色、水泥项目 符合 因此，项目建设符合国家及地方产业政策、《宁德市人民政府关于印发宁德市“ 三线一单” 生态环境分区管控的通知》 (宁政〔2021〕11 号) 等相关要求。 4、选址合理性分析 项目位于福建省宁德市蕉城区飞鸾镇碗窑57号，主要锂离子电池分散剂，项目地块属于二类工业用地，并且已办理不动产权证（见附件5），符合用地规划要求。 项目周边均为工业企业厂房及工业园区道路等。 厂界外延500米范围内无环境敏感目标；项目建设符合宁德市“三线一单”管控要求等。项目在采取相应环保措施后，能确保污染物排放达标，对周边环境影响可接受。 综合分析，项目选址基本合理。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 宁德安其科技有限公司成立于2023年07月14日，法定代表人黄炜，经营范围主要包括新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；表面功能材料销售；电子专用材料销售；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售等(营业执照见附件2)。 宁德安其科技有限公司拟选址于福建省宁德市蕉城区飞鸾镇碗窑57号建设“宁德安其科技有限公司锂离子电池分散剂生产项目”，该项目总投资330万元，项目拟租用福建俊杰新材料科技股份有限公司现有3#厂房2楼中部区域作为经营场所，合计租赁厂房面积1536.60m2，主要从事锂离子电池分散剂生产，年产锂离子电池分散剂1200t，其中磷酸锂系分散剂1000t，三元系分散剂200t。 根据《中华人民共和国环境保护法》(2015年)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正)、《建设项目环境保护管理条例》(2017年)的相关规定，项目需要办理环境影响评价手续；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)规定，本项目属《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年本）》中“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39-81 电子元件及电子专用材料制造 398中电子专用材料制造”，应编制环境影响报告表，详见表2.1-1。为此，建设单位委托我单位编制该项目的环境影响报告表(委托书详见附件1)。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)及相关技术规范要求，编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。 表2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39 81 电子元件及电子专用材料制造 398 半导体材料制造；电子化工材料制造 印刷电路板制造；电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）；使用有机溶剂的；有酸洗的 以上均不含仅分割、焊接、组装的 / 2.2 项目基本情况 项目名称：宁德安其科技有限公司锂离子电池分散剂生产项目 （2）建设单位：宁德安其科技有限公司 （3）建设地点：福建省宁德市蕉城区飞鸾镇碗窑57号（租赁福建俊杰新材料科技股份有限公司现有3#2楼中部厂房） （4）建设性质：新建 （5）总 投 资：330万元 （6）工程规模：主要建筑面积1536.60m2 （7）生产规模：年产锂离子电池分散剂1200t，其中磷酸锂系分散剂1000t，三元系分散剂200t （8）生产定员：员工30人（均不住厂） （9）工作制度：年工作日280天，实行单班制，工作时间8小时/天 2.3工程主要建设内容 工程主要建设内容见表2.3-1。 表2.3-1 工程主要建设内容一览表 项目名称 工程主要建设内容 主体工程 生产车间一 位于厂区东北侧，设置1条磷酸锂系分散剂生产线、 生产车间二 位于厂区东侧，设置1条三元系分散剂生产线 预留车间 预留后续项目扩建使用 辅助工程 办公区 位于厂区西北侧，用于职工办公 检测室 位于厂区东南侧，设置检测室对原料进行水分检测 原料/成品仓 位于厂区南侧用于原料及成品临时贮存 公用工程 供电系统 由市政供电管网供给 给水系统 由市政供水管网供给 排水系统 雨污分流 环保工程 废水治理 不涉及生产用水；生活污水：近期，依托福建俊杰新材料科技股份有限公司的公共卫生间及污水解决方案；远期，飞鸾镇污水处理厂工程建成后，生活污水经化粪池处理达标后，进入厂区污水管网，接入飞鸾镇污水处理厂深度处理 废气治理 生产区共设置1套有机废气处理系统，废气收集后经活性炭处理达标后通过1根15m高排气筒（DA001）排放 橡胶破碎产生的废气经收集进入布袋除尘器处理达标，后通过1根15m高排气筒（DA001）排放 噪声治理 选用低噪声设备，加强设备的维护管理；对高噪声设备进行基础减振、通过厂房墙体隔声等综合降噪措施 固废治理 生活垃圾 厂区内设置生活垃圾收集桶，分类收集后，委托环卫部门清运处置 危险废物 设置危险废物暂存间，妥善分类收集后定期委托有资质单位统一处置 一般固体废物 设置一般固废暂存区，一般工业固废分类收集、暂存后综合利用 2.4产品方案和主要原辅材料、能源消耗 2.4.1产品方案 年产锂离子电池分散剂1200t，其中磷酸锂系分散剂1000t，三元系分散剂200t。 2.4.2主要原辅材料、能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗详见表2.4-1。 表2.4-1 项目主要原辅材料、能源消耗情况一览表 序号 材料/能源 年用量（t） 性质 包装方式 存放位置 1 聚醚磷酸酯 500 液体 计量罐罐装 生产车间1、2 2 N-甲基吡咯烷酮（NMP） 670 液体 计量罐罐装 生产车间1 3 氢化丁腈橡胶 30 固体 袋装 原料仓 能源消耗情况 4 水 301.5 / / / 5 电 15万kwh/a / / / （1）理化性质 **** 表2.6-2 原材料主要成份一览表 **** 2.5主要生产设备 本项目主要生产设备见表2.5-1。 表2.5-1 主要生产设备一览表 序号 设 备 名 称 型号 单位 数量 1 聚醚磷酸酯计量罐 2500L 个 2 2 NMP计量罐 2500L 个 1 3 搅拌罐 2400L 个 2 4 电加热搅拌罐 1600L 个 1 5 手工添加罐 / 个 2 6 水分仪 / 台 1 7 粉碎机 / 台 1 8 过滤器 个 1 9 除磁器 个 1 2.6水平衡 本项目用水主要为职工生活用水，不涉及生产用水。 （1）生活污水 本项目劳动定员30人，均不在厂内食宿，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），项目不住宿员工用水量按50L/人·d计算，年工作280天，则生活用水量为1.5t/d（420t/a）。根据《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)(2016年版)，居民生活污水定额可按用水定额的80%计算(其余20%蒸发损耗等)，则生活污水排放量为1.2t/d（336t/a）。 项目水平衡图见图2.6-1。 图2.6-1 项目水平衡图（t/a） 2.7厂区平面布置 项目位于福建省宁德市蕉城区飞鸾镇碗窑57号，从事锂离子电池分散剂生产，厂区功能划分相对清晰，各区域之间物流顺畅，运输距离较短，有利于生产布置。在满足生产条件要求的前提下，充分利用厂区空间进行设备布置，布局紧凑，生产流程比较流畅，布局基本合理，物料流向顺畅，符合防火、安全、卫生等有关规范，总体布局功能分区明确，便于生产的连续性，项目平面布置基本合理，项目车间平面布置图见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.8 生产工艺流程及产污环节 2.8.1工艺流程及工艺介绍 本项目生产工艺流程及产污环节图见图2.8-1-2.8-2： ** 图2.8-1 磷酸锂系分散剂生产工艺流程图 ** 图2.8-2 三元系分散剂生产工艺流程图 工艺流程简述： （1）磷酸锂系分散剂生产工艺流程 **** 2.8.2 产污环节 本项目运营期产物环节汇总见下表。 表2.8-1 项目运营期产污环节汇总表 **** |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不涉及原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境质量现状 （1）常规污染因子 根据《宁德市环境质量概要 (二0二二年度)》，中心城区SO2、NOx、可吸入颗粒物和细颗粒物年均浓度分别为7μg/m³、16μg/m³、31μg/m³和 18μg/m³，一氧化碳和臭氧特定百分位数平均值分别为1.0mg/m³和132μg/m³，平均达标天数比例为97.8% ，同比下降1.4个百分点。与上年相比：二氧化硫浓度上升2μg/m³，二氧化氮浓度持平，可吸入颗粒物下降7μg/m³，细颗粒物浓度下降3μg/m³，一氧化碳特定百分位数平均值上升0. 1mg/m³，臭氧特定百分位数平均值上升4μg/m³，详见表3.1-1。 表3.1-1 2022年中心城区主要污染物平均浓度比较 单位：μg/m³ 城市 二氧化硫 二氧化氮 可吸入颗粒物 细颗粒物 一氧化碳 臭氧 中心城区 7 16 31 18 1.0 132 根据《宁德市环境质量概要 (二0二二年度)》，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的年均浓度均可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，项目所在区域为环境空气质量达标区域。 （2）特征污染因子 根据《关于<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南常见问题解答》（生态环境部环境工程评估中心）：“技术指南中提到‘排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物’，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》(GB3095)和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-97)、《前苏联居住区标准》(CH245-71)、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》(HJ611-2011)、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据”。 本项目排放的其他污染物物为非甲烷总烃，不属于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和地方的环境空气质量中有标准限值要求的污染物，因此，不进行特征污染物现状检测评价。 3.2水环境质量现状 项目附近地表水域主要为三都澳海域，为了解项目附近三都澳海域的水环境质量现状，根据宁德市生态环境局公布的《宁德市环境质量状况》(2021年度) ， 2021年宁德市近岸海域共布设54个海水监测点位，其中国控点位34个，省控点位20个，2021年总体水质相比去年有所下降。 （1）按34个国控点位评价 一、二类水质比例为50.0%，同比下降8.8个百分点，三类水质比例为5.9%，同比上升3个百分点；四类水质比例为8.8%，同比上升5.9个百分点；劣四类水质比例为35.3%，同比持平，主要集中在三沙湾海域，主要影响指标为活性磷酸盐、无机氮。 （2）按全部54个点位评价 一、二类水质比例为44.4%，同比下降7.5个百分点；三类水质比例为5.6%，同比上升1.9个百分点；四类水质比例为11. 1%，同比上升5.5个百分点；劣四类水质比例为38.9% ，同比持平，主要集中在三沙湾海域，主要影响指标为活性磷酸盐、无机氮。 三都澳口达到第三类海水水质标准，无机氮超过二类标准，为主要污染 物。 3.3声环境质量现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发<建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，当厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 根据现场踏勘可知，项目周边50米范围内无声环境保护目标，可不进行声环境质量现状的监测。 3.4生态环境现状调查 根据现场勘查，目前厂房已经建设完成，项目用地周边为城市道路、其他企业及居住用地等，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见的蛙类和鸟类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标。调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。 3.5地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)（试行)》(环办环评〔2020〕33号)规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 项目位于福建省宁德市蕉城区飞鸾镇碗窑57号，根据现场勘查，周边以工业企业为主；项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.6环境保护目标 3.6.1 大气环境、地表水环境、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评〔2020〕33号)要求以及对项目周边环境的调查，本项目大气环境(厂界外500m范围内)、地表水环境、声环境(厂界外50m范围内)保护目标见表3.6-1和附图2。 表3.6-1 环境保护目标一览表 环境 要素 环境保护 对象名称 与项目厂界的方位和最近距离 环境基本特征 环境功能 环境 空气 七斗尾村 南侧126m 居住区 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准 碗窑村 东南侧228m 居住区 水环境 三都澳 北侧257m 一般工业用水、农业用水 《海水水质标准》 （GB3097- 1997) 第三类标准 声环境 项目厂界50m范围内无声环境保护目标 地下水 项目厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态环境 本项目利用现有工业厂房，用地性质为工业用地，无产业园区外新增用地 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.7污染物排放标准 3.7.1水污染物排放标准 项目生活污水近期依托福建俊杰新材料科技股份有限公司的公共卫生间及污水解决方案（即福建俊杰新材料科技股份有限公司生活污水近期经地埋式污水处理站处理后，满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1城市杂用水水质标准中城市绿化要求后，用于厂区绿化使用，不外排)。远期，待飞鸾镇污水处理厂工程建成后，生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准(其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准)后，进入厂区污水管网，接入飞鸾镇污水处理厂深度处理。 表3.7-1 项目水污染物排放标准 周期 污染物名称 标准值 标准来源 近期 pH 6～9 (无量纲) 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4三级标准 COD 500mg/L BOD5 300mg/L SS 400mg/L NH3-N 45mg/L 参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级标准 远期 pH 6～9 (无量纲) 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1城市杂用水水质标准中城市绿化要求 COD / BOD5 20mg/L SS / NH3-N 20mg/L 3.7.2大气污染物排放标准 （1）有组织排放 本项目颗粒物有组织排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准限值，非甲烷总烃有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782—2018）表1中电子产品制造要求，具体见表3.7-3。 表3.7-2 有组织废气污染物排放标准 污染物 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排气筒高度（m） 标准来源 非甲烷总烃 80 1.8 15m 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782—2018）表1 颗粒物 120 3.5 15m 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 （2）无组织排放 本项目产生的颗粒物无组织排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中无组织排放监控浓度限值。非甲烷总烃厂界无组织排放排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782—2018）表3企业边界监控点浓度限值，厂区内无组织执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782—2018）中表2标准，同时，根据福建省生态环境厅关于国家和地方相关大气污染物排放标准执行相关事项的通知（闽环保大气[2019]6号），执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1排放限值。具体见表3.7-3。 表3.7-3 无组织废气污染物排放标准 污染物 无组织排放浓度限值 标准来源 监控点 浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 厂区内 30（监控点处任意一次浓度值） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1 厂区内 8.0 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782—2018）表2 厂界 2.0 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782—2018）表3 颗粒物 厂界 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 3.7.3噪声污染物排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，详见表3.7-5。 表3.7-5 厂界噪声排放标准 类别 标准名称 项目 标准限值 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A) 3.7.4固体废物污染物排放标准 一般工业固废应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的要求进行暂存管理；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，危险废物外运处置执行《危险废物转移联单管理办法》。 |
| 总量 控制 指标 | 3.8总量控制指标 根据《福建省环保局关于做好建设项目环保审批污染物总量控制有关工作的通知》和国家主要污染物排放总量控制方案，主要控制污染物指标为COD、NH3-N、SO2及NOx，建议性控制指标为VOCs。结合本项目具体污染物排放情况，本项目总量控制指标为VOCs（非甲烷总烃）。 针对本项目的具体排污情况，本项目不涉及生产废水，生活污水近期依托福建俊杰新材料科技股份有限公司地埋式污水处理站处理达标后用于厂区绿化使用，不外排。远期经化粪池处理达标后接市政污水管网，纳入飞鸾镇污水处理厂处理，对周边环境影响较小。其排污量已纳入飞鸾镇污水处理厂的指标，无需再向环保局申请污染物排放总量。 3.8.1 废气总量 本项目废气污染物主要为非甲烷总烃，建议性控制指标总量详见表3.8-1。 表3.8-1 废气污染物建议性控制指标总量一览表 单位:t/a 总量控制项目 有组织排放量 无组织排放量 排放总量 非甲烷总烃 0.111389 0.076736 0.188125 根据2017年9月13日环保部发布《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号），严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。根据工程分析可知，本项目VOCs（以非甲烷总烃计）的排放总量为：0.188125t/a。由建设单位向当地生态环境主管部门申请区域削减替代。 建设单位需按照标准严格控制其排放，VOCs（非甲烷总烃）总量需要通过区域调剂来获得。最终的总量控制指标以本报告表报批环保行政主管部门后核定的总量为准。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于福建省宁德市蕉城区飞鸾镇碗窑57号，租赁现有厂房进行生产，因此不存在厂房等主体工程施工期环境影响。项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的噪声环境问题，本项目设备安装、调试简单，且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期噪声环境影响也随着消失，不会对周边环境噪声影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1 运营期水环境影响分析和污染防治措施 4.1.1 运营期废水源强核算 根据水平衡分析可知，项目外排废水主要为生活污水，污水排放量为1.2t/d（336t/a），根据《给水排水设计手册》(第5册)中城镇污水水质，生活污水中各主要污染物浓度CODCr：400mg/L，BOD5：200mg/L，SS：220mg/L，NH3-N：35mg/L。 由于项目周边市政管网及厂区隔壁的飞鸾镇污水处理厂尚在建设中，因此近期项目生活污水依托出租方公共卫生间及地埋式污水处理设施处理，处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1城市杂用水水质标准城市绿化后用于出租方厂区绿化使用，不外排。 远期，待厂区隔壁的飞鸾镇污水处理厂建成并接通后，项目生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级排放标准）要求后，由市政管网进入飞鸾镇污水处理厂处理。 项目污水各污染物产生及排放源强情况见表4.1-1。 表4.1-1 项目运营期生活污水中主要污染物产排情况一览表 名称 废水量 周期 项目 产生量 处理后排放 mg/L t/a mg/L t/a 生活污水 1.2t/d （336t/a） 近期 COD 400 0.134 100 0.0336 BOD5 200 0.0672 20 0.00672 SS 220 0.0739 70 0.0235 氨氮 35 0.0118 15 0.00504 远期 COD 400 0.134 319 0.107 BOD5 200 0.0672 158 0.0530 SS 220 0.0739 117 0.0392 氨氮 35 0.0118 34 0.0114 4.1.2水环境影响分析及防治措施 （1）近期 近期项目生活污水依托福建俊杰新材料科技股份有限公司公共卫生间及地埋式 污 水 处 理 设 施 处 理 ， 处 理 达 《 城 市 污 水 再 生 利 用 城 市 杂 用 水 水 质 》（GB/T18920-2002）表 1 城市杂用水水质标准城市绿化后用于出租方厂区绿化使用，不外排，不会对周边环境产生影响。 根据福建俊杰新材料科技股份有限公司提供的废水治理工程设计方案，该公司自建的地埋式污水处理工艺采用二级生化处理方法，即“调节池＋二级接触氧化池+二沉池+消毒”处理，设计处理能力为 50m3/d，设计出水水质为 COD：100mg/L、BOD5：20mg/L、NH3-N：15mg/L、SS：70mg/L，废水处理工艺见图4.1-1。 *** 图4.1-1 地埋式污水工艺流程图 1）处理工艺流程简介 调节池一般不包含在一体化设备中，需另行建设，调节池起调节水量作用，调节池的有效停留时间一般为4~8h污泥吸附池利用剩余污泥吸附进水有机质，同时兼作污泥池和浓缩池；初沉池为竖流式沉淀池反应采用二级接触氧化池，总停留时间为2.3~3.0h，采用悬浮型生物填料作生物载体，生物量大，易挂膜、不堵塞、不结球；二沉池亦为竖流式结构，上升流速为0.1~0.15mn/s；本工艺污泥吸附池上清液输送至调节池，进行再处理，污泥吸附池中的剩余污泥很少，一般1~2年倾力一次，清理方式可用吸粪车从检查孔伸入污泥吸附池底部抽吸出来；经过消毒后用做肥料或由环卫人员统一处理。消毒剂可采用二氧化氯，它是目前国际国内普遍认同的绿色消毒剂，对环境不造成污染，按有关技术规范消毒池接触时间为30min。处理的废水可以达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1城市杂用水水质标准城市绿化的要求。 2）废水依托处理可行性分析： 本项目与出租方福建俊杰新材料科技股份有限公司位于同一个厂区，项目生活污水依托出租方公共卫生间及地埋式污水处理设施处理是可行的。福建俊杰新材料科技股份有限公司的地埋式污水处理设施总容积50立方米，设计日处理生活量约50m3/d，现状福建俊杰新材料科技股份有限公司生活污水量约30m3/d，还有20m3/d的处理能力，本项目生活污水产生量约1.2m3/d，占剩余处理能力的6%，因此，出租方的地埋式污水处理设施有足够的容量可以接纳本项目的生活污水。 综上，本项目产生的生活污水近期依托出租方公共卫生间及地埋式污水处理设施是可行的。 （2）远期 项目生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网纳入厂区隔壁的飞鸾镇污水处理厂统一处理。 1）工作原理 化粪池由相连的三个池子组成，中间由过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合波比重而易于沉淀的原理，粪便在池内经过30天以上的发酵分解，中层类液依次由1池流至3池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的，第3池类液成为优质化肥。新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层类渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层类液经过类管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发醉分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流入第三池的类液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。 由表4.1-1可知，项目职工生活污水经化粪池预处理后可符合《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表4三级标准限值要求 (其中氮可符合《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015) 表1中B等级标准限值要求)，可经园区污水管网排入市政污水管网进入飞鸾镇污水处理厂集中处理。项目生活污水水质简单，采用化粪池处理后确保达标排放，从技术角度分析完全可行。 4.1.3项目远期污水纳入飞鸾镇污水处理厂的可行性分析 （1）飞鸾镇污水处理厂简介 飞鸾镇污水处理厂概况：飞鸾镇污水处理厂位于宁德市蕉城区飞鸾镇滨溪路、梅田八路与新飞路之间，并且位于福建俊杰新材料科技股份有限公司厂区隔壁，目前正在建设阶段，该污水处理厂总建设规模为2.5万m3/d，分两期建设，一期建设规模为0.15万m3/d，二期建设规模为1.35万m3/d。一期主要建设内容：粗格栅与进水泵房、0.15m3/d污水处理站（设置智能MBR一体化污水处理设备2套）；二期主要建设内容：细格栅与曝气沉砂池、水解酸化池、BBR池、二沉池及污泥泵站、二级提升泵站、高效沉淀池、纤维转盘滤池、紫外线消毒渠与巴氏计量槽、污泥贮池、污泥脱水机房、鼓风机房、加药间；尾水排海部分：管径为DN500的PE管500m，管径为DN500的钢管160m，总长660m。 服务范围：飞鸾污水处理厂规划服务范围为整个飞鸾镇集镇区，包括镇中片区、镇北片区、镇西片区、镇东片区的生活污水和工业废水，总服务面积约5.24km2，其中，一期工程主要服务于大黄鱼产业园海产品屠宰废水和生活污水。 （2）污水纳入飞鸾镇污水处理厂的可行性分析 飞鸾镇污水处理厂设计处理能力为2.5万m3/d（一期0.15万m3/d，二期1.35万m3/d），本项目外排废水总量为1.2m3/d（1320m3/a），占设计处理量分别为一期的0.08%、二期的0.089%，不会对飞鸾镇污水处理厂的水量及水质造成冲击，因此，飞鸾镇污水处理厂有足够能力处理本项目废水。 远期，项目生活污水经化粪池预处理后，其水质均可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中NH3-N指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准），均能满足飞鸾镇污水处理厂进水水质标准要求，因此，本项目废水纳入飞鸾镇污水处理厂统一处理是可行的。 因此，项目废水排放对飞鸾镇污水处理厂影响不大。 4.2 运营期大气环境影响分析和污染防治措施 4.2.1 运营期废气源强核算 （1）破碎粉尘 根据工艺流程分析，项目在橡胶破碎工序会产生少量破碎粉尘，主要是橡胶颗粒物。类比《42 废弃资源综合利用行业系数手册》中4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表中废轮胎磨粉的粉尘产污系数，详见表4.2-1。本项目氢化丁腈橡胶破碎后产生的产品产量为30t/a，则颗粒物产生量为0.00582t/a。本项目破碎设备采用密闭一体化设备配套布袋除尘器处理达标后通过1根15m高排气筒（DA001）排放，集气效率、处理效率均以90%计，则颗粒物有组织排放量为0.000524t/a，排放速率为0.000234kg/h，排放浓度为0.156mg/m3，无组织排放量为0.000582t/a。 表4.2-1 项目使用涂料中挥发成分产生情况表 工段 原料名称 产品名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 4220 非金属废料和碎屑加工处理行业 / 废轮胎 胶粉 破胶+筛选 所有规模 颗粒物 kg/t-产品 0.194 （2）溶解废气 本项目溶解工序在密闭电加热搅拌罐内进行，溶解废气（以非甲烷总烃计）排放主要在物料溶解完成后通过搅拌罐的排气管排放。根据查阅相关资料 NMP挥发速率（n-buac-100）=3g/h，每次换气时间1h，2次/天，一年工作280天，则非甲烷总烃产生量为0.00168t/a。电加热搅拌罐排气管接入废气收集管道，风量为1000m3/h，经场内活性炭吸附装置处理后（吸附效率以80%计），通过1根15m高排气筒（DA001）排放。则非甲烷总烃有组织排放量为0.000269t/a，排放速率为0.000480kg/h，排放浓度为0.480mg/m3，无组织排放量为0.000336t/a。 （3）灌装废气 本项目灌装工序会产生少量有机废气（以非甲烷总烃计），拟计划灌装区域设置四面围挡顶部配套集气设施，根据业主提供运行的经验数据，灌装产污系数为0.1kg/t-产品，则非甲烷总烃产生量为0.12t/a。 灌装区域设置四面围挡顶部配套集气设施，废气收集效率按80%计，风量为3000m3/h，收集废气统一经“活性炭吸附装置”处理后（吸附效率以80%计）通过1根15m高排气筒（DA001）排放。灌装运行2h/天，一年工作280天，则非甲烷总烃有组织排放量为0.0192t/a，排放速率为0.0343kg/h，排放浓度为11.429mg/m3，无组织排放量为0.0240t/a。 （4）旋盖废气 本项目旋盖工序会产生少量有机废气（以非甲烷总烃计），根据业主提供运行的经验数据可知，旋盖产污系数为0.01kg/t-产品，则非甲烷总烃产生量为0.012t/a。旋盖区域上方配套集气罩收集废气，收集效率按80%计，风量为1000m3/h，收集废气经活性炭吸附装置处理达标后（吸附效率以80%计），通过1根15m高排气筒（DA001）排放。旋盖工序运行1h/天，一年工作280天，则非甲烷总烃有组织排放量为0.00192t/a，排放速率为0.00686kg/h，排放浓度为6.857mg/m3，无组织排放量为0.00240t/a。 （5）混合搅拌废气 本项目混合搅拌在搅拌罐内进行，属于纯物理混合过程，搅拌过程中搅排罐处于全密封状态，仅当搅拌罐超过容器压力设定值时，搅拌罐内少量有机废气(以非甲烷总烃计) 通过密闭排气管排放。根据业主提供运行的经验数据，灌装产污系数为0.5kg/t-产品，本项目磷酸锂系分散剂1000t，则非甲烷总烃产生量为0.50t/a。本项目搅拌罐排气管接入废气收集管道，风量为4000m3/h，经场内活性炭吸附装置处理后（吸附效率以80%计），通过1根15m高排气筒（DA001）排放。则非甲烷总烃有组织排放量为0.090t/a，排放速率为0.161kg/h，排放浓度为40.179mg/m3，无组织排放量为0.050t/a。 表4.2-2 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污环节 污染物 产生源强 治理措施 排放源强 排放口 排放时间（h） 废气产生量(m3/h) 浓度(mg/m3) 产生量(t/a) 工艺 收集效率 工艺去除率 排放浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) 排放量(t/a) 编号 高度 破碎工序 有组织 颗粒物 1500 1.732 0.00582 布袋除尘器 90% 90% 0.156 0.000234 0.000524 DA001 15m 2240 无组织 / / 0.000582 / / / / 0.000260 0.000582 / / 2240 溶解工序 有组织 非甲烷总烃 1000 3.00 0.00168 活性炭吸附装置 80% 80% 0.480 0.000480 0.000269 DA001 15m 560 无组织 / / 0.000336 / / / / 0.0006 0.000336 / / 560 罐装工序 有组织 非甲烷总烃 3000 71.429 0.12 活性炭吸附装置 80% 80% 11.429 0.0343 0.0192 DA001 15m 560 无组织 / / 0.0240 / / / / 0.0429 0.0240 / / 560 旋盖工序 有组织 非甲烷总烃 1000 42.857 0.012 活性炭吸附装置 80% 80% 6.857 0.00686 0.00192 DA001 15m 280 无组织 / / 0.00240 / / / / 0.00857 0.00240 / / 280 混合搅拌工序 有组织 非甲烷总烃 4000 223 0.50 活性炭吸附装置 90% 80% 40.179 0.161 0.090 DA001 15m 560 无组织 / / 0.050 / / / / 0.0893 0.050 / / 560 4.2.2运营期大气污染防治措施合理性分析 （1）罐装工序、旋盖工序、混合搅拌工序废气 项目溶解工序、罐装工序、旋盖工序、混合搅拌工序产生的废气经收集后通过1套活性炭吸附装置处理达标后由1根15m高排气筒排放（DA001）。 ①活性炭吸附装置工艺原理 活性炭是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂，且其价廉易得，可再生化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。活性炭分为粉末活性炭、粒状活性炭及活性炭纤维，但是由于粉末活性炭产生二次污染且不能再生而被限制使用。粒状活性炭粒径500～5000μm，有机废气通过吸附床，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。 活性炭吸附法具体以下优点： A.适合低温、低浓度、大风量或间歇作业产生的有机废气的治理，工艺成熟； B.活性炭吸附剂廉价易得，且吸附量较大； C.吸附质浓度越高，吸附量也越高； D.吸附剂内表面积越大，吸附量越高，细孔活性炭特别适用于吸附低浓度挥发性蒸汽； E.活性炭吸附法采用的设备一般为固定活性炭吸附床，相对催化燃烧设备而言，费用较低。 ②有机废气治理措施可行性分析 目前对有机废气的去除方法可分为燃烧法、溶剂吸收法和活性炭吸收法等。目前常用有机废气处理方法的优缺点比较见表4.2-3。 表4.2-3 常见有机废气处理方法比较 项目 催化燃烧法 活性炭吸附法 溶剂吸收法 直接燃烧法 适用范围 连续生产的高浓度有机废气 间歇式生产低浓度有机废气 低浓度有机废气 连续生产的高浓度有机废气 处理效果 （净化效率） 95%~99% 90%左右 80%左右 95%~99% 运行费用 高 高 低 高 投资 高 低 低 高 主要优点 处理效率好、净化率高 处理效率好、净化率高 方法简单、使用方便、运行费用低、安全 处理效果好、净化彻底 主要缺点 投资高、操作复杂，运行费用高，运行不稳定 操作复杂、活性炭需定期更换、运行费用高 净化效果一般 需燃料费高，燃烧装置等造价高、处理低浓度、风量大废气经济不合适 有机废气处理目前可行工艺为活性炭吸附法、燃烧法、浓缩-燃烧法。项目有机废气产生浓度低，且不连续，不适合采用燃烧法，可以采用活性炭吸附法。根据中国建筑出版社（1997）出版的《简明通风设计手册》第十章中关于活性吸附处理治理废气的方法中提供的数据：每1.0kg 活性炭吸附有机废气的平衡量为0.43～0.61kg，本项目按1t活性炭吸附0.5t有机废气计算。 根据《吸附法工业治理工程技术规范(HJ2026-2013)》要求，采用吸附装置的净化效率不得低于90%，为保证废气与活性炭的接触时间和吸附效果，要求控制吸附装置吸附层的风速，一般取0.10m/s～0.18m/s之间；吸附剂和气体的接触时间宜按不低于3s计；同时确保项目活性炭吸附装置一次性装置量，定期更换活性纤维，由于本项目有机废气源强相对较低，本评价废气设施去除效率按80%计，根据计算，有机废气污染物可达标排放，因此，项目废气经处理后对环境影响较小，采取的措施可行。 ③污染物达标分析 由上表4.2-2可知，本项目产生的非甲烷总烃排放浓度及排放速率符合《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782—2018）表1中电子产品制造标准要求。因此，项目废气经处理后对环境影响较小，采取的措施可行。 ④集气效率要求及可靠性分析 根据《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）的通知》（闽环保大气〔2017〕9号）中提出的密闭式局部收集的逸散的VOCs废气收集率应达到80%以上。本项目挥发性有机物排放主要为喷胶烘烤及涂装废气。项目废气收集效率按80%计，要求废气收集系统与生产设备自动同步启动，采取以上措施，正常情况，可确保收集效率可达80%-90%，可符合闽环保大气〔2017〕9号提出VOCs废气收集率应达到80%以上，可符合要求。 ⑤环保措施可行性分析： 当有机废气气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质及气味从而被吸附，废气经活性炭吸附塔后，净化气体高空达标排放。 活性炭装置有着管理方便，运行稳定，处理效率高、体积较小的优点，适用于本项目废气处理。 ⑥长期稳定运行和达标排放要求 根据《关于开展福州市重点行业挥发性有机物综合治理工作（VOCs2.0）的通知》榕环保综[2021]100号的要求，为确保活性炭对有机废气的净化效率，本评价要求采取以下设计措施： a、应对活性炭质量严格把关，并根据排放废气的风量、浓度，合理确定活性炭充填量、更换周期，确保足额充填、定期更换； b、采用一次性活性炭吸附工艺的，应选择碘值不低于800mg/g的活性炭； c、活性炭生产企业在产品出厂时应提供产品合格证明 d、活性炭的断裂强度应不小于5N，BET比表面积应不低于1100m2/g； e、采用纤维状吸附剂(活性炭纤维毡)时，气体流速宜低于0.18m/s； f、当排气浓度不能满足设计或排放要求时应更换吸附剂； g、采用纤维状吸附剂时，吸附单元的压力损失宜低于4kPa； h、采用孔径、空容分布及比表面积大的活性炭纤维； i、保证吸附质与吸附剂之间一定的接触时间，才能使吸附剂发挥最大的吸附能力。 （2）破碎废气 项目破碎工序产生的废气经收集后进入布袋除尘器处理达标，后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 布袋除尘器是一种干式高效除尘器，它利用纤维编制物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。细微的尘粒则受气体分子冲击(布朗运动)不断改变着运动方向，由于纤维间的空隙 小于气体分子布朗运动的自由路径，尘粒便与纤维碰撞接能而被分离出来。其优点是除尘效率很高，可达80%以上，适应力强，能处理不同类型的颗粒物，特别对电除尘器不易捕集的高比电阻尘粒亦很有效；适应的质量浓度范围大，对烟气流速的变化也具有一定的稳定性；结构简单，内部无复杂结构，缺点是压力损失大，本体阻力800~1500Pa。随着布袋除尘器过滤时间的增加，布袋内表面粘附的粉尘也不断增加，阻力随之上升，从而影响除尘效果。企业定期对布袋除尘器进行清灰处理，加强维修保养，可使废气稳定达标排放。 布袋除尘器属于高效除尘器，可有效率捕集细小颗粒物，根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》提供的经验参数，过滤式除尘法除尘效率高，且由上文可知，本项目破碎工序产生的颗粒物排放符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求。因此，本项目运营期产生的废气对周围环境影响较小，废气防治措施基本可行。 4.3运营期声环境影响分析和污染防治措施 4.3.1 噪声污染源强分析 本项目主要的噪声污染源为项目生产设备运行过程中产生的噪声，根据类比分析，各设备噪声源强详见表4.3-1。 表4.3-1 项目设备噪声一览表 序号 设备名称 台数 噪声级（dB（A）） 1 搅拌罐 2 75~90 2 电加热搅拌罐 1 75~90 3 粉碎机 1 80-90 4 过滤器 1 75-85 5 除磁器 1 75-85 4.3.2运营期声环境影响分析 项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中附录A户外声传播的衰减及附录B典型行业噪声预测模型进行分析。 （1）噪声源调查 根据现场勘查，项目噪声主要来自于设备运行机械噪声，坐标原点以车间一中心点位为原点。 （2）噪声预测分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐方法，本次评价采用的噪声预测模型如下： 1) 单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 某个声源在预测点的倍频带声压级的计算公式如下： Lp(r)=Lp(r0)+Dc-Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中： Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处声压级，dB； Dc--指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB，Dc=0dB； Adiv--几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm--大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr--地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar--障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc--其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 衰减项计算按导则附录A相关模式计算。 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按下式计算： 式中： LA(r)—距离声源r处的A声级，dB（A）； Lpi(r)--预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； △Li--i倍频带A计算网络修正值，dB。 2)室内声源等效室外声源声功率级计算方法 ①如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室内的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2--靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL--隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。 室内声源等效室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中： Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw--点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q--指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时；Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R--房间系数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r--声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)---靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij---室内j声源i倍频带的声压级，dB； N---室内声源总数。 ③在室内近似为扩散声场时，计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp1i(T)---靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp2i(T)--靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi--围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带的声功率级： 式中： Lw---中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp1i(T)---靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； S---透声面积，m2。 ⑤然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 (3)噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA,j，在T时间内该声源工作时间为t j，在拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中： Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB T--用于计算等效声级的时间，s； N--室外声源个数； ti--在T时间内i声源工作时间，s； M--室内声源个数； tj--在T时间内j声源工作时间，s。 （4）预测值计算 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式为： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB； Leqb---预测点的背景值，dB。 （5）厂界噪声预测结果分析 利用上述模式，本项目各厂界噪声的噪声影响预测(综合贡献值)计算结果见表，具体预测结果见下表所示。 表4.3-2 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 编号 测点位置 影响贡献值 标准值 达标情况 昼间 昼间 夜间 1 厂界东侧 54.9 60 夜间不生产 达标 2 厂界南侧 56.5 达标 3 厂界西侧 41.5 达标 4 厂界北侧 57.4 达标 厂界达标分析：根据表4.3-2预测结果表明，项目主要噪声源在采取有效的降噪措施前提下，项目厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即昼间≤60dB(A)。 （6）敏感点噪声预测结果分析 根据现场勘查，项目周边50m范围内无声环境保护目标。 4.3.3 运营期噪声防治措施 为了确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中2类标准，本报告建议采用以下降噪措施： （1）设备选型应按照《工业企业噪声控制设计规范》规范要求，尽量选用技术先进、性能质量良好、同类成品中声级较低的设备，从源头上控制噪声源。 （2）利用厂房隔声，将声级高的等设备，安置在厂房内，变室外噪声源为室内噪声源，避免露天安置，以降低噪声对厂界的影响。 （3）防振减振措施：所有电动设备的基座应安装防振、减振垫片，与动力设备连接的管道应安装软性接头，并对管道进行固定加固处理，防止因设备、管道振动引起的噪声。采取吸声消声措施：厂房设计时充分考虑墙体吸声效果，内侧墙面尽量采用吸声较好的材料，各类泵及高声级设备应安装消声器。 （4）车间内选用集中排气、换气系统或选用低噪声排气风机，科学合理安排排气风机的安装位置。加强动力机械设备的定期检修与维护，以减少动力机械设备故障等原因造成的振动及声辐射。 通过以上降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，措施可行。 4.4运营期固体废物影响分析和污染防治措施 4.4.1 运营期固废物源强核算 本项目运营期固体废物主要为不合格原料溶液、检验样品废液、废包装袋、除尘器收集的粉尘、清洗废液、废原料包装桶、过滤、除磁收集的滤渣、废活性炭及生活垃圾。 （1）一般工业固废 ①不合格原料溶液 本项目原料溶液聚醚磷酸酯及NMP进厂后都需要进行抽样检验含水率，检验不合格的原料溶液退回原生产厂家回收利用。根据业主提供的资料，项目不合格原料溶液年产生量为10t/a，其中聚醚磷酸酯不合格原料为5t/a，NMP不合格原料为5t/a。 ②废包装袋 本项目橡胶原料进厂后产生废包装袋，橡胶破碎后采用塑料袋包装，该包装袋循环使用，但使用时间过长后会产生一定量破损的废包装袋。根据建设单位提供资料，全厂废包装袋产生量为1.5t/a，集中收集后外售给其他企业综合利用。 ③除尘器收集的粉尘 本项目生产线采取脉冲布袋除尘器收集处理橡胶破碎过程产生的粉尘，根据工程分析除尘器收集的粉尘年产生量约0.1t/a，集中收集后外售给其他企业综合利用。 ④清洗废液 根据建设单位提供资料，本项目生产设备每年检修清洗一次，采用NMP 溶液清洗，每次清洗废液产生量约0.04t/a。根据《国家危险废物名录》（2021 年版）、《关于废旧锂电池收集处置有关问题的复函（环办函[2014]1621号）》、《国家环保总局关于N-甲基吡咯烷酮是否属于危险化学品事项的答复》（环信复字[2007]3号）废NMP不属于危险废物，清洗废液由专用容器收集，后贮存于一般固废暂存间，由NMP生产厂家回收重新提取NMP。 （2）危险废物 ①废原料包装桶 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）中6.1条a中“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或者行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”，可不作为固体废物管理，但为控制回收过程中可能发生的环境风险，应当按照危险废物管理。项目NMP、聚醚磷酸酯溶液原料进厂工序会产生废原料包装桶，废原料包装桶产生量为26t/a，集中收集后由原生产厂家回收利用。本项目空桶在回收过程中可能发生环境风险，应按照危险废物的有关规定和要求进行贮存、运输等环节进行环境监管。 ②过滤、除磁收集的滤渣 本项目采取过滤+除磁工艺去产品中的少量铁屑、杂质，根据建设单位提供资料，过滤、除磁收集的滤渣年产生量约5.0t/a；根据《国家危险废物名录》(2021年版)，滤渣属于危险废物，废物类别为HW49 其他废物，废物代码900-041-49，专用容器收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置。 ③废活性炭 根据中国建筑出版社(1997)出版的《简明通风设计手册》第十章中关于活性吸附处理治理废气的方法中提供的数据：每1.0kg活性炭吸附有机废气的平衡量为0.43～0.61kg，本项目按1t活性炭吸附0.5t有机废气计算，根据前文产排污分析可知，项目有组织有机废气净化了0.4456t/a，本项目有机废气采用活性炭吸附装置净化处理，则预计项目年消耗活性炭量为0.8912t，则项目每年产生的废活性炭量约为1.3368t/a，项目计划两个月更换一次活性炭吸附填料，确保项目有机废气达标排放。根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码900-039-49，妥善收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置。 ④检验样品废液 本项目原料溶液及产品检验过程中会产生样品废液。根据建设单位提供资料，检验样品废液产生量约0.01t/a；根据《国家危险废物名录》(2021年版)，检验样品废液属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码900-047-49，产生的危废使用专用容器收集后储存于危废暂存间内，定期委托有资质单位定期处置。 ⑤生活垃圾 按G=K·N计算 式中：G——生活垃圾产量（kg/d）； K——人均排放系数（kg/人·d），住宿员工按0.8kg/人·d计，不住宿员工0.5kg/人·d； N——人口数（人）。 本项目员工30人，均不住厂，工作日以280天计算，则生活垃圾产生量为15kg/d（4.2t/a）。产生的生活垃圾分类收集后委托当地环卫部门统一清运处置。 综上分析，项目运营期各类固体废物产生及处置情况详见表4.4-1。 表4.4-1 项目固废产生及处置情况汇总表 序号 分类 固废名称 产生环节 类别 产生量t/a 处置方式 1 一般工业固废 不合格原料溶液 检验 / 10 退回原生产厂家回收利用 废包装袋 破碎、投料 / 1.5 集中收集后外售给其他企业综合利用 除尘器收集粉尘 废气处理 / 1.3368 清洗废液 设备清洗 / 0.04 集中收集后外售给其他企业综合利用 2 危险废物 废活性炭 废气处理 HW49 0.1 暂存于危废间内，定期委托有资质的单位处置 过滤、除磁收集的滤渣 过滤、除磁 HW49 5.0 检验样品废液 检验 HW49 0.01 废原料包装桶 来料 / 26 由原生产厂家回收利用；同时按照危险废物的有关规定和要求进行贮存、运输等环节进行环境监管 3 生活垃圾 办公、生活等 / 4.2 分类收集后交由环卫部门统一清运处置 4.4.2固体废物管理要求 4.4.2.1一般工业固废 本评价要求项目产生的一般工业固废应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中要求进行规范化的处理处置，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。 4.4.2.2危险废物 建设单位拟在厂区内设置一处危废贮存间，危险废物收集后分类分区贮存于危废贮存间并委托有资质单位处置。危险废物在厂区内贮存执行《危险废物贮存污染控制指标准》（GB18597-2023）。 ①危险废物的收集和临时贮存要求 危废贮存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定执行及建设，同时还需委托有资质的单位处置。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（18597-2023），项目在运营过程中，按照以下要求管理危险废物： a.加强危险废物管理，制定危险废物管理计划，并报当地生态环境部门备案。对员工进行培训，提高全体人员对危险废物管理的认识。确保相关管理人员和从事危废收集、运送、贮存等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定，熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程等各项工作要求；掌握危险废物分类收集、运送、贮存的正确方法和操作程序，提高安全防护和应急处置能力。 b.建 设 单 位 必 须 严 格 按 照 《 危 险 废 物 收 集 贮 存 运 输 技 术 规 范 》（HJ2025-2012）的要求来进行危险废物的收集、贮存和运输。危险废物的收集、贮存，须按照其特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危废。盛装危废的容器和包装物，要确保无破损、泄漏和其他缺陷，并依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规范建设危废贮存场所并设置危废标识。危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 c.规范建设危废贮存间。危废贮存间应设置明显标志，并对地面进行硬化，并具有防雨淋、防日晒、防渗漏、密闭等措施，并建立健全危险废物管理台账、专人管理。禁止将危废混入非危险废物中贮存。并且，贮存时间不得超过一年。 d.严格执行危险废物转移管理制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。 ②危险废物规范化管理要求 根据《危险废物规范化管理指标体系》的规定，本项目在生产中产生的危险废物具体管理要求如下： a.污染防治责任制度： 在危废暂存场所的显著位置张贴危险废物污染防治责任信息，且张贴信息能够表明危险废物产生环节、危险特性、去向及责任人等。 b.标识制度： 危险废物标签、贮存分区标志和废物贮存、利用、处置设施等标志根据《危险废物识别标志设置技术规范（HJ 1276—2022）的要求设置。危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”；危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注；危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码。 c.管理计划制度： 制定危险废物管理计划。管理计划应包括减少危险废物产生量和危害性的措施，以及危险废物贮存、利用、处置措施；报当地环保部门备案，若管理计划内容有重大改变，及时报当地环保部门重新备案。管理计划内容有重大改变的情形包括：①变更法人名称、法定代表人和地址；②增加或减少危险废物产生类别；③危险废物产生数量变化幅度超过20%；④新、改、扩建或拆除原有危险废物贮存、利用和处置设施。 d.申报登记制度： 如实地向当地生态环境部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。可提供证明材料，如环评文件、竣工验收文件、危险废物管理台账、危险废物转移联单、危险废物处置利用合同、财务数据等；申报事项有重大改变的，应当及时申报；按照危险废物特性分类进行收集，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）；危险废物转移采取网上申报；对管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员进行了培训；参加培训人员对本单位的危险废物管理制度、工作流程等各项要求，掌握危险废物分类收集、运输、暂存的正确方法和操作程序；贮存场所地面硬化及防渗处理；；装载危险废物的容器完好无损；建立危险废物贮存台账，并如实和规范记录危险废物贮存情况。 ③危险废物转移 建设单位按照危废转移要求，在转移危废前通过登录福建省固体废物环境监管平台申请电子转移联单，申报转移计划。 ④制定危险废物管理计划和危险废物台账管理 建设单位按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259 —2022）制定危险废物管理计划和危险废物台账管理。 a.建设单位制定年度危险废物管理计划，危险废物管理计划中记录了上年度产生的和本年度计划产生的危险废物名称、危废代码、废物类别、有害物质名称、危险特性、危废产生来源及生产工序。 b.制定危险废物减量化的计划和措施。 c.填报危险废物转移情况，包括危险废物贮存措施、运输措施和转移计划等。 d.填报危险废物委托利用或处置措施。 4.4.2.3生活垃圾 项目运营期职工产生的生活垃圾应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置。 综上所述，本项目只要加强对固体废物的收集和分类管理，并做到及时清运处置和综合利用后，对区域内自然环境、生态等造成的影响较小。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒（DA001） | 非甲烷总烃 | 搅拌罐及电加热搅拌罐排气管接入废气收集管道；灌装设置围挡配套集气罩；旋盖废气设置集气罩收集，经管道送至活性 炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放 | 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782—2018）表1中电子产品制造的最高允许排放浓度及排放速率（非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m3，排放速率≤1.8kg/h） |
|  |  |  | 破碎设备用密闭一体化设备，配套脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放 | 执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准（颗粒物≤120mg/m3） |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强废气的收集及活性炭吸附净化装置维护保养，防止废气事故无组织排放；生产过程中门窗关闭，保持一个相对密闭的空间，合理设计送排风系统 | 执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782—2018）中表2标准（非甲烷总烃≤8.0mg/m3）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1限值要求（非甲烷总烃监控点处任意一次浓度值≤30mg/m3） |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 加强废气的收集及活性炭吸附净化装置维护保养，防止废气事故无组织排放；生产过程中门窗关闭，保持一个相对密闭的空间，合理设计送排风系统 | 执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值（颗粒物≤1.0mg/m3） |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782—2018）表3企业边界监控点浓度限值(非甲烷总烃≤2.0mg/m3) |
| 地表水 环境 | 生活废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 近期，依托福建俊杰新材料科技股份有限公司的公共卫生间及污水解决方案；远期，飞鸾镇污水处理厂工程建成后，生活污水经化粪池处理达标后，进入厂区污水管网，接入飞鸾镇污水处理厂深度处理。 | 近期：生活污水排放执行 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1城市杂用水水质标准城市绿化要求；（BOD5≤20mg/L，NH3-N≤20mg/L） 远期：生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值）（COD≤500mg/L，BOD5≤300mg/L，SS≤400mg/L，NH3-N≤45mg/L） |
| 声环境 | 厂界四周 | 等效A声级 | 厂房隔声、减震、消声等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准(昼间噪声≤60dB(A)) |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | ①一般工业固废：设置一般工业固废暂存区，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关要求； ②危险废物：设置危险废物暂存间，妥善分类收集后定期委托有资质的单位进行处置满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求。危废转移应严格按《危险废物转移联单管理办法》要求； ③生活垃圾：设置垃圾桶收集，由市政环卫部门统一清运处理 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 合理进行防渗区域划分，危险暂存间等四周设置导流沟，地面采取防渗，按重点污染区防渗要求进行建设；一般工业固废间、项目生产车间等按一般污染区防渗要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 危险暂存间等四周设置导流沟，地面采取防渗、设置围堰等风险防范措施；加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。定期进行防火安全检查，确保消防设施完整等。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污口规范管理 各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15563.1-1995)，要求各排放口(源)提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整，具体详见表5.1-1。 表5.1-1 排污口图形符号(提示标志)一览表 排放部位 项目 污水排放口 废气排放口 噪声排放源 一般工业固废 危险废物 图形符号 形状 正方形边框 正方形边框 正方形边框 三角形边框 三角形边框 背景颜色 绿色 绿色 绿色 黄色 黄色 图形颜色 白色 白色 白色 黑色 黑色 （2）排污申报 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部第11号)可知，本项目实行排污许可登记管理；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记。 表 5.1-2 周定污染源排污许可分类管理名录(摘录) 序号 行业类别 重点管理 简化管理 登记管理 三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业 39 89 计算机制造391，电子器件制造397，电子元件及电子专用材料制造398，其他电子设备制造399 纳入重点排污单位名录的 除重点管理以外的年使用10 吨及以上溶剂型涂料（含稀释剂）的 其他 （3）自主竣工环境保护验收要求 根据国务院【国令第682号】《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。 根据环境保护部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）中有关要求：项目竣工后，建设单位应对该项目进行环保竣工验收，委托有资质的监测单位进行项目竣工环境保护验收监测，编制项目竣工环境保护验收监测报告。经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或使用。 |

六、结论

6.1 总结论 通过对本项目的环境影响分析评价，项目运营过程中废水、废气、噪声、固废等污染物，对周围大气环境、水环境、声环境、土壤环境等造成一定不利影响，经采取综合性、积极有效的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，影响均在环境可接受的范围内。 综上所述，在认真执行建设项目“三同时”制度，切实落实各项规划方案的要求，完成本次环境影响评价提出的各项污染防治措施，严格落实各项环保措施和环境管理机构的要求的前提下，确保各污染物达标排放，对周围的环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。 6.2 建议 （1）加强管理，保证生产设备正常运行，防止设备带故障使用，防止异常噪声的产生。 （2）由厂内技术管理人员兼职环保工作负责环保设施的运行、检查、维护等工作。 （3）加强职工的环保、安全教育，提高环保意识和安全生产意识。 （4）遵守国家关于环保治理措施管理的规定，定期提交设施运行及监测报告，接受环保管理部门的监督。 （5）加强环保工作的管理，要认真落实环保“三同时”制度。

# Text boxes

新鲜水

生活用水

化粪池

近期：依托出租方公共卫生间及地埋式污水处理设施处理达标后用于出租方厂区绿化，不外排；远期：经化粪池处理达标后通过市政污水管网进入飞鸾镇污水处理厂

84

336

420

336