福建元成豆业有限公司

清洁生产审核互联网环境信息公开

为保护和改善环境，同时也为了提高公司资源利用效率、减少污染物排放，我公司自2023年11月开始全面启动清洁生产审核工作。

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、及福建省生态环境厅于2023年11月1日发布的《福建省生态环境厅关于公布2023年实施强制性清洁生产审核企业名单与第二批调整企业名单的通知》（闽环保科财〔2023〕27号）的要求，将我公司的相关信息公示如下：

一、基础信息

单位名称：福建元成豆业有限公司    法定代表人：陈品华

联系人及电话：钱工  13706981531

统一社会信用代码：91350182759388506A

建设地址：福建省福州市长乐区松下镇首祉村松下大道7号

主要产品名称：色拉油、付产皂脚

二、排污信息

（一）废水

雨水由厂区雨水管网汇集后排入厂区西边的排水沟。厂区的生产废水和生活污水经污水处理站处理达标排放。储罐区初期雨水及定期产生的洗罐水（2年一次）排入厂区污水管网前应经水封井、隔油池处理，经污水处理站处理达标后临时排海。滨海工业集中区污水处理厂建成后，厂区的达标废水纳入污水厂统一处理。

超标情况：无

（二）废气

① 高压锅炉烟气

二期工程安装使用1台1745kw高压蒸汽锅炉，年消耗柴油487吨，含硫量为0.2%，燃柴油过程产生烟气，其中主要污染物是SO2和烟尘。烟囱高度35米，出口内径0.6米。

② 粉尘

二期工程活性白土用量为1305t/a，加料过程将产生粉尘，经布袋除尘器除尘后通过30米高排气筒排放。

③ 脱臭尾气

该项目脱臭塔脱臭蒸发的低沸点挥发物主要成份为脂肪酸和水，经两级冷凝回收脂肪酸后脱臭尾气由20米高排气筒排放。

④ 无组织排放

油脂精炼过程的无组织排放主要来自以下几个方面：

A、油料的过滤出渣过程产生的恶臭；

B、污水处理设施厌氧池和污泥干化间的恶臭；

C、各种废渣（油渣、废白土等）的贮存及处置过程产生的恶臭。

超标情况：无

（三）噪声

噪声：噪声主要来源于锅炉鼓风机、引风机及各种精炼生产设备等高噪声设备等，通过采取有效的隔声、消声和减震等综合降噪措施加以控制。

超标情况：无

（四）固体废物

该项目的固体废物主要来源于锅炉煤渣、煤灰，生产过程大豆清理过程产生的大杂、小杂、除尘器排出的尘土等，还有生活垃圾。主要采用综合利用的措施。生活垃圾委托环卫部门清理。

请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。

福建元成豆业有限公司

2023年11月17日