建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产大理石板材10万平方米、花岗岩石板材20万平方米、异形板材2000立方米项目

建设单位（盖章）：   福建宏发集团有限公司

编制日期：   2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产大理石板材10万平方米、花岗岩石板材20万平方米、 异形板材2000立方米项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2311-350583-04-03-676677 |
| 建设单位联系人 | 林松江 | 联系方式 | 15960570889 |
| 建设地点 | 南安市石井镇滨海石材加工集中区 （南安市石井镇联丰工业区9号） |
| 地理坐标 | （ 118 度 24 分 15.956 秒， 24 度 40 分 12.554 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3032 建筑用石加工 | 建设项目 行业类别 | 56、砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 南安市发展 和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽发改备 [2023]C061399号 |
| 总投资 （万元） | 600 | 环保投资 （万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 3.33 | 施工工期 | 0个月 （利用已建厂房，无需施工） |
| 是否开工建设 | (否 (是 | 用地（用海） 面积（m2） | 3403 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类（试行））》，土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价。项目专项设置情况具体见表1-1。 表1-1专项评价设置原则表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 是否设置专项 大气 排放废气含有毒有害污染物①、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标②的建设项目 项目排放废气中只含有颗粒物、二氧化硫，氮氧化物和非甲烷总烃，不涉及大气专项设置原则中提及的因子 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 项目运营期生产废水经沉淀处理后循环使用，近期项目生活污水经化粪池和一体化生活污水处理设施处理后用于周边农田灌溉，不外排；远期项目生活污水经化粪池预处理后排入泉州市南翼污水处理厂处理，不涉及地表水专项设置原则中提及的情况 否 环境 风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量③的建设项目 本项目天然气在线量、不饱和聚酯树脂胶存储量不超过临界量 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 项目为大理石板材、花岗岩石板材、异形板材生产加工项目，不涉及河道取水的污染类建设项目 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 项目为大理石板材、花岗岩石板材、异形板材生产加工项目，不涉及直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 否 地下水 原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作 项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 否 注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 ②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 ③临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ 169）附录B、附录C。 根据上表分析可知， 项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 1.1、南安市石井镇总体规划情况 规划名称：南安市石井镇总体规划修编（2007-2020） 审批机关：南安市人民政府 1.2、南安市建筑饰面石材加工集中区规划情况 规划名称：南安市人民政府关于南安市建筑饰面石材加工集中区规划范围研究的批复 审批机关：南安市人民政府 审批文号：南政文[2023]10号 1.3、南安市石井镇分区单元控制性详细规划情况 规划名称：《南安市石井镇分区单元控制性详细规划》 审批机关：南安市人民政府 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.4、与南安市石井镇总体规划符合性分析 项目选址于南安市石井镇滨海石材加工集中区 （南安市石井镇联丰工业区9号），经查阅资料，《南安市石井镇总体规划修编（2007-2020）》目前暂时还在继续延用，根据《南安市石井镇总体规划修编（2007-2020）》（附图8-1），项目用地部分规划为商住用地、部分规划为二类工业用地，目前选址可暂时作为项目过渡性经营场所，建设单位承诺（详见附件11），今后若规划需要，建设单位将无条件配合区域规划的实施，搬迁至其它符合要求的地方进行生产。 1.5、与南安市建筑饰面石材加工集中区规划符合性 本项目位于南安市石井镇滨海石材加工集中区 （南安市石井镇联丰工业区9号），根据南安市人民政府发布的《关于南安市建筑饰面石材加工集中区规划范围研究的批复》（南政文[2023]10号）及《南安市建筑饰面石材加工集中区规划范围研究图》（附图7），项目位于近期规划的南安市石井镇滨海石材加工集中区红线范围内，符合南安市建筑饰面石材企业加工集中区规划要求。 1.6与南安市石井镇分区单元控制性详细规划符合性 本项目位于南安市石井镇滨海石材加工集中区 （南安市石井镇联丰工业区9号），对照《南安市石井镇分区单元控制性详细规划》（见附图8-2），项目所在地规划为二类工业用地，符合南安市石井镇分区单元控制性详细规划。 |
| 其他符合性分析 | 1.7产业政策符合性分析 本项目主要从事大理石板材、花岗岩石板材、异形板材的生产加工，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）及《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》等相关文件，本项目所采用的工艺、设备和生产规模均不属于限制类或淘汰类，符合国家有关法律、法规和政策的规定，且本项目已于2023年11月06日通过南安市发展和改革局备案(闽发改备[2023]C061399号)（详见附件2），因此本项目的建设符合国家及地方当前产业政策。 1.8环境功能区划适应性 （1）水环境 本项目无生产废水外排，项目所在区域污水管网尚未完善，项目近期生活污水经“化粪池+一体化生活污水处理设施”处理达标后用于周边农田灌溉，不外排，远期待区域市政污水管网完善后，项目生活污水经预处理达标后通过市政污水管网纳入泉州市南翼污水处理厂进行处理，尾水经处理达标后排入安海湾，对纳污水体产生影响较小，符合区域水环境功能区划要求。 （2）大气环境 项目所处区域环境空气质量划为二类功能区，大气环境执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其修改单标准，根据《南安市质量分析报告（2022度）》，可知项目区域环境空气质量良好，本项目废气可达标排放，对周边环境影响较小，因此，项目建设符合大气环境功能区划要求。 （3）声环境 本项目所在区域环境噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准，靠近南惠支线高速一侧声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，项目对主要噪声源采取隔声、减振、消声等综合性降噪措施，基本可将生产噪声影响控制在厂区范围内，可确保厂界噪声达标排放，对外界声环境影响小，从声环境影响角度分析，项目建设符合声环境功能区划要求。 1.9周围环境相容性 项目位于南安市石井镇滨海石材加工集中区 （南安市石井镇联丰工业区9号），项目北侧为三贤雕刻厂、宝峰便利店、佰贤石业，东侧为南安市建明石业有限公司；南侧为宏发建材和项目堆料堆场；西侧为南惠支线高速和恒美大理石石材厂，根据现场勘查，离项目厂界最近的环境保护目标为西北侧247m处的埭头村居民点，距离较远，项目生产过程中废气、噪声均可达标排放，对周边影响不大。项目所在地周围没有珍稀动植物、名胜古迹和自然保护区等需特殊保护的区域，所在区域环境质量良好，对项目污染因子有一定环境容量；通过对项目生产过程的分析结果，本环评认为，只要该项目自觉遵守有关法律法规，切实落实各项环保治理设施的建设，并保证各设施正常运行，实现各项污染物达标排放，项目建设对周边环境影响不大，与周边环境相容。从自然、社会条件来看，项目在利用当地的土地、人力资源、现有的交通、电力设施等方面的选择是适宜的。 1.10生态功能区划符合性 根据《南安市生态功能区划修编（2013 年）》中生态功能区划图（详见附图11），项目选址于南安市石井镇滨海石材加工集中区 （南安市石井镇联丰工业区9号），属于“南安市南部沿海城镇工业环境和历史古迹生态功能小区（530358302）”，区域的其主导生态功能为城镇工业，辅助旅游、保护性矿山开采及生态恢复，项目不属于高污染项目，且项目污染物经采取措施后对周边环境及环境保护目标影响小。因此，项目建设和南安市生态功能区划相符。 1.11“三线一单”控制要求符合性分析 （1）生态保护红线符合性分析 生态保护红线是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。 项目位于南安市石井镇滨海石材加工集中区 （南安市石井镇联丰工业区9号），项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制要求。 （2）环境质量底线符合性分析 项目所在区域的环境质量底线为：水环境质量目标为GB3097-1997《海水水质标准》第三类海水水质标准，环境空气质量目标为GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其修改单标准，项目所在区域声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，靠近南惠支线高速一侧声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 本项目废水、废气、噪声经治理之后对环境污染小，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线符合性分析 项目建设过程中所利用的资源主要为水资源、电和天然气，均为常见的清洁能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。因此项目的水、电、天然气等资源利用不会突破区域的资源利用上线，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单符合性分析 本评价结合国家产业政策、《市场准入负面清单（2022年版）》、《泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）》及“三线一单”进行说明。 ①产业政策符合性 根据本章节“1.7 产业政策符合性分析”，项目建设符合国家当前产业政策。 ②“负面清单”符合性 经检索《市场准入负面清单（2022年版）》及《泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）》，项目不在上述清单的禁止准入类和限制准入类。 ③与“三线一单”要求符合性 对照《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）的相关内容，详见表1.11-1。 表1.11-1 福建省生态环境总体准入要求 适用范围 准入条件 项目情况 符合性 全省陆域 空间布局约束 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上新的煤电项目。 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 本项目为大理石板材、花岗岩石板材、异形板材生产加工项目，不属于空间布局约束范围内的项目，故项目建设与空间布局约束要求不相冲突。 符合 污染物排放管控 1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3.尾水排入近岸海城汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。 本项目为大理石板材、花岗岩石板材、异形板材生产加工项目，不涉及总磷、重金属排放，项目涉新增VOCs排放，通过区域内VOCs排放1.2倍削减替代 符合 对照上表，项目建设符合福建省生态环境总体准入要求。 同时根据《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50号），泉州市实施“三线一单”生态环境分区管控，项目与泉州市生态环境准入清单要求符合性分析如下表1.11-2。 表1.11-2 本项目与泉州市生态环境准入清单要求符合性分析 适用范围 准入条件 项目情况 符合性 泉州市陆域 空间布局约束 1.除湄洲湾石化基地外，其他地方不再布局新的石化中上游项目。 2.泉州高新技术产业开发区（鲤城园）、泉州经济技术开发区、福建晋江经济开发区五里园、泉州台商投资区禁止引进耗水量大、重污染等三类企业。 3.福建洛江经济开发区禁止引入新增铅、汞、镉、铬和砷等重点重金属污染物排放的建设项目，现有化工（单纯混合或者分装除外）、蓄电池企业应限制规模，有条件时逐步退出；福建南安经济开发区禁止新建制浆造纸和以排放氨氮、总磷等主要污染物的工业项目；福建永春工业园区严禁引入不符合园区规划的三类工业，禁止引入排放重金属、持久性污染物的工业项目。 4.泉州高新技术产业开发区（石狮园）禁止引入新增重金属及持久性有机污染物排放的项目；福建南安经济开发区禁止引进电镀、涉剧毒物质、涉重金属和持久性污染物等的环境风险项目。 5.未经市委、市政府同意，禁止新建制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。 本项目选址于南安市石井镇滨海石材加工集中区 （南安市石井镇联丰工业区9号），主要从事大理石板材、花岗岩石板材、异形板材的生产加工，不属于空间布局约束范围内的项目，故项目建设与空间布局约束要求不相冲突。 符合 污染物排放管控 涉新增VOCs排放项目，实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代。 项目涉新增VOCs排放，通过区域内VOCs排放需实行1.2倍削减替代 符合 对照上表，项目建设符合泉州市生态环境准入清单的相关要求。 同时对照《泉州市陆域环境管控单元图》，项目属于南安市重点管控单元2（详见附图14），具体分析见表1.11-3。 表1.11-3 本项目与南安市生态环境准入清单符合性分析 环境管控单元 编码 环境管控单元名称 管控单元类别 管控 要求 管控要求 符 合 性 ZH35058320012 南安市重点管控单元2 重点管控单元 空间布局约束 1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，城市建成区内现有有色等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。城市主城区内现有有色等重污染企业环保搬迁项目须实行产能等量或减量置换。 2.新建高 VOCs 排放的项目必须进入工业园区。 项目不涉及管控情况，符合 污染物排放管控 1.在城市建成区新建大气污染型项目，二氧化硫、氮氧化物排放量应实行1.5倍削减替代。 2.新建有色项目执行大气污染物特别排放限值。 3.城镇污水处理设施排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，并实施脱氮除磷。 项目不涉及管控情况，符合 环境风险防控 单元内现有有色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险的企业，应建立风险管控制度，完善污染治理设施，储备应急物资。应定期开展环境污染治理设施运行情况巡查，严格监管拆除活动，在拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施活动时，要严格按照国家有关规定，事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 项目不涉及管控情况，符合 资源开发效率要求 高污染燃料禁燃区内，禁止使用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施。 项目不涉及管控情况，符合 对照上表，项目建设符合《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50号）的相关要求。 综上所述，项目选址和建设符合“三线一单”控制要求；不会触及区域环境质量底线；资源占用率小，不突破区域资源利用上线，项目建设符合国家产业政策和《市场准入负面清单（2022 年版）》及《泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）》相关要求。 1.12与挥发性有机物污染控制相关环保政策要求符合性分析 （1）、与《 泉州市环境保护委员会办公室关于建立VOCs废气综合治理长效机制的通知》（泉环委函【2018】3号）的符合性分析 根据《泉州市环境保护委员会办公室关于建立VOCs废气综合治理长效机制的通知》（泉环函【2018】3号）：“新建涉VOCs 排放的工业项目必须入园，实行区域内VOCs 排放等量或倍量消减替代。新、改、扩建项目要使用低（无）VOCs含量原辅材料，采取密闭措施，加强废气收集，配套安装高效治理设施后，减少污染排放”。 本项目位于南安市石井镇滨海石材加工集中区 （南安市石井镇联丰工业区9号），位于石材加工集中区范围内，符合新建涉VOCs排放的工业项目必须入园的要求；本项目所使用的不饱和聚酯树脂胶有机组分较小，项目产生的有机废气有效收集后经活性炭吸附装置净化处理，减轻有机废气对周边环境的影响，符合《泉州环境保护委员会办公室关于建立VOCs废气综合治理长效机制的通知》(泉环委函[2018]3号)的要求。 （2）、与《泉州市2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》（泉环保大气〔2020〕5号）的符合性分析 根据《泉州市2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》（泉环保大气〔2020〕5号）的重点任务要求：“大力推进源头替代，有效减少VOCs产生；全面落实标准要求，强化无组织排放控制；聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率”。 本项目废气排放涉及有机废气排放，本项目所使用的不饱和聚酯树脂胶有机组分较小，项目产生的有机废气较少；同时建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料；加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理；储存环节采用密闭容器等，装卸、转移和输送环节应采用密封包装运输等，非取用状态时容器应密闭；有机废气有效收集经活性炭吸附净化处理，最大化减少废气无组织排放；加强废气收集、治理设施的日常运行维护管理，避免废气收集措施漏风以及废气治理设施故障引发的废气非正常排放。本项目采用活性炭吸附处理设施对废气进行处理，废气处理设施收集效率达90%，对非甲烷总烃的处理效率达50%，要求治理设施与生产“同启同停”。 综上所述项目采用的原辅材料、有机废气治理措施等均符合《泉州市2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》（泉环保大气〔2020〕5号）的相关要求。 （3）、与《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》 （DB35/1783-2018）附录D的符合性分析 根 据 《 工 业 涂 装 工 序 挥 发 性 有 机 物 排 放 标准 》（DB35/1783-2018）附录 D：“采用溶剂型涂料的涂装工序，各环节应在密闭车间或设备中进行，产生的挥发性有机物经集气系统收集导入挥发性有机物处理设施或排放管道，达标排放。集气系统和挥发性有机物处理设施应与生产活动及工艺设施同步进行。涂装企业和安装挥发性有机物处理设施的企业应做好记录，并至少保存3年。”本项目所使用的不饱和聚酯树脂胶有机组分较小，项目产生的有机废气较少，产生的有机废气经有效收集经活性炭吸附净化处理后达标排放；项目建成后，应做到集气系统和挥发性有机物处理设施应与生产活动及工艺设施同步进行，且做好原料、设备的使用记录，并至少保存3年。项目的有机废气治理措施、管理要求等符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）附录D的相关要求。 1.13 与《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）符合性分析 表1.11-1《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析一览表 分析 内容 方案要求 项目情况 符合性 加大产业结构调整力度 严格建设项目环境准入，新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。 项目位于南安市石井镇滨海石材加工集中区 （南安市石井镇联丰工业区9号），属于工业园区 符合 加快燃料清洁低碳化替代 加快淘汰煤气发生炉和燃煤工业炉窑。鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。 项目烘干线供热方式采用天然气燃烧供热，属常见清洁能源 符合 实施污染深度治理 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应全面加大污染治理力度，鼓励按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。铸造用生铁企业的烧结机、球团和高炉按照闽环保大气〔2019〕7号要求实施超低排放改造。 项目属石材行业，暂未制订工业炉窑行业排放标准，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造 符合 综上所述，项目符合《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）的要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 福建宏发集团有限公司成立于2004年07月15日，原址位于南安市帽山工业区，主要从事石板材制品的生产加工（详见附件2）。建设单位于2005年9月委托石狮市阳光环保技术综合服务有限公司编制的《福建宏发集团有限公司建设项目环境影响报告表》于2005年9月12日通过了原南安市环境保护局的审批，审批文号为南环[2005]0565号（详见附件5-1），环评批复规模为年产石板材（花岗岩石板材）50万m2、石材工艺2.5万m2；于2005年10月20日通过原南安市环境保护局的竣工环保验收，验收文号为南环验[2005]50号（详见附件5-2），验收规模为年产石板材（花岗岩石板材）50万m2、石材工艺2.5万m2；于2019年12月09日取得排污许可证，证书编号为91350500156301280K001U（详见附件6），由于企业目前已停厂，项目排污证已于2023年1月18日在全国排污许可证管理信息平台进行注销（详见附件7）。 根据市场需求和公司发展需要，建设单位拟搬迁至南安市石井镇滨海石材加工集中区 （南安市石井镇联丰工业区9号）进行生产建设，租赁南安市建明石业有限公司闲置厂房，租赁用地占地面积为3403m2，项目拟租用该闲置厂房从事大理石板材、花岗岩石板材和异形板材的生产加工，迁建后项目总投资600万元，建设单位根据日后生产需求重新调整产能和工艺等建设内容，迁建后产能为年产大理石板材10万m2、花岗岩石板材20万m2、异形板材2000m3，迁建后项目员工总人数为25人，均不住厂，年工作时间300天，日工作时间8小时，夜间不生产。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，该项目属于“二十七、非金属矿物制品业30：56、砖瓦、石材等建筑材料制造 303中的建筑用石加工类别”（详见表2.1-1），应编制环境影响报告表，项目应编制环境影响报告表，办理环保审批。企业委托本环评单位编制该项目的环境影响报告表（详见附件1）。本环评单位接受委托后即派技术人员现场踏勘，经资料收集与调研后，根据该项目的特点和项目所在地的环境特征编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境主管部门审批。 表2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录） 报告书 报告表 登记表 二十七、非金属矿物制品业 30 56 砖瓦、石材等建筑材料制造 303 / 粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站） 以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的 / 2.2迁建后项目概况 （1）项目名称：年产大理石板材10万平方米、花岗岩石板材20万平方米、异形板材2000立方米项目 （2）建设单位：福建宏发集团有限公司 （3）建设地址：南安市石井镇滨海石材加工集中区（南安市石井镇联丰工业区9号） （4）法人代表：林松江 （5）总投资：600万元 （6）用地面积：租赁南安市建明石业有限公司闲置厂房，租赁用地占地面积为3403m2（车间用地面积2755m2，荒料堆场占地面积648m2） （7）生产规模：年产大理石板材10万平方米、花岗岩石板材20万平方米、异形板材2000立方米 （8）职工人数：职工人数25人，均不住厂，不设食堂 （9）工作制度：年工作时间300天，日工作时间8小时，夜间不生产 （10）生产运营状况：项目生产厂房系为租赁，厂房均已建设完成，目前本项目生产设备尚未到位。 （11）周围情况：项目北侧为三贤雕刻厂、宝峰便利店、佰贤石业，东侧为南安市建明石业有限公司；南侧为宏发建材和项目堆料堆场；西侧为南惠支线高速和恒美大理石石材厂。 2.3、出租方情况 （1）出租方情况简介 项目租赁南安市建明石业有限公司闲置厂房为经营场所，租赁合同详 见附件4-2。南安市建明石业有限公司位于南安市石井镇滨海石材加工集中区（南安市石井镇联丰工业区9号），主要从事大理石板材、花岗岩板材、雕刻品、线条的生产；南安市建明石业有限公司委托泉州环兴环保科技有限公司编制的《年总产大理石板材50万平方米、花岗岩板材11万平方米、雕刻品5000立方、线条30000米项目环境影响报告表》于2022年7月1日通过泉州市生态环境局（南安）审批，审批文号为泉南环评【2022】表105号，企业于2022年10月11日取得排污许可证（证书编号：91350583784527272X001V），于2022年12月30日通过自主验收。目前南安市建明石业有限公司部分厂房自用，部分闲置厂房出租给本项目使用。 （2）项目与场地出租方的依托关系 ①项目租用南安市建明石业有限公司闲置厂房进行项目建设，依托出租方于车间内已建设配套的地埋式沉淀池进行生产废水处理； ②项目员工生活垃圾内部收集后由出租方定点收集后交由环卫部门清理； ③项目生活污水主要依托出租方已建设配套的化粪池进行处理。 2.4迁建后项目工程组成 迁建后项目具体建设内容见表2.4-1。 表2.4-1 迁建后项目主要建设内容一览表 项目组成 建设内容 与出租方依托关系 主体工程 生产车间 主要为切割区、磨光区、切边区、刷胶烘干区、造型区等，占地面积约2755m2 依托现有闲置厂房车间进行生产 辅助工程 办公室 位于厂房车间内东北侧角落，用于员工休息，占地面积约20m2 厂房车间内部独立设置办公室，不依托出租方办公楼 储运工程 原料区 依托车间剩余空间 依托现有闲置厂房车间进行堆放 成品区 依托车间剩余空间 依托现有闲置厂房车间进行堆放 公用工程 供水 由市政自来水管网统一供给 依托出租方自来水管网供水 供电 由市政供电管网统一供给 依托出租方政供电管网供水 环保工程 废水 生产 废水 经沉淀池（有效容积500m3）处理后循环回用 依托出租方已建设配套的闲置地埋式沉淀池进行生产废水处理 生活污水 近期：经“化粪池+一体化生活污水处理设备”处理后用于周边农田灌溉，不外排 依托出租方已建设配套的化粪池处理，拟建生活污水处理设施 远期：经化粪池处理后纳入泉州市南翼污水处理厂处理 依托出租方已建设配套的化粪池处理 废气 粉尘 废气 湿法喷淋作业、加强厂区通风、车间洒水、及时清扫等 拟建新增 有机 废气 集气罩+活性炭吸附装置+DA001排气筒（15m） 拟建新增 燃烧 废气 收集后经DA002排气筒（15m）排放 拟建新增 噪声 采取消声减振降噪措施，设备合理布局 拟建新增 固废 一般工业固废 一般工业固废暂存场所 拟建新增 生活 垃圾 垃圾收集桶 本项目内部收集后由出租方定点收集后交由环卫部门清理 危险废物、废弃胶水空桶 危废暂存间 新增 迁建前后项目基本情况对比见下表2.4-2。 表2.4-2 迁建前后项目基本情况对照表 项目 迁建前 迁建后 对比情况 公司名称 福建宏发集团有限公司 福建宏发集团有限公司 不变 法人代表 林松江 林松江 不变 总投资 6988万元 600万元 减少6388 建设地点 南安市帽山工业区 南安市石井镇滨海石材加工集中区 （南安市石井镇联丰工业区9号） 迁建至新地址 用地面积 30000m2 3403m2 面积减少 产品及年产量 年产花岗岩石板材50万m2、石材工艺2.5万m2 年产大理石板材 10万m2、花岗岩石板材20万m2、异形板材2000m3 产能有调整 主要工艺 切割、磨光、切边等 切割、磨光、烘干、 造型等 工艺根据生产需求 进行调整 年供水量 48640t/a 10552t/a 减少38088t/a 年用电量 102万Kwh/a 50万Kwh/a 减少52万Kwh/a 职工总人数 588人（294人住宿） 25人（均不住宿） 减少 工作时间 300 天，每天8小时 300 天，每天8 小时 不变 2.5迁建后项目主要原辅材料、能源用量 迁建后项目根据生产需求重新调整原辅材料、能源使用，项目主要原辅料、能源使用情况见下表。 表2.5-1 项目主要原辅材料、能源年用量一览表 序号 原辅材料名称 迁建前 原辅材料用量 原辅材料用量 变化 迁建后 原辅材料用量 1 花岗岩荒料石 20000m3/a -13900m3/a 6100m3/a 2 大理石荒料石 0 +2000m3/a 2000m3/a 3 不饱和聚酯树脂胶 0t/a +10t/a 10t/a 4 网布 0 +10万m2/a 10万m2/a 5 水（吨/年） 48640t/a -38088t/a 10552t/a 6 电（kWh/年） 102万 -52万 50万 7 天然气（立方米/年） 0 4万 4万 不饱和聚酯树脂胶：由二元酸和二元醇经缩聚反应而生成的，而这种高分子化合物中含有不饱和双键时，就称为不饱和聚酯，这种不饱和聚酯溶解于有聚合能力的单体中而成为一种粘稠液体时，称为不饱和聚酯树脂（英文名Unsaturated Polyester Resin，简称UPR）。为透明或略带淡蓝色粘稠状液体，相对密度在1.11～1.20左右，主要成份为不饱和聚酯、二甘醇、甲基丙烯酸甲酯、丙二醇。不饱和树脂是树脂中的一类，根据用途不同，不饱和树脂又分为各种型号。大部分不饱和聚酯树脂的热变形温度都在50~60℃，一些耐热性好的树脂则可达120℃。红热膨胀系数α1为(130~150)×10-6℃。储存时应放置在阴凉通风处，避免阳光直射并远离热源，不饱和树脂为易燃品，应远离明火。 2.6迁建后项目主要生产设备 迁建后项目根据生产需求重新调整生产设备种类及数量，项目主要生产设备见表2.6-1。 表2.6-1 迁建后项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 设备数量（台） 设施参数 对应 工序 迁建设备数量 增减量 迁建后设备数量 1 大切机 6 0 6 切割体积0.2m3/h~0.4m3/h 切割 2 全自动磨光机 2 +1 3 切割面积20m2/h~25m2/h 磨光 3 红外线切边机 28 -20 8 打磨面积14m2/h~16m2/h 切边 4 线条机 6 0 6 切割面积：4.5m2/h-5.5m2/h 造型 （仿线条） 5 圆柱切机 6 0 6 切割面积：4.5m2/h-5.5m2/h 造型 （仿圆柱） 6 拉锯 0 +4 4 切割体积0.1m3/h~0.2m3/h 切割 7 绳锯 0 +4 4 切割体积0.1m3/h~0.2m3/h 切割 8 定厚机 0 +3 3 切割体积0.3m3/h~0.5m3/h 定厚 9 半自动磨机 0 +3 3 打磨面积：15m2/h~20m2/h 磨光 10 手扶磨机 0 +2 2 打磨面积：5m2/h~10m2/h 磨光 11 磨边机 0 +4 4 打磨面积：5m2/h~8.5m2/h 磨边 12 切边机 0 +5 5 切割面积：4.5m2/h-8.5m2/h 切边 13 雕刻机 0 +5 5 切割面积：5.5m2/h-6.5m2/h 造型 （雕刻） 14 仿形机 0 +6 6 切割面积：4.5m2/h-5.5m2/h 造型 （仿形） 15 水刀机 0 +11 11 切割面积：2.5m2/h-3.0m2/h 造型 （水刀造型） 16 CNC加工中心 0 +3 3 切割面积：15m2/h~20m2/h 造型 （雕刻） 17 自动倒边机 0 +4 4 切割面积：5m2/h~8.5m2/h 造型 （倒边） 18 钻孔机 0 +5 5 切割面积：5.5m2/h-6.5m2/h 造型 （钻孔） 19 卧式烘干线 0 +1条 1条 70m 烘干 2.7迁建后项目水平衡 （1）生产用水 迁建后项目生产用水主要为切割、切边、磨光、造型等工序的喷淋冷却用水，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“3032 建筑用石加工行业”中：花岗岩建筑板材工业废水量产污系数为0.311t/m2-产品、大理石建筑板材工业废水量产污系数为0.394t/m2-产品（规模等级<40万平方米/年）、异形石材产品工业废水量产污系数为0.085t/m3-产品（规模等级≥2000立方米/年），迁建后项目生产规模为年产大理石板材10万m2、花岗岩石板材20万m2、异形板材2000m3，则项目喷淋冷却用水量约101770m3/a（339.23m3/d），喷淋废水约90%回用，回用水量为91593m3/a（305.31m3/d），但需定期补充因随泥渣带走和蒸发损耗水量10177m3/a（33.92m3/d），项目废水量为101770m3/a，废水中悬浮物浓度约3000mg/L，经沉淀后悬浮物浓度约300mg/L，则沉淀污泥干重274.779t/a（干重），项目废水沉淀污泥暂存于污泥池后委托污泥清运公司定期抽运，污泥含水率约为70%，则废水沉淀污泥产生量为915.93t/a，则泥渣带走的水量为641.151t/a，蒸发损耗水量9535.849m3/a。 （2）生活用水 迁建后项目职工总人数为25人，均不住宿，根据《福建省行业用水定额》（DB35/T772-2018），结合泉州市实际情况，不住厂职工用水额为50L/（p·d），项目工作性质为一班制，年工作日300天，则迁建后项目职工生活用水量为375t/a（1.25t/d），污水产生系数按80%计算，则迁建后项目生活污水排放量为300t/a（1t/d）。 项目所在区域污水管网尚未完善，近期项目生活污水经“化粪池+一体化生活污水处理设施”处理达《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1蔬菜a标准后用于周边农田灌溉；待项目区域市政污水管网完善后，项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）后，通过市政污水管网纳入泉州市南翼污水处理厂进行处理，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入安海湾。 迁建后项目水平衡图见图2.7-1。 图2.7-1 迁建后项目水平衡图 单位t/a 2.8迁建后项目厂区平面布置及其合理性分析 迁建后项目位于南安市石井镇滨海石材加工集中区 （南安市石井镇联丰工业区9号），项目占地面积约3403m2，其中厂房车间占地面积2755m2，荒料堆场占地面积648m2。项目厂房车间按生产功能区分布，生产功能分区明确，各生产设备按照工艺流程依次布设，整体布局紧凑，便于工艺流程的进行和成品的堆放，使物流通畅；沉淀池设于生产车间旁边，靠近生产设备，有利于缩短排污路程，可集中处理生产废水。 项目总平面布置本着有利于生产、方便管理，确保安全、保护环境、节约用地的原则，在满足安全生产的前提下，做到流程合理、交通顺畅、减少污染，以求达到节约用地和减少投资的目的。综上，生产车间平面布局合理，功能区分明确。 2.9生产工艺流程 迁建后项目根据生产需求重新调整生产工艺，迁建后项目生产工艺流程图详见图2.9-1、2.9-2、2.9-3。 图2.9-1花岗岩石板材生产工艺及产污环节 图2.9-2 大理石板材生产工艺流程图 图2.9-3 异形板材生产工艺流程图 工艺说明： 花岗岩石板材：项目外购进厂的花岗岩荒料石根据生产要求用定厚机进行初步定厚，再用大切机将花岗岩荒料石按产品所需规格形状进行初步切割，再根据需求用磨机将板材进行磨光，再根据订单要求规格尺寸用切边机切边后再磨边即为成品。 大理石板材：项目外购进厂的大理石荒料石根据生产要求用定厚机进行初步定厚；后用拉锯将原料按产品所需规格形状进行切割；天然饰面大理石薄板在生产加工、运输、安装过程中，由于天然石材刚性大，抗折强度低，因此需要对其粘贴纤维网进行补强处理褙网刷胶，项目褙网刷胶采用不饱和聚酯树脂胶，刷胶后的板材进行自然晾干（雨天或者根据订单要求需要通过烘干线进行烘干，烘干线燃料为天然气），刷胶后的板材根据需求使用自动磨机进行磨光处理，然后根据客户要求规格尺寸用切边机切边即为成品。 异形板材：项目外购进厂的花岗岩荒料石用大切机将原料按产品所需规格形状进行切割，再经仿形机、雕刻机、线条机等各种异形加工设备进行造型加工即为异形板材成品。 产污环节： 废水：项目在定厚、切割、磨光、切边、造型等工序均采用水淋湿法作业，产生的粉尘被水力捕集后进入沉淀池，产生的废水经沉淀后循环利用，不外排； 废气：项目在定厚、切割、磨光、切边、造型等工序均采用喷淋法，产生的粉尘基本都被水力捕集进入沉淀池，粉尘产生量较少；项目污泥运输车泄漏的污泥经晒干后遇风吹会产生扬尘，生产过程中水喷淋时溅出的少量含泥废水遇风吹会产生扬尘，成品与原辅材料表面、设备与车间地面的积尘因风吹会产生扬尘；项目刷胶、烘干、晾干过程会产生有机废气；烘干线采用天然气燃烧供热，会产生燃烧废气，燃烧废气成分为SO2、NOx、颗粒物； 噪声：设备运转时均会产生噪声； 固废：主要有石材边角料、废水沉淀污泥以及胶水使用后的空桶，废气处理设施定期更换的废活性炭。 |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.10迁建前项目情况 2.10.1迁建前项目环评批复、验收及排污证申领情况 迁建前项目已办理的环保手续详见“二、建设项目工程分析 2.1项目由来”章节。 2.10.2迁建前项目主要污染物排放情况 由于迁建前项目环评报告表编制时间较早，迁建前项目污染源强未进行详细核算，根据原环评、验收报告及实际建设情况，本次评价对迁建前项目主要污染物排放情况回顾性分析如下。 废水 迁建前项目废水主要为生产废水和生活污水 ①生产废水 迁建前项目生产用水主要是切割、磨光和切边等工序的喷淋冷却用水，根据建设单位提供资料，迁建前工程的实际生产经验加工1m2花岗岩石板材需用水量约0.6m3，加工1m2石材工艺需用水量约0.4m3，迁建前工程产能为年产花岗岩石板材50万m2、石材工艺2.5万m2，则迁建前工程喷淋冷却用水量为310000m3/a（1033.33m3/d），迁建前工程生产废水经沉淀后循环回用，不外排，喷淋冷却用水90%回用，回用水量为279000m3/a（930m3/d），但需定期补充因随泥渣带走和蒸发损耗水量31000m3/a（103.33m3/d），迁建前工程废水量为310000m3/a，石材生产废水中悬浮物总平均浓度约为3000mg/L，经沉淀后悬浮物浓度约为300mg/L，则沉淀污泥干重837t/a（干重），项目废水沉淀污泥经压滤后委托污泥清运公司定期清运，污泥含水率为30%，则废水沉淀污泥产生量为1196t/a，则泥渣带走的水量为358.8m3/a，蒸发损耗水量30641.2m3/a。 ②生活污水 迁建前项目职工588人，其中294人住厂，年工作日300天，根据《福建省行业用水定额》（DB35/T772-2018），结合泉州市实际情况，不住厂职工用水额为50L/（p·d），住厂职工用水额为150L/（p·d），则迁建前职工生活用水量为17640t/a（58.8t/d），污水产生系数按80%计算，项目生活污水排放量为14112t/a（47.04t/d）。迁建前项目生活污水经化粪池处理后纳入南安市污水处理厂处理。 迁建前项目废水产排情况见水平衡图，详见图2.10-1。 图2.10-1 迁建前项目水平衡图（t/a） （2）废气 迁建前项目在切割、磨光和切边等工序中均采用水喷淋法，水不断喷淋在石材表面，使粉尘颗粒物被水力捕集，进入沉淀池，生产过程扬尘甚少；项目污泥运输车泄漏的污泥经晒干后遇风吹会产生扬尘，生产过程中水喷淋时溅出的少量含泥废水遇风吹会产生扬尘，成品与原辅材料表面、设备与车间地面的积尘因风吹会产生扬尘。 述粉尘产生量较小，为无组织排放，根据企业提供的2022年度自行监测报告（附件8），项目厂界废气排放情况如下表2.10-1。 表2.10-1 建筑用石加工行业产污系数一览表 采样日期 监测点位 检测项目 监测频次及监测结果 标准限值（mg/m3） 检测结论 第一次 第二次 第三次 第四次 最大值 2022. 09.24 下风向1#监控点 颗粒物（mg/m3） 0.384 0.409 0.374 0.333 0.430 1.0 达标 下风向2#监控点 0.366 0.335 0.430 0.389 下风向3#监控点 0.348 0.372 0.336 0.407 根据上表可知迁建前项目厂界废气排放可符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值（≤1.0mg/m3）。 （3）噪声 迁建前项目噪声主要来源于生产设备运行过程中产生的噪声，项目采取关闭生产车间门窗，避免夜间、午间休息时间作业、距离衰减和围墙隔声减振等降噪措施减少对周边环境的影响。迁建前项目已于2005年10月20日通过原南安市环境保护局的竣工环保验收。 （4）固体废物 迁建前项目的固体废物主要为石材边角料、废水沉淀污泥以及职工生活垃圾。本评价重新定量计算迁建前项目固体废物产排情况。 ①生活垃圾 职工生活垃圾产生量按G=R•K•N•10-3计算。 式中：G---生活垃圾产生量(t/a) K---人均排放系数(kg/人•天) N---人口数(人) R---每年排放天数(天) 迁建前项目职工588人，其中294人住厂，根据我国生活垃圾排放系数，住厂职工取K=1kg/人•天，不住厂职工取K=0.5kg/人•天，年工作日约300天，迁建前项目职工生活垃圾产生量为132.3t/a，定点收集后交由环卫部门清理。 ②石材边角料 迁建前项目切割、切边等生产过程中会产生石材边角料，迁建前项目花岗岩荒料石用量为20000m3/a，根据建设单位提供资料，石材边角料产生量约为原材料用量的5%（1000m3/a），花岗岩荒料石平均密度约为2.8t/m3，则迁建前项目石材边角料为2800t/a，石材边角料经集中收集后委托相关单位进一步加工回用。 ③废水沉淀污泥 迁建前项目生产废水经沉淀处理后会产生废水沉淀污泥，污泥主要来自于喷淋水携带的粉尘，迁建前项目废水沉淀污泥产生量为1196t/a，根据建设单位提供资料，项目废水沉淀污泥暂存于污泥池，集中收集后委托污泥清运公司统一清运。 扩建前项目固废产生情况详见表2.10-2。 表2.10-2 迁建前项目固废产生情况一览表 固废名称 产生环节 属性 产生量 处置方式 石材边角料 切割、切边 工序 一般工业固废 2800t/a 集中收集后委托相关单位进一步加工回用 废水沉淀污泥 废水处理 1196 t/a 集中收集后委托污泥清运公司统一清运 生活垃圾 职工生活 —— 132.3 t/a 集中收集后由环卫部门统一 清运处理 2.10.3迁建前主要环境问题及整改措施 迁建前项目已根据环评及批复要求采取相应的环保措施，经现场踏勘，原有工程已落实环评批复中提出的各项污染防治措施，且废水、废气、噪声各类污染物的排放浓度符合批复的标准限值要求，工业固废均能妥善处置，无存在环保问题。 迁建前项目可利用的物资拟全部搬迁至南安市石井镇滨海石材加工集中区 （南安市石井镇联丰工业区9号），搬迁后对原厂房进行清理，不会遗留潜在的环境影响问题，不会造成新的环境污染危害。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1环境质量现状 3.1.1水环境质量现状 项目远期最终纳污水体为安海湾，根据泉州市生态环境局发布的《泉州市生态环境状况公报（2021年度）》（2022年6月2日），全市近岸海域水质监测站位共36个（含19个国控站位，17个省控站位），一、二类海水水质站位比例91.7%。其中，泉州湾（晋江口）平均水质类别为三类；泉州湾洛江口平均水质类别为四类；泉州安海石井海域平均水质类别为四类，目前不符合GB3097-1997《海水水质标准》第三类海水水质标准，可能与安海湾上游沿岸企业现状排污、城镇生活污水未完全截流、地表径流带入的面源污染，且扩散条件较差有关。 根据泉州市南安生态环境局2023年3月发布的《南安市环境质量分析报告（2022年度）》，2022年，主要流域水质保持优良，8个国省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例100%，各断面水质均达到或优于相应考核标准；7个福建省“小流域”监测断面，年均水质均达Ⅲ类或以上；3个水功能区断面水质均达到或优于 GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，与上年持平；县级饮用水源地美林水厂Ⅰ～Ⅲ类水质达标率100%； 8个乡镇级集中式饮用水源地Ⅰ类～Ⅲ类水质比例为100%，与上年持平。根据《南安市环境质量分析报告（2022年度）》可知，总体来说南安市水环境水质良好，项目周边水系的水质良好。 3.1.2大气环境质量现状 （1）基本污染物 根据泉州市南安生态环境局2022年3月发布的《南安市环境质量分析报告（2022年度）》，2022年，全市环境空气质量综合指数2.17，同比改善9.6%。月度综合指数波动范围为1.50~3.13，最高出现在3月，最低出现在10月。全年有效监测天数360天，一级达标天数 247天，较上年增加32天，占有效监测天数比例68.6%，二级达标天数为110天，占有效监测天数比例30.6%，轻度污染日天数3天，较上年增加2天，占有效监测天数比例的 0.8%（见图 2）。PM2.5、PM10、SO2、NO2 年均浓度分别为 16ug/m3、36ug/m3、6 ug/m3、7ug/m3，CO 日均值第95百分位数、臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数分别为0.7 mg/m3、118ug/m3。可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳年均浓度达到国家环境空气质量一级标准，细颗粒物、臭氧达到国家环境空气质量二级标准。六项主要污染物监测项目，PM2.5、PM10、NO2同比分别下降 23.8%、21.7%、22.2%，SO2、O3-8h-90per 浓度分别上升20%、11.3%，CO-95与上年持平，详见3.1-1。 表3.1-1 2022年南安市城市环境空气质量各指标监测情况汇总表 月份 PM2.5 ug/m3 PM10 ug/m3 SO2 ug/m3 NO2 ug/m3 CO-95per mg/m3 O3-8h-90per ug/m3 综合 指数 1 27 49 4 7 0.80 94 2.51 2 18 30 5 6 0.60 105 1.98 3 30 62 7 11 0.60 133 3.13 4 24 47 6 5 0.70 109 2.44 5 15 29 6 6 0.60 103 1.88 6 8 20 7 8 0.60 59 1.36 7 16 29 8 14 0.80 146 2.46 8 12 32 6 5 0.60 133 2.00 9 16 40 6 5 0.70 140 2.31 10 7 26 6 5 0.50 94 1.50 11 9 30 6 5 0.70 92 1.67 12 15 35 6 5 0.60 88 1.85 全年 16 36 6 7 0.70 118 2.17 对照上表，各项指标均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准，因此，可判定项目所在区域环境空气质量为达标区。 （2）特征污染物环境质量现状 为了解该项目区域大气特征污染物的环境质量现状，根据建设项目大气污染排放特点，本项目选取特征污染物非甲烷总烃为项目空气质量现状监测因子，本评价引用《泉州伍捌金属制品有限公司年产文件柜2万件项目》（泉南环评〔2023〕表212号）中委托福建省海博检测技术有限公司于2023.05.13～2023.05.15对非甲烷总烃的现状监测数据，监测点位详见表3.1-2及附图15，监测结果见表3.1-3。 表3.1-2环境空气质量现状检测布点 序号 地点 与本项目位置距离 相对方位 监测内容 1 院下村 1050m ES 非甲烷总烃 表3.1-3 环境空气监测结果一览表（非甲烷总烃） 监测 点位 监测日期 检测项目 单位 第一次 小时均值 第二次 小时均值 第三次 小时均值 第四次 小时均值 最大值 院下村监测点 2023.05.13 非甲烷总烃 mg/m3 0.21 0.27 0.25 0.23 0.27 2023.05.14 mg/m3 0.25 0.22 0.24 0.28 0.28 2023.05.14 mg/m3 0.29 0.25 0.27 0.25 0.29 项目引用的监测布点距离建设单位约1050m，该监测数据按照规范进行连续3d的监测，数据具有有效性，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》关于“引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据”的要求。根据表3.1-3可知，根据引用的监测结果，评价区域环境空气中非甲烷总烃小时值最大值为0.29mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准详解》推荐值（1h平均值2.0mg/m3），项目所在区域大气环境质量状况良好，具有一定的大气环境容量。 3.1.3声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类)（试行）中“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。” 根据现场勘查，本项目厂界外周边50m范围内无敏感目标，可不开展声环境质量现状监测。 3.1.4生态环境现状 项目位于南安市石井镇滨海石材加工集中区 （南安市石井镇联丰工业区9号），项目厂房已建成，用地范围内不含有生态环境保护目标，项目不涉及生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 项目不属于电磁辐射类项目，不开展电磁辐射现状监测与评价。 3.1.6地下水、土壤环境现状 项目厂区基本实现水泥硬化及绿化，不存在地下水、土壤环境污染途径，不涉及进行地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 3.2环境保护目标 根据现场调查，项目北侧为三贤雕刻厂、宝峰便利店、佰贤石业，东侧为南安市建明石业有限公司；南侧为宏发建材和项目堆料堆场；西侧为南惠支线高速和恒美大理石石材厂；厂界外500m范围内大气环境保护目标主要为埭头村和联丰村，离项目厂界最近的环境保护目标为西北侧247m处的埭头村居民点。项目周边环境示意图见附图2，四周环境现状照片见附图3，项目周围环境保护目标主要见下表3.2-1及附图5。 表3.2-1 环境保护目标一览表 序号 环境要素 保护 目标 相对项目厂区方位 距拟建项目距离(m) 保护级别 1 地表水 / / / / 2 大气环境 （厂界外500m范围内） 埭头村 WN 247m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准 联丰村 EN 328m 3 声环境（厂界外50m范围内） 厂界外50m范围内无声环境保护目标 4 地下水 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 5 生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废水 生产废水：项目运营期生产废水经沉淀处理后回用于生产，不外排。 生活污水：项目区域污水管网尚未铺设，近期项目生活污水经“化粪池+一体化生活污水处理设施”处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1蔬菜a标准要求后用于周边田地灌溉，不外排；远期，待项目区域市政污水管网完善后 ，项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）后通过市政污水管网纳入泉州市南翼污水处理厂进行处理，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入安海湾，详见表3.3-1。 表3.3-1 生活污水排放执行标准 (摘录) 执行标准 pH （无量纲） CODcr (mg/L) BOD5 (mg/L) SS (mg/L) NH3-N (mg/L) 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱地作物标准 5.5-8.5 200 100 100 / 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4 三级标准 6-9 500 300 400 45* 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级标准中的A标准 6-9 50 10 10 5 *：NH3-N 执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 等级标准 3.3.2废气 项目运营期产生的粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中周界外无组织排放监控浓度限值相关规定。 项目褙网刷胶、烘干工艺产生的有机废气（以非甲烷总烃计），有组织排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中“表1中涉涂装工序的其他行业”规定中非甲烷总烃排放限值，无组织排放参照执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018) 表3厂区内监控点浓度限值、表4企业边界监控点浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A厂区内任意一次浓度限值，详见表3.3-2。 项目烘干线采用天然气作为燃料，燃烧废气执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）中鼓励执行标准，详见表3.3-2。 表3.3-2 项目废气排放标准 标准名称 项目 标准限值 粉尘 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关排放标准 颗粒物 无组织排放监控浓度限值 周界外浓度最高点1.0mg/m3 有机 废气 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018） 非甲烷 总烃 有组织 最高允许排放浓度60mg/m3 最高允许排放速率2.5kg/h① 排气筒高度不低于15m 厂区内监控点浓度限值 1h平均浓度值8.0mg/m3 企业边界监控点浓度限值 企业边界监控点浓度限值2.0mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 非甲烷 总烃 厂区内监控点浓度限值 监控点处任意一次浓度值30.0mg/m3 燃烧废气 《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号） SO2 烟囱或烟道 最高允许排放浓度200mg/m3 NOX 最高允许排放浓度300mg/m3 颗粒物 最高允许排放浓度30mg/m3 烟囱 排气筒高度不低于15m 3.3.3噪声 项目所在地声环境功能区划为3类区，运营期项目厂界噪声排放标准主要执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，靠南惠支线高速一侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，详见表3.3-3。 表3.3-3《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）摘录） 时段 厂界外声环境功能区类别 昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)] 3 65 55 4 75 55 3.3.4固体废物 一般工业固体废物贮存应按照(GB18599-2020)《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》有关规定中的要求进行处置；危险废物贮存参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)（公告2023年 第6号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求执行。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 根据《泉州市环保局关于全面实施排污权有偿使用和交易后做好建设项目总量指标管理工作有关意见的通知》（泉环保总量[2017]1号），项目总量控制项目为化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）。 （1）生活污水 根据泉环保总量[2017]1号文件通知，项目生活污水不纳入排污权交易范畴，不需购买相应的排污交易权指标，不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围。 （2）燃烧废气 表3.4-1 项目主要大气污染物排放总量控制 控制指标 产生量 (t/a) 消减量 (t/a) 排放量 (t/a) 标准排放量 (t/a) 总量控制指标(t/a) SO2 0.0016 0 0.0016 0.0862 0.0862 NOX 0.0635 0 0.0635 0.1293 0.1293 根据《泉州市环保局关于全面实施排污权有偿使用和交易后做好建设项目总量指标管理工作有关意见的通知》（泉环保总量[2017]1号），本项目SO2达标排放量0.0862t/a、NOX达标排放量0.1293t/a，企业承诺在投产前通过海峡股权交易中心排污权交易方式取得（详见附件14）。 （2）VOCs排放总量指标 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政【2020】12号）和《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50号），涉新增VOCs排放项目，实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代，项目挥发性有机物（以非甲烷总烃计）有组织排放量为0.1845t/a，项目挥发性有机物（VOCs）总量指标需由泉州市南安生态环境局以1.2倍消减量调剂。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场踏勘，迁建后项目租赁南安市建明石业有限公司闲置厂房进行生产，因此，本报告不再分析施工期的产污环节及其环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1废气污染源及源强分析 4.1.1废气产排污情况 （1）加工粉尘 根据生产工艺分析，迁建后项目在切割、磨光、造型等工序均在湿法喷淋状态下进行，水不断喷淋在石材表面，使粉尘颗粒物被水力捕集，进入沉淀池，粉尘产生量较少，以无组织排放。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）的相关资料，在“砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”的3032 建筑用石加工行业中，花岗岩石板材颗粒物产污系数为0.0325kg/m2-产品，大理石板材颗粒物产污系数为0.037kg/m2-产品（规模等级<40万平方米/年），异形板材颗粒物产污系数为2.08kg/m3-产品（规模等级≥2000m3/a），迁建后项目年产大理石板材10万平方米、花岗岩石板材20万平方米、异形板材2000立方米，则粉尘产生量为14.36t/a，项目采用湿法作业，处理效率为90%，则粉尘排放量为1.436 t/a，排放速率为0.5983kg/h（工作时间2400h/a），呈无组织排放。 按项目车间占地面积2755m2×厂房高度10m(高)、换风频率30次/h计，换气量为826500m3/h，则项目无组织颗粒物排放浓度为0.7239mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控点浓度限值（即：周界外浓度最高点≤1.0mg/m3）。 （2）扬尘 迁建后项目污泥运输车泄漏的污泥经晒干后、生产过程中水喷淋时溅出的少量含泥废水经晒干后遇风吹会产生扬尘；成品与原辅材料表面、设备与车间地面的积尘因风吹会产生扬尘，均为无组织排放。项目拟采取对堆场和车间洒水抑尘、加强厂房密闭、及时清扫车间积尘、对运输车辆限速行驶等措施，产生的扬尘量较少，本评价不对其进行定量计算。 （3）有机废气 根据生产工艺分析，迁建后项目大理石板材加工过程需使用不饱和聚酯树脂胶刷胶褙网加固，再经过晾干或者烘干线烘干，刷胶、晾干、烘干工序会产生有机废气，以非甲烷总烃计。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的砖瓦、石材等建筑材料制造业行业系数手册，采用产排污系数法对石材加工挥发性有机物产生量和排放量进行核算。迁建后项目需要刷胶褙网的大理石板材规模为10万m2/a，生产工艺涉及涂胶，选取挥发性有机物产污系数为0.0041kg/m2产品，计算得迁建后项目非甲烷总烃产生量为0.4100t/a（0.1708kg/h）。 本评价建议企业设置独立刷胶、晾干、烘干区域，并在刷胶区、晾干区、烘干线上方设置集气设施，配套的风机风量设计量取10000m3/h，项目废气按90%被集气罩收集计（生产时，车间门窗关闭，集气罩靠近刷胶区、晾干区、烘干线，形成微负压状态），活性炭对有机废气的去除率约50%，则处理后有机废气排放量约为0.1845t/a（0.0769kg/h），排放浓度为7.69mg/m3。 另有10%废气未经集中收集，非甲烷总烃无组织排放量为0.041t/a，排放速率为0.0171kg/h，按车间占地面积2755m2×厂房高度10m(高)、换风频率30次/h计，换气量为826500m3/h，则项目无组织有机废气排放浓度为0.0209mg/m3。符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关限值要求。 燃烧废气 迁建后项目设1条烘干线，采用天然气作为燃料，根据建设单位提供资料，预计项目天然气使用量约4万m3/a，利用天然气燃烧炉燃烧产生的高温火焰加热铁丝，使其迅速升高传热至烘干区对褙网胶水进行间接烘干固化，高温烟气沿排气管道排出。天然气燃烧过程会产生烟尘、SO2 和 NOX，尾气通过1根不少于15m高排气筒（DA002）高空排放。 NOX、SO2参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”以天然气为燃料的一般工业锅炉污染物排放系数；烟尘参照《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉》附录中“表 F.3 燃气工业锅炉”的废气产污系数，具体数值详见表4.1-1。 表4.1-1 天然气燃烧废气产污系数一览表 原料名称 污染物指标 指标单位 排污系数 末端系数 排污系数 天然气 工业 废气量 标立方米/万立方米-原料 107753 直排 107753 SO2 千克/万立方米-原料 0.02S① 直排 0.02S① NOX 15.87 直排 15.87 烟尘 2.86 直排 2.86 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。项目天然气采用管道输送，参照GB17820-2018天然气标准，项目含硫量参照表1第一类数值，则S=20。 根据产排污系数计算，项目燃烧废气污染物源强排放核算如下： 废气产生量=107753标立方米/万立方米-燃料=107753×4÷10^4=43.1012万Nm3/a=179.5883Nm3/h； SO2产生量=4千克/万立方米-燃料=0.02×20×4÷10^3=0.0016t/a； NOX产生量=15.87千克/万立方米-燃料=15.87×4÷10^3=0.0635t/a； 烟尘产生量=2.86千克/万立方米-燃料=2.86×4÷10^3=0.0114t/a； 根据排放标准核算出的污染物允许排放总量，计算过程如下所示： SO2标准量=标准浓度×废气量=200×43.1012×10^4÷10^9=0.0862t/a； NOX标准量=标准浓度×废气量=300×43.1012×10^4÷10^9=0.1293t/a 综上，项目燃烧废气产排情况一览表见下表4.1-2。 表4.1-2 迁建后项目燃烧废气产生及排放情况一览表 原料名称 原料用量（万m3/a） 污染物 排污系数 （kg/万m3-原料） 产生量（t/a） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 标准浓度（mg/m3） 总量指标（t/a） 天然气 4 废气量 107753 43.1012（万m3/a） 43.1012（万m3/a） / / / / SO2 0.4 0.0016 0.0016 0.0006 3.3410 200 0.0862 NOX 15.87 0.0635 0.0635 0.0265 147.5597 300 0.1293 烟尘 2.86 0.0114 0.0114 0.0048 26.7278 30 / |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 迁建后项目废气产排情况、治理设施情况以及监测要求详见表4.1-3~4.1-5。 表4.1-3迁建后项目废气污染源强汇总结果一览表 产污环节 污染物产生情况 治理措施 污染物排放情况 排放 时间 （h/a） 工 序 污 染 源 污 染 物 种 类 核 算 方 法 产生量 （t/a） 废气量 （m3/h） 产生速率 （kg/h） 产生 浓度 （mg/m3） 治理 设施 名称 收 集 效 率 % 去 除 效 率 % 是 否 可 行 技 术 核 算 方 法 排放量 （t/a） 排放 废气量 （m3/h） 排放 速率 （kg/h） 排放浓度 （mg/m3） 刷胶、晾干、 烘干 有机废气 DA001排气筒 有 组 织 非甲烷总烃 产排 污系 数法 0.369 10000 0.1538 15.38 活性炭吸附装置 90 50 是 产排 污系 数法 0.1845 10000 0.0769 7.69 2400 无 组 织 非甲烷总烃 0.041 / 0.0171 0.0209 / / / / 0.041 / 0.0171 0.0209 2400 燃烧废气 DA002排气筒 有 组 织 SO2 产排 污系 数法 0.0016 179.5883 0.0006 3.3410 / 100% / 是 产排 污系 数法 0.0016 179.5883 0.0006 3.3410 2400 NOX 0.0635 0.0265 147.5597 100% / 0.0635 0.0265 147.5597 烟尘 0.0114 0.0048 26.7278 100% / 0.0114 0.0048 26.7278 粉尘废气 无组织 颗粒物 产排 污系 数法 1.436 / 0.5983 / 湿法 作业 / / / 产排 污系 数法 1.436 / 0.5983 0.7239 2400 经查阅《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），湿法作业为治理主要污染物颗粒物的可行性技术；参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）技术规范中A.1废气可行技术参考表，燃气为处理二氧化硫的可行性技术，该规范未列明燃气是否为处理NOX、颗粒物可行性技术；参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）中表A.6表面处理（涂装）排污单位废气污染防治推荐可行技术，活性炭吸附装置为处理挥发性有机物的可行性技术；同时本评价根据废气治理设施的工作原理及处理效率分析各规范未列明技术其可行性，根据分析结果，项目采用的废气处理技术符合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中“可行性技术要求”、符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》关于“废气污染治理设施未采用污染防治可行技术指南、排污许可技术规范中可行技术或未明确规定为可行技术的，应简要分析其可行性”的要求。 表4.1-4 迁建后项目废气治理设施基本情况 产污环节 污染物种类 废气治理设施 名称 治理设施 排放形式 处理能力 收集效率 治理工艺 去除率 是否可行性技术 刷胶、晾干、烘干 非甲烷总烃 活性炭 吸附装置 有组织 10000m³/h 90% 活性炭吸附 50% 是 燃烧 SO2、NOX、 烟尘 燃气 有组织 / 100% / / 是 切割、磨光、造型等生产工序 颗粒物 湿法作业 无组织 / / 湿法作业 90% 是 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，项目为简化管理排污单位，项目根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954—2018），同时参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）有关规定要求，在投产后开展自行监测，项目废气排放情况及监测要求一览表。 表4.1-5 迁建后项目废气排放情况及监测要求一览表 排放口基本情况 排放标准 监测要求 编号及名称 风量 (m3/h) 排气度筒(高m) 出口内径 (m) 烟气温度(℃) 类型 地理坐标 东经 北纬 监测 因子 监测 点位 监测 频次 DA001 有机废气排放口 有机废气 10000 15 0.5 常温 一般 排放口 118°23′ 47.24190″ 24°45′ 8.60047″ 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中“表1中涉涂装工序的其他行业”规定中非甲烷总烃排放限值（最高允许排放浓度60mg/m3、最高允许排放速率2.5kg/h） 非甲烷 总烃 排气筒 进出口 1次/年 DA002 燃烧废气排放口 燃烧废气 179.5883 15 0.5 40 118°23′47.268″ 24°45′8.326″ 燃烧废气执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）中鼓励执行标准（颗粒物≤30mg/m3、SO2≤200mg/m3、NOX≤300mg/m3） SO2、NOX、烟尘 排气筒 进出口 无组织 粉尘废气 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值（≤1.0mg/m3） 颗粒物 厂界 四周 1次/年 无组织 挥发性有机物 / 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018) 表3厂区内监控点浓度限值、表4企业边界监控点浓度限值（厂界非甲烷总烃≤2.0mg/m3，厂区内 1h 平均浓度值非甲烷总烃≤8.0mg/m3） ）；《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A厂区内任意一次浓度限值（≤30.0mg/m3） 非甲烷 总烃 厂界四 周、 厂区内 1次/年 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 4.1.2废气污染物非正常排放 （1）非正常排放情形及排放源强 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为活性炭吸附装置吸附接近饱和，废气治理效率下降50%，按活性炭吸附装置处理效率仅为25%进行估算，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。非正常工况废气排放情况见表4.1-6。 表4.1-6 污染源非正常排放核算表 污染源 非正常 排放原因 排放 形式 污染物 非正常 排放浓度 （mg/m3） 非正常排 放速率 (kg/h) 单次持续时间 （h） 年发生频次 （次） 排气筒DA001 活性炭吸附装置吸附接近饱和 有组织 非甲烷总烃 11.5313 0.1153 0.5 1 （2）非正常排放防治措施 针对以上非正常排放情形，建议建设单位在生产运营期间采取以下控制措施以避免或减少项目废气非正常排放。 ①发生非正常排放情况时，立即关闭机台，停止生产并检查事故发生原因。 ②规范车间生产操作，避免因员工操作不当导致工艺设备、环保设施故障引发废气事故排放。 ③定期对生产设施及废气处理设施进行检查维护，杜绝非正常工况发生，避免非正常排放出现后才采取维护措施。 综上所述，项目在采取上述非正常排放防范措施后，非正常排放发生频率较低，非正常排放下污染物排放量较少，非正常工况可及时得到处理，因此项目废气非正常排放对周边大气环境影响小。 4.1.2、卫生防护距离分析 项目无组织废气主要是生产过程中未收集到的颗粒物、非甲烷总烃，根据废气污染物源强分析，项目颗粒物无组织排放量为1.436t/a（0.5983kg/h），非甲烷总烃无组织排放量为0.041t/a（0.0171kg/h）。 依据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)中的卫生防护距离计算公式，计算本项目卫生防护距离，公式如下： 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，kg/h Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3 L——大气有害物质卫生防护距离初值，m r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从 GB/T39499-2020《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》中表1查取。 项目卫生防护距离计算结果见下表4.1-7。 表4.1-7 卫生环境防护距离参数表 污染源名称 污染物 Qc （kg/h） 计算系数(无因次) 卫生防护距离计算值(m) 卫生防护距离(m) A B C D 颗粒物 生产车间 0.5983 470 0.021 1.85 0.84 25.949 50 非甲烷总烃 生产车间 0.0171 470 0.021 1.85 0.84 0.149 50 由表4.1-7可知，依据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m， 但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm 值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。由上表分析结果，本项目卫生防护距离设置为100m，卫生防护范围包络线见附图9。本项目卫生防护距离范围内不涉及居民区、学校和医院等大气环境敏感目标，项目建设满足卫生防护距离的划定要求。 4.1.3废气污染治理措施评述 （1）加工粉尘 项目切割、磨光、造型等均在湿法喷淋状态下进行，项目湿法加工作业粉尘由机台自带的喷水设备将水不断喷淋在石材表面，边喷淋边加工，使粉尘颗粒物被水力捕集，进入沉淀池；此外，要求水喷淋作业的工作台加高挡板，减少含泥废水外溅。对照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954—2018）进行判定，本项目采用的湿法喷淋作业为治理主要污染物颗粒物的可行性技术。 （2）扬尘 针对厂区扬尘，目前企业主要采取车间洒水抑尘、加强个人防护等措施，为了进一步减少项目扬尘废气对周边大气环境的影响，建议采取以下防治措施： ①加强厂房密闭，及时清扫车间积尘； ②常对堆场和车间洒水，保持相对湿度，以利于粉尘的沉降； ③沉淀泥渣应及时委托清运公司清运至指定地点处理，以免泥渣在环境中晒干风吹造成扬尘污染； ④对运输车辆限速行驶，并禁止运输车辆超载，以减少污泥泄漏及扬尘产生； ⑤建议水喷淋作业的工作台加高挡板，减少含泥废水外溅。 上述加工粉尘、扬尘呈无组织排放，通过以上措施，厂界外颗粒物浓度可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准。 （3）有机废气 项目有机废气经收集后进入活性炭吸附装置净化处理，尾气通过不低于15m排气筒排放。对照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954—2018）该规范未提及活性炭吸附装置，参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）中表A.6表面处理（涂装）排污单位废气污染防治推荐可行技术表，该技术规范明确活性炭吸附装置为治理挥发性有机物（非甲烷总烃）的可行技术。 活性炭吸附法处理效果：分析气速为废气通过活性炭吸附器整个横截面积的速度，气速的选择，不仅直接决定了吸附器的尺寸和压降的大小，而且还会影响吸附效率。气速很小，则吸附器尺寸很大，不经济；气速过大，则压降会增大，使吸附效率受到影响。因此，吸附设计中不能追求过高的吸附效率。把空塔气速取值降小，那样会使吸附床体积、吸附剂用量和设备造价大为增高；反之也不宜取过大的气速，那样设备费用虽低，但吸附效率下降，且体系压降会随气速的增大上升很快，造成动力消耗过大，因此应选取合适的空塔气速，最适宜的空塔气速为0.8~1.2m/s。根据建设单位提供资料，项目印刷车间废气净化设计过程，项目废气进入吸附塔内气速控制为约1.0m/s，气流停留时间为约1.2s，活性炭碘值为800毫克/克，符合关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知(环大气（2020）33号)中活性炭碘值不低于800毫克/克的要求。类比活性炭吸附法在同类企业中的应用情况，该停留时间设计有机废气处理效率可达到约50%，本评价取50%。 鉴于本项目有机废气的处理效果主要取决于项目装置中活性炭的处理能力，为了确保本项目有机废气达标排放，要求建设单位应定期对活性炭进行检查，并及时更换活性炭，更换后的废活性炭属于危险废物，危废类别为HW49（其他废物），废物代码为900-039-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），委托有危险废物处置资质单位处置。 项目有机废气经活性炭吸附装置处理后，有组织排放浓度为7.69mg/m3，根据源强分析，项目有机废气非甲烷总烃排放符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）相关限值要求，项目采取活性炭吸附装置吸附有机废气（非甲烷总烃）为常用措施，为可行性技术，治理措施可行。 （4）燃烧废气 项目烘干线以天然气为燃料，项目燃烧废气通过不低于15m高排气筒（DA002）高空排放。对照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954—2018）该规范未提及燃气相关内容，参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中的A.1废气可行技术参考表，该技术规范明确燃气为处理二氧化硫的可行性技术，该规范未列明燃气是否为处理NOX、颗粒物的可行性技术，根据燃烧废气排放情况分析，燃烧废气可达《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）相关排放限值，项目采用的废气处理技术符合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中“可行性技术要求”、符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》关于“废气污染治理设施未采用污染防治可行技术指南、排污许可技术规范中可行技术或未明确规定为可行技术的，应简要分析其可行性”的要求 4.1.4大气环境影响结论 （1）环境空气保护目标 项目所在区域环境空气主要保护目标为项目周边环境空气，以环境空气质量达到 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其修改单中的二级标准加以保护。 （2）环境空气质量现状 根据泉州市南安生态环境局2023年3月发布的《南安市环境质量分析报告（2022年度）》以及引用的大气环境质量现状监测数据， 项目区域环境空气质量可以达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及其修改单标准，属于环境空气质量达标区，环境空气质量良好。 （3）环境空气影响分析结论 根据所引用的大气环境质量现状监测数据，项目区域非甲烷总烃符合环境质量标准要求，具有一定环境容量，主要环境保护目标为厂界西北侧247m处的埭头村，距离较远，根据源强分析，项目有机废气经处理后可达标排放，对周边大气环境影响较小。 4.2废水污染源及源强分析 4.2.1废水产排污情况 ①生产废水 迁建后项目年用喷淋冷却用水量约101770m3/a（339.23m3/d），喷淋废水主要含有悬浮物（SS），经沉淀处理后循环回用，不外排；喷淋冷却用水量90%回用，回用水量为91593m3/a（305.31m3/d），项目需定期补充因随泥渣带走和蒸发损耗水量约10177m3/a（33.92m3/d），其中泥渣带走的水量为641.151t/a，蒸发损耗水量9535.849m3/a。 ②生活污水 迁建后项目职工人数25人（均不住宿），项目年工作日300天，迁建后项目职工生活用水量为375t/a（1.25t/d），生活污水排放量为300t/a（1t/d）。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《生活源产排污核算系数手册》、《第二次全国污染源普查生活污染源产排污系数手册（试用版）》， 并且参照当地情况，废水中污染物的主要浓度约为COD：340mg/L、BOD5：118mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：32.6mg/L。 项目所在区域污水管网尚未完善，近期项目生活污水经“化粪池+一体化生活污水处理设施”处理达《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1蔬菜a标准后用于周边农田灌溉；远期项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准）后通过市政污水管网纳入泉州市南翼污水处理厂进行处理，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入安海湾。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目生活污水污染源源强核算结果见表4.2-1、废水类别、污染物及污染治理设施信息表见4.2-2、废水间接排放口基本情况表见4.2-3、 废水污染物排放执行标准见4.2-4。 表4.2-1 废水污染源源强核算结果一览表 产污 环节 废水 类别 主要 污染物种类 水量 （t/a） 产生 浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 治理设施信息 标准排放浓度 (mg/L) 标准排放量 （t/a） 排放方式/ 排放规律 排放去向 排放方式 治理设施名称 处理 能力 （t/a） 治理 工艺 化粪池 治理效率% 化粪池处理完后浓度（mg/L） 一体化生活污水处理设施治理效率% 一体化生活污水处理设施处理完后浓度 是否为可行性 技术 职工 生活 用水 生活 污水 （近期） COD 300 340 0.1020 化粪池+一体化生活污水处理设施+农田灌溉 化粪池2m3/d、一体化生活污水处理设施2m3/d 化粪池：厌氧发酵工艺；一体化生活污水处理设施：生物接触氧化法 45 187 85 28.05 是 100 0 间断排放， 排放期间流量不稳定且无规律，但 不属于冲击型排放 周边田地灌溉追肥 不 外 排 BOD5 118 0.0354 9 107.38 90 10.738 40 0 SS 200 0.0600 65 70 80 14 60 0 NH3-N 32.6 0.0098 3 31.622 50 15.811 / 0 生活 污水 （远期） COD 300 340 0.1020 化粪池+纳入泉州市南翼污水处理厂 化粪池2m3/d 化粪池：厌氧发酵工艺 45 187 / / 未明确 50 0.0150 泉州市南翼污水处理厂 间 接 排 放 BOD5 118 0.0354 9 107.38 / / 10 0.0030 SS 200 0.0600 65 70 / / 10 0.0030 NH3-N 32.6 0.0098 3 31.622 / / 5 0.0024 备注：根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9），三格式化粪池对污染物的去除效率为COD：40%～50%（以45%计），SS：60%～70%（以65%计），NH3-N和BOD5去除效率参照《化粪池原理及水污染物去除率》中数据，BOD5去除效率为9%，NH3-N去除效率为3%；根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9），采用生物接触氧化法处理技术的生活污水处理设施对污染物的去除效率为COD：80%～90%（以85%计）、SS：70%～90%（以80%计）、NH3-N：40%～60%（以50%计）、BOD5：85%～95%（以90%计） 表4.2-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水 类别 污染物种类 排放 去向 排放规律 污染治理措施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口 类型 是否为可行性 技术 污染治理 设施编号 污染治 理设施 名称 污染治 理设施 工艺 1 生活 污水 （近期） pH、 COD、 BOD5、 SS、NH3-N 不外排，用于周边田地灌溉追肥 间断排放， 排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 / 化粪池+一体化生活污水处理设施 厌氧发酵+接触氧化法 / / / 是 2 生活 污水 （远期） pH、 COD、 BOD5、 SS、NH3-N 排入泉州市南翼污水处理厂 间断排放， 排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 TW001 化粪池+纳入泉州市南翼污水处理厂 厌氧发酵 DW001 是 一般排放口 未明确 备注：参照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954—2018），生活污水采用生物处理技术（接触氧化法）为可行性技术，未明确厌氧发酵是否属于可行性技术，根据废水污染治理设施治理效果可知，项目生活污水经化粪池处理可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准（NH3-N指标符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准），则治理技术可行，符合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中“可行性技术要求”、符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》关于“废水污染治理设施未采用污染防治可行技术指南、排污许可技术规范中可行技术或未明确规定为可行技术的，应简要分析其可行性”的要求。 表4.2-3 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/ （万t/a） 排放 去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 1 118°23′46.23769″ 24°45′3.54075″ 0.03 排入泉州市南翼污水处理厂 间断排放，排 放期间流量不 稳定且无规 律，但不属于 冲击型排放 0:00- 24:00 泉州市南翼污水处理厂 pH、 COD、 BOD5、 SS、NH3-N pH 6-9 COD 60 BOD5 20 SS 20 NH3-N 8 表4.2-4 远期废水污染物排放执行标准 项目 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物种类排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 生活污水 DW001 pH、 COD、 BOD5、 SS、NH3-N 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准； 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准； pH 6-9 COD 500 BOD5 300 SS 400 NH3-N 45 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 4.2.2废水处理措施可行性分析 （1）生产废水 迁建后项目生产过程所产生的生产废水采取沉淀池沉淀处理，处理后的废水循环回用，不外排。具体处理工艺如下： 生产废水 沉淀池 清水池 回用 沉淀污泥 外运 工艺说明：迁建后项目生产废水先在沉淀池中沉淀，废水中悬浮物自然沉降于池底，上层清液通过溢流方式进入清水池作为生产用水回用，沉淀产生的废水沉淀污泥暂存于污泥池中，定期委托污泥清运公司掏运。 根据工程分析，迁建后项目喷淋冷却用水量约101770m3/a（339.23m3/d），要求项目配备沉淀池总容量不低于339.23m3，项目租赁的厂房区域已配套建设容积为500m3（≥339.23m3）的沉淀池，可满足日后项目生产废水处理需求。 项目已实行雨污分离，排污管道与雨水沟分开，根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954—2018）表34，建筑用石加工工业生产废水采用絮凝沉淀为可行技术，措施可行。 （2）生活污水 迁建后项目外排废水主要为职工生活污水，排放量为300t/a（1t/d），生活污水主要由卫生间废水组成，主要含有机物和悬浮物，排放特点为排放水量小，污染物浓度低，处理难度小。项目所在区域尚未完善污水管网，项目生活污水经“化粪池+一体化生活污水处理设施”处理达《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1蔬菜标准后定期委托掏运用于周边农田灌溉，不外排。 ①近期生活污水处理设施及可行性分析 A、水质处理达标分析 生活污水中有机污染物含量高，其BOD5：COD=0.35，大于0.3，可生化性良好，处理难度小。具体处理工艺如下： 图4.2-1 一体化污水处理设施工艺流程图 ①初沉池：初沉池为与污泥沉淀池合建式的斜管沉淀池，其表面负荷为2.5m3/m2·h左右； ②接触氧化池：初淀后的水自流至接触池进行生化处理，接触池分为二级，总停留时间为3.5～4小时，填料为新颖组合式填料，易结膜，不堵塞结球。接触池气水比在12:1左右； ③二沉池：生化后的污水流到二沉池，二沉池为竖流式沉淀池，上升流速为0.3～0.4毫米/秒，排泥采用气提至污泥池； ④消毒池及消毒装置：消毒池停留时间为30分钟。消毒装置能根据出水量的大小不断改变加药量，达到多出水多加药、少出水少加药的目的，项目采用含氯漂白水作为消毒液； 项目采用一级接触氧化和二级接触氧化处理，一级氧化主要为水解酸化，二级氧化主要为生物接触氧化。水解酸化过程可进一步改善和提高废水的可生化性，生物接触氧化同时存在着两种主要的生物作用：一是生物硝化作用，二是有机物的生物氧化作用，是目前较为成熟的生化处理技术，出水稳定性较好。一体化生活污水处理设备基本不占地表面积，运行噪声低，投资小，目前技术已相当成熟，该稳定性良好，对企业而言可以接受。项目生活污水处理设施进出水水质及处理效率见表4.2-5。 表4.2-5 项目生活污水处理设施进出水水质及处理效率一览表 项目 COD BOD5 SS 氨氮 进水水质（mg/L） 340 118 200 32.6 化粪池处理效率（%） 45 9 65 3 出水水质（mg/L） 187 107.38 70 31.622 一体化生活污水处理设施 处理效率（%） 85 90 80 50 出水水质（mg/L） 28.05 10.738 14 15.811 《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1蔬菜a标准 100 40 60 / 是否达标 达标 达标 达标 / 备注：根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9），三格式化粪池对污染物的去除效率为COD：40%～50%（以45%计），SS：60%～70%（以65%计），NH3-N和BOD5去除效率参照《化粪池原理及水污染物去除率》中数据，BOD5去除效率为9%，NH3-N去除效率为3%；根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9），采用生物接触氧化法处理技术的生活污水处理设施对污染物的去除效率为COD：80%～90%（以85%计）、SS：70%～90%（以80%计）、NH3-N：40%～60%（以50%计）、BOD5：85%～95%（以90%计） 根据表4.2-5-可知，生活污水经“化粪池+一体化生活污水处理设施”处理后可满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1蔬菜a标准，因此，项目生活污水经“化粪池+一体化生活污水处理设施”用于农田灌溉措施可行。 B、生活污水用于农田灌溉的可行性 根据调查，项目灌溉的田地种植的是南方常见的一些豆类、茄果类、茎叶类等蔬菜，参照DB35/T772-2018《福建省地方标准行业用水定额》表1农业用水定额-0141蔬菜种植（露地·地面灌·II区）用水定额约190-306m3/666.7m2，取平均值248m3/666.7m2。项目生活污水产生量为300t/a（1t/d），可灌溉面积为806.49m2（1.2亩）。根据现场勘查，项目东北侧厂界500m处有大面积的农田，远大于1.2亩，则项目生活污水定期委托掏运用于附近田地灌溉追肥可全部消纳，不外排至周边地表水体，对周边地表水体无影响，可通过掏运本项目生活污水进行浇灌以节约其他取水量，实现资源化再利用。 项目采取的灌溉方式由种植的农业种类所选择，通常为地面灌和淹灌，灌溉农田位于厂区北侧（灌溉区域详见附图12），距离项目近，且交通便利，可定期由委托的农户由专门的防跑、冒、滴、漏污水槽罐运输工具或者桶装工具清运。建设单位已与项目周边村民黄春梅签订了污水灌溉处理协议（详见附件12）。 同时建议企业设置灌溉系统，即经处理后的生活污水纳入该系统中的储水池或罐，项目出水作为林地灌溉用水，所在地无冬季封冻期，故灌溉蓄水池主要考虑当地雨季最长降雨期。根据南安市统计局于2023年03月09于南安市人民政府发布的《2022年南安统计年鉴》，最长降雨期为连续16天，出现时间为7月28日~8月11日，因此项目贮存期得考虑16d的排放量总量，项目生活污水产生量为1t/d，16d的排放量为16m3，即项目应设置的贮水池或罐容积不得低于16m3，企业应配套浇灌设施（主要为生活污水抽水水泵及配套的抽水软管等），确保生活污水可定期由委托的农户掏运至项目东北侧厂界500m处的田地进行灌溉追肥。 综上所述，项目生活污水经“化粪池+一体化生活污水处理设施”处理后用于周边田地灌溉措施可行。 ②远期项目生活污水纳入污水处理厂可行性分析 泉州市南翼污水处理厂位于南安市海联创业园，规划服务范围包括南安市水头镇全镇以及石井镇规划泉厦联盟高速路以北区域，服务面积167km2。泉州市南翼污水处理厂近期规模为3万m3/d，远期规模13.5万m3/d。污水处理厂采用改良型卡式氧化沟（改良型Carrousel2000）处理工艺。目前，泉州市南翼污水处理厂已建成，近期已投入运营。近期工程服务范围为水头镇部分老城区（五里桥泵站）、滨海工业园建成区和海联创业园一期，远期工程服务范围为南安市水头镇全镇和石井镇规划泉厦联盟高速路以北区域。 本项目选址于南安市石井镇滨海石材加工集中区 （南安市石井镇联丰工业区9号），位于泉州市南翼污水处理厂远期规划服务范围内，项目生活污水排放量为300t/a（1t/d），仅占污水处理厂远期处理能力的0.0007%，因此项目生活污水不会对泉州南翼污水处理厂的负荷产生影响；结合表4.1-12数据可知，经化粪池处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准，泉州市南翼污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表中的一级B标准，项目废水治理达标后排放，对最终纳污水体安海湾水质影响不大。 综上所述，项目处于泉州市南翼污水处理厂远期服务范围内，从水量、水质而言，项目远期生活污水排放不会对泉州市南翼污水处理厂的负荷和水质产生影响，处理措施可行。 4.2.3达标情况分析 项目近期生活污水经“化粪池+一体化生活污水处理设施”处理后可满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1蔬菜a标准，远期经化粪池处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准要求，可达标。 4.2.4废水监测要求 对照中华人民共和国生态环境部令第11号《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》可知，本项目属于简化管理类，项目应根据 HJ954-2018《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》和参照 HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南 总则》的有关规定要求，在投产后开展自行监测。项目废水监测要求见下表4.2-6。 表 4.2-6远期项目生活污水监测计划一览表 项目 污染源名称 监测点位 监测因子项目 监测频次 废水 生活污水 厂区污水排污口 废水量、SS、COD、 BOD5、氨氮 1 次/年 4.3噪声 4.3.1噪声污染源强 迁建后项目噪声主要来源于设备运行时产生的噪声，根据类比分析，项目设备声压级情况见表4.3-1。 4.3-1 迁建后项目设备声压级情况一览表 工序 噪声源 设备 数量（台） ） 声源类型 噪声源强dB（A） 降噪措施dB（A） 噪声排放值dB（A） 降噪后叠加噪声排放值dB（A） 持续时间 核算方法 噪声值 工艺 降噪效果 核算方法 最大噪声值 生产加工 大切机 6 频发，室内 类比法 75-80 减振隔声 15 类 比 法 60-65 80.73 2400h 全自动磨光机 3 70-75 15 55-60 红外线切边机 8 70-75 15 55-60 线条机 6 70-75 15 55-60 圆柱切机 6 70-75 15 55-60 拉锯 4 75-80 15 60-65 绳锯 4 75-80 15 60-65 定厚机 3 70-75 15 55-60 半自动磨机 3 70-75 15 55-60 手扶磨机 2 70-75 15 55-60 磨边机 4 70-75 15 55-60 切边机 5 70-75 15 55-60 雕刻机 5 70-75 15 55-60 仿形机 6 70-75 15 55-60 水刀机 11 70-75 15 55-60 CNC加工中心 3 70-75 15 55-60 自动倒边机 4 70-75 15 55-60 钻孔机 5 70-75 15 55-60 备注：项目设备均安装在车间内，运行时开小窗，门未经隔声处理，但较密闭，对照表4.3-2，隔墙等遮挡物引起的倍频带衰减表，本项目建筑物插入损失按15dB（A）计 表4.3-2 隔墙等遮挡物引起的倍频带衰减 单位：dB（A） 条件 A B C D TL值 25 20 15 10 注：A：车间门窗密闭，且经隔声处理；B：车间围墙开小窗且密闭，门经隔声处理；C：车间围墙开小窗但不密闭，门未经隔声处理，但较密闭；D：车间围墙开大窗且不密闭，门不密闭。 4.3.2噪声环境影响分析 为分析本项目噪声对厂界声环境的影响，本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测计算模式。 A、室内声源等效室外声源声功率级计算 1）计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：LP1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw—某个声源的倍频带声功率级； r—室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R—房间参数； Q—方向因子。 2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 3）计算出室外靠近围护结构处的声压级： 图4.3-1 室内声源等效为室外声源图例 4）将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声(S)处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：S—透声面积，m2。 5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 B、点源衰减模式： 式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r —关心点距离噪声源距离，m； r0 —声级为L0点距声源距离，r0=1m。 C、噪声合成模式： 式中：Leqg—预测点的噪声贡献值，dB(A)； LA,i—第i个声源对预测点的噪声贡献值，dB(A)； N—声源个数。 D、厂区边界外噪声叠加模式 声源在受声点的总声压级，其计算公式如下： 式中：L—受声点的总声压级dB（A）； L0—受声点背景噪声值 dB（A）； Lpi—各个声源在受声点的声压级 dB（A）； n—声源个数。 项目夜间不生产，采取上述预测方法，只考虑距离衰减的情况下，昼间噪声预测结果如表4.3-3。 表4.3-3 迁建后项目噪声预测结果 预测点 声源中心位置距厂界距离 降噪后叠加声压级dB（A） 贡献值 dB（A） 执行标准（昼间） dB（A） 达标 情况 厂房车间 北侧厂界 14.5m 74.64 57.50 65 达标 西侧厂界 47.5m 47.19 65 达标 南侧厂界 14.5m 57.50 65 达标 东侧厂界 47.5m 47.19 65 达标 项目夜间不生产，根据上表可知，项目厂界昼间噪声预测贡献值在39.68~48.62dB(A)之间，厂界噪声贡献值可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准，因此项目运营过程中产生的噪声经采取防治措施后对周边声环境影响较小。 4.3.3噪声治理措施评述 根据声环境影响预测分析，项目生产噪声可达标排放，为了进一步减少噪声对周围环境的影响，提出以下几点降噪、防护措施： ①主要噪声设备应定期检查、维修、不符合要求的要及时更换，防止机械噪声的升高； ②适时添加润滑油，防治设备老化，预防机械磨损； ③对设备基础采取隔振及减振措施，高噪声源车间均采用封闭式厂房； ④合理安排工作时间，禁止在午间、夜间生产加工。 ⑤要求企业在生产时尽量执行关门、窗作业； ⑥要求企业合理布置车间平面，首先考虑将高噪声设备尽量放在车间中央。 采取以上降噪措施后项目噪声能达标排放，对周围声环境的影响较小，措施可行。 4.3.4噪声监测要求 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于简化管理类，项目投产后应定期开展噪声监测，项目可根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的要求制定监测计划，监测一览表见表4.3-4。 表4.3-4 项目运营期噪声自行监测要求一览表 污染源 排放标准 监测要求 监测点位 监测因子 监测频次 生产 设备 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 厂区边界围墙外1m 等效连续A声级 1次/季度 4.4固体废物 4.4.1固体废物源强分析 迁建后项目产生的固体废物为职工的生活垃圾，石材边角料、废水沉淀污泥，原料空桶、废弃原料桶以及废活性炭。 （1）生活垃圾 职工生活垃圾产生量按G=R•K•N•10-3计算。 式中：G---生活垃圾产生量（t/a） K---人均排放系数（kg/人•天） N---人口数（人） R---每年排放天数（天） 迁建后项目职工总人数为25人（均不住宿），根据我国生活垃圾排放系数，不住厂职工取K=0.5kg/人•天，年工作日约300天，扩建后项目生活垃圾产生量为3.75t/a。 （2）一般工业固废 石材边角料：迁建后项目切割、切边、造型等工序会产生石材边角料，项目大理石荒料石用量2000m3、花岗岩荒料石用量6100m3，大理石荒料石密度为2.6t/m3，花岗岩荒料石密度为2.8t/m3，根据建设单位提供资料，石材边角料产生量约占原材料使用量的5%，则石材边角料产生量为1114t/a，石材边角料经集中收集后外售给南安部昌废石综合利用有限公司进一步加工回用。 废水沉淀污泥：迁建后项目生产废水经沉淀处理后会产生沉淀污泥，污泥主要来自于喷淋水携带的粉尘。迁建后项目废水量为101770m3/a，类比建筑石材加工行业数据，石材生产废水中悬浮物总平均浓度约为3000mg/L，经沉淀后悬浮物浓度约为300mg/L，则沉淀污泥干重274.779t/a（干重），项目废水沉淀污泥暂存于污泥池后委托污泥清运公司定期抽运，污泥含水率约为70%（含水率≤80%，符合回收要求），则废水沉淀污泥产生量为915.93t/a，集中收集后委托南安市正源石粉收集有限公司统一清运。 危险废物 项目有机废气活性炭吸附处理装置定期更换会产生废活性炭，废活性炭属于危险废物，危废类别为 HW49（其他废物），废物代码 900-039-49（烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭）。根据源强分析，项目活性炭对有机废气吸附量为0.1845t/a，参考文献《活性炭纤维在挥发性有机废气处理中应用》（杨芬、刘品华，曲靖师范学院学报，第22卷第6期，2003年11月）资料并结合同类型企业实际运行情况，每公斤活性炭可吸附0.22-0.25kg的有机废气，本评价按0.22kg/kg（活性炭）计算，则至少需活性炭为0.8386t/a（0.1845÷0.22=0.8386）。项目有机废气拟采用活性炭吸附装置净化处理，处理效率为50%，项目活性炭吸附装置按3层设计，体积为1m×1m×1m=1m3，活性炭填充密度为0.4g/cm3，则本项目配备的活性炭吸附装置箱装填量约0.6912t（1m3×106×0.4÷106=0.4）。根据活性炭箱装填量计算，活性炭更换周期为3个月，则活性炭用量为1.6t/a，大于0.8386t/a，满足活性炭用量需求，项目废活性炭产生量为1.7845t/a（0.4×4+0.1845=1.7845）。 废活性炭应纳入危险废物管理体系，按照危险废物暂存要求暂存，集中后定期委托有资质的危险废物处置单位统一处置。 （4）原料空桶、废弃原料桶 项目生产过程中使用不饱和聚酯树脂胶会产生一定量的包装空桶，根据企业提供资料，每桶不饱和树脂胶重量为250kg，项目不饱和聚酯树脂胶使用量为10t/a，则原料空桶产生量为40个/a，原料桶每个按2.5kg核算，估算得出原料空桶产生量为0.1t/a。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质不作为固体废物管理。因此本项目原料空桶不作为固体废物管理，原料空桶由生产厂家回用于原有用途。建议本项目空桶按照危险废物的要求进行收集、储存，暂存区参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，建议建设单位应保留回收凭证备查。 若原料空桶破损不能再回收利用，则按危险废物管理要求进行暂存、处置等。根据《国家危险废物名录》（2021年版），破损的原料空桶即废弃原料桶属于危险废物，危废类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49。 迁建后项目固废产生情况详见表4.4-1。 表4.4-1 迁建后项目固体废物污染源强核算结果及相关参数一览表 一般固体废物基本情况 序号 产污环节 固废名称 属性 主要有毒有害物质 性状 环境危险特性 固废编码 1 切割、切边、造型等工序 石材边角料 一般工业固废 / 固态 / 303-002- 46 2 废水处理 废水 沉淀污泥 一般工业固废 / 固态 / 303-002- 61 危险废物产生及处置情况一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 产生量 （t/a） 产生工序及装置 形态 主要 成分 产废 周期 主要有毒有害物质 污染防治 措施 1 废活 性炭 HW49 900-039- 49 1.7845 活性炭吸附装置 固态 活性炭 4次/年 有机物 收集暂存于危废间后由有资质的危废处置单位外运处置 2 废弃原料桶 HW49 900-041- 49 / 原料使用 固态 有机物 不定期 有机物 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 贮存场所名称 危险废物名称 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 危险废物暂存间 废活性炭、废弃原料空桶 厂区北部 15m2 铁桶装 5t 6个月 产生、贮存、处置情况 固废名称 产生量（t/a） 贮存方式 利用处置方式 去向 利用或处置量（t/a） 石材边角料 1114 暂存边角料暂存槽 集中收集后委托裕宏边料有限公司进一步加工回用 委托 利用 1114 废水沉淀 污泥 915.93 暂存压滤站 集中收集后委托南安市全源环保服务有限公司统一清运 915.93 废活性炭 1.7845 用铁桶装暂存危废间 收集暂存于危废间后由有资质的危废处置单位外运处置 委托 处置 1.7845 废弃原料桶 / 暂存 危废间 / 原料空桶 0.1 暂存 危废间 生产厂家回用于原有用途 回收 利用 0.1 生活垃圾 3.75 分类收 集、暂存 垃圾桶内 由环卫部门统一清运处理 / 3.75 4.4.2固体废物处置措施、环境管理评述 （1）生活垃圾治理措施 项目应设置专门管理人员负责项目的固体废物的管理，禁止职工随意丢弃生活垃圾，由环卫部门统一清理。 （2）一般工业固废处置措施及环境管理要求 措施：项目一般固体废物应落实贮存及处置措施，石材边角料经集中收集后外售给裕宏边料有限公司进一步加工回用，废水沉淀污泥集中收集后委托南安市全源环保服务有限公司统一清运。 环境管理要求：项目应严格按照相关规范要求建设一般工业固废贮存场所，项目拟在生产车间内部建设1间占地面积约为15m2的一般工业固体废物暂存场所，对于生产固废将实行分类收集，分类处置，实现生产固废无害化、资源化利用。一般工业固体废物暂存场所应设置在车间内，有效避开风吹雨淋造成二次污染，同时场地地面均进行水泥硬化且保证该部分生产固废均为固态，有效避免对地下水环境的污染。本项目设置的一般工业固体废物暂存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）关于暂存场所应满足防雨淋、防扬尘和防渗漏的要求。 （3）危险废物治理措施 措施：项目废弃原料空桶、废活性炭按危险废物暂存要求暂存，最终由有资质单位进行回收处置。 危险废物管理要求： ①、贮存要求 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定，危险废物应设置危险废物贮存场所暂时存放。项目拟在1#厂房东南侧设置1个危废暂存间，面积约15m2，暂存场所选址不在溶洞区、洪水、滑坡等不稳定地区，危险废物贮存间单独密闭设置，并设置防风、防晒、防雨、防漏、防渗等。 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施： A. 贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 B. 贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 C. 贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 D. 贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施。 E. 贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 ②、转运要求 项目转移危险废物，应当执行危险废物转移联单制度，应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 ③、台账、申报要求 根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），建设单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。项目应按每个容器和包装物进行记录。记录内容详见导则中6.3章节，保存时间原则上应存档5年以上。 本项目建设单位属于危险废物登记管理单位，应当按年度申报危险废物有关资料，且于每年3月31日前完成上一年度的申报。申报内容包括危险废物产生情况、危险废物自行利用/处置情况、危险废物委托外单位利用/处置情况、贮存情况。 （4）原料空桶处理措施评述 项目使用不饱和聚酯树脂胶后会产生胶水空桶，经集中收集后暂存于危废暂存间，最终由供应商回用于原始用途原料，并保留凭证，不作为固废管理，暂存间参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 通过以上措施，可使项目固体废物得到及时、妥善的处理和处置，不会对周围环境造成大的污染影响。 4.5地下水、土壤 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)中附录A“地下水环境影响评价行业分类表”中相关规定：本项目属于“62、石材加工”类，项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 项目主要从事建筑石材的生产加工，根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，项目土壤环境影响类型为污染影响型，项目对应导则附录A的“非金属矿物制品-其他”项目类别为Ⅲ类；项目周边不存在土壤环境敏感目标，敏感程度分级为不敏感；项目占地面积属于小型占地规模；土壤环境评价等级低于三级，可不开展土壤环境影响评价工作。 项目建成后厂区可实现水泥硬化及绿化，生产车间为封闭铁皮厂房，正常状况下不会出现降水入渗，一般不会出现地下水、土壤环境污染。项目生产废水经导流沟收集后汇入沉淀池沉淀处理后回用于生产，导流沟为水泥硬化，生产废水主要含有悬浮物（SS），一般工业固废暂存场所位于车间内，暂存场所应满足防雨淋、防扬尘和防渗漏的要求；危废暂存间及辅料仓库地面、裙角采用防渗混凝土，地面敷设2mm厚环氧树脂砂浆或2mm厚的单层HDPE膜或2mm其他人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s，并在出入口设置15cm高的围堰；且生产车间的地面水泥硬化，污染地下水、土壤可能性很小。因此无需对地下水、土壤进行跟踪监测。 4.6生态 项目位于南安市石井镇滨海石材加工集中区 （南安市石井镇联丰工业区9号），项目厂房已建成，用地范围内不含有生态环境保护目标，不需再采取相关生态环境保护措施。 4.7环境风险分析 4.7.1环境风险识别 对照 HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录 B“重点关注的危险物质及临界量”，列入表 B.1的危险物质为本项目涉及的甲烷（天然气主要成分），甲烷属于易燃、低毒物质，甲烷存在位置为天然气管道厂区入口至烘干线的输送管道，厂区内无天然气存储设施；同时根据毒性数据和易燃性数据，不饱和聚酯树脂胶在储存及生产使用过程中会挥发出VOCs气体，为有毒可燃气体，考虑到不饱和聚酯树脂胶成分，本次评价把不饱和聚酯树脂胶归类为环境风险物质。 项目风险物质的具体的贮存量见下表4.7-1。 表4.7-1 项目全厂主要危险物质存量及储运方式 物质名称 最大储存量 （t） 储存 方式 储存场所 运输 方式 天然气 （甲烷） 最大在线量0.0025t 管道 厂区门口至厂房各烘干线的输送管道，总长约700m，DN80 管道 输送 不饱和聚酯 树脂胶 2 桶装 不饱和聚酯树脂胶桶内，一桶 重250kg 车载 对照《建设项目环境风险评价导则》（HJ/169-2018）附录 B 中突发环境事件风险物质及临界量，本项目涉及的主要危险化学品理化性质见表4.7-2。 表4.7-2 项目危险物料理化性质 名称 易燃物质 毒性 识别结果 最大储存量（t） 沸点℃ 闪点℃ LD50 LC50 不饱和聚酯树脂 146 31-32 2650mg/kg （大鼠经口） 12mg/m3/4h （大鼠吸入） 易燃 2 天然气（甲烷） -161.5 -188 无资料 无资料 易燃 最大在线量0.0025 4.7.2环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则 HJ169-2018》附表 B和附录 C突发环境事件风险物质及临界量表，根据本项目环境风险物质最大存在总量（以折纯计）与其对应的临界量，计算（Q），计算公式如下： 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1,Q2,...,Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目物料存储情况见表4.7-3。 表4.7-3 项目物料存储情况 序号 物质名称 CAS 临界量(t) 单元实际存储量(t) q/Q 1 不饱和聚酯树脂 / 参照建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）表B.2中推荐临界量值：50 2 0.04 2 天然气 （甲烷） 74-82-8 10 0.0025 0.00025 合计 0.04025 根据上表计算结果，本项目全厂危险物质的量与临界量比值为0.04025，Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 4.7.3环境风险评价等级 本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价工作等级划分，见下表4.7-4，项目环境风险评价主要对危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面进行简单分析。 表4.7-4 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。 根据以上分析，项目环境风险评价工作等级简单分析即可。 4.7.4环境风险识别 1、物质危险性识别 危险物质识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾伴生/次生物等。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目涉及的危险物质主要为甲烷（天然气主要成分）、不饱和聚酯树脂胶，根据毒性数据和易燃性数据，甲烷属于易燃、低毒物质，不饱和聚酯树脂胶在储存及生产使用过程中会挥发出VOCs气体，为有毒可燃气体，事故过程中可能会对周围环境及人员造成不利影响。 2、危险物质分布情况 项目所用天然气在厂区门口安装调压柜，自调压柜架设管道至生产车间烘干设施，项目天然气直接采用管道输送，不设储罐，天然气在管道中常压、常温输送，厂区内无天然气存储设施，管道内最大储存量为0.0025t。项目所用的原料不饱和树脂胶采用桶装，在厂区内辅料仓库内暂存，最大存储量为2t。 3、危险物质向环境转移的途径识别 环境风险类型包括危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染排放。根据风险识别，项目危险物质向环境转移途径见下表4.7-5。 表4.7-5 建设项目环境风险识别表 风险源 危险 物质 环境风险类型 环境影响途径 可能受影响的 环境敏感目标 天然气管道 甲烷 泄漏 泄漏的甲烷通过大气扩散 厂址周边村庄居民等 火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染排放 火灾爆炸二次污染物一氧化碳污染周边环境空气 灭火过程产生的消防废水通过市政雨水管网排入周边地表水体等周围环境 地表水、 附近海域 辅料 仓库 不饱和聚酯树脂胶 泄漏 化学品包装桶破损泄漏后进入地表水等周围环境 周边土壤、地表水、地下水环境 4.7.5环境风险分析 （1）大气环境风险影响分析 天然气比空气轻，泄漏后迅速散发到空气中，不易聚积，且天然气基本无毒，天然气泄漏未遇到火源时，挥发进入大气环境中不存在毒性风险，但在相对密闭室内泄漏会降低空气中氧的浓度，当天然气含量达到10%时，人会感到呼吸困难，浓度再高会有窒息的危险。 不饱和聚酯树脂胶挥发出有机气体，若在相对密闭的室内泄漏，气体达到一定浓度可能导致呼吸困难。 项目厂区内胶水的储存量较小，可及时清理泄露的胶水并迅速转移至空桶中密封保存，减少胶水废气挥发量，不会造成大气环境污染；天然气供气管道按照规范设置泄漏监测装置，若发生泄漏立即启动事故切断控制系统，不会发生厂区用气车间内部天然气浓度聚积现象，对车间环境空气影响不大。 （2）地表水环境风险影响分析 ①天然气火灾事故导致次生污染环境影响分析 项目天然气管道局部可能发生火灾、爆炸事故，其主要影响是火灾产生热辐射及爆炸产生超压波对周边建筑构筑物造成破坏损失及对人群安全构成威胁。项目天然气管道主要风险为火灾、爆炸风险，属于安全事故风险，不属于环境风险。 项目天然气泄漏引发的火灾爆炸燃烧过程主要产物为二氧化碳和水，为无毒无害产物，且项目通过配备自动应急系统，能及时处理并关闭阀门。由于项目事故状态下泄漏的天然气很快以气态形式进入大气环境中，无液态物质泄漏至地面。项目厂区主要为石材及机械设备，且石材加工工序均为湿法加工，辅料仓库远离烘干区域设置，天然气泄漏量很少，极难引起厂区火灾事故。另外，项目厂区除东北侧出入口外，其他侧均设有围墙，若发生火灾事故后，采用消防沙袋在东北侧出入口进行围堵，消防废水可沿厂区内废水收集沟收集至废水沉淀池，对周边水环境影响很小。 ②不饱和聚酯树脂胶泄漏影响分析 项目刷胶使用的不饱和聚酯树脂胶采用桶装在厂区内辅料仓库暂存，仓库地面采用水泥硬化等防渗措施，辅料堆存区设置围堰，辅料仓库门口设置斜坡围堰，胶水发生泄漏后，可在围堰及辅料仓库内收集暂存，不会漫流至厂区内，不会对周边水环境产生影响。 （3）地下水及土壤环境风险影响分析 项目所用天然气不属液体化学品，使用过程中不存在地下水和土壤环境风险。项目刷胶使用的胶水均采用桶装在厂区内辅料仓库暂存，仓库地面采取水泥硬化等防渗措施，并设置围堰，胶水泄漏后主要影响在原料仓库内，对周边地下水及土壤环境影响较小。 4.7.6环境风险防范措施 （1）天然气防泄漏措施 ①用气设备应有观察孔或火焰监测装置，并设置自动点火装置和熄火保护装置。 ②烟道和封闭式炉膛，均应设置泄爆装置，泄爆装置的泄压口应设在安全处。 ③用气设备的燃气总阀门与燃烧器阀门之间，应设置放散管。 ④燃气管道上安装低压和超压报警以及紧急自动切断阀。 ⑤燃气管路上应设背压式调压器，在燃气与燃烧器之间应设阻火器，防止空气回到燃气管路。 （2）天然气防火防爆措施 ①加强防火安全管理，杜绝明火，凡进入车间人员一律严禁携带火种。 ②做到对燃气管道的日常巡检，及时检修、检测安全技术装置，如安全阀，泄压防护装置等。 ③进行职工安全教育，提高技术素质，消除主客观危害因素。 （3）胶水防范措施 本项目所用的胶水由供货厂家负责运送到厂，到厂后由专人负责管理，定期开展安全检查，存放场所应阴凉通风，必须标明醒目的易燃标志，并远离热源和火种，同时配备相应品种和数量的消防器材。 ①胶水泄漏应急措施 发生泄漏事故时，立即将托盘放置泄漏处，用胶带、棉纱等材料采取紧急止漏措施；切断电源防止易燃品爆炸；用抹布、细沙等擦拭、吸收泄露出的化学品，防止其渗入土壤。 ②胶水火灾应急措施 发生火灾事故时，应首先组织人员疏散，在确保安全的前提下，尝试进行以下应急处理措施：切断进入火灾事故地点的一切物料；在火灾尚未扩大到不可控制之前，应使用移动式灭火器，或现场其他各种消防设备、器材，扑灭初期火灾和控制火源；扑救危险化学品火灾决不可盲目行动，应针对每一类化学品，选择正确的灭火剂和灭火方法来安全地控制火灾。化学品火灾的扑救应由专业消防队来进行，其他人员不可盲目行动，待消防队到达后，介绍物料介质，配合扑救；积极抢救受伤和被困人员，限制燃烧范围。火灾极易造成人员伤亡，灭火人员在采取防护措施后，应立即投入寻找和抢救受伤、被困人员的工作，并努力限制燃烧范围。 4.7.7环境风险分析结论 根据环境风险识别与分析，项目运营过程的主要环境风险事故为天然气、胶水泄漏事故或泄漏后遇明火引发火灾、爆炸导致的次生污染事故。项目环境风险潜势为I，环境风险小，在严格落实各项风险防范措施后，环境风险可防可控，对环境影响较小。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 有机废气排放口 （DA001） | 非甲烷 总烃 | 活性炭 吸附装置+15m高排气筒 | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中“表1中涉涂装工序的其他行业”规定中非甲烷总烃排放限值（排放浓度≤60mg/m3；排放速率≤1.25kg/h） |
|  | 燃烧废气排放口 （DA002） | 颗粒物、NOx、SO2 | 15m高排气筒 | 燃烧废气执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）中鼓励执行标准（颗粒物≤30mg/m3、SO2≤200mg/m3、NOX≤300mg/m3） |
|  | 厂界 | 加工粉尘、扬尘 | 湿法喷淋作业、车间洒水、及时清扫、抽风换气设备等 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放标准（颗粒物≤1.0mg/m3） |
|  |  | 非甲烷 总烃 | 加强通风等 | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表4标准限值（≤2.0mg/m3） |
|  | 厂区内 | 非甲烷 总烃 | 加强通风等 | 执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018) 表3厂区内监控点浓度限值（≤8.0mg/m3）；《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A厂区内任意一次浓度限值（≤30.0mg/m3） |
| 地表水环境 | 生产废水 | / | 沉淀池循环使用，不外排 | / |
|  | 近期生活污水 | 废水量、pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池+一体化污水处理设施 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1蔬菜a标准（pH 5.5~8.5（无量纲）、COD≤100mg/L、BOD5≤40mg/L、SS≤60mg/L） |
|  | 远期生活污水 | 废水量、pH、COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准（PH 6~9（无量纲）、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L） |
| 声环境 | 噪声 | 等效 连续 A声级 | 基础减振、设备维护，夜间不生产 | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)） |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）一般工业固体废物：设立一般固废暂存间，石材边角料经集中收集后外售给裕宏边料有限公司进一步加工回用，废水沉淀污泥集中收集后委托南安市正源石粉收集有限公司统一清运，贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； （2）危险废物：设立危废暂存间，贮存、处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，危险废物废活性炭、废弃原料空桶应定期委托有资质单位清运； （3）生活垃圾应委托环卫部门清运； （4）原料空桶：原料空桶由生产厂家回用于原有用途，建议按照危险废物的要求进行收集、储存，并由供应商进行回收，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求进行暂存，建议建设单位应保留回收凭证备查。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目建成后厂区可实现水泥硬化及绿化，生产车间为封闭铁皮厂房，正常状况下不会出现降水入渗，一般不会出现地下水、土壤环境污染；项目生产废水经导流沟收集后汇入沉淀池沉淀处理后回用于生产，导流沟为水泥硬化，生产废水主要含有悬浮物（SS），一般工业固废暂存场所位于车间内，暂存场所应满足防雨淋、防扬尘和防渗漏的要求；危废暂存间及辅料仓库地面、裙角采用防渗混凝土，地面敷设2mm厚环氧树脂砂浆或2mm厚的单层HDPE膜或2mm其他人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s，并在出入口设置15cm高的围堰；且生产车间的地面水泥硬化，污染地下水、土壤可能性很小。因此无需对地下水、土壤进行跟踪监测。 |
| 生态保护措施 | 本项目厂房已建成，用地范围内不含有生态环境保护目标，不会对生态环境产生影响。 |
| 环境风险防范措施 | 落实好天然气防泄漏措施、天然气防火防爆措施、化学品防范措施、火灾应急措施、火灾事故后消防废水应急处理措施。 |
| 其他环境管理要求 | 5.1环境管理的主要内容 （1）及时开展企业自主环保验收和备案工作。贯彻执行调试期间建立的环保工作机构和工作制度以及监视性监测制度，并不断总结经验提高管理水平。 （2）制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放。 （3）对技术工作进行上岗前的环保知识法规教育及操作规程的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。 （4）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。 （5）建立本公司的环境保护档案。档案包括： ①污染物排放情况，污染物治理设施的运行、操作和管理情况； ②限期治理执行情况； ③事故情况及有关记录； ④采用的监测分析方法和监测记录； ⑤与污染有关的生产工艺、原材料使用方面的资料； ⑥其他与污染防治有关的情况和资料等。 5.2排污许可证申请要求 根据《排污许可管理条例》要求，纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在启动生产设施或者实际排污之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设单位投产前应对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 版）相关规定及时申请并取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于简化管理类。 5.3排污口规范化管理 根据国家、地方颁布的有关环境保护规定，排气筒、厂区废水总排放口、噪声排放源和固废贮存处置场所均应按《环境保护图形标志--排放口(源)》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设立明显标志，具体标识见表5.3-1。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 表5.3-1 各排污口（源）标志牌设置示意图 排放部位 项目 污水排放口 废气排放口 噪声排放源 一般固体 废物 危险废物 图形符号 形状 正方形边框 正方形边框 正方形边框 正方形边框 正方形边框 背景颜色 绿色 绿色 绿色 黄色 黄色 图形颜色 白色 白色 白色 黑色 黑色 5.4环境影响经济损益分析 5.4.1 社会效益 项目的建设可确保25名劳动力就业，缓解当前日益增加的就业压力，增进社会的稳定团结。同时项目运营带动上下游企业的发展，增加当地财政税收，促进地方经济的发展。因此，这是一项利在企业、利在社会的工程，具有一定的社会效益。 5.4.2环境效益 环境工程投资是指建设工程为控制污染、实现污染物达标排放或回用及污染物排放总量控制所进行的必要投资，一般由治理费用和辅助费用组成，本评价仅估算其中一次性治理费用。建设项目环境工程投资估算详见表5.4-1。 表5.4-1环保投资估算一览表 类别 环保措施 数量 金额 废水 生产废水 沉淀池 依托出租方已建设配套的沉淀池 0 生活污水 近期：1m3化粪池+2m3一体化生活污水处理设施 依托出租方已建设配套的化粪池并拟新增一体化生活污水处理设施 3 远期：1m3化粪池纳管 依托现有化粪池并新增纳管 2 废气 车间洒水抑尘、水喷淋作业、及时清扫等、排气扇等抽风换气设备 若干 2 有机废气：集气罩+活性炭吸附设备+DA001排气筒（15m） 1套 5 燃烧废气：DA002排气筒（15m） 1套 1 噪声 隔声、减震等措施 / 2 固体废物 垃圾桶（依托现有并新增） 若干 2 一般工业固体临时贮存场 （依托现有并新增边角料盛放桶） 15m2 危废暂存间 15m2 3 合计 / / 20 项目总投资为600万元，环保投资为20万元，占项目投资资金的3.33%。 5.5信息公开 根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令第4号，2018年）和《福建省环保厅关于做好建设项目环境影响评价信息公开工作的通知》（闽环评函【2016】94号文），“为进一步做好我省环境影响评价信息公开工作，更好地保障公众对项目建设环境影响的知情权、参与权和监督权，推进环评“阳光审批”。本评价项目公众参与采用网上公示的方法在福建环保网上进行了两次信息公示。项目于2023年8月1日～2023年8月7日在网络平台上进行第一次环评公示，公示时间为5个工作日；待环评报告编制完成后，本项目于2023年8月14日～2023年8月18日在网络平台上对本项目环评报告进行全本公示（详见附图13），公示时间为5个工作日，信息公开期间，没有收到相关群众的反馈意见；在此基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《福建宏发集团有限公司年产大理石板材10万平方米、花岗岩石板材20万平方米、异形板材2000立方米项目》，供建设单位上报生态环境部门审查。 5.6环保工程措施及验收要求 项目竣工环保验收一览表详见表5.6-1。 表5.6-1 项目环保治理措施和验收要求一览表 污染源 验收内容 验收要求 监测 位置 废水 生产废水 处理 设施 运营期，生产废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排 — 要求 验收措施落实情况 生活污水 处理 设施 近期：经“化粪池+一体化污水处理设施”处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1蔬菜a标准后用于周边农田的灌溉 污水 排放口 远期：生活污水经“化粪池”处理后排入泉州南翼污水处理厂处理 监测项目和要求 ①监测项目：pH、COD、BOD5、SS、氨氮； ②要求：排放污水处理达标， 排污口规范化设置 执行 标准 近期：《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1蔬菜a标准（PH 5.5~8.5（无量纲）、COD≤100mg/L、BOD5≤40mg/L、SS≤60mg/L） 远期：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准）（pH≤6~9、COD≤500、BOD5≤300、SS≤400、NH3-N≤45） 废气 废气治理措施 颗粒物：湿法喷淋作业、车间洒水、及时清扫、抽风换气设备等 有机废气：活性炭吸附装置+15m高排气筒 燃烧废气：15m高排气筒 厂界 监测项目 和要求 ①监测项目：颗粒物、非甲烷总烃、NOx、SO2； ②要求：废气达标排放 执行标准 厂界颗粒物达《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物厂界无组织排放限值的排放标准（≤1mg/m3）；厂界非甲烷 总烃达《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表4标准限值（≤2.0mg/m3）；有组织非甲烷总烃达《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）（排放浓度≤60mg/m3；排放速率≤1.25kg/h）；厂区内非甲烷总烃达《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018) 表3厂区内监控点浓度限值（≤8.0mg/m3）；《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A厂区内任意一次浓度限值（≤30.0mg/m3）；燃烧废气达《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）中鼓励执行标准（颗粒物≤30mg/m3、SO2≤200mg/m3、NOX≤300mg/m3） 噪声 噪声防治措施 基础减振、设备维护，夜间不生产 厂界 监测项目 和要求 监测项目：等效连续A 声级； ②要求：厂界噪声达标 执行标准 东侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）），其他侧厂界执行3类标准（即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）） 固废 处置 固废处置情况 ①生活垃圾：垃圾桶收集，委托环卫部门处理； ②一般工业固废：设立一般固废暂存区；石材边角料经集中收集后外售给裕宏边料有限公司进一步加工回用，废水沉淀污泥集中收集后委托南安市正源石粉收集有限公司统一清运 — 执行标准 一般工业固废在厂区内的临时贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)（公告2023年 第6号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求执行。 — 环保管理制度 ①记录各项环保设施的运行和维护数据， 不得无故停运； ②做好污水、废气处理和固废处置的有关记录 和管理工作 |

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 （有组织） | 0 | 0 | 0 | 0.1845t/a | 0 | 0.1845t/a | +0.1845t/a |
|  | 非甲烷总烃（无组织） | 0 | 0 | 0 | 0.041t/a | 0 | 0.041t/a | +0.041t/a |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.0016t/a | 0 | 0.0016t/a | +0.0016t/a |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0.0635t/a | 0 | 0.0635t/a | +0.0635t/a |
|  | 烟尘 | 0 | 0 | 0 | 0.0114t/a | 0 | 0.0114t/a | +0.0114t/a |
| 废水（远期生活污水） | 废水量（万t/a） | / | / | / | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 |
|  | COD | / | / | / | 0.0150t/a | 0 | 0.0150t/a | +0.0150t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0024/a | 0 | 0.0024/a | +0.0024/a |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 | / | / | / | 1114t/a | 0 | 1114t/a | +1114t/a |
|  | 废水沉淀污泥 | / | / | / | 915.93t/a | 0 | 915.93t/a | +915.93t/a |
| 危险废物 | 原料空桶 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 1.7845t/a | 0 | 1.7845t/a | +1.7845t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

（注：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况）

# Text boxes

环评类别

项目类别