福建永丰针纺有限公司

清洁生产审核互联网环境信息公开

为保护和改善环境，同时也为了提高公司资源利用效率、减少污染物排放，我公司自2023年12月开始全面启动清洁生产审核工作。

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、及福建省生态环境厅于2023年11月1日发布的《福建省生态环境厅关于公布2023年实施强制性清洁生产审核企业名单与第二批调整企业名单的通知》（闽环保科财〔2023〕27号）的要求，将我公司的相关信息公示如下：

一、基础信息

单位名称：福建永丰针纺有限公司    法定代表人：郑锦华

联系人及电话：钱工  13706981531

统一社会信用代码：91350182154877622G

建设地址：长乐市松下镇垅下村

主要产品名称：化纤布

二、排污信息

（一）废水

公司生产过程中产生的废水主要为漂煮废水、染色废水等染色工序废水，锅炉除尘废水和职工生活污水。本项目生产废水、生活污水经预处理后排入厂区内污水站处理达标后回用或外排。根据业主提供的资料，本公司目前已建成一套处理量为1500t/d污水处理站，中水回用设施处理能力为900t/d，废水处理采用“物化+生化”联合处理工艺处理工艺。

超标情况：无

（二）废气

①锅炉废气

目前企业锅炉房设置1台燃煤蒸汽锅炉(备用)，1台燃煤导热油锅炉，燃煤锅炉废气中主要污染为烟尘、SO2、NOx等，燃煤废气采用文丘里水膜除尘、脱硫装置以及新增的脱硫、脱硝除尘器进行除尘脱硫达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表1燃煤锅炉大气污染物排放标准引至50米高的烟囱高空排放。

② 定型废气

定型废气主要在烘干、定型工序时产生，水蒸气以及染整工序中附着的染料、  助剂因受热而微量挥发，主要含有颗粒物及油烟污染物，经废气收集系统收集并通过喷淋加静电净化设施处理后引至15m高排气筒排放，本项目设有目前设有2个定型废气排气口。

（三）噪声

噪声：噪声主要来源于染色机、定型机、织布机与鼓风机等生产设备等高噪声设备等，通过采取有效的隔声、消声和减震等综合降噪措施加以控制。

超标情况：无

（四）固体废物

项目危废主要为废矿物油等；废矿物油收集后放置于废油暂存点，委托福建广盛新能源有限公司统一处置。助剂包装废弃物、染料包装废弃物委托福建深投海峡环保科技有限公司统一处置；废水站污泥委托福建省仙游县鑫泉新型建材有限公司处理。厂区内设置生活垃圾桶，统一收集后，委托环卫部门每日清运处置。

请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。

福建永丰针纺有限公司

2023年11月24日