泉州市第十一中学塘西校区项目

土壤污染状况调查报告

（简本）

委托单位：泉州市第十一中学

编制单位：福建省刺桐环保科技有限公司

2023年8月

# 1.前言

2020年7月31日，泉州市生态环境局、泉州市自然资源和规划局发布了《泉州市生态环境局 泉州市自然资源和规划局关于加强建设用地土壤污染状况调查管理的通知》（泉环保〔2020〕94号）：“（一）用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。即农用地、未利用地和建设用地，在用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。”本项工作应该在地块用途变更之前开展，目前地块已开发建设，调查工作滞后，地块因扰动后导致空间分布的不规律性和地下水水位与流向的变化，给地块土壤调查带来一定的不确定性。鉴于该地块主体工程已开始动工，本报告用于评价地块是否存在污染可能，是否满足用地要求。

泉州市第十一中学塘西校区项目用地（以下简称“地块”）位于泉州市洛江区万安街道塘西中路，占地面积为41999.9987m2，总建筑面积为66454.68m2。地块四至范围为东侧紧邻泉州丽佳艺品有限公司、泉州喜鑫福工艺品有限公司和泉州汇成针织有限公司厂房，南侧紧邻裸露山体（规划小学，未建设），北侧为山林地，西侧为塘西中路和开挖山体。地块中心点坐标为东经118.660815°，北纬24.962863°。

泉州市第十一中学塘西校区地块2016年前均为山林地。2017年开始西侧规划为塘西中路并持续建设至2019年，塘西中路建设从所在山体中间进行开挖，开挖后两侧山体边坡设置水泥固定，防止水土流失，因此扰动本地块内的地表植被，从2018-2019年地块内西侧及南侧的植被相对之前减少。2022年7月地块开始施工平整，2022年7月-12月，共计挖掘土方量201941m3，挖掘石方量315822m3（附件3），根据建设单位人员访谈与材料收集，施工过程中未发现土壤、地下水颜色和气味异常等情况，施工时未发现地下水揭露，目前调查地块土壤已全部扰动，地下水流向与水位已扰动。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条要求，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。因此为了解本地块是否存在可能的污染源以及污染情况，减少本地块开发利用过程中可能带来的环境问题，确保后续用地接触人群人身安全，需要对地块开展环境调查工作。为此，泉州市第十一中学于2022年10月20日委托福建省刺桐环保科技有限公司对地块进行该地块的土壤污染状况初步调查工作。

受泉州市第十一中学委托（委托书见附件3），我司承接此次土壤污染状况调查工作，经前期资料收集、现场踏勘和人员访谈，根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（原环境保护部2017年第72号公告）、《福建省生态环境厅关于印发《福建省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及修复（风险管控）效果评估报告技术审核要点（试行）》的通知》（闽环保土〔2021〕8号）等文件制定了《泉州市第十一中学塘西校区土壤污染状况调查布点采样方案》。

2023年3月3日，泉州市第十一中学组织《泉州市第十一中学塘西校区土壤污染状况调查布点采样方案》技术函审会，我司根据《泉州市第十一中学塘西校区土壤污染状况调查布点采样方案函审意见》（附件4），对调查方案进行修改完善，并经专家确认，作为下一步调查工作的依据。

依据此调查方案，我司委托具备土壤、地下水相关采样、检测能力，并具有国家计量认证合格资质（CMA）的第三方监测机构福建省海博检测技术有限公司工作。目前，相关采样、检测工作已全部完成，基于检测结果，我司编制完成此份土壤污染状况调查报告，附具采样信息以及加盖有CMA印章的检测报告。

# 2.概述

2.1调查目的和原则

2.1.1调查目的

根据该地块上开展的各类活动，针对可能造成污染的工业企业生产活动进行调查，调查可能污染地块土壤、地下水的途径，识别可能存在的污染源和污染物，通过分析和场地监测等手段，给出地块土壤、地下水是否受污染的结论，提出是否需要开展详细调查与风险评估的建议，为后期决策提供依据。

2.1.2基本原则

（1）针对性原则

针对地块的特征和潜在污染物特性，进行污染物浓度和空间分布调查，为地块的环境管理提供依据。

（2）规范性原则

采用程序化和系统化的方式规范土壤污染状况调查过程，保障调查过程的科学性和客观性。

（3）可操作性原则

综合考虑调查方法、时间、经费等因素，结合当前科技发展和专业技术水平，分阶段进行土壤污染状况调查，使调查过程切实可行。

2.2调查范围

本次调查范围根据泉州市第十一中学塘西校区用地红线范围确定，调查面积41999.9987m2，地块边界拐点坐标见表2.2-1。

表2.2-1 地块边界拐点坐标一览表（国家2000大地坐标系）

| 序号 | 点号 | 坐标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | X（m） | Y（m） |
| 1 | J1 | 2761733.449 | 514933.37 |
| 2 | J2 | 2761693.371 | 514970.205 |
| 3 | J3 | 2761678.081 | 514984.258 |
| 4 | J4 | 2761703.636 | 515012.62 |
| 5 | J5 | 2761695.752 | 515017.997 |
| 6 | J6 | 2761641.152 | 515048.819 |
| 7 | J7 | 2761559.997 | 515093.372 |
| 8 | J8 | 2761549.52 | 515089.751 |
| 9 | J9 | 2761527.13 | 515084.151 |
| 10 | J10 | 2761442.582 | 514938.874 |
| 11 | J11 | 2761624.196 | 514860.112 |
| 12 | J12 | 2761638.019 | 514854.538 |
| 13 | J13 | 2761652.111 | 514849.687 |
| 14 | J14 | 2761666.435 | 514845.571 |
| 15 | J15 | 2761680.953 | 514842.201 |
| 16 | J16 | 2761681.747 | 514842.06 |
| 17 | J17 | 2761684.614 | 514847.124 |
| 18 | J18 | 2761705.908 | 514884.73 |

2.3调查依据

2.3.1相关法律、法规、规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（5）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

（6）《关于进一步加强重金属污染防治工作的指导意见》（国办发〔2009〕61号）；

（7）《福建省土壤污染防治条例》（2022年9月1日起施行）。

2.3.2技术导则、规范与标准

（1）《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019），2019年12月5日实施；

（2）《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019），2019年12月5日实施；

（3）《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》（HJ682-2019），2019年12月5日实施；

（4）《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（原环境保护部公告 2017年 第72号）；

（5）《福建省生态环境厅关于印发《福建省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及修复（风险管控）效果评估报告技术审核要点（试行）》的通知》（闽环保土〔2021〕8号）；

（6）《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）；

（7）《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；

（8）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（9）《地下水环境状况调查评价工作指南》（2019年9月）；

（10）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2009）；

（11）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

（12）浙江省地方标准《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T 892-2013）；

（13）江西省地方标准《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（DB36/1282-2020）；

（14）《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》。

2.3.3其它相关文件

（1）《建设项目选址意见书》（编号350504202041004号）；

（2）《建设用地规划许可证》（地字第350504202042003号）；

（3）泉州市洛江区发展和改革局关于泉州市第十一中学塘西校区可行性研究报告的批复；

（4）地块历史卫星图（2002年-2022年）；

（5）《福建省泉州市第十一中学塘西校区岩土工程勘察报告》（福建省中建海丝勘察设计有限公司，2021年9月）；

（6）《泉州市第十一中学塘西校区项目环境影响报告表》及其批复；

（7）《泉州市第十一中学塘西校区土壤污染状况调查采样方案》（2023.2）；

（8）业主方提供的其他与地块相关的资料。

2.4调查方法

依据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（原环境保护部2017年第72号公告）、《福建省生态环境厅关于印发《福建省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及修复（风险管控）效果评估报告技术审核要点（试行）》的通知》（闽环保土〔2021〕8号）等相关规范，结合地块历史使用情况及地块现状进行调查。

（1）根据土壤污染状况调查工作目的，针对所需的不同资料和信息，采用多种手段进行调查；

（2）通过人员访谈、资料收集，获取调查地块污染情况现状，为判断污染情况做准备；

（3）编制调查方案前，通过现场踏勘，对调查地块的边界、用地类型、周边敏感点分布等信息有直观认识和了解，为调查方案的具体实施做好准备；

（4）根据收集的相关信息与资料，通过资料检索查询获取更为丰富的调查相关信息，识别调查范围内可能存在的污染情况及环境风险，确定检测指标；

（5）通过现场采样、实验室检测，获取土壤及地下水中污染物的定量检测信息；

（6）整理、分析上述各阶段获得的资料及检测数据，编制调查报告，形成结论，并针对当前结论进行不确定性分析，提出开展后续工作的相关建议。

2.5技术路线

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019），土壤污染状况调查可分为三个阶段，本次调查主要为其中的第一阶段工作和第二阶段的初步调查工作。

# 3.地块概况

3.1区域环境概况

3.1.1地理位置

泉州市，简称“泉”或“鲤”，福建省辖地级市，被誉为中国品牌之都， Ⅱ型大城市 ，二线城市  ，地处中国华东地区，介于东经117°25′—119°05′，北纬24°30′—25°56′之间，北承福州市、莆田市，南接厦门市，东望台湾岛。属亚热带海洋性季风气候，气候条件优越。截至2022年10月，全市辖4个市辖区、5个县，代管3个县级市。截至2022年底，全市常住人口887.9万人。

本地块位于泉州市洛江区万安街道塘西中路。地块四至范围为东侧紧邻泉州丽佳艺品有限公司、泉州喜鑫福工艺品有限公司和泉州汇成针织有限公司厂房，南侧紧邻规划小学，北侧为山体景观，西侧为塘西中路和山体景观，项目所在地地理坐标为：东经118.660815°，北纬24.962863°。

3.1.2地形地貌

项目所在地地貌属福建东部沿海花岗岩丘陵与平原地貌区的一部分，地势北高南低。沿线地貌主要为剥蚀残丘地貌单元、山间冲积区、冲洪积平原，地势起伏较大。地面高程一般为12~66m左右。地貌类型有低山、丘陵、台地、平原，以丘陵为主，项目地块为丘陵地貌。

丘陵地貌海拔在50~500m之间，占全区总面积的65.34%，呈带状分布向东南蜿蜒没入泉州湾。高丘陵多分布在低山边缘，内陆盆地周围和河谷两侧，海拔250~500m，多系火山岩喷出岩构成，基岩裸露少，风化层深厚，多发育成红壤，植被覆盖和水湿条件好，宜发展茶果业。中南部低丘主要由花岗岩构成，处于海拔50~250m之间，经过长期水流和滨海强盛风力侵蚀，植被破坏，物理风化激烈，花岗岩节理发育，崩裂现象显著。

3.1.3气候气象

洛江区地处亚热带海洋性季风气候，常年气候温和，光热条件优越。夏季长而炎热，冬季短无严寒，境内大部分地区常年无霜，农作物一年三熟。降雨充沛，但雨量集中，易遭洪涝，旱季明显，蒸发旺盛。季风气候显著，且具有不稳定性，自然灾害频繁，主要有台风、暴雨、干旱等灾害。

多年平均气温21℃，一月平均气温一般在12.6℃，七月平均气温一般在28.9℃。平均最高气温33.2℃，平均最低气温9.6℃。

全区雨季集中，一般春夏多雨，秋冬缺水。多年平均降水量1215.8mm之间，由南向北随地势的增高逐渐增加。年降水时间分布不均，一年中以6月份最多，11~12月份最少。年均相对湿度为75.1%，最大月平均值出现在6月，为82.7%；最小月平均湿度出现11月，为67.3%。

本区域多年平均风速为2.6m/s，风速变化不大，各月平均风速在2.2-3.2m/s，风速年均较差为1m/s。台风影响本区时间为早自4月，迟至11月，影响期达8个月。据统计，对本区有影响的台风平均每年3.2次，7~9月为台风旺盛期，占全年台风影响总数的79%，尤以8月份最盛。台风在本区登陆时，常伴有大风或暴雨，瞬时风速可达40m/s。

3.1.4区域地质

泉州市洛江区地质基底岩属于华夏古陆，闽东南新华系火山岩基底隆起的一部分。裸露的母岩主要是朱罗系上统火山岩，其次燕山早、晚期的花岗岩。长乐-诏安活动断裂带通过境内中南部。泉州市洛江区位于武夷山-戴云山复式隆节带南东端，属新华夏第二隆起带东南缘，具有强烈的造山褶皱运动、地质构造复杂、岩浆活动频繁的特征。洛江区地势北高南低、东南面临海。地貌类型有低山、丘陵、台地、平原，主要以丘陵为主，由于长期流水对地面的切割，在马甲、河市、罗溪形成部分河谷盆地。场地内无活动断层通过，区域地质相对稳定。

根据《福建省泉州市第十一中学塘西校区岩土工程勘察报告》（2021年9月）可知，各岩土层的工程地质特征如下：

①-1杂填土：褐灰、褐灰黄等杂色，松散，稍湿~湿。属新近回填土，均匀性差，地基稳定性差。回填时间约不大于三年，成分以人工回填的碎石和粘性土为主，粒径在3-5cm，硬杂质含量约30~40%，局部硬杂质密集，原位测试击数差异较大。在堆填过程中未经分层压实，局部碎石较密集，原位测试击数差异较大。密实度和均匀性差，属欠固结土。厚度为2.40~3.20m，平均厚度为2.70m。层顶标高为38.53~49.43m。

①素填土：灰黄色，松散，稍湿~湿。属新近回填土，均匀性差，地基稳定性差。回填时间约为1~3年，主要以人工回填的碎石和粘性土为主，未经人工分层压实，含少量碎石等硬物质，碎石粒径在1~2cm之间，硬物质含量约15%，局部碎石较密集，标贯击数差异较大。厚度为0.20~13.10m，平均厚度为2.94m。层顶标高为17.88~69.65m。

②粉质黏土：褐黄色，可塑-硬塑，为坡积积成因，千强度、韧性中等，有光泽，无摇振反应。局部相变为粘土。层厚为0.40，平均厚度0.40m，层顶标高为37.94~40.61m。

③残积砂质粘性土：灰白色、褐黄色、灰黄色，硬塑-坚硬，由花岗岩风化残积而成，矿物成份除石英外均已风化成土状，干强度、韧性中等，稍有光泽，无摇振反应，颗粒粒径2~20mm的颗粒质量约占总质量5.60~13.70%，粒径为0.5~2mm的颗粒质量约占总质量6.90~13.90%，粒径为0.25~0.5mm的颗粒质量约占总质量约9.40~19.10%，粒径0.075~0.25的颗粒质量约占总质量12.10~21.10%，粒径＜0.075的粘粒的颗粒质量约占总质量42.40~57.10%。实测标贯击数16.0~28.0击，标准值为21.1击。风化不均，存在孤石，为花岗岩风化残留体，风化程度为中风化。层厚为0.40~7.20m，平均厚度2.87m。层顶埋深为0.00~4.10m，层顶标高为25.6~64.2m。

④全风化花岗岩：灰白色、褐黄色、灰黄色，为散体状结构，主要结构面的结合程度很差，浸水易软化，原岩结构基本破坏，主要矿物成份为石英、长石及少量暗色矿物，矿物除石英外大部分已风化成土状，有残余结构强度，坚硬程度分类为极软岩，完整程度分类为极破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ级，干钻可钻进，岩层强度总体自上而下逐渐增加。该层风化不均，存在孤石，为花岗岩风化残留体，风化程度为中风化。层厚为1.10~7.20m，平均厚度为2.22m。层顶埋深为0~4.5m，层顶标高为37.14~62.42m。

⑤砂土状强风化花岗岩：灰白色、灰黄色，为散体状结构，主要结构面结合程度很差。风化强烈，风化裂隙很发育，矿物成分已大部分风化成次生矿物，主要矿物成份为石英、长石及少量暗色矿物，岩芯呈散体状，手捻易散，浸水易软化崩解，坚硬程度分类为软岩，完整程度分类为极破碎，基本质量等级分类为Ⅴ级，岩石质量指标RQD值=0%。岩层强度总体自上而下逐渐增加。该层风化不均，存在孤石，为花岗岩风化残留体，风化程度为中风化。其中局部孔存在孤石，为花岗岩风化残留体，呈中等风化程度。揭示厚度为0.10~15.20m，平均揭示厚度3.53m。层顶埋深为0~16.60m，层顶标高为13.98~68.33m。

⑥碎块状强风化花岗岩：灰白色、褐黄色，碎裂状结构，主要结构面结合程度差。母岩结构大部分破坏，主要成份为石英、长石及云母，矿物成份显着变化，长石、云母大部分已风化成次生矿物，石英未见风化，手可掰断。岩体风化裂隙很发育，破碎，为较软岩，岩体基本质量等级为Ⅴ级，岩石质量指标RQD值=0%。岩层强度总体上随风化程度降低逐渐增加。其中局部孔存在孤石，为花岗岩风化残留体，呈中等风化程度。岩体无洞穴、临空面及软弱夹层等。经点荷载试验换算后的饱和单轴抗压强度值为15.71~24.11MPa，标准值为17.71MPa。其他孔中揭示厚度为0.10~25.10m，平均揭示厚度2.64m。层顶埋深为0.00~35.20m，层顶标高为11.09~60.75m。

⑦中风化花岗岩：褐黄色、青灰色，花岗结构，块状构造，主要成份为长石、石英及云母，质坚硬，裂隙发育，该层局部较破碎，岩芯呈短柱状，岩芯采取率为80~90%，岩石质量指标RQD值=55~70%。岩石饱和单轴抗压强度为30.56~82.00MPa，标准值frk=48.33MPa。坚硬程度分类为较硬岩~坚硬岩，完整程度分类为较破碎，基本质量等级分类为Ⅳ~Ⅲ类。该层在全场均有揭示，均匀性较好，稳定性较好。揭示厚度为6.70~42.00m，平均揭示厚度为16.81m。层顶埋深为1.00~35.60m，层顶标高为8.38~61.75m。

⑦-1中风化辉绿岩：浅灰绿色，岩芯多呈短柱状，风化节理与裂隙较发育，局部破碎，呈块状结构，岩芯采取率为70%，岩体完整程度较破碎，岩石坚硬程度为较硬岩，基本质量等级分类为Ⅳ~Ⅲ类。岩石饱和单轴抗压强度为41.93~52.65MPa，标准值为44.70MPa。厚度为3.70~11.30m，平均厚度为6.47m，埋深在5.20~17.30m，层顶标高为10.29~46.86m。

3.1.5水文地质

根据《福建省泉州市第十一中学塘西校区岩土工程勘察报告》（2021年9月）的勘察结果：本次勘察地下水埋藏较深，地下水类型为潜水，勘察期间，在可干钻或其他无循环液条件下测到的钻孔内测得该部分钻孔地下水的初见水位埋深为现地面以下0.30～27.00m（标高14.38-29.54）；勘察结束后测得各钻孔稳定水位埋深为现地面以下0.80～5.80m(标高14.88～29.94m)。预计年水位变幅约1.0～2.0m。

根据地区的气候特点、场地设计地坪和场地周边的市政排水系统，场地内近3～5年的最高地下水位标高约为17.30～32.00m，场地整平后，以周边调查及近年来历史最高水位判断，场地历史最高地下水位标高在35.50m左右。

场地周边无大的地表沟流、水系存在，但暴雨季节地表水流汇集，流向与自然坡向一致，下渗软化土层，对工程影响较显著。经调查，场地及周围未见有污染源。

拟建场地地下水主要赋存和运移于①素填土、及以下各风化岩中的孔隙～网状裂隙中。地下水类型为潜水，主要受大气降水的下渗和上部含水层的渗流及侧向迳流补给，并总体随原地形由高向低方向渗流、排泄。

场地内杂填土及素填土属弱～中等透水层，富水性较弱；粉质黏土、残积砂质黏性土属弱透水层，富水性弱；全风化花岗岩、砂土状强风化花岗岩及碎块状强风化花岗岩层属弱～中等透水层，富水性较弱；中风化花岗岩及中风化辉绿岩层的含水性、透水性受构造裂隙的制约，具各向异性，从揭示情况看总体也属弱透水层，水量不大，但不排除局部张性裂隙发育，水量丰富的可能性。

# 3.2 敏感目标

本地块周边500m范围内的环境敏感目标为居民区、学校等，具体见表3.2-1。

表3.2-1 地块周边环境敏感目标一览表

| 序号 | 敏感目标名称 | 敏感目标类别 | 与地块位置关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划小学（现状山地） | 学校 | 南侧，紧邻 |
| 2 | 力高悦峰台小区 | 居民区 | 东侧50m |
| 3 | 塘西社区-杏内 | 居民区 | 北侧248m |
| 4 | 塘西社区-村院 | 居民区 | 东侧515m |
| 5 | 南益·清源春晓小区 | 居民区 | 东南侧160m |
| 6 | 恒大·翡翠龙庭小区 | 居民区 | 东侧496m |
| 7 | 院前社区 | 居民区 | 东南侧603m |
| 8 | 泉州外国语学校洛江校区 | 学校 | 东南侧624m |

# 3.3 地块使用现状和历史

3.3.1地块使用历史概况

通过卫星历史影像照片，结合现场勘踏、人员访谈和资料收集等方式获取了地块的发展历程。本地块区域Google earth历史影像仅能追溯至2002年。根据历史卫星图可见，地块内未见用地功能上的变化。

3.3.2地块土地利用现状

泉州市第十一中学塘西校区地块形状为不规则多边型，占地面积41999.9987m2，从2022年7月6日开始施工平整地块，目前调查地块土壤已全部扰动。根据调查可知，项目环评已于2020年12月29日通过审批。

根据人员访谈和现场踏勘结果，地块周边设置围挡，南侧出入口处已完成地面硬化，地块内没有输油管线、燃气管线等特殊管网通过，仅出入口处设置3个清水储水罐、1小段初期雨水集水沟及1个施工车辆进出场除尘池，其余部分无供水及排水管网。

3.3.3地块土地利用规划

根据《泉州市洛江区人民政府关于印发洛江生态区建设规划（2006-2020年）的通知》（泉洛政文[2007]132号）可知，本项目所在区域为洛江区中心城区城市生态功能小区，主导功能为中心城市生态，辅助功能为饮用水源保护、旅游环境生态和工业生态。

2020年7月29日泉州市自然资源和规划局在《建设用地规划许可证》（地字第350504202042003号）明确了该地块土地用途为教育用地——公共管理与公共服务用地中的中小学用地，属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地。

3.4 相邻地块使用现状与历史

3.4.1相邻地块的使用现状

地块周边主要为厂房、道路、山地。地块相邻区域的用地现状如下：

地块北侧：山地；地块西侧：塘西中路；地块南侧：山地（规划小学）；地块东侧：泉州丽佳艺品有限公司、泉州喜鑫福工艺品有限公司（租赁）、泉州汇成针织有限公司。

根据资料查阅、人员访谈以及现场走访结果可知，项目相邻地块除东侧外，其余相邻地块无污染企业。

3.4.2相邻地块的使用历史

根据与周边地块工作人员访谈及查找历史卫星地图可知，相近地块历史沿革如表3.4-1所示。

表3.4-1 邻近地块使用历史及变迁情况表

| 方位 | 土地使用情况 | 建设前历史 | 开始时间 | 结束时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧 | 泉州丽佳艺品有限公司 | 山地 | 2004年 | 至今 |
| 东侧（同一地块） | 泉州喜鑫福工艺品有限公司（租赁） | 泉州世联五洲轻工制品有限公司（租赁） | 2018年 | 至今 |
|  | 泉州世联五洲轻工制品有限公司（租赁） | 泉州市洛江丰源纸品有限公司（地块所有者） | 2007年 | 2017年 |
|  | 泉州市洛江丰源纸品有限公司 | 山地 | 2004年 | 2007年 |
| 东侧 | 泉州汇成针织有限公司 | 山地 | 2001年 | 至今 |
| 北侧 | 山地 | / | / | 至今 |
| 西侧 | 塘西中路 | 山地 | 2021年 | 至今 |
| 南侧 | 山地（规划小学） | / | / | 至今 |

3.5第一阶段土壤污染状况调查总结

3.5.1 资料收集与分析结果

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）、《福建省生态环境厅关于印发《福建省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及修复（风险管控）效果评估报告技术审核要点（试行）》的通知》（闽环保土〔2021〕8号）等相关规范要求，本次调查收集到的资料包括政府和权威机构资料、地块资料及其他资料。通过资料收集与文件审核、现场踏勘及对相关人员进行访谈等方式，掌握并分析以下信息：地块历史、地块周边环境、地块内部平面布局等，并结合资料分析同步开展调查工作。

本次调查收集到的政府和权威机构资料清单见表3.5-1。

表3.5-1 地块资料收集清单

| 序号 | 资料类别 | 是否收集 | 资料名称 | 资料来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 资料 | 调查红线范围、面积 | 是 | 建设项目用地选址意见书、建设用地规划许可证 | 泉州市第十一中学 | 无 |
| 2 |  | 地块历史开发利用情况 | 是 | 地块及周边历史影像图、建设用地规划许可证、地块详细控规方案、人员访谈记录表 | 卫星影像图软件自然资源局、人员访谈 | 无 |
| 3 |  | 地块不同历史时期的用地功能图、生产平面布置图及卫星影像图 | 是 |  |  |  |
| 4 |  | 企业生产基础资料包括原辅材料、产品、中间体清单及使用量，生产工艺流程等 | 否 | / | / | 地块内历史及现状无工业企业存在 |
| 5 |  | 企业生产主要的产污环节名称和位置，污染物排放及处置情况 | 否 | / | / | 地块内历史及现状无工业企业存在 |
| 6 |  | 企业槽罐、管线、沟渠分布情况，地下设施应单独列出 | 是 | 现场踏勘记录、人员访谈记录表 | 现场踏勘、人员访谈 | 地块内历史及现状无工业企业存在，地块内未发现地下水池、生产污水地下管道、槽罐、沟渠等区域 |
| 7 | 地块周边资料 | 周边企业生产及产污情况及其对调查地块的影响分析 | 是 | 现场踏勘记录、人员访谈记录表、 | 现场踏勘、人员访谈 | 无 |
| 8 |  | 企业环评报告、批复及竣工验收批复文件等 | 是 | 企业环评报告、企业自行监测报告 | 企业、洛江区生态环境局 | 已收集周边企业相关环评与自行监测报告 |
| 9 | 污染事故资料 | 地块是否发生泄漏等污染事故，相关环保投诉情况 | 是 | 政府网站查询结果、人员访谈记录表 | 洛江区生态环境局、人员访谈 | 本地块及其周边未发生环境污染事故、环保投诉情况 |
| 10 | 监测资料 | 历史土壤及地下水监测相关数据 | 否 | / | / | 地块历史无土壤及地下水监测相关数据 |
| 11 | 水文地质资料 | 区域水文地质资料 | 是 | 《福建省泉州市第十一中学塘西校区岩土工程勘察报告》 | 泉州市第十一中学 | 无 |

3.5.2现场踏勘结果

我司于2022年10月~12月组织技术人员对调查地块进行现场踏勘。现场已经进行平整。现场踏勘前，制定工作计划，进入地块后严格按照要求勘查现场，通过对异常气味、重点关注区域的辨析、拍照、现场记录，XRF、PID快筛等方式判断地块可能受污染情况。现场踏勘快筛结果见表3.5-1。

表3.5-1 现场踏勘快筛结果

| 检测时间 | 点位 | 筛查深度cm | 土壤快速检测项目（mg/kg） | 取样环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 铬Cr | 镍Ni | 铜Cu | 砷As | 镉Cd | 铅Pb | 汞Hg | PID |  |
| 2022.11.19 | T01 | 0-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T02 | 0-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T03 | 0-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T04 | 0-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T05 | 0-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T06 | 0-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T07 | 0-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T08 | 0-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T09 | 0-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T10 | 0-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T11 | 0-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T12 | 0-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T13 | 0-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T14 | 0-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022.11.21 | T15 | 0-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T16 | 0-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T17 | 0-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T18 | 0-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T19 | 0-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T20 | 0-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T21 | 0-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T22 | 0-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T23 | 0-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T24 | 0-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T25 | 0-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T26 | 0-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T27 | 0-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T28 | 0-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T29 | 0-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T30 | 0-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一类用地筛选值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： | 1、“ND”表示未检出。 |

注：快筛深度以挖去土壤表层砖渣以下的深度计，标准限值按《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类用地筛选值

根据检测结果显示：场地内及相邻地块3家生产企业无重金属污染和VOCS污染，PID检测结果大部分处于未检出，东侧结果处于较低数值，重金属各指标含量均未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第一类用地土壤污染风险筛选值。

现场踏勘阶段初步判断地块受重金属、VOCS污染的可能性较小。

3.5.3 人员访谈结果

我司于2022年10月~12月期间组织技术人员对调查地块进行人员访谈。人员访谈主要针对资料收集和现场踏勘所涉及的疑问，以及信息补充和已有资料的考证。调查组采取了多种方式对相关人员开展访谈工作，主要方式包括当面交流、电话交流、电子调查表和书面调查表等记录（人员访谈记录见附件5）。受访对象有委托单位泉州市第十一中学、洛江区生态环境局、洛江区万安街道办事处、地块周边居民、企业员工等，具体受访人员见下表。

表3.5-4 人员访谈信息表

| 序号 | 受访对象类型 | 姓名 | 联系方式 | 单位 | 职务 | 与本项目相关工作/生活时间 | 访谈方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地管理机构 | 杜洪祥 | 13505028198 | 泉州市第十一中学 | 教师 | / | 面谈、书面调查 |
| 2 | 地方政府的工作人员 | 邱褚权 | 13959792653 | 泉州市洛江区万安街道办事处 | 街道办工作人员 | 1年 | 面谈、书面调查 |
| 3 | 环境保护行政主管部门的工作人员 | 杜小强 | 0595-22633270 | 泉州市洛江区生态环境局 | 大气与土壤环境股负责人 | / | 面谈、书面调查 |
| 4 | 相邻地块的工作人员 | 赵庆清 | 18900326878 | 泉州丽佳工艺有限公司 | 职工 | 12年 | 面谈、书面调查 |
| 5 | 相邻地块的工作人员 | 张晓燕 | 15059533830 | 泉州喜鑫福工艺品有限公司 | 职工 | 5年 | 面谈、书面调查 |
| 6 | 周边店铺店长 | 何新窗 | 13636916273 | 欧纳门窗 | 店长 | 1年 | 面谈、书面调查 |
| 7 | 施工单位工作人员 | 郭云龙 | 13905985779 | 福建富达运输有限公司 | 技术员 | 5个月 | 面谈、书面调查 |
| 8 | 施工单位工作人员 | 黄宇航 | 18650224235 | 福建建工集团有限责任公司 | 工程技术人员 | 5个月 | 面谈、书面调查 |

本次调查人员访谈信息整理后汇总见表3.5-5。

表3.5-5 人员访谈信息汇总表

| 序号 | 主要访谈问题 | 汇总答案 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 如果历史上为农用地，是否存在污水灌溉、污泥堆肥，描述主要种植作物与施用农药化肥的情况？ | 地块内历史上为山林地，不存在污水灌溉、污泥堆肥。 |
| 2 | 本地块内土方是否发生变动（移入或移出），移入土方来源或移出土方用途？ | 本地块所挖原土用于地块内平整，不涉及土方移入或移出。 |
| 3 | 本地块历史上是否有工矿企业、规模化养殖等企业存在？ | 否。 |
| 4 | 本地块内历史上是否有任何正规或非正规的工业固体废物堆放场，是否涉危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等？ | 否。 |
| 5 | 本地块内是否有工业废水排放沟渠或渗坑？ | 否。 |
| 6 | 本地块内是否有产品、原辅材料、油品、有毒有害物质的储存或输送设施（地上、地下）？ | 否。 |
| 7 | 本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池？ | 否。 |
| 8 | 本地块内及周边是否曾发生过化学品泄漏事故？或是否曾发生过其他环境污染事故？ | 否。 |
| 9 | 是否有废气排放；是否有废气在线监测装置；是否有废气治理措施；历史上是否涉及工业废气污染？ | 否。 |
| 10 | 是否有工业废水产生；是否有废水在线监测装置；是否有废水治理措施；历史上是否涉及工业废水污染？ | 否。 |
| 11 | 本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味？ | 否。 |
| 12 | 本地块内危险废物是否曾自行利用处置？ | 否。 |
| 13 | 本地块内是否有遗留的危险废物堆存？〈仅针对关闭企业提问） | 否。 |
| 14 | 本地块内土壤、地下水是否曾受到过污染，是否存在被污染迹象？ | 否。 |
| 15 | 本地块周边lkm范围内是否有幼儿园、学校、居民区、医院、自然保护区、农田、集中式饮用水水源地、饮用水井、地表水体等敏感用地？ | 是，居民区、学校等。 |
| 16 | 本地块周边lkm范围内是否有水井？ | 否。 |
| 17 | 本区域地下水用途是什么？周边地表水用途是什么？ | 地下水不饮用；无。 |
| 18 | 本地块内是否曾开展过土壤环境调查监测工作？是否曾开展过地下水环境调查监测工作？是否开展过场地环境调查评估工作？ | 否；否；正在开展。 |
| 19 | 历史上是否存在其它可能造成土壤污染的情形，是否存在来自周边污染源的污染风险？ | 否。 |

3.5.4 场地污染识别结果

（1）地块基本情况

本次调查地块2018年之前为山林地，2018年开始西侧规划道路塘西中路进行施工建设，在本项目地块内开辟一条道路，方便施工车辆行走；2022年7月6日开工建设，先进行植被清理后平整地块。地块上无其他工厂住宅存在，不存在地块内企业污染风险。现状地块无生产区、废水处理区、储罐区、有毒有害物质存储区、地下储罐、管线等疑似污染区域；未发现有规模化养殖、危险废物堆放、倾倒与填埋等情形；也没有发现明显的土壤污染痕迹。

根据XRF检测结果，土壤样品中砷、镉、铜、铅、汞、镍的检出值均未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“第一类用地”风险筛选值，土壤总铬、锌和锰的检出值未超过深圳市《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB4403/T67-2020）第一类用地筛选值。PID检测结果显示，土壤样品的PID检测值均低于1。因此推测该地块受到重金属和有机物污染的可能性较小。

（2）地块周边情况

地块所在区域常年主导风向为东北风，可能对本项目产生污染物迁移的生产企业主要在东北侧。回顾历史影像地块，东北侧主要生产企业为泉州丽佳艺品有限公司、泉州喜鑫福工艺品有限公司（同地块历史企业有泉州世联五洲轻工制品有限公司和泉州市洛江丰源纸品有限公司）、泉州汇成针织有限公司、泉州景楠服装有限公司（同一地块内还出租泉州市洛江区万安净霸餐具消毒配送中心、泉州新晨曦数码印花有限公司和泉州市楠吉星工艺品有限公司三家企业）、泉州三工金刚石工具有限公司、泉州市建筑产业化有限责任公司、泉州嘉福机械有限公司。其余方向中，北侧生产企业信和新材料股份有限公司和泉州天星气体有限公司属于化工企业，需进行污染物迁移分析。

表3.5-6 周边污染地块污染状况汇总

| 序号 | 企业名称 | 与本地块方位 | 与本地块距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泉州丽佳艺品有限公司 | 东北侧 | 0m |
| 2 | 泉州市喜鑫福工艺品有限公司（泉州世联五洲轻工制品有限公司、泉州市洛江丰源纸品有限公司） | 东北侧 | 0m |
| 3 | 泉州汇成针织有限公司 | 东北侧 | 0m |
| 4 | 泉州三工金刚石工具有限公司 | 东北侧 | 335m |
| 5 | 泉州景楠服装有限公司（泉州市洛江区万安净霸餐具消毒配送中心、泉州新晨曦数码印花有限公司、泉州市楠吉星工艺品有限公司） | 东北侧 | 314m |
| 6 | 泉州市建筑产业化有限责任公司 | 东北侧 | 286m |
| 7 | 泉州腾达精铸有限公司 | 东南侧 | 400m |
| 8 | 泉州嘉福机械有限公司 | 东北侧 | 316m |
| 9 | 信和新材料股份有限公司 | 东北侧 | 360m |
| 10 | 泉州市祥鑫机械有限公司 | 北侧 | 670m |
| 11 | 泉州市清源装载配件有限公司 | 北侧 | 730m |
| 12 | 泉州华诺无纺布有限责任公司 | 北侧 | 595m |
| 13 | 飞达信电子有限公司 | 北侧 | 534m |
| 14 | 泉州杜可箱包有限公司 | 北侧 | 622m |
| 15 | 泉州市德钢金属材料有限公司 | 北侧 | 642m |
| 16 | 泉州天星气体有限公司 | 北侧 | 710m |
| 17 | 泉州牧洁卫浴有限公司 | 北侧 | 795m |
| 18 | 泉州市龙辉体育用品有限公司 | 北侧 | 850m |
| 19 | 泉州市德信织造有限公司 | 东北侧 | 823m |
| 20 | 泉州市世为鞋业有限公司 | 西北侧 | 631m |
| 21 | 泉州市日杰盛织带有限公司 | 西北侧 | 619m |
| 22 | 泉州荣利发工艺礼品有限公司 | 西北侧 | 559m |
| 23 | 泉州肯特礼品有限公司 | 西北侧 | 521m |
| 24 | 泉州长鸿针织面料贸易有限公司 | 西北侧 | 515m |
| 25 | 泉州市宏恩食品有限公司 | 西北侧 | 692m |
| 26 | 福建佳为安新材料科技有限公司 | 南侧 | 262m |
| 27 | 福建翰宏科技有限公司 | 南侧 | 318m |
| 28 | 泉州洛佳建材有限公司 | 南侧 | 531m |
| 29 | 泉州华大超硬工具科技有限公司 | 南侧 | 293m |

根据上图，地块周边区域主要分布有居民区、道路，地块周边1km范围内的建筑物以居民区为主，亦有医院、学校（小学）、幼儿园、地表水体等敏感目标，地块周边1km范围内历史曾存在过工业企业，本地块周边未存在自然保护区和水源地保护区等。

### 3.5.1 企业基本信息

①泉州丽佳艺品有限公司

（1）资料来源

泉州丽佳艺品有限公司《泉州丽佳艺品有限公司环境影响报告表》（【2004】207号）（2004年12月21日）；借阅档案及现场踏勘。

（2）主要产品及产量

年产树脂工艺品250万件、陶瓷工艺品20万件、铁藤工艺品20万件。

（3）主要生产设备

泉州丽佳艺品有限公司的工艺品生产设备如下表3.5-7。

表3.5-7 泉州丽佳艺品有限公司工艺品生产主要设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | 5台 | 5 | 修边机 | 20台 |
| 2 | 空压机 | 5台 | 6 | 洗坯池 | 5格（2m×2.5m×2m/格） |
| 3 | 真空泵 | 10台 | 7 | 喷枪 | 10支 |

（4）主要原辅材料

主要原辅材料详见表3.5-8。这些材料在市场上供应充足，均可在市场上直接购买。

表3.5-8 主要原辅材料使用情况

| 序号 | 主要产品 | 主要原辅材料名称 | 来源 | 年用量 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 树脂工艺品 | 石膏粉 | 外购 | 600吨 | CaSO4`2H2O |
| 2 |  | 不饱和树脂 | 外购 | 1200吨 | TiO2、滑石粉、不饱和聚酯、苯乙烯 |
| 3 |  | 硅橡胶 | 外购 | 50吨 | 聚二甲基硅氧烷、SiO2 |
| 4 |  | 无苯油漆 | 外购 | 50吨 | 丙烯酸树脂、颜料、乙酸丁酯、PMA、助剂 |
| 5 |  | 无苯天那水 | 外购 | 20吨 | 乙酸丁酯、乙酸乙酯、正丁醇、异丙醇、混丙醇、乙二醇乙醚醋酸酮、乙二醇乙醚、环己酮 |
| 6 | 陶瓷工艺品 | 陶瓷白坯 | 外购 | 20万件 | SiO2、Al2O3 |
| 7 | 铁藤工艺品 | 铁藤半成品 | 外购 | 20万件 | Fe |
| 8 | / | 水 | 市政 | 22500吨 | H2O |
| 9 | / | 电 | 电力公司 | 50万kWh | / |

（5）项目组成

项目主要由主体工程、辅助工程、环保工程组成。主体工程包括生产车间等，辅助工程包括宿舍楼、办公室、仓库等，厂区内供电、供水及雨污管网等依托市政管线。

（6）生产平面布置及雨污管网走向情况

图3.5-5 生产平面布置及雨污管网图

（7）主要生产工艺介绍

①树脂工艺品生产工艺

树脂工艺品生产工艺流程及产污环节见下图所示：

图3.5-6 树脂工艺品生产工艺流程及产污环节图

②陶瓷工艺品生产工艺

陶瓷工艺品生产工艺流程及产污环节见下图所示：

图3.5-7 陶瓷工艺品生产工艺流程及产污环节图

③铁藤工艺品生产工艺

铁藤工艺品生产工艺流程及产污环节见下图所示：

图3.5-8 铁藤工艺品生产工艺流程及产污环节图

（8）主要产排污情况分析

项目运营期排放的主要污染物具体情况见表3.5-9。

表3.5-9 主要污染物排放情况

| 类别 | 污染源 | 排放主要污染物 | 处理设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 注模成型 | 乙酸乙酯、乙酸丁酯、非甲烷总烃 | 集气罩+活性炭吸附装置+20m高排气筒 |
|  | 彩绘、喷漆 | 乙酸乙酯、乙酸丁酯、非甲烷总烃 | 集气罩/水帘柜+UV光解+20m高排气筒 |
|  | 磨底粉尘 | 颗粒物 | 袋式除尘器（1套）+无组织排放 |
|  | 修边粉尘 | 颗粒物 | 袋式除尘器（2套）+无组织排放 |
|  | 抛光 | 颗粒物 | 袋式除尘器（1套）+无组织排放 |
| 废水 | 生活污水 | 氨氮、COD | 三级化粪池 |
|  | 生产废水 | 氨氮、COD | 混凝沉淀+生化+压滤 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、绿化 |
| 固废 | 生产过程 | 废次品、磨底和修边回收粉尘 | 外售 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |

- 该公司需要关注的污染物：颗粒物、乙酸乙酯、乙酸丁酯、非甲烷总烃、苯乙烯、氨氮、COD。

综上，经过分析评价后得知，泉州丽佳艺品有限公司企业生产活动产生的废气有相应处理设施，生产废水经混凝沉淀+生化+压滤处理达标后排入市政污水管网，一般固废均得到妥善处置，故企业生产过程中对周围环境产生的影响不显著。

②泉州喜鑫福工艺品有限公司（同地块历史企业有泉州世联五洲轻工制品有限公司和泉州市洛江丰源纸品有限公司）

一、泉州喜鑫福工艺品有限公司（现状企业）

（1）资料来源

泉州喜鑫福工艺品有限公司《树脂工艺品生产项目环境影响报告表》（泉洛环评[2018]表4号）（2018年2月5日）和《泉州市喜鑫福工艺品有限公司树脂工艺品生产项目竣工环境保护验收监测报告》（2018年8月）；借阅档案及现场踏勘。

（2）主要产品及产量

年产树脂工艺品3.6万件。

（3）主要生产设备

泉州喜鑫福工艺品有限公司的工艺品生产设备如下表3.5-10。

表3.5-10 泉州喜鑫福工艺品有限公司工艺品生产主要设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机 | 2台 | 4 | 搅拌机 | 2台 |
| 2 | 真空泵 | 2台 | 5 | 水帘柜 | 8台 |
| 3 | 抛光机 | 4台 | 6 | 磨底机 | 3台 |

（4）主要原辅材料

主要原辅材料详见表3.5-11。这些材料在市场上供应充足，均可在市场上直接购买。

表3.5-11主要原辅材料使用情况

| 序号 | 主要产品 | 主要原辅材料名称 | 来源 | 年用量 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 树脂工艺品 | 油漆 | 外购 | 2吨 | 醇酸树脂、硝化棉浆、苯、甲苯、二甲苯 |
| 2 |  | 不饱和树脂 | 外购 | 60吨 | TiO2、滑石粉、不饱和聚酯、苯乙烯 |
| 3 |  | 固化剂 | 外购 | 1吨 | 过氧化钾乙酮 |
| 4 |  | 石粉 | 外购 | 50吨 | CaCO3 |
| 5 |  | 纤维粘 | 外购 | 2吨 | 编织布料 |
| 6 |  | 天那水 | 外购 | 4吨 | 丙酮、苯、甲苯、二甲苯 |
| 7 |  | 去油灵 | 外购 | 0.1吨 | 磷 |
| 8 |  | 模具 | 外购 | 1吨 | 固体硅胶 |
| 9 |  | 水 | 市政 | 3800.4吨 | H2O |
| 10 |  | 电 | 电力公司 | 18万kWh | / |

（5）项目组成

表3.5-12  项目主要建设内容

| 类别 | 项目名称 | 建设规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间（包含仓库） | 建筑面积6000 m2 |
| 辅助工程 | 办公区 | 建筑面积500 m2 |
|  | 宿舍楼 | 建筑面积500 m2 |
| 公用工程 | 供水 | 由市政自来水管网供给 |
|  | 供电 | 市供电局供电 |
|  | 消防 | 工程消防用水由市政管网提供，设有室外消防栓，厂内设有消防灭火器 |
|  | 排水 | 实施雨污分流，厂区雨水经雨水沟收集后汇入市政雨水管网。生产废水经自建污水处理设施处理后汇同经化粪池预处理的生活污水一起进入市政污水管网最终排入城东污水处理厂 |
| 环保工程 | 废水处理设施 | 生活污水 | 依托厂房原有化粪池、污水管网 |
|  |  | 生产废水 | “混凝沉淀+生化”处理工艺 |
|  | 噪声处理设施 | 减振垫、隔声门窗 |
|  | 固废处理设施 | 垃圾桶、一般固废暂存间、危废暂存间 |
|  | 废气处理设施 | 打磨修坯废气 | 集气罩+喷淋房 | 15m排气筒 |
|  |  | 喷漆、彩绘废气 | 水帘柜+集气罩+活性炭吸附装置 |  |
|  |  | 注浆成型废气 | 密闭车间+集气罩+活性炭吸附装置 |  |

（6）厂区平面布置及雨污管网走向情况

图3.5-9 厂区平面布置及雨污管网走向图

（7）主要生产工艺介绍

大件树脂工艺品生产工艺流程及产污环节见下图所示：

图3.5-10 大件树脂工艺品生产工艺流程及产污环节图

小件树脂工艺品生产工艺流程及产污环节见下图所示：

图3.5-11 小件树脂工艺品生产工艺流程及产污环节图

（8）主要产排污情况分析：

项目运营期排放的主要污染物具体情况见表3.5-13。

表3.5-13 主要污染物排放情况

| 类别 | 污染源 | 排放主要污染物 | 处理设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 打磨修坯废气 | 颗粒物 | 集气罩+喷淋房 | +15m高排气筒 |
|  | 喷漆、彩绘废气 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 水帘柜+集气罩+活性炭吸附装置 |  |
|  | 注浆成型废气 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 密闭车间+集气罩+活性炭吸附装置 |  |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD、氨氮、SS | 三级化粪池 |
|  | 生产废水 | COD、BOD、氨氮、SS | 混凝沉淀 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、绿化 |
| 固废 | 生产过程 | 边角料 | 环卫部门清运 |
|  |  | 废原料桶 | 暂存于危废间，有供应商回收利用 |
|  |  | 废漆渣、污泥、废活性炭 | 暂存于危废间，收集后由池州市西恩新材料科技有限公司处理 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |

- 该公司需要关注的污染物：颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、苯乙烯、COD、BOD、氨氮、SS。

综上，经过分析评价后得知，泉州喜鑫福工艺品有限公司企业生产活动产生的废气有相应处理设施处理后由高排气筒排放，生产废水经混凝沉淀处理达标后排入市政污水管网，一般固废均得到妥善处置，危险废物由池州市西恩新材料科技有限公司处理，故企业生产过程中对周围环境产生的影响不显著。

二、泉州世联五洲轻工制品有限公司（历史企业，已停产）

（1）资料来源

泉州世联五洲轻工制品有限公司《泉州世联五洲轻工制品有限公司环境影响报告表》（[2007]126号）（2007年6月27日）；借阅档案。

（2）主要产品及产量

年产箱包50万个、服装5万件、帽子3万顶、包装运动鞋10万双。

（3）主要生产设备

泉州世联五洲轻工制品有限公司的生产设备如下表3.5-14。

表3.5-14 泉州世联五洲轻工制品有限公司主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电平车 | 150台 | 5 | 打枣机 | 4台 |
| 2 | 同步车 | 25台 | 6 | 打钉机 | 4台 |
| 3 | 裁床 | 4张 | 7 | 锁边机 | 2台 |
| 4 | 高头车 | 10台 |  |  |  |

（4）主要原辅材料

主要原辅材料详见表3.5-15。这些材料在市场上供应充足，均可在市场上直接购买。

表3.5-15 主要原辅材料使用情况

| 序号 | 主要产品 | 主要原辅材料名称 | 来源 | 年用量 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱包 | 牛津布 | 外购 | 30万码 | 涤纶 |
| 2 |  | 拉链 | 外购 | 18万码 | 金属 |
| 3 |  | 海绵 | 外购 | 2.5吨 | 聚氨酯 |
| 4 |  | 箱包配件 | 外购 | 50万套 | PE、PP |
| 5 | 服装 | 面布 | 外购 | 5.5万码 | 涤纶 |
| 6 |  | 里布 | 外购 | 4.5万码 | 涤纶 |
| 7 | 运动鞋 | 运动鞋 | 外购 | 10万双 | / |
| 8 |  | 商标 | 外购 | 20万个 | 纸商标（主要成分纤维素） |
| 9 |  | 纸盒 | 外购 | 10万个 | 纤维素 |
| 10 |  | 纸箱 | 外购 | 1万个 | 纤维素 |
| 11 | 帽子 | 布料 | 外购 | 1.5万码 | 涤纶 |
| 12 |  | 塑料片 | 外购 | 0.5万米 | PET |
| 13 | / | 水 | 市政 | 9000吨 | H2O |
| 14 | / | 电 | 电力公司 | 5万kWh | / |

（5）项目组成

项目主要由主体工程、辅助工程、环保工程组成。主体工程包括生产车间等，辅助工程包括宿舍楼等，厂区内供电、供水及雨污管网等依托市政管线。

（6）厂区平面布置及雨污管网走向情况

图3.5-12 厂区平面布置及雨污管网走向图

（7）主要加工工艺介绍

①箱包加工工艺

箱包加工工艺流程及产污环节见下图所示：

图3.5-13 箱包加工工艺流程及产污环节图

②服装加工工艺

服装加工工艺流程及产污环节见下图所示：

图3.5-14 服装加工工艺流程及产污环节图

③运动鞋加工工艺

运动鞋加工工艺流程及产污环节见下图所示：

图3.5-15 运动鞋加工工艺流程及产污环节图

④帽子加工工艺

帽子加工工艺流程及产污环节见下图所示：

图3.5-16 帽子加工工艺流程及产污环节图

（8）主要产排污情况分析：

项目运营期排放的主要污染物具体情况见表3.5-16。

表3.5-16 主要污染物排放情况

| 类别 | 污染源 | 排放主要污染物 | 处理设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD、氨氮、SS | 三级化粪池 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、绿化 |
| 固废 | 生产过程 | 边角料 | 外售其他厂家 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |

（9）退役期影响

世联五洲项目所用原材料均可回收再利用，不属于行业淘汰范围，可出售给相应企业；设备可按废品出售给回收单位；主要污染物固废可妥善处理，边角料外售其他厂家，不会对环境造成影响。

综上，经过分析评价后得知，泉州世联五洲轻工制品有限公司企业生产活动未产生废气，生活废水排入市政污水管网，一般固废均得到妥善处置，且企业停产后其原材料与设备的到合理处置，故企业生产过程中对周围环境产生的影响不显著。

三、泉州市洛江丰源纸品有限公司（历史企业，已停产）

（1）资料来源

泉州市洛江丰源纸品有限公司《泉州市洛江丰源纸品有限公司环境影响报告表》（[2005]075号）（2005年5月9日）；借阅档案。

（2）主要产品及产量

年产纸箱1000吨、纸盒600吨。

（3）主要生产设备

泉州市洛江丰源纸品有限公司的生产设备如下表3.5-17。

表3.5-17 泉州市洛江丰源纸品有限公司主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分切机 | 3台 | 3 | 水性印刷机 | 1台 |
| 2 | 开槽机 | 2台 | 4 | 订钉机 | 2台 |

（4）主要原辅材料

主要原辅材料详见表3.5-18。这些材料在市场上供应充足，均可在市场上直接购买。

表3.5-18 主要原辅材料使用情况

| 序号 | 主要产品 | 主要原辅材料名称 | 来源 | 年用量 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸箱、纸盒 | 纸板 | 外购 | 1610吨 | 纤维素 |
| 2 |  | 水性油墨 | 外购 | 6吨 | 水性丙烯酸树脂、助剂、颜料、水 |
| 3 | / | 水 | 市政 | 1231吨 | H2O |
| 4 | / | 电 | 电力公司 | 25万kWh | / |

（5）项目组成

项目主要由主体工程、辅助工程、环保工程组成。主体工程包括生产车间等，辅助工程包括宿舍楼等，厂区内供电、供水及雨污管网等依托市政管线。

（6）厂区平面布置及雨污管网走向情况

图3.5-17 厂区平面布置及雨污管网走向图

（7）主要生产工艺介绍

纸箱、纸盒生产工艺流程及产污环节见下图所示：

图3.5-18 纸箱、纸盒生产工艺流程及产污环节图

（8）主要产排污情况分析：

项目运营期排放的主要污染物具体情况见表3.5-19。

表3.5-19 主要污染物排放情况

| 类别 | 污染源 | 排放主要污染物 | 处理设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD、氨氮、SS | 三级化粪池 |
|  | 清洗废水 | COD、BOD、氨氮、SS | 混凝沉淀+生化 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 减震、隔声、绿化 |
| 固废 | 生产过程 | 边角料 | 外售废品回收单位 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |

（9）退役期影响

丰源纸品项目所用原材料均可回收再利用，不属于行业淘汰范围，可出售给相应企业；设备可按废品出售给回收单位；水性油墨均为水溶性、无毒、无味油墨，对环境空气不会产生影响；主要污染物生产废水妥善处理后排入市政管网，对项目地块土壤及地下水不会产生影响；固废可妥善处理，边角料外售废品回收单位，不会对环境造成影响。

综上，经过分析评价后得知，泉州市洛江丰源纸品有限公司企业生产活动未产生废气，生活废水排入市政污水管网，一般固废均得到妥善处置，且企业停产后其原材料与设备的到合理处置，故企业生产过程中对周围环境产生的影响不显著。

③泉州汇成针织有限公司

（1）资料来源

泉州汇成针织有限公司《针纺织机械、针织布、3D床垫改扩建项目环境影响报告表》（泉洛环评[2019]表89号）（2019年8月29日）；借阅档案及现场踏勘。

（2）主要产品及产量

年产针纺织机械400台、针织布1500吨、3D床垫20000床。

（3）主要生产设备

泉州汇成针织有限公司的生产设备如下表3.5-20。

表3.5-20 泉州汇成针织有限公司主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针织机 | 70台 | 7 | 加工中心 | 1台 |
| 2 | 定型机 | 1台 | 8 | 切割机 | 1台 |
| 3 | 整经机 | 5台 | 9 | 钻床 | 2台 |
| 4 | 缝盘机 | 30台 | 10 | 喷漆补灰车间 | 1台 |
| 5 | 车床 | 1台 | 11 | 水洗风干机 | 1台 |
| 6 | 铣床 | 1台 |  |  |  |

（4）主要原辅材料

主要原辅材料详见表3.5-21。这些材料在市场上供应充足，均可在市场上直接购买。

表3.5-21 主要原辅材料使用情况

| 序号 | 主要产品 | 主要原辅材料名称 | 来源 | 年用量 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针纺织机械、针织布、3D床垫 | 针纺织机械配件 | 外购 | 400套 | Fe |
| 2 |  | 钢材 | 外购 | 9吨 | Fe |
| 3 |  | 油漆 | 外购 | 0.8吨 | 聚氨酯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯 |
| 4 |  | 无苯天那水 | 外购 | 1吨 | 乙酸丁酯、乙酸乙酯、正丁醇、乙醇、丙酮、甲缩醛、化白水 |
| 5 |  | CO2 | 外购 | 0.08吨 | CO2 |
| 6 |  | O2 | 外购 | 0.01吨 | O2 |
| 7 |  | 焊丝 | 外购 | 0.02吨 | Fe |
| 8 |  | 涤纶丝 | 外购 | 1600吨 | 涤纶 |
| 9 |  | 针织布 | 外购 | 1500吨 | 涤纶 |
| 10 |  | 洗洁精 | 外购 | 0.1吨 | 直链烷基苯磺酸、AES、烷基醇酰胺、防腐剂、氢氧化钠、AEO9、EDTA－2Na、增稠剂、去离子水 |
| 11 | / | 水 | 市政 | 6982.5吨 | H2O |
| 12 | / | 电 | 电力公司 | 50万kWh | / |
| 13 | / | 天然气 | 燃气公司 | 5万立方 | 甲烷、乙烷、丙烷、异丁烷、正丁烷、异戊烷、正戊烷、碳6+、氮、氧、二氧化碳、硫化氢 |

（5）项目组成

表3.5-22  项目主要建设内容

| 类别 | 项目名称 | 建设规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 厂房 | 建筑面积14061m2 |
| 辅助工程 | 宿舍楼 | 建筑面积4200m2 |
| 公用工程 | 供水 | 由市政自来水管网供给 |
|  | 排水 | 实施雨污分流，厂区雨水经雨水管网收集后汇入市政雨水管网。生活污水经化粪池预处理进入市政污水管网。 |
|  | 供电 | 市供电局供电 |
|  | 消防 | 工程消防用水由市政管网提供，设有室外消防栓，厂内设有消防灭火器 |
| 环保工程 | 废水处理设施 | 生活污水 | 化粪池、污水管网 |
|  |  | 清洗废水 | 调节+混凝沉淀+压滤 |
|  | 噪声处理设施 | 减振垫、隔声门窗 |
|  | 固废处理设施 | 垃圾桶、一般固废暂存区、危险废物暂存间 |
|  | 废气处理设施 | 打磨粉尘、喷漆废气 | 水帘柜+喷淋塔+UV光解+活性炭吸附+24m排气筒 |
|  |  | 锅炉废气 | 水喷淋+静电除油+水喷淋+23m排气筒 |

（6）生产平面布置及雨污管网走向情况

图3.5-19 厂区平面布置及雨污管网走向图

（7）主要生产工艺介绍

①针织布及3D床垫生产工艺

针织布及3D床垫生产工艺流程及产污环节见下图所示：

图3.5-20 针织布及3D床垫生产工艺流程及产污环节图

②针纺织机械生产工艺

针纺织机械生产工艺流程及产污环节见下图所示：

图3.5-21 针纺织机械生产工艺流程及产污环节图

（8）主要产排污情况分析：

项目运营期排放的主要污染物具体情况见表3.5-23。

表3.5-23 主要污染物排放情况

| 类别 | 污染源 | 排放主要污染物 | 处理设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 打磨粉尘、喷漆废气 | 颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 水帘柜+喷淋塔+UV光解+活性炭吸附+24m排气筒 |
|  | 锅炉废气 | SO2、NOX | 水喷淋+静电除油+水喷淋+23m排气筒 |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD、氨氮、SS | 三级化粪池 |
|  | 清洗废水 | COD、BOD、氨氮、SS | 调节+混凝沉淀+压滤 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、绿化 |
| 固废 | 生产过程 | 边角料及铁屑 | 出售给有关物资回收部门 |
|  |  | 沉降粉尘 | 环卫部门清运 |
|  |  | 废原料空桶 | 危废暂存间暂存，供应商回收 |
|  |  | 水帘柜清渣、水帘柜及喷淋塔废水、废活性炭 | 危废暂存间暂存，委托有资质单位处理 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |

- 该公司需要关注的污染物：颗粒物、甲苯、二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃、苯乙烯、SO2、NOX、COD、BOD、氨氮、SS。

综上，经过分析评价后得知，泉州汇成针织有限公司企业生产活动产生的废气有相应处理设施处理后由高排气筒排放，生产废水经调节+混凝沉淀+压滤处理达标后排入市政污水管网，一般固废均得到妥善处置，危险废物委托有资质单位处理，故企业生产过程中对周围环境产生的影响不显著。

④泉州景楠服装有限公司、泉州市洛江区万安净霸餐具消毒配送中心、泉州新晨曦数码印花有限公司和泉州市楠吉星工艺品有限公司（同一地块内）

一、泉州景楠服装有限公司

（1）资料来源

泉州景楠服装有限公司《泉州景楠服装有限公司环境影响报告表》（[2003]163号）（2007年8月21日）；借阅档案及现场踏勘。

（2）主要产品及产量

年产服装10万件、包袋4万个、帽1万顶、鞋面3万双。

（3）主要生产设备

泉州景楠服装有限公司的生产设备如下表3.5-24。

表3.5-24 泉州景楠服装有限公司主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电平车 | 150台 | 4 | 绣花机 | 10台 |
| 2 | 电动专用机车 | 50台 | 5 | 锁边机 | 10台 |
| 3 | 裤头机 | 10台 | 6 | 电蒸汽烫斗 | 2台 |

（4）主要原辅材料

主要原辅材料详见表3.5-25。这些材料在市场上供应充足，均可在市场上直接购买。

表3.5-25 主要原辅材料使用情况

| 序号 | 主要产品 | 主要原辅材料名称 | 来源 | 年用量 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服装 | 里布 | 外购 | 5万码 | 涤纶 |
| 2 |  | 布匹 | 外购 | 5.5万码 | 涤纶 |
| 3 |  | 棉布 | 外购 | 3.5万码 | 棉花、涤纶 |
| 4 | 包袋、帽 | 布 | 外购 | 2200万码 | 涤纶 |
| 5 | 鞋面 | 皮、革 | 外购 | 0.9万码 | 聚氨酯 |
| 6 | / | 水 | 市政 | 11250吨 | H2O |
| 7 | / | 电 | 电力公司 | 1.5万kWh | / |

（5）项目组成

项目主要由主体工程、辅助工程、环保工程组成。主体工程包括生产车间等，辅助工程包括宿舍楼、仓库等，厂区内供电、供水及雨污管网等依托市政管线。

cc（6）厂区平面布置及雨污管网走向情况

图3.5-22 厂区平面布置及雨污管网走向图

（7）主要加工工艺介绍

①箱包加工工艺

箱包加工工艺流程及产污环节见下图所示：

图3.5-23 箱包加工工艺流程及产污环节图

②服装加工工艺

服装加工工艺流程及产污环节见下图所示：

图3.5-24 服装加工工艺流程及产污环节图

③运动鞋加工工艺

运动鞋加工工艺流程及产污环节见下图所示：

图3.5-25 运动鞋加工工艺流程及产污环节图

④帽子加工工艺

帽子加工工艺流程及产污环节见下图所示：

图3.5-26 帽子加工工艺流程及产污环节图

（8）主要产排污情况分析：

项目运营期排放的主要污染物具体情况见表3.5-26。

表3.5-26 主要污染物排放情况

| 类别 | 污染源 | 排放主要污染物 | 处理设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD、氨氮、SS | 三级化粪池 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、绿化 |
| 固废 | 生产过程 | 边角料 | 外售其他厂家 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |

（9）退役期影响

景楠项目所用原材料均可回收再利用，不属于行业淘汰范围，可出售给相应企业；设备可按废品出售给回收单位；主要污染物固废可妥善处理，边角料外售其他厂家，不会对环境造成影响。

综上，经过分析评价后得知，泉州景楠服装有限公司企业生产活动未产生废气，生活废水排入市政污水管网，一般固废均得到妥善处置，且企业停产后其原材料与设备的到合理处置，故企业生产过程中对周围环境产生的影响不显著。

二、泉州市洛江区万安净霸餐具消毒配送中心

（1）资料来源

泉州市洛江区万安净霸餐具消毒配送中心《餐具消毒项目环境影响报告表》（泉洛环评[2017]表29号）（2017年9月13日）和《泉州市洛江区万安净霸餐具消毒配送中心餐具消毒项目竣工环境保护验收监测报告》（2018年8月）；借阅档案及现场踏勘。

（2）主要产品及产量

年产消毒餐具180万套。

（3）主要生产设备

泉州市洛江区万安净霸餐具消毒配送中心的生产设备如下表3.5-27。

表3.5-27 泉州市洛江区万安净霸餐具消毒配送中心主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗机 | 1台 | 5 | 收缩机 | 1台 |
| 2 | 烘干机 | 1台 | 6 | 筷子包装机 | 1台 |
| 3 | 高温消毒机 | 1台 | 7 | 锅炉 | 1台 |
| 4 | 封口机 | 1台 |  |  |  |

（4）主要原辅材料

主要原辅材料详见表3.5-28。这些材料在市场上供应充足，均可在市场上直接购买。

表3.5-28 主要原辅材料使用情况

| 序号 | 主要产品 | 主要原辅材料名称 | 来源 | 年用量 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒餐具 | 餐具包装膜 | 外购 | 6吨 | PE塑料膜 |
| 2 |  | 浸泡粉 | 外购 | 1吨 | 表面活性剂、助剂 |
| 3 |  | 回收餐具 | 外购 | 180万套 | 陶瓷 |
| 4 | / | 水 | 市政 | 1972吨 | H2O |
| 5 | / | 电 | 电力公司 | 12万kWh | / |
| 6 | / | 天然气 | 燃气公司 | 4.5万立方 | 甲烷、乙烷、丙烷、异丁烷、正丁烷、异戊烷、正戊烷、碳6+、氮、氧、二氧化碳、硫化氢 |

（5）项目组成

表3.5-29  项目主要建设内容

| 类别 | 项目名称 | 建设规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 租赁厂房面积1200m2 |
| 储运工程 | 仓库 | 建筑面积100m2 |
| 办公设施 | 办公楼 | 建筑面积100m2 |
|  | 宿舍楼 | 建筑面积50m2 |
| 公用工程 | 供水 | 市政管网统一供给 |
|  | 供电 | 市政管网统一供给 |
|  | 供热 | 自建锅炉房5m2，燃气锅炉型号为HS-25 |
|  | 排水 | 雨污分流依托市政管网，污水纳入城东污水处理厂 |
| 环保工程 | 废水处理设施 | 生活污水 | 化粪池100m3（依托） |
|  |  | 清洗废水 | 20t/d污水处理设施（隔油池+厌氧+生物接触氧化） |
|  | 噪声处理设施 | 减震、降噪、消声 |
|  | 固废处理设施 | 垃圾筒、固废暂存间 |
|  | 废气处理设施 | 污水处理站恶臭气体 | 水喷淋塔+17m排气筒 |
|  |  | 锅炉废气 | 18m排气筒 |

（6）生产平面布置及雨污管网走向情况

图3.5-27 厂区平面布置及雨污管网走向图

（7）主要生产工艺介绍

清洗工艺流程及产污环节见下图所示：

图3.5-28 清洗工艺流程及产污环节图

（8）主要产排污情况分析：

项目运营期排放的主要污染物具体情况见表3.5-30。

表3.5-30 主要污染物排放情况

| 类别 | 污染源 | 排放主要污染物 | 处理设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站恶臭气体 | 臭气浓度 | 水喷淋塔+17m排气筒 |
|  | 锅炉废气 | 颗粒物、SO2、NOX | 18m排气筒 |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD、氨氮、SS | 三级化粪池 |
|  | 清洗废水 | COD、BOD、氨氮、SS | 20t/d污水处理设施（隔油池+厌氧+生物接触氧化） |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、绿化 |
| 固废 | 生产过程 | 食物渣、废油脂、污泥、破损餐具、废包装袋 | 环卫部门清运 |
|  | 生活 | 生活垃圾 |  |

- 该公司需要关注的污染物：臭气浓度、颗粒物、SO2、NOX、COD、BOD、氨氮、SS。

综上，经过分析评价后得知，泉州市洛江区万安净霸餐具消毒配送中心企业生产活动产生的废气有相应处理设施处理后由高排气筒排放，生产废水经处理达标后排入市政污水管网，一般固废均得到妥善处置，故企业生产过程中对周围环境产生的影响不显著。

三、泉州新晨曦数码印花有限公司

（1）资料来源

泉州新晨曦数码印花有限公司《泉州新晨曦数码印花有限公司年产热升华转印布5万码生产项目环境影响报告表》（泉洛环评[2019]表57号）（2019年5月28日）和《泉州新晨曦数码印花有限公司年产热升华转印布5万码生产项目竣工环境保护验收监测报告表》（2019年8月）；借阅档案及现场踏勘。

（2）主要产品及产量

年产热升华转印布5万码。

（3）主要生产设备

泉州新晨曦数码印花有限公司的生产设备如下表3.5-31。

表3.5-31 泉州新晨曦数码印花有限公司主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 墨仓式专业数码印花机 | 5台（4用1备） |
| 2 | 热压转移印机 | 5台 |
| 3 | 布料定型机 | 1台 |

（4）主要原辅材料

主要原辅材料详见表3.5-32。这些材料在市场上供应充足，均可在市场上直接购买。

表3.5-32 主要原辅材料使用情况

| 序号 | 主要产品 | 主要原辅材料名称 | 来源 | 年用量 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热升华转印布 | 坯布布料 | 外购 | 5.1万码 | 涤纶 |
| 2 |  | 转移印专用纸 | 外购 | 9.9万码 | 纤维素 |
| 3 |  | 水性热转印墨水 | 外购 | 1.9吨 | 水溶性丙烯酸树脂、颜料、助剂（pH稳定剂和消泡剂）、水 |
| 4 | / | 水 | 市政 | 270吨 | H2O |
| 5 | / | 电 | 电力公司 | 12万kWh | / |

（5）项目组成

表3.5-33  项目主要建设内容

| 类别 | 项目名称 | 建设规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 位于生产厂房第四层，面积1500m2 |
| 办公设施 | 办公室 |  |
| 公用工程 | 供水 | 市政管网统一供给 |
|  | 供电 | 市政供电系统统一供给 |
|  | 排水 | 雨污分流 |
| 环保工程 | 废水处理设施 | 生活污水 | 化粪池（依托出租方） |
|  | 噪声处理设施 | 消声减震、隔音 |
|  | 固废处理设施 | 垃圾筒、一般固废暂存区、危废暂存间 |
|  | 废气处理设施 | 热转印废气 | 集气罩+油烟净化器+UV活性炭一体机+15m（离地高度）排气筒 |

（6）生产平面布置及雨污管网走向情况

图3.5-29 厂区平面布置及雨污管网走向图

（7）主要生产工艺介绍

热升华转印布生产工艺流程及产污环节见下图所示：

图3.5-30 热升华转印布生产工艺流程及产污环节图

（8）主要产排污情况分析：

项目运营期排放的主要污染物具体情况见表3.5-34。

表3.5-34 主要污染物排放情况

| 类别 | 污染源 | 排放主要污染物 | 处理设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 热转印废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+油烟净化器+UV活性炭一体机+15m（离地高度）排气筒 |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD、氨氮、SS | 三级化粪池 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、绿化 |
| 固废 | 生产过程 | 废转印纸 | 外售其他厂家 |
|  |  | 水性墨水空瓶 | 生产厂家直接回收 |
|  |  | 废活性炭 | 暂存于危废暂存间，后期委托有危废资质的单位进行处理 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |

- 该公司需要关注的污染物：非甲烷总烃、COD、BOD、氨氮、SS。

综上，经过分析评价后得知，泉州新晨曦数码印花有限公司企业生产活动产生的废气由集气罩+油烟净化器+UV活性炭一体机处理后由高排气筒排放，生活污水排入市政污水管网，一般固废均得到妥善处置，危险废物暂存于危废暂存间，后期委托有危废资质的单位进行处理，故企业生产过程中对周围环境产生的影响不显著。

四、泉州市楠吉星工艺品有限公司

（1）资料来源

泉州市楠吉星工艺品有限公司《树脂工艺品生产项目环境影响报告表》（泉洛环评[2020]表81号）（2020年8月25日）和《泉州市楠吉星工艺品有限公司树脂工艺品生产项目环境保护验收监测报告表》（2022年2月）；借阅档案及现场踏勘。

（2）主要产品及产量

年产8万件树脂工艺品。

（3）主要生产设备

泉州市楠吉星工艺品有限公司的生产设备如下表3.5-35。

表3.5-35 泉州市楠吉星工艺品有限公司主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空泵（6个抽真空箱） | 3台 | 5 | 抛光机 | 1台 |
| 2 | 空压机 | 1台 | 6 | 水帘柜 | 1台 |
| 3 | 搅料机 | 2台 | 7 | 气枪 | 1把 |
| 4 | 磨底机 | 1台 |  |  |  |

（4）主要原辅材料

主要原辅材料详见表3.5-36。这些材料在市场上供应充足，均可在市场上直接购买。

表3.5-36 主要原辅材料使用情况

| 序号 | 主要产品 | 主要原辅材料名称 | 来源 | 年用量 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 树脂工艺品 | 不饱和树脂 | 外购 | 20吨 | TiO2、滑石粉、不饱和聚酯、苯乙烯 |
| 2 |  | 石粉 | 外购 | 25吨 | CaCO3 |
| 3 |  | 固化剂 | 外购 | 0.6吨 | 过氧化钾乙酮 |
| 4 |  | 硅胶 | 外购 | 1吨 | 二氧化硅 |
| 5 |  | 石膏 | 外购 | 5吨 | CaSO4 |
| 6 |  | 油性油漆 | 外购 | 0.7吨 | 聚氨酯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯 |
| 7 |  | 无苯天那水 | 外购 | 2吨 | 乙酸丁酯、乙酸乙酯、正丁醇、乙醇、丙酮、甲缩醛、化白水 |
| 8 |  | 包装材料 | 外购 | 8万个 | PE塑料袋、纸箱 |
| 9 | / | 水 | 市政 | 534.36吨 | H2O |
| 10 | / | 电 | 电力公司 | 1.5万kWh | / |

（5）项目组成

表3.5-37  项目主要建设内容

| 类别 | 项目名称 | 建设规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 包装区 | 建筑面积254m2 |
|  | 彩绘区 | 建筑面积384m2 |
|  | 喷漆区 | 建筑面积24m2 |
|  | 打磨区 | 建筑面积24m2 |
|  | 注浆区 | 建筑面积400m2 |
|  | 搅浆区 | 建筑面积12m2 |
|  | 吹灰区 | 建筑面积24m2 |
| 其他设施 | 办公室 | 建筑面积40m2 |
|  | 卫生间 | 建筑面积8m2 |
| 公用工程 | 供水 | 市政管网统一供给 |
|  | 供电 | 市政供电系统统一供给 |
|  | 排水 | 雨污分流依托市政管网，污水纳入城东污水处理厂 |
| 环保工程 | 废水处理设施 | 生活污水 | 100m3化粪池（依托出租方） |
|  | 噪声处理设施 | 减震、降噪、消声 |
|  | 固废处理设施 | 垃圾筒、20m2固体废物仓库、10m2危废暂存车间 |
|  | 废气处理设施 | 注浆废气及彩绘废气 | 集气罩+过滤棉+1#光解活性炭一体化设施+18m排气筒DA001 |
|  |  | 搅浆废气 |  |
|  |  | 吹灰粉尘 | 排气扇 |
|  |  | 打磨修边粉尘 | 集气装置+布袋除尘器 |
|  |  | 喷漆废气 | 水帘柜+喷淋塔+2#光解活性炭一体化设施+18m排气筒DA002 |

（6）生产平面布置及雨污管网走向情况

图3.5-31 厂区平面布置及雨污管网走向图

（7）主要生产工艺介绍

树脂工艺品生产工艺流程及产污环节见下图所示：

图3.5-32 树脂工艺品生产工艺流程及产污环节图

（8）主要产排污情况分析：

项目运营期排放的主要污染物具体情况见表3.5-38。

表3.5-38 主要污染物排放情况

| 类别 | 污染源 | 排放主要污染物 | 处理设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 注浆废气及彩绘废气 | 非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯 | 集气罩+过滤棉+1#光解活性炭一体化设施+18m排气筒DA001 |
|  | 搅浆废气 | 颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯 |  |
|  | 吹灰粉尘 | 颗粒物 | 排气扇 |
|  | 打磨修边粉尘 | 颗粒物 | 集气装置+布袋除尘器 |
|  | 喷漆废气 | 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯 | 水帘柜+喷淋塔+2#光解活性炭一体化设施+18m排气筒DA002 |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD、氨氮、SS | 100m3三级化粪池 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 减震、降噪、消声 |
| 固废 | 生产过程 | 边角料、废弃模具、收集粉尘、废包装材料、废过滤棉 | 收集后外售相关单位回收利用 |
|  |  | 废漆渣、水帘废水、喷淋废水、废UV灯管、废活性炭 | 暂存于危废暂存间，后期由生产厂家回收利用 |
|  |  | 废原料空桶 | 暂存于危废暂存间，后期委托有危废资质的单位进行回收处置 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |

- 该公司需要关注的污染物：颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、COD、BOD、氨氮、SS。

综上，经过分析评价后得知，泉州市楠吉星工艺品有限公司企业生产活动产生的废气有相应处理设施处理后由高排气筒排放，生活污水排入市政污水管网，一般固废均得到妥善处置，危险废物暂存于危废暂存间，后期委托有危废资质的单位进行处理，故企业生产过程中对周围环境产生的影响不显著。

2.1.3.5泉州三工金刚石工具有限公司

（1）资料来源

泉州三工金刚石工具有限公司《泉州三工金刚石工具有限公司迁建项目环境影响报告表》（[2008]093号）（2008年7月4日）、《泉州三工金刚石工具有限公司年产人造金刚石10万个项目环评补充说明》（2013年9月4日）；借阅档案及现场踏勘。

（2）主要产品及产量

年产人造金刚石制品10万个。

（3）主要生产设备

泉州三工金刚石工具有限公司的生产设备如下表2.1-39。

表2.1-35 泉州三工金刚石工具有限公司主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动热压机 | 9台 | 4 | 车床 | 1台 |
| 2 | 冷压机 | 2台 | 5 | 钻铣床 | 2台 |
| 3 | 砂轮机 | 3台 | 6 | 高频电焊机 | 2台 |

（4）主要原辅材料

主要原辅材料详见表2.1-40。这些材料在市场上供应充足，均可在市场上直接购买。

表2.1-40 主要原辅材料使用情况

| 序号 | 主要产品 | 主要原辅材料名称 | 来源 | 年用量 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人造金刚石制品 | 人造金刚石 | 外购 | 30万克拉 | C |
| 2 |  | 钛粉 | 外购 | 5吨 | Ti |
| 3 |  | 铜粉 | 外购 | 3吨 | Cu |
| 4 |  | 镍粉 | 外购 | 1吨 | Ni |
| 5 |  | 焊片 | 外购 | 100公斤 | Cu |
| 6 | / | 水 | 市政 | 1000吨 | H2O |
| 7 | / | 电 | 电力公司 | 3万kWh | / |

（5）项目组成

项目主要由主体工程、辅助工程、环保工程组成。主体工程包括生产车间等，辅助工程包括办公室、宿舍楼等，厂区内供电、供水及雨污管网等依托市政管线。

（6）生产平面布置及雨污管网走向情况

图2.1-33 厂区平面布置及雨污管网走向图

（7）主要生产工艺介绍

人造金刚石制品生产工艺流程及产污环节见下图所示：

图2.1-34 人造金刚石制品生产工艺流程及产污环节图

（8）主要产排污情况分析：

项目运营期排放的主要污染物具体情况见表3.5-41。

表3.5-41 主要污染物排放情况

| 类别 | 污染源 | 排放主要污染物 | 处理设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 打磨粉尘 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m排气筒 |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD、氨氮、SS | 三级化粪池 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、绿化 |
| 固废 | 生产过程 | 边角料 | 回收利用 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |

（9）该公司需要关注的污染物：颗粒物、COD、BOD、氨氮、SS。

⑤泉州市建筑产业化有限责任公司

（1）资料来源

泉州市建筑产业化有限责任公司《泉州绿色建筑产业园项目环境影响报告表》（泉洛环评[2018]表50号）（2018年7月13日）；借阅档案及现场踏勘。

（2）主要产品及产量

年产预应力装配式部品、部件3.5万立方米。

（3）主要生产设备

泉州市建筑产业化有限责任公司的生产设备如下表3.5-42。

表3.5-42 泉州市建筑产业化有限责任公司主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定台模生产线设备 | 固定模台 | 39张 | 16 | PC预制件自动化生产线 | 立体养护窑 | 1套 |
| 2 |  | 中间过渡仓 | 1台 | 17 |  | 预养护窑 | 1套 |
| 3 |  | 清洗平台（含高压水枪） | 1套 | 18 |  | 流水线控制系统 | 1套 |
| 4 |  | 提斗布料机 | 2套 | 19 |  | 筒式送料机 | 1套 |
| 5 |  | 成品转运车 | 4台 | 20 |  | 清洗平台（含高压水枪） | 1套 |
| 6 | PC预制件自动化生产线 | 导向轮 | 360个 | 21 |  | 拉毛机 | 1套 |
| 7 |  | 驱动轮 | 78个 | 22 |  | 边模输送线 | 1套 |
| 8 |  | 布料机（摊铺式布料机） | 1套 | 23 |  | 模台 | 50张 |
| 9 |  | 低噪振动台 | 1套 | 24 | 提升斗式搅拌站 | 1套 |
| 10 |  | 模台横移车 | 3台 | 25 | 钢筋调直切断机 | 1台 |
| 11 |  | 侧翻机 | 1台 | 26 | 数控钢筋弯箍机 | 1台 |
| 12 |  | 清理机 | 1台 | 27 | 套丝机 | 1台 |
| 13 |  | 脱模机 | 1台 | 28 | 折弯机 | 1台 |
| 14 |  | 抹光机 | 1台 | 29 | 切断机 | 1台 |
| 15 |  | 堆垛机 | 1套 |  |  |  |

（4）主要原辅材料

主要原辅材料详见表3.5-43。这些材料在市场上供应充足，均可在市场上直接购买。

表3.5-43 主要原辅材料使用情况

| 序号 | 主要产品 | 主要原辅材料名称 | 来源 | 年用量 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预应力装配式部品、部件 | 钢筋 | 外购 | 3520吨 | Fe、C |
| 2 |  | 水泥 | 外购 | 11400吨 | CaCO3 |
| 3 |  | 粉煤灰 | 外购 | 1200吨 | SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3 |
| 4 |  | 减水剂 | 外购 | 180吨 | 聚羧酸 |
| 5 |  | 沙子 | 外购 | 40800吨 | SiO2 |
| 6 |  | 石子 | 外购 | 52800吨 | CaCO3、SiO2 |
| 7 | / | 水 | 市政 | 20728吨 | H2O |
| 8 | / | 电 | 电力公司 | 30万kWh | / |

（5）项目组成

表3.5-44 项目主要建设内容

| 类别 | 项目名称 | 建设规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 1层钢结构，总建筑面积约15000m2，设置搅拌区、钢筋裁剪笼绑区、布料区、养护区、清模区 |
| 辅助工程 | 办公宿舍楼 | 3层砖混结构，总建筑面积约5000m2 |
| 储运工程 | 筒仓 | 3个，其中1个贮存粉煤灰、2个贮存水泥粉料，单个容积200t |
|  | 砂石仓库 | 位于生产车间内，总建筑面积500m2，主要为沙子、石子堆存，设置配料系统 |
|  | 自然养护窑 | 位于生产车间内，总建筑面积5600m2，主要为产品养护 |
| 公用工程 | 供水 | 由市政给水管网供应 |
|  | 供电 | 依托区域市政电网供电 |
| 环保工程 | 废水处理设施 | 生活污水 | 依托出租方化粪池、污水管网 |
|  |  | 生产废水 | 经沉淀池处理后循环使用 |
|  | 噪声处理设施 | 定期对设备进行检修和维护 |
|  | 固废处理设施 | 垃圾桶、一般固废暂存间 |
|  | 废气处理设施 | 混凝土配料搅拌系统粉尘 | 经袋式除尘装置处理后通过15m高排气筒排放 |
|  |  | 筒仓废气 | 经筒仓自带的袋式除尘装置处理后分别由15m高排气筒排放 |
|  |  | 卸车时的起尘 | 无组织形式排放，项目对原料堆场采取围墙结构、内设置喷淋系统抑制扬尘 |
|  |  | 堆场扬尘 |  |
|  |  | 运输车辆动力起尘 | 无组织形式排放，进出厂区道路已硬化，对路面及时洒水抑尘 |
|  |  | 物料铲运过程产生的粉尘 | 堆场设置喷淋系统抑制铲运过程产生的扬尘 |

（6）生产平面布置及雨污管网走向情况

图3.5-35 厂区平面布置及雨污管网走向图

（7）主要生产工艺介绍

预应力装配式部品、部件生产工艺流程及产污环节见下图所示：

图3.5-36 预应力装配式部品、部件生产工艺流程及产污环节图

（8）主要产排污情况分析：

项目运营期排放的主要污染物具体情况见表3.5-45。

表3.5-45 主要污染物排放情况

| 类别 | 污染源编号 | 污染源 | 排放主要污染物 | 处理设施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 碎石、沙铲运扬尘 | 颗粒物 | 无组织形式排放，项目物料转运过程在运输车上方覆盖毡布减少扬尘 |
|  | G6 | 碎石、沙卸车起尘 | 颗粒物 |  |
|  | G2、G3 | 筒仓进料粉尘 | 颗粒物 | 无组织形式排放 |
|  | G4 | 混凝土配料搅拌系统 | 颗粒物 | 经袋式除尘装置处理后通过15m排气筒排放 |
|  | G5 | 筒仓顶呼吸孔及库底粉尘 | 颗粒物 | 库底采用负压吸风收尘装置，与库顶呼吸孔共用一台筒仓顶布袋收尘器处理后通过15m排气筒排放 |
|  | G7 | 碎石、沙堆场起尘 | 颗粒物 | 无组织形式排放，项目拟对车间内堆场采取围墙、内设置喷淋系统抑制扬尘 |
|  | G8 | 运输车辆动力起尘 | 颗粒物 | 进出厂区道路已硬化，要求项目通过对路面及时洒水抑尘，粉尘以无组织形式排放 |
| 废水 | W1 | 清洗废水 | COD、BOD、氨氮、SS | 经沉淀处理后回用于搅拌工序，不外排 |
|  | W2 | 生活污水 | COD、BOD、氨氮、SS | 三级化粪池 |
| 噪声 | / | 生产设备 | 噪声 | 隔声、绿化 |
| 固废 | S1 | 钢筋裁剪 | 边角料 | 集中收集后外售给回收单位处理 |
|  | S2 | 拆模过程 | 边角料 | 集中收集后回用于搅拌工序 |
|  | S3 | 沉淀池 | 沉渣 | 通过砂石分离器分离后作为原材料回用于生产 |
|  | S4 | 袋式除尘装置 | 粉尘 | 集中收集后回用于搅拌工序 |
|  | S5 | 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |

- 该公司需要关注的污染物：颗粒物、COD、BOD、氨氮、SS。

综上，经过分析评价后得知，泉州三工金刚石工具有限公司企业生产活动产生的废气有相应处理设施处理后由高排气筒排放，企业生产废水循环使用，生活污水排入市政污水管网，一般固废均得到妥善处置，故企业生产过程中对周围环境产生的影响不显著。

⑥泉州嘉福机械有限公司

（1）资料来源

泉州嘉福机械有限公司《泉州嘉福机械有限公司纺织机械配件生产迁建项目环境影响报告表》（泉洛环评[2022]表39号）（2022年8月26日）和《泉州嘉福机械有限公司纺织机械配件生产迁建项目竣工环境保护验收监测报告表》（2022年11月）；借阅档案及现场踏勘。

（2）主要产品及产量

年产纺织机械配件108吨。

（3）主要生产设备

泉州嘉福机械有限公司的生产设备如下表3.5-46。

表3.5-46 泉州嘉福机械有限公司主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通车床 | 39张 | 6 | 镗床 | 360个 |
| 2 | 台式钻床 | 1台 | 7 | 摇臂钻床 | 78个 |
| 3 | 空压机 | 1套 | 8 | 数控车床 | 1套 |
| 4 | 双面铣 | 2套 | 9 | 氩焊机 | 1套 |
| 5 | 铣床 | 4台 | 10 | 油压机 | 3台 |

（4）主要原辅材料

主要原辅材料详见表3.5-47。这些材料在市场上供应充足，均可在市场上直接购买。

表3.5-47 主要原辅材料使用情况

| 序号 | 主要产品 | 主要原辅材料名称 | 来源 | 年用量 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纺织机械配件 | 不锈钢 | 外购 | 120吨 | Cr、Cu |
| 2 |  | 不锈钢丝 | 外购 | 0.3吨 | Cr、Cu |
| 3 |  | 氩气 | 外购 | 10瓶 | Ar |
| 4 |  | 润滑油 | 外购 | 1吨 | 基础油和添加剂 |
| 5 |  | 切削液 | 外购 | 0.5吨 | 基础油和添加剂 |
| 6 |  | 液压油 | 外购 | 0.5吨 | 中性基础油、抗氧和防锈添加剂 |
| 7 |  | 劳保用品 | 外购 | 0.015吨 | 塑胶手套、抹布 |
| 8 | / | 水 | 市政 | 150吨 | H2O |
| 9 | / | 电 | 电力公司 | 2.5万kWh | / |

（5）项目组成

表3.5-48 项目主要建设内容

| 类别 | 项目名称 | 建设规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 建筑面积1707m2，包括机加工区、电焊区及组装区 |
| 辅助工程 | 办公室 | 建筑面积100m2 |
| 公用工程 | 供水 | 市政管网统一供给 |
|  | 供电 | 市政供电系统统一供给 |
|  | 排水 | 雨污分流依托市政管网，纳入城东污水处理厂 |
| 环保工程 | 废水处理设施 | 生活污水 | 化粪池（15m3，依托出租方） |
|  | 噪声处理设施 | 减震、降噪、消声 |
|  | 固废处理设施 | 垃圾筒、一般固废暂存区、危废暂存间 |
|  | 废气处理设施 | 焊接烟尘 | 移动式焊接烟尘处理器（TA001） |

（6）生产平面布置及雨污管网走向情况

图3.5-37 厂区平面布置及雨污管网走向图

（7）主要生产工艺介绍

纺织机械配件加工工艺流程及产污环节见下图所示：

图3.5-38 纺织机械配件加工工艺流程及产污环节图

（8）主要产排污情况分析：

项目运营期排放的主要污染物具体情况见表3.5-49。

表3.5-49 主要污染物排放情况

| 类别 | 污染源 | 排放主要污染物 | 处理设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 移动式焊接烟尘处理器（TA001） |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD、氨氮、SS | 化粪池（15m3，依托出租方） |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 减震、降噪、消声 |
| 固废 | 生产过程 | 钢屑及边角料 | 收集后外售给回收单位处理 |
|  |  | 收集粉尘 |  |
|  |  | 废气瓶 | 由生产厂家直接回收利用 |
|  |  | 废切削液 | 危废间暂存，委托有危废资质的单位转运处置 |
|  |  | 破损的原材料空桶 |  |
|  |  | 废原料空桶 | 危废间暂存，由生产厂家直接回收利用 |
|  |  | 废含油手套及废抹布 | 环卫部门清运 |
|  | 生活 | 生活垃圾 |  |

（9）该公司需要关注的污染物：颗粒物、COD、BOD、氨氮、SS。

综上，经过分析评价后得知，泉州嘉福机械有限公司企业生产活动产生的废气有相应处理设施处理后由高排气筒排放，生活污水排入市政污水管网，一般固废均得到妥善处置，危险废物暂存危废间，并委托有危废资质的单位转运处置，故企业生产过程中对周围环境产生的影响不显著。

⑦信和新材料股份有限公司

（1）资料来源

信和新材料股份有限公司《泉州市信和涂料有限公司塘西厂环境影响评价报告表》》（[2003]106号）（2003年7月17日）和《信和新材料股份有限公司设备变更环境影响补充说明》（2015年3月13日）、《粉末涂料扩建生产项目》（泉洛环评【2021】表93号）（2021年9月30日）；借阅档案及现场踏勘。

（2）主要产品及产量

年产环氧类涂料3000吨、丙烯酸涂料2000吨、聚氨酯涂料2000吨、氨基类涂料2000吨、水性涂料1000吨、粉末涂料1000吨。

（3）主要生产设备

信和新材料股份有限公司的生产设备如下表3.5-50。

表3.5-50 信和新材料股份有限公司主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研磨机 | 51台 | 7 | 一级纯净水设备 | 1套 |
| 2 | 三辊研磨机 | 2台 | 8 | 搅拌机 | 2个 |
| 3 | 分散机/搅拌机 | 46台 | 9 | 挤出机 | 2个 |
| 4 | 分散缸 | 72个 | 10 | 压片机 | 2个 |
| 5 | 溶剂贮罐 | 30m3 | 2个 | 11 | 研磨机 | 2个 |
| 6 |  | 50m3 | 13个 | 12 | 研磨冷风机 | 2个 |

（4）主要原辅材料

主要原辅材料详见表3.5-51。这些材料在市场上供应充足，均可在市场上直接购买。

表3.5-51 主要原辅材料使用情况

| 序号 | 主要原辅材料名称 | 来源 | 年用量 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚氨酯树脂 | 外购 | 1404吨 | 聚氨酯 |
| 2 | 颜料 | 外购 | 2856吨 | 炭黑、酞菁蓝、酞菁绿、颜料黄、颜料红 |
| 3 | 钛白粉 | 外购 | 212.7865吨 | TiO2 |
| 4 | 丙烯酸树脂 | 外购 | 802吨 | 丙烯酸树脂 |
| 5 | 环氧树脂 | 外购 | 1196吨 | 环氧树脂 |
| 6 | 氨基树脂 | 外购 | 797吨 | 氨基树脂 |
| 7 | 甲苯 | 外购 | 200吨 | 甲苯 |
| 8 | 二甲苯 | 外购 | 1470吨 | 二甲苯 |
| 9 | 醋酸丁酯 | 外购 | 598吨 | 乙酸丁酯 |
| 10 | 醋酸乙酯 | 外购 | 121吨 | 乙酸乙酯 |
| 11 | 乙醇 | 外购 | 106吨 | 乙醇 |
| 12 | 水性丙烯酸乳液 | 外购 | 250吨 | 丙烯酸 |
| 13 | 十二碳醇酯 | 外购 | 5.5吨 | 十二碳醇酯 |
| 14 | 丙二醇 | 外购 | 6.5吨 | 丙二醇 |
| 15 | 消泡剂 | 外购 | 10吨 | 聚甲基硅氧烷、矿物油 |
| 16 | 分散剂 | 外购 | 30吨 | 三聚磷酸钠 |
| 17 | 石脑油 | 外购 | 460吨 | 清油 |
| 18 | 助剂 | 外购 | 50吨 | 丙二醇醚类 |
| 19 | 正丁醇 | 外购 | 200吨 | 正丁醇 |
| 20 | 水 | 市政 | 6498吨 | H2O |
| 21 | 电 | 电力公司 | 200万kWh | / |

（5）项目组成

表3.5-52  项目主要建设内容

| 类别 | 项目名称 | 建设规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 占地面积20000m2，包含A车间、B车间、储罐区、原料仓库和成品仓库1、成品仓库2 |
|  | 宿舍楼及办公室 | 占地面积2000m2，包含宿舍楼和办公楼 |
|  | 绿化及空地 | 占地面积24666.7m2 |
| 公用工程 | 供水 | 由市政自来水管网供给 |
|  | 排水 | 雨污分流依托市政管网，纳入绿谷基地生活污水处理设施 |
|  | 供电 | 市政供电局统一供给 |
|  | 消防 | 市政管网提供，设有室外消防栓，厂内设消防灭火器等 |
| 环保工程 | 废水处理设施 | 生活污水 | 化粪池 |
|  | 噪声处理设施 | 厂房隔声、减震 |
|  | 固废处理设施 | 垃圾收集桶、固废暂存间、危废贮存间 |
|  | 废气处理设施 | A车间废气 | 袋式除尘+活性炭吸附设备+20m排气筒 |
|  |  | B车间废气 | 袋式除尘+活性炭吸附设备+20m排气筒 |

（6）生产平面布置及雨污管网走向情况

图3.5-39 厂区平面布置及雨污管网走向图

（7）主要生产工艺介绍

涂料生产工艺流程及产污环节见下图所示：

图3.5-40 涂料生产工艺流程及产污环节图

（8）主要产排污情况分析：

项目运营期排放的主要污染物具体情况见表3.5-53。

表3.5-53 主要污染物排放情况

| 类别 | 污染源 | 排放主要污染物 | 处理设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | A车间废气 | 颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 袋式除尘+活性炭吸附设备+20m排气筒 |
|  | B车间废气 | 颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 袋式除尘+活性炭吸附设备+20m排气筒 |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD、氨氮、SS | 化粪池 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 厂房隔声、减震 |
| 固废 | 生产过程 | 滤渣 | 危废间暂存，委托福建兴业东江环保科技有限公司转运处置 |
|  |  | 废活性炭 |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |

- 该公司需要关注的污染物：颗粒物、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、非甲烷总烃、COD、BOD、氨氮、SS。

- 该公司已根据要求开展地下水和土壤的自行监测，根据2021年9月17日委托福建拓普检测技术有限公司的自行监测报告，自行监测报告结果见表3.5-54、表3.5-55，监测点位图见图3.5-38。

根据查阅的监测数据，监测点位的地下水符合（GB/T 14848-2017）《地下水质量标准》表1、表2Ⅴ类指标，监测点位的土壤符合（GB36600-2018）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》表1、表2的第二类用地筛选值及管控制指标。

图3.5-41 信和新材料股份有限公司地下水和土壤自行监测点位图

综上，经过分析评价后得知，信和新材料股份有限公司企业生产活动产生的废气由袋式除尘+活性炭吸附设备处理后由高排气筒排放，生活污水排入市政污水管网，一般固废均得到妥善处置，危险废物暂存危废间，并委托福建兴业东江环保科技有限公司转运处置，故企业生产过程中对周围环境产生的影响不显著。

⑧泉州天星气体有限公司

（1）资料来源

泉州天星气体有限公司《泉州天星气体有限公司环境影响报告表》（[2009]041号）（2009年8月18日）和《气瓶刷漆建设项目环境影响报告表》（泉洛环评[2019]表24号）（2019年4月11日）；借阅档案及现场踏勘。

（2）主要产品及产量

年充装瓶装工业氧气182万瓶、瓶装医用氧气91万瓶、瓶装氮气22万瓶、瓶装氩气44万瓶、瓶装二氧化碳219万瓶、瓶体刷漆5000瓶。

（3）主要生产设备

泉州天星气体有限公司的生产设备如下表3.5-56。

表3.5-56 泉州天星气体有限公司生产主要设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液体泵 | 5台 |
| 2 | 气化器 | 5台 |
| 3 | 低温充气泵 | 5台 |
| 4 | 充装汇流排管道 | 1套 |
| 5 | 漆刷 | / |

（4）主要原辅材料

主要原辅材料详见表3.5-57。这些材料在市场上供应充足，均可在市场上直接购买。

表3.5-57 主要原辅材料使用情况

| 序号 | 主要产品 | 主要原辅材料名称 | 来源 | 年用量 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓶装工业氧气、瓶装医用氧气、瓶装氮气、瓶装氩气、瓶装二氧化碳 | 氧气（液态） | 外购 | 225万Nm3 | O2 |
| 2 |  | 氮气（液态） | 外购 | 18万Nm3 | N2 |
| 3 |  | 氩气（液态） | 外购 | 36万Nm3 | Ar |
| 4 |  | 二氧化碳（液态） | 外购 | 180万Nm3 | CO2 |
| 5 |  | 气罐（5.5L）足额贮存气体量0.825Nm3 | 外购 | 558万个 | 不锈钢罐 |
| 6 | 瓶体刷漆 | 铝粉磁漆 | 外购 | 0.03吨 | 醇酸树脂、硝化棉浆、苯、甲苯、二甲苯 |
| 7 |  | 黑漆 | 外购 | 0.03吨 |  |
| 8 |  | 白漆 | 外购 | 0.03吨 |  |
| 9 |  | 中灰漆 | 外购 | 0.03吨 |  |
| 10 |  | 孔雀蓝漆 | 外购 | 0.03吨 |  |
| 11 |  | 松节油 | 外购 | 0.12吨 | α-蒎烯、β-蒎烯 |
| 12 | / | 水 | 市政 | 300吨 | H2O |
| 13 | / | 电 | 电力公司 | 21万kWh | / |

（5）项目组成

表3.5-58  项目主要建设内容

| 类别 | 项目名称 | 建设规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 厂房 | 租赁建筑面积为1200m2 |
| 公用工程 | 供水 | 市政管网统一供给 |
|  | 排水 | 雨污分流，依托市政管网，纳入城东污水处理厂 |
|  | 供电 | 市供电局供电 |
|  | 消防 | 工程消防用水由市政管网提供，设有室外消防栓，厂内设有消防灭火器 |
| 环保工程 | 废水处理设施 | 生活污水 | 依托厂房原有化粪池、污水管网 |
|  | 噪声处理设施 | 减振垫、隔声门窗 |
|  | 固废处理设施 | 垃圾桶、一般固废暂存区、危废暂存间 |
|  | 废气处理设施 | 刷漆废气 | 集气装置+uv光解等离子一体化设施+15 m排气筒 |

（6）生产平面布置及雨污管网走向情况

图3.5-42 厂区平面布置及雨污管网走向图

（7）主要生产工艺介绍

①气体瓶装工艺流程及产污环节

图3.5-43 气体瓶装工艺流程及产污环节图

②刷漆工艺流程及产污环节

图3.5-44 刷漆工艺流程及产污环节图

（8）主要产排污情况分析：

项目运营期排放的主要污染物具体情况见表3.5-59。

表3.5-59  主要污染物排放情况

| 类别 | 污染源 | 排放主要污染物 | 处理设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 刷漆废气 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 集气装置+uv光解等离子一体化设施+15 m排气筒 |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD、氨氮、SS | 化粪池（15m3，依托出租方） |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 减震、降噪、消声 |
| 固废 | 生产过程 | 废原料空桶 | 暂存于危废间，生产厂家回收 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |

- 该公司需要关注的污染物：苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、COD、BOD、氨氮、SS。

综上，经过分析评价后得知，泉州天星气体有限公司企业生产活动产生的废气由集气装置+uv光解等离子一体化设施处理后由高排气筒排放，生活污水排入市政污水管网，一般固废均得到妥善处置，危险废物暂存危废间，由生产厂家回收，故企业生产过程中对周围环境产生的影响不显著。

### 3.5.2环境行政处罚情况调查

#### 3.5.2.1 地块的环境行政处罚

经查询IPE及洛江区人民政府官网，地块内未发生环境行政处罚的事件和投诉事件。

#### 3.5.2.2 地块周边企业的环境行政处罚

经查询IPE及洛江区人民政府官网，地块周边企业（1km范围）发生环境行政处罚事件见表3.5-60。

表3.5-60 地块周边环境行政处罚事件回顾

| 公司名称 | 时间 | 处罚文号 | 事项（摘录） | 对本地块的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泉州丽佳艺品有限公司 | 2018年3月 | 泉洛政环罚字〔2018〕19号 | ①彩绘车间未配套污染防治设施；喷漆车间喷漆工序仅配套有水帘除尘设施，水帘设施内堆满杂物未在运行，未配套末端污染治理设施。②注浆车间外真空泵废机油大量渗漏外排，经抽查监测，pH值超过《污水综合排放标准》中的排放标准。③废油漆桶、废树脂桶等危废包材与生活垃圾混合贮存堆积，并交由无资质的单位进行处置。 | 企业位于地块上风向，未处理废气可能会对地块造成一定影响。 |
| 泉州市楠吉星工艺品有限公司 | 2022年8月24日 | 闽泉环罚〔2022〕313号 | “产生含挥发性有机废气的生产和服务活动，未在密闭空间或者设备中进行，未按照有关规定安装、使用污染防治设施，或者未采取减少废气排放措施的；······”。 | 企业位于地块上风向，企业生产活动中的产生含挥发性有机废气可能会对地块造成一定影响。 |
| 泉州腾达精铸有限公司 | 2017年11月 | 泉洛政环罚字[2017]43号 | 危险废物储存间未设置明显标识，未建立危险废物进出台账，生产至今未见危险废物转移联单。 | 企业位于地块上风向，地下水下游，对地块影响不显著。 |
| 泉州天星气体有限公司 | 2018年11月 | 闽泉环罚[2018]716号 | 建设项目的环境影响评价文件经批准后，新建气瓶刷漆项目，未重新报批环境影响评价文件。 | 企业位于地块西北侧795m，其生产活动中的产生含挥发性有机废气可能会对地块造成一定影响。 |
| 泉州牧洁卫浴有限公司 | 2018年3月 | 泉洛政环罚字〔2018〕14号 | 未依法报批建设项目环境影响评价文件擅自投入生产。 | 企业位于地块西北侧850m，其生产活动中的产生的废水废气可能会对地块造成一定影响。 |
| 泉州肯特礼品有限公司 | 2018年3月 | 泉洛政环罚字〔2018〕16号 | ①彩绘车间未配套废气收集治理设施，有机废气无组织排放；②废油漆桶等危险废物包材与其他生活垃圾混合乱堆放，未按危险废物规范收集管理；③生产废水超标排放。 | 企业位于地块西北侧619m，其生产活动中的产生的废水废气可能会对地块造成一定影响。 |

3.5.5 第一阶段调查结论

本次调查资料收集包括组建调查小组收集地块相关工业企业的环保资料、地勘资料、水文地质资料等；现场踏勘包括对地块异常气味、重点关注区域的辨析、拍照、现场记录，XRF、PID快筛等方式判断地块可能受污染情况。

通过相关资料收集分析，结合人员访谈及现场踏勘，对调查地块、相邻地块现状和历史主要生产活动、环境状况以及上游企业历史生产情况等调查，经分析判断，得出第一阶段土壤污染状况调查结论如下：

（1）地块位于泉州市洛江区塘西中路旁，地下水流向由西南至东北，下游不涉及地下水饮用水源补给径流区和保护区。

（2）地块历史时期均为山林地，不存在人为使用痕迹，地块现状在进行山地平整，未涉及工况用途、规模化养殖或有毒有害物质储存与输送；未曾使用污水灌溉；未涉及环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋等。

（3）东北侧1km范围内工业企业为本次污染调查疑似污染源。东北侧相邻地块泉州丽佳艺品有限公司产生的污染物（乙酸乙酯、乙酸丁酯、非甲烷总烃、苯乙烯）、泉州喜鑫福工艺品有限公司产生的污染物（苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、苯乙烯）、泉州汇成针织有限公司产生的污染物（甲苯、二甲苯、非甲烷总烃）、泉州市楠吉星工艺品有限公司产生的污染物（甲苯、二甲苯、非甲烷总烃）。地块周边1km范围内存在2家化工厂，分别是信和新材料股份有限公司和泉州天星气体有限公司，2家企业可能对地块产生影响的污染物分别是甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、非甲烷总烃和苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。

周边环境可能存在的污染物包括：苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、苯乙烯和非甲烷总烃，可能通过大气沉降的途径进入土壤。按照国家场地相关规定，本区域需进入第二阶段的土壤污染状况调查工作，即初步采样分析工作，进一步对地块土壤采样分析，确认污染物的浓度和分布。

# 4.工作计划

4.1布点和采样方案

4.1.1土壤监测点位布设

按照《福建省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及修复（风险管控）效果评估报告技术审核要点（试行）》（闽环保土〔2021〕8号）的要求：“第二阶段调查，如果地块面积≤5000m2，土壤采样点位数不少于3个；地块面积＞5000m2土壤柱状样采样点位数不少于6个。”“对照监测点位应尽量选择在一定时间内未经外界扰动且不受周边污染源影响的裸露土壤，采集表层土壤样品，尽可能选择对照点表层土壤类型与地块内土壤类型一致的点位，采样深度尽可能与地块表层土壤采样深度相同。”

依据人员访谈及资料收集的情况，项目调查地块为未开发利用地块，不属于重点区域，所在区域“对于堆场等非重点区域，采用随机布点法，原则上每5000m2应至少布设1个土壤采样点位”，本次调查地块均为非重点区域，故采用系统随机布点法，共布设11个土壤点位（其中1个对照点），对照点设置在本调查地块外部北侧的山林地，该区域未经外界扰动。土壤点位布设见图4.1-1。

图4.1-1 点位布设示意图

#### 4.1.1.2采样点深度

根据《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）中地块土壤污染状况调查初步采样监测点位的布设要求：“采样深度应扣除地表非土壤硬化层厚度，原则上应采集0-0.5m表层土壤样品，0.5m以下下层土壤样品根据判断布点法采集，建议0.5-6m土壤采样间隔不超过2m。同一性质土层厚度较大或出现明显污染痕迹时，根据实际情况在该层位增加采样点。一般情况下，应根据地块土壤污染状况调查阶段性结论及现场情况确定下层土壤的采样深度，最大深度应直至未受污染的深度为止。”

根据本地块污染识别和现场钻孔判断，本地块调查土壤样品采样深度结合现场快速检测结果和土层性质确定，采样间隔不超过2m，在同一性质土层中，通过PID和XRF现场快速检测和现场判断针对性的选择污染较重位置的土壤样品进行土壤样品的采集。

根据现场采样情况，本次调查土壤取样表层土壤样品深度为表层0~0.5m，深层土壤样品根据现场实际情况和XRF、PID快速检测结果中选取重金属、挥发性有机物含量较重的深度采样，污染痕迹较重位置采样间隔加密。本次土壤采样过程中XRF、PID快速检测结果均未超出《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）一类标准，现场采样XRF、PID快速检测结果见附件10。

#### 4.1.1.3土壤对照点布设

对照点设置在本调查地块外部北侧的山林地，该区域未经外界扰动，对照点取表层土壤，采样深度0~0.2m。本地块土壤对照点点位分布情况见图4.1-2。

4.1.2地下水监测点位布设

按照《福建省建设用地土壤污染状况调查、风险评估及修复（风险管控）效果评估报告技术审核要点（试行）》（闽环保土〔2021〕8号）的要求，“地下水监测点应设置在重点区域的内部或下游，并在上游设置对照点，每个地块地下水监测点应满足HJ25.2要求不少于三个点，且不在同一直线上。”

根据本调查地块地下水埋藏较深，地下水类型为潜水，主要受大气降水的下渗和上部含水层的渗流及侧向迳流补给，并总体随原地形由高向低方向渗流、排泄。经结合污染源分布及污染物迁移途径情况，本地块共设置4个地下水监测井。根据地块所在区域的地形地貌，地势为西南高东北低，结合岩土工程勘察报告可知，故本次地下水对照点设立在地块西南侧。地下水点位布设见图4.1-1，现场定点及布点位置确定理由情况见图4.1-2。

表4.1-1 本地块地下水监测井布设情况一览表

| 地下水井 | 布设位置 | 利用井/新建井 |
| --- | --- | --- |
| 监测井S1 | 地块内 | 新建井 |
| 监测井S2 | 地块内 | 新建井 |
| 监测井S3 | 地块内 | 新建井 |
| 监测井S0 | 地块外西南侧 | 新建井 |

4.1.3布点信息

依据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600）、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 24.1）、《建设用地土壤风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2）等规范要求和项目地块资料、现场勘探等明确土壤布点信息及监测项目。土壤布点信息见表4.1-2。

调查地块后期规划为中小学教育用地，因此本项目对照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600）中第一类用地筛选值。

表4.1-2 土壤布点信息表

| 点位 | 点位描述 | 经纬度坐标 | 岩土勘探报告相近点位 | 布点信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 编号 | 地下水埋深m |  |
| T0 | 对照点 | 118.65229961 24.95811588 | / | / | 背景点，仅采集表层0-0.5m土壤未受污染区域，周边山体 |
| T1 | 东北侧裸露山体 | 118.65254235 24.95767978 | ZK25 | 10.70 | 相邻地块存在多家工业企业，无法排除相邻地块对本地块的环境影响，故采用随机布点法，布设土壤监测点位 |
| S3、T2柱状样 | 东侧裸露山体 | 118.65269263 24.95747941 | DK24 | 12.70 |  |
| T3 | 东侧裸露山体 | 118.65346905 24.95701309 | DK42 | 16.81 |  |
| T4 | 中南部裸露山体 | 118.65280923 24.95661184 | ZK79 | 8.40 |  |
| S2、T5柱状样 | 东南侧裸露山体 | 118.65331751 24.95620209 | ZK105 | 2.30 |  |
| T6 | 西侧裸露山体 | 118.65190666 24.95693162 | DK74 | 9.20 |  |
| T7 | 西南部裸露山体 | 118.65257319 24.95575707 | ZK95 | 8.60 |  |
| T8 | 西北侧裸露山体 | 118.65157944 24.95756874 | ZK5 | 11.60 |  |
| S1、T9柱状样 | 北侧裸露山体 | 118.65222585 24.95786784 | ZK10 | 13.80 |  |
| T10 | 北侧裸露山体 | 118.65223926 24.95721978 | ZK36 | / |  |

依据《地下水质量标准》（GB/T 14848）等规范要求和项目地块资料、现场勘探等结果明确地下水布点信息及监测项目。地下水布点信息见表4.1-3。

调查地块地下水污染羽及下游区域不涉及地下水饮用水源补给径流区和保护区，采用《地下水质量标准》（GB/T 14848）中的Ⅳ类标准，故本项目对照《地下水质量标准》（GB/T14848）中Ⅳ类标准。

表4.1-3 地下水布点信息表

| 点位 | 点位描述 | 经纬度坐标 | 岩土勘探报告相近点位 | 布点信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 编号 | 地下水埋深m |  |
| S0 | 对照点 | 118.65119588 24.95706294 | / | / | 背景点（地下水上游位置） |
| S1 | 北侧裸露山体 | 118.65222585 24.95786784 | ZK10 | 13.80 | 根据地下水流向，将点位布设在地块的地下水下游方向 |
| S2 | 东南侧裸露山体 | 118.65331751 24.95620209 | ZK105 | 2.30 |  |
| S3 | 东侧裸露山体 | 118.65269263 24.95747941 | DK24 | 12.70 |  |

4.2 分析检测方案

4.2.1检测因子

本次调查监测项目依据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的要求进行筛选。根据前期调查结果，调查地块周边工业企业特征污染物：苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、苯乙烯和非甲烷总烃。

- 土壤检测指标：土壤检测指标：GB36600-2018中45项基本项目的指标+pH。：铬（六价）、汞、砷、镉、铜、铅、镍等7项重金属，氯甲烷、四氯化碳、氯仿、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2- 三氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯 、邻-二甲苯等 27 项挥发性有机物，苯胺、2-氯酚、硝基苯、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘等11项半挥发性有机物，pH。土壤所检项目执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第一类用地筛选值标准，pH值与对照点对比分析。

（2）地下水：本次地下水环境调查参照《地下水环境状况调查评价工作指南》（2019年9月）、《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）等相关要求，结合地块用地历史，确定检测因子为：pH、氨氮、重金属（砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍）、苯、甲苯、间&对-二甲苯、邻-二甲苯、氯乙烯、挥发酚共15项指标。

4.2.2检测分析方法

本次调查所检测的项目包含土壤、地下水，具体检测项目及方法见表4.2-1。

表4.2-1 本地块检测项目说明表.

| 环境介质 | 检测项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 土壤 | pH | 《土壤pH值的测定 电位法》（HJ 962-2018） |
|  | 砷 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法》（GB/T 22105.2-2008） |
|  | 镉 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T 17141-1997） |
|  | 铬（六价） | 《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》（HJ 1082-2019） |
|  | 铜 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491-2019） |
|  | 铅 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（GB/T 17141-1997） |
|  | 汞 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法》（GB/T 22105.1-2008） |
|  | 镍 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》（HJ 491-2019） |
|  | 挥发性有机物 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011） |
|  | 半挥发性有机物 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》（HJ 834-2017） |
|  |  | 《土壤和沉积物 的测定 气相色谱法》（HJ 1021-2019） |
| 地下水 | pH | 《水质 pH值的测定 电极法》HJ 1147-2020 |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009） |
|  | 砷 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 700-2014） |
|  | 镉 |  |
|  | 铜 |  |
|  | 铅 |  |
|  | 镍 |  |
|  | 六价铬 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》（GB/T 7467-1987） |
|  | 汞 | 《水质汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》（HJ 694-2014） |
|  | 苯 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 639-2012） |
|  | 甲苯 |  |
|  | 间&对-二甲苯 |  |
|  | 邻-二甲苯 |  |
|  | 氯乙烯 |  |
|  | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》（HJ 503-2009） |

4.2.3检测单位及资质

本次检测单位选用具备土壤、地下水相关检测能力，并具有国家计量认证合格资质（CMA）的第三方监测机构福建省海博检测技术有限公司，公司实验室检测人员具备扎实的环境监测、分析化学基础理论和专业知识，并且均持证上岗。实验室主要检测仪器、分析设备均经过检定/校准，仪器设备均符合标准要求。福建省海博检测技术有限公司公司营业执照、资质证书见附件13。

# 5 现场采样和实验室分析

5.1现场探测方法和程序

第一阶段土壤污染状况调查结果表明该地块历史为林地，现已开始动工回填，经现场踏勘及人员访谈确定可确保采样位置无地下电缆、管线、沟、槽等地下障碍物。因此，无需用金属探测器或探地雷达等设备探测地下障碍物。

5.2采样方法和程序

5.2.1土壤采样方法

（1）土壤采样

土壤样品的采集以钻探采样为主，当钻孔达到所需深度后，获得一定高度的土柱，然后用不锈钢或木制铲子去除土柱外围的土壤，获取土芯作为土壤样品。

土孔钻探按照钻机架设、开孔、钻进、取样、封孔、点位复测的流程进行，各环节技术要求如下：

①根据钻探设备实际需要清理钻探作业面，架设钻机；

②开孔直径应大于正常钻探的钻头直径， 开孔深度应超过钻具长度；

③每次钻进深度宜为50cm～150cm，岩芯平均采取率一般不小于70%，其中，粘性土及完整基岩的岩芯采取率不应小于85%，砂土类地层的岩芯采取率不应小于65%，碎石土类地层岩芯采取率不应小于50%，强风化、破碎基岩的岩芯采取率不应小于40%；

④选择无浆液钻进，全程套管跟进，防止钻孔坍塌和上下层交叉污染；不同样品采集之间应对钻头和钻杆进行清洗，清洗废水应集中收集处置；钻进过程中揭露地下水时，要停钻等水，待水位稳定后，测量并记录初见水位及稳定水位；

⑤土壤岩芯样品应按照揭露顺序依次放入岩芯箱，箱体上部开放、下部密封。野外钻探时，将钻探出剩余的土按对应的深度放入岩芯箱内，在取土的位置，用标签纸插入箱内相应的位置处进行标识，箱外用防水笔标识岩芯箱的有关信息（采样点号及深度范围）；

⑥钻孔过程规范记录钻孔信息，绘制土壤钻孔柱状图；

⑦钻孔结束后，委托测绘单位武平县四方测绘有限公司使用实时差分定位（RTK）、全站仪对点位的坐标进行测定，记录坐标；

⑧对于不需设立地下水采样井的钻孔应立即封孔并清理恢复作业区地面。应将所有剩余的废弃土装入垃圾袋内，统一运往指定地点储存，废水同样需要用塑料桶进行收集，不得任意排放，防止造成二次污染，对废弃的一次性手套、口罩等个人防护用品应按照一般固体废物处置要求进行收集处置；

⑨根据现场实际情况，结合采样计划，钻孔达到一定深度后取出岩芯，获取土芯作为土壤样品，用卷尺进一步确定土壤深度，并准确记录。

（2）样品保存与运输

土壤样品保存、运输按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）执行。

土壤样品保存方式根据分析项目不同而不同，对采取的样品中无机物用自封袋收集，半挥发性有机物用具有聚四氟乙烯密封垫的玻璃瓶收集，挥发性有机物使用甲醇作为保护剂的玻璃瓶收集，符合《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ1019-2019）的相关要求。

土壤采样完成后，样品瓶用泡沫塑料袋包裹并置于低温环境保存。

采用减震隔离措施，严防样品瓶的破损、混淆或者沾污，在保存时限内运送至样品检测实验室。

（3）送检土壤样品筛选
    送检土壤样品应考虑以下几个要求：

①扣除地表非土壤硬化层厚度，表层0cm～50cm处；

②存在污染痕迹或现场快速检测设备识别污染相对较重；

③若钻探至地下水位时，原则上应在水位线附近50cm范围内和地下水含水层中各采集一个土壤样品；

④当土层特性垂向变异较大、地层厚度较大或存在明显杂填区域时，可适当增加送检土壤样品。

5.2.2地下水采样方法

（1）监测井建设

在地下水监测井建设方面，选择熟悉当地水文地质条件的钻探单位进行钻探作业。技术负责人具备水文地质钻探经验，有能力负责现场土孔钻探和地下水采样井建设，本次钻探单位选定中绿宏源（泉州）环境工程有限公司。

①结构选型

监测井结构如图5.2-1所示。

图5.2-1 地块W3地下水监测井结构

②滤料选型

监测井过滤材料应由化学性质稳定、成分已知、尺寸均匀的球形颗粒构成。不含碳酸盐，且圆度良好，如石英砂，放置时宜以导砂管辅助由下往上缓慢充填，以防架桥，其厚度必须函盖井筛。本次采用石英砂作为过滤层滤料。过滤材料使用前应进行冲洗，在钻井场地存储时应确保不与污染物接触并防止外部杂质混入。

③密封材料选型

为了防止地表水或者邻近地层的水进入监测井，在过滤层上部环状间隙应使用密封材料进行封隔。井封材料多以黏土或膨润土为主，尤其含水层系一受压含水层时尤为重要。因水泥浆或水泥混凝土容易龟裂，故单独使用水泥井封不甚理想。宜配合使用膨润土，以期能适当将透水管完全隔离，并杜绝外来液体由钻孔侵入。

④水泥环封

在监测井的建造中，滤料上方宜放置至少30cm～50cm的膨润土后再以水泥浆封井。井封填到地表下约30cm左右即可停止。

⑤成井记录

对监测井各项参数进行详细记录，监测井成井记录单见附件8。

根据以上设计选型，新设置的地下水监测井施工严格按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）中相关要求建设，具体指标如下：地块地下水监测井W1~W5设计井深结合地块地层以及地下水埋深情况综合考虑，确定为4~10m，成井孔径均为110mm，孔斜均不大于1.5°/100m；监测井井管直径均为63mm，采用PVC材质；滤水管为PVC筛管，PVC管的连接方式为管箍配合短螺丝连接；钻井过程中，现场鉴别监测井揭露的各岩土层的岩性名称，并记录相应深度，做好钻井记录；PVC井管和井壁环形空间内填充直径2mm~3mm干净石英砂滤料，然后填充膨润土，并在膨润土层上至地面位置填充防渗水泥浆，以密封地下水监测井，防止地表水从填充处渗流入地下；成井后应根据井内水量的多少选择采用潜水泵或者提桶法进行洗井，确保所取水样能代表地下水水质；成井后采用混凝土封面；井台完工后进行测绘，记录海拔高度和水位埋深数据。

（2）地下水样品采集

地下水采样点在采样的同时进行测绘勘察，记录各采样点经纬度、高程等信息。

在监测井建设完成后必须进行洗井。所有的污染物或钻井产生的岩层破坏以及来自天然岩层的细小颗粒都必须去除，以保证出流的地下水中没有颗粒。

地下水样品采样前须进行洗井，在洗井完成后两小时内完成采样。如监测井位于低渗透性地层，洗井待新鲜水回补后立即采样。洗井记录单见附件9。

使用贝勒管采水，一井一管，并做到一井一根提水用的尼龙绳。使用非一次性的地下水采样设备，在采样前后需对采样设备进行清洗，清洗过程中产生的废水，应集中收集处置。
    半挥发性有机污染物项目采样时，水样必须注满容器，上部不留空隙。

用于测定可溶解金属物质的水样在取样后需先过滤再将其装入聚乙烯容器内，加HNO3至pH＜2使其稳定。

地下水样品保存、运输应按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）执行。

5.2.3 现场采样

5.2.3.1土壤样品采集

本次调查采样均采取XY-1A-4冲击钻（30钻机）采样的方式，采样的同时，使用实时差分定位（RTK）对点位的坐标进行测定（现场采样记录表见附件10，各样品现场采样照片见附件12，现场采样见图5.2-2。

图5.2-2 土壤点位采集土壤样品、钻机钻探、测绘定位现场照片

本次调查土壤样品采取分批次采样并送检，土壤样品在采样过程中，采用XRF、PID等快速检测设备对地块内各土壤点位不同深度的样品进行检测，作为辅助判断，筛选送样样品，采样的同时使用实时差分定位（RTK）进行定位，记录各采样点经纬度等信息。

现场快速检测情况见表5.2-1，现场快速检测照片见图5.2-3，现场快速检测结果及筛选送检样品情况见表5.2-2、附件10。

表5.2-1 本次快速检测情况一览表

| 布点位置 | 布点数量（个） | 检测深度 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地块内各土壤点位（T0-T10） | 11 | 0-3m每0.5m检测1次，3m以上每1 m检测1次，现场污染痕迹较重位置深度 | 重金属（砷、铅、镍、镉、铬、汞、铜、锌、锰、锑、铍、钴）、VOCs |

PID快速检测

图5.2-3 现场快速检测照片

表5.3-2 现场快速检测结果及筛选送检样品情况

| 土壤点位 | 经纬度 | 快筛深度/m | PID值mg/kg | 重金属检测结果（mg/kg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 砷 | 铅 | 铬 | 镍 | 镉 | 汞 | 铜 |  |
| T0 | 118.660815°E 24.962863°N |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| T1 | 118.648315°E 24.960406°N |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| T2 | 118.648719°E 24.959955°N |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| T3 | 118.649034°E 24.959725°N |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| T4 | 118.648310°E 24.959477°N |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| T5 | 118.648840°E 24.959068°N |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| T6 | 118.647521°E 24.959915°N |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| T7 | 118.648240°E 24.958709°N |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| T8 | 118.647151°E 24.960635°N |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| S9 | 118.647799°E 24.960851°N |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| T10 | 118.647891°E 24.960265°N |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |

根据XRF快速检测结果，各快检样品砷、铅、镍、镉、汞、铜、锑、铍、钴均小于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中的第一类用地筛选值；总铬、锌参照浙江省地方标准《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T 892-2013）、锌的住宅及公共用地筛选值3500mg/kg，锰参照江西省地方标准《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（DB36/1282-2020）表3中锰的第一类用地筛选值2000 mg/kg，总铬、锌、锰均小于其筛选值。初步判断地块受到重金属污染的可能性较小。根据PID现场快速检测结果，各快检样品PID峰值均小于5.842mg/kg，地块存在受VOCS污染的可能性较小。

根据现场快速检测结果，选取XRF、PID各检测指标结果含量相对较高的样品送检，本地块土壤样品采集情况汇总表见表5.3-3。

表5.2-3 本地块土壤样品采集情况汇总表

| 土壤点位 | 经纬度 | 采样个数 | 样品编号 | 采样深度/m | 土层情况 | 土层性状 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0 | 118.660815°E 24.962863°N | 1 | T0 |  |  |  | / |
| T1 | 118.648315°E 24.960406°N | 1 | T1 |  |  |  | / |
| T2 | 118.648719°E 24.959955°N | 3 | T2-1 |  |  |  | 5.5-7.0m为强风化，不具备采样条件 |
|  |  |  | T2-2 |  |  |  |  |
|  |  |  | T2-3 |  |  |  |  |
| T3 | 118.649034°E 24.959725°N | 1 | T3 |  |  |  | / |
| T4 | 118.648310°E 24.959477°N | 1 | T4 |  |  |  | / |
| T5 | 118.648840°E 24.959068°N | 3 | T5-1 |  |  |  | 6.5-6.8m为强风化，不具备采样条件 |
|  |  |  | T5-2 |  |  |  |  |
|  |  |  | T5-3 |  |  |  |  |
| T6 | 118.647521°E 24.959915°N | 1 | T6 |  |  |  | / |
| T7 | 118.648240°E 24.958709°N | 1 | T7 |  |  |  | / |
| T8 | 118.647151°E 24.960635°N | 1 | T8 |  |  |  | / |
| T9 | 118.647799°E 24.960851°N | 3 | T9-1 |  |  |  | 1.5-1.8m为花岗岩，不具备采样条件 |
|  |  |  | T9-2 |  |  |  |  |
|  |  |  | T9-3 |  |  |  |  |
| T10 | 118.647891°E 24.960265°N | 1 | T10 |  |  |  | / |

5.2.3.2地下水样品采集

地下水点位布设参考《福建省泉州市第十一中学塘西校区岩土工程勘察报告》（2021年9月），由于地块2022年7月开始施工平整，根据建设单位人员访谈和资料收集2022年7月-12月，共计挖掘土方量201941m3，挖掘石方量315822m3，地块挖掘原土深度10-20m，所挖土方用于回填场地，目前调查地块土壤已全部扰动，地下水流向与水位已扰动。地块土方清运回填情况见下图5.2-4。

图5.2-4 地块土方回填示意图

本次钻探采样中，S2、S5、S9钻探至中风化花岗岩期间，均未发现初见水位，不满足建井条件，故未进行地下水井建设，未采集到地下水样品。

5.3实验室分析

5.3.1土壤样品分析

土壤样品制备、试样制备、检测分析、数据处理及审核的全部分析流程严格按照土壤采样方案及相关标准方法进行；所有检测人员均具持证上岗；质量控制人员按质量控制方案进行空白试样、定量校准、精密度控制、准确度控制、数据审核等相关质量控制工作。

5.3.1.1土壤样品制备

（1）风干

在风干室将土样放置于风干盘中，摊成2～3cm的薄层，适时地压碎、翻动，拣出碎石、砂砾、植物残体。

（2）样品粗磨

在磨样室将风干的样品倒在有机玻璃板上，用木锤敲打，用木滚、木棒、有机玻璃棒再次压碎，拣出杂质，混匀，并用四分法取压碎样，过孔径0.25mm（20目）尼龙筛。过筛后的样品全部置无色聚乙烯薄膜上，并充分搅拌混匀，再采用四分法取其两份，一份交样品库存放，另一份作样品的细磨用。

（3）细磨样品

用于细磨的样品再用四分法分成两份，一份研磨到全部过孔径 0.25mm（60目）筛，用于项目分析；另一份研磨到全部过孔径0.15mm（100目）筛，用于土壤元素全量分析。

（4）样品分装

研磨混匀后的样品，分别装于样品袋或样品瓶，填写土壤标签一式两份，瓶内或袋内一份，瓶外或袋外贴一份。

5.3.1.2土壤样品试样制备和分析

（1）土壤样品试样制备和分析严格按照分析检测方案中各标准方法进行， 其中试样制备所采用的具体方法及流程如下。

（2）实验室已根据相关样品检测标准方法，编制操作性强的土壤样品分析作业指导书。分析人员根据人员分工每个分析项目人手一册。编制仪器设备操作规程、主要操作流程和注意事项张贴在各仪器设备室，以便分析过程中随时查阅、 参照。

（3）检测分析质量监督员和质控组检测分析内审员根据检测计划制定具体 样品检测分析质量控制监督计划，计划应包括：

a)制样、分析等全过程操作监督计划；

b)操作环境及仪器设备检查计划；

c)空白试验；

d)定量校准计划；

e)精密度控制计划

f)准确度控制计划并制定不符合质量要求的情况的纠正和采取预防控制措施。

5.3.2地下水样品分析

地下水的试样制备、检测分析、数据处理及审核的全部分析流程严格按照地 下水采样方案及相关标准方法进行；所有检测人员均具持证上岗；质量控制人员 按质量控制方案进行空白试样、定量校准、精密度控制、准确度控制、数据审核等相关质量控制工作。

5.4质量保障措施

5.4.1现场采样质量控制

为确保采集、运输、贮存过程中的样品质量，本项目在现场采样过程中进行现场质量控制。

（1）钻探设备在每个钻孔钻探完毕后要对钻头及套筒进行清洁，同一钻孔不同深度采样时也要对钻头及套筒、取样装置进行清洗；与土壤直接接触的其他采样工具重复使用时，也做到清洗后使用。

（2）采样过程中佩戴手套。为避免不同样品之间的交叉污染，每采集一个样品更换一次手套。每采完一次土壤样，采样工具（木铲）用自来水洗净后再用纯水淋洗一遍；地下水使用贝勒管采样，采样一井一管，防止交叉污染。采样人员佩戴的手套、口罩等统一收集，集中处理。

（3）易挥发样品的取样进行单独采样，样品不均质化处理，不采集混合样。

（4）采样过程中采样人员不应有影响采样质量的行为，不得在采样时、样

品分装时及样品密封的现场吸烟，不得随意丢弃采样过程中产生的垃圾以及可能影响土壤及地下水环境质量的物品等。

（5）现场采样记录、现场监测记录可使用表格描述土壤特征、可疑物质或异常现象等，同时应保留现场相关记录，其内容、页码、编号要齐全便于核查。

（6）现场质量控制样品，包括现场平行样、运输空白样、全程序空白样等。在采样过程中，现场平行样的总数不应小于总样品数的10%，采样过程要及时的在样品瓶上注明采样时间、检测项目等信息；每次运输应采集至少一个运输空白样，同一样品批次内，放置一个空白样，以便了解运输过程中是否受到污染和样品是否损失。

土壤、地下水、地表水采样容器、保存条件和保存时间见表5.4-1。本次样品均在相应保存条件、保存时间内完成采样检测，符合相关技术规范要求。

表5.4-1 容器、保存技术及保存时间要求

| 编号 | 测试项目 | 容器及规格 | 密封措施 | 最少采样量 | 保存条件 | 记录要求 | 样品运输方式 | 新鲜土样保存时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH、砷、镉、铜、铬、铅、镍 | 10#加封塑料袋 | 无 | 1kg | 4℃冷藏箱 | 标明采样点位、深度、时间 | 实验室专用车运输 | 180天（六价铬1天） |
| 2 | 汞、VOC27项 | 40mL棕色吹扫玻璃瓶 | 聚四氟乙烯密封垫 | 满瓶 | 4℃冷藏箱 |  |  | 7天（汞28天） |
| 3 | SVOC（45项中SVOC10项） | 250mL广口棕色瓶 | 聚四氟乙烯密封垫 | 满瓶 | 4℃冷藏箱 |  |  | 10天 |

注：土壤六价铬保存时间依据《土壤质量 土壤样品长期保存和短期保存指南》（GB/T 32722-2016）。

5.4.2样品流转与运输质量控制

取样完成后样品送至分析实验室期间整个过程，需做好样品核对、封装保存及运输过程安全等各方面工作，确保样品安全送至实验室。

（1）指定相关人员进行样品核对、记录与保存工作，确保样品编号无误，取样量以及包装封存满足相关要求。样品寄送之前再次对样品编号、数量进行核对确认，并填写样品流转单，确定样品检测信息；样品送至实验室后，再次与分析实验室相关人员进行确认，确保样品满足实验室分析要求。

（2）样品由取样现场至分析实验室运送过程中，需在密封性好的车载冰箱内置蓝冰样品箱内保存，维持箱内温度不高于4℃，直至样品安全送达分析实验室。样品交接单见附件14。

5.4.3实验室检测质量控制

本项目采集的所有样品均交由具有国家CMA（国家计量认证）的资质单位福建省海博检测技术有限公司检测分析。福建省海博检测技术有限公司质量保证和质量控制体系覆盖从监测申请受理、检测结果报告及事后处理的整个过程，依据ISO/IEC17025《检测和校准实验室能力的通用要求》，《实验室资质认定评审准则》以及国内外认可机构的要求建立管理体系，并在管理体系建设和运行中始终遵循该标准要求；制定质量方针和质量目标，作为该公司最高指导、政策，以此来设计、管理和维护以过程为导向的质量体系。

针对本项目，每20个样品增加1组质控，通过严格履行以下内容，保证数据的准确性。

1、方法空白 (Method Blank, MB)

将实验室空白试剂水按与样品相同的分析操作步骤进行处理和测定。

2、实验室控制样 (Laboratory Control Sample, LCS)

对有有证标准物质的项目，将有证标准物质做为实验室控制样，按与样品相同的分析操作步骤进行处理和测定。对没有有证标准物质的项目，则向实验室空白试剂水中加入一定已知浓度的目标分析物，按与样品相同的分析操作步骤进行处理和测定。

3、实验室平行样 (Duplicate, Dup)

实验室内部分样，按与样品相同的分析操作步骤进行处理和测定。

4、基质加标(Matrix Spike, MS)

在样品制备与分析之前，向样品中加入已知浓度的目标分析物，按与样品相同的分析操作步骤进行处理和测定。

5、基质加标平行样 (Matrix Spike Duplicate, MSD)

实验室内部分样，在样品制备与分析之前，向样品中加入已知浓度的目标分析物，按与样品相同的分析操作步骤进行处理和测定。

6、替代物 (Surrogate Standards, Surr)

指样品中不含有，但其物理化学性质与待测目标化合物相似的物质。在样品提取或其他前处理之前加入。

7、内标 (Internal Standards, IS)

指样品中不含有，但其物理化学性质与待测目标化合物相似的物质。在样品上机分析之前加入，用于目标化合物的定量。

实验室对各类样品分析的质量控制采取精密度控制、准确度控制（加标回收、标准样品测试等）以及全程序空白测试等措施。质控报告见附件1，实验室质量控制数据见表5.4-2，全程序样品测试结果表见表5.4-3，根据实验室质控数据分析情况，质控评估合格。

表5.4-2标准样品质控数据表

| 序号 | 监测项目 | 质控批号 | 标准值 /加标量 | 测定值 | 允许范围/ 回收率% | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜 | GBW07423-GBW07430 | 25mg/kg | 23mg/kg | ±3 | 符合 |
| 2 | 镍 | GBW07423-GBW07430 | 33mg/kg | 32mg/kg | ±3 | 符合 |
| 3 | 铅 | GBW07423-GBW07430 | 25mg/kg | 24mg/kg | ±3 | 符合 |
| 4 | 镉 | GBW07423-GBW07430 | 0.10mg/kg | 0.10mg/kg | ±0.02 | 符合 |
| 5 | 六价铬 | GBW(E)070254 | 7.1mg/kg | 7.3mg/kg | ±0.5 | 符合 |
| 6 | 砷 | （GSS-24) | 15.8mg/kg | 15.7mg/kg | ±0.9 | 符合 |
| 7 | 汞 | （GSS-24) | 0.075mg/kg | 0.072mg/kg | ±0.007 | 符合 |
| 8 | pH | KTY912099 | 4.58mg/kg | 4.58mg/kg | ±0.05 | 符合 |
| 9 | 氯甲烷 | 加标 | 24.1μg/kg | 23.5μg/kg | 97.5 | 符合 |
| 10 | 氯乙烯 | 加标 | 24.1μg/kg | 22.9μg/kg | 95.0 | 符合 |
| 11 | 1,1-二氯乙烯 | 加标 | 24.1μg/kg | 25.4μg/kg | 105 | 符合 |
| 12 | 二氯甲烷 | 加标 | 24.1μg/kg | 24.3μg/kg | 101 | 符合 |
| 13 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 加标 | 24.1μg/kg | 23.8μg/kg | 98.8 | 符合 |
| 14 | 1,1-二氯乙烷 | 加标 | 24.1μg/kg | 24.3μg/kg | 101 | 符合 |
| 15 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 加标 | 24.1μg/kg | 24.8μg/kg | 103 | 符合 |
| 16 | 氯仿 | 加标 | 24.1μg/kg | 25.4μg/kg | 105 | 符合 |
| 17 | 1,2-二氯乙烷 | 加标 | 24.1μg/kg | 23.9μg/kg | 99.2 | 符合 |
| 18 | 1,1,1-三氯乙烷 | 加标 | 24.1μg/kg | 23.8μg/kg | 98.8 | 符合 |
| 19 | 四氯化碳 | 加标 | 24.1μg/kg | 22.8μg/kg | 94.6 | 符合 |
| 20 | 苯 | 加标 | 24.1μg/kg | 23.8μg/kg | 98.8 | 符合 |
| 21 | 1,2-二氯丙烷 | 加标 | 24.1μg/kg | 22.5μg/kg | 93.4 | 符合 |
| 22 | 三氯乙烯 | 加标 | 24.1μg/kg | 23.0μg/kg | 95.4 | 符合 |
| 23 | 1,1,2-三氯乙烷 | 加标 | 24.1μg/kg | 22.6μg/kg | 93.8 | 符合 |
| 24 | 甲苯 | 加标 | 24.1μg/kg | 22.7μg/kg | 94.2 | 符合 |
| 25 | 四氯乙烯 | 加标 | 41.1μg/kg | 38.7μg/kg | 94.2 | 符合 |
| 26 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 加标 | 24.1μg/kg | 22.9μg/kg | 95.0 | 符合 |
| 27 | 氯苯 | 加标 | 24.1μg/kg | 22.9μg/kg | 95.0 | 符合 |
| 28 | 乙苯 | 加标 | 24.1μg/kg | 20.7μg/kg | 85.9 | 符合 |
| 29 | 间，对-二甲苯 | 加标 | 48.3μg/kg | 43.8μg/kg | 90.7 | 符合 |
| 30 | 苯乙烯 | 加标 | 24.1μg/kg | 20.8μg/kg | 86.3 | 符合 |
| 31 | 邻二甲苯 | 加标 | 24.1μg/kg | 21.9μg/kg | 90.9 | 符合 |
| 32 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 加标 | 24.2μg/kg | 20.6μg/kg | 85.1 | 符合 |
| 33 | 1,2,3-三氯丙烷 | 加标 | 24.1μg/kg | 21.2μg/kg | 88.0 | 符合 |
| 34 | 1,4-二氯苯 | 加标 | 24.1μg/kg | 24.5 μg/kg | 102 | 符合 |
| 35 | 1,2-二氯苯 | 加标 | 24.1μg/kg | 23.1μg/kg | 95.9 | 符合 |
| 36 | 苯胺 | 加标 | 0.63mg/kg | 0.58mg/kg | 92.4 | 符合 |
| 37 | 2-氯酚 | 加标 | 0.63mg/kg | 0.67mg/kg | 106 | 符合 |
| 38 | 硝基苯 | 加标 | 0.63mg/kg | 0.59mg/kg | 93.7 | 符合 |
| 39 | 萘 | 加标 | 0.63mg/kg | 0.52mg/kg | 82.5 | 符合 |
| 40 | 苯并（a）蒽 | 加标 | 0.63mg/kg | 0.45 mg/kg | 71.4 | 符合 |
| 41 | 䓛 | 加标 | 0.6mg/kg | 0.5mg/kg | 83.3 | 符合 |
| 42 | 苯并（b）荧蒽 | 加标 | 0.6mg/kg | 0.5mg/kg | 83.3 | 符合 |
| 43 | 苯并（k）荧蒽 | 加标 | 0.6mg/kg | 0.5mg/kg | 83.3 | 符合 |
| 44 | 苯并（a）芘 | 加标 | 0.6mg/kg | 0.5mg/kg | 83.3 | 符合 |
| 45 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 加标 | 0.6mg/kg | 0.5mg/kg | 83.3 | 符合 |
| 46 | 二苯并[a,h]蒽 | 加标 | 0.6mg/kg | 0.5mg/kg | 83.3 | 符合 |

表5.4-3 全程序空白样品测试结果表

| 序号 | 监测项目 | 现场空白结果 | 方法检出限 | 技术要求 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜 | <1mg/kg | 1mg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 2 | 镍 | <3mg/kg | 3mg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 3 | 铅 | <0.1mg/kg | 0.1mg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 4 | 镉 | <0.01mg/kg | 0.01mg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 5 | 六价铬 | <0.5mg/kg | 0.5mg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 6 | 砷 | <0.01mg/kg | 0.01mg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 7 | 汞 | <0.002mg/kg | 0.002mg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 8 | 氯甲烷 | <1.0μg/kg | 1.0μg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 9 | 氯乙烯 | <1.0μg/kg | 1.0μg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 10 | 1,1-二氯乙烯 | <1.0μg/kg | 1.0μg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 11 | 二氯甲烷 | <1.5μg/kg | 1.5μg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 12 | 反式-1,2-二氯乙烯 | <1.4μg/kg | 1.4μg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 13 | 1,1-二氯乙烷 | <1.2μg/kg | 1.2μg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 14 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | <1.3μg/kg | 1.3μg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 15 | 氯仿 | <1.1μg/kg | 1.1μg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 16 | 1,1,1-三氯乙烷 | <1.3μg/kg | 1.3μg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 17 | 四氯化碳 | <1.3μg/kg | 1.3μg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 18 | 苯 | <1.9μg/kg | 1.9μg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 19 | 1,2-二氯乙烷 | <1.3μg/kg | 1.3μg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 20 | 三氯乙烯 | <1.2μg/kg | 1.2μg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 21 | 1,2-二氯丙烷 | <1.1μg/kg | 1.1μg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 22 | 甲苯 | <1.3μg/kg | 1.3μg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 23 | 1,1,2-三氯乙烷 | <1.2μg/kg | 1.2μg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 24 | 四氯乙烯 | <1.4μg/kg | 1.4μg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 25 | 氯苯 | <1.2μg/kg | 1.2μg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 26 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | <1.2μg/kg | 1.2μg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 27 | 乙苯 | <1.2μg/kg | 1.2μg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 28 | 间，对-二甲苯 | <1.2μg/kg | 1.2μg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 29 | 邻二甲苯 | <1.2μg/kg | 1.2μg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 30 | 苯乙烯 | <1.1μg/kg | 1.1μg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 31 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | <1.2μg/kg | 1.2μg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 32 | 1,2,3-三氯丙烷 | <1.2μg/kg | 1.2μg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 33 | 1,4-二氯苯 | <1.5μg/kg | 1.5μg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 34 | 1,2-二氯苯 | <1.5μg/kg | 1.5μg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 35 | 苯胺 | <0.2mg/kg | 0.2mg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 36 | 2-氯酚 | <0.06mg/kg | 0.06mg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 37 | 硝基苯 | <0.09mg/kg | 0.09mg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 38 | 萘 | <0.09mg/kg | 0.09mg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 39 | 苯并（a）蒽 | <0.1mg/kg | 0.1mg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 40 | 䓛 | <0.1mg/kg | 0.1mg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 41 | 苯并（b）荧蒽 | <0.2mg/kg | 0.2mg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 42 | 苯并（k）荧蒽 | <0.1mg/kg | 0.1mg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 43 | 苯并（a）芘 | <0.1mg/kg | 0.1mg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | <0.1mg/kg | 0.1mg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |
| 45 | 二苯并[a,h]蒽 | <0.1mg/kg | 0.1mg/kg | 小于方法检出限 | 符合 |

### 5.4.4土壤平行样数据分析

本次调查采集17个土壤样品，其中2个土壤样品做了平行样测定。土壤现场平行样质控数据统计情况见表5.4-4。数据偏差标准参考《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）及相关指标检测方法，经平行样结果分析判定，均合格。

表5.4-4 土壤平行样品质控数据表

| 序号 | 监测项目 | 样品数 | 平行样数 | 相对偏差（%） | 技术要求（%） | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜 | 17 | 2 | 0 | 0-20 | 符合 |
| 2 | 镍 | 17 | 2 | 2.8 | 0-20 | 符合 |
| 3 | 铅 | 17 | 2 | 1.8 | 0-30 | 符合 |
| 4 | 镉 | 17 | 2 | 0 | 0-40 | 符合 |
| 5 | 六价铬 | 17 | 2 | 0 | 0-20 | 符合 |
| 6 | 砷 | 17 | 2 | 2.3 | 0-15 | 符合 |
| 7 | 汞 | 17 | 2 | 7.6 | 0-25 | 符合 |
| 8 | pH | 17 | 2 | 0.18 | ±0.3 | 符合 |
| 9 | 氯甲烷 | 17 | 2 | 0 | 0-25 | 符合 |
| 10 | 氯乙烯 | 17 | 2 | 0 | 0-25 | 符合 |
| 11 | 1,1-二氯乙烯 | 17 | 2 | 0 | 0-25 | 符合 |
| 12 | 二氯甲烷 | 17 | 2 | 0 | 0-25 | 符合 |
| 13 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 17 | 2 | 0 | 0-25 | 符合 |
| 14 | 1,1-二氯乙烷 | 17 | 2 | 0 | 0-25 | 符合 |
| 15 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 17 | 2 | 0 | 0-25 | 符合 |
| 16 | 氯仿 | 17 | 2 | 0 | 0-25 | 符合 |
| 17 | 1,2-二氯乙烷 | 17 | 2 | 0 | 0-25 | 符合 |
| 18 | 1,1,1-三氯乙烷 | 17 | 2 | 0 | 0-25 | 符合 |
| 19 | 四氯化碳 | 17 | 2 | 0 | 0-25 | 符合 |
| 20 | 苯 | 17 | 2 | 0 | 0-25 | 符合 |
| 21 | 1,2-二氯丙烷 | 17 | 2 | 0 | 0-25 | 符合 |
| 22 | 三氯乙烯 | 17 | 2 | 0 | 0-25 | 符合 |
| 23 | 1,1,2-三氯乙烷 | 17 | 2 | 0 | 0-25 | 符合 |
| 24 | 甲苯 | 17 | 2 | 0 | 0-25 | 符合 |
| 25 | 四氯乙烯 | 17 | 2 | 1.0 | 0-25 | 符合 |
| 26 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 17 | 2 | 0 | 0-25 | 符合 |
| 27 | 氯苯 | 17 | 2 | 0 | 0-25 | 符合 |
| 28 | 乙苯 | 17 | 2 | 0 | 0-25 | 符合 |
| 29 | 间，对-二甲苯 | 17 | 2 | 0 | 0-25 | 符合 |
| 30 | 苯乙烯 | 17 | 2 | 0 | 0-25 | 符合 |
| 31 | 邻二甲苯 | 17 | 2 | 0 | 0-25 | 符合 |
| 32 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 17 | 2 | 0 | 0-25 | 符合 |
| 33 | 1,2,3-三氯丙烷 | 17 | 2 | 0 | 0-25 | 符合 |
| 34 | 1,4-二氯苯 | 17 | 2 | 0 | 0-25 | 符合 |
| 35 | 1,2-二氯苯 | 17 | 2 | 0 | 0-25 | 符合 |
| 36 | 苯胺 | 17 | 2 | 0 | 0-30 | 符合 |
| 37 | 2-氯酚 | 17 | 2 | 0 | 0-40 | 符合 |
| 38 | 硝基苯 | 17 | 2 | 0 | 0-40 | 符合 |
| 39 | 萘 | 17 | 2 | 0 | 0-40 | 符合 |
| 40 | 苯并（a）蒽 | 17 | 2 | 0 | 0-40 | 符合 |
| 41 | 䓛 | 17 | 2 | 0 | 0-40 | 符合 |
| 42 | 苯并（b）荧蒽 | 17 | 2 | 0 | 0-40 | 符合 |
| 43 | 苯并（k）荧蒽 | 17 | 2 | 0 | 0-40 | 符合 |
| 44 | 苯并（a）芘 | 17 | 2 | 0 | 0-40 | 符合 |
| 45 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 17 | 2 | 0 | 0-40 | 符合 |
| 46 | 二苯并[a,h]蒽 | 17 | 2 | 0 | 0-40 | 符合 |

# 6.调查结果与分析

6.1风险筛选标准

本次调查未采集到地下水样品，以土壤为主。

据前述，该地块土地用途为教育用地——公共管理与公共服务用地中的中小学用地，根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），适用于第一类用地类型，执行第一类用地标准。

6.1.1土壤风险筛选标准

针对本地块土壤调查点位，综合地块用地历史及规划用途，根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018），确定检测因子为：pH、表1中的重金属（砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍）、挥发性有机物（表1中27项）、半挥发性有机物（表1中11项）。本标准中有关地块检测指标规定的第一类建设用地的限值见表6.1-1。

土壤调查过程中快速检测部分指标参考浙江省、江西省地方标准，参考原则按各地方标准中该指标最严格限值。本次调查部分土壤指标参考标准见表6.1-2。

表6.1-1 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

(GB36600-2018)（摘录）（单位：mg/kg）

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |
| 1 | 砷 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 六价铬 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 150 | 900 | 600 | 2000 |

注：仅列出本次调查有检出指标的标准限值。

表6.1-2 本次调查部分土壤指标参考标准（单位：mg/kg）

| 序号 | 污染物项目 | 参考限值 | 参考标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锌 | 3500 | 浙江省地方标准《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T 892-2013）附录A中表A.1总铬、锌的住宅及公共用地筛选值 |
| 2 | 锰 | 2000 | 江西省地方标准《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（DB36/1282-2020）表3中锰的第一类用地筛选值 |

6.2土壤检测结果分析

6.2.1土壤检测结果

本地块共采集17个地块内土壤样品，检测因子为pH、表1中的重金属（砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍）、挥发性有机物（表1中27项）、半挥发性有机物（表1中11项）。

根据土壤各项指标检测结果（土壤、地下水检测报告、质控报告见附件1），地块内土壤样品、土壤对照样品中有检出的检测因子均为9项，具体为：pH、铅、镉、铜、镍、汞、砷、六价铬。

土壤样品实验室检测结果见表6.2-1。

表6.2-1 土壤样品检测结果（单位mg/kg，其中pH单位为无量纲）

| 检测指标 |
| --- |
| 点位 | 样品编号 | 深度（m） | pH | 铅 | 镉 | 铜 | 镍 | 汞 | 砷 | 六价铬 |
| T0 | T0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T1 | T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T2 | T2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T3 | T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4 | T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T5 | T5-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T5-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T5-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T6 | T6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T7 | T7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T8 | T8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T9 | T9-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T9-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T9-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T10 | T10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大值 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一类 建设用地风险筛选值 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：ND代表未检出，六价铬检出限为0.5mg/kg，镍检出限为3mg/kg；土壤样品部分指标未检出，在此不另行列出。

6.2.2土壤风险筛选结果

（1）评价标准

地块内合计布设10个土壤监测点，16个土壤样品；地块外布设1个土壤对照监测点，1个土壤样品（平行样不纳入统计）。评价标准按“6.1风险筛选标准”。

（2）评价方法

本次土壤检测结果分析采用标准指数法进行评价。

标准指数法一般模式为：Pi=Ci/Si。

式中：Pi-土壤中污染物i的标准指数，无量纲；

Ci-调查点位土壤中污染物i的实测浓度；

Si-污染物i的评价标准值或参考值。

（3）评价结果

除pH外各项指标检测结果评价情况见表6.2-2。

表6.2-2 土壤样品各项指标检测结果评价（单位：mg/kg）

| 监测指标 | 检出个数 | 检出率 | 最大检出值 | 风险筛选值 | 最大标准指数（无量纲） | 是否超筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砷 |  |  |  |  |  | 否 |
| 镉 |  |  |  |  |  | 否 |
| 铜 |  |  |  |  |  | 否 |
| 铅 |  |  |  |  |  | 否 |
| 镍 |  |  |  |  |  | 否 |

注：部分指标未检出不予计入表中。

根据表6.2-1、表6.2-2，参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录D表D.2土壤酸化、碱化分级标准，地块周边土壤对照点pH为6.94，无酸化或碱化（5.5≤pH＜8.5）；地块内土壤样品pH范围为6.9~7.03，地块内无酸化或碱化。

本项目地块周边土壤对照点检测指标均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第一类建设用地筛选值。

地块内土壤样品挥发性有机物指标、半挥发性有机物指标均未检出；土壤样品中砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍最大标准指数均小于1，表明地块内土壤砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类建设用地筛选值。

综上所述，本地块区域内土壤无酸化或碱化，土壤各项检测指标均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类建设用地筛选值，对人体健康的风险可以忽略。

# 7.结论和建议

7.1结论

7.1.1地块概况

调查地块为泉州市第十一中学塘西校区项目地块。通过资料收集、现场踏勘、人员访谈发现，地块位于泉州市洛江区万安街道塘西中路，占地面积为41999.9987m2，总建筑面积为66454.68m2。地块四至范围为东侧紧邻泉州丽佳艺品有限公司、泉州喜鑫福工艺品有限公司和泉州汇成针织有限公司厂房，南侧紧邻裸露山体（规划小学，未建设），北侧为山林地，西侧为塘西中路和开挖山体。地块中心点坐标为东经118.660815°，北纬24.962863°。

泉州市第十一中学塘西校区地块2016年前均为山林地。2017年开始西侧规划为塘西中路并持续建设至2019年，塘西中路建设从所在山体中间进行开挖，开挖后两侧山体边坡设置水泥固定，防止水土流失，因此扰动本地块内的地表植被，从2018-2019年地块内西侧及南侧的植被相对之前减少。

地块规划为公共管理与公共服务用地中的中小学用地，属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地。

经地块污染识别，地块所在区域常年主导风向为东北风，可能对本项目产生污染物迁移的生产企业主要在东北侧。东北侧主要生产企业为泉州丽佳艺品有限公司、泉州喜鑫福工艺品有限公司（同地块历史企业有泉州世联五洲轻工制品有限公司和泉州市洛江丰源纸品有限公司）、泉州汇成针织有限公司、泉州景楠服装有限公司（同一地块内还出租泉州市洛江区万安净霸餐具消毒配送中心、泉州新晨曦数码印花有限公司和泉州市楠吉星工艺品有限公司三家企业）、泉州三工金刚石工具有限公司、泉州市建筑产业化有限责任公司、泉州嘉福机械有限公司。其余方向中，北侧生产企业信和新材料股份有限公司和泉州天星气体有限公司属于化工企业。场地关注污染物为：pH、重金属、挥发性有机物、半挥发性有机物污染物指标。

7.1.2调查结论

（1）土壤调查结论

鉴于前期的人员访谈及资料收集情况，地块内不涉及重点区域，且根据《建设用地土壤风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2—2019）:“6.1.1.1对于地块内土壤特征相近、土地使用功能相同的区域，可采用系统随机布点法进行监测点位的布设。”本次调查采用的布点方法为系统随机布点法，在本地块内布设10个土壤采样点，根据现场快速检测结果，每个采样点筛选送检样品，共送检土壤样品17个。为了解地块周边土壤情况，同时侧面反映地块土壤质量状况，结合地块所在区域全年主导风向布设1个土壤对照点，采集1个表层土壤样品，共采集1个对照点土壤样品。

本地块共采集16个地块内土壤样品和1个土壤对照样品，检测因子为：pH、重金属（砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍）、挥发性有机物（GB36600-2018表1中27项）、半挥发性有机物（GB36600-2018表1中11项）共46项指标。根据土壤样品实验室检测结果，土壤样品中有检出的检测因子共6项，分别为：pH、铅、镉、铜、镍、砷、。

根据地块相关规划，按照第一类用地土壤风险筛选值开展污染风险筛选评价。根据实验室检测数据与土壤风险筛选值对比结果，本地块土壤无酸化或碱化，土壤各项检测指标均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类建设用地筛选值，对人体健康的风险可以忽略。

- 地下水调查结论

由于地块已动工回填，场地内本次钻探采样中，S2、S5、S9钻探至中风化花岗岩期间，均未发现初见水位，不满足建井条件，故未进行地下水井建设。由于场地内地下水埋深过深，位于隔水层（花岗岩）之下，且周边企业位于本地块地下水下游，其在生产活动中对本地块地下水造成污染的可能性较小。

综上所述：

根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018），建设用地土壤中污染物含量等于或者低于风险筛选值的，建设用地土壤污染风险一般情况下可以忽略。本次风险筛选结果表明，本地块土壤样品各项检测指标均未超过其风险筛选值，对人体健康的风险可以忽略。本地块可结束调查工作，无需开展进一步详细调查及风险评估。

7.2建议

- 由于地块已开发扰动，未采集到地块内地下水样品和对场地地下水进行检测分析，建议地块内地下水不作为生活饮用水水源，其他用途可根据使用目的，对场地地下水或周边地下水进行采样分析后选用。

- 由于地块已开发扰动，存在土方转运的情况，建议对所转运土方进行追踪并检测，确保地块未收到周边企业污染。

（3）本地块施工运营期间，应切实履行污染防治和环境保护的职责，严格执行有关环保法律、法规、标准规范要求，预防环境污染，维持地块土壤环境质量良好水平。

7.3不确定性分析

本报告基于实际调查，以相关标准为依据，结合专业的判断进行逻辑推论与结果分析，报告基于项目执行期间所掌握的调查资料、调查范围、工作时间及场地当下情况等多种因素做出专业判断，场地调查评估过程和结果必然存在一定的不确定性，现总结并分析如下：

（1）本次调查土壤采样时地块已被扰动，原土清挖后用于回填场地可能会对场地现有土壤污染物的含量及种类造成一定程度的影响。

（2）由于地块已被扰动，场地地下水水位发生变化，本次调查未采集到地下水样品，未对地块内地下水进行检测分析，若后期使用地下水，需对场地地下水或周边地下水进行采样分析。

（3）本项工作应该在地块用途变更之前开展，目前地块已开发建设，调查工作滞后，地块因扰动后导致空间分布的不规律性和地下水水位与流向的变化，给地块土壤调查带来一定的不确定性。