# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   三明信达预拌高性能混凝土生产项目

建设单位（盖章）：三明信达装配式构件制造有限公司

编制日期：           2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 三明信达预拌高性能混凝土生产项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2209-350423-07-01-762250 |
| 建设单位联系人 | Xxx | 联系方式 | Xxx |
| 建设地点 | 福建省三明市清流县龙津镇城南工业园(清流经济开发区龙翔项目片区) |
| 地理坐标 | （ 116度 47分 25.439秒， 26 度 9 分 43.468 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3021 水泥制品 制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30：石膏、水泥制品及类似制品制造 302 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 清流县工业和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽工信备[2022]G040043号 |
| 总投资（万元） | 10400 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 0.48% | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 一期项目厂区内 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《清流经济开发区总体规划(调整)(2017-2030年)》； 审批机关：清流县人民政府； 审批文件名称及文号：清流县人民政府关于同意《清流经济开发区总体规划(调整)(2017-2030年)》实施的函，清政函〔2021〕13号。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《福建清流经济开发区总体规划环境影响报告书》； 审查机关：福建省环境保护厅； 审查文件名称及文号：《福建省环境保护厅关于清流经济开发区总体规划环境影响评价报告书审查意见的函》(闽环保监〔2010〕119号)。 注：根据《规划环境影响评价条例》，2020年规划编制单位对规划环评进行跟踪评价，编制了《福建清流经济开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》，并于2021年3月向清流县人民政府报告，并通报福建省生态环境厅等有关环境保护部门。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | （1）与规划符合性分析 根据《清流经济开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》，龙翔片的规划产业发展方向确定为以新型制造业为主的一类工业，并且为非大气污染型产业。禁止发展低技术含量、高污染、高耗能的产业。着重发展服装制造、电子及通信设备制造、照明器具制造、工艺美术品制造和日用杂品制造等产业。服装制造区规划于用地东侧，电子及通信设备制造区规划于用地中部，照明器具制造区规划于用地西南侧，工艺美术品和日用杂品制造区规划于用地西北侧。 上一轮规划环评审查意见及环评优化调整建议：服装制造行业禁止引入印染加工、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品化学处理；电子及通信设备制造行业禁止引入排放重金属废水的项目。 本项目属于“非金属矿物制品业”，不属于规划的产业布局中限制的范围内，本项目符合园区规划。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 项目主要从事混凝土生产，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，不属于国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类的项目。因此本项目为国家允许类产业，符合国家有关产业政策要求。 该项目于2022年9月09日通过了清流县工业和信息化局的备案(闽工信备（2022）G040043号，附件4)，因此项目的建设内容符合当前国家和地方的产业政策。 2、项目选址合理性分析 1）土地利用规划符合性 根据《清流经济开发区总体规划修编(2017-2030年)》中龙翔片区(龙津镇城南工业园区)土地利用规划图，项目用地性质为二类工业用地，项目选址符合清流经济开发区总体规划。 2）环境功能区划符合性分析 项目运营期环境空气污染排放源强很低，对周围环境空气不会产生显著影响，符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；生活污水经厂区内化粪池预处理后通过污水管网最终排入清流县污水处理厂处理。根据环境质量现状分析可知九龙溪及龙津小溪水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。项目建设符合水环境功能区划要求。项目在采取一定的噪声污染防治措施后，项目产生的噪声不会对周用环境产生显著影响，项目所在区域的环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)的3类区标准；因此，项目建设符合环境功能规划。 3）与周边相容性分析 项目周边目前主要为空杂地、山地等，本项目高噪声设备均位于一期工程厂区内，距离山边村的距离约180m、距离公租房约448m、距离廉租房约600m、距离清流一中约1649m；在采取综合有效的防治措施确保其产生的各项污染物指标均能达到所要求的排放标准，减小污染物排放量，减轻对周围环境的污染，并确保避开周边居民休息时间的情况下，项目在此生产基本可行。该项目正常生产过程不会对西北侧居民产生太大的影响，其建设与周围环境基本相容。 4）其他符合性分析 根据《三明市城市扬尘污染防治条例》（2020年4月29日三明市第十三届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过 2020年7月24日福建省第十三届人民代表大会常务委员会第二十一次会议批准）的内容，针对堆场扬尘及车辆运输产生的扬尘具体要求见下表。 表1-2 区域“三线一单”符合性分析 名称 防治要求 符合性分析 《三明市城市扬尘污染防治条例》 第十六条，贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料堆场应当遵守下列扬尘污染防治规定：（一）物料贮存应当密闭，不能密闭的，设置不低于堆放高度的封闭围挡，并加以覆盖；（二）装卸时采取密闭、喷淋、洒水等抑尘措施；（三）划分场内堆放区域与道路的界限，堆场的场坪、路面采取铺装、硬化等防尘措施；（四）堆场出口应当硬化，并按照规定设置车辆冲洗设施，车辆经冲洗干净方可驶出，出入口处道路应当及时清扫和冲洗。 企业原料堆场设置高于堆放高度的围挡，设置雾炮机进行降尘，地面采取硬化等防尘措施，堆场出口进行硬化，设置车辆冲洗及沉淀池，冲洗水经沉淀后循环使用不外排。 第十七条运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、水泥、混凝土、砂浆等散装、流体物料的车辆应当符合规定条件，配备卫星定位系统，按照规定路线和时间行驶，采取密闭或者其他措施，防止物料抛撒滴漏造成扬尘污染。 运输砂石、水泥、混凝土的车辆配备卫星定位系统，按照规定路线和时间行驶，采取密闭或者其他措施，防止物料抛撒滴漏造成扬尘污染。 3、“三线一单”控制要求符合性分析 根据《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(明政〔2021〕4号)要求，全市共划分190个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元，实施分类管控。其中重点管控单元主要为经济重点发展区域，包含城镇开发边界、工业园区、矿区等开发强度高、污染物排放强度大的区域，以及环境问题相对集中的区域。重点管控单元以守住环境质量底线、加快经济社会高质量发展为导向，推进产业结构、布局、规模和效率优化，加强污染物排放控制和环境风险管控，解决突出生态环境问题。 根据《三明市“三线一单”生态环境分区管控方案》“清流县生态环境准入清单”要求，项目位于福建省三明市清流县经济开发区龙翔片区，周边主要为工业用地，环境管控单元名称为“福建清流经济开发区”，管控单元类别为“重点管控单元”，具体管控要求见下表。 表1-2 区域“三线一单”符合性分析 环境管控单元名称 管控单元类别 管控要求 符合性分析 福建清流经济开发区 重点管控单元 空间布局约束 1.服装制造业禁止引入印染加工项目，皮革、毛皮、羽毛(绒)加工项目。电子及通信设备制造业禁止建设排放重金属废水的项目。 2.居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。距离嵩溪镇区较近的金星片区东部远期发展备用地，禁止开发为精细化工发展用地或居住用地。 1.项目为混凝土生产项目，属于非金属矿物制品业，不属于服装制造业、电子及通信设备制造业中禁止的项目。2.项目最近的敏感目标为西南侧200m处的山边村，距离较远，且项目产生的废气不存在扰民。 污染物排放管控 1.新建、改建、扩建项目，新增水污染物(化学需氧量、氨氮)排放量按不低于1.2倍调剂。 2.涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代。 1.项目产生的生产废水经沉淀池处理后循环使用，不外排，生活污水经化粪池处理后排入污水处理厂，不新增水污染物。2.运营过程中无VOCs排放。 环境风险防控 1.必须规范配套应急池，建设企业、园区和周边水系三级环境风险防控工程，确保有效拦截、降污和导流；受园区排污影响的周边水系应建设应急闸门，防止泄漏物和消防水等排入外环境。切实加强化等重污染行业、企业污染及应急防控，所有化工企业企业，要配套建设事故应急池和雨水总排口切换阀，配备应急救援物资，安装特征污染物在线监控设施。 2.应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。 项目不是化工企业，不涉及有毒有害和易燃易爆等环境风险物质，其环境风险可防可控。 综上分析，本项目符合区域“三线一单”生态环境分区管控的相关要求。 4.小结 综上所述，本项目选址符合当地城乡总体规划及土地利用规划、与周围环境基本相容，本项目选址合理 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 项目由来 三明信达装配式构件制造有限公司成立于2017年6月，主要从事砼结构构件制造与销售、金属结构制造与销售、桥梁构件预制及销售；(营业执照详见附件2、法定代表人身份证详见附件3)。 公司选址于福建省三明市清流县龙津镇城南工业园(清流经济开发区龙翔项目片区)，厂区总用地面积20373.32m2。公司于2017年10月11日委托三明市国投环境科技研究有限公司编制完成了《三明信达装配式构件制造有限公司桥梁构件生产项目环境影响评价报告表》并于同年11月6日取得清流县环保局批复（见附件5），该项目于2020年6月11日完成排污许可登记，登记回执单详见附件7，该项目于2020年7月组织自主验收并编制了《三明信达装配式构件制造有限公司桥梁构件生产项目竣工环境保护验收监测报告》。因发展需要，于2020年委托三明市国投环境科技研究有限公司编制完成了《清流县桥梁构件生产二期扩建项目环境影响评价报告表》，并于同年12月15日取得清流县生态环境局批复（见附件6），企业已完成该项目排污登记变更手续，该项目已验收。 三明市生态环保局于2023年9月10日对三明信达装配式构件制造有限公司进行检查发现以下违法行为： 1.三明信达装配式构件制造有限公司现有工程建有两条混凝土搅拌生产线，产能分别为每小时产50立方米混凝土和每小时产150立方米混凝土，其中搅拌站只批复1条产能为每小时产50立方米混凝土的生产线，每小时产150立方米混凝土生产线属于未批先建；目前企业已缴清罚款（详见附件8），每小时产150立方米混凝土生产线已按要求停止建设且环评手续也在同步进行报送审批，建设单位承诺，审批手续未结束前，不会投入使用。 2.在混凝土搅拌站配套的二级沉淀池中有一个潜水泵，潜水泵的出口通向厂区边的山水沟，与现有批复要求（生产废水不外排）不符，属于违规设置排污口的违法行为。目前企业已按要求拆除二级沉淀池通向厂区边山水沟的排放口，建设单位承诺，加强现场管理以及规范化企业排污，生产废水沉淀后循环利用不外排。 三明信达装配式构件制造有限公司每小时产150立方米混凝土生产线（已建，属于未批先建，纳入本次评价范围）。本次环评新增总建筑面积16000平方米建设厂房、仓库、管理用房等及配套建设消防、环保、给排水等附属设施；本项目已于2022年9月09日通过了清流县工业和信息化局的备案，备案号为：闽工信备（2022）G040043号，新增一条配套自用年产15万方高性能混凝土生产线。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》项目属于“二十七、非金属矿物制品业30：石膏、水泥制品及类似制品制造302 商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”。三明信达装配式构件制造有限公司于2022年9月委托本单位对三明信达预拌高性能混凝土生产项目进行环境影响评价（委托书详见附件1）。本单位接受委托后即组织人员对工程场址及其周围环境进行了详尽的实地勘查和相关资料的收集、核实与分析工作，在此基础上，依照《中华人民共和国环境影响评价法》所规定的原则、方法、内容及要求编制报告表，供建设单位报环保主管部门审批。 表2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环 评 类 别 项 目 类 别 报告书 报告表 登记表 二十七、非金属矿物制品业 30 石膏、水泥制品及类 似制品制造 302 / 商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造 / 2.2扩建项目工程建设内容 2.2.1项目基本情况 项目名称：三明信达预拌高性能混凝土生产项目； 建设单位：三明信达装配式构件制造有限公司 建设地点：福建省三明市清流县龙津镇城南工业园； 建设性质：扩建。 项目总投资：10400万 建设内容：本项目在一期项目厂区的西侧（空地）新增一条配套自用年产15万方高性能混凝土生产线； 生产规模：年产15万方高性能混凝土； 职工人数：新增20人，均不在厂内食宿；扩建后合计劳动人员100人，均不在厂内食宿； 工作制度：年工作日300天，实行两班制，每天工作时间8小时； 建设计划：2022年11月-2023年12月 2.2.2 项目产品方案 根据建设单位提供资料，项目现有工程和扩建后项目工程具体产品方案详见表2.2-1。 表2.2-1 项目现有工程和扩建后项目工程具体产品方案一览表 序号 现有产品产能 扩建产品产能 全厂产品产量 1 年产桥梁片1500片，年产装配式预应力箱梁300条、预应力T梁400条、装配式预制箱涵4000m、钢箱梁2000吨。 年产15万方高性能混凝土； 年产桥梁片1500片，年产装配式预应力箱梁300条、预应力T梁400条、装配式预制箱涵4000m、钢箱梁2000吨。年产15万方高性能混凝土； |
| --- | --- |

|  | 2.2.3 项目组成及建设内容 扩建后项目组成及建设内容如表2.2-2。 表2.2-2 项目扩建前后组成内容一览表 类别 项目名称 一期工程主要内容 二期工程主要内容 本扩建项目 总体工程 主体工程 生产厂房 占地面积4000m2，内含年生产桥梁片1500片生产线一条。 占地面积3000m2，新增生产线两条，年产装配式预应力箱梁300条、预应力T梁400条、装配式预制箱涵4000m、钢箱梁2000吨。 一期项目厂区范围内扩建高性能混凝生产线15万m3 总占地面积70002,年产桥梁片1500片，年产装配式预应力箱梁300条、预应力T梁400条、装配式预制箱涵4000m、钢箱梁2000吨、年产高性能混凝生产线15万m3 拌合站 占地面积500m2，主要用于混凝土等原料的生产。 依托一期工程，不新增拌合站 新增混凝土搅拌楼和筒仓4个（未批先建） 现有工程设有一座拌合站，用于一期、二期项目桥梁构件生产；本项目新增一座混凝土搅拌楼和4个筒仓，用于高性能混凝土生产线生产（未批先建，纳入本次评价范围） 桥梁片养护区 占地面积4000m2，主要用于成品养护的区域。 占地面积4500m2，主要用于成品养护的区域。 / 总占地面积8500m2，主要用于成品养护的区域。 储运工程 原料储存区 占地面积500m2 占地面积1000m2 利用原有一期、二期项目原料储存区 总占地面积1500m2 存梁区 占地面积5000m2 占地面积6000m2 / 总占地面积共11000m2 给水系统 厂区内所用的水均由市政供水管网进行供给。 总占地面积共11000m2 排水系统 排水系统采用雨污水分流制。 供电系统 由园区电网提供，建有配电室，内设变压器 程 废水 搅拌机清洗废水及砼养护废水 设置沉淀池(1座)，沉淀后循环利用不外排 设置沉淀池(2座)，沉淀后循环利用不外排 设置沉淀池(1座)，容积20m3，沉淀后循环利用不外排 共设置沉淀池(4座)，沉淀后循环利用不外排 生活污水 经化粪池处理后通过市政管网排入清流县污水处理厂进行处理 依托原有经化粪池进行处理，不新增化粪池 依托原有经化粪池进行处理，不新增化粪池 经化粪池处理后通过市政管网排入清流县污水处理厂进行处理 废气 原料筒仓及拌合站产生的有组织粉尘 原料筒仓及拌合站产生的有组织粉尘经统收集后统经一套布袋除尘设备处理后+1根15m高排气筒外排。 与一期工程共用一个拌合站，不新增搅拌机；原料筒仓及拌合站产生的有组织粉尘经统收集后统经一套布袋除尘设备处理后+1根15m高排气筒外排。 4个粉料罐，顶部自带除尘系统，拌合主楼1套，搅拌自带除尘器 一期与二期项目共用拌合站，原料筒仓及拌合站产生的有组织粉尘经统收集后统经一套布袋除尘设备处理后+1根15m高排气筒外排；混凝土扩建项目4个粉料罐，顶部自带除尘系统，拌合主楼1套，搅拌自带除尘器 拌合站产生的无组织粉尘 无组织逸散的区域设置雾炮机进行抑尘措施。 无组织逸散的区域设置雾炮机进行抑尘措施。 无组织逸散的区域设置雾炮机进行抑尘措施。 无组织逸散的区域设置雾炮机进行抑尘措施。 堆场及下料粉尘 采用雾炮机除尘措施对堆场及装卸区域进行除尘 噪声处理设施 选用低噪声设备、减振、隔声、消声、维护管理等 固废处理设施 ①散落的物料：定期收集后继续回用。②沉淀池沉渣：定期收集后厂区内暂存待外运。 ③生活垃圾：统一收集后委托环卫部门处置。 ①散落的物料：定期收集后全部回用。②沉淀池沉渣：经收集后先暂存于厂区内再定期外售；结合此次扩建，在原有一期工程厂区内规范建设一般固废暂存场所暂存区域，本次扩建工程一般固废暂存区依托一期工程。③废机油：项目生产过程中将会产生少量的废机油，废机油定期收集后暂存于新增的危废间内，待相关有资质的单位进行处理。 ④生活垃圾：统一收集后委托环卫部门处置。 砂石、沉淀池沉渣、除尘器收集的粉尘经收集后回用于生产 一期与二期项目固废： ①散落的物料：定期收集后全部回用。②沉淀池沉渣：经收集后先暂存于厂区内一般固废暂存区，再定期外售。③废机油：项目生产过程中将会产生少量的废机油，废机油定期收集后暂存于危废间，待相关有资质的单位进行处理。④生活垃圾：统一收集后委托环卫部门处置。 混凝土项目固废：①砂石、沉淀池沉渣、除尘器收集的粉尘经收集后回用于生产 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 2.2.4 项目主要原辅材料、能耗及产品方案 现有工程和扩建后项目工程各原辅材料对比一览表详见表2.4-1。 涉密，删除 涉密，删除 主要原辅材料理化性质： 水泥成分是CaCO3，粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中更好的硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起 水泥的物理性质：硬化后强度高、硬度大，能抵抗淡水或含盐水的侵蚀。 2.2.5 项目主要生产设备 现有工程和扩建后项目工程各主要生产设备变化情况详见表2.5-1。 涉密，删除 2.3 项目水平衡 1、生产用水 项目用水主要为场地冲洗用水、运输车辆冲洗用水、混凝土罐车冲洗用水、混凝土拌合站冲洗用水、职工生活用水。其用水产生情况如下： ①场地冲洗用水 根据业主提供资料可知，项目搅拌工作区冲洗用水量为3m3/d（900m3/a），根据类比分析，SS浓度为3000mg/L。产污系数按0.9计，污水产生量2.7m3/d（810m3/a），SS产生量2.43t/a。混凝土作业区地面冲洗水中含有大量的SS，此部分废水排至厂区沉淀池处理后回用于原料搅拌及设备等清洗用水，不外排。 ②运输车辆冲洗用水 本项目每天冲洗10辆运输车辆，每冲洗一次用水量为400L，每天冲洗一次，则冲洗运输车辆的用水量为10t/d，废水产生量为8.5t/d，此部分废水排至厂区沉淀池处理后回用于原料搅拌及设备等清洗用水，不外排。 ③混凝土罐车冲洗用水 项目混凝土生产量平均为500m3/d，单车一次运输量按20m3计，约需运输25辆/d。每次出场均需对车辆进行冲洗，冲洗用水量约为0.05m3/次，则项目车辆清洗用水量1.25m3/d，即375m3/a，产污系数按0.9计，污水产生量1.125m3/d（337.5m3/a），搅拌车清洗废水中含有大量的SS，此部分废水排至厂区沉淀池处理后回用于原料搅拌及设备等清洗用水，不外排。 ④混凝土拌合站冲洗用水 搅拌机因生产节奏或设备检修需暂停生产，为了防止混凝土固结影响设备使用，必须冲洗干净。类比同类企业及业主提供资料可知，搅拌机平均每天每台冲洗2次，每次每台冲洗水2.5m3，项目搅拌机1套，则项目搅拌机清洗用水为5m3/d，即1500m3/a。该水经沉淀池沉淀后再利用，不外排，主要污染因子为SS，根据类比分析，SS贡献值为3000mg/L，产污系数按0.9计，污水产生量4.5m3/d（1350m3/a），SS产生量4.05t/a。搅拌机清洗废水中含有大量的SS，此部分废水排至厂区沉淀池处理后回用于原料搅拌及设备等清洗用水，不外排。 ⑤产品用水 项目混凝土生产过程中需要加水搅拌，根据建设单位提供信息，项目拌和用水约为5000m3/a，搅拌用水全部进入产品中，随着产品外运售出，不外排。 ②职工生活用水 根据业主提供的资料，本扩建项目新增员工人20人，均不住厂，不住厂职工生活用水定额按50L/人·d计，年工作日按全年营业300天计，则本项目职工生活用水量约为1t/d（300t/a），排放系数取0.8，则项目生活污水排放量约0.8t/d（240t/a）。项目水平衡图详见图2.6-1（单位：t/d）。 涉密，删除 图2-1 项目水平衡图（t/a） 2.4总平面布置合理性分析 项目噪声级较高的设备大部分安装在厂房内部位置。项目不在厂内设生活区。废气治理设施紧邻车间布置，减少了有机废气的输送距离；危险废物暂存间布置远离敏感点，降低风险事故对人群的影响。 项目各车间内整体布局紧凑，便于工艺流程的进行和成品的堆放，使物流通畅；功能分区明确；所在厂房与周围建筑物间留出必要的间距和通道，符合防火、卫生、安全要求。厂房平面布局基本上做到按照生产工艺流程布置，功能区布局明确，物流顺畅。 综上所述，本项目的总平布置基本合理。项目总平面布置图如附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.5扩建项目生产工艺及产污环节 涉密，删除 图2-2 高性能混凝土生产工艺流程图 主要工艺流程简述： ①项目砂、石由配料站骨料仓卸料门卸入骨料计量斗中进行计量，计量好后卸到运转的平皮带上，由平皮带送到提升斗机上，提升机输送至搅拌机上部的待料斗等待指令。 ②水泥、矿粉、粉煤灰则以压缩空气吹入各自的筒仓，辅以螺旋输送机给秤供料，由螺旋输送机输送至各自的计量斗中进行计量，水及外加剂分别由水泵及外加剂泵送到各自的计量斗中进行计量。 ③各种物料计量完毕后，由控制系统发出指令开始顺次投料到搅拌机中进行搅拌，搅拌完成后，打开搅拌机的卸料门将混凝土经卸料斗卸至搅拌运输车中，然后进入下一个工作循环。 本项目添加的外加剂主要为外加剂。 其工艺流程为： (1)物料运输 对于粉末物料，扬尘较大的物料（水泥、矿粉和粉煤灰），生产厂家专车运至本项目的散装水泥、矿粉和粉煤灰通过封闭的管道分别输送入水泥、矿粉和粉煤灰料仓；由于砂料、石料属于粒径较大，产生的扬尘较小，运输公司车队运来的砂料、石料分开堆存于砂石料场。 (2)混凝土制备 进行生产时，砂料、石料按需要的量根据一定比例用装载机铲装至骨料仓进行配料，再通过皮带送入计量仓，最后送至搅拌主机，同时水泥、粉煤灰和矿粉按一定比例通过管道放入搅拌主机，加水、加外加剂进行搅拌，搅拌结束后自用。 产污环节： 废气：废气主要为车辆运输的粉尘及料仓呼吸孔产生的粉尘、堆场扬尘、原材料运输粉尘、石子、砂原料皮带输送粉尘、厂内各车辆运输行驶扬尘； 废水：项目设备、车辆、地面清洗废水； 噪声：设备运营过程产生的噪声； 固废：主要为沉淀池产生的沉淀污泥，除尘器回收的粉尘及员工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.6 现有工程概况和污染源分析 2.6.1项目工程概况 公司于2017年10月11日委托三明市国投环境科技研究有限公司编制完成了《三明信达装配式构件制造有限公司桥梁构件生产项目环境影响评价报告表》并于同年11月6日取得清流县环保局批复（见附件5），该项目于2020年7月组织自主验收并编制了《三明信达装配式构件制造有限公司桥梁构件生产项目竣工环境保护验收监测报告》。因发展需要，于2020年委托三明市国投环境科技研究有限公司编制完成了《清流县桥梁构件生产二期扩建项目环境影响评价报告表》，并于同年12月15日取得清流县生态环境局批复（见附件6），该项目目前在验收阶段。 2.6.2项目具体产品方案 根据竣工验收报告可知，现有工程项目具体产品方案详见表2.4-1。 表2.4-1 产品方案一览表 序号 产品名称 产品产量（规模） 备注 1 桥梁构件生产项目 年产桥梁片1500片 2 桥梁构件生产二期扩建项目 年产装配式预应力箱梁300条、预应力T梁400条、装配式预制箱涵4000m、钢箱梁2000吨。 2.6.3项目组成及建设内容 现有工程项目组成及建设内容详见表2.4-2。 表2.4-2 项目组成一览表 类别 项目名称 一期工程主要内容 二期工程主要内容 总体工程 主体工程 生产厂房 占地面积4000m2，内含年生产桥梁片1500片生产线一条。 占地面积3000m2，新增生产线两条，年产装配式预应力箱梁300条、预应力T梁400条、装配式预制箱涵4000m、钢箱梁2000吨。 总占地面积7000m2,，年产桥梁片1500片，年产装配式预应力箱梁300条、预应力T梁400条、装配式预制箱涵4000m、钢箱梁2000吨。 拌合站 占地面积500m2，主要用于混凝土等原料的生产。 依托一期工程，不新增拌合站 占地面积500m2，主要用于混凝土等原料的生产。 桥梁片养护区 占地面积4000m2，主要用于成品养护的区域。 占地面积4500m2，主要用于成品养护的区域。 总占地面积8500m2，主要用于成品养护的区域。 储运工程 原料储存区 占地面积500m2 占地面积1000m2 总占地面积共1500m2 存梁区 占地面积5000m2 占地面积6000m2 总占地面积共11000m2 给水系统 厂区内所用的水均由市政供水管网进行供给。 排水系统 排水系统采用雨污水分流制。 供电系统 由园区电网提供，建有配电室，内设变压器 环保工程 废水 搅拌机清洗废水及砼养护废水 设置沉淀池(1座)，沉淀后循环利用不外排 设置沉淀池(2座)，沉淀后循环利用不外排 共设置沉淀池(3座)，沉淀后循环利用不外排 生活污水 经化粪池处理后通过市政管网排入清流县污水处理厂进行处理 依托原有经化粪池进行处理，不新增化粪池 经化粪池处理后通过市政管网排入清流县污水处理厂进行处理 废气 原料筒仓及拌合站产生的有组织粉尘 原料筒仓及拌合站产生的有组织粉尘经统收集后统经一套布袋除尘设备处理后+1根15m高排气筒外排。 与一期工程共用一个拌合站，不新增搅拌机；原料筒仓及拌合站产生的有组织粉尘经统收集后统经一套布袋除尘设备处理后+1根15m高排气筒外排。 原料筒仓及拌合站产生的有组织粉尘经统收集后统经一套布袋除尘设备处理后+1根15m高排气筒外排。 拌合站产生的无组织粉尘 无组织逸散的区域设置水雾喷淋除尘系统进行抑尘措施。 无组织逸散的区域设置水雾喷淋除尘系统进行抑尘措施。 无组织逸散的区域设置水雾喷淋除尘系统进行抑尘措施。 堆场及下料粉尘 / 采用喷淋除尘措施对堆场及装卸区域进行除尘 采用喷淋除尘措施对堆场及装卸区域进行除尘 噪声处理设施 选用低噪声设备、减振、隔声、消声、维护管理等 固废处理设施 ①散落的物料：定期收集后继续回用。 ②沉淀池沉渣：定期收集后厂区内暂存待外运。 ③生活垃圾：统一收集后委托环卫部门处置。 ①散落的物料：定期收集后全部回用。 ②沉淀池沉渣：经收集后先暂存于厂区内再定期外售；结合此次扩建，在原有一期工程厂区内规范建设一般固废暂存场所暂存区域，本次扩建工程一般固废暂存区依托一期工程。 ③废机油：项目生产过程中将会产生少量的废机油，废机油定期收集后暂存于新增的危废间内，待相关有资质的单位进行处理。 ④生活垃圾：统一收集后委托环卫部门处置。 ①散落的物料：定期收集后全部回用。 ②沉淀池沉渣：经收集后先暂存于厂区内一般固废暂存区，再定期外售。 ③废机油：项目生产过程中将会产生少量的废机油，废机油定期收集后暂存于危废间，待相关有资质的单位进行处理。 ④生活垃圾：统一收集后委托环卫部门处置。 2.6.4现有项目工艺流程和产污环节 涉密，删除 图2-3 桥梁片生产工艺流程图及产污环节 生产工艺说明： 桥梁片生产工艺包括绑钢筋、支模板、混凝土浇筑、养护、张拉、封端。 根据设计图纸，绑扎钢筋，绑完钢筋按施工图纸支模板，上脱模剂（脱模剂主要作用是方便后续工段脱模板），后进行混凝土浇筑，浇筑完采用浇水养护，每天浇水的时间在8-10小时。浇水养护的时间在8-10天，养护的水循环利用，最终使混凝土中的水分完成水化作用而达到凝结硬化。 养护后对桥梁片进行测试，测试合格后进行穿钢绞线、张拉，孔道压浆、封端。封端后，进行脱模（脱模剂全部被产品吸收），后将梁移至存梁区存放。 （2）工艺产污环节分析 ①废气：有组织废气为拌合粉尘、料仓产生的粉尘、无组织废气：砂石堆场扬尘及卸车粉尘、原料堆场粉尘。 ②废水：本项目生产工艺用水主要为混凝土搅拌生产添加水、设备清洗水以及混凝土养护用水。设备清洗水及混凝土养护水经沉淀水池回用，无生产废水外排。 ③固体废物：散落的物料及沉淀池沉渣。 ④噪声：各类机械设备噪声 箱梁、T梁生产工艺流程图 箱梁、T梁工艺流程相比于桥梁的工艺流程略有不同(箱梁的生产过程与桥梁保持一致，T梁的生产工艺相比于桥梁只少了支立内模、拆除芯模等工序)，但总体基本保持一致，其工艺流程具体如下，本项目生产工艺流程和产污环节见图2-3及2-4。 涉密，删除 图2-4 现有箱梁生产工艺流程图及产污环节 涉密，删除 图2-5 现有T梁生产工艺流程图及产污环节 生产工艺说明： ①先将膜具清理干净后根据设计图纸，绑扎钢筋，绑完钢筋按施工图纸支立模板，上脱模剂(脱模剂主要作用是方便后续工段脱模板)后再进行混凝土浇筑。 ②对浇筑好的底板砼进行腹板及顶板的浇筑。 ③浇筑完采用浇水养护，夏季浇水养护时间为24个小时全天浇护，冬季的养护时间为8-10个小时。每片桥梁片浇水养护的时间一般在13-15天，养护产生的废水全部循环利用，进入到混凝土中的水分最终完成水化作用而达到凝结硬化。 ④对养护后的砼构件进行拆膜处理，再进行测试，测试合格后进行穿钢绞线、张拉，孔道压浆、封端。封端后，进行脱模(脱模剂全部被产品吸收)，后将梁移至存梁区存放。 （2）工艺产污环节分析 ①废气：有组织废气为拌合粉尘、料仓产生的粉尘、无组织废气：砂石堆场扬尘及下料、原料堆场粉尘。 ②废水：本项目生产工艺用水主要为混凝土搅拌生产添加水、设备清洗水以及混凝土养护用水。设备清洗水及混凝土养护水经沉淀水池回用，无生产废水外排。 ③固体废物：散落的物料及沉淀池沉渣。 ④噪声：各类机械设备噪声 2.6.5现有项目污染源强分析 由于企业现有工程产量相比于原有环评的产量发生了变化，因此现有工程的污染源强引自竣工环保验收监测报告(报告编号：HDHJ(2020)061804，详见附件的相关内容。 （1）废水 ①生产废水 项目搅拌机清洗用水量及砼养护用水量合计为400t/a，其产生的废水经沉淀池处理后循环回用，不外排。 ②生活污水 生活污水主要是厂区内办公、厂区现有职工80人，生活用水量为50L/人·d计算，按年生产天数300天，则用水量为4t/d(1200t/a)，排水量按用水量的80%计，则排水量为3.2t/d(960t/a)。生活污水经三级化粪池处理后接入县污水处理厂集中处理。 （2）废气 项目有组织废气(颗粒物)排气筒出口实测浓度为6.9～9.1mg/m3，排放速率为0.024~0.026kg/h，可达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2“散装水泥中转站及水泥制品生产”标准排放限值不高于10mg/m3，监测结果见表2.6-1。 表2.6-1 排气筒出口监测结果一览表 监测日期 检测点位 检测项目 单位 检测数据 排放限值 结果评价 第一次 第二次 第三次 均值 2020.6.13 1#排气筒进口 标干流量 m3/h 2675 2685 2687 2682 / / 颗粒物 实测浓度 mg/m3 65.6 74.2 69.5 69.8 / / 产生速率 kg/h 0.188 / / 1#排气筒出口 标干流量 m3/h 3140 3113 3129 3127 / / 颗粒物 实测浓度 mg/m3 7.5 8.6 6.9 7.7 10 达标 排放速率 kg/h 0.024 / / 2020.6.14 1#排气筒进口 标干流量 m3/h 2688 2677 2679 2681 / / 颗粒物 实测浓度 mg/m3 78.9 71.5 73.6 74.6 / / 产生速率 kg/h 0.200 / / 1#排气筒出口 标干流量 m3/h 3077 3103 3050 3078 / / 颗粒物 实测浓度 mg/m3 9.1 8.3 7.5 8.3 10 达标 排放速率 kg/h 0.026 / / 备注 ①评价执行GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表2“散装水泥中转站及水泥制品生产”排放限值；②排气筒高度：15米；环保设施：布袋除尘。 砂石堆场扬尘及卸车产生的粉尘、原料堆场粉尘均呈无组织排放，根据2020年企业自主验收监测报告(报告编号：HDHJ(2020)061804，详见附件)，厂界无组织排放废气浓度为0.076～0.404mg/m3，可达到《水泥工业大气污染物排放标准》(DB35/1311-2013)表3无组织排放监控浓度限值，监测结果见表2.6-2。 表2.6-2 项目无组织排放废气监测结果一览表 监测日期 监测时段 检测结果(mg/m3) 标准值 结果 参照点G1 监控点G2 监控点G3 监控点G4 监测值 监测值 差值 监测值 差值 监测值 差值 监测点和参照点差值≤0.5mg/m3 达标 2020-06-13 08:08～09:08 0.173 0.173 0 0.288 0.115 0.250 0.077 10:15～11:15 0.203 0.224 0.021 0.362 0.159 0.404 0.201 14:07～15:07 0.137 0.116 0.017 0.191 0.054 0.172 0.035 16:41～17:41 0.114 0.115 0.001 0.172 0.058 0.134 0.020 2020-06-14 08:15～09:15 0.135 0.173 0.038 0.249 0.114 0.212 0.077 监测点和参照点差值≤0.5mg/m3 达标 10:23～11:23 0.081 0.203 0.122 0.322 0.241 0.344 0.263 14:14～15:14 0.118 0.154 0.036 0.191 0.073 0.153 0.035 16:52～17:52 0.076 0.134 0.058 0.134 0.058 0.096 0.020 备注：评价标准执行DB35/1311-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表3排放限值。 （3）噪声 项目现有工程噪声主要来自生产车间机械设备噪声，一般在75~90dB（A）。主要采取减振、厂房隔声等降噪措施。 根据监测结果可知，项目现有工程厂界环境噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。噪声监测结果详见表2.6-3。 表2.6-3 现有工程厂界噪声监测结果一览表 监测日期 编号 监测点位 昼间(dB) 测量值 标准限值 结果评价 6.13 ▲N1 厂界东 57.3 65 达标 ▲N2 厂界南 56.8 65 达标 ▲N3 厂界西 57.0 65 达标 ▲N4 厂界北 54.1 65 达标 6.14 ▲N1 厂界东 56.2 65 达标 ▲N2 厂界南 57.8 65 达标 ▲N3 厂界西 57.6 65 达标 ▲N4 厂界北 55.0 65 达标 备注：①该项目日生产8小时，夜间不生产，故夜间噪声未监测。②评价执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。 固废 现有工程主要固体废物产生及处置情况详见表2.6-4。 表2.6-4 现有工程主要固体废物及处置情况一览表 名称 固废分类 一期项目产生量 二期项目产生量 处理措施 生活垃圾 职工生活垃圾 7.65t/a 4.59t/a 统一收集后委托环卫部门统一清运处置 沉淀池沉渣 一般工业固废 0.8t/a 19.2t/a 收集后外运处置 散落的物料 9t/a 141t/a 收集后回用于生产 废机油、机油桶 危险废物 0 0.5t/a 委托处置 2.6.7原有工程的环保投诉情况、事故和处罚情况 根据建设单位了解的情况和网络查询，项目投产以来，未收到周边居民及企业的环境污染投诉事件，也未受到生态环境行政主管部门的处罚，未发生环境风险事故等。 2.6.8现有项目和环评批复落实情况 根据原环评报告、环评批复及竣工验收检测报告表，结合现场实际勘查，具体问题详见下表2.4-6。 表2.4-6 项目和环评批复落实情况一览表 序号 环评批复要求 实际落实情况 是否落实环评要求 《三明信达装配式构件制造有限公司桥梁构件生产项目》环评批复落实情况 1 在施工期要加强日常管理，采取有效措施减少施工扬尘、施工废水和施工噪声对周边环境的影响，且建筑垃圾和生活垃圾应妥善处置，施工结束后应及时对裸露地面进行植被恢复，防止水土流失。 已落实；本项目施工期间已经按照审批部门的相关意见进行相应的处理。 已落实 2 场内必须实行雨污分流。设备清洗水、砼养护水及喷淋除尘水等生产性废水经沉淀池回用，不外排；生活废水经化粪池处理后，接入市政污水管网进入县污水处理厂处理。 已落实；场内已实行雨污分流。设备清洗水、砼养护水及喷淋除尘水等生产性废水经沉淀池回用，不外排；生活废水经化粪池处理后，接入市政污水管网进入县污水处理厂处理。 已落实 3 水泥料仓以及混凝土搅合站产生的粉尘经各装置的除尘器处理后通过15米排气筒达标排放，产生的粉尘执行《水泥工业大气污染排放标准》（GB14915-2013）表2大气污染物特别排放限值中散装水泥中转站及水泥制品生产颗粒物浓度限值。 已落实；企业水泥料仓及搅合站产生粉尘经除尘装置处理后通过15米高排气筒达标排放，外排的粉尘经监测结果表明可以符合《水泥工业大气污染排放标准》（GB14915-2013）表2大气污染物特别排放限值中散装水泥中转站及水泥制品生产颗粒物浓度限值。 已落实 4 采用低噪声设备，采取相应的减震、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类要求。 已落实；企业对主要高噪声设备采取减震降噪措施，并通过车间墙壁隔声，厂界噪声监测结果表明可以项目厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。 已落实 5 散落物料和沉淀池泥渣收集后回用，不得外排；生活垃圾委托环卫部门统一收集处理。 已落实；企业生产中散落物料和产生的沉淀池泥渣收集后回用，无外排；生活垃圾委托环卫部门统一收集处理。 已落实 6 本项目设定水泥料仓以及混凝土搅合站外50m卫生防护距离，建议当地政府在卫生防护距离内不得新建居住、学校和医院等敏感建筑，对于公众反应的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。 企业建成投产后水泥料仓以及混凝土搅合站外50m卫生防护距离内无新建居住、学校和医院等敏感建筑，企业尚未接到公众反应环境问题，今后若遇到，将及时并妥善解决。 7 根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，主动接受社会监督；对于公众反应的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。 企业将根根据相关要求建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，主动接受社会监督；若公众反应的建设项目有关环境的问题，企业将及时并妥善解决。 8 按照国家规定设置规范的污染物排放口，设置标志牌。 已落实；已在废气排放口设置标志牌。 《清流县桥梁构件生产二期扩建项目》环评批复落实情况 9 应当严格落实报告表提出的防治污染和防止生态破坏的措施，执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。项目竣工后，应按规定对配套的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入生产或者使用。 废水：项目废水主要为生活污水和沉淀废水；生活污水经已建化粪池处理后排入清流县污水处理厂统一处理，沉淀废水：项目对生产好的砼构件储存时需要对其进行露天喷淋养护，产生的喷淋废水全部经沉淀池处理后循环回用，不外排； 废气：原料筒仓及拌合站产生的有组织粉尘：与一期工程共用一个拌合站，不新增搅拌机；搅拌机的有效工时从2小时增加至7.5小时，产生的有组织粉尘经统收集后统经一套布袋除尘设备处理后+1根15m高排气筒外排；拌合站产生的无组织粉尘：区域设置雾炮机进行抑尘措施；堆场及下料粉尘：区域设置雾炮机进行抑尘措施； 噪声：优先选用低噪声级的设备，通过距离衰减及隔声降噪； 固废：一般固废收集后统一外售处理，危险废物，定期收集后暂存于危废间，委托相关有资质的单位进行处理。生活垃圾委托环卫部门统一收集处理。 已落实 根据上表可知，现有项目符合环保要求。 2.6.9存在的问题 根据现场勘查情况，现有工程存在的环境问题和整改意见如下： 1.现有项目拌合站及堆场扬尘采用雾炮机进行降尘，现有项目目前只配备一台雾炮机，数量不足。 整改建议：企业应增设2-4台雾炮机，确保运营过程扬尘达标排放。 在混凝土搅拌站配套的二级沉淀池中有一个潜水泵，潜水泵的出口通向厂区边的山水沟，与现有批复要求（生产废水不外排）不符，属于违规设置排污口的违法行为。 整改建议：拆除二级沉淀池通向厂区边山水沟的排放口，加强现场管理以及规范化企业排污，确保运营过程生产废水沉淀后循环利用不外排。 2.5扩建前后项目污染物“三本帐”分析 现有工程污染物实际排放总量，以及扩建前后项目污染物“三本帐”见表2.5-1。 表2.5-1 扩建前后项目污染物排放量 单位：t/a 项目 《一期项目》排放量 《二期项目》排放量 本次扩建项目排放量 扩建后 扩建后排放增减量 “以新带老”削减量 全公司排放总量 废水 工业废水量（万t/a） 0 0 0 0 0 0 废气 颗粒物 0.015 0.041 0.2723 0 0.3283 +0.2723 固废 一般工业固废 9.8 160.2 130.72 0 300.72 +130.72 危险废物 0 0.5 0 0 0.5 0 生活垃圾 7.65 4.59 3 0 15.24 +3 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境质量现状 3.1.1 地表水环境质量现状 1.水环境功能区划 项目涉及水域为九龙溪及其支流(龙津小溪)，水环境功能区划为Ⅲ类水域，地表水体水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，详见表3-1。 表3-1 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)(摘录) 序号 污染物名称 单位 Ⅲ类标准限值 1 pH 无量纲 6～9 2 化学需氧量(COD) mg/L ≤20 3 高锰酸盐指数 mg/L ≤6 4 溶解氧(DO) mg/L ≥5 5 五日生化需氧量(BOD5) mg/L ≤4 6 氨氮(NH3-N) mg/L ≤1 7 总磷(以P计) mg/L ≤0.2 2.水环境质量现状 根据三明市生态环境局公布的2022年6月份三明市环境质量状况：全市15个县级以上集中式饮用水源地水质达标率100%；18个国控河流断面各项目监测值均符合或优于Ⅲ类，水质达标率为100%。因此，项目区域水环境质量符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准。 可知水质现状优良。 3.1.2 大气环境质量现状 1.环境空气质量标准 常规因子 本评价区域处于福建省三明市清流县龙津镇城南工业园，项目所在地属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体详见表3.2-1。 表3.2-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1、表2（摘录） 序号 污染物名称 取值时间 浓度限值(μg/m3) 1 二氧化硫（SO2） 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 2 二氧化氮（NO2） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 一氧化碳（CO） 24小时平均 4000 1小时平均 10000 4 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 5 粒径小于等于10μm的颗粒物（PM10） 年平均 70 24小时平均 150 6 粒径小于等于2.5μm的颗粒物（PM2.5） 年平均 35 24小时平均 75 7 总悬浮颗粒（TSP） 年平均 200 24小时平均 300 3.环境空气质量现状 ①常规污染因子 （1）常规因子 根据三明市人民政府网站公布的《2021年1-12月我市环境质量现状》，2021年1-12月，市区空气质量综合指数为2.97，同比上升0.14，首要污染物为细颗粒物与臭氧；空气质量达标天数比例为99.5%，同比下降0.5个百分点。10个县（市、区）中，尤溪、大田达标天数比例99.7%，其余县（市、区）均为100%，空气质量综合指数范围为1.68-2.79，首要污染物永安为臭氧及细颗粒物、其余县（市、区）均为臭氧。项目位于清流县，区域环境空气符合《环境空气质量标准》二级标准要求，环境空气质量现状较好。 图3-1 2021年1~12月三明市环境质量现状截图 3.1.3声环境质量现状 1.声环境质量标准 本项目位于福建省三明市清流县龙津镇城南工业园(清流经济开发区龙翔项目片区)，项目周边均为工业厂房，厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 表3.3-1 声环境质量标准（GB3096-2008） 单位：dB(A) 类别 适用区域 昼间 夜间 3 以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域 65 55 2.声环境质量现状 本项目区厂界离最近的居民点山边村210m，周围50m范围内无声环境敏感目标，根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发<建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，当厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目位于福建省三明市清流县龙津镇城南工业园。且厂界周边50m无声环境敏感目标，因此评价认为项目无需监测项目周边声环境。 3.1.4地下水与土壤环境现状 本项目从事混凝土加工生产，生产车间按一般污染区防渗要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能；项目基本不存在土壤、地下水环境污染途径，另外厂界外500米范围内的地下水无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据新版《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 3.1.5生态环境现状 项目用地属于产业园区内，因此不开展区域生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境、地表水环境、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评(2020)33号)要求以及对项目周边环境的调查，本项目大气环境(厂界外500m)、地表水环境、声环境(厂界外50m)保护目标见表3.2-1和附图2。 表3.2-1 环境保护目标一览表 序号 环境 要素 保护目标 距污染源方位及距离 保护要求 方位 与厂界距离（m） 规模（人） 1 环境 空气 横溪岭村 西南 520 200人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准 2 十里铺村 东南 550 300人 3 五里亭村 东 1000 800人 4 山边村 西 190 50人 公租房 东南 448 210人 凤凰城 东 575 800人 清流一中 东北 1649 900人 5 龙津学校 东 660 1万人 6 水环境 九龙溪 东北 2050m GB3838-2002 中 III 类 7 龙津小溪 南 50m |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废水 该项目外排废水主要为生活污水。扩建后员工新增20人，均不住厂，依照我国生活污染物排放系数可知，不住厂职工用水量按50L/d·人（即0.05t/d·人），生活用水总量为1t/a（按年生产300天计），排水系数按0.8计，则该厂排放的生活污水为240t/a。 本项目生活污水依托原有化粪池进行处理，不新增化粪池，生活污水经化粪池处理后接入清流县污水厂集中处理。生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级排放标准，其中NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B级标准； 表3.3-1 污水排放标准一览表 指标 三级标准值 标准来源 pH 6～9 污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级排放标准 COD 500 BOD5 300 石油类 30 SS 400 氨氮（以N计） 45 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B级标准 3.3.2废气 项目大气污染物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1及表3中排放限值，，详见下表。 表 3.7-3 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 污染物 有组织排放监控限值 无组织排放监控浓度限值 最高允许排放浓度(mg/m3) 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 20 周界外浓度最高点 0.5 3.3.3噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，厂界噪声排放标准见下表3.5-4。 表3.5-4 厂界噪声排放标准 类别 标准名称 项目 标准限值 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A) 3.3.4.固体废物排放标准 一般工业固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）设置；危险废物暂存处参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关要求设置。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制分析 3.4.1总量控制因子 根据国家“十三五”期间污染物总量控制要求及《福建省“十三五”环境保护规划》（闽环保财[2016]51号）、《福建省人民政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见(试行)》（闽政[2014]24号）、《福建省环保厅关于贯彻落实<推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）>的通知》（闽环发[2014]9号）、《福建省环保厅关于环评审批中落实排污权交易工作要求的通知》（闽环保评[2014]43号）等有关文件要求，需进行排放总量控制的污染物为COD、NH3-N、SO2、VOCS。 （1）COD、NH3-N总量控制 根据国家制定的总量控制指标，结合本项目的特征污染物，确定本项目污染物中总量控制的项目有：COD、NH3-N。本项目生产废水循环使用，不外排；生活污水经厂区处理后接入市政污水管网，纳入清流县污水厂集中处理进行进一步处理，对周边环境影响较小。其排污量已纳入清流县污水处理厂的指标，无需再向环保局申请污染物排放总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响分析及保护措施 本项目新建厂房、仓库、管理用房等，施工期对环境的影响主要为施工时产生的噪声、扬尘、废水以及施工垃圾应采取相应的防治措施，减少对环境的影响。待施工结束，其造成的影响将逐渐消失。 4.1.1大气环境影响分析 施工期对大气环境的影响主要由施工场地的扬尘和运输车辆尾气所造成。 （1）施工扬尘 拟建项目施工期需要进行暂时堆存的物料主要包括水泥、沙料等施工原材料，堆存过程中在大风天气下极易起尘，使得堆存场所下风向环境空气中悬浮颗粒物质浓度增加，从而对堆存场所下风向环境空气质量造成一定的影响。施工扬尘对区域大气环境的影响程度与风速、尘粒粒径和尘粒含水率有很大关系，风速越大、尘粒粒径越小、尘粒含水率越低，扬尘对区域大气环境的影响越大，反之则越小。根据有关资料，当风速大于2.4m/s，施工场地下风向150m范围内，TSP浓度相当于上风向对照点的1.5~2.3倍，平均1.88倍，被影响区域TSP浓度平均值约0.491mg/m3，为上风向对照点的1.5倍。本项目土建工程量小，施工期短。采取上述措施后，可以有限降低施工扬尘对上述大气环境敏感点的影响程度。 （2）运输车辆废气 本工程运输车辆则采用汽油为动力燃料，主要污染包括HC、SO2、NO2、碳烟等。一般来说，运输车辆尾气的污染源较分散，且是流动性的，其影响也较分散并且是暂时的。燃油烟气及汽车尾气排放后，经空气迅速稀释扩散，不会对拟建项目所在区域环境空气质量造成明显影响。 4.1.2施工期废水防治措施 施工期废水主要是施工人员排放的生活污水及施工现场清洗，混凝土养护产生的废水。施工废水中主要含有大量泥沙，经过沉淀池处理后回用。按施工高峰期施工人员约20人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），按每人每天用水150L计算，则用水量约为3t/d，污水排放系数按0.8计算，则施工期高峰期生活污水排放量约2.4t/d。项目施工期生活污水中主要污染指标浓度选取为：COD：400mg/L、BOD5：200mg/L、SS：220mg/L、氨氮：35mg/L则污染物产生量为COD：0.96kg/d，BOD5：0.48kg/d，SS：0.528 kg/d，氨氮0.084kg/d。此类废水经企业已建化粪池处理后排放，由于施工期持续时间较短，基本不会对周边环境产生明显不良影响。同时，施工现场清洗，混凝土养护产生的废水中主要含有大量泥沙，经过沉淀池处理后回用。 4.1.3施工期噪声防治措施 为了降低施工噪声的影响，应加强施工管理，合理安排施工时间，午间12:00-14:30、夜间22:00-次日凌晨6:00禁止高噪声施工作业，将对周边的影响降到最小。施工噪声的特点是周期短、强度大，对周边环境的影响是暂时的，施工结束后，噪声的影响也消失。 4.1.4施工期固体废弃物防治措施 （1）建筑垃圾：主要是建材损耗产生的废钢筋、混凝土废碴、废木料、废砖头、废瓷砖（片）等，应对建筑垃圾分类处理，可回收部分尽量回收，不可回收部分统一交由建筑垃圾运输公司处理。 （2）生活垃圾：生活垃圾统一收集后交由环卫部门及时清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废水污染物源强分析 项目废水主要为场地冲洗废水、运输车辆冲洗废水、混凝土罐车冲洗废水、混凝土拌合站冲洗废水、职工生活废水。其废水产生情况如下： ①场地冲洗废水 根据业主提供资料可知，项目搅拌工作区冲洗用水量为3m3/d（900m3/a），根据类比分析，SS浓度为3000mg/L。产污系数按0.9计，污水产生量2.7m3/d（810m3/a），SS产生量2.43t/a。混凝土作业区地面冲洗水中含有大量的SS，此部分废水排至厂区沉淀池处理后回用于原料搅拌及设备等清洗用水，不外排。 ②运输车辆冲洗废水 本项目每天冲洗10辆运输车辆，每冲洗一次用水量为400L，每天冲洗一次，则冲洗运输车辆的用水量为10t/d，废水产生量为8.5t/d，此部分废水排至厂区沉淀池处理后回用于原料搅拌及设备等清洗用水，不外排。 ③混凝土罐车冲洗废水 项目混凝土生产量平均为500m3/d，单车一次运输量按20m3计，约需运输25辆/d。每次出场均需对车辆进行冲洗，冲洗用水量约为0.05m3/次，则项目车辆清洗用水量1.25m3/d，即375m3/a，产污系数按0.9计，污水产生量1.125m3/d（337.5m3/a），搅拌车清洗废水中含有大量的SS，此部分废水排至厂区沉淀池处理后回用于原料搅拌及设备等清洗用水，不外排。 ④混凝土拌合站冲洗废水 搅拌机因生产节奏或设备检修需暂停生产，为了防止混凝土固结影响设备使用，必须冲洗干净。类比同类企业及业主提供资料可知，搅拌机平均每天每台冲洗2次，每次每台冲洗水2.5m3，项目搅拌机1套，则项目搅拌机清洗用水为5m3/d，即1500m3/a。该水经沉淀池沉淀后再利用，不外排，主要污染因子为SS，根据类比分析，SS贡献值为3000mg/L，产污系数按0.9计，污水产生量4.5m3/d（1350m3/a），SS产生量4.05t/a。搅拌机清洗废水中含有大量的SS，此部分废水排至厂区沉淀池处理后回用于原料搅拌及设备等清洗用水，不外排。 （2）生活污水 项目扩建后新增20名员工，均不住厂，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），不住厂职工的生活用水量取50L/d·人，年工作日为300天，则项目职工生活用水量为1t/d。生活污水量按用水量的80%计，其产生量约0.8t/d，即240t/a。 表4.2-2 项目主要水污染物源强 产污环节 废水种类 污染物因子 产生量 污染防治设施 排放量 排放方式 排放去向 排放规律 治理设施 是否为可行性技术 职工办公生活 生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮、pH值 0.8t/d （240t/a） 化粪池 是 0.8t/d （240t/a） 间接排放 清流县污水处理厂 间歇性排放 4.1.2 达标排放分析 项目外排废水均为职工的办公生活污水。根据工程分析，项目职工办公生活产生的废水量约为0.8m3/d，即240t/a，生活污水已建的化粪池处理达标后接市政污水管网进入清流县污水厂集中处理。 根据类比资料分析，项目污水产排情况见表4.2-3。 表4.2-3 项目生活污水产排情况一览表 污染源 废水量 单位 COD BOD5 SS 氨氮 生活污水 240t/a 产生浓度mg/l 400 250 220 35 产生量t/a 0.096 0.06 0.053 0.008 经化粪池处理后的生活污水 排放浓度mg/l 125.27 71.93 106.37 11.87 排放量t/a 0.03 0.017 0.025 0.003 根据表4.1-2显示，项目运行过程中产生的办公生活用水经厂区内已建的化粪池处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，废水经处理后接市政污水管网，纳入清流县污水厂进行进一步处理。 4.2.1 废水排放口基本信息及自行监测要求 项目外排废水主要为职工的生活废水，生活废水经厂区内已建的化粪池处理达标后接市政污水管网，纳入清流县污水厂集中处理进行进一步处理，清流县污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级B标准。 表4.2-4 废水类别、污染物及污染治理措施设施信息表 序号 废水 类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理措施 排放口编号 排放口是否符合要求 排放口类型 名称 工艺 是否为可行技术 1 生活 污水 COD 清流县污水厂集中处理 连续排放，流量稳定 化粪池 一级处理（化粪池净化） 可行 DW001 是 生活污水处理设施排放口 BOD5 SS NH3-N 表4.2-5 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 废水排放量 （t/a） 排放去向 排放规律 受纳污水处理厂信息 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L） 1 DW001 170 清流县污水厂集中处理 连续排放，流量稳定 清流县污水厂集中处理 CODCr 60 BOD5 20 SS 20 NH3-N 8 根据《固定污染源排污许可证分类管理名录（2019年本）》中，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业 30”，详见表4.2-6。 表4.2-6 固定污染源排污许可证分类管理名录（2019年本）摘录 序号 行业类别 重点管理 简化管理 登记管理 1 水泥、石灰和石膏制造301，石膏、水泥制品及类似制品制造 302 水泥（熟料）制造 水泥粉磨站、石灰和石膏制造 3012 水泥制品制造 3021，砼结构构件制造3022，石棉水泥制品制造 3023，轻质建筑材料制造 3024，其他水泥类似制品制造 3029 通过对照，本项目排污许可应进行登记管理。 4.2.1.3 废水治理措施可行性分析 （1）废水排污方案 根据工程分析，项目厂区内实行雨污分流，雨水经雨水管网收集后排入园区市政雨水管网，项目实施后场地冲洗废水、运输车辆冲洗废水、混凝土罐车冲洗废水、混凝土拌合站冲洗废水经沉淀池沉淀处理后回用于生产或设备冲洗，循环利用不外排，项目外排废水为职工生活污水，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B级标准）后经园区污水管网，纳入清流县污水厂集中处理。 （2）项目废水纳入污水处理厂可行性分析 清流县污水处理厂位于城南工业园区南角紧邻龙津河处，总占地面积为28.6亩，采用高效复合塘-人工湿地工艺，排水水质可达《城镇污水处理厂污染物综合排放标准》(GB18918-2002)表1中一级B标准要求。清流县污水处理厂出水质见表4.2-7。 表4.2-7清流县污水处理厂进水水质及处理效率 项目 BOD5 COD pH SS 氨氮 TP TN 出水水(mg/L) ≤20 ≤60 6-9 ≤20 ≤8 ≤1.0 ≤20 去除率(%) ≥83.3 ≥76 —— ≥88.9 ≥73 ≥67 ≥56 (2)本项目排水方案的可行性分析 ①管网衔接性 本项目位于清流县城南工业园区，园区的管网已经建成，根据现场调查，项目废水经市政管网，进入清流县污水处理厂，不存在衔接性的问题。 ②废水水质分析 项目外排废水为生活污水。生活污水经化粪池预处理后纳入清流县污水处理厂集中处理，通过比较本项目排放生活污水水质与污水处理厂进水水质要求可知，本项目排放的生活污水符合清流县污水处理厂进水水质要求。 表4.2-8本工程废水与污水处理厂进水水质符合性分析 污染因子 COD BOD5 SS 氨氮 清流县污水处理厂设计进水水质(mg/L) ≤300 ≤150 ≤200 ≤25 项目拟排放水质(mg/L) 125.27 71.93 106.37 11.87 是否符合进水水质要求 符合 符合 符合 符合 ③废水量分析 清流县污水处理厂目前污水处理能力为1万t/d。营运期间，本项目废水量主要为生活污水0.8t/d，占污水处理厂现状处理规模的比例很小，因此，本项目的污水量能够与清流县污水处理厂的处理规模相衔接。 ④可行性分析小结 综上所述，本项目在清流县污水处理厂服务范围内，外排生活污水符合该污水厂的水量、水质的要求，不会对该污水厂的处理工艺造成冲击，因此，本项目生活污经化粪池预处理后纳入清流县污水处理厂集中处理是可行的 4.3运营期废气环境影响和保护措施 4.3.1运营期废气环境影响分析 本项目废气主要为粉料仓筒顶呼吸孔粉尘、堆场扬尘、车辆运输过程中产生的粉尘。 （1）粉料仓筒顶呼吸孔粉尘 散装水泥、粉煤灰、矿粉用专门密封运输车运进搅拌站，通过密封管道用负压输送到筒仓。本工程年产商品混凝土15万m3，水泥、粉煤灰、矿粉年用量约8.2万t。散装水泥、粉煤灰、矿粉是采用专门密封运输车运进搅拌站，通过密封管道用高压风力输送到筒仓。筒仓安装脉冲式除尘器，根据设备生产企业提供的产品资料，筒仓处理风量约为3000m3/h，根据类比粉料筒仓粉尘产生浓度为1500mg/m3，则单个筒仓粉尘产生量为4.5kg/h。除尘器除尘效率可达到99.9%，故每个筒仓粉尘排放量为0.045kg/h，排放浓度为1.5mg/m2。项目共有4个粉料筒仓，具体粉尘排放量如下表： 表4.3-1 筒库粉尘发生量 风量 （m2 /m） 产生浓度（mg/m3） 单个筒仓产生量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 粉尘排放量 排气筒编号 单个粉料仓筒排放速率（kg/h） 4个粉料仓筒（t/a） 3000 1500 21.6 1.5 0.045 0.22 DA001-DA004 （2）搅拌楼产生的粉尘 搅拌机投料、搅拌过程中会产生粉尘，通过类比国内同规模混凝土拌合站，搅拌机废气产生量约为3000m3/h，粉尘产生浓度为3000mg/m3，粉尘产生速率为9kg/h，项目搅拌工序年运行4800h，则粉尘产生量为43.2t/a。设备自带布袋收尘器一台，原料搅拌过程中产生的粉尘经过布袋收尘器处理后回用于搅拌机生产，循环利用，基本无排放，对环境空气影响较小。 （3）堆场扬尘 堆场因风力的动力作用将会产生扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重以及环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土砂的含水率越小，扬尘的产生量就越大。本次类比采用西安冶金建筑学院的起尘量推荐公式： Qp=4.23×10-4U4.9Ap 式中：Qp——起尘量，mg/s； Ap——起尘面积，m2；项目堆场面积合计约1000m2； U——平均风速，m/s，年平均风速为1.5m/s 根据以上公式计算可得项目原料堆场起尘量为3.08mg/s，即0.011kg/h，扬尘产生量为0.053t/a。根据各同类项目对比可知，设置喷淋情况下排放的粉尘是未设喷淋装置情况的10%。故项目原料堆放区排放的粉尘量为 0.0053t/a。 项目原料及时消纳，产品及时外运，产生的扬尘量较小，并且运营过程中成品堆场均采用移动喷淋降尘装置进行降尘，因此临时堆场的扬尘可以得到较好的控制。本评价要求项目堆场建设围栏。 （4）厂内各车辆运输行驶产生的二次扬尘 查阅相关资料，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。本项目通过运输车进行成品的运输，每辆运输车辆载重量为20m3。混凝土拌合站每天运输约25辆，设计行驶速度为20km/h，道路表面粉尘量取 0.1kg/m2，则在完全干燥的情况下，行驶每辆运输车扬尘量Q为0.369kg/km。车辆装载后出厂道长0.05km，则道路扬尘产生量源强为 0.135t/a。本环评要求道路采取定时洒水抑尘，保持路面湿润，并对出厂车辆轮胎进行清洗，在此情况下可除65%以上的扬尘，则洒水后道路运输扬尘量为0.047t/a。 表 4.1-1 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览。 污染物种类 污染源 产生量 采取的环保措施 去除率 排放量 排放形式 颗粒物 粉料仓筒顶呼吸孔粉尘 21.6t/a 脉冲式除尘器 99.9% 0.22t/a 有组织 堆场扬尘 0.053t/a 喷淋 90% 0.0053t/a 无组织 道路扬尘 0.135t/a 洒水抑尘，轮胎清洗 65% 0.047t/a 无组织 合计 / 21.788t/a / / 0.2723t/a / 4.3.2废气治理措施可行性分析 项目共有4个粉料筒仓，筒仓安装脉冲式除尘器，筒仓处理风量为3000m3 /h，每个筒仓粉尘排放量为0.0045kg/h，排放浓度为1.5mg/m2。符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥制品生产颗粒物排放浓度限值20mg/m3要求。 脉冲式除尘器工作原理为：含尘气体由风口进入除尘器箱体内，细小尘粒由于滤袋的多种效应作用，被阻滞在滤袋外壁。净化后的气体通过滤袋从上箱体出风口排出。随着使用时间的增长，滤袋表面吸附的粉尘增多，滤袋的透气性减弱，使除尘阻力不断增大。为保证除尘器的阻力控制在限定的范围之内，由脉冲控制仪发出信号，循序打开电磁脉冲阀，使气包内的压缩空气由喷吹管各喷射到对应的骨架（一次风），并在高速气流通过骨架时诱导数倍于一次风的周围空气（二次风）进入滤袋，造成滤袋瞬间急剧膨胀，由于反向脉冲气流的冲击作用很快消失，滤袋又急剧收缩，这样使积附在滤袋外壁上的粉尘被清除。由于清灰是依次分别向几组滤袋进行，并不断切换所需要处理的含尘空气，所以在清灰过程中，除尘器的处理能力保持不变。 项目堆场设置移动喷淋降尘装置进行降尘，厂区道路采取定时洒水抑尘，保持路面湿润，并对出厂车辆轮胎进行清洗，减少扬尘对周边环境的影响。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.3.3废气自行监测要求 本项目实行排污许可登记管理，因此，不需要执行自行监测要求。 4.3噪声 4.3.1噪声源强 项目投产后，噪声主要来自生产车间的设备运转。本项目新增的各设备噪声源强详见表4.3-1。 表4.3-1 项目设备噪声一览表 单位：dB(A) 序号 设备名称 数量 噪声源强 降噪措施 持续时间 1 搅拌楼 1 75~80 基础减振、厂房隔声等综合降噪措施 生产运营期间 2 搅拌机 1 85~90 3 除尘器 4 85~90 4 输送斜皮带机 1 75~80 4.3.2运营期声环境影响分析 项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因数的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了车间等建筑物的屏障作用、空气吸收。预测模式采用电声源处于半自由空间的几何发散模式。 ⑴声级的计算 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg )计算公式： (1) 式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi —i 声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti —i 声源在T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： (2) 式中：Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqg — 预测点的背景值，dB(A)。 ⑵户外声传基本公式 ①基本公式 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。 A.在环境影响评价中，应根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级(如实测得到的)、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带(用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率)声压级Lp(r0)和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级可分别用式(3)计算。 (3) B.预测点的A 声级LA(r)可按公式(6)计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A 声级(LA(r))。 (4) 式中：L Pi(r ) — 预测点(r)处，第i 倍频带声压级，dB(A)； ΔL i —第i 倍频带的A 计权网络修正值(见附录B)，dB。 c)在只考虑几何发散衰减时，可用公式(7)计算： (5) ②几何发散衰减(Adiv) A.点声源的几何发散衰减 如果声源处于半自由声场，则等效为公式(6)或(7) (6) (7) B.反射体引起的修正ΔL(r) 如图7.3-1所示，当点声源与预测点处在反射体同侧附近时，到达预测点的声级是直达声与反射声叠加的结果，从而使预测点声级增高。 图4.3-1 反射体的影响 当满足下列条件时，需考虑反射体引起的声级增高： 1)反射体表面平整光滑，坚硬的。 2)反射体尺寸远远大于所有声波波长λ。 3)入射角θ＜85º。 rr −rd >>λ 反射引起的修正量ΔL r 与rr /rd 有关(rr =IP、 rd =SP)，可按表4.3-2计算： 表4.3-2 反射体引起的修正量 rr /rd dB(A) ≈1 ≈1.4 ≈2 ＞2.5 3 2 1 0 ③面声源的几何发散衰减 一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。 图4.3-2给出了长方形面声源中心轴线上的声衰减曲线。当预测点和面声源中心距离r 处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π 时，几乎不衰减(Adiv≈0)；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB(A)左右，类似线声源衰减特性(Adiv≈10 lg(r/r0))；当r>b/π 时，距离加倍衰减趋近于6dB(A)，类似点声源衰减特性(Adiv≈20 lg(r/r0))。其中面声源的b>a。图中虚线为实际衰减量。 图4.3-2 长方形面声源中心轴线上的衰减特性 ④空气吸收引起的衰减(Aatm) 空气吸收引起的衰减按公式(8)计算： (8) 式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见表4.3-3。 表4.3-3 倍频带噪声的大气吸收衰减系数 温度℃ 相对 湿度％ 大气吸收衰减系数a，dB/ km 倍频带中心频率Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 10 70 0.1 0.4 1.0 1.9 3.7 9.7 32.8 117.0 20 70 0.1 0.3 1.1 2.8 5.0 9.0 22.9 76.6 30 70 0.1 0.3 1.0 3.1 7.4 12.7 23.1 59.3 15 20 0.3 0.6 1.2 2.7 8.2 28.2 28.8 202.0 15 50 0.1 0.5 1.2 2.2 4.2 10.8 36.2 129.0 15 80 0.1 0.3 1.1 2.4 4.1 8.3 23.7 82.8 ⑤屏障引起的衰减(Abar) 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。 如图7.3-3所示，S、O、P 三点在同一平面内且垂直于地面。 定义δ=SO＋OP－SP 为声程差，N=2δ/λ为菲涅尔数，其中λ为声波波长。 在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法应需要根据实际情况作简化处理。 图4.3-3 无限长声屏障示意图 ◆参数的选择：参数选取项目所在区域的年平均温度为25℃，湿度为70%。计算过程考虑了建筑物的屏障作用和室内源向室外的传播。 (1)厂界噪声预测结果分析 利用上述模式计算本项目噪声源同时工作时，预测到厂界的噪声最大值及位置，具体预测结果见表4.3-4所示。 表4.3-4 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 厂界位置 厂界北侧 厂界南侧 厂界西侧 厂界东侧 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 贡献值 55.6 48.2 52.2 46.5 51.9 43.7 54.1 45.4 厂界达标分析：本项目周边无环境敏感目标；根据表4.3-4预测结果表明，项目主要噪声源在采取有效的降噪措施前提下，项目厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 4.3.3运营期噪声防治措施 为了确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准，本报告建议采用以下降噪措施： (1)项目选用低噪声生产设备，从源头上降低噪声源强。 (2)加强车间内的噪声治理，对项目厂区高噪声设备采用隔声、消声、吸声、减振等有效措施，以有效降低车间噪声。 (3)加强对设备的管理和维护，在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护 (4)车辆运输物料时，在靠近居民点等对声环境质量要求较高的地方，应减小车速，禁止或尽量少鸣喇叭。 通过以上降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求，措施可行。 4.4固体废物 4.4.1项目固废产排情况 本项目产生的固体废物包括：砂石、沉淀池沉渣、除尘器收集的粉尘及职工生活垃圾。 ①砂石 本项目在生产过程中会产生砂石，根据企业提供资料及同类行业类比可知，生产过程中砂石产生量为6t/a，此部分砂石收集后回用生产。 ②沉淀池沉渣 本项目生产废水经过厂区自建的沉淀池处理后回用于生产，沉淀池在处理过程中会产生沉渣，主要为搅拌机和混凝土运输车冲洗水夹带的沉淀物，根据企业提供的资料可知，其沉渣的产生量为60t/a，收集后回用生产。 ③除尘器收集的粉尘 企业废气处理过程中，定期清理除尘器会产生粉尘，根据废气核算，其粉尘产生量约为64.72t/a，收集后回用于生产。 ④生活垃圾 本项目扩建后员工人数增加20人，每年工作日300天，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则生活垃圾产生量为3t/a。生活垃圾经统一收集后由环卫部门外运处置。 表4.4-1 项目固废产生及处置情况汇总表 序号 分类 固废名称 产生量 排放量（t/a） 处置方式 1 一般工业固废 砂石 6t/a 0 收集后回用于生产 2 沉淀池沉渣 60t/a 0 3 除尘器收集的粉尘 64.72t/a 0 4 生活垃圾 生活垃圾 3t/a 0 交由环卫部门定期清运 4.4.2环境管理要求 （1）一般工业固废 本项目在生产过程中会产生砂石、沉淀池沉渣等一般工业固废，一般工业固废等经收集后回用于生产，本评价要求项目产生的一般工业固废应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020)中要求进行规范化的处理处置，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。 （2）生活垃圾 项目内职工产生的生活垃圾应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置。 综述，项目固体废物全部得以妥善安全处置，不会对环境造成不良影响。 4.5地下水、土壤环境影响和保护措施 4.5.1地下水、土壤环境影响分析 本次项目无造成土壤和地下水污染的情形，无需对土壤和地下水进行跟踪监测，但是本环评建议对车间及堆场、道路进行地面硬化。 4.6 风险源识别及风险防范措施 主要环境风险类型为沉淀池泄露及火灾。 1）废水事故排放会对周边水环境造成污染，为降低环境风险，或者减小突发环境风险事件造成的环境影响，本项目拟采取以下措施： ①加强对沉淀池的运行管理，定期清捞沉淀渣，确保沉淀池的容积、保证废水停留时间和沉淀效果； ②加强对沉淀池的维护管理，经常性检查废水回用管道、泵的运行情况，出现故障立即停产检修，防止废水事故性排放： ③加强极端天气下的生产管理，做好极端天气下的突发环境事件的应对，当极端暴雨天气时，及时安排生产停产、停止生产废水的产生，避免或减少沉淀池废水的外溢。 2）若生产区发生火灾可选用干粉灭火器、泡沫灭火器及二氧化碳灭火器等进行灭火，若火灾范围较大可选用水枪灭火，消防废水可能造成周边水体、突发伴生污染。本项目应对仓库及周边道路进行水泥硬化并建立切实可行的风险防范对策及应急预案，定期进行演习和安全教育，使意外防范未然，一旦意外发生，也可通过人为管理措施，使对环境影响、人身安全影响降至最低。电气设备发生意外有引发火灾的风险，在发生火灾时，产生烟肉效应，造成火势迅速蔓延。 电气设备发生意外风险的隐患主要有：接地故障引起火灾带电导体与水管、钢管、设备金属外壳发生接触短路，可能引起故障电流起火、故障电压起火、接线端子连接不实起火等：用电管理不善、超负荷用电、产品不合格、设计不合理或线路过载，散热条件不好，环境温度较高，则可能引起线路起火；电器设备长期使用，导线陈旧破损，也是常见隐患之一。因此，电气火灾的有效防范措施有： ①加强对建筑电气的漏电保护，在技术上可在建筑物电源进线处设计安装漏电保护功能的熔断器； ②加强用电管理，电线承载合理设计，使用优质材料，对使用时间长的电气设备等要及时更换或维修。 ③企业管理人员应定期对电气线路进行检测，发生隐患及时消除；④加强宣传教育，对企业工作人员加强防火教育，提高建设单位防范意识。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 颗粒物 | 粉料筒仓安装脉冲式除尘器，通过筒库顶部排气口排出（有效高度大于15m，总共4个排气筒） | 水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表1中排放限值，即有组织废气排放浓度小于20mg/m3 |
|  | 无组织 |  | 厂区道路进行不定期洒水降尘；成品运输要求车辆装载不能过满，且应加盖篷布、密封措施，防止洒落 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3中排放限值，即无组织废气排放浓度小于0.5mg/m3 |
| 地表水 环境 | 生活污水排放口（DW001） | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水经已建化粪池处理后接市政污水管网，纳入清流县污水处理厂进行进一步处理。 | 化粪池出水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准） |
| 声环境 | 厂界四周 | 等效A声级 | 选用低噪声设备，加强设备维护，高噪声设备设置基础减振、隔声等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准(昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)) |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 砂石、沉淀池沉渣、除尘器收集的粉尘 | 收集后回用于生产 | 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求 |
|  | 员工生活 垃圾 | 生活垃圾 | 由垃圾桶收集，由市政环卫部门统一清运处理 | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目生产车间等按一般污染区防渗要求进行建设，具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 其他环境 管理要求 | ⑴排污口规范管理 各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15563.1-1995)，要求各排放口(源)提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整，具体详见表5.1-1。 表5.1-1 排污口图形符号(提示标志)一览表 排放部位 项目 废气排放口 噪声排放源 一般性固废 图形符号 形状 正方形边框 正方形边框 三角形边框 背景颜色 绿色 绿色 黄色 图形颜色 白色 白色 黑色 ⑵排污申报 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部第11号)可知，本项目实行排污许可登记管理；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记。 ⑶自主竣工环境保护验收要求 根据国务院【国令第682号】《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。 根据环境保护部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）中有关要求：项目竣工后，建设单位应对该项目进行环保竣工验收，委托有资质的监测单位进行项目竣工环境保护验收监测，编制项目竣工环境保护验收监测报告。经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或使用。 |

# 结论

三明信达装配式构件制造有限公司三明信达预拌高性能混凝土生产项目，项目位于福建省三明市清流县龙津镇城南工业园(清流经济开发区龙翔项目片区)，该项目的生产符合国家产业政策；厂址选择符合当地经济发展规划和环境功能区划；生产工艺能按照清洁生产的要求；在落实环保措施及建议，并且遵守当地环保部门批复的情况下，污染物能做到达标排放，并且满足区域的总量控制要求；在按照本环评提出的污染治理措施，保证“三废”达标排放前提下从环保角度论证该项目选址和建设是可行的。 编制单位（单位）：深圳云思环境科技有限公司 2023年12月

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.056 | / | / | 0.2723t/a | 0 | 0.3283t/a | +0.2723 |
| 废水 | COD | 0.144t/a | / | / | 0.03t/a | / | 0.174t/a | +0.03 |
|  | BOD5 | 0.108t/a | / | / | 0.017t/a | / | 0.125t/a | +0.017 |
|  | SS | 0.09t/a | / | / | 0.025t/a | / | 0.115t/a | +0.025 |
|  | 氨氮 | 0.012t/a | / | / | 0.003t/a | / | 0.015t/a | +0.003 |
| 固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 12.24t/a | / | / | 3t/a | / | 15.24t/a | +3 |
|  | 一般工业固废 | 170t/a | / | / | 130.72t/a | / | 300.72t/a | +130.72 |
|  | 危险废物 | 废机油、废油桶 | 0.5t/a | / | / | 0 | / | 0.5t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①