# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年产电机100万台、硅胶件500万只项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 福建省春城电机科技有限公司 |
| 编制时间： | 2024年1月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产电机100万台、硅胶件500万只项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2401-350599-04-03-900639 |
| 建设单位联系人 | 王华斌 | 联系方式 | 13691628163 |
| 建设地点 | 泉州台商投资区管委会杏秀路1031号亿达厂5号厂房1F |
| 地理坐标 | （ 118 度 44分 33.071 秒， 24 度 56 分 23.182秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3812电动机制造 C2919其他橡胶制品制造 | 建设项目 行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业 38：77、电机制造 381 二十六、橡胶和塑料制品业 29：52、橡胶制品业 291 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 泉州台商投资区管理委员会行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽发改备[2024]C130018号 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 3 | 施工工期 | 2024年3月至2024年6月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 租赁厂房建筑面积约3000 m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《泉州台商投资区总体规划（2010-2030）》 审批机关：泉州市省人民政府 审批文件名称及文号：《泉州市人民政府关于泉州台商投资区总体规划 （2010-2030）的批复》（泉政文〔2014〕168号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价名称：《泉州台商投资区总体规划环境影响报告书》 召集审查机关：福建省环境保护厅（现为福建省生态环境厅） 审查文件名称及文号：福建省环保厅关于台商投资区总体规划环境影响 报告书审查意见的函（闽环保监〔2010〕117号） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 一、与土地利用规划的符合性分析 项目位于泉州台商投资区管委会杏秀路1031号亿达厂5号厂房1F，项目租赁泉州亿达家用电器实业有限公司闲置厂房，租赁合同详见附件6，根据出租方提供的不动产权证（闽（2020）泉州台商投资区不动产权第0001555号），详见附件5，项目为工业用地；根据《泉州台商投资区总体规划（2010-2030）——土地利用规划》，详见附图7，项目用地为工业用地，因此项目建设符合泉州台商投资区总体规划要求。 二、规划环评及审查意见符合性分析 根据《泉州台商投资区总体规划环境影响报告书》（闽环保监﹝2010 ﹞117号）及其审查意见的函，本项目与规划环评符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与规划环评及其审查意见的符合性分析 分析内容 规划环评及审查意见要求 本项目情况 符合性 产业定位 本项目位于杏田片区，以发展新材料与装备制造产业为主。 产业定位：以纳米材料、超导材料为主，形成泉州在未来0～20年内的新增长极，并为泉州的服装鞋帽、工艺品、装备制造等行业的发展与升级提供必要的原材料来源。 准入行业：以纳米材料系列、超导材料为主的电子信息材料、新能源材料、先进陶瓷材料、生态环境材料、新型功能 材料、生物医用材料、新型建筑及化工新材料等。 项目从事电机、硅胶件生产，属于装备制造业，符合杏田片区产业定位。 符合 环保准入 为减轻规划实施对下风向的洛秀城市生活区的影响,投资区所引进项目必须满足国家、福建省产业政策的要求，符合《产业结构调整指导目录》和相关产业规划的鼓励类，并达到清洁生产标准要求，严格限制大气污染型项目的建设，严格控制高耗能、高污染行业的引入， 优先安排技术先进、节水节能的工业企业入园。 项目符合产业政策，达到清洁生产 标准要求，不属于 高耗能、高污染行 业，符合环保准入 要求。 符合 污染物排放管控 提高废水处理率。 项目无生产废水外排；生活污水预处理后进入污水管网，符合污染物排放管控要求。 符合 资源开发利用要求 优先选用清洁能源。 项目使用电能，为清洁能源，符合资源开发利用要求。 符合 根据上表可知，项目符合泉州台商投资区总体规划环境影响报告书规划环评及审查意见。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 项目主要从事电机、硅胶件的生产加工，对照《产业结构调整指导目标（2019年本）》，所采用的工艺、设备及产品均不属于《产业结构调整指导目标（2019年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类之列，属于允许类。另外，根据泉州台商投资区管理委员会行政审批服务局对本项目的备案（闽发改备[2024]C130018号），本项目的建设符合泉州台商投资区发展需求。 综上，本项目的建设符合国家和地方当前产业政策。 二、“三线一单”控制要求的符合性分析 （1）与生态红线的相符性分析 对照《福建省生态保护红线划定方案》及其调整方案，项目位于泉州台商投资区管委会杏秀路1031号亿达厂5号厂房1F，不位于国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制要求。 （2）与环境质量底线的相符性分析 项目所在区域的环境质量底线为：地表水环境符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，环境空气质量现状达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，声环境质量现状达《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 本项目废气、噪声经治理之后对环境污染影响较小；固废可做到无害化处置；生产过程生产废水无外排，生活污水经化粪池处理达标后通过市政污水管网纳入惠南污水处理厂统一处理后达标排放。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）与资源利用上线的对照分析 项目建设过程中所利用的资源主要为水、电，均为清洁能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）与环境准入负面清单的对照 ①根据《泉州市人民政府关于公布泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）的通知》（泉政文〔2015〕97号文），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 ②经查《市场准入负面清单（2022年版）》，项目不在其禁止准入类和许可准入类中。 ③与生态环境准入清单符合性分析 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）中的附件“全省生态环境总体准入要求”，项目位于泉州台商投资区管委会杏秀路1031号亿达厂5号厂房1F，项目所在地属于重点管控单元，所在区域水环境质量较好，且项目污染物均妥善处理处置后达标排放，项目不属于“全省生态环境总体准入要求”中全省陆域“空间布局约束”特别规定的行业；项目运营期有有机废气产生，因此属于全省陆域“污染物排放管控”涉新增VOCs排放的项目，泉州地区VOCs排放可倍量替代。同时根据《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50号）附件3“泉州市生态环境准入清单”，项目所在区域：位于泉州台商投资区重点环境管控单元编码为“ZH35054020001”，环境管控单元名称为“泉州台商投资区”，属于重点管控单元。项目与福建省总体准入要求符合性分析详见表1-2，与泉州市总体准入要求符合性分析详见表1-3，与泉州市陆域环境管控单元准入要求符合性分析详见表1-4。 表1-2 与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》生态环境准入要求符合性分析一览表 适用范围 准入要求 本项目情况 符合性 全省陆域 空间布局约束 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 1.项目不属于石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业； 2.项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能； 3.项目不属于煤电项目； 4.项目不属于氟化工产业； 5.项目位于水环境质量稳定达标的区域。 符合 污染物排放管控 1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3.尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。 1.项目不涉及总磷排放、重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物，项目VOCs排放1.2倍削减替代； 2.项目不属于新建水泥、有色金属项目。 3.项目不属于城镇污水处理设施。 符合 表1-3 与泉州市总体准入要求符合性分析一览表 适用范围 准入要求 本项目情况 符合性 全市陆域 空间布局约束 1.除湄洲湾石化基地外，其他地方不再布局新的石化中上游项目。 2.泉州高新技术产业开发区（鲤城园）、泉州经济技术开发区、福建晋江经济开发区五里园、泉州台商投资区禁止引进耗水量大、重污染等三类企业。 3福建洛江经济开发区禁止引入新增铅、汞、镉、铬和砷等重点重金属污染排放的建设项目，现有化工（单纯混合或者分装除外）、蓄电池企业应限值规模，有条件时逐步退出；福建南安经济开发区禁止新建制浆造纸和以排放氨氮、总磷等主要污染物的工业项目；福建永春工业园区严禁引入不符合园区规划的三类工业，禁止引入排放重金属、持久性污染物的工业项目。 4.泉州高新技术产业开发区（石狮园）禁止引入新增重金属及持久性有机污染物排放的项目；福建南安经济开发区禁止引入电镀、涉剧毒物质、涉重金属和持久性污染物等的环境风险项目。 5.未经市委市政府同意，禁止新建制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。 1.项目不属于石化项目； 2.项目不属于水量大、重污染等三类企业； 3.项目无重金属污染，无生产废水外排； 4.项目无重金属污染，不涉及剧毒物质； 5.项目不属于制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。 符合 污染物排放管控 涉及新增VOCs排放项目，实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代。 项目VOCs排放实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代。 符合 表1-4 与泉州市陆域环境管控单元准入要求符合性分析一览表 环境管控单元编码 环境管控单元名称 管控单元类别 管控要求 项目情况 符合性 ZH35054020001 泉州台商投资区 重点管控单元 空间布局约束 1.区内用地规划以一类、二类用地为主。 2.进一步优化功能布局，居住用地与工业企业交错区域应按照相关要求设置必要的防护距离，避免废气扰民。 项目用地性质为二类工业用地。项目已按要求设置必要的防护距离。 符合 污染物排放管控 1.涉新增VOCs排放项目，实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代。 2.包装印刷业烘干车间应安装吸附设备回收有机溶剂，车间有机废气净化效率应达到90%以上。 3.合成革与人造革项目新增污染物排放量，应实行二氧化硫不低于1.2倍、氮氧化物不低于1.5倍的削减替代。 4.加快区内污水管网的建设工程，按市政污水专项规划要求，确保工业企业的废（污）水应收尽收，鼓励企业中水回用。 5.制革、合成革与人造革建设项目新增污染物排放量，应实行化学需氧量不低于1.2倍、氨氮不低于1.5倍的削减替代；制浆造纸项目新增污染物排放量，应实行化学需氧量不低于1.2倍的削减替代。 1、本项目从事电机、硅胶件生产，新增 VOCs 排放按要求进行1.2倍削减替代。 2.项目主要从事电机、硅胶件生产，不属于包装印刷业、合成革 与人造革、制浆造纸项目。 3.项目无生产废水外排，外排废水为职工生活污水，项目北侧 道路市政污水管网已建设完善并接入惠南污水处理厂。 符合 环境风险防控 建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，防止泄漏物和事故废水污染地表水、地下水和土壤环境。 项目环境风险不大，将建立健全环境风险防控体系，配套环境风险防控措施，防止泄漏物和火灾事故废水污染环境。 符合 资源开发利用效率 高污染燃料禁燃区内，禁止使用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施。 项目生产过程未使用燃料，由区域电网供电。 综述：项目符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）、《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文[2021]50号）的控制要求。 三、周边环境相容性分析 项目选址于泉州台商投资区管委会杏秀路1031号亿达厂5号厂房1F，根据现场勘查，项目东侧、北侧和西侧为出租方泉州亿达家用电器实业有限公司其他厂房，南侧为福建华南重工机械制造有限公司，项目周边均为工业企业，与周边环境是相容的。 四、与生态功能区划符合性分析 根据《惠安县生态功能区划图》，项目所在地的生态功能区划属于“惠南部工业环境和石漠化重点治理及污染物消纳生态功能小区（520252106）”。主导功能：工业生态和石漠化治理；辅助功能：土壤流失治理及工业污染物监控。本项目所在地块为工业用地，其建设性质与该区域生产功能区划相符合，其选址符合区域生态功能区划。 五、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性分析 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，······新、改、扩建涉 VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施······。 项目位于台商投资区，项目用地位于规划的二类工业用地内；项目主要生产电机、硅胶件，主要生产原料为浸渍树脂漆、塑胶，有机废气收集至活性炭处理后通过15m高排气筒排放，可有效减少有机废气的排放；综上所述，项目建设符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中对挥发性有机物污染防治的相关要求。 与泉环保大气〔2020〕5 号挥发性有机物污染防治要求的符合性分析 2020年8月，泉州市生态环境局引发《泉州市生态环境局关于印发<泉州市2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案>的通知》（泉环保大气 〔2020〕5号），提出“生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间 中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；含VOCs 废料（渣、液）、 废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，集中清运，交有资 质的单位处置，不得随意丢弃······。”项目主要生产电机、硅胶件，主要生产原料为浸渍树脂漆、塑胶，有机废气收集至活性炭处理后通过15m高排气筒排放，可有效减少有机废气的排放；项目建设符合泉环保大气〔2020〕5号的相关环保要求。 与《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）附录D的符合性分析 对照《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）附录D中对涉涂装工序企业的工艺措施和管理要求，详见表1-5。 表1-5 与《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)附录D符合性分析 序号 内容 符合性分析 相符性 工艺措施要求 采用溶剂型涂料的涂装工序，各环节及涂装设备清洗应在密闭空间或设备中进行，产生的挥发性有机物经集气系统收集导入挥发性有机物处理设施或排放管道，达标排放。 项目浸漆、硫化成型烘烤产生挥发性有机物经收集后配套活性炭吸附装置进行净化后经排气筒高空排放。 符合 涂料、稀释剂等含挥发性有机物的原辅材料在储存和输送过程中应保持密闭，使用过程中随取随开，用后应及时密闭，以减少挥发。 浸渍树脂漆在储存和使用过程均桶装密封保存，使用过程中随取随开以减少挥发。 符合 宜采用集中供料系统，无集中供料系统，工作结束后应将剩余的涂料及含挥发性有机物的辅料送回调漆室或储存间。 项目采用浸渍树脂漆进行浸漆，作业结束后浸渍树脂漆收集储存至原料仓库。 符合 集气系统和挥发性有机物处理设施应与生产活动及工艺设施同步运行。应保证在生产工艺设备运行波动情况下集气系统和净化设施仍能正常运转，实现达标排放。因集气系统或净化设施故障造成非正常排放，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。 项目集气系统和有机废气处理设施与生产活动及工艺设施同步运行。生产运营过程加强管理，保证在生产工艺设备运行波动情况下集气系统和净化设施仍能正常运转，实现达标排放。定期检修设备，设施故障时待检修完毕后再共同投入使用。 符合 管理要求 涂装企业应做以下记录，并至少保持3年。记录包括但不限于以下内容：a)所有含VOCs物料（涂料、稀释剂、固化清洗剂等）需建立完整的购买、使用记录，记录内容必须包含物料名称、VOCs含量、购入量、使用量、回收和处置量、计量单位、作业时间 及记录人等；b)含有VOCs物料使用的统计年报应该包括上年库存、本年度购入总量、本年度销售产品总量、本年度库存总量、产品和物料的VOCs含量、VOCs排放量、污染控制设备处理效率、排放监测等数据。 项目原料进厂均有做购买、使用记录，并对年度的库存、购入总量、产品总量等进行记录，并制定监测计划，委托第三方对废气进行监测，并保留监测报告方便环保部门监管。 符合 安装挥发性有机物处理设施的企业应做如下记录，并至少保存3年。记录包括但不限于以下内容：a)热力焚烧装置：燃料或电的消耗量、燃烧温度、烟气停留时间；b)催化焚烧装置：催化剂种类、用量及更换日期，催化床层进、出口温度；c)吸附装置：吸附剂种类、用量及更换／再生日期，操作温度；d)洗涤吸收装置：洗涤槽循环水量、pH值、排放总量等；e)其他污染控制设备：主要操作参数及保养维护事项；f)挥发性有机物污染治理设施、生产活动及工艺设施的运行时间。 项目浸漆、硫化成型烘烤工序有机废气采用活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放，运行过程做好活性炭的更换日期、更换量、操作温度等信息的记录，加强管理。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目概况 项目名称：年产电机100万台、硅胶件500万只项目 建设单位：福建省春城电机科技有限公司 建设地点：泉州台商投资区管委会杏秀路1031号亿达厂5号厂房1F 总 投 资：1000万元 建设规模：租赁已建厂房建筑面积约3000m2 生产规模：年产电机100万台、硅胶件500万只 职工人数：职工30人（均不住厂），不提供食宿。 工作制度：年工作日300天，实行一班8小时工作制； 本项目主要从事电机和硅胶件的生产加工，项目组成情况见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 类别 工程名称 建设规模 主体工程 生产车间 建筑面积约3000m2，包括硫化成型区、浸漆区、绕线区等。 办公室 位于生产车间内，建筑面积约100m2 储运工程 仓库 利用生产车间闲置区域 环保工程 废水处理设施 化粪池(30m3)（依托出租方） 废气处理措施 浸漆烘干废气通过1套活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高排气筒排放（DA001） 硫化成型烘烤废气通过1套活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高排气筒排放（DA002） 噪声处理设施 消声减振，隔音 一般固废处理设施 一般固废暂存区30m2 危险废物暂存间 危险废物暂存间30m2 生活垃圾 垃圾桶若干，生活垃圾由环卫部门清运处理。 公用工程 供水 由市政供水，采用DN30 排水 厂区内雨、污水管 供电 20KV 表2-2 产品方案一览表 产品名称 生产规模 单位 电机 100万 台/a 硅胶件 500万 只/a 二、项目主要原辅材料及能耗 1、原辅材料、资源及能源消耗 项目原辅材料、资源及能源消耗情况见下表2-3。 表2-3 原辅材料、资源及能源消耗情况一览表 序号 原料名称 单位 数量 备注 原辅材料消耗 1 铜 吨/年 5 电机 2 铁芯 吨/年 500 3 塑胶 吨/年 3 4 浸渍树脂漆 吨/年 0.5 5 绝缘纸 吨/年 3 6 漆包线 吨/年 100 7 硅胶 吨/年 50 硅胶件 8 色胶 吨/年 0.03 9 硫化剂 吨/年 0.07 能源、水资源消耗 8 水 t/a 450 市政自来水管网 9 电 万kwh/a 50 市政电网 2、原辅材料理化性质 硅胶：是一种高活性吸附材料，属非晶态物质。硅胶主要成分是二氧化硅，化学性质稳定，不燃烧，在医疗器械，食品机械中广泛使用。 色胶：是由专用的硅原胶与各种色粉及多种助剂调制而成的硅胶色母，用于各种硅胶制品的着色，适用于模压成型工艺。 硫化剂：硫化剂是一种化学物质，它能使硅胶分子链起交联反应，使线形分子形成立体网状结构，可塑性降低，弹性剂强度增加的物质。除了某些热塑性硅胶不需要硫化外，天然橡胶和各种合成橡胶都需配入硫化剂进行硫化。 浸渍树脂漆：树脂70-80%，阻聚剂0.1-1%，稀释剂20-30%，固化引发剂100%。 三、主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数 项目主要生产设施见下表2-4。 表2-4 项目主要生产设备 生产设施 数量 单位 炼胶机 1 台 点焊机 1 台 槽纸机 2 台 槽楔机 1 台 气啤机 1 台 油压机 3 台 绕线机 4 台 测试机 2 台 车床 2 台 空压机 1 座 电热烤箱 2 条 四、 项目水平衡 （1）用水分析 生活用水：项目拟配有员工30人（均不住厂），根据《建筑给排水设计手册》和《用水定额标准》，不住厂职工生活用水取50L/（d·人），取300天/年，则生活用水量为1.5m3/d（450t/a）。生活污水排放系数按80%计，则生活污水量为1.2m3/d（360t/a）。 综上所述，项目总用水量为450t/a（1.5t/d），无生产废水外排，生活污水排放量为1.2m3/d（360t/a）。 （2）水平衡图 图2-1 项目水平衡图（单位：t/d） 五、车间平面布置 项目车间平面布置见附图5，福建省春城电机科技有限公司根据工艺生产流程、交通运输的要求，结合场地自然条件，经技术经济比较后进行合理布局。车间布局依次为原料及产品暂存区、生产加工区域，车间内布置原料及产品暂存区、一般固体废物暂存区及危险废物暂存间等，各功能区分区明确。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目生产工艺流程及产污环节如下： 项目电机生产主要包括定子生产工艺、转子生产工艺及电机总装生产工艺。 （1）定子生产工艺流程 图2-2 项目定子生产工艺流程图及产污环节 工艺说明： 外购定子铁芯、绝缘纸、漆包线，通过插纸、人工绕嵌线后，再人工对线圈进行整形，最后通过浸漆工序进行绝缘处理，即得到水泵定子。 （2）转子生产工艺流程 图2-3 项目转子生产工艺流程图及产污环节 工艺说明： 外购回来的铁芯入轴、入槽纸、端板和组装换向器，之后和漆包线绕线后，工件需要电焊处理，之后将工件浸漆绝缘处理。之后进行转子动平衡处理，再用机床精细加工后测试工件性能。项目点焊过程中不使用焊条，因此无焊接烟尘产生。 （3）电机总装生产工艺 图2-4 项目电机总装生产工艺流程图及产污环节 工艺说明： 将前后端盖入轴承、转子套装后端盖，套装定子后再安装前端盖成为一个电机，进行测试，在进行成品包装。此工序会产生包装废物。 （4）硅胶生产工艺 图2-5 项目硅胶生产工艺流程图及产污环节 工艺说明： 混料着色：项目利用炼胶机在常温条件下将原料（硅胶、硫化剂、色膏）挤压混合搅拌均匀。硅胶、硫化剂、色膏均为膏状，此工序不进行加热，因此没有废气产生，主要是机械运行产生的噪声。 裁切：经过混料后的半成品根据产品的结构以及硅胶制品的模具设计按一定的长度、厚度等通过裁切机进行裁切，以满足硅胶制品后期成型的需求。该工序有固体废物和机械噪声产生。 硫化成型：将经过裁切称量后的硅胶半成品放在模具上，利用硅胶成型机将裁切后的物料进行热压成型（成型温度约为180~200℃，用电加热），原料中的硫化剂在加热中起硫化作用，可使硅胶的塑性降低，弹性增加，提高物理和化学性能，该工序会产生有机废气、噪声。 拆边：拆掉成型半成品的毛边，拆边过程产生的边角料回用于生产。 检验：对拆边后的成品进行检测，此过程会产生少量次品。 烘烤：按照客户对产品老化性能的要求，部分半成品会再经过电烤箱进行烘烤，起到二次硫化作用。 包装、入库：检验合格的成品进行包装。 产污环节： ①废水：项目生产过程中无生产废水产生。 ②废气：项目浸漆工序产生的浸漆废气，烘干工序产生的烘干废气，硫化成型过程中产生的废气，烘烤工序产生的废气。 ③噪声：设备运行过程中产生的噪声。 ④固废：绕线过程产生的废漆包线；裁切过程产生的边角料；检验过程产生的残次品；活性炭吸附装置定期更换产生的废活性炭以及职工生活垃圾等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | （1）水环境质量现状 1）水环境质量标准 项目所在区域纳污水体为泉州湾秀涂-浮山海域。根据《福建省人民政府关于印发福建省近岸海域环境功能区划（修编）的通知》（闽政﹝2011﹞45号），泉州湾秀涂-浮山海域为四类区，主导功能为港口、一般工业用水，辅助功能为纳污，水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类水质标准。 表3-1 《海水水质标准》（GB3097-1997） 单位：mg/L 项目 第三类 pH（无量纲） 6.8~8.8；同时不超过该海域正常变动范围的0.5pH单位 悬浮物（SS） 人为增加的量≤100 溶解氧＞ 4 化学需氧量（COD）≤ 4 生化需氧量（BOD5）≤ 4 无机氮≤（以N计） 0.40 石油类≤ 0.30 2）水环境质量现状 根据泉州市生态环境局2023年6月发布的《2022泉州市生态环境状况公报》：2022年，泉州市生态环境状况总体优良。全市主要流域14个国控断面、25个省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质均为100%；其中，Ⅰ～Ⅱ类水质比例为46.2%。全市县级及以上集中式生活饮用水水源地共12个，Ⅲ类水质达标率100%。其中，Ⅰ～Ⅱ类水质点次达标率31.9%。全市34条小流域的39个监测考核断面（实际监测38个考核断面，厝上桥断流暂停监测）Ⅰ～Ⅲ类水质比例为94.7%（36个），Ⅳ类水质比例为5.3%（2个，分别为晋江九十九溪乌边港桥断面、惠安林辋溪峰崎桥断面）。全市2条小流域的4个“以奖促治”断面水质类别为Ⅳ类或Ⅴ类。其中，晋江市湖漏溪鲤鱼穴断面、晋江市湖漏溪杭边村断面和惠安县蔗潭溪曲江村断面水质均为Ⅳ类，惠安县蔗潭溪下谢村断面水质为Ⅴ类。山美水库总体水质为Ⅱ类，惠女水库总体水质为Ⅲ类。全市21个区域地下水监测点位（包括3个国考点位、18个省考点位），水质Ⅰ-Ⅳ类点位共计19个，占比90.48%，其中，Ⅲ类10个、Ⅳ类9个；水质Ⅴ类2个。全市近岸海域水质监测站位共36个（含19个国控点位，17个省控点位），一、二类海水水质站位比例94.4%。 项目纳污水体为泉州湾秀涂-浮山海域四类区位于泉州湾外湾，根据泉州市近岸海域区域监测结果，项目所在的海域环境质量符合《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类水质标准，区域海域环境质量现状良好。 （2）大气环境质量现状 ①基本污染物 1）大气环境质量标准 根据《泉州市环境空气质量功能区类别划分方案》，该区域环境空气质量功能类别为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单，部分指标详见表3-2。 表3-2 环境空气质量标准（摘录） 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 二氧化硫（SO2） 年平均 60μg/m3 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 二氧化氮（NO2） 年平均 40μg/m3 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 一氧化碳（CO） 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160μg/m3 1小时平均 200μg/m3 颗粒物 （粒径小于等于10μm） 年平均 70μg/m3 24小时平均 150μg/m3 颗粒物 （粒径小于等于2.5μm） 年平均 35μg/m3 24小时平均 75μg/m3 总悬浮颗粒物（TSP） 年平均 200μg/m3 24小时平均 300μg/m3 ②其他污染物 项目特征因子非甲烷总烃环境空气质量标准参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的限值要求，详见表3-3。 表3-3 特征污染因子排放标准 单位：mg/m3 项目 质量标准值（mg /m3） 非甲烷总烃 2.0 2）环境空气质量现状 根据泉州市生态环境局2023年6月5日发布的《泉州市生态环境状况公报》（2022年度）：按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，泉州市区空气质量持续保持优良水平，细颗粒物（PM2.5）年均浓度达二级标准，可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）和二氧化氮（NO2）年均浓度达一级标准，一氧化碳（CO）浓度（24小时平均浓度的第95百分位数）达到一级标准，臭氧（O3）浓度（日最大8小时平均浓度的第90百分位数）达到二级标准；泉州市区环境空气质量达标天数比例95.9%。全市11个县（市、区）和泉州开发区、泉州台商投资区环境空气质量达标天数比例范围94.7%～100%。因此，项目所在区域污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均能符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，属于大气环境达标区。 根据《建设项目环境影响报告表内容、格式及编制技术指南常见问题解答》（来源于生态环境部环境工程评估中心主办的环境影响评价网：编制技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有的监测数据。”因此本项目排放的非甲烷总烃在国家、地方环境空气质量标准中无限值，故不进行监测。 （3）声环境质量现状 1）声环境质量标准 根据《泉州市中心城区声环境功能区划分图（2016-2030）》（详见附图8），项目所处区域声环境3类功能区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间环境噪声≤65dB(A)，夜间环境噪声≤55dB(A)。 2）声环境质量现状 项目厂界外50m 范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中的具体编制要求，本项目可不开展声环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 一、大气环境保护目标 项目厂界外500m范围内大气环境保护目标见表3-5及附图4。 表3-5 大气环境保护目标一览表 序号 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功 能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 1 锦厝村 北纬24.942773 东经118.744054 居住区 人群 GB3095-2012二类功能区 N 230 二、声环境保护目标 项目厂界外50m范围内无学校、医院、居民区等声环境保护对象分布，不涉及声环境保护目标。 三、地表水环境保护目标 项目所在区域周边地表水体为泉州湾秀涂-浮山海域，水体功能为港口、一般工业用水，不涉及饮用水源用途。 四、地下水环境保护目标 项目厂界外延500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源分布，不涉及地下水环境保护目标。 五、生态环境保护目标 项目用地范围已为建成厂区，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）大气污染物排放标准 项目浸漆、烘干工序产生的非甲烷总烃排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1中涉涂装工序的其他行业标准以及表3、表4中无组织排放限值，项目硫化成型、烘烤废气排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（ GB27632-2011）表5、表6中相关标准，见表3-6及表3-7。同时非甲烷总烃无组织排放还需执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1标准限值规定，详见表3-8。 表3-6 项目浸漆、烘干废气排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排放标准 排气筒高度（m） 排放速率（kg/h） 监控点 浓度mg/m3 非甲烷总烃 60 15 2.5 企业边界监控点浓度限值 2.0 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018） 表3-7 项目硫化成型、烘烤废气排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 基准排气量（m3/t 胶） 污染物排放监控位置 排气筒高度（m） 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 10 2000 车间或生产设施排气筒 15 周界外浓度最高点 4.0 表3-8 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表 A.1 污染物 无组织排放监控浓度限值 标准来源 监控点 浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 厂界内监控点处任意一次浓度值 30 GB 37822-2019 监控点处 1h 平均浓度值 10 （2）水污染物排放标准 项目位于泉州台商投资区管委会杏秀路1031号亿达厂5号厂房1F，在惠南污水处理厂服务范围内；项目生活污水排入惠南污水处理厂前执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准；惠南污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入泉州湾秀涂-浮山海域。其部分指标详见表3-9。 表3-9 废水排放标准 类别 标准名称 项目 标准限值 废水 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准 pH 6-9 COD 500mg/L BOD5 300mg/L SS 400mg/L 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准 NH3-N 45mg/L 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准 pH 6-9 COD 50mg/L BOD5 10mg/L SS 10mg/L NH3-N 5mg/L （2） 噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，厂界噪声排放标准见下表。 类别 标准名称 项目 标准限值 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A) 表3-8 厂界噪声排放标准 （3） 固体废物排放标准 一般工业固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)执行。危险废物暂存处位于生产车间，暂存区参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）“第四章生活垃圾”的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | （1）水污染物总量控制指标 项目无生产废水排放，外排废水主要为生活污水。根据《福建省人民政府关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽政[2016]54号）规定，生活污水污染物不需要进行总量调剂，不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围。 （2）大气污染物总量控制指标 根据《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文[2021]50号），涉新增VOCS排放项目，实施区域内VOCS排放1.2倍削减替代。 本工程总量控制见表3-9。 表3-9项目污染物排放总量控制表 单位：t/a 项目 排放量 总量控制指标 有机废气 非甲烷总烃 0.1055 0.1266 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目生产厂房为已建的厂房，只需进行简单的设备安装和管道铺设，没有土建施工。因此项目施工主要影响主要为施工噪声、施工废气、少量施工人员生活污水、生活垃圾等。 （1）项目施工人员均为附近居民，少量的施工生活污水依托化粪池处理后排入惠南污水处理厂，不会对周边水体造成影响。生活垃圾由环卫部门清运至台商投资区生活垃圾发电厂处置。 （2）厂房简单装修和设备安装刷漆产生的极少量施工废气，随着施工期的结束而结束，通过厂房通风可减少施工废气的不利影响。 （3）施工噪声主要来自设备以及管道安装过程中电锯、切割机等产生的噪声。项目选用低噪声的施工设备，施工工期较短，产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性，噪声对周围影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废水环境影响分析 （1）废水污染源核算及环保措施 本项目职工30人，均厂外住宿，年工作300天。根据《行业用水定额》（DB35/T772-2018），不住厂职工生活用水量定额取50L/d•人，则项目生活用水量为1.5m3/d（450m3/a）；排水量按用水量的80%计，则生活污水排放量为1.2m3/d（360m3/a）。生活污水水质情况大体为COD：400mg/L；BOD5：200mg/L；SS：220mg/L；NH3-N：30mg/L；pH：6.5~8。 项目位于惠南污水处理厂服务范围内，生活污水依托出租方化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值及污水处理厂进水水质要求后，废水通过市政污水管网排入惠南污水处理厂处理。 本项目废水污染产排环节、类别、污染物种类、污染物产生量及产生浓度、污染治理设施情况见下表4-1；废水排放量、污染物排放量和浓度、排放方式、排放去向及排放规律见表4-2；排污口基本情况及排放标准见表4-3。 废水产污源强及治理设施情况一览表 产排污环节 类别 污染物种类 产生浓度 产生量（t/a） 治理设施 处理能力 治理工艺 治理效率（%） 是否为可行技术 职工生活污水 生活污水 COD 400 0.144 60t/d 化粪池 50 否 BOD5 200 0.072 30 SS 220 0.0792 30 NH3-N 30 0.0108 / 废水污染物排放情况一览表 产排污环节 类别 污染物种类 废水排放量（t/a） 排放浓度（mg/L） 排放量 （t/a） 排放方式 排放去向 职工生活污水 生活污水 COD 360 50 0.018 间接排放 惠南污水处理厂 BOD5 10 0.0036 SS 10 0.0036 NH3-N 5 0.0018 排污口及排放标准 产排污环节 类别 污染物种类 排放口基本情况 排放标准 编号及名称 类型 地理坐标 标准限值（mg/L） 标准来源 职工生活污水 生活污水 pH 生活污水排放口DW001 一般排放口 E118.742486，N24.939854 6~9 GB8978-1996、GB/T31962-2015及惠南污水处理厂进水水质 COD 300 BOD5 150 SS 200 NH3-N 30 （2）达标情况分析 项目运营过程废水仅为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后水质大体为COD：200mg/L、BOD5：140mg/L、SS：154mg/L、NH3-N：30mg/L、pH：7.0~8.0，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值及污水处理厂进水水质要求。 （3）废水治理措施可行性分析 项目无生产废水外排，外排废水主要为职工生活污水。职工生活污水依托出租方化粪池处理达标后，通过市政污水管网，纳入惠南污水处理厂处理。 ①化粪池处理工艺简介 生活污水经污水管道进入化粪池，三级化粪池由相联的三个池子组成，中间由过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理，粪便在池内经过30天以上的发酵分解，中层粪液依次由1池流至3池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的，第3池粪液成为优质化肥。 ②纳入出租方化粪池可行性分析 项目生活污水拟排入出租方泉州亿达家用电器实业有限公司厂区化粪池预处理，出租方厂区生活污水管网已配套完成，本项目生活污水排放最大量为1.2t/d，目前，其他企业排入化粪池的废水量约15t/d。则项目投入运营后，化粪池处理废水量为16.2t/d，废水在化粪池的停留时间超过12h。因此，出租方化粪池有足够容量接纳本项目投产后的生活污水量，且不会影响化粪池的处理效率。 ③化粪池处理效果分析 根据工程分析及相关类比数据，该处理工艺对生活污水的处理效果见下表4-4。 化粪池处理效果 污染物 COD（mg/L） BOD5（mg/L） SS（mg/L） NH3-N（mg/L） 源强浓度 400 200 220 30 污染物去除率（%） 50 30 30 / 排放浓度 200 140 154 30 根据上表可知，生活污水经化粪池处理后水质可达GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值及惠南污水处理厂进水水质要求，废水治理措施可行。 （4）废水纳入惠南污水处理厂可行性分析 ①处理能力可行性 惠南污水处理厂一期污水处理规模为2.5万吨/天，根据《福建省2019年第三季度重点排污单位废水监测数据审核表》（监测日期2019年07月10日）：惠南污水处理厂当天工况负荷58%，监测流量为14630.0t/d，剩余处理量为10370t/d。 本项目生活污水排放量为1.2m3/d，仅占污水处理厂处理规模的0.0001%，所占比例很小，不会对污水处理厂正常运行产生影响。 ②水质可行性分析 由于项目外排废水主要为生活污水，污染物成份简单，项目生活污水经现有化粪池处理后各个污染物排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 B等级标准），因此，项目生活污水的排放不会对惠南污水处理厂产生影响。 ③管网衔接分析 项目所在区域市政污水管网已建设完善，项目外排生活污水经现有化粪池处理后可通区域市政污水管网纳入惠南污水处理厂。 综上所述，项目污水纳入惠南污水处理厂处理是可行的。 （5）废水监测要求 项目废水监测点位、监测因子及监测频次见下表4-5。 废水监测计划一览表 监测点位 监测因子 监测频次 生活污水排放口 pH、COD、BOD5、NH3-N、SS 1次/年 二、废气环境影响分析 1、源强核算过程简述 （1）硫化成型、烘烤废气 本项目使用的原料为已开炼过的膏状、胶状硅胶物料，生产过程无颗粒物产生，硫化成型、烘烤过程中会产生非甲烷总烃。根据《工业源排污系数手册》-2919其他橡胶制品制造行业产排污系数手册核算污染源，混炼加工工艺挥发性有机物的产污系数为3.27kg/吨原料，根据建设单位资料，本项目硅胶、色胶、硫化剂合计用量为50.1t/a，产生的挥发性有机物以非甲烷总烃计算，硫化成型、烘烤时间为8h/d，年生产300天，则产生量为0.1638t/a（0.0683kg/h）；拟采用“集气罩+活性炭吸附+15m高空排放”进行处置，风机风量为10000m3/h，集气罩收集效率取80%，活性炭吸附处理效率为50%，则排放量为0.0655t/a（0.0273kg/h），排放浓度为2.73mg/m3。 硫化成型、烘烤废气产排放情况一览表 污染源 污染 因子 产生情况 排放情况 处理效率 产生速率 产生量 排放浓度 排放速率 排放量 kg/h t/a mg/m3 kg/h t/a % 硫化成型、烘烤废气 非甲烷总烃 0.0683 0.1638 2.73 0.0273 0.0655 50 无组织 非甲烷总烃 0.0136 0.0328 / 0.0136 0.0328 / 浸漆、烘干废气 项目浸漆、烘干过程中会产生有机废气，以非甲烷总烃计。污染源强核算采用物料衡算法，根据成分分析可知，绝缘漆挥发分含量约为20%，绝缘漆年用量为0.5t，则本项目非甲烷总烃产生量约为0.1t/a。有机废气通过风量10000m3/h的集气装置收集后引至活性炭吸附处理装置处理后通过15m高的排气筒DA002排放，集气罩收集效率取80%，活性炭吸附对有机废气去除效率取50%。则浸漆、烘干过程有组织废气中非甲烷总烃的产生量为0.08t/a（0.0333kg/h），产生浓度3.33mg/m3，排放量为0.04t/a（0.0166kg/h），排放浓度1.66mg/m3，则具体废气产生及排放情况见表4-7。 浸漆、烘干废气产排放情况一览表 污染源 污染 因子 产生情况 排放情况 处理效率 产生速率 产生量 排放浓度 排放速率 排放量 kg/h t/a mg/m3 kg/h t/a % 浸漆、烘干废气 非甲烷总烃 0.0333 0.08 1.66 0.0166 0.04 50 无组织 非甲烷总烃 0.0083 0.02 / 0.0083 0.02 / 2、废气污染物排放源汇总 项目废气污染源产排环节、污染物种类、污染物产生速率及产生量、排放速率及排放量见下表4-8，对应污染治理设施设置情况见表4-9，排放口基本情况及排放标准见表4-10。 废气污染物排放源信息汇总（产、排污情况） 产排污环节 污染源 污染物 核实方法 污染物产生 污染物排放 排放时间/h 产生速率（kg/h） 产生量（t/a） 排放 浓度mg/m3 排放 速率（kg/h） 排放量（t/a） 浸漆、烘干工序 无组织排放 NMHC 产排污系数法 0.0083 0.02 / 0.0083 0.02 2400 DA001 NMHC 0.0333 0.08 1.66 0.0166 0.04 2400 硫化成型、烘烤工序 无组织排放 NMHC 0.0136 0.0328 / 0.0136 0.0328 2400 DA002 NMHC 0.0683 0.1638 2.73 0.0273 0.0655 2400 废气污染物排放源信息汇总表（治理设施） 产排污环节 污染物种类 排放形式 治理设施 处理工艺 处理能力（m3/h） 收集效率（%） 治理工艺去除效率（%） 是否为可行技术 硫化成型、烘烤工序 非甲烷总烃 有组织 活性炭吸附 10000 80 50 是 浸漆、烘干工序 非甲烷总烃 有组织 活性炭吸附 10000 80 50 是 废气污染物排放源信息汇总表（排放口信息） 产排污 环节 污染物 种类 排放形式 排放口基本信息 排放标准 参数 温度 编号及名称 类型 地理坐标 浸漆、烘干工序 非甲烷总烃 有组织 H：15m Φ：0.3m 25℃ DA001浸漆、烘干废气排放口 一般排放口 E118.742420，N24.939802 DB35/1783-2018 硫化成型、烘烤工序 非甲烷总烃 有组织 H：15m Φ：0.5m 25℃ DA002硫化成型、烘烤废气排放口 一般排放口 E118.742372，N24.939103 GB27632-2011 3、非正常排放及防范措施 （1）非正常排放情形及排放源强 非正常排放情况指设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排污。根据本项目的情况，结合同类企业运营情况，确定项目非正常排放情况为有组织废气污染治理设施发生故障、运转异常（如风机故障、集气管道破裂等），或维护不到位导致废气处理设施效率降低等非正常工况，情形如下。 ①浸漆、烘干废气处理设施故障，导致废气事故排放。 ②硫化成型、烘烤废气处理设施故障，导致废气事故排放。 本评价按最不利情况考虑，即废气处理效率降低为0%的情况下污染物排放对周边环境的影响。由于生产过程中废气事故排放效果不显著，短时间内难以发现，非正常工况持续时间按1h计，发生频率按1次/年。项目非正常工况下废气排放源强核算结果见下表4-11。 废气非正常排放源强核算结果 产污环节 污染物 种类 排放方式 持续时间/h 排放浓度/（mg/m3） 排放速率/（kg/h） 排放量/（t/a） 发生频次 硫化成型、烘烤工序 NMHC 有组织 1 6.83 0.0683 0.1638 1次/年 浸漆、烘干工序 NMHC 有组织 1 3.33 0.0333 0.08 1次/年 （2）非正常排放防治措施 针对以上非正常排放情形，本评价建议建设单位在生产运营期间采取以下控制措施以避免或减少项目废气非正常排放。 ①规范车间生产操作，避免因员工操作不当导致工艺设备、环保设施故障引发废气事故排放。 ②定期对生产设施及废气处理设施进行检查维护，杜绝非正常工况发生，避免非正常排放出现后才采取维护措施。 综上，项目在采取上述非正常排放防范措施后，非正常排放发生频率较低，非正常排放下污染物排放量较少，非正常工况可及时得到处理，因此本项目废气非正常排放对周边大气环境影响较小。 4、达标情况分析 根据废气污染物排放源强信息，硫化成型、烘烤废气收集后采用“活性炭吸附装置”进行处理，排气筒出口非甲总烷烃排放浓度为2.73mg/m3、排放速率为0.0273kg/h，符合橡胶制品工业污染物排放标准》（ GB27632-2011）表5相关标准（非甲总烷烃排放浓度≤10mg/m3）。项目浸漆、烘干工序废气经收集后采用“活性炭吸附装置”装置进行处理，排气筒出口处非甲烷总烃排放浓度为1.66mg/m3、排放速率为0.0166kg/h，符合《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）中标准限值（非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3、排放速率≤2.5kg/h）。 5、大气影响分析 根据泉州市生态环境局公布的环境质量资料，项目所在区域大气环境质量现状状况良好，具有一定的大气环境容量。项目生产工序产生的废气均配套相应废气治理设施，对周边环境影响较小。 （1）有机废气处理设施 项目浸漆烘干工序收集的废气采用1套活性炭吸附装置处理，尾气通过1根15m高排气筒排放。项目硫化成型、烘烤工序收集的废气采用1套活性炭吸附装置处理，尾气通过1根15m高排气筒排放。 活性炭吸附装置：利用活性炭多微孔的吸附特性吸附有机废气是一种最有效的工业处理手段。活性炭吸附床采用新型蜂窝活性炭，该活性炭比表面积和孔隙率大，吸附能力强，具有较好的机械强度、化学稳定性和热稳定性，净化效率高达90%以上。有机废气通过吸附床，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。从活性炭吸附床排出的气流已达排放标准，空气可直接排放。 鉴于项目有机废气的处理效果主要取决于处理装置中活性炭的处理能力，为了确保本项目有机废气达标排放，要求建设单位应定期对活性炭进行检查，并及时更换活性炭，更换后的废活性炭属于危险废物，委托有资质的单位回收处置。 通过采取以上废气治理措施后，对周边环境影响较小。 6、废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），项目废气监测点位、监测因子及监测频次见下表4-12。 废气监测计划一览表 监测点位 监测因子 监测频次 DA001浸漆烘干废气排放口 非甲烷总烃 1次/年 DA002硫化成型、烘烤废气排放口 非甲烷总烃 1次/年 厂区内 非甲烷总烃 1次/季度 厂界 非甲烷总烃 1次/半年 7、卫生防护距离 卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离，卫生防护距离范围内不应设置居住性建筑物。检索相关资料，本项目所属行业尚未制定卫生防护距离要求，本项目无组织排放污染物主要为非甲烷总烃，根据本项目无组织废气及其污染物排放的特点，本评价依据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中规定的方法及当地的污染物气象条件计算项目卫生防护距离，其计算公式具体如下： 式中：Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r =（S/π）0. 5； B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表4-13查取。 卫生防护距离计算系数 计算系数 工业企业在地区近五年平均风速m/s L≤1000 m 1000＜L≤2000 m L＞2000 m 工业企业大气污染源构成类别注 I II III I II III I II III A ＜2 2~4 ＞4 400 700 530 400 470 350 400 350 260 400 700 530 400 470 350 400 350 260 80 380 290 80 250 190 80 190 110 B ＜2 ＞2 0.01 0.021 0.015 0.036 0.015 0.036 C ＜2 ＞2 1.85 1.85 1.79 1.77 1.79 1.77 D ＜2 ＞2 0.78 0.84 0.78 0.84 0.57 0.76 注：工业企业大气污染源分为三类 I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者； II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的三分之一，或是虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定； III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应批指标确定者。 项目无组织排放废气均定为Ⅱ类。项目所在地区全年平均风速1.6m/s，无组织排放单元等效半径按车间进行等效换算。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中“当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。”本评价选取非甲烷总烃为项目无组织排放的主要特征大气有害物质，各参数选取及相关卫生防护距离计算结果见表4-13。项目无组织排放废气均定为II类。项目所在地区全年平均风速1.6m/s，无组织排放单元等效半径按车间进行等效换算。各参数选取及相关卫生防护距离计算结果见表4-14。 卫生防护距离计算结果 污染源 污染物 Cm (mg/m3) Qc (kg/h) A B C D L (m) 防护距离(m) 生产车间 非甲烷总烃 2.0 0.0219 400 0.010 1.85 0.78 0.199 50 由上表可知，项目生产车间卫生防护距离为50m，项目生产车间卫生防护距离见附图2，项目卫生防护距离内主要为项目周边他人厂房和道路等，无环境敏感目标。 三、噪声环境影响分析 （1）噪声源情况 项目主要噪声源强为运营期间生产设备运行时产生的噪声。根据类比同类型企业，在正常情况下，设备噪声压级在60~85dB（A）之间。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法，厂房（车间）内多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： 项目主要生产设备一览表 噪声源 数量 噪声源强 dB（A） 等效声源相对坐标 排放规律 采取措施 降噪效果dB(A) 炼胶机 1台 70~75 15，12，1 持续 低噪声设备，设置减振基座，厂房隔声 ≥15dB（A） 点焊机 1台 65~75 17，2，1 槽纸机 2台 75~80 17，3，1 槽楔机 1台 75~80 17，3，1 气啤机 1台 75~80 17，-5，1 油压机 3台 75~85 15，3，1 绕线机 4台 70~75 17，-4，1 测试机 2台 65~70 17，2，1 车床 2台 75~85 17，3，1 空压机 1台 75~80 10，5，1 电热烤箱 2台 70~75 19，9，1 注:以项目厂房中心为相对坐标原点(0,0,0)，以正东向为X轴，正北向为Y轴;同个车间内的同类型高噪声设备机台等效为1个点声源，等效点源声压级为各声源声压级的能量总和，坐标点取等效点源中心坐标。 （2）达标情况分析 项目50m范围内无声环境保护目标，为了评价项目厂界噪声达标情况，将噪声源作点声源处理，考虑车间内噪声向车间外传播过程中，近似地认为在半自由场中扩散。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法，噪声预测模式如下： A. 室内声源等效室外声源声功率级计算 1) 计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：LP1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw为某个声源的倍频带声功率级，r为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。 2) 计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 3) 计算出室外靠近围护结构处的声压级： 4) 将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声(S)处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：S为透声面积，m2。 5) 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 B. 工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg为建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；T为用于计算等效声级的时间，s；N为室外声源个数；ti为在T时间内i声源工作时间，s，M为等效室外声源个数；tj为在T时间内j声源工作时间。 C.预测结果 在采取降噪措施后，项目运营过程设备噪声对厂界噪声的贡献值见下表4-16。 项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 点位 贡献值 达标情况 标准限值 东侧厂界 46.6 达标 GB12348-2008中3类标准 昼间≤65、夜间≤55 南侧厂界 38.7 西侧厂界 39.1 北侧厂界 42.9 （3）噪声污染防治措施 项目运营期厂界噪声可达标排放，为了更进一步减少噪声对周围环境的影响，建议项目采取以下降噪措施： （1）加强设备日常维护，维持设备处于良好的运转状态； （2）采取墙体隔声； （3）对噪声设备采取减振、隔音等降噪措施。 项目采取如上措施后，对周边环境影响不大，噪声处理措施基本可行。 （4）噪声监测计划 监测计划一览表 监测位置 监测项目 监测频次 执行环境质量标准 厂界 等效A声级 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》的3类标准（GB12348-2008） 3、固废环境影响分析 3.1固废产生及处置情况 根据工程分析，项目产生的固体废物为一般工业固废、危险废物及职工的生活垃圾。 （1）一般工业固废 ①废漆包线 根据建设单位提供的资料分析，项目年消耗漆包线100t，定子和转子均采用卷绕成型的方式生产，废漆包线约占漆包线重量的0.1%，则边角料产生量约0.1t/a。集中收集后由物资回收单位进行回收。对照《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），固废代码为381-001-99。 ②残次品 项目检测过程会产生次品，根据建设单位提供的资料，项目不合格产品量为5t/a，集中收集后交由硅胶生产厂家回收处理。 ③边角料 根据建设方提供的资料，硅胶裁切产生废硅胶边角料，产生量约占原料用量的5%，则为2.5t/a。集中收集后交由硅胶生产厂家回收处理。 （2）生活垃圾 生活垃圾产生量计算公式如下： G=K·N·D×10-3 其中：G —生活垃圾产生量（t/a）；K—人均排放系数（kg/人·天）； N—人口数（人）；D—年工作天数（天）。 根据我国生活垃圾排放系数，不住厂职工生活垃圾排放系数取K＝0.5kg/人·天，项目职工30人，均不住厂，按300天/年计，则项目生活垃圾产生量为4.5t/a。 （3）危险废物 ①废活性炭 项目有机废气拟采用活性炭吸附装置处理，活性炭使用一段时间后会因失效产生废活性炭。废气处理设施废活性炭产生量参照《活性炭纤维在挥发性有机废气处理中应用》（杨芬、刘品华）的试验结果表明，本评价活性炭吸附量取0.25kg，本项目硫化成型、烘烤、浸漆烘干工序共有0.1219吨有机废气被吸附处理，故该工序年使用的活性炭约0.4876吨。废活性炭属于危险废物（废物类别：HW49其他废物，废物代码：900-039-49），建设单位应及时更换饱和的活性炭，保证处理设施的去除效率。活性炭吸附装置单次填充的活性炭量0.15t，更换周期约每3个月更换一次，一年更换4次，则项目废活性炭产生量为0.72t/a。 危险废物汇总表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 （吨/年） 产生工序及装置 形态 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 废活性炭 HW49 900-039-49 0.72 活性炭吸附装置 固体 有机废气 每90个工作日 T 委托有资质的单位进行处理 （4）原料空桶 项目原料使用后会产生原料空桶。根据业主提供，预计浸渍树脂漆空桶等每年产生量约100个，空桶年产生量约0.2t。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）中6.1“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”不作为固体废物管理，但应按照危险废物的有关规定和要求对其贮存和运输进行严格的环境监管。因此，项目原料空桶不属于危险废物，可由生产厂家回收并重新使用，并保留回收凭证。废原料空桶暂存于处于生产车间，暂存区参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 固体废物产生及处置情况见下表4-19，项目运营过程产生的各项固体废物经妥善处置后，对周边环境影响不大。 固体废物产生、利用/处置情况汇总 固废名称 产生环节 属性 主要有毒有害物质 物理性质 年度产生量（t/a） 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量（t/a） 废漆包线 绕嵌线 一般固废 / 固态 0.1 一般固废暂存间（室内贮存、防风防雨） 外售给物资单位 0.1 残次品 检验 / 固态 5 5 边角料 裁切 / 固态 2.5 2.5 废活性炭 废气处理设施 危险废物 挥发性有机物、有毒有害物质 固态 0.72 桶装密封贮存，暂存于危险废物暂存间 委托有资质的单位进行处置 0.72 职工生活垃圾 职工生活 / / / 4.5 厂区垃圾桶 由环卫部门清运处理 4.5 原料空桶 / / / 固态 0.2 暂存于危险废物暂存间 由生产厂家回收利用 0.2 3.2固废管理要求 项目应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的规定，以“减量化，资源化，无害化”为基本原则，在危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用和处置等全过程以及运营期、服务期满后等全时段加强管理，本项目的固体废物不会对周围环境产生不利影响。 危废管理要求： ①危险废物的收集包装 a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备； b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 危险废物堆放场应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)有关规定： a．按《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2)及其2023年修改单要求设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c．要求必要的防风、防雨、防晒措施。 d．要有隔离设施或其他防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及用品，并设有报警装置和应急防护设施。 4、地下水、土壤 （1）污染源、污染物类型及污染途径 根据分析，项目建成运营后可能产生的地下水、土壤污染源及污染途径见下表4-20。 评价工作等级划分表 序号 污染源 污染物类型 污染途径 1 化学品仓库 化学品 化学品包装桶破裂，污染地下水及土壤 2 化粪池及管道 废水 池底或池壁渗透，污水管网破裂，渗透地表，污染地下水及土壤 3 危险废物暂存间 危险废物 危险废物泄漏，污染地下水及土壤 （2）分区防控措施 根据项目生产设施、单位的特点及所处区域，将本项目划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。 1）重点污染防治区 指为污染地下水环境的物料泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域，主要为危险废物暂存场所，对于重点污染防治区参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《石油化工企业防渗设计通则》（QSY1303-2010）的重点污染防治区进行防渗设计。即防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数<10-10cm/s）。 2）一般污染防治区 指污染地下水环境的污染物泄漏后，容易被及时发现和处理的区域。通过在抗渗钢筋(钢纤维)混凝土面层中掺水泥基防水剂，其下垫砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的缩缝、胀缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料、防渗填塞料达到防渗的目的。 主要包括污水处理设施、生产作业区，防渗要求为防渗层防渗等级应等效于厚度不小于1.5m的黏土防渗层，防渗系数<10-7cm/s。 3）非污染防治区 指不会对地下水环境造成污染的区域，主要为办公室等。 防渗要求：对于基本上不产生污染的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施。 （3）地下水、土壤环境影响分析 为了防止建设项目运行对地下水造成污染，从原料和产品的储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏）；同时针对厂区的地质环境、水文地质条件，对有害物质可泄漏到的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中。即从源头到末端全方位采取控制措施，防止建设项目运行对地下水造成污染。 项目采用主动防渗措施与被动防渗措施相结合方法，防止地下水受到污染。主要方法包括： ①主动防渗：即源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏事故降到最低程度。 ②被动防渗：即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。对埋管的管沟应采用三布五油防腐防渗处理，比如：铺设有效的防渗地膜等。 项目运营过程中废水仅为职工生活污水，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等，一旦废水发生泄漏，将下渗进入地表，对地下水及土壤将产生一定的影响；另外，危险废物暂存场所地面破裂，危险废物泄漏，也将会对地下水环境产生一定的影响。本评价要求建设单位应严格按照环评要求分区防渗，在采取相应的措施后，本项目正常运营对地下水及土壤环境影响较小。 5、环境风险影响评价 据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B.1、附录 B.2及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中对各种化学品毒性分级，结合对该项目原辅料、污染物、产品等的理化性质分析，对项目所涉及的化学品进行物质危险性判定。根据项目实际情况，项目主要危险物质为原辅材料中的浸渍树脂漆。 （1）物质风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当存在多种危险物质时，按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的大存在总量，t； Q1，Q2……Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目各风险物质临界量及Q值，见表4-21。 项目风险物质Q值计算一览表 原料名称 风险物质名称 风险物质最大储存总量 临界量 Q值 废活性炭 矿物油 0.72t 2500t 0.000288 浸渍树脂漆 矿物油 0.5t 2500t 0.0002 合计 0.000488 根据以上分析可知，本项目使用的危险物质数量与临界值的比值Q＜1，风险潜势为I。根据“关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知”环办环评〔2020〕33号，本项目无需开展专项评价。 危险物质污染途径及危害分析 根据本项目的生产工艺、使用的原辅材料，其风险源分别情况和污染途径见下表： 项目危险物质污染途径分析一览表 风险类别 风险源分布 污染途径 危害 泄漏、火灾、爆炸 生产流水线、 原料仓库 浸渍树脂漆通过雨水管网进入水环境 通过周边雨水管道污染周边水体 火灾、爆炸产生的伴生/次生污染 生产流水线、 原料仓库 消防废水通过雨水管网进入水环境 通过周边雨水管道污染周边水体 危废储存间 泄漏 危废泄漏可迅速收集 危废迅速收集对周边环境影响较小 （3）环境风险防范措施及应急要求 为做到安全生产，使事故风险减小到最低限度，企业的生产管理部门应加强安全生产管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低各项事故发生的概率。 1）安全管理制度 ①制定安全生产责任制度和管理制度，明确规定员工上岗前的培训要求，上岗前的安全准备措施和工作中的安全要求，同时对危险化学品的使用、贮存、装卸等操作做出相应的规定。 ②制定安全检查制度，定期或不定期地进行安全检查，并如实记录安全检查的结果，同时制定隐患整改和反馈制度，对检查出的安全隐患及时完成整改。 ③危险化学品入库时，对质量、数量、包装情况以及有无泄漏等进行严格检查。 ④设置单独的危险化学品仓库。 2）火灾风险防范措施 ①预防措施：设置专职安全生产管理人员，经常检查，及时处理。 ②防护措施：定期进行消防知识培训，设置安全警示标识，配备若干灭火器和防护设施等。 ③应急处理：迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器。尽可能快用灭火器材进行灭火，根据火灾态势确定是否通知消防进行灭火。 3）其他风险防范措施 做好处理设备的日常管理工作。对设备处理效果、运行状态定期检查并记录。 ①在生产车间外配备有消防水泵，车间内配有灭火器等火灾消防器材，配备有电气防护用品和防火、防毒的劳保用品，并有专人管理和维护。 ②要求危险品仓库配备良好的通风措施，配备灭火器等火灾消防器材，远离火源。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 浸漆烘干废气排放口（DA001） | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附装置+15m高排气筒排放 | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1中涉涂装工序的其他行业标准，即：排气筒高度15m:非甲烷总烃≤60mg/m3，排放速率≤2.5kg/h |
|  | 硫化成型、烘烤废气排放口（DA002） | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附装置+15m高排气筒排放 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（ GB27632-2011）表5标准，即：排气筒高度15m:非甲烷总烃≤10mg/m3 |
|  | 无组织排放 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风换气 | 厂区内监控点：《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表3限值（1小时平均浓度值≤8.0mg/m3）；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值要求（监控点处任意一次浓度值≤30.0mg/m3） |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 企业边界监控点：《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表4限值（企业边界监控点浓度限值≤2.0mg/m3） |
| 地表水环境 | DW001 （生活污水） | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中NH3-N指标应达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准中的规定限值 |
| 声环境 | 厂界 | Leq | 隔声减震降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①规范设置一般固废暂存场所，残次品、边角料、废漆包线分类收集后，外售给有关物资回收单位。 ②规范设置危险废物暂存间，废活性炭等危险废物按相关要求收集、暂存，定期委托有资质的单位进行处置； ③生活垃圾由环卫部门清运处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 落实厂区分区防渗措施 |
| 生态保护措施 | 项目租赁已建厂房，无施工期，不会对生态环境产生影响。 |
| 环境风险 防范措施 | 加强对危险废物暂存间管理，制定严格的检查制度、安全生产制度，配备一定数量的消防器材及设施。 |
| 其他环境 管理要求 | 一、排污申报 建设单位应按照《排污许可证管理暂行规定》相关规定申请和领取排污许可证，并按排污许可证相关要求持证排污，禁止无证排污或不按证排污。 二、三同时制度及环保验收 （1）建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染物达标排放。 （2）建立健全废水、废气、噪声等处理设施的操作规范和处理设施运行台账制度，做好环保设施和设备的维护和保养工作，确保环保设施正常运转和较高的处理率。 （3）环保设施因故需拆除或停止运行，应立即采取措施停止污染物排放，并在24小时内报告生态环境行政主管部门。 （4）建设单位应根据《建设项目环境保护管理条例》相关要求，按照生态环境主管部门规定的标准及程序，自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 环保设施验收监控项目见表5-1。 表5-1 建设项目竣工环境保护验收监测内容一览表 序号 污染物 产生情况 处理工艺和措施 监测因子 监测点位 验收依据 1 废水 生活污水 依托出租方化粪池（容积为30m3，处理能力60m3/d） pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 化粪池出口 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准（pH：6～9、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L）；《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）：氨氮≤45mg/L 2 废气 浸漆烘干废气 活性炭吸附装置+15m高排气筒 非甲烷总烃 处理设施进出口 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1中涉涂装工序的其他行业标准，即：排气筒高度15m:非甲烷总烃≤60mg/m3，排放速率≤2.5kg/h 硫化成型、烘烤废气 活性炭吸附装置+15m高排气筒 非甲烷总烃 处理设施进出口 《橡胶制品工业污染物排放标准》（ GB27632-2011）表5标准，即：排气筒高度15m:非甲烷总烃≤10mg/m3 无组织废气 加强车间通风换气 非甲烷总烃 厂区内监控点 厂区内监控点：《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表3限值（1小时平均浓度值≤8.0mg/m3）；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值要求（监控点处任意一次浓度值≤30.0mg/m3） 企业边界监控点 企业边界监控点：《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表4限值（企业边界监控点浓度限值≤2.0mg/m3） 3 噪声 生产设备 隔声等措施 厂界达标排放 厂界 四周 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）3类标准（昼间≤65dB、夜间≤55dB） 3 固废 一般工业固废 项目在生产车间内设一般工业固体废物暂存场所，对固体废物进行临时收集、贮存；边角料、残次品、废漆包线外售给有关物资回收单位。 落实情况 / 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中相关要求；危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求 危险废物 废活性炭由有资质的单位处置 / 生活垃圾 环卫部门处理 / 原料空桶 由生产厂家回收利用 / 三、规范化排污口建设 （1）排污口规范化必要性 排污口规范化管理是实施污染物总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作可强化污染物的现场监督检查，促进企业加强管理和污染治理，实施污染物排放科学化、定量化管理。 （2）排污口规范化的范围和时间 一切技改、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，排污口必须规范化设置和管理。规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染治理设施的验收内容。 （3）排污口规范化内容 规范化排放口：排放口应预留监测口做到便于采样和测定流量，并设立标志（有要求监控的项目应论述）。执行《环境图形标准排污口(源)》（GB15563.1-1995）及《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其2023年修改单要求。见表5-2，标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 表5-2 厂区排污口图形符号（提示标志）一览表 排放部 位 项目 污水排放口 噪声排放源 废气排放口 一般固体 废物 危险废物 图形符号 形状 正方形边框 正方形边框 正方形边框 正方形边框 三角形边框 背景颜色 绿色 绿色 绿色 绿色 黄色 图形颜色 白色 白色 白色 白色 黑色 （4）排污口规范化管理 建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由生态环境主管部门签发登记证。建设单位应把排污口情况如排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物的各类、数量、浓度、排放规律、排放去向以及污染治理实施的运行情况建档管理，并报送生态环境主管部门备案。 四、信息公开 建设单位在福建环保网进行两次公示，第一次公示期限为2024年1月12日至2024年1月19日、第二次公示时间为2024年1月19日至2024年1月26日，项目公示期间，未接到群众来电来信投诉。 |

# 结论

福建省春城电机科技有限公司年产电机100万台、硅胶件500万只项目选址于泉州台商投资区管委会杏秀路1031号亿达厂5号厂房1F，项目的建设符合国家和地方当前产业政策，选址可行。所在区域水、气、声环境质量现状较好，能够满足环境功能区划要求；项目在运营期内要加强对废气、废水、噪声、固废的治理，确保污染处理设施正常运行、各项污染物达标排放，减小对周围环境的影响。在保证各项污染物达标排放的情况下，项目的建设是可行的。 编制单位（单位）：泉州市绿尚环保科技有限公司 2024年1月

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.1055t/a |  | 0.1055t/a | 0.1055t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.018t/a |  | 0.018t/a | 0.018t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0018t/a |  | 0.0018t/a | 0.0018t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废漆包线 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 残次品 |  |  |  | 5t/a |  | 5t/a | 5t/a |
|  | 边角料 |  |  |  | 2.5t/a |  | 2.5t/a | 2.5t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 0.72t/a |  | 0.72t/a | 0.72t/a |
| 生活垃圾 |  |  |  | 4.5t/a |  | 4.5t/a | 4.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

新鲜水

生活污水

生活用水

损耗0.3

1.2

1.5

惠南污水处理厂

化粪池

1.2

1.2

插纸

铁芯

绕嵌线

整形

浸漆

烘干

定子

漆包线

绝缘纸

废漆包线

浸漆废气

烘干废气

入端板槽纸

铁芯入轴

入换向器

绕线

入槽纸

点焊

综合测试

浸漆

动平衡

精车换向器

转子最终检测

废气

转子套装后端盖

前后端盖

套装定子

上前端盖

电机测试

成品包装

混料着色

硅胶

裁切

硫化成型

拆边

边角料

噪声

残次品

检验

烘烤

包装、入库

有机废气、噪声

废气、噪声