福建莆氏矿业有限公司莆氏年产5万吨石英石生产线项目

环境影响评价公众意见信息征集二次公示

福建莆氏矿业有限公司委托福建安成环保科技有限公司编制的《莆氏年产5万吨石英石生产线项目环境影响报告书》已初步完成，拟于近期报送环境保护行政主管部门审批。根据《环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》的有关规定，向社会公众公开环境影响报告书，进一步征求公众意见。公示内容如下：

一、项目概况

福建莆氏矿业有限公司年产破碎石英石10万吨、年产钾长石12万吨，共计15万立方米的人造石生产线在取得环评审批后，基本完成厂房建设、生产线设备及配套环保设施的安装调试，进行试生产后发现其产品品质不能满足市场的需求，因而至今未能投入生产，无法进行环保竣工验收。建设单位决定在现有厂房和工艺设备的基础上升级产品工艺，取消原有的破碎石英石和钾长石的产品方案，根据市场需求专业生产高纯度高品质的石英砂，新增氢氟酸酸洗工序，并将原有烘干机的乙醇喷枪器燃烧乙醇供热调整为生物质燃烧机燃烧生物质燃料供热，将导致新增污染物排放种类和污染物排放量的增加，需重新报批环评。建设单位根据市场调研的情况，确定取消原有的破碎石英石和钾长石的产品方案，并在将除酸洗外的各工段的工作时间定为8小时单班制、酸洗为18h两班制的工作制度基础上，确定本项目的石英石实际产能为5万吨/年。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》和《福建省环境保护条例》等规定，福建永瑞新材料有限公司委托福建安成环保科技有限公司对“莆氏年产5万吨石英石生产线项目”进行环境影响评价。接受委托后，环评工作组进行现场踏勘，展开工程区环境现状调查与监测、资料收集和整理、数据处理及报告书编写等工作，在此基础上完成了《莆氏年产5万吨石英石生产线项目》的编制工作。

项目对周围环境可能产生不良影响，主要体现在废气排放的影响。项目建设单位将按照国家环境保护的有关法规和标准进行建设，防止对环境的污染，避免周围群众的生活环境受到损害。

二、主要环境问题简述

根据本项目的工程特征、周边环境特征，工程主要可能存在的环境影响是：施工噪声、扬尘、水土流失、占地、生态破坏等环境影响；

营运期：

（1）废水

本项目喷淋降尘设施用水、湿式破碎用水用量少，采用雾化喷头，出水为雾状，不会凝结成水滴，部分水分被物料吸收，部分蒸发，无工艺废水产生。烘干炉冷却水在冷却池内冷却后循环回用，不外排。

本项目生产废水主要为螺旋洗石机废水、球磨废水、供热蒸汽冷凝水、酸洗工段的水洗废水、酸雾喷淋装置定期排放的废水、离子交换树脂柱再生废水、车间地面冲洗废水和初期雨水等，污水站板框压滤机的少量压滤水、陶瓷过滤罐和砂滤罐的少量反冲洗水直接回到污水站的前端混凝沉淀工序，本次评价不对其产生量进行统计计算。

根据水平衡分析，项目螺旋洗石机废水、球磨废水、地面冲洗废水和供热蒸汽冷凝水产生量为552.64t/d，主要污染物为悬浮物；酸洗工段的水洗废水、酸雾喷淋装置废水和离子交换树脂柱的再生废水产生量为162.73t/d，主要污染物为酸、氟化物和悬浮物。

根据业主提供最新原料全分析报告，本项目原材料主要成分为SiO2，杂质成分主要有Al2O3、CaO、MgO、Fe2O3等金属氧化物，不含砷、铬、铅、汞等重金属单体及其化合物，因此本项目的废水中无砷、铬、铅、汞等重金属产生。

目前已经建成两套污水处理处理设施，一套位于厂区西北侧，工艺为竖流沉底+陶瓷罐过滤+循环沉淀回用水池，设计处理规模为800t/d，主要用于处理螺旋洗石、球磨工序废水、供热蒸汽冷凝水和初期雨水；一套位于厂区东南侧，采用“中和+絮凝沉淀+精密过滤”设计处理规模为300t/d，主要用于处理酸洗工段的水洗工序产生的废水、酸雾喷淋装置废水和离子交换树脂柱冲洗废水；此外，办公楼底下有一座300m3的化粪池，工艺废水经处理达标后约90%回用，10%的工艺废水和经化粪池处理后的生活污水一起排入邵武经开区污水处理厂

（2）废气

本项目工艺废气包括原料堆场仓库扬尘、原料装卸、上料、破碎、烘干、分筛、色选、磁选和输送工段产生的粉尘、酸洗工段和储酸室产生的酸雾，以及烘干工段燃烧废气。项目废气治理措施如下表

表1  项目废气治理措施一览表

| 车间 | 污染源 | 治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 生产车间 | 输送、上料等工段粉尘 | 对细破工段的皮带输送机、料仓至球磨机的皮带输送机、烘干后至摇摆筛筛分机的皮带输送机、磁选和色选工段涉及的皮带输送机均进行密闭处理 |
|  | 粗破和细破工段的铲车上料 | 铲车上料时的石料经过水雾喷淋 |
|  | 原料堆场仓库扬尘 | 在现有的原料堆场场地上建设四周有围挡的钢结构厂房，将原料设置在封闭厂房内；同时在原料堆场仓库内采取定时喷水防尘，加强装卸管理 |
|  | 粗破 | 采用湿式破碎作业，在破碎机上方喷洒水雾 |
|  | 圆锥破碎工序 | 布袋除尘 | DA001（H15m） |
|  | 烘干、摇摆筛筛分、色选、磁选工序 | 布袋除尘 | DA002（H15m） |
|  |  |  | DA006（H15m） |
|  | 配酸、中转储酸和酸洗工序 | 酸雾处理系统 | DA003（H15m） |
|  | 烘干机燃烧废气 | 布袋除尘 | DA004（H30m） |
| 储酸室 | 储酸罐大小呼吸废气 | 酸雾处理系统 | DA005（H15m） |

（3）噪声

本项目噪声源主要来自破碎机、球磨机、皮带输送机、色选机、磁选机等生产设备噪声。

（4）固废

项目运营期间产生的固废主要为人工挑选工段产生的废矿石、分离除铁工段产生的少量含铁废渣、磁选、色选工段产生的不合格品、酸洗工段的废滤芯、废筛网、废树脂、烘干工段产生的生物质燃料燃烧灰渣，此外还有布袋除尘粉尘、污水站压滤泥饼、废滤芯、废包装物、废机油、生活垃圾等。建设单位应认真落实上述各种固体废物分类处置措施，保证各种固体废物得到有效处置，营运期产生的各种固体废物对环境的影响可得到有效的控制，从而避免项目产生的固废对地下水环境和土壤环境造成二次污染。

本报告关注的主要环境问题是：施工期施工噪声、扬尘、生态破坏等环境影响问题；营运期的废水、废气、运营噪声和固废等对周边环境的影响问题。

三、建设项目的建设单位名称及联系方式

建设单位：福建莆氏矿业有限公司

联 系 人：汤先生

地    址：福建省南平市邵武经济开发区龙川平台

联系电话：13062267777

四、承担环境影响评价工作的机构名称和联系方式

评价单位名称：福建安成环保科技有限公司

联系电话：17268681343

地  址：福建省福州市台江区荷泽巷32-1号6号楼3B-1室

全文公示稿、公众意见表链接详见附件，查阅纸质报告书请联系汤先生。

本次公示时间自公布之日起10个工作日内给予答复，在此期间内公众可及时联系、提交公众意见表。

公示单位：福建莆氏矿业有限公司

2024年1月4日