# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：海西管网二期工程天然气管道宁德蕉城区迁改项目

建设单位（盖章）：中石化石油工程设计有限公司

编制日期：        2024年1月28日

中华人民共和国生态环境部制

目录

建设项目环境影响报告表	1

二、建设内容	8

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	19

四、生态环境影响分析	27

五、主要生态环境保护措施	33

六、生态环境保护措施监督检查清单	41

七、结论	43

附图一 项目地理位置图	44

附图二项目周边环境示意图	45

附图三  项目周边环境现状拍摄	48

附图四 项目线路走向图	49

附件1 委托书	50

附件2 营业执照	50

附件3 法人身份证	50

附件4现有工程环评批复	51

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 海西管网二期工程天然气管道宁德蕉城区迁改项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | Xxx | 联系方式 | Xxx |
| 建设地点 | 福建省宁德市蕉城区 |
| 地理坐标 | 金涵、六都规划区段： 起点坐标：（东经**度**分**秒，北纬**度**分**秒） 终点坐标：（东经**度**分**秒，北纬**度**分**秒） 八都碧桂园规划段： 坐标：（东经**度**分**秒，北纬**度**分**秒） 林厝服务区段： 坐标：（东经**度**分**秒，北纬**度**分**秒） |
| 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业-147、原油、成品油、天然气管线（不含城市天然气管线；不含城镇燃气管线；不含企业厂区内管道） | 工程长度（km） | 罗源—福鼎段共计长度147.652km，其中蕉城区（金涵、八都、林厝段）迁改段路管线全长约9.6km |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 11144.95 | 环保投资（万元） | 75 |
| 环保投资占比（%） | 0.673 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | █否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1.1项目与福州市“三线一单”的符合性分析 （1）与生态保护红线的符合性分析 本项目位于福建省宁德市蕉城区，通过与福州市生态保护红线矢量数据的核对结果可知，本项目天然气管道迁改路段不涉及国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区和其他需要特别保护或法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制的要求。 （2）与环境质量底线的符合性分析 本项目运营期无废气排放，仅在清管作业、设备检修及事故放空等非正常工况下排放少量天然气；管线采用密闭输气工艺，正常运营期间无安排值班员工无废水产生，不会对周边大气和地表水环境产生影响；正常工况下，建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增量在3dB（A）以下，不会对周边声环境产生影响；在严格按照设计规范的基础上，并采取本报告表提出的环保措施后，各项污染因子均能满足相应限值要求，不会改变区域环境质量等级，符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线的符合性分析 本项目施工及运行过程中会消耗电源、水资源等，消耗量相对区域资源利用总量较少，不会突破区域资源利用上线。 （4）与生态环境准入清单的符合性分析 本项目属于天然气输气管道建设，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型，属于国家产业政策中的鼓励类。对照《市场准入负面清单》（2022年版）以及福建省发展和改革委员会关于印发《福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》，本项目不属于禁止准入类。 因此，本项目的建设符合福州市“三线一单”管控要求。 1.2产业政策符合性分析 本项目为天然气输送管道建设，其属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中“七、石油、天然气”“3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设”类项目，为国家“鼓励类”项目。 因此，本项目符合国家产业政策。 1.3选址合理性分析 本项目评价范围不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。 本项目评价范围不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第三条（一）中的环境敏感区。 本项目迁改路段大部位于山间平地，施工难度较低，路线避让规划区且远离村落，施工过程中对周边影响较小，对远期城市规划影响较小，具备选址合理性。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 海西管网二期工程天然气管道宁德蕉城区迁改项目建设地点位于福建省宁德市蕉城区内，具体地理位置详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.1 项目概况 为了加快建设安全、稳定、高效和可持续发展的海峡西岸经济区能源保障体系，2007年11月29日，福建省人民政府与中国海洋石油总公司签署《关于共同推进海峡西岸经济区建设合作协议》，明确双方共同规划福建省天然气管网建设；2009年10月27日，福建省人民政府以闽政文〔2009〕346号文批准了《海峡西岸经济区天然气管网规划》（以下简称“《规划》”）。《规划》明确了“覆盖全省、对接两洲、纵深推进、清洁安全”的建设目标，管网建设以“满足需要、服务发展、安全保障、综合布局、统筹协调、统一调度”为原则，分近期（2012年）、 中期（2015年）、远期（2020年）三个阶段实施，将覆盖福建9个设区市和周边省份8个设区市，形成福建、浙江、广东三网相连并对接西气东输二线的管网布局；规划项目总规模为输气管线3223km、接收站1座、场站59座等，计划投资约276亿元。海西天然气管网工程规划和建设，对于促进经济社会又好又快发展、优化能源结构、促进节能减排、提升城乡人民生活品质、带动相关行业发展、建设沿海战略管道具有重要意义。 2004年4月14日原国家环境保护总局以《关于福建LNG站线项目环境影响报告书审查意见的复函》（环审[2004]147号）批复了该项目环境影响报告书。福建LNG站线项目从莆田市秀屿港区进入福建，向北经莆田、进入福州，向南经莆田、泉州、厦门进入漳州（见图1.1-1），总长372km，管径813mm，设计输量99.7776×108Nm3/a，设计压力为7.5MPa。2005年4月项目开工建设，2008年4月建成投产。 根据合作协议，福建省与中国海洋石油总公司本着立足福建、辐射周边的原则，在充分利用福建LNG站线项目设施能力的基础上，从福州建设输气管道引至宁德、福鼎（即福州-福鼎段），进一步完善海峡西岸经济区天然气管网建设。“海西天然气管网二期工程（罗源-福鼎段）”是“海西天然气管网福州～福鼎段输气管线工程”的一个重要组成部分。 原中海福建天然气有限责任公司于2010年9月委托福建省环境科学研究院编制了《海西天然气管网工程罗源至福鼎段环境影响报告书》，2011年8月4日原福建省环境保护厅以《关于批复海西天然气管网工程罗源至福鼎段环境影响报告书的函》（闽环保评[2011]84号）对环境影响报告书进行了批复。 2011年10月17日福建省发展和改革委员会以《关于海西天然气管网二期工程（罗源-福鼎段）项目核准的批复》（闽发改网能源[2011] 84号）核准项目名称为“海西天然气管网二期工程（罗源-福鼎段）项目”（与“海西天然气管网工程罗源至福鼎段”即为同一个项目），同意投资建设“海西天然气管网二期工程（罗源-福鼎段）项目”。该项目除向宁德市蕉城区、福安市、柘荣县、福鼎市提供工业和民用气外，还根据《规划》实现未来福建天然气管网与浙江并网的构想，从福鼎末站敷设管道至闽浙交界处。项目的实施，将进一步推动福建省建设海峡西岸经济区的步伐，对优化福建省能源结构、保护环境、改善人民生活将起到积极作用。 海西天然气管网二期工程（罗源-福鼎段）项目于2013年5月开工建设，2020年10月完成全线管线工程及站场工程建设，目前暂未清管、试压及调试。 截至2023年9月，海西天然气管网二期工程（福州-福鼎段）尚未正式通气，海西天然气管网二期工程天然气管道宁德蕉城区迁改项目主要建设内容如下： 工程线路起自海西二期管道蕉城区金涵，至林厝服务区。沿线共涉及3处原管道与政府规划冲突的迁改点，迁改段路由全长约9.6km，管径DN800，设计压力7.5MPa。 金涵、六都段迁改后，管道与规划住宅用地、专业市场、物流用地及专用租赁房距离均满足200m以上，迁改后管道调整至高后果区外。 八都碧桂园段迁改后，管道受限于迁改起点位置，部分管道仍位于宁德市八都溪北片区104国道西南地块控规规划区范围内，但规划范围内管道并行等级公路敷设，对规划实施影响降低，迁改后全线高后果区长度降低。 林厝服务区段迁改后，管道受限于迁改起点位置，部分管道位于林厝服务区规划范围内，经对接对规划实施影响较小，迁改后全线高后果区长度降低。 金涵、六都规划区段： 起于xxx，止于xxx，迁改长度约3.3km； 八都碧桂园规划段： 起于xxx，止于xxx，迁改长度约2.85km； 林厝服务区段： 起于xxx，止于xxx，本段迁改总长度约2.45km； 本次迁改路段全长共计9.6km；设计输气能力4.94×108Nm3/a，设计压力7.5MPa，管径Φ813mm。 根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52 号）要求，本次变动不界定为重大变动，变更后重大变动判定详见表2-1. 表2-1 本项目变更前后重大变动判定一览表 项目 变更前（原环评） 变更后 变化情况对照 规 模 1 线路或伴行道路增加长度达到原线路总长度的30%及以上 罗源—福鼎段共计长度147.652km，其中蕉城区（金涵、八都、林厝段）已建管线约6.89km 罗源—福鼎段共计长度147.652km，其中蕉城区（金涵、八都、林厝段）迁改段路管线全长约9.6km 新增长度2.71km，占全长的1.84%，没有达到原线路总长度的30% 2 输油或输气管道设计输量或设计管径增大 管径DN800，设计压力7.5MPa。 管径DN800，设计压力7.5MPa 不变 地 点 3 管道穿越新的环境敏感区；环境敏感区内新增除里程桩、转角桩、阴极保护测试桩和警示牌外的永久占地；在现有环境敏感区内路由发生变动；管道敷设方式或穿跨越环境敏感目标施工方案发生变化。 无新增敏感目标 无新增敏感目标 不变 4 具有油品储存功能的站场或压气站的建设地点或数量发生变化 无新增具有油品储存功能的站场或压气站 无新增具有油品储存功能的站场或压气站 不变 生产工艺 5 输送物料的种类由输送其他种类介质变为输送原油或成品油；输送物料的物理化学性质发生变化 输送天然气 （主要成分为甲烷） 输送天然气 （主要成分为甲烷） 不变 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版》中有关规定，本项目属于“五十二、交通运输业、管道运输业-147、原油、成品油、天然气管线（不含城市天然气管线；不含城镇燃气管线；不含企业厂区内管道）”本次迁改项目不涉及环境敏感区，应编制环境影响报告表。 2.2 主体工程 主要综合技术经济指标详见表2-2。 表2-2 本项目组成及建设规模一览表 工程内容 建设规模 管线工程 金涵、六都规划区段： 起于xxx，止于xxx，，迁改长度约3.3km； 八都碧桂园规划段： 起于xxx，止于xxx，，迁改长度约2.85km； 林厝服务区段： 起于xxx，止于xxx，，本段迁改总长度约2.45km； 本次迁改路段全长共计9.6km；设计输气能力4.94×108Nm3/a，设计压力7.5MPa，管径Φ813mm。 2.3 迁建方案 （1）金涵、六都迁改方案 金涵管道穿越金漳路后上山，在上金贝村东侧坟区东侧敷设约2km后，沿山间谷地敷设约1.3km，在甬莞高速黄岩石隧道北侧出入口西侧与原管道连接。本段迁改总长度约3.3km。 本方案迁改起点位于金涵社区金漳路北侧，终点位于规划住宅地块西侧约200m。 图2.1 金涵、六都方案卫星示意图 （2）八都碧桂园迁改方案 管道穿越霍童溪及G237国道后在路北侧折向西敷设，在水漈村风水林东侧穿越G237国道，之后在水漈村东侧风水林西北侧敷设，之后在仁厚村西侧丘陵敷设，之后在G104国道南侧与原管道连接。本段迁改总长度约2.85km。 本方案迁改起点位于霍童溪北侧，原管道穿越G237国道以北，终点位于G104国道南侧，以减少国道穿越施工及行政审批难度。 图2.2 八都碧桂园方案卫星示意图 （3）林厝服务区迁改方案 本段管道在已建林厝服务区西侧敷设，在规划地块中间穿过，影响规划地块建设，根据政府要求，对本段管道进行迁改。 已建海西二期管道在横头街与新楼间穿越G104国道后继续向北敷设，至甬莞高速林厝服务区西侧，沿林厝服务区一侧向北敷设。 本段原管道存在G104顶管穿越1次，甬莞高速及水渠顶管穿越1次，本路由方案考虑新顶管施工工期无法满足政府工期需求，故放弃高速东侧迁改方案，自林厝服务区西侧迁改。地区等级为二级，考虑后期建设因素，提高一级设计系数按照三级地区进行设计。本段迁改总长度约2.45km。 路由迁改起点位于服务区南侧，原海西二期穿越G104国道后，G105国道北侧，迁改终点位于林厝服务区北侧，规划区范围外200处。 图2.3 林厝服务区方案卫星示意图 2.4 主要变更情况 通过建设单位提供的资料及现场调查，项目主要变更内容汇总见表2-3。 表2-3 项目主要变更内容汇总一览表 一、线路长度 原环评方案 工程实际 变化情况 罗源—福鼎段共计长度147.652km，其中蕉城区（金涵、八都、林厝段）已建路管线约6.89km 罗源—福鼎段共计长度147.652km，其中蕉城区（金涵、八都、林厝段）迁改段路管线全长约9.6km 新增长度2.71km 二、环境敏感区 原环评方案 工程实际 变化情况 管阳村宅里、金钗溪村、金钗溪村风起洋、花亭村、唐阳村、唐阳小学、唐阳村外洋、亭边村、亭边村溪坪，共9个环境敏感目标 本次迁改路段多为山体路段，不涉及生态保护林及水环境保护目标，无新增环境敏感目标 环境敏感目标数量不变 2.5 管线设计规模及参数 设计规模 海西天然气管网二期工程（蕉城区段）总设计规模为4.94×108m3/a。 管道设计参数 管道基本设计参数见表2-4。 表2-4 管道设计参数一览表 管路系统 材料等级 设计压力（MPa） 设计温度（℃） 介质 主要天然气管路 110A1 7.5 -18、45 天然气、凝液及污垢 放空管路 110B1 7.5 -45、45 低温天然气、凝液及污垢 高、低压放空及排污系统 20B1 1.6 -45、45 低温天然气、凝液及污垢 管道设计压力和设计温度 具有管道事故状态下的截断功能，以尽可能减少损失、防止事故扩大。线路截断以内工艺管道设计参数如下： 设计温度：-45~45℃； 设计压力：1.6MPa。 输气干线来气经过线路截断阀流向截断阀下游，截断阀两侧分别引出放空管和放空阀，放空管道接入阀室以外的放空管。 2.6 主要工程量 表2-5 主要工程量表 序号 项目 单位 数量 备注 一 线路 1.1 管道组装焊接 9597 1.1.1 直缝埋弧焊钢管 Φ813×12.7 L485 PSL2 m 7687 1.1.2 直缝埋弧焊钢管 Φ813×12.7 L485 PSL2 m 1485 冷弯弯管（135个） 1.1.3 直缝埋弧焊钢管 Φ813×15.9 L485 PSL2 m 425 热煨弯管（85个） 1.2 管道防腐 1.2.1 三层PE常温型加强级防腐层预制 m 9172 1.2.2 热熔胶型聚乙烯热收缩带补口 处 1016 1.2.3 热煨弯管外防腐-双层熔结环氧粉末 m2 1085 1.3 穿跨越报告 1.3.1 水域小型穿越 m/处 20/1 1.3.2 一般公路穿越 m/处 140/13 大开挖 1.3.3 等级公路穿越 m/处 80/1 顶管 1.4 用地面积 1.4.1 永久占地 m2 225 1.4.2 临时占地 104m2 17.6 |
| 总平面及现场布置 | 2.7 总平面设计 设计范围为海西天然气管网二期工程（蕉城段）金瀚、六都、八都、林厝段天然气管道的迁改方案。 路由走向描述： 已施工管线自宁德市区西侧进入金涵畲族乡，管道沿坪溪北岸敷设约2.8km后，穿越金溪路、G104国道后沿山脚敷设。在五都东北侧上山，下山后自西向东穿越甬莞高速，进入六都，在甬莞高速东侧敷设约1.5km后向西穿越甬莞高速。之后继续向西方向敷设。沿线存在新规划住宅用地、专业市场、物流用地及专用租赁房。 管线向北敷设越10km抵达八都，定向钻穿越霍童溪后穿越G237国道，自仁厚村东侧向北敷设，在横头街与新楼间穿越G104国道后继续向北敷设，至甬莞高速林厝服务区西侧。管道穿越宁德市八都溪北片区104国道西南地块控规规划区 管线位于宁德市蕉城区境内，沿线地形为平原、丘陵，交通依托条件较好。 图2.4 线路总体走向图 2.8 施工平面布置 本项目采用施工围挡。施工围挡上方设施喷淋降尘装置。 在施工过程均根据施工进度安排设置临时施工场地，临时施工场地主要功能为管道堆放、土石方临时堆放、施工车辆停放、物料储备等。 本项目施工生活区不单独设置，依托周边村庄。 |
| 施工方案 | 2.9 施工工艺流程 本项目采取大开挖埋地敷设管线，施工由有相应施工机械的专业化队伍来完成。管道敷设施工一般顺序为：测量定线、清理和平整作业带、修建施工便道、管沟开挖、钢管组装、焊接及检漏，下沟，覆土回填、分段清管及试压，站间连接，全线通球扫线试压，项目施工流程见图2-6。 表2-6 项目施工情况及环境问题 序号 工程名称 工程数量 施工方式 主要环境问题 1 管线工程 全长8.51km，施工作业带宽10~12m 清理施工带，挖土，现场焊接，埋深1.2m 临时占地；植被破坏、林地砍伐等；施工噪声和扬尘等。 2 施工便道 占地宽度4.0m 临时工程 临时占地，植被破坏、林地砍伐等；水土流失；施工噪声和扬尘等。 图2.5 施工流程示意图 2.10 施工工艺简介 一般地段管道敷设 ①施工作业带清理平整 管道施工由清理和平整施工带开始，首先先对施工作业带两侧的地下管道、电缆及其他地下建构筑物详细排查，而后再进行平整，以便于施工车辆和设备的通过和操作。项目施工便道利用现有的道路和在征用的施工作业带内修建。项目采用机械化施工方式，由挖土机进行清理，特殊地段由人工完成。 ②开挖管沟 项目管沟的挖掘一般由挖掘机来完成，在特殊地段由人工开挖完成。管沟的宽度为管径加加宽余量之和。挖出来的土石方暂时堆放到焊接施工对面一侧供后续回填。 ③管道组织、焊接及检漏 用运输车辆和起重设备进行管材的卸车、搬运和布管，然后进行管道对口、焊接、焊口检查等辅管作业。 ④管道下沟及回填 在管道下沟之前，首先进行管沟的清理工作，去除石块，在石方段还要铺垫细纱土，然后将管道吊起下沟。 管沟的回填包括管沟回填和肥土层恢复，采用机械设备进行回填。在管沟的回填过程中，严格按照回填操作规范进行，以避免在回填操作过程中破坏管道的绝缘防腐层，留下事故隐患。 ⑤清管及试压 为确保管道安全和合格，管道要进行分段清管、测径。清管和测径先后进行合格后再进行试压工作。 试压介质采用水。管线试压合格后，还需用收发球筒将管段内的积水清扫干净，清扫以不再排出游离水为合格。经分段试压合格管段的连头焊口必须进行100％X射线照相检验和超声波复验，检验合格后，可不再试压，全线连通。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1 生态环境现状 （1）项目生态系统结构、功能特点如下∶ 项目周围陆域生态系统主要包括森林生态系统、农田生态系统。根据生态环境现状调查结果，林地拼块在项目区各景观类型占着绝对的优势，也就是说，可以将森林生态系统作为区域背景化的生态系统类型。 项目区地处亚热带，雨水充沛、热量丰富，森林生态系统中顶极群落是亚热带常绿阔叶林。常绿阔叶林与其他群落相比具有最大的生物多样性，由于层次结构复杂，具有很强涵养水源、保持水土的能力，是保障生态环境的重要和主要屏障。但近年来，项目区人工林用地面积不断扩大，天然林地面积不断缩小，同时针叶林面积不断扩大，作为地带性植被的阔叶林面积不断下降，森林生态系统不断趋于针叶林化和单一化。 农田生态系统为人工建立的生态系统，由于农田中的动物种类较少，群落的结构单一，其结构易受人类作用改变。 项目建设用地范围未涉及占用生态公益林和基本农田，项目区无挂牌保护的古树名木。 （2）区域植被现状 蕉城区森林原生植被为常绿阔叶林。区内东部沿海三沙湾以南成带状地域为闽粤沿海丘陵平原南亚热带雨林小区中的闽江口鹫峰山南部潮暖南亚热带雨林小区;其余地域为南岭东部山地常绿槠类照叶林区中的闽中戴云山-鹫峰山常绿槠类照叶林小区。全区典型的森林植被类型，主要有7种。主要包括常绿叶林，仅在部分边远山区少量残存，是重要的水源林和特种用材林;常绿针叶林，遍布全区各地有纯林、有混交林;针、阔叶混交林主要有马尾松、杉木、柳杉、黑松和海拔 1000m以上地带的黄山松;山地常绿矮林，主要种类有青冈栎、石栎、丝粟栲等、竹林、荒草山植被、海岸植被。 （3）动物调查及评价 项目沿线现有陆生野生动物是以适应农田、果园及人工林、次生林、灌草丛生活的种类以及适应潮间带滩涂湿地生活的鸟类为主。这些陆生野生动物均为普通的亚热带林地、灌从草地一一农田动物，主要是一些小型鼠类、兔类以及一般昆虫、蛙类等，属于广布性物种，没有地方特有物种分布。 3.2区域大气环境质量现状 根据《宁德市环境质量概要 (2022年度)》，中心城区SO2、NOx、可吸入颗粒物和细颗粒物年均浓度分别为7μg/m³、16μg/m³、31μg/m³和 18μg/m³，一氧化碳和臭氧特定百分位数平均值分别为1.0mg/m³和132μg/m³，平均达标天数比例为97.8% ，同比下降1.4个百分点。与上年相比：二氧化硫浓度上升2μg/m³，二氧化氮浓度持平，可吸入颗粒物下降7μg/m³，细颗粒物浓度下降3μg/m³，一氧化碳特定百分位数平均值上升0. 1mg/m³，臭氧特定百分位数平均值上升4μg/m³，详见表3.2-1。 表3.2-1 2022年中心城区主要污染物平均浓度比较 单位：μg/m³ 城市 二氧化硫 二氧化氮 可吸入颗粒物 细颗粒物 一氧化碳 臭氧 中心城区 7 16 31 18 1.0 132 根据《宁德市环境质量概要 (2022年度)》，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的年均浓度均可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，项目所在区域为环境空气质量达标区域。 ①引用数据的有效性分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的6.2.1.1要求：“项目所在区域达标判定，大气环境质量现状调查应优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，本次评价选取宁德市生态环境局发布的2022年度宁德市环境质量状况信息，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，环境现状监测数据可行。 3.3地表水环境质量现状 根据《宁德市环境质量概要(2022年度) 》，2022 年，全市主要流域水质总体优良。Ⅰ 类~Ⅲ类水质比例为97.8% ，同比持平；Ⅰ类~Ⅱ类水质比例55.6%，同比上升2.3个百分点。各类水质中：Ⅰ类水质占2.2%、Ⅱ类水质占53.3％，Ⅲ类水质占42.2％，Ⅳ类水质占2.2%，无Ⅴ类水，无劣Ⅴ类水。其中： 闽江流域 (古田段) Ⅰ类~Ⅲ类水质比例为100% ，同比上升12.5个百分点，Ⅰ类~Ⅱ类水质比例50.0%，同比上升12.5个百分点；交溪流域Ⅰ类~Ⅲ类水质比例为100%，同比持平，Ⅰ类~Ⅱ类水质比例62.5%，同比持平；霍童溪流域Ⅰ类~Ⅲ类水质比例为100%，同比持平，Ⅰ类~Ⅱ类水质比例44.4%，同比下降11.2个百分点；敖江流域 (古田段) Ⅰ类~Ⅲ类水质比例为75.0%，同比下降25个百分点，Ⅰ类~Ⅱ类水质比例50.0%，同比上升25个百分点，前港断面水质为Ⅳ类，影响指标为总磷。详见表3.3-1。 表3.3-1 2022 年宁德市主要河流水质状况统计表 (摘录) 序 号 流域名称 断面名称 断面水质类别 Ⅰ类~Ⅱ类 水质比例 (％) Ⅰ类~III 类 水质比例 (％) 本期 上年同 期 本期 上年同 期 本期 上年同 期 1 霍童溪 洪口水库出口 / Ⅲ 0 0 100 100 2 霍童溪 洪口水库库心 / Ⅲ 0 0 100 100 3 霍童溪 兴贤 / Ⅱ 100 100 100 100 4 霍童溪 九都 / Ⅱ 100 100 100 100 5 霍童溪 八都 / Ⅱ 100 100 100 100 6 霍童溪 园坪电站 / Ⅱ 100 100 100 100 7 霍童溪 彩虹村 / Ⅲ 0 0 100 100 8 霍童溪 棠口镇 / Ⅱ 100 100 100 100 9 霍童溪 黛溪镇 / Ⅲ 0 0 100 100 10 霍童溪小计 / / / 44 4 55 6 100 100 11 总计 / / / 55.6 53.3 97.8 97.8 根据《宁德市环境质量概要 (2022年度) 》水质监测结果显示，霍童溪各断面水质均可符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。 3.4 声环境质量现状 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)(试行)：“不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等；无相关数据的，大气、固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）”本项目无需开展声环境专项评价，本次迁改路段多为山体，通过现场踏勘可知，项目周边200米范围内无声环境保护目标，可不进行声环境质量现状的监测。 正常工况下，建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增量在3dB（A）以下，不会对周边声环境产生影响；项目建设后沿线周边为能保持1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无 |
| 生态环境保护目标 | 3.5 生态环境保护目标 本工程建设用地范围内未涉及基本农田、生态公益林和水环境保护目标。环境空气保护目标为周边各村落集中居民区等。 本工程环境保护目标见表3.5-1。 表3.5-1 环境保护目标一览表 环境要素 环境保护 目标 相对项目 方位 最近 距离 环境质量目标 大气 环境 金瀚、六都规划区 金瀚小区 南 211m GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准 上金贝村 西 822m 八都规划区 新楼 北 220m 仁厚村 东 408m 水漈村 西南 371m 下坂村 南 454m 林厝规划区 猴盾村 北 460m 猪头垄 东 310m 闽坑村 南 401m 声环境 项目200m范围内无敏感点 |
| 评价 标准 | 3.6环境质量标准 [1] 水环境 项目附近水域为霍童溪，其主要功能为鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，详见表3.6-1。 表3.6-1 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)(摘录) 项目 单位 III 类 pH —— 无量纲 6~9 溶解氧 ≥ mg/L 5 高锰酸盐指数 ≤ mg/L 6 化学需氧量 (COD) ≤ mg/L 20 五日生化需氧量 (BOD5 ) .≤ mg/L 4 氨氮 (氨氮) ≤ mg/L 1 0 总磷 (以 P 计) ≤ mg/L 0.2 石油类 ≤ mg/L 0.05 [2] 环境空气 项目所在区域环境空气功能规划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准。非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)中规定的标准限值，具体详见表3.6-2。 表3.6-2 本项目环境空气标准一览表 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 PM10 年平均 70μg/m3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改 单中的二级标准 24小时平均 150μg/m3 PM2.5 年平均 35μg/m3 24小时平均 75μg/m3 SO2 年平均 60μg/m3 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 NO2 年平均 40μg/m3 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 CO 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 O3 日最大8小时平均 160μg/m3 1小时平均 200μg/m3 非甲烷总烃 1小时均值 2.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准详解》(GB16297-1996) [3] 声环境 项目区无声环境功能区划，迁改路段沿线多为山体，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境功能区分类，项目沿线周边为1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，详见表3.6-3。 表3.6-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别 昼间 夜间 标准来源 1类 55 45 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3.7污染物排放标准 [1] 废水 施工期不设置施工营地，施工人员租住于周边镇区民房，生活污水依托民房的化粪池等生活污水系统；试压排水属于清净水，其主要污染物为悬浮物，外排试压水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级排放标准（即pH6~9、SS≤70mg/L）；管线采用密闭输气工艺，正常运营期间无废水产生。 [2] 废气 施工期扬尘、机械燃油废气主要污染因子为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求，见表3.7-1。 经查阅原环境影响报告书及其批复，其对站场有机废气无组织排放没有提出相应的控制要求，根据最新的生态环境保护要求，本次评价要求海西天然气管网二期工程（蕉城区段）各站场边界有机废气（以“非甲烷总烃”计）监控点浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求，具体标准值见表2.4-6。本项目为管道全线密闭输送天然气工程，管线及阀室在正常工况下不排放废气污染物，仅在清管作业、阀室设备检修及事故放空等非正常工况下排放少量天然气。 表3.7-1 项目废气污染物排放标准一览表 污染物 无组织监控点浓度mg/m3 标准来源 颗粒物 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求 氮氧化物 0.12 二氧化硫 0.40 非甲烷总烃 4.0 [3] 噪声 本项目施工期间噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，具体标准值见表3.7-2。 表3.7-2 噪声排放标准一览表（单位：dB（A）） 时段 昼间 夜间 备注 施工期 70 55 夜间噪声最大声级超过限 值幅度不得高于15dB（A） 运营期 55 45 / 运营期，项目边界噪声应执行GB22337-2008《社会生活噪声排放标准》Ⅱ类标准，具体详见表3.7-3。 表3.7-3 社会生活噪声排放源边界噪声排放限值 单位：dB(A) 边界1m外声环境功能区类别 时段 昼间 夜间 Ⅱ类 60 50 [4] 固体废物 施工建筑垃圾的处置执行建设部2005第139号令《城市建筑垃圾管理规定》；生活垃圾应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)的要求进行暂存管理。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1生态环境影响分析 4.1.1生态环境影响分析 本项目评价范围不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第三条（一）中的环境敏感区。 本项目评价范围不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。 (1) 对植物资源的影响分析 拟建项目的建设造成永久占地范围用地性质的改变，部分植被将永久消失。这种占用是无法恢复的，会直接导致物种的损失。根据现场调查结果，永久占地范围内的植物物都是当地普通的、周边常见的植物，未发现特有种以及窄域分布种，因此项目的建设对区域植物多样性的影响甚微。施工结束后，项目区绿化建设及植被的恢复，可逐渐弥补植物物种多样性的损失。 (2) 对陆生动物的影响分析 施工期对区域内的动物影响主要表现在两个方面：一方面，施工作业带开挖和施工人员活动增加使动物的栖息空间减少，作业带内植物的清除使动物食物资源减少，从而影响部分陆生动物的活动区域、迁移途径、栖息区域、觅食范围等；另一方面，施工人员及施工机械的噪声对区域野生动物造成惊扰，迫使部分野生动物进行迁移，使得工程影响范围内动物种类、数量减少，动物分布发生变化。但是由于野生动物的栖息生境具有多样性，同时食物来源多样化，且有一定的迁移能力和规避干扰的能力，受到工程施工干扰后可以暂时逃离原来的生境，在干扰消失后一段时间内可逐步迁回原来的生境。本项目占地为带状分布，施工作业带内植物全部清除，对区域动物的生境造成一定的切割，施工期间对作业带两侧的动物造成隔离影响。 项目施工过程未发现有珍稀、重点野生保护动物，未发生伤害或杀害野生动物的事件。施工沿线发现的主要动物为鸟类。由于鸟类活动范围较大，且当施工区域植被恢复后，它们仍可回到原来的区域，因此施工活动对野生动物的影响可以接受。 (3)小结 本项目迁改管线长度9.6km，永久占地0.0225hm2，施工临时占地17.6hm2。施工期施工作业带的清理、管沟开挖、管道敷设、阀室建设等破坏地表植被、占用土地对沿线的植被、动物及景观生态产生一定的影响；建设单位夜间不施工，昼间施工未发生噪声扰民及相关投诉；施工期间固体废物均妥善处置。项目施工期对环境的影响较小。 4.1.2地表水环境影响分析 本项目位于宁德市蕉城区，施工期未设置施工营地，施工人员租住于周边民房，生活污水依托民房的化粪池等生活污水系统处理后排放，不会对沿线周边水环境造成影响。 项目清管、试压采用无腐蚀性的清洁水进行分段试压。试压水中的主要污染物为悬浮物，试压水由排水口的过滤器处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级排放标准（即pH6~9、SS≤70mg/L）后排入周边小溪流，其对周边地表水环境影响较小。本次改迁路段不涉及水源保护区，试压水不会排入水源保护区内，故试压水外排基本不会对水源保护区产生影响。 4.1.3环境空气影响分析 项目施工期废气污染源主要为施工扬尘、机械燃油废气及焊接烟尘。施工单位在施工过程中采取了分段作业、洒水抑尘、裸露地表覆盖防尘网等措施减少施工扬尘的影响；施工机械及车辆排放的废气较分散，排放量相对较少，时间较短，对区域环境空气影响较小；管道焊接采用分段组装、分段焊接的方式，焊接烟气比较分散，通过大气扩散作用，对区域环境空气质量的影响较小。 4.1.4声环境影响分析 输气管道沿线200m范围内无村庄及居名点，同时由于管道分段施工，因此其影响时间相对来说较短。建设单位夜间不施工，昼间施工未发生噪声扰民及相关投诉，故施工期噪声对沿线居民的影响较小。 施工期噪声影响是短暂的，随着工程施工结束，施工期的影响也随之消失。 4.1.5固体废物影响分析 （1）生活垃圾 管线施工人员产生生活垃圾分类收集后依托蕉城区环卫部门统一清运、处置，对环境影响较小。 （2）施工弃方、建筑垃圾 项目建筑垃圾按当地政府要求妥善清运、处置，现场未发现有随意倾倒、丢弃，其对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.2运营期环境影响分析 4.2.1水环境影响分析 营运期，不配置值守人员，因此运营期不产生水污染物，本项目营运期对水环境基本无影响。 4.2.2大气环境影响分析 本项目为管道全线密闭输送天然气工程，管线在正常工况下不排放废气污染物，仅在清管作业、设备检修及事故放空等非正常工况下排放少量天然气。因此运营期不产生大气污染物，本项目营运期对大气环境基本无影响。 4.2.3声环境影响分析 外输管道正常运营情况下，基本无噪声。主要噪声源包括阀门、调压设备、放空系统等，放空系统噪声在检修或紧急事故状态下产生。非正常工况下主要噪声源强见表5.2-1。 表5.2-1 主要噪声源强（dB（A）） 序号 主要噪声设备 噪声强度范围 备注 1 汇气管 70～80 连续 2 阀门 65～70 连续 3 调压系统 75～85 连续 4 放空系统 90～105 瞬时强噪声，非正常工况 根据平面布置图及现场核实，本项目改迁路段200m范围内无居民点，因此，项目清管作业、检修或超压放空噪声对居民的影响较小。出于安全考虑，目前放空管暂无特殊降噪措施，但鉴于放空噪声具有突然性且影响较大，因此，除异常超压情况外，有控制的放空尽量安排在白天进行，并在放空前应及时告知周围居民并做好沟通工作。 4.2.4固体废物影响分析 本项目运营期间不配置值守人员，因此运营期不产生生活垃圾；正常运营过程中无固体废物产生，在清管球作业、分离器检修时产生废渣，统一收集后交专业单位处置，其对环境影响很小。 日常检修、维护及更换的阀门零部件等，直接由厂家回收，对环境影响很小。 4.2.5生态环境影响分析 （1）正常运行状况下对植被的影响 天然气管道输送是一种清洁的运输方式，管道工程投运后，正常输气过程中，管道工程不会对地表植被产生不良影响。 非正常（事故）状况下对植被的影响 事故是指管理疏漏、自然因素（地震、洪水冲刷）及人为破坏等原因造成输气管道的破损、断裂，致使大量天然气泄漏，造成火灾等事故。事故发生的可能性是存在的，但只要做好预防工作，事故发生的概率可以下降，造成的危害损失可以减少。事故一旦发生，由于天然气的主要成分是甲烷，甲烷无色、无味，具有可燃性，比重小于空气，泄漏发生后将很快扩散，在没明火的情况下，不会发生火灾，不会对生态环境造成危害。遇有火源，则可能引起火灾，导致植被大面积的破坏，途经森林处还可能引发森林火灾，对生态环境产生重大影响。 4.2.6环境风险分析 （一）大气环境风险影响分析 （1）项目管道天然气甲烷含量为96.299%，一旦阀室及管道发生泄漏事故，泄漏段两端阀室迅速关闭，在破裂口泄漏天然气将喷射而出形成烟团，由于甲烷气体质量比较轻，烟团可迅速上升、扩散，对区域环境空气影响较小。 （2）项目输送的天然气中大部分为CH4，其完全燃烧产生CO2和H2O，不完全燃烧会产生CO；天然气中N2（0.400%）、H2S（＜3.5ppm）等含量较低，其燃烧产生的SO2和NOx浓度很低。项目所在区域常年平均风速1.5m/s，沿线主要为山区且比较空旷，有利于气体扩散，天然气泄漏燃烧产生的CO、SO2、NOx经扩散后对区域环境空气及敏感目标影响较小。 综上所述，本项目天然气（主要为甲烷）泄漏及其燃烧产生的次生气态污染物CO、SO2、NOx等，通过大气扩散对区域环境空气影响较小，对沿线敏感目标的影响是可接受的。 （二）水环境风险影响分析 事故状态下，管道天然气由SCADA/RTU系统控制采取紧急排空处理，无消防废水，由于天然气密度比空气小，沸点极低（-161.5℃）且几乎不溶于水，泄露气体将挥发至大气环境中，天然气对地表水、地下水水质的直接影响很小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 4.3选址选线环境合理性分析 本项目评价范围不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。 本项目评价范围不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第三条（一）中的环境敏感区。 本项目迁改路段大部位于山间平地，施工难度较低，路线避让规划区且远离村落，施工过程中对周边影响较小，对远期城市规划影响较小，具备选址合理性。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1施工期生态环境保护措施 5.1.1生态环境保护措施 （1）严格控制林地施工场地范围和施工作业带宽度，尽量采用人工开挖管沟，以减少林地占用和林木砍伐量，并合理设置防火带距离。 （2）施工便道尽量利用既有林地内的道路，确实需要新修施工便道时，应尽量缩短其长度。 ①管沟开挖产生的土石方，严禁堆放在林地内，以减少对林地的占用； ②林地段施工也应先剥离表层熟化土，收集保存，施工结束后及时覆盖收集的表土。 ③施工结束后采用乔灌草相结合的方式进行恢复。根据“管线中心线两侧 5m范围内不得栽种深根植物”的要求，管线正上方两侧 5m范围内只宜种植浅根性草本植物，在 5m范围之外的作业带应恢复原种植树种，并考虑乔灌木结合的原则予以补充。建议乔木主要树种为马尾松、杉木等；灌木为桃金娘、黄瑞木等；草本主要为狗牙根、白茅、龙须草、三叶草等速生浅根草本植物。 ④丘陵山地区对于垂直于等高线布置的管道，施工作业带在施工结束后可直接进行迹地绿化；对平行于等高线布置的管道，在作业带填方料回填后，将集中堆放的表层熟土回填于表面后绿化。荒地绿化可采用灌草混播的方式进行绿化。灌木应种植在管道中心线两侧 5.0m外，幼苗种植；灌草按 5g/m2撒播在迹地上，灌木株行距为 l.5m×1.5m。 （3）野生动物保护措施 ①严格规划施工作业点，施工时间应尽量避开野生动物繁殖、迁徙季节，并提高施工效率，缩短施工时间。 ②施工完成后，应尽快开展植树种草的工作，加快生物群落的恢复演替速度，改善工程区域的植被条件，加速野生动物回迁的进程。 5.1.2水污染防治措施 （1）严格按照国家饮用水源保护有关法律法规要求，加强施工期的环境管理。制定并落实各项环境风险防范措施，水源保护区范围内不得设置弃渣场、堆管点和施工营房，确保饮用水源安全。 （2）各施工点内应设置临时排水沟和临时隔油沉砂池，对施工生产废水、车辆冲洗水进行隔油沉淀处理，确保达到《污水综合排放标准》表 4中一级标准后，可回用作汽车冲洗水，尽量不外排；隔油沉淀池应按《小型排水构筑物》（04S519）推荐的汽车洗车污水隔油沉淀池中Ⅰ型砖砌池要求建设。 （3）施工队伍可依托当地村庄，租用村民的闲置空房进行施工生活，产生的生活污水和生活垃圾可依托当地现有的处理方式。 （4）试压废水则经过滤后直接排入穿越水体，其他线段的分段试压废水拟采取循环使用，最后由排水口的过滤器过滤后就近排入附近沟渠、河流及排水系统。 5.1.3大气污染防治措施 （1）施工料场、拌和站位置应远离居民区、学校，并采取设围挡、加蓬布覆盖和洒水等防风降尘措施，减轻施工和物料运输过程对周围环境造成影响。施工现场应设置围栏，降低施工扬尘的扩散范围。 （2）尽量保持施工现场道路的整洁、平整，减少运输车辆颠簸洒漏物料，并应及时清扫洒漏的物料，辅以必要的洒水抑尘等措施。 （3）尽量保持施工现场道路的整洁、平整，减少运输车辆颠簸洒漏物料，并应及时清扫洒漏的物料，辅以必要的洒水抑尘等措施。 （4）施工期间须加强施工机具管理，通过提高机械效率，避免无效率或低效率机械作业，减少不必要的车辆使用，尽可能选用清洁燃料以及确保油料燃烧完全等措施 以减小施工设备尾气对周围环境的影响程度。 5.1.4噪声污染防治措施 （1）站场施工时应尽量采用噪声小的施工机械，加强施工作业管理。要合理安排施工进度和作业时间，加强对施工场地的监督管理，尽可能降低施工机械噪声的排放，并施工严格禁止打桩机械在夜间使用；对高噪音设备应采取相应的限时作业，避免施工噪声对周围环境敏感点的影响。 （2）柴油发电机、吊管机等设备应设置在远离上述敏感点的位置，同时科学安排施工内容，合理安排管道焊接作业时间，以避开居民休息时间。 （3）作业过程中加强对各种机械的管理、维护和保养，使施工机械保持良好的运行状态，减小因机械磨损而增加的噪声。 （4）加强对施工人员的培训及责任心教育，做好施工机械和运输车辆的调度和交通疏导工作，限制车速，禁止鸣笛，降低交通噪声。 5.1.5固体废物污染防治措施 （1）管道施工过程产生废弃土石严禁顺山倾倒或弃入河道或河滩，应在指定的地点堆放，或适当用于修筑水土保持工程设施和两岸堤坝，或将废弃的土石方综合利用。 （2）施工人员生活垃圾经定点收集分检后，交由环卫部门定期外运处理。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.2大气污染防治措施 5.2.1大气污染防治措施 本项目不设值班人员，正常营运状态下，不产生大气污染物；非正常工况下，清管作业、检修及系统超压时将管道截断后需排放控制管线内的全部天然气，由阀室内的天然气放空管线连接到放空管排放。采取的主要治理措施有： （1）采用密闭输气和管道泄漏自动检测工艺，优化运行，减少天然气放空量和消耗。 （2）对设备定期巡检和开展泄漏检测，其中阀门、开口阀或开口管线取样连接系统每3个月检测一次，法兰及其他连接件、其它密封设备每6个月检测一次，对于天然气流经的初次开工开始运转的设备和管线组件在开工后30日内对其进行第一次检测。 （3）加强管理，减少放空和泄漏；阀室设置放空系统，天然气通过放空管排放，利用环境空气扩散，减少天然气排放的安全危害和环境污染。 5.2.2噪声污染防治措施 运行期设备噪声及非正常工况放空气动噪声会对周围声环境产生一定影响，建设单位应采取以下措施： （1）各系统均选用低噪声的工艺和设备，日常运营加强设备的维护保养。 （2）加强运行期安全管理，降低事故及非正常工况发生的概率，从而减少因检修放空产生噪声的次数。 （3）除异常超压情况外，有控制的放空尽量避免夜间和午休时间，并在放空前应及时告知周围居民并做好沟通工作。 5.2.3固体废物处置措施 营运期不配置值守人员，因此运营期不产生生活垃圾；正常运营过程中无固体废物产生，在清管球作业、分离器检修时产生废渣，统一收集后交专业单位处置。 日常检修、维护及更换的阀门零部件等，属一般工业固体废物，直接由厂家回收。 5.2.4管线工程的维护措施 管道设施的设计遵循《输气管道工程设计规范》（GB50251-2003）等规范要求：对截断阀室、设置里程桩、转角桩、交叉和警示牌等永久性标志、建立定期巡检制度等。这些措施从工程设计上为管道提供了保护，降低了管道风险事故发生的可能。因此，营运期输气管道在管护上应重视以下几点： （1）加强建设单位的环境保护管理制度和管理责任制，强化现有的HSE管理体系。加强管道的巡线管理和各种警戒标志管理等工作，采用先进的自动化系统长输管道在线泄漏检测报警技术，及时发现并制止管道沿线的非法建筑，加强管道沿线工艺阀室的消防、安检工作力度，消除事故隐患。 （2）做好突发性自然灾害预防工作，加强与地震、水文、气象等部门的联系，制定和采取适当的对策，以减少自然灾害（比如洪涝灾害、地震）对管道造成的影响。制定高效的应急反应计划，配备先进的应急处理设备和抢修队伍，随时处理各类突发事故。 （3）管道投入使用后，为保证天然气管道及其附属设施的安全运行，维护公共安全，应根据《石油天然气管道保护法》的有关规定禁止任何单位和个人从事危及管道设施安全的活动，禁止在管道中心线两侧各5m范围内从事以下活动： ①种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物。 ②取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工。 ③挖塘、修渠、修晒场、修建水产养殖场、建温室、建家畜棚圈、建房以及修建其他建筑物、构筑物。 5.2.5环境风险防范措施 根据《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）第4.2节，本项目管线唯一，多为穿越山体林地，总长9.6km，管线任意2km长度两侧200m范围内多不常有人为活动或居住户数大多在15户人口以下，管线末端居住户数人口在15户以上100户以下，因此整个管线均按二级地区的标准设计。 5.2.5.1施工时采取的风险防范措施 目前项目已完成管沟开挖、管道敷设及回填，暂未清管、试压及调试，本评价对施工期采取的风险防范措施进行回顾： 已按二级地区设计要求施工，变更段直管及冷弯弯管管道的管壁壁厚11.1mm，热煨弯头用管管壁壁厚12.7mm；管沟开挖深度2m，覆土厚度约1.2m，管沟宽度约1.6m，弯管管沟宽度约2.8m。 埋地管道与建（构）筑物的间距均大于5m，放空管距居民点大于60m。本项目埋地管道、放空管与居民点的距离均符合要求。 （3）天然气管道、阀室及配套设施均按设计要求进行防腐和阴极保护，管沟回填前做了管道外防腐绝缘层检漏检测，测试合格。 （4）项目施工过程焊接管件的个数、长度、焊接人、产品厂家等都要有详细的记录，资料保存详细、齐全并备案保存。管沟回填前对管道焊缝做了100%射线探伤和100%超声波检测，并做了管道强度及严密性试验，检测合格。 （5）按设计要求进行管沟回填及夯实，管顶以上300mm内均为采取人工分层回填、夯实，管顶300mm以上采取机械回填，夯实后的土壤密度大于原土的90%。 （6）目前暂未设置管道标志桩、警示牌。要求建设单位按《油气管道地面标识设置规范》（Q/SY1357-2010）和参照《油气管道线路标识通用图集》（CDP-M-OGP-PL-008-2013-2）要求设置管道标志桩、警示标志牌。 5.2.5.2运营期风险防范措施 本项目管道全线采用数据采集和监控系统（SCADA），阀室设置远程终端装置（RTU）和紧急截断系统（ESD），确保事故状态自动紧急切断。同时，阀室设置放空系统，超压或紧急情况下将天然气引至放空管集中排放。除此之外，运营期还应采取以下风险防范措施： （1）目前建设单位正在编制《突发环境事件应急预案》，要求将管阳阀室风险防范措施纳入预案中，并在项目投产前完成编制并报生态环境主管部门备案。 （2）本项目穿越点头镇大峨水库水源二级保护区和三级保护省级生态公益林的管线，为防范天然气泄漏发生火灾爆炸所引起的次生灾害对水源保护区和三级保护省级生态公益林的影响，运营期采取以下风险防范措施： ①强化管道安全保护的宣传教育，提高沿线群众安全意识；严禁在阀室周边吸烟或使用明火。 ②管阳阀室内按要求配备应急物资，并及时补充应急物资，本项目需要的主要应急物资见表6.5-1。 表6.5-1 项目主要涉及的应急物资一览表 主要作业方式或资源功能 主要应急物资名称 事故预警 可燃气体报警器、火灾探测系统 事故控制 带压封堵设备及配套设施（防止管线出现小口径破裂） 手提式磷酸铵盐干粉灭火器、手提式二氧化碳灭火器、推车式磷酸铵盐干粉灭火器、落地式灭火器箱 安全防护 预警装置； 空气呼吸器、防化服、防化靴、防化手套、防化护目镜、安全帽、安全警示背心等 ③运营期，建设单位应配备先进的检测控制系统，对管道进行实时监控。加强对阀室、输气管线的日常巡查、维护，制定燃气泄漏检查计划。 （3）阀室及涉及点头镇大峨水库水源二级保护区管线发生泄漏时，采取以下应急措施： ①按指令关闭泄漏段阀室或爆管线管道上下游主干线阀门。 ②打开上游主阀后端放空阀、下游主阀前端放空阀对泄漏段进行放空，并通过截止阀控制放空速度，让隔离的管道两端同时进行放空。 ③在放空过程中，清除放空管周边火源，注意管线压力，保证泄漏管线微正压，防止形成负压。 ④进入阀室前要穿防静电服，消除静电，天然气浓度过高时要穿戴空气呼吸器。 ⑤现场处置人员在前进过程中先用可燃气体分析仪进行检测，评估天然气泄漏扩散范围，并警戒。 事故状态下，由于阀室及管道均采取紧急排空，无消防废水，因此对点头镇大峨水库水源二级保护区影响很小。 （4）阀室及涉及点头镇大峨水库水源二级保护区管线发生火灾事故时，采取以下应急措施： ①按指令关闭泄漏段阀室或爆管线管道上下游主干线阀门，停止天然气运输。 ②建立森林防火隔离带，堵截火势，防止蔓延，并将周边可燃物全部移除。 ③采用二氧化碳、干粉等灭火剂灭火。 （5）定期检查管道安全保护系统（如截断阀、安全阀、放空系统等），使管道在超压、事故状态下能够得到安全处理。 （6）按《长输天然气管道清管作业规程》（SY/T 6383-1999）的相关规定，定期清管，排除管内杂质，以减轻管道内腐蚀。 （7）要求建设单位做好管阳阀室突发环境事件现场处置方案，根据突发环境事件应急预案，定期开展应急演练，提升突发环境事件应急处置能力。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 5.3环保投资 表10.5-1 项目环保投资估算一览表 项目 时段 环境要素 措施内容 环保投资（万元） 海西管网二期工程天然气管道宁德蕉城区迁改 施 工 期 大气污染防治措施 围挡、加蓬布覆盖和洒水 10 施工噪声控制措施 施工人员噪声防护、施工围挡 5 生态保护措施 植物恢复、绿化措施 16 水土保持措施 加设挡墙、土袋等水保措施 18 运 营 期 废气处理措施 放空管 3 噪声防治措施 设备基础减震 2 复绿与水土保持 复垦，景观美化等措施 6 应急设施及装备 设置视频监控设施、自动化泄漏报警截断装置、可燃气体探测仪等设施 15 合计 75 海西管网二期工程天然气管道宁德蕉城区迁改总投资11144.95万元，其中环境保护总投资为75万元，占工程总投资的0.673%。 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）严格控制林地施工场地范围和施工作业带宽度，尽量采用人工开挖管沟，以减少林地占用和林木砍伐量，并合理设置防火带距离。 （2）施工便道尽量利用既有林地内的道路，确实需要新修施工便道时，应尽量缩短其长度。 | 现场检查 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | (1)施工队伍可依托当地村庄，产生的生活污水和生活垃圾可依托当地现有的处理方式。 （2）试压废水则经过滤后由排水口的过滤器过滤后就近排入附近沟渠、河流及排水系统。 | 现场检查 | 管线采用密闭输气工艺，正常运营期间无废水产生。 | 现场检查 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 1、要求使用的主要机械设备为低噪声机械设备； 2、施工场界围挡； | 现场检查 | 均选用低噪声的工艺和设备,加强运行期安全管理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 1、土石方、砂石运输车辆应进行复盖； 2、施工主干道路面要定时清扫和喷洒水； 3、施工现场应建设防护围墙，并安装水雾喷淋装置； 4、施工车辆及时进出及时清洗。 | 现场检查 | 本项目不设值班人员，正常营运状态下，不产生大气污染物 | / |
| 固体废物 | 1、建筑垃圾和装修垃圾物应分门别类，有序堆放； 2、施工生活垃圾必须在指定地点倾倒，及时运走处置。 | 现场检查 | 保洁容器按分类收集规范摆设，垃圾集散间设计要满足：卫生、美观清洁、环保要求确保当天垃圾当天清运。 | 现场检查 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

海西管网二期工程天然气管道宁德蕉城区迁改项目属于天然气输送管道建设，本项目建设符合城市建设用地管理要求，符合环境功能区划，与周边环境相容性较好，项目用地选址合理。该项目建设在采取本报告中提出的一系列环保措施，严格按照 “三同时”原则进行设计施工，加强环境管理前提下，从环境保护角度分析项目建设是可行的。 编制单位（单位）：福州朴诚至信环保科技有限公司 2024年01月24日

# Text boxes

金瀚、六都规划区

八都规划区

林厝规划区