年产水泥免烧砖3万立方、年回收铁粉5000吨项目

竣工环境保护验收监测报告

| 建 设 单 位： | 宁德中安能再生资源有限公司 |
| --- | --- |
| 编 制 单 位： | 福建中榕信环保工程有限公司宁德分公司 |

二〇二二年七月

建设单位:  宁德中安能再生资源有限公司

法人代表:  陈爱珠

项目负责人：张集营

联系方式：15545365562

公司传真：-

邮政编码：355404

公司地址：福建省宁德市周宁县七步镇八蒲村洋厚32-2号

目   录

1. 项目概况	5

2. 验收依据	5

2.1验收相关法律、法规、规章和规范	5

2.2 其他相关文件	6

3. 项目建设情况	6

3.1地理位置及平面布置	6

3.2 建设内容	10

3.2.1 项目基本情况	10

3.2.2 产品方案	12

3.3 主要原辅材料及燃料	12

3.4 水源及水平衡	12

3.5生产工艺及产污环节	13

3.6 项目生产设备清单	14

3.7 项目变动情况	15

3.8不符合验收情形统计	16

4. 环境保护设施	18

4.1 污染物治理、处置设施	18

4.1.1 废水	18

4.1.2 废气	18

4.1.3 噪声	20

4.1.4 固体废物	20

4.2 其他环境保护设施	21

4.2.1 环境风险防控设施	21

4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测设施	21

4.2.3 环境保护设施建成及运行记录	22

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	22

5. 环评报告表结论与建议及其审批部门审批决定	24

5.1 环评报告表结论	24

5.2 审批部门审批意见（摘录）	27

6. 验收执行标准	28

6.1废水	29

6.2废气	29

6.3噪声	29

6.4 固体废物	29

7. 验收检测内容	30

8.质量保证与质量控制	30

8.1 检测分析方法及检测仪器	31

8.3 检测仪器	31

8.3 人员资质	31

8.4大气检测分析过程中的质量保证和质量控制	31

8.5噪声检测分析过程中的质量保证和质量控制	32

9. 验收检测结果	33

9.1 生产工况	33

9.2 环境保护设施调试效果	33

9.2.1废气	33

9.2.2 噪声	34

9.2.3 污染物排放总量核算	35

9.3 工程建设对环境的影响	35

10. 验收检测结论及建议	36

10.1 环评批复污染防治、生态保护措施落实情况	36

10.2 污染物排放监测结果	37

10.3 建议	38

12. 建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表	39

13. 附件	40

附件1. 营业执照	41

附件2.工况证明	42

附件3.环评批复	43

附件4.委托书	47

附件5. 检测报告	48

# 1. 项目概况

（1）项目由来

宁德中安能再生资源有限公司年产水泥免烧砖3 万立方、年回收铁粉5000吨项目位于福建省宁德市周宁县七步镇八蒲村洋厚32-2号，本项目用地面积4369.69m2，建筑面积4369.69m2。项目总投资300万元，其中环保投资0.6万元，占项目总投资的6.1%。2022年3月委托北京华路达环保工程有限公司开展该项目的环境影响评价。2022年3月取得宁德市周宁生态环境局批复意见。本项目实际建成并投产水泥免烧砖3万立方、年回收铁粉5000吨项目生产线。

根据《建设项目环境管理条例》（2017年7月16日修订）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环规环评〔2017〕4号），委托福建中榕信环保工程有限公司宁德分公司编制《年产水泥免烧砖3 万立方、年回收铁粉5000吨项目验收监测报告》，并组织技术人员对该项目的环保设施建设、运行状况、环境保护管理等相关内容进行调查，编制了该项目竣工验收监测方案，并委托福建华麒检测技术有限公司承担本项目的环保设施竣工验收监测工作。

（2）本次竣工验收范围

本次竣工验收范围为水泥免烧砖3万立方、年回收铁粉5000吨生产线。

# 2. 验收依据

## 2.1验收相关法律、法规、规章和规范

（1）生态环境保护部2018年第9号公告，《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》2018.5.15

（2）环办环评函[2017]1235号，《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》2017.8.3

（3）国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》2017.10.1

（4）国环规环评[2017]4号，《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》2017.11.22

（5）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113号）。

（6）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函[2020]688号，2020.12.13

## 2.2 其他相关文件

（1）《宁德中安能再生资源有限公司年产水泥免烧砖3 万立方、年回收铁粉5000吨项目环境影响报告表》2022年3月

（2）宁德市周宁生态环境局对宁德中安能再生资源有限公司年产水泥免烧砖3 万立方、年回收铁粉5000吨项目环评报告表的审批意见，2022年3月（附件3）

（3）项目验收委托书

（4）验收工况证明

（5）福建华麒检测技术有限公司出具的验收监测报告（报告编号HQJC22071203 ）

# 3. 项目建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

（1）项目地理位置

本项目位于福建省宁德市周宁县七步镇八蒲村洋厚32-2 号。项目区西南侧为周宁县万宏木业有限公司厂房，该厂房地块规划为行政办公用地；西侧临接村道，村道与G353 及S207 相连；项目东侧及北侧地势开阔，目前为荒地。项目地理位置图见图3.1-1。项目周边环境示意图3.1-2。

（2）平面布置

项目租用周宁县万宏木业有限公司场地共计4369.69m2，场地西南侧为本项目生产车间、原料、成品堆放区使用。车间内设置一条料斗、筛选机、粉碎机、磁选机、制砖机一体化生产线，并配备1 套除尘设备，处理后的废气通过管道由15 米高排气筒排出。厂区外空置场地作为本项目成品堆放区，场地四周修建雨水沟并汇入沉淀池内。项目厂区平面布置详见图3.1-4。

图3.1-1 项目所在位置示意图

图3.1-2  项目周边环境示意图

图3.1-3  项目平面布置图

## 3.2 建设内容

### 3.2.1 项目基本情况

（1）项目名称：年产水泥免烧砖3 万立方、年回收铁粉5000吨项目

（2）建设单位：宁德中安能再生资源有限公司

（3）建设地点：福建省宁德市周宁县七步镇八蒲村洋厚32-2 号

（4）建设性质：新建

（5）建设规模：年产水泥免烧砖3 万立方、年回收铁粉5000吨

（6）劳动定员及工作制度：劳动定员8人，均不住厂。全年工作300天，每班8小时。

（7）环保投诉：公司投产至今未收到环保投诉与行政处罚。

（8）验收项目环保手续情况

2022年3月委托北京华路达环保工程有限公司开展该项目的环境影响评价。2022年3月取得宁德市周宁生态环境局批复意见。2022年5月取得宁德市周宁生态环境局颁发的排污许可证。

（9）主体内容

项目主要建设内容为生产车间的建设，主要建设具体内容如表3.2-1所示：

表3.2-1项目主要建设内容一览表

| 序号 | 类别 | 名称 | 建设内容 | 实际建设内容 | 变更情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 固体废物加工生产线 | 项目租用周宁县万宏木业有限公司场地共计 4369.69m2，场地内含钢构厂房一栋（建筑面积约 2100m2），购置链板式上料输送机、破碎机、磁性分离器及制砖机等生产设备，建设 1条固体废物回收利用生产线 | 项目租用周宁县万宏木业有限公司场地共计 4369.69m2，场地内含钢构厂房一栋，购置链板式上料输送机、破碎机、磁性分离器及制砖机等生产设备，建设 1条固体废物回收利用生产线 | 与环评一致 |
| 2 | 辅助工程 | 办公区 | 办公区、会议室等位于厂房外，面积约 100m2 | 办公区、会议室等位于厂房外 | 与环评一致 |
| 3 | 储运工程 | 原料堆场 | 厂房内设置水泥袋装堆存区（面积约 50m2），以及炉渣及废砂散装堆存区（面积约 200m2）。 | 厂房内设置水泥袋装堆存区，以及炉渣及废砂散装堆存区。 | 与环评一致 |
|  |  | 成品堆场 | 厂房外空地硬化后作为成品堆场，作为水泥砖晾晒场地，场地面积约 2000m2回收铁粉袋装后于厂房内部堆存。 | 厂房外空地硬化后作为成品堆场，作为水泥砖晾晒场地，回收铁粉袋装后于厂房内部堆存。 | 与环评一致 |
| 4 | 公用工程 | 供电 | 由市政供电网电提供 | 由市政供电网电提供 | 与环评一致 |
|  |  | 供水 | 生产生活用水由市政供水管网提供 | 生产生活用水由市政供水管网提供 | 与环评一致 |
|  |  | 排水 | 雨污分流 | 雨污分流 | 与环评一致 |
| 5 | 环保工程 | 废水处理设施 | 生活污水由化粪池预处理后由当地村民清掏作为农肥资源化利用；生产废水收集进入沉淀池（容积不小于 2m3），初期雨水进入初期雨水沉淀池（容积不小于 15m3，配套雨水切换阀），经沉淀处理后回用于水泥搅拌生产；另设置一处储存池（容积约 20m3）用于储存雨季多余的初期雨水。 | 生活污水由化粪池预处理后由当地村民清掏作为农肥资源化利用；生产废水收集进入沉淀池，初期雨水进入初期雨水沉淀池，经沉淀处理后回用于水泥搅拌生产；另设置一处储存池用于储存雨季多余的初期雨水。 | 与环评一致 |
|  |  | 废气处理设施 | 集气罩+布袋除尘器+15m 排气筒，原料堆场及厂区内配备喷雾装置 | 集气罩+布袋除尘器+15m 排气筒，原料堆场及厂区内配备喷雾装置 | 与环评一致 |
|  |  | 噪声设施 | 选用低噪声设备，设置减振基础、采取车间隔声等降噪措施 | 选用低噪声设备，设置减振基础、采取车间隔声等降噪措施 | 与环评一致 |
|  |  | 固废处置设施 | 厂区设置一处危废暂存间（2m2），一处固废暂存点及若干垃圾箱 | 厂区设置一处危废暂存间，一处固废暂存点及若干垃圾箱 | 与环评一致 |

综上所述，本项目建设过程中未发生变动。

### 3.2.2 产品方案

项目产品方案如表3.2-2 所示。

表3.2-2  项目产品方案

| 序号 | 产品名称 | 设计产能 | 验收实际产能 | 规格/型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准水泥砖 | 30000立方米/年 | 30000立方米/年 | 240mm×115mm×53mm |  |
| 2 | 铁粉（副产品） | 5000吨/年 | 5000吨/年 |  |  |

## 3.3 主要原辅材料及燃料

各类原辅材料的种类和用量详见表2.3.1。

表3.3-1  项目原辅材料一览表

| 类别 | 原材料名称 | 储存位置 | 年用量 | 验收 实际年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | 铸造废砂废渣 | 原料堆放区 | 10万吨 | 10万吨 |  |
|  | 水泥 | 原料堆放区 | 1万吨 | 1万吨 |  |

## 3.4 水源及水平衡

图3.4-1   全厂水平衡图   单位：t/d

## 3.5生产工艺及产污环节

工艺流程及产污环节示意见图3.5-1。

备注：G 代表废气、W 代表废水、N 代表噪声、S 代表固废，虚线框代表涉及喷雾

图3.5-1  工艺流程及产污环节图

（一）工艺流程简述如下：

①装卸、堆存：炉渣及废砂等原料进场后，由自卸汽车将原料卸载至原料堆场。原料通过铲车倒入装料斗，装料斗带有料斗门，装料期间开启，落料高度应控制在1m以内，原料经封闭式传送带运至下一工序。

②筛分：原料经振动筛进行筛选，振动筛将生活垃圾、其他废物筛选出，经过筛选后的原料通过封闭式运输带运至破碎机进一步粉碎处理。

③破碎：原料经传送带运至破碎机进行破碎处理，破碎设备进行遮罩处理。

④磁选：铸造废渣废砂内会含有少量的铁粉，通过磁选工序将废砂中铁粉单独提取出来进行袋装作为副产品出售。

⑤水泥投料：通过投料口在破碎后的废渣废砂中投入水泥。

⑥搅拌：在水泥和砂石中按比例加，通过搅拌设备搅拌均匀。

⑦制砖：将混合均匀的原料输入制砖设备压制成型。

⑧洒水养护：将压制成型的水泥砖使用叉车运输至成品堆场进行晾晒，定期洒水养护，防止开裂。

⑨包装：对产品进行包装，堆存待售。

（二）本项目生产过程中的主要产污情况如下：

①装卸、堆存：原料进厂后装卸、堆存过程会产生粉尘、设备噪声及喷雾废水。

②筛分：破碎块筛选产生的垃圾、粉尘、设备噪声，在该节点设置有喷雾装置，喷雾过程会产生一定量的喷雾废水。

③破碎：原料破碎产生的粉尘、设备噪声，在该节点设置有喷雾装置，喷雾过程会产生一定量的喷雾废水。

④磁选：磁选机生产过程中产生的噪音和铁粉。

⑤水泥投料：水泥投料过程中会产生粉尘、设备噪声，在该节点设置有喷雾装置，喷雾过程会产生一定量的喷雾废水。

⑥搅拌：搅拌过程中会产生扬尘及设备噪声，在该节点设置有喷雾装置，喷雾过程会产生一定量的喷雾废水。

⑦制砖：制砖过程中直接由制砖设备压制成型，会产生设备噪声及残次品，此外定期需对制砖设备进行冲洗，产生冲洗废水。

## 3.6 项目生产设备清单

主要设备清单详见表3.6-1。

表3.6-1   项目主要设备一览表

| 设备名称 | 规格/型号 | 环评数量 | 验收实际数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 链板式上料输送机 | 6000×80 | 1台 | 1台 |
| 振动筛 |  | 1台 | 1台 |
| 破碎机 | 1800×3900×2500 | 1台 | 1台 |
| 磁性分离器 | 1200×600 | 1台 | 1台 |
| 出料输送带 | 11000×1000 | 1台 | 1台 |
| 码垛机 | 三板走轨道 | 1台 | 1台 |
| 全自动上板机 |  | 1台 | 1台 |
| 配料机 | PL-1200型 | 1台 | 1台 |
| 行星式搅拌机 | SMP-1000型 | 1台 | 1台 |
| 螺旋输送机 |  | 1台 | 1台 |
| 水泥称 | Z3-300型 | 1台 | 1台 |
| 空压机 |  | 1台 | 1台 |
| 全自动（单缸）液压成型机 | QYJ-8000型 | 1台 | 1台 |

## 3.7 项目变动情况

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的规定：建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。

表3.7-1   项目变更情况分析表

| 序号 | 名称 | 环评要求 | 实际建设情况 | 变更情况说明 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设地点 | 福建省宁德市周宁县七步镇八蒲村洋厚32-2 号 | 福建省宁德市周宁县七步镇八蒲村洋厚32-2 号 | 无 | 否 |
| 2 | 性质 | 新建 | 新建 | 无 | 否 |
| 3 | 规模 | 年产水泥免烧砖3 万立方、年回收铁粉5000吨 | 年产水泥免烧砖3 万立方、年回收铁粉5000吨 | 无 | 否 |
| 4 | 生产工艺 | 主要分为筛分、破碎、磁选、水泥投料、搅拌、制砖、洒水养护、包装等工序 | 筛分、破碎、磁选、水泥投料、搅拌、制砖、洒水养护、包装等工序 | 无 | 否 |
| 5 | 环保措施 | 筛选、破碎、水泥投料、搅拌等生产加工粉尘采用喷雾+集气罩+布袋除尘+15m 排气筒排放 | 筛选、破碎、水泥投料、搅拌等生产加工粉尘采用喷雾+集气罩+布袋除尘+15m 排气筒排放 | 无 | 否 |
|  |  | ①设备清洗废水和初期雨水经沉淀后回用于水泥搅拌。 ②生活污水经化粪池处理后作为农肥利用。 | ①设备清洗废水和初期雨水经沉淀后回用于水泥搅拌。 ②生活污水经化粪池处理后作为农肥利用。 | 无 | 否 |
|  |  | 设备运行产生的噪声经消声减震等措施后，厂界噪声稳定达标排放。 | 设备运行产生的噪声经消声减震等措施后，厂界噪声稳定达标排放。 | 无 | 否 |
|  |  | 生活垃圾，集中收集后交由当地环卫部门统一清运处理；除尘粉尘、沉淀池沉渣、残次品回用于制砖；磁选铁粉作为副产品外售；破包装袋和手套随生活垃圾一同处置；废机油属于危险废物委托有资质单位处理处置。 | 生活垃圾，集中收集后交由当地环卫部门统一清运处理；除尘粉尘、沉淀池沉渣、残次品回用于制砖；磁选铁粉作为副产品外售；破包装袋和手套随生活垃圾一同处置；废机油属于危险废物委托有资质单位处理处置。 | 无 | 否 |

综上所述本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施均未发生重大变动，无重大变更。

## 3.8不符合验收情形统计

根据项目实际建设情况，经过与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条逐一对照，最终得出结论：本项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（以下简称《办法》）第八条规定的验收不合格情形。本项目实际建设情况与《办法》第八条规定详细对比情况见下表3.8-1。

表3.8-1 项目与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定对照情况一览表

| 序号 | 《办法》规定不得提出验收合格意见的情形 | 本项目实际建设情况 | 是否存在不符合验收情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的； | 项目按照建设项目环评及环评批复同时设计和建设了生活污水、废气、噪声、固废等污染防治设施，并同时投入试生产； | 否 |
| 2 | 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的； | 根据监测结果（见附件6），项目废气、噪声监测结果均符合相关标准要求； | 否 |
| 3 | 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的； | 本项目性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施均未发生重大变动。 | 否 |
| 4 | 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的； | 项目建设过程中未造成重大环境污染，未造成重大生态破坏； | 否 |
| 5 | 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的； | 企业已于2022年5月取得排污许可证； | 否 |
| 6 | 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的； | 根据验收监测结果，项目配套建设的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力可以满足主体工程需要； | 否 |
| 7 | 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的； | 该建设项目未违反国家和地方环境保护法律法规，未受到处罚； | 否 |
| 8 | 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的； | 验收报告的基础资料来自企业提供福建华麒检测技术有限公司所提供得数据，报告内容无重大缺项或遗漏，验收结论明确、合理； | 否 |
| 9 | 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 | 项目不存在其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 | 否 |

# 4. 环境保护设施

## 4.1 污染物治理、处置设施

### 4.1.1 废水

项目营运期间生产废水和初期雨水沉淀后均回用于水泥搅拌工序，无生产废水排放；项目员工生活污水经过化粪池预处理后，由当地农民清掏回用作为农肥资源化利用，不外排。

### 4.1.2 废气

本项目主要工业废气是废砂筛选、破碎过程中产生粉尘，以及水泥投料、搅拌期间产生的粉尘，粉尘主要以颗粒物形式排放。

1）有组织废气

一方面在生产线的主要产尘节点（包括破碎、筛分、水泥投料、搅拌）设置喷雾装置，增加加工物料的含水率，减小产尘量。另外在产尘节点正上方配套安装了集气罩，集气罩通过管道连接至除尘设备，经除尘设施处理后通过15m排气筒达标排放。

2）无组织废气

①在原料堆场四周设置喷雾装置，提高堆场物料的含水率，降低产尘量；

②原料堆场应设置于厂房内部，四周设置围挡，形成封闭式堆场，减小风蚀扬尘的产生；

③原料装卸过程中应加强管理，控制装卸高度，减小装卸粉尘的排放量；

④生产过程中保持生产车间门窗关闭，生产车间出入口设置喷雾装置，减少生产车间内粉尘的外溢；

⑤物料传送带应采取遮罩密闭；

⑥加强厂区的环境管理，厂区路面定时洒水抑尘，定期清扫厂区地面，收集的尘土回用于制砖过程；

⑦原料运输车辆应控制装载高度，严禁车辆超载，控制运输车辆行驶速度，车辆顶部设置篷布遮盖，控制运输过程中的原料散落。

### 4.1.3 噪声

1、噪声污染源

噪声主要来自生产设备的运转噪声。

2、噪声环保措施

通过设备的优化选型和采取有效的隔声、减震等综合降噪措施及厂区平面合理布置加以控制。

### 4.1.4 固体废物

项目运营期主要固体废物为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。

（1）一般工业固废

项目产生的废弃包装袋和破旧手套，与生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运处理。

（2）危险废物

机修过程中产生的废机油对照根据《国家危险废物名录（2021 年版）》规定，废机油为废矿物油，属于“HW08/900-214-08”类危险废物，本项目涉及的危险废物主要为废机油。厂区内设置一间危废贮存间，产生的废机油应暂存于危废贮存间内，定期委托有资质的单位接收处置。

（3）生活垃圾

项目生活垃圾，集中收集后交由当地环卫部门统一清运处理。

## 4.2 其他环境保护设施

### 4.2.1 环境风险防控设施

1）危废储存间门口悬挂“禁止烟火”、“危险废物”等警告标识及应急联系电话。

2）危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013 年修改单要求进行了设置，具备防风、防雨、防渗透。

3）危险废物暂存间内配备灭火器、收集桶等应急救援物资。

4）危险废物严格执行“危废转移联单”制度和台账。

5）设置巡检制度，并做好记录。

6）制定突发环境事件应急预案，并报生态环境部门备案，指导建设单位

做好应急处置工作。

### 4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测设施

（1）排放口规范化：全厂共设置1个废气排放口，废气排气筒出口均设置了采样孔，采样孔、采样平台符合规范要求。企业建设一般固废暂存场所和危险废物暂存场所。污染物排放口（源）和废物贮存场所设置了与之相适应的环境保护图形标志牌。

（2）污染源在线监测：本项目无生产废水产生，没有安装污染物源在线。

全厂废水及废气排放口情况汇总如下：

表4.2-2 项目废水、废气排放口情况汇总

| 序号 | 名称 | 数量 | 污染物来源 | 污染因子 | 排气筒高度（m） | 排放规律 | 排放口说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘排放口（DA001） | 1 | 破碎、筛分、水泥投料、搅拌 | 颗粒物 | 15 | 连续排放 | 一般排放口 |  |

### 4.2.3 环境保护设施建成及运行记录

（1）公司各项环保设施基本按环评及批复要求建设完成，环境保护设施施工建设过程中的设计、施工、监理、隐蔽工程、竣工验收等记录及相关资料均存档管理；

（2）该项目环保设施运行过程中的参数；环保监测数据、分析数据系统均有记录；环保设施运行交接班等保留记录。

## 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

（1）环保设施投资情况

项目总投资额为300万元，环保投资18.4万，总投资额的6.1％。具体各项环保设施投资一览表见表4.3-1。

表4.3-1  环保设施投资一览表

| 类别 | 排放源 | 环保设施 | 环评投资 （万元） | 实际费用 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 堆场扬尘 | 喷雾装置 | 0.5 | 0.8 |
|  | 生产扬尘 | 喷雾 +集气罩 +布袋除尘 +15m排气筒 | 8 | 8 |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | 0.5 | 0.5 |
|  | 生产废水、初期雨水 | 沟渠、沉淀池、初期雨水沉淀池（配套切换阀）储水池 | 3 | 3 |
| 噪声 | 设备 | 设备减振、隔声等措施 | 0.5 | 0.6 |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 0.5 | 0.2 |
|  | 一般工业固体废物 | 一般固废间 | 1 | 0.8 |
|  | 危险废物 | 标准化危废间、委托有资质单位接收处置 | 3 | 2 |
| 环境风险 | 危险废物泄漏 | 制定突发环境事件应急预案 | 3 | 2.5 |
| 合计 | 20 | 18.4 |

（2）环境保护“三同时”落实情况

项目环评及批复要求建设内容“三同时”情况落实见表4.3-2。

在验收监测期间，对该项目的环保设施“三同时”落实情况进行检查，结果如下：

1、本项目在工程建设过程中重视环保工作，基本上能按环评报告书和环保局的要求安装各类环保设施；

2、各项环保设施和主体工程同时设计、同时施工、同时使用，基本落实了环保“三同时”。

表4.3-2  运营期“三同时”验收内容及要求一览表

| 要素 | 排放口 (编号、名称 )/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 颗粒物 | 生产线产尘节点设置喷雾装置 +集气罩 +旋风除尘 +布袋除尘 +15m排气筒 | 排放浓度执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）（即＜30mg/m3），排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（即＜3.5kg/h） | 已落实 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | ①原料堆场采取封闭措施； ②原料堆场四周设置喷雾装置； ③生产过程中保持车间封闭，车间出入口设置喷雾装置； ④物料传送带采取遮罩封闭 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中颗粒物的无组织排放监控浓度限值（即颗粒物＜ 1mg/m3） | 已落实 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、 BOD5、 NH3-N、SS等 | 化粪池预处理后，清掏作为农肥资源化利用 | / | 已落实 |
|  | 生产废水 | SS | 经不小于 2m 3的沉淀池沉淀后，回用于水泥搅拌 | / | 已落实 |
|  | 初期雨水 | SS | 经不小于 15m 3的初期雨水沉淀池沉淀后，回用于水泥搅拌；另行设置不小于 20m 3的储水池，用以贮存雨季多余的初期雨水 | / | 已落实 |
| 声环境 | 厂界噪声 | 连续等效 A声级 | 低噪声设备 +基础减振+合理布局等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3类标准 | 已落实 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 垃圾桶收集，每日由环卫部门清运处理 | 《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2003） | 已落实 |
|  | 一般工业固体 | 铁粉 | 作为副产品外售周边铸件厂 | / | 已落实 |
|  |  | 粉尘 | 回用于制砖 | / | 已落实 |
|  |  | 原料混杂物 | 统一收集后外售综合利用 | 《一般工业固体废物 贮存和填埋污染控制 标准》（GB18599-2020） | 已落实 |
|  |  | 沉淀池沉 渣 | 回用于制砖 | / | 已落实 |
|  |  | 残次品 | 破碎后回用于制砖 | / | 已落实 |
|  | 危险废物 | 废机油 | 暂存于危废间内，定期委托有资质单位接收处置 | 《危险废物贮存污染 控制标准》（GB18597-2023） | 已落实 |

# 5. 环评报告表结论与建议及其审批部门审批决定

## 5.1 环评报告表结论

1、项目概况

宁德中安能再生资源有限公司拟建的“年产水泥免烧砖3 万立方、年回收铁粉5000吨项目”位于福建省宁德市周宁县七步镇八蒲村洋厚32-2 号，由周宁县自然资源局出具的证明，本项目用地红线范围属宁德地区行署宁署[1988]综127号文批复范围，属县机砖厂八蒲分厂建设用地范围，位于七步镇总体规划确定的八蒲工业组团规划范围。项目选址合理。

2、产业政策

本项目回收区域铸造厂的废砂炉渣，利用于制造水泥砖，为非金属废料和碎屑加工及建筑材料制造行业，根据《产业结构调整指导目录》（2019年修订版），本项目属于目录中第一类（鼓励类）“十二、建材：11、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”和“四十三、环境保护与资源节约综合利用：15、“三。废”综合利用与治理技术、装备和工程；26、再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化；20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”产业项目，不属于《产业结构调整指导目录》（2019年修订版）中淘汰类、禁止类项目，因此项目建设符合国家产业政策。项目已在周宁县发展和改革局备案（备案号：闽发改备[2021]J060046号）。综述，项目建设符合国家相关产业政策。

3、项目区域环境质量标准

项目位于福建省宁德市周宁县七步镇八蒲村洋厚32-2 号，距离最近敏感目标为南侧350m处的小东坑村。空气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；项目厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；项目附近地表水水质均执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准

4、污染物排放标准

（1）废水

项目营运期间生产废水和初期雨水沉淀后均回用于水泥搅拌工序，无生产废水排放；项目员工生活污水经过化粪池预处理后，由当地农民清掏回用作为农肥资源化利用，不外排。

（2）废气

本项目利用筛选破碎出的砂石成品与水泥搅拌进行水泥砖的生产，水泥砖制备成型过程颗粒物排放浓度执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2 中原料燃料破碎及制备成型过程的颗粒物排放标准限值。颗粒物排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值。

（3）噪声

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

（4）固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关规定。

5、污染物治理措施

（1）大气污染物治理措施

1）有组织废气

一方面在生产线的主要产尘节点（包括破碎、筛分、水泥投料、搅拌）设置喷雾装置，增加加工物料的含水率，减小产尘量。另外在产尘节点正上方配套安装了集气罩，集气罩通过管道连接至除尘设备，经除尘实施处理后通过15m排气筒达标排放。

2）无组织废气

①在原料堆场四周设置喷雾装置，提高堆场物料的含水率，降低产尘量；

②原料堆场应设置于厂房内部，四周设置围挡，形成封闭式堆场，减小风蚀扬尘的产生；

③原料装卸过程中应加强管理，控制装卸高度，减小装卸粉尘的排放量；

④生产过程中保持生产车间门窗关闭，生产车间出入口设置喷雾装置，减少生产车间内粉尘的外溢；

⑤物料传送带应采取遮罩密闭；

⑥加强厂区的环境管理，厂区路面定时洒水抑尘，定期清扫厂区地面，收集的尘土回用于制砖过程；

⑦原料运输车辆应控制装载高度，严禁车辆超载，控制运输车辆行驶速度，车辆顶部设置篷布遮盖，控制运输过程中的原料散落。

（2）水污染物治理措施

项目营运期间生产废水和初期雨水沉淀后均回用于水泥搅拌工序，无生产废水排放；项目员工生活污水经过化粪池预处理后，由当地农民清掏回用作为农肥资源化利用，不外排。

（3）噪声处理处置措施

设备运行产生的噪声经消声减震等措施后，厂界噪声稳定达标排放。

（4）固体废物处理处置措施

项目产生的废弃包装袋和破旧手套，与生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运处理。机修过程中产生的废机油对照根据《国家危险废物名录（2021 年版）》规定，废机油为废矿物油，属于“HW08/900-214-08”类危险废物，本项目涉及的危险废物主要为废机油。厂区内设置一间危废贮存间，产生的废机油应暂存于危废贮存间内，定期委托有资质的单位接收处置。

6、综合结论

宁德中安能再生资源有限公司年产水泥免烧砖3 万立方、年回收铁粉5000 吨项目的建设符合国家当前的产业政策，符合当地规划，选址合理，区域环境现状符合功能区划要求。建设单位严格遵守国家和地方有关环保法律法规，通过采取有效的环保措施做到各项污染物达标排放，且污染物排放总量控制在允许排放总量范围内，并积极采用清洁生产技术方法，则项目正常建设运营对周围环境产生的影响较小。从环境保护角度，本项目的环境影响可行。

## 5.2 审批部门审批意见（摘录）

你公司报送的《年产水泥免烧砖3万立方 年回收铁粉5000吨项目环境影响报告表》(项目代码:2112-350925-04-01-851454,以下简称报告表)和要求审批的请示收悉。经审查，根据报告表结论、技术审查会专家组审查意见及专家组长复核意见，现对报告表批复如下:

一、宁德中安能再生资源有限公司年产水泥免烧砖3万立方、年回收铁粉5000吨项目(以下简称项目)位于周宁县七步镇八蒲村洋厚32-2号，项目符合周宁县七步镇工业走廊(梨坪、八蒲组团)项目用地控制性详细规划以及规划环评要求，符合国家产业政策。在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施后，该项目可以满足生态环境保护相关法律法规和标准的要求，我局批准该项目报告表。

二、项目租用周宁县万宏木业有限公司场地及钢构厂房，占地面积436969m，建筑面积2100m，年处理当地铸件厂10万吨废渣、废砂，年产水泥免烧砖3万立方、铁粉(副产品)5000吨项目总投资300万元，其中环保投资20万元。

三、你公司要严格按照报告表提出的各项环保对策措施，确保各项污染物达标排放，危险废物妥善处置，环境风险有效防控并重点做好以下工作。

(一)你公司应严格落实各项废气治理措施，确保各类生产废气有效收集处理后达标排放。在进料、筛选、破碎和水泥投料等主要产尘节点均设置喷雾装置和集气罩，原料堆场设置于厂房内部，四周设置围挡，形成封闭式堆场，在原料堆场四周及生产车间出入口设置喷雾装置减少生产车间内粉尘的外溢，含尘废气经布袋除尘器处理后，通过高度15m的排气筒排放。

(二)你公司应按照“雨污分流、清污分流、分类收集、分类处理”的原则，配套建设雨污水收集系统。生活污水经化粪池处理后，定期由周边村民对化粪池进行清掏，作为农肥资源化利用。生产废水及初期雨水经过沉淀处理后(生产沉淀池建设容积应不小于2m，初期雨水沉淀池容积应不小于15m，并配套建设切换阀)，直接回用于水泥搅拌工序。定期对沉淀池沉渣进行清理避免占用沉淀池容积，致使沉淀池内废水满溢对周边水体环境的污染。同时在场内临设一处储存池，容积不小于20m，用以贮存雨季多余的初期雨水。

(三)你公司应选用低噪声设备，全厂高噪声设备应采取隔声、消声、减振等措施，确保厂界噪声达标排放。

(四)你公司应对固体废物进行分类收集和处置，项目产生的危险废物应交由有相应资质的单位处置，其暂存和处置应符合国家危险废物管理的相关规定。

(五)你公司应做好各防渗区防渗和施工监理工作，确保基础防渗厚度、防渗材料、渗透系数符合相关标准要求。

(六)你公司应落实来料检验制度，对每一车原料性状进行查验，原料中不得混入危险废物。

四、项目执行的排放标准:

(一)项目颗粒物排放浓度执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)中表2规定的有组织排放浓度限值及表3规定的无组织排放浓度限值，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的3.5kg/h。

(二)项目运营期厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准。

(四)一般固体废物处理和处置执行《中国人民共和国固体废物污染环境防治法》和《福建省固体废物污染环境防治若干规定》中的有关规定。一般工业固体废物采用库房、包装工具(罐、桶、包装袋等)贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物临时贮存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单。

五、项目建成后新增主要污染物排放量核定为：颗粒物2.066吨/年。项目应在启动生产设施或在排污前申领排污许可证，并按照技术规范开展自行监测、排污许可证执行报告等环境管理工作，严禁无证排污。

六、你公司要按照有关规定设置规范的污染物排放口，并定期开展项目特征污染物监测工作。

七、你公司要建立畅通的公众参与平台，依法依规公开企业环境信息，妥善解决公众担忧的环境问题，满足公众的合理环境诉求。

八、你公司应按规定落实突发环境事件应急管理责任，在投入运营前，编制、报备环境应急预案，并配备足够的应急物资，定期开展突发环境事件应急演练，确保各项环境风险防范措施得到落实。

九、项目“三同时”监督检查工作由宁德市周宁生态环境保护综合执法大队负责，日常监督管理工作由宁德市周宁生态环境局负责。

# 验收执行标准

该项目主要污染物排放执行标准如下：

## 6.1废水

项目营运期间生产废水和初期雨水沉淀后均回用于水泥搅拌工序，无生产废水排放；项目员工生活污水经过化粪池预处理后，由当地农民清掏回用作为农肥资源化利用，不外排。

## 6.2废气

本项目利用筛选破碎出的砂石成品与水泥搅拌进行水泥砖的生产，水泥砖制备成型过程颗粒物排放浓度执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2 中原料燃料破碎及制备成型过程的颗粒物排放标准限值。颗粒物排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值。

表6.2-1   项目工艺废气排放标准     单位：mg/m3

| 污染物 | 有组织排放标准 | 厂界无组织排放监测值 （mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 排放浓度 (mg/m3) | 排放高度(m) | 排放速率(kg/h) |  |  |
| 颗粒物 | 30 | 15 | 3.5 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》( GB16297-1996)表2和《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013） |

## 6.3噪声

厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3类标准。标准值见表6.3-1。

表6.3-1工业企业厂界环境噪声排放标准

单位：dB（A）

| 标准 | 级别 | 时段 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 3类 | 昼间 | 65 |
|  |  | 夜间 | 55 |

## 6.4 固体废物

一般工业固体废物的处置和贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单

# 验收检测内容

表7-1 监测方案

| 点位 | 检测项目 | 点位 | 频次 | 天数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒出口 | 颗粒物 | 1 | 3 | 2 |  |
| 厂界无组织 | 颗粒物 | 4 | 3 | 2 | 上风向1个，下风向3个 |
| 厂界噪声 | 颗粒物 | 4 | 2 | 2 | 昼、夜 |
| 小东坑村 | TSP | 1 | 2 | 2 |  |

# 8.质量保证与质量控制

本项目委托福建华麒检测技术有限公司检测。该公司具备CMA检验检测机构计量认证资质，证书编号为191312050353 （有效期至2026年1月9日）。

## 8.1 检测分析方法及检测仪器

表8.1-1 检测分析方法

| 分析项目 | 检测方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017 | 1.0mg/m3 |
| 无组织废气 | 总悬浮颗粒物（TSP） | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法及修改单 GB/T 15432-1995 | 0.001mg/m3 |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 35dB（A） |

## 8.3 检测仪器

表8.3-1检测仪器汇总表

| 分析项目 | 仪器设备 | 仪器检定/校准有效日期 |
| --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | FB1055型 十万分之一天平 | 2022.7.14 |
| 无组织废气 | 总悬浮颗粒物（TSP） | BSA224S 电子分析天平 | 2023.05.07 |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | 多功能声级计AWA5688 | 2023.3.18/2022.10.29 |

## 8.3 人员资质

福建华麒检测技术有限公司通过省级计量认证，采样人员通过岗前培训，切实掌握采样技术，熟知水样固定、保存、运输条件，经考核合格，持证上岗。分析测试人员通过岗前培训，熟知仪器的操作方式，熟练运用专业知识正确分析测试结果。经考核合格，持证上岗。

表8.3-1  检测人员上岗证一览表

| 姓名 | 职称 | 上岗证号 | 项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陈勇 | 工程师 | SGZ052 | 报告签发、采样记录审核、分析记录审核 |
| 陈新琪 | 采样组长 | SGZ047 | 现场采样、颗粒物、噪声 |
| 孙登健 | 采样员 | SGZ044 | 现场采样、颗粒物、噪声 |
| 周睿晗 | 技术员 | SGZ042 | 报告编制、报告审核 |
| 钟丽芳 | 技术员 | SGZ050 | 报告编制 |

## 8.4大气检测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）被测物浓度均在仪器量程的有效范围内。

（2）采样器在进入现场前对采样器流量计进行校核，并在测试时保证其采样流量的准确性。

（3）采样分析过程严格按照HJ/T 55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》执行。

（4）废气监测带现场空白样品。

表8.4-1 废气质量控制及质量保证一览表

| 仪器名称 型号 | 仪器编号 | 校准值（L/min） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量前 | 测量后 | 示值误差 |  |
| 环境空气颗粒物综合采样器Zr-3922 | 392219116575 | 100 | 100 | 0.0 | 合格 |
| 环境空气颗粒物综合采样器Zr-3924 | 3924B22035110 | 100 | 1.00 | 0.0 | 合格 |
|  | 3924B22035128 | 102 | 1.02 | 0.0 | 合格 |
|  | 3924B22035102 | 101 | 1.01 | 0.0 | 合格 |
|  | 3924B22035059 | 100 | 1.00 | 0.0 | 合格 |
| 环境空气颗粒物综合采样器Zr-3922 | 392219116575 | 100 | 1.00 | 0.0 | 合格 |
|  | 3922A20073235 | 101 | 1.01 | 0.0 | 合格 |
|  | 392219071288 | 99 | 0.99 | 0.0 | 合格 |
|  | 392219116305 | 100 | 1.00 | 0.0 | 合格 |

## 8.5噪声检测分析过程中的质量保证和质量控制

监测使用的声级计在测试前后均用93.8dB（A）标准发生源进行校准，测量结果有效。

表8.5-1  噪声校准记录表

| 仪器型号 | 管理编号 | 示值（dB） | 示值误差 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量前 | 测量后 |  |  |
| 多功能声级计 AWA5688 | 10332335 | 93.8 | 93.8 | 0.0 | 合格 |
|  | 321657 | 93.8 | 93.8 | 0.0 | 合格 |
| 多功能声级计AWA5688 | 10332335 | 93.8 | 93.8 | 0.0 | 合格 |
|  | 321657 | 93.8 | 93.8 | 0.0 | 合格 |

# 9. 验收检测结果

# 10. 验收检测结论及建议

## 10.1 环评批复污染防治、生态保护措施落实情况

表10.1-2 环评批复污染防治、生态保护措施落实情况表

| 序号 | “环评”批复要求 | 落实情况 | 是否落实 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应严格落实各项废气治理措施，确保各类生产废气有效收集处理后达标排放。在进料、筛选、破碎和水泥投料等主要产尘节点均设置喷雾装置和集气罩，原料堆场设置于厂房内部，四周设置围挡，形成封闭式堆场，在原料堆场四周及生产车间出入口设置喷雾装置减少生产车间内粉尘的外溢，含尘废气经布袋除尘器处理后，通过高度15m的排气筒排放。 | ①进料、筛选、破碎和水泥投料等主要产尘节点均设置喷雾装置和集气罩，含尘废气经布袋除尘器处理后，通过高度15m的排气筒排放。 ②原料堆场设置于厂房内部，四周设置围挡，形成封闭式堆场。 ③在原料堆场四周及生产车间出入口设置喷雾装置。 | 已落实 |
| 2 | 应按照“雨污分流、清污分流、分类收集、分类处理”的原则，配套建设雨污水收集系统。生活污水经化粪池处理后，定期由周边村民对化粪池进行清掏，作为农肥资源化利用。生产废水及初期雨水经过沉淀处理后(生产沉淀池建设容积应不小于2m，初期雨水沉淀池容积应不小于15m，并配套建设切换阀)，直接回用于水泥搅拌工序。定期对沉淀池沉渣进行清理避免占用沉淀池容积，致使沉淀池内废水满溢对周边水体环境的污染。同时在场内临设一处储存池，容积不小于20m，用以贮存雨季多余的初期雨水。 | ①按照“雨污分流、清污分流、分类收集、分类处理”的原则。 ②生活污水经化粪池处理，作为农肥资源化利用。 ②生产废水及初期雨水经过沉淀处理后直接回用于水泥搅拌工序。 ③设置2m2生产沉淀池，初期雨水沉淀池容积15m2和20m2。 ④定期清理沉淀池容积。 | 已落实 |
| 3 | 应选用低噪声设备，全厂高噪声设备应采取隔声、消声、减振等措施，确保厂界噪声达标排放。 | 选用低噪声设备，采取隔声、消声、减振等措施，确保厂界噪声达标排放。 | 已落实 |
| 4 | 应对固体废物进行分类收集和处置，项目产生的危险废物应交由有相应资质的单位处置，其暂存和处置应符合国家危险废物管理的相关规定。 | ①项目产生的废弃包装袋和破旧手套，与生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运处理。 ②机修过程中产生的废机油。厂区内设置一间危废贮存间，产生的废机油应暂存于危废贮存间内，定期委托有资质的单位接收处置。 | 已落实 |
| 5 | 应做好各防渗区防渗和施工监理工作，确保基础防渗厚度、防渗材料、渗透系数符合相关标准要求。 | 已落实 | 已落实 |
| 6 | 应落实来料检验制度，对每一车原料性状进行查验，原料中不得混入危险废物。 | 已落实 | 已落实 |
| 7 | 按照有关规定设置规范的污染物排放口，并定期开展项目特征污染物监测工作。 | 已落实 | 已落实 |
| 8 | 建立畅通的公众参与平台，依法依规公开企业环境信息，妥善解决公众担忧的环境问题，满足公众的合理环境诉求。 | 已落实 | 已落实 |
| 9 | 按规定落实突发环境事件应急管理责任，在投入运营前，编制、报备环境应急预案，并配备足够的应急物资，定期开展突发环境事件应急演练，确保各项环境风险防范措施得到落实。 | 已落实 | 已落实 |

## 10.2 污染物排放监测结果

1、废气

颗粒物浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2 中原料燃料破碎及制备成型过程的颗粒物排放标准限值。排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值。

2、废水

本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后作为农肥利用。

3、噪声

噪声昼间、夜间检测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

4、总量控制

本项目无总量控制要求。

5、总结论

根据监测及环境管理检查结果可知：项目竣工试生产期间，制定了环保规章制度，保证了环保设施的正常运行；生产中产生的废气、废水、噪声、固废能得到控制，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。废气中污染物排放能达到相应规定的标准要求，噪声各测点均达标，项目不涉及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条规定的不符合情形，符合竣工环保验收条件。

建议该项目通过环境保护竣工验收。

## 10.3 建议

公司要加强的环境管理确保各污染物能长期稳定达标排放。

# 12. 建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）：宁德中安能再生资源有限公司                          填表人（签字）：                           项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 宁德中安能再生资源有限公司 | 项目代码 | / | 建设地点 | 福建省宁德市周宁县棠口镇漈头村漈头工业园区6-8号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | C1419饼干及其他焙烤食品制造 | 建设性质 | √新 建 □改扩建 □技 术 改 造 |
|  | 设计生产能力 | 年产水泥免烧砖3 万立方、年回收铁粉5000吨 | 实际生产能力 | 年产水泥免烧砖3 万立方、年回收铁粉5000吨 | 环评单位 | 北京华路达环保工程有限公司 |
|  | 环评文件审批部门 | 宁德市周宁生态环境局 | 审批文号 | / | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | / | 竣工日期 | / | 排污许可证申领时间 | 2022.5.20 |
|  | 环评设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证 编号 |  |
|  | 验收检测单位 | 福建华麒检测技术有限公司 | 环保设施检测单位 | / | 验收检测时工况 | 81.5 |
|  | 投资总概算（万元） | 300 | 环保投资总概算（万元） | 20 | 所占比例（%） | 6.7 |
|  | 实际总投资（万元） | 300 | 实际环保投资（万元） | 18.4 | 所占比例（%） | 6.1 |
|  | 废水治理（万元） | 3.5 | 废气治理（万元） | 8.8 | 噪声治理（万元） | 0.6 | 固体废物治理（万元） | 3 | 绿化及生态（万元） | / | 其它（万元） | 2.5 |
|  | 新增废水处理 设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 7200 |
| 运营单位 | 宁德中安能再生资源有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | / | 验收时间 | 2021.01.12~2021.01.13 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 (工业 建设 项目 详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际 排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程 产生量(4) | 本期工程 自身削减量(5) | 本期工程 实际排放量(6) | 工程核定 排放总量(7) | 工程“以新带老” 削减量(8) | 全厂实际 排放总量(9) | 全厂核定 排放总量(10) | 区域平衡 替代削减量(11) | 排放增 减量(12) |
|  | 化学需氧量 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米；其他项目为吨/年，废水浓度毫克/升，废气浓度毫克/立方米

# Text boxes

项目所在地

损耗0.2

0.3

生活用水

化粪池

作为农肥利用

0.3

0.5

1

损耗0.2

进入产品11.3

回用0.8

水泥搅拌用水

10.5

新鲜水20

设备清洗用水

0.8

沉淀池

损耗5

水泥砖养护用水

5

损耗3

3

喷雾降尘用水

图例

◎有组织废气监测点

▲噪声监测点

厂界无组织：上风向1个，下风向3个

▲N3

▲N4

▲N2

▲N1

◎G1

图7.1-1  检测点位图