# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      再生砂、碎石加工生产项目

建设单位（盖章）：福建小白硅材料科技有限公司

编制日期：           2024年1月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 再生砂、碎石加工生产项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2401-350105-04-01-994357 |
| 建设单位联系人 | ** | 联系方式 | ** |
| 建设地点 | 福建 省（自治区） 福州 市 马尾 县（区） 建设路9号 |
| 地理坐标 | （119度28分25.47秒，26度 0分7.31秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30-60石墨及其他非金属矿物制品制造309 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 福州经济技术开发区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽发改备[2024]A050006号 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 0.5 | 施工工期 | 9个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6700 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目工程专项设置情况参照表1专项评价设置原则表，项目不设置专项评价，具体详见表1.1-1。 表1.1-1 项目专项评价设置表 专项评价类别 涉及项目类别 本项目评价 是否设置专项 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 不涉及 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 不涉及 否 环境 风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 不涉及 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 不涉及 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 不涉及 否 注:1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物》。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》《HJ169》附录B、附录C |
| 规划情况 | 规划名称：《福州经济技术开发区（扩区）总体规划》 审批部门：/ 审批时间：/ |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《福州经济技术开发区扩区总体规划环境影响报告书》 审批部门：生态环境部（原环保部） 审批时间：2012年4月19日 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 福州经济技术开发区（扩区）总体规划 开发区性质与发展战略 （1）开发区性质 开发区功能定性为：集国家级开发区、保税区、高科技园区、现代交通枢纽为一体的福州市中心城外围沿江（海）组团式港口工业区。 （2）发展战略 遵照福州市城市发展“东扩南进、沿江向海开发”的总体发展策略，开发区向到江下游两岸扩展延伸，进一步形成到江口经济繁荣带；充分发挥国家级经济开发区、台商投资区、高科技园区、保税区功能，突出发展高新技术产业，做大做强经济技术开发区，实施“以港兴区、科教兴区”和可持续发展战略，搞好对外开放和对台经贸合作，大力发展第三产业完善城市功能，拓展城市空间，提高城市品位，增强综合竞争能力，把开发区建设成为工业发达、第三产业繁荣的现代化园林式港口工业城市。 发展规模 （1）人口规划 规划总人口21万人。其中马尾组团3.5万人，快安组团4.5万人，长安组团4.5万人，南台岛组团7.5万人，琅岐组团1.0万人。 （2）用地规模 规划建设用地23km2。其中马尾组团4.4km2，快安组团5.6km2，长安组团6.0km2，南台岛组团5.0km2，琅岐组团2.0km2。 城市空间结构 密切承接福州中心城区发展，实施“东扩南进”战略，沿闽江两岸集约发展，传承山水格局形成沿江带状组团式结构。以滨江交通线为主要发展轴，发展快安、南台岛组团链接中心城区，强化完善马尾中心组团，并沿江向长安组团和琅岐组团发展，各组团中间以绿色空间分隔，以快速便捷的交通相联系。 各组团规划 （1）马尾中心组团 马尾中心组团地处福州中心城东大门前沿，规划该组团将拥有福州港客运、货运新港区，具有不可替代的交通枢纽功能，有福马路、长乐国际机场专用线、福马铁路横贯其间。规划重点是进行用地调整，增加第三产业用地，强化区中心的商贸、文化功能。规划以青洲路为界，青洲路以西以生活居住为主，青洲路以东为工业区、保税区和新港区。搬迁青洲路以西占地大、效益差的渔业公司等企业，把江滨大道延伸至青洲路。结合区政府搬迁至马江人厦，在其周边形成公建中心，并沿着罗星大道和江滨大道向外辐射，形成商贸金融区。 （2）快安组团 快安组团位于马尾隧道以西，鼓山隧道以东，本组团被福马铁路分成南北两块，目前用地已基本填满。规划利用福马线、江滨大道两条交通线连接条件，带动百亿电子产业园和滨江新区发展，同时加强基础设施和生活配套设施建设，加快电子信息产业基地的规模型建设。在铁路以南、磨溪以东、里挡路以西设立商贸服务生活配套中心。福马路以北以现有村庄为基础，扩大为生活居住岗，福马路以南是开发区主体。沿江滨路内侧100米左右用地控制作为商住综合用地。 （3）长安组团 长安组团规划重点是处好城市建设用地与铁路、公路、港区之间的关系，解决好琯头镇基础设施相衔接的问题，重点发展临港工业。在长安大道以南，七号路和八号路之间设立商贸服务中心。 （4）琅岐组团 规划在琅岐轮渡北面建设发展生态型化纤纺织工业、纺织科研的现代工业园区，依托琅岐镇区进行生活配套。 （5）南台岛组团 南台岛组团原规划发展形成林浦、壁头、下门洲三片，后国务院只批复林浦片区作为福州经济技术开发区南台岛组团。林浦片区规划发展形成滨江高级配套区、林浦体育公园、林浦高新产业区三大功能。 2、规划及规划环境影响评价符合性分析 规划布局结构为“一轴、二心、三片区”。其中“一轴”：利用原104国道作为投资区的主干道，使之成为本区发展的主轴线，把投资区的几个片区联系起来；“二心”：在亭江中心区和长安村东侧的江滨地带，设置南、北两个公共服务中心，均匀的为全区服务；“三片区”：分别为港区（出口加工区）、亭江片区和长安片区。产业发展类型为主要发展：电子电器、临港工业、现代物流；适度发展：食品加工、建筑材料、轻工纺织；限制发展：对环境有严重污染、高耗能的产业。 项目位于马尾中心组团，主要从事再生砂、碎石加工生产，项目属于主要发展产业中的建筑材料行业，不属于严重污染、高耗能的产业，项目建设与《福州经济技术开发区（扩区）总体规划》及《福州经济技术开发区扩区总体规划环境影响报告书》结论及审查意见相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、规划及产业政策相符性分析 1.1产业政策适宜性分析 本项目主要生产再生砂、碎石，为其他非金属矿物制品制造建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于鼓励类中“十二 建材-11、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖(渠)海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术设备开发”，符合国家产业政策。该项目通过了福州经济技术开发区发展和改革局的备案(闽发改备[2024]A050006号，附件4)，因此项目的建设内容符合当前国家和地方的产业政策。 1.2用地性质符合性分析 项目位于福建省福州市马尾区建设路9号，项目从事再生砂、碎石生产，不属于《禁止用地项目目录(2012年本)》和《限制用地项目目录(2012年本)》中规定的禁止、限制用地项目类别。根据项目房屋所有权证（榕房权证M字第0900130号，见附件5），项目规划用途为工业厂房。 1.3环境功能区划符合性分析 项目运营期环境空气污染排放源强很低，对周围环境空气不会产生显著影响，符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；根据水环境质量现状可知，项目附近地表水体闽江能满足《地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理达标后进入市政污水管网中最终排入青洲污水处理厂。项目在采取一定的噪声污染防治措施后，项目产生的噪声不会对周围环境产生显著影响，项目所在区域的环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 的3类区标准，因此，项目建设符合环境功能规划。 1.4与周边相容性分析 根据现场勘查，项目周边500m范围内不涉及敏感目标。项目采取相应的治理措施后，项目排放的污染物源强较低，运营期产生的“三废”及噪声对周边环境影响不明显，因此，项目建设与周边环境基本相容。 1.5“三线一单”符合性分析 （1）生态红线相符合性分析 项目厂址位于福建省福州市马尾区建设路9号，选址不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域，项目用地红线不在饮用水源保护区范围内，不属于重点生态功能区，不涉及生态红线。因此，项目建设符合生态保护红线控制要求。 环境质量底线相符合性分析 项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准；地表水环境目标为《地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》 (GB3096-2008)3 类区标准；根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）与资源利用上线的对照分析 本项目不属于高耗能、高污染、资源消耗型企业，用水、用电为区域集中供应。项目运营过程通过内部管理、设备选择、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）与环境准入负面清单的对照 ①产业政策符合性分析 根据1.1分析，项目的建设符合国家当前产业政策。 ②与《市场准入负面清单草案》相符性分析 经查《市场准入负面清单》(2022年版)，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。因此本项目符合《市场准入负面清单》要求。 ③与《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178号）的相关要求分析 项目位于福建省福州市马尾区建设路9号，属于重点管控单元（环境管控单位编码ZH35010520002）。项目与《福州市人民政府关于实施“三线一单”生态分区管控的通知》（榕政综〔2021〕178号）的符合性见下表。 表1.5-1福州市马尾区生态环境准入清单符合性分析 管控类别 总体管控要求 本项目符合性 空间布局约束 快安组团：禁止新建冶炼压延、造船、饲料、集中电镀项目。 马尾组团：禁止新建冶金、船舶等项目，饲料项目应逐步淘汰迁出。严格控制耗水型和大气污染型项目，现有与园区产业主导发展方向不符的项目不得扩建。 长安组团：禁止新建石化、化工、冶炼压延、造船、饲料、集中电镀等项目。 琅岐组团：严禁引入高耗能、高污染、低水平生产型企业。 符合，本项目属于马尾组团，非禁止类项目 居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。 污染物排放管控 涉新增 VOCs 排放项目，VOCs 排放实行区域内倍量替代；严格控制中铝瑞闽、大通机电等重污染企业油雾、恶臭、粉尘的无组织排放。 符合，项目不涉及VOCs排放 环境风险防控 建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建设事故应急池，成立应急组织机构，防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。 本项目风险Q远小于1，环境风险较小。 资源开发效率要求 高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建的燃用高污染燃料设施，限期改用电、天然气、液化石油气等清洁能源。 符合，项目使用电能为清洁能源。 根据以上分析，项目具有环境友好性，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、符合国家产业政策，不在负面清单内。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目基本情况 2.1.1项目由来 福建小白硅材料科技有限公司成立于2023年7月10日，法定代表人张发城，经营范围主要包括建筑材料销售，非金属矿及制品销售，矿物洗选加工，选矿，非金属废料和碎屑加工处理，建筑用石加工等（营业执照见附件2）。 福建小白硅材料科技有限公司拟投资2000万元，选址于福建省福州市马尾区建设路9号作为生产经营场所，合计租赁厂区占地面积6700m2，主要从事再生砂、碎石加工生产，年产再生砂25万吨，碎石5万吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》(2015年)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正)、《建设项目环境保护管理条例》(2017年)的相关规定，项目需要办理环境影响评价手续；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)规定，本项目环评类别为环境影响报告表，详见表2.1-1。为此，建设单位委托我单位编制该项目的环境影响报告表(委托书详见附件1)。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)及相关技术规范要求，编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。 表2.1-1建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 二十七、非金属矿物制品业30 60耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造309 石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品 其他 / 2.2工程概况 2.2.1项目基本概况 项目名称：再生砂、碎石加工生产项目 （2）建设单位：福建小白硅材料科技有限公司 （3）建设地点：福建省福州市马尾区建设路9号 （4）建设性质：新建 （5）总 投 资：2000万元 （6）工程规模：占地面积6700m2 （7）生产规模：年产再生砂25万吨，碎石5万吨 （8）生产定员：员工16人（均不住厂） （9）工作制度：年工作日300天，实行两班制，工作时间16小时/天（不涉及夜间生产） 2.2.2项目产品方案 本项目从事再生砂及碎石的生产，具体项目产品方案见表2.2-1。 表2.2-1项目主要产品一览表 主要产品 规模 产品去向 再生砂 25万吨 外售 碎石 5万吨 外售 2.2.3建设内容及规模 工程主要建设内容见表2.2-2。 表2.2-2项目建设内容一览表 项目组成 主要建设内容 主体工程 生产车间 设置再生砂、碎石生产线，车间四面围墙、顶棚，门口设置喷雾头喷雾抑尘 储运工程 原料堆场 原料露天堆放，堆场设置围堰，并加盖防尘网抑尘 再生砂成品堆场 再生砂成品露天堆放，加盖防尘网抑尘 碎石成品堆场 位于生产车间内，用于碎石成品堆放，车间四面围墙、顶棚，门口设置喷雾头喷雾抑尘 公用工程 给水系统 由市政自来水管网供应 排水系统 喷雾、喷淋、洒水降尘水及振动筛用水全部蒸发或随石料带走；洗砂、脱水工序产生的废水收集至厂内污水罐送入板框压滤机内处理后回用于振动筛及洗砂用水，不外排；生活污水经化粪池处理达标后进入市政污水管网中最终排入青洲污水处理厂 供电系统 由市政电网供电 环保工程 废水治理 生活污水经化粪池预处理后排入市政管网，纳入青洲污水处理厂；洗砂、脱水工序产生的废水收集至厂内污水罐送入板框压滤机内处理后回用于振动筛及洗砂用水，不外排 废气治理 项目采用湿法密闭破碎+湿法筛分+筛分喷淋降尘；原料堆场设置围堰、防尘网及雾炮机喷雾降尘；碎石成品堆场设置防尘网及雾炮机喷雾降尘；再生砂成品堆场位于生产车间内，基本密闭，门口喷雾降尘 噪声治理 设备减振降噪；厂房隔声 固废治理 生活垃圾 厂区内设置生活垃圾收集桶，分类收集后，委托环卫部门清运处置 危险废物 设置危险废物暂存间，妥善分类收集后定期委托有资质单位统一处置 一般固体废物 设置一般固废暂存区，一般工业固废分类收集、暂存后综合利用 2.2.4原辅材料及能源 主要原辅材料及能源消耗情况详见下表。 表2.2-3项目原辅材料一览表 类别 材料名称 年用量 备注 原材料 高岭土尾矿（包括碎石料、荒石料及砂砾） 33万t/a 来源于高岭土矿区生产高岭土后产生的碎石料、荒石料及砂砾等尾矿，不含有泥土等其他物质 能耗 水 4922t/a 市政供水 电 50万kW•h/a 市政电网供电 2.2.5主要生产设备 本项目的主要生产设备详见表2.2-4。 表2.2-4主要设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 1 振动筛 台 10 2 洗砂机 台 3 3 喂料口 台 2 4 棒磨机 台 1 5 脱水筛 台 1 6 输送带 条 15 7 铲车 辆 3 8 板框压滤机 台 1 9 雾炮机 台 1 2.2.6水平衡 （1）给水工程：市政供水。 （2）排水工程： 1）生产废水 ①喷淋、喷雾、道路洒水降尘水 项目喷淋、喷雾、道路洒水降尘用水量约300t/a，此用水一部分直接蒸发到空气中，一部分由原料和成品吸收，无废水外排，不会产生地表径流。 ②破碎、振动筛废水 项目破碎及振动筛筛分过程涉及加水湿法生产，破碎及振动筛用水量约为2000t/a，此用水一部分直接蒸发到空气中，一部分由原料吸收，无废水外排，不会产生地表径流。 ③洗砂、脱水工序废水 项目洗砂用水量为33t/d（9900t/a），在洗砂过程中损耗水量约占总用水量的3%，则损耗水量为297t/a（0.99t/d）；洗砂后成品含水率约占总用水量的5%，则成品带走的水分为495t/a（1.65t/d）；泥饼脱水后含水率约占总用水量的10%，泥饼带走水量为990t/a(3.3t/d)，则洗砂工序循环水量为8118t/a（27.06t/d），需定期补充损耗量，新鲜水补充量为2382t/a（7.94t/d）（包括振动筛损耗量）。项目洗砂、脱水工序产生的废水收集至厂内污水罐送入板框压滤机内处理后回用于振动筛及洗砂用水，不外排。 生活污水 本项目劳动定员16人，均不在厂内食宿，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），项目不住宿员工用水量按50L/人·d计算，年工作300天，则生活用水量为0.8t/d（240t/a）。根据《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)(2016年版)，居民生活污水定额可按用水定额的80%计算(其余20%蒸发损耗等)，则生活污水排放量为0.64t/d（192t/a）。生活污水经化粪池处理达标后排入市政污水管网，最终进入青洲污水处理厂处理。 本项目水平衡图如下： 图2.2-1 项目水平衡图 t/a 2.2.7厂区平面布置 项目再生砂、碎石加工生产区按照工艺流程布置有生产车间、原料及成品堆场等。从整个平面布局而言，项目厂区平面布置功能分区合理，总图布置合理。项目总平面功能分区比较明确，有利于生产流程的运行，整个车间布置做到紧凑合理，物料输送短捷顺畅，减少了运距，同时也适应各个工艺生产、便于交通，符合安全、消防的要求。项目厂区车间平面布置图见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.3生产工艺流程及产污环节 2.3.1 工艺流程及工艺介绍 **** 图2.3-1 项目生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简介： 项目根据原料需要，选择性通过喂料口送入棒磨机内进行加水湿法密闭破碎，然后送入洗砂机内清洗。清洗后的原料通过输送带送入振动筛，同时加入一定量的水进行湿法筛分，筛分出不同规格的石子以及含水砂。满足粒径要求的石料由输送带送往碎石成品堆场。不满足粒度要求的石子由输送带送入棒磨机内；含水砂通过输送带送入脱水筛脱水后滤出再生砂及泥水，再生砂成品经输送带送往再生砂成品堆场暂存，泥水送往污水罐暂存，然后通过管道送入板框压滤机内处理，上清液通过地势高低因素经管道自流入清水池贮存，回用于振动筛用水，泥饼集中收集后外售。 2.3.2 产污环节 ①废水：项目废水主要为职工生活污水及洗砂、脱水工序废水。项目喷淋或喷雾降尘用水基本被石料吸收或蒸发损耗，振动筛用水被石料吸收及蒸发损耗，不会产生地面径流，无生产废水产生。 ②废气：项目废气主要为卸料扬尘、工艺粉尘、车辆运输扬尘以及原料、成品堆场粉尘。 ③噪声：项目设备运行时产生的噪声。 ④固废：泥饼、废齿轮油空桶及生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不涉及原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 环境质量现状 3.1.1 大气环境 （1）大气环境功能区划及质量标准 根据《福州市人民政府关于印发福州市环境空气质量功能区划和福州市声环境功能区划的通知》（榕政综﹝2014﹞30号），项目所在地环境空气质量功能区属于二类区，环境空气TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）标准限值。 表3.1-1 本项目环境空气一览表 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 PM10 年平均 70μg/m3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准 24小时平均 150μg/m3 TSP 年平均 200μg/m3 24小时平均 300μg/m3 SO2 年平均 60μg/m3 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 PM2.5 年平均 35μg/m3 24小时平均 75μg/m3 NO2 年平均 40μg/m3 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 （2）大气环境质量现状 ①项目所在区域环境质量达标分析 根据福州市马尾区人民政府网站上公布的《2022年12月马尾区空气质量状况》显示，2022年12月马尾区全年空气质量PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO等6项污染物浓度指标均能达标，空气质量较好，符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中二级标准限值。（网站链接：http://www.mawei.gov.cn/xjwz/zwgk/zfxxgkzdgz/hjbh/kqzlyb/202301/t20230118_4524644.htm）。 图3.1-1 2022年12月马尾区空气质量状况（截图） ②引用数据的有效性分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的33.25.1.1要求：“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关规定：“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”，本次评价选取福州市马尾区人民政府网站上公布的《2022年12月马尾区空气质量状况》，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)、《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，环境现状监测数据可行。 3.1.2 地表水环境 （1）水环境功能区划和质量标准 本项目附近的水域为东侧的闽江，所处“马尾水厂备用水源取水口下游300 m至金刚腿”断面。根据《福州市地表水环境功能区划定方案》，该断面主要水体功能为渔业用水、工业用水，环境功能类别为Ⅲ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。具体指标见表3.1-2。 表3.1-2地表水环境质量标准单位：mg/L（pH除外） 项目 类别 pH值 COD BOD5 溶解氧 氨氮 总磷 高锰酸盐指数 Ⅲ类 6～9 ≤20 ≤4 ≥5 ≤1.0 ≤0.2 ≤6 （2）水环境质量现状 ①项目所在区域环境质量达标分析 根据福建省生态环境厅发布的《2022年福建省生态环境状况公报》可知，全省主要流域共设置375 个国、省控水质监测断面。按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002 ) 及《地表水环境质量评价办法 （试行）》(环办〔2011〕22 号) 评价，水质状况为优。I ~ Ⅲ类水质比例 98.7%，其中I ~ Ⅱ类水质比例55.5%；无V类和劣V 类断面。 表3.1-2 2022年福建省生态环境状况公报（截图） ②引用数据的有效性分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的6.6.3要求：“水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息”，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关规定：“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”，此次评价选取福建省生态环境厅发布的《2022年福建省生态环境状况公报》，符合《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）、《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，环境现状监测数据有效可行。 3.1.3 声环境 （1）声环境功能区 根据《福州市声环境功能区划（2021年版）》，本项目所在区域属于3类声环境功能区，项目运营期厂界噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，见表3.1-3。 表3.1-3 声环境质量标准单位：dB(A) 等效声级 Leq（dB（A）） 类别 昼间 夜间 3类区 ≤65 ≤55 （2）声环境质量现状 根据生态环境部办公厅关于印发《建设项目环境影响报告表编制技术指南》(环办环评【2020】33 号)中规定：“厂界外周边 50 米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。本项目厂界外周边50米范围内不存在敏感目标，不需要进行声环境质量现状调查和评价。 3.1.4生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》 （环办环评〔2020〕33号）“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目租用福州三石码头有限公司现有厂区，无新增用地，项目用地范围内无生态环境保护目标，不需要开展生态环境现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目未涉及电磁辐射，故不需要开展电磁辐射调查。 3.1.6地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)（试行)》(环办环评〔2020〕33号)规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。” 根据现场勘查，本项目位于福建省福州市马尾区建设路9号，属于再生砂及碎石加工项目，建设项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本项目不需要开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2 环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》(环办环评【2020】33号)，大气环境(厂界外500m)、声环境(厂界外50m)、地下水环境（厂界外500 米）、生态环境（产业园区外建设项目新增用地的）。本项目周边主要环境保护目标见表3.2-1和附图2。 表3.2-1环境保护目标一览表 环境要素 环境保护目标名称 方位 距离 环境保护目标规模 环境保护功能级别 大气环境 项目厂界500m范围内无大气环境保护目标 地表水环境 闽江“马尾水厂备用水源取水口下游300 m至金刚腿”断面 东侧 199m / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 地下水 项目厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、 温泉等特殊地下水资源 声环境 项目厂界50m范围内无声环境保护目标 生态环境 用地范围内无生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3 污染物排放控制标准 3.3.1 水污染物排放标准 本项目不涉及生产废水外排，项目外排的废水主要为职工的生活污水。 项目生活污水经化粪池处理达标后，经市政污水管网进入青洲污水处理厂处理达标后排放。生活污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准限值。 表3.3-1 项目废水排放标准 单位：mg/L 序号 指标 排放标准值 标准来源 1 pH值 6～9（无量纲） 《污水综合排放标准》 (GB 8978-1996)中三级标准 2 化学需氧量（COD） 500 3 五日生化需氧量（BOD5） 300 4 悬浮物（SS） 400 5 氨氮（以N计） 45 参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B级 3.3.2 大气污染物排放标准 项目运营期产生的颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，具体标准见表3.3-2。 表3.3-2大气污染物综合排放标准（摘录） 污染物 无组织排放 监控浓度限值 来源 周外界最高浓度(mg/m3) 颗粒物 1.0 《大气污染物综合排 放标准》 （GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值 3.3.3 噪声排放标准 项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准，详见表3.3-3。 表3.3-3《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 3.3.4固废 项目产生的一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求进行处理处置；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求进行处置；生活垃圾贮存处理应按照《城市环境卫生设施规划规范》(GB50337－2003)中的要求进行综合利用和处置。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4 总量控制标准 3.4.1总量控制因子 根据国家“十三五”期间污染物总量控制要求及《福建省“十三五”环境保护规划》(闽环保财 (2016) 51号)、《福建省 人民政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见(试行)》(闽政 (2014) 24号)、《福建省环保厅关于贯彻落实<推进排污权有偿使用和交易工作的意见(试行)>的通知》(闽环发(2014)9号)、《福建省环保厅关于环评审批中落实排污权交易工作要求的通知》(闽环保评(2014) 43号)等有关文件要求，需进行排放总量控制的污染物为COD、NH3-N、SO2、NOx，建议性控制指标为VOCs。 3.4.2污染物总量控制标准 本项目废气主要污染物为颗粒物，不涉及总量控制因子SO2、NOx、VOCs；生产废水经处理后回用，不外排，生活污水经化粪池处理后排入青洲污水处理厂集中处理，总量由污水处理厂同一调剂，故本项目无需进行总量申请。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目厂址位于福建省福州市马尾区建设路9号（租用福州三石码头有限公司现有厂区），利用厂区内原有厂房进行生产。根据现场勘查，该厂房主体结构已经建成，因此不存在厂房等主体工程施工期环境影响。项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的噪声环境问题，本项目设备安装、调试简单，且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期噪声环境影响也随着消失，不会对周边环境噪声影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1 运营期水环境影响分析和污染防治措施 4.1.1运营期废气源强核算 （1）卸料扬尘 原料从运输车辆卸到原料堆场时由于落差而产生粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中被卸物料为粒料，其无组织粉尘产生系数为0.01kg/t（原料）。项目原材料年用量为33万吨，则卸料粉尘产生速率为0.688kg/h，年产生量3.3t/a。原料堆放设置围堰、防尘网及雾炮机喷雾降尘，抑尘效率可达80%，则卸料粉尘排放速率为0.138kg/h ，年排放量0.66t/a。 （2）破碎、筛分粉尘 本项目生产线过程中破碎、筛分工序中会产生一定量的粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中的粒料“逸散排放因子”砂和砾石（破碎和筛选）的起尘量为0.05kg/t-原料，本项目原料用量约33万t/a，则项目破碎、筛分粉尘产生量为16.5t/a。项目破碎采用先进的棒磨机加水密闭湿法破碎，筛分工序采用湿法筛分，并配套喷淋头进行喷淋降尘，采取上述措施后抑尘效率可达 80%，则破碎、筛分过程产生的粉尘排放量为3.3t/a，排放速率为0.688kg/h。 （3）车辆运输扬尘 项目车辆运输原料及成品过程中会产生扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.0079×V×W0.85×P0.72 式中：Q：每辆汽车行驶时的扬尘，kg/ (km·辆)； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2 表4.1-1 汽车道路扬尘计算参数和结果 路况 车况 V(km/h) W（t） P(kg/m2) 每辆汽车行驶扬尘量kg/ (km·辆) 原料运入道路扬尘起尘量 15 30 0.05 0.247 产品运输道路起尘量 15 5 0.05 0.0538 本项目原材料在场内运输距离按照90m计，运入车辆载重按照30t计，因此，年运入原料约为11000次，因此，道路扬尘产生量约0.245t/a；碎石成品由成品堆场运输至厂外，距离约55m，运出铲车载重5t，因此年运输次数为10000次，因此运输道路扬尘产生0.0296t/a，再生砂成品由成品堆场运输至厂外，距离约25m，运出铲车载重5t，因此年运输次数为50000次，因此运输道路扬尘产生0.0673t/a，即扬尘产生总量为0.3419t/a。 建设单位每天定期对道路进行清扫和洒水抑尘，减少道路表面粉尘量，路面定时洒水，可将道路扬尘减少80%，则道路扬尘产生量为0.0684t/a，排放速率为0.0143kg/h。该部分废气以无组织形式排放。 （4）原料、成品堆场粉尘 厂区设有原料、成品堆场，其中碎石成品堆场位于生产车间内，不露天堆放，再生砂成品堆场及原料堆场露天堆放，项目堆场在高温大风天气会产生少量粉尘。项目参考西安冶金建筑学院的干堆场扬尘计算公式(Q=4.23×10-4×V4.9×S) 计算，其中Q表示粉尘起尘量 (单位mg/s)，S 表示面积(单位m2)，V 表示风速(取当地平均风速1.5m/s)，堆场面积1500m2。经计算，在不采取任何防护措施的情况下，项目堆放扬尘量为4.627mg/s，堆放时间按300d/a，24h/d计算，项目总扬尘量为0.120t/a。 项目原料堆场设置围堰、防尘网及雾炮机喷雾降尘，再生砂成品堆场配套防尘网及雾炮机喷雾降尘，碎石成品堆场位于生产车间内基本密闭，门口喷雾降尘，能够有效的降低粉尘的排放，抑尘效率取80%，则堆场粉尘排放量0.0240t/a，排放速率为0.0033kg/h。 综上分析，扩建项目运营期粉尘的产生和排放情况见表4.1-2。 表4.1-2 项目废气产排情况一览表 污染源 污染物 产生量 t/a 处理措施及处理效率 排放量t/a 排放速率kg/h 工作时间（h） 排放方式 破碎、筛分 颗粒物 16.5 密闭湿法破碎+湿法筛分+喷淋降尘（处理效率80%） 3.3 0.688 4800 无组织排放 卸料 3.3 围堰、防尘网及雾炮机喷雾降尘（处理效率80%） 0.66 0.138 4800 车辆运输 0.3419 道路清扫+洒水降尘（处理效率80%） 0.0684 0.0143 4800 原料堆场 0.120 围堰、防尘网及雾炮机喷雾降尘（处理效率80%） 0.0240 0.0033 7200 碎石成品堆场 堆场防尘网及雾炮机喷雾降尘（处理效率80%） 再生砂成品堆场 堆场位于生产车间内，基本密闭，门口喷雾降尘（处理效率80%） 合计 20.2619 / 4.0524 / / / 4.1.2运营期大气环境影响及污染防治可行性分析 本项目属C3099其他非金属矿物制品制造业，目前尚未发布行业类污染防治可行技术指南，《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020）中未提出本行业要求。 企业生产车间四面围墙、顶棚，门口设置喷雾头喷雾抑尘；碎石成品堆场位于生产车间内，用于碎石成品堆放，车间四面围墙、顶棚，门口设置喷雾头喷雾抑尘；原料露天堆放，堆场设置围堰，加盖防尘网抑尘及雾炮机喷雾降尘；再生砂成品露天堆放，加盖防尘网抑尘及雾炮机喷雾降尘；破碎采用先进的棒磨机密闭湿法破碎，筛分工序采用湿法筛分，并配套喷淋头进行喷淋降尘，可有效抑尘。 原材料厂外运输由原厂家负责，成品厂外运输由成品购买客户负责，因此企业应加强厂内车辆运输管理，对行驶路面勤洒水，不宜装载物料过满，并在满足最大工作效率的前提下，使用最小车速行驶。根据市域内同类型企业建设、验收情况，建设单位通过以上措施加强管理可以有效减缓大气对周围环境的影响，且这些措施都是经济可行的。 4.2运营期水环境影响分析和污染防治措施 4.2.1运营期废水源强核算 本次项目涉及喷淋、喷雾、道路洒水降尘用水，振动筛用水、洗砂用水及生活用水，不涉及车辆清洗用水，原材料运输车辆依托原厂家清洗，产品通过铲车运输至码头，运输过程洒水降尘，不涉及清洗用水。 （1）喷淋、喷雾、道路洒水降尘用水 项目生产车间配备2套喷雾设备，车间内设备安装1套喷淋装置，道路通过洒水降尘。根据业主提供资料，项目喷淋、喷雾、道路洒水降尘用水量约300t/a，此用水一部分直接蒸发到空气中，一部分由原料和成品吸收，无废水外排，不会产生地表径流。 （2）振动筛用水 项目振动筛筛分过程涉及加水湿法筛分，振动筛用水量约为500t/a，此用水一部分直接蒸发到空气中，一部分由原料吸收，无废水外排，不会产生地表径流。 （3）洗砂、脱水工序废水 项目洗砂用水量为33t/d（9900t/a），在洗砂过程中损耗水量约占总用水量的3%，则损耗水量为297t/a（0.99t/d）；洗砂后成品含水率约占总用水量的5%，则成品带走的水分为495t/a（1.65t/d）；泥饼脱水后含水率约占总用水量的10%，泥饼带走水量为990t/a(3.3t/d)，则洗砂工序循环水量为8118t/a（27.06t/d），需定期补充损耗量，新鲜水补充量为2382t/a（7.94t/d）（包括振动筛损耗量）。项目洗砂、脱水工序产生的废水收集至厂内污水罐送入板框压滤机内处理后回用于振动筛及洗砂用水，不外排。 （4）初期雨水 初期雨水是在降雨形成地面径流后10~15min的含少量污染物的地面排水。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。本项目为再生砂及碎石生产项目，在雨季散落在厂区的原料将随雨水流入外环境，为防止项目厂区初期雨水对周边环境造成影响，建设单位应对初期雨水进行收集处理，本次初期雨水按《室外排水设计规范》中公式计算： 其中：Q为初期雨水排放量，m3/次； Ψ为径流系数，本次取0.85； F为汇水面积，本项目厂区露天面积约3580m3（0.358hm2）； q为设计暴雨强度L/(s.hm2 )/次，据《福建省城市及部分县城暴雨强度公示》(2003)，取q值为197.39；T为时间s，按15分钟计算，900s。计算可得初期雨水量为54m3/次。初期雨水单一，无有毒有害物质，主要污染物为SS。项目初期雨水经雨水渠通过提升泵进入污水罐内，后送入板框压滤机内处理后回用于生产，不外排。 （5）生活用水 本项目外排废水主要来自员工生活污水，根据水平衡，项目污水排放量为0.64t/d（192t/a）。根据《给水排水设计手册》(第5册)中城镇污水水质，生活污水中各主要污染物浓度CODCr：400mg/L，BOD5：200mg/L，SS：220mg/L，NH3-N：35mg/L。 生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，通过市政污水管网进入入青洲污水处理厂处理达标后排放。CODCr、BOD5、氨氮的去除率参照《第一次全国污染源普查城镇生活污污染源产排污系数手册》中“二区一类区生活污水”经化粪池预处理后的推荐数据，去除效率分别为20.3%、21.2%、3.1%，SS参照刘毅梁发表的《武汉市住宅小区化粪池污染物去除效果调查与分析》中得出的结论：SS的去除率为47%。 表4.2-1 项目运营期生活污水中主要污染物产排情况一览表 名称 废水量 项目 产生量 处理措施 处理后排放 排放去向 mg/L t/a mg/L t/a 生活污水 0.64t/d（192t/a） COD 400 0.0768 化粪池处理 319 0.0612 排入市政污水管网，最终进入污水处理厂 BOD5 200 0.0384 158 0.0303 SS 220 0.0422 117 0.0224 氨氮 35 0.0067 34 0.0065 4.2.2运营期水环境影响及污染防治措施可行性分析 项目喷淋、喷雾、洒水用水、振动筛用水基本可以被原材料及产品吸收或蒸发消耗，不产生废水，不存在外排废水，因此不会造成水环境污染。洗砂及脱水筛产生的废水经板框压滤机处理后回用于生产，不外排。项目外排废水仅涉及生活污水。 4.2.2.1生活污水 根据工程分析可知，生活污水经化粪池处理后水质为：COD：319mg/L，BOD5：158mg/L，SS：117mg/L，氨氮：34mg/L，可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4中三级标准，满足接管要求，措施有效。 （1）青洲污水处理厂简介 马尾区青洲污水处理厂厂址位于福州市马尾区建设路49号，污水处理厂建设于1997年，投产于1998年，初始处理规模为0.5万t/d。后经升级改造，现日处理规模为2.5万t/a。2017年根据相关规定，对排放水质进行提标，经对设备及处理工艺升级改造后，排水水质可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。根据《马尾青州污水处理厂一级A提标改造工程环境影响报告表》可知，青洲污水处理厂现状建设规模为2.5万t/d，实际日处理污水量2.3万t/d。青洲污水处理厂的服务范围为整个马尾片区，西与组团接壤，东北与保税区及青洲港区相邻，北抵君山，东西南三面环闽江，总服务面积8.55km2，本项目位于服务范围内，详见图4.2-1。 图4.2-1 青洲污水处理厂服务范围 （2）青洲污水处理厂工艺 青洲污水处理厂采用帕氏氧化沟工艺，及格栅+沉砂+厌氧+缺氧+氧化沟+二沉池处理排放。提标改造后处理工艺方案采用二级处理尾水-混凝-沉淀-过滤方案，在原有处理设施基础上增加后续“高效沉淀池+滤布滤池”深度处理，即向现有工程处理尾水中投加混凝剂PAC（聚合氯化铝）和助凝剂PAM（聚丙稀铣胺），以破坏水中胶粒颗粒的稳定状态，在一定水利条件下通过胶体间以及微粒间的相互碰撞和聚集，从而形成易于从水中分离的絮状物质。然后在滤池中流经多孔介质或滤网作进一步的固液分离。完整的工艺流程如图4.2-2。 图4.2-2 青洲污水处理厂废水处理工艺 （3）项目废水排入青洲污水处理厂的可行性分析 ①处理能力影响分析 ①接管可行性 青洲污水处理厂服务范围为整个马尾片区，具体可见上文图4.2-1，本项目所在地属于其服务范围，根据现场勘查，目前项目所在地的市政污水管网已经铺设完成并已经投入正常运行。 ②水量负荷 根据《马尾青州污水处理厂一级A提标改造工程环境影响报告表》可知，青洲污水处理厂现状建设规模为2.5万t/d，实际日处理污水量2.3万t/d，项目废水排放量为0.64t/d，占污水处理厂剩余总处理能力的0.0028%，因此项目废水产生量在空间容量上的衔接是可行的。废水的排入不会对青洲污水处理厂处理负荷造成影响。 ③水质影响分析 项目废水水量较小，且水质简单，主要污染物为 COD、BOD5、氨氮等，废水正常排放时，排放水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中的三级标准（其中氨氮指标参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B 等级标准）。项目生活污水不涉及有毒有害污染物，不涉及持久性、重金属，也不含有腐蚀成分，因此，从水质方面分析，青洲污水处理厂可接纳项目生活污水，不会对污水厂水质负荷造成冲击。 4.2.2.2洗砂废水、脱水筛废水 项目生产过程产生的洗砂废水、脱水筛废水暂存于污水罐（300m3）内，然后通过管道及抽水泵送入板框压滤机内脱水干化处理，产生的污泥临时贮存于污泥贮存区，定期外售综合利用，压滤分离处理的上清液则自流入清水池（100m3）贮存，回用于振动筛用水。项目振动筛用水对水质要求不高，洗砂废水、脱水筛废水经处理后可满足其用水要求。 4.2.2.3初期雨水 初期雨水单一，无有毒有害物质，主要污染物为SS，初期雨水经雨水渠通过提升泵进入污水罐内，后送入板框压滤机内处理后回用于生产，不外排。 4.3运营期声环境影响分析和污染防治措施 4.3.1噪声污染源强分析 本项目主要的噪声污染源为项目生产设备运行过程中产生的噪声，根据类比分析，各设备噪声源强详见表4.3-1。 表4.3-1 项目噪声源强一览表 单位：dB(A) 序号 设备名称 台（条）数 噪声值 1 振动筛 10 75~85 2 洗砂机 3 70~80 3 棒磨机 1 75~85 4 脱水筛 1 75~85 5 输送带 15 70~80 6 板框压滤机 1 70~80 7 喂料口 2 65~75 4.3.2运营期声环境影响分析 项目噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中附录A户外声传播的衰减及附录B典型行业噪声预测模型进行分析。 （1）噪声源调查 根据现场勘查，项目噪声主要来自于设备运行机械噪声，坐标原点以车间一中心点位为原点。 （2）噪声预测分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐方法，本次评价采用的噪声预测模型如下： 1) 单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 某个声源在预测点的倍频带声压级的计算公式如下： Lp(r)=Lp(r0)+Dc-Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中： Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处声压级，dB； Dc--指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB，Dc=0dB； Adiv--几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm--大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr--地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar--障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc--其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 衰减项计算按导则附录A相关模式计算。 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按下式计算： 式中： LA(r)—距离声源r处的A声级，dB（A）； Lpi(r)--预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； △Li--i倍频带A计算网络修正值，dB。 2)室内声源等效室外声源声功率级计算方法 ①如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室内的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2--靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL--隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。 室内声源等效室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中： Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw--点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q--指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时；Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R--房间系数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r--声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)---靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij---室内j声源i倍频带的声压级，dB； N---室内声源总数。 ③在室内近似为扩散声场时，计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中： Lp1i(T)---靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp2i(T)--靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi--围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带的声功率级： 式中： Lw---中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp1i(T)---靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； S---透声面积，m2。 ⑤然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 (3)噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA,j，在T时间内该声源工作时间为t j，在拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中： Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB T--用于计算等效声级的时间，s； N--室外声源个数； ti--在T时间内i声源工作时间，s； M--室内声源个数； tj--在T时间内j声源工作时间，s。 （4）预测值计算 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式为： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB； Leqb---预测点的背景值，dB。 （5）厂界噪声预测结果分析 利用上述模式，本项目各厂界噪声的噪声影响预测(综合贡献值)计算结果见表，具体预测结果见下表所示。 表4.3-2 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 编号 测点位置 影响贡献值 标准值 达标情况 昼间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 厂界东侧 52.6 65 55 达标 夜间不生产 2 厂界南侧 45.0 达标 3 厂界西侧 43.1 达标 4 厂界北侧 43.7 达标 厂界达标分析：项目不涉及夜间生产，根据表4.3-4预测结果表明，项目主要噪声源在采取有效的降噪措施前提下，项目厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间≤65dB(A)。 4.1.3.2噪声影响及污染防治措施 项目主要噪声源来自于生产车间的设备运转。根据预测分析，经过厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声可达到相应的控制标准。但为了确保项目投产后厂界噪声可以稳定达标，以下提出几点降噪、防护措施： （1）在设计中，应尽量选用技术先进、性能质量良好、同类成品中声级较低的设备，从源头上控制噪声源。 （2）为了控制噪声，首先控制声源。应对声源采用消声、隔声和减震措施，可用橡胶减振垫对设备基座部分进行减振处理；并维持设备处于良好的运转状态，减少机器事故生产时产生噪声。 （3）合理调整车间内机械设备的布局，拉大高噪声设备与厂界的距离。 通过上述隔声降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，措施可行。 4.4运营期固体废物影响分析和污染防治措施 4.4.1 运营期固废物源强核算 本项目运营期产生的固体废物主要为废齿轮油空桶、泥饼和职工生活垃圾。 废齿轮油空桶 本项目生产设备涉及齿轮油使用，只添加不更换，因此不涉及废齿轮油产生。项目废齿轮油空桶年产生量为0.3t/a，根据《国家危险废物名录（2021版）》，废齿轮油空桶属于危废，危废类别为：HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码：900-249-08。本项目产生的废齿轮油空桶经收集后暂存于危险废物暂存间，后委托有资质单位处置。 泥饼 项目洗砂及脱水筛工序产生的废水经压滤机压榨水分后产生泥饼，收集后暂存于一般固废区，定期外售给其他企业综合利用。根据物料平衡分析，项目泥饼产生量约为29979.7381t/a。 （3）生活垃圾 按G=K·N计算 式中：G——生活垃圾产量（kg/d）； K——人均排放系数（kg/人·d），住宿员工按0.8kg/人·d计，不住宿员工0.5kg/人·d； N——人口数（人）。 本项目员工16人，均不住厂，工作日以300天计算，则生活垃圾产生量为2.4t/a。产生的生活垃圾分类收集后委托当地环卫部门统一清运处置。 综上分析，项目运营期各类固体废物产生及处置情况详见表4.4-1。 表4.4-1 项目固废产生及处置情况汇总表 序号 分类 固废名称 产生环节 类别 产生量t/a 处置方式 1 一般工业固废 泥饼 洗砂、脱水筛 / 29979.7381 集中收集后外售给其他企业综合利用 2 危险废物 废齿轮油空桶 设备保养 HW08 0.3 暂存于危废间内，委托有资质的单位定期转运处置 3 生活垃圾 办公、生活等 / 2.4 分类收集后交由环卫部门统一清运处置 4.4.2固体废物管理要求 4.4.2.1一般工业固废 本项目在生产过程中产生的一般固废应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中要求进行规范化的处理处置，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。 4.4.2.2危险废物 建设单位拟在厂区内设置一处危废贮存间，危险废物收集后贮存于危废贮存间并委托有资质单位处置。危险废物在厂区内贮存执行《危险废物贮存污染控制指标准》（GB18597-2023）。 ①危险废物的收集和临时贮存要求 危废贮存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定执行及建设，同时还需委托有资质的单位处置。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（18597-2023），项目在运营过程中，按照以下要求管理危险废物： a.加强危险废物管理，制定危险废物管理计划，并报当地生态环境部门备案。对员工进行培训，提高全体人员对危险废物管理的认识。确保相关管理人员和从事危废收集、运送、贮存等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定，熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程等各项工作要求；掌握危险废物分类收集、运送、贮存的正确方法和操作程序，提高安全防护和应急处置能力。 b.建 设 单 位 必 须 严 格 按 照 《 危 险 废 物 收 集 贮 存 运 输 技 术 规 范 》（HJ2025-2012）的要求来进行危险废物的收集、贮存和运输。危险废物的收集、贮存，须按照其特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危废。盛装危废的容器和包装物，要确保无破损、泄漏和其他缺陷，并依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规范建设危废贮存场所并设置危废标识。危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 c.规范建设危废贮存间。危废贮存间应设置明显标志，并对地面进行硬化，并具有防雨淋、防日晒、防渗漏、密闭等措施，并建立健全危险废物管理台账、专人管理。禁止将危废混入非危险废物中贮存。并且，贮存时间不得超过一年。 d.严格执行危险废物转移管理制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。 ②危险废物规范化管理要求 根据《危险废物规范化管理指标体系》的规定，本项目在生产中产生的危险废物具体管理要求如下： a.污染防治责任制度： 在危废暂存场所的显著位置张贴危险废物污染防治责任信息，且张贴信息能够表明危险废物产生环节、危险特性、去向及责任人等。 b.标识制度： 危险废物标签、贮存分区标志和物贮存、利用、处置设施等标志根据《危险废物识别标志设置技术规范（HJ 1276—2022）的要求设置。危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”；危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注；危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码。 c.管理计划制度： 制定危险废物管理计划。管理计划应包括减少危险废物产生量和危害性的措施，以及危险废物贮存、利用、处置措施；报当地环保部门备案，若管理计划内容有重大改变，及时报当地环保部门重新备案。管理计划内容有重大改变的情形包括：①变更法人名称、法定代表人和地址；②增加或减少危险废物产生类别；③危险废物产生数量变化幅度超过20%；④新、改、扩建或拆除原有危险废物贮存、利用和处置设施。 d.申报登记制度： 如实地向当地生态环境部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。可提供证明材料，如环评文件、竣工验收文件、危险废物管理台账、危险废物转移联单、危险废物处置利用合同、财务数据等；申报事项有重大改变的，应当及时申报；按照危险废物特性分类进行收集，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）；危险废物转移采取网上申报；对管理人员和从事危险废物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员进行了培训；参加培训人员对本单位的危险废物管理制度、工作流程等各项要求，掌握危险废物分类收集、运输、暂存的正确方法和操作程序；贮存场所地面硬化及防渗处理；；装载危险废物的容器完好无损；建立危险废物贮存台账，并如实和规范记录危险废物贮存情况。 ③危险废物转移 建设单位按照危废转移要求，在转移危废前通过登录福建省固体废物环境监管平台申请电子转移联单，申报转移计划。 ④制定危险废物管理计划和危险废物台账管理 建设单位按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259 —2022）制定危险废物管理计划和危险废物台账管理。 a.建设单位制定年度危险废物管理计划，危险废物管理计划中记录了上年度产生的和本年度计划产生的危险废物名称、危废代码、废物类别、有害物质名称、危险特性、危废产生来源及生产工序。 b.制定危险废物减量化的计划和措施。 c.填报危险废物转移情况，包括危险废物贮存措施、运输措施和转移计划等。 d.填报危险废物委托利用或处置措施。 4.4.2.3生活垃圾 项目运营期职工产生的生活垃圾应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置。 综上所述，本项目只要加强对固体废物的收集和分类管理，并做到及时清运处置和综合利用后，对区域内自然环境、生态等造成的影响较小。 4.5土壤、地下水环境风险分析 根据现场勘察可知，周边50m范围内不存在土壤环境敏感目标，项目对土壤、地下水环境影响较小。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎、筛分粉尘 | 颗粒物 | 密闭湿法破碎+湿法筛分+筛分喷淋降尘 | 执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（颗粒物无组织排放监控浓度限值为1.0mg/m3） |
|  | 卸料扬尘 |  | 原料堆场设置围堰、防尘网及雾炮机喷雾降尘 |  |
|  | 车辆运输扬尘 |  | 定期对道路进行清扫，洒水抑尘 |  |
|  | 原料、成品堆场粉尘 |  | 碎石成品堆场配备防尘网及雾炮机喷雾降尘；再生砂成品堆场位于生产车间内，基本密闭，门口配套喷雾降尘 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 经厂区化粪池处理后通过市政污水管网进入青洲污水处理厂处理 | 执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准（COD≤500mg/L，BOD5≤300mg/L，SS≤400mg/L）；氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级标准（氨氮≤45mg/L） |
|  | 初期雨水 | / | 初期雨水经雨水渠通过提升泵进入污水罐内，后送入板框压滤机内处理后回用于生产，不外排 | 验收执行情况 |
| 声环境 | 厂界四周 | 等效A声 级 | 选用低噪声设备，加强设备维护，高噪声设备设置基础减振、隔声等措施 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准(昼间≤65dB(A)) |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废齿轮油空桶经收集后，暂存于危废间，定期委托有资质单位处置 |
|  | 泥饼收集后暂存于一般固废区，定期外售综合利用 |
|  | 生活垃圾：集中收集后由市政环卫部门统一清运处理 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 危险暂存间等四周设置导流沟，地面采取防渗、设置围堰等风险防范措施；加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。定期进行防火安全检查，确保消防设施完整等。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污口规范管理 各污染源排放口应设置专项图标，执行《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15563.1-1995)，要求各排放口(源)提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整，具体详见表5.1-1。 表5.1-1 排污口图形符号(提示标志)一览表 排放部位 项目 污水排放口 废气排放口 噪声排放源 一般工业固废 危险废物 图形符号 形状 正方形边框 正方形边框 正方形边框 三角形边框 三角形边框 背景颜色 绿色 绿色 绿色 黄色 黄色 图形颜色 白色 白色 白色 黑色 黑色 （2）排污申报 根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部第11号)可知，本项目实行排污许可登记管理；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记。 表 5.1-2 周定污染源排污许可分类管理名录(摘录) 序号 行业类别 重点管理 简化管理 登记管理 二十五、非金属矿物制品业 30 70 石墨及其他非金属矿物制品制造 309 石墨及碳素制品制造 3091（石墨制品、碳制品、碳素新材料），其他非金属矿物制品制造 3099（多晶硅棒） 石墨及碳素制品制造 3091（除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的），其他非金属矿物制品制造 3099（单晶硅棒，沥青混合物） 其他非金属矿物制品制造 3099（除重点管理、简化管理以外的） （3）自主竣工环境保护验收要求 根据国务院【国令第682号】《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。 根据环境保护部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号）中有关要求：项目竣工后，建设单位应对该项目进行环保竣工验收，委托有资质的监测单位进行项目竣工环境保护验收监测，编制项目竣工环境保护验收监测报告。经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或使用。 |

# 六、结论

6.1 总结论 通过对本项目的环境影响分析评价，项目运营过程中废水、废气、噪声、固废等污染物，对周围大气环境、水环境、声环境、土壤环境等造成一定不利影响，经采取综合性、积极有效的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，影响均在环境可接受的范围内。 综上所述，在认真执行建设项目“三同时”制度，切实落实各项规划方案的要求，完成本次环境影响评价提出的各项污染防治措施，严格落实各项环保措施和环境管理机构的要求的前提下，确保各污染物达标排放，对周围的环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。 6.2 建议 （1）加强管理，保证生产设备正常运行，防止设备带故障使用，防止异常噪声的产生。 （2）由厂内技术管理人员兼职环保工作负责环保设施的运行、检查、维护等工作。 （3）加强职工的环保、安全教育，提高环保意识和安全生产意识。 （4）遵守国家关于环保治理措施管理的规定，定期提交设施运行及监测报告，接受环保管理部门的监督。 （5）加强环保工作的管理，要认真落实环保“三同时”制度。 编制单位（单位）：深圳云思环境科技有限公司 2024年1月

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 4.0524t/a | / | 4.0524t/a | +4.0524t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0612t/a | / | 0.0612t/a | +0.0612t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0303t/a | / | 0.0303t/a | +0.0303t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.0224t/a | / | 0.0224t/a | +0.0224t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0065t/a | / | 0.0065t/a | +0.0065t/a |
| 固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 2.4t/a | / | 2.4t/a | +2.4t/a |
|  | 一般工业 固体废物 | 泥饼 | / | / | / | 29979.7381t/a | / | 29979.7381t/a | +29979.7381t/a |
|  | 危险废物 | 废齿轮油空桶 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

新鲜水4922

生活用水

化粪池

通过市政污水管网最终排入污水处理厂

喷淋、喷雾、洒水降尘用水

300

240

300

48

192

192

破碎、振动筛用水

泥饼带走990

4382

洗砂用水

2000

污水罐

损耗及成品带走792

9108

板框压滤机

清水池

2000

9108

8118

6118

本项目