# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年产冷镦水暖配件（沐浴管、出水管、堵头、角阀等）1500吨、不锈钢标准件（9.8级螺丝）9000万件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 泉州瑞煌铜业有限公司 |
| 编制时间： | 2024年3月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产冷镦水暖配件（沐浴管、出水管、堵头、角阀等）1500吨、不锈钢标准件（9.8级螺丝）9000万件项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2402-350583-04-03-663393 |
| 建设单位联系人 | 洪事一 | 联系方式 | 13505963447 |
| 建设地点 | 福建省泉州市南安市东田镇蓝溪村大仁内72号 |
| 地理坐标 | （ 118 度 18分 55.223 秒， 24 度 56 分 43.032秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3352 建筑装饰及水暖管道零件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33：66结构性金属制品制造331；金属工具制造332；集装箱及金属包装容器制造333；金属丝绳及其制品制造334；建筑、安全用金属制品制造335；搪瓷制品制造337；金属制日用品制造338 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 南安市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽发改备[2024]C060272号 |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 0.7 | 施工工期 | 2024年4月至2024年6月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 500 m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《南安市东田镇总体规划（2015-2030年）》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 一、与土地利用规划的符合性分析 项目选址于福建省泉州市南安市东田镇蓝溪村大仁内72号，根据建设单位提供的用地证明材料（见附件5），本项目所在地块土地规划为允许建设区。查阅相关资料，项目所在区域尚未规划，因此可暂时作为项目过渡性经营场所，今后若规划不符合，建设单位将无条件配合区域规划的实施，搬迁至其他符合要求的地方进行生产，建设单位承诺，详见附件7。 对照《南安市土地利用总体规划图》（见附图8），项目所在地块为现状建设用地。因此，本项目用地性质与南安市土地利用规划不相违背，选址合理。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 项目主要从事冷镦水暖配件、不锈钢标准件的生产加工，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，所采用的工艺、设备及产品均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类之列，属于允许类。另外，根据南安市发展和改革局对本项目的备案（闽发改备[2023]C060272号），本项目的建设符合南安市发展需求。 综上，本项目的建设符合国家和地方当前产业政策。 二、“三线一单”控制要求的符合性分析 （1）与生态红线的相符性分析 对照《福建省生态保护红线划定方案》及其调整方案，项目位于福建省泉州市南安市东田镇蓝溪村大仁内72号，不位于国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制要求。 （2）与环境质量底线的相符性分析 项目所在区域的环境质量底线为：地表水环境符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，环境空气质量现状达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，声环境质量现状达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本项目废气、噪声经治理之后对环境污染影响较小；固废可做到无害化处置；生产过程生产废水无外排，生活污水近期经“化粪池+一体化”处理后用于浇灌项目东侧林地；远期经化粪池预处理后排入南安市污水处理厂。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）与资源利用上线的对照分析 项目建设过程中所利用的资源主要为水、电，均为清洁能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）与环境准入负面清单的对照 ①根据《泉州市人民政府关于公布泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）的通知》（泉政文〔2015〕97号文），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 ②经查《市场准入负面清单（2022年版）》，项目不在其禁止准入类和许可准入类中。 ③与生态环境准入清单符合性分析 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）中的附件“全省生态环境总体准入要求”，项目位于福建省泉州市南安市东田镇蓝溪村大仁内72号，项目所在地属于一般管控单元，所在区域水环境质量较好，且项目污染物均妥善处理处置后达标排放，项目不属于“全省生态环境总体准入要求”中全省陆域“空间布局约束”特别规定的行业；项目运营期有有机废气产生，因此属于全省陆域“污染物排放管控”涉新增VOCs排放的项目，泉州地区VOCs排放可倍量替代。同时根据《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50号）附件3“泉州市生态环境准入清单”，项目所在区域：位于南安市一般环境管控单元编码为“ZH35058330001”，环境管控单元名称为“南安市一般管控单元”，属于一般管控单元。项目与福建省总体准入要求符合性分析详见表1-1，与泉州市总体准入要求符合性分析详见表1-2，与泉州市陆域环境管控单元准入要求符合性分析详见表1-3。 表1-1 与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》生态环境准入要求符合性分析一览表 适用范围 准入要求 本项目情况 符合性 全省陆域 空间布局约束 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 1.项目不属于石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业； 2.项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能； 3.项目不属于煤电项目； 4.项目不属于氟化工产业； 5.项目位于水环境质量稳定达标的区域。 符合 污染物排放管控 1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3.尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。 1.项目不涉及总磷排放、重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物，项目VOCs排放量较小，可忽略不计，故不分配总量指标。 2.项目不属于新建水泥、有色金属项目。 3.项目不属于城镇污水处理设施。 符合 表1-2 与泉州市总体准入要求符合性分析一览表 适用范围 准入要求 本项目情况 符合性 全市陆域 空间布局约束 1.除湄洲湾石化基地外，其他地方不再布局新的石化中上游项目。 2.泉州高新技术产业开发区（鲤城园）、泉州经济技术开发区、福建晋江经济开发区五里园、泉州台商投资区禁止引进耗水量大、重污染等三类企业。 3福建洛江经济开发区禁止引入新增铅、汞、镉、铬和砷等重点重金属污染排放的建设项目，现有化工（单纯混合或者分装除外）、蓄电池企业应限值规模，有条件时逐步退出；福建南安经济开发区禁止新建制浆造纸和以排放氨氮、总磷等主要污染物的工业项目；福建永春工业园区严禁引入不符合园区规划的三类工业，禁止引入排放重金属、持久性污染物的工业项目。 4.泉州高新技术产业开发区（石狮园）禁止引入新增重金属及持久性有机污染物排放的项目；福建南安经济开发区禁止引入电镀、涉剧毒物质、涉重金属和持久性污染物等的环境风险项目。 5.未经市委市政府同意，禁止新建制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。 1.项目不属于石化项目； 2.项目不属于水量大、重污染等三类企业； 3.项目无重金属污染，无生产废水外排； 4.项目无重金属污染，不涉及剧毒物质； 5.项目不属于制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。 符合 污染物排放管控 涉及新增VOCs排放项目，实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代。 项目VOCs排放量较小，可忽略不计，故不分配总量指标。 符合 表1-3 与泉州市陆域环境管控单元准入要求符合性分析一览表 环境管控单元编码 环境管控单元名称 管控单元类别 管控要求 项目情况 符合性 ZH35058330001 南安市一般管控单元 一般管控单元 空间布局约束 1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。 2.禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。 项目没有占用永久基本农田，项目不涉及砍伐防风固沙林和农田保护林 符合 综述：项目符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）、《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文[2021]50号）的控制要求。 三、周边环境相容性分析 项目选址于福建省泉州市南安市东田镇蓝溪村大仁内72号，根据现场勘查，项目西侧及东侧为空地，南侧为泉州市邦美消防设备有限公司，北侧为泉州瑞煌铜业有限公司其他厂房，与项目最近敏感点为西侧约60m的蓝溪村，项目不属于高污染行业，生产过程主要外排污染物为少量废气和噪声，企业通过合理布局厂区平面，将高噪声设备布置在远离村庄一侧，尽量减轻生产过程产生的噪声、少量废气对敏感目标的影响；另外，通过采取高标准、严要求的有机废气污染防治措施，确保最大程度减轻有机废气排放对周围环境的影响，因此本项目选址与周围环境基本相容。 与生态功能区划符合性分析 根据《南安市生态功能区划图》，项目所在地的生态功能区划属于“南安中西部西溪流域低山丘陵城镇工业与农业生态功能小区（410158305）”。主导功能：城镇工业和西溪水质保护；辅助功能：农业生态。本项目所在地块为工业用地，其建设性质与该区域生产功能区划相符合，其选址符合区域生态功能区划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目由来 泉州瑞煌铜业有限公司成立于2017年9月27号，泉州瑞煌铜业有限公司利用位于福建省泉州市南安市东田镇蓝溪村大仁内72号的闲置厂房用于五金卫浴配件，水表、消防器材的生产，项目年产五金卫浴配件3500吨，水表3500吨、消防器材60万件。泉州瑞煌铜业有限公司于2020年2月委托深圳市星月之光环保科技有限公司完成了《年产五金卫浴配件3500吨，水表3500吨、消防器材60万件项目环境影响报告表》。泉州市生态环境局于2020年6月4日批复了该项目环评文件（审批编号：泉南环评(2020)表51号，详见附件8）。于2020年6月组织了年产五金卫浴配件3500吨，水表3500吨、消防器材60万件项目竣工环境保护验收（详见附件10），项目分阶段建设，实际项目年产五金卫浴配件1800吨，水表1800吨、消防器材30万件且消防器材生产原料由铝锭改为直接外购半成品铸件进行生产。于2020年7月21日，泉州瑞煌铜业有限公司完成排污登记，排污登记编号：91350583MA2YLDQX7Y001W（详见附件9）。 为了满足市场需求，泉州瑞煌铜业有限公司拟利用原厂址闲置厂房进行扩建，拟投资建设“年产冷镦水暖配件（沐浴管、出水管、堵头、角阀等）1500吨、不锈钢标准件（9.8级螺丝）9000万件项目”。项目厂房总建筑面积500m2；拟主要从事水暖配件（沐浴管、出水管、堵头、角阀等）、不锈钢标准件（9.8级螺丝）的生产加工，预计年产冷镦水暖配件（沐浴管、出水管、堵头、角阀等）1500吨、不锈钢标准件（9.8级螺丝）9000万件，拟聘职工10人（均不住厂）。项目已于2024年2月22日在南安市发展和改革局进行了备案，编号：闽发改备[2024]C060272号，详见附件4。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年第二次修订）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日起实施）、《建设项目环境保护分类管理名录》（2021年版）的相关规定，本项目属“三十、金属制品业 33：66、建筑、安全用金属制品制造335”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类，应编制环境影响报告表。 表2-1 建设项目环境保护分类管理名录（摘录） 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 三十、金属制品业 33 66、建筑、安全用金属制品制造335 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） / 因此，泉州瑞煌铜业有限公司委托本环评单位编制该项目的环境影响报告表（附件1：委托书）。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，根据本项目的特点和项目所在地的环境特征，并依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求以及相关规定编写该建设项目的环境影响报告表，供建设单位报生态环境主管部门审批和作为污染防治建设的依据。 二、项目概况 项目名称：年产冷镦水暖配件（沐浴管、出水管、堵头、角阀等）1500吨、不锈钢标准件（9.8级螺丝）9000万件项目 建设单位：泉州瑞煌铜业有限公司 建设地点：福建省泉州市南安市东田镇蓝溪村大仁内72号 总 投 资：3000万元 建设规模：已建厂房建筑面积约500m2 生产规模：年产冷镦水暖配件（沐浴管、出水管、堵头、角阀等）1500吨、不锈钢标准件（9.8级螺丝）9000万件 职工人数：职工10人（均不住厂），不提供食宿。 工作制度：年工作日300天，实行一班8小时工作制； 本项目主要从事冷镦水暖配件、不锈钢标准件的生产加工，项目组成情况见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 类别 工程名称 建设规模 主体工程 生产车间 建筑面积约500m2，包括机加工区、冷镦区等。 储运工程 仓库 利用生产车间闲置区域 环保工程 废水处理设施 近期：化粪池+一体化污水处理设施；远期：化粪池(10m3) 废气处理措施 冷镦成型废气：油雾净化装置+15m排气筒 噪声处理设施 消声减振，隔音 一般固废处理设施 一般固废暂存区10m2 危险废物暂存间 危险废物暂存间10m2 生活垃圾 垃圾桶若干，生活垃圾由环卫部门清运处理。 公用工程 供水 由市政供水，采用DN30 排水 厂区内雨、污水管 供电 20KV 表2-2 产品方案一览表 产品名称 单位 年产量 扩建前 扩建后 变化量 五金卫浴配件 吨/年 1800 1800 0 水表 吨/年 1800 1800 0 消防器材 件/年 30万 30万 0 冷镦水暖配件 吨/年 0 1500 +1500 不锈钢标准件 件/年 0 9000万 +9000万 三、项目主要原辅材料及能耗 1、原辅材料、资源及能源消耗 项目原辅材料、资源及能源消耗情况见下表2-3。 表2-3 原辅材料、资源及能源消耗情况一览表 序号 原辅材料及能源名称 扩建前工程使用量 扩建工程新增使用量 扩建后全厂使用量 备注 一 原辅材料使用情况 1 铜锭 3525吨/年 0 3525吨/年 外购 2 树脂砂 2000吨/年 0 2000吨/年 外购 3 半成品铸件 100吨/年 0 100吨/年 外购 4 粉末涂料 5吨/年 0 5吨/年 外购 5 水表配件 250万套/年 0 250万套/年 外购 6 管道阀门铸件 5万件/年 0 5万件/年 外购 7 管道阀门配件 5万套/年 0 5万套/年 外购 8 水枪接扣配件 4万套/年 0 4万套/年 外购 9 水枪配件 2.5万套/年 0 2.5万套/年 外购 10 水流指示剂铸件 2.5万件/年 0 2.5万件/年 外购 11 指示剂配件 2.5万套/年 0 2.5万套/年 外购 12 洒水喷头铸件 15万件/年 0 15万件/年 外购 13 喷头配件 15万套/年 0 15万套/年 外购 14 结合器铸件 1万件/年 0 1万件/年 外购 15 结合器配件 1万套/年 0 1万套/年 外购 16 油漆 0.25吨/年 0 0.25吨/年 外购 17 稀释剂 0.4吨/年 0 0.4吨/年 外购 18 焊条 0.25吨/年 0 0.25吨/年 外购 19 不锈钢 0 1550吨/年 1550吨/年 外购 20 冷镦油 0 3.5吨/年 3.5吨/年 外购 二 主要能源及水资源消耗情况 1 水 1266吨/年 150吨/年 1416吨/年 市政供水 2 电 90万kWh/a 30万Wh/a 120万Wh/a 市政供电 2、原辅材料理化性质 冷墩油：冷墩油是以精制矿物油为基础，复配入高性能硫化猪油和硫化脂肪酸酯为主剂等多种特殊添加剂调配而成，具有良好的润滑性、极压抗磨性、防锈性及高温抗氧化安全性等。主要用于碳钢冷镦、温镦螺母，高强度螺栓、套筒、空心及半空心铆钉等的成型加工。 四、主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数 项目主要生产设施见下表2-4。 表2-4 项目主要生产设备 序号 设备名称 扩建前数量（台） 扩建后数量（台） 变化数量（台） 1 摇臂钻床 5 5 0 2 平面磨床 5 5 0 3 数控铣床（加工中心） 5 5 0 4 铣床X6130A立头铣 5 5 0 5 牛头刨床 5 5 0 6 轻便型普通车床 10 10 0 7 齿轮式攻丝机 20 20 0 8 动力头式油压自动进刀钻床 15 15 0 9 台式钻床 60 60 0 10 钻铣机床 30 30 0 11 双轴钻攻丝机 30 30 0 12 三轴数控钻床 25 25 0 13 双轴复合机 20 20 0 14 数控车床 30 30 0 15 数控车床 20 20 0 16 数控车床 20 20 0 17 数控车床 50 50 0 18 普通车床 20 20 0 19 多功能六轴钻攻丝机床 25 25 0 20 多功能四轴钻攻丝机床 30 30 0 21 履带式抛丸清理机 6 6 0 22 台式砂轮机 40 40 0 23 空气压缩机 20 20 0 24 试水机 20 20 0 25 静电喷粉机 10 10 0 26 环保高温固化房 10 10 0 27 链条式烘干机 5 5 0 28 内槽切割机 20 20 0 29 液压切割冲床机 15 15 0 30 扭力机 5 5 0 31 型材切割机 30 30 0 32 自动射芯机 20 20 0 33 工频炉 3 3 0 34 滚桶式清砂机 8 8 0 35 台式清砂机 5 5 0 36 升降式储砂罐 5 5 0 37 升砂机 10 10 0 38 铸造机械手 15 15 0 39 校验台 20 20 0 40 拧盖机 10 10 0 41 冲床 30 30 0 42 抛光机 40 40 0 43 抛丸机 5 5 0 44 喷塑设备 5 5 0 45 智能专机 100 100 0 46 压铸机 10 10 0 47 三面车床 2 2 0 48 数控车床 12 12 0 49 万能铣床 2 2 0 50 普通车床 4 4 0 51 钻床 15 15 0 52 摇臂钻床 15 15 0 53 电焊机 3 3 0 54 喷漆柜 2 2 0 55 台钻 10 10 0 56 试压机 15 15 0 57 空压机 1 3 +2 58 冷镦机 0 4 +4 59 搓丝机 0 10 +10 60 专机 0 10 +10 五、 项目水平衡 （1）用水分析 生活用水：项目拟配有员工10人（均不住厂），根据《建筑给排水设计手册》和《用水定额标准》，不住厂职工生活用水取50L/（d·人），取300天/年，则生活用水量为0.5m3/d（150t/a）。生活污水排放系数按80%计，则生活污水量为0.4m3/d（120t/a）。 （2）水平衡图 图2-1 项目水平衡图（单位：t/d） 六、车间平面布置 项目车间平面布置见附图5，泉州瑞煌铜业有限公司根据工艺生产流程、交通运输的要求，结合场地自然条件，经技术经济比较后进行合理布局。车间布局依次为原料及产品暂存区、生产加工区域，车间内布置原料及产品暂存区、一般固体废物暂存区及危险废物暂存间等，各功能区分区明确。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目生产工艺流程及产污环节如下： 图2-1 项目生产工艺流程图及产污环节 工艺说明： ①冷镦：冷镦工艺是一种利用金属在外力作用下所产生的塑性变形，在常温下对金属坯料施加一定的压力，使之在模具内塑变，形成规定的形状和尺寸。本项目线材在常温常压下进入冷镦机进行切料、成型，冷镦过程中使用冷镦油进行降温。该工序会产生冷镦油雾废气、有机废气、废冷镦成型油。 ②机加工：脱油后的工件经搓丝机加工后得到半成品。该工序会产生废金属边角料。 ③成品：经过机加工的工件通过清洗（外协）后即为成品。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、原有项目概况 泉州瑞煌铜业有限公司位于福建省泉州市南安市东田镇蓝溪村大仁内72号，该公司成立于2017年9月27号，注册资金1250万元，主要从事五金卫浴配件，水表、消防器材生产加工，原厂区全厂占地面积12亩。聘用职工80人，均不住厂，年工作天数300天，实行三班工作制，每班工作8小时。 二、环评及验收情况 （1）环评及验收情况 表2-5 项目环评审批及验收情况一览表 时间 完成情况 备注 2020年2月 委托深圳市星月之光环保科技有限公司编制《年产五金卫浴配件3500吨，水表3500吨、消防器材60万件项目环境影响报告表》 设计生产规模：年产五金卫浴配件3500吨，水表3500吨、消防器材60万件 2020年6月4日 通过泉州市生态环境局审批，审批编号：泉南环评(2020)表51号 审批规模：年产五金卫浴配件3500吨，水表3500吨、消防器材60万件 2020年6月 建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收工作，并编制《年产五金卫浴配件3500吨，水表3500吨、消防器材60万件项目竣工环境保护验收监测报告表》 验收规模：年产五金卫浴配件1800吨，水表1800吨、消防器材30万件 （2）排污许可证申请情况 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》及《排污许可证管理暂行规定》等要求，泉州瑞煌铜业有限公司已取得固定污染源排污许可登记，登记编号为91350583MA2YLDQX7Y001W，有效期2020年7月21日至2025年7月20日。 三、扩建前项目生产工艺流程及产污环节 （1）生产工艺流程 图2-2 五金卫浴配件生产工艺流程及产污工序 图2-3 水表生产工艺流程及产污工序 图2-4 消防器材生产工艺流程及产污工序 （2）产污环节汇总 ①废水：项目砂混合用水用于砂模成型，水分蒸发至空气中；试压工序用水循环利用，生产过程中没有生产废水产生。 ②废气：项目废气主要为电炉熔化产生的烟尘废气，混砂和砂处理工序产生的粉尘废气、抛丸工序产生的粉尘废气，射芯机产生的有机废气、喷粉工序产生的粉尘废气、烘干工序产生的有机废气、喷漆工序产生的喷漆废气； ③噪声：项目设备运行时产生的噪声。 ④固废：项目熔炼过程中产生的废炉渣，砂处理过程中产生的废砂，打磨抛光、抛丸过程中产生的金属粉尘，喷漆过程产生的喷漆废液、废漆渣，设备保养产生的含油抹布。 四、扩建前项目污染物实际排放量 （1）废水 根据《年产五金卫浴配件3500吨，水表3500吨、消防器材60万件项目竣工环境保护验收监测报告表》，扩建前项目用水主要包括生产用水和生活用水，其中生产用水主要为砂混合用水、试压用水、水帘用水。砂混合用水0.1t/d，砂模成型直接混合于砂中，浇铸过程中使砂，水份直接挥发到空气中。项目试压机用于检查配件密封性，用水循环使用，不外排，因蒸发需定期补充试压水0.2t/d；项目水帘处理系统用水经过滤沉淀并捞除漆渣后循环使用，因蒸发需进行补充水量，水帘补充水量共约0.02t/d。职工生活用水量为4t/d（1200t/a），生活污水排放量为3.2t/d（960t/a），扩建前项目生活污水经化粪池处理达标后用于农田灌溉。 （2）废气 根据《年产五金卫浴配件3500吨，水表3500吨、消防器材60万件项目竣工环境保护验收监测报告表》，扩建前项目生产废气主要为电炉熔化产生的烟尘废气，混砂和砂处理工序产生的粉尘废气、抛丸工序产生的粉尘废气，射芯机产生的有机废气、喷粉工序产生的粉尘废气、烘干工序产生的有机废气、喷漆工序产生的喷漆废气。 根据验收监测结果显示，喷漆废气排气筒排放主要污染物监测结果分别为：2020年6月13日，非甲烷总烃排放浓度最大值为57.8mg/m3，甲苯排放浓度最大值为0.131mg/m3，二甲苯排放浓度最大值为1.31mg/m3，颗粒物排放浓度最大值为25.1mg/m3，苯未检出；2020年6月14日，非甲烷总烃排放浓度最大值为58.4mg/m3，甲苯排放浓度最大值为0.110mg/m3，二甲苯排放浓度最大值为1.14mg/m3，颗粒物排放浓度最大值为26.3mg/m3，苯未检出。两日非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、苯监测结果均能够达到《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1涉涂装工序的其它行业排放限值；颗粒物监测结果均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。射芯废气排气筒排放主要污染物监测结果分别为：2020年6月13日，非甲烷总烃排放浓度最大值为4.58mg/m3；2020年6月14日，非甲烷总烃排放浓度最大值为5.29mg/m3。两日非甲烷总烃监测结果均能够达到《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-2-2017）表1铸造行业大气污染物排放限值中1级标准限值要求。喷粉废气排气筒排放主要污染物监测结果分别为：2020年6月13日，颗粒物排放浓度最大值为11.7mg/m3；2020年6月14日，颗粒物排放浓度最大值为14.2mg/m3。两日颗粒物监测结果均能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-199）表2中二级标准限值。烘干废气排气筒排放主要污染物监测结果分别为：2020年6月13日，非甲烷总烃排放浓度最大值为4.20mg/m3；2020年6月14日，非甲烷总烃排放浓度最大值为4.63mg/m3。两日非甲烷总烃监测结果均能够达到《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表1涉涂装工序的其它行业排放限值。熔化、砂处理和抛丸工序烟尘废气排气筒排放主要污染物监测结果分别为：2020年6月13日，颗粒物排放浓度最大值为3.7mg/m3；2020年6月14日，颗粒物排放浓度最大值为4.2mg/m3。两日颗粒物监测结果均能够达到《铸造行业大气污染物排放限值》（T/CFA030802-2-2017）表1铸造行业大气污染物排放限值中1级标准限值要求。 根据验收监测结果显示，2020年6月13日项目厂界上下风向G1～G4监控点主要污染物颗粒物最大浓度值为0.414mg/m3，非甲烷总烃最大浓度值为1.35mg/m3；2020年6月14日项目厂界上下风向G1～G4监控点颗粒物最大浓度值为0.371mg/m3，非甲烷总烃最大浓度值为1.44mg/m3；厂界无组织排放主要污染物颗粒物监测结果均能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度要求；非甲烷总烃监测结果均能够达到《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表4企业边界浓度限值要求。2020年6月13日项目厂区内监控点主要污染物非甲烷总烃最大浓度值为3.72mg/m3；2020年6月14日项目厂区内监控点主要污染物非甲烷总烃最大浓度值为4.38mg/m3；厂区内无组织排放主要污染物非甲烷总烃监测结果均能够达到《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表3规定的厂区内监控点浓度限值。 （3）噪声 根据《年产五金卫浴配件3500吨，水表3500吨、消防器材60万件项目竣工环境保护验收监测报告表》，项目噪声源主要来自设备运行产生的噪声，噪声级在60~85dB(A)。项目设备产生的噪声经过自然衰减、墙体隔声等降噪后厂界外噪声值较小。根据验收监测结果，验收期间该项目正常生产时，厂界昼间噪声监测值为57.9~62.4dB(A)，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （4）固体废物 根据《年产五金卫浴配件3500吨，水表3500吨、消防器材60万件项目竣工环境保护验收监测报告表》，扩建前项目生产过程产生的固体废物主要有生活垃圾、一般工业固废（废炉渣、废砂和金属粉尘、边角料）、危险废物（喷漆废液、废漆渣、废活性炭和含油抹布）、原料空桶。生活垃圾产生量为12t/a，由环卫部门统一清运处理；废炉渣产生量为20t/a，经收集后交建筑材料公司回收利用。废砂产生量为15t/a，经收集后交建筑材料公司回收利用。金属粉尘、边角料产生量为63t/a，集中收集后作为原料回用于生产。喷漆废液产生量为2t/a、废漆渣产生量为0.15t/a、含油抹布产生量为0.03t/a，废活性炭暂未产生，喷漆废液、废漆渣、废活性炭和含油抹布收集后委托有资质单位处置。项目原料空桶主要来源于丙烯酸酯类树脂涂料空桶、天那水空桶、机油空桶，产生量约300个/年。项目空桶不属于危险废物，由生产厂家回收并重新使用，并保留回收凭证。 五、扩建前项目主要污染源、治理措施及污染物排放情况 根据扩建前项目环境影响报告表及竣工环境保护验收监测报告表，扩建前项目污染物产排情况见表2-6。 表2-6 扩建前项目污染物产排情况一览表 污染物名称 产生量（t/a） 削减量(t/a) 排放量（t/a） 处理方式 生活污水 废水量 960 960 0 化粪池处理后用于农田灌溉 COD 0.48 0.48 0 BOD5 0.24 0.24 0 SS 0.24 0.24 0 NH3-N 0.0288 0.0288 0 废气 有组织 喷漆废气 颗粒物 2.02680 1.45620 0.57060 水喷淋+UV活性炭一体设备+排气筒 苯 0.000026 0.000008 0.000018 甲苯 0.004331 0.002275 0.002056 二甲苯 0.040716 0.020988 0.019728 非甲烷总烃 2.86200 1.49760 1.36440 射芯废气 非甲烷总烃 0.33660 0.17890 0.15770 UV活性炭一体设备+排气筒 喷粉废气 颗粒物 6.63120 6.29964 0.33156 滤芯除尘器+排气筒 烘干废气 非甲烷总烃 0.36792 0.19584 0.17208 UV活性炭一体设备+排气筒 熔化、砂处理和抛丸工序烟尘废气 颗粒物 0.79200 0.71848 0.07352 集气罩+沉降室+脉冲布袋除尘器+排气筒 无组织 喷漆废气 颗粒物 0.225 0 0.225 加强车间密闭 苯 0.000003 0 0.000003 甲苯 0.000481 0 0.000481 二甲苯 0.005 0 0.005 非甲烷总烃 0.318 0 0.318 射芯废气 非甲烷总烃 0.037 0 0.037 喷粉废气 颗粒物 0.737 0 0.737 烘干废气 非甲烷总烃 0.041 0 0.041 熔化、砂处理和抛丸工序烟尘废气 颗粒物 0.088 0 0.088 固体废物 废炉渣 20 20 0 经收集后交建筑材料公司回收利用 废砂 15 15 0 金属粉尘、边角料 63 63 0 集中收集后作为原料回用于生产 生活垃圾 12 12 0 厂区放垃圾桶，集中收集后由环卫部统一清运 喷漆废液 2 2 0 按照危险废物暂存要求暂 存，集中后交有资质单位处置 废漆渣 0.15 0.15 0 废活性炭 暂未产生 暂未产生 0 含油抹布 0.03 0.03 0 原料空桶 300个 300个 0 集中收集暂存危险固废间，委托供应商定期清运 六、原有工程存在的环境问题及“以新带老”措施 现有工程基本按照环评及批复要求内容建设，根据对现有工程环评及验收结果、现场踏勘情况以及现行要求，项目无历史遗留问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | （1）水环境质量现状 1）水环境质量标准 近期，项目生活污水经预处理后用于周边林地灌溉。远期，项目生活污水经预处理后经市政污水管网进入南安市污水处理厂处理。项目所在区域地表水主要为兰溪。根据《泉州市地表水环境功能区类别划分方案修编及编制说明》（闽政文〔2004〕24号），兰溪水域主要功能为一般工业用水、农业用水、一般景观要求水域，环境功能类别为Ⅲ类水，故水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，见表3-1。 表3-1 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1（摘录） 序号 污染物名称 Ⅲ类标准限值 单位 1 pH 6～9 无量纲 2 溶解氧（DO） ≥5 mg/L 3 高锰酸盐指数 ≤6 mg/L 4 五日生化需氧量（BOD5） ≤4 mg/L 5 化学需氧量（COD） ≤20 mg/L 6 氨氮（NH3-N） ≤1.0 mg/L 7 总磷（TP） ≤0.2 mg/L 2）水环境质量现状 根据《南安市环境质量分析报告（2022年度）》（泉州市南安生态环境局）：2022年，3个水功能区断面5项监测指标年均值低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。后桥水库、凤巢水库水质Ⅲ类，九溪村水质呈Ⅱ类。2022年南安境内国控监测断面共4个，分别是石砻丰州桥、山美水库库心、康美桥、霞东桥。2022年我市省控监测断面4个，分别是山美水库（出口）、港龙桥、军村桥、芙蓉桥。经统计，8个国省控断面Ⅰ~Ⅲ类水质比例为100%，按水质类别比例法评价，南安境内主要流域水质状况优。其中Ⅱ类断面3个，占比37.5%，去上年持平，Ⅲ类断面5个，占比62.5%，同比上升12.5%。 综上所述，项目所在区域地表水水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，项目所在区域周边地表水体水质状况良好。 （2）大气环境质量现状 1）大气环境质量标准 ①基本污染物 根据《泉州市环境空气质量功能区类别划分方案》，该区域环境空气质量功能类别为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单，部分指标详见表3-2。 表3-2 环境空气质量标准（摘录） 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 二氧化硫（SO2） 年平均 60μg/m3 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 二氧化氮（NO2） 年平均 40μg/m3 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 一氧化碳（CO） 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160μg/m3 1小时平均 200μg/m3 颗粒物 （粒径小于等于10μm） 年平均 70μg/m3 24小时平均 150μg/m3 颗粒物 （粒径小于等于2.5μm） 年平均 35μg/m3 24小时平均 75μg/m3 总悬浮颗粒物（TSP） 年平均 200μg/m3 24小时平均 300μg/m3 ②其他污染物 项目特征因子非甲烷总烃环境空气质量标准参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值中的总挥发性有机物（TVOC）标准值，详见表3-3。 表3-3 特征污染因子排放标准 单位：mg/m3 项目 质量标准值（μg /m3） 总挥发性有机物（TVOC） 600（8h平均） 1200（1h平均）注① 注：①总挥发性有机物小时标准值按8小时均值2倍进行控制。 2）环境空气质量现状 根据泉州市南安生态环境局2023年3月发布的《南安市环境质量分析报告（2022年度）》，2022年，全市环境空气质量综合指数2.17，同比改善9.6%。综合指数月波动范围为1.50~3.13，最高值出现在3月，最低值出现在10月。PM2.5、PM10、SO2、NO2年均浓度分别为16、36、6、7ug/m3。CO日均值第95百分数、臭氧（O3）日最大8小时平均值的第90百分数分别为0.7mg/m3、为118ug/m3。全年有效监测天数360天，其中，一级达标天数247天，占有效监测天数比例的68.6%，二级达标天数110天，占有效监测天数比例的30.6%，轻度污染日天数3天，占比0.8%。 根据《建设项目环境影响报告表内容、格式及编制技术指南常见问题解答》（来源于生态环境部环境工程评估中心主办的环境影响评价网：编制技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有的监测数据。”因此本项目排放的非甲烷总烃在国家、地方环境空气质量标准中无限值，故不进行监测。 （3）声环境质量现状 1）声环境质量标准 本项目位于福建省泉州市南安市东田镇蓝溪村大仁内72号，区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准，即昼间环境噪声≤60dB(A)，夜间环境噪声≤50dB(A)。 2）声环境质量现状 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中的具体编制要求，本项目可不开展声环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 一、大气环境保护目标 项目厂界外500m范围内大气环境保护目标见表3-4及附图4。 表3-4 大气环境保护目标一览表 序号 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功 能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 1 蓝溪村 北纬24.945758 东经118.314674 居住区 人群 GB3095-2012二类功能区 W 60 二、声环境保护目标 项目厂界外50m范围内无学校、医院、居民区等声环境保护对象分布，不涉及声环境保护目标。 三、地表水环境保护目标 项目所在区域周边地表水体为兰溪，水体功能为一般排洪、农业用水、一般景观要求，不涉及饮用水源用途。 四、地下水环境保护目标 项目厂界外延500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源分布，不涉及地下水环境保护目标。 五、生态环境保护目标 项目用地范围已为建成厂区，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）大气污染物排放标准 项目废气主要源为冷镦成型过程产生的油雾（颗粒物）、挥发性有机废气。 （1）有组织 项目冷镦成型工序产生的油雾（颗粒物）有组织排放参照《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中表2“油雾”排放限值；项目冷镦成型工序产生的非甲烷总烃有组织排放参照《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中表2“非甲烷总烃”排放限值，详见表3-5。 表3-5 废气有组织排放标准限值 序号 污染物 项目 生产工艺或设施 排放限值（mg/m3） 污染物排放监控位置 排放标准 1 油雾 轧制机组 30 车间或生产设施排气筒 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中表2污染物排放限值 2 非甲烷总烃 涂层机组 80 车间或生产设施排气筒 备注：项目冷镦成型工序拟设1根不低于15m高的排气筒（DA001）。 （2）无组织 冷镦成型产生的油雾（颗粒物）无组织排放参照《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中表4颗粒物无组织排放限值；冷镦成型产生的挥发性有机废气无组织排放参照《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中表4非甲烷总烃无组织排放限值，详见表3-6。 表3-6 废气无组织排放厂界标准限值 序号 污染物项目 生产工艺或设施 排放限值（mg/m3） 执行标准 1 颗粒物 板坯加热、磨辊作业、钢卷精整、酸再生下料 5.0 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中表4无组织排放限值 2 非甲烷总烃 涂层机组 4.0 冷镦成型工序产生的非甲烷总烃无组织排放厂区内参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中排放限值要求，详见表3-7。 表3-7 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（摘录） 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 厂区内监控点处1h平均浓度值 10 厂区内监控点处任意一次浓度值 30 （2）水污染物排放标准 本项目运营时无生产废水外排，外排废水为职工生活污水。根据规划项目建设区污水纳入南安市污水处理厂处理，目前项目建设区域配套建设污水管网尚未完工，因此项目排水方案按近、远期考虑。 近期：项目生活污水经化“化粪池+一体化”处理后，用于项目林地灌溉，废水执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱作标准，详见表3-8； 远期：待项目所在市政污水管网与南安市污水处理厂的管网联网，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中NH3-N指标参考GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级标准“45mg/L”）后排入南安市污水处理厂统一处理，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A排放标准，详见表3-8。 表3-8 废水排放标准 类别 标准名称 项目 标准限值 废水 （近期） 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱作标准 pH 5.5-8.5 COD 200mg/L BOD5 100mg/L SS 100mg/L 氨氮 / 废水 （远期） 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准 pH 6-9 COD 500mg/L BOD5 300mg/L SS 400mg/L 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准 NH3-N 45mg/L 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准 pH 6-9 COD 50mg/L BOD5 10mg/L SS 10mg/L NH3-N 5mg/L （3） 噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，厂界噪声排放标准见下表。 类别 标准名称 项目 标准限值 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A) 表3-9 厂界噪声排放标准 （4） 固体废物排放标准 一般工业固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)执行。危险废物暂存处位于生产车间，暂存区参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）“第四章生活垃圾”的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | （1）水污染物总量控制指标 项目无生产废水排放，外排废水主要为生活污水。根据《福建省人民政府关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽政[2016]54号）规定，生活污水污染物不需要进行总量调剂，不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围。 （2）大气污染物总量控制指标 本项目废气特征污染物排放总量控制见表3-10。 表 3-10项目特征污染物排放总量控制一览表 控制指标 产生量 （t/a） 削减量 （t/a） 排放量 （t/a） 总量控制指标（乘以1.2倍）（t/a） VOCs 0.000028 0 0.000028 0.0000336 由表3-10可知，本项目VOCs排放量为0.000028t/a，根据《福建省环保厅关于印发<福建省建设项目主要污染物排放总量指标管理办法（试行）>的通知》（闽环发[2014]13号）、《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知（闽政〔2020〕12号）》、《南安市生态环境保护委员会办公室关于实施VOCs排放管控意见的通知》（南环委办［2021］12号）的要求，属于泉州重点控制区涉新增VOCs排放项目，可实施倍量替代，因此本项目VOCs总量控制指标参照1.2倍进行控制，即项目VOCs总量控制指标为0.0000336t/a。但由于项目VOCs排放量较少，可忽略不计，所以本项目VOCs不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围，不需购买相应的排污权指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目生产厂房为已建的厂房，只需进行简单的设备安装和管道铺设，没有土建施工。因此项目施工主要影响主要为施工噪声、施工废气、少量施工人员生活污水、生活垃圾等。 （1）项目施工人员均为附近居民，少量的施工生活污水依托化粪池处理后排入南安市污水处理厂，不会对周边水体造成影响。生活垃圾由环卫部门清运至南安市生活垃圾发电厂处置。 （2）厂房简单装修和设备安装刷漆产生的极少量施工废气，随着施工期的结束而结束，通过厂房通风可减少施工废气的不利影响。 （3）施工噪声主要来自设备以及管道安装过程中电锯、切割机等产生的噪声。项目选用低噪声的施工设备，施工工期较短，产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性，噪声对周围影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废水环境影响分析 （1）废水污染源核算及环保措施 本项目职工10人，均厂外住宿，年工作300天。根据《行业用水定额》（DB35/T772-2018），不住厂职工生活用水量定额取50L/d•人，则项目生活用水量为0.5m3/d（150m3/a）；排水量按用水量的80%计，则生活污水排放量为0.4m3/d（120m3/a）。生活污水水质情况大体为COD：400mg/L；BOD5：200mg/L；SS：220mg/L；NH3-N：30mg/L；pH：6.5~8。 近期，由于项目所在区域污水管网尚未配套完善，近期，项目生活污水经“化粪池+一体化”污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中旱地作物标准后，用于周边林地浇灌。 远期，项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准（其中NH3-N参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准）后排入市政污水管网，纳入南安市污水处理厂进一步处理。 本项目废水污染产排环节、类别、污染物种类、污染物产生量及产生浓度、污染治理设施情况见下表4-1；废水排放量、污染物排放量和浓度、排放方式、排放去向及排放规律见表4-2；排污口基本情况及排放标准见表4-3。 废水产污源强及治理设施情况一览表 产排污环节 类别 污染物种类 产生浓度 产生量（t/a） 治理设施 处理能力 治理工艺 治理效率（%） 是否为可行技术 职工生活污水 生活污水（近期） COD 400 0.048 5.0t/d 化粪池+一体化污水处理设施 90 是 BOD5 200 0.024 90 SS 220 0.0264 80 NH3-N 30 0.0036 75 生活污水（远期） COD 400 0.048 20.0t/d 化粪池 15 否 BOD5 200 0.024 15 SS 220 0.0264 35 NH3-N 30 0.0036 / 废水污染物排放情况一览表 产排污环节 类别 污染物种类 废水排放量（t/a） 排放浓度（mg/L） 排放量 （t/a） 排放方式 排放去向 职工生活污水 生活污水（近期） COD 120 40 0.0048 不排放 用于周边林地浇灌 BOD5 20 0.0024 SS 44 0.0053 NH3-N 7.5 0.0009 生活污水（远期） COD 120 50 0.0060 间接排放 南安市污水处理厂 BOD5 10 0.0012 SS 10 0.0012 NH3-N 5 0.0006 排污口及排放标准 产排污环节 类别 污染物种类 排放口基本情况 排放标准 编号及名称 类型 地理坐标 标准限值（mg/L） 标准来源 职工生活污水（远期） 生活污水 pH 生活污水排放口DW001 一般排放口 E118.314674，N24.945758 6~9 GB8978-1996、GB/T31962-2015及南安市污水处理厂进水水质 COD 300 BOD5 150 SS 200 NH3-N 30 （2）达标情况分析 项目运营过程无工艺废水，外排废水仅为职工生活污水。近期，生活污水经“化粪池+一体化”污水处理设施处理后水质大体为COD：40mg/L、BOD5：20mg/L、SS：44mg/L、NH3-N：7.5mg/L、pH：7.0~8.0，符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱地作物标准；远期，生活污水经化粪池处理后水质大体为COD：340mg/L、BOD5：170mg/L、SS：143mg/L、NH3-N：30mg/L、pH：7.0~8.0，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值。 （3）废水治理措施可行性分析 ①近期生活污水治理措施可行性 近期，生活污水经化粪池+一体化污水处理设施（好氧生物处理+沉淀）（处理能力5.0t/d）处理达标排放；具体处理工艺如下： 图4-1 近期生活污水处理工艺流程图 废水经化粪池水解酸化后，大分子的有机物分解成小分子有机物，消化去除一部分有机物，再用泵输送到接触氧化池进行好氧分解，接触氧化池中存活大量活性污泥，并不断繁殖，吸收分解水中的有机污染物，最后再经沉淀池去除氧化池中剥落的生物膜，沉淀池的剩余污泥又回到化粪池进行消化，可免去污泥处理设施的投资。生活污水处理效果见表4-4。 化粪池+一体化污水处理设施处理效果 项目 pH COD BOD5 SS NH3-N 产生浓度（mg/L） 6.5～8.0 400 200 200 30 排放浓度（mg/L） 5.5～8.5 40 20 44 7.5 去除率（%） ─ 90 90 80 75 执行标准（mg/L） 6～9 200 100 100 / 经以上工艺处理后，项目废水排放浓度可达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱作标准，措施可行。 ②生活污水用于周边林地灌溉的可行性 项目厂区东侧55m分布有一片林地属个人所有，因林地日常需要施用有机肥料，项目产生的职工生活污水拟经自建污水处理设施预处理后暂存于配套的沉淀池中，定期采用专用的负压泵车运送至东侧林地的施肥灌溉。 根据《行业用水定额》(DB35/T772-2018)，林业用水定额见表4-5。 化粪池处理效果 行业代码 类别名称 作物名称 定额值 0212 林木育苗 苗木 50~100 注：本定额值对应的灌溉方式为喷灌、微灌等 根据多年气象资料显示项目所在区域一年中3月至9月为雨季， 5、6月份降雨最多(5、6月份按雨天算，此期间不浇灌)，秋冬(10~12月份、1~2月份共6个月)少雨季浇灌频次为3天一次，春夏(3~4月份、7~8月份共4个月)多雨季浇灌频次为7天一次，下雨期间不浇灌，因此计算得受纳对象需浇灌77次/年。周边林地灌溉用水定额取最小值50 m3/亩•次，项目东侧林地灌溉面积约1亩。因此，林地灌溉用水量为385m3/a，项目生活污水排放总量为120m3/a，仅占灌溉用水量的31.17%，因此正常情况下，受纳对象完全有能力消纳项目产生的生活污水。此外，项目5~6月份雨季，下雨期间不浇灌，此期间经处理后的生活污水产生量约20m3，可暂存于项目拟建的储水池（总容积约30t）内，待雨天过后用于周边林地灌溉。 综上，项目过渡期生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理后用于项目周边林地灌溉可行。 ③远期生活污水处理设施及可行性分析 远期，待市政污水管道到位后，项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准（其中NH3-N 指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B 等级标准）后通过市政污水管网进入南安市污水处理厂进行深度处理。 本项目化粪池总容积为10m3。一般要求废水在化粪池停留时间达12h以上，因此，该化粪池生活污水处理能力为20m3/d。目前项目生活污水排放量约0.4m3/d，远远低于现有化粪池的处理能力。项目生活污水经化粪池处理后水质可符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中NH3-N指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准），故本项目生活污水由化粪池进行处理是可行的。 ④生活污水依托南安市污水处理厂可行性 项目所在区域位于南安市污水处理厂的服务范围。南安市污水处理厂位于柳城街道象山村，主要服务范围包括南安市市区、城东、城南、城西、城北四个组团。南安市污水处理厂近期（2005年）处理能力为2.5万t/d，中期（2013年）工程设计处理能力为5万 t/d，远期（2020年）污水处理能力为15万 t/d，采用Morbal 氧化沟及紫外线消毒工艺。南安市污水处理厂由芳源环保（南安）有限公司BOT投资建设运营，于2005年7月动工建设，首期2.5万m3/d，污水处理工程已于2006年6月竣工并通过验收投入运行，配套污水管网完成铺设主干管15.15km，建成柳城和城南两座泵站。南安市污水处理厂二期扩建工程已于2013年7月开工建设，并于同年12 月竣工。南安市污水处理厂三期近期工程环境影响报告表于2020年11月12日通过泉州市生态环境局审批，审批编号为泉南环评〔2020〕表337号。南安市污水处理厂建成后将极大地改善了周围水体环境，对治理水污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用。 ⑤项目污水纳入污水处理厂处理可行性分析 本项目位于南安市污水处理厂服务范围内，待区域内污水管网配套完善。项目废水通过区域污水管道排入南安市污水处理厂处理。项目外排废水主要为生活污水，废水中主要污染物为COD、BOD、SS等，经预处理后可达到《污水综合排放标准》GB8978-1996）表4三级标准（其中NH3-N指标参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级中限值），且项目废水排放量为0.4t/d，远低于南安市污水处理厂目前处理能力和远期处理能力，从水质、水量两方面分析，均不会对污水处理厂的正常运行造成影响。因此，本项目建成投产后，外排废水纳入南安市污水处理厂统一处理可行。 综合分析，本项目生活污水治理措施可行。 （4）废水监测要求 项目废水监测点位、监测因子及监测频次见下表4-6。 废水监测计划一览表 监测点位 监测因子 监测频次 生活污水排放口 pH、COD、BOD5、NH3-N、SS 1次/年 二、废气环境影响分析 1、源强核算过程简述 （1）冷镦成型废气 项目冷镦成型工艺采用冷镦成型油为介质，高温工件接触冷镦成型油时会有一定量的油雾产生及有机组分挥发（以非甲烷总烃表征），项目冷镦成型油年使用量为3.5t。 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中无冷镦成型工序产污系数，由于冷镦成型工艺及热处理工艺都是将铁件泡入油中，油雾产生情况类似，且淬火油和冷镦油性质相近，所以本评价参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33-37，431-434机械行业系数手册”热处理工序中产排污系数，详见表4-7。 项目废气核算环节产污系数表（摘录） 核算环节 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 系数单位 产污 系数 末端治理技术名称 末端治理技术效率% 热处理 热处理件 淬火油 整体热处理（淬火/回火） 所有规模 颗粒物 （油雾） 千克/吨-原料 200 油雾净化装置 90 挥发性有机物 千克/吨-原料 0.010 直排 0 项目年工作时间300d，日工作时间8h，项目冷镦成型废气产生量详见表4-8。 项目冷镦成型废气产生情况一览表 产生环节 系数 产生量 产生速率 冷镦成型 颗粒物（油雾） 200千克/吨-原料 0.7t/a 0.2917 kg/h 非甲烷总烃 0.010千克/吨-原料 0.000035t/a 0.00001 kg/h 项目冷镦成型废气拟由集气罩收集，经油雾净化装置处理后，通过1根15m高的排气筒（DA001）排放，风机总风量为10000m3/h。 项目冷镦成型工序设备上方集气罩收集效率为80％，其余20％为无组织排放。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）“C33-C37行业核算环节”中“12热处理环节”中，油雾净化装置处理设施对油雾（颗粒物）的处理效率为90%，因此本项目油雾净化装置对油雾（颗粒物）的处理效率取90%。 项目冷镦成型工序废气经处理后排放情况详见表4-9。 冷镦成型废气排放情况一览表 产生 工序 排放 方式 污染物 产生量t/a 治理措施 排放情况 处理能力m3/h 处理设施 收集效率％ 处理效率％ 是否为可行技术 排放量 t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 冷镦成型 有组织 颗粒物 （油雾） 0.56 10000 油雾净化装置 80 90 是 0.056 0.0233 2.33 非甲烷总烃 0.000028 0 0.000028 0.00001 0.001 无组织 颗粒物 （油雾） 0.14 / / / / / 0.14 0.0583 / 非甲烷总烃 0.000007 / / / / / 0.000007 0.000003 / 2、废气污染物排放源汇总 项目废气污染源产排环节、污染物种类、污染物产生速率及产生量、排放速率及排放量见下表4-10，对应污染治理设施设置情况见表4-11，排放口基本情况及排放标准见表4-12。 废气污染物排放源信息汇总（产、排污情况） 产排污环节 污染源 污染物 核算方法 污染物产生 污染物排放 排放时间/h 产生速率（kg/h） 产生量（t/a） 排放 浓度mg/m3 排放 速率（kg/h） 排放量（t/a） 冷镦成型废气 无组织排放 油雾 产污系数法 0.0583 0.14 / 0.0583 0.14 2400 NMHC 0.000003 0.000007 / 0.000003 0.000007 2400 DA001 油雾 0.233 0.56 2.33 0.0233 0.056 2400 NMHC 0.0001 0.000028 0.001 0.00001 0.000028 2400 废气污染物排放源信息汇总表（治理设施） 产排污环节 污染物种类 排放形式 治理设施 处理工艺 处理能力（m3/h） 收集效率（%） 治理工艺去除效率（%） 是否为可行技术 冷镦成型工序 油雾、非甲烷总烃 有组织 油雾净化装置 10000 80 90 是 废气污染物排放源信息汇总表（排放口信息） 产排污 环节 污染物 种类 排放形式 排放口基本信息 排放标准 参数 温度 编号及名称 类型 地理坐标 冷镦成型工序 油雾、非甲烷总烃 有组织 H：15m Φ：0.3m 25℃ DA001冷镦成型废气排放口 一般排放口 E118.314594，N24.942958 GB28665-2012 3、非正常排放及防范措施 （1）非正常排放情形及排放源强 非正常排放情况指设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排污。根据本项目的情况，结合同类企业运营情况，确定项目非正常排放情况为有组织废气污染治理设施发生故障、运转异常（如风机故障、集气管道破裂等），或维护不到位导致废气处理设施效率降低等非正常工况，情形如下。 ①冷镦成型废气处理设施故障，导致废气事故排放。 本评价按最不利情况考虑，即废气处理效率降低为0%的情况下污染物排放对周边环境的影响。由于生产过程中废气事故排放效果不显著，短时间内难以发现，非正常工况持续时间按1h计，发生频率按1次/年。项目非正常工况下废气排放源强核算结果见下表4-13。 废气非正常排放源强核算结果 产污环节 污染物 种类 排放方式 持续时间/h 排放浓度/（mg/m3） 排放速率/（kg/h） 排放量/（t/a） 发生频次 冷镦成型工序 油雾 有组织 1 23.33 0.2333 0.5600 1次/年 NMHC 有组织 1 0.01 0.0001 0.000028 1次/年 （2）非正常排放防治措施 针对以上非正常排放情形，本评价建议建设单位在生产运营期间采取以下控制措施以避免或减少项目废气非正常排放。 ①规范车间生产操作，避免因员工操作不当导致工艺设备、环保设施故障引发废气事故排放。 ②定期对生产设施及废气处理设施进行检查维护，杜绝非正常工况发生，避免非正常排放出现后才采取维护措施。 综上，项目在采取上述非正常排放防范措施后，非正常排放发生频率较低，非正常排放下污染物排放量较少，非正常工况可及时得到处理，因此本项目废气非正常排放对周边大气环境影响较小。 4、达标情况分析 根据废气污染物排放源强信息，冷镦成型废气收集后采用油雾净化装置进行处理，排气筒出口油雾排放浓度为2.33mg/m3、排放速率为0.0233kg/h，符合《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中表2“油雾”排放限值（油雾排放浓度≤30mg/m3）。非甲烷总烃排放浓度为0.001mg/m3、排放速率为0.00001kg/h，符合《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中表2“非甲烷总烃”排放限值（非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m3） 5、大气影响分析 根据泉州市南安生态环境局公布的环境质量资料及引用的大气环境质量现状监测报告，项目所在区域大气环境质量现状状况良好，具有一定的大气环境容量。项目生产工序产生的废气均配套相应废气治理设施，对周边环境影响较小。 （1）冷镦废气处理设施 冷镦废气主要为油雾及非甲烷总烃。油雾经油雾净化装置处理排放，油雾净化装置主要由机械预处理区、主净化区和机械终处理区三部分组成。油烟颗粒经均流匀速导入机械预处理区进行净化，过滤大颗粒油烟和杂质，自动沥油（油自动回流至接油盘），杂质被机械处理区截留，使气体起均流、降速作用，使烟气匀速、均衡地进入电场，气体被压缩膨胀，部分油烟颗粒由于惯性作用与处理器中吸附材料进行接触而被吸附，从而降低流出预处理器的油烟颗粒浓度与流速。当均流、预处理后进入主净化区，油烟颗粒及油气聚合物在高强度的高压静电场中被电离、分解、碳化及燃烧，少量的分解产物被引到接油盘。最后经过机械终处理区并进行净化吸收，该终处理区具有强吸附性能，能吸附被静电处理后的黑烟颗粒；配套产品（强力化油剂）能有效去除附着于机械处理区中的油污和异物，有利于该处理区重生，进行再次吸附处理，处理效率可达90%以上。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航天航空和其他运输设备制造业》（HJ1124—2018），冷镦成型废气采用油雾净化装置为可行技术。 6、废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目废气监测点位、监测因子及监测频次见下表4-14。 废气监测计划一览表 监测点位 监测因子 监测频次 DA001冷镦成型气排放口 油雾（颗粒物）、非甲烷总烃 1次/年 厂区内 油雾（颗粒物）、非甲烷总烃 1次/年 厂界 非甲烷总烃 1次/年 7、卫生防护距离 卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离，卫生防护距离范围内不应设置居住性建筑物。检索相关资料，本项目所属行业尚未制定卫生防护距离要求，本项目无组织排放污染物主要为油雾（颗粒物）、非甲烷总烃，根据本项目无组织废气及其污染物排放的特点，本评价依据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中规定的方法及当地的污染物气象条件计算项目卫生防护距离，其计算公式具体如下： 式中：Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r =（S/π）0. 5； B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表4-15查取。 卫生防护距离计算系数 计算系数 工业企业在地区近五年平均风速m/s L≤1000 m 1000＜L≤2000 m L＞2000 m 工业企业大气污染源构成类别注 I II III I II III I II III A ＜2 2~4 ＞4 400 700 530 400 470 350 400 350 260 400 700 530 400 470 350 400 350 260 80 380 290 80 250 190 80 190 110 B ＜2 ＞2 0.01 0.021 0.015 0.036 0.015 0.036 C ＜2 ＞2 1.85 1.85 1.79 1.77 1.79 1.77 D ＜2 ＞2 0.78 0.84 0.78 0.84 0.57 0.76 注：工业企业大气污染源分为三类 I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者； II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的三分之一，或是虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定； III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应批指标确定者。 项目无组织排放废气均定为Ⅱ类。项目所在地区全年平均风速1.6m/s，无组织排放单元等效半径按车间进行等效换算。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中“当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。”项目生产车间颗粒物等标排放量为0.065m3/h，非甲烷总烃等标排放量为0.0000025m3/h，两种污染物的等标排放量相差大于10%；故本评价选取颗粒物烃为项目无组织排放的主要特征大气有害物质，各参数选取及相关卫生防护距离计算结果见表4-16。 卫生防护距离计算结果 污染源 污染物 Cm (mg/m3) Qc (kg/h) A B C D L (m) 防护距离(m) 冷镦成型废气 油雾(颗粒物） 0.9 0.0583 400 0.010 1.85 0.78 6.091 50 由上表可知，项目卫生防护距离为50m，项目卫生防护距离见附图2，项目卫生防护距离内主要为项目周边他人厂房和道路等，无环境敏感目标。 三、噪声环境影响分析 （1）噪声源情况 项目主要噪声源强为运营期间生产设备运行时产生的噪声。根据类比同类型企业，在正常情况下，设备噪声压级在70~85dB（A）之间。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法，厂房（车间）内多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： 项目主要生产设备一览表 噪声源 数量 噪声源强 dB（A） 等效声源相对坐标 排放规律 采取措施 降噪效果dB(A) 冷镦机 4台 75~80 19，13，1 持续 低噪声设备，设置减振基座，厂房隔声 ≥15dB（A） 搓丝机 10台 70~80 12，10，1 专机 10台 75~85 9，12，1 空压机 2台 75~85 -3，-5，1 注:以项目厂房中心为相对坐标原点(0,0,0)，以正东向为X轴，正北向为Y轴;同个车间内的同类型高噪声设备机台等效为1个点声源，等效点源声压级为各声源声压级的能量总和，坐标点取等效点源中心坐标。 （2）达标情况分析 项目50m范围内无声环境保护目标，为了评价项目厂界噪声达标情况，将噪声源作点声源处理，考虑车间内噪声向车间外传播过程中，近似地认为在半自由场中扩散。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法，噪声预测模式如下： A. 室内声源等效室外声源声功率级计算 1) 计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：LP1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw为某个声源的倍频带声功率级，r为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。 2) 计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 3) 计算出室外靠近围护结构处的声压级： 4) 将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声(S)处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：S为透声面积，m2。 5) 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 B. 工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg为建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；T为用于计算等效声级的时间，s；N为室外声源个数；ti为在T时间内i声源工作时间，s，M为等效室外声源个数；tj为在T时间内j声源工作时间。 C.预测结果 在采取降噪措施后，项目运营过程设备噪声对厂界噪声的贡献值见下表4-18。 项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 点位 贡献值 达标情况 标准限值 东侧厂界 46.6 达标 GB12348-2008中2类标准 昼间≤60、夜间≤50 南侧厂界 38.7 西侧厂界 39.1 北侧厂界 42.9 （3）噪声污染防治措施 项目运营期厂界噪声可达标排放，为了更进一步减少噪声对周围环境的影响，建议项目采取以下降噪措施： （1）加强设备日常维护，维持设备处于良好的运转状态； （2）采取墙体隔声； （3）对噪声设备采取减振、隔音等降噪措施。 项目采取如上措施后，对周边环境影响不大，噪声处理措施基本可行。 （4）噪声监测计划 监测计划一览表 监测位置 监测项目 监测频次 执行环境质量标准 厂界 等效A声级 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》的2类标准（GB12348-2008） 3、固废环境影响分析 3.1固废产生及处置情况 根据工程分析，项目产生的固体废物为一般工业固废、危险废物及职工的生活垃圾。 （1）一般工业固废 ①金属边角料 根据GB/T39198-2020《一般固体废物分类与代码》，项目机加工产生的金属边角料属于Ⅳ非特定行业生产过程中产生的一般固体废物中的99 其他废物，代码为 900-999-99（非特定行业生产过程产生的其他废物），根据企业提供资料，项目加工生产过程中机加工产生的金属边角料约为原辅材料的5%，则金属边角料产生量约为77.5t/a，这部分固废集中收集后外售给相关企业回收利用。 （2）生活垃圾 生活垃圾产生量计算公式如下： G=K·N·D×10-3 其中：G —生活垃圾产生量（t/a）；K—人均排放系数（kg/人·天）； N—人口数（人）；D—年工作天数（天）。 根据我国生活垃圾排放系数，不住厂职工生活垃圾排放系数取K＝0.5kg/人·天，项目职工10人，均不住厂，按300天/年计，则项目生活垃圾产生量为1.5t/a。 （3）危险废物 ①废冷镦成型油 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《33-37,431-434机械行业系数手册》（2021年），33金属制品业中3389其他金属制日用品制造的危险废物（废矿物油）产生系数为1.65千克/吨-产品，结合项目实际情况，项目生产过程中冷镦成型油循环使用，只在冷镦成型时和油槽清理时会产生少量的废冷镦成型油，根据业主提供资料，项目油槽每3个月清理一次，因此，项目废冷镦成型油按0.165千克/吨-产品核算，则项目废冷镦成型油产生量约0.26t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），项目废冷镦成型油属于危险废物，编号为HW09（油/水、烃/水混合物或乳化液），废物代码为900-007-09（其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液）。项目废冷镦成型油拟经集中收集，暂存于危险废物暂存间，并委托有资质单位处置。 危险废物汇总表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 （吨/年） 产生工序及装置 形态 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 废冷镦成型油 HW09 900-007-09 0.26 冷镦 液态 废冷镦成型油 每3个月 T、I 委托有资质的单位进行处理 （4）原料空桶 项目原料使用后会产生原料空桶。根据业主提供，预计冷镦油空桶每年产生量约30个，空桶年产生量约0.1t。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）中6.1“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”不作为固体废物管理，但应按照危险废物的有关规定和要求对其贮存和运输进行严格的环境监管。因此，项目原料空桶不属于危险废物，可由生产厂家回收并重新使用，并保留回收凭证。废原料空桶暂存于处于生产车间，暂存区参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 固体废物产生及处置情况见下表4-21，项目运营过程产生的各项固体废物经妥善处置后，对周边环境影响不大。 固体废物产生、利用/处置情况汇总 固废名称 产生环节 属性 主要有毒有害物质 物理性质 年度产生量（t/a） 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量（t/a） 金属边角料 机加工 一般固废 / 固态 77.5 一般固废暂存间（室内贮存、防风防雨） 外售给物资单位 77.5 废冷镦成型油 冷镦 危险废物 挥发性有机物、有毒有害物质 固态 0.26 桶装密封贮存，暂存于危险废物暂存间 委托有资质单位处置 0.26 职工生活垃圾 职工生活 / / / 1.5 厂区垃圾桶 由环卫部门清运处理 1.5 原料空桶 / / / 固态 0.1 暂存于危险废物暂存间 由生产厂家回收利用 0.1 3.2固废管理要求 一般固废间参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定进行规范建设，暂存区应满足防雨淋、防扬散和防渗漏的要求，《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定如下： a、应有良好的防雨、防风、防晒及防流失措施，如设顶棚、围挡及周边开挖导流沟或集水槽。 b、贮存面积须满足贮存需求；贮存时间不宜过长，须定期清运。 c、应设立环境保护图形标志牌。 危废管理要求： 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中《第四章 危险废物污染环境防治的特别规定》，该项目应执行以下规定：对危险废物的容器和包装以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；必须按照国家有关规定申报登记；必须按照国家有关规定处置，不处置的，由所在地县级以上人民政府生态环境行政主管部门责令限期改正，逾期不处置或者处置不符合国家有关规定的，由所在地县级以上人民政府生态环境行政主管部门指定单位按照国家有关规定代为处置，处置费用由产生危险废物的单位承担。对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准如下要求： ①危险废物的收集包装 a.有符合包装要求的包装容器、收集人员的个人防护设备； b.危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标志； c.危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 危险废物堆放场应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关规定： a.按GB15562.2《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c.要求必要的防风、防雨、防晒措施。 d.要有隔离设施或其它防护栅栏。 e.应配备通讯设备、照明设施、应急工具及防护设施。危险废物临时储存场所位于单独建立的贮存室。 ③固体废物监管措施 公司应登录福建省固体废物环境监管平台（120.35.30.184）对本项目产生的固体废物进行信息管理及产生、收集、贮存、转移、利用处置的全过程业务办理。 福建省固体废物环境监管平台项目由省发改委（闽发改网数字函〔2016〕127号）批准建设。项目涵盖固体废物（含：一般工业固体废物、危险废物、电子废物、医疗废弃物和污水处理污泥等）产生、收集、贮存、转移、利用处置的全过程业务办理流程及信息管理。侧重构建危险废物“产废—收集—转移—处置”流向监管数据网。 4、地下水、土壤 （1）污染源、污染物类型及污染途径 根据分析，项目建成运营后可能产生的地下水、土壤污染源及污染途径见下表4-22。 评价工作等级划分表 序号 污染源 污染物类型 污染途径 1 化学品仓库 化学品 化学品包装桶破裂，污染地下水及土壤 2 化粪池及配套管道 废水 池底或池壁渗透，污水管网破裂，渗透地表，污染地下水及土壤 3 危险废物暂存间 危险废物 危险废物泄漏，污染地下水及土壤 （2）分区防控措施 根据项目生产设施、单位的特点及所处区域，将本项目划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。 1）重点污染防治区 指为污染地下水环境的物料泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域，主要为危险废物暂存场所，对于重点污染防治区参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《石油化工企业防渗设计通则》（QSY1303-2010）的重点污染防治区进行防渗设计。即防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数<10-10cm/s）。 2）一般污染防治区 指污染地下水环境的污染物泄漏后，容易被及时发现和处理的区域。通过在抗渗钢筋(钢纤维)混凝土面层中掺水泥基防水剂，其下垫砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的缩缝、胀缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料、防渗填塞料达到防渗的目的。 主要包括污水处理设施、生产作业区，防渗要求为防渗层防渗等级应等效于厚度不小于1.5m的黏土防渗层，防渗系数<10-7cm/s。 3）非污染防治区 指不会对地下水环境造成污染的区域，主要为办公室等。 防渗要求：对于基本上不产生污染的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施。 （3）地下水、土壤环境影响分析 为了防止建设项目运行对地下水造成污染，从原料和产品的储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏）；同时针对厂区的地质环境、水文地质条件，对有害物质可泄漏到的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中。即从源头到末端全方位采取控制措施，防止建设项目运行对地下水造成污染。 项目采用主动防渗措施与被动防渗措施相结合方法，防止地下水受到污染。主要方法包括： ①主动防渗：即源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏事故降到最低程度。 ②被动防渗：即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。对埋管的管沟应采用三布五油防腐防渗处理，比如：铺设有效的防渗地膜等。 项目运营过程中废水仅为职工生活污水，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等，一旦废水发生泄漏，将下渗进入地表，对地下水及土壤将产生一定的影响；另外，危险废物暂存场所地面破裂，危险废物泄漏，也将会对地下水环境产生一定的影响。本评价要求建设单位应严格按照环评要求分区防渗，在采取相应的措施后，本项目正常运营对地下水及土壤环境影响较小。 5、环境风险影响评价 据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B.1、附录 B.2及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中对各种化学品毒性分级，结合对该项目原辅料、污染物、产品等的理化性质分析，对项目所涉及的化学品进行物质危险性判定。根据项目实际情况，项目主要危险物质为原辅材料中的冷镦油。 （1）物质风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当存在多种危险物质时，按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的大存在总量，t； Q1，Q2……Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目各风险物质临界量及Q值，见表4-22。 项目风险物质Q值计算一览表 原料名称 风险物质名称 风险物质最大储存总量 临界量 Q值 冷镦油 矿物油 1t 2500t 0.0004 废冷镦油 / 0.26t 2500t 0.000104 合计 0.000504 根据以上分析可知，本项目使用的危险物质数量与临界值的比值Q＜1，风险潜势为I。根据“关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知”环办环评〔2020〕33号，本项目无需开展专项评价。 危险物质污染途径及危害分析 根据本项目的生产工艺、使用的原辅材料，其风险源分别情况和污染途径见下表： 项目危险物质污染途径分析一览表 风险类别 风险源分布 污染途径 危害 泄漏、火灾、爆炸 生产流水线、 原料仓库 冷镦油通过雨水管网进入水环境 通过周边雨水管道污染周边水体 火灾、爆炸产生的伴生/次生污染 生产流水线、 原料仓库 消防废水通过雨水管网进入水环境 通过周边雨水管道污染周边水体 危废储存间 泄漏 危废泄漏可迅速收集 危废迅速收集对周边环境影响较小 （3）环境风险防范措施及应急要求 为做到安全生产，使事故风险减小到最低限度，企业的生产管理部门应加强安全生产管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低各项事故发生的概率。 1）安全管理制度 ①制定安全生产责任制度和管理制度，明确规定员工上岗前的培训要求，上岗前的安全准备措施和工作中的安全要求，同时对危险化学品的使用、贮存、装卸等操作做出相应的规定。 ②制定安全检查制度，定期或不定期地进行安全检查，并如实记录安全检查的结果，同时制定隐患整改和反馈制度，对检查出的安全隐患及时完成整改。 ③危险化学品入库时，对质量、数量、包装情况以及有无泄漏等进行严格检查。 ④设置单独的危险化学品仓库。 2）火灾风险防范措施 ①预防措施：设置专职安全生产管理人员，经常检查，及时处理。 ②防护措施：定期进行消防知识培训，设置安全警示标识，配备若干灭火器和防护设施等。 ③应急处理：迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器。尽可能快用灭火器材进行灭火，根据火灾态势确定是否通知消防进行灭火。 3）其他风险防范措施 做好处理设备的日常管理工作。对设备处理效果、运行状态定期检查并记录。 ①在生产车间外配备有消防水泵，车间内配有灭火器等火灾消防器材，配备有电气防护用品和防火、防毒的劳保用品，并有专人管理和维护。 ②要求危险品仓库配备良好的通风措施，配备灭火器等火灾消防器材，远离火源。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001冷镦成型废气排放口 | 油雾、非甲烷总烃 | 油雾净化装置+15m高排气筒排放 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2标准限值 |
|  | 无组织排放 | 油雾、非甲烷总烃 | 加强车间通风换气 | 厂区内监控点：《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值要求（监控点处1h平均浓度值≤10.0mg/m3，任意一次浓度值≤30.0mg/m3） |
|  |  |  |  | 企业边界监控点：《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中表4限值（颗粒物≤5.0mg/m3，非甲烷总烃≤4.0mg/m3） |
| 地表水环境 | DW001 （近期） | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS | 化粪池+一体化污水处理设施 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中旱地作物标准(GB8978-1996)中三级标准（pH：5.5～8.5、COD≤200mg/L、BOD5≤100mg/L、SS≤100mg/L） |
|  | DW001 （远期） | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS | 化粪池 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准（pH：6～9、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L）；《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）：氨氮≤45mg/L |
| 声环境 | 厂界 | Leq | 隔声减震降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB、夜间≤50dB） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①规范设置一般固废暂存场所，金属边角料分类收集后，外售给有关物资回收单位。 ②规范设置危险废物暂存间，废冷镦成型油等危险废物按相关要求收集、暂存，定期委托有资质的单位进行处置； ③生活垃圾由环卫部门清运处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 落实厂区分区防渗措施 |
| 生态保护措施 | 项目利用已建厂房，无施工期，不会对生态环境产生影响。 |
| 环境风险 防范措施 | 加强对危险废物暂存间管理，制定严格的检查制度、安全生产制度，配备一定数量的消防器材及设施。 |
| 其他环境 管理要求 | 一、排污申报 建设单位应按照《排污许可证管理暂行规定》相关规定申请和领取排污许可证，并按排污许可证相关要求持证排污，禁止无证排污或不按证排污。 二、三同时制度及环保验收 （1）建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染物达标排放。 （2）建立健全废水、废气、噪声等处理设施的操作规范和处理设施运行台账制度，做好环保设施和设备的维护和保养工作，确保环保设施正常运转和较高的处理率。 （3）环保设施因故需拆除或停止运行，应立即采取措施停止污染物排放，并在24小时内报告生态环境行政主管部门。 （4）建设单位应根据《建设项目环境保护管理条例》相关要求，按照生态环境主管部门规定的标准及程序，自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 环保设施验收监控项目见表5-1。 表5-1 建设项目竣工环境保护验收监测内容一览表 序号 污染物 产生情况 处理工艺和措施 监测因子 监测点位 验收依据 1 废水 生活污水（近期） 经“化粪池+一体化污水处理设施”处理后用于周边林地浇灌 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 处理设施出口 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中旱地作物标准（pH：5.5～8.5、COD≤200mg/L、BOD5≤100mg/L、SS≤100mg/L） 生活污水（远期） 化粪池（容积为10m3，处理能力20m3/d） pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 化粪池出口 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准（pH：6～9、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L）；《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）：氨氮≤45mg/L 2 废气 冷镦成型工序废气 油雾净化装置+15m高排气筒 油雾、非甲烷总烃 处理设施进出口 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表2标准限值 无组织废气 加强车间通风换气 非甲烷总烃 厂区内监控点 厂区内监控点：《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值要求（监控点处1h平均浓度值≤10.0mg/m3，任意一次浓度值≤30.0mg/m3） 企业边界监控点 企业边界监控点：《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）中表4限值（颗粒物≤5.0mg/m3，非甲烷总烃≤4.0mg/m3） 3 噪声 生产设备 隔声等措施 厂界达标排放 厂界 四周 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）2类标准（昼间≤60dB、夜间≤50dB） 3 固废 一般工业固废 项目在生产车间内设一般工业固体废物暂存场所，对固体废物进行临时收集、贮存；金属边角料外售给有关物资回收单位。 落实情况 / 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中相关要求；危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求 危险废物 废冷镦成型油有资质的单位处置。 / 生活垃圾 环卫部门处理 / 原料空桶 由生产厂家回收利用 / 三、规范化排污口建设 （1）排污口规范化必要性 排污口规范化管理是实施污染物总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作可强化污染物的现场监督检查，促进企业加强管理和污染治理，实施污染物排放科学化、定量化管理。 （2）排污口规范化的范围和时间 一切技改、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，排污口必须规范化设置和管理。规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染治理设施的验收内容。 （3）排污口规范化内容 规范化排放口：排放口应预留监测口做到便于采样和测定流量，并设立标志（有要求监控的项目应论述）。执行《环境图形标准排污口(源)》（GB15563.1-1995）及《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其2023年修改单要求。见表5-2，标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 表5-2 厂区排污口图形符号（提示标志）一览表 排放部 位 项目 污水排放口 噪声排放源 废气排放口 一般固体 废物 危险废物 图形符号 形状 正方形边框 正方形边框 正方形边框 正方形边框 三角形边框 背景颜色 绿色 绿色 绿色 绿色 黄色 图形颜色 白色 白色 白色 白色 黑色 （4）排污口规范化管理 建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由生态环境主管部门签发登记证。建设单位应把排污口情况如排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物的各类、数量、浓度、排放规律、排放去向以及污染治理实施的运行情况建档管理，并报送生态环境主管部门备案。 四、信息公开 建设单位在福建环保网进行两次公示，第一次公示期限为2024年2月21日至2024年2月27日、第二次公示时间为2024年2月27日至2024年3月5日，项目公示期间，未接到群众来电来信投诉。 |

# 结论

泉州瑞煌铜业有限公司年产冷镦水暖配件（沐浴管、出水管、堵头、角阀等）1500吨、不锈钢标准件（9.8级螺丝）9000万件项目选址于福建省泉州市南安市东田镇蓝溪村大仁内72号，项目的建设符合国家和地方当前产业政策，选址可行。所在区域水、气、声环境质量现状较好，能够满足环境功能区划要求；项目在运营期内要加强对废气、废水、噪声、固废的治理，确保污染处理设施正常运行、各项污染物达标排放，减小对周围环境的影响。在保证各项污染物达标排放的情况下，项目的建设是可行的。 编制单位（单位）：泉州市绿尚环保科技有限公司 2024年3月

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油雾 |  |  |  | 0.056t/a |  | 0.056t/a | 0.056t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.000028t/a |  | 0.000028t/a | 0.000028t/a |
| 废水（近期） | COD |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | NH3-N |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 废水（远期） | COD |  |  |  | 0.0060t/a |  | 0.0060t/a | 0.0060t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0006t/a |  | 0.0006t/a | 0.0006t/a |
| 一般工业 固体废物 | 金属边角料 |  |  |  | 77.5t/a |  | 77.5t/a | 77.5t/a |
| 危险废物 | 废冷镦成型油 |  |  |  | 0.26t/a |  | 0.26t/a | 0.26t/a |
|  | 原料空桶 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | 0.1t/a |
| 生活垃圾 |  |  |  | 1.5t/a |  | 1.5t/a | 1.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

新鲜水

生活污水

生活用水

损耗0.1

0.4

0.5

化粪池+一体化污水处理设施

周边林地灌溉

0.4

南安污水处理厂

0.4

近期

远期

0.4

化粪池

冷墩

机加工（搓丝加工）

清洗

（外协）

不锈钢

成品

边角料

油雾、有机废气、废冷镦成型油