1、工程概况及主要建设内容

福建省南平天翊生态农业发展有限公司蛋鸡养殖场建设项目位于福建省南平市延平区王台镇坋垱村、际洲村，项目拟投资11500万，用地面积86743.3m2，建设鸡舍9栋（其中雏鸡舍2栋，蛋鸡舍7栋）、饲料库1座、中央蛋库1座、鸡粪熟化车间1座及其配套设施，最终形成年存栏蛋鸡50万羽、年产鸡蛋3000t的综合养殖项目。项目组成见表1.1

表1.1  本项目组成一览表

| 工程类别 | 项目组成 | 建设内容及规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 雏鸡舍1#~2# | 雏鸡舍2栋，占地面积约3135m2，存栏雏鸡10万羽，配套自动化育雏养殖设备2套 |
|  | 蛋鸡舍3#~9# | 蛋鸡舍7栋，占地面积约11704m2，存栏蛋鸡40万羽，配套蛋鸡自动化养殖设备7套，年产鸡蛋3000吨 |
|  | 饲料库 | 饲料库1栋，占地面积约1200m2 |
|  | 鸡粪熟化车间 | 鸡粪熟化车间总占地面积约7400m2，其中鸡粪发酵区占地面积约5000m2，陈化区1200m2，辅料区600m2，包装区600m2 |
|  | 中央蛋库 | 中央蛋库1座，占地面积约为2040m2，配备自动集蛋包装设备，主要用于鸡蛋包装与产品贮存转运 |
| 辅助工程 | 管理房1 | 占地面积约600m2，主要用于员工办公及食宿 |
|  | 管理房2 | 占地面积约300m2，主要布设兽医师、产品检疫室、杂物工具间等 |
|  | 无害化处理区 | 配备1套畜禽无害化处理系统，病死鸡经化制法高温高压无害化处理后残渣拌入鸡粪生产鸡粪熟化料 |
| 公用工程 | 供电系统 | 从当地市政电网接入，设置1间配电房，配套1套备用柴油发电机组作为应急电源 |
|  | 供水系统 | 厂内共设置2口地下水井，1#地下水井位于厂区西南侧作为备用井，2#地下水井位于厂区西北侧作为生产生活用水水井，厂内设置200m3蓄水池一座，再由蓄水池送至各个用水单元 |
|  | 供热系统 | 1#~2#雏鸡舍的雏鸡需要加温，使用液化石油气供暖 |
|  | 排水系统 | 雨污分流，雨水经雨水管道排入周边小溪沟，污水进入贮污池暂存后回用于鸡粪熟化车间作为喷洒用水，不外排 |
| 环保工程 | 废气污染防治措施 | 鸡粪熟化车间恶臭 | 收集后经生物除臭喷淋系统处理后由15m高的P1排气筒排放 |
|  |  | 鸡舍恶臭 | 饲料中添加EM菌+鸡舍定期喷洒除臭剂 |
|  | 废水污染防治措施 | 厂区东北侧设置有一个容积为300m3的贮污池，污水进入贮污池暂存后分次分量回用于鸡粪熟化车间作为喷洒用水，不外排 |
|  | 固废污染防治措施 | 一般固废 | 鸡粪 | 项目配套鸡粪熟化车间处理鸡粪，鸡粪采用干清粪工艺日产日清经传送带输送至鸡粪熟化车间堆肥生产鸡粪熟化料，鸡粪熟化料外售有机肥企业作为原料。 |
|  |  |  | 病死鸡 | 无害化处理后混入鸡粪生产鸡粪熟化料 |
|  |  |  | 饲料残渣及散落的羽毛 | 定期清扫，混入鸡粪生产鸡粪熟化料 |
|  |  |  | 不合格蛋 | 集中收集外售综合利用 |
|  |  |  | 贮污池污泥 | 定期清捞，混入鸡粪生产鸡粪熟化料 |
|  |  | 危险废物 | 畜禽医疗废物 | 厂区西北侧设置有一个5m2的危废间，危险废物暂存于危废间，定期委托有资质的单位处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 厂内设置垃圾桶，由环卫工人定期统一清运 |
|  | 地下水污染防治措施 | ①分区防渗 ②全厂粪便运输采用自动化离地式设计 ③厂区内西南侧1#地下水井、西北侧2#地下水井同时作为地下水监测井，定期对地下水进行跟踪监测 |
|  | 噪声污染防治措施 | ①选用低噪声、低能耗的生产设备，并加强日常管理和维修 ②对高噪声设备采取隔声、减振等措施 ③加强厂区绿化 |
|  | 其他污染防治措施 | ①厂区西北侧设置有一个50m3初期雨水收集池 ②厂区西北侧设置有一个200m3事故应急池 ③装鸡平台设置有顶棚、围堰，装鸡平台冲洗水经周边导流沟流入收集井，污水经污水管道泵至贮污池 |

2、环境现状

（1）环境空气质量现状

由大气环境质量现状监测结果可知，项目所在区域常规因子环境空气质量可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；氨、硫化氢可达《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D-其他污染物空气质量浓度参考限值中的标准，臭气浓度可达到《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ 568-2010）表5标准限值要求。评价区域环境空气质量达标。

（2）水环境质量现状

根据水质现状调查结果表明，监测断面各指标因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

地下水现状监测的各项指标中，各因子均为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（3）声环境质量现状

根据环境噪声现状监测结果表明，厂址区域环境噪声值可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

（4）土壤环境质量现状

土壤环境质量现状监测结果表明：各监测点位土壤中各监测指标均低于《土壤环境质量 土壤农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）土壤污染风险筛选值。

3、污染物排放情况

3.1废水污染物排放情况

蛋鸡养殖过程中废水主要为鸡舍冲洗废水、水帘更换废水、装鸡平台冲洗废水、生物除臭喷淋废水、初期雨水、经化粪池处理后的生活污水进入贮污池暂存，回用于鸡粪熟化车间作为喷洒用水，不外排。

3.2废气污染物排放情况

本项目废气排放情况见表3.2。

表3.2  运营期废气污染源排放情况一览表

| 污染物名称 | 排放量（t/a） |
| --- | --- |
| 有组织 | 废气量（万m3/a） | 87600 |
|  | 氨 | 0.142 |
|  | 硫化氢 | 9.45×10-3 |
| 无组织 | 氨 | 0.079 |
|  | 硫化氢 | 4.75×10-3 |
|  | 二氧化硫 | 0.0005 |
|  | 氮氧化物 | 0.0002 |
|  | 颗粒物 | 0.0041 |
| 合计 | 氨 | 0.221 |
|  | 硫化氢 | 0.014 |
|  | 二氧化硫 | 0.0005 |
|  | 氮氧化物 | 0.0002 |
|  | 颗粒物 | 0.0041 |

3.3噪声污染物排放情况

本项目建成后设备噪声级在85dB左右，防止设备噪声对周边环境的影响，建设单位除了选用低噪设备外，对于产生的较高噪声设备，采用基础减振、厂房隔声、出风口消声处理等基础减震措施，使噪声降低20dB。

3.4固体废物产生及处置情况

本项目全厂固体废物产生及处置情况见表3.3。

表3.3   本项目固体废物产生及处置情况表   单位：t/a

| 性质 | 名称 | 产生环节 | 固废代码 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固废 | 鸡粪 | 蛋鸡养殖 | 900-999-99 | 20442.5 | 0 | 日产日清，经传送带直接输送至鸡粪熟化车间通过槽式翻抛-好氧堆肥发酵生产鸡粪熟化料，鸡粪熟化料外售至有机肥企业作为原料 |
|  | 病死鸡 | 蛋鸡养殖 | 900-999-99 | 0.75 | 0 | 收集至厂区冷冻柜暂存，定期经畜禽无害化处理系统高温高压无害化处理后混入鸡粪生产鸡粪熟化料 |
|  | 饲料残渣及散落的羽毛 | 蛋鸡养殖 | 900-999-99 | 18.25 | 0 | 定期清扫，直接混入鸡粪生产鸡粪熟化料 |
|  | 不合格蛋 | 蛋库 | 900-999-99 | 0.9 | 0 | 集中收集后外售综合利用 |
|  | 贮污池污泥 | 污水处理设施 | 900-999-61 | 1 | 0 | 定期清捞，混入鸡粪生产鸡粪熟化料 |
| 危险废物 | 医疗废物 | 废弃疫苗及用品、废弃药品 | HW01 841-001-01 | 0.5 | 0 | 暂存于危废间，定期委托有资质的单位处置 |
|  |  | 废弃医疗器具 | HW01 841-005-01 |  |  |  |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 日常生活 | / | 6.39 | 0 | 分类收集后委托环卫部门统一清运 |

4、主要环境影响

4.1大气环境影响

（1）正常排放情况影响分析

根据南平市环境状况公报（二0二二年度），项目所在区域环境空气质量各监测指标均可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，环境空气质量为环境空气达标区。根据项目所在区域特征污染物环境空气质量现状监测数据，项目所在地监测指标满足环境质量标准要求。项目产生的污染物在采取合理的大气污染防治措施后，环境影响属可接受水平。

（2）大气防护距离

根据计算结果，项目建成后污染源污染因子排放未超过其环境质量标准，且厂界浓度也小于最大落地浓度，因此，不需要设置大气环境防护距离。本项目卫生防护距离为鸡舍外100m的包络范围。通过现状调查，本项目包络范围内无居民区等敏感目标，但项目应做好无组织防护措施，以后的建设中，监督不得新建设居住区、医院、学校等对大气环境敏感的保护目标。

4.2地表水环境影响

项目运营期间无生产废水外排，项目废水可以实现零排放。因此，本项目对周边地表水环境影响较小。

4.3地下水环境影响

在严格按照地下水分区防渗措施的前提下，项目运营对区域地下水环境影响较小。

4.4声环境影响

项目在运营时，厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。且本项目周边200m范围内环境保护目标分布。因此，本项目对周边声环境敏感目标影响较小。

4.5固体废物

本项目在生产过程中产生的固体废物分类处置，对环境的影响可得到有效的控制，从而避免项目产生的固废对地下水环境和土壤环境造成二次污染。

4.6环境风险

根据本项目环境风险潜势等级判断，环境风险潜势为Ⅰ，风险评价等级为简单分析。

项目潜在环境风险事故为过氧乙酸、柴油、液化石油气泄漏、火灾、爆炸事故及次/衍生污染事故，废气事故性排放，废水事故性排放和畜禽疫病事故。本评价认为，只要企业加强日常管理，采取适当的防范措施，在事故发生时依照应急预案及时处理，项目造成的风险是可接受的。

企业应按照本环评报告的要求落实各项风险防范措施和应急预案，并纳入“三同时”验收管理，将项目可能产生的环境风向降到最低。

4.7土壤环境影响

本项目可能对土壤环境造成污染的途径主要有：地面防渗系统老化、腐蚀时，废水或固废渗滤液下渗对土壤造成的污染。在项目对可能产生土壤影响的各项途径进行有效预防，确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和加强厂区环境管理的前提下，可有效控制项目废水污染物下渗现象，避免污染土壤。因此，正常情况下本项目的建设对土壤环境影响可接受。

5、环境保护措施

5.1废气防治措施

（1）鸡舍恶臭

本项目采取“饲料中添加EM菌+定期喷洒除臭剂”的综合治理方法防治鸡舍产生的恶臭。

（2）鸡粪熟化车间发酵废气

鸡粪熟化车间恶臭经生物除臭喷淋系统处理后由15m高排气筒（P1）达标排放。

5.2废水防治措施

鸡舍冲洗废水、水帘更换废水、装鸡平台冲洗废水、生物除臭喷淋废水、初期雨水、经化粪池处理后的生活污水进入贮污池暂存，回用于鸡粪熟化车间作为喷洒用水，不外排。厂区西北侧设置有一个容积为200m3的事故应急池，防止事故状态下废水流入外环境。

5.3噪声防治措施

①鸡舍、鸡粪熟化车间均设置有风机。在满足设计指标的前提下，应尽可能选用低噪声风机，同时在进出风管道安装消声器，风机的进出口管道外壁安装泡沫塑料吸声材料，设备与底座之间安装减振片，机壳及电机加装隔声罩。

②所有机械设备的安装减振措施。

③加强设备管理和维护，保持设备处于良好的运转状态，避免设备运转不正常造成的厂界噪声升高。

④加强对运输车辆的管理，适当调整运输时段，避免夜间运输以减少运输噪声对周围环境的影响；对于场区流动声源（汽车），严禁鸣号，进入厂区及经过厂区附近噪声敏感点时低速行驶，最大限度减少流动噪声源；同时厂区四周均为杉木林，可以起到阻止噪声传播的作用。

5.4固体废物防治措施

固体废物按照其特性分别收集、暂存、处置。鸡粪、无害化处理后的病死鸡、饲料残渣及散落羽毛、贮污池污泥均用于生产鸡粪熟化料；不合格蛋集中收集后外售综合利用；畜禽医疗废物属于危险废物，暂存于危废间定期委托有资质的单位在处置。危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2023)及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等有关规定建设。危废按照危废规范化管理指标体系管理管理。一般工业固体废物的贮存与处置按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）等相关要求建设。

5.5地下水污染防治措施

厂区进行分区防渗；设置地下水监控井定期监控。

5.6建设项目环境保护设施验收

根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的规定，本项目工程竣工后，由建设单位自主验收，本项目竣工环境保护验收主要内容分别见表5.1。

表10.6.1.1  本项目环保设施验收一览表

| 验收项目 | 治理措施 | 验收标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、废气 |
| 有组织 | 鸡粪熟化车间废气 | 经生物除臭喷淋系统处理后由15m高的P1排气筒达标排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 氨≤4.9kg/h 硫化氢≤0.33kg/h |
| 无组织 | 雏鸡舍（1#） | 饲料中添加EM菌+鸡舍定期喷洒除臭剂 | 硫化氢、氨和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放浓度限值 | 硫化氢≤0.06mg/m3 臭气浓度≤20（无量纲） 氨≤1.5mg/m3 |
|  | 雏鸡舍（2#） |  |  |  |
|  | 蛋鸡舍（3#） |  |  |  |
|  | 蛋鸡舍（4#） |  |  |  |
|  | 蛋鸡舍（5#） |  |  |  |
|  | 蛋鸡舍（6#） |  |  |  |
|  | 蛋鸡舍（7#） |  |  |  |
|  | 蛋鸡舍（8#） |  |  |  |
|  | 蛋鸡舍（9#） |  |  |  |
|  | 雏鸡舍（1#） | / | 鸡舍供暖燃料废气SO2、NOx、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准无组织排放限值标准 | SO2≤0.40mg/m3 NOx≤0.12mg/m3 颗粒物≤1.0mg/m3 |
|  | 雏鸡舍（2#） |  |  |  |
| 二、废水 |
| 1 | 养殖废水 | 鸡舍冲洗废水、水帘更换废水、装鸡平台冲洗废水、生物除臭喷淋废水、初期雨水、经化粪池处理后的生活污水进入贮污池暂存，回用于鸡粪熟化车间作为喷洒用水，不外排 | 落实情况 | 废水零排放 |
| 2 | 生活污水 |  |  |  |
| 3 | 初期雨水 |  |  |  |
| 三、固体废物 |
| 1 | 危险废物 | 暂存于厂区内危废间，定期委托有资质的单位处置 | 场内贮存、运输与处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求 |
| 2 | 一般工业固废 | 鸡粪：日产日清，经传送带直接输送至鸡粪熟化车间槽式翻抛堆肥发酵生产鸡粪熟化料，鸡粪熟化料外售至有机肥企业作为原料 | 贮存与处置按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2020）等相关要求 |
|  |  | 病死鸡：收集至厂区冷冻柜暂存，定期经畜禽无害化处理系统高温高压无害化处理后混入鸡粪生产鸡粪熟化料 |  |
|  |  | 饲料残渣及散落的羽毛：定期清扫，直接混入鸡粪生产鸡粪熟化料 |  |
|  |  | 不合格蛋：集中收集后外售综合利用 |  |
|  |  | 贮污池污泥：定期清捞，混入鸡粪生产鸡粪熟化料 |  |
| 3 | 生活垃圾 | 集中收集后，由当地环卫部门统一处理 | 落实情况 | / |
| 四、噪声 |
| 1 | 设备噪声 | 合理布局高噪声设备，并采用隔声、消声、减振等降噪措施 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 昼间60dB、夜间50dB |
| 五、环境风险 |
| 1 | 环境风险防治措施 | 对项目主要风险源设施加强运行维护及管理。对供暖设施的管线应定期进行巡视、维护和检修。 | 落实情况 | / |
| 2 | 事故应急池 | 厂区西北侧设置有一个容积为200m3的事故应急池 | 落实情况 | / |
| 六、地下水防治 |
| 1 | 分区防渗 | 按要求进行分区防渗 | 落实情况 | / |
| 2 | 地下水监控井布设 | 厂内设置2口地下水井同时作为地下水监测井，，1#地下水井位于厂区西南侧作为备用井，2#地下水井位于厂区西北侧，定期对地下水进行跟踪监测 | 落实情况 | / |
| 七、环境管理 |
| 1 | 雨污管网 | 厂区雨污分流，雨水排入雨水管网 | 落实情况 | / |
| 2 | 排污口规范化 | 废气排气筒、危废间、高噪声场所等应按规范化建设，项目雨污分流 | 落实情况 | / |
| 3 | 应急预案编制 | 编制应急预案并定期演练 | 落实情况 | / |
| 4 | 环境管理制度制定 | 制定各项环境管理制度 | 落实情况 | / |
| 5 | 排污许可申请 | 按照《固定污染源排污许可分类管理名录》和排污许可证申请与核发技术规范的要求，进行排污许可证申请 | 落实情况 | / |
| 6 | 装鸡平台 | 装鸡平台设置有顶棚、围堰，装鸡平台冲洗水经周边导流沟流入收集井，污水经污水管道泵至贮污池 | 落实情况 | / |

6环境经济损益分析

本项目建设具有显著的社会和经济效益。因此，该项目从环境经济损益的角度考虑是可行。

7 环境管理与监测计划

设立专职环保人员，负责日常环境管理和环境监测。建立环保档案，收集保存环保文件和监测资料档案,落实监测计划。

8 总量控制

项目不涉及COD、氨氮的排放。项目废气中SO2排放量为0.0005t/a，NOX排放量为0.0002t/a，均为无组织排放，无需申购总量控制指标。

9公众参与调查情况

根据建设单位提供的《福建省南平天翊生态农业发展有限公司延平区王台镇天翊生态蛋鸡养殖场建设项目环境影响评价公众参与说明》可知，建设单位于2022年12月05日在福建环保网站行第一次公示，公示时间十个工作日。一次公示期间未收到任何公众来信、邮件、传真及电话等；本项目环评征询稿完成后，建设单位于2023年11月15日在福建环保网进行二次网络公示，并且在坋垱村、际洲村、溪口村以及后洋源村等地进行现场二次公示；2023年11月16日和11月17日在闽北日报登报公示。项目二次公示后均未接到公众反馈意见。

10总结论

本项目位于位于福建省南平市延平区王台镇坋垱村、际洲村。项目的建设符合国家和当地的产业政策，符合《延平区畜牧业发展规划（2020-2030）》环境影响报告书及其审查意见，符合南平市“三线一单”要求。项目通过落实配套的环保措施，可实现污染物的达标排放，区域环境能够满足环境功能区划和总量控制要求。在严格执行环保“三同时”制度，落实报告书提出的各项环保措施和环境风险防范措施，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。

# Text boxes

福建省南平天翊生态农业发展有限公司延平区王台镇天翊生态蛋鸡养殖场建设项目环境影响评价报告书

（简本）

321

建设单位：福建省南平天翊生态农业发展有限公司

2024年02月