# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 南安晋兴包装有限公司年加工纸箱20万件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 南安晋兴包装有限公司 |
| 编制时间： | 2024年03月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 南安晋兴包装有限公司年加工纸箱20万件项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2402-350583-04-03-350072 |
| 建设单位联系人 | 傅文祥 | 联系方式 | 13305085658 |
| 建设地点 | 福建省泉州市南安市丰州镇素雅村素雅工业区30号 |
| 地理坐标 | （ 118 度 29分 27.512 秒， 24 度 59 分 29.892秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2231 纸和纸板容器制造 | 建设项目 行业类别 | 十九、造纸和纸制品业 22：38、纸制品制造 223 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 南安市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽发改备[2024]C060309号 |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 20 | 施工工期 | 2024年5月至2024年8月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 租赁厂房建筑面积约1350 m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《南安市土地利用总体规划图》 审批机关：/ 审批文号：/ 规划名称：《南安市丰州镇素雅村村庄规划(2022-2035年)》 审批机关：南安市人民政府 审批文号：南政文〔2024〕19号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 一、与土地利用规划的符合性分析 （1）与土地利用规划符合性分析 项目选址于福建省泉州市南安市丰州镇素雅村素雅工业区30号，项目系租赁南安利都食品有限公司的闲置厂房进行生产，根据出租方南安利都食品有限公司的土地证：南国用（2012）第00120531号，土地类型为工业用地。对照《南安市土地利用总体规划图》，项目所在地块为现状建设用地，因此，本项目用地性质与南安市土地利用规划不冲突，选址合理。另根据《南安市丰州镇素雅村村庄规划(2022-2035年)》（见附图11），项目所在地块为工业用地。因此，本项目用地性质与丰州镇土地利用规划不冲突，选址合理。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 项目主要从事纸箱加工，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，所采用的工艺、设备及产品均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类之列，属于允许类。另外，根据南安市发展和改革局对本项目的备案（闽发改备[2024]C060309号），本项目的建设符合南安市发展需求。 综上，本项目的建设符合国家和地方当前产业政策。 二、“三线一单”控制要求的符合性分析 （1）与生态红线的相符性分析 对照《福建省生态保护红线划定方案》及其调整方案，项目位于福建省泉州市南安市丰州镇素雅村素雅工业区30号，不位于国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制要求。 （2）与环境质量底线的相符性分析 项目所在区域的环境质量底线为：地表水环境符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，环境空气质量现状达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，声环境质量现状达《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本项目废气、废水、噪声经治理之后对环境污染影响较小，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）与资源利用上线的对照分析 项目建设过程中所利用的资源主要为水、电，均为清洁能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）与环境准入负面清单的对照 ①根据《泉州市人民政府关于公布泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）的通知》（泉政文〔2015〕97号文），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 ②经查《市场准入负面清单（2022年版）》，项目不在其禁止准入类和许可准入类中。 ③与生态环境准入清单符合性分析 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）中的附件“全省生态环境总体准入要求”，项目位于福建省泉州市南安市丰州镇素雅村素雅工业区30号，项目所在地属于重点管控单元，所在区域水环境质量较好，且项目污染物均妥善处理处置后达标排放，项目不属于“全省生态环境总体准入要求”中全省陆域“空间布局约束”特别规定的行业；项目运营期有有机废气产生，因此属于全省陆域“污染物排放管控”涉新增VOCs排放的项目，泉州地区VOCs排放可倍量替代。同时根据《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50号）附件3“泉州市生态环境准入清单”，项目所在区域：位于南安市重点环境管控单元编码为“ZH35058330001”，环境管控单元名称为“南安市一般管控单元”，属于重点管控单元。项目与福建省总体准入要求符合性分析详见表1-1，与泉州市总体准入要求符合性分析详见表1-2，与泉州市陆域环境管控单元准入要求符合性分析详见表1-3。 表1-1 与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》生态环境准入要求符合性分析一览表 适用范围 准入要求 本项目情况 符合性 全省陆域 空间布局约束 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 1.项目不属于石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业； 2.项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能； 3.项目不属于煤电项目； 4.项目不属于氟化工产业； 5.项目位于水环境质量稳定达标的区域。 符合 污染物排放管控 1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3.尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。 1.项目不涉及总磷排放、重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物，项目VOCs排放1.2倍削减替代； 2.项目不属于新建水泥、有色金属项目 3.项目不属于城镇污水处理设施。 符合 表1-2 与泉州市总体准入要求符合性分析一览表 适用范围 准入要求 本项目情况 符合性 全市陆域 空间布局约束 1.除湄洲湾石化基地外，其他地方不再布局新的石化中上游项目。 2.泉州高新技术产业开发区（鲤城园）、泉州经济技术开发区、福建晋江经济开发区五里园、泉州台商投资区禁止引进耗水量大、重污染等三类企业。 3福建洛江经济开发区禁止引入新增铅、汞、镉、铬和砷等重点重金属污染排放的建设项目，现有化工（单纯混合或者分装除外）、蓄电池企业应限值规模，有条件时逐步退出；福建南安经济开发区禁止新建制浆造纸和以排放氨氮、总磷等主要污染物的工业项目；福建永春工业园区严禁引入不符合园区规划的三类工业，禁止引入排放重金属、持久性污染物的工业项目。 4.泉州高新技术产业开发区（石狮园）禁止引入新增重金属及持久性有机污染物排放的项目；福建南安经济开发区禁止引入电镀、涉剧毒物质、涉重金属和持久性污染物等的环境风险项目。 5.未经市委市政府同意，禁止新建制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。 1.项目不属于石化项目； 2.项目不属于水量大、重污染等三类企业； 3.项目无重金属污染，无生产废水外排； 4.项目无重金属污染，不涉及剧毒物质； 5.项目不属于制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。 符合 污染物排放管控 涉及新增VOCs排放项目，实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代。 项目VOCs排放实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代。 符合 表1-3 与泉州市陆域环境管控单元准入要求符合性分析一览表 环境管控单元编码 环境管控单元名称 管控单元类别 管控要求 项目情况 符合性 ZH35058330001 南安市一般管控单元 一般管控单元 空间布局约束 1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。 2.禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。 项目建设不涉及占用永久基本农田 符合 综述：项目符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）、《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文[2021]50号）的控制要求。 三、周边环境相容性分析 项目选址于福建省泉州市南安市丰州镇素雅村素雅工业区30号，厂房东侧为山山废铁收购站、西侧为他人闲置厂房，北侧为旭兴热处理厂，南侧为鸿佳机械，与项目最近敏感点为西南侧约154m的后间自然村。项目不属于高污染行业，离后间村居民点较远，生产过程主要外排污染物为少量有机废气和噪声，企业通过合理布局厂区平面，将高噪声设备布置在远离村庄一侧，尽量减轻生产过程产生的噪声、少量废气对敏感目标的影响；另外，通过采取高标准、严要求的有机废气污染防治措施，确保最大程度减轻有机废气排放对周围环境的影响，因此本项目选址与周围环境基本相容。 四、与生态功能区划符合性分析 根据《南安市生态功能区划图》，项目所在地的生态功能区划属于“南安市中东部晋江干流饮用水源及中心市区外围工业生态功能小区（520258301）”。主导功能：晋江饮用水源水质保护；辅助功能：城镇工矿和生态农业。本项目所在地块为工业用地，其建设性质与该区域生产功能区划相符合，其选址符合区域生态功能区划。 五、与泉州市关于建立VOCS废气综合治理长效机制符合性分析 新建涉VOCs排放的工业项目必须入园。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。南安要重点加强表面涂装、制鞋、家具制造业行业治理。 本项目位于福建省泉州市南安市丰州镇素雅村素雅工业区30号，符合新建涉VOCs排放的工业项目必须入园的要求。项目产生的有机废气经集气装置由车间集气系统抽送至二级活性炭吸附装置净化设施处理，处理达标后通过排气筒高空排放，减少污染排放。项目所使用的设备、工艺不属于国家淘汰及地方明令禁止的落后工艺和设备，并采取相对应的有机废气综合治理措施，从源头控制有机废气的排气量，符合《泉州环境保护委员会办公室关于建立VOCs废气综合治理长效机制的通知》(泉环委函[2018]3号)的要求。 与《泉州市晋江洛阳江流域水环境保护条例》要求符合性分析 根据《泉州市晋江洛阳江流域水环境保护条例》（2020年1月1日）的有关要求：“晋江、洛阳江流域内的新建工业项目应当符合产业发展规划和产业政策要求。晋江流域上游地区、洛阳江流域不再审批化工（单纯混合或者分装除外）、电镀、制革、染料、农药、印染、铅蓄电池、造纸、工业危险废物经营项目（单纯收集除外）等可能影响流域水质安全的建设项目；限制采选矿、制药和光伏等产业中可能严重污染流域水环境的生产工艺工序”。 ①本项目主要从事纸箱加工，本项目的行业性质、生产工艺及产品，均不属于《泉州市晋江洛阳江流域水环境保护条例》所限制的行业，不属于重污染建设项目，不涉及严重污染流域水环境的生产工艺工序，因此，项目的建设符合国家的产业政策。 ②本项目位于晋江流域上游地区，项目主要从事纸箱加工，项目无废水外排，涉及的生产工艺简单，因此，项目的建设符合《泉州市晋江洛阳江流域水环境保护条例》（2020年1月1日）的有关要求。 七、项目与《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）附录B符合性分析 表1-4 与本项目与附录B符合性对照一览表 规划文件及要求 本项目 符合条件 含挥发性有机物的原辅材料（如油墨、润版液、涂布液、上光油、稀释剂、胶黏剂、清洗剂等）在储存和输送过程中应密闭保存，使用过程中随取随开，用后应及时密闭，以减少挥发 项目水性油墨采用密闭容器储存，使用过程中随取随开，用后应及时密闭，以减少挥发。 符合 严格控制VOCs治理过程中产生的 二次污染，对于催化燃烧和热力焚烧 过程中产生的废气（VOCs指标除外）， 以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理 过程中所产生的含有机物废水、固废 等应妥善处理 项目有机废气处理过程产生的废活性炭定期委托有相应处理资质单位妥善处置。 符合 八、项目与《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）符合性分析 表1-5 与本项目《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）符合性对照一览表 规划文件及要求 本项目 符合条件 油墨、稀释剂、润版液、胶粘剂、涂料、光油、清洗剂、废油墨、废清洗剂、废擦机布等VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋或储罐中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于密闭空间。盛装VOCs物料的容器或包装袋在物料非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。存放过VOCs物料的容器或包装袋应加盖、封口，保持密闭。储罐控制应符合GB 37822的规定。 项目水性油墨采用密闭容器储存，使用过程中随取随开，用后应及时密闭，以减少挥发。 符合 VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移VOCs物料时，应采用密闭容器或包装袋。 项目水性油墨、白乳胶采用密闭容器储存，仅在使 用时开启。 符合 涉VOCs物料的调墨（胶）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统。涉VOCs物料的印刷、干燥、清洗、上光、覆膜、复合、涂布等过程，应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。载有VOCs物料的设备及其管道在检维修、清洗、非正常生产时，应将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗产生的废气应排至VOCs废气收集处理系统。 本项目不涉及调墨（胶）工序。本项目有机废气生产车间采取密闭措施，印刷、粘箱工序上方安装集气装置，废气引至活性炭吸附装置净化处理后， 通过1根15m 高排气筒达标排放。项目无清洗废气产生。 符合 九、项目与晋江干流水源保护区位置符合性分析 根据《福建省人民政府关于泉州市晋江干流和南高干渠、北高干渠生活饮用水地表水源保护区划定方案的批复》（闽政文[2012]161 号），晋江干流水源保护区划分情况如下：①一级保护区范围：晋江干流金鸡拦河闸至丰州大桥水域及其右岸（只面对下游右侧沿岸）外延60米和左岸（指面对下游左岸沿岸）外延至305省道（不含省道）范围陆域。②二级保护区范围：晋江干流丰州大桥至双溪口断面水域及其外延60米范围陆域。项目建设用地距离晋江干流二级保护区边界最近距离约为 1398m，不涉及饮用水源保护区。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目概况 项目名称：南安晋兴包装有限公司年加工纸箱20万件项目 建设单位：南安晋兴包装有限公司 建设地点：福建省泉州市南安市丰州镇素雅村素雅工业区30号 总 投 资：50万元 建设规模：租赁已建厂房建筑面积约1350m2 生产规模：年加工纸箱20万件 职工人数：职工10人（均不住厂），不提供食宿。 工作制度：年工作日300天，实行一班8小时工作制，夜间不生产； 本项目主要从事纸箱加工，项目组成情况见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 类别 工程名称 建设规模 主体工程 生产车间 建筑面积约1350m2，包括分切区、印刷区、打钉区、粘箱区、钉箱区等。 办公室 位于生产车间内，建筑面积约100m2 储运工程 仓库 利用生产车间闲置区域 环保工程 废水处理设施 近期：经“化粪池+一体化”污水处理设施处理后用于林地灌溉；远期：经化粪池处理后排入北峰污水处理厂进一步处理 废气处理措施 印刷、粘箱废气：印刷、粘箱气通过集气罩收集后引至二级活性炭吸附装置处理，通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 噪声处理设施 消声减振，隔音 一般固废处理设施 一般固废暂存区30m2 危险废物暂存间 危险废物暂存间10m2 生活垃圾 垃圾桶若干，生活垃圾由环卫部门清运处理。 公用工程 供水 由市政供水，采用DN30 排水 厂区内雨、污水管 供电 20KV 表2-2 产品方案一览表 产品名称 生产规模 单位 纸箱加工 20万 件/a 二、项目主要原辅材料及能耗 1、原辅材料、资源及能源消耗 项目原辅材料、资源及能源消耗情况见下表2-3。 表2-3 原辅材料、资源及能源消耗情况一览表 序号 原料名称 用量 包装规格 物质形态 用途 储存位置 最大储存量 原辅材料消耗 1 纸板 20万m2/年 / 固态 原料 原料区 2000m2 2 水性油墨 0.6吨/年 25kg/桶 （塑料桶） 液态 印刷 化学品仓库 0.1t 3 白乳胶 0.5吨/年 20kg/桶 （塑料桶） 液态 粘箱 化学品仓库 0.08t 能源、水资源消耗 4 水 150t/a 市政自来水管网 5 电 10万kwh/a 市政电网 2、原辅材料理化性质 水性油墨：柔性版水性墨也称液体油墨，它主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复合研磨加工而成。 白乳胶：白乳胶是醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂。可常温固化、固化较快、粘接强度较高，粘接层具有较好的韧性和耐久性且不易老化。 三、主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数 项目主要生产设施见下表2-4。 表2-4 项目主要生产设备 生产单元 生产设施 数量 设备参数 用途 印刷开槽区 印刷机 1台 功率：8kw 印刷 印刷开槽机 1台 功率：7.5kw 印刷、开槽 分切区 分纸机 2台 功率：4kw 分切 切角机 1台 功率：3kw 分切 模切机 1台 功率：7kw 分切 粘箱或钉箱 打钉机 2台 功率：1.5kw 钉箱 粘箱机 1台 功率：6kw 粘箱 打包入库区 打包机 2台 功率：1.0kw 打包入库 四、 项目水平衡 （1）用水分析 生活用水：项目拟配有员工10人（均不住厂），根据《建筑给排水设计手册》和《用水定额标准》，不住厂职工生活用水取50L/（d·人），取300天/年，则生活用水量为0.5m3/d（150t/a）。生活污水排放系数按80%计，则生活污水量为0.4m3/d（120t/a）。 综上所述，项目总用水量为150t/a（0.5t/d），无生产废水外排，生活污水排放量为0.4m3/d（120t/a）。 （2）水平衡图 图2-1 项目水平衡图（单位：t/d） 五、车间平面布置 项目车间平面布置见附图5，南安晋兴包装有限公司根据工艺生产流程、交通运输的要求，结合场地自然条件，经技术经济比较后进行合理布局。车间布局依次为原料及产品暂存区、分切区、印刷区、打钉区、粘箱区、钉箱区，车间内布置原料及产品暂存区、一般固体废物暂存区及危险废物暂存间等，各功能区分区明确。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目生产工艺流程及产污环节如下： 图2-2 项目生产工艺流程图及产污环节 备注：项目印刷清洗委外生产，因此生产过程中无清洗废水产生。外购的水性油墨已调色好，无须进行调色。 工艺说明： 分切：外购原材料纸板根据产品需求规格尺寸进行分切； 印刷、开槽：使用印刷开槽机对纸板进行印刷并开槽打角； 粘箱或钉箱：印刷开槽后的纸板通过打钉机钉箱或使用白乳胶进行粘箱。 打包入库：加工产品进行简单的目视检验后，使用打包机进行打包，然后包装入库。 产污环节： ①废水：项目生产过程中无生产废水产生，外排废水主要为职工生活污水。 ②废气：印刷、粘箱过程中产生的有机废气。 ③噪声：设备运行过程中产生的噪声。 ④固废：分切、开槽工序产生的边角料；水性油墨空桶、白乳胶空桶；废气处理设施产生的废活性以及职工生活垃圾等。 表2-5 项目产污节点一览表 类型 污染源名称 产污环节 主要污染因子 环保措施 废气 G1 冷印刷、粘箱废气 印刷、粘箱工序 非甲烷总烃 印刷、粘箱气通过集气罩收集后引至二级活性炭吸附装置处理，通过1根15m高排气筒（DA001）排放 废水 生活污水 职工生活 pH、COD、NH3-H、SS、BOD5 近期：经“化粪池+一体化”污水处理设施处理后用于林地灌溉；远期：经化粪池处理后排入北峰污水处理厂进一步处理 噪声 主要生产设备噪声 设备传动 Leq(A) 厂房隔声、设备维护 固废 S1 边角料 分切、开槽 边角料 外售给相关厂家回收利用 S2 原料空桶 原料使用 废白乳胶、水性油墨 由生产厂家回收利用 S3 废活性炭 废气处理 有机废气 委托有资质的单位处置 生活垃圾 职工生活 职工生活垃圾 由环卫部门清运处理 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | （1）水环境质量现状 1）水环境质量标准 项目所在区域地表水主要为晋江干流（双溪口断面至丰州大桥），根据《泉州市地表水环境功能区划分方案修编及编制说明》（闽政文〔2004〕24号），晋江干流（双溪口断面至丰州大桥）主要功能为集中式生活饮用水地表水源地二级保护地，规划为Ⅲ类功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，见表3-1。 近期，项目生活污水经预处理后用于周边林地灌溉。远期，项目生活污水经预处理后经市政污水管网进入北峰污水处理厂处理，最终纳入晋江金鸡闸-鲟埔段。根据《泉州市地表水环境功能区划分方案修编及编制说明》（闽政文〔2004〕24号），晋江感潮河段（金鸡闸至鲟埔段）主要功能为内港、排污、景观，区划类别为三类功能区执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类水质标准，其部分指标详见表3-2。 表3-1 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1（摘录） 序号 污染物名称 Ⅲ类标准限值 单位 1 pH 6～9 无量纲 2 溶解氧（DO） ≥5 mg/L 3 高锰酸盐指数 ≤6 mg/L 4 五日生化需氧量（BOD5） ≤4 mg/L 5 化学需氧量（COD） ≤20 mg/L 6 氨氮（NH3-N） ≤1.0 mg/L 7 总磷（TP） ≤0.2 mg/L 表3-2 《海水水质标准》（GB3097-1997） （摘录） 项目 Ⅲ类标准限值 单位 pH值（无量纲） 6.8~8.8 无量纲 化学需氧量（COD） ≤4 mg/L 生化需氧量（BOD5） ≤4 mg/L 无机氮（以N计） ≤0.40 mg/L 活性磷酸盐（以P计） ≤0.030 mg/L 2）水环境质量现状 根据泉州市南安生态环境局2023年3月发布的《南安市环境质量分析报告（2022）年度）》，2022年实施后桥水库、凤巢水库、九溪村等3个水功能区断面监测，监测频次为逢双月监测，全年监测6次。监测因子：高锰酸盐指数、氨氮，2022年4月起加测pH、DO、总磷。3个水功能区断面5项指标年均值低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值，与上年一致。2022年8个国省控断面Ⅰ~Ⅲ类水质比例为100%。 综上所述，项目周边地表水水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，项目所在区域周边地表水体水质状况良好。 （2）大气环境质量现状 1）大气环境质量标准 ①基本污染物 根据《泉州市环境空气质量功能区类别划分方案》，该区域环境空气质量功能类别为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单，部分指标详见表3-3。 表3-3 环境空气质量标准（摘录） 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 二氧化硫（SO2） 年平均 60μg/m3 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 二氧化氮（NO2） 年平均 40μg/m3 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 一氧化碳（CO） 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160μg/m3 1小时平均 200μg/m3 颗粒物 （粒径小于等于10μm） 年平均 70μg/m3 24小时平均 150μg/m3 颗粒物 （粒径小于等于2.5μm） 年平均 35μg/m3 24小时平均 75μg/m3 总悬浮颗粒物（TSP） 年平均 200μg/m3 24小时平均 300μg/m3 ②其他污染物 项目特征因子非甲烷总烃环境空气质量标准参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中的限值要求，详见表3-3。 表3-4 特征污染因子排放标准 单位：mg/m3 项目 质量标准值（mg /m3） 非甲烷总烃 2.0 2）环境空气质量现状 根据泉州市南安生态环境局2023年3月发布的《南安市环境质量分析报告（2022年度）》，2022年，全市环境空气质量综合指数2.17，同比改善9.6%。综合指数月波动范围为1.50~3.13，最高值出现在3月，最低值出现在10月。PM2.5、PM10、SO2、NO2年均浓度分别为16、36、6、7ug/m3。CO 日均值第95百分数、臭氧（O3）日最大8小时平均值的第90百分数分别为 0.7mg/m3、为118ug/m3。全年有效监测天数360天，其中，一级达标天数247天，占有效监测天数比例的68.6%，二级达标天数110天，占有效监测天数比例的30.6%，轻度污染日天数3天，占比0.8%。因此，项目所在区域污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均能符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，属于大气环境达标区。 根据《建设项目环境影响报告表内容、格式及编制技术指南常见问题解答》（来源于生态环境部环境工程评估中心主办的环境影响评价网：编制技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有的监测数据。”因此本项目排放的非甲烷总烃在国家、地方环境空气质量标准中无限值，故不进行监测。 （3）声环境质量现状 1）声环境质量标准 本项目位于福建省泉州市南安市丰州镇素雅村素雅工业区30号，区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准，即昼间环境噪声≤60dB(A)，夜间环境噪声≤50dB(A)。 2）声环境质量现状 项目厂界外50m 范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中的具体编制要求，本项目可不开展声环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 一、大气环境保护目标 项目厂界外500m范围内大气环境保护目标见表3-5及附图4。 表3-5 大气环境保护目标一览表 序号 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功 能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 1 素雅村 118.491339 24.983981 居住区 人群 GB3095-2012二类功能区 N 480 2 后间村 118.487191 24.991005 居住区 人群 W 154 二、声环境保护目标 项目厂界外50m范围内无学校、医院、居民区等声环境保护对象分布，不涉及声环境保护目标。 三、地下水环境保护目标 项目厂界外延500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源分布，不涉及地下水环境保护目标。 四、生态环境保护目标 项目用地范围已为建成厂区，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）大气污染物排放标准 运营期，本项目的废气主要为印刷、粘箱产生的挥发性有机废气，其污染因子主要 为非甲烷总烃。 印刷、粘箱产生的有机废气有组织排放执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784—2018）表1排气筒挥发性有机物排放限值，厂界非甲烷总烃无组织排放执 行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784—2018）表2、表3标准，厂区内监控点非甲烷总烃任意一次浓度值排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1标准，见下表3-6、3-7。 表3-6 《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784—2018）节选 污染源 产污环节 排气筒高度 污染物名称 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） DA001 印刷、粘箱 15m 非甲烷总烃 50 1.5 注：当非甲烷总烃去除率≥90%时，等同于满足最高允许排放速率限值要求。 表3-7 项目无组织废气排放标准 污染源 产污环节 污染物名称 厂区内监控点浓度限值（mg/m3） 企业边界监控点浓度限值（mg/m3） 执行标准 1h 平均浓度值 监测点处任意一次浓度值 无组织废气 印刷、粘箱工序 非甲烷总烃 8 / 2 《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784—2018）表2、表3标准 / 30 / 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1标准 （2）水污染物排放标准 本项目运营时无生产废水外排，外排废水为职工生活污水。根据规划项目建设区污水纳入北峰污水处理厂处理，目前项目建设区域配套建设污水管网尚未完工，因此项目排水方案按近、远期考虑。 近期：项目生活污水经化“化粪池+一体化”处理后，用于项目林地灌溉，废水执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱作标准，详见表3-7； 远期：待项目所在市政污水管网与北峰污水处理厂的管网联网，生活污水经“化粪池+一体化”处理达标后，经市政污水管网排入北峰污水处理厂进一步处理。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中NH3-N指标应达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准中的规定限值；根据《北峰污水处理厂提标改造工程环境影响报告表》（泉丰政环[2017]审表(市)12号），北峰污水处理厂出水水质指标按照严于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准的类地表水Ⅳ类水质执行，详见表3-7。 表3-7 废水排放标准 类别 标准名称 项目 标准限值 废水 （近期） 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱作标准 pH 5.5-8.5 COD 200mg/L BOD5 100mg/L SS 100mg/L 氨氮 / 废水 （远期） 污水综合排放标准 （GB8978-1996）表4三级标准 pH 6-9 COD 500mg/L BOD5 300mg/L SS 400mg/L 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准 NH3-N 45mg/L 严于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准的类地表水Ⅳ类 pH 6-9 COD 30mg/L BOD5 6mg/L SS 10mg/L NH3-N 1.5mg/L （2） 噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，厂界噪声排放标准见下表。 类别 标准名称 项目 标准限值 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A) 表3-8 厂界噪声排放标准 （3） 固体废物排放标准 一般工业固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)执行。危险废物暂存处位于生产车间，暂存区参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）“第四章生活垃圾”的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | （1）水污染物总量控制指标 项目无生产废水排放，外排废水主要为生活污水。根据《福建省人民政府关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽政[2016]54号）规定，生活污水污染物不需要进行总量调剂，不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围。 （2）大气污染物总量控制指标 根据《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文[2021]50号），涉新增VOCS排放项目，实施区域内VOCS排放1.2倍削减替代。 本工程总量控制见表3-9。 表3-9 项目污染物排放总量控制表 单位：t/a 项目 产生量 削减量 排放量 总量控制指标 有机废气 VOCs 0.0544 0.0272 0.0272 0.0326 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目生产厂房为已建的厂房，只需进行简单的设备安装和管道铺设，没有土建施工。因此项目施工主要影响主要为施工噪声、施工废气、少量施工人员生活污水、生活垃圾等。 （1）项目施工人员均为附近居民，少量的施工生活污水依托化粪池处理后排入北峰污水处理厂，不会对周边水体造成影响。生活垃圾由环卫部门清运至南安市生活垃圾发电厂处置。 （2）厂房简单装修和设备安装刷漆产生的极少量施工废气，随着施工期的结束而结束，通过厂房通风可减少施工废气的不利影响。 （3）施工噪声主要来自设备以及管道安装过程中电锯、切割机等产生的噪声。项目选用低噪声的施工设备，施工工期较短，产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性，噪声对周围影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废水环境影响分析 （1）废水污染源核算及环保措施 本项目职工10人，均厂外住宿，年工作300天。根据《行业用水定额》（DB35/T772-2018），不住厂职工生活用水量定额取50L/d•人，则项目生活用水量为0.5m3/d（150m3/a）；排水量按用水量的80%计，则生活污水排放量为0.4m3/d（120m3/a）。生活污水水质情况大体为COD：400mg/L；BOD5：200mg/L；SS：220mg/L；NH3-N：30mg/L；pH：6.5~8。 近期，由于项目所在区域污水管网尚未配套完善，近期，项目生活污水经“化粪池+一体化”污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中旱地作物标准后，用于周边林地浇灌。 远期，项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准（其中NH3-N参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准）后排入市政污水管网，纳入北峰污水处理厂进一步处理。 本项目废水污染产排环节、类别、污染物种类、污染物产生量及产生浓度、污染治理设施情况见下表4-1；废水排放量、污染物排放量和浓度、排放方式、排放去向及排放规律见表4-2；排污口基本情况及排放标准见表4-3。 废水产污源强及治理设施情况一览表 产排污环节 类别 污染物种类 产生浓度 产生量（t/a） 治理设施 处理能力 治理工艺 治理效率（%） 是否为可行技术 职工生活污水 生活污水（近期） COD 400 0.048 5.0t/d 化粪池+一体化污水处理设施 90 是 BOD5 200 0.024 90 SS 220 0.0264 80 NH3-N 30 0.0036 75 生活污水（远期） COD 400 0.048 20.0t/d 化粪池 15 否 BOD5 200 0.024 15 SS 220 0.0264 35 NH3-N 30 0.0036 / 废水污染物排放情况一览表 产排污环节 类别 污染物种类 废水排放量（t/a） 排放浓度（mg/L） 排放量 （t/a） 排放方式 排放去向 职工生活污水 生活污水（近期） COD 120 40 0.0048 不排放 用于周边林地浇灌 BOD5 20 0.0024 SS 44 0.00528 NH3-N 7.5 0.0009 生活污水（远期） COD 120 30 0.0036 间接排放 北峰污水处理厂 BOD5 6 0.00072 SS 10 0.0012 NH3-N 1.5 0.00018 排污口及排放标准 产排污环节 类别 污染物种类 排放口基本情况 排放标准 编号及名称 类型 地理坐标 标准限值（mg/L） 标准来源 职工生活污水（远期） 生活污水 pH 生活污水排放口DW001 一般排放口 E118.490960 N24.991617 6~9 严于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准 COD 30 BOD5 6 SS 1.5 NH3-N 10 （2）达标情况分析 项目运营过程无工艺废水，外排废水仅为职工生活污水。近期，生活污水经“化粪池+一体化”污水处理设施处理后水质大体为COD：40mg/L、BOD5：20mg/L、SS：44mg/L、NH3-N：7.5mg/L、pH：7.0~8.0，符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱地作物标准；远期，生活污水经化粪池处理后水质大体为COD：340mg/L、BOD5：170mg/L、SS：143mg/L、NH3-N：30mg/L、pH：7.0~8.0，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值。 （3）废水治理措施可行性分析 ①近期生活污水治理措施可行性 近期，生活污水经化粪池+一体化污水处理设施（好氧生物处理+沉淀）（处理能力5.0t/d）处理达标排放；具体处理工艺如下： 图4-1 近期生活污水处理工艺流程图 废水经化粪池水解酸化后，大分子的有机物分解成小分子有机物，消化去除一部分有机物，再用泵输送到接触氧化池进行好氧分解，接触氧化池中存活大量活性污泥，并不断繁殖，吸收分解水中的有机污染物，最后再经沉淀池去除氧化池中剥落的生物膜，沉淀池的剩余污泥又回到化粪池进行消化，可免去污泥处理设施的投资。生活污水处理效果见表4-4。 化粪池+一体化污水处理设施处理效果 项目 pH COD BOD5 SS NH3-N 产生浓度（mg/L） 6.5～8.0 400 200 200 30 排放浓度（mg/L） 5.5～8.5 40 20 44 7.5 去除率（%） ─ 90 90 80 75 执行标准（mg/L） 6～9 200 100 100 / 经以上工艺处理后，项目废水排放浓度可达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱作标准，措施可行。 ②生活污水用于周边林地灌溉的可行性 项目厂区东侧135m分布有一片林地属个人所有，根据项目灌溉证明，详见附件7，因林地日常需要施用有机肥料，项目产生的职工生活污水拟经自建污水处理设施预处理后暂存于配套的沉淀池中，定期采用专用的负压泵车运送至东南侧林地的施肥灌溉，灌溉区域详见附图4。 根据《行业用水定额》(DB35/T772-2018)，林业用水定额见表4-5。 林业用水定额 行业代码 类别名称 作物名称 定额值 0212 林木育苗 苗木 50~100 注：本定额值对应的灌溉方式为喷灌、微灌等 根据多年气象资料显示项目所在区域一年中3月至9月为雨季， 5、6月份降雨最多(5、6月份按雨天算，此期间不浇灌)，秋冬(10~12月份、1~2月份共6个月)少雨季浇灌频次为3天一次，春夏(3~4月份、7~8月份共4个月)多雨季浇灌频次为7天一次，下雨期间不浇灌，因此计算得受纳对象需浇灌77次/年。周边林地灌溉用水定额取最小值50 m3/亩•次，项目东侧林地灌溉面积约1亩。因此，林地灌溉用水量为385m3/a，项目生活污水排放总量为120m3/a，仅占灌溉用水量的30.16%，因此正常情况下，受纳对象完全有能力消纳项目产生的生活污水。此外，项目5~6月份雨季，下雨期间不浇灌，此期间经处理后的生活污水产生量约20m3，可暂存于项目拟建的储水池（总容积约20t）内，待雨天过后用于周边林地灌溉。 综上，项目过渡期生活污水经化粪池+一体化污水处理设施处理后用于项目周边林地灌溉可行。 ③远期生活污水处理设施及可行性分析 远期，待市政污水管道到位后，项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准（其中NH3-N 指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B 等级标准）后通过市政污水管网进入北峰污水处理厂进行深度处理。 本项目化粪池总容积为10m3。一般要求废水在化粪池停留时间达12h以上，因此，该化粪池生活污水处理能力为20m3/d。本项目生活污水排放最大量为0.4t/d，目前，其他企业排入化粪池的废水量约8.5t/d。则项目投入运营后，化粪池处理废水量为8.9t/d，废水在化粪池的停留时间超过12h。因此，出租方化粪池有足够容量接纳本项目投产后的生活污水量，且不会影响化粪池的处理效率。项目生活污水经化粪池处理后水质可符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中NH3-N指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准），故本项目生活污水由化粪池进行处理是可行的。 ④生活污水依托北峰污水处理厂可行性 项目所在区域位于北峰污水处理厂的服务范围。北峰污水处理厂位于市区西郊新村以南，西环城河以北，旧防洪堤以东，规划总用地面积为100.8亩。主要服务范围包括丰州镇和北峰片区，约30平方千米，服务人口16.8万人，总规模为日处理污水9万吨。该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用CAST处理工艺。2018年6月，经多日新设备联动通水调试，北峰污水处理厂提标改造正式进入工艺阶段，工艺调试完成后，该厂排入晋江的出水将提升至类地表水Ⅳ类水质，未来该厂出水水质按《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准（SS按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准）执行BOD5≤6mg/L，COD≤30mg/L，SS≤10mg/L，NH3-N≤1.5mg/L，TP≤0.3mg/L。北峰污水处理厂建成后将极大地改善了周围水体环境，对治理水污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用。 ⑤项目污水纳入污水处理厂处理可行性分析 本项目位于北峰污水处理厂服务范围内，待区域内污水管网配套完善。项目废水通过区域污水管道排入北峰污水处理厂处理。项目外排废水主要为生活污水，废水中主要污染物为COD、BOD、SS等，经预处理后可达到《污水综合排放标准》GB8978-1996）表4三级标准（其中NH3-N指标参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级中限值），且项目废水排放量为0.4t/d，远低于北峰污水处理厂目前处理能力和远期处理能力，从水质、水量两方面分析，均不会对污水处理厂的正常运行造成影响。因此，本项日建成投产后，外排废水纳入北峰污水处理厂统一处理可行。 综合分析，本项目生活污水治理措施可行。 （4）废水监测要求 项目废水监测点位、监测因子及监测频次见下表4-6。 废水监测计划一览表 监测点位 监测因子 监测频次 生活污水排放口 pH、COD、BOD5、NH3-N、SS 1次/年 二、废气环境影响分析 1、源强核算过程简述 项目印刷、粘箱过程中使用水性油墨、白乳胶等辅料会产生有机废气，污染物为非甲烷总烃。根据建设单位提供资料，水性油墨VOC分析报告数据显示水性油墨中VOCs含量为2.2%，水性油墨年用量为0.6t；白乳胶的MSDS成分分析报告数据显示挥发性有机化合物含量102g/L，白乳胶密度为931.2g/L，水性白乳胶年用量为0.5t。本评价考虑最不利的情况下，水性油墨和白乳胶挥发性有机物全部挥发核算，则非甲烷总烃产生量为0.068t/a。 项目印刷、粘箱工序设置在密闭房间，项目印刷、粘箱过程中产生的有机废气经集气罩收集后采用二级活性炭吸附处理，最后通过一根15m的排气筒（DA001）排放。风机设计风量为10000m3/h，集气效率取80%，二级活性炭吸附装置对非甲烷总烃的去除效率可达50%，废气产生及排放情况见下表4-7。 印刷、粘箱废气产排放情况一览表 污染源 污染 因子 产生情况 排放情况 处理效率 产生速率 产生量 排放浓度 排放速率 排放量 kg/h t/a mg/m3 kg/h t/a % 印刷、粘箱废气 非甲烷总烃 0.0227 0.0544 1.1400 0.0114 0.0272 50 无组织 非甲烷总烃 0.0057 0.0136 / 0.0057 0.0136 / 2、废气污染物排放源汇总 项目废气污染源产排环节、污染物种类、污染物产生速率及产生量、排放速率及排放量见下表4-8，对应污染治理设施设置情况见表4-9，排放口基本情况及排放标准见表4-10。 废气污染物排放源信息汇总（产、排污情况） 产排污环节 污染源 污染物 核实方法 污染物产生 污染物排放 排放时间/h 产生速率（kg/h） 产生量（t/a） 排放 浓度mg/m3 排放 速率（kg/h） 排放量（t/a） 印刷、粘箱工序 无组织 排放 NMHC 产排污系数法 0.0057 0.0136 / 0.0057 0.0136 2400 DA001 NMHC 0.0227 0.0544 1.1400 0.0114 0.0272 2400 废气污染物排放源信息汇总表（治理设施） 产排污环节 污染物种类 排放形式 治理设施 处理工艺 处理能力（m3/h） 收集效率（%） 治理工艺去除效率（%） 是否为可行技术 印刷、粘箱工序 非甲烷总烃 有组织 二级活性炭吸附 10000 80 50 是 废气污染物排放源信息汇总表（排放口信息） 产排污 环节 污染物 种类 排放形式 排放口基本信息 排放标准 参数 温度 编号及名称 类型 地理坐标 印刷、粘箱工序 非甲烷总烃 有组织 H：15m Φ：0.3m 25℃ DA001印刷、粘箱废气排放口 一般排放口 E118.490929 N24.990667 DB35/1784—2018 3、非正常排放及防范措施 （1）非正常排放情形及排放源强 非正常排放情况指设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排污。根据本项目的情况，结合同类企业运营情况，确定项目非正常排放情况为有组织废气污染治理设施发生故障、运转异常（如风机故障、集气管道破裂等），或维护不到位导致废气处理设施效率降低等非正常工况，情形如下。 ①印刷、粘箱废气处理设施故障，导致废气事故排放。 本评价按最不利情况考虑，即废气处理效率降低为0%的情况下污染物排放对周边环境的影响。由于生产过程中废气事故排放效果不显著，短时间内难以发现，非正常工况持续时间按1h计，发生频率按1次/年。项目非正常工况下废气排放源强核算结果见下表4-11。 废气非正常排放源强核算结果 产污环节 污染物 种类 排放方式 持续时间/h 排放浓度/（mg/m3） 排放速率/（kg/h） 排放量/（t/a） 发生频次 印刷、粘箱工序 NMHC 有组织 1 2.27 0.0227 0.0544 1次/年 （2）非正常排放防治措施 针对以上非正常排放情形，本评价建议建设单位在生产运营期间采取以下控制措施以避免或减少项目废气非正常排放。 ①规范车间生产操作，避免因员工操作不当导致工艺设备、环保设施故障引发废气事故排放。 ②定期对生产设施及废气处理设施进行检查维护，杜绝非正常工况发生，避免非正常排放出现后才采取维护措施。 综上，项目在采取上述非正常排放防范措施后，非正常排放发生频率较低，非正常排放下污染物排放量较少，非正常工况可及时得到处理，因此本项目废气非正常排放对周边大气环境影响较小。 4、达标情况分析 根据废气污染物排放源强信息，项目印刷、粘箱工序废气经收集后采用“二级活性炭吸附”装置进行处理，排气筒出口处非甲烷总烃排放浓度为1.14mg/m3、排放速率为0.0114kg/h，符合《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784—2018）表1排气筒挥发性有机物排放限值（非甲烷总烃排放浓度≤50mg/m3、排放速率≤1.5kg/h）。 5、大气影响分析 根据泉州市南安生态环境局公布的环境质量资料，项目所在区域大气环境质量现状状况良好，具有一定的大气环境容量。项目生产工序产生的废气均配套相应废气治理设施，对周边环境影响较小。 活性炭吸附装置：利用活性炭多微孔的吸附特性吸附有机废气是一种最有效的工业处理手段。活性炭吸附床采用新型蜂窝活性炭，该活性炭比表面积和孔隙率大，吸附能力强，具有较好的机械强度、化学稳定性和热稳定性，净化效率高达90%以上。有机废气通过吸附床，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。从活性炭吸附床排出的气流已达排放标准，空气可直接排放。 鉴于项目有机废气的处理效果主要取决于处理装置中活性炭的处理能力，为了确保本项目有机废气达标排放，要求建设单位应定期对活性炭进行检查，并及时更换活性炭，更换后的废活性炭属于危险废物，委托有资质的单位回收处置。 通过采取以上废气治理措施后，对周边环境影响较小。 6、废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ1066-2019），项目废气监测点位、监测因子及监测频次见下表4-12。 废气监测计划一览表 监测点位 监测因子 监测频次 DA001印刷粘箱废气排放口 非甲烷总烃 1次/年 厂区内 非甲烷总烃 1次/年 厂界 非甲烷总烃 1次/年 7、大气环境防护距离 卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离，卫生防护距离范围内不应设置居住性建筑物。检索相关资料，本项目所属行业尚未制定卫生防护距离要求，本项目无组织排放污染物主要为非甲烷总烃，根据本项目无组织废气及其污染物排放的特点，本评价依据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中规定的方法及当地的污染物气象条件计算项目卫生防护距离，其计算公式具体如下： 式中：Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r =（S/π）0. 5； B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表4-13查取。 卫生防护距离计算系数 计算系数 工业企业在地区近五年平均风速m/s L≤1000 m 1000＜L≤2000 m L＞2000 m 工业企业大气污染源构成类别注 I II III I II III I II III A ＜2 2~4 ＞4 400 700 530 400 470 350 400 350 260 400 700 530 400 470 350 400 350 260 80 380 290 80 250 190 80 190 110 B ＜2 ＞2 0.01 0.021 0.015 0.036 0.015 0.036 C ＜2 ＞2 1.85 1.85 1.79 1.77 1.79 1.77 D ＜2 ＞2 0.78 0.84 0.78 0.84 0.57 0.76 注：工业企业大气污染源分为三类 I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者； II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的三分之一，或是虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定； III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应批指标确定者。 项目无组织排放废气均定为Ⅱ类。项目所在地区全年平均风速1.6m/s，无组织排放单元等效半径按车间进行等效换算。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中“当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。”本评价选取非甲烷总烃为项目无组织排放的主要特征大气有害物质，各参数选取及相关卫生防护距离计算结果见表4-13。项目无组织排放废气均定为II类。项目所在地区全年平均风速1.6m/s，无组织排放单元等效半径按车间进行等效换算。各参数选取及相关卫生防护距离计算结果见表4-14。 卫生防护距离计算结果 污染源 污染物 Cm (mg/m3) Qc (kg/h) A B C D L (m) 防护距离(m) 生产车间 非甲烷总烃 2.0 0.0057 400 0.010 1.85 0.78 0.059 50 由上表可知，项目生产车间卫生防护距离为50m，项目生产车间卫生防护距离见附图2，项目卫生防护距离内主要为项目周边他人厂房和道路等，无环境敏感目标。 三、噪声环境影响分析 （1）噪声源情况 项目主要噪声源强为运营期间生产设备运行时产生的噪声。根据类比同类型企业，在正常情况下，设备噪声压级在60~85dB（A）之间。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法，厂房（车间）内多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： 项目主要生产设备一览表 噪声源 数量 噪声源强 dB（A） 等效声源相对坐标 排放规律 采取措施 降噪效果dB(A) 印刷机 2台 60~75 10，-20，1 持续 低噪声设备，设置减振基座，厂房隔声 ≥15dB（A） 印刷开槽机 1台 60~80 8，-22，1 分纸机 2台 75~80 15，-1，1 切角机 1台 75~85 13，5，1 模切机 1台 75~80 13，-2，1 打钉机 2台 75~80 -2，-9，1 粘箱机 1台 75~80 -2，-11，1 打包机 2台 65~75 -2，-1，1 注:以项目厂房中心为相对坐标原点(0,0,0)，以正东向为X轴，正北向为Y轴;同个车间内的同类型高噪声设备机台等效为1个点声源，等效点源声压级为各声源声压级的能量总和，坐标点取等效点源中心坐标。 （2）达标情况分析 项目50m范围内无声环境保护目标，为了评价项目厂界噪声达标情况，将噪声源作点声源处理，考虑车间内噪声向车间外传播过程中，近似地认为在半自由场中扩散。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法，噪声预测模式如下： A. 室内声源等效室外声源声功率级计算 1) 计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：LP1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw为某个声源的倍频带声功率级，r为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。 2) 计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 3) 计算出室外靠近围护结构处的声压级： 4) 将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声(S)处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：S为透声面积，m2。 5) 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 B. 工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg为建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；T为用于计算等效声级的时间，s；N为室外声源个数；ti为在T时间内i声源工作时间，s，M为等效室外声源个数；tj为在T时间内j声源工作时间。 C.预测结果 在采取降噪措施后，项目运营过程设备噪声对厂界噪声的贡献值见下表4-16。 项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 点位 贡献值 达标情况 标准限值 东侧厂界 52.2 达标 GB12348-2008中2类标准 昼间≤60、夜间≤50 南侧厂界 43.3 西侧厂界 43.8 北侧厂界 48.0 （3）噪声污染防治措施 项目运营期厂界噪声可达标排放，为了更进一步减少噪声对周围环境的影响，建议项目采取以下降噪措施： （1）加强设备日常维护，维持设备处于良好的运转状态； （2）采取墙体隔声； （3）对噪声设备采取减振、隔音等降噪措施。 项目采取如上措施后，对周边环境影响不大，噪声处理措施基本可行。 （4）噪声监测计划 监测计划一览表 监测位置 监测项目 监测频次 执行环境质量标准 厂界 等效A声级 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》的2类标准（GB12348-2008） 3、固废环境影响分析 3.1固废产生及处置情况 根据工程分析，项目产生的固体废物为一般工业固废、危险废物及职工的生活垃圾。 （1）一般工业固废 ①边角料 一般工业固废主要为分切、开槽等工序产生的边角料，根据《一般固体废物分类与代码》（GB39198-2020），固废代码为223-001-04。根据业主提供资料，边角料产生量约为3t/a，收集后外售给有关物资回收单位。 （2）生活垃圾 生活垃圾产生量计算公式如下： G=K·N·D×10-3 其中：G —生活垃圾产生量（t/a）；K—人均排放系数（kg/人·天）； N—人口数（人）；D—年工作天数（天）。 根据我国生活垃圾排放系数，不住厂职工生活垃圾排放系数取K＝0.5kg/人·天，项目职工10人，均不住厂，按300天/年计，则项目生活垃圾产生量为1.5t/a。 （3）危险废物 ①废活性炭 项目有机废气拟采用二级活性炭吸附装置处理，活性炭使用一段时间后会因失效产生废活性炭。废气处理设施废活性炭产生量参照《活性炭纤维在挥发性有机废气处理中应用》（杨芬、刘品华）的试验结果表明，本评价活性炭吸附量取0.25kg，本项目印刷、粘箱工序共有0.0272 吨有机废气被吸附处理，故该工序年使用的活性炭约0.1088吨。废活性炭属于危险废物（废物类别：HW49其他废物，废物代码：900-039-49），建设单位应及时更换饱和的活性炭，保证处理设施的去除效率。活性炭吸附装置单次填充的活性炭量0.15t，更换周期约一年更换1次，则项目废活性炭产生量为0.18t/a。 危险废物汇总表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 （吨/年） 产生工序及装置 形态 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 废活性炭 HW49 900-039-49 0.18 活性炭吸附装置 固体 有机废气 每年 T 委托有资质的单位进行处理 （4）原料空桶 项目原料使用后会产生原料空桶。项目水性油墨、白乳胶使用后会产生空桶，根据项目原料使用量及包装规格分析计算，水性油墨及白乳胶空桶产生量为59个/a，单个桶重1kg 计，则原料空桶产生量为0.06t/a。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）中6.1“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”不作为固体废物管理，但应按照危险废物的有关规定和要求对其贮存和运输进行严格的环境监管。因此，项目原料空桶不属于危险废物，可由生产厂家回收并重新使用，并保留回收凭证。废原料空桶暂存于处于生产车间，暂存区参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 固体废物产生及处置情况见下表4-19，项目运营过程产生的各项固体废物经妥善处置后，对周边环境影响不大。 固体废物产生、利用/处置情况汇总 固废名称 产生环节 属性 主要有毒有害物质 物理性质 年度产生量（t/a） 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量（t/a） 边角料 印刷、开槽 一般固废 / 固态 3 一般固废暂存间（室内贮存、防风防雨） 外售给物资单位 3 废活性炭 废气处理设施 危险废物 废有机废气 固态 0.18 桶装密封贮存，暂存于危险废物暂存间 委托有资质的单位进行处置 0.18 职工生活垃圾 职工生活 / / / 1.5 厂区垃圾桶 由环卫部门清运处理 1.5 原料空桶 / / / 固态 0.06 暂存于危险废物暂存间 由生产厂家回收利用 0.06 3.2固废管理要求 项目应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的规定，以“减量化，资源化，无害化”为基本原则，在危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用和处置等全过程以及运营期、服务期满后等全时段加强管理，本项目的固体废物不会对周围环境产生不利影响。 危废管理要求： ①危险废物的收集包装 a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备； b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 危险废物堆放场应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)有关规定： a．按《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2)及其2023年修改单要求设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c．要求必要的防风、防雨、防晒措施。 d．要有隔离设施或其他防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及用品，并设有报警装置和应急防护设施。 4、地下水、土壤 （1）污染源、污染物类型及污染途径 根据分析，项目建成运营后可能产生的地下水、土壤污染源及污染途径见下表4-20。 评价工作等级划分表 序号 污染源 污染物类型 污染途径 1 化学品仓库 化学品 化学品包装桶破裂，污染地下水及土壤 2 化粪池及配套管道 废水 池底或池壁渗透，污水管网破裂，渗透地表，污染地下水及土壤 3 危险废物暂存间 危险废物 危险废物泄漏，污染地下水及土壤 （2）分区防控措施 根据项目生产设施、单位的特点及所处区域，将本项目划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。 1）重点污染防治区 指为污染地下水环境的物料泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域，主要为危险废物暂存场所，对于重点污染防治区参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《石油化工企业防渗设计通则》（QSY1303-2010）的重点污染防治区进行防渗设计。即防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数<10-10cm/s）。 2）一般污染防治区 指污染地下水环境的污染物泄漏后，容易被及时发现和处理的区域。通过在抗渗钢筋(钢纤维)混凝土面层中掺水泥基防水剂，其下垫砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的缩缝、胀缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料、防渗填塞料达到防渗的目的。 主要包括污水处理设施、生产作业区，防渗要求为防渗层防渗等级应等效于厚度不小于1.5m的黏土防渗层，防渗系数<10-7cm/s。 3）非污染防治区 指不会对地下水环境造成污染的区域，主要为办公室等。 防渗要求：对于基本上不产生污染的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施。 （3）地下水、土壤环境影响分析 为了防止建设项目运行对地下水造成污染，从原料和产品的储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏）；同时针对厂区的地质环境、水文地质条件，对有害物质可泄漏到的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中。即从源头到末端全方位采取控制措施，防止建设项目运行对地下水造成污染。 项目采用主动防渗措施与被动防渗措施相结合方法，防止地下水受到污染。主要方法包括： ①主动防渗：即源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏事故降到最低程度。 ②被动防渗：即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。对埋管的管沟应采用三布五油防腐防渗处理，比如：铺设有效的防渗地膜等。 项目运营过程中废水仅为职工生活污水，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等，一旦废水发生泄漏，将下渗进入地表，对地下水及土壤将产生一定的影响；另外，危险废物暂存场所地面破裂，危险废物泄漏，也将会对地下水环境产生一定的影响。本评价要求建设单位应严格按照环评要求分区防渗，在采取相应的措施后，本项目正常运营对地下水及土壤环境影响较小。 5、环境风险影响评价 据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B.1、附录 B.2及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中对各种化学品毒性分级，结合对该项目原辅料、污染物、产品等的理化性质分析，对项目所涉及的化学品进行物质危险性判定。根据项目实际情况，项目主要危险物质为废活性炭等。白乳胶、水性油墨不在风险物质行列，但水性油墨属于毒性物质，白乳胶属易燃物质。 （1）物质风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当存在多种危险物质时，按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的大存在总量，t； Q1，Q2……Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目各风险物质临界量及Q值，见表4-21。 项目风险物质Q值计算一览表 原料名称 风险物质名称 风险物质最大储存总量 临界量 Q值 废活性炭 / 0.18t 50t 0.0036 水性油墨 / 0.3t 50t 0.006 白乳胶 / 0.2t 50t 0.004 合计 0.0136 根据以上分析可知，本项目使用的危险物质数量与临界值的比值Q＜1，风险潜势为I。根据“关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知”环办环评〔2020〕33号，本项目无需开展专项评价。 危险物质污染途径及危害分析 根据本项目的生产工艺、使用的原辅材料，其风险源分别情况和污染途径见下表： 项目危险物质污染途径分析一览表 风险类别 风险源分布 污染途径 危害 泄漏、火灾、爆炸 生产流水线、 原料仓库 水性油墨通过雨水管网进入水环境 通过周边雨水管道污染周边水体 火灾、爆炸产生的伴生/次生污染 生产流水线、 原料仓库 消防废水通过雨水管网进入水环境 通过周边雨水管道污染周边水体 危废储存间 泄漏 危废泄漏可迅速收集 危废迅速收集对周边环境影响较小 （3）环境风险防范措施及应急要求 为做到安全生产，使事故风险减小到最低限度，企业的生产管理部门应加强安全生产管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低各项事故发生的概率。 1）安全管理制度 ①制定安全生产责任制度和管理制度，明确规定员工上岗前的培训要求，上岗前的安全准备措施和工作中的安全要求，同时对危险化学品的使用、贮存、装卸等操作做出相应的规定。 ②制定安全检查制度，定期或不定期地进行安全检查，并如实记录安全检查的结果，同时制定隐患整改和反馈制度，对检查出的安全隐患及时完成整改。 ③危险化学品入库时，对质量、数量、包装情况以及有无泄漏等进行严格检查。 ④设置单独的危险化学品仓库。 2）火灾风险防范措施 ①预防措施：设置专职安全生产管理人员，经常检查，及时处理。 ②防护措施：定期进行消防知识培训，设置安全警示标识，配备若干灭火器和防护设施等。 ③应急处理：迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器。尽可能快用灭火器材进行灭火，根据火灾态势确定是否通知消防进行灭火。 3）其他风险防范措施 做好处理设备的日常管理工作。对设备处理效果、运行状态定期检查并记录。 ①在生产车间外配备有消防水泵，车间内配有灭火器等火灾消防器材，配备有电气防护用品和防火、防毒的劳保用品，并有专人管理和维护。 ②要求危险品仓库配备良好的通风措施，配备灭火器等火灾消防器材，远离火源。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001印刷、粘箱废气排放口 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附+15m高排气筒排放 | 《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784—2018）表1排气筒挥发性有机物排放限值（非甲烷总烃排放浓度≤50mg/m3、排放速率≤1.5kg/h） |
|  | 无组织排放 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风换气 | 厂区内监控点：《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784—2018）表3限值（1小时平均浓度值≤8.0mg/m3）；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值要求（监控点处任意一次浓度值≤30.0mg/m3） |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 企业边界监控点：《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784—2018）表2限值（企业边界监控点浓度限值≤2.0mg/m3） |
| 地表水环境 | DW001 （近期） | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS | 化粪池+一体化污水处理设施 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中旱地作物标准(GB8978-1996)中三级标准（pH：5.5～8.5、COD≤200mg/L、BOD5≤100mg/L、SS≤100mg/L） |
|  | DW001 （远期） | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS | 化粪池 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准（pH：6～9、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L）；《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）：氨氮≤45mg/L |
| 声环境 | 厂界 | Leq | 隔声减震降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①规范设置一般固废暂存场所，边角料类收集后，外售给有关物资回收单位； ②规范设置危险废物暂存间，废活性炭危险废物按相关要求收集、暂存，定期委托有资质的单位进行处置；原料空桶收集后由生产厂家回收利用。 ③生活垃圾由环卫部门清运处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 落实厂区分区防渗措施 |
| 生态保护措施 | 项目租赁已建厂房，不新增用地，不会对生态环境产生影响。 |
| 环境风险 防范措施 | 加强对危险废物暂存间管理，制定严格的检查制度、安全生产制度，配备一定数量的消防器材及设施。 |
| 其他环境 管理要求 | 一、排污申报 建设单位应按照《排污许可证管理暂行规定》相关规定申请和领取排污许可证，并按排污许可证相关要求持证排污，禁止无证排污或不按证排污。 二、三同时制度及环保验收 （1）建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染物达标排放。 （2）建立健全废水、废气、噪声等处理设施的操作规范和处理设施运行台账制度，做好环保设施和设备的维护和保养工作，确保环保设施正常运转和较高的处理率。 （3）环保设施因故需拆除或停止运行，应立即采取措施停止污染物排放，并在24小时内报告生态环境行政主管部门。 （4）建设单位应根据《建设项目环境保护管理条例》相关要求，按照生态环境主管部门规定的标准及程序，自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 环保设施验收监控项目见表5-1。 表5-1 建设项目竣工环境保护验收监测内容一览表 序号 污染物 产生情况 处理工艺和措施 监测因子 监测点位 验收依据 1 废水 生活污水（近期） 经“化粪池+一体化污水处理设施”处理后用于周边林地浇灌 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 处理设施出口 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1中旱地作物标准（pH：5.5～8.5、COD≤200mg/L、BOD5≤100mg/L、SS≤100mg/L） 生活污水（远期） 依托出租方化粪池（容积为10m3/d，处理能力20m3/d） pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 化粪池出口 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准（pH：6～9、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L）；《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）：氨氮≤45mg/L 2 废气 DA001印刷、粘箱废气排放口 二级活性炭吸附+15m高排气筒排放 非甲烷总烃 处理设施进出口 《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784—2018）表1排气筒挥发性有机物排放限值（非甲烷总烃排放浓度≤50mg/m3、排放速率≤1.5kg/h） 无组织废气 加强车间通风换气 非甲烷总烃 厂区内监控点 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表3限值（1小时平均浓度值≤8.0mg/m3）；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值要求（监控点处任意一次浓度值≤30.0mg/m3） 企业边界监控点 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表4限值（企业边界监控点浓度限值≤2.0mg/m3） 3 噪声 生产设备 隔声等措施 厂界达标排放 厂界 四周 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）2类标准（昼间≤60dB、夜间≤50dB） 3 固废 一般工业固废 项目在生产车间内设一般工业固体废物暂存场所，对固体废物进行临时收集、贮存；边角料外售给有关物资回收单位。 落实情况 / 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中相关要求；危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求 危险废物 废活性炭由有资质的单位处置 / 生活垃圾 环卫部门处理 / 原料空桶 由生产厂家回收利用 / 三、规范化排污口建设 （1）排污口规范化必要性 排污口规范化管理是实施污染物总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作可强化污染物的现场监督检查，促进企业加强管理和污染治理，实施污染物排放科学化、定量化管理。 （2）排污口规范化的范围和时间 一切技改、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，排污口必须规范化设置和管理。规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染治理设施的验收内容。 （3）排污口规范化内容 规范化排放口：排放口应预留监测口做到便于采样和测定流量，并设立标志（有要求监控的项目应论述）。执行《环境图形标准排污口(源)》（GB15563.1-1995）及《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其2023年修改单要求。见表5-2，标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 表5-2 厂区排污口图形符号（提示标志）一览表 排放部 位 项目 污水排放口 噪声排放源 废气排放口 一般固体 废物 危险废物 图形符号 形状 正方形边框 正方形边框 正方形边框 正方形边框 三角形边框 背景颜色 绿色 绿色 绿色 绿色 黄色 图形颜色 白色 白色 白色 白色 黑色 （4）排污口规范化管理 建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由生态环境主管部门签发登记证。建设单位应把排污口情况如排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物的各类、数量、浓度、排放规律、排放去向以及污染治理实施的运行情况建档管理，并报送生态环境主管部门备案。 四、信息公开 建设单位在福建环保网进行两次公示，第一次公示期限为2024年2月28日至2024年3月5日、第二次公示时间为2024年3月5日至2024年3月12日，项目公示期间，未接到群众来电来信投诉。 |

# 结论

南安晋兴包装有限公司年加工纸箱20万件项目选址于福建省泉州市南安市丰州镇素雅村素雅工业区30号，项目的建设符合国家和地方当前产业政策，选址可行。所在区域水、气、声环境质量现状较好，能够满足环境功能区划要求；项目在运营期内要加强对废气、废水、噪声、固废的治理，确保污染处理设施正常运行、各项污染物达标排放，减小对周围环境的影响。在保证各项污染物达标排放的情况下，项目的建设是可行的。 编制单位（单位）：泉州市绿尚环保科技有限公司 2024年3月

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.0272t/a |  | 0.0272t/a | 0.0272t/a |
| 废水（近期） | COD |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | NH3-N |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 废水（远期） | COD |  |  |  | 0.0036t/a |  | 0.0036t/a | 0.0036t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.00018t/a |  | 0.00018t/a | 0.00018t/a |
| 一般工业固体废物 | 边角料 |  |  |  | 3t/a |  | 3t/a | 3t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 0.18t/a |  | 0.18t/a | 0.18t/a |
| 原料空桶 |  |  |  | 0.06t/a |  | 0.06t/a | 0.06t/a |
| 生活垃圾 |  |  |  | 1.5t/a |  | 1.5t/a | 1.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Comments

不冲突，没有“违背”这种说法

修改了

不冲突

修改了

与晋江干流水源保护区及保护范围的位置关系如何？要说明

补充了

距离晋江干流水源保护区及保护范围的位置关系

补充了

国家也有印刷标准，有相关要求，也要对照执行

补充了

铁桶、塑料桶？

修改了

不大确定是否排入北峰

素雅工业区的都是排入北峰污水厂

1、水性油墨要加水吗？要调色吗？

2、印刷机一般会有清洗工序，清洗水可以回用调色

3、粘箱设施一般也会清洗或擦拭

1.无调色，买过来都是别人调好的。2.清洗工序委外生产3.清洗都是委外的

非甲烷总烃执行《详解》的标准，TVOC执行导则附录D标准，不能混用

修改了

哪有4类水？

修改了

表格内容和标题不一致

修改了

找一下丰州北峰组团规划，用里面的相关规划内容以证明可以排入北峰，要不然环保局不批

未找到相关规划，素雅工业区的都是排入北峰污水处理厂的

附件没有成分分析报告，缺少依据

补充， 见附件

健康危险性、急性毒性等，是否有临界量？

既然Q值小于1，能算进去最好

补充了

不新增用地

补充了

# Text boxes

新鲜水

生活污水

生活用水

损耗0.1

0.4

化粪池+一体化污水处理设施

周边林地灌溉

0.4

化粪池

北峰污水处理厂

0.4

近期

远期

0.5

纸板

印刷

分切

开槽

水性油墨

噪声、S1固废

G1废气、噪声、S1固废

粘箱或钉箱

打包入库

噪声、S1固废

G2废气、噪声、S2固废

白乳胶