建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 家居金属防火隔墙板改建项目

建设单位（盖章）：福鼎市鼎泰科教设备有限公司

编制日期：       2024年1月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 家居金属防火隔墙板改建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2212-350982-07-02-578989 |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 福建省宁德市福鼎市贯岭镇分关产业园A-12-1地块 |
| 地理坐标 | （E 120 度 14 分 36.047 秒，N 27 度 26 分 0.699秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3359其他建筑、安全用金属制品制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33（66建筑、安全用金属制品制造 335） |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 福鼎市工业和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽工信备〔2022〕J030049号 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 2.5% | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据专项设置原则分析，项目工程无须设置专项评价。 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 是否设置专项 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 不涉及 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂 本项目生活污水纳入贯岭镇污水处理厂处理，不涉及直排。 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 本项目有毒有害和易燃易爆风险物质存储量未超过其临界量。 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、 越冬场和洄游通道的新增河道取 水的污染类建设项目 不涉及 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 不涉及 否 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 规划名称：《福鼎市贯岭镇分关产业园控制性详细规划（2018～2030）》 审批机关：福鼎市人民政府 审批文件名称及审批文号：福鼎市人民政府关于《贯岭镇分关片区控制性详细规划》的批复（鼎政综〔2020〕122号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件：《贯岭镇分关产业园控制性详细规划环境影响报告书》 审查机关：宁德市福鼎生态环境局 审批文件名称及文号：宁德市福鼎生态环境局关于印发贯岭镇分关产业园控制性详细规划环境影响报告书审查小组审查意见的通知（宁鼎环〔2019〕118号） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | （1）与《福鼎市贯岭镇分关产业园控制性详细规划（2018～2030）》符合性分析 根据分关片区的功能定位，分关片区规划主要用地为居住用地和二类工业用地。居住用地中配套适当的公共服务设施用地；工业用地主要发展家具制造业、配套汽摩配件制造业和无纺布制造业规划主导产业。 本项目位于福建省宁德市福鼎市贯岭镇分关家具产业园 A-12-1 地块（见附图1），根据《福鼎市贯岭镇分关产业园控制性详细规划（2018～2030）》，该地块规划为二类工业用地，主要产业为家具加工业。本项目建设内容为家居金属防火隔墙板制造和钢带构件制造，利用现有建成厂房进行安装设备生产，位于二类工业用地范围内，不新增用地，不改变现有土地的使用功能。因此，本项目建设与福鼎市贯岭镇分关产业园控制性详细规划相符。 （2）与《贯岭镇分关产业园控制性详细规划环境影响报告书》符合性分析 1)对于引进项目产业类别控制要求 ①鼓励引进采用清洁原料、技术装备先进，清洁生产水平高、低物耗、低能耗和低水耗的家具制造业，允许部分与主导产业不冲突，低污染、低风险的如组装等类型的企业入驻。 ②)禁止引进属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)中限制与淘汰类的工艺落后、污染严重、不符合行业准入条件和有关规定的产业；禁止引进与本规划区产业定位有严重矛盾的企业；禁止引进属于《限制用地项目目录(2012年本)》中规定的产业；禁止引进属于《禁止用地项目目录(2012年本)》中规定的产业；涉及有毒有害及危险品的仓储业。 2)园区企业准入条件 入驻企业应符合允许入区条件如下：园区规划的产业鼓励入区；属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》13年修订中的淘汰类产业禁止入区；技术装备落后，清洁生产水平低、高物耗、高能耗和高水耗的项目禁止入区；国外带有污染转移的产业禁止入区；水、气污染严重或固废产生量大的项目属于重污染型产业(如电镀、铸造工艺企业)禁止入区；废水中如含有难降解的有机物、有毒有害、重金属等物质的项目禁止入区；达不到规模经济的项目禁止入区；此外应明确现代物流业服务范围及货种，主要以工业园区企业原辅材料、产品、副产品等为主，禁止危险化学品的物流。入区企业优先引进发展项目及负面清单见表1-1。 表1-1 入区企业优先引进发展项目清单及负面清单 规划产业 优先准入行业 禁止准入行业 禁止准 入工艺 以家具制造业为主导产业 C2110 木质家具制造； C2120 竹、藤家具制造； C2130 金属家具制造； C2140塑料家具制造 C2190 其他家具制造。 禁止引入家具配套制胶的行业 禁止家具配套制胶工艺 禁止引入以回收废塑料作为原料进行塑料家具生产的行业 禁止废塑料造粒工艺；禁止引入涉及焚烧处理工艺； 禁止引入以金属原材料(如铝锭铝合金锭等)进行金属家具生产的行业 禁止压铸等污染较大的工艺；禁止酸洗磷化等表面处理或者电镀等涉及重金属的工艺； 物流业 G5920 通用仓储 禁止引入危险废物仓储(G594)； 禁止农产品仓储(G595) / 本项目生产的金属防火隔墙板，属于轻质建筑材料制造中的金属面岩棉夹芯板，主要用于家居装修隔墙板、无尘车间隔墙板、食品行业无菌仓库隔墙板等；钢带构件属于建筑、安全用金属制品，部分用于项目内金属防火隔墙板制造使用，部分外售。本项目涉及的产品及工艺均不属于《贯岭镇分关产业园控制性详细规划-环境影响报告书》中提及的禁止准入行业、工艺，与规划区主导产业没有冲突或不利影响，有利于规划区产业链的构建，且不属于重污染性的其他行业。项目针对各污染环节配套了相应的环保处理设备，减少了污染物的排放。本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制与淘汰类产业。 综上所述，本项目建设符合《福鼎市贯岭镇分关产业园控制性详细规划（2011～2030）》及《贯岭镇分关产业园控制性详细规划环境影响报告书》中相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.1产业政策符合性分析 本项目为金属防火隔墙板和金属制品钢带构件制造，根据2019年11月6日中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2024年）》，项目不属于限制类或淘汰类。 本项目已于2023年5月29日在福鼎市工业和信息化局备案（备案编号：闽工信备〔2022〕J030049号），详见附件2。 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策。 1.2与区域规划符合性分析 （1）与《福鼎市城乡总体规划》（2014-2030）符合性分析 《福鼎市城乡总体规划》（2014-2030）对贯岭镇的总体定位为：福鼎市发展的一般乡镇，城镇职能为工贸型，重点发展农林业、纺织家具产业。 本项目位于福建省宁德市福鼎市贯岭镇分关产业园A-12-1地块，根据附图7，分关片区规划主要用地为二类工业用地，主要发展家具生产企业与其它汽摩配企业。本项目为金属防火隔墙板和金属制品钢带构件的生产，符合《福鼎市城乡总体规划》（2014-2030）要求。 （2）与《福鼎市贯岭镇总体规划》（2011-2030）符合性分析 《福鼎市贯岭镇总体规划》（2011-2030）对贯岭镇的功能定位为：以农产品加工、无污染生态工业及物流集散为主导产业，福鼎市北部重要的工贸型城镇。 本项目位于福建省宁德市福鼎市贯岭镇分关产业园A-12-1地块，贯岭镇分关产业园位于贯岭镇规划区的北侧。本项目在控制原辅材料品质的同时，在生产过程中严格遵守操作流程，并针对污染物设有相应的污染处理设备，总体上是与《福鼎市贯岭镇总体规划》（2011-2030）相符的。 1.3总平面布置合理性分析 本项目位于福建省宁德市福鼎市贯岭镇分关产业园A-12-1地块内已建1#车间和2#车间，1#车间位于厂区东侧，车间内为2条家居金属防火隔墙板生产线，2#车间1F设置钢带构件的生产线、喷漆房、原料仓库等，2F主要为办公室，3F -4F作为仓库，5F作为工人宿舍。 根据生产加工优化布局原则，本项目功能分区明确，平面布置合理可行，建设单位通过落实本评价提出各项环保措施，确保达标排放前提下，从环境保护角度分析，本项目平面布置是合理的。 本项目总平面布置图见附图4，车间平面布置图见附图5。 1.4“三线一单”控制要求的符合性分析 根据《宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案》（宁政〔2021〕11号），本项目与宁德市“三线一单”管控要求符合性分析如下： （1）生态保护红线符合性分析 根据《宁德市人民政府关于印发宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（宁政﹝2021﹞11号）及《宁德市“三线一单”成果报告》，宁德市生态保护红线为全市生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，包括水源涵养、生物多样性维护、水土保持、海岸防护等生态功能极重要区域，水土流失、海岸侵蚀及沙源流失等生态极脆弱区域，以及其他具有潜在重要生态价值的区域。 项目建设区未涉及生态保护红线，因此，项目建设与生态保护红线管控要求不冲突。 （2）环境质量底线符合性分析 ①地表水环境质量底线 到2025年，全市主要流域国、省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达100%，县级以上集中式饮用水水源水质达标率达100%。到2030年，全市主要流域国、省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达100%，县级以上城市建成区黑臭水体总体得到消除，县级以上集中式饮用水水源水质稳定达标。到2035年，全市主要流域国、省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达100%，水生态系统实现良性循环。 本项目不产生生产废水，生活污水经现有化粪池预处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1中B级标准限值）后，经园区污水管网纳入贯岭镇污水处理厂处理，再通过市政污水管网排入福鼎市第一污水处理厂处理，对外环境地表水影响较小。 ②大气环境质量底线 根据《宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案》，到2025年，中心城区PM2.5年平均浓度不高于23μg/m3。到2035年，县级以上地区空气质量PM2.5年平均浓度不高于18μg/m3。 根据《宁德市环境质量状况2022年度》，福鼎市2022年SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度、CO24小时平均浓度、O3日最大8小时平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。本工程产生的废气主要为非甲烷总烃、颗粒物，根据环境质量现状可知，项目附近三斗垄村非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》标准限值，符合大气环境质量底线要求。 ③土壤环境风险防控底线 到2025年，全市土壤环境质量保持稳定，土壤环境风险得到管控，受污染耕地和污染地块安全利用率达93％以上。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到全面管控，受污染耕地和污染地块安全利用率达95％以上。宁德市环境质量底线分阶段最终控制目标以国家和省下达的目标为准。 企业按照规范要求实现分区管控，无废水直接排放至外环境，—般固废、生活垃圾以及危险废物分类收集、贮存和处置，不会改变环境区划功能，符合土壤环境风险管控底线要求。 项目所在区域属于工业园区，项目总量和清洁生产符合相关要求，项目符合管控要求。 （3）资源利用上线符合性分析 ①水资源利用上线及分区管控 本项目没有生产用水，生活用水来源于市政给水，用水量少，与宁德市水资源利用上线管控要求相符。 ②土地资源利用上线及分区管控 本项目不在土地资源重点管控区，位于工业园区内，占地类型为二类工业用地，不会突破土地资源利用上线，符合土地资源利用上线及分区管控要求。 ③能源资源利用上线及分区管控 项目运营过程中会消耗一定量的电能，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合能源资源利用上线及分区管控要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于福鼎市贯岭工业区，属于陆域，本项目与《宁德市生态环境总体准入要求》符合性见1-2所示。 表1-2 项目与《宁德市生态环境总体准入要求》符合性分析 准入要求 本项目 是否符合 空间布局 1.福鼎工业园区文渡片区不再新增规划居住区等环境敏感目标，不再发展劳动密集型产业，现有相关产业逐步搬迁。 2.寿宁工业园区、周宁工业园区、柘荣经济开发区禁止新建、扩建以排放氮、磷废水污染物为主的工业项目。 3.柘荣经济开发区纺织业，寿宁工业园区造纸及纸制品、建材业等不符合园区规划定位的产业项目限制规模并逐步调整。 本项目位于贯岭镇分关产业园，符合其空间准入要求 符合 污染物排放管控 新建有色、水泥项目应执行大气污染物特别排放限值。 本项目不属于有色、水泥项目，项目产生的废气经处理后可达标排放 符合 本项目生活污水依托已建化粪池处理达标后入贯岭镇污水处理厂集中处理；大气污染物在采取各项环保措施后可稳定达标排放；固体废物均得到妥善处置，不外排。根据福建省三线一单数据应用系统互联网平台（网址http://112.111.2.124:17778/sxyd/#/），本项目与三线一单的叠图报告详见下图，因此，本项目建设基本符合一般管控区生态环境保护的基本要求。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的管理要求。 1.5 项目建设与“三区三线 ”符合性分析 “三区三线”：是根据城镇空间、农业空间、生态空间三种类型 的空间，分别对应划定的城镇开发边界、永久基本农田保护红线、生态保护红线三条控制线。“三区内部统筹要素分类，是功能分区和用 途分类的基础；“三线”是“三区”内部最核心的刚性要求。空间关系上，“三区”各自包含“三线”。生态空间，包括生态保护红线范围和一般生态空间，农业空间， 包括永久基本农田和一般农业空间， 城镇空间包括城镇开发边界内和边界外部分城镇空间。“三线”属于国土空间的边界管控，对国土空间提出强制性约束要求。 （1）与城镇空间符合性分析：本项目位于分关产业园，属于城市建成区，故本项目建设符合当地城镇空间规划。 （2）与农业空间符合性分析：本项目用地不涉及永久基本农田，故本项目建设符合当地农业空间规划。 （3）与生态空间符合性分析：生态空间包含国家公园和各级自 然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、世界文化 和自然遗产、水产种质资源保护区、 饮用水源保护区等九大类法定自然保护地。本项目不涉及生态保护红线，故本项目建设符合当地生态空间规划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 项目由来 福鼎市鼎泰科教设备有限公司成立于2017年1月6日，位于福鼎市贯岭镇分关产业园A-12-1地块，2020年12月建设单位委托福州晟立环保科技有限公司编制《科教设备制造项目环境影响报告表》并于2021年3月18日取得宁德市福鼎生态环境局的批复（宁鼎环评﹝2021﹞11号），审批生产规模为年产课桌椅30000套、双层床10000张、餐桌椅10000套。由于市场变化等原因，企业现有项目不再建设。 为进一步满足市场需求，福鼎市鼎泰科教设备有限公司投资2000万元在现有厂房中建设“家居金属防火隔墙板改建项目”。2023年5月29日，福鼎市工业和信息化局以“闽工信备〔2022〕J030049号”备案文件（附件2），同意该项目的备案。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本改建项目中金属防火隔墙板属于国民经济行业分类中的C3024轻质建筑材料制造，对照建设项目环境影响评价分类管理名录，无需进行环境影响评价；钢带构件属于“三十、金属制品业33”中“建筑、安全用金属制品制造335--其他”，需编制环境影响报告表；根据名录规定，建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定，因此本项目需编制环境影响报告表。具体详见表2.1-1。 2023年11月6日福鼎市鼎泰科教设备有限公司委托福建省闽创环保科技有限公司对改建项目进行环境影响评价（委托书详见附件3），环评单位接受委托后立即组织有关技术人员进行了现场踏勘，并根据建设单位提供的基本资料以及相关法律法规、导则等材料，编制了该项目环境影响报告表，供建设单位报宁德市福鼎生态环境局审批。 表2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理目录（摘录） 类别 报告书 报告表 登记表 二十七、非金属矿物制品业30 55石膏、水泥制品及类 似制品制造302 / 商品混凝土；砼结构构件制造； 水泥制品制造 / 三十、金属制品业33 66结构性金属制品制造 331；金属工具制造 332；集装箱及金属包 装容器制造 333；金 属丝绳及其制品制造 334；建筑、安全用金 属制品制造 335；搪 瓷制品制造 337；金 属制日用品制造 338 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（仅分割、焊接、组装的 除外；年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外） / 备注：本项目涉及金属防火隔墙板和钢带结构，本次以建设项目环境影响评价分类管理名录中环评类别较高的金属制品业上报。 2.2 项目工程建设内容 2.2.1 项目基本情况 （1）项目名称：家居金属防火隔墙板改建项目 （2）建设单位：福鼎市鼎泰科教设备有限公司 （3）建设地点：福建省宁德市福鼎市贯岭镇分关产业园A-12-1地块 （4）项目性质：改建 （5）建设规模：金属防火隔墙板50万平方米/年，钢带构件1000吨/年 （6）投资概况：总投资2000万元，其中环保投资50万元 （7）生产定员：员工15人，其中住厂5人 （8）工作制度：单班制，每天生产8小时，年工作日330天。 2.2.2项目产品方案 项目主要产品及产能详见表2.2-1。 表2.2-1 项目产品方案 序号 产品名称 现有工程 产量 改建产量 变化量 备注 1 课桌椅 30000套 0 -30000套 不生产 2 双人床 10000张 0 -10000张 3 餐桌 10000套 0 -10000套 4 金属防火隔墙板 0 50万平方米/年 +50万平方米/年 产品型号及尺寸根据市场需求变化 5 钢带构件 0 1000吨/年 +1000吨/年 本项目生产的金属防火隔墙板，属于轻质建筑材料制造中的金属面岩棉夹芯板，主要用于家居装修隔墙板、无尘车间隔墙板、食品行业无菌仓库隔墙板等；钢带构件属于建筑、安全用金属制品，部分用于项目内金属防火隔墙板制造使用，部分外售。 2.2.3 项目组成及建设内容 项目组成一览表详见表2.2-2。 表2.2-2 项目组成及主要内容一览表 项目组成 现有工程实际建设情况 改建工程 主体工程 1#车间 1F，高13.05米、建筑面积1167.5m2 利用现有车间建设2条金属防火隔墙板生产线 2#车间 5F，高21.75米、建筑面积2923.96m2 1F设置钢带构件的生产线、喷漆房、原料仓库等，2F主要为办公室，3F -4F作为仓库，5F作为工人宿舍 公用工程 给水 系统 园区给水管网供水 排水系统 “雨污分流、清污分流”；生活污水经化粪池处理后排入园区管网进入贯岭镇污水处理厂处理，再经过市政污水管网排入福鼎市第一污水处理厂处理。 供电系统 市政供电 环保工程 废水处理设施 化粪池一座8m3 废气处理设施 / ①粉尘经“集气罩+布袋除尘器”处理后由15m高排气筒（DA001）排放； ②有机废气经“集气罩+二级活性炭吸附”处理后由15m高排气筒（DA002）排放； 固废收集设施 2#车间设1间10m2危废间 噪声治理措施 选用低噪声级的设备，并对高噪声设备采用减振、隔声、降噪等措施 2.2.4 主要原辅材料及其消耗情况 本项目原辅材料及能源消耗情况见表2.2-3。 表2.2-3 原辅材料及能源消耗表 序号 类别 原料名称 年消耗量t/a 备注 1 金属防火隔墙板 彩钢卷（每平方米的彩钢卷重8kg） 8000 外购 2 荚芯防火岩棉（荚芯防火岩棉每平方米厚 75mm，100kg/m3） 3750 外购 3 AB胶 5 外购 4 钢带构件 钢带 1000 外购 5 焊条 0.1 外购 6 焊丝 1 外购 7 水性钢结构防锈漆 2 外购 8 水 0.5 / 9 钢结构专用防锈漆 4 外购 10 新鲜水 412.5 / 11 电 15万kwh/a / 主要原辅材料理化性质： 表2.2-4 本项目主要原辅材料组分一览表 物料名称 组分或规格 AB胶（聚氨酯粘合剂） A、B 胶配比为1:1.5原料成分报告见附件7） 水性钢结构防锈漆 水性醇酸树脂55%，钛白粉6%，涂料助剂3.8%，炭黑0.2%，硫酸钡15%，碳酸钙8%，水12% （原料成分报告见附件7） 钢结构专用防锈漆 醇酸树脂50%～55%，溶剂油18%～20%，助剂1%～2%，颜填料20%～25%原料成分报告见附件7） 表2.2-5 本项目主要原辅材料理化性质一览表 序号 物料名称 理化特性 燃爆危险性 毒害性 接触限值 (mg/m3) 1 彩钢卷 彩涂钢卷是一种带有有机涂层的钢卷，使用带钢在生产线上连续地经过表面脱脂磷化等化学转涂处理后，涂上有机涂料经烘烤而制成的产品。 / / / 2 AB胶 化学名：聚氨酯树脂，无色透明液体。英文缩写 PU，俗名 PU胶、白胶，由异氰酸醋(单体) 与轻基化合物聚合而成。不溶于水，可混溶于乙酯、丁酯、苯乙烯、二甲苯等有机溶剂。由于含强极性的氨基甲酸酯基，不溶于非极性基团，具有良好的耐油性、韧性、耐磨性、耐老化性和黏合性。 PU胶是以高分子材料研制的一种常温固化的双组分，不含苯类。低黏度低气味、软性、透明的胶水。耐磨损、耐黄变、耐紫外线老化、永不变硬，适合户外使用，适合手工滴胶和机器滴胶。使用时需A胶和B胶配比混合后使用。 / / / 3 水性钢结构防锈漆 粘稠液体， 相对密度（水=1）：1.1 燃烧性：不燃烧 LD50：2500mg/kg(大鼠经口)；1200 mg/kg(小鼠经口) 100 4 钢结构专用防锈漆 黏稠液体，有特殊芳香味。相对密度（水=1）：1.2-1.3， 燃烧时会有烟雾，并产生一氧化碳、二氧化碳。 LD50:67000mg/kg（小鼠经口） LC50：300000mg/m3 /5min（大鼠吸入） 300 2.2.5 主要生产设备 本项目主要生产设备见表2.2-6。 表2.2-6 主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量 单位 所在位置 1 彩钢复合夹芯板流水线 2 台 1#车间 2 压型机 2 台 2#车间 3 裁板机 1 台 2#车间 4 压板机 1 台 2#车间 5 冲床 1 台 2#车间 6 电焊机 5 台 2#车间 7 切割机 2 台 2#车间 8 手枪钻 1 台 2#车间 9 C型钢机子 1 台 2#车间 10 二氧焊机 1 台 2#车间 2.2.6 水平衡和挥发性有机物平衡 （1）水平衡 本项目无生产废水，项目用水环节主要是职员生活用水和调漆用水。 本项目员工15人，其中住厂5人。根据《给水排水标准规范实施手册》，不住厂员工生活用水量按50L/人·d计，住厂员工生活用水量按150L/人·d计，年工作日按330天计，则用水量为1.25t/d（412.5t/a），生活污水按用水量的80%计算，则生活污水为1t/d（330t/a）。根据企业提供资料，项目水性漆调漆用水量为0.5t/a（0.0015t/d）。 表2.2-7 水平衡表 单位：t/d 用水量 排水量 生活用水 1.25 生活污水 1 水性漆调漆用水量 0.0015 损耗 0.25015 本项目水平衡图详见图2.2-1。 图2.2-1本次改建项目水平衡图 单位：t/d （2）挥发性有机物平衡 图2.2-2 本次改建项目有机挥发物平衡图 单位：t/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.3 工艺流程和产排污环节 2.3.1金属防火隔墙板工艺流程 金属防火隔墙板生产工艺流程见图2.3-1。 图2.3-1 金属防火隔墙板生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： ①放卷：将外购的彩钢卷(免喷漆，彩钢薄片卷)，展开铺展，置于彩钢卷投料区。 ②上胶：将放卷完成的彩钢卷送至复合区，将喷胶均匀滴在彩钢板上，送入提前准备好的荚芯防火岩棉进行复合，复合机会将滴在表面的喷胶涂抹均匀，复合后在荚芯防火岩棉表面均匀滴胶，然后将上层彩钢板进入机组进行复合，使用喷胶为AB胶。 ③压型：将复合后的复合板材在自动压瓦机上进行施压成型。 ④切割：将成型的金属防火隔墙板经配套的切割机切割成客户需求尺寸。 ⑤质检：切割完成后的金属防火隔墙板进行检验，检验合格即得到成品，合格产品入库待售。 2.3.2钢带构件工艺流程 图2.3-2 钢带构件生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： ①压型 外购钢带在C型钢成型机上进行下料成型、冲孔压型。 ②切割 根据客户需要的尺寸进行切割。 ③电焊 利用电焊机进行焊接。 ④喷漆 再利用电动平车将加工好的钢带构件输送至标准化密闭油漆房进行表面喷涂。采用喷漆枪对工件进行全方位喷涂，喷涂钢结构专用防锈漆或者加水调配好的水性钢结构防锈漆。 本项目产品喷漆采用人工喷涂，喷漆房体顶部安装送风装置，既不妨碍工件运输又能阻挡漆雾通过门口飘散到车间内，房间内呈微负压状态。喷漆房顶部安装三台轴流风机通过过滤匀流由两端向喷漆室内送风，经过静压室过滤净化后空气均匀的流向喷漆室在工人周围形成风幕，阻挡漆雾进入工人呼吸道。漆雾净化设备设置在室外。 ⑤自然晾干 喷漆后的钢带构件在密闭的油漆房进行自然晾干。 ⑥产品入库 检验后成品包装入库。 2.3.3 产排污环节 本项目生产过程产污环节及污染物见表2.3-1。 表2.3-1 本项目产污环节一览表 类别 产生环节 污染物 主要污染 因子 治理措施 废水 职工生产生活 生活 污水 BOD5、COD、SS、NH3-N 生活污水经化粪池处理后排入园区管网进入贯岭镇污水处理厂处理，再经过市政污水管网排入福鼎市第一污水处理厂处理 废气 金属防火隔墙板生产线 上胶 上胶废气G1 非甲烷总烃 收集后通过二级活性炭处理，再通过15m高（DA001）排气筒排放 切割 切割粉尘G2 颗粒物 布袋除尘器处理后，再经15m高排气筒（DA002）排放 钢带构件生产线 切割 切割粉尘G3 颗粒物 布袋除尘器处理后，再经15m高排气筒（DA002）排放 电焊 焊接粉尘G4 喷漆、晾干 喷漆废气G5 非甲烷总烃 收集后通过二级活性炭处理，再通过15m高（DA001）排气筒排放 噪声 生产设备 噪声 噪声 采用隔声、减振等措施 固体废物 职工生活 生活垃圾 生活垃圾 统一收集后委托环卫部门处置 切割 金属防火隔墙板边角料S1 彩钢卷、防火岩棉 收集后外售综合利用 切割 废钢S2 废钢 电焊 焊渣S3 焊渣 上胶、油漆 废原料包装桶 废胶水桶、废油漆桶 委托资质公司处置 废气治理 废活性炭 废活性炭 设备维修 废机油 废机油 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.4 与项目有关的原有环境污染问题 2.4.1现有工程基本情况回顾 福鼎市鼎泰科教设备有限公司科教设备制造项目位于福鼎市贯岭镇分关产业园A-12-1地块，项目总投资1200 万美元，建筑面积7892.3m2，年产课桌椅30000套、双层床10000张、餐桌椅10000套。年生产300 天，单班制，员工人数28人。 由于市场变化等原因，企业现有建筑物已建设完成，但是项目不投产了。项目现有工程组成见表2.4-1。 表2.4-1 现有工程主要工程组成一览表 名称 原环评 实际建设 备注 主体工程 2#厂房，建筑面积 6640.8 m2，4F，H=23.9m 1#车间，1F，高13.05米、建筑面积1167.5m2 已建 1#综合楼，建筑面积1251.5 m2，5F，H=19.5m 2#车间，5F，高21.75米、建筑面积2923.96m2 已建 公用工程 给水 系统 园区给水管网供水 已建 排水系统 “雨污分流、清污分流”；生活污水经化粪池处理后排入园区管网进入贯岭镇污水处理厂处理，再经过市政污水管网排入福鼎市第一污水处理厂处理。 已建 供电系统 市政供电 已建 2.4.2 现有工程环保手续履行情况 2020年12月建设单位委托福州晟立环保科技有限公司编制《科教设备制造项目环境影响报告表》并于2021年3月18日取得宁德市福鼎生态环境局的批复（宁鼎环评﹝2021﹞11号）。 由于现有项目不投产了，未进行验收，无环境污染问题。 2.4.3现有工程污染物排放情况 由于市场变化等原因，现有工程不投产了，因此现有工程排放量削减了，具体排放情况详见下表。 表2.4-2 现有工程污染物排放情况一览表 单位：t/a 污染物类别 现有工程 排放量 “以新带老”后排放量（t/a） “以新带老”削减量（t/a） 废水 废水量 864 0 864 COD 0.043 0 0.043 BOD 0.009 0 0.009 SS 0.009 0 0.009 氨氮 0.004 0 0.004 废气 非甲烷总烃 0.893 0 0.893 颗粒物 0.18 0 0.18 固体废物 一般固废 0 0 0 危险废物 0 0 0 生活垃圾 0 0 0 2.4.4改建前后三本账分析 改建实施前后全厂污染物“三本账”分析详见表2.4-3。 表2.4-3 改建工程实施前后全厂主要污染物“三本账”一览表 单位：t/a 污染物类别 现有工程 排放量 改建工 程排放量 “以新带老” 削减量 改建工程完 成后总排放量 增减量变化 废水 废水量 864 330 864 330 -534 COD 0.043 0.017 0.043 0.017 -0.026 BOD 0.009 0.003 0.009 0.003 -0.006 SS 0.009 0.003 0.009 0.003 -0.006 氨氮 0.004 0.002 0.004 0.002 -0.002 废气 非甲烷总烃 0.893 0.3203 0.893 0.3203 -0.5727 颗粒物 0.18 1.3697 0.18 1.3697 1.1897 固体 废物 一般固废 0 0 0 0 0 危险废物 0 0 0 0 0 生活垃圾 0 0 0 0 0 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 大气环境质量现状 （1）区域环境质量达标情况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本次项目评价区域环境空气质量现状采用宁德市生态环境局发布的《宁德市环境质量状况2022年度》进行评价。 根据《宁德市环境质量状况2022年度》公报，2022年福鼎市环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度均未超过国家二级标准，CO日均值第95百分数和O3最大8小时值第90百分数未超过国家二级标准，统计数据见下表 。 表3.1-1 福鼎市2022年空气质量统表 基本因子 平均时段 现状浓度 标准限值 占标率，% 达标情况 SO2 年平均浓度 6μg/m3 60μg/m3 10 达标 NO2 年平均浓度 7μg/m3 40μg/m3 17.5 达标 PM10 年平均浓度 27μg/m3 70μg/m3 38.57 达标 PM2.5 年平均浓度 12μg/m3 35μg/m3 34.28 达标 CO 95百分位上日平均质量浓度 1.2mg/m3 4mg/m3 30 达标 O3 90百分位上8h平均质量浓度 94μg/m3 160μg/m3 58.75 达标 综上所述，福鼎市全市空气质量各项指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，因此项目所在区域环境空气质量属于达标区。 （2）特征污染物环境质量达标情况 本项目排放的特征大气污染物为非甲烷总烃、TSP，为进一步了解本项目大气环境质量现状，本评价引用福建丰创检测技术有限公司对敏感点三斗垄村空气环境质量现状监测数据（具体附件8）。 ①监测项目 非甲烷总烃、TSP。 ②监测时间 2024 年 01月03 日~2024年 01月 05日。 ③监测结果 表 3.1-2 环境空气质量监测结果 监测 点位 监测因子 监测时段 监测浓度值mg/m3 标准限值mg/m3 达标 情况 三斗垄村 01# 非甲烷总烃（小时均值） 2024年01月03日 2.0 达标 2024年01月04日 2.0 达标 2024年01月05日 2.0 达标 TSP （24小时均值） 2024年01月03日 0.3 达标 2024年01月04日 0.3 达标 2024年01月05日 0.3 达标 项目所在区特征污染因子颗粒物监测点的浓度值符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级评价标准要求；非甲烷总烃监测点的浓度值符合《大气污染物综合排放标准详解》(GB16297-1996)标准相关要求，评价区域大气环境质量现状良好。 3.2地表水环境质量现状 本项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后排入园区管网进入贯岭镇污水处理厂处理，再经过市政污水管网排入福鼎市第一污水处理厂处理，最终纳污水体为桐山溪，根据宁德市生态环境局2023年1月19日网上公布的《宁德市2022年度环境质量概况》，2022年度福鼎市全市主要流域水质总体优良。2022年，全市54个小流域水质监测断面，Ⅰ类-Ⅲ类水质比例为81.5%，同比上升1.9个百分点。其中，Ⅰ类-Ⅱ类水质比例44.4%，同比上升1.8个百分点；Ⅲ类水质比例37.0%，同比持平；Ⅳ类水质比例16.7%，同比下降5.6个百分点；Ⅴ类水质比例0，同比下降7.4个百分点；劣Ⅴ类水质比例1.9%，同比持平。 表 3.1-3 2022年宁德市小流域水质状况（摘录） 序号 所在水系 所在水体 断面名称 水质类别 Ⅰ类～Ⅲ类水质比例（％） 本期 上年同期 本期 上年同期 53 水北溪（流经城区河段名为桐山溪） 水北溪 江滨桥 Ⅱ Ⅱ 100 100 因此，项目纳污桐山溪水环境质量良好，可以满足《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 3.3 声环境质量现状 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，无需开展声环境质量现状监测。 3.4生态环境现状调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）中规定，“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。”本项目位于福鼎市贯岭镇分关产业园，且利用已建厂房进行改造，因此，本环评不对生态环境现状进行评价。 3.5 地下水和土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”根据现场勘查，本项目位于福鼎市贯岭镇分关产业园，周边以工业企业为主，不存在地下水、土壤环境敏感目标。现有工程未投产，仅建筑物完成建设，项目用地均已采取地面硬化处理，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在地下水、土壤环境污染途径，因此，本评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.5 环境保护目标 根据现场踏勘，项目周边为工业厂房，未发现珍稀动物或濒危动植物、水源保护区等。本项目的主要环境保护目标详见表3.5-1和附图3。 表3.5-1 主要环境保护目标 环境要素 环境保护目标 方位 距离 环境特征 环境功能区 水环境 分水关小溪 南 85 / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 大气环境 垢垟村 东北 335 居民区 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准 内垟村 东北 184 居民区 分水关村 东南 428 居民区 三斗垄村 东南 154 居民区 声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源。 生态环境 本项目位于贯岭镇分关产业园，用地性质属于工业用地，在产业园区内，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.6 污染物排放控制标准 3.6.1 废水 生活污水经厂区化粪池处理后，排入市政污水管网，纳入贯岭镇污水处理厂集中处理，再经过市政污水管网排入福鼎市第一污水处理厂处理；福鼎市第一污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准后排入龙山溪汇入口下游约300m的桐山溪右岸深水区，废水排放标准详见表3.6-1和表3.6-2。 表3.6-1 污水综合排放标准（摘录） 序号 指标 标准值（mg/L） 标准来源 1 pH值 6-9（无量纲） 《污水综合排放标准》表4中三级标准 2 COD 500 3 BOD5 300 4 悬浮物（SS） 400 5 动植物油 100 6 氨氮 45 GB/T31962-2015表1一级B标准 注：由于《污水综合排放标准》表4中的三级标准未对氨氮的标准值做规定，因此，氨氮参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级的最高允许值的排放要求。 表3.6-2 城镇污水处理厂污染物排放标准 序号 指标 标准值（mg/L） 标准来源 1 pH值 6-9（无量纲） 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 2 化学需氧量（COD） 50 3 五日生化需氧量（BOD5） 10 4 悬浮物（SS） 10 5 动植物油 1 6 氨氮（以N计） 5 3.6.2 废气 项目产生的废气主要为切割、焊接工序产生的粉尘；上胶、喷漆、晾干工序产生的有机废气，以非甲烷总烃计。 ①本项目切割、焊接过程产生的颗粒物有组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中的表2大气污染物排放限值要求，厂界无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中的表2大气污染物排放限值要求。 ②上胶、喷漆工序中产生的非甲烷总烃有组织废气排放参照执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783）表1中的其他行业挥发性有机物排放限值要求；厂界无组织废气挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783）中的表4企业边界监控点浓度限值要求；厂区内无组织废气挥发性有机物（以NMHC计）执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783）中的表3厂区内监控点浓度限值要求以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中的表A.1中排放标准限值要求，废气污染物排放标准见表3.6-3、表3.6-4。 表3.6-3 排气筒大气污染物排放限值 污染物 排气筒高度（m） 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 标准名称 颗粒物 15 120 3.5 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） 非甲烷总烃 15 50 2.9 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783） 表3.6-4 废气污染物无组织排放标准 污染物 无组织排放浓度监控限值（mg/m3） 标准号及名称 监控点 1h平均浓度值 任意一次浓度值 非甲烷总烃 企业边界 监控点 2.0 / 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783） 厂区内 监控点 8.0 / 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） / 30 颗粒物 企业边界 监控点 1.0 / 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） 3.6.3 噪声 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，详见表3.6-5。 表3.6-5 项目噪声排放标准一览表 类别 等效声级限值/dB（A） 昼间 夜间 3类 65 55 3.6.4 固体废物 危险废物在厂区暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），一般工业固体废物在厂区内暂存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 3.7 总量控制指标 根据国家环保规划，结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制，本项目实施后，纳入总量控制指标确定为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、VOCs（以非甲烷总烃计）。 3.7.1 项目废水污染物总量控制建议 本项目实施后，外排废水为生活污水，根据《福建省人民政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽政〔2016〕54号）相关要求，生活污水排放暂不需要购买相应的排污权指标。 3.7.2 项目废气污染物总量控制建议 本项目属于改建项目，由于现有工程不投产，现有工程非甲烷总烃削减量为0.893t/a，改建后全厂非甲烷总烃排放量较现有工程减少0.5727t/a，则改建工程非甲烷总烃排放量由现有工程“以新带老”削减量取得，无需另行VOCs申请总量调剂，详见表3.7-1。总量调剂函见附件9。 表3.7-1 区域调配指标一览表 单位：t/a 污染物 现有工程排放量 “以新带老”削减量 改建工程排放量 改建后全厂排放总量 改建后总体增减量 非甲烷总烃 0.893 0.893 0.3203 0.3203 -0.5727 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用公司现有厂房进行生产，不进行土建工程，仅在车间内进行生产线的安装和调试；且项目位于贯岭镇工业园区内，周边无声环境敏感点，设备安装基本不会对周边环境带来影响，故本次评价不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1 运营期水环境影响和保护措施 4.1.1 废水源强 本项目员工15人，其中住厂5人。根据《给水排水标准规范实施手册》，不住厂员工生活用水量按50L/人·d计，住厂员工生活用水量按150L/人·d计，年工作日按330天计，则用水量为1.25t/d（412.5t/a），废水量按用水量的80%计算，则废水量为1t/d（330t/a）。员工生活污水污染物成分较简单，主要有COD、BOD5、SS等。生活污水经场内化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中规定的三级标准后接入园区污水管网，排入贯岭镇污水处理厂，再经过市政污水管网排入福鼎第一污水处理厂进一步处理。根据给水排水设计手册（第5册）中第§4.2中城镇污水水质，生活污水中各主要污染物浓度COD：400mg/L，BOD5：200mg/L，SS：220mg/L，NH3-N：35mg/L。项目污染物产生和处理后排放情况见表4.1-1。 表4.2-10 项目生活污水主要污染物产生量和排放量一览表 污染物 废水量 COD BOD5 SS NH3-N 处理前 产生浓度（mg/L） 330t/a 400 200 220 35 年产生量（t/a） 0.132 0.066 0.073 0.012 化粪池 处理后 排放浓度（mg/L） 340 182 154 35 年排放量（t/a） 0.112 0.060 0.051 0.012 污水处理厂处理后 排放浓度（mg/L） 50 10 10 5 年排放量（t/a） 0.017 0.003 0.003 0.002 排放去向 通过园区污水管网，排入贯岭镇污水处理厂，再经过市政污水管网排入福鼎第一污水处理厂进一步处理 允许排放标准（GB8978-1996中三级标准） 500 300 400 45 达标性 达标 达标 达标 达标 4.1.2 措施可行性分析 厂区内仅设置一个总排放口，生活污水经化粪池处理后接入园区污水管网，排入贯岭镇污水处理厂，再经过市政污水管网排入福鼎第一污水处理厂进一步处理，均属于间接排放，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，废水间接排放的建设项目应从处理能力、处理工艺、设计进出水质等方面，分析依托集中污水处理厂的可行性。 ①处理措施可行性分析 本项目建成后外排废水为职工的生活污水，职工生活污水中污染物主要为pH值、COD、BOD5、SS、氨氮，一般采用化粪池处理后排放，项目废水处理工艺流程见图4.1-1。 图4.1-1 生活污水处理工艺流程 参考环评手册中《常用污水处理设备及去除率》，化粪池对生活污水中COD、BOD5、SS、NH3-N的处理效率分别为15%、9%、30%、3%，化粪池处理效率详见表4.1-2。 表4.1-2 生活污水中污染物去除效率表 项目 COD BOD5 SS NH3-N 进水（mg/L） 400 200 220 35 化粪池 处理效率 15% 9% 30% 3% 出水水质（mg/L） 340 182 154 33.95 排放标准（mg/L） ≤500 ≤300 ≤400 45 生活污水经化粪池处理后可达标排放，化粪池已建设完成。 ②依托集中污水处理厂的可行性分析 福鼎市贯岭镇污水处理厂位于福鼎市贯岭镇垄后，福鼎市贯岭镇污水处理厂近期设计日处理水量为4000吨，远期设计日处理水量8000吨，城市污水管网基本为从北向南顺地势走向，近期设计主要服务范围为福鼎市贯岭镇集镇所在地（贯岭片区和分关片区）和贯岭工业项目集中区。污水处理厂于2015年底建成正式投产，贯岭镇污水处理厂目前日处理规模约1500t/d。贯岭镇污水处理厂采用“改良式卡式氧化沟处理工艺”处理后的尾水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后，纳入福鼎市第一污水处理厂集中处理，尾水排入桐山溪下游。 ③管网衔接可行性分析 本项目位于福建省宁德市福鼎市贯岭分关家具产业园，属于福鼎市贯岭镇污水处理厂服务范围。目前贯岭工业项目集中区管网已与贯岭污水处理厂连接，区内污水可以纳入贯岭污水处理厂集中处置。因此，本项目产生的生活污水可通过园区市政污水管网纳入贯岭污水处理厂统一处理。 3）污水处理厂接纳可行性分析 ①污水水量的影响分析 本项目外排废水量为330t/a，贯岭镇污水处理厂近期处理能力为4000m3/d，目前污水处理厂日处理废水约为1500m3/d，尚有近2500m3/d的处理余量。本项目外排最大废水量约1t/d，仅占贯岭镇污水处理厂处理余量的0.04%，所占比例较小。由此可见，贯岭镇污水处理厂有容量接纳本项目的外排废水，不会对该污水处理厂的工艺和处理负荷造成影响。 ②废水水质的影响分析 本项目排放的废水主要为生活污水，污染物成分简单，可生化性高，生活污水经化粪池处理后COD排放浓度为340mg/L、BOD5排放浓度为182mg/L、SS排放浓度为154mg/L、NH3-N排放浓度为33.95mg/L，均可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准），水质能够满足贯岭镇污水处理厂的接管标准，不会对贯岭镇污水处理厂负荷和处理工艺产生影响，因此项目水质水量均能满足污水处理厂接纳标准，对污水处理厂的污染负荷的影响较小，本项目废水排放对污水处理厂的冲击不大。 4.2 运营期大气环境影响和保护措施 4.2.1 废气源强 本项目生产过程中产生的废气主要是切割、焊接工序产生的粉尘，上胶、喷漆过程产生的有机废气。 （1）切割、焊接粉尘 ①金属防火隔墙板生产切割粉尘（1#车间） 本项目在生产金属防火隔墙板的切割工序时会产生粉尘，参考《工业污染物源产排污系数手册》(2010)，彩钢卷切割的产尘系数为0.1-0.6kg/t 钢 (本次取 0.6)，根据《岩棉生产粉尘的治理》 (孙才，1997)，“根据内蒙古自治区新型建筑材料厂多年来的运转实践，切割工序产生的粉尘量约为480.4g/t-产品”，根据项目使用彩钢卷8000t/a和荚芯防火岩棉3750t/a，则粉尘产生量为6.6t/a。年切割时间为1320h（4h/d），即粉尘产生速率为5kg/h。 ②钢带构件生产切割、焊接粉尘（2#车间） 切割粉尘 本项目钢带构件生产线的切割工序会产生粉尘，参考《工业污染物源产排污系数手册》(2010)，切割的产尘系数为0.1-0.6kg/t 钢 (本次取0.6)，项目使用钢带1000t/a，则粉尘产生量为0.6t/a。年切割时间为1320h（4h/d），即粉尘产生速率为0.45kg/h。 焊接粉尘 根据建设单位提供的资料可知，项目焊条年使用量为0.1t/a，焊丝年使用量为1t/a，根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》 (《上海环境科学》)不同成分焊接材料在实施焊接时产生的不同成分的焊接粉尘，常用结构不同焊接方法的发尘量见表 4.2-1。 表 4.2-1 不同焊接方法的发尘量 焊接方法 焊接材料 焊接材料的发尘量 (g/kg) 电弧焊 低氢型焊条(结507，直径4mm) 11-16 钛钙型焊条(结422，直径4mm) 6-8 CO2焊 实芯焊丝(直径1.6mm) 5-8 药芯焊丝(直径1.6mm) 7-10 氟弧焊 实芯焊丝(直径1.6mm) 2-5 埋弧焊 实芯焊丝(直径5mm) 0.1-0.3 根据建设单位提供的资料可知，拟建项目焊接主要采用电焊机和二氧焊机，采用钛钙型焊条：年消耗量为0.1t/a，实芯焊丝：年消耗量为1t/a，则焊接粉尘的年产生量为8.8kg/a(8g/kg×0.1×103kg/a+8g/kg×1×103kg/a)，年焊接时间为1155h（3.5h/d），即粉尘产生速率为0.008kg/h。 企业在切割、焊接工序上方设置集气罩，废气经收集进入布袋除尘器处理后经15米高排气筒（DA001）排放。收集效率按90%计，去除效率按95%计。 （2）有机废气 ①上胶废气（1#车间） 本项目金属防火隔墙板生产线在上胶工序中使用到AB胶，该过程有少量有机废气产生，以污染因子非甲烷总烃表征。根据《建筑粘胶剂有害物质限量》(GB30982-2014) 环类A组分、B 组分总挥发性有机物含量限制要求为 50g/kg，本项目所用胶水取其上限，即挥发性有机物含量50g/kg。根据业主提供资料，项目AB胶使用量为5t/a，考虑最不利情况，胶水中的有机废气全部挥发，则有机废气产生量为5×103kg/a×50g/kg=0.25t/a。 上胶废气通过上胶工序上方设置集气罩收集，废气经收集后进入两级串联活性炭吸附装置处理再经15米高排气筒（DA002）排放。收集效率按90%计，去除效率按75%计，风机风量为5000m3/h。 ②喷漆废气（2#车间） 本项目设一个全封闭喷漆室，用于钢构的上漆，外购成品漆，采用人工喷漆，进行自然晾干，喷漆室采用下排风排气方式。喷漆房废气经底部送至两级串联活性炭吸附装置进行净化处理，风机位于活性炭装置之后，使装置内部保持负压状态，防止废气扩散。 本项目喷漆、晾干均在喷漆室内进行，故 VOCs 产生量按照漆料中总VOCs 含量进行计算。经核算本项目年用水性钢结构防锈漆为2t（挥发份占比3.8%），年用钢结构专用防锈漆为4t（挥发份占比 22%），则VOCs(以非甲烷总烃计)产生量为 0.956t/a。 该项目每天喷漆时间为4h，晾干时间4h。密闭喷漆室挥发性有机物收集率按照 100%计，喷漆室内废气经抽风系统收集后经二级活性炭吸附装置处理，按处理效率 75%计，最后通过一根15米高排气筒 (DA002)排放。 本项目废气源强核算结果及相关参数见表4.2-2。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.2-2 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污环节 污染物种类 产生源强 排放 形式 治理设施 处理能力m3/h 收集效率% 治理工艺去除率% 是否为可行技术 排放源强 排放标准 达标情况 标准来源 污染物产生浓度(mg/m3) 主要污染物产生速率(kg/h) 主要污染物产生量(t/a) 污染物排放浓度(mg/m3) 污染物排放速率(kg/h) 主要污染物排放量(t/a) 最高允许排放速率(kg/h) 排放限值要求(mg/m3) 金属防火隔墙板生产切割（1#车间） 颗粒物 900 4.5 5.94 有组织 布袋除尘器 5000 90 90 是 98.2 0.4912 0.6488 3.5 120 达标 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） 钢带构件生产线切割、焊接粉尘 （2#车间） 颗粒物 82 0.4122 0.5479 90 90 是 金属防火隔墙板生产线 （1#车间） 非甲烷总烃 17 0.085 0.225 二级活性炭吸附 5000 90 75 是 23.68 0.1184 0.2953 2.9 50 达标 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783） 钢带构件生产线喷漆 （2#车间） 非甲烷总烃 72 0.36 0.956 100 75 是 1#车间 颗粒物 / 0.5 0.66 无组织 集气罩 / / / / / 0.5 0.66 / 1 达标 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） 非甲烷总烃 0.009 0.025 无组织 集气罩 / / / / / 0.009 0.025 / 2 达标 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783） 2#车间 颗粒物 / 0.0458 0.0609 无组织 2#车间内全密闭喷漆室 / / / / / 0.0458 0.0609 / 1 达标 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） 合计 颗粒物 / / / / / / / / 1.3697 / / / / 非甲烷总烃 / / / / / / / / 0.3203 / / / / 表4.2-3 项目废气排放口基本情况及监测一览表 编号及名称 高度m 内径 m 温度℃ 类型 排气筒底部中心坐标 排放标准 监测点位 监测因子 监测频次 DA001排气筒 15 0.4 25 一般排放口 E120°14′35.903″；N27°25′59.975″ 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） DA001 颗粒物 1次/年 DA002排气筒 15 0.4 25 一般排放口 E120°14′35.903″；N27°25′59.975″ 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783） DA002 非甲烷总烃 1次/年 无组织 / / / / / 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 厂内 非甲烷总烃 1次/年 / / / / / 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783） 厂界 非甲烷总烃 1次/年 / / / / / 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） 厂界 颗粒物 1次/年 表4.2-4 本项目废气环保措施可行性分析表 项目 行业类别 生产单元 污染物产生设施 污染物种类 排放形式 污染防治设施 排放口类型 污染防治设施名称及工艺 是否为可行技术 《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》H1027-2019 金属家具制造排污单位 金属加工车间 焊机 颗粒物 无组织/有组织 袋式除尘 中央集尘系统 其他 一般排放口 涂装车间 手工喷涂、静电悬杯喷涂线、静电悬碟喷涂线、机械手喷涂、干燥室/烘干室、水帘机、干式过滤系统 挥发性有机物苯、甲苯、二甲苯、特征污染物 无组织/有组织 封闭喷漆室 袋式除尘 滤芯过滤器 滤筒过滤器 旋风除尘 活性炭吸附 浓缩+燃烧/催化氧化 其他 一般排放口 本项目 金属家具制造排污单位 切割、焊接 颗粒物 无组织/有组织 布袋除尘器 √是 □否 一般排放口 上胶、喷涂 非甲烷总烃 无组织/有组织 二级活性炭吸附 √是 □否 一般排放口 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2废气治理措施及排放环境影响 （1）废气治理措施 ①粉尘治理措施 项目切割、焊接工序产生的粉尘，拟采用布袋除尘器收集后由1根15m高排气筒（DA001）排放。 布袋除尘器工作原理：含尘气体从风口进入灰斗后，一部分较粗尘粒和凝聚的尘团，由于惯性作用直接落下，起到预收尘的作用。进入灰斗的气流折转向上涌入箱体，当通过内部装有金属骨架的滤袋时，粉尘被阻留在滤袋的外表面。净化后的气体进入滤袋上部的清洁室汇集到出风管排出。除尘器的清灰是逐室轮流进行的，其程序是由控制器根据工艺条件调整确定的。合理地清灰程序和清灰周期保证了该型除尘器的清灰效果和滤袋寿命。 除尘器工作时，随着过滤的不断进行，滤袋外表的积尘逐渐增多，除尘器的阻力亦逐渐增加。当达到设定值时，清灰控制器发出清灰指令，将滤袋外表面的粉尘清除下来，并落入灰斗，然后再打开排气阀使该室恢复过滤。经过适当的时间间隔后除尘器再次进行下一步的清灰工作。除尘器除尘效率高，可捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘，除尘效率可达99%以上。 本项目切割、焊接粉尘采用布袋除尘器处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》H1027-2019中建议采取的末端治理措施，为可行技术。 ②有机废气防治措施 有机废气治理方法主要为燃烧法、吸附法、吸收法、生物处理法、冷凝法和UV光解催化氧化。项目生产过程中产生的废气主要为上胶、喷漆过程中产生的非甲烷总烃，属于低浓度有机废气，因此项目设置1套二级活性炭吸附装置用于处理生产过程中产生的有机废气。本项目废气收集、处理情况见图4.2-1所示。 图4.2-1 项目有机废气收集处理示意图 活性炭处理有机废气原理： 二级活性炭吸附处理工艺详见下图： 图4.2-2 二级活性炭吸附系统处理示意图 活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。利用活性炭多微孔的吸附特性吸附有机废气是一种有效的工业处理手段。活性炭吸附床采用新型活性炭，该活性炭比表面积和孔隙率大，吸附能力强，具有较好的机械强度、化学稳定性和热稳定性，净化效率高。有机废气通过吸附床，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。活性炭净化器由进风口、过滤器、吸附段出口等组成。废气从进风口进入箱体后，在经过过滤器滤除颗粒物，然后进入吸附段，经吸附段吸附净化，净化后的空气由通风机排入大气，饱和后的碳纤维进行更换后继续使用。 同时参照《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》H1027-2019，本项目采用的“二级活性炭吸附装置”属于其推荐的“活性炭吸附”，为可行技术，根据源强核算可知，采用上述废气治理措施后，项目废气污染物均能实现达标排放。因此，项目有机废气治理措施可行。 ③无组织废气防治措施 针对项目运营期间项目产生的少量无组织粉尘及有机废气，建设单位拟采取以下措施： a）遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，提高有机废气的收集效率，加强集气罩及集气管道的气密性，减少无组织有机废气的挥发； b）加强对操作工的培训和管理，以减少人为造成的废气无组织排放； c）企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，配备专人管理。并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，保持设施的稳定运行。 （2）废气影响分析 本项目参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“2130 金属家具制造行业系数表”中“切割、焊接”工艺的末端治理技术平均去除效率，袋式除尘的处理效率以90%计，颗粒物通过布袋除尘器除尘后排放浓度为98.2mg/m³，速率为0.4912kg/h。满足《大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）表2中的相应标准限值要求（排放浓度限值≤120mg/m3，排放速率限值≤3.5kg/h)。经措施后对项目周边大气环境影响不大，本项目措施可行。 有机废气经集气罩收集后，采用“二级活性炭吸附装置”处理，处理后的废气由排气筒DA002排放，排气筒出口污染物的排放速率为0.1184kg/h，排放浓度约为23.68mg/m3。本项目非甲烷总烃有组织排放满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783）中的标准限值要求，即15 m排气筒排放的情况下，非甲烷总烃浓度≤50 mg/m3，排放速率≤2.9kg/h。项目有机废气排放对周边环境影响较小，因此从大气影响角度看项目对周边的影响在可接受范围内。 （3）非正常排放及防范措施 本评价非正常排放主要考虑污染防治设施达不到应有效率时的事故排放，按照最不利情况考虑，废气治理设施废气去除率为零计算。事故排放情况下排放的源强见下表。 表4.2-5 污染源非正常排放量核算表 编号 非正常排放原因 污染物 排放浓度/(mg/m3) 排放速率/(kg/h) 单次持续时间/(h) 年发生频次 应对措施 DA001 废气处理措施失效 颗粒物 982 4.9122 1 1 定期检查、及时排除故障 DA002 非甲烷总烃 89 0.445 1 1 根据建设单位生产工艺及废气产生与排放情况，主要预防非正常排放措施有：在生产设施启动前开机，生产设施停车后将生产设施或自身存积的气态污染物全部进行净化处理后停机，并在生产设施运营全过程（包括启动、停车、维护等）保持正常运行；发生不正常运行时立即进入停机程序，并在确保安全的前提下尽快停机；定期巡视，依据巡视检查结果适时开展维护保养工作等。 4.3 运营期声环境影响和保护措施 （1）污染源分析 工程的噪声源主要来自厂区各种生产设备，根据相关资料和类比同类设备，以生产车间地平面为Z轴0点，正北方向为Y轴正方向，正东方向为X轴正方向，厂界西南侧角落坐标为原点（X=0，Y=0，Z=0），项目主要噪声源强见下表。 表4.3-1工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称 声源 名称 声源 源强 dB(A) 声源 控制 措施 空间相对位 置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级 /dB(A) 运行 时段 X Y Z 东 侧 南 侧 西侧 北 侧 东 侧 南 侧 西侧 北 侧 1#车间 彩钢复合夹芯板流水线 85 厂房隔声、减振 61 -23 0.5 7 10 6 13 68 65 69 63 每天 8小时 2#车间 压型机 85 44 -8 0.5 3 36 13 13 75 54 63 63 裁板机 85 46 -16 0.5 6 13 9 33 69 63 66 55 压板机 85 44 -19 0.5 6 8 9 38 69 67 66 53 冲床 85 42 -14 0.5 10 10 5 28 65 65 71 56 电焊机 85 43 -9 0.5 11 16 6 21 64 61 69 59 切割机 85 39 -25 0.5 11 31 5 11 64 55 66 64 室内边界噪声加权等效预测值 / / / / / / / / / 77.9 71.8 76.3 69.1 表4.3-2工业企业噪声源强调查清单(室外声源) 声源名称 声源源强 dB(A) 声源控制措施 空间相对位置/m 风机 85 隔声罩+减震（噪声控制效果按15dB（A）计 X Y Z 36 -53 0.5 表4.3-3工业企业噪声源强调查清单(建筑物外噪声) 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声dB(A) 东侧 南侧 西侧 北侧 15 62.9 56.8 61.3 54.1 （2）预测模式 本评价采用《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2021）中附录B推荐的工业噪声预测计算模型，预测本项目各声源对预测点的影响规律和影响程度。工业声源有室外和室内两种声源，本工程噪声源均位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级计算方法。 1）声级的计算 ①声源在预测点产生的噪声贡献值（Leqg）计算公式： (1) 式中： Leqg—噪声贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的噪声预测值（Leq）计算公式： （2） 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Lsqb—预测点的背景值，dB(A)。 2）户外声传播基本公式 ①基本公式 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。本次预测计算中只考虑各设备声源至受声点（预测点）的距离衰减、隔墙（或窗户）的传输损失及降噪设备引起的噪声衰减。 A.在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，用式（3）计算。 （3） 预测点的A声级LA（r）可按公式（4）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级（LA(r)）。 （4） 式中： LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值（见附录B），dB。 C.在只考虑几何发散衰减时，可用公式（5）计算： （5） ②几何发散衰减（Adiv） 如果声源处于半自由声场，则等效为公式（6）或（7） （6） （7） 3）室内声源 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 （8） 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 然后按式（9）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： （9） 式中： LP1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1i(J)——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N ——室内声源总数。 （4）预测结果 根据调查项目厂界外50m内无声敏感目标，因此项目厂区均只对厂界噪声影响值进行预测。在考虑采取设备隔声和距离衰减的情况下，项目厂界噪声影响预测结果如下表所示。 表4.3-2 设备噪声对厂界噪声预测一览表 序号 预测点 噪声标准dB（A） 噪声贡献值dB（A） 达标情况 昼间 1 厂界东侧 65 48.9 达标 2 厂界北侧 65 33.3 达标 3 厂界西侧 65 35.3 达标 4 厂界南侧 65 41.3 达标 （注：本项目夜间不生产） 以上表预测结果看出，项目运营期主要噪声源在采取隔声、降噪、减振、消声措施后，各厂界昼间噪声级均满足相应的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间噪声65dB）。项目夜间不工作，不会对周围声环境造成影响。 （5）防治措施 ①本项目机器设备运行时产生的机械噪声为主要的噪声污染源，项目应采用低噪声的生产设备，在使用过程中定期维护、保养，及时更换易损件。本项目生产过程尽量关闭车间门窗，同时夜间不生产。 ②本项目所有生产措施均在密闭的车间里，减少各噪声设备对周围环境的影响。 在总体设计布置时，将高噪声设备尽可能布置在远离厂界和办公区的地方。 ③项目噪声经有效降噪后，厂界噪声应控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的3类区标准限值内。 （6）监测计划 项目噪声监测计划详见下表。 表4.3-3 噪声监测计划 监测点位 监测项目 执行标准 监测频率 厂界四周 Leq(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)的3类标准 1次/季 4.4 运营期固体废物环境影响和保护措施 4.4.1 固体废物产生及处置情况 本项目运营过程中产生的固体废物主要包括一般固体废物、危险废物及生活垃圾。一般固废主要是生产过程中产生的废边角料、不合格品、袋式除尘器收集的粉尘、焊接工序产生的焊渣；危险废物主要是废活性炭、废原料包装桶。 ①一般固废 本项目一般固体废物主要是项目生产过程中产生的少量废边角料和不合格品、除尘器收集粉尘。根据企业提供资料，废边角料、除尘器收集粉尘和不合格品产生量为5t/a，焊接工序产生的焊渣产生量为0.05t/a，均经收集出售回收企业综合利用。 ②生活垃圾 本项目新增员工15人，其中5人住厂，依照我国生活污染物排放系数，不住厂员工按K=0.5kg/人•天计，住厂员工按K=1.0kg/人•天计，则生活垃圾产生量约为3.3t/a，生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处理。 ③危险废物 A.废原料包装桶 根据建设单位提供资料及类比同类型行业，项目AB胶、水性钢结构防锈漆、钢结构专用防锈漆等原辅材料的废包装桶产生量约0.5 t/a，经收集后暂存于危废间，由原料厂家回收利用，不能回收的作为危险废物（HW49 900-041-49）委托有资质的单位进行处置。 B.废机油 项目设备设施检维修过程中，会产生废机油，产生量约 0.1t/a。 废活性炭 按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）等规范设计净化工艺，废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800 mg/g，采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650 mg/g，采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100 m2/g（BET法）。以确保废气收集及处理效率达到相关要求，并能够高效与稳定达标排放。建设单位拟采用的活性炭为蜂窝状。 对于一次性吸附工艺，动态吸附量降低至设计值的80%时宜更换吸附剂。根据《活性炭纤维在挥发性有机废气处理中应用》的试验结果表明：1kg活性炭可吸附0.22-0.30kg的有机废气。本项目取1kg活性炭吸附0.3kg有机废气。根据废气源强分析，本项目有机废气的吸附量为0.8857t/a，则本项目的废活性炭产生量约为0.8857t/a÷0.3÷80%+0.8857=4.58t/a。活性炭填充量为0.5t，要求建设单位每1个月更换一次活性炭，每次更换量为0.50t。根据《国家危险废物名录》（2021年），废弃活性炭吸附饱和物属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码900-039-49，暂存在危废暂存库，委托有资质的单位进行处置。 项目危险废物情况见表4.4-1。 表4.4-1 本项目危险废物一览表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 产生量t/a 产生工序及装置 形态 产废 周期 危险 特性 污染防治措施 废活性炭 HW49 900-039-49 4.58 废气治理 固态 每月 T 危废间暂存，委托资质单位处置 废机油 HW08 900-249-08 0.1 设备维修 液态 一年 T/I 废原料包装桶 HW49 900-041-49 0.5 生产过程 固态 一月 T/In 由原料厂家回收，不能回收的委托有资质的单位处置 4.4.2 一般固体废物的贮存和管理 项目在2#车间一层设置一般工业固体废物贮存场10m2，一般固体废物废边角料和不合格品、除尘器收集粉尘、焊接工序产生的焊渣收集后暂存在一般固废暂存间，外售回收企业综合利用。 厂区内一般固体废物临时贮存应采取以下措施： A.加强企业内部对固体废物的管理，对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，建立固体废物产生、外运、处置及最终去向的详细台账。 B.加强固体废物规范化管理，建立全厂统一的固废分类收集、统一堆放场地制度，堆放场所远离办公区和周围环境敏感区。临时储存地点必须建有雨棚，不允许露天堆放，以防止雨水冲刷，雨水应通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。 C.一般工业固体废物应按Ⅰ类和Ⅱ类废物分别储存，建立分类收集房。不允许将危险废物和生活垃圾混入。 D.为加强管理监督，贮存、处置场所的应按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场所》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。 采取以上措施后一般固体废物对周边环境影响小，因此措施可行。 4.2.3危险废物管理措施 本项目产生的废活性炭、废原料包装桶属于危险废物，危险废物经收集后暂存于危废间，再委托有资质单位处理。 危险废物的收集和贮存应遵循以下要求： ①危险废物的收集容器和临时贮存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的有关规定执行。贮存区必须按GB15562.2的规定设置警示标志，并具有防雨淋、防日晒、防渗漏措施，且危险废物要有专用的收集容器，定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施。危险废物临时贮存的几点要求： A.危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装和容器必须设置危险废物识别标志，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。擦刀布及沾染物由专用容器存放，废包装容器堆放时应排列整齐、无倾倒，各堆放区之间均保持一定的间距以保证空气畅通。 按《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 B.由专人负责管理。危险废物按不同名录分类分区堆放，并做好隔离、防水、防晒、防雨、防渗、防火处理。 C.应配备通信设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有报警装置和应急防护设施。 D.贮存区内禁止混放不相容危险废物；禁止危险废物混入非危险废物中贮存；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。 E.危险废物临时贮存场所建设要求： a.地面和裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； b.必须设有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置； c.设施内要有安全照明设施和观察窗口； d.应设计堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； e.不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断； f.基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 F.危险废物暂存间防火等级按可燃固体设计，设安全照明设施，配备干粉灭火器，车间外设置室外消火栓。 ②建立危废申报登记制度。由专门人员负责危险废物的日常收集和管理，对任何进出临时贮存场所的危险废物都要记录在案，做好台账；危险废物临时贮存场所周围要设置防护栅栏，并设置警示标志。贮存所内配备通信设备、照明设备、安全防护服装及工具，并有应急防护措施；危险废物的贮存和转运应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及其修改单和《危险废物转移管理办法》要求执行。建设单位应强化废物产生、收集、贮放各环节的管理，各种固体废物按照类别分类存放，杜绝固体废物在厂区内散失、渗漏，达到无害化的目的，避免产生二次污染。 危险废物的运输采取危险废物转移“电子联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 “电子联单”应通过福建省固体废物环境监管平台申请电子联单，危险废物产生者及其他需要转移危险废物的单位在转移危险废物之前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划。经批准后，通过《信息系统》申请电子联单。 ③应将危险废物提供或者委托给有危险废物经营许可证的单位从事利用和处置，并签订处置合同。同时应加强对运输单位及处置单位的跟踪检查，控制运输过程中的环境风险。 ④危险废物的管理 项目危险废物实行全过程管理，对危险废物的产生、收集、运输、贮存、加工处理直至最终处置承担起责任。并应向环保主管部门进行申报、登记，并接受管理部门的监督和指导。 A.建立档案制度，详细记录入场的固体废物的种类和数量等信息，长期保存，供随时查阅。 B.危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并注册登记，做好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。 C.必须定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 D.应加强危险废物的联单跟踪监测评估，防止产生二次污染。 ⑤危险废物台账管理 A.根据危险废物产生后不同的管理流程，在产生、贮存、利用、处置等环节建立有关危险废物的台账记录表（或生产报表）。如实记录危险废物产生、贮存、利用和处置等各个环节的情况。对于危险废物产生频繁，每批均进行记录负担过重的情形，如果从废物产生部门到贮存库/场的过程可以控制，有效防止废物非法流失，则在批量完成后进行统一和分类统计。在危险废物产生环节，可以按重量、体积、袋或桶的方式记录危险废物数量。危险废物转移出产生单位时或在产生单位内部利用处置时，原则上要求称重。 B.定期（如按月、季或年）汇总危险废物台账记录表（或称生产报表），形成周期性报表。报表应当按所产生危险废物的种类反映其产生情况以及库存情况。按所产生危险废物的种类以及利用处置方式反映内部自行利用处置情况与提供和委托外单位利用处置情况。 C.汇总危险废物台账报表，以及危险废物产生工序调查表及工序图、危险废物特性表、危险废物产生情况一览表、委托利用处置合同等，形成完整的危险废物台账。 综上所述，项目产生的固体废物在得到合理的处理处置情况下，对厂区以及周边环境影响小。 4.5 地下水、土壤环境影响分析和保护措施 4.5.1 地下水、土壤环境影响分析 （1）分区防控措施 ①防渗区划 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。项目防渗分区详见表4.5-1。 表4.5-1 全厂防渗分区一览表 编号 防治区分区 装置或构筑物名称 防渗区域 建设情况 1 重点防渗区 危险废物暂存间 地面、墙体 待完善 2 一般防渗区 1#车间 地面 已建 2#车间 地面 已建 3 简单防渗区 监控室 地面 已建 ②防渗要求 A.重点防渗区 指污染地下水环境的物料泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域。本项目重点污染防治区是危险废物暂存间。 对于重点污染防治区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物污染防治技术政策》等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求，参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保局，2004.4.30）《危险废物填埋场污染控制标准》（GB 18598-2019）进行防渗设计。 重点污染区防渗要求：操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为1m，饱和渗透系数≤10-4cm/s防渗层的渗透量，防渗能力与《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等效。 B.一般防渗区 指裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，容易被及时发现和处理的区域。厂区内主要包括1#车间、2#车间。 对于一般污染防治区，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）Ⅱ类场进行设计。 一般污染区防渗要求：人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5 mm，并满足GB/T17643规定的技术指标要求。采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5 mm高密度聚乙烯膜的防渗性能。黏土层厚度应不小于0.75 m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7 cm/s。使用其他黏土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。 C.简单防渗区 指不会对地下水环境造成污染的区域，主要包括办公宿舍楼、配电房等。对于基本上不产生污染物的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施，但装置区外系统管廊区地基处理应分层压实。 为保证防渗工程正常施工、运行，达到设计防渗等级，应对工程质量进行管理控制： a.选择具有相应资质的设计单位对工程进行设计，防渗工程的设计符合相应要求及设计规范； b.工程材料符合设计要求，并按照有关规定和要求进行质量检验，保证使用材料全部合格； c.聘请优秀专业施工队伍，施工方法符合规范要求； d.工程完工后应进行质量检测； e.在防渗措施投入使用后，应加强日常的维护管理。 ③防渗工程施工及质量检验 防渗工程采用的材料应按设计要求的规定选用，并应符合国家现行标准的规定；进场材料应有质量合格证明书、规格、型号及性能检测报告，对重要材料应有复验报告。 防渗工程施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度。防渗工程施工项目应有施工组织设计和施工技术方案，并经审查批准。 防渗工程施工质量检验应与施工同步进行，质检合格并报监理验收合格后，方可进行下道工序。 防渗工程施工完成后，在隐蔽之前，应对整个防渗层进行全面的渗漏检测，并确认合格。 综上所述，采取分区防渗等措施后，对土壤及地下水环境影响较小，土壤防治措施是可行的。 4.5.2 地下水、土壤环境防控措施 本项目现有工程已按要求对相关重点区域进行相应防渗，废水输送管线明管明沟设置，符合防渗要求。一般固废暂存区域所在车间具有防雨、防渗、防风、防日晒的功能。 （1）建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修； （2）若发生危险废物泄漏等，必要时委托有资质的单位对厂址周边地下水、土壤等进行跟踪监测，掌握厂址周边污染变化趋势； （3）做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生环节的收集治理，加强厂区的安全防护、环境风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施； （4）建立环境管理台账记录。 4.6 退役期环境影响 项目退役后，剩余原材料可出售同类生产厂家使用；尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相应企业；属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予以报废，按废品出售给回收单位；退役后，生产设备及原辅材料可出售给同类型企业重新利用或作为废品处理，厂房可另行出租或改为其他用地，不会对环境产生大的影响。 4.7 环境风险评价 4.7.1 物质风险识别 对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）和《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发2005[152]号），对环境风险源进行了识别，本项目未涉及危险化学品，环境风险潜势为I，简单分析。 4.7.2 环境风险防范措施建议 ①加强员工的安全教育，提高安全防范风险的意识。 ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程。 ③实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。 ④建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 ⑤加强原料仓库管理，定期检查油漆桶，确保完好无损;一旦发生事故，立即清理泄漏油漆等物料。 ⑥建设单位应配备足够的事故应急物资，以确保事故状态下能够尽快消除事故源安全撤离。 4.8排污口规范化管理 排污口规范化是实施污染物总量控制管理的基础工作，也是总量控制不可缺少的一项内容，排污口规范化对于污染源管理，现场监督检查，促进厂家企业强化环保管理，促进污染治理，实现科学化、定量化都有极大的现实意义。 项目需规范的排污口主要有废水总排放口、废气排气筒、固废临时堆放点。 （1）废水排放口：废水排污口设置符合对排污口的规范化的要求。具体有以下要求的内容： A、按《污水综合排放标准》（GB8978—1996）和《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）的规定，在排污单位的总排放口设置采样点。 B、废水排放口环境保护图形标志牌设在排放口附近醒目处。 （2）废气排放口：各烟囱或烟道应设置永久采样孔，并安装采样监测平台，废气采样口设置必须符合《固定源废气监测技术规范》（HJT 397-2007）规定的高度和要求，便于采样、监测的要求，并得到授权的环境监察支队和环境监测中心站共同确认。具体有以下要求的内容： A、采样口位置原则上应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。对颗粒物采集或连续测定，应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处；对气态污染物采集或连续测定，应设置在距弯头、阀门、变径管道下游方向不小于2倍直径处，和距上述部件上游方向不小于1.5倍直径处。 B、采样口径一般不少于80毫米。当采取有毒或变温气体且采样点烟道处于正压状态时，应加设防喷装置。烟气排放连续监测系统的采样口径应按产品说明书要求确定。 C、废气排放口的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。 （3）固定噪声排放源 按规定对固定噪声进行治理，并在边界噪声敏感点且对外界影响最大处设置标志牌。 （4）固体废物贮存处置 对各种固体废物应分类收集，设置暂存点应有防扬尘、防流失、防渗漏等措施。 表4.8-1 排放口图形标志 名称 废气排放口 噪声排放源 一般固体废物 危险废物 提示图形符号 功能 表示 向大气环境排放废气 向外环境排放噪声 一般固体废物贮存、处置场 危险废物贮存设施 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 颗粒物 | 集气设施+布袋除尘+15m排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2标准限值 |
|  | DA002排气筒 | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA002） | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783）表1中标准限值 |
|  | 厂区无组织 | 颗粒物 | 2#车间内的喷漆室全密闭，设备做好密闭性，车间加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2标准限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783）表3、表4中标准限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中表A.1中标准 |
| 地表水环境 | DW001/生活污水 | COD、BOD5 NH3-N | 现有化粪池处理之后接入园区管网排入贯岭镇污水处理厂，再接市政污水管网，排入福鼎市第一污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级排放标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 加强管理，设备采取减振、隔声措施，夜间不进行生产 | 《工业企业厂界噪声环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间≤65dB（A）,夜间≤55dB（A） |
| 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | （1）危险废物：废活性炭、废原料包装、废机油，收集后储存在危废间，交由有资质单位进行处置。 （2）一般工业固体废物：废边角料和不合格品、除尘器收集粉尘、焊渣收集后暂存在一般固废暂存间，外售回收企业综合利用。 （3）生活垃圾：生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则全阶段进行控制。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | （1）车间内须按要求配备足够的灭火设施等防范物资，并定期检查灭火设施的有效性。 （2）配套完整有效的消防报警系统，加强消防设施和灭火器材的配备和个人防护设施等，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。 （3）建设单位制定各项相关规章制度，并定期组织员工进行学习，强化日常监督检查。员工在车间作业时要遵守各项规定，确保安全生产。 （4）按照规定自查环境风险问题，及时更新突发环境事件应急预案，并做好应急演练。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）设立专门的环保机构，配备专职环保工作人员。 （2）建立日常环境管理制度和环境管理工作计划，建立环境保护投入保障制度，确保公司环境保护资金投入，不断完善环境保护管理和改进环境保护设施设备。 （3）加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保环保设施正常运行及污染物稳定达标排放。 （4）严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，污染治理设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 （5）企业投产前应按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ 1027-2019）等有关要求，在国家排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向有核发权限的环境保护主管部门提交通过平台印制的书面申请材料，及时申领排污许可证。 （6）按照《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）和《排污口规范化整治要求（试行）》（环监〔1996〕470号）等文件要求，进行排污口规范化设置工作。 （7）按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ 1027-2019）要求，落实污染源监测计划。 （8）根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表。 |

# 六、结论

综上所述，福鼎市鼎泰科教设备有限公司家居金属防火隔墙板改建项目的建设符合国家产业政策，项目选址可行，平面布局基本合理。项目运营后，产生的废水、废气、噪声、固体废物通过采取相应的措施治理后，能够实现污染物的达标排放，对周围环境的影响可以控制在一定的范围内。因此，本项目投产后，在严格落实国家有关法律法规、技术规范及落实本报告提出的各项污染防治措施，落实各项环境风险防范措施，确保污染物排放总量控制在经环保行政主管部门核定的范围内，污染物达标排放的前提下对周边环境影响较小，该项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.893t/a | / | / | 0.3203t/a | 0.893t/a | 0.3203t/a | -0.5727t/a |
|  | 颗粒物 | 0.18t/a | / | / | 1.3697t/a | 0.18t/a | 1.3697t/a | 1.1897t/a |
| 生活污水 | 废水量 | 864t/a | / | / | 330t/a | 864t/a | 330t/a | -534t/a |
|  | COD | 0.043t/a | / | / | 0.017t/a | 0.043t/a | 0.017t/a | -0.026t/a |
|  | BOD | 0.009t/a | / | / | 0.003t/a | 0.009t/a | 0.003t/a | -0.006t/a |
|  | SS | 0.009t/a | / | / | 0.003t/a | 0.009t/a | 0.003t/a | -0.006t/a |
|  | 氨氮 | 0.004t/a | / | / | 0.002t/a | 0.004t/a | 0.002t/a | -0.002t/a |
| 一般工业固体废物 | 废边角料、除尘器收集粉尘和不合格品 | 313.77t/a | / | / | 5t/a | 313.77t/a | 5t/a | -308.77t/a |
|  | 焊渣 | 0 | / | / | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | 0.05t/a |
|  | 生活垃圾 | 6.9t/a | / | / | 3.3t/a | 6.9t/a | 3.3t/a | -3.6t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 8.625t/a | / | / | 4.58t/a | 8.625t/a | 4.58t/a | -4.045t/a |
|  | 废原料包装桶 | 0.6t/a | / | / | 0.5t/a | 0.6t/a | 0.5t/a | -0.1t/a |
|  | 污泥 | 1t/a | / | / | 0 | 1t/a | 0 | -1t/a |
|  | 漆渣 | 0.958t/a | / | / | 0 | 0.958t/a | 0 | -0.958t/a |
|  | 喷漆废液 | 26.4t/a | / | / | 0 | 26.4t/a | 0 | -26.4t/a |
|  | 废机油 | 1t/a | / | / | 0 | 1t/a | 0.1 | -0.9t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附图1：项目地理位置图

| 东侧为福鼎市嘉乐福家 具有限公司 | 北侧为福鼎市宏华家具有限公司 | 西侧为山林 |
| --- | --- | --- |
| 南侧为山林 | 项目现状 | 项目现状 |

# 附图2：项目现场照片

附图3：项目周边敏感目标图

# 附图4：项目总平面布置图

# 附图5：1#和2#车间平面一层布置图

# 附图6：项目分区防渗图

# 附图7:福鼎市贯岭镇分关产业园控制性详细规划—用地布局图

# 附件1：营业执照

# 附件2：备案表

# 附件3 ：环评委托书

# 附件4：现有工程环评批复

# 附件5：福鼎市人民政府关于贯岭镇分关片区控制性详细规划的批复

# 附件6：项目土地证

# 附件7：主要原料的化学品安全技术说明书

# 附件9总量调剂函

附件10

附件11

附件12

# Text boxes

新鲜水

贯岭镇污水处理厂

生活用水

1.2515

1

损耗0.25

化粪池

1

水性漆调配用水

0.0015

损耗0.00015

上胶工序

AB胶5

（其中VOCs 0.25）

废气挥发1.206

有组织收集

1.181

无组织排放0.025

有组织排放0.2953

活性炭吸附0.8857

喷漆、自然晾干工序

水性钢结构防锈漆、钢结构专用防锈漆

（其中VOCs0.956）

金属防火隔墙板生产线（1#车间）

钢带构件生产线（2#车间）

比例尺

危废间

化粪池

DA002

DA001

图例

重点防渗区

一般防渗区

简单防渗区

本项目