# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年产水性涂料1500吨 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 泉州瞐森新材料科技有限公司 |
| 编制时间： | 2023年03月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产水性涂料1500吨 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2403-350505-04-01-502517 |
| 建设单位联系人 | 黄彬水 | 联系方式 | 15159519577 |
| 建设地点 | 福建省泉州市泉港区驿峰西路6号 |
| 地理坐标 | （ 118 度 52分 2.690 秒， 25 度 7 分 7.145秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2641 涂料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26：44、涂料、油墨、颜料及类似产品制造 264 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 泉州市泉港区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽发改备[2024]C040050号 |
| 总投资（万元） | 4000 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 0.25 | 施工工期 | 2024年6月至2025年6月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 租赁厂房建筑面积约4200 m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《泉港高新技术产业园区总体发展规划（2019-2035）》 审批机关：泉港区人民政府 审批文件名称及文号：《福建泉港新材料高新技术产业园区总体发展规划》和《福建省泉港新材料高新技术产业园区产业发展规划》的通知（泉港政综〔2020〕24号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 一、与土地利用规划的符合性分析 根据《泉州市泉港区城市总体规划修编（2017~2035）——土地利用规划》（附图9），项目所在地为二类工业用地，根据出租方不动产权证（编号为：闽（2023）泉港区不动产权第0000537号，详见附件5），项目用地性质为工业用地，本项目从事水性涂料混合加工，为工业活动，因此，项目选址符合泉州市泉港区城市总体规划修编规划要求。 二、福建泉港新材料高新技术产业园区符合性分析 根据《福建泉港新材料高新技术产业园区总体发展规划（2019~2035）——土地利用规划》（附图8），项目所在地为二类工业用地，符合福建泉港新材料高新技术产业园区土地利用规划。 福建泉港新材料高新技术产业园区（原名普安高新技术开发区），是泉港区委、区政府为促进石化产业发展、增强区域经济发展后劲而设立。该产业园区位于规划中的驿峰路工业走廊、东起城市起步区西侧，西至“324”福厦公路，北至驿峰路以北760m，南接山普公路，充分利用废转盐场、盐碱地及山坡丘陵地，按照“能大则大，能并则并”原则，规划总面积18.75km2。开发区一期工程3.67km2，总投资约5.3亿元（七通一平）。产业园区功能定位为以石化产业为主体，以电子、轻工、精细化工等高新技术产业为导向的多功能现代化综合园区。项目位于福建省泉州市泉港区驿峰西路6号，主要从事水性涂料生产加工，为轻污染的制造业，符合泉港高新区产业定位，因此符合泉港高新区规划要求。 综上，项目建设符合泉港区城市总体规划修编规划要求，符合泉港高新技术产业园区总体发展规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 项目主要从事水性涂料的生产，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，所采用的工艺、设备及产品均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类之列，属于允许类。另外，根据泉州市泉港区发展和改革局对本项目的备案（闽发改备[2024]C040050号），本项目的建设符合泉港区发展需求。 综上，本项目的建设符合国家和地方当前产业政策。 二、“三线一单”控制要求的符合性分析 （1）与生态红线的相符性分析 对照《福建省生态保护红线划定方案》及其调整方案，项目位于福建省泉州市泉港区驿峰西路6号，不位于国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制要求。 （2）与环境质量底线的相符性分析 项目所在区域的环境质量底线为：地表水环境符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，环境空气质量现状达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，声环境质量现状达《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 本项目废气、噪声经治理之后对环境污染影响较小；固废可做到无害化处置；生产过程生产废水无外排，生活污水经化粪池处理达标后通过市政污水管网纳入泉港区污水处理厂统一处理后达标排放。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）与资源利用上线的对照分析 项目建设过程中所利用的资源主要为水、电，均为清洁能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）与环境准入负面清单的对照 ①根据《泉州市人民政府关于公布泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）（试行）的通知》（泉政文〔2015〕97号文），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 ②经查《市场准入负面清单（2022年版）》，项目不在其禁止准入类和许可准入类中。 ③与生态环境准入清单符合性分析 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）中的附件“全省生态环境总体准入要求”，项目位于福建省泉州市泉港区驿峰西路6号，项目所在地属于重点管控单元，所在区域水环境质量较好，且项目污染物均妥善处理处置后达标排放，项目不属于“全省生态环境总体准入要求”中全省陆域“空间布局约束”特别规定的行业；项目运营期有有机废气产生，因此属于全省陆域“污染物排放管控”涉新增VOCs排放的项目，泉州地区VOCs排放可倍量替代。同时根据《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50号）附件3“泉州市生态环境准入清单”，项目所在区域：位于泉港区一般环境管控单元编码为“ZH35050530001”，环境管控单元名称为“泉港区一般管控单元”，属于一般管控单元。项目与福建省总体准入要求符合性分析详见表1-1，与泉州市总体准入要求符合性分析详见表1-2，与泉州市陆域环境管控单元准入要求符合性分析详见表1-3。 表1-1 与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》生态环境准入要求符合性分析一览表 适用范围 准入要求 本项目情况 符合性 全省陆域 空间布局约束 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 1.项目不属于石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业； 2.项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能； 3.项目不属于煤电项目； 4.项目不属于氟化工产业； 5.项目位于水环境质量稳定达标的区域。 符合 污染物排放管控 1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3.尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。 1.项目不涉及总磷排放、重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物，项目VOCs排放1.2倍削减替代； 2.项目不属于新建水泥、有色金属项目 3.项目不属于城镇污水处理设施。 符合 表1-2 与泉州市总体准入要求符合性分析一览表 适用范围 准入要求 本项目情况 符合性 全市陆域 空间布局约束 1.除湄洲湾石化基地外，其他地方不再布局新的石化中上游项目。 2.泉州高新技术产业开发区（鲤城园）、泉州经济技术开发区、福建晋江经济开发区五里园、泉州台商投资区禁止引进耗水量大、重污染等三类企业。 3福建洛江经济开发区禁止引入新增铅、汞、镉、铬和砷等重点重金属污染排放的建设项目，现有化工（单纯混合或者分装除外）、蓄电池企业应限值规模，有条件时逐步退出；福建南安经济开发区禁止新建制浆造纸和以排放氨氮、总磷等主要污染物的工业项目；福建永春工业园区严禁引入不符合园区规划的三类工业，禁止引入排放重金属、持久性污染物的工业项目。 4.泉州高新技术产业开发区（石狮园）禁止引入新增重金属及持久性有机污染物排放的项目；福建南安经济开发区禁止引入电镀、涉剧毒物质、涉重金属和持久性污染物等的环境风险项目。 5.未经市委市政府同意，禁止新建制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。 1.项目不属于石化项目； 2.项目不属于水量大、重污染等三类企业； 3.项目无重金属污染，无生产废水外排； 4.项目无重金属污染，不涉及剧毒物质； 5.项目不属于制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。 符合 污染物排放管控 涉及新增VOCs排放项目，实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代。 项目VOCs排放实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代。 符合 表1-3 与泉州市陆域环境管控单元准入要求符合性分析一览表 环境管控单元编码 环境管控单元名称 管控单元类别 管控要求 项目情况 符合性 ZH35050530001 泉港区一般管控单元 一般管控单元 空间布局约束 1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。 2.禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。 项目不占用永久基本农田，无砍伐防风固沙林和农田保护林 符合 综述：项目符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）、《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文[2021]50号）的控制要求。 三、周边环境相容性分析 项目选址于福建省泉州市泉港区驿峰西路6号，根据现场勘查，项目东侧为东方世家皮革有限公司，西侧为中铁上海工程局，南侧为巨森卫品，北侧为福建省灿华环保材料有限公司，项目周边均为工业企业，与周边环境是相容的。 与生态功能区划符合性分析 根据《泉州市泉港区生态功能区划》，项目所在地的生态功能区划属于“泉港区南部中心城区生态功能小区（520250506）”。主导功能：中心城区生态环境；辅助功能：工业生态。本项目所在地块为工业用地，其建设性质与该区域生产功能区划相符合，其选址符合区域生态功能区划。 与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性分析见表1-4。 表1-4 与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的符合性分析 项目 相关技术规范要求 本项目情况 符合性 严格建设项目环境准入 1.新建涉VOCs排放的工业企业要入园区； 2.新、改、扩建涉VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 本项目选址于泉港新材料高新技术产业园区，属于工业园区；项目原辅材料乳液、钛白粉、分散剂色粉、助剂属于低（无）VOCs 含量的原辅材料，项目投料、搅拌、分散、灌装产生的废气由“收集罩+管道+袋式除尘 器+活性炭吸附装置”处理 后经15m高排气筒排放。 符合 加快推进化工行业 VOCs 综合治理 1.推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料和产品； 2.因地制宜推进其他工业行业VOCs综合治理 项目使用的乳液、钛白粉、分散剂、色粉、助剂为低（无）VOCs 含量、低反应活性的原辅材料。 符合 与《泉州市环境保护委员会办公室关于建立VOCs废气综合治理长效机制的通知》符合性分析 2018年，泉州市环境保护委员会办公室制定了“关于建立VOCs废气综合治理长效机制的通知”（泉环委函﹝2018﹞3号），该通知中主要要求如下：加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。各地发改、经信、环保等部门要进一步提高行业准入门槛，严格控制新增污染物排放量。新建设VOCs排放的工艺项目必须入园，实现区域VOCs排放总量或倍量削减替代。新改扩建项目要使用低（无）VOCs含量原辅料，采取密闭措施，加强废气收集，配套安装高效治理设施，减少污染排放。淘汰国家及地方明令禁止的落实工艺和设备等。 本项目选址于泉港新材料高新技术产业园区，属于工业园区。项目投料、搅拌、分散、灌装产生的废气由“收集罩+管道+袋式除尘器+活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒排放。综上所述，项目的选址及原辅材料的选用、有机废气防治措施等符合《泉州市环境保护委员会办公室关于建立VOCs废气综合治理长效机制的通知》（泉环委函﹝2018﹞3号）文件的要求。 与《泉州市2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》符合性分析 根据《泉州市2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》（泉环保大气〔2020〕5号），项目涉及的挥发性有机污染物治理攻坚实施方案重点任务如下： （1）大力推进源头替代，有效减少VOCs产生； （2）全面落实标准要求，强化无组织排放控制； （3）聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。 项目拟建立原辅材料台账，记录VOCs相关信息，并保存相关证明材料。加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。生产和使用环节进行局部气体收集；非取用状态时容器保持密闭，有机废气能够得到有效收集，采用活性炭吸附装置处理，提高废气净化效率，严格落实了挥发性有机物的治理要求，具体详见表1-5。 表1-5 与《泉州市2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》符合性分析一览表 项目 相关技术规范要求 本项目情况 符合性 大力推进源头 替代，有效减少VOCs产生 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。 项目主要原料为乳液、钛白粉、色粉、分散剂及其他助剂，项目搅拌、分散、灌装工序会产生少量有机废气，拟安装收集罩及管道收集，收集后经配套袋式器+活性炭吸附装置净化处理。 符合 企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。 按要求建立相关台账。 符合 全面落实标准 要求，强化无组织排 放控制 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。 项目主要原料为纯丙乳液、 钛白粉、色粉、分散剂及其 他助剂，均在使用过程才开 封。 符合 储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。 生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。 项目产生有机废气的车间密闭，搅拌、分散、灌装过程中会产生的少量有机废气，拟安装收集罩及管道收集，收集后经配套袋式除尘器+活性炭吸附装置净化处理。 符合 处置环节应将盛装过 VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，集中清运，交有资质的单位处置，不得随意丢弃。 项目盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）等通过加盖、封装等方式密闭暂存在规范的危险废 物暂存间，定期由有资质单位处置。 符合 聚焦治污设施 “三率”， 提升综合治理 效率 按照规定期限组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。 项目搅拌、分散、灌装过程中产生的少量有机废气拟配套“收集罩+管道+袋式除尘器+活性炭吸附装置”，治理净化后的废气通过15m高的排气筒排放。 符合 将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。 项目搅拌、分散、灌装废气采取收集罩及管道收集，废气通过袋式除尘器处理。 符合 按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。 项目废气净化设施与其配套 工艺作业时间同步开启，并 延迟废气净化设施关闭时 间，确保废气收集净化。 符合 按照“适宜高效的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。 项目搅拌、分散、灌装废气拟配套“收集罩+管道+脉冲袋式除尘器+活性炭吸附装置”。废气治理净化后的废气通过15m高的排气筒排放，项目废气处理设施具有高效去除有机废气效果，可以确保废气稳定达标。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目概况 项目名称：年产水性涂料1500吨 建设单位：泉州瞐森新材料科技有限公司 建设地点：福建省泉州市泉港区驿峰西路6号 总 投 资：4000万元 建设规模：租赁已建厂房建筑面积约4200m2 生产规模：年产水性涂料1500吨 职工人数：职工20人（均不住厂），不提供食宿。 工作制度：年工作日300天，实行一班8小时工作制； 本项目主要从事水性涂料的生产，项目组成情况见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 类别 工程名称 建设规模 主体工程 生产车间 生产车间所在厂房共1层，建筑面积约680m2，包括投料区、搅拌分散区、灌装区等。 储运工程 仓库 仓库所在厂房共5层，仓库位于1F，建筑面积约3520m2 环保工程 废水处理设施 生活污水 化粪池(30m3)（依托出租方） 生产废水 清洗废水经“絮凝沉淀+活性炭过滤+超滤膜过滤”废水处理设施处理后回用于清洗环节，不外排 废气处理措施 投料粉尘 在搅拌机上方设置集气罩，生产过程产生的废气经集气设施收集后通过“袋式除尘+活性炭”处理后15m排气筒高空排放 搅拌粉尘 噪声处理设施 消声减振，隔音 一般固废处理设施 一般固废暂存区30m2 危险废物暂存间 危险废物暂存间10m2 生活垃圾 垃圾桶若干，生活垃圾由环卫部门清运处理。 公用工程 供水 由市政供水，采用DN30 排水 厂区内雨、污水管 供电 20KV 表2-2 产品方案一览表 产品名称 生产规模 单位 水性涂料 1500 t/a 二、项目主要原辅材料及能耗 1、原辅材料、资源及能源消耗 项目原辅材料、资源及能源消耗情况见下表2-3。 表2-3 原辅材料、资源及能源消耗情况一览表 序号 原料名称 单位 数量 备注 原辅材料消耗 1 钙粉 吨/年 100 外购 2 乳液 吨/年 240 外购 3 水性助剂 吨/年 4 外购 4 石英砂 吨/年 500 外购 5 保护胶粉 吨/年 5 外购 6 色浆 吨/年 1 外购 7 高岭土 吨/年 100 外购 8 生产用水 吨/年 500 市政自来水管网 能源、水资源消耗 9 水 840.14t/a 683 市政自来水管网 10 电 万kwh/a 50 市政电网 2、原辅材料理化性质 钙粉：钙粉俗称:石灰石、石粉，是一种化合物，化学式是 CaCO3，呈碱性，基本上不溶于水，溶于酸。 乳液：淡黄色或白色，主链或侧链中含有足够多的极性基因或离子而能溶于水的丙烯酸树脂。主要丙烯酸共聚物38%、水62%，其中共聚物包括包括聚（甲基）丙烯酸、聚（甲基）丙烯酰胺和某些N-取代的聚（甲基）丙烯酰胺、聚（甲基）丙烯酸盐等。 水性助剂：系配制涂料的辅助材料，能改进涂料性能，促进涂膜形成；种类很多，包括催干剂、乳化剂、增稠剂、颜料分散剂、润湿剂、消泡剂、流平剂、抗结皮剂、消光剂、光稳定剂、防霉剂、防腐杀菌剂、防冻剂、成膜助剂等。 高岭土：高岭土是一种非金属矿产，是一种以高岭石族粘土矿物为主的粘土和粘土岩。因呈白色而又细腻，又称白云土。 石英砂：石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是 SiO2 ，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65，堆积密度（1-20 目为1.6~1.8），20-200目为1.5，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750℃。 三、主要生产单元、主要工艺、生产设施及设施参数 项目主要生产设施见下表2-4。 表2-4 项目主要生产设备 生产单元 主要工艺 生产设施 设备型号 数量 单位 分散搅拌 分散搅拌 分散搅拌机 GFJ-350 12 台 真石漆设备 DZS-40T 6 台 灌装 灌装 移动料缸 4t 4 台 5t 4 台 四、 项目水平衡 （1）用水分析 生活用水：项目拟配有员工20人（均不住厂），根据《建筑给排水设计手册》和《用水定额标准》，不住厂职工生活用水取50L/（d·人），取300天/年，则生活用水量为1.0m3/d（300t/a）。生活污水排放系数按80%计，则生活污水量为0.8m3/d（240t/a）。 生产用水：项目生产用水环节主要为原料配料用水以及设备清洗用水。 根据项目用料配比，成品中水占比约三分之一，则项目配料用水总用量为500t/a。 项目每天需对生产设备罐体进行清洗，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月9日），项目生产废水产生系数为0.23吨/吨-产品，则项目清洗废水产生量为 345t/a（1.15t/d），考虑清洗废水量产污系数0.9，则项目清洗用水量为383t/a（1.28t/a），清洗废水经“絮凝沉淀+活性炭过滤+超滤膜过滤”废水处理设施处理后回用于清洗环节，不外排。 综上所述，项目总用水量为683t/a（2.28t/d），无生产废水外排，生活污水排放量为0.8m3/d（240t/a）。 （2）水平衡图 图2-1 项目水平衡图（单位：t/a） 五、车间平面布置 项目车间平面布置见附图5，泉州瞐森新材料科技有限公司根据工艺生产流程、交通运输的要求，结合场地自然条件，经技术经济比较后进行合理布局。车间布局依次为原料及产品暂存区、生产加工区域，车间内布置原料及产品暂存区、一般固体废物暂存区及危险废物暂存间等，各功能区分区明确。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目生产工艺流程及产污环节如下： 图2-2 项目生产工艺流程图及产污环节 工艺说明： 项目原料无块状，无需研磨、破碎，生产过程采用分散搅拌机即可完成。将所有原料按照一定配比投入分散搅拌机内，在密闭状态下分散高速搅拌，在设备出口设置过滤网，出料灌装的同时达到过滤，最后包装入库成品。 产污环节： ①废水：职工生活产生的生活污水和设备清洗废水。 ②废气：生产过程中大气污染源主要为非甲烷总烃、粉尘。 ③噪声：设备运行过程中产生的噪声。 ④固废：项目生产固废主要为滤渣、原料空桶（含乳液空桶、助剂空桶）、除尘器收集的粉尘以及员工生活垃圾等。 表2-5 项目产污节点一览表 类型 污染源名称 产污环节 主要污染因子 环保措施 废气 投料粉尘 投料 颗粒物 集气收集后经过“袋式除尘+活性炭”处理达标后排放 分散搅拌废气 分散搅拌 非甲烷总烃 灌装废气 灌装 非甲烷总烃 废水 生活污水 职工生活 pH、COD、NH3-H、SS、BOD5 经化粪池处理后排入污水处理厂进一步处理 清洗废水 设备清洗 色度、COD、NH3-H、SS、BOD5 清洗废水经“絮凝沉淀+活性炭过滤+超滤膜过滤”废水处理设施处理后回用于清洗环节，不外排 噪声 主要生产设备噪声 设备传动 Leq(A) 厂房隔声、设备维护 固废 除尘器粉尘 废气处理 颗粒物 回用于投料工序 过滤工序产生的滤渣 灌装 滤渣 暂存于一般固废区用托盘盛装，定期由相关企业回收 废水处理污泥 废水处理 污泥 废活性炭（废水） 废水处理 废活性炭（废水） 由设备厂家定期上门更换回收 废活性炭（废气） 废气处理 废活性炭（废气） 由有资质的单位处置 原料空桶 原料使用 乳液、助剂等 原料空桶暂存于为危废间内，定期由生产厂家回收 生活垃圾 职工生活 职工生活垃圾 由环卫部门清运处理 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | （1）水环境质量现状 1）水环境质量标准 项目所在区域纳污水体为湄洲湾峰尾海域。根据《福建省人民政府关于印发福建省近岸海域环境功能区划（修编）的通知》（闽政﹝2011﹞45号），湄洲湾峰尾海域为三类区，主导功能为工业用水、航运，辅助功能为旅游、养殖、纳污，水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类水质标准。 项目附近水体为前黄溪，根据《泉州市地表水环境功能区类别划分方案修编》及各县市环境功能区划，前黄溪执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，详见表3-2。 表3-1 《海水水质标准》（GB3097-1997） 单位：mg/L 项 目 第一类 第二类 第三类 第四类 pH（无量纲） 7.8~8.5 同时不超过该海域正常变动范围得0.2pH单位 6.8~8.8 同时不超过该海域正常变动范围的0.5pH单位 SS 人为增加的量≤10 人为增加的量≤100 人为增加的量≤150 化学需氧量（COD）≤ 2 3 4 5 生化需氧量（BOD5）≤ 1 3 4 5 无机氮（以N计）≤ 0.20 0.30 0.40 0.50 活性磷酸盐（以P计）≤ 0.015 0.030 0.045 表3-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1（摘录） 序号 污染物名称 Ⅲ类标准限值 单位 1 pH 6～9 无量纲 2 溶解氧（DO） ≥5 mg/L 3 高锰酸盐指数 ≤6 mg/L 4 五日生化需氧量（BOD5） ≤4 mg/L 5 化学需氧量（COD） ≤20 mg/L 6 氨氮（NH3-N） ≤1.0 mg/L 7 总磷（TP） ≤0.2 mg/L 2）水环境质量现状 根据《泉州市生态环境状况公报2022年度》（泉州市生态环境局，2023年6 月5日）：全市主要流域14个国控断面、25个省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质为100%；其中，Ⅰ～Ⅱ类水质比例为46.2%。全市县级及以上集中式生活饮用水水源地共 12个，Ⅲ类水质达标率100%。其中，Ⅰ～Ⅱ类水质点次达标率31.9%。全市34条小流域的39个监测考核断面（实际监测38个考核断面，厝上桥断流暂停监测）Ⅰ～Ⅲ类水质比例为94.7%（36个），Ⅳ类水质比例为5.3%（2个，分别为晋江九十九溪乌边港桥断面、惠安林辋溪峰崎桥断面）。全市近岸海域水质监测站位共36个（含19个国控点位，17个省控点位），一、二类海水水质站位比例94.4%。项目所在区域为湄洲湾峰尾海域海域三类区，海水水质符合《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类水质标准。 （2）大气环境质量现状 1）大气环境质量标准 ①基本污染物 根据《泉州市环境空气质量功能区类别划分方案》，该区域环境空气质量功能类别为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单，部分指标详见表3-3。 表3-3 环境空气质量标准（摘录） 污染物名称 取值时间 浓度限值 标准来源 二氧化硫（SO2） 年平均 60μg/m3 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 二氧化氮（NO2） 年平均 40μg/m3 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 一氧化碳（CO） 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 臭氧（O3） 日最大8小时平均 160μg/m3 1小时平均 200μg/m3 颗粒物 （粒径小于等于10μm） 年平均 70μg/m3 24小时平均 150μg/m3 颗粒物 （粒径小于等于2.5μm） 年平均 35μg/m3 24小时平均 75μg/m3 总悬浮颗粒物（TSP） 年平均 200μg/m3 24小时平均 300μg/m3 ②其他污染物 项目特征因子非甲烷总烃环境空气质量标准参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值中的总挥发性有机物（TVOC）标准值，详见表3-4。 表3-4 特征污染因子排放标准 单位：mg/m3 项目 质量标准值（μg /m3） 总挥发性有机物（TVOC） 600（8h平均） 1200（1h平均）注① 注：①总挥发性有机物小时标准值按8小时均值2倍进行控制。 2）环境空气质量现状 根据《泉州市生态环境状况公报2022年度》（泉州市生态环境局，2023年6 月5日）：按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》（HJ633-2012）评价，泉州市区环境空气质量达标天数比例95.9%。全市11个县（市、区）和泉州开发区、泉州台商投资区环境空气质量达标天数比例范围94.7%～100%。按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》（HJ633-2012）评价，泉州市区环境空气质量指数（AQI）类别以优良为主。泉州市区空气质量优的天数191天，良的天数159天，轻度污染的天数15天（首要污染物均为臭氧），未出现中度及以上污染日。按照《城市环境空气质量排名技术规定》（环办监测〔2018〕19号）评价，泉州市区环境空气质量综合指数为2.58，首要污染物为臭氧；11个县（市、区）和泉州开发区、泉州台商投资区的环境空气质量综合指数范围为2.09～2.65，首要污染物为臭氧或颗粒物。由此可知，项目所在区域环境质量现状能符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)修改单中二级标准，城市环境空气质量达标。 根据《建设项目环境影响报告表内容、格式及编制技术指南常见问题解答》（来源于生态环境部环境工程评估中心主办的环境影响评价网：编制技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有的监测数据。”因此本项目排放的非甲烷总烃在国家、地方环境空气质量标准中无限值，故不进行监测。 （3）声环境质量现状 1）声环境质量标准 本项目位于福建省泉州市泉港区驿峰西路6号，区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准，即昼间环境噪声≤65dB(A)，夜间环境噪声≤55dB(A)。 2）声环境质量现状 项目厂界外50m 范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中的具体编制要求，本项目可不开展声环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 一、大气环境保护目标 项目厂界外500m范围内大气环境保护目标见表3-5及附图4。 表3-5 大气环境保护目标一览表 序号 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功 能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 1 海滨村 北纬25.122857 东经118.869796 居住区 人群 GB3095-2012二类功能区 E 376 二、声环境保护目标 项目厂界外50m范围内无学校、医院、居民区等声环境保护对象分布，不涉及声环境保护目标。 三、地表水环境保护目标 项目所在区域周边地表水体为前黄溪，水体功能为一般排洪、农业用水、一般景观要求，不涉及饮用水源用途。 四、地下水环境保护目标 项目厂界外延500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源分布，不涉及地下水环境保护目标。 五、生态环境保护目标 项目用地范围已为建成厂区，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）大气污染物排放标准 项目运营期生产废气主要为投料工序产生的粉尘以及分散搅拌、灌装工序产生的有机废气。生产废气排放综合考虑《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）其他行业规定、《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值，从严执行，详见表3-6。 表3-6 生产废气排放标准 排放方式 污染物 大气污染物综合排放标准 工业企业挥发性有机物排放标准 涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准 挥发性有机物无组织排放控制标准 项目排放标准 有组织（颗粒物） 排气筒高度（m） 15 / ≥15 / 15 排放速率（kg/h） 3.5 / / / 3.5 浓度（mg/m3） 120 / 30 / 30 有组织（非甲烷总烃） 排气筒高度 15 15 ≥15 / 15 排放速率（kg/h） 10 1.8 / / 1.8 浓度（mg/m3） 120 100 100 / 100 无组织（颗粒物） 企业边界浓度限值（mg/m3） 1.0 / / / 1.0 无组织（非甲烷总烃） 企业边界浓度限值（mg/m3） 4.0 2.0 / / 2.0 厂区内1小时平均浓度值（mg/m3） / 8.0 10 10 8.0 厂区内监控点任意一次浓度值（mg/m3） / / 30 30 30 （2）水污染物排放标准 项目位于福建省泉州市泉港区驿峰西路6号，在泉港区污水处理厂服务范围内；项目生活污水排入泉港区污水处理厂前执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准；泉港区污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入湄洲湾峰尾海域。其部分指标详见表3-7。 表3-7 废水排放标准 类别 标准名称 项目 标准限值 废水 污水综合排放标准 （GB8978-1996）表4三级标准 pH 6-9 COD 500mg/L BOD5 300mg/L SS 400mg/L 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准 NH3-N 45mg/L 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准 pH 6-9 COD 50mg/L BOD5 10mg/L SS 10mg/L NH3-N 5mg/L （2） 噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，厂界噪声排放标准见下表。 表3-8 厂界噪声排放标准 类别 标准名称 项目 标准限值 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 昼间 65dB(A) 夜间 55dB(A) （3） 固体废物排放标准 一般工业固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)执行。危险废物暂存处位于生产车间，暂存区参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）“第四章生活垃圾”的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | （1）水污染物总量控制指标 项目无生产废水排放，外排废水主要为生活污水。根据《福建省人民政府关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽政[2016]54号）规定，生活污水污染物不需要进行总量调剂，不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围。 （2）大气污染物总量控制指标 根据《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文[2021]50号），涉新增VOCS排放项目，实施区域内VOCS排放1.2倍削减替代。 本工程总量控制见表3-9。 表3-9项目污染物排放总量控制表 单位：t/a 项目 排放量 总量控制指标 有机废气 VOCs |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目生产厂房为已建的厂房，只需进行简单的设备安装和管道铺设，没有土建施工。因此项目施工主要影响主要为施工噪声、施工废气、少量施工人员生活污水、生活垃圾等。 （1）项目施工人员均为附近居民，少量的施工生活污水依托化粪池处理后排入北峰污水处理厂，不会对周边水体造成影响。生活垃圾由环卫部门清运至泉港区生活垃圾发电厂处置。 （2）厂房简单装修和设备安装刷漆产生的极少量施工废气，随着施工期的结束而结束，通过厂房通风可减少施工废气的不利影响。 （3）施工噪声主要来自设备以及管道安装过程中电锯、切割机等产生的噪声。项目选用低噪声的施工设备，施工工期较短，产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性，噪声对周围影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废水环境影响分析 （1）废水污染源核算及环保措施 生活污水： 本项目职工20人，均厂外住宿，年工作300天。根据《行业用水定额》（DB35/T772-2018），不住厂职工生活用水量定额取50L/d•人，则项目生活用水量为1m3/d（300m3/a）；排水量按用水量的80%计，则生活污水排放量为0.8m3/d（240m3/a）。生活污水水质情况大体为COD：400mg/L；BOD5：200mg/L；SS：220mg/L；NH3-N：30mg/L；pH：6.5~8。 项目位于泉港区污水处理厂服务范围内，生活污水依托出租方化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值及污水处理厂进水水质要求后，废水通过市政污水管网排入泉港区污水处理厂处理。 生产废水： 项目每天需对生产设备罐体进行清洗，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月9日），项目生产废水产生系数为0.23吨/吨-产品，则项目清洗废水产生量为345t/a（1.15t/d）。清洗废水经“絮凝沉淀+活性炭过滤+超滤膜过滤”废水处理设施处理后回用于清洗环节，不外排。 项目工艺过程无化学反应，类比同类企业验收监测数据（《泉州建邦涂料有限公司新型环保水性涂料生产项目竣工环境保护验收监测报告表》（2022年7月）），清洗废水水质大体为：COD：497mg/L，BOD5：106mg/L，氨氮8.08mg/L，SS：2115mg/L。生产废水处理情况见表4-1。 项目生产废水处理情况一览表 项目 水量 COD BOD5 SS NH3-N 进水 浓度（mg/L） / 497 106 2115 8.08 产生量（t/a） 345 0.1715 0.0366 0.7297 0.0028 处理方式 去除率% / 90% 70% 98% 40% 出口 浓度（mg/L） / 49.7 31.8 42.3 4.848 出口量（t/a） 345 0.0171 0.0110 0.0146 0.0017 本项目废水污染产排环节、类别、污染物种类、污染物产生量及产生浓度、污染治理设施情况见下表4-2；废水排放量、污染物排放量和浓度、排放方式、排放去向及排放规律见表4-3；排污口基本情况及排放标准见表4-4。 废水产污源强及治理设施情况一览表 产排污环节 类别 污染物种类 产生浓度 产生量（t/a） 治理设施 处理能力 治理工艺 治理效率（%） 是否为可行技术 职工生活污水 生活污水 COD 400 0.096 60t/d 化粪池 50 否 BOD5 200 0.048 30 SS 220 0.0528 30 NH3-N 30 0.0072 / 设备清洗 生产废水 COD 497 0.1715 5t/d 絮凝沉淀+活性炭过滤+超滤膜过滤 90% 是 BOD5 106 0.0366 70% SS 2115 0.7297 98% NH3-N 8.08 0.0028 40% 废水污染物排放情况一览表 产排污环节 类别 污染物种类 废水排放量（t/a） 排放浓度（mg/L） 排放量 （t/a） 排放方式 排放去向 职工生活污水 生活污水 COD 360 50 0.012 间接排放 泉港区污水处理厂 BOD5 10 0.0024 SS 10 0.0024 NH3-N 5 0.0012 设备清洗 生产废水 COD 不外排 49.7 0 不外排 不外排 BOD5 31.8 0 SS 42.3 0 NH3-N 4.848 0 排污口及排放标准 产排污环节 类别 污染物种类 排放口基本情况 排放标准 编号及名称 类型 地理坐标 标准限值（mg/L） 标准来源 职工生活污水 生活污水 pH 生活污水排放口DW001 一般排放口 E118.867371, N25.118802， 6~9 GB8978-1996、GB/T31962-2015及泉港区污水处理厂进水水质 COD 50 BOD5 10 SS 10 NH3-N 5 （2）达标情况分析 项目运营过程废水仅为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后水质大体为COD：200mg/L、BOD5：140mg/L、SS：154mg/L、NH3-N：30mg/L、pH：7.0~8.0，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值及污水处理厂进水水质要求。 （3）废水治理措施可行性分析 生活污水： 项目无生产废水外排，外排废水主要为职工生活污水。职工生活污水依托出租方化粪池处理达标后，通过市政污水管网，纳入泉港区污水处理厂处理。 ①化粪池处理工艺简介 生活污水经污水管道进入化粪池，三级化粪池由相联的三个池子组成，中间由过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理，粪便在池内经过30天以上的发酵分解，中层粪液依次由1池流至3池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的，第3池粪液成为优质化肥。 ②纳入出租方化粪池可行性分析 项目生活污水拟排入出租方福建优致食品有限公司厂区化粪池预处理，出租方厂区生活污水管网已配套完成，本项目生活污水排放最大量为0.8t/d，目前，其他企业排入化粪池的废水量约8.5t/d。则项目投入运营后，化粪池处理废水量为9.3t/d，废水在化粪池的停留时间超过12h。因此，出租方化粪池有足够容量接纳本项目投产后的生活污水量，且不会影响化粪池的处理效率。 ③化粪池处理效果分析 根据工程分析及相关类比数据，该处理工艺对生活污水的处理效果见下表4-5。 化粪池处理效果 污染物 COD（mg/L） BOD5（mg/L） SS（mg/L） NH3-N（mg/L） 源强浓度 400 200 220 30 污染物去除率（%） 50 30 30 / 排放浓度 200 140 154 30 根据上表可知，生活污水经化粪池处理后水质可达GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值及泉港区污水处理厂进水水质要求，废水治理措施可行。 生产废水： 项目生产废水处理工艺流程图如下： 图4-1 生产废水处理工艺流程图 工艺说明：污水进入处理池，加入PAC、PAM药剂进行混凝，发生絮凝反应，形成大而细密的胶体悬浮物然后进入沉淀池，利用重力作用使絮凝的污染物沉淀下来。由泵把处理后的污水打进板框压滤机进行固液分离，过滤后的清水，水质清澈后进入清水池。然后通过水泵从清水池将水抽入活性炭过滤器进行过滤吸附过滤后，再经过超滤膜过滤，最后回用于清洗工序。 （4）废水纳入泉港区污水处理厂可行性分析 泉港区污水处理厂位于泉港区峰尾镇诚平村石狗尾海边，设计处理规模5万t/d，分两期建设，每期各2.5万t/d。2007年底，泉港区污水处理厂一期工程建成，处理规模2.5万 t/d，采用氧化沟污水处理工艺。2010年1月开始建设泉港区污水处理厂（一期）除臭工程，2010年9月除臭工程竣工。2011年泉港区污水处理厂投入试运行，由于现阶段仅城区污水管网接入泉港区污水处理厂，城区人口规模较小，接纳污水处理规模在1万t/d 以内。2012年底泉港区污水处理厂（一期）进行了阶段性竣工验收。2017年完成了提标改造工程。 ①处理能力可行性 泉港区污水处理厂设计处理规模为2.5万t/d，本项目生活污水总排放量为0.8t/d（240t/a），约占其污水处理厂设计处理能力的0.0032%。项目废水排放均不会对其正常运行造成冲击，可纳入泉港区污水处理厂统一处理。 ②处理工艺及设计进出水水质可行性分析 项目废水仅为职工生活污水，水质简单，无重金属及难降解污染物，生活污水经化粪池预处理后水质情况见表4-5，符合泉港区污水处理厂进水水质要求。 泉港区污水处理厂采用Morbal氧化沟，其出水水质为：COD≤50mg/L，BOD5≤10mg/L，SS≤10mg/L，氨氮≤5mg/L，TP≤0.5mg/L，尾水最终排入湄洲湾峰尾海域。 因此，从污水处理厂工艺、设计进出水水质分析，项目生活污水纳入泉港区污水处理厂处理是可行的。 （5）废水监测要求 项目废水监测点位、监测因子及监测频次见下表4-6。 废水监测计划一览表 监测点位 监测因子 监测频次 生活污水排放口 pH、COD、BOD5、NH3-N、SS 1次/年 二、废气环境影响分析 1、源强核算过程简述 （1）投料粉尘 项目粉状原料（主要为胶粉、高岭土、钙粉、石英砂）采用人工进行投料，投料过程采用人工缓慢投加。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6 月9日）中“2641 涂料制造行业系数手册”中水性工业涂料产污情况可知，粉尘产污系数为0.10kg/t-产品，则项目粉尘产生量为0.15t/a（0.0625kg/h）。 （2）搅拌、灌装有机废气 项目搅拌机采用密闭设备，仅在出料时灌装入包装桶过程中会有少量的有机废气挥发出来，本次环评以非甲烷总烃计。项目使用的乳液、助剂、色浆均不含易挥发成分，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月9日）中“2641 涂料制造行业系数手册”中水性工业涂料产污情况可知，挥发性有机物产污系数为2.00千克/吨-产品，则项目挥发性有机物产生量为3t/a（1.25kg/h）。 项目产生的投料、搅拌、灌装废气经“袋式除尘+活性炭”装置处理后通过1根15m高排气筒（排气筒编号为DA001）排放，风机风量约10000m3/h，收集效率为80%，对颗粒物的处理效率按90%计，对非甲烷总烃的处理效率按50%计。 投料、搅拌、灌装废气产排放情况一览表 污染源 污染 因子 产生情况 排放情况 处理效率 产生速率 产生量 排放浓度 排放速率 排放量 kg/h t/a mg/m3 kg/h t/a % 投料、搅拌、灌装废气（DA001） 颗粒物 0.0500 0.12 0.5 0.005 0.012 90 非甲烷总烃 1.0000 2.4 50 0.5 1.2 50 无组织 颗粒物 0.2500 0.6 / 0.2500 0.6 / 非甲烷总烃 0.0125 0.03 / 0.0125 0.03 2、废气污染物排放源汇总 项目废气污染源产排环节、污染物种类、污染物产生速率及产生量、排放速率及排放量见下表4-8，对应污染治理设施设置情况见表4-9，排放口基本情况及排放标准见表4-10。 废气污染物排放源信息汇总（产、排污情况） 产排污环节 污染源 污染物 核实方法 污染物产生 污染物排放 排放时间/h 产生速率（kg/h） 产生量（t/a） 排放 浓度mg/m3 排放 速率（kg/h） 排放量（t/a） 投料、搅拌、灌装工序 投料、搅拌、灌装废气（DA001） 颗粒物 产排污系数法 0.0500 0.12 0.5 0.005 0.012 2400 非甲烷总烃 1.0000 2.4 50 0.5 1.2 2400 无组织 颗粒物 0.2500 0.6 / 0.2500 0.6 2400 非甲烷总烃 0.0125 0.03 / 0.0125 0.03 2400 废气污染物排放源信息汇总表（治理设施） 产排污环节 污染物种类 排放形式 治理设施 处理工艺 处理能力（m3/h） 收集效率（%） 治理工艺去除效率（%） 是否为可行技术 投料、搅拌、灌装工序 非甲烷总烃 有组织 袋式除尘+活性炭 10000 80 50 是 颗粒物 有组织 10000 80 90 是 废气污染物排放源信息汇总表（排放口信息） 产排污 环节 污染物 种类 排放形式 排放口基本信息 排放标准 参数 温度 编号及名称 类型 地理坐标 投料、搅拌、灌装工序 颗粒物、非甲烷总烃 有组织 H：15m Φ：0.3m 25℃ DA001投料、搅拌、灌装废气排放口 一般排放口 E118.867303, N25.118882 GB37824-2019 3、非正常排放及防范措施 （1）非正常排放情形及排放源强 非正常排放情况指设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排污。根据本项目的情况，结合同类企业运营情况，确定项目非正常排放情况为有组织废气污染治理设施发生故障、运转异常（如风机故障、集气管道破裂等），或维护不到位导致废气处理设施效率降低等非正常工况，情形如下。 ①投料、搅拌、灌装废气处理设施故障，导致废气事故排放。 本评价按最不利情况考虑，即废气处理效率降低为0%的情况下污染物排放对周边环境的影响。由于生产过程中废气事故排放效果不显著，短时间内难以发现，非正常工况持续时间按1h计，发生频率按1次/年。项目非正常工况下废气排放源强核算结果见下表4-14。 废气非正常排放源强核算结果 产污环节 污染物 种类 排放方式 持续时间/h 排放浓度/（mg/m3） 排放速率/（kg/h） 排放量/（t/a） 发生频次 投料、搅拌、灌装工序 颗粒物 有组织 1 5 0.0500 0.12 1次/年 NMHC 有组织 1 100 1.0000 2.4 1次/年 （2）非正常排放防治措施 针对以上非正常排放情形，本评价建议建设单位在生产运营期间采取以下控制措施以避免或减少项目废气非正常排放。 ①规范车间生产操作，避免因员工操作不当导致工艺设备、环保设施故障引发废气事故排放。 ②定期对生产设施及废气处理设施进行检查维护，杜绝非正常工况发生，避免非正常排放出现后才采取维护措施。 综上，项目在采取上述非正常排放防范措施后，非正常排放发生频率较低，非正常排放下污染物排放量较少，非正常工况可及时得到处理，因此本项目废气非正常排放对周边大气环境影响较小。 4、达标情况分析 根据废气污染物排放源强信息，投料、搅拌、灌装废气收集后采用“袋式除尘器+活性炭吸附装置”进行处理，排气筒出口颗粒物排放浓度为0.5mg/m3、排放速率为0.005kg/h，非甲烷总烃排放浓度为50mg/m3、排放速率为0.5kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）其他行业规定、《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）相关限值要求（颗粒物排放浓度≤30mg/m3、排放速率≤3.5kg/h，非甲烷总烃排放浓度≤100mg/m3、排放速率≤1.8kg/h）。 5、大气影响分析 根据泉州市生态环境局公布的环境质量资料及引用的大气环境质量现状监测报告，项目所在区域大气环境质量现状状况良好，具有一定的大气环境容量。项目生产工序产生的废气均配套相应废气治理设施，对周边环境影响较小。 （1）布袋除尘器工作原理 布袋除尘器结构主要由除尘器出灰斗、进排风道、过滤室（中、下箱体）、清洁室、滤袋等构成，是基于过滤原理的过滤式除尘设备，利用有机纤维或无机纤维过滤布将气体中的粉尘过滤处理。 除尘过程：含尘气体由进气口进入中部箱体，从滤袋外进入布袋内，粉尘被阻挡在滤袋外的表面，净化的空气进入袋内，再由布袋上部进入上箱体，最后由排气管排出。 布袋除尘器的除尘效率高，可捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘，除尘效率可达99%以上，同时其结构简单，使用灵活，运行稳定，投资较少（与电除尘器相比较），维护方便是一种干式净化设备，收集的粉尘容易回收利用。 活性炭吸附装置 利用活性炭多微孔的吸附特性吸附有机废气是一种最有效的工业处理手段。活性炭吸附床采用新型蜂窝活性炭，该活性炭比表面积和孔隙率大，吸附能力强，具有较好的机械强度、化学稳定性和热稳定性，净化效率高达90%以上。有机废气通过吸附床，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。从活性炭吸附床排出的气流已达排放标准，空气可直接排放。 鉴于项目有机废气的处理效果主要取决于处理装置中活性炭的处理能力，为了确保本项目有机废气达标排放，要求建设单位应定期对活性炭进行检查，并及时更换活性炭，更换后的废活性炭属于危险废物，委托有资质的单位回收处置。 通过采取以上废气治理措施后，对周边环境影响较小。 6、废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造 》（HJ1087-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020），项目废气监测点位、监测因子及监测频次见下表4-12。 废气监测计划一览表 监测点位 监测因子 监测频次 DA001投料、搅拌、灌装废气排放口 颗粒物、非甲烷总烃 1次/半年 厂区内 颗粒物、非甲烷总烃 1次/半年 厂界 颗粒物、非甲烷总烃 1次/半年 7、卫生防护距离 卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离，卫生防护距离范围内不应设置居住性建筑物。检索相关资料，本项目所属行业尚未制定卫生防护距离要求，本项目无组织排放污染物主要为颗粒物和非甲烷总烃，根据本项目无组织废气及其污染物排放的特点，本评价依据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中规定的方法及当地的污染物气象条件计算项目卫生防护距离，其计算公式具体如下： 式中：Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r =（S/π）0. 5； B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表4-13查取。 卫生防护距离计算系数 计算系数 工业企业所在地区近五年平均风速m/s L≤1000 m 1000＜L≤2000 m L＞2000 m 工业企业大气污染源构成类别注 I II III I II III I II III A ＜2 2~4 ＞4 400 700 530 400 470 350 400 350 260 400 700 530 400 470 350 400 350 260 80 380 290 80 250 190 80 190 110 B ＜2 ＞2 0.01 0.021 0.015 0.036 0.015 0.036 C ＜2 ＞2 1.85 1.85 1.79 1.77 1.79 1.77 D ＜2 ＞2 0.78 0.84 0.78 0.84 0.57 0.76 注：工业企业大气污染源分为三类 I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者； II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的三分之一，或是虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定； III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应批指标确定者。 项目无组织排放废气均定为Ⅱ类。项目所在地区全年平均风速1.6m/s，无组织排放单元等效半径按车间进行等效换算。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中“当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。”项目生产车间颗粒物等标排放量为2.778×105m3/h，非甲烷总烃等标排放量为6.3×103m3/h，两种污染物的等标排放量相差大于10%；故本评价选取颗粒物为项目无组织排放的主要特征大气有害物质，各参数选取及相关卫生防护距离计算结果见表4-13。项目无组织排放废气均定为II类。项目所在地区全年平均风速1.6m/s，无组织排放单元等效半径按车间进行等效换算。各参数选取及相关卫生防护距离计算结果见表4-14。 卫生防护距离计算结果 污染源 污染物 Cm (mg/m3) Qc (kg/h) A B C D L (m) 防护距离(m) 生产车间 颗粒物 0.9 0.25 400 0.010 1.85 0.78 30.506 50 由上表可知，项目生产车间卫生防护距离为50m，项目卫生防护距离见附图6，项目卫生防护距离内主要为项目周边他人厂房和道路等，无环境敏感目标。 三、噪声环境影响分析 （1）噪声源情况 项目主要噪声源强为运营期间生产设备运行时产生的噪声。根据类比同类型企业，在正常情况下，设备噪声压级在60~85dB（A）之间。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法，厂房（车间）内多个噪声源叠加的综合噪声计算公式如下： 项目主要生产设备一览表 噪声源 数量 噪声源强 dB（A） 等效声源相对坐标（X，Y，Z） 排放规律 采取措施 降噪效果dB(A) 分散搅拌机 12台 60~75 12，8，1 持续 低噪声设备，设置减振基座，厂房隔声 ≥15dB（A） 真石漆设备 6台 75~85 12，13，1 注：以项目厂房中心为相对坐标原点(0,0,0)，以正东向为X轴，正北向为Y轴；同个车间内的同类型高噪声设备机台等效为1个点声源，等效点源声压级为各声源声压级的能量总和，坐标点取等效点源中心坐标。 （2）达标情况分析 项目50m范围内无声环境保护目标，为了评价项目厂界噪声达标情况，将噪声源作点声源处理，考虑车间内噪声向车间外传播过程中，近似地认为在半自由场中扩散。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法，噪声预测模式如下： A. 室内声源等效室外声源声功率级计算 1) 计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：LP1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw为某个声源的倍频带声功率级，r为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。 2) 计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 3) 计算出室外靠近围护结构处的声压级： 4) 将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声(S)处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：S为透声面积，m2。 5) 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 B. 工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg为建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；T为用于计算等效声级的时间，s；N为室外声源个数；ti为在T时间内i声源工作时间，s，M为等效室外声源个数；tj为在T时间内j声源工作时间。 C.预测结果 在采取降噪措施后，项目运营过程设备噪声对厂界噪声的贡献值见下表4-16。 项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 点位 贡献值 达标情况 标准限值 东北侧厂界 52.7 达标 GB12348-2008中3类标准 昼间≤65、夜间≤55 东南侧厂界 43.7 西南侧厂界 44.2 西北侧厂界 48.5 （3）噪声污染防治措施 项目运营期厂界噪声可达标排放，为了更进一步减少噪声对周围环境的影响，建议项目采取以下降噪措施： （1）加强设备日常维护，维持设备处于良好的运转状态； （2）采取墙体隔声； （3）对噪声设备采取减振、隔音等降噪措施。 项目采取如上措施后，对周边环境影响不大，噪声处理措施基本可行。 （4）噪声监测计划 监测计划一览表 监测位置 监测项目 监测频次 执行环境质量标准 厂界 等效A声级 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》的3类标准（GB12348-2008） 3、固废环境影响分析 3.1固废产生及处置情况 根据工程分析，项目产生的固体废物为一般工业固废、危险废物及职工的生活垃圾。 （1）一般工业固废 ①除尘器收集的粉尘 根据废气源强核算，有组织废气颗粒物收集量为0.12t/a，排放量为0.012t/a，则项目布袋除尘器收集的粉尘为0.122t/a，集中收集后回用于生产。 ②废水处理污泥 根据“表4-1 项目生产废水处理情况一览表 ”，治理前后SS去除量0.7151t/a，即干基污泥产生量为0.7151t/a。污泥脱水后含水率约为75%，则项目废水处理污泥产生量为2.86t/a（湿重）。经查阅，水性涂料生产废水处理产生的污泥不属于《国家危险废物名录》（2021 版）中所列的危险废物，故废水处理设施污泥按一般固废管理和处置。污泥打捞后集中收集暂存于一般固废暂存场所，使用加盖防渗容器盛装，做好三防措施，定期外售相关企业利用。 ③废活性炭（废水） 根据建设单位提供的设计材料，废水处理设施活性炭单次填装量为0.03t，更换周期为4 次/年，则废活性炭（废水）的产生量约为0.12t/a（干基），废活性炭（废水）含水率大约为80%，则废活性炭（废水）产生量湿重为0.6t/a。经查阅，水性涂料生产废水处理产生的废活性炭（废水）不属于《国家危险废物名录》（2021版）中所列的危险废物，故废活性炭（废水）按一般固废管理和处置。废活性炭（废水）更换后暂存于一般固废暂存场所，使用防渗容器盛装，做好三防措施，由厂家定期更换回收利用。 ④过滤工序产生的滤渣 项目过滤工序会产生滤渣，产量量约0.5t/a。成分与废水处理污泥相近，集中收集后暂存于一般固废暂存场所，使用加盖防渗容器盛装，做好三防措施，定期外售相关企业利用。 项目的一般工业固体废物暂存场所设置在生产车间内（面积约30m2），暂存场所可做防风防雨防渗漏，基本可符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中的要求。 （2）生活垃圾 生活垃圾产生量计算公式如下： G=K·N·D×10-3 其中：G —生活垃圾产生量（t/a）；K—人均排放系数（kg/人·天）； N—人口数（人）；D—年工作天数（天）。 根据我国生活垃圾排放系数，不住厂职工生活垃圾排放系数取K＝0.5kg/人·天，项目职工20人，均不住厂，按300天/年计，则项目生活垃圾产生量为3t/a。 （3）危险废物 ①废活性炭 项目有机废气拟采用活性炭吸附装置处理，活性炭使用一段时间后会因失效产生废活性炭。废气处理设施废活性炭产生量参照《活性炭纤维在挥发性有机废气处理中应用》（杨芬、刘品华）的试验结果表明，本评价活性炭吸附量取0.25kg，本项目投料、搅拌、灌装工序共有1.2吨有机废气被吸附处理，故该工序年使用的活性炭约4.8吨。废活性炭属于危险废物（废物类别：HW49其他废物，废物代码：900-039-49），建设单位应及时更换饱和的活性炭，保证处理设施的去除效率。活性炭吸附装置单次填充的活性炭量1t，更换周期约每60个工作日更换一次，一年更换5次，则项目废活性炭产生量为6.2t/a。 危险废物汇总表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 （吨/年） 产生工序及装置 形态 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 废活性炭 HW49 900-039-49 6.2 活性炭吸附装置 固体 有机废气 每60个工作日 T 委托有资质的单位进行处理 （4）原料空桶 项目原料使用后会产生原料空桶。根据业主提供，预计桶装乳液、助剂、色浆等液态原料空桶每年产生量约0.3t。根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）中6.1“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”不作为固体废物管理，但应按照危险废物的有关规定和要求对其贮存和运输进行严格的环境监管。因此，项目原料空桶不属于危险废物，可由生产厂家回收并重新使用，并保留回收凭证。废原料空桶暂存于处于生产车间，暂存区参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 固体废物产生及处置情况见下表4-19，项目运营过程产生的各项固体废物经妥善处置后，对周边环境影响不大。 固体废物产生、利用/处置情况汇总 固废名称 产生环节 属性 主要有毒有害物质 物理性质 年度产生量（t/a） 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量（t/a） 除尘器收集的粉尘 废气处理 一般固废 / 固态 0.122 一般固废暂存间（室内贮存、防风防雨） 回用于生产 0.122 废水处理污泥 废水处理 / 固态 2.86 外售给物资单位 2.86 废活性炭（废水） 废水处理 / 固态 0.6 由厂家定期更换回收利用 0.6 过滤工序产生的滤渣 过滤工序 / 固态 0.5 外售给物资单位 0.5 废活性炭 废气处理设施 危险废物 挥发性有机物、有毒有害物质 固态 6.2 桶装密封贮存，暂存于危险废物暂存间 委托有资质的单位进行处置 6.2 职工生活垃圾 职工生活 / / / 3 厂区垃圾桶 由环卫部门清运处理 3 原料空桶 / / / 固态 0.3 暂存于危险废物暂存间 由生产厂家回收利用 0.3 3.2固废管理要求 项目应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单的规定，以“减量化，资源化，无害化”为基本原则，在危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用和处置等全过程以及运营期、服务期满后等全时段加强管理，本项目的固体废物不会对周围环境产生不利影响。 危废管理要求： ①危险废物的收集包装 a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备； b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 危险废物堆放场应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)有关规定： a．按《环境保护图形标识－－固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2)及其2023年修改单要求设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c．要求必要的防风、防雨、防晒措施。 d．要有隔离设施或其他防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及用品，并设有报警装置和应急防护设施。 4、地下水、土壤 （1）污染源、污染物类型及污染途径 根据分析，项目建成运营后可能产生的地下水、土壤污染源及污染途径见下表4-20。 评价工作等级划分表 序号 污染源 污染物类型 污染途径 1 化学品仓库 化学品 化学品包装桶破裂，污染地下水及土壤 2 化粪池及配套隔油池、管道 废水 池底或池壁渗透，污水管网破裂，渗透地表，污染地下水及土壤 3 危险废物暂存间 危险废物 危险废物泄漏，污染地下水及土壤 （2）分区防控措施 根据项目生产设施、单位的特点及所处区域，将本项目划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。 1）重点污染防治区 指为污染地下水环境的物料泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域，主要为危险废物暂存场所，对于重点污染防治区参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《石油化工企业防渗设计通则》（QSY1303-2010）的重点污染防治区进行防渗设计。即防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数<10-10cm/s）。 2）一般污染防治区 指污染地下水环境的污染物泄漏后，容易被及时发现和处理的区域。通过在抗渗钢筋(钢纤维)混凝土面层中掺水泥基防水剂，其下垫砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的缩缝、胀缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料、防渗填塞料达到防渗的目的。 主要包括污水处理设施、生产作业区，防渗要求为防渗层防渗等级应等效于厚度不小于1.5m的黏土防渗层，防渗系数<10-7cm/s。 3）非污染防治区 指不会对地下水环境造成污染的区域，主要为办公室等。 防渗要求：对于基本上不产生污染的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施。 （3）地下水、土壤环境影响分析 为了防止建设项目运行对地下水造成污染，从原料和产品的储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏）；同时针对厂区的地质环境、水文地质条件，对有害物质可泄漏到的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中。即从源头到末端全方位采取控制措施，防止建设项目运行对地下水造成污染。 项目采用主动防渗措施与被动防渗措施相结合方法，防止地下水受到污染。主要方法包括： ①主动防渗：即源头控制措施，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏事故降到最低程度。 ②被动防渗：即末端控制措施，主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下。对埋管的管沟应采用三布五油防腐防渗处理，比如：铺设有效的防渗地膜等。 项目运营过程中废水仅为职工生活污水，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等，一旦废水发生泄漏，将下渗进入地表，对地下水及土壤将产生一定的影响；另外，危险废物暂存场所地面破裂，危险废物泄漏，也将会对地下水环境产生一定的影响。本评价要求建设单位应严格按照环评要求分区防渗，在采取相应的措施后，本项目正常运营对地下水及土壤环境影响较小。 5、环境风险影响评价 据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B.1、附录 B.2及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中对各种化学品毒性分级，结合对该项目原辅料、污染物、产品等的理化性质分析，对项目所涉及的化学品进行物质危险性判定。根据项目实际情况，项目主要危险物质为异丙醇，存在于乳液、水性涂料成品和废活性炭。 （1）物质风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当存在多种危险物质时，按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的大存在总量，t； Q1，Q2……Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目各风险物质临界量及Q值，见表4-21。 项目风险物质Q值计算一览表 原料名称 最大储存总量 风险物质名称 风险最大储存总量 临界量 Q值 乳液 30t 异丙醇 0.6t 10t 0.06 水性涂料成品 30t 异丙醇 0.096t 10t 0.0096 废活性炭 6.2t 废活性炭 6.2t 50t 0.124 合计 0.1936 根据以上分析可知，本项目使用的危险物质数量与临界值的比值Q＜1，风险潜势为I。根据“关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知”环办环评〔2020〕33号，本项目无需开展专项评价。 危险物质污染途径及危害分析 根据本项目的生产工艺、使用的原辅材料，其风险源分别情况和污染途径见下表： 项目危险物质污染途径分析一览表 风险类别 风险源分布 污染途径 危害 泄漏、火灾、爆炸 生产流水线、 原料仓库 乳液、水性涂料通过雨水管网进入水环境 通过周边雨水管道污染周边水体 火灾、爆炸产生的伴生/次生污染 生产流水线、 原料仓库 消防废水通过雨水管网进入水环境 通过周边雨水管道污染周边水体 危废储存间 泄漏 危废泄漏可迅速收集 危废迅速收集对周边环境影响较小 （3）环境风险防范措施及应急要求 为做到安全生产，使事故风险减小到最低限度，企业的生产管理部门应加强安全生产管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低各项事故发生的概率。 1）安全管理制度 ①制定安全生产责任制度和管理制度，明确规定员工上岗前的培训要求，上岗前的安全准备措施和工作中的安全要求，同时对危险化学品的使用、贮存、装卸等操作做出相应的规定。 ②制定安全检查制度，定期或不定期地进行安全检查，并如实记录安全检查的结果，同时制定隐患整改和反馈制度，对检查出的安全隐患及时完成整改。 ③危险化学品入库时，对质量、数量、包装情况以及有无泄漏等进行严格检查。 ④设置单独的危险化学品仓库。 2）火灾风险防范措施 ①预防措施：设置专职安全生产管理人员，经常检查，及时处理。 ②防护措施：定期进行消防知识培训，设置安全警示标识，配备若干灭火器和防护设施等。 ③应急处理：迅速撤离火灾污染区人员至上风处，并立即进行隔离，严格限制出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器。尽可能快用灭火器材进行灭火，根据火灾态势确定是否通知消防进行灭火。 3）其他风险防范措施 做好处理设备的日常管理工作。对设备处理效果、运行状态定期检查并记录。 ①在生产车间外配备有消防水泵，车间内配有灭火器等火灾消防器材，配备有电气防护用品和防火、防毒的劳保用品，并有专人管理和维护。 ②要求危险品仓库配备良好的通风措施，配备灭火器等火灾消防器材，远离火源。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001投料、搅拌、灌装废气排放口 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 袋式除尘+活性炭+15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级标准、《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）其他行业规定、《涂料、油墨及胶 黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）（颗粒物≤30mg/m3、颗粒物≤3.5kg/h；非甲烷总烃≤100mg/m3、非甲烷总 烃≤1.8kg/h） |
|  | 无组织排放 | 颗粒物 | 加强车间通风换气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值 （颗粒物≤1.0mg/m3） |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 厂区内监控点：《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表3限值（1小时平均浓度值≤8.0mg/m3）；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值要求（监控点处任意一次浓度值≤30.0mg/m3） |
|  |  |  |  | 企业边界监控点：《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表4限值（企业边界监控点浓度限值≤2.0mg/m3） |
| 地表水环境 | DW001 （生活污水） | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其中NH3-N指标应达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准中的规定限值 |
| 声环境 | 厂界 | Leq | 隔声减震降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | ①规范设置一般固废暂存场所，过滤工序产生的滤渣、除尘器收集粉尘分类收集后，外售给有关物资回收单位；除尘器收集的粉尘收集后回用于生产；废活性炭（废水）收集后由厂家定期更换回收利用。 ②规范设置危险废物暂存间，废活性炭等危险废物按相关要求收集、暂存，定期委托有资质的单位进行处置；原料空桶由生产厂家回收利用。 ③生活垃圾由环卫部门清运处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 落实厂区分区防渗措施 |
| 生态保护措施 | 项目租赁已建厂房，无施工期，不会对生态环境产生影响。 |
| 环境风险 防范措施 | 加强对危险废物暂存间管理，制定严格的检查制度、安全生产制度，配备一定数量的消防器材及设施。 |
| 其他环境 管理要求 | 一、排污申报 建设单位应按照《排污许可证管理暂行规定》相关规定申请和领取排污许可证，并按排污许可证相关要求持证排污，禁止无证排污或不按证排污。 二、三同时制度及环保验收 （1）建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染物达标排放。 （2）建立健全废水、废气、噪声等处理设施的操作规范和处理设施运行台账制度，做好环保设施和设备的维护和保养工作，确保环保设施正常运转和较高的处理率。 （3）环保设施因故需拆除或停止运行，应立即采取措施停止污染物排放，并在24小时内报告生态环境行政主管部门。 （4）建设单位应根据《建设项目环境保护管理条例》相关要求，按照生态环境主管部门规定的标准及程序，自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 环保设施验收监控项目见表5-1。 表5-1 建设项目竣工环境保护验收监测内容一览表 序号 污染物 产生情况 处理工艺和措施 监测因子 监测点位 验收依据 1 废水 生活污水 依托出租方化粪池（容积为30m3，处理能力60m3/d） pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 化粪池出口 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准（pH：6～9、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L）；《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）：氨氮≤45mg/L 2 废气 DA001投料、搅拌、灌装废气排放口 袋式除尘+活性炭+15m高排气筒排放 颗粒物、非甲烷总烃 处理设施进出口 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级标准、《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）其他行业规定、《涂料、油墨及胶 黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）（颗粒物≤30mg/m3、颗粒物≤3.5kg/h；非甲烷总烃≤100mg/m3、非甲烷总 烃≤1.8kg/h） 无组织废气 加强车间通风换气 颗粒物 上风向1个点、下风向3个点 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值 （颗粒物≤1.0mg/m3） 非甲烷总烃 厂区内监控点 厂区内监控点：《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表3限值（1小时平均浓度值≤8.0mg/m3）；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值要求（监控点处任意一次浓度值≤30.0mg/m3） 企业边界监控点 企业边界监控点：《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）表4限值（企业边界监控点浓度限值≤2.0mg/m3） 3 噪声 生产设备 隔声等措施 厂界达标排放 厂界 四周 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）3类标准（昼间≤65dB、夜间≤55dB） 3 固废 一般工业固废 项目在生产车间内设一般工业固体废物暂存场所，对固体废物进行临时收集、贮存；过滤工序产生的滤渣、除尘器收集粉尘分类收集后，外售给有关物资回收单位；除尘器收集的粉尘收集后回用于生产；废活性炭（废水）收集后由厂家定期更换回收利用。 落实情况 / 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中相关要求；危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求 危险废物 废活性炭由有资质的单位处置。 / 生活垃圾 环卫部门处理 / 原料空桶 由生产厂家回收利用 / 三、规范化排污口建设 （1）排污口规范化必要性 排污口规范化管理是实施污染物总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作可强化污染物的现场监督检查，促进企业加强管理和污染治理，实施污染物排放科学化、定量化管理。 （2）排污口规范化的范围和时间 一切技改、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，排污口必须规范化设置和管理。规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染治理设施的验收内容。 （3）排污口规范化内容 规范化排放口：排放口应预留监测口做到便于采样和测定流量，并设立标志（有要求监控的项目应论述）。执行《环境图形标准排污口(源)》（GB15563.1-1995）及《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其2023年修改单要求。见表5-2，标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 表5-2 厂区排污口图形符号（提示标志）一览表 排放部 位 项目 污水排放口 噪声排放源 废气排放口 一般固体 废物 危险废物 图形符号 形状 正方形边框 正方形边框 正方形边框 正方形边框 三角形边框 背景颜色 绿色 绿色 绿色 绿色 黄色 图形颜色 白色 白色 白色 白色 黑色 （4）排污口规范化管理 建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由生态环境主管部门签发登记证。建设单位应把排污口情况如排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物的各类、数量、浓度、排放规律、排放去向以及污染治理实施的运行情况建档管理，并报送生态环境主管部门备案。 四、信息公开 建设单位在福建环保网进行两次公示，第一次公示期限为2024年3月5日至2024年3月12日、第二次公示时间为2024年3月13日至2024年3月20日，项目公示期间，未接到群众来电来信投诉。 |

# 结论

泉州瞐森新材料科技有限公司年产水性涂料1500吨选址于福建省泉州市泉港区驿峰西路6号，项目的建设符合国家和地方当前产业政策，选址可行。所在区域水、气、声环境质量现状较好，能够满足环境功能区划要求；项目在运营期内要加强对废气、废水、噪声、固废的治理，确保污染处理设施正常运行、各项污染物达标排放，减小对周围环境的影响。在保证各项污染物达标排放的情况下，项目的建设是可行的。 编制单位（单位）：泉州市绿尚环保科技有限公司 2024年3月

# Text boxes

新鲜水

成品

配料用水

300

生活用水

化粪池

损耗38

清洗用水

污水处理站

污泥带走

40.14

345

2.14

342.86

500

500

损耗60

240

污水处理厂

840.14

水性乳液16%

助剂0.27%

石英砂36.67%

保护胶粉0.33%

高岭土6.67%

钙粉6.67%

色浆0.07%

水33.33%

投料

分散搅拌

成品

废气

灌装

废气、噪声

废气