# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

| 项目名称： | 南安市石井镇“三区两线”历史遗留废弃矿山生态修复项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 南安市石井镇人民政府 |
| 编制日期： | 2024年3月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 南安市石井镇“三区两线”历史遗留废弃矿山生态修复项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 黄伟玮 | 联系方式 | 18876252212 |
| 建设地点 | 南安市石井镇菊江村、苏内村、郭前村、院前村、溪东村、杨山村境内 |
| 地理坐标 | 图斑3505830610124001坐标：118°21'11.4368"，24°36'15.3412" 图斑3505830610124002坐标：118°21'14.9519"，24°36'10.3654" 图斑3505830610124004坐标：118°21'19.2944"，24°36'13.7615" 图斑编号3505830810021013坐标：118°21'46.7830"，24°39'56.8427" 图斑编号3505830810021017坐标：118°21'48.9680"，24°39'53.4590" 图斑编号3505830810021014坐标：118°21'47.2865"，24°40'06.0394" 图斑编号3505830810021015坐标：118°21'48.2635"，24°40'12.6395" 图斑编号3505830810021020坐标：118°21'51.4062"，24°40'15.7856" 图斑编号3505830810021023坐标：118°21'55.5828"，24°40'11.3345" 图斑编号3505830810021028坐标：118°22'02.1767"，24°40'11.8356" 图斑编号3505830810021032坐标：118°22'07.8811"，24°40'15.3009" 图斑编号3505830810021049坐标：118°22'25.3599"，24°40'26.5557" 图斑编号3505830810021052坐标：118°22'32.8151"，24°41'04.6090" 图斑编号3505830820019007坐标：118°21'35.1498"，24°39'47.8650" 图斑编号3505830820019009坐标：118°21'37.2870"，24°39'50.1938" 图斑编号CT3505832016000771004坐标：118°23'34.0265"，24°38'25.8804" 图斑编号CT3505832016000771007坐标：118°23'44.9983"，24°38'18.5492" 图斑编号CT3505832016000771008坐标：118°23'49.2478"，24°38'19.4024" 图斑编号CT3505832016000774003坐标：118°22'18.4100"，24°38'16.9504" 图斑编号CT3505832016000774004坐标：118°22'23.2818"，24°38'13.9288" 图斑编号ZJ3505832021004001坐标：118°21'35.4991"，24°37'48.8709" 图斑编号3505830810029013坐标：118°22'34.8002"，24°37'26.2222" 图斑编号3505830810029015坐标：118°22'39.3496"，24°36'43.9884" 图斑编号3505830810029014坐标：118°22'36.5753"，24°36'39.1923" |
| 建设项目 行业类别 | 八、非金属矿采选业10，石棉及其他非金属矿采选109，矿区修复治理工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 拟治理的24处历史遗留矿山图斑总面积648264.16m2 （合972.35亩） |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2477.38 | 环保投资（万元） | 444.72 |
| 环保投资占比（%） | 17.95 | 施工工期 | 48个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 (生态影响类) (试行)》，本项目不设置专项评价。具体专项评价设置原则及本项目判定情况见下表。 表1-1 专项评价设置原则与本项目判定情况对照表 专项评价的类别 设置原则 项目判定情况 是否设置专题 地表水 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部(配套的管线工程等除外)； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目 本项目为矿山生态修复项目，不设置地表水专项评价 否 地下水 陆地石油和天然气开采：全部；地下水(含矿泉水)开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目 本项目为矿山生态修复项目，不设置地下水专项评价 否 生态 涉及环境敏感区(不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位)的项目 项目不涉及环境敏感区，不设置生态专项 否 大气 油气、液体化工码头：全部； 干散货(含煤炭、矿石)、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目 本项目为矿山生态修复项目，不设置大气专项评价 否 噪声 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区(以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域)的项目；城市道路(不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道)：全部 本项目不涉及，不设置噪声专项评价 否 环境风险 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线(不含城镇天然气管线、企业厂区内管线)，危险化学品输送管线(不含企业厂区内管线)：全部 本项目为矿山生态修复项目，不涉及设置原则规定的情况。 否 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 与“三线一单”的符合性分析 泉州市人民政府于2021年11月3日发布了《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文【2021】50号），实施“三线一单”生态环境分区管控。本项目对照其要求对项目区与“三线一单”的符合性进行分析说明。 1.1与生态保护红线符合性分析 项目区位于石井镇菊江村、苏内村、郭前村、院前村、溪东村、杨山村境内，不位于国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。 本项目为矿山生态修复工程，为非工业项目，本生态修复工程不会降低生态功能、 不会减少生态红线面积、不会改变区域性质，项目区经南安市石井镇人民政府核查认定为历史遗留矿山，明确需开展生态修复，所以本生态修复工程符合相关政策要求，符合生态保护红线管控要求。 1.2与环境质量底线相符性分析 项目区地表水体为寿溪，寿溪水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据泉州市南安生态环境局2023年3月发布的《南安市环境质量分析报告（2022年度）》，项目区环境空气、地表水质量现状符合相应的环境标准要求。项目所在区域符合环境功能区划要求。 本项目为废弃矿山修复治理工程，非工业类项目，运营期无污染物排放；施工期在采取相应环保措施后，各种污染物均可达标排放，对区域环境影响较小，不会导致区域环境质量降级，故本次矿山生态修复工程的实施不会增加区域环境压力，符合区域环境质量控制的要求。故本次矿山修复工程的实施不会影响环境质量底线。 1.3与资源利用上线相符性分析 （1）土地资源利用上线 项目区位于石井镇菊江村、苏内村、郭前村、院前村、溪东村、杨山村境内，项目区原用地为工矿用地，用地范围内不涉及基本农田，本项目属于生态修复项目，不新增占地，工程施工结束后，用地类型根据实际地貌地形变更为林地、草地等，在生态修复过程中，不涉及资源的开采，符合资源利用上线的要求。 （2）水资源利用上线 项目区常年水量较大，能满足施工及后期植被浇灌用水需求，本项目施工期用水主要为施工机械冲洗废水、淋滤水及施工期初期雨水，用水量较少，不会增加水资源的利用负荷，符合水资源利用上线管控要求。 1.4与环境准入负面清单相符性分析 项目区位于石井镇菊江村、苏内村、郭前村、院前村、溪东村、杨山村境内，对照《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号）、《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50号）进行项目准入分析，详见表1-1、1-2。 表1-1 福建省生态环境总体准入要求 适用范围 准入条件 项目 情况 符合性 全省陆域 空间布局约束 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上新的煤电项目。 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 本项目属于矿山生态恢复项目，不属于空间布局约束范围内的项目，故项目建设与空间布局约束要求不相冲突。 符合 污染物排放管控 1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3.尾水排入近岸海城汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。 本项目属于矿山生态恢复项目，不涉及总磷、重金属排放，项目不涉新增VOCs排放 符合 对照上表，项目建设符合福建省生态环境总体准入要求。 表1-2 本项目与泉州市总体准入要求符合性分析 适用范围 准入条件 项目情况 符合性 泉州市陆域 空间布局约束 1.除湄洲湾石化基地外，其他地方不再布局新的石化中上游项目。 2.泉州高新技术产业开发区（鲤城园）、泉州经济技术开发区、福建晋江经济开发区五里园、泉州台商投资区禁止引进耗水量大、重污染等三类企业。 3.福建洛江经济开发区禁止引入新增铅、汞、镉、铬和砷等重点重金属污染物排放的建设项目，现有化工（单纯混合或者分装除外）、蓄电池企业应限制规模，有条件时逐步退出；福建南安经济开发区禁止新建制浆造纸和以排放氨氮、总磷等主要污染物的工业项目；福建永春工业园区严禁引入不符合园区规划的三类工业，禁止引入排放重金属、持久性污染物的工业项目。 4.泉州高新技术产业开发区（石狮园）禁止引入新增重金属及持久性有机污染物排放的项目；福建南安经济开发区禁止引进电镀、涉剧毒物质、涉重金属和持久性污染物等的环境风险项目。 5.未经市委、市政府同意，禁止新建制革、造纸、电镀、漂染等重污染项目。 本项目属于矿山生态恢复项目，不属于空间布局约束范围内的项目，故项目建设与空间布局约束要求不相冲突。 符合 污染物排放管控 涉新增VOCs排放项目，实施区域内VOCs排放1.2倍削减替代。 项目不涉新增VOCs排放 符合 对照上表，项目建设符合泉州市生态环境准入清单的相关要求。 项目区位于石井镇菊江村、苏内村、郭前村、院前村、溪东村、杨山村境内，对照《泉州市陆域环境管控单元图》，项目区涉及南安市一般生态空间-水土流失控制环境管控单元和南安市重点管控单元2，具体分析见表1-3。 表1-3 本项目与泉州市陆域环境管控单元准入要求符合性分析 环境管控单元编码 环境管控单元 名称 管控 单元 类别 管控要求 项目 情况 ZH35058310010 南安市一般生态空间-水土流失控制 优先保护单元 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求：禁止毁林开荒、烧山开荒。禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 允许开发建设活动的要求：在五度以上坡地开发园地必须采取水土保持措施。 本项目属于矿山生态恢复项目，不涉及管控要求情况 ZH35058320012 南安市重点管控单元2 重点管控单元 空间布局约束 1.严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，城市建成区内现有有色等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。城市主城区内现有有色等重污染企业环保搬迁项目须实行产能等量或减量置换。 2.新建高 VOCs 排放的项目必须进入工业园区。 本项目属于矿山生态恢复项目，不涉及管控要求情况 污染物排放管控 1.在城市建成区新建大气污染型项目，二氧化硫、氮氧化物排放量应实行1.5倍削减替代。 2.新建有色项目执行大气污染物特别排放限值。 3.城镇污水处理设施排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，并实施脱氮除磷。 本项目属于矿山生态恢复项目，不涉及管控要求情况 环境风险防控 单元内现有有色金属冶炼和压延加工业、化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险的企业，应建立风险管控制度，完善污染治理设施，储备应急物资。应定期开展环境污染治理设施运行情况巡查，严格监管拆除活动，在拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施活动时，要严格按照国家有关规定，事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 本项目属于矿山生态恢复项目，不涉及管控要求情况 资源开发效率要求 高污染燃料禁燃区内，禁止使用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施。 本项目属于矿山生态恢复项目，不涉及管控要求情况 对照上表，项目建设符合《泉州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（泉政文〔2021〕50号）的相关要求。 综上所述，项目选址和建设符合“三线一单”控制要求；不会触及区域环境质量底线；资源占用率小，不突破区域资源利用上线。 同时查阅《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在禁止准入类和限制准入类中；查阅《泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）》，项目不在禁止投资和限制投资类别中。 1.5、与产业政策的符合性分析 本项目为废弃矿山修复治理工程，属于《产业结构调整指导目录（2023年本）》中“第一类 鼓励类-四十二 、环境保护与资源节约综合利用-2、生态环境修复和资源利用：矿山生态环境恢复工程”，因此本项目属于鼓励类项目，符合国家产业政策。 同时查阅《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在禁止准入类和限制准入类中；查阅《泉州市内资投资准入特别管理措施（负面清单）》，项目不在禁止投资和限制投资类别中。 综上，本项目符合国家及地方现行产业政策要求。 1.6、与《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》（国土资发〔2016〕63号）的符合性分析 《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》(国土资发〔2016〕63号)中要求“(三)加快历史遗留问题的解决。1、明确任务要求。各地要将矿山地质环境历史遗留问题的解决作为建设美丽中国的重要任务，纳入当地政府生态环境保护的目标任务，明确要求，分工负责，限期完成，严格考核和问责制度。2、加大财政资金投入。各级地方财政要加大资金投入力度，拓宽资金渠道，为废弃矿山、政策性关闭矿山等历史遗留的矿山地质环境恢复治理提供必要支持。3、鼓励社会资金参与。按照“谁治理、谁受益”的原则，充分发挥财政资金的引导带动作用，大力探索构建“政府主导、政策扶持、社会参与、开发式治理、市场化运作”的矿山地质环境恢复和综合治理新模式。4、整合政策与资金。各地可根据本地实际情况，将矿山地质环境恢复治理与新农村建设、棚户区改造、生态移民搬迁、地质灾害治理、土地整治、城乡建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦利用等有机结合起来，加强政策与项目资金的整合与合理利用，形成合力，切实提高矿山地质环境保护和恢复治理成效。对历史原因造成耕地严重破坏且无法恢复的，按照规定，补充相应耕地或调整耕地保有量。” 本项目属于矿山生态修复项目，项目建设可以消除采矿活动产生的地质灾害隐患，恢复或使地形地貌景观与周边自然环境相协调，恢复损毁土地的利用功能，提升生态环境质量和水土保持能力。因此，本项目符合《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》(国土资发〔2016〕63号)中的加快历史遗留问题解决的要求。 1.7、与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》的符合性分析 原环境保护部在2013年发布国家环境标准《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013），本项目建设与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》相符性分析见下表。 表1-4 与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》相符性分析一览表 规范要求 项目相符性分析 矿山生态保护 在国家和地方各级人民政府确定的重点（重要）生态功能区内建设矿产资源基地，应进行生态环境影响和经济损益评估，按评估结果及相关规定进行控制性开采，减少对生态空间的占用，不影响区域主导生态功能。在水资源短缺、环境容量小、生态系统脆弱、地震和地质灾害易发地区，要严格控制矿产资源开发。 不涉及。本项目为废弃矿山修复治理工程，不属于在国家和地方各级人民政府确定的重点（重要）生态功能区内建设矿产资源基地，也不属于在水资源短缺、环境容量小、生态系统脆弱地震和地质灾害易发地区进行矿产资源开发。 矿山开采前应在矿区范围及各种采矿活动的可能影响区进行生物多样性现状调查，对于国家或地方保护动植物或生态系统，须采取就地保护或迁地保护矿山生物多样性。 符合。本项目为废弃矿山修复治理工程，对治理区周围的动植物及植被情况进行了调查，未发现相关国家及地方重点保护动植物。 采矿产生的固体废物，应在专用场所堆放，并采取措施防止二次污染；禁止向河流、湖泊、水库等水体及行洪渠道排放岩土、含油垃圾、泥浆、煤渣、煤矸石和其他固 体废物。 符合，本项目为废弃矿山修复治理工程，设置临时堆场，所有固体废物均得到有效处置，不外排。 评估采矿活动对地表水和地下水的影响，避免破坏流域水平衡和污染水环境； 采矿区与河道之间保留环境安全距离， 防止采矿对河流生物、河岸植被、河流水环境功能和防洪安全造成破坏性影响。 符合，本项目为废弃矿山修复治理工程，治理活动对周围地表水影响不大。 矿区专用道路选线应绕避环境敏感区和环境敏感点，防止对环境保护目标造成不利影响。 符合，本项目治理设置专用道路，外运沿途尽量避开环境敏感点，有经过时禁鸣喇叭，对村庄影响不大。 排土场、采场、尾矿库、矿区专用道路等各类场地建设前，应视土壤类型对表土进行剥离。剥离的表层土壤不能及时铺覆到已整治场地的，应选择适宜的场地进行堆存，并采取围挡等措施防止水土流失。 符合，本项目为废弃矿山修复治理工程，项目回填土主要来自矿山尾渣及周边矿山剥离表土。 露天采场生态恢复 场地整治与覆土 露天采场的场地整治和覆土方法根据场地坡度来确定。水平地和15°以下缓坡地可采用物料充填、底板耕松、挖高垫低等方法；15°以上陡坡地可采用挖穴填土、砌筑植生盆(槽)填土、喷混、阶梯整形覆土、安放植物袋、石壁挂笼填土等方法。 本项目实施的场地整治和覆土方法符合相关要求 露天采场植被恢复 边坡治理后应保持稳定。非干旱地区露天采场边坡应恢复植被。 位于交通干线两侧、城镇居民区周边、景区景点等可视范围的采石宕口及裸露岩石，应采取挂网喷播种植藤本植物等工程与生物措施进行恢复，并使恢复后的宕口与周围景观相协调。 本项目采取的植被恢复措施符合相关要求 露天采场恢复与利用 平原地区的露天采场应平整、回填后进行生态恢复，并与周边地表景观相协调，位于山区的露天采场可保持平台和边坡。 露天采场回填应做到地面平整，充分利用工程前收集的表土和露天采场风化物覆盖于表层，并做好水土保持与防风固沙措施。 恢复后的露天采场进行土地资源再利用时，在坡度、土层厚度、稳定性、土壤环境安全性等方面应满足相关用地要求。 本项目采取的平整、回填措施符合相关要求 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 项目区位于南安市石井镇菊江村、苏内村、郭前村、院前村、溪东村、杨山村境内，分别在石井镇中心城区230°～337°方位，最近的直距约3.7km，最远的直距8.5m。本项目涉及修复治理24个历史遗留矿山，24个矿山图斑总面积648264.16m2，项目区北侧为G324，东侧为S201，南侧分布有福厦高速公路、S201、科院南路、成功大道及贤林大道等交通要道，交通便利。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 项目概况 1.1项目背景及评价内容 石井镇菊江村、苏内村、郭前村、院前村、溪东村、杨山村境内24个历史遗留矿山存在地形地貌景观破坏、土地侵占、潜在崩塌等地质问题。 根据自然资源部办公厅《关于印发﹤“十四五”历史遗留矿山生态修复行动计划﹥的通知》（自然资办发〔2022〕31号）和福建省自然资源厅制定的《福建省“十四五”历史遗留矿山生态修复行动计划实施方案》（闽自然资发〔2023〕13号）、《泉州市历史遗留废弃矿山生态修复三年行动计划》、《南安市历史遗留矿山生态修复三年行动方案》（2023年-2025年）等的要求，为加快推进历史遗留废弃矿山生态修复工作，促进生态文明建设，针对废弃矿山存在的生态问题，因地制宜，科学规划，综合施策，系统修复，达到恢复矿山整体生态功能的目的，石井镇人民政府拟对石井镇24个历史遗留矿山进行生态修复治理。2023年12月22日，受南安市石井镇人民政府委托，福建省197地质大队承担了该镇24个历史遗留矿山生态修复方案的编制任务。接受任务后，福建省197地质大队组织技术人员到拟治理图斑及周边进行了现场调查，并收集了相关资料，在此基础上按相关标准和技术规范编制了《南安市石井镇“三区两线”历史遗留废弃矿山生态修复方案》，该方案已于2014年1月13日通过泉州市自然资源和规划局审查，通过该生态修复方案的实施，能有效增加项目区内林地面积，加强其植被恢复建设，有效减少地质环境问题风险隐患及积水深坑安全隐患，有效恢复矿山生态环境，全面提升环境品质，促进人与自然和谐发展。 石井镇24个历史遗留矿山开采方式均为露天山坡式、露天凹陷 式开采，过去长期采矿活动严重破坏了矿山地质环境，突出地质环境问题主要表现在采场区块危岩的稳定性、凹陷开采形成深坑的安全性、 坡面水土流失等。由于历史原因，加之地方环保意识薄弱，上述地质环境问题至今未得到全面治理。在此背景以及在《南安市石井镇“三区两线”历史遗留废弃矿山生态修复方案》的基础上，南安市石井镇人民政府于2023年2月19日委托本公司编制《南安市石井镇“三区两线”历史遗留废弃矿山生态修复项目环境影响评价报告表》。根据《南安市石井镇“三区两线”历史遗留废弃矿山生态修复方案》，项目估算总额2477.38万元，服务年限48个月（含管护期36个月），主要实施内容为：治理恢复工程（主要为堆渣浮石清理、客土回填、挡土墙、防护围栏修筑、排水沟及沉淀池修筑、挂网喷播、警示牌设立、植物复绿措施等）、植被管护、监测工程（主要为植被管护、崩塌体、滑坡体监测、地形地貌景观监测等），24个矿山的采矿主体遗失，项目实施主体为南安市石井镇人民政府。 “三区两线”是指省级以上自然保护区，省级以上风景名胜区，县级以上城市规划区等重要居民集中区周边；高速铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线，海岸线直观可视范围。“三区”指生态控制区，集中建设区、限制建设区，“两线”是指生态保护红线、永久基本农田保护红线。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，项目属于：“11、土砂石开采 101（不含河道采砂项目）：其他”类，应编制环境影响报告表。 1.2建设性质 新建 1.3建设单位 南安市石井镇人民政府 1.4修复范围 1.4.1历史遗留矿山图斑24处概况 项目24个历史遗留矿山图斑现状基本信息详见表2-1，项目区地理位置详见图2-1、图2-2。 |

|  | 表2-1 南安市石井镇24处历史遗留废弃矿山图斑基本信息一览表 序号 图斑编号 图斑位置 坐标（GCJ-02坐标系） 图斑红线面积（m2） 图斑属性 目前环境问题 修复方式 中心经度 中心纬度 1 3505830610124001 菊江村 118°21'11.4368" 24°36'15.3412" 3020.65 中转场地 土地损毁（含挖损、占压）以及土地裸露 工程修复 2 3505830610124002 菊江村 118°21'14.9519" 24°36'10.3654" 67096.25 采场 土地占压以及土地裸露 工程修复+转型利用 3 3505830610124004 菊江村 118°21'19.2944" 24°36'13.7615" 857.85 中转场地 图斑内机械占压 工程修复 4 3505830810021013 苏内村 118°21'46.7830" 24°39'56.8427" 51823.88 固体废弃物堆场 闲人闯入造成意外坠落的安全隐患 人工辅助 5 3505830810021017 苏内村 118°21'48.9680" 24°39'53.4590" 3683.41 采场 闲人闯入造成意外坠落的安全隐患 人工辅助 6 3505830810021014 苏内村 118°21'47.2865" 24°40'06.0394" 19521.32 采场 闲人闯入造成意外坠落的安全隐患 人工辅助 7 3505830810021015 苏内村 118°21'48.2635" 24°40'12.6395" 16283.14 采场 闲人闯入造成意外坠落的安全隐患 工程修复 8 3505830810021020 苏内村 118°21'51.4062" 24°40'15.7856" 4629.11 采场 未发现地质灾害安全隐患。 人工辅助 9 3505830810021023 苏内村 118°21'55.5828" 24°40'11.3345" 77653.43 采场 闲人闯入造成意外坠落的安全隐患 工程修复 10 3505830810021028 苏内村 118°22'02.1767" 24°40'11.8356" 12525.12 采场 土地损毁（含挖损、占压） 人工辅助 11 3505830810021032 苏内村 118°22'07.8811" 24°40'15.3009" 25383.47 采场 土地损毁（含挖损、占压）以及土地裸露 工程修复 12 3505830810021049 苏内村 118°22'25.3599" 24°40'26.5557" 108067.37 中转场地 土地损毁（含挖损、占压）以及土地裸露 工程修复+转型利用 13 3505830810021052 苏内村 118°22'32.8151" 24°41'04.6090" 16269.64 中转场地 闲人闯入造成意外坠落的安全隐患 工程修复+转型利用 14 3505830820019007 苏内村 118°21'35.1498" 24°39'47.8650" 10917.42 采场 闲人闯入造成意外坠落的安全隐患 人工辅助 15 3505830820019009 苏内村 118°21'37.2870" 24°39'50.1938" 12347.55 采场 闲人闯入造成意外坠落的安全隐患 人工辅助 16 CT3505832016000771004 郭前村 118°23'34.0265" 24°38'25.8804" 8891.76 中转场地 闲人闯入造成意外坠落的安全隐患 工程修复 17 CT3505832016000771007 郭前村 118°23'44.9983" 24°38'18.5492" 7123.22 中转场地 未发现地质灾害安全隐患。 工程修复+转型利用 18 CT3505832016000771008 郭前村 118°23'49.2478" 24°38'19.4024" 22231.35 中转场地 未发现地质灾害安全隐患。 工程修复+转型利用 19 CT3505832016000774003 院前村 118°22'18.4100" 24°38'16.9504" 28468.29 采场 存在落石、滚石等安全隐患 工程修复+转型利用 20 CT3505832016000774004 院前村 118°22'23.2818" 24°38'13.9288" 16030.56 采场 存在行人误入造成意外坠落的安全隐患、存在落石、滚石 的安全隐患 工程修复+转型利用 21 ZJ3505832021004001 院前村 118°21'35.4991" 24°37'48.8709" 73649.77 采场 存在落石、滚石的安全隐患 工程修复+转型利用 22 3505830810029013 杨山村 118°22'34.8002" 24°37'26.2222" 31254.3 中转场地 未发现地质灾害安全隐患 工程修复 23 3505830810029015 溪东村 118°22'39.3496" 24°36'43.9884" 15918.6 中转场地 未发现地质灾害安全隐患 工程修复+转型利用 24 3505830810029014 溪东村 118°22'36.5753" 24°36'39.1923" 14616.7 中转场地 未发现地质灾害安全隐患 转型利用 合计 -- -- -- 648264.16 -- -- -- |
| --- | --- |

|  | 图2-1：项目区地理位置图 图2-2：项目区图斑分布图 |
| --- | --- |

| 项目组成及规模 | 1.4.2本次核定的修复范围 （1）3505830610124001号图斑 3505830610124001号图斑红线面积为3020.65m2，中心坐标为：经度118°21'11.4368"，纬度24°36'15.3412"，原开采矿种为建筑用花岗石，图斑属性为中转场地。根据现场调查，图斑北侧为自然山体，东侧为平整的裸地，西侧为在建城市道路，西北侧为裸露的碎石边坡，南侧与3505830610124002号图斑相邻。图斑内北侧边坡高度约10～15m,坡度约为60～75°，强风化，坡脚坍塌有大块碎石，图斑内部空地堆有荒料。该图斑均位于城市开发边界范围内。经现场踏勘，图斑存在滑塌、水土流失等地质灾害隐患，主要生态问题为土地损毁（含挖损、占压）以及土地裸露，裸露面积约3807.2m2。图斑现状已采取的治理措施：露天采场东北侧部分设有围栏，现状围栏为彩钢瓦护栏，高度为1.8m左右。 现场踏勘照片详见下图： 图斑现状航拍 荒料堆放现状 图2-3 现场调查照片 3505830610124001号图斑治理范围拐点坐标详见表2-2，治理区范围及图斑范围示意图详见图2-2。 表2-2 3505830610124001号图斑治理范围拐点坐标表 编号 X Y 编号 X Y 1 39636574.1703 2723165.5205 7 39636581.6936 2723244.2945 2 39636587.8622 2723170.6264 8 39636556.2898 2723220.2501 3 39636598.9727 2723176.4344 9 39636508.1328 2723199.5317 4 39636625.4838 2723193.8425 10 39636516.9694 2723156.6436 5 39636625.6527 2723219.7857 11 39636560.0428 2723161.8778 6 39636590.6135 2723229.2217 -- -- -- 治理区范围面积：6067.95m2 图2-4 图斑范围及治理区拐点坐标示意图 （2）3505830610124002号图斑 3505830610124002号图斑红线面积67096.25m2,中心坐标为：经度118°21'14.9519"，纬度24°36'10.3654"，原开采矿种为建筑用花岗岩，图斑属性为采场。 根据现场调查，图斑内西侧部分区域已转型作为城市道路用地使用，转型用地面积8892.07m2；调查期间，西侧区域城市道路已建设完成；图斑内东南侧为露天采场，分布1处凹陷采坑，深度约20～40m,坑内大量积水形成水塘，积水面积约1240m2；图斑中部分布2个平台，第一平台标高+44m，现状为空地；第二平台堆放废弃土方，堆高约15m。第一平台通往第二平台的矿山公路一侧为采场边坡，边坡高约20～30m，坡度一般为65～80°，强风化，坡脚坍塌有大块碎石。该图斑面积64606.32m2位于城市开发边界范围内。 图斑现状主要生态问题为土地占压以及土地裸露，占压及裸露面积约37650m2；图斑内采坑现状未采取安全防护措施。 现场踏勘照片详见下图： 采场东南侧现状 采场东南侧凹陷采坑现状 图斑中部堆土现状 图2-5 现场调查照片 3505830610124002号图斑治理范围拐点坐标详见表2-3，治理范围及图斑范围示意图详见图2-6。 表2-3 3505830610124002号图斑治理范围拐点坐标表 编号 X Y 编号 X Y 1 39636521.7811 2723156.8948 13 39636777.1441 2723088.8048 2 39636577.3924 2723159.9670 14 39636789.1449 2723058.0812 3 39636589.5695 2723148.6510 15 39636814.0211 2722986.9935 4 39636597.5118 2723148.3269 16 39636819.2847 2722978.8696 5 39636611.2245 2723146.1427 17 39636828.9151 2722962.7236 6 39636619.6766 2723144.7674 18 39636832.1481 2722948.5128 7 39636635.9304 2723141.2303 19 39636713.7308 2722841.6159 8 39636640.5427 2723139.3252 20 39636645.3473 2722906.9631 9 39636701.6849 2723091.7738 21 39636518.7088 2722901.4660 10 39636710.6057 2723097.5917 22 39636519.5460 2723043.3836 11 39636758.9636 2723115.3070 23 39636513.6088 2723149.1536 12 39636763.4557 2723117.2078 -- -- -- 治理区范围面积：67814.30m2 图2-6 图斑范围及治理区拐点坐标示意图 （3）3505830610124004号图斑 3505830610124004号图斑位于石井镇菊江村，平面上呈椭球形，图斑红线面积为857.85m2,中心坐标为：经度118°21'19.2944"，纬度24°36'13.7615"，原开采矿种为建筑用花岗石，图斑属性为中转场地。 根据现场调查，图斑北侧及南侧为土路、蔬菜种植地；东侧为闲置的旱地；西侧为矿山土路及复耕地；西南侧与3505830610124002号图斑相邻。 根据南安市石井镇第三次全国国土调查，该图斑内西侧涉及水田673m2，现状堆放机械。 该图斑整体地势较为平缓，场地空旷，未发现地质灾害安全隐患。 图斑现状主要生态问题为图斑内机械占压，占压面积约282m2。 现场踏勘照片详见下图： 图斑现状 图斑东侧现状 图2-7现状调查照片 3505830610124004号图斑治理范围拐点坐标详见表2-4，治理范围及图斑范围示意图详见图2-8。 表2-4 3505830610124004号图斑治理范围拐点坐标表 编号 X Y 编号 X Y 1 39636769.4731 2723162.8093 4 39636790.0366 2723124.2340 2 39636759.1459 2723141.5938 5 39636787.4732 2723162.1976 3 39636770.1073 2723116.4011 -- -- -- 治理区范围面积：1052.17m2 图2-8 图斑范围及治理区拐点坐标示意图 （4）3505830810021013、3505830810021017号图斑 3505830810021013、3505830810021017号图斑位于石井镇苏内村，平面上呈不规则多边形状，图斑红线总面积55507.29m2，中心坐标为：经度118°21'46.7830"，纬度24°39'56.8427"，原开采矿种为饰面用花岗岩，3505830810021013号图斑属性为固体废弃物堆场，3505830810021017号图斑属性为采场。 该图斑整体地势较高，西高东低，地势标高+117m～+263m，总体高差较大。图斑内东南侧为遗留采坑，深度约20～50m。根据现场调查，该图斑均位于城市开发边界范围内，但远离居民区，治理区范围内及矿山公路可复绿区域已基本自然复绿，主要植物为木麻黄、台湾相思、桉树、夹竹桃、芦苇等，株高约0.8m～2.2m，植被自然复绿情况尚可。 该图斑地势陡峭，图斑内存在凹采深坑，矿山公路部分路段已损毁，但行人仍可通行，可能存在行人闯入造成意外坠落的安全隐患。 现场踏勘照片详见下图： 采坑北、西侧现状 图斑东侧现状 图2-9 现状调查照片 3505830810021013号、3505830810021017号图斑治理范围拐点坐标详见表2-5，治理范围及图斑范围示意图详见图2-10。 表2-5 3505830810021013号、3505830810021017号图斑治理范围拐点坐标表 编号 X Y 编号 X Y 1 39637442.9640 2730259.6369 16 39637465.3885 2729837.5555 2 39637425.3308 2730242.3596 17 39637453.7108 2729815.1417 3 39637423.5769 2730133.0707 18 39637465.9724 2729774.9837 4 39637421.1256 2730100.1961 19 39637487.8466 2729775.0764 5 39637390.3847 2730103.6907 20 39637525.7504 2729817.8216 6 39637362.2416 2730092.8340 21 39637547.6707 2729831.0072 7 39637323.2141 2730002.3192 22 39637556.5158 2729854.1169 8 39637319.8180 2729949.4942 23 39637566.9719 2729910.5213 9 39637329.9775 2729936.0692 24 39637575.9133 2729985.2593 10 39637353.0993 2729934.6684 25 39637549.0767 2730093.6500 11 39637375.7539 2729953.3466 26 39637522.7019 2730157.2083 12 39637387.3148 2729981.8308 27 39637468.5536 2730193.9108 13 39637411.0204 2729977.3947 28 39637456.9627 2730247.6547 14 39637429.9872 2729911.5193 29 39637447.5016 2730258.5791 15 39637470.5283 2729886.8541 - -- -- 治理区范围总面积：61411.83m2 图2-10 图斑范围及治理区拐点坐标示意图 （5）3505830810021014号图斑 3505830810021014号图斑位于石井镇苏内村，平面上呈近似三角形的多边形状，图斑红线面积19521.32m2，中心坐标为：经度118°21'47.2865"，纬度24°40'06.0394"，原开采矿种为饰面用花岗岩，图斑属性为采场。 该图斑内分布3个采坑，因矿山公路穿越该图斑使采坑呈南、北两侧分布，南侧分布2个，北侧分布1个，深度约10～50m，坑内大量积水形成水塘，积水面积约3864m2；图斑地势南高北低，地势标高+90m～+180m，地势高差较大。 根据现场调查，该图斑均位于城市开发边界范围内，但远离居民区，治理区范围内及矿山公路可复绿区域已基本自然复绿，主要植物为木麻黄、台湾相思、桉树、夹竹桃、芦苇等，株高约0.8m～1.6m，植被自然复绿情况尚可。 该图斑地势陡峭，图斑内存在凹采深坑，矿山公路部分路段已损毁，但行人仍可通行，可能存在闲人闯入造成意外坠落的安全隐患。 现场踏勘照片详见下图： 图斑北侧现状 采坑中部现状 图2-11 现状调查照片 3505830810021014号图斑治理范围拐点坐标详见表2-6，治理范围及图斑范围示意图详见图2-12。 表2-6 3505830810021014号图斑治理范围拐点坐标表 编号 X Y 编号 X Y 1 39637483.0680 2730381.9330 5 39637501.7451 2730179.4285 2 39637383.0741 2730319.0273 6 39637580.1886 2730187.4712 3 39637379.6260 2730238.8872 7 39637483.0680 2730381.9330 4 39637479.6200 2730239.7490 -- -- -- 治理区范围面积：27528.58m2 图2-12 图斑范围及治理区拐点坐标示意图 （6）3505830810021015号图斑 3505830810021015号图斑位于石井镇苏内村，平面上呈伞状，图斑红线面积16283.14m2，中心坐标为：经度118°21'48.2635"，纬度24°40'12.6395"，原开采矿种为饰面用花岗岩，图斑属性为采场。 据现场调查，该图斑地势西南高东北低，地势标高+56m～+103m，图斑内分布2处采坑，深度约20～30m，坡度约为70～80°，坑内大量积水形成水塘，积水面积约3920m2。 根据现场调查，该图斑均位于城市开发边界范围内，但远离居民区，治理区范围内及矿山公路可复绿区域已基本自然复绿，主要植物为木麻黄、台湾相思、桉树、夹竹桃、芦苇等，株高约1.2m～2.6m，植被自然复绿情况尚可。 该图斑地势陡峭，图斑内存在凹采深坑，矿山公路部分路段已损毁，但行人仍可通行，可能存在闲人闯入造成意外坠落的安全隐患。 现场踏勘照片详见下图： 图斑西侧现状 采坑现状 周边植被现状 图2-13 现状调查照片 3505830810021015号图斑治理范围拐点坐标详见表2-7，治理范围及图斑范围示意图详见图2-14。 表2-7 3505830810021015号图斑治理范围拐点坐标表 编号 X Y 编号 X Y 1 39637484.9221 2730581.7068 6 39637540.0991 2730406.0584 2 39637565.9069 2730565.4793 7 39637521.1474 2730395.5935 3 39637573.6627 2730544.5639 8 39637501.2933 2730397.0369 4 39637616.4096 2730529.7789 9 39637394.6968 2730505.8183 5 39637596.6898 2730456.7276 10 39637442.8065 2730581.4869 治理区范围面积：26643.53m2 图2-14 图斑范围及治理区拐点坐标示意图 （7）3505830810021020号图斑 3505830810021020号图斑位于石井镇苏内村，平面上呈近似五边形状，图斑红线面积4629.11m2，中心坐标为：经度118°21'51.4062"，纬度24°40'15.7856"，原开采矿种为饰面用花岗岩，图斑属性为中转场地。 图斑范围内南部分布有1处凹陷采坑，采坑深度约15m～20m，坑内大量积水形成水塘，积水面积约1725m2。 经现场踏勘，该图斑远离居民区，图斑四周可复绿区及矿山公路已基本自然复绿，主要植物为木麻黄、台湾相思、桉树、夹竹桃、芦苇等，株高约1.2m～2.6m，植被自然复绿情况尚可。 该图斑矿山公路部分路段已损毁，现状情况下车辆无法通行，但行人仍可通行，可能存在闲人闯入造成意外坠落的安全隐患。 现场踏勘照片详见下图： 图斑东侧现状航拍 采坑现状 采坑现状 图2-15 现状调查照片 3505830810021020号图斑治理范围拐点坐标详见表2-8，治理范围及图斑范围示意图详见图2-16。 表2-8 3505830810021020号图斑治理范围拐点坐标表 编号 X Y 编号 X Y 1 39637565.8333 2730647.3406 4 39637607.3794 2730548.2529 2 39637606.7251 2730653.3905 5 39637567.6326 2730547.9258 3 39637646.7990 2730602.7020 -- -- -- 治理区范围面积：6217.67m2 图2-16 图斑范围及治理区拐点坐标示意图 （8）3505830810021023号图斑 3505830810021023号图斑位于石井镇苏内村，平面上呈近似三角形状，图斑红线面积77653.43m2，中心坐标为：118°21'55.5828"，纬度24°40'11.3345"，原开采矿种为饰面用花岗岩，图斑属性为采场。 3505830810021023号图斑整体呈西南高，东北低；图斑外北侧为自然山体，西侧、南侧及东侧为遗留废弃矿山。图斑内上层见残坡积土，厚度约0.2m～0.5m；下层为全风化-中风化层，厚度约1.0m～2.0m。 经现场踏勘，该图斑内分布有不规则的浅坑坑体，东南侧分布破旧建筑物；中部底盘堆放碎石、坡面存在浮石；图斑内中部区域及东南侧大面积裸露，土层较薄，土壤贫瘠。图斑内植被类型主要为白背枫、芦苇，覆盖率低，长势不佳。 现状图斑内东南侧已修建2段排水沟，总长401m，现状良好，可继续保留使用。 现场踏勘照片详见下图： 图斑北侧现状航拍图 图斑中部现状航拍图 边坡现状 图2-17 现状调查照片 3505830810021023号图斑治理范围拐点坐标详见表2-9，治理范围及图斑范围示意图详见图2-18。 表2-9 3505830810021023号图斑治理范围拐点坐标表 编号 X Y 编号 X Y 1 39637692.0385 2730736.1886 10 39637869.8986 2730247.5927 2 39637761.8615 2730745.2770 11 39637821.7938 2730261.0138 3 39637768.0222 2730662.0338 12 39637711.7499 2730308.0482 4 39637803.2977 2730543.5255 13 39637632.8796 2730327.9398 5 39637807.3873 2730459.2770 14 39637575.1175 2730380.7817 6 39637874.7578 2730407.8270 15 39637574.4109 2730442.7017 7 39637906.0416 2730334.5951 16 39637641.9071 2730582.0099 8 39637958.0874 2730307.7140 17 39637630.6929 2730676.8587 9 39637961.2680 2730242.6790 -- -- -- 治理区范围面积：96864.35m2 图2-18 图斑范围及治理区拐点坐标示意图 （9）3505830810021028号图斑 3505830810021028号图斑位于石井镇苏内村，平面上呈近似矩形的多边形状，图斑红线面积12525.12m2，中心坐标为：经度118°22'02.1767"，纬度24°40'11.8356"，原开采矿种为饰面用花岗岩，图斑属性为采场。 根据现场调查，该图斑内南侧分布3个采坑，因矿山公路从西南往东北走向穿越该图斑，使采坑呈南、北两侧分布，南侧分布2个，北侧分布1个，深度约10～35m，坑内大量积水形成水塘，积水面积约4661m2；图斑四周为开采边坡，坡高约10～20m，坡度约为65～85°，强风化，坡脚坍塌有大块碎石。 经现场踏勘，该图斑均位于城市开发边界范围内，但远离居民区，图斑治理范围内可复绿区及矿山公路已基本自然复绿，主要植物为木麻黄、台湾相思、桉树、夹竹桃、芦苇等，株高约0.8m～2.6m，植被自然复绿情况尚可。 该图斑矿山公路部分路段已损毁，现状情况下车辆无法通行，但行人仍可通行，可能存在闲人闯入造成意外坠落的安全隐患。 现场踏勘照片详见下图： 图斑南侧现状航拍图 辉绿岩脉入侵段现状 采坑现状 辉绿岩脉入侵段现状 采坑现状 图2-19 现状调查照片 3505830810021028号图斑治理范围拐点坐标详见表2-10，治理范围及图斑范围示意图详见图2-20。 表2-10 3505830810021028号图斑治理范围拐点坐标表 编号 X Y 编号 X Y 1 39637859.1729 2730522.9987 6 39637948.2570 2730426.2305 2 39637887.0221 2730550.5030 7 39637904.6150 2730381.5644 3 39637940.5397 2730560.0624 8 39637877.9401 2730381.2290 4 39637949.9347 2730541.7821 9 39637868.8613 2730392.1549 5 39637962.6849 2730462.9588 10 39637836.0089 2730497.6609 治理区范围面积：15725.83m2 图2-20 图斑范围及治理区拐点坐标示意图 （10）3505830810021032号图斑 3505830810021032号图斑位于石井镇苏内村，平面上呈近似矩形的多边形状，图斑红线面积25383.47m2，中心坐标为：经度118°22'07.8811"，纬度24°40'15.3009"，原开采矿种为饰面用花岗岩，图斑属性为采场。 根据现场调查，该图斑西南侧与3505830810021028号图斑相邻；图斑东侧出入口；中部为采场底盘，内有凹陷坑，深度约4m～7m，坑内大量积水形成水塘，积水面积约为1240m2;图斑北、西及南侧为边坡，边坡高约40m～45m，坡度约为70～85°，呈三级台阶状，阶高约15m～25m，强风化，裂隙大面积发育，坡脚坍塌有大块碎石，存在风化石块脱落安全隐患。 该图斑地势陡峭，附近水坑积深，有滑塌、崩塌、水土流失等地质灾害隐患。主要生态问题为土地损毁（含挖损、占压）。 治理区周边生长植物主要为马尾松、杂草、非洲茉莉等。露天采场坡上底盘及边坡上自然复绿情况尚可。 现场踏勘照片详见下图： 图斑西侧现状航拍 采坑边坡现状 采坑复绿现状 图2-21 现状调查照片 3505830810021032号图斑治理范围拐点坐标详见表2-11，治理范围及图斑范围示意图详见图2-22。 表2-11 3505830810021032号图斑治理范围拐点坐标表 编号 X Y 编号 X Y 1 39637940.9661 2730655.7894 6 39638018.4692 2730495.3297 2 39638184.2467 2730660.9956 7 39637989.2147 2730520.1439 3 39638178.0789 2730510.1040 8 39637981.0450 2730536.7652 4 39638103.3997 2730487.0400 9 39637956.2943 2730571.3555 5 39638056.9791 2730485.1465 -- -- -- 治理区范围面积：35596.60m2 图2-22 图斑范围及治理区拐点坐标示意图 （11）3505830810021049号图斑 3505830810021049号图斑位于石井镇苏内村，平面上呈近似正方形的多边形状，图斑红线面积108016.37m2，中心坐标为：经度118°22'25.3599"，纬度24°40'26.5557"，原开采矿种为饰面用花岗岩，图斑属性为中转场地。 根据现场调查，该图斑均位于城市开发边界内；在图斑南侧、西北侧均为转型利用场地，总面积约47670.48m2。图斑入口在东北侧；在图斑西北侧、北侧以及东侧尚存几栋废弃建筑物需拆除；图斑中部存在两个凹陷坑，深度约1m～6m，坑内大量积水形成水塘，积水面积约3017m2，凹陷坑旁边还堆积有少量砂石料，其余区域皆为裸露空地。 主要生态问题为土地损毁（含挖损、占压）以及土地裸露，裸露面积约46289m2。 该图斑整体地势较为平缓，场地空旷，未发现地质灾害安全隐患。 图斑中部凹陷坑处植被自然复绿情况尚可，植被主要为芦苇。 现场踏勘照片详见下图： 采坑东侧现状 图斑内转型利用区域现状 转型利用场地现状 废弃建筑现状 植被现状 积水坑现状 图2-23 现状调查照片 3505830810021049号图斑治理范围拐点坐标详见表2-12，治理范围及图斑范围示意图详见图2-24。 表2-12 3505830810021049号图斑治理范围拐点坐标表 编号 X Y 编号 X Y 1 39638746.6826 2731024.7529 13 39638392.7899 2730876.8770 2 39638574.1950 2731077.6749 14 39638400.5272 2730863.0359 3 39638411.0726 2731135.9370 15 39638419.3090 2730932.3968 4 39638405.8498 2731110.6924 16 39638436.2337 2730943.3541 5 39638403.2430 2731073.5009 17 39638482.2218 2730930.8530 6 39638322.5912 2731074.8863 18 39638527.1903 2730918.7717 7 39638317.9693 2731070.5429 19 39638568.4338 2730907.8966 8 39638309.5188 2731054.1809 20 39638570.2838 2730908.5970 9 39638374.7273 2731026.2606 21 39638683.1216 2730878.3149 10 39638391.1053 2730993.0473 22 39638701.0562 2730858.5727 11 39638385.1195 2730903.3037 23 39638724.6142 2730937.7193 12 39638385.5149 2730892.5966 -- -- -- 治理区范围面积：62966.66m2 图2-24 图斑范围及治理区拐点坐标示意图 （12）3505830810021052号图斑 3505830810021052号图斑位于石井镇苏内村，平面上呈近似圆形的多边形状，图斑红线面积16269.64m2，中心坐标为：经度118°22'32.8151"，纬度24°41'04.6090"，原开采矿种为建筑用花岗石，图斑属性为中转场地。 该图斑治理范围面积17377.10m2，其中面积16051.94m2位于城市开发边界范围内；北侧为转型利用场地，总面积约1725.5m2。图斑入口在西南侧；图斑东侧为边坡，高度约25m，坡度为 55～85°，坡脚有大量碎石、浮石；图斑西侧及中部堆积有大量荒料，其余为裸露空地。 主要生态问题为土地损毁（含挖损、占压）以及土地裸露，地质灾害主要为东侧边坡坡度大、碎石多，存在落石、滚石等安全隐患。 图斑东侧边坡坡顶植被自然复绿情况尚可，植被主要为台湾相思、芦苇等。 现场踏勘照片详见下图： 图斑现状 堆积石料现状 边坡现状 图2-25 现状调查照片 3505830810021052号图斑治理范围拐点坐标详见表2-13，治理范围及图斑范围示意图详见图2-26。 表2-13 3505830810021052号图斑治理范围拐点坐标表 编号 X Y 编号 X Y 1 39638701.2405 2732157.4816 10 39638771.6641 2732167.0795 2 39638701.2405 2732153.8202 11 39638775.8926 2732170.4282 3 39638710.6934 2732154.8598 12 39638806.9208 2732157.8900 4 39638730.0748 2732155.9288 13 39638861.3864 2732120.2593 5 39638750.0000 2732152.4887 14 39638809.2443 2732047.2962 6 39638768.6014 2732148.1945 15 39638724.1793 2732026.5922 7 39638783.0652 2732154.6159 16 39638716.4153 2732033.8227 8 39638778.7241 2732159.2915 17 39638667.5559 2732103.6659 9 39638773.1674 2732164.0546 -- -- -- 治理区范围面积：17377.10m2 图2-26 图斑范围及治理区拐点坐标示意图 （13）3505830820019007号图斑 3505830820019007号图斑位于石井镇苏内村，平面上呈不规则的多边形状，图斑红线面积10917.42m2，中心坐标为：经度118°21'35.1498"，纬度24°39'47.8650"，原开采矿种为饰面用花岗岩，图斑属性为采场。 图斑西南侧为矿山公路；在图斑的中部以及东南侧有2个采坑，以露天凹采为主，凹陷开采面积约2880m2，采坑深度约35m～58m，坑内大量积水形成水塘，积水面积约1560m2，露采形成的高陡边坡，坡度一般为 80～85°，其余皆为自然边坡。 经现场踏勘，该图斑均位于城市开发边界范围内，但远离居民区，图斑治理范围内可复绿区及矿山公路已基本自然复绿，主要植物为木麻黄、台湾相思、桉树、夹竹桃、芦苇等，株高约0.8m～2.6m，植被自然复绿情况尚可。 该图斑矿山公路部分路段已损毁，现状情况下车辆无法通行，但行人仍可通行，可能存在闲人闯入造成意外坠落的安全隐患。 现场踏勘照片详见下图： 采坑西南现状 采坑北侧现状 图2-27 现状调查照片 3505830820019007号图斑治理范围拐点坐标详见表2-14，治理范围及图斑范围示意图详见图2-28。 表2-14 3505830820019007号图斑治理范围拐点坐标表 编号 X Y 编号 X Y 1 39637156.6386 2729843.7383 7 39637205.2721 2729639.4076 2 39637181.6723 2729832.7540 8 39637152.0662 2729658.8396 3 39637176.9954 2729722.2031 9 39637133.1074 2729702.1185 4 39637205.6598 2729717.4273 10 39637112.5445 2729711.0797 5 39637242.0868 2729691.8778 11 39637100.8602 2729726.1046 6 39637240.2714 2729663.0321 12 39637132.3454 2729806.5326 治理区范围面积：13436.19m2 图2-28 图斑范围及治理区拐点坐标示意图 （14）3505830820019009号图斑 3505830820019009号图斑位于石井镇苏内村，平面上呈长条状的多边形，图斑红线面积12347.55m2，中心坐标为：经度118°21'37.2870"，纬度24°39'50.1938"，原开采矿种为饰面用花岗岩，图斑属性为采场。 图斑西南侧与3505830820019007号图斑相邻；图斑整体为陡峭山坡，地势北高南低，地势标高为+113m～+228m，整体坡度约为35°，坡上多为开采后遗留的石块。 经现场踏勘，该图斑均位于城市开发边界范围内，但远离居民区，图斑治理范围内可复绿区及矿山公路已基本自然复绿，主要植物为木麻黄、台湾相思、桉树、夹竹桃、芦苇等，株高约0.8m～2.6m，植被自然复绿情况尚可。 该图斑矿山公路部分路段已损毁，现状情况下车辆无法通行，但行人仍可通行，可能存在闲人闯入造成意外坠落的安全隐患。 现场踏勘照片详见下图： 采坑现状 采坑现状 图2-29 现状调查照片 3505830820019009号图斑治理范围拐点坐标详见表2-15，治理范围及图斑范围示意图详见图2-30。 表2-15 3505830820019009号图斑治理范围拐点坐标表 编号 X Y 编号 X Y 1 39637176.7840 2729892.2759 5 39637196.5803 2729710.7870 2 39637241.3431 2729892.2759 6 39637166.4520 2729719.0479 3 39637259.5209 2729813.7743 7 39637173.1653 2729828.7219 4 39637242.2031 2729727.8251 8 39637150.9564 2729840.7691 治理区范围面积：14442.83m2 图2-30 图斑范围及治理区拐点坐标示意图 （15）CT3505832016000771004号图斑 CT3505832016000771004号图斑位于石井镇郭前村，平面上呈不规则的多边形状，图斑红线面积8891.76m2，中心坐标为：经度118°23'34.0265"，纬度24°38'25.8804"，原开采矿种为饰面用花岗岩，图斑属性为中转场地。 根据现场调查，该图斑东北侧为入口；图斑西北侧、东南侧为边坡；在图斑中部、西侧以及东南侧堆积有大量荒料；图斑东南侧堆积有少量建筑材料；其余区域皆为裸露空地。 该图斑东南侧边坡未设置安全防护围栏，存在行人误入发生意外坠落的安全隐患。 治理区周边生长植物主要为台湾相思、白灰毛豆等。 现场踏勘照片详见下图： 图斑现状 堆积建筑材料现状 堆积石料现状 北侧边坡现状 植被现状 图2-31 现状调查照片 CT3505832016000771004号图斑治理范围拐点坐标详见表2-16，治理范围及图斑范围示意图详见图2-31。 表2-16 CT3505832016000771004号图斑治理范围拐点坐标表 编号 X Y 编号 X Y 1 39640518.5742 2727312.5529 9 39640519.4718 2727172.4665 2 39640536.4888 2727289.7826 10 39640488.1853 2727171.4301 3 39640555.1605 2727270.8869 11 39640459.9795 2727203.4609 4 39640563.1288 2727264.7008 12 39640435.5866 2727245.7337 5 39640579.1200 2727261.2905 13 39640483.2406 2727263.6697 6 39640575.9023 2727255.7891 14 39640484.3567 2727302.8799 7 39640559.0626 2727226.3223 15 39640499.0985 2727313.0927 8 39640524.3970 2727174.5333 -- -- -- 治理区范围面积：11216.57m2 图2-31 图斑范围及治理区拐点坐标示意图 （16）CT3505832016000771007、CT3505832016000771008号图斑 CT3505832016000771007号图斑位于石井镇郭前村，平面上呈长条状的多边形，图斑红线面积7123.22m2，中心坐标为：经度118°23'44.9983"，纬度24°38'18.5492"，原开采矿种为饰面用花岗岩，图斑属性为中转场地。 根据现场调查，该图斑南侧为转型利用场地，已建设成城市道路，面积约3023m2，同时该部分区域亦在城市开发边界范围内；图斑东北侧为入口，入口处有一栋简易建筑物；在图斑北侧场地较为平整，堆积有大量荒料，其余区域皆为裸露空地。 该图斑整体地势较为平缓，场地空旷，未发现地质灾害安全隐患。 CT3505832016000771008号图斑位于石井镇郭前村，平面上呈不规则的多边形状，图斑红线面积22231.35m2，中心坐标为：经度118°23'49.2478"，纬度24°38'19.4024"，原开采矿种为饰面用花岗岩，图斑属性为中转场地。 根据现场调查，该图斑南侧及东侧为转型利用场地，面积约11605.4m2；图斑治理范围面积约33976.36m2，其中14509.08m2位于城市开发边界内；图斑西北侧为入口；在图斑北侧以及南侧有几栋简易建筑物；图斑西侧场地较为平整，堆积有大量荒料，东侧则为大片裸露空地，东西两侧被围栏隔开，现状围栏为彩钢瓦材质，高度约2.0m。 两个图斑整体地势较为平缓，场地空旷，未发现地质灾害安全隐患。 治理区周边生长植物主要为白灰毛豆。 现场踏勘照片详见下图： 采坑现状 采坑现状 堆积石料现状 图斑现状 植被现状 图2-32 现状调查照片 CT3505832016000771007、CT3505832016000771008号图斑治理范围拐点坐标详见表2-17，治理范围及图斑范围示意图详见图2-33。 表2-17 CT3505832016000771007、771008号图斑治理范围拐点坐标表 编号 X Y 编号 X Y 1 39640843.3202 2727125.3678 7 39640963.3069 2726980.0559 2 39640866.0528 2727129.2972 8 39640876.7629 2726996.1038 3 39640892.9065 2727128.4886 9 39640859.0010 2727004.4109 4 39640926.7289 2727121.1798 10 39640755.4405 2727027.9971 5 39640927.7036 2727112.2144 11 39640791.5786 2727101.2709 6 39640944.5881 2727037.7492 -- -- -- 治理区范围面积：19672.49m2 图2-33 图斑范围及治理区拐点坐标示意图 （17）CT3505832016000774003、CT3505832016000774004号图斑 （1）图斑现状 CT3505832016000774003号图斑位于石井镇院前村，平面上呈不规则的多边形状，图斑红线面积28468.29m2，中心坐标为：经度118°22'18.4100"，纬度24°38'16.9504"，原开采矿种为建筑用花岗石，图斑属性为采场。 根据现场调查，南侧面积约1765.6m2已转型利用。在图斑南侧、西侧以及东北侧均有出入口；图斑北侧为边坡；在图斑北侧，中部以及南侧均堆积有大量荒料，其余区域皆为裸露空地。 该图斑地质灾害主要为北侧边坡较高且陡，存在落石、滚石等安全隐患。 CT3505832016000774004号图斑位于石井镇院前村，平面上呈不规则的多边形状，图斑红线面积16030.56m2，中心坐标为：经度118°22'23"，纬度24°38'13"N，原开采矿种为建筑用花岗石，图斑属性为采场。 根据现场调查，该图斑西南侧面积约232.1m2已转型利用。图斑的西南侧为入口；图斑东北侧为高陡边坡；在图斑西侧分部2个采坑，以露天凹采为主，凹陷开采面积约2742m2，采坑深度约10m～25m，坑内大量积水形成水塘，积水面积约365m2，露采形成的高陡边坡，坡度一般为 80～85°；图斑东侧则堆积了大量荒料，其余区域为裸露空地。 该图斑地质灾害主要为西侧采坑未设置防护围栏，存在行人误入造成意外坠落的安全隐患以及东北侧边坡较高且陡，存在落石、滚石的安全隐患。 CT3505832016000774003、CT3505832016000774004治理范围总面积55942.87m2，其中约10618.4m2位于城市开发边界内；治理区周边生长植物主要为台湾相思、芦苇等。 现场踏勘照片详见下图： 采坑现状 采坑现状 转型利用场地现状 采坑现状 周边植被现状 边坡现状 堆积石料现状 图2-34 现状调查照片 CT3505832016000774003、CT3505832016000774004号图斑治理范围拐点坐标详见表2-18，治理范围及图斑范围示意图详见图2-35。 表2-18 CT3505832016000774003、774004号图斑治理范围拐点坐标表 编号 X Y 编号 X Y 1 39638378.5349 2727113.1195 20 39638540.8249 2726771.9608 2 39638394.7832 2727115.2432 21 39638539.2065 2726760.2389 3 39638507.9702 2727151.2492 22 39638531.8338 2726745.6125 4 39638546.3154 2727120.1643 23 39638517.7416 2726737.8792 5 39638555.8676 2727108.6273 24 39638509.3689 2726736.5302 6 39638570.1232 2727095.2979 25 39638498.6269 2726740.8528 7 39638570.3747 2727055.9399 26 39638488.2027 2726742.3306 8 39638501.1666 2727041.8343 27 39638481.5616 2726741.3156 9 39638425.9882 2726985.0846 28 39638473.7866 2726738.0738 10 39638425.0475 2726923.9604 29 39638467.7241 2726737.0649 11 39638488.4249 2726942.3324 30 39638460.7064 2726741.3966 12 39638580.5940 2726884.2425 31 39638463.4145 2726841.2732 13 39638643.1261 2726902.6596 32 39638427.6278 2726843.2572 14 39638642.3365 2726861.2112 33 39638405.7859 2726871.3936 15 39638604.1448 2726797.0873 34 39638390.3203 2726892.8542 16 39638586.9466 2726794.4009 35 39638377.7656 2726918.1818 17 39638569.5024 2726795.9735 36 39638360.2877 2726940.2115 18 39638556.4895 2726801.5661 37 39638364.1838 2727114.0626 19 39638548.6970 2726794.5014 -- -- -- 治理区范围面积：55942.87m2 图2-35 图斑范围及治理区拐点坐标示意图 （18）ZJ3505832021004001号图斑 ZJ3505832021004001号图斑位于石井镇院前村，平面上呈不规则的多边形状，图斑红线面积73649.77m2，中心坐标为：经度118°21'35.4991"，纬度24°37'48.8709"，原开采矿种为建筑用花岗石，图斑属性为采场。 根据现场调查，该图斑治理范围面积102503.15m2，其中位于城市开发边界内面积为85343.61㎡；东北侧约1018m2已转型利用。该图斑北侧为入口，矿山公路从北往南通往南侧的第二采场底盘，矿山公路未修建排水沟；因多年的开采，在图斑内南侧、东南侧均形成高陡裸露边坡，坡高60m～80m，坡度为 60～85°，坡脚有碎石、浮石；中部及北侧底盘堆放大量的荒料，堆放面积约30508m2；在图斑中部尚存几栋废弃建筑物未拆除。 该图斑地质灾害主要为图斑南侧边坡较高且陡，存在落石、滚石的安全隐患。 治理区周边生长植物主要为木麻黄、台湾相思、桉树、芦苇等。 现场踏勘照片详见下图： 采坑南侧现状 转型利用场地现状 堆积石料现状 废弃建筑物现状 边坡现状 图2-36 现状调查照片 ZJ3505832021004001号图斑治理范围拐点坐标详见表2-19，治理范围及图斑范围示意图详见图2-37。 表2-19 ZJ3505832021004001号图斑治理范围拐点坐标表 编号 X Y 编号 X Y 1 39637088.0434 2726367.9850 13 39637283.0761 2726173.8685 2 39637118.2452 2726359.4256 14 39637286.8652 2726126.9845 3 39637162.6250 2726339.9560 15 39637268.6198 2726054.1597 4 39637181.9722 2726333.4069 16 39637323.8784 2725932.1263 5 39637198.7259 2726320.1654 17 39637284.7667 2725790.4334 6 39637219.4680 2726317.2897 18 39637101.7177 2725744.0146 7 39637277.6764 2726298.4176 19 39637066.2936 2725879.6512 8 39637294.4840 2726293.9022 20 39637154.8436 2725977.6725 9 39637287.9804 2726257.5326 21 39637115.5620 2726043.0031 10 39637271.7495 2726184.2897 22 39637150.8040 2726200.3708 11 39637281.7278 2726182.0018 23 39637099.4711 2726248.2904 12 39637282.9858 2726179.1998 24 39637054.6316 2726360.4711 治理区范围面积：102503.15m2 图2-37 图斑范围及治理区拐点坐标示意图 （19）3505830810029013号图斑 3505830810029013号图斑位于石井镇杨山村，平面上呈不规则的多边形状，图斑红线面积31254.3m2，中心坐标为：经度118°22'34.8002"，纬度24°37'26.2222"，原开采矿种为饰面用花岗岩，图斑属性为中转场地。 根据现场调查，该图斑均位于城市开发边界内；图斑东南侧为入口；北侧为水田和旱地用地，面积约7567.78m2；中部原为简易厂房，现已全部拆除，现场还残留水泥地板尚未破除；南侧为裸露空地，已用密目网覆盖。 该图斑整体地势较为平缓，场地空旷，未发现地质灾害安全隐患。 治理区周边生长植物主要为银合欢、芦苇。 图斑现状已采取的治理措施：北侧农田用地已复垦；北侧农田用地与中部厂区之间设立有围栏，现状围栏为彩钢瓦材质，高度在2.0m左右。 现场踏勘照片详见下图： 图斑北侧现状 图斑南侧现状 图斑南侧现状 周边植被现状 图2-38 现状调查照片 3505830810029013号图斑，治理范围拐点坐标详见表2-20，治理范围及图斑范围示意图详见图2-39。 表2-20 3505830810029013号图斑治理范围拐点坐标表 编号 X Y 编号 X Y 1 39638862.9354 2725551.7725 15 39638925.5105 2725323.6829 2 39638879.0338 2725537.0863 16 39638931.0590 2725306.3355 3 39638896.0999 2725498.3922 17 39638994.0564 2725271.6607 4 39638921.6111 2725492.8519 18 39639019.3090 2725255.1929 5 39638921.3538 2725464.7699 19 39638971.8626 2725174.3343 6 39638888.1041 2725432.2723 20 39638832.0088 2725287.2653 7 39638912.7356 2725402.5482 21 39638795.9772 2725338.8856 8 39638924.0141 2725414.4090 22 39638792.8103 2725348.8229 9 39638953.3104 2725400.1749 23 39638823.0033 2725393.0280 10 39638970.2886 2725411.4314 24 39638790.1895 2725424.9263 11 39638993.0727 2725398.5920 25 39638793.7622 2725455.5174 12 39638983.9255 2725385.9823 26 39638802.2624 2725526.9260 13 39638956.2189 2725385.3574 27 39638847.0800 2725550.1932 14 39638937.6513 2725354.0421 -- -- -- 治理区范围面积：41062.71m2 图2-39 图斑范围及治理区拐点坐标示意图 （20）3505830810029014、3505830810029015号图斑 3505830810029014号图斑位于石井镇溪东村，平面上呈不规则的多边形状，图斑红线面积14623.7m2，中心坐标为：经度118°22'36.5753"，纬度24°36'39.1923"，原开采矿种为饰面用花岗岩，图斑属性为中转场地。 根据现场调查，该图斑用地均已批复完成，北侧已建项目部，该图斑已进入开工建设状态；图斑内裸露空地已用密目网覆盖。 3505830810029015号图斑紧挨3505830810029014号图斑，平面上呈不规则的多边形状，图斑红线面积15926.21m2，中心坐标为：经度118°22'39.3496"，纬度24°36'43.9884"，原开采矿种为饰面用花岗岩，图斑属性为中转场地。 根据现场调查，该图斑约2496.7m2用地已批复完成，与3505830810029015号图斑同期开发建设；西北侧为裸露空地，已用密目网覆盖；东北侧堆积有大量土石方；图斑东南侧为入口，有大量荒料堆积。 两个图斑整体地势较为平缓，场地空旷，未发现地质灾害安全隐患。 治理区周边生长植物主要为银合欢。 现场踏勘照片详见下图： 图斑现状 图斑现状 项目部 周边植被现状 堆积石料现状 东北侧土坡现状 图2-40 现状调查照片 3505830810029014、3505830810029015号图斑治理范围拐点坐标详见表2-21，治理范围及图斑范围示意图详见图2-41。 表2-21 3505830810029014、3505830810029015号图斑治理范围拐点坐标表 编号 X Y 编号 X Y 1 39639070.8229 2724157.9750 10 39638980.7388 2723970.8169 2 39639116.5587 2724100.7495 11 39638982.9883 2723883.4806 3 39639112.4260 2724080.5362 12 39638961.0587 2723833.6938 4 39639104.0189 2724072.1257 13 39638930.5211 2723823.4496 5 39639091.7046 2724067.6274 14 39638876.5734 2723862.5708 6 39639099.5842 2724032.5152 15 39638872.6793 2723925.2652 7 39639071.1044 2724023.3223 16 39638904.8765 2724069.3641 8 39639067.9514 2724018.7265 17 39638978.4935 2724111.4707 9 39639073.1055 2724001.5456 -- -- -- 治理区范围面积：40964.72m2 图2-41 图斑范围及治理区拐点坐标示意图 1.5修复目标 通过对24个图斑的治理，有效增加项目区内林地面积；加强其植被恢复建设；有效减少地质环境问题风险隐患及积水深坑安全隐患；有效恢复矿山生态环境，全面提升环境品质，促进人与自然和谐发展。 本项目地质环境保护与恢复治理目标具体如下： （1）开采区域、采矿活动影响区域植树绿化，恢复林草植被； （2）降低矿山积水深坑的安全隐患。 1.6实施期限 根据《南安市石井镇“三区两线”历史遗留废弃矿山生态修复方案》，项目工期为48个月（含管护期36个月），预计服务年限位2024年1月至2027年12月，其中施工期为2024年1月至2024年12月，管护期为2025年1月至2027年12月，施工进度见表4-22。 因时间原因，植物工程措施应选择在适宜的季节，对于植物种植节点适当进行调整，选取最适宜种植的时段。工程治理顺序按照图斑具体分布位置进行适当调整。 表2-22 工程进度计划时间表 工 期 第1～3月 第4～6月 第7～9月 第10～12月 第13月～第48月 施工 内容 拆除及清运建筑物、清运荒料、清理浮石、碎石 回填、覆土、土地整治 挂网喷播、挡土墙、排水沟、沉淀池、安全防护栏、警示牌 植物工程措施 植被管护、监测 1.7项目投资 项目估算总额2477.38万元，其中，工程措施费1526.99万元，植物措施费375.72万元，监测费26.0元，管护费97.24万元，施工临时费用40.52万元，独立费用292.95万元，预备费117.97万元。 2、项目建设内容 项目24个矿山生态治理区共计拆除及清运建筑物4444.2m3，水泥地板破除948 m3，清理浮石、碎石3903m3，覆土126810.8m3，回填22339.63m3，土地整治61404.4m3，挂网喷播10377m2，挡土墙762m，排水沟2532m，沉淀池4座，挖穴6406.23m3，安全防护栏3044m，警示牌142个；种植木麻黄60161棵，种植白背枫60161棵，播撒混合草籽353504.6m2，种植爬山虎1516株，种植葛藤11298株，商品有机肥51.4t；设置26个监测点。 项目工程组成如下表： 表2-23 工程组成一览表 类别 工程内容 规模 主体工程 废弃矿山 生态修复 共计拆除及清运建筑物4444.2m3，水泥地板破除948 m3，清理浮石、碎石3903m3，覆土126810.8m3，回填22339.63m3，土地整治61404.4m3，挂网喷播10377m2，挡土墙762m，排水沟2532m，沉淀池4座，挖穴6406.23m3，安全防护栏3044m，警示牌142个；种植木麻黄60161棵，种植白背枫60161棵，播撒混合草籽353504.6m2，种植爬山虎1516株，种植葛藤11298株，商品有机肥51.4t；设置26个监测点。 公用工程 给水 生活用水为车拉桶装水；项目生产用水主要为施工期扬尘抑尘用水、植被喷淋用水、施工机械冲洗废水，用水就近抽取采坑内积水、水塘内积水，能满足用水需求 供电 工程区内用电便利，可就近搭接，架设线路较短；工程区位于处于中国移动及中国联通信号覆盖区内，通信条件较好 环保工程 废水处理设施 项目施工期不设置施工营地，施工期无生活废水产生；冲洗废水由明沟集中收集冲洗废水排入沉淀池、隔油池进行处理，处理后回用于场地降尘洒水、机械冲洗，不外排；因暴雨而产生的采场涌水（淋滤水）中，含有一定量的悬浮物，可通过截 （排）水系统进行截流，并统一收集后进入沉淀池；初期雨水通过雨水导排沟汇入末端设置的沉淀池，经沉砂后回用于施工过程 废气处理设施 对施工区道路进行洒水降尘；现场配备雾炮机，对施工作业区开展抑尘作业；临时堆场中心及四周设置自动喷淋装置，同时采用彩条布或密目网覆盖。 噪声处理设施 尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备；加快施工进度，合理安排施工时间；设置施工围挡、篷布遮盖等措施； 固废处理设施 生活垃圾交由环卫部门清运；土方全部回填用于土地平整，无弃土外运；沉淀池及集水池的污泥定期进行清理，清理出来的污泥用于回填区回填。 灌溉、管护 在已有水塘或者水池旁布设水泵，布设引水管道，引水管道沿山坡地形铺设，管道材料采用PP-R管，管径φ50mm或者φ80mm，形成灌溉系统；管护内容主要包括灌溉、补栽、施肥和病虫害、杂草管理等，管护工作内容应根据具体条件调整。加强管理，提高植物成活率，使得绿地及早发挥作用，改善区域环境。 3、治理措施 项目区根据图斑分布、现场实际情况，不同区域的地质环境问题采取不同的生态修复措施，达到降低采坑风险、区域植被复绿的最终目标。 本项目采用人工辅助、转型利用及工程治理的修复措施。 人工辅助主要针对现阶段植被复绿情况良好的区域，对植被长势优秀的区域，避免人为破坏，保持区域内植被自然恢复；同时，针对现阶段植被局部受损的区域，采用人工干预，撒播草籽，促进生态系统的恢复。 转型利用主要是指因城市开发建设，部分图斑用地已转型为城市道路、工业企业等用地使用，针对该部分用地，不再进行生态修复治理。 工程治理主要针对植被自然无法生长的区域及存在地质安全风险隐患的区域。需要消除安全隐患，营造植被生长的区域环境条件。采取工程修复措施和植物复绿措施。具体措施如下。 工程修复措施：堆渣建筑物清理、挡土墙修筑、采坑四周安全防护防护、种植土回填、排水沟修筑、沉淀池修筑、挂网喷播、警示牌设置； 植物复绿措施：乔、灌、草、爬藤及其多样性结合的复绿措施，土壤施肥及后期养护等。 3.1工程主要设计参数要求 3.1.1清运荒料、砂石 经现场踏勘，部分图斑内现堆放有荒料和砂石，经与石井镇人民政府沟通确认，荒料及砂石清理由镇政府协调其所有权人自行清理，本方案不统计清运的工作量，清运费用暂不计入项目投资估算。 3.1.2清理浮石、碎石 经现场踏勘，部分图斑内的底盘堆放碎石、坡面存在浮石；在治理前，采用人工方式对各图斑内底盘、边坡的碎石、浮石进行清理。并就近采坑进行回填，经覆土后进行植被复绿。 3.1.3回填 经现场踏勘，部分图斑内分布有不规则的浅坑，对该部分浅坑坑体采用现场清理的浮石、碎石进行回填，经覆土进行植被复绿。 3.1.4覆土 本方案选用的绿化植物为乔、灌、草、爬藤植物及其多样性相结合，根据所选绿化植物的生长需要，乔、灌木种植图斑回填土方厚度0.8m，仅撒播混合草籽措施图斑回填土方厚度为0.3m。由于治理图斑内部分土源不能满足种植要求，需外借表土。经与石井镇人民政府沟通后，客土土源拟使用整治区周边工程项目剥离的剩余土方，客土运距按4～5km估算。项目区内水源可就近抽取采坑内积水、水塘内积水，基本满足项目用水要求。 3.1.5土地整治 经现场踏勘，部分图斑内堆放大量的废弃土方。对存在堆放废弃土方的图斑，进行土地整治至设计标高，经平整后可进行植被复绿，可减少客土回填量。 3.1.6挡土墙 为防止回填种植土的流失，需在种植土回填前低洼处侧设置挡土墙，挡土墙高0.9m（地基0.1m），顶部宽0.2m，底部宽0.4m，挡土墙面坡侧坡比为1：0.33，背坡面坡比1：0，挡土墙断面面积为0.27m2。 3.1.7挂网喷播 经现场踏勘，ZJ3505832021004001图斑因多年的开采形成高陡裸露岩质边坡，造成大面积的挂白区域。该图斑位于福厦高速可视范围内，为消除开采造成的挂白区域，营造良好的视觉景观，拟在该图斑遗留的高陡裸露岩质边坡采取挂网喷播措施。 挂网喷播固草器采用14号镀锌焊接或机编铁丝网(50mm×50mm），网周采用挂网锚杆固定，间距1.5m，邻网搭接宽＞10cm。 植物种子应根据恢复自然景观和人文景观以及“人造景观、美化环境和生态工程”的设计理念的原则择优选取，被选择植物应地上部较矮，根系发达，生长迅速，能在短期内覆盖坡面。 3.1.8排水沟 为减少雨水对采坑及边坡的冲刷，需在部分治理区图斑内布设排水系统，排水沟通常修筑在边坡坡脚、道路内侧或沿内地势低洼处布设。排水沟断面及规格为：排水沟为矩形断面，断面顶宽0.4m，深0.5m；排水沟采用C20混凝土现浇，沟底板和侧壁厚各为0.2m，截面面积0.36m2。 3.1.9沉淀池 为减少雨季可能产生的回填土方流失，拟在排水沟末端设置沉淀池，沉淀池按长方体设计，沉淀池规格长为5.1m，宽2.0m，深1.5m，侧壁厚为0.3m，采用M7.5水泥砂浆抹面，底衬砌厚0.15m，采用C20砼现浇。 3.1.10安全防护栏 为防止采坑造成间接伤害同时防止周边村民等无关人员进入项目治理区，需在项目区主要人口处及部分图斑内水塘周边设置防护栏防止无关人员进入项目区。围栏高度为200cm，其中立柱采用水泥浆浇筑埋设、同时用铰链焊接于底座上，埋深30cm；单套围栏长200cm（一段），横杆10根×竖杆20根，直径5mm。立柱采用直径48mm，厚4mm空心浸塑处理钢管。立柱底座采用C20混凝土砌筑，长度30cm，宽度30cm，高50cm，埋入地面以下30cm。防护栏及底座做法详见大样图。由于现场安全防护栏施工环境多在采坑四周，立柱的具体施工方式根据实际情况进行适当调整，确保安全防护栏的稳定性。 3.1.11警示牌规格要求 （1）护栏警示牌 在采坑四周的安全防护栏上设置护栏警示牌；该护栏警示牌长边0.72m，短边0.48mm，厚度0.012m，采用金属材质；护栏警示牌立于安全护栏上并标注“危险区域 请勿靠近”等警示标语。 （2）道路及边坡警示牌 在图斑的主要出入口处以及采坑、水塘、边坡落石区或设置醒目的安全警示标志，防止闲杂人等误入。道路及边坡警示牌采用同一规格，警示标志底座采用水泥浆浇筑，底座长0.5m，宽0.3m，总高0.5m，埋入地面一下0.3m；警示标志牌立于底座上，长边0.72m，短边0.48mm，厚度0.012m，总高2m，钢筋（φ16间距125×125mm）混凝土（C20）浇铸，采用金属材料；根据警示牌放置的位置，分别标注“废弃矿山 闲人免进”、“边坡危险 请勿靠近”警示标语。 3.1.12植物复绿措施 （1）选用的绿化植物 绿化植物采用乔、灌、草、爬藤相结合，种类应符合保持当地的生物多样性，杜绝引进外来入侵物种。根据现场调查结果，最终确定乔木树种选择木麻黄；灌木选择白背枫；爬藤植物选择爬山虎、葛藤、马安藤、常春藤等；种子选用适宜当地生长环境的乔、灌、草相结合，种子配比：草本60%（狗牙根20%，白喜草15%，退壳高羊茅15%，猪屎豆10%），灌木30%（桃金娘10%，黄花决明8%，多花木兰8%，山毛豆4%），乔木10%（马尾松10%）。 对于植被种植，乔木采用株间距2m×2m种植，灌木采用2m×2m种植（乔灌混种合1:1），草类植物撒播30g/m2，爬藤类植物1株/m种植。 （2）种植技术与管理方法 ①木麻黄乔木栽培管理技术 苗木选择：结合现场整地情况，设计乔木采用台湾木麻黄，栽植方式以覆土种植和穴状种植为主，部分图斑采用穴种。树株地径不小于1cm，株高不小于1m，2年生容器装苗。 整地方式:采用覆土整地和穴状整地。其中，回填客土高度为0.8m；穴状整地，穴坑规格以40厘米（面宽）×50厘米（深度）×30厘米（底宽）为宜。 种植密度：种植株行距为2m×2m。 合理施肥：种植前，应在穴内、坑内施基肥。基肥用钙镁磷肥或过磷酸钙，每株施100～150g左右（按125g计），施基肥结合回填表土进行，肥料要均匀混合在土内，老冲积黄壤上以磷酸铵为好，用量同前。 适时栽植：采用乔灌木营养袋造林，于当年3月至4月进行栽植。首先用小刀划开塑料袋并取下放于穴外，栽植前用锄头在回填好的穴中部挖出栽植小坑，深约40cm，将袋苗直放于坑内，再回填细土，深栽至苗木上部分约1/2处，然后踩实捶紧。要选择适宜的天气，在阴天、细雨天或雨后初晴最为适宜。 ②白背枫种植与管理方法 灌木地被选用适用当地环境的植被白背枫，白背枫适应性强，对土壤无特殊要求，在沙土、沙壤土及壤土上生长良好，耐土壤瘠薄，耐盐碱，栽植方式采用覆土种植和穴种，苗木为带土球袋苗，苗高≥40cm。种植的深浅一般与原土痕平或略高地面5cm左右，种植时要栽正扶植，树冠主尖与根在一垂直线上，起到快速绿化作用的同时提供景观效果。种植方法为压条后移栽，密度采取1×1m/株的数量与乔木间种，移栽前的2天至3天不要浇水，以便使营养钵内的泥土硬结成团，避免移栽时土壤散开，导致长出的新根与泥土分离，影响移栽后的成活和生长。 ③爬山虎及葛藤种植与管理方法 攀爬植物选择爬山虎、葛藤、常春藤，选择三年生苗，株长0.6m，种植间距1m，于3～7月种植为佳，栽入时埋土厚度一般高于种植痕2cm，种好后进行浇水，以浇透为宜。攀爬植物栽植过程中需施基肥（复合肥），注意与土壤拌匀，防止肥害。栽时深翻土壤，施足腐熟基肥（每株施牛粪干、鸡鸭粪1kg以上）。造林后，发现缺苗、死苗，应即使补植，确保成活率。当小苗长至1m长时，即应用铅丝、绳子牵向攀附物。 ④种籽种植与管理方法 种子选用适宜当地生长环境的乔、灌、草相结合的方式进行植被复绿。草籽选用混合，播种量为混合草籽30g/㎡，成株的密度为2000株/㎡。采用撒播的方式进行播种，每年的2～6月均可播种，要根据本地的实际情况选择适当时间。混合种子播撒后，应及时浇水灌溉，灌溉设备以雾化管为好，雾化程度高，可防止水滴太大将种子冲溅出土壤。为保持土壤湿润，可覆盖一层秸秆或无纺布，减少水分蒸发，利于苗全苗壮。同时应及时施肥，后期应注意植被的养护，养护内容包括浇水、施肥、补植、病虫害防治等，确保植被存活率，成活养护期6个月。 （3）养护与管理 ①浇水时间与浇水量 夏季浇水应在早晨进行，不在中午和晚上浇水。部分图斑水源可使用图斑内现有水池内水源，水源不足时可就近抽水补充。浇水量的确定通常根据植物生理需要和气候条件，发现干旱及时浇水，浇则浇透。 ②虫害防治 防虫：防治措施主要有三条：一是炼山清杂要彻底，回覆表土时捡尽草根，以切断白蚂蚁的食物源；二是边造林边施驱虫药(一般不隔夜)，每株施小半汤匙(约5g)，施药时注意紧绕根茎处，撒药范围广，效果较差；三是诱杀，在造林地内分散置放1605混合粉，对金龟子、小地老虎等防治效果好；四是结合追肥，施呋喃丹，防蚁。 ③幼林抚育 春季造林两个月后应及时除草一次，至8～9月杂草种子成熟前再除草松土一次。第二年还需适时进行1～2次抚育，经过两年抚育管理后，幼林即可郁闭。 ④施肥 追肥：在定植后1～2个月及时追肥一次，7～8月雨后再追肥1次，第二年的早春结合锄草松土追肥一次，施尿素或复合肥，每次每株追肥以100～250克为宜。撒施肥料时，距苗木的水平距离为5cm处作圈施，严防撒到苗木的叶子上，否则会严重灼伤苗木以至死亡。 施肥时应注意以下几点：一是因地施肥，即根据林地土壤的养分、水分、质地和酸碱度等特性与地形条件进行施肥，每次施肥前要除净杂草；二是施肥时应在穴的后坡方向开沟深埋，以减少肥料流失；三是雨后施肥，以加速肥料溶解和减少肥料淋失。 3.2治理措施工程量 本项目治理措施工程量一览见下表： |
| --- | --- |

|  | 表2-24 项目区生态修复工程量统计表 措施名称 单位 3505830610124001 3505830610124002 3505830610124004 3505830810021013、21017 3505830810021014 3505830810021015 3505830810021020 3505830810021023 3505830810021028 3505830810021032 3505830810021049 3505830810021052 3505830820019007 3505830820019009 CT3505832016000771004 CT3505832016000771007+771008 CT3505832016000774003+774004 ZJ3505832021004001 3505830810029013 3505830810029014、29015 合计 工程措施 拆除及清运建筑物 m3 — — — — — — — 1810.5 — — 883.6 27 — — 122.4 333 99.2 1168.5 — — 4444.2 水泥地板破除 m3 — — — — — — — — — — — — — — — — — 948 — 948.021 清理浮石、碎石 m3 — — — — — — — 2920.5 — — — -- — — 132.5 — — 850 — — 3903 覆土 m3 3807.2 2269 — — 1247.4 — — 21355 — -- 13887 3346.2 — — -- 4585.7 6612 69702 -- — 126810.8 回填 m3 — 1622.4 — — — 327.3 — 3028.4 — 1640.5 1956.1 — — — 676.6 617.4 10877 — 1593.9 — 22339.63 土地 整治 m2 — 34814 708 — — — — 18151 — — 0 — — — 7731 — — — — — 61404.4 挂网 喷播 m2 — — — — — — — — — — — — — — — — — 10377 — — 10377 挡土墙 m — 104 — — — — — 497 — — — — — — — — — 161 — — 762 排水沟 m — 248 — — — — — 10 356 175 — — 272 — 509 962 — — 2532 沉淀池 座 — 1 — — — — — — — — — 1 — — — — — 2 — — 4 挖穴 m3 1622.4 327.3 1640.5 676.6 545.5 1593.9 6406.23 安全防护栏 m — 506 — 326 305 105 25 326 275 86 -- — 460 66 -- — 564 — — — 3044 护栏警示牌 个 6 — 5 3 4 1 9 4 1 5 1 6 45 道路警示牌 个 1 5 2 2 4 1 6 1 4 3 1 2 2 2 2 8 4 4 4 58 边坡警示牌 个 1 4 3 2 3 2 4 1 2 1 2 2 2 7 2 1 39 植物措施 种植木麻黄 棵 1890 9271 — — — 935 — 10678 — 4687 -- -- — — 1933 -- 4431 21782 4554 -- 60161 种植白背枫 棵 1890 9271 — — — 935 — 10678 — 4687 -- -- — — 1933 -- 4431 21782 4554 60161 撒播混合草籽 m2 4759 37083 708 5156 4158 3737 — 54357 855 21682 46289 11154 — — 7731 15285.8 18370.1 87127.7 20426 14626 353504.6 种植爬山虎 株 40 240 — — — — — — — 998 — 238 — — — — — — — — 1516 种植葛藤 株 144 11154 11298 商品有机肥 t 0.72 5.56 0.1062 — — 0.56 — 8.15 — 3.25 6.94 1.67 — — 1.16 2.29 2.7 13.1 3.10 2.20 51.5085 监测点 个 1 4 — — — 1 — 3 — 2 2 1 — — 1 2 2 5 1 1 26 |
| --- | --- |

|  | 4、主要施工设备 表2-25 主要设备一览表 设备名称 数量 备注 自卸汽车 4辆 物料运输 挖掘机 2台 削坡设备 履带式推土机 2台 排土设备 压实机 2台 压土压实 洒水车 1台 用于抑尘 雾炮机 2台 5、工作制度和劳动定员 本项目施工期高峰施工人员15人，采用一天一班制工作制度，每天工作8小时，均不在项目区馁食宿；本项目是由南安市石井镇人民政府建设，后期管护设置管理人员兼职监测人员2人，对治理区进行管理和对监测点进行监测，管护人员不在管护区进行食宿等，临时聘用当地村民负责复垦区后期的施肥、除草、浇水、喷洒农药等管护工作，保证树苗的成活率，临时聘用人员均不在修复区进行食宿等。 本项目建设每年250天，施工和管护作业均为昼间进行，时间范围在8:00~18:00。 |
| --- | --- |
| 总平面及现场布置 | 1、治理总平面布置 本项目属点式工程，但建设内容分散，根据地块地形、地貌、地质情况、水文条件及原矿区开挖边坡情况，确定地块坡向，以保障地块排水能通畅排泄。在施工生产区的布置上遵循以下原则：一方面方便于施工，施工过程中遵循就近布置的原则，另一方面减少由于工程施工而导致扰动地表面积增加的原则，在施工中合理布置施工生产区。各矿区总体平面布置如下： ①结合用地布局，场地整体以竖向布局为主，充分利用矿区采矿形成的阶梯布设施工设备及取土堆放，方便施工；同时施工设备分散布设，通过地势高差降低设备运行噪声； ②施工时因地制宜进行地形地貌修复改造，控制土石方及防护工程量及截排水沟，减少生态修复成本。 ③在临路的采坑附近，设置警示牌与护栏等。 本次治理范围内已有道路与外界公路相连，需治理的矿区均已有道路相连，本项目施工道路利用原矿山已有道路，本次建设不新建道路，项目建设期进行利用，后期进行植被恢复。 项目各个矿区平面布置图见附图7。 2、施工现场布置 （1）对外交通 项目区进场道路是依托现有城镇道路，施工运输车辆可直接进入到项目区。 （2）场内交通 项目区场内交通利用原矿山已有道路，本次建设不新建道路。 3、施工水电及通讯系统布置 （1）施工用水 项目生活用水为车拉桶装水；项目生产用水主要为施工期扬尘抑尘用水、植被喷淋用水、机械冲洗废水，用水就近抽取采坑内积水、水塘内积水。 （2）施工供电 工程区内用电便利，可就近搭接，架设线路较短；工程区位于处于中国移动及中国联通信号覆盖区内，通信条件较好。 4、施工营地 本项目不设置施工营地，不在项目区食宿，不设置临时办公室和生活区，施工期无生活废水产生。 |
| 施工方案 | 1、总体部署 本项目治理历史遗留矿山24个，24个矿山图斑总面积648264.16m2，总体部署由石井镇人民政府负责组织落实、安排人员进行项目实施、督促指导；技术管理委托具有监理资质的工程监理单位负责技术指导与质量监督，项目财务独立建帐，资金管理和施工进度受有关部门检查监督。项目以下按工程分类来进行部署： （1）治理恢复工程 包括堆渣浮石清理、客土回填、挡土墙、防护围栏修筑、排水沟及沉淀池修筑、挂网喷播、警示牌设立、植物复绿措施等。 （2）监测工程、植被管护 崩塌体、滑坡体监测，地形地貌景观监测等；植被管护。 2、施工工艺流程 3、施工方案 3.1.1、3505830610124001号图斑施工方案 （1）清运荒料、砂石 为保证修复治理工程的顺利进行，需对图斑内底盘的荒料进行清运，该部分荒料清运工程由镇政府协调其所有权人自行清理，本方案不统计清运的工作量，清运费用暂不计入项目投资估算。 （2）覆土 经现场踏勘，荒料压占区域土层较薄，土壤贫瘠，不符合植被种植需求；荒料清运完成后，对压占区域、采场中部及东侧裸露区域进行覆土，覆土面积总4759m2，覆土厚度0.8m，共覆土3807.2m3。 （3）警示牌 在该图斑东侧出入口显眼位置及北侧高陡边坡坡底设置醒目的安全警示牌，防止闲杂人等误入。该图斑共设置警示牌2面。 （4）植物措施 对图斑覆土区域进行植被恢复，采用乔、灌、藤、草相结合的方式，在覆土区域种植木麻黄、白背枫和撒播混合草籽，在北侧边坡坡脚处种植爬山虎；该图斑覆土面积4759m2，种植木麻黄1890棵，白背枫1890棵，撒播混合草籽4759m2，爬山虎40株，葛藤144株。 表2-26 3505830610124001图斑工程量一览表 序号 工程类型 单位 小计 一、工程措施 1 清运荒料、砂石 m3 -- 2 覆土 m3 3807.2 3 道路警示牌 个 1 4 边坡警示牌 个 1 二、植物措施 1 种植木麻黄 棵 1890 2 种植白背枫 棵 1890 3 撒播混合草籽 m2 4759 4 种植爬山虎 株 40 5 种植葛藤 株 144 6 商品有机肥 t 0.72 三 监测点 个 1 3.1.2、3505830610124002号图斑 （1）清运荒料、砂石 为保证修复治理工程的顺利进行，需对图斑东侧坡脚处的荒料进行清运，该部分荒料清运工程由镇政府协调其所有权人自行清理，本方案不统计清运的工作量，清运费用暂不计入项目投资估算。 （2）覆土 经现场踏勘，荒料压占区域土层较薄，土壤贫瘠，不符合植被种植需求；东南侧采坑坡顶存在裸露区域。故荒料清运完成后，对压占区域及南侧采坑坡顶裸露区域进行覆土，覆土总面积2836m2，覆土厚度0.8m，共覆土2269m3。 （3）土地整治 经现场踏勘，图斑采场第二平台现状堆放大量的土方，堆放面积约9191m2，堆高约15m左右；图斑西南侧第一平台与第二平台堆土高差约18m，故对该区域进行平整，平整面积约34814m2，土地整治后进行植被恢复，减少客土回填量。 （4）排水沟 经现场踏勘，图斑第一平台通往第二平台的矿山公路内侧未设置排水沟，为保证治理区内排水通畅，减轻雨水冲刷造成的水土流失，拟在该矿山公路内侧设置排水沟，排水沟总长248m。 （5）挡土墙 为防止采坑东南侧坡顶回填种植土的流失，回填前在采坑坡顶内侧设置挡土墙，挡土墙总长104m。 （6）沉淀池 为减少雨季可能产生的回填土方流失造成周边排水系统的淤堵，拟在排水沟末端设置沉淀池，共设置沉淀池1座。 （7）安全防护栏 图斑东南侧为凹陷采坑，深度约20～40m,东侧及南侧有矿山公路通往采坑，若闲杂人等误入可能发生意外坠落的事故。故拟在该采坑四周设置安全防护栏，共设置安全防护栏506m。 （8）警示牌 在该图斑北侧、东侧、南侧出入口显眼位置及采坑边坡坡底设置醒目的安全警示牌，防止闲杂人等误入。该图斑共设置警示牌15面。 （9）植物措施 对图斑覆土区域进行植被恢复，采用乔、灌、藤、草相结合的方式，在覆土区域种植木麻黄、白背枫和撒播混合草籽，在矿山公路坡坡脚处种植爬山虎；该图斑覆土面积2836m2，土地整治面积34814m2，共复绿面积37650m2，种植木麻黄9271棵，白背枫9271棵，撒播混合草籽37083m2，爬山虎240株。 表2-27 3505830610124002图斑工程量一览表 序号 工程类型 单位 小计 一、工程措施 1 荒料堆石清理 m3 -- 2 覆土 m3 2269 3 土地整治 ㎡ 34814 4 排水沟 m 248 5 挡土墙 m 104 6 沉淀池 座 1 7 安全防护栏 m 506 10 护栏警示牌 个 6 11 道路警示牌 个 5 12 边坡警示牌 个 4 二、植物措施 1 种植木麻黄 棵 9271 2 种植白背枫 棵 9271 3 撒播混合草籽 m2 37083 4 种植爬山虎 株 240 5 商品有机肥 t 5.56 三 监测点 个 4 3.1.3、3505830610124004号图斑 根据南安市石井镇第三次全国国土调查，该图斑内西侧涉及水田673m2，现状堆放机械；经与石井镇人民政府沟通，该部分机械清运工程由镇政府协调其所有权人自行清理，本方案不统计清运的工作量，清运费用暂不计入项目投资估算。 水田区域机械清理完成后，后续由石井镇人民政府组织实施复耕，在复耕前，为营造良好的视觉景观以及避免图斑裸露造成的水土流失危害，对该图斑进行土地整治并采取撒播草籽的方式进行复绿，共土地整治708m2，撒播混合草籽708m2。 表2-28 3505830610124004图斑工程量一览表 序号 工程类型 单位 小计 一、工程措施 1 清理机械 m3 -- 2 土地整治 m2 708 二、植物措施 1 撒播混合草籽 m2 708 2 商品有机肥 t 0.1062 3.1.4、3505830810021013、3505830810021017号图斑 3505830810021013、3505830810021017图斑紧邻，故本次将两个图斑合并进行设计。 （1）安全防护栏 该图斑内东南侧为采坑，深度约20～50m,图斑西侧、东侧均有矿山公路通往采坑，若闲杂人等误入可能发生意外坠落的事故。故拟对通往该图斑的矿山道路进行封堵，并对东南侧采坑四周设置安全防护栏，共设置安全防护栏326m。 （2）警示牌 在该图斑西侧、东侧出入口显眼位置、采坑四周、采坑边坡坡底等设置醒目的安全警示牌，防止闲杂人等误入。该图斑共设置警示牌7面。 （3）植物措施 现场踏勘，该图斑中部及南侧局部堆放碎石，但因该图斑地势高陡，且车辆已无法通行，行人通行困难，无法对堆放的碎石进行清理，故对碎石区域进行通过撒播草籽的方式促进生态恢复，共撒播草籽5156m2。 表2-29 3505830810021013、3505830810021017图斑工程量一览表 序号 工程类型 单位 小计 一、工程措施 1 安全防护栏 m 326 2 护栏警示牌 个 5 3 道路警示牌 个 2 二、植物措施 1 撒播混合草籽 m2 5156 3.1.5、3505830810021014号图斑 （1）覆土 经现场踏勘，图斑北侧采坑底盘无土层，故对图斑采坑底盘进行覆土，覆土总面积4158m2，覆土厚度0.3m，共覆土1247.4m3。 （2）安全防护栏 该图斑内分布3个采坑，因矿山公路穿越该图斑使采坑呈南、北两侧分布，南侧分布2个，北侧分布1个，深度约10～50m，为防止闲杂人等误入可能发生意外坠落的事故，拟在该图斑矿山公路两侧设置安全防护栏，共设置安全防护栏305m。 （3）警示牌 在该图斑西北侧出入口显眼位置、采坑四周等设置醒目的安全警示牌，防止闲杂人等误入。该图斑共设置警示牌5面。 （4）植物措施 对图斑覆土区域进行植被恢复，在覆土区域撒播混合草籽4158m2。 表2-30 35058310021014图斑工程量一览表 序号 工程类型 单位 小计 一、工程措施 1 覆土 m3 1247.4 2 安全防护栏 m 305 3 护栏警示牌 个 3 4 道路警示牌 个 2 二、植物措施 1 撒播混合草籽 m2 4158 2 商品有机肥 t 0.62 3.1.6、3505830810021015号图斑 （1）安全防护栏 该图斑内分布2个采坑，深度约20～30m，该图斑西侧、南侧及东侧均有矿山公路通往图斑内，若闲杂人等误入可能发生意外坠落的事故。故拟对通往该图斑的矿山道路采用安全防护栏进行封堵，共设置安全防护栏105m。 （2）警示牌 在该图斑西侧、南侧及东侧出入口显眼位置设置醒目的安全警示牌，防止闲杂人等误入。该图斑共设置警示牌11面。 （3）植物措施 对图斑裸露区域进行植被恢复，采用乔、灌、藤相结合的方式，在裸露区域穴种木麻黄、白背枫和撒播混合草籽；穴种木麻黄935棵，白背枫935棵，撒播混合草籽3737m2。 表2-31 图斑3505830810021015工程量一览表 序号 工程类型 单位 小计 一、工程措施 1 挖穴 m3 327.3 2 客土回填 m3 327.3 3 安全防护栏 m 105 4 护栏警示牌 个 4 5 道路警示牌 个 4 6 边坡警示牌 个 3 二、植物措施 1 种植木麻黄 棵 935 2 种植白背枫 棵 935 3 撒播混合草籽 m2 3737 4 商品有机肥 t 0.56 三 监测点 个 1 3.1.7、3505830810021020号图斑 （1）安全防护栏 该图斑内南侧分布1个采坑，深度约15～20m，该图斑南侧有矿山公路通往图斑内，若闲杂人等误入可能发生意外坠落的事故。故拟对通往该图斑的矿山道路采用安全防护栏进行封堵，共设置安全防护栏25m。 （2）警示牌 在该图斑南侧出入口显眼位置设置醒目的安全警示牌，防止闲杂人等误入。该图斑共设置警示牌4面。 表2-32 3505830810021020图斑工程量一览表 序号 工程类型 单位 小计 一、工程措施 1 防护围栏 m 25 2 护栏警示牌 个 1 3 道路警示牌 个 1 4 边坡警示牌 个 2 3.1.8、3505830810021023号图斑 （1）拆除建筑物 为保证修复治理工程的顺利进行，需对图斑内的建筑物进行拆除并清运，需拆除建筑物1810.5m3。 （2）清理浮石、碎石 经现场踏勘，该图斑内中部底盘堆放碎石、坡面存在浮石；在治理前，采用人工方式对该图斑内底盘、边坡的碎石、浮石进行清理，并就近采坑进行回填，经覆土进行植被复绿；清理浮石、碎石2920.5m3。 （3）土地整治 经现场踏勘，图斑内整体地势高差不大，为减少客土回填量及生态修复后期整体的视觉景观，根据图斑现状标高对图斑进行平整，平整面积约18151.4m2，土地整治后进行覆土并植被恢复。 （4）回填 经现场踏勘，该图斑内分布有不规则的浅坑，对该部分浅坑坑体采用现场清理的浮石、碎石以及拆除的建筑垃圾进行回填，经覆土进行植被复绿；共回填3028.4m3。 （5）覆土 经现场踏勘，该图斑中部区域及东南侧大面积裸露，土层较薄，土壤贫瘠，不符合植被种植需求；故浮石、碎石清运完成后，对中部区域及东南侧裸露区域进行覆土，覆土总面积26693.3m2，覆土厚度0.8m，共覆土21354.6m3。 （6）挡土墙 为防止回填种植土的流失，回填前在各边坡外侧设置挡土墙，挡土墙总长497m。 （7）排水沟 该图斑内南侧已修建排水沟，图斑内南侧分布1处水塘，面积约79m2，深度约3m，该水塘保留作为沉淀池使用，为后续植被管护提供水源；拟在已修建的排水沟与水塘之间修建排水沟，将已修排水沟水引流至水塘，共新修建排水沟10m。 （8）安全防护栏 该图斑四周均有矿山公路通往，若闲杂人等误入可能发生意外坠落的事故。通往该图斑的矿山道路采用安全防护栏进行封堵，共设置安全防护栏326m。 （9）警示牌 在该图斑四周出入口显眼位置及采坑边坡坡底设置醒目的安全警示牌，防止闲杂人等误入。该图斑共设置警示牌18面。 （10）植物措施 对图斑覆土区域进行植被恢复，采用乔、灌、草相结合的方式，在覆土区域种植木麻黄、白背枫和撒播混合草籽；该图斑覆土面积26693.3m2，种植木麻黄10678棵，白背枫10678棵，撒播混合草籽54357m2。 表2-33 3505830610121023图斑工程量一览表 序号 工程类型 单位 小计 一、工程措施 1 拆除及清运建筑物 m3 1810.5 2 清理浮石、碎石 m3 2920.5 3 土地整治 m2 18151.4 4 回填 m3 3028.4 5 覆土 m3 21354.6 6 挡土墙 m 497 7 排水沟 m 10 8 安全防护栏 m 326 9 护栏警示牌 个 9 10 道路警示牌 个 6 11 边坡警示牌 个 3 二、植物措施 1 种植木麻黄 棵 10678 2 种植白背枫 棵 10678 3 撒播混合草籽 m2 54357 4 商品有机肥 t 8.15 三 监测点 个 3 3.1.9、3505830810021028号图斑 （1）安全防护栏 该图斑内南侧分布3个采坑，因矿山公路从西南往东北走向穿越该图斑，使采坑呈南、北两侧分布，南侧分布2个，北侧分布1个，深度约10～35m，为防止闲杂人等误入可能发生意外坠落的安全事故，拟在图斑东北往北方向设置安全防护栏，并对通往该图斑的矿山公路采用安全防护栏进行封堵，共设置安全防护栏275m。 （2）警示牌 在该图斑西南、东北侧出入口显眼位置以及采坑周边设置醒目的安全警示牌，防止闲杂人等误入。该图斑共设置警示牌7面。 （3）植物措施 该图斑内东侧存在裸露区域，对该区域采取撒播混合草籽进行植被恢复，共混合撒播草籽855m2。 表2-33 3505830810021028图斑工程量一览表 序号 工程类型 单位 小计 一、工程措施 1 安全防护栏 m 275 2 护栏警示牌 个 4 3 道路警示牌 个 1 4 边坡警示牌 个 2 二、植物措施 1 播撒混合草籽 m2 855 3.1.10、3505830810021032号图斑 （1）排水沟 为保证治理区内排水通畅，减轻雨水冲刷造成的水土流失，拟在该图斑采场底盘内侧设置环形排水沟，排水沟总长356m。 图斑采场底盘北侧遗留1处积水坑，占地面积约为1240m2，深度约7m，该水坑保留作为沉淀池使用，为后续植被管护提供水源，不在新修建沉淀池。 （2）安全防护栏 在场底盘北侧遗留的积水坑四周设置安全防护栏，共设置安全防护栏86m。 （3）警示牌 在该图斑四周出入口显眼位置及采坑边坡坡底设置醒目的安全警示牌，防止闲杂人等误入。该图斑共设置警示牌7面。 （4）植物措施 对图斑裸露区域进行植被恢复，采用乔、灌、草相结合的方式，在露区区域穴种木麻黄、白背枫和撒播混合草籽；该图斑裸露面积23062m2，种植木麻黄4687棵，白背枫4687棵，撒播混合草籽21682m2，种植爬山虎998株。 表2-35 3505830810021032图斑工程量一览表 序号 工程类型 单位 小计 一、工程措施 1 挖穴 m3 1640.5 2 回填客土 m3 1640.5 3 排水沟 m 356 4 安全防护栏 m 86 5 护栏警示牌 个 1 6 道路警示牌 个 4 7 边坡警示牌 个 4 二、植物措施 1 种植木麻黄 棵 4687 2 种植白背枫 棵 4687 3 撒播混合草籽 m2 21682 4 种植爬山虎 株 998 5 商品有机肥 t 3.25 三 监测点 个 2 3.1.11、3505830810021049号图斑 （1）拆除建筑物 为保证修复治理工程的顺利进行，需对图斑内的建筑物进行拆除并清运，需拆除建筑物883.6m3。 （2）清运荒料、砂石 为保证修复治理工程的顺利进行，需对图斑内东侧的荒料进行清运，该部分荒料清运工程由镇政府协调其所有权人自行清理，本方案不统计清运的工作量，清运费用暂不计入项目投资估算。 （3）回填 经现场踏勘，该图斑内中北部区域分布1处凹陷坑，深度约1m～2m，拟对凹陷坑区域进行回填，经覆土进行植被复绿；共回填1956.1m3。 （4）警示牌 在该图斑四周出入口显眼位置设置醒目的安全警示牌，防止闲杂人等误入。该图斑共设置警示牌4面。 （5）植物措施 对图斑覆土区域进行植被恢复，采用撒播草籽的方式，在覆土区域撒播混合草籽；该图斑覆土面积46289m2，撒播混合草籽46289m2。 表2-36 3505830810021049图斑工程量一览表 序号 工程类型 单位 小计 一、工程措施 1 拆除建筑物 m3 883.6 2 清运荒料、砂石 m3 - 3 回填 m3 1956.1 4 警示牌 个 1 5 道路警示牌 个 3 二、植物措施 1 撒播混合草籽 m2 46289 2 商品有机肥 t 6.94 3 监测点 个 2 3.1.12、3505830810021052号图斑 图斑北侧有1725.55m2处于转型利用区域，本方案对该区域不再设计工作量。 （1）拆除建筑物 为保证修复治理工程的顺利进行，需对图斑内的建筑物进行拆除并清运，需拆除建筑物27m3。 （2）清运荒料、砂石 为保证修复治理工程的顺利进行，需对图斑内东侧的荒料进行清运，该部分荒料清运工程由镇政府协调其所有权人自行清理，本方案不统计清运的工作量，清运费用暂不计入项目投资估算。 （3）覆土 经现场踏勘，荒料压占区域及碎石堆放区域土层较薄，土壤贫瘠，不符合植被种植需求；荒料、碎石清运完成后，对压占区域、采场中部及东侧裸露区域进行覆土，覆土面积总11154.3m2，覆土厚度0.3m，共覆土3346.2m3。 （4）排水沟 为保证治理区内排水通畅，减轻雨水冲刷造成的水土流失，拟在图斑内东侧边坡坡脚内侧设置排水沟，排水沟总长175m。 （6）沉淀池 为减少雨季可能产生的回填土方流失造成周边排水系统的淤堵，拟在排水沟末端设置沉淀池，共设置沉淀池1座。 （7）警示牌 在该图斑北侧、东侧、南侧出入口显眼位置及采坑边坡坡底设置醒目的安全警示牌，防止闲杂人等误入。该图斑共设置警示牌3面。 （8）植物措施 对图斑覆土区域进行植被恢复，采用撒播草籽的方式，在覆土区域撒播混合草籽，在图斑内东侧边坡坡脚处种植爬山虎；该图斑覆土面积11154.3m2，撒播混合草籽11154m2，爬山虎238株、葛藤11154株。 表2-37 3505830810021052图斑工程量一览表 序号 工程类型 单位 小计 一、工程措施 1 拆除及清运建筑物 m3 27 2 清运荒料、砂石 m3 - 3 覆土 m3 3346.2 4 排水沟 m 175 5 沉淀池 座 1 6 道路警示牌 个 1 7 边坡警示牌 个 2 二、植物措施 1 撒播混合草籽 m2 11154 2 种植爬山虎 株 238 3 种植葛藤 株 11154 4 商品有机肥 t 1.67 三 监测点 个 1 3.1.13、3505830820019007号图斑 （1）安全防护栏 图斑内有两个采坑，相对高差较大，存在安全隐患，为避免闲杂人等勿入，沿两个采坑四周设置安全防护栏及安全警示牌，共需安全防护栏460m。 （2）警示牌 在该图斑出入口设置2面道路警示牌，防止闲杂人等误入，在安全防护栏上设置5面安全警示牌，共设置安全警示牌7面。 表2-38 图斑3505830820019007工程量一览表 序号 工程类型 单位 小计 一、工程措施 1 安全防护栏 m 460 2 护栏警示牌 个 5 3 道路警示牌 个 2 3.1.14、3505830820019009号图斑 （1）安全防护栏 图斑内采坑相对高差较大，存在安全隐患，为避免闲杂人等勿入，在图斑北侧边坡坡顶设置安全防护栏及安全警示牌，安全防护栏长66m。 （2）警示牌 在该图斑出入口设置2面道路警示牌，防止闲杂人等误入，在图斑南侧边坡处设置1面边坡警示牌，提醒人员边坡危险，请勿靠近，在安全防护栏上设置1面安全警示牌，共设置安全警示牌4面。 表2-39 图斑3505830820019009工程量一览表 序号 工程类型 单位 小计 一、工程措施 1 安全防护栏 m 66 2 护栏警示牌 个 1 3 道路警示牌 个 2 4 边坡警示牌 个 1 3.1.15、CT3505832016000771004号图斑 （1）拆除及清运建筑物 为保证修复治理工程的顺利进行，需对图斑内的建筑物进行拆除并清运，需拆除建筑物122.4m3。 （2）清运荒料、砂石 为保证修复治理工程的顺利进行，需对图斑内的荒料进行清运，该部分荒料清运工程由镇政府协调其所有权人自行清理，本方案不统计清运的工作量，清运费用暂不计入项目投资估算。 （3）清理浮石、碎石 为确保修复治理工程的顺利进行，需对图斑西南侧的浮石、碎石进行清理，需清理浮石、碎石132.5m3。 （4）土地整治 经现场踏勘，图斑整体地势高差不大，最大高差约8m，依现状地形进行土地平整，可改善视觉景观，故对该图斑土地整治，整治面积约7731m2，土地整治后可采用穴种的方式进行植被恢复，减少客土回填量。 （5）排水沟 为减少雨水对采坑及边坡的冲刷，在图斑北侧及西侧边坡坡脚修建排水沟，汇入公路雨水排水沟及自然山沟，共需修建排水沟272m。 （6）警示牌 在该图斑出入口设置2面道路警示牌，防止闲杂人等误入，在图斑北侧及西侧高陡边坡处设置2面边坡警示牌，提醒人员边坡危险，请勿靠近，在安全防护栏上设置1面安全警示牌，共设置安全警示牌5面。 （7）植物措施 对图斑裸露区域采用乔、灌、草相结合的方式进行植被恢复，在裸露区域穴种木麻黄、白背枫并撒播混合草籽；该图斑裸露面积7731m2，种植木麻黄1933棵，白背枫1933棵，撒播混合草籽7731m2。 表2-40 图斑CT3505832016000771004工程量一览表 序号 工程类型 单位 小计 一、工程措施 1 拆除及清运建筑物 m3 122.4 2 清运荒料、砂石 m3 - 3 清理浮石、碎石 m3 132.5 4 土地整治 m2 7731 5 挖穴 m3 676.6 6 回填客土 m3 676.6 7 排水沟 m 272 8 道路警示牌 个 2 9 边坡警示牌 个 2 二、植物措施 1 种植木麻黄 棵 1933 2 种植白背枫 棵 1933 3 撒播混合草籽 m2 7731 4 商品有机肥 t 1.16 三 监测点 个 1 3.1.16、CT3505832016000771007、CT3505832016000771008号图斑 CT3505832016000771007号图斑东南侧、CT3505832016000771008号图斑西南侧及东南侧部分位于转型利用范围内，现状已建成城市道路，CT3505832016000771007号图斑东南转型利用的面积为3023.97m2，CT3505832016000771008号图斑转型利用的面积为15285.21m2，本方案不设计这两个图斑转型利用范围内的工作量。 （1）拆除及清运建筑物 为保证修复治理工程的顺利进行，需对图斑内的建筑物进行拆除并清运，需拆除建筑物333m3。 （2）清运荒料、砂石 为保证修复治理工程的顺利进行，需对图斑内的荒料进行清运，该部分荒料清运工程由镇政府协调其所有权人自行清理，本方案不统计清运的工作量，清运费用暂不计入项目投资估算。 （3）土地整治 经现场踏勘，CT3505832016000771007、771008号图斑中间为村道，村道局部路段地势略低于该图斑，地势高差约1～2m；为营造良好的道路视觉景观，拟对地势高的图斑部分进行土地整治，与道路同一标高，土地整治面积617.4m2。 （4）覆土 经现场调查，荒料压占区域及裸露区域土层较薄，土壤贫瘠，不符合植被种植需求；建筑物拆除及荒料清运完成后，对压占区域及裸露区域进行覆土，覆土面积15285.8m2，覆土厚度0.3m，共覆土4585.7m3。 （5）警示牌 在该图斑出入口显眼位置设置2面道路警示牌，防止闲杂人等误入，在图斑内边坡处设置2面边坡警示牌，提醒人员边坡危险，请勿靠近，共设置安全警示牌4面。 （6）植物措施 对图斑覆土及裸露区域采用撒播草籽的方式进行植被恢复，在覆土及裸露区域撒播混合草籽；该图斑覆土及裸露面积15285.8m2，撒播混合草籽15285.8m2。 表2-41 图斑CT3505832016000771007、CT3505832016000771008工程量一览表 序号 工程类型 单位 小计 一、工程措施 1 拆除及清运建筑物 m3 333 2 清运荒料 m3 -- 3 土地整治 m2 617.4 4 覆土 m3 4585.7 5 道路警示牌 个 2 6 边坡警示牌 个 2 二、植物措施 1 撒播混合草籽 m2 15285.8 2 商品有机肥 t 4.59 三 监测点 个 2 3.1.17、CT3505832016000774003、CT3505832016000774004号图斑 （1）拆除及清运建筑物 为保证修复治理工程的顺利进行，需对图斑内的建筑物进行拆除并清运，需拆除建筑物99.2m3。 （2）清运荒料、砂石 为保证修复治理工程的顺利进行，需对图斑内的荒料进行清运，该部分荒料清运工程由镇政府协调其所有权人自行清理，本方案不统计清运的工作量，清运费用暂不计入项目投资估算。 （2）回填 经现场踏勘，CT3505832016000774004号中部分布1处浅水采坑及1处采坑底盘，拟对该采坑进行回填，经覆土后进行植被恢复，共回填10877m3（其中含挖穴客土回填545.5m3）。 （3）覆土 经现场调查，荒料压占区域及裸露区域土层较薄，土壤贫瘠，不符合植被种植需求；建筑物拆除及荒料清运完成后，对压占区域及裸露区域进行覆土，覆土面积8265m2，覆土厚度0.8m，共覆土6612m3。 （4）排水沟 为减少雨水对采坑及边坡的冲刷，在图斑东南侧底盘修建排水沟，汇入雨水排水沟，设计排水沟长263m；在图斑西北侧边坡坡脚修建排水沟，最后汇入雨水排水沟，排水沟长246m，共需修建排水沟509m。 （5）安全防护栏 在图斑南侧边坡坡顶设置安全防护栏及安全警示牌，提醒勿入人员边坡危险，请勿靠近，安全防护栏长139m，沿东侧采坑周围设置安全防护栏及安全警示牌，提醒勿入人员水深危险，请勿靠近，长约425m，共需设置安全防护栏564m。 （6）警示牌 在该图斑出入口显眼位置设置8面道路警示牌，防止闲杂人等误入，在东南侧及西北侧高陡边坡处设置2面边坡警示牌，提醒人员边坡危险，远离边坡，在安全防护栏上设置6面安全警示牌，共设置安全警示牌16面。 （7）植物措施 对图斑覆土区域采用乔、灌、草相结合的方式进行植被恢复，在覆土及裸露区域采用覆土种和穴种的方式种植木麻黄、白背枫并撒播混合草籽；种植木麻黄4431棵，白背枫4431棵，撒播混合草籽18370.1m2。 表2-42 图斑CT3505832016000774003、CT3505832016000774004工程量一览表 序号 工程类型 单位 小计 一、工程措施 1 拆除及清运建筑物 m3 99.2 2 清运荒料、砂石 m3 - 3 回填 m3 10877 4 覆土 m3 6612 5 挖穴 m3 545.5 6 排水沟 m 509 7 安全防护栏 m 564 8 护栏警示牌 个 6 9 道路警示牌 个 8 10 边坡警示牌 个 2 二、植物措施 1 种植木麻黄 棵 4431 2 种植白背枫 棵 4431 3 撒播混合草籽 m2 18370.1 4 商品有机肥 t 2.7 三 监测点 个 2 3.1.18、ZJ3505832021004001号图斑 （1）拆除及清运建筑物 为保证修复治理工程的顺利进行，需对图斑内的建筑物进行拆除并清运，需拆除建筑物1168.5m3。 （2）清运荒料、砂石 为保证修复治理工程的顺利进行，需对图斑内的荒料进行清运，该部分荒料清运工程由镇政府协调其所有权人自行清理，本方案不统计清运的工作量，清运费用暂不计入项目投资估算。 （3）清理浮石、碎石 为避免边坡浮石、碎石滑落造成安全隐患，需对图斑西南侧边坡上的浮石、碎石进行清理，需清理浮石、碎石850m3。 （4）覆土 经现场调查，荒料压占区域及裸露区域土层较薄，土壤贫瘠，不符合植被种植需求；荒料清运完成后，对压占区域及裸露区域进行覆土，覆土面积87127.7m2，覆土厚度0.8m，共覆土69702m3。 （5）挂网喷播 经现场调查，该图斑西南侧存在高陡边坡，裸露区域为岩质边坡，存在大面积的挂白区域。该图斑位于福厦高速可视范围内，为消除挂白区域，营造良好的视觉景观，拟对该岩质边坡采取挂网喷播措施，需挂网喷播10377m2。 （6）排水沟 为减少雨水对采坑及边坡的冲刷，在图斑东南侧采坑顶部和底盘分别修建排水沟，沿采坑底盘内侧修建排水沟，与沉淀池相连后汇入自然山沟，排水沟长245m；在采坑顶部修建排水沟，沿矿山公路与沉淀池相连接，最后排入公路雨水沟，排水沟长717m，共需修建排水沟962m。 （7）挡土墙 为防止回填种植土的流失，在图斑东南侧采坑顶部设置挡土墙，挡土墙长度为161m。 （8）沉淀池 为减少雨季可能产生的回填土方流失，在图斑东侧和西北侧排水沟末端设置沉淀池，共2座。 （9）警示牌 在该图斑出入口显眼位置设置4面道路警示牌，防止闲杂人等误入，在南侧边坡处设置7面边坡警示牌，提醒人员边坡危险，远离边坡，共设置安全警示牌11面。 （10）植物措施 对图斑覆土区域采用乔、灌、藤、草相结合的方式进行植被恢复，在覆土区域种植木麻黄、白背枫并撒播混合草籽；该图斑覆土面积87127.7m2，种植木麻黄21782棵，白背枫21782棵，撒播混合草籽87127.7m2。 表2-43 图斑ZJ3505832021004001工程量一览表 序号 工程类型 单位 小计 一、工程措施 1 拆除及清运建筑物 m3 1168.5 2 清运荒料、砂石 m3 - 3 清理浮石、碎石 m3 850 4 覆土 m3 69702 5 挂网喷播 m2 10377 6 排水沟 m 962 7 挡土墙 m 161 8 沉淀池 座 2 9 警示牌 个 11 二、植物措施 1 种植木麻黄 棵 21782 2 种植白背枫 棵 21782 3 撒播混合草籽 m2 87127.7 4 商品有机肥 t 13.1 三 监测点 个 5 3.1.19、3505830810029013号图斑 根据南安市石井镇第三次全国国土调查，该图斑东北侧存在6250.09m2水田及1317.69m2旱地，本次方案不设计该部分的工作量。 （1）水泥地板破除 为保证修复治理工程的顺利进行，需对图斑内的建筑物进行拆除，根据现场调查，图斑内建筑物均已拆除，现需对水泥地板进行破除，需破除的面积为3160m2，水泥地板厚度按0.3m计算，需破除水泥地板948m3。 （2）警示牌 在该图斑出入口显眼位置、中部及南侧边坡坡底设置醒目的安全警示牌，防止闲杂人等误入。该图斑共设置警示牌6面。 （3）植物措施 对图斑覆土区域采用乔、灌、草相结合的方式进行植被恢复，在裸露区域穴种木麻黄、白背枫并撒播混合草籽；该图斑裸露面积18216m2，种植木麻黄4554棵，白背枫4554棵，撒播混合草籽20426m2。 表4-44 3505830810029013工程量一览表 序号 工程类型 单位 小计 一、工程措施 1 水泥地板破除 m3 948 2 道路警示牌 个 4 3 边坡警示牌 个 2 4 挖穴 m3 1593.9 5 回填客土 m3 1593.9 二、植物措施 1 种植木麻黄 棵 4554 2 种植白背枫 棵 4554 3 撒播混合草籽 m2 20426 4 商品有机肥 t 3.10 三 监测点 个 1 3.1.20、3505830810029014、3505830810029015号图斑 3505830810029014号图斑均位于已批复用地范围内，本方案不设计该图斑的工作量，3505830810029015号图斑西南侧有2478.30m2位于已批复用地范围内，因此不设计这部分的工作量。 （1）清运荒料、砂石 为保证修复治理工程的顺利进行，需对3505830810029015号图斑东南侧的荒料进行清运，该部分荒料清运工程由镇政府协调其所有权人自行清理，本方案不统计清运的工作量，清运费用暂不计入项目投资估算。 （2）警示牌 在3505830810029015号图斑出入口显眼位置及其东北侧边坡坡顶设置醒目的安全警示牌，防止闲杂人等误入。该图斑共设置警示牌5面。 （3）植物措施 经现场调查，3505830810029015号图斑内覆盖有厚度1.5m～2m的废弃土石方，满足植被种植需求，无需覆土，采用播撒混合草籽；图版内需复绿面积14626m2，撒播混合草籽14626m2。 表4-45 3505830810029014+3505830810029015工程量一览表 序号 工程类型 单位 小计 一、工程措施 1 清运荒料、砂石 m3 - 2 道路警示牌 个 4 3 边坡警示牌 个 1 二、植物措施 1 撒播混合草籽 m2 14626 2 商品有机肥 t 2.20 三 监测点 个 1 综上，项目治理区共计拆除及清运建筑物4444.2m3，水泥地板破除948 m3，清理浮石、碎石3903m3，覆土126810.8m3，回填22339.63m3，土地整治61404.4m3，挂网喷播10377m2，挡土墙762m，排水沟2532m，沉淀池4座，挖穴6406.23m3，安全防护栏3044m，警示牌142个；种植木麻黄60161棵，种植白背枫60161棵，播撒混合草籽353504.6m2，种植爬山虎1516株，种植葛藤11298株，商品有机肥51.4t；设置26个监测点。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 生态环境现状 1.1与《南安市生态功能区划修编（2013 年）》的相符性 项目区位于《南安市生态功能区划修编（2013 年）》中的“南安南部沿海城镇工业环境和历史古迹生态功能小区（530358302）”（见附图8）。该项目属于矿山生态修复项目，通过清理、回填、植被恢复等各项措施的实施，可有效减少区域水土流失、减少扬尘排放，减少地表径流对周边地表水环境的污染。项目的建设不会加重流域的面源污染。 符合该区划的保护措施与发展方向，生态功能区概况见表3-1所示。 表3-1 生态功能区概况 生态功能区：南安南部沿海城镇工业环境和历史古迹生态功能小区（530358302） 范围 生态环境特点 主导生态功能 辅助生态功能 重点任务 其他相关任务 石井镇的全部，水头镇和官桥镇石壁水库汇水区范围以外区域，面积317.1km2 该生态功能小区位于泉州市中心区和晋江、石狮沿海城镇的外围地带，区位条件较好。小区濒临石井湾和围头湾，地势由西北向东南倾斜，在东部滨海地带有一定面积平原，在西部多为丘陵和台地，区内有众多小溪流，提供了农业区的灌溉水源，但这些溪流流域面积小，长度短，生态农业发展条件受限。小区内分布有较多的花岗石矿山，其中石井扬仔山、溪东的几个花岗岩矿储藏量大，探明储量1亿立方米以上，矿山开采造成生态破坏也分散而面广，形成一定范围内的石材产业污染区域。 本小区属南部经济繁荣区，是南安市经济最发达、最活跃的区域，在南安市总体规划中规划为市域次中心区。本小区主要工业有官桥大帽山钨矿开采业、花岗石开采业、水头的石板材加工业、陶瓷工业和造纸业、石井的花岗石开采和石板材加工业，其中石井的石板材加工业，形成了从石井菊江至石莲的石材工业走廊，随着工业的发展，还建设了众多工业园区。该区是南安市石材加工企业最为集中的地区，也是工业最为发达的地区。随着工业的发展，三镇石材固体废物和工业废水产生量大增，石材业和其他工业的废水、废气和固体废物对该区域的环境造成较大影响，特别是该区已成为南安市石材固体废物污染的集中区域，石材加工业产生的石粉等固废严重污染区域内地表水和近海渔业水域，也对陆域生态环境造成较大影响，石粉造成的扬尘和其他的大气污染影响着两镇的林地，特别是防护林。 该小区内分布的著名历史古迹和风景名胜较多。石井镇是民族英雄郑成功的故乡，有众多以与郑成功有关的历史、文化古迹，现有的“郑成功纪念馆”为国家级文物保护单位，还有郑成功陵园等。水头的安平桥也属于国家级文物保护单位。位于官桥漳里的蔡氏古民居不仅是国家级文化保护单位，并正在申报世界文化遗产，文化保护意义重大。自然景观有水头镇熊山飞瓦岩、石井镇扬子山石旦地貌，石井镇和美村一带海滨沙滩，以防风林连成的海滨景观，石井古港等 城镇工业 旅游、保护性矿山开采及生态恢复 发展循环经济，推行碎石、石粉综合利用新技术和天然气等清洁能源，遏制了石材和陶瓷产业高能耗和污染物产生量增加的趋势，进一步发展碎石、石粉综合利用技术和产业，提高清洁能源使用率。按照“南安市畜禽养殖发展规划”控制小区内可养区畜禽养殖规模，完善污染治理措施，加强畜禽养殖场管理，减少小区畜禽养殖污染物排放。推进大盈溪流域造纸行业整合提升，提高流域河道水质达标比例，加快南安市沿海三镇供水工程以缓解官桥镇、石井镇和水头镇供水紧张局面。推进当前南安市石材工业节能降耗、污染物减排工作；进一步完善工业园区（35021-35031、35035-35045）及镇区环保基础设施，污染物达标排放；小区内的相关造纸企业应按照《南安市造纸行业整合提升工作方案调整报告》按照整合、淘汰落后产能、转型升级、技术改造提升等方案按期实施 按照《福建省南安市矿产资源总体规划》控制小区内矿山开采，推进青山挂白和矿山地质环境治理工程，治理挂白青山、水土流失和被破坏地质环境。对新建铁路、高速公路与重要市（县）道两侧可视禁采区及整合后关闭（露采）矿山青山挂白专项治理，限期关闭矿山，恢复植被，建设绿色走廊；充分利用小区内的历史古迹和风景名胜，推动“郑成功纪念馆”、郑成功陵园（16574）、安平桥（33013）、蔡氏古民居（16569）、石井古港等人文景观旅游的发展；积极推进自然景观，如水头镇熊山飞瓦岩、石井镇扬子山石旦地貌，石井镇和美村一带海滨沙滩以及海滨景观等旅游活动。 1.2生态现状 1.2.1土地利用现状 本项目不占用生态公益林，未涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、 地质公园、文物保护单位，无珍稀植物及古树名木，不在饮用水源保护区及基本农田保护区内。根据《《南安市石井镇“三区两线”历史遗留废弃矿山生态修复方案》》、南安市石井镇第三次全国国土调查和实地踏勘，项目治理区范围内的土地类型涉及自然山体、裸地、旱地、水田、城市开发边界等。 1.2.2土壤、植被现状 项目区废弃石窟均位于沿海丘陵地带的花岗岩分布区，海拔不高，山谷不深，雨水难以蓄积，山地土壤水分不丰富。在土壤方面，土壤主要有石沙土、黄红泥土和黄泥土等，大部分土壤土层浅薄，且土体内含有大量岩石碎屑和砾石，遇雨水易冲刷，土壤保肥保水性较差，极易造成水土流失。项目区地处亚热带海洋季风气候盛行，降水时空分布不均梅雨、台风季节降水集中，容易加剧水土流失；地表森林植被以木麻黄、木麻黄、马尾松为主的疏林、灌木林为主，自然生态系统较脆弱，一旦植被遭受破坏，自然复绿难度较大。 1.2.3森林资源及生物多样性现状 矿山采矿活动破坏原有地表植被，在一定程度上造成区内原生树木的多数消失。植物作为生态系统的生产者，它的破坏使得项目区土地及临近地区的生物生存条件遭受破坏，生物数量减少，生物多样性遭受破坏。 1.2.4陆生野生动物资源现状 项目所在地没有国家保护的珍稀濒危物种，常见的野生动物主要为田鼠、野兔等啮齿类动物以及以麻雀等为代表的鸟类。 1.2.5基本农田保护区调查 项目矿区、临时用地范围内不存在基本农田。 2、环境空气质量现状 2.1常规污染物 本项目所在区域环境空气为二类功能区，执行《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）及其 2018 年修改单二级标准。 根据泉州市南安生态环境局2023年3月发布的《南安市环境质量分析报告（2022年度）》，2022年，全市环境空气质量综合指数2.17，同比改善9.6%。月度综合指数波动范围为1.50~3.13，最高出现在3月，最低出现在10月。全年有效监测天数360天，一级达标天数 247天，较上年增加32天，占有效监测天数比例68.6%，二级达标天数为110天，占有效监测天数比例30.6%，轻度污染日天数3天，较上年增加2天，占有效监测天数比例的 0.8%（见图 2）。PM2.5、PM10、SO2、NO2 年均浓度分别为 16μg/m3、36μg/m3、6μg/m3、7μg/m3，CO 日均值第95百分位数、臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数分别为0.7 mg/m3、118ug/m3。可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳年均浓度达到国家环境空气质量一级标准，细颗粒物、臭氧达到国家环境空气质量二级标准。六项主要污染物监测项目，PM2.5、PM10、NO2同比分别下降 23.8%、21.7%、22.2%，SO2、O3-8h-90per 浓度分别上升20%、11.3%，CO-95与上年持平，详见3-2。 表3-2 2022年南安市城市环境空气质量各指标监测情况汇总表 月份 PM2.5 μg/m3 PM10 μg/m3 SO2 μg/m3 NO2 μg/m3 CO-95per mg/m3 O3-8h-90per μg/m3 综合 指数 1 27 49 4 7 0.80 94 2.51 2 18 30 5 6 0.60 105 1.98 3 30 62 7 11 0.60 133 3.13 4 24 47 6 5 0.70 109 2.44 5 15 29 6 6 0.60 103 1.88 6 8 20 7 8 0.60 59 1.36 7 16 29 8 14 0.80 146 2.46 8 12 32 6 5 0.60 133 2.00 9 16 40 6 5 0.70 140 2.31 10 7 26 6 5 0.50 94 1.50 11 9 30 6 5 0.70 92 1.67 12 15 35 6 5 0.60 88 1.85 全年 16 36 6 7 0.70 118 2.17 对照上表，各项指标均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准，因此，可判定项目所在区域环境空气质量为达标区。 3、地表水环境质量现状 项目区地表水体为寿溪，寿溪水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 本项目无废水排放，评价等级为三级B。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），环境现状调查与评价中提到水污染影响型三级B评价，可不开展区域污染源调查，故本项目只对区域水环境质量达标分析。 根据泉州市南安生态环境局2023年3月发布的《南安市环境质量分析报告（2022年度）》，2022年，主要流域水质保持优良，8个国省控断面Ⅰ～Ⅲ类水质比例100%，各断面水质均达到或优于相应考核标准；7个福建省“小流域”监测断面，年均水质均达Ⅲ类或以上；3个水功能区断面水质均达到或优于 GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，与上年持平；县级饮用水源地美林水厂Ⅰ～Ⅲ类水期达标率100%；8个乡镇级集中式饮用水源地Ⅰ类～Ⅲ类水质比例为100%，与上年持平。 综上，项目所在区域地表水环境质量良好。 4、声环境质量现状 本项目周边 50m 范围内无声环境敏感点。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。由于项目厂界外周边50m范围无敏感点，故不设声环境监测点，不开展声环境质量现状调查。 5、地下水、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A判定，本项目为矿山生态修复治理项目，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）“4.1一般性原则”，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。故本次评价无需进行地下水环境现状调查。 本项目为矿山生态修复治理项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ946-2018），属于“环境和公共设施管理业”中IV类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ946-2018）中“采矿业”判定，项目属于Ⅲ类项目，根据调查了解，项目区域不存在酸化、盐化、碱化现象，项目区域属于土壤环境“不敏感”区域，故本次评价无需进行土壤环境现状调查。 6、电磁辐射质量现状 根据《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法和标准》（HJ/T10.3-1996），本项目不属于3.1评价范围内，可不开展电磁辐射质量现状评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无 |
| 生态环境保护目标 | （1）水环境保护目标 保护项目所在地附近地表水不因项目的建设出现明显不良影响，保护项目所在地附近地表水环境质量符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。 （2）环境空气保护目标 保护项目周围的大气环境不受本项目明显影响，保护该区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准的要求。项目500m范围内无大气环境保护目标。 （3）声环境保护目标 确保周围环境不受本建设项目噪声的影响，保证项目所在地声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目50m范围内无声环境保护目标。 （4）生态保护目标 保护该项目建设地块的周边生态环境，使其能实现生态环境的良性循环，创造舒适的生活环境。 （5）环境保护敏感点 本项目周围主要环境保护目标见下表。 表 3-3 项目周围主要环境保护目标 环境要素 名称 保护对象 保护内容 环境功能区 大气环境 声环境 项目周边大气环境、声环境 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 及其2018年修改单的二级标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 地表水 环境 寿溪 地表水环境 III 类 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 1.1水环境质量标准 项目地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，具体见表3-4。 表3-4 《地表水环境质量标准》节选 单位：mg/L（pH无量纲） 项目 pH CODcr BOD5 DO 氨氮 总磷 浓度（mg/L） 6-9 ≤20 ≤4 ≥5 ≤1.0 ≤0.2 项目 悬浮物 阴离子表面活性剂 粪大肠菌群 石油类 浓度（mg/L） / ≤0.2 ≤10000 ≤0.05 1.2、环境空气质量标准 项目所在区域环境空气为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及其修改单二级标准，指标见下表3-5。 表3-5 项目环境空气质量标准 污染物名称 标准值 依据 年平均 24小时平均 1小时平均 单位 SO2 60 150 500 μg/m³ 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及2018年修改单 NO2 40 80 200 PM10 70 150 / PM2.5 35 75 / O3 / 160(日最大8小时平均） 200 CO / 4 10 mg/m³ TSP 200 300 / μg/m³ 1.3声环境质量标准 项目区域执行《声环境质量标准》( GB3096-2008 )2类标准。 表3-6 项目声环境质量标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2 60 50 2、污染物排放标准 项目为生态修复项目，为非生产性项目，运营期不产生废气、废水、噪声、固废等环境污染物，因此不设废气、废水、固废、噪声等运行期排放标准，只设置施工期排放标准。 2.1大气污染物排放标准 施工期产生的废气主要是施工扬尘，项目施工期大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求，无组织排放浓度≤1mg/m3，见表3-7。 表3-7 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 颗粒物 - 1.0mg/m3 2.2废水排放标准 项目施工期不设置施工营地，施工期无生产废水产生；施工机械及设备清洗废水设置沉淀池处理后回用于洒水降尘，车辆清洗废水设置三池一设备，经过沉淀后回用于洒水降尘。项目施工废水均不外排，因此不设置施工废水排放标准。 2.3、噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值如下表 表3-7 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 2.4、固废 项目固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)。项目回填工程回填土料来源于周边建筑工地的弃土及基坑土，回填渣土中不得混入城市生活垃圾、河流清淤底泥、Ⅱ类一般工业废物、农业垃圾以及危险废物等其他废物、废料；项目清理产生的废土石方直接回填至露天采坑中；生活垃圾按照《生活垃圾处理技术指南》遵循无害化、减量化、资源化的原则，在项目区内设置带盖垃圾桶收集垃圾，后清运至就近的垃圾集中收集点由当地环卫部门统一清运处置；项目不设机修，机修全部外委。 |
| 其他 | 根据国家关于总量控制指标的相关规定和本项目的实际情况，对本项目产生的总量控制指标建议如下： 项目为矿山生态修复项目，为非生产性项目。项目运营期项目区不产生废气、废水、噪声、固废等环境污染，不设置总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 施工期工程建设对陆生生态的影响主要体现在工程占地及施工活动等，其影响主要限于施工区范围。结合野外实地调查，评价区内无珍稀濒危保护物种及古树名木，无珍稀濒危及国家重点保护的野生动物分布。因此，工程施工建设不存在对重点保护植物、古树名木及重点保护野生动物的影响。本项目为生态综合治理修复工程，工程将现有废弃矿山恢复植被，可有效改善当地生态环境，生态环境效益明显 1.1占地影响分析 根据资料统计并结合实地调查，项目内无珍稀濒危保护物种及古树名木，无珍稀濒危及国家重点保护的野生动物分布，因此，工程施工建设不存在对重点保护植物、古树名木及重点保护野生动物的影响。为减轻项目施工临时占地对生态环境的影响，施工期间严格控制项目运输车辆行驶路线，避免随意行驶占压现有路面以外的区域，施工期和施工结束后对现有压损路面进行铺填压实处理。临时占地在施工结束后进行恢复，工程占地不会改变区域土地利用的基本结构。 本项目占地范围内为原矿山区域，经本次生态修复工程后，可逐步修复矿山及周围的植被和自然环境，增加森林覆盖率，改善矿山周围及下游的土质和水质，有效防止水土流失，减少滑坡、泥石流等地质灾害的发生，环境效益显著。同时保护了生态修复治理区及其附近的水土资源和当地居民的生产、生活环境。 项目的实施可增加项目区域的植被覆盖率，使区域内生态环境得到改善；通过采用本土物种进行植被修复，增强了项目区域与周围生态环境相容性。本项目实施后，通过场地平整、截排水沟的修建、土地整治、植被修复等各项措施的实施，将能有效修复废弃矿区生态环境，有效提高了采区的土地利用价值。 1.2对植被资源的影响分析 项目不设置弃土场，项目开挖土方由场内平整和填筑消化。施工期由于机械的碾压及施工人员的踩踏，在施工作业区周围的土壤将被严重压实，部分施工区域的表土将被铲去，另一些区域的表土将可能被填埋，从而使施工完成后的土壤物理结构和化学成分发生改变。在施工中植被被破坏后，地表裸露，表土的温度在太阳直接照射下升高，加速表土有机质的分解，而植被破坏后，土壤得不到植物残落物的补充，有机质和养分含量将逐步下降，不利于植物的生长和植被恢复，因此，本评价要求建设单位在施工中注意尽量维护土壤现状，以有利于植被重建和生态恢复工作。 原采区经多年开采活动，该区域内原有的地表植被及其地质环境已遭受严重破坏，植被覆盖率较低，本项目通过工程和生物相结合的措施对项目区内进行植被的修复治理，项目在通过绿化后合理的搭配不同种类的土著植物覆土修复植被，可以修复到项目区域原生植被覆盖率，既增加了项目区的植物种类又增加了项目区的植被覆盖率，该项目对植被的影响是有利的。植被重建和生态恢复工作要求管理简单易行，投资少，见效快，遵循植被生长的自然演替规律，保证植被的稳定和可持续发展等要求。 1.3对动物资源的影响分析 1.3.1栖息地减少对动物的影响 施工期工程永久和临时占地缩小了野生动物的栖息空间，割断了部分陆生动物的活动区域、迁移途径、栖息区域、觅食范围等，从而对动物的生存产生一定的影响。拟建工程占地范围内的栖息、避敌于自挖的洞穴中的动物，由于其洞穴被破坏，会导致其被迫迁徙到新的环境中去，在熟悉新环境的过程中，遇到缺食、天敌等的机会变大，受到的影响也较大。由于工程经过区域在大的尺度上具有相同的生境，因此，评价区内有许多动物的替代生境，动物比较容易找到栖息场所。同时由于工程施工范围小，工程建设对野生动物影响的范围不大且影响时间较短，因此对动物不会造成大的影响，对其影响可随植被的恢复而缓解、消失。当植被恢复后，它们仍可回到原来的区域。评价区内的保护动物，栖息生境并非单一，同时食物来源多样化，且有一定的迁移能力，因此施工期间对它们的影响不大，部分种类并可随施工结束后的生境恢复而回到原处。 在低海拔分布的蜥蜴类及蛇类等爬行动物，由于施工便道的建设，施工人员的进入，必然惊扰这些动物，原分布区被部分破坏会导致这些动物的生活区向上迁移或暂时迁移到工程影响区外生境相似的地区。工程影响区植被覆盖率较高，环境状况良好，爬行动物能够较容易找到新的栖息地，但应该加强宣传教育防止施工人员捕杀经济蛇类等。由于工程建设影响的范围有限，只要采取相应的环保措施，工程对爬行动物的影响较小，且主要是在施工期的影响。对于部分低海拔灌丛、草丛中栖息的鸟、兽，其栖息地将会被小部分破坏，特别是施工期对这些动物有较大的影响。影响主要表现在工程施工作业的噪声污染，以及施工地表清理对植被的破坏，使部分森林动物的栖息环境随之受到破坏。 另外，随着工程的建设，一些啮齿目的小型兽类的分布区将扩大，这类动物在人类经济活动频繁的地区密度将有所上升，特别是那些作为自然疫源性疾病传播源的小型兽类，将增加与人类及其生活物资的接触频率，有可能将对当地居民的健康构成威胁。 施工期对野生动物影响是必然的，是不可完全避免的，但这种影响由于只涉及在施工区域，范围较小，而且整个施工区的环境与施工区以外的环境十分相似，施工区的野生动物较容易就近找到新的栖息地，这些野生动物不会因为工程的施工失去栖息地而死亡，种群数量也不会有大的变化。 1.3.2施工噪声和振动对动物的影响 工程施工噪声和振动对周边动物影响较大。施工噪声和振动源主要由施工车辆的通行等产生。两栖类和爬行类活动能力较差。运输车辆较多，需要采取措施防止可能出现的因对两栖爬行类的碾压等造成的伤害。项目区域内分布的鸟类和小型兽类，噪声和振动对其产生的惊扰较大，因此会造成施工区域附近山体分布的鸟类和兽类向远离施工区迁移。如果在4~6月施工时，可能会影响周边鸟类的繁殖活动。 施工机械和车辆是施工噪声产生的主要噪声源。根据施工布置，工作区多设置在地势平坦或丘陵地带的林地，因此噪声和振动影响的也多为分布于林地附近的动物，该区域动物本会及早进去林区，避开施工区域，因此本工程对其影响有限。 1.3.3人为破坏对动物的影响 施工期间，施工人员有可能会乱砍乱伐，破坏野生动物的生境，甚至会直接捕猎野生动物，从而对动物产生严重威胁。如吃食野生动物风气日盛，对蛙类、蛇类及鸟类等进行猎取，必然加速种群平衡的破坏和种类数目的减少，如果不加控制，会造成生物资源的过度利用、甚至资源枯竭。但可以通过加强对施工人员进行环保教育、宣传生物多样性与人类生存和发展关系的重要性等手段，提高施工人员的环保意识，以减少对动物的负面影响。施工期对野生动物的直接或间接影响见下表4-1。 表 4-1 施工期对野生动物的影响一览表 影响时间 爬行动物 鸟类 兽类 短期影响 破坏环境、影响繁殖；施工噪声、 夜间照明影响觅食；人为捕杀 施工噪声使其迁 移；人为捕杀 施工噪声、废水、废 气等使兽类迁移 长期影响 经济蛇类迁徙或减少，鼠类、蜥蜴类增加；影响可逆 施工区域种群迁移、数量减少；影响可逆 1.3.4对野生保护动物的影响分析 矿山经过多年的开发，早已破坏了原有生态环境小型野生动物的栖息环境，加上矿山施工机械噪声及人员活动产生影响，给周围动物的生活造成了干扰，使它们的生活受到威胁而迁徙，早已远离矿山施工地周围。在直接影响区，动物将不会再出现。待植被修复完成后，将改善动物的栖息环境，可以增加当地野生动物的多样性，对动物的多样性的影响是有利的。 1.4对生物多样性的影响分析 矿山的开采已对生物多样性造成一定的影响，随着本项目的建设，通过加强绿化措施，在一定程度上可以弥补矿山开采对生物多样性的影响。破坏的生物多样性通过自我修复，逐渐形成新的生物多样性平衡，构成新的生态平衡格局，施工期对生物多样性影响较小。 1.5景观影响分析 在施工期，由于平整土地，构筑物及道路的建设等将会对原有景观带来一定程度的影响，主要表现在以下几个方面： ①施工期平整土地，使得地表裸露，施工场地水泥、砂石等建筑材料在装卸时，在风力作用下产生的扬尘将对施工期周围景观造成不利影响。 ②项目在建设过程中会产生一定的固体废弃物，随意堆放将对周围景观带来不利影响。但随着施工期的结束，区域重新调整后，绿化面积增多，景观会得到逐步恢复和改善。 1.6水土流失影响分析 矿山地质环境本身受到严重创伤，水土流失严重，而施工期的道路平整、堆垫等活动，扰动了原地表植被，形成长距离疏松的土质裸露带；一些物料堆放，占压植被扰动原地表，使地表裸露面进一步扩大，侵蚀面积增大，在无任何防护下，易产生以风蚀为主的风水交错侵蚀；施工人员及车辆的碾压，破坏植被。裸露带产生土壤风蚀、进入雨季发生水蚀。产生水土流失的区域，土壤肥力流失，植物生存条件丧生，使地表的植被生物量损失。 上述活动造成的影响是暂时的，在土方回填压实后，经覆土恢复植被后形成新的人工再塑平坦地貌，减小了地面坡度，相应水土流失也随之减少，待植被恢复稳定后，还有益于控制水土流失，达到新的稳定状态。 1.7封场生态修复复绿环境影响分析 根据植被选择的原则，选择合适的植物进行绿化，不得引进外来物种，并不断加强管理，根据不同坡面及台阶情况就近客土种植乔灌木与爬藤植物实现复绿。项目的建设对涉及区域内的生态环境及土地利用形式将会产生一定的影响，但是这种影响是暂时的、短暂的，只要在施工过程中，按生态规律要求，协调处理好项目建设和生态环境保护之间的关系，可有效减轻对周围环境的不利影响。 2、水环境影响分析 项目施工期不设置施工营地，施工期无生活废水产生；项目施工期产生的废水主要为施工机械冲洗废水、淋滤水及施工期初期雨水。 2.1施工机械冲洗废水 项目区车辆及机械设备的冲洗废水、作业面冲洗废水等废水产生量约3m3 /d，施工期按12个月计（每年建设250天），则施工期机械冲洗废水产生量为750m3，主要污染物为 SS、BOD5、CODCr、pH 和石油类等。机械冲洗废水如直接排入水体，易对附近区域水体产生污染，因此，建设单位拟在项目区设置机械集中冲洗点（具体位置和数量结合具体情况确定），冲洗废水由明沟集中收集冲洗废水排入沉淀池、隔油池进行处理，处理后回用于场地降尘洒水、机械冲洗，不外排。 2.2淋滤水 因暴雨而产生的采场涌水（淋滤水）中，含有一定量的悬浮物，可通过截 （排）水系统进行截流，并统一收集后进入沉淀池。 2.3施工期初期雨水 施工单位只需做好现场围蔽及采取其他防止雨水冲刷的措施，并在施工场地建设临时的雨水导排沟、导流沟末端设置沉淀池，施工期初期雨水经沉砂后回用于施工过程，可以避免雨水横流现象，对周围环境影响较小。 由于施工期产生的施工废水数量少，不外排，对地表水产生的影响较小。 3、大气环境影响分析 项目施工过程中产生的废气主要为扬尘，运输车辆、施工机械产生的尾气。 3.1扬尘 根据工程分析，项目在进行削坡造台、排土、场地平整、苗木种植等作业都会产生扬尘。扬尘主要成分为TSP和PM10，不含其他有害成分。扬尘呈无组织排放，散落在施工场地和周围地表，并随降水的冲刷而转移至水体。在干季风大的情况下，以上施工过程会导致施工现场扬尘飞扬，使空气中粉尘颗粒物浓度升高，影响所在区周围的空气环境质量。扬尘产生浓度与施工现场条件、施工管理水平、施工机械化程度及施工季节、建设地区土质及天气等诸多因素有关。一般土质疏松干燥，风大时产生扬尘较多，影响较大。出现扬尘量的大小与诸多因素有关，难以界定。根据同类施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测结果，运输车辆下风向5m处TSP的浓度为10.24mg/m3；下风向20m处TSP的浓度为2.81mg/m3；下风向50m处TSP的浓度为1.15mg/m3；下风向100m处TSP的浓度为 0.86mg/m3，均超过环境空气质量二级标准日均值。施工期无组织排放的扬尘污染的范围主要集中在200m以内。 为避免对施工人员造成影响，应采取如下环保措施： ①土石方运输禁止超载，装载高度不得超过车厢板，并盖篷布，严禁沿途洒落； ②建筑施工过程中严禁从 空中抛洒废弃物，防止扬尘污染。 ③场区地处山坡位置，风速较大，在旱季容易产生尘土飞扬。为抑制尘土飞扬和降尘，旱季时可利用洒水车对堆积表面进行喷洒，项目现场施工作业区设置雾炮机，对施工作业区开展抑尘作业以减少危害及影响，以保护环境。 ④设置施工围挡、篷布遮盖等措施，可有效减少扬尘的影响范围，其影响范围可控制在项目施工区域内。 ⑤设置三池一设备，车辆过水池(6×5×0.5m)、沉淀池(4×2×1.0m)、过滤池(10×5×2m)及车辆清洗设备，减少运输车辆扬尘对周边环境的影响。 项目施工期较短，通过采取措施可有效降低扬尘对周边环境的影响，且施工期扬尘污染会随着施工期的结束而结束，因而不再对施工期扬尘进行定量评价。 3.2施工机械及运输车辆废气对环境的影响 根据工程分析，该项目施工中运输车辆及施工机械运行产生的废气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，主要成分是烃类、CO和 NOX等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属于无组织排放，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。 建议选择排气污染物稳定且达到国家规定排放标准的施工机械设备，并使之处于良好运行状态；加强施工机械和运输车辆的维护和保养，避免柴油的泄露，保证进、排气系统畅通，并使用优质燃料，减少废气排放。通过自然稀释后废气在厂界的贡献值可控制在较 低水平。 4、施工期噪声环境影响分析 4.1噪声污染源统计分析 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的各种施工机械、运输车辆等都是噪声的产生源，不同的施工阶段会使用不同的机械设备，所以施工现场会产生强度较高、无规则、不连续的施工噪声，根据有关资料项目主要施工机械的噪声状况列于下表4-2。 表4-2 施工机械设备噪声 施工设备名称 声功率级dB（A） 自卸汽车 85 挖掘机 96 履带式推土机 95 压实机 85 洒水车 85 项目除移动施工机械外，主要施工期机械布置于临时施工场内。一般情况， 施工现场有多台机械同时作业，声级会叠加。叠加的幅度随各机械声压级的差别而异。根据以上常用施工机械的噪声声压级范围，施工期的噪声源强一般超过80dB（A），特点为暂时的短期行为，无规律性。 4.2噪声影响预测分析 施工噪声对周围声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。 表4-3 建筑施工场界环境噪声排放限值（GB12523-2011） 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 （1）预测模式 Ⅰ、采用基准预测点噪声级叠加公式，公式如下： Lpe =10×lg[] 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)； Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。 Ⅱ、噪声源至某一预测点的计算公式 Lp=L0×Lp=L0-20×lg()-α×(r-r0) 式中：Lp——距离基准声源r米处的声压级，dB(A)； L0——距离声源为r0米处的声压级，dB(A)； α——衰减常数dB(A)/m； r——预测点距声源的距离，m。 由此式可计算出噪声值随距离衰减的情况。 表4-4 设备在不同距离处的噪声值 单位：dB（A） 序号 设备名称 声功率级 不同距离处的噪声值 5m 10m 20m 40m 60m 80m 100m 150m 200m 1 自卸汽车 85 71 65 59 53 49 47 45 41 39 2 挖掘机 96 82 76 70 64 60 58 56 52 50 3 履带式推土机 95 81 75 69 63 59 57 55 51 49 4 压实机 85 71 65 59 53 49 47 45 41 39 5 洒水车 85 71 65 59 53 49 47 45 41 39 （2）预测结果和分析 由表4-4的预测结果可以看出，昼间施工机械在距离施工边界20m范围内施工，边界噪声将超标；建设单位通过合理安排施工机械设备的位置，将固定式高噪声设备设置在操作间内，并对高噪声设备采取减振、隔音、选择合理施工时间等措施，可保证项目施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。施工期噪声是暂时的、短期的，并且有局部性，施工噪声对周边影响较小。 环评要求建设单位在施工过程中必须采取以下控制措施进一步减轻对周边声环境的影响： ①采用低噪声施工机械和先进的施工技术，使噪声污染从源头得到控制； ②建设单位必须对施工时段作统筹安排，尽量将高噪声作业安排在昼间非敏感时段，同时尽量控制多高噪源同时进行。应从规范施工秩序着手，高噪声设备应安排在白天（除中午12：00~1400）使用，夜间禁止使用高噪声设备（22：00~6：00）。 ③因建筑施工工艺要求或者特殊需要必须连续作业的，须提前7日持市建筑管理部门证明到环境保护行政主管部门审批，并将规定的夜间和午间作业时间公告附近村庄。 ④定期维护保养设备，使其处于良好的运转状态，杜绝设备因不正常运行产生高噪声现象。 ⑤进行施工物料运输时，注意调整运输时间，尽量在白天运输，这样可以减少对运输道路两侧居民夜间休息的影响。制定合理的运输线路，尽量绕开沿线敏感点，在途经村镇、学校等敏感点时，应减速慢行，禁止鸣笛，不得随意扔、丢、抛、倒，减少碰击声。 ⑥对于周边居民点较多且噪声影响较重的施工场地须采取临时隔声围墙或吸声屏障等措施处理。 本项目施工噪声影响是暂时的，间歇发生的，随着工程结束而消失。因此，项目施工期对环境敏感点没有噪声污染影响。施工噪声影响的主要对象是运输路线两旁的敏感点，项目应采取禁止在沿线敏感点鸣笛等措施，将项目施工期运输车辆噪声的影响降至最低。 5、固体废物环境影响分析 本项目不设置集中的机械修理地点，也不对机械设备进行现场维修，若发生故障，由售后厂家维修，由维修产生的废机油、含油抹布等均由厂家带走。 项目区不产生废机油、含油抹布等废物。 （1）施工工程弃渣 根据施工组织设计，项目土石方充分利用，本项目开挖土方全部回填用于土地平整，无弃土外运。 （2）沉淀池污泥 项目沉淀池及集水池的污泥，定期进行清理，清理出来的污泥用于回填区回填。 （3）生活垃圾 项目施工人员均为当地人，施工高峰期人员约15人，不在施工现场食宿，施工人员生活垃圾产生量以每人每天0.5kg计，项目施工期12个月（建设每年250天），则施工人员产生的生活垃圾约7.5kg/d，建设期将产生1.875t生活垃圾。施工期施工人员生活垃圾经集中收集后清运至附近村庄生活垃圾收集点堆存，并入村庄生活垃圾处置。 采取上述措施后，施工期固体废物可得到妥善处置，对周围环境影响较小。 6、土壤环境影响分析 项目属于矿山生态环境修复项目，利用项目施工产生的废弃土石料回填于采场中间低洼处。回填的建设、基坑土弃土及外调的耕植土需满足《土壤环境质量 农用地土壤环境风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），禁止使用污染场地弃土及其他固废（如生活垃圾、工业固体废物、危险废物、河道污泥等）进行回填；加强管理，确保外调的建设弃土及外购覆土检验合格后方可入场。因此，回填弃土、绿化覆土不会造成区域土壤环境质量发生恶化。 项目实施后，绿化植物对土壤中铅、汞、铜、锌、铬等重金属具有富集和降解的特殊功能，还可以增大土壤的孔隙度、有机质和速效氮、磷、钾的含量，提高土壤肥力，改善土壤质量，更快促进周边绿化，形成良性循环；因此，本生态修复项目对区域土壤环境影响较小。 7、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： Q=∑qi/Qi 式中：qi——每种危险物质的最大存在总量，t； Qi——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，该 Q 值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不涉及的危险物质的储存。因此，Q=0。对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录 B，本项目使用柴油在该附录B中，因此，对本项目所储存使用的危险化学品进行风险潜势识别。项目施工期柴油不在施工场地内进行暂存，仅定期购买添加。因此，项目单元内危险物质数量与临界量比值为Q<1，即环境风险潜势为Ⅰ。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）来确定本项目风险评价工作等级。风险评价工作等级划分的基本原则详见下表4-5。 表4-5 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。 项目施工期柴油不在施工场地内进行暂存，仅定期购买添加。因此，项目单元内危险物质数量与临界量比值为Q<1，即环境风险潜势为Ⅰ，确定本次环境风险评价工作等级为简单分析，详见下表： 表 4-5 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 南安市石井镇“三区两线”历史遗留废弃矿山生态修复项目 建设地点 南安市石井镇菊江村、苏内村、郭前村、院前村、溪东村、杨山村境内 主要危险物质及分布 柴油，不在施工场地进行暂存，仅定期购买添加 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） 柴油，不在施工场地进行暂存，仅定期购买添加 风险防范措施及要求 溢油事故发生后应立即停止施工，并及时采取措施防止扩散，将污染范围控制在一定范围内，回收溢油，消除水面残液。此外，施工期间应关注气象，一旦预报有暴雨出现，施工单位应停止施工，并定期对场地内截排水沟进行维护及管理，定期对截排水沟进行维护，防止堵塞而影响过水能力。溢出油品或较纯净，则可设法回收，无法回收的，则盛放在储油罐里，吸油废弃物应堆放在指定地点，委托有相应资质的单位进行处置。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目环境风险潜势为Ⅰ，仅需进行简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为矿区修复治理工程，项目完工后无废水、废气、固废、噪声等污染物产生。 项目运营后，可消除视觉污染和安全隐患，恢复占损土地，增加山体植被 覆盖率、提高土地利用率、地质环境得以恢复、失稳的崩塌体消除、残破的边 坡有效修整，台阶整齐划一。通过重塑生态环境，绿化栽植对坡面进行掩盖和 遮挡，从而减少水土流失，项目运营期对生态环境形成有利的影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目 24个矿山修复结合地形地貌，采取分台阶施工修复，最大限度地减少土地平整过程中对周围生态环境的影响；施工过程中优先选择矿区原有遗留的弃土弃渣及本次开挖的土方回填将原有弃渣全部综合利用，避免弃渣场设置引起的环境污染影响及环境风险事故。因此，从项目修复方案的角度分析，本项目的环境影响是可行性。 本项目是针对石井镇24个矿山采空区及扰动区域进行植被恢复，需要先对采空区进行回填。由于矿山已停采多年，采区岩石裸露，边坡高陡，且坡面岩体较破碎，可能成为崩塌、滑坡等矿山地质灾害隐患点。因此对矿山采空区及扰动区域进行回填后种植植被可以减少地质灾害的发生，还可以美化环境，本项目区500m范围内不涉及饮用水源保护地、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、地质公园、森林公园、重要湿地、基本农田保护区和文物保护单位等环境敏感目标，交通方便；本项目为矿山地质环境恢复治理工程，建成后无污染物排放。并且本项目实施后，项目区的植被综合盖度明显增强，涵养水源、净化水质、保持水土和抵御自然灾害的能力明显提高，大气污染程度得到有效缓解，对周边环境的影响主要表现为正影响。该项目拟用地未涉及生态保护红线，符合选址要求。因此本项目选址环境具有合理性。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、环境保护措施 本工程为历史遗留废弃矿山生态修复项目，建设内容主要为治理恢复工程、植被管护和监测工程。项目施工施工过程中均不新增占地，施工期影响主要为施工活动对周围环境的影响，为降低施工过程中对生态环境影响，主要提出以下措施： 1.1、施工期生态环境保护措施 （1）土地利用保护措施 ①合理组织施工，减少临时占地面积：严格按设计占地面积、样式要求等进行开挖，避免超出治理区控制点；缩小施工作业范围，施工人员和机械不得在规定区域外活动。 ②施工材料有序堆放，减少对周围的生态破坏。土地平整后，排水工程需对各安全平台进行挖掘，挖土可采用人工挖土，减少施工机械进出场对周围环境的影响。 ③开挖土方分层开挖，分层回填，随挖随填，不能及时回填的土方，使用土袋挡护、拍实、表层覆盖草垫或其它覆盖物遮挡。 （2）生态恢复措施 施工结束后应及时撤出施工设备，拆除临时设施，尽量保持治理区周围原有生态原貌。根据设计方案，排水工程将有效减少治理区的水土流失情况，绿化工程将对治理区进行绿化，恢复治理区的生物多样性。 （3）生态保护措施 在施工期要组织强有力的领导机构，加强管理，保护水土资源，防止和避免工程建设过程中可能造成的水土流失给施工区域带来的不利影响，保证水土保持措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。本项目通过加强土地复垦、绿化、排水沟及沉淀池截流，可使水土流失得到有效控制，使其满足水土保持目标要求的林草覆盖率。同时评价还提出如下要求： ①在土方开挖回填时避开雨季，雨季来临前将开挖回填、弃方的边坡处理完毕。 ②做好施工规划，减少临时占地和重复施工，尽量做到小范围内的土方平衡，减少土方的堆放时间，施工取土时采取平行作业，边开挖、边平整，计划取土，及时进行景观再造；不能及时回填的土方，使用土袋挡护、拍实、表层覆盖草垫或其它覆盖物遮挡。 ③在有复垦条件和植被重建条件时，及时复绿，严格按照施工方案种植草坪和灌木。 ④在雨水充沛地区，及时设置排水沟及截水沟，避免边坡崩塌、滑坡产生；排水沟及截水沟低洼处设沉淀池，截留流失的土壤。 ⑤边坡稳定性控制：定期目视观测露天坡体边坡整体稳定性，详细做好现场记录和拍照，如发现异常迹象，现场记录后应立即报告；以确保施工期间工作人员、居民生命财产安全。 ⑥项目施工阶段严格要求、文明施工，避免对规划用地以外植被的破坏。 （4）水土流失防治措施 土地平整扰动了表土结构，导致地表裸露，在地表径流的作用下，加大水土流失量，破坏生态，恶化环境。临时材料及临时弃土方的堆放在雨季可能产生水土流失。鉴于此，建设单位应该采取相应的措施以减少施工过程的水土流失，如有步骤地分片开采边坡土壤，就地取土进行回填覆盖；在场区周围修建排水沟、截洪沟和挡土墙等以限制未利用土地水土流失。 防治建设项目中的水土流失，首先是做好水土保持方案，其方案作为预防和治理水土流失的法规性依据，不仅是水土流失的防治计划，也是评价工程立项可行性、比较工程建设方案、确定其规模和施工方法的规范性文本，本评价对本项目的水土保持措施提出如下建议： ①进行封闭性施工，严格控制施工范围。 ②在施工期，对工程进行合理设计，场区预先修建挡土墙和排洪沟，地表开挖尽量避开暴雨季节，做到分期分区开挖，使工程施工引起的难以避免的水土流失降至最低程度。 ③合理选择施工工序。回填土方应分层碾压夯实；合理堆放建筑材料以及临时土方，及时拦挡控制渣量流失；对需要防护的边坡覆土后及时进行绿化施工，减少地表裸露时间。 ④合理选择施工工期。尽量避免在雨季进行各种基础开挖，在雨天施工时， 为防止临时堆料及开挖裸露土质边坡坡面等被雨水冲刷，选用彩条布、塑料薄 膜等进行覆盖；施工中应注意开挖后立即进行施工，暂时不施工的应进行表土 覆盖；施工中应注意开挖后立即进行施工，暂时不施工的应进行表土覆盖；在 施工过程中，如遇干燥天气，应对地表进行洒水，以免产生扬尘。 ⑤严格控制运输流失。对出入场区的工程车辆要严格管理，严禁超载，防止因车辆超载而将物料洒落在运输途中；土石方在转运时容易漏洒在转运途中，容易形成扬尘，因此，运输车必须加盖防护，不能超载；在工程区出口处设置洗车设施，工程车辆在驶出工程区时必须进行清洗，以防泥土带出工程区而造成区外水土流失和环境污染，严格控制运输流失。 ⑥开挖时剥离的表层土采取临时覆盖等防护措施，周边拟采用填土编织袋挡土墙进行临时拦挡，顶端采用塑料彩条布覆盖，挡土墙外侧设置临时排水沟。 ⑦注重水土保持的综合性。 施工期采取上述水土保持措施后，水土流失量将明显降低。 1.2施工期水环境保护措施 （1）施工废水处理措施 ①生活污水 项目施工期不设置施工营地，施工期无生活废水产生。 ②施工废水 本项目冲洗机械会产生一定量的废水，机械冲洗废水如直接排入水体，易对附近区域水体产生污染，因此，建设单位拟在项目区设置机械集中冲洗点（具体位置和数量结合具体情况确定），冲洗废水由明沟集中收集入沉淀池、隔油池进行处理。施工机械集中冲洗点设置沉淀池、隔油池，冲洗废水经沉淀池、隔油池处理达标后回用于车辆冲洗，不外排。由于机械冲洗废水中可能含有一定量的泥沙，因此在隔油池前设置沉淀池，对大颗粒泥沙进行沉淀去除，沉淀池采用砖混结构。 南安市属亚热带季风气候，降雨量充沛，暴雨易对施工场地的浮土造成的冲刷，造成含有大量悬浮物的地表径流水污染周围环境，严重时可导致邻近水体受到严重污染。但是根据同类型建设项目施工经验，只要本项目施工单位加强施工期的环境管理，在暴雨、大雨期间暂停施工，无施工废水产生，故无需对施工废水进行处理回用；施工单位只需做好现场围蔽及采取其他防止雨水冲刷的措施，并在施工场地建设临时的雨水导排沟、导流沟末端设置沉淀池，施工期初期雨水经沉砂后回用于施工过程，可以避免雨水横流现象，对周围环境影响较小。 建设单位在施工期应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，拟采取以下措施： ①严格施工管理加强管理，废弃石料及时回填，不在治理区加工和堆放；外购回填土按照边运输边施工，治理区内不堆放。排水沟、挡土墙、沉淀池等施工建筑材料堆放在平坦区域，并覆盖防雨水。 ②施工过程和运输过程中地面开挖、回填及运输工段均会产生扬尘，采取有效的遮盖或封闭等措施后对水体环境影响较小。 ③施工机械严格检查，防止油料泄漏。加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。 ④施工场地主要出入口应设置洗车槽、隔油沉淀池、排水沟等设施，以收集冲洗车辆、施工机械产生的废水，经隔油沉淀池预处理达标后回用于施工中，严禁直接排出。根据类似工程经验，施工场地内沉淀池的水力停留时间应不小于1小时，施工单位应根据其排水情况构筑足够容量的沉淀池。 ⑤项目施工期设置截水沟，收集的施工废水经截水沟引至隔油沉淀池预处理达标后回用于施工中。 ⑥降雨时产生的地表径流：水泥、黄沙等建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中洒落的建筑材料，以免雨水的冲刷，污染周边地表水体。 ⑦施工物料堆场远离地表水体，设置在径流不易冲刷处，粉状物料堆场应配有草包篷布等遮盖物并在周围挖设明沟防止径流冲刷。通过上述措施，施工期的污水可得到妥善处理，不会对周围水体环境造成明显影响。 综上所述，本项目施工期废水对当地水环境影响较小。 1.3废气治理措施 项目施工过程中产生的废气主要为扬尘，运输车辆、施工机械产生的尾气。 （1）施工扬尘 根据工程分析，项目在进行削坡造台、排土、场地平整、苗木种植等作业都会产生扬尘，为避免对施工人员造成影响，应采取如下环保措施： ①通过在施工过程中采取洒水降尘，洒水次数根据天气状况而定；非雨天每日洒水次数不少于 3 次；若遇到大风或干燥天气应增加洒水次数；项目现场配备型环保除尘风送式喷雾机，对施工作业区开展抑尘作业； ②设置施工围挡、篷布遮盖等措施，可有效减少扬尘的影响范围，其影响范围可控制在项目施工区域内； ③控制施工作业面，在合理安排施工进程情况下，尽可能减少大面积施工，以减少扬尘产生量； ④合理安排施工工序、施工进度，尽量避免在大风气象条件下施工。 （2）运输扬尘 针对运输扬尘要求： ①对物料的运输须密闭运输，施工场地运输车辆的车厢应当确保牢固、严密，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏； ②减速慢行，严禁超载、超速，并规划好运输车辆的运行路线与时间； ③运输道路合理安排洒水降尘。 ④设置三池一设备，车辆过水池（6×5×0.5m）、沉淀池（4×2×1.0m）、过滤池（10×5×2m）及车辆清洗设备，对运输车辆进行清洗，减少运输车辆扬尘对周边环境的影响。 （3）施工机械及运输车辆废气对环境的保护措施 该项目施工中运输车辆及施工机械运行产生的废气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，主要成分是烃类、CO 和 NOX等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属于无组织排放，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生的污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。 针对施工机械的非连续性作业特点，施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点，建议项目建设和施工单位采取以下噪声防治措施，以最大限度地减少噪声对环境的影响： ①合理安排施工时间 首先，制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。除此之外，根据各类施工机械的声源特点，坚决执行夜间22时到翌日6时禁止施工的规定，对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 ②合理布局施工现场 避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。工地打桩机等高噪声设备限时使用，并针对高噪声的机器设备采取隔声降噪措施，如设立单独工作间等方法，特别是高噪声的设备应远离敏感点。 ③降低设备声级 施工设备选型上，应选用正规厂家、噪声较低的环保型设备，保证现场设备安装质量，确保施工设备正常运行；同时，通过加装消音器、对设备定期维修、养护等措施，以降低设备噪声。 ④施工交通噪声防治措施 严格控制运行车辆的运行时间，尽量压缩汽车数量与行车密度；尽量减小夜间运输量；车辆经过运输沿线时应限速；对运输车辆定期维修、养护；减少或杜绝鸣笛；限制老、旧运输车辆上道行驶，严禁使用高音喇叭，并保持路面平整。 综上分析，本项目施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。尽管施工噪声对周边环境有一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。通过采取以上噪声污染防治措施后，施工期产生的噪声在场界处基本能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB110083-2011)的标准要求，对周围声环境的影响较小。 1.4施工期固体废物保护措施 本项目施工期的固体废物主要是沉淀池污泥、生活垃圾。 （1）施工工程弃渣 根据施工组织设计，项目土石方充分利用，本项目开挖土方全部回填用于土地平整，无弃土外运。 （2）沉淀池污泥 项目沉淀池及集水池的污泥，定期进行清理，清理出来的污泥用于回填区回填，措施可行。 （3）生活垃圾 建设期将产生1.875t生活垃圾。施工期施工人员生活垃圾经集中收集后清运至附近村庄生活垃圾收集点堆存，并入村庄生活垃圾处置。 另外，为使施工过程中产生的固体废物对周围环境的影响降低到最小程度， 建设单位在施工阶段应采取以下防护措施： ①根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号，2005年3月23 日）有关规定，建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾管理，采取积极措施防止其对环境的污染。 ②施工人员产生的生活垃圾交由当地环卫部门清运和统一集中处置。 ③施工单位不准将各种固体废物随意丢弃和随意排放。 综上所述，本项目施工过程中所产生的固体废物不会直接向环境排放，且随着施工期的结束，这种影响也随之结束，不会对周围环境产生明显不良影响。 （5）项目环境恢复治理结果预期分析 项目为矿山生态恢复治理工程，施工造成的生态环境影响随施工结束消失，影响较小。工程包含削坡减载、清理坡面、平台平整、截排水、生态重建工程等。削坡工程、平整工程主要对开采区危岩削坡和底盘挖填、修整山坡；排水工程主要是边坡内侧沿坡脚布置开挖排水沟和污水沟；项目设置截排水沟、沉淀池并对土地复垦区进行绿化，施工结束后将对种植的植物进行养护，有利于建设项目的水土保持，有利于实施区域生态环境的恢复， 对当地水环境质量和生态环境具有良好的改善作用。 1.5、小结 综上所述，本项目在建设期间对周围环境会产生一定影响，建设单位应该要求施工单位遵守国家和地方环境保护等有关法律法规及各种要求，加强施工管理、文明施工，并采取适当的防治措施，使污染物对环境的影响降到最低限度，则该项目的施工期对周围环境不会造成太大的影响 2、施工期监测计划 项目施工期环境监测计划如下表： 表 5-1 施工期环境监测计划表 环境要素 监测点位 监测指标 监测频次 实施机构 监测方法 大气环境 施工场地 场界 TSP 施工期每 季度一次 委托有资 质的监测 单位 根据《环境影响评价技术导则一大气环境》（HJ/T2.2-2008） 和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）规定 的方法进行环境空气质量的监测和分析。 声环境 施工场地 场界 LAeq 施工期每 季度一次 技术导则一声环境》 （HJ2.4-2021）和《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）规定的方法进行声环境质量的监测和分析。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目为矿区修复治理工程，项目完工后无废水、废气、固废、噪声等污染物产生。 施工期结束后其用地变更为林地和草地，在项目治理区内，科学种植，使其自然恢复，显著增加植被覆盖率，强化植被固沙护土能力。 植物措施管护期为3年，管护措施如下。 ①植物的浇灌应根据植物对水的生态习性，结合植物的生长季节和气候因素考虑。同时生态植被植被恢复后养护阶段需按照节水灌溉模式进行，可按滴管模式进行减少水资源浪费。 ②土壤质地轻、保水保肥力差和盐碱偏重的土壤，应少浇勤浇，避免土壤营养物质随动水流失和防止返碱或返盐现象。 ③新植树木应在连续2年内充足浇灌，土壤保水性差、地被浅根性树种、根系生长缓慢树种，可适当延长充足灌水年限。 ④乔木浇灌应筑围树堰，高度不低于10厘米，直径应在树干胸径10倍左右为宜，并做到不跑水、不漏水；乔木周围为铺装的，树堰直径以预留池（槽）为界。 ⑤浇水时，应遵循小水浇灌，重复2—3次的原则，避免大水冲刷地表，保持土壤良好结构。 ⑥乔木浇水深度不低于80厘米，灌木地被浇水深度不低于40厘米，草本花卉和草坪浇水深度不低于20厘米。 ⑦人工浇灌时，必须保证浇水管道，水阀和水管不跑水和漏水，浇完后必须关紧关严水阀。 ⑧自动喷灌时，应定时开阀，并有专人看管，及时调整喷射角度和距离。 ⑨用水车浇灌树木时，应采用缓流往复浇灌，严禁用高压水流冲灌，免冲倒树木、冲毁树堰、冲刷表土、破坏土壤良好结构。 ⑩根据南安的气候特点，冬季雨霜天气期间，原则上不提倡浇灌“防冻水”的方法，确需采用时，应判明天气，在极端温度来临前当天进行，尽量采取浸泡的方法， 浇足浇透。冷冻天气时，若遇天气突然转晴升温，可适当采用雾状喷水，避免快速升温造成植物组织蛋白对叶面进行伤害，但应少量多次。 ⑪冬季时节，应结合植物喜水性，进行“扣水”的浇灌原则，避免冬季植物根系活力相对微弱的情况，导致根系阴冷潮湿而出现“窒息”的伤害和植物死亡现象。 本项目运营期的监测计划见表表5-2。 表5-2 本项目运营期环境监测计划 监测项目 监测位置 监测频次 植被、地质环境生态监测 采用样方调查方式监测矿山生态修复区内植被恢复情况，分析恢复效果；对草本植物，监测种类、株数、均高、盖度、生物量；监测滑坡、高陡边坡稳定性等 完工后3年，对植被成活情况实施人工监测，春、夏、秋，本项目监测地点26个，监测次数为12次/年 |
| 其他 | 为保护区域环境质量，在本次项目的建设过程中，必须加强施工期环境保护管理工作。 1、向施工单位明确其在施工期间应当遵守的有关环境保护法律法规，要求施工单位采取切实可行措施，控制施工现场的各种扬尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声震动等对环境的污染和危害。 2、在项目实施建设过程中，倡导“文明施工，清洁施工”的新风，由有关职能部门牵头，做好施工现场的协调和环境保护管理工作。 3、在建设过程中，加强环境保护的宣传教育工作，在施工现场竖立醒目的环保标志，加强施工现场的环境监理、监测，建立环境质量档案，发现问题，及时通知有关部门、单位或企业进行整改，并监督整改措施的实施和验收。 |
| 环保投资 | 项目总投资2477.38万元，其中环保投资444.72万元，占总投资的17.95%，环保投资明细见表5-3所示。 表 5-3 主要环保设施及投资估算情况 内容 金额 施工期 废水 沉淀池、隔油池、截水沟等 6万 废气 筑路材料堆放及运输过程中篷布遮盖、施工现场设置围挡、洒水降尘、设置设置三池一设备，用于车辆清洗，减少车辆扬尘 8万 噪声 施工场地设置临时遮挡、低噪声设备、隔声、减振、消声降噪等措施 10 固废 生活垃圾定期外运至附近垃圾堆放点后交由环卫部门处理 5 生态 山体复绿、喷播植草 375.72 环境监测 大气、噪声 5万 运营期 生态环境 对恢复的植被进行养护，养护期2年，及时对未成活植被进行补种 9万 环境监测 监测各区域林草措施保存率、生长情况及覆盖度 26 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护 措施 | 验收 要求 |
| 陆生 生态 | 应控制和减少对原地貌、地表植被、水系的扰动和损坏，保护原地表植被、表土及结皮层，减少占用水、土资源，提高利用率。开挖、填筑的场地必须采取拦挡、护坡、排水以及其他整治措施。施工场地应及时进行土地整治，采取水土保持措施，恢复其利用功能，临时用地结束后应对破坏的植被进行恢复措施 | 按要求设置环境保护措施，减少环境影响 | 科学种植，使其自然恢复，显著增加植被覆盖率，强化植被固沙护土能力 | 保证85%以上成活率 |
| 水生生态 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地表水环境 | 施工场地设置沉淀池、隔油池，处理后的废水回用；因暴雨而产生的采场涌水（淋滤水）中，含有一定量的悬浮物，可通过截（排）水系统进行截流，并统一收集后进入沉淀池；施工期初期雨水经沉砂后回用于施工过程。 | 不外排 | 无 | 无 |
| 地下水及土壤环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 声环境 | 施工场地设置围挡，合理安排施工时间，施工机械选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施降噪 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中标准限值要求 |  |  |
| 振动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大气环境 | 施工场地定期洒水抑尘；加强对施工机械燃料的管理，合理布置运输车辆行驶路线，封闭车厢运输。对车辆进出施工场地进行冲洗。合理安排施工现场和施工时间，加强工区的规划管理。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无组织排放浓度限值 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 本项目沉淀池会产生一定量污泥，为一般固废，建设单位应定期清淤，清淤出来的污泥经脱水后用于矿山采坑回填、场地平整；施工人员生活垃圾由当地环卫部门定期清理。 | 按规定处置，不对外环境产生影响 |  |  |
| 电磁 环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境风险 | 溢油事故发生后应立即停止施工，并及时采取措施防止扩散，将污染范围控制在一定范围内，回收溢油，消除水面残液。此外，施工期间应关注气象，一旦预报有暴雨出现，施工单位应停止施工，并定期对场地内围堰、截排水沟进行维护及管理，定期对截排水沟进行维护，防止堵塞而影响过水能力。溢出油品或较纯净，则可设法回收。无法回收的，则盛放在储油罐里，吸油废弃物应堆放在指定地点，委托有相应资质的单位进行处置。 | 按规定处置，不对外环境产生影响 | 无 | 无 |
| 环境监测 | 1、大气环境：施工场界 1 次/季度； 2、声环境：施工场界 1 次/季度；3、植被生长情况监测 | 1、施工场界废气满足达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表 2无组织排放浓度限值； 2、施工场界噪声满足《建筑施工场 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》 （GB12523-2011），即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)； 3、施工期水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）Ⅱ类标准； 4、监测植物生长过程中对水分的需求，适时利用喷（浇）灌系统为植物生长补充必要的水分。监测植物生长过程中的抗逆性能，在极端气候（强暴雨、长时间干旱、高温、低温等）情况下植物生存态势，采取对应措施（补植、修剪、支护、间伐、补水、补肥等）保证植物成活。监测植物生长过程中抗病虫害的能力，及时发现并处理病虫害隐患，同时防止人为和其他动物破坏植物。工程缺陷修补，对可能出现的边坡植被基材垮塌、树木死亡等 进行补喷和补栽，对损坏的喷（浇）灌系统进行修复。 |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

# 七、结论

1、结论 本工程符合国家和地方相关产业政策，项目建成后对当地环境和生态保护具有重大改善作用。通过对本工程的工程分析、污染因素分析，在采取本报告提出的污染控制措施的基础上，本工程对环境的影响较小。本项目的建设和实施从环境保护的角度分析是可行的。建设单位应严格按照本报告提出的要求，切实落实相应的污染防治对策及生态保护措施，严格执行环保制度，并加强环保设施管理和维护，确保环保设施的正常高效运行，减缓拟建项目建设对环境带来的不利影响，使工程建设与环境保护协调发展。 因此，从环境保护角度考虑，本项目的建设是合理、可行的。 2、建议 （1）加强施工管理，减少施工中的环境污染和水土流失，工程竣工后，更要加强对此次工程的管理、维护工作； （2）施工期建设单位应当严格落实本评价提出的各项污染防治措施，配套建设相应的环境保护设施，建设项目竣工后，按照国家和地方规定的标准和程序，开展竣工环境保护验收工作； （3）若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

附件1：委托书

委 托 书

泉州市蓝天环保科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及国家有关规定，建设项目须进行项目环境影响评价工作，现委托贵公司承担   南安市石井镇“三区两线”历史遗留废弃矿山生态修复项目   环境影响评价工作，请接受委托后按照国家相关规范，尽快完成环境影响报告的编制工作。

特此委托！

委托单位：（盖章）

2024 年 3 月 1 日

# Text boxes

废弃矿山所在位置

转型利用范围

转型利用范围

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

转型利用范围

项目部