年产工程机械配件5000吨项目（阶段性）

竣工环境保护验收监测报告

建设单位:泉州市圣龙重工制造有限公司

编制单位:泉州市圣龙重工制造有限公司

2024年03月

建设单位：泉州市圣龙重工制造有限公司

法人代表：张志发

编制单位：泉州市圣龙重工制造有限公司

法人代表：张志发

项目负责人：张志发

建设单位：泉州市圣龙重工制造有限公司  编制单位：泉州市圣龙重工制造有限公司

电 话： 15960408400                   电 话：15960408400

传 真：                               传 真：

邮 编：362300                         邮 编：362300

地 址：南安市霞美镇创业大道9号       地 址：南安市霞美镇创业大道9号

目录

1、验收项目概况	1

2、验收依据	2

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	2

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3 建设项目环境影响报告书及审批部门审批决定	2

2.4其他相关资料	2

3、工程建设情况	2

3.1地理位置及平面布置	2

3.2建设内容	3

3.3主要原辅材料及燃料	5

3.4水源及水平衡	5

3.5生产工艺流程及产污环节	6

3.6项目变动情况	7

4、环境保护设施	7

4.1污染物治理/处置设施	7

4.2其他环境保护设施	7

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	9

5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	11

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	11

5.2审批部门审批决定	13

6、验收执行标准	15

7、验收监测内容	15

8 质量保证及质量控制	15

8.1 监测分析方法	15

8.2监测仪器	16

8.3 人员资质	16

8.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	16

9、验收监测结果	17

9.1生产工况	17

9.2环境保护设施调试效果	17

10、验收监测结论	19

10.1环保设施调试运行效果	19

10.2工程建设对环境的影响	19

附图：

附图1：项目地理位置图；

附图2：项目周边环境示意图；

附图3：项目车间平面布置图；

附图4：项目监测点位示意图；

附件：

附件1：环评批复及报告；

附件2：营业执照；

附件3：排污许可登记回执；

附件4：危废合同；

附件5：验收监测报告；

# 1、验收项目概况

（1）项目名称：年产工程机械配件5000吨项目

（2）性质：新建

（3）建设单位：泉州市圣龙重工制造有限公司

（4）建设地点：南安市霞美镇光电信息产业基地创业大道9号

（5）环评报告表编制单位与完成时间：泉州市绿尚环保科技有限公司，2023年10月

（6）环评报告表审批部门：泉州市南安生态环境局

（7）环评报告表审批时间与文号：2023年11月29日，南环评[2023]表240号

（8）开工时间：2023年12月1日

（9）竣工时间：2023年12月25日

（10）调试时间：2024年1月3日至2024年1月10日

（10）环保设施设计单位：泉州市圣龙重工制造有限公司

（11）环保设施施工单位：泉州市圣龙重工制造有限公司

（12）申领排污许可证情况：根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部第11号令）规定，本项目属于“二十九、通用设备制造业34，83.通用零部件制造348、其他”类；属于实施排污许可登记管理的范围

（13）验收工作由来：考虑到市场需求及公司资金问题，项目分阶段建设；现阶段产能年产工程机械配件5000吨，项目的生产设施工况稳定、配套的环保设施调试运行正常，符合建设项目竣工环保验收条件，根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）规定，建设单位可自主开展建设项目竣工环境保护验收工作。因此，本公司于2024年1月组织与启动了建设项目竣工环保验收工作。

（14）验收范围与内容：本次验收规模为年产工程机械配件5000吨，验收内容为依据环评批复建设项目的主体工程、公辅工程、环保工程等内容。

（15）现场验收监测时间：2024年1月16日至2024年1月17日

（16）验收监测报告形成过程：本公司依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》规定要求，查阅了项目立项文件、环评及批复文件、环保设施设计等相关环保验收资料，并勘查现场了解工程概况和周边区域环境特点，明确有关环境保护要求，制定验收初步工作方案，对项目环保手续履行情况、项目建成情况、环保设施建成情况进行自查。在此基础上确定验收范围与内容，并制定监测方案后，委托粤珠环保科技(广东)有限公司于2024年1月16日至2024年1月17日对本项目的污染物治理设施运行效果和排放进行验收监测与检查。本公司根据验收监测工况记录结果分析、质控数据分析、监测结果分析与评价，于2024年3月完成了《年产工程机械配件5000吨项目竣工环境保护验收监测报告》的编制。

# 2、验收依据

## 2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日实施）；

（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017年11月20日实施）；

（3）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）；

（4）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部第11号令）。

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（生态环保部  2018年第9号）；

## 2.3 建设项目环境影响报告书及审批部门审批决定

（1）《年产工程机械配件5000吨项目环境影响报告表》；

（2）《泉州市生态环境局关于泉州市圣龙重工制造有限公司年产工程机械配件5000吨项目环境影响报告表的批复》，南环评[2023]表240号，2023年11月29日。

## 2.4其他相关资料

（1）《泉州市圣龙重工制造有限公司检测报告》（20240144601 ）。

# 3、工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

泉州市圣龙重工制造有限公司（以下简称“本公司”）位于南安市霞美镇光电信息产业基地创业大道9号，具体地理坐标为：东经118°27′29.661″、北纬 24°55′45.653″，租赁泉州市中荣幕墙装饰有限公司闲置厂房，建筑面积约3100m2。项目地理位置见附图1，项目建成后主要从事工程机械配件的加工。项目东北侧为出租方泉州市中荣幕墙装饰有限公司其他厂房、创鑫时代广告及鲤城区再生资源分拣中心，西南侧为泉州四维机械有限公司，东南侧为出租方厂区道路和空地，西北侧为出租方办公楼。项目主要环境敏感目标见表3-1，项目周边环境示意图见附图2。

表3-1  主要环境敏感保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 环境功 能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 邱钟村 | 北纬24.931111 | 东经118.453555 | 居住区 | 人群 | GB3095-2012二类功能区 | S、NE | 62 |

## 3.2建设内容

泉州市圣龙重工制造有限公司位于南安市霞美镇光电信息产业基地创业大道9号，主要从事工程机械配件的加工，项目环评设计产能为年产工程机械配件5000吨，目前已完成阶段性工程的建设，现阶段工程实际产能为年产工程机械配件5000吨。项目工程实际总投资30万元，其中环保投资2万元，占总投资的6.7%。项目由主体工程（生产车间）、储运工程（仓库）、公用工程（办公）、环保工程等组成。

项目组成一览表详见表3-2，主要设备清单见表3-3。

表3-2  项目建设内容一览表

| 工程名称 | 环评及审批决定建设内容 | 实际建设内容 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工程组成 | 主要内容 | 工程组成 | 主要内容 |  |
| 生产规模 | 年产工程机械配件5000吨 | 年产工程机械配件5000吨 | 考虑到市场需求及公司资金问题，项目分阶段建设 |
| 主体工程 | 生产车间 | 建筑面积约3100m2，包括切割区、冲压/液压成型区、热处理区、喷砂区、喷漆区、烘干区等。 | 生产车间 | 建筑面积约3100m2，包括切割区、冲压/液压成型区、热处理区 | 实际无喷砂区、喷漆区、烘干 |
| 储运工程 | 成品仓库 | 利用生产车间闲置区域 | 成品仓库 | 利用生产车间闲置区域 | 与环评一致 |
|  | 原料仓库 |  | 原料仓库 |  |  |
| 环保工程 | 废水处理设施（生活污水） | 经化粪池预处理后经市政污水管网排入南安市污水处理厂进一步处理 | 废水处理设施（生活污水） | 经化粪池预处理后经市政污水管网排入南安市污水处理厂进一步处理 | 与环评一致 |
|  | 噪声处理设施 | 消声减振，隔音等设施 | 噪声处理设施 | 厂房隔声，自然衰减，场区合理布局 | 基本与环评一致 |
|  | 固体废物处置 | 一般工业固废 | 项目在生产车间内设一般工业固体废物暂存场所，对固体废物进行临时收集、贮存；废钢丸、金属边角料、除尘器收集粉尘外售给有关物资回收单位；废漆渣专业公司处置 | 一般工业固废 | 项目在生产车间内设一般工业固体废物暂存场所，对固体废物进行临时收集、贮存；金属边角料收集粉尘外售给有关物资回收单位 | 实际无废钢丸、除尘器收集粉尘、废漆渣 |
|  |  | 危险废物 | 废活性炭、废机油、喷漆废液由有资质的单位处置，含油抹布纳入生活垃圾，由环卫部门处置 | 危险废物 | 废机油由有资质的单位处置，含油抹布纳入生活垃圾，由环卫部门处置 | 实际无废活性炭、喷漆废液 |
|  |  | 生活垃圾 | 由环卫部门清运处理 | 生活垃圾 | 由环卫部门清运处理 | 与环评一致 |

表3-3  项目主要设备清单一览表

| 序号 | 设备名称 | 环评设计引进数量（台） | 阶段性工程实际数量（台） | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锯床 | 2台 | 1台 | -1台 |
| 2 | 冲床 | 3台 | 2台 | -1台 |
| 3 | 液压机 | 2台 | 1台 | -1台 |
| 4 | 气压滚轧机 | 2台 | 1台 | -1台 |
| 5 | 井式炉 | 8台 | 2台 | -6台 |
| 6 | 全自动串联节能加热器 | 2台 | 1台 | -1台 |
| 7 | 喷砂机 | 2台 | 0 | -2台 |
| 8 | 喷漆房 | 1台 | 0 | -1台 |
| 9 | 喷漆生产线 | 1台 | 0 | -1台 |
| 10 | 空压机 | 1台 | 1台 | 0 |

## 3.3主要原辅材料及燃料

主要原辅材料及能源一览表详见表3-4。

表3-4  项目主要原辅材料及能源一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 环评设计消耗量 | 阶段性工程实际设计消耗量 | 验收监测期间（2024.1.16） 消耗量 | 验收监测期间（2024.1.17） 消耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年消耗量 | 天消耗量 | 年消耗量 | 天消耗量 |  |  |
| 1 | 圆钢 | 5000t | 16.67t | 5000t | 16.67t | 16.55t | 16.79t |
| 2 | 机油 | 0.5t | 0.0017t | 0.45t | 0.0015t | 0.0012t | 0.0018t |
| 3 | 液压油 | 3t | 0.01t | 2.5t | 0.0083t | 0.0078t | 0.0088t |
| 4 | 钢砂 | 0.5t | 0.0017t | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 水性漆 | 0.6t | 0.002t | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 水 | 510m3 | 1.7m3 | 408m3 | 1.36m3 | 1.42 | 1.30 |
| 7 | 电 | 60万 kwh | 2000kwh | 45万 kwh | 1500kwh | 1450kwh | 1550kwh |

给排水：

（1）供水：由市政自来水管网供给。

（2）排水：项目采取雨、污分流。生活污水依托出租方已建化粪池预处理后经市政污水管网排入南安市污水处理厂进一步处理。

## 3.4水源及水平衡

（1）用水分析

生活用水：项目拥有员工8人（均不住厂），验收期间，根据厂区水表统计，生活用水量为1.36m3/d（408t/a）。生活污水以生活用水的80%计，则生活污水量为1.088m3/d（326.4t/a）。

（2）水平衡图

项目水平衡见图3-1。

图3-1  项目水平衡图（m3/d）

## 3.5生产工艺流程及产污环节

3.5.1项目生产工艺流程见图3-2。

项目生产工艺流程及产污环节

图3-2  生产工艺流程及污染物产生环节

备注：实际生产工艺无喷砂、喷漆、烘干工艺。

生产工艺说明：

（1）切割：项目外购各产品的圆钢，根据产品利用锯床进行切割得到不同规格工件。

（2）冲压/液压成型：切割后的工件根据产品规格要求，利用冲床、液压机等设备对工件进行加工。

（3）热处理：淬火是将金属工件加热到800℃并保持一段时间，随即进入淬冷介质中快速冷却的热处理工艺，常用的淬冷介质有盐水、水、矿物油、空气等。淬火的目的主要是提高工件的硬度、强度和耐磨性。项目热处理工艺淬火介质为水。项目使用全自动串联节能加热器来提高产品表面的硬度，根据全自动串联节能加热器自带的感应器调节温度，对半成品进行加工，全自动串联节能加热器只改变产品的物理性能；项目加工过程将冷却水喷淋在全自动串联节能加热器加工位置上及加工的半成品表面，从而使全自动串联节能加热器及加工的半成品降温，降温后的半成品送到井式炉回火；项目全自动串联节能加热器工序冷却水循环使用不外排。

项目产污环节分析：

①废水：项目生产过程中无生产废水产生。

②废气：项目无废气产生。

③噪声：设备运行过程中产生的噪声。

④固废：切割过程产生的金属边角料；机器维护及保养过程中产生的废机油、含油抹布；原料空桶以及职工生活垃圾等。

## 3.6项目变动情况

本项目分阶段竣工环保验收，减少部分设备属于下阶段工程配置；项目实际建设过程，项目实际生产工艺无喷砂、喷漆、烘干工艺，设备及污染防治措施、建设性质、地点等建设内容与环评及审批文件决定基本一致，未有发生重大变更情况。

# 4、环境保护设施

## 4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

项目外排废水主要为职工生活污水，生活污水经三级化粪池预处理后由市政污水管网接入南安市污水处理厂进一步处理。

生活污水处理工艺流程图如下。

生活污水     化粪池               经市政污水管网排入南安市污水处理厂

图4-1  生活污水处理工艺流程图

项目废水排放及治理情况见表4-1。

表4-1 生活污水的排放及治理情况一览表

| 废水类别 | 来源 | 污染物种类 | 排放 规律 | 排放量 | 治理设施 | 处理 能力 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 职工生活用水 | COD、BOD、氨氮、SS | 间断 | 1.088m3/d | 经化粪池预处理 | 容积30.0m3 | 经三级化粪池预处理后由市政污水管网接入南安市污水处理厂进一步处理 |

4.1.2废气

项目仅对外来工件进行简单加工，故无废气产生。

4.1.3噪声

项目主要噪声源强为运营期间各类机械设备运行时产生的噪声。采取措施主要为：加强设备日常维护，维持设备处于良好的运转状态；采取墙体隔声。

表4-2  项目主要生产设备噪声级一览表

| 噪声源 | 数量（台/套） | 噪声源强dB（A） | 排放规律 | 采取措施 | 降噪效果dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锯床 | 1台 | 75~85 | 低噪声设备，设置减振基座，厂房隔声 | 室内 声源 | ≥15dB（A） |
| 冲床 | 2台 | 75~85 |  |  |  |
| 液压机 | 1台 | 75~80 |  |  |  |
| 气压滚轧机 | 1台 | 75~85 |  |  |  |
| 井式炉 | 2台 | 65~70 |  |  |  |
| 全自动串联节能加热器 | 1台 | 65~70 |  |  |  |
| 空压机 | 1台 | 75~85 |  |  |  |

图4-2  噪声治理示意图

4.1.4固体废物

项目固体废物主要为生产固废和职工生活垃圾。

（1）生活垃圾

验收监测期间生活垃圾产生量为5kg/d（1.5t/a），生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运。

（2）一般工业固体废物

项目一般工业固废主要为切割工序的金属边角料、金属边角料验收期间产生量为3000kg/d，收集后外售给有关物资回收单位。

（3）危险废物

项目机械设备机油需要定期更换，更换量为0.05t/a，则废机油产生量为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），项目废机油属于危险废物，（HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码 900-217-08），集中收集后放置在专用桶中，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行处置。

项目含油抹布年产生量约0.05kg，根据《国家危险废物名录》（2021版）附录，含油抹布属危险废物豁免管理清单里面，废物类别HW49（其他废物），废物代码为900-041-49（废弃的含油抹布、劳保用品），豁免条件：未分类收集，豁免内容：全过程不按危险废物管理，因此项目混入生产垃圾由环卫部门定期收集处理。

| 托盘 | 标识牌 |
| --- | --- |

图4-4  项目危险废物暂存间图

该公司固体废物实际产生情况详见表4-3。

表4-3 项目一般固体废物处置情况一览表

| 污染物名称 | 属性 | 产生量 （kg/d） | 处置量 （kg/d） | 排放量 （kg/d） | 来源 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属边角料 | 一般工业固体废物 | 3000 | 3000 | 0 | 切割工序 | 收集后外售给有关物资回收单位 |
| 废机油 | 危险废物 | 0.1 | 0.1 | 0 | 设备润滑 | 委托有资质单位处置 |
| 含油抹布 | 危险废物(豁免) | 0.05 | 0.05 | 0 | 设备维护 | 环卫部门处理 |
| 生活垃圾 | -- | 5 | 5 | 0 | 厂区职工生活 | 环卫部门处理 |

## 4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

（1）环保设施投资

项目工程实际总投资30万元，其中环保投资2万元，占总投资的6.7%。项目环保设施投资见下表4-4所示：

表4-4  环保投资一览表

| 阶段 | 项目 | 措施内容 | 工程投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 生活污水 | 化粪池（处理能力为60m3/d） | 0 |
|  | 噪声 | 减振垫、隔声等 | 1 |
|  | 固体废物 | 垃圾桶收集、委托环卫部门处理、一般固体废物暂存场所 | 1 |
| 总计 | 2 |

（2）环境保护“三同时”落实情况

本项目环评审批后，对本项目的环保设施进行设计与施工。项目环评及批复阶段要求建设内容情况落实见表4-5。

表4-5 项目环评及批复阶段要求建设内容“三同时”情况落实表

| 序号 | 污染源 | 类别 | 环评环保设施设计 | 初步设计环保措施 | 竣工实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 生活污水 | 经出租方化粪池预处理后经市政污水管网排入南安市污水处理厂进一步处理 | 化粪池 | 经出租方化粪池预处理后经市政污水管网排入南安市污水处理厂进一步处理 | 已落实 |
| 2 | 噪声 | 厂界噪声 | 隔声、减振等措施 | 隔声、减振等措施 | 对高噪声设备采取减振措施，利用厂房墙体隔声 | 已落实 |
| 3 | 固体 废物 | 一般工业固废 | 设置一般固废暂存间，对生产过程中的产生固体废物进行临时收集、贮存；金属边角料收集后外售有关物资回收单位 | 一般固废暂存区 | 设置一般固废暂存间，对生产过程中的产生固体废物进行临时收集、贮存；金属边角料收集后外售有关物资回收单位 | 已落实 |
|  |  | 危险废物 | 设置危险废物贮存场所，废机油委托有资质单位处置，含油抹布纳入生活垃圾由环卫部门处置 | 设置危险废物贮存场所，危险废物委托有资质单位处置 | 设置危险废物贮存场所，废机油油委托有资质单位处置，含油抹布纳入生活垃圾由环卫部门处置 | 已落实 |
|  |  | 生活垃圾 | 设垃圾收集点收集，由环卫部门清运处置 | / | 生活垃圾由当地环卫部门清运处置 | 已落实 |

# 5、建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1项目建设结论

项目环评报告表的主要结论见表5-1。

表5-1  项目环评报告表主要结论一览表（摘录）

| 类别 | 污染物 | 污染防治设施 | 污染防治设施效果要求 | 工程建设对环境的影响/要求 | 验收中需要考核其他内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池（容积为30m3） | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准（pH：6～9、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L）；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）：氨氮≤45mg/L | 废水达标排放对区域纳污水域影响较小 | 厂区应实行雨污分流 |
| 噪声 | 设备噪声 | 采取有效的综合消声、隔音措施 | 确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 确保厂界噪声达标，定期检修设备，防止异常噪声产生，对周围声环境影响小 | / |
| 固废 | 一般工业固废 | 项目在生产车间内设一般工业固体废物暂存场所，对固体废物进行临时收集、贮存；废钢丸、金属边角料、除尘器收集粉尘外售给有关物资回收单位；废漆渣专业公司处置 | 一般工业固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行；危险废物的临时贮存处执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求 | 固体废物经采取措施得到利用、处置，不排放，不会对环境产生不良影响 | / |
|  | 危险废物 | 废活性炭、废机油、喷漆废液由有资质的单位处置，含油抹布纳入生活垃圾，由环卫部门处置 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 由环卫部门清运处理 |  |  |  |

## 5.2审批部门审批决定

泉州市生态环境局关于泉州市圣龙重工制造有限公司年产工程机械配件5000吨项目环境影响报告表的批复

泉州市圣龙重工制造有限公司：

你单位报送的由泉州市绿尚环保科技有限公司编制的《泉州市圣龙重工制造有限公司年产工程机械配件5000吨项目环境影响报告表》收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条及你单位的申请，我局组织人员现场勘察，经研究，形成意见如下：

一、根据该项目环境影响评价结论、现场勘察意见，在全面落实报告表提出的各项防治生态破坏和环境污染措施的前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的环境保护措施、执行标准等。

本项目位于南安市霞美镇光电信息产业基地创业大道9号，租赁泉州市中荣幕墙装饰有限公司闲置厂房(建筑面积约3100平方米)，主要从事工程机械配件生产加工，年产工程机械配件5000吨。配套的涂装工序以环保水性漆为原料，烘干线以电为能

源；热处理(淬火工序)以水作为淬冷介质。具体建设内容、地址，生产规模、工艺、设备等以报告表核定为准。

二、项目在实施过程中，应根据报告表提出的生产布局要求、环保措施及标准等，切实有效做好各项污染防治工作，确保环境防护距离符合相关要求、污染物可稳定达标排放。同时，应进一步重点做好以下工作。

1.厂区应实行雨污分流。本项目运营期间，热处理工序冷却用水、喷漆工序水帘柜用水循环回用，不外排。生活污水经预处理达标后纳入市政污水管网，由南安市污水处理厂集中处置，废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准(氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1B等级的最高允许值排放要求)同时须满足污水处理厂进水水质要求。

2.生产过程中应采取有效措施防止废气污染，配套符合技术标准的废气收集处理设施及排气筒，并规范化排放口建设，严格控制废气无组织排放。同时，及时对各类废气处理设施进行维护管理并做好台账登记，确保处理效率符合相关要求。喷砂工序配套布袋除尘器，尾气由1根不低于15米的排气筒(DA001)外排；建立独立密闭的喷涂及烘干车间，喷涂工序配套水帘柜除漆雾，与喷涂后烘干产生的有机废气经收集后采用“活性炭吸附”装置处理后，通过1根不低于15米的排气筒(DA002)外排。

有机废气排放执行《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)表1涉涂装工序的其他行业标准及表3、表4无组织排放控制要求，厂区内监控点任意一次浓度值还应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中附录A的表A.1相关标准。颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准及无组织排放限值要求。

3.合理生产布局，生产设备在安装过程中，应进行消声防振处理，使用过程中，应加强维护管理，避开休息时间作业，防止噪声、振动污染。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

4.建立健全环境管理体系，制定并严格落实各项环境风险防控措施。实行固废分类收集处置，做好台账登记。规范设置各类固废临时贮存场所,严格落实重点污染防治区与一般污染防治区分区防渗措施。

废活性炭、废机油、含油抹布、废漆渣、喷漆废液、原料空桶等应纳入危废管理，各类危险废物规范收集、暂存并委托有资质的单位集中处置，严格执行申报、转移制度，贮存堆场应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)有关要求。边角料、废钢丸、除尘器粉尘等一般工业固废集中收集后无害化处理或综合利用，不得随意弃置，临时贮存场应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)有关要求。生活垃圾统一收集后由环卫部门定期清理。

5.该项目涉及新增VOCs污染物总量由泉州市聪勤机械制造有限公司减排量中调剂，共0.0432吨/年。

三、你单位应严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目建成后应按程序组织开展竣工环保验收,验收合格后方能正式投入生产运营；及时申报排污许可证，依法持证排污。按照国家有关规定和监测规范，制定并严格落实监测计划，按《企业环境信息依法披露管理办法》等有关规定要求，做好环境信息公开工作，及时妥善处理周边民众环境诉求。

经批复的环评仅为项目施工及运营期间环境保护管理依据，项目开工建设如涉及其他部门审批管理要求的，应按有关程序及时间节点完成手续报批。本环评批复后，自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，该环评文件应报我局重新审核；项目的性质，生产规模、布局、工艺，建设内容、地点等发生重大变动的，应重新报批环评审批手续；涉及相关国家、行业标准规范变更、替代，从其规定。

四、该项目环保“三同时”监督检查工作及日常监督管理工作由泉州市南安生态环境保护综合执法大队负责。

# 6、验收执行标准

项目生活污水经三级化粪池预处理后由市政污水管网接入南安市污水处理厂进一步处理，因此不进行环保设施去除效率监测结果分析。

本次验收主要的污染物为厂界噪声，验收时噪声排放执行的标准见表6-1。

表6-1  噪声排放执行标准

| 污染物类别 | 排放标准 |
| --- | --- |
|  | 标准名称及标准号 | 污染因子 | 标准等级 | 标准限值 | 单位 | 备注 |
| 厂界噪声 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | Leq | 3类区 | 昼间≤65 | dB（A） | 夜间不生产 |
| 一般固废 | 临时贮存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020) |
| 危险废物 | 临时贮存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求 |

# 7、验收监测内容

本项目厂界噪声监测内容见表7-1，监测点位图见附图2。

表7-1  项目厂界噪声的监测内容

| 污染源 | 厂界噪声监测点位名称 | 测点编号 | 监测因子 | 监测频次 | 监测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 项目东侧厂界外1米处 | S1 | Leq | 昼间：1次 /天 | 2天 |
|  | 项目南侧厂界外1米处 | S2 |  |  |  |
|  | 项目西侧厂界外1米处 | S3 |  |  |  |
|  | 项目北侧厂界外1米处 | S4 |  |  |  |

# 8 质量保证及质量控制

## 8.1 监测分析方法

本项目的各项监测因子监测分析方法名称、方法标准号或方法来源、分析方法的最低检出限见表8-1。

表8-1  项目监测分析方法

| 序号 | 样品类别 | 监测项目 | 方法来源 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | 厂界噪声 | GB12348-2008 | 噪声仪测量法 | 30分贝 |

## 8.2监测仪器

本次验收监测的主要仪器设备信息详见表8-2。

表8-2  主要仪器设备一览

| 序号 | 仪器设备名称 | 仪器设备型号 | 仪器设备编号 | 检定有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声级校准器 | AWA6021A | YQ-C008-1 | 2024年10月04日 |
| 2 | 多功能声级计 | AWA6228+ | YQ-C007-2 | 2024年10月04日 |

## 8.3 人员资质

参加本次验收监测的人员均经过不同层次的专业培训和考核，均持证上岗，主要监测人员详见表8-3。

表8-3  主要监测人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职称/职务 | 承担项目 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肖志芳 | 技术员 | 现场监测人员 | 20220926 |
| 2 | 刘训兵 | 技术员 | 现场监测人员 | 20220923 |
| 3 | 廖伟锋 | 技术员 | 现场监测人员 | 20220328 |
| 4 | 彭鑫 | 技术员 | 现场监测人员 | 20220401 |

## 8.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

本次噪声监测过程均按《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12348-2008）中的有关要求和质量保证的要求实行有效的质量控制措施。监测使用的声级计及声校准器经计量部门检定合格并在有效期内，声级计在测试前后用声校准器进行校准，测量前后示值偏差不大于0.5dB，符合质控要求。声级计校准结果详见表8-4。

表8-4   声级计校准结果一览表

| 仪器名称及型号 | AWA6228+多功能声级计 YQ-C007-2 | 仪器编号 | YQ-C008-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声校准名称及型号 | AWA6021A声级校准器 YQ-C008-2 | 仪器编号 | YQ-C007-2 | 规定声压级 | 93.8dB(A) |
| 校准日期 | 声级计监测前后校准值 | 前、后校准值示值偏差 | 技术要求 | 评价结果 |
|  | 监测前 | 监测后 |  |  |  |
| 2024.1.16 | 93.8dB(A) | 93.8dB(A) | 0 dB(A) | ＜0.5 dB(A) | 合格 |
| 2024.1.17 | 93.8dB(A) | 93.8dB(A) | 0 dB(A) | ＜0.5 dB(A) | 合格 |

# 9、验收监测结果

## 9.1生产工况

本项目2024年1月16日~2024年1月17日验收监测期间，项目的生产工艺设备工况稳定、环境保护设施运行正常，工况记录采用产品产量核算法，详见表9-1。检测记录见附件检测报告。

表9-1  监测工况结果一览表

| 类别 | 设计产能 | 监测日期 | 监测期间实际产能 | 运营负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品产量核算法 | 年产工程机械配件5000吨 | 2024.1.16 | 日产工程机械配件12.9吨 | 77.5 |
|  |  | 2024.1.17 | 日产工程机械配件13.1吨 | 78.5 |

## 9.2环境保护设施调试效果

### 9.2.1环保设施去除效率监测结果

9.2.1.1废水治理设施

项目生活污水经三级化粪池预处理后由市政污水管网接入南安市污水处理厂进一步处理，因此不进行环保设施去除效率监测结果分析。

9.2.1.2厂界噪声治理设施

验收监测期间项目厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类声环境功能区厂界噪声标准限值要求，本项目采用厂房隔音降噪效果可行。

9.2.1.3固体废物治理设施

项目产生的固体废物主要为一般固废、危险废物及员工生活垃圾，固体废物均能得到妥善处置。

9.2.2污染物达标排放监测结果

9.2.2.1厂界噪声

本项目夜间不生产，因此本次验收监测昼间噪声，昼间厂界噪声监测结果见表9-2。

表9-2 厂界噪声监测结果一览表（昼间）   单位：dB（A）

| 监测日期 | 监测点位 | 测点编号 | 主要声源 | 监测结果LeqdB | 排放限值 dB | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本项目声源 | 测量值 |  |  |
| 2024.1.16（昼间） | 项目东侧厂界外1米处 | S1 | 生产噪声 | 60 | 65 | 达标 |
|  | 项目南侧厂界外1米处 | S2 | 生产噪声 | 61 | 65 | 达标 |
|  | 项目西侧厂界外1米处 | S3 | 生产噪声 | 57 | 65 | 达标 |
|  | 项目北侧厂界外1米处 | S4 | 生产噪声 | 58 | 65 | 达标 |
| 2024.1.17（昼间） | 项目东侧厂界外1米处 | S1 | 生产噪声 | 59 | 65 | 达标 |
|  | 项目南侧厂界外1米处 | S2 | 生产噪声 | 62 | 65 | 达标 |
|  | 项目西侧厂界外1米处 | S3 | 生产噪声 | 58 | 65 | 达标 |
|  | 项目北侧厂界外1米处 | S4 | 生产噪声 | 58 | 65 | 达标 |
| 噪声测量值低于相应噪声源排放标准的限值，未进行背景噪声的测量及修正 |

注：被测声源是非稳态噪声，所以测量声源有代表性时段的厂界等效声级。

根据表9-2监测结果，项目厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。

9.2.2.2固体废物

项目产生的固体废物主要为金属边角料、废机油、含油抹布及职工生活垃圾等。

其中，金属边角料集中收集后收集后外售相关企业回收利用，一般固废贮存场执行一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB 18599-2020）有关要求；废机油委托有资质的单位进行处置，含油抹布混入生活垃圾由环卫部门处置，危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求。生活垃圾由环卫部门清运处置，固体废物均能得到妥善处置。

项目固体废物收集处置基本符合环评批复要求。

9.3工程建设对环境的影响

验收监测结果表明，项目污染物均处理达标排放，污染物排放总量较小，因此工程建设对环境的影响较小。

# 10、验收监测结论

## 10.1环保设施调试运行效果

1、废水

项目不产生生产废水；生活污水经化粪池预处理后由市政污水管网接入南安市污水处理厂进一步处理，因此不进行环保设施去除效率监测结果分析。

2、噪声

验收监测期间：本项目的厂界布设4个噪声监测点，排放值为65dB（A），项目厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。

3、固体废物

金属边角料集中收集后收集后外售相关企业回收利用，一般固废贮存场执行一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB 18599-2020）有关要求；废机油委托有资质的单位进行处置，含油抹布混入生活垃圾由环卫部门处置，危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求。生活垃圾由环卫部门清运处置，固体废物均能得到妥善处置。

项目固体废物收集处置基本符合环评批复要求。

## 10.2工程建设对环境的影响

验收监测结果表明，项目厂界噪声排放达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类声环境功能区环境噪声标准限值要求；项目的固体废物分类收集、规范暂存及处理处置；生活污水经三级化粪池预处理后由市政污水管网接入南安市污水处理厂进一步处理，因此工程建设对环境的影响较小。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章)：泉州市圣龙重工制造有限公司                     填表人(签字)：                  项目经办人(签字)：

| 建设 项目 | 项目名称 | 年产工程机械配件5000吨项目 | 项目代码 | 2309-350583-04-03-189366 | 建设地点 | 南安市霞美镇光电信息产业基地创业大道9号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 69、通用零部件制造 348 | 建设性质 | √新建 □改扩建 □技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 年产工程机械配件5000吨 | 实际生产能力 | 年产工程机械配件5000吨 | 环评单位 | 泉州市绿尚环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 泉州市南安生态环境局 | 审批文号 | 泉南环评[2023]表240号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2023年12月 | 竣工日期 | 2024年1月 | 排污许可证申领时间 | 2023年12月25日 |
|  | 环保设施设计单位 | 泉州市圣龙重工制造有限公司 | 环保设施施工单位 | 泉州市圣龙重工制造有限公司 | 本工程排污许可证编号 | 91350583MACQYJLX3U001W |
|  | 验收单位 | 泉州市圣龙重工制造有限公司 | 环保设施监测单位 | 粤珠环保科技(广东)有限公司 | 验收监测的工况 | 77.5%-78.5% |
|  | 投资总概算（万元） | 50 | 环保投资总概算（万元） | 20 | 所占比例（%） | 20 |
|  | 实际总投资 | 30 | 实际环保投资（万元） | 2 | 所占比例（%） | 6.7 |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） | / | 噪声治理（万元） | 1 | 固体废物治理（万元） | 1 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 2400h |
| 运营单位 | 泉州市圣龙重工制造有限公司 | 营运单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 91350583MACQYJLX3U | 验收时间 | 2024年01月 |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污染物 | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程 产生量 (4) | 本期工程 自身削减量 (5) | 本期工程 实际排放量 (6) | 本期工程 核定排放量 (7) | 本期工程 “以新带老”削减量(8) | 全厂实际 排放总量 (9) | 全厂核定 排放总量 (10) | 区域平衡 替代削减量(11) | 排放 增减量 (12) |
|  | 废 水 |  | / | / | 0.0326 | 0 | 0.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0326 |
|  | 化学需氧量 |  | / | / | 0.0163 | 0 | 0.0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0163 |
|  | 氨 氮 |  | / | / | 0.0016 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废 气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。    2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。 3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量—万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边环境示意图

附图3 项目车间平面布置图

附图4  项目监测点位示意图

附件1：环评批复

附件2：营业执照

附件3：排污许可登记回执

附件4：危废合同

附件5：检测报告

# Text boxes

生活用水

南安市污水处理厂

达标排放

1.088

损耗0.272

1.36

新鲜水

图例

噪声监测点

注：红色实线为项目边界

S1

S2

S4

S3